SC ANDREI FUTURE DESIGN SRL

ALEEA TABEREI, NR. 1A, CUMPANA

TEL. 0749-014.277

PR. NR. 179/2016

PIESE SCRISE SI DESENATE

BRANSAMENT APA TEHNICA PENTRU UZ AGRICOL

PARCELA A4/2/2/1, SAT POIANA, JUD. CONSTANTA

BENEFICIAR: MIHU TEODOR

CUPRINS

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR	3

1.	Denumirea proiectului	4

2.	Titular	4

3.	Descrierea proiectului	4

3.1.	Elemente generale	4

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	4

3.3.	Amplasament si planse	4

3.4.	Topografia	4

3.5.	Clima si fenomenele specifice zonei	4

3.6.	Geologia si seismicitatea	5

3.7.	Incadrarea in clasa de importanta	5

3.8.	Descrierea generala a lucrarilor proiectate	5

3.8.1.	Situatia existenta	5

3.8.2.	Situatia proiectata	6

4.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	6

4.1.	Protectia calitatii apei	6

4.2.	Protectia aerului	6

4.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	6

4.4.	Protectia impotriva radiatiilor	7

4.5.	Protectia solului si a subsolului	7

4.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	7

4.7.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	7

4.8.	gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	7

4.9.	gospodarirea substantelor toxice si periculoase	7

5.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	7

6.	Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara	7

7.	Lucrari necesare organizarii de santier	7

8.	Lucrari de refacere a amplasamentului	7

9.	Piese desenate	8

# LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

| Proiectanti de specialitate: | ing. Marius ANDREI |  |
| --- | --- | --- |
| Desenator Retele | ing. Marius ANDREI |  |

# Denumirea proiectului

Bransament apa tehnica pentru uz agricol

# Titular

Numele companiei: MIHU TEODOR

Adresa poștala:

Numărul de telefon:

Numele persoanei de contact:  Andrei Marius – inginer proiectant / 0749.014.277

# Descrierea proiectului

## Elemente generale

Scopul proiectului este acela de a propune o modalitate de realizare a unui bransament de apa la conducta ce transporta apa tehnica (netratata) din sursa Galesu catre complexul de inmagazinare – tratare – pompare Palas, din Constanta. Bransamentul este necesar pentru irigarea culturilor agricole de pe parcela in cauza, parcela avand o suprafata de 20.000 mp.

## Justificarea necesitatii proiectului

Bransamentul este necesar pentru irigarea culturilor agricole de pe parcela in cauza, parcela avand o suprafata de 20.000 mp.

## Amplasament si planse

Lucrarile se vor executa in zona de extravilan a localitatii Poiana – Ovidiu. Proiectul se prezinta pe planul de situatie H02 sc. 1:5.000.

## Topografia

Amplasamentul lucrarilor proiectate prezinta o configuratie in panta cu diferente de nivel cuprinse intre +31 si +36 m. Drumurile pe care sunt proiectate retelele sunt orientate pe directia nord-sud si est-vest, fiind drumuri de exploatare agricole.

Cotele sunt raportate in sistem STEREO 70 avand ca reper de nivel cota Marii Negre.

## Clima si fenomenele specifice zonei

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul Siberian, care determina reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara, anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete.

Influentele Marii Negre se resimt atat prin toamne lungi si calduroase, cat si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Precipitatiile prezinta valori medii anuale, situand judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara: 11,20C la Mangalia si la Murfatlar, iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 100C.

Temperaturile minime absolute inregistrate in judetul Constanta au fost de -250C la Constanta la 10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 si -25,20C la Mangalia la 25 ianuarie 1942.

Temperaturile maxime absolute inregistrate au fost de +430C la Cernavoda la 31 iulie 1985, +410C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C la Constanta la 10 august 1927 si +360C la Mangalia la 25 mai 1950.

## Geologia si seismicitatea

Conform STAS 6054/77, adancimea de inghet in zona este de 0,80 m.

Conform Normativului SR 11100/93, amplasamentul este situat in macrozona de intensitate seismica „71” (MSK), cu o perioada de revenire de 50 de ani, iar potrivit  Normativului P100/2006, valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare, pentru sisteme avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, corespunzator starii limita ultime (SLU), are valoarea ag = 0,16 g, iar perioada de colt este TC = 0,7 sec.

Conform CR1-1-3 – 2005, incarcare de zapada, avand intervalul de recurenta IMR de 50 ani, ajunge la 2,0 kN/mp.

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, amplasamentul se incadreaza in zona cu viteza mediata pe 1 minut, la 10 m (IMR = 50 ani), de v1m  = 35 m/s ( la Constanta si pe litoral), cu 2% probabilitate de depasire si presiunea de referinta mediata la 10 m, de 0,5 kPa, conform NP 082 – 04.

## Incadrarea in clasa de importanta

Conform STAS 4273/83 – Incadrarea in clasa de importanta” - constructiile proiectate se incadreaza in clasa IV de importanta, conform punctului 1.2 si respectiv in categoria 3 de importanta conform punctului 2.10.

## Descrierea generala a lucrarilor proiectate

### Situatia existenta

In zona, pe DC 89 (vechiul drum ce lega satul Poiana de sos de centura a Constantei) pe partea stanga a drumului, sensul de mers dinspre Poiana spre Constanta, exista 2 conducte de aductiune apa tehnica dinspre sursa Galesu spre Palas:

- o conducta Dn 800 mm PREMO, amplasata prin proprietatile private la cca 10 m de marginea drumului – aceasta fiind inactiva (adica temporar au fost scoase din functiune);

- o conducta Dn 1200 mm PREMO+OL amplasata prin proprietatile private ca cca 20 m de marginea drumului – aceasta fiind activa (adica transporta apa).

### Situatia proiectata

Se propune realizarea bransamentului de apa din teava PEHD PE 80 PN6 Dn 110 mm, in lungime de 1150 m, de la teava de aductiune Dn 1200 mm existenta pe partea stanga a drumului DC 89 (pe sensul de mers catre Constanta), de la caminul de vane existent, pana la caminul apometric proiectat CAp2, in incinta.

In punctul de bransare (CVe) este montat prin sudura un stut cu flanse Dn 100 mm, un compensator de montaj si o vana scurta Dn 100 mm.

De la aceasta pleaca o conducta Dn 110 mm PEHD ce alimenteaza alte imobile din zona.

Pe aceasta conducta se va monta prin intercalare un teu egal compresiune Dn 110 mm PEHD, din iesirea caruia se va lega conducta de bransare Dn 110 mm PEHD proiectata.

Langa caminul de vane existent se va realiza inca un camin de apometru CAp1, dotat conform plansei H03 – pentru contorizarea consumului.

In incinta imobilului se va realiza un alt camin apometric CAp2 identic cu CAp1, pentru a se vedea daca pe traseul de 1,15 km a conductei de bransare au aparut avarii sau alti consumatori neautorizati.

Nota: presiunea apei in conducta DN 1200 mm este variabila si in general foarte scazuta (la data realizarii proiectului aceasta era de 1.3 bar). Se recomanda ca in incinta sa se realizeze un grup de pompare si o rezerva de apa.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## Protectia calitatii apei

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea apelor pe durata de viata proiectata a constructiei.

## Protectia aerului

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea aerului pe durata de viata proiectata a constructiei. Pe durata executiei executantul este obligat sa lucreze cu utilaje omologate si care respecta limitele maxime de poluare ale aerului admise.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Lucrarile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. Pe durata executiei, daca lucrarile se desfasoara la o distanta mica fata de cladirile existente, executantul este bligat sa inceteze lucrul in perioadele de odihna stabilite de Consiliul Local.

## Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile proiectate nu contin surse de radiatii.

## Protectia solului si a subsolului

Lucrarile proiectate nu afecteaza calitatea solului si a subsolului pe durata de viata proiectata a constructiei. Pe durata executiei, se vor folosi numai caile de acces (drumuri, strazi) existente.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice pe durata de viata proiectata a constructiei si nici in perioada executiei lucrarilor .

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile proiectate nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective de interes public.

## gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de intretinere a lucrarilor proiectate vor fi colectate si transportate organizat in punctele special amenajate pentru depozitarea lor, in afara amplasamentului. Pe durata executiei, constructorul este obligat sa-si amenajeze puncte de colectare a deseurilor. La predarea lucrarilor catre beneficiar, executantul este obligat sa realizeze curatenia generala a amplasamentului prin colectarea si transportul deseurilor in punctele indicate in autorizatia de construire.

## gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Lucrarile proiectate nu impun folosirea de substante toxice si periculoase.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile de intretinere si exploatare a investitiei nu afecteaza semnificativ calitatea mediului si prin urmare nu sunt prevazute proceduri speciale de monitorizare.

# Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara

Nu este cazul

# Lucrari necesare organizarii de santier

Se recomanda ca organizarea de santier sa fie situata in apropierea lucrarii. Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect intocmit de constructor, in care se va specifica si modul de asigurare a utilitatilor necesare.

# Lucrari de refacere a amplasamentului

La predarea lucrarilor catre beneficiar, executantul este obligat sa realizeze curatenia generala a amplasamentului prin colectarea si transportul deseurilor in punctele indicate in autorizatia de construire.

# Piese desenate

Plansele ce prezinta proiectul sunt:

Plan de incadrare in zona, sc. 1:10.000 – H1

Planul de situatie,  scara 1:5000 - H2

Toate planurile sunt realizate in sistemul de coordonate Stereo 70