## MEMORIU JUSTIFICATIV

necesar obtinerii AVIZ  AGENTIA  DE  PROTECTIA  MEDIULUI

- DATE GENERALE:

  - Denumirea proiectului de investitii:

„MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. 246/03.05.2016 PRIN MODIFICARE REGIM DE INALTIME CU 1 ETAJ SI CU MAX. 20% DE LA P+5E+Ep TEHNIC LA P+6E+Ep TEHNIC SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA”

  - Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului:

oras Navodari, b-dul Mamaia Nord, fn+trup Mamaia Nord, Lot 2/1 + Lot 2/2, jud. Constanta

  - Date locuinta si teren:

Prezenta documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr. 10/1995 actualizata cu Legea nr. 177/2015, cuprinde piesele scrise si desenate pentru faza de proiectare D.T.A.C., si se referă la realizarea lucrarilor de modificare a unui imobil P+5E+Ep tehnic cu functiunea de imobil de locuinte la etaje si spatii comerciale la parter, proiectat de                      S.C. CREO MIXT S.R.L. si autorizat spre construire de Primaria Orasului Navodari prin autorizatie de construire nr. 246/03.05.2016 conform certificat de urbanism 929/05.11.2015. Modificarile presupun schimbarea regimului de inaltime initial de la P+5E+Ep tehnic la P+6E+Ep tehnic si recompartimentare interioara cu pastrarea functiuniilor.

Terenul, în suprafaţa de 1034.00 mp, conform actelor de proprietate este situată în orasul Navodari – b-dul Mamaia Nord, fn+trup Mamaia Nord, lot 2/1+lot 2/2.

Date din documentaţiile topografice şi de cadastru:

- S= 1034.00 mp, intravilan, acces direct din Alee acces (NORD);

- nr. cadastral al parcelei: 114138

- regim juridic: contract intre Postolache Ionel Neculai si Chiru Marcela.

Terenul pe care se va executa construcţia are următoarele  vecinătăţi:

- N:  Lot 5, Alee acces – distanta limita proprietate fata de constructie 8.80m;

- S:  Limita intravilan oras Constanta– constructii in curs de executie P+7-8E – distanta limita de proprietate fata de constructie 2.00m;

- E:  Lot 2/3 – liber de constructii - distanta limita proprietate fata de constructie 6.75m ;

- V:  Lot 5, Alee acces – distanta limita proprietate fata de constructie 6.75m;

  - Date de identificare a beneficiarului proiectului de investitii:

        - denumire  titular:

POSTOLACHE IONEL-NECULAI, CHIRU MARCELA

        - adresa titularului:

Postolache Ionel-Neculai: oras Constanta, str. Pescarilor, nr. 61, bl. FZ23, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Constanta

        - reprezentanti legali / imputerniciti cu date de identificare:

  - Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului si / sau alte scheme / programe:

S-a avut in vedere ca prin volumetria generala, destinatia imobilului proiectat si calitatile estetice ale finisajelor exterioare, sa se creeze o imagine arhitecturala adecvata zonei de amplasament. Sunt respectate aliniamentele, retragerile si inaltimile maxime impuse prin certificatul de urbanism si/sau documentatia de urbanism in vigoare. Vecinatatile si retragerile fata de limitele de proprietate sunt cuprinse in planul de situatie (plansa A.01).

  - Incadrarea in alte activitati existente:

Se afla in curs de executie imobilul P+5E+Ep tehnic in baza A.C.246/03.05.2016.

  - Bilant  teritorial:

Suprafata terenului  este de 1034.00mp.

Imobilul propus P+6E+Ep tehnic va avea:

  - suprafata construita propusa: 362,52 mp

  - suprafata desfasurata propusa: 3050,00 mp.

Coeficientii urbanistici pentru situatia studiata sunt:

P.O.T. existent	= 35.06%		P.O.T. propus 	= 35.06%

C.U.T. existent	= 2.103		C.U.T. propus 	= 2.950

- DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI:

Conform cerintelor beneficiarului, documentaţia se referă la schimbarea regimului de inaltime initial de la P+5E+Ep tehnic la P+6E+Ep tehnic si recompartimentare interioara cu pastrarea functiuniilor initiale.

Potrivit P100/1-2013, imobilul se încadrează în clasa III de importanţă, particularitatile   seismice ale amplasamentului caracterizandu-se prin valoarea acceleratiei de varf ag = 0.20g si perioada de colt Tc = 0.7 sec. Categoria de importanţă a construcţiei este „C”.

Accesul auto si cel pietonal pe parcelă se vor realiza din Alee acces (NORD). Circulaţie  staţionară este rezolvată în cadrul parcelei prin amenajarea a 18 locuri de parcare.

Imobilul ce urmează a se construi se încadrează în regimul de înălţime mediu, fiind o construcţie:  P+6E+Ep tehnic cu inaltime maxima : Hmax = 26.85m (fata de cota terenului amenajat - C.T.A. care este – 0.70m).

Dispunerea generala pe niveluri a functiunilor se prezinta astfel:

- Parter:

- 3 spatii comerciale (comert cu amanuntul), 3 grupuri sanitare, hol + scara, hol intrare;

- S.utila parter = 311.54 m2;

- Etaj curent 1,2,3,4,5,6:

- 8 unitati locative, hol + casa scarii, balcoane - (pe un nivel);

- S.utila etaj = 363.13 m2 - (pe un nivel);

- S. balcoane = 67.44 m2 - (pe un nivel);

- Etaj 7 partial:

- 2 spatii tehnice, 3 anexe, spalatorie, 10 uscatorii, hol + casa scarii, 2 holuri, terasa circulabila;

- S.utila etaj partial 7 tehnic = 252.80 m2;

- S. terasa circulabila = 195.45 m2;

- Terasa necirculabila peste etajul partial 7 tehnic.

- Camera tehnica lift, hol + casa scarii;

- S. terasa necirculabila = 313.33 m2;

Prin modificare de proiect s-a introdus practic inca un etaj curent (etajul 6) si s-au recompartimentat spatiile comerciale (comert cu amanuntul) de la parter si etajul 7 partial – tehnic.

- Sistem constructiv:

- sistem constructiv:  fundatii - alcatuite din radier general BA; structura -  cadre, pereti structurali din BA şi planşee din BA;

- sistem acoperire: terasa necirculabila termoizolata si hidroizolata.

- inchideri perimetrale: zidarie din caramida sau BCA 25cm + termoizolatie polistiren 5cm.

- compartimentările interioare; pereţi cu rol nestructural din zidărie de 20cm si 15cm.

- Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- zugraveli lavabile in camere;

- faianta pana la inaltimea +2,10m in bai;

- pardoseală gresie in bucatarie, bai;

- pardoseala din parchet laminat in camere;

- tamplarie interioara din lemn;

- Finisajele exterioare sunt alcatuite din:

- tencuieli exterioare drişcuite si zugrăvite cu vopsea lavabilă;

- caramida decorativa aparenta pe unii pereti;

- tamplarie exterioara din PVC, cu geam termopan;

- balustrade din inox cu sticla la balcoane si terasa.

- MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR:

Construcţia va fi prevăzuta cu instalaţii electrice, sanitare, canalizare, gaze branşate la reţelele edilitare. Încălzirea spaţiilor interioare ale construcţiei se va asigura prin centrale termice proprii.

Instalaţii:

            - Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se face din reteaua de apa proiectata aferenta parcelarii intr – un cămin apometric.

      - Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Racordul electric se va realiza conform avizului FRE prin branşare la sistemul de distributie existent in apropierea amplasamentului.

      - Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul.

      - Asigurarea agentului termic:

Incalzirea imobilului si producerea apei calde menajere se va face cu centrale proprii.

- AREALE SENSIBILE:

Nu este cazul.

- DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL:

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, in zona existand deja o dezvoltare considerabila a cartierului. Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platformele amenajate in apropierea blocului vor fi preluate in mod periodic de firme specializate. Obiectivul de investitie nu constitue factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus cu destinatia de imobil de locuinte si spatii comerciale nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii,etc., fiind minime, imobilul propus avand functiunea de locuinte.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- magnitudinea si complexitatea impactului – mica;

- probabilitatea impactului – mica;

- durata, frecventa si reversebilitatea impactului – continua pe durata de existenta a obiectivului / variabila in functie de perioada din zi sau noapte / reversibila;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnficitativ asupra mediului – canalizare evacuare a apei pluviale si menajere prin tuburi PPR;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

            - Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

- statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul; apele uzate sunt evacuate gravitational pana la reteaua pluviala existenta; apele uzate menajere si cele pluviale sunt colectate separat. Spatiile comerciale nu sunt generatoare de ape uzate care sa necesite pre-epurare.

            - Protectia calitatii aerului:

- surse de poluanti pentru aer – exista posibilitatea unei poluari foarte reduse a aerului din emisiile echipamentelor pentru incalzire.

- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de centrale termice folosite.

            - Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

- surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea doar in faza de executie, dar acestea vor fi limitate prin solutii tehnice.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – in functie de solutia tehnica adoptata;

            - Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii – nu este cazul, obiectivul nu va fi niciodata subiectul emisiei de radiatii;

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul;

      - Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari accidentale din eventualele degradari ale instalatiilor sanitare;

- lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare propuse vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate. Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat.

      - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul;

    - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor;

    - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile menajere vor fi colectate selectiv in pubele speciale si preluate de o firma specializata;

- modul de gospodarire a deseurilor – nu este cazul;

    - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – nu sunt;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu este cazul;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – nu este cazul, nu se prevad masuri speciale pentru monitorizarea mediului;

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALA CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA:

Nu este incadrata in alte acte normative.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- organizarea de santier se va realiza doar prin delimitarea zonelor de parcare a utilajelor specializate pentru executia pe timp de noapte, respectiv pentru amplasarea baracii pentru muncitori si a magaziei de materiale;

- se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii de pe santier in cadrul organizarii de santier;

- organizarea de santier va fi pozitionata pe latura de Nord sau Est a terenului studiat, pe zona in care va fi executata ulterior parcarea auto, si va ocupa o suprafata maxima de 100.00mp.

- materialele de constructie ce vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier, va asigura cantitatea necesara pentru cate o singura zi de executie. Depozitarea materialelor nu va depasi limita terenului aflat in proprietatea beneficiarului.

- impactul asupra mediului a organizarii de santier este mic;

- nu sunt surse de polunati si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice;

- nu se emit poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M, eventualele deseuri fiind colectate selectiv si preluate de o firma specializata in acest sens;

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii –se vor planta arbori si arbusti in zonele care ofera spatiu liber; se va reface iarba prin imprastirea in zonele afectate a semintelor de gazon.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – in cazul unor poluari accidentale din retelele de canalizare existente sau propuse se vor anunta concomitent autoritatea proprietara a retelelor si autoritatea de mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul;

- refacerea starii initiale/reabilitare pentru utilizarea ulterioara a terenului se va face prin: demolare controlata, deseuri selectionate pe categorii, transportarea la zonele de colectare a deseurilor, aducerea la strarea intiala prin nivelarea terenului;

- pe suprafetele de teren ramase libere in urma executiei obiectivului de investitie, conform HCJC 152/2013, se vor amenaja spatii verzi, in proportie de min. 30% din suprafata terenului, adica aprox. 310.00mp. In situatia proiectata, 80.00mp de spatiu verde este prevazut a se amenaja la cota terenului amenajat (conform plan de situatie).

- restul suprafetei destinate amenajarii de spatiu verde se va realiza la nivelul terasei necirculabile a imobilului, respectiv pe fatadele acetuia, sub forma de gradini verticale (de fatada). Plantele propuse pentru sadire, respecta prevederile HCJC 152/2013, fiind recomandate hortensiile, Myosotis alpestris, petunii si surfinia sp petunie.

OBSERVATII

Autorizaţia de construire se va obţine de către beneficiar de la primăria orasului Navodari, în baza proiectului (faza D.T.A.C) şi a avizelor solicitate de către serviciul de urbanism al primăriei prin Certificatul de Urbanism, obţinerea avizelor revine beneficiarului.

Beneficiarul este obligat să respecte amplasamentul construcţiei, regimul de înălţime precum şi elementele funcţionale şi estetice ale proiectului.

Beneficiarul este obligat să anunţe primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii înainte de începerea lucrărilor de execuţie a imobilului.

Orice modificare sau completare se poate face numai cu acordul scris al proiectantului - S.C. CREO MIXT S.R.L.

Prezenta documentatie poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost elaborata.

PROIECTANT GENERAL:								 ÎNTOCMIT:

S.C. CREO-MIXT S.R.L.			     		     			Arh.  Dan Pavel