## MEMORIU TEHNIC

NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

- DATE GENERALE

Denumire obiectiv: MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CONFORM A.C. nr. 152 din 21.02.2017 "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+M - LOCUINŢE COLECTIVE si IMPREJMUIRE TEREN" prin SUPRAETAJARE IN LIMITA A 20% DIN Sdesfasurata si AMENAJARI INTERIOARE

Amplasament:          str. Constantin Bobescu, nr. 11, (fosta Parcela A703/5, lot 3+lot 4)

Beneficiar:		S.C. CLADECT CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant:		S.C. PROMO DESIGN S.R.L.

Forma  de  detinere  a  terenului:	PROPRIETATE - conform  acte atasate dosar

Suprafata desfasurata: 3210 mp

- DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

I.Oportunitatea investitiei

Pe terenul situat pe situat pe strada Constantin Bobescu, nr.11 se doreste supraetajarea in limita a 20% din S desfasurata a imobilului S+P+3E+M aprobat prin nr. 152 din 21.02.2017 "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+M - LOCUINŢE COLECTIVE si IMPREJMUIRE TEREN".

Imobilul este in proprietatea firmei S.C. CLADECT CONSTRUCT S.R.L., conform actelor anexate.

Vecinatati:

- Nord-Est – la 5.00m strada Constantin Bobescu / la 21.30m imobil locuinte colective D+P+2E+M;

- Sud-Est – la 5.00m – alee carosabila (nr. cadastral 230998) / la 14.27m imobil locuinte colective D+P+5E+6retras;

- Vest – la 3.00m – proprietate privata / la 9.00m imobil locuinte colective D+P+3E+M;

- Sud – la 3.00m – proprietate privata / la 6.00m imobil locuinte colective D+P+3E+M;

- Nord-Vest – la 1.00m – proprietate privata / la 1.60m imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter S+P+4E+M.

II. Descrierea lucrarilor

Constructia existenta are regimul de inaltime S+P+3E+M, Sc=515mp / Sd=2675mp si cuprinde urmatoarele compartimentari:

Subsol – Sc=515mp – parcare 10 locuri si zona de acces la parcare (lift, casa scarii);

Parter – S=515mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente si boxe: 2 apartamente (1 apt. cu 2 camere de 62mp si 1 apt. cu 3 camere cu suprafata de 60mp) si boxe cu suprafete intre 10mp si 30mp;

Etaj curent (et. 1-3) – S=540mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente, 5 apartamente pe nivel (1 garsoniera de 40mp si 4 apt. cu 3 camere cu suprafete de 66.5mp, 83.5mp, 98.5mp si 99.5mp);

Mansarda – S=540mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente, 5 apartamente (1 garsoniera de 40mp si 4 apt. cu 3 camere cu suprafete de 66.5mp, 83.5mp, 98.5mp si 99.5mp).

Se propune supraetajarea constructiei existente in limita a 20% din S desfasurata a imobilului S+P+3E+M si rezulta:

Constructie propusa S+P+4-5retras, Sc=515mp / Sd=3210mp compusa din:

Subsol – Sc=515mp – parcare 10 locuri si zona de acces la parcare (lift, casa scarii);

Parter – S=515mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente si boxe: 2 apartamente (1 apt. cu 2 camere de 62mp si 1 apt. cu 3 camere cu suprafata de 60mp) si boxe cu suprafete intre 10mp si 30mp;

Etaj curent (et. 1-4) – S=540mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente, 5 apartamente pe nivel (1 garsoniera de 40mp si 4 apt. cu 3 camere cu suprafete de 66.5mp, 83.5mp, 98.5mp si 99.5mp);

Etaj 5 - PROPUNERE – S=535mp – cuprinde holul de intrare si casa scarii, lift, holul de acces la apartamente, 5 apartamente pe nivel (1 garsoniera de 40mp si 4 apt. cu 3 camere cu suprafete de 664mp, 83.5mp, 96mp si 99.5mp);

Finisaje exterioare

Cladirea are pe exterior cu un strat de 5cm de polistiren expandat, peste care s-a aplicat tencuiala decorativa, vopsea decorativa de exterior sau placaje de piatra. Suprafetele vitrate sunt realizate din geam termopan cu tamplarie PVC culoare alba.

Supraetajarea pastreaza finisajele exterioare existente, aprobate conform A.C.

Finisaje interioare

Peretii interiori ai constructiei sunt finisati fie cu gips carton, fie tencuiti si apoi vopsiti sau placati cu piatra, faianta sau lemn in functie de specificul fiecarei camere. Plafoanele sunt finisate fie cu gips carton, fie tencuite si apoi vopsite sau ornate cu elemente de lemn. Pardoselile sunt finisate cu	 piatra, gresie sau parchet.

Supraetajarea pastreaza finisajele interioare existente, aprobate conform A.C.

Constructia are structura de beton armat: stalpi si grinzi, iar zidaria este din caramida/BCA. Supraetajarea va avea acelasi sistem constructiv: structura de beton armat si zidarie caramida/BCA.

Planseele sunt din beton armat si sunt rezemate pe grinzile de B.A. Supraetajarea va urma aceeasi solutie : plansee B.A. rezemate pe grinzi de B.A. Planseele  au goluri pentru trecerea ghenelor pentru instalatii.

Imobilul este racordat la retelele de utilitati existente in zona, apa, electricitate, telecomunicatii. Apele uzate menajere sunt colectate si dirijate catre reteaua de canalizare din zona. Fiecare apartament dispune de o centrala termica proprie pe baza de gaz.

Retele tehnico-edilitare si racordurile vor fi extinse si la etajul 5 – supraetajare.

Acces si parcaje:

Accesul carosabil se realizeaza din str. Constantin Bobescu sau din aleile carosabile la care are deschidere terenul studiat, iar accesul la parcarea din demisol se face din aleea carosabila (nr. cad. 230998). Accesul pietonal se va face de pe trotuarele aferente strazii Constantin Bobescu sau aleilor carosabile la care are deschidere terenul studiat.

In limita de proprietate sunt amenajate 10 locuri de parcare in subsol si 13 locuri de parcare in incinta, la nivelul terenului, reprezentand un total de 23 locuri (22 locuri de parcare necesare).

Numarul necesar de locuri de parcare pentru apartamentele propuse la etajul 5 – supraetajare, calculate conform HCL nr.113/27.04.2017 "Regulament privind asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța", este de 5 locuri de parcare. Cele 5 locuri de parcare se vor asigura astfel: 2 locuri in incinta si 3 locuri de parcare se vor asigura pe un alt teren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal, de terenul pe care se realizeaza supraetajarea.

Spatiu verde:

Suprafata minima conform HCJC nr. 152 din 22.05.2013 pentru blocuri de locuinte este de 30% din S teren.

S teren 1032mp x 30% = 309.6mp spatiu verde minim

Spatiu verde propus = 310mp

- 125mp spatiu verde (gazon);

- 155mp perete vegetal (h=2.0m);

- 30mp pergola iedera.

Se propun urmatorii indicatori urbanistici:

S teren   =  1032mp

EXISTENT conform A.C.nr.152 din 21.02.2017

S construita propunere    =   515mp

S desfasurata propunere = 2675mp (fara subsol 515mp - parcare)

H max = S+P+3E+M

P.O.T. existent = 50%

C.U.T. existent = 2.6

PROPUNERE

S construita =  515mp

S desfasurata =  3210mp (fara subsol 515mp - parcare)

H max = S+P+4-5retras

P.O.T. propus = 50%(nu se modifica)

C.U.T. propus = 3.12 (crestere CUT cu 20%)

- SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

I. Protectia calitatii apelor

Prin solutiile adoptate nu exista surse de poluare a apei.

Alimentarea cu apa se face din reteaua existenta in zona.

Canalizarea menajera se va realiza prin colectoare verticale si orizontale, apa uzata fiind evacuata prin racord la canalizarea existenta in zona. Apele accidentale de pe pardoseala baii vor fi preluate prin sifoane de pardoseala.

II. Protectia aerului

Prin solutiile adoptate nu exista surse de poluare a aerului.

III.Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Functiunile propuse nu produc zgomote perturbatoare, nivelul de zgomot fiind cel admis pentru astfel de constructii.

Instalatiile si echipamentele care urmeaza a se monta sunt silentioase si se incadreaza in nivelul de zgomot admis pentru astfel de constructii.

IV. Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii.

V. Protectia solului si subsolului

Nu exista surse de poluare a solului sau subsolului.

VI.Protectia ecosistemelor terestre sau acvatice

Amplasamentul constructiei este in afara limitelor de protectie a apelor din apropiere conform Normativelor in vigoare.

VII.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul de investitii este situat pe strada Constantin Bobescu, nr.11 si se refera la realizarea unui imobil P+4-5retras – locuinte colective, respectand normativele specifice acestor functiuni.

VIII.Gospodarirea deseurilor

Deseurile se vor colecta centralizat in europubele depozitate pe platforme acoperite, fiind transportate de catre o firma specializata.

IX. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu exista substante toxice si periculoase.

X. Lucrari de recontructie ecologica

Nu este cazul unor lucrari de reconstructie ecologica.

XI. Prevederi pentru monitoringul mediului

Nu este cazul, dar agentia de mediu poate ordona aceasta ori de cate ori este necesar.

XII.ANEXE – Plan de incadrare, sc. 1/2000

Plan de situatie, sc. 1/500

Plan de situatie, sc. 1/250

DATA:                                                     		  	   INTOCMIT:

14.12.2017                                                		      arh. Mirela Bancescu