AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. de inregistrare al autorizatiei: 1/19.01.2009, revizuita in data de 18.10.2012, revizuita in ....10.2014

Valabila pana la :  19.01.2019

Titularul autorizatiei: S.C. CELCO S.A. Constanta

Sediu social: municipiul Constanta, str. Industriala nr. 5, jud. Constanta

Locatia activitatii: comuna Corbu, Jud Constanta

Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu:

b) producerea varului in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi.

COD CAEN: 2352 – Fabricarea varului si ipsosului

Director Executiv

Lavinia Monica ZAHARIA

Sef Serviciu A.A.A,

Norvina BODNARAS

Intocmit,

Consilier Elena FILIP

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii …………………………………... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal …………………………………………………………………… | 5 |
|  |  | Categoria de activitate ………………………………………………………… | 6 |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………….. | 6 |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………… | 8 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........... | 11 |
|  |  | Apă, energie, combustibili …………………………………………………...... | 12 |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………… | 12 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă potabila ………………………………………………….. | 12 |
|  | 7.1.2 | Apa pentru stingerea incendiilor ……………………………................................ | 12 |
|  | 7.1.3 | Modul de folosire a apei ……………………………........................................ | 12 |
|  | 7.1.4 | Sistemul de evacuare a apelor uzate………………………...…………………... | 12 |
|  | 7.1.5 | Instalatii de masurare a debitelor si a volumelor de apa ………………………………… | 13 |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ……………………………………………………............ | 13 |
|  | 7.3 | Combustibili ……………………………………………………………………. | 14 |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament .. | 14 |
|  | 8.1 | Pregatirea materiei prime…………………………………………………………… | 17 |
|  | 8.2 | Fasonarea …………………………………………………………………………. | 18 |
|  | 8.3 | Uscarea………………………………………….……........................................... | 19 |
|  | 8.4. | Arderea caramizilor……………………..……………………………................... | 19 |
|  | 8.5 | Ambalarea-paletizarea caramizilor……………………..……...…………………... | 21 |
| 9. |  | Instalatii pentru retinere, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu……………………………………………………………………………. | 23 |
|  | 9.1 | Aer………………………………………………………………………………. | 23 |
|  | 9.2 | Apa……………………………………………………………………………… | 24 |
| 10. |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot………………………………………………………………………… | 24 |
|  | 10.1 | Aer……………………………………………………………………………….. | 24 |
|  | 10.1.1 | Emisii in aer …………..………………………………………………………… | 24 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate …………………………………… | 24 |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie-emisii punctiforme……….………………………….. | 25 |
|  | 10.2 | Emisii in apa………………………………………………………………………… | 25 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ………………………………………… | 26 |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ……………... | 26 |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. | 27 |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. | 28 |
| 11 |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… | 28 |
|  | 11.1 | Deşeuri generate, colectate, stocate temporar ………………………….......... | 29 |
| 12 |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei ………………………..……………………………….................... | 30 |
| 13 |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. | 31 |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… | 32 |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... | 33 |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii solului si a apei subterane………………………………… | 33 |
|  | 13.4 | Deşeuri ………………………………………………………………….............. | 34 |
| 14 |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………….. | 34 |
| 15 |  | Obligaţiile titularului activităţii ………………………………………………. | 37 |
| 16 |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor …………. | 39 |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului …………………………… | 39 |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ……………………………………………… | 39 |
| 17 |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………… | 40 |
| Anexa I | Plan de incadrare in zona…………………………………………………………… | 42 |
| Anexa II | Plan de amplasament .............................................................................................. | 43 |
| Anexa III Anexa IV | Plan de situatie………………………………………………………………………….. Modelul raportului de mediu ……………….…………………………...................... | 44 45 |
| Anexa V | Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale……………………………….. | 50 |

APM CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana.

Ca urmare a solicitarii SC CELCO SA, persoana juridica romana cu sediul in municipiul Constanta, str. Industriala nr. 5, Judet Constanta, inregistrata la APM Constanta  cu nr. 4924RP/14.04.2014 privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru activitatea de „PRODUCEREA VARULUI IN CUPTOARE CU O CAPACITATE DE PRODUCTIE DE PESTE 50 TONE PE ZI” ,

in urma analizarii documentelor transmise, verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, autorizează

SC CELCO SA, comuna Corbu, judeţul Constanţa.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren si parcurgerii etapelor procedurale ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite.

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# 1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. CELCO SA

Sediul: municipiul Constanta, str. Industriala, nr. 5, judeţul Constanţa

Telefon: 0241/677 320;

Fax: 0241/636 711;

e-mail:celco@celco.ro;

Cod fiscal: R1891328;

Registrul Comerţului: J13/758/1991.

# 2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Legea 211/11.11.2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997(M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitate aerului inconjurator;

- Ord. MAPPAM nr. 462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- STAS 10009/1988 – Acustica in constructii. Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea 481/2004, privind protecţia civila;  Republicata: M.O. 554/22.07.2008;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu:

b) producerea varului in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi.

Activitatea autorizata

PRODUCEREA VARULUI IN CUPTOARE CU O CAPACITATE DE PRODUCTIE DE PESTE 50 TONE PE ZI

COD CAEN:  2352 – Fabricarea varului si ipsosului

SC CELCO SA Constanta are ca obiect fabricarea varului

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare privind emiterea revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu intocmit de SC CELCO SA, depus si inregistrat la APM Constanta  cu nr. 4924RP/14.04.2014;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, aparut in Observator de Constanta, 14.04.2014;

- Raport de Amplasament pentru emiterea revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu SC CELCO SA întocmit de către SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL, Constanta 2014;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor, emisă de ABA Dobrogea-Litoral, nr. 30/26.03.2013, valabila pana la 26.03.2015;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, in baza Legii nr. 359/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, emis in data de 12.09.2008;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1193364 din 18.03.1991, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa;

- Decizia etapei de incadrare nr. 8448RP/27.09.2010, emisa de APM Constanta;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale – revizia 2014;

- Autorizatie de construire nr. 31 din 08.05.2012;

- Autorizatie de construire nr. 64 din 05.10.2012;

- Autorizatie de construire nr. 5 din 30.01.2013;

- Autorizatie de construire nr. 29 din 10.06.2013;

- Proces verbal la terminarea lucrarilor nr. 42 din 09.09.2013;

- Masuri propuse la incetarea activitatii;

- Schema retea distributie apa;

- Plan retele exterioare;

- Diagrama flux tehnologic;

- Determinari fizico-chimice privind calitatea solului;

- Determinari fizico-chimice privind calitatea apei freatice;

- Determinari fizico-chimice lunare privind emisiile de la cosurile de evacuare a pulberilor;

- Determinari fizico-chimice privind emisiile de la cosul cuptorului de calcinare;

- Determinari privind zgomotul;

- Determinari fizico-chimice privind apa uzata;

- Contract furnizare gaze naturale SC CONGAZ SA;

- Contract furnizare energie electrica SC ELCOMEX EN SRL;

- Variatia pH-ului solului in zona rezervoarelor;

- Variatia pH-ului solului in zona de vest;

- Variatia pH-ului solului in zona de est;

- Variatia cadmiului in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia cadmiului in sol in zona de vest;

- Variatia cadmiului in sol in zona de est;

- Variatia cuprului in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia cuprului in sol in zona de vest;

- Variatia cuprului in sol in zona de est;

- Variatia mercurului in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia mercurului in sol in zona de vest;

- Variatia mercurului in sol in zona de est;

- Variatia plumbului in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia plumbului in sol in zona de vest;

- Variatia plumbului in sol in zona de est;

- Variatia azotatilor in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia azotatilor in sol in zona de vest;

- Variatia azotatilor in sol in zona de est;

- Variatia azotitilor in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia azotitilor in sol in zona de vest;

- Variatia azotitilor in sol in zona de est;

- Variatia fosforului total in sol in zona rezervoarelor;

- Variatia fosforului total in sol in zona de vest;

- Variatia fosforului total in sol in zona de est;

- Variatia indicatorilor de calitate ai apei freatice;

- Variatia emisiilor de pulberi de la cosurile cu filtre cu saci;

- Variatia emisiilor de la cuptorul de calcinare;

- Variatia zgomotului la limita amplasamentului;

- Variatia indicatorilor in apa uzata menajera;

- Variatia indicatorilor in apa uzata tehnologica;

- Fise tehnice de securitate;

- Plan de situatie actualizat;

- Plan de incadrare in zona;

- Certificat inregistrare elaborator R.A.

# Scopul

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  ……. de pagini şi este valabilă, de la  19.01.2009  data emiterii, până la 19.01.2019, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu minim 90 de zile  înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizaţii se va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanta.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale , operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IPPC.

- Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare/colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC CELCO SA Corbu.

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, S.C. CELCO S.A. Corbu, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 13 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Constanta ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa III).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia transmiterii unui Raport de informare in cazul poluarilor accidentale.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată cu modificari si completari prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii AIM (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste)– înaintea realizării modificarii.

- Cu 48 de ore înainte de oprirea/repornirea instalaţiei titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- realizarea oricărei  modificări  în exploatarea instalaţiei pentru care APM Constanta a emis decizia favorabilă.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Materia  prima  folosită pentru producerea varului este reprezentată de calcar. Pe lângă calcar, pentru obţinerea varului măcinat şi hidratat, precum şi pentru analizele de laborator, mai sunt folosite şi dietilenglicol, acidul clorhidric, acidul azotic, vaselina, etc (v. tab. 3).

Tabelul 3. Materii prime şi auxiliare folosite în activitate

| Materia primă/ substanţa chimică | Natura chimică /compoziţie (fraze R) | Cantitate utilizată în 2013 | Cantitate deţinută la momentul evaluării | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcar (tone) | CaCO3 : min 96 % MgCO3 : max 3 % Al2O3 + Fe2O3: max2% SiO2 : max 2 % | 119594,78 | 15518,23 | Depozitare în aer liber, pe o platforma special destinata, şi într-un buncăr metalic cu capacitatea de 500 mc. |
| Dietilenglicol (tone) | R22 | 7,539 | 1 | Rezervor de polietilena cu gardă metalică |
| Acid clorhidric 37% (litri) | Corosiv R34, R37 | 9,5 | 2 | Stocare în magazia de reactivi |
| Acid sulfuric 96 % (litri) | R-35 R-49 | 0 | 0 | Stocare în magazia de reactivi |
| Acid azotic 87 % (litri) | R:35 | 0,505 | 0,545 | Stocare în magazia de reactivi |
| Amoniac 25 % (litri) | R:34, 50 | 1,22 | 1,060 | Stocare în magazia de reactivi |
| Clorura de amoniu 98% (kg) | R:22, 36 | 0,5 | 0,330 | Stocare în magazia de reactivi |
| Clorura de bariu 99,5 % (kg) | R:20, 25 | 0,048 | 0 | Stocare în magazia de reactivi |
| Eriocrom Negru T (g) | R:36 – 51/ 53 | 10 | 85,5 | Stocare în magazia de reactivi |
| Hidroxid de potasiu (kg) | R:35 | 1,18 | 0,510 | Stocare în magazia de reactivi |
| Hidroxid de sodiu 98% (kg) | R35 | 0,140 | 1,215 | Stocare în magazia de reactivi |
| Sulfat de cupru cristalizat (kg) | R:22 – 36 / 38 | 0 | 0,650 | Stocare în magazia de reactivi |
| Motorină (litri) | R : 45 | 32526,65 | 7087,08 | Se depozitează în rezervorul special amenajat. |
| Vaselină (kg) | - | 133 | 38 | În ambalaje proprii în magazia de lubrefianţi |
| Paleţi lemn | - | 8740 buc. | 3543 kg | Se depozitează pe platformă betonată |
| Saci polietilena (PE) pentru varul hidratat (m) | - | 412050 | 105261 | Se depozitează în magazia de saci aflată în imediata apropiere a instalaţiei de paletizare. |
| Huse folie strech pentru acoperit paleţii cu saci de var hidratat (buc) | - | 108 buc. (5661 kg) | 3663 buc .(2076 kg) | Se depozitează în magazia de saci aflată în imediata apropiere a instalaţiei de paletizare. |
| Saci BIG-BAGS pentru var bulgări | - | 1099 buc. | 156 buc. | Se depozitează în magazia de saci aflată în imediata apropiere a instalaţiei de paletizare. |
| Bile | - | 2000 to | 2000 to |  |

# 7. 	APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## Apa

Alimentarea cu apa

Apa este utilizata atat in scop industrial, cat si pentru nevoi igienico-sanitare

Sursa: 2 foraje cu urmatoarele caracteristici:

| Foraj | Adancime foraj (m) | Nhs (m) | Nhd (m) | Debit (mc/h si l/s) | Dn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 20 | 0,70 | 5 | 20 5,5 | 200 |
| P2 | 22 | 5,63 | 8,63 | 12 3,33 | 200 |

Volumele si debite de apa autorizate :

- zilnic mediu: 290,2 mc (3,36l/s);

- zilnic maxim: 362,75 mc (4,20l/s);

- anual mediu: 105,923 mc.

Instalatii de captare

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile tip Grundfos SP 14A-7 cu urmatoarele caracteristici:

- Q=12-20 mc/h;

- H=70-44Mca;

- P=2,2 kW.

Instalatii de inmagazinare si distributie a apei:

* conductele de refulare de la puturi la rezervor sunt din PEHD cu Dn=50 mm avand lungimea L1=41,65m (de la P1 la rezervor) si L2=216,6 m (de la P2 la rezervor);

* rezervor de inmagazinare cu capacitate totala de 140 mc (2x70mc) si este compus din doua rezervoare metalice, interconectate, ingropate (cu partea superioara la cota +15,3 m);

*  rezervor de polietilena cu un volum de 2 mc (apa pentru uz gospodaresc):

*  statia de pompare este alcatuita din doua grupuri de pompare cu 1+1 fiecare:

- grupul 1 de pompare pentru uz gospodaresc tip 2xCN 40 100/24, cu Q=15 mc/h, H=22,4 mCA,  P=1,5 kW, n=2900 rot/min;

- grupul 2 de pompare pentru apa industrial si incendiu tip BK 200/24, cu Q=35 mc/h, H=45 mCA, P=7,5 kW, n=2900 rot/min.

Apa industriala necesara hidratarii varului este preluata din rezervoare gravitational sau prin grupul 2 de pomare.

Apa pentru uz gospodaresc se stocheaza in rezervorul de polietilena cu volumul de 2 mc.

Reteaua de distributie este realizata din PEHD cu o lungime totala de 909,63 m, cu Dn=160 mm, Dn=100 mm, Dn=63 mm si Dn=40 mm.

Instalatii de tratare a apei

Grupul 1 de pompare este prevazut cu un rezervor de 2 mc si cu o instalatie de UV pentru realizarea dezinfectiei. De la acest grup de pompare este prevazuta o retea separate cu D=63 mm din PEHD catre pavilionul administrativ, cabina poarta si laborator.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul de apa intangibil pentru stingerea incendiilor este de 108 mc si se asigura din rezervoarele de inmagazinare cu Vt=140 mc. Timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 3 ore. Grupul 2 de pompare asigura presiunea apei in retea in cazul unui incendiu, precum si refacerea rezervei de apa.

Reteaua de incendiu este din PEHD cu Dn= 110 mm si are montati un numar de 7 hidranti de incendiu.

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apa (apa industriala si apa de uz menajer) este:

- mediu = 270,96 mc/zi;

- maxim = 271,88mc/zi;

Cerinta totala de apa este:

- medie = 290,2 mc/zi;

- maxim = 362,75mc/zi;

Volumul minim asigurat in sursa este:

- mediu = 270,96 mc/zi;

- anual = 105.923 mc;

Norme de apa utilizate la stabilirea necesarului de apa

- personal muncitor angajat = 60 l/pers/zi;

- personal angajat = 20 l/pers/zi;

- hidratare var = 12 mc/h;

- spalari probe de laborator = 0,1 mc/h.

Evacuarea apelor uzate

## La statia de epurare ajung numai apele uzate menajere, apele industriale (provenite de la analizele de laborator) sunt evacuate intr-un bazin colector cu capacitatea de 2 mc, iar apoi sunt dirijate spre bazinul decantor circular, metalic, cu volumul util de 85 mc.

## Debitul de ape uzate menajere evacuate in statia de epurare este:

## - Qzi max = 3,7 mc/zi;

## - Qzi med = 2,96 mc/zi;

## - Qanual = 1080,4 mc/an.

## Debitul de ape uzate industriale (laborator) evacuate in bazinul decantor este:

## - Qzi  max = 2,4 mc/zi;

## - Qzi med = 2,88 mc/zi;

## - Qanual = 700,8 mc/an.

## Sistemul de canalizare cuprinde:

## - Bazin colector de ape menajere (de la cabina poarta si de la pavilionul administrativ)  cu un               volum de 12,5 mc, de unde, cu ajutorul unei pompe tocator apele uzate sunt dirijate spre statia de epurare, printr-o conducta PEHD cu Dn = 50 mm si lungime de 154 m;

## - Bazin colector de ape uzate menajere de la laborator (dotat cu pompa tocator) cu o capacitate de 12 mc;

## - Bazin colector ape uzate industriale de la laborator cu o capacitate de 2 mc (2x1 mc). Apa se evacueaza gravitational in bazinul decantor;

## - Pompe tocator tip DTR 18 M cu urmatoarele caracteristici: Q= 450 l/min, H= 13 m, P= 1,3 Kw, n= 2800 rot/min;

## - Conducta de canalizare ape uzate menajere (de la cabina poarta si de la pavilionul administrativ) din PEHD, Dn = 50 mm, L = 154 m;

## - Conducta de canalizare ape uzate menajere de la laborator- din conducte PVC cu diametrul de 200 mm si lungimea de 83 m;

## - Canal colector al apelor pluviale de pe platforma fabricii cu o lungime de 908 m, are o sectiune trapezoidala cu deschiderea la baza de 1 m si la partea superioara de 1,5 m, cu adincimi variabile de 0,3-0,5 m;

## - Bazin decantor a apelor pluviale: circular, din metal, cu un volum util de 85 mc, deschis pe generatoarea superioara pe o latime de 1 m, pentru a permite curatarea namolului colectat, cu ajutorul unui utilaj special. Apa decantata este dirijata gravitational in bazinul de retentie;

## - Bazin de retentie a apelor, executat din 2 bazine circulare cu un volum util de 212 mc (2x106 mc). Apa din bazinul decantor si din bazinul de retentie va fi utilizata (prin pompare) fie pentru hidratarea varului, fie pentru stropirea spatiilor verzi sau a platformelor betonate.

## - Pompa la bazinul de retentie- cu urmatoarele caracteristici: Q= 15mc/h, H= 27mCA.

## Instalatii de masura a debitelor si volumelor de apa

## Pentru alimentare cu apa- volumele de apa sunt contorizate cu ajutorul a 2 apometre tip Zenner cu

## Dn= 40 mm.

## Eficienta energetica

## Societatea foloseste energie electrica alimentata de la linia electrica aeriana de 20 kV (reteaua Sitorman).

## SC Celco SA Constanta are in proprietate un numar de 2 transformatoare cu capacitatea de 1600 kVA si 1250 kVA.

## Energia electrica este asigurate in baza contractului de vanzare-cumparare de energie electrica nr. 299 din 23.10.2006 incheiat cu SC Elcomex EN SRL/SC Repower Furnizare Romania SRL.

## Anexele acestui contract cuprind precizari privind:

## - conditii specifice de asigurare a energiei electrice;

## - delimitarea instalatiilor electrice intre furnizor si consumator si caracteristicile echipamentelor de masurare;

## - cantitatea de energie electrica si puteri din S.E.N.;

## - regimuri si parametrii limita de alimentare cu energie electrica;

## - puteri in regim de limitare sau de restrictie si in situatii de avarie in S.E.N.;

## - conditii de masurare/determinare a cantitatii de energie electrica furnizata si a puterilor maxime realizate;

## Echipamentele electrice aflate pe amplasament nu contin uleiuri cu compusi bifenilpoliclorurati (PCB).

## Remediera oricaror defectiuni, verificari periodice a instalatiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt  asigurate de personal autorizat.

## Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei se au in vedere urmatoarele:

## - cantitatea de energie consumata va fi urmarita periodic si contorizata;

## - minimalizarea consumului de apa si inchiderea sistemului de circulatie a apei;

## - izolarea termica a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de caldura;

## - evitarea functionarii in gol a utilajelor tehnologice;

## - iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

## Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei. Acest raport va fi inclus in RAM.

## Corespunzator volumului de activitate, in anul 2011 consumul total de energie electrica a fost de 4.126.318kWh.

## Combustibili

## Pentru obtinerea energiei termice S.C. Celco SA Constanta foloseste drept combustibil- gazul natural.

## Furnizarea gazelor naturale este asigurata in baza Contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili nr. 2/01.07.2008 incheiat cu SC Congaz SA Constanta.

## Corespunzator volumului de activitate, in anul 2011 consumul total de gaz natural a fost de 7.583.098mc.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXULUI TEHNOLOGIC EXISTENT PE AMPLASAMENT

localizarea terenului

Fabrica de var a S.C. CELCO S.A. Constanta este amplasată pe locul unei foste cariere de calcar, teren situat între lacurile Corbu şi Taşaul şi are următoarele vecinătăţi:

- Nord – teren viran ;

- Est – teren viran

- Sud – amplasament instalaţie tehnologică de obţinerea cimentului CEMROM SA;

- Vest – drumul de acces pe amplasament şi lacul Taşaul.

Faţă de amplasamentul studiat se află următoarele localităţi :

- sat Luminiţa – 781, 84 m, pe direcţia NV;

- comuna Corbu – 2,48 km, pe direcţia NNE;

- oraş Năvodari – 3,65 km, pe direcţia SV;

- localitatea Lumina – 8,17 km, pe direcţia SV;

- oraş Ovidiu – 11,94 km, pe direcţia SV;

- municipiul Constanţa – 15 km, pe direcţia S.

Zonele turistice Năvodari, Mamaia Sat şi Mamaia încep de la distanţa de cca 4,27 km pe direcţia SSE.

În vecinătatea amplasamentului se găsesc obiective ce desfăşoară activităţi asemănătoare celei studiate (producerea cimentului, varului, clincherului). Pe direcţia ESE, la o distanţă de cca. 950 m se află platforma rafinăriei ROMPETROL RAFINARE S.A.

S.C. CELCO S.A. ocupă o suprafaţă totală de 70 000 mp din care:

* suprafaţa construită este de 4 723,59 mp;

* suprafaţa liberă de construcţii este de cca. 65 276,41 mp.

proprietatea actuala

Amplasamentul fabricii de var CELCO S.A. este situat în zona industrială a localităţii Corbu, judeţul Constanţa, la sud de satul Luminiţa.

Anterior, pe amplasament se desfăşurau activităţi de extracţie în cadrul unei cariere de calcar, în prezent aceasta fiind dezafectată.

Societatea a fost înfiinţată în 1973, prin construirea Întreprinderii de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat Constanţa – I.P.B.C.A. Constanţa, iar prin reorganizare, în 1990 devine S.C. CELCO S.A. Constanţa.

În 1997 are loc privatizarea societăţii, iar în 2008 are loc deschiderea Fabricii de var de la Corbu, Constanţa.

utilizarea  actuala  a terenului

Construcţiile realizate pe suprafaţa terenului fabricii de var a S.C. CELCO S.A.  şi utilajele folosite în procesul de producţie sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.

Tabelul 1. Lista construcţiilor de pe amplasament

| Nr. crt. | Clădirea / incinta | Suprafaţa la sol (mp) | Materiale de construcţie | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clădire administrativă | 160 | Beton armat, BCA | Activităţi administrative complexe |
| 2. | Clădire anexă | 113 | Beton armat, BCA | Activităţi tehnologice privind obtinerea varului (camera de comanda cuptor, camera electrica, camera hidraulica, camera compresoarelor) |
| 3. | Clădire suflante | 135 | Beton armat, BCA | Suflante aferente cuptoarelor |
| 4. | Cuptor Maerz 1 | 210 | Beton armat, structură metalică | Obţinerea varului |
| 5. | Cuptor Maerz 2 | 220 | Beton armat, structură metalică | Obţinerea varului |
| 6. | Hală măcinare, hidratare, însăcuire | 1190 | Beton armat, structură metalică, panouri sandwich | Activităţi tehnologice de prelucrare a varului |
| 7. | Magazie metalică | 335 | Beton armat, structură metalică, | Depozitare materiale metalice + Atelier reparatii |
| 8. | Clădire poartă | 95 | Beton armat, BCA | Birou facturare, administrativ |
| 9. | Clădire laborator | 82 | Beton armat, BCA | Activităţi de laborator |
| 10. | Post transformare nr. 1 | 71 | Beton armat, BCA | Unităţi de reducere a tensiunii energiei electrice |
| 11. | Post transformare nr. 2 | 34 | Beton armat, BCA | Unităţi de reducere a tensiunii energiei electrice |
| 12. | Grup 4 silozuri | 391 | Fundaţie beton şi structură metalică | Depozitare var granulat |
| 13. | Silozuri independente (4) | 234 | Fundaţie beton şi structură metalică | Depozitare var bulgări (1), var măcinat (1), var hidratat (2) |
| 14. | Casa pompe | 80 | Beton armat | Pompare apă |
| 15. | Turn sortare granulare | 108 | Fundaţie beton şi structură metalică | Activităţi tehnologice (sortarea şi granularea varului) |
| 16. | Buncăr calcar | 46 | Beton armat, structură metalică | Depozitare materie primă (calcar) |
| 17. | Siloz | 20 | Fundaţie beton şi structură metalică | Depozitare aditivi |
| 18. | Buncăr tehnologic var | 755 | Fundaţie beton armat şi structură metalică | Depozitare var |
| 19. | Parcare betonată | 1200 | Beton | Parcare autovehicule |
| 20. | Platformă betonată pentru depozitare deşeuri | 35 | Beton | Depozitare deşeuri reciclabile |
| 21. | Magazie de stocare a substanţelor chimice folosite in laborator | 1,7 | Beton armat, BCA | Stocare substanţe chimice pentru laborator |
| 22. | Magazie atelier | 300 | Fundaţie beton şi structură metalică | Depozitare materiale auxiliare (uleiuri, piese de schimb, materiale de zidărie, echipamente mecanice, etc) |
| 23. | Magazie pentru depozitare paleţi lemn | 360 | În exterior, pe platformă pietruită | Depozitare paleţi de lemn |
| 24. | Magazie – saci hârtie | 70 | Beton armat, BCA | Depozitare paleţi cu saci de var |
| 25. | 2 Spaţii deschise de depozitare despărţite de un perete | 150 | Beton | Depozitarea temporară a refuzului de calcar (cu granulaţia de 0 – 40 mm) |

Tabelul 2.  Lista utilajelor şi instalaţiilor din fluxurile de fabricaţie

| Nr. crt. | Utilaj / instalaţie | Componente | Caracteristici / capacitate / descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buncăr metalic | - | Depozitare calcar, capacitate 500 t. |
| 2. | Alimentator oscilant | - | Cu bielă manivelă |
| 3. | Concasor cu fălci | - | Tip Sandvick, debit 60 t/h, pentru mărunţire calcar, cu benzi transportoare aferente |
| 4. | Benzi transportoare | - | Transportul calcarului de la buncărele de stocare la staţia de sortare |
| 5. | Ciur vibrator | - | Tip Sandvick, cu acţionare electrică, debit de 60 t/h |
| 6. | Benzi transportoare | - | Transportul calcarului cu granulaţia de 40-90 mm la buncărele de alimentare a cuptorului |
| 7. | Instalaţie pentru fabricarea varului bulgări – cuptor 1 | Cuptor axial vertical Maerz | De tip regenerativ, cu 2 cuve, capacitate de 230 t/h |
|  |  | 3 suflante | Pentru asigurarea aerului de combustie, debit 5000 mc fiecare/h |
|  |  | 2 suflante | Pentru asigurarea aerului de răcire, debit 5000 mc/h fiecare |
|  |  | Suflantă | Pentru răcirea lăncilor, cu debit de 2000 mc/h |
|  |  | Siloz | Depozitarea varului bulgări |
|  |  | Buncăr tehnologic | Pentru depozitarea varului bulgări |
|  |  | Benzi transportoare | Transportul varului bulgări la staţia de sortare |
| 8. | Instalaţie pentru fabricarea varului bulgări pentru BCA – cuptor 2 | Bandă transportoare | pentru alimentarea buncărului tehnologic cu var |
|  |  | Buncăr tehnologic | 240 tone pentru calcarul ce va alimenta cuptorul |
|  |  | Extractor | cu mecanism bielă manivelă |
|  |  | Bandă alimentare cuptor | cu capacitate de transport calcar de 20 t/h |
|  |  | Cuptor Maerz | cu o singură cuvă, tip HP1 prevăzut cu filtre, 150 t/zi |
|  |  | 3 suflante | Pentru asigurarea aerului de combustie, debite : 2.634 mc/h, 2.141mc/h si 1.802 mc/h |
|  |  | 2 suflante | Pentru asigurarea aerului de răcire, debite : 632 mc/h si 3.519 mc/h |
|  |  | Extractor var | extragerea varului din cuptor |
|  |  | Bandă transportoare | Transportul varului bulgări la staţia de sortare |
|  |  | elevator |  |
|  |  | Tubulatură şi clapeţi de distribuţie |  |
|  |  | Tubulaturi de desprăfuire | conectată la filtrul cu saci amplasat în turnul cde sortare – granulare existent |
| 9. | Staţie sortare- granulare var – | 2 mori cu ciocane | Capacitate 40 t/h |
|  |  | Granulator | Pentru micşorarea dimensiunilor bulgărilor de var |
|  |  | Ciururi vibratoare | Pentru separarea fracţiilor granulometrice |
|  |  | Benzi transportoare | Transportul fracţiei utile > 10 mm la siloz |
|  |  | Siloz | Depozitare var bulgări pentru încărcarea în mijloace auto, capacitate 400 mc |
|  |  | Benzi transportoare | Transportul fracţiei fine 0 – 10 mm la siloz de la staţia de granulare |
|  |  | 2 mori cu ciocane | Granularea fracţiei fine sub 5 mm |
| 10. | Instalaţie depozitare var granulat | 4 silozuri | Depozitarea varului granulat, capacitate 340 mc fiecare |
| 11. | Instalaţie pentru măcinarea varului | Moară cu discuri | Tip LM12, pentru măcinarea varului granulat, capacitate 6-9 t/h |
|  |  | Siloz metalic | Depozitare aditivi (var hidratat) capacitate 100 t |
|  |  | Rezervor cu pompă | Din polietilenă cu gardă metalică, depozitare dietilenglicol pentru obţinerea varului pentru BCA, capacitate 1 t. |
|  |  | Baterie de cicloane | Pentru sortarea şi captarea varului măcinat |
|  |  | Filtru tehnologic cu saci |  |
|  |  | Siloz metalic | Depozitarea varului măcinat în vederea încărcării în mijloace auto, 140 t (400 mc) |
|  |  | Siloz metalic | Depozitarea varului măcinat în vederea încărcării în mijloace auto, 127 t |
| 12. | Instalaţie pentru fabricarea varului hidratat | Şnecuri | Pentru transportul varului granulat sub 5 mm la hidrator |
|  |  | Hidrator | Capacitate 480 t/zi (20 t/h) |
|  |  | Filtru tehnologic cu saci | Pentru desprăfuirea curentului de aer generat de reacţia de hidratare |
|  |  | Filtru tehnologic cu saci | Desprăfuirea morii cu bile, a separatorului, elevatoarelor şi a circuitului închis de măcinat |
|  |  | Separator în curent de aer | Separarea particulelor grosiere de cele fine |
|  |  | Baterie de cicloane | Separarea varului fin |
|  |  | Moară cu bile | Pentru măcinarea varului hidratat grosier |
|  |  | 2 silozuri | Stocare var hidratat, 90 t fiecare |
| 13. | Instalatie automatizata AROVAC 300 pentru umplere şi etansare saci cu var. 300 saci/ora | buncăr alimentare | ce are la partea superioara un capac prevazut cu gura de vizitare şi structura metalica de sustinere, volum 1,5 mc |
|  |  | Unitate control nivel | - |
|  |  | unitate de dozare | alcatuită dintr-un transportor elicoidal de dimensiuni mari pentru dozare grosiera şi dintr-unul de dimensiuni mai mici pentru dozare fina. |
|  |  | platformă | pentru verificare, curatare şi mentenanta a echipamentului de dozare şi cantarire care include şi o scara de acces. |
|  |  | Sistem electronic de cantarire | Are capacitatea de 40 kg şi o precizie de 20 g; este montat intr-o incinta in atmosfera lipsita de praf |
|  |  | Camera de densificare | pentru compactarea produsului cu ajutorul unor sonde |
|  |  | Clema RODOMATIC | cu extensor încorporat pentru saci cu clini de pliere |
|  |  | Dispozitiv de vidare | prevăzut cu două sonde poroase montate pe un elevator |
|  |  | unitate de transfer saci | preia sacul de la clema şi prin sistemul de transport se dirijeaza catre linia de transport |
|  |  | dispozitiv de sigilare | dotat cu sistem de control al temperaturii de lipire, timp de lipire şi perioada de racire |
|  |  | dispozitiv de descărcare | trimite sacii pe conveior |
|  |  | Linie de transport de la statia de insacuire la paletizor | - |
| 14. | Instalatie de infoliat paleti cu var “Stretch Hood Machine Type Power Flex T1” | - | 40 paleti cu saci /ora |
| 15. | Staţie motorină | Rezervor, pompă | Capacitate rezervor 4 200 l, cu pereţi dubli între care se află un lichid care protejează împotriva variaţiilor temperatură şi a scurgerilor de motorină |
| 16. | Staţie electrică | Transformator | 1 600 kVA |
| 17. | Staţie electrică | Transformator | 1 250 kVA |
| 18. | Centrală termică | - | 24 kW, asigură încălzirea clădirii poartă |
| 19. | Centrală termică | - | 24 kW, asigură încălzirea laboratorului |
| 20. | Centrală termică | - | 80 kW, asigură încălzirea clădirii administrative |
| 21. | Basculă cântar | - | Automată, pentru achiziţie materii prime şi livrare produse finite cu capacitate 60 t |
| 22. | Staţie epurare | - | Tip Graf – Klaro – SBR, capacitate 4,5 mc/zi |

Fluxul tehnologic

S.C. Celco S.A. produce var bulgări, var hidratat şi var măcinat. Fabrica funcţionează în regim continuu şi are o capacitate proiectată de:

- Cuptor 1: 230 t/zi var bulgări (81 650 t/an), cuptor 2 : 150 t/zi (54750 t/an);

- 480 t/zi var hidratat;

- 120 t/zi var măcinat.

Faţă de situaţia anterioară, capacitatea de productie a fabricii va creste cu peste 40%.

Procesul tehnologic al fabricii este format din mai multe faze/etape, conform prezentarii care urmeaza.

(i) Descărcarea, depozitarea şi sortarea calcarului

Calcarul este adus de la carieră cu mijloace auto şi descărcat în zona de stocare situată în partea de vest a fabricii de var. În perioada rece, calcarul se poate stoca şi în depozitul de calcar situat în partea de nord a amplasamentului.

Descărcarea calcarului din mijloacele auto se face prin basculare într-un buncăr metalic de stocare calcar cu capacitatea de 500 t. Din acest buncăr, prin intermediul unor alimentatoare oscilante cu bielă – manivelă şi a unor benzi transportoare semicarcasate, calcarul este transportat la staţia de sortare.

Aici, prin intermediul unui concasor cu fălci tip Sandvik cu debit de 60 t/h, cu acţionare electrică şi sistem hidraulic de reglare a fălcilor, calcarul este mărunţit micşorându-se astfel granulaţia mai mare de 90 mm, fapt ce permite o circulaţie şi o ardere mai rapidă a materiei prime în cuptorul de calcinare. Concasorul are rolul de a sparge piatra de calcar pentru aducerea acesteia la dimensiuni mai mici, necesare pentru folosirea în fluxul tehnologic. Concasorul este carcasat. Piatra sfaramată rezultată este transportată  cu ajutorul benzilor, semicarcasate, la staţia de sortare.

Cu ajutorul unui ciur vibrator tip Sandvik, cu acţionare electrică şi debit de 60 t/h, este sortată piatra cu dimensiuni între 20 – 80 mm. Astfel, se elimină riscul de înfundare cu argilă în zonele ploioase şi se îmbunătăţeşte circulaţia gazelor în cuptor, uniformizându-se temperatura în masa de calcar şi schimbul termic între gaze şi materialul de lucru, ceea ce determină o calcinare mai rapidă a calcarului şi implicit creşterea productivităţii cuptorului.

Cu ajutorul ciururilor vibratoare, calcarul este sortat pe granulaţii şi anume:

- granulaţia 0 – 30 mm (refuzul) care este evacuată şi depozitată pe  2 platforme betonate, despărţite de un perete de beton;

- granulaţia 30 – 80 mm este transportată cu ajutorul benzilor transportoare la buncărele de alimentare ale pâlniilor cântar de încărcare a schipurilor aferente cuptoarelor Maerz.

(ii) Fabricarea varului în cuptoarele Maerz

Procesul de fabricaţie a varului constă în arderea carbonatului de calciu şi/sau magneziu la o temperatură cuprinsă între 900 şi 1 400 ºC, temperatură suficientă pentru eliberarea dioxidului de carbon din calcar şi obţinerea oxizilor derivaţi după următoarea formulă :

CaCO3→CaO + CO2

Cuptorul Maerz nr.1 este de tip regenerativ cu 2 cuve şi o capacitate de 230 to/zi. Arderea calcarului în acest cuptor se realizează la o temperatură de 1 150 ºC. Aerul de combustie necesar procesului de ardere este asigurat de un număr de 3 suflante cu un debit de 5.000 mc/h fiecare. Aerul de răcire este asigurat de alte 2 suflante cu un debit de 5.000 mc/h fiecare. În sistemul de comandă al fiecărei suflante s-au montat variatoare de turaţie, permiţând în acest fel reglarea cu precizie ridicată a debitelor de aer de combustie şi aer de răcire şi implicit un mai bun control al procesului de ardere.

Cuptorul Maerz nr. 2 este de tip vertical, cu o singură cuvă şi are o capacitate de 120  sau 150 t/zi. Calcinarea (arderea)  calcarului  se  realizează la o temperatură de 1 350 ºC Aerul de combustie necesar procesului de ardere este asigurat de un număr de 3 suflante cu un debite de 2.634 mc/h, 2.141mc/h si 1.802 mc/h. Aerul de răcire este asigurat de alte 2 suflante cu debite de 632 mc/h si 3.519 mc/h. În sistemul de comandă al fiecărei suflante s-au montat variatoare de turaţie, permiţând în acest fel reglarea cu precizie ridicată a debitelor de aer de combustie şi aer de răcire şi implicit un mai bun control al procesului de ardere.

Din cuptorul Maerz nr. 2 se obţine un var special pentru fabricarea blocurilor de BCA.

În continuare este prezentată diagrama fluxului de calcinare a calcarului în cuptoarele Maerz.

(iii) Extracţia, transportul, sortarea şi expediţia varului bulgări

Extracţia varului din cuptorul Maerz nr.1. Varul obţinut în cuptorul Maerz este preluat, la ieşirea din pâlnia de evacuare a cuptorului, cu ajutorul unor  benzi transportoare şi trimis la granulatorul primar cu debit de 60 t/h. Acesta are rolul de a micşora granulaţia particulelor de var sub 50 mm eliminându-se astfel blocarea elevatorului, a procesului de extracţie var din cuptor şi implicit a cuptorului.

După granulare, varul este dirijat spre staţia de sortare. Aici, cu ajutorul unor ciururi vibratoare se obţin două fracţii granulometrice:

- fracţia 0 – 10 mm (fracţia fină) care este transportată prin intermediul unor benzi transportoare la staţia de granulare şi, apoi, cu ajutorul a două elevatoare depozitată în silozurile de var granulat;

- fracţia 10 – 50 mm (var bulgări) este transportată cu ajutorul unor benzi transportoare şi stocată într-un siloz cu capacitatea de 400 mc şi în buncărul tehnologic de capacitate 8 000 t. De aici, varul bulgări poate fi încărcat în mijloace auto, în vederea expediţiei la  beneficiari.

Extracţia varului din cuptorul Maerz nr.2. Varul obţinut este preluat, la ieşirea din pâlnia de evacuare a cuptorului vertical, de o banda transportoare şi trimis spre turnul de sortare granulare a varului, cu ajutorul unei benzi transportoare si a unui elevator.

Aici, cu ajutorul unui ciur vibrator si a unei mori cu ciocane varul din cuptor este sortat si maruntit in doua fractii granulometrice dupa cum urmeaza:

- fracţia 0 – 10 mm (fracţia fină) care este transportată prin intermediul unor benzi transportoare si elevatoare la 4 silozuri de depozitare, care asigura un spatiu de depozitare de 1200 t ;

- fracţia 10 – 80 mm (var bulgări) este transportată cu ajutorul unor benzi transportoare şi stocată în doua silozuri de 400 t, respectiv 1000 t. De aici, varul bulgări poate fi încărcat în mijloace auto, în vederea expediţiei la  beneficiari.

În continuare este prezentată diagrama procesului de sortare şi granulare a varului.

(iv) Măcinarea şi livrarea varului măcinat pentru fabricare BCA

Măcinarea varului granulat extras din silozurile de stocare se face prin intermediul unei mori cu discuri tip LM 12 cu o productivitate de 6-9 t/h.

Fluxurile de alimentare constau în : var mărunţit şi dietilenglicol în următoarele proporţii: 97 – 99 % var şi 400 – 600 g dietilenglicol/t var alimentat. Dozarea dietilenglicolului se face prin intermediul unei pompe cu piston, la intrarea în moară a varului mărunţit.

În urma procesului de măcinare rezultă var măcinat, cu diametru mai mic de 50 µm, şi pulberi. Pulberile sunt captate într-o baterie de cicloane şi un filtru cu saci.

După ieşirea din moara cu discuri, varul măcinat este transportat prin intermediul unor transportoare elicoidale şi a unui elevator cu cupe la un siloz metalic cu capacitatea de 400 mc, în vederea expediţiei cu mijloace auto. In cazul in care se doreste producerea varului macinat fara adaosuri, acesta este depozitat separat intr-un siloz metalic cu capacitatea de 127 tone.

În cadrul amplasamentului există un siloz cu capacitatea de 100 t, iniţial pentru depozitarea ghipsului. Datorită faptului că nu se mai utilizează ghips la fabricarea varului măcinat, silozul este folosit pentru depozitarea varului hidratat.

Depozitarea varului bulgări se face într-un buncăr tehnologic cu capacitatea de stocare de 8000 t.

În figura 4 este prezentată diagrama procesului de măcinare var pentru BCA.

(v) Hidratarea varului şi expediţia în vrac

Varul hidratat se obţine într-un hidrator livrat de firma Cimprogetti Italia cu o capacitate de 20 t/oră. Varul granulat sub 5 mm este adus la buncărul tampon al instalaţiei de hidratare, de unde printr-o unitate de cântărire – alimentare digitală complet închisă este introdus în hidrator. Instalaţia de hidratare este echipată cu toate aparatele şi accesoriile necesare obţinerii unui var de calitate superioară şi anume:

- sistem avansat de injectare cu apă în mai multe puncte, pentru un control cât mai exact al fazei de stingere;

- palete speciale de mare eficienţă pentru a amesteca continuu varul ce reacţionează cu apa;

- filtre cu saci pentru desprăfuirea curentului de aer generat de reacţia de hidratare;

- separator în curent de aer;

- moară cu bile pentru măcinarea fină;

- siloz de stocare a varului hidratat;

- transportoare elicoidale, elevatoare cu cupe.

Principalele caracteristici de productie ale instalaţiei de hidratare sunt:

- capacitatea nominală de var hidratat: 20 t/h var hidratat;

- fineţea granulării varului hidratat: 98 % mai mic de 90 μm;

- umiditatea reziduală medie: < 1 % (mediu în vrac).

Pentru expediţie în vrac, varul hidratat este stocat în două silozuri, prevazute cu posibilitatea de încărcare în mijloace auto.

Fig. 5 Diagrama procesului de hidratare a varului

(vi) Componentele  investiţiei realizate în cadrul fluxului tehnologic

Investiţia realizată constă în :

- Instalatie automatizata AROVAC 300 pentru umplere şi etansare saci cu var;

- Instalatie de infoliat paleti cu var „Stretch Hood Machine Type Power Flex T1”

- buncăr de depozitare var măcinat.

Instalaţie automatizată AROVAC 300 pentru umplere şi etanşare saci cu var pulbere are o capacitate de 300 saci/oră. Instalaţia are în componenţa sa următoarele:

- Buncar de alimentare cu volumul de 1.5 mc care are la partea superioara un capac prevazut cu gura de vizitare si structura metalica de sustinere.

- Unitate control nivel. Atunci cand se atinge nivelul maxim, porneste umplerea.

- Vana fluture are rolul de a izola curgerea materialului in buncarul de alimentare de la dispozitivul de dozare pentru a asigura o dozare corecta.

- Unitatea de dozare este alcatuita dintr-un transportor elicoidal de dimensiuni mari pentru dozare grosiera si dintr-unul de dimensiuni mai mici pentru dozare fina. Transportoarele elicoidale sunt actionate de un redactor cu frecventa controlata pentru a asigura viteza optima pentru densitati diferite ale materialului. Fiecare transportor elicoidal este prevazut cu o valva cu inchidere pneumatica pentru a preveni supradozarile. Pentru curatarea transportoarelor elicoidale sunt prevazute guri de vizitare.

- Platforma pentru verificare, curatare si mentenanta a echipamentului de dozare si cantarire care include si o scara de acces.

- Sistemul electronic pentru cantarire are capacitatea de 40 kg si o precizie de 20 g. Dispozitivul de cantarire este montat intr-o incinta in atmosfera lipsita de praf. Unitatile de dozare sunt montate deasupra incintei iar partea inferioara este conectata la clema sacului.

- Camera de densificare (compactare). Dupa descarcarea din dispozitivul de cantarire, produsul este densificat (compactat) in camera de compactare cu ajutorul unor sonde. Rezulta un sac vidat în care produsul este „compact”.

- Clema RODOMATIC cu extensor incorporat pentru saci cu clini de pliere. Clema pneumatica este prevazuta cu extensor de saci integrat. Datorita faptului ca sacul este extins inainte sa fie eliberat din clema, este garantata o precizie de extindere de 100%. Clemele suplimentare de pe intreaga circumferinta a sacului previn degajarea de praf. Emisiile reziduale sunt captate de sisteme de absorbtie dispuse pe fiecare parte a clemei. Dupa ce sacul a fost prins, senzorii pneumatici verifica daca sacul este atasat corespunzator.

- Dispozitivul de vidare cuprinde doua sonde poroase montate pe un elevator. Acestea sunt introduse în materialul fluid prin clema de prindere a sacilor. Sondele sunt conectate la o pompa de vid, care odata inserate, extrag aerul din produs. Durata vidarii se poate regla din panoul de operare.

- Unitatea de transfer saci preia sacul de la clema si prin sistemul de transport se dirijeaza catre linia de transport.

- Dispozitiv de sigilare si unitate de curatare. Echipamentul este dotat cu sistem de control al temperaturii de lipire, timp de lipire si perioada de racire.

- Dispozitivul de descarcare trimite sacii pe conveior.

- Unitate RODOMATIC de producere a sacilor. Aceasta unitate confectioneaza saci dintr-un film tubular de PE si ii ataseaza automat la gura de umplere.

- Platforma pentru operare si mentenanta a filtrelor.

- Gard de protectie cu usi.Unitate de control.

- Linie de transport de la statia de insacuire la paletizor.

Instalatie de infoliat paleti cu var „Stretch Hood Machine Type Power Flex T1” are o capacitate de 40 de paleţi cu saci / oră. Acestă instalaţiei se foloseşte după ce varul a fost încărcat în saci pus pe paleţi şi este compusă din următoarele :

- Cadru masina de infoliat cu sistem care permite miscarea pe verticală.

- Modulul superior care include: dispozitivul pentru introducere film (folie) si 4 cutii de aspirare pentru deschiderea filmului. Dispozitivul pentru introducerea filmului utilizat pentru confectionarea capisoanelor cuprinde rolele pentru film, un sistem dublu  pentru lipire şi taiere cu cutit. Modulul superior poate fi coborat pana la nivelul solului pentru a permite ca inlocuirea filmului, schimbarea sistemului de lipire şi a cutitului pentru taiere film sa se poata efectua la nivelul solului.

- Sistem stretch hidraulic ce cuprinde 4 prinzătoare (grippere) care prind filmul şi îl tensinează în timpul întinderii pe palet. Miscarea celor 4 grippere se face cu ajutorul unor cilindrii hidraulici.

- Sistem de eliberare film stretch. O anumita cantitate din film este derulata in timpul intinderii, impiedicand astfel, subtierea filmului, in special la colturile produsului de infoliat.

- sistem de control profil paleţi ce monitorizează încărcătura paletului în timpul aplicării filmului. In cazul unor paleti stivuiti incorect  sau daca incarcatura se deplaseaza de pe palet in timpul miscarii, masina va corecta automat pozitionarea gripperelor astfel incat capisonul sa fie corect aplicat. In cazul unor paleti neacceptati de masina, aceasta se va opri din functionare.

- Tambur pentru film cu diametrul rolei de max. 1000mm. Fotocelule pentru a detecta momentul in care ramane o cantitate mica de film pe tambur şi de a transmite un mesaj catre panoul de operare.

- panou de operare.

- gard de protectie cu usi.

- fotocelule pentru protectie personala.

Paletii infoliati sunt apoi transportati pe un conveyor iar  de aici  sunt preluati de motostivuitor si depozitati in depozitul de produs finit.

Caracteristicile tehnice ale instalaţiei sunt :

- Dimensiuni paleti (Lxl): 1300x1100 mm;

- Dimensiune de incarcare (Lxl): 1300x1100 mm;

- Directie transport palet: paralel pe conveior

- Viteza de transport paleti: 12m/min;

- Inaltimea de transport: 600 mm;

- Centrare palet:Paletii trebuie centrati cu o precizie de +/-1cm in partile laterale inainte de a fi transportati spre masina de infoliat.

- Centrare incarcatura:	Incarcatura trebuie centrata pe palet. Variatii  ≤ 100mm in lungime şi latime in raport cu axele verticale.

Dupa obţinerea varului măcinat din moara cu discuri, acesta este depozitat în silozurile existente de capacitate 140 t (400 mc – unde se depozitează varul cu adaosuri) şi respectiv 127 t (362 mc – var măcinat fără adaosuri).

Pe amplasament nu se desfasoara alte activitati in afara celor legate de activitatea principala IPPC.

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 9.1 AER

| Nr. crt. | Faza de proces | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calcinarea in cuptorul Marz nr. 1 | Filtru cu saci cu un debit de 45.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=37 m, D=0,8 m | Pulberi, NOx, SO x |
| 2 | Calcinarea in cuptorul Maerz nr. 2 | Filtru cu saci cu un debit de 44.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=32 m, D=1,12 m | Pulberi, NO x, SO x |
| 3 | Sortarea si granularea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=22 m, D=0,4 m | Pulberi |
| 4 | Hidratarea varului in hidrator | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=25 m, D=0,6 m | Pulberi |
| 5 | Depozitarea varului hidratat in silozuri si incarcarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=23 m, D=0,2 m | Pulberi |
| 6 | Macinarea si sortarea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=25 m, D=0,4 m | Pulberi |
| 7 | Macinarea si separarea in siloz a varului maruntit | Filtru cu saci cu un debit de 14.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=20 m, D=0,4 m | Pulberi |
| 8 | Depozitarea in silozuri a varului macinat si livrarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=23 m, D=0,2 m | Pulberi |
| 9 | Incarcarea si insacuirea varului hidratat | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Cos dispersie cu: H=20 m, D=0,4 m | Pulberi |

## 9.2. APA

## Statia de epurare

Statia de epurare este de tip GRAF-KLARO-SBR cu aerare continua, mecano-biologica ce asigura o epurare pana la 97% a apelor uzate menajere si are o capacitate de 4,5 mc/zi.

Instalatia de epurare KLARO functioneaza dupa principiul SBR (epurare prin amestecare si crestere nivel) si se compune din doua trepte:

- rezervor de colectare namol, cu filtru tampon;

- reactor SRB (biocompartimentat) deschis pentru activarea namolului.

Derularea procedeului SRB este o succesiune de 5 etape de lucru, ce se realizeaza de mai multe ori pe zi, si anume: alimentarea, aerarea, sedimentarea, evacuarea apei curate si evacuarea surplusului de namol. Conducta de evacuare a apelor uzate epurate de la statia de epurare la decantorul de ape pluviale este din PVC, cu Dn=50 mm si L=31 m.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competenta de protectia mediului

### 10.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcinare în cuptorul Maerz nr. 1 | Filtru cu saci cu un debit de 45.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 37 m, D = 0,8 m | NOx, SOx, pulberi |
| Calcinarea în cuptorul Maerz nr. 2 | Filtru cu saci cu un debit de 44.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 32 m, D = 1,12 m | NOx, SOx, pulberi |
| Sortarea şi granularea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 22 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Hidratarea varului în hidrator | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 25 m, D = 0,6 m | pulberi |
| Depozitarea varului hidratat în silozuri şi încărcarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 23 m, D = 0,2 m | pulberi |
| Măcinarea şi sortarea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 25 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Măcinarea şi separarea în siloz a varului mărunţit | Filtru cu saci cu un debit de 14.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 20 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Depozitarea în silozuri a varului măcinat şi livrarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 23 m, D = 0,2 m | pulberi |
| Încărcarea şi însăcuirea varului hidratat | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 20 m, D = 0,4 m | pulberi |

### 10.1.3	Valori limită de emisie

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluanţii emişi - VLE (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcinare în cuptorul Maerz nr. 1 | Filtru cu saci | Gaze naturale | NOx, SO2, pulberi - 200, 200, 40 |
| Calcinarea în cuptorul Maerz nr. 2 | Filtru cu saci | - | NOx, SOx, pulberi - 200, 200,40 |
| Sortarea şi granularea varului | Filtru cu saci | - | Pulberi- 30 |
| Hidratarea varului în hidrator | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |
| Depozitarea varului hidratat în silozuri şi încărcarea acestuia | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |
| Măcinarea şi sortarea varului | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |
| Măcinarea şi separarea în siloz a varului mărunţit | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |
| Depozitarea în silozuri a varului măcinat şi livrarea acestuia | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |
| Încărcarea şi însăcuirea varului hidratat | Filtru cu saci | - | Pulberi - 30 |

Nota:

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu vor  depăşi limitele stabilite în tabelul 10.1.3, cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa, uscat).

- Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse.

Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

### 10.1.2 Emisii atmosferice rezultate din activitate

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcinare în cuptorul Maerz nr. 1 | Filtru cu saci cu un debit de 45.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 37 m, D = 0,8 m | NOx, SOx, pulberi |
| Calcinarea în cuptorul Maerz nr. 2 | Filtru cu saci cu un debit de 44.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 32 m, D = 1,12 m | NOx, SOx, pulberi |
| Sortarea şi granularea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 22 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Hidratarea varului în hidrator | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 25 m, D = 0,6 m | pulberi |
| Depozitarea varului hidratat în silozuri şi încărcarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 23 m, D = 0,2 m | pulberi |
| Măcinarea şi sortarea varului | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 25 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Măcinarea şi separarea în siloz a varului mărunţit | Filtru cu saci cu un debit de 14.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 20 m, D = 0,4 m | pulberi |
| Depozitarea în silozuri a varului măcinat şi livrarea acestuia | Filtru cu saci cu un debit de 2.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 23 m, D = 0,2 m | pulberi |
| Încărcarea şi însăcuirea varului hidratat | Filtru cu saci cu un debit de 12.000 mc/h | Coş dispersie cu: H = 20 m, D = 0,4 m | pulberi |

### 10.1.3	Valori limită de emisie

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluanţii emişi - VLE cf. BAT (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcinare în cuptorul Maerz nr. 1 | Filtru cu saci | Gaze naturale | NOx, SO2, pulberi - 2500, 2000, 250 |
| Calcinarea în cuptorul Maerz nr. 2 | Filtru cu saci | - | NOx, SOx, pulberi - 2500, 2000, 250 |
| Sortarea şi granularea varului | Filtru cu saci | - | Pulberi - |
| Hidratarea varului în hidrator | Filtru cu saci | - | Pulberi – 20-200 |
| Depozitarea varului hidratat în silozuri şi încărcarea acestuia | Filtru cu saci | - | Pulberi - |
| Măcinarea şi sortarea varului | Filtru cu saci | - | Pulberi – 20-50 |
| Măcinarea şi separarea în siloz a varului mărunţit | Filtru cu saci | - | Pulberi – 20-50 |
| Depozitarea în silozuri a varului măcinat şi livrarea acestuia | Filtru cu saci | - | Pulberi - |
| Încărcarea şi însăcuirea varului hidratat | Filtru cu saci | - | Pulberi - |

Nota:

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu vor  depăşi limitele stabilite în tabelul 10.1.3, cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa, uscat).

- Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse.

Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

## 10.2   EMISII ÎN APĂ

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită sunt stabilite ţinând cont de prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr..

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente / rezervoare:

  - pentru uleiuri proaspete;

  - pentru uleiuri uzate,

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Constanţa  semestrial şi anual.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laborator | Ape uzate tehnologice | pH CCO-Cr CBO5 Materii totale in suspensie | Sunt evacuate in vazinul decantor, iar de aici in bazinul de retentie |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere si pluviale | pH CCO-Cr CBO5 Materii totale in suspensie | Sunt evacuate in statia de epurare |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.

| Tipul apei uzate | Caracteristici de calitate normate | V.L.E. (mg/l) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice | Materii totale in suspensie | 75 | Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 12/18.02.2010 modificatoare a autorizatiei nr. 71/ 22.09.2008 |
|  | CCOCr | 100 |  |
|  | CBO5 | 20 |  |
| Ape uzate menajere | Materii totale in suspensie | 75 | Conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 12/18.02.2010 modificatoare a autorizatiei nr. 71/ 22.09.2008 |
|  | CCOCr | 100 |  |
|  | CBO5 | 20 |  |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la APM Constanta în termen de 2 ore.

## 10.3 SOL şi APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile ulterioare.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţurile de observaţie freatic, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţă la 5 cm în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori inregistrate la momentul autorizarii (mg/ kg substanţă uscată) | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona rezervoare | pH cupru plumb cadmiu mercur fosfor total azotati azotiti | 7,5-8,5 15,5 10,8 7,0 0,2 1,58 25,4 0,26 | - <250 <250 <5 <4 - - - |
| 2 | Coltul de vest | pH cupru plumb cadmiu mercur fosfor total azotati azotiti | 7,5-8,5 21 11,2 2,57 0,33 1,52 16,7 2,5 | - <250 <250 <5 <4 - - - |
| 3 | Coltul de est | pH cupru plumb cadmiu mercur fosfor total azotati azotiti | 7,5-8,5 14,6 7,6 1,52 0,55 1,06 9,5 0,086 | - <250 <250 <5 <4 - - - |

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane  -

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observatie (P1) | pH | 6,5-8,5 |
|  | amoniu | 0,17 |
|  | Azot total | 2 |
|  | CCOCr | 28,8 |
|  | Ca | 88 |
|  | Mg | 59 |

## 10.4 ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.;

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an;

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS nr. 10009/1988 – Acustica in constructii. Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot. Se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent Lech (dBA) – 65 dB pentru zone industriale.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestiunea deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestiunea deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil APM Constanta.

- Titularul are obligaţia de a aplica ierarhia deşeurilor  în scopul  încurajării  prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

- Deşeurile reciclabile vor fi obligatoriu colectate pe categorii, în vederea valorificării prin unităţi specializate autorizate. Titularul va colecta separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

- Începând cu anul 2012 titularul autorizaţiei va  întocmi şi implementa un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie.

- Se va asigura evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările ulterioare. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va păstra cel puţin 3 ani.

- Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul APM Constanta  şi fără să se pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

## Deşeurile vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului

## Se va evita formarea de stocuri de deşeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei

- Titularul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularul autorizaţiei are obligaţia să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală

- Titularul autorizaţiei are obligaţia să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Pentru deşeurile periculoase generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de tratare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

- Titularul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile şi de a efectua operaţiunile de tratare fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special,fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; operaţiunile de tratare pot fi transferate  unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

- La cererea autorităţilor competente titularul are obligaţia să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare a deşeurilor au fost efectuate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără acordul APM Constanţa.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa, ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

## 11.1 DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC CELCO SA, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11. Tipuri de deşeuri generate pe amplasament, modul de manipulare şi stocare

| Categoria de deşeu | Cod | Sursa generatoare | Cantitatea generată în 2013 | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare temporrara |
| Piatră şi pulberi de var (deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului) | 10 13 04 | Fabricarea varului bulgări şi varului hidratat | - | Reintrodusă în flux (cuptor) | - | pe platforma betonată |
| Saci din pânză de la filtrele cu saci (materiale filtrante); Echipament de lucru textile şi plastice | 15 02 03 | Fabricarea varului hidratat, întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice; Echipamente de protecţie şi de lucru | - | Coincinerare în cuptorul Maerz; Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Ambalaj hârtie şi carton | 15 01 01 | Laborator, întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice | 1 120 kg | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Ambalaj mase plastice | 15 01 02 | Laborator, întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice, activităţi gospodăreşti | 2420 kg | Prin societăţi autorizate | - |  |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Secţia de ambalare a varului | - | Salariaţi SC CELCO SA | Prin societăţi autorizate | în cadrul secţiilor |
| Ambalaje contaminate cu substanţe periculoase | 15 01 10* | Laborator | - | - | Prin societăţi autorizate | în cadrul secţiilor, în recipienţi etanşi |
| Materiale absorbante contaminate cu substanţe periculoase | 15 02 02* | Laborator, întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice | - | Prin societăţi autorizate | - |  |
| Substanţe chimice, substanţe chimice expirate | 16 05 06* 16 05 07* | Laborator | - | - | Prin societăţi autorizate |  |
| Moloz | 17 01 07 | Construcţii şi demolări, casări utilaje | - | - | Prin societăţi autorizate | pe platforma betonată |
| Materiale de căptuşire şi refractare (cărămizi uzate, beton) | 16 11 06 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Bandă de cauciuc uzată | 16 03 06 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Deşeuri din bronz, cupru, alamă | 17 04 01 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Deşeuri din aluminiu | 17 04 02 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Deşeuri de plumb | 17 04 03 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Fier şi oţel | 17 04 05 |  | 13780 kg | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Cabluri metalice şi neferoase | 17 04 11 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Vaselină uzată | 12 01 12* | Întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice, baza locală de prelucrare piese de schimb | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor în recipienţi etanşi |
| Ulei uzat | 13.01.10* 13 02 05* 13.03.07* |  | - | Prin societăţi autorizate | - |  |
| Nămol de la staţia de epurare | 19 08 12 |  | - | - | Prin societăţi autorizate |  |
| Anvelope uzate | 16 01 03 | Întreţinere auto | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Filtre ulei | 16 01 07* |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor în recipienţi etanşi |
| Baterii cu plumb/ Ni – Cd /alcaline | 16 06 01* 16 06 02* 16 06 04 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Componente cu conţinut de mercur | 16 02 13* | Casări echipamente electrice şi electronice | - | - | Prin societăţi autorizate | în cadrul secţiilor în recipienţi etanşi |
| Echipamente electrice şi electronice nepericuloase | 16 02 14 |  | - | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* |  | 3,5 kg | - | Prin societăţi autorizate | în cadrul secţiilor în recipienţi etanşi |
| Deşeuri menajere. | 20 03 01 | Activităţi gospodăreşti | 29,5 mc | - | Prin societăţi autorizate | în cadrul secţiilor, în containere metalice speciale tip eurocontainere |
| Deşeuri biodegradabile - spaţii verzi | 20 02 01 | Activitatea de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | - | - | Prin societăţi autorizate |  |
| Cauciuc | 19 12 04 | Construcţii şi demolări, casări utilaje | 500 kg | Prin societăţi autorizate | - | în cadrul secţiilor |

Notă:

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

12.GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

- Titularul autorizatiei are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii umane.

- Titularul va respecta si aplica prevederile Regulamentului 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), in calitate de producator si de utilizator din aval al substantelor si preparatelor chimice.

- In calitate de producator, titularul are obligatia de a se inregistra la Agentia Europeana pentru Substante Chimice (ECHA), in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- In calitate de utilizator, titularul are obligatia ca, pentru toate substantele si preparatele chimice, sa solicite si sa obtina de la furnizori dovada preinregistrarii/inregistrarii acestora la ECHA.

- Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, cu modificarile ulterioare, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa tehnica de securitate.

- In calitate de utilizator, titularul trebuie sa se conformeze cu masurile de precautie pentru utilizarea in conditii de securitate recomandate in fisele cu date de securitate ale furnizorului sau.

- Atat produsele fabricate, cat si substantele si preparatele chimice utilizate trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare.

- Titularul activitatii va elabora fise cu date de securitate pentru produsele fabricate si le va pune la dispozitia utilizatorilor.

- Titularul/operatorul activitatii va utiliza informatiile din fisele de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase produse si utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.

- Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- - depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- - depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv:

- * pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica,

- * nu vor avea racord la canalizare,

- * incaperile vor fi bine aerisite si protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

- Gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident.

- Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectia muncii.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Conform prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, SC CELCO SA nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc.

Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca sunt functionale:

- Planul de interventie in caz de poluari accidentale;

- Planul de aparare impotriva dezastrelor;

Acestea trateaza orice situatie ce poate aparea pe amplasament, in vederea minimizarii efectelor asupra mediului.

Planul de interventie in caz de poluari accidentale si Planul de aparare impotriva dezastrelor trebuie revizuite si actualizate, in functie de conditiile nou aparute.

Ele trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, SC CELCO SA a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul instalaţiei;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare.

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Se va completa un registru pentru toate intervenţiile realizate la dispozitivele de monitorizare a emisiilor, acesta va fi la dispoziţia APM la cerere. În registru se vor consemna:

- lucrările de întreţinere menţionate de producător,

- perioada dintre lucrările de întreţinere programată

- lucrările efectuate

- timpul alocat lucrărilor de întreţinere

- data şi momentul defectelor constatate, respectiv transmiterea comenzii de reparaţie către producător,

- data realizării reparaţiei,

- numele responsabilului pentru întreţinere.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare şi a unităţilor de evaluare.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie,  prevăzute în Tabelul 10.1.1

## b)	Zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

## c)	Punctul de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

- Putul forat pentru monitorizarea apei subterane;

- La evacuarea apei uzate din statia de epurare.

d) Zonele de stocare:

-  materii prime;

-  materiale auxiliare.

## 13.1. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tab. 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei/ instalatia de depoluare | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul cu saci de la calcinarea in cuptourl Maerz 1 | Pulberi NOx SO2 | Lunar Trimestrial trimestrial | EN – 13284-1/02 ISO 11564/ 98 ISO 11632/98 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul cu saci de la calcinarea in cuptourl Maerz 2 | Pulberi NOx SO2 | Lunar Trimestrial trimestrial | EN – 13284-1/02 ISO 11564/ 98 ISO 11632/98 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul cu saci de la sortarea si granularea varului | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul cu saci de la hidratarea varului cu hidrator | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul de la depozitarea varului hidratat in silozuri si incarcarea acestuia | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul de la macinarea si sortarea varului hidratat | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul de la macinarea si separarea in siloz a varului macinat | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul de la depozitarea in siloz a varului macinat si livrarea acestuia | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |
| Sistemul de evacuare (cos) de la filtrul de la incarcare si insacuirea varului hidratat | pulberi | lunar | EN-13284-1/02 |

Notă:

- Monitorizarea emisiilor în aer se va face de către titular conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.1.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor  în apa evacuata

Monitorizarea emisiilor în apa se va efectua cu laboratoare acreditate conform prevederilor din Tabelul  13.2

Tabelul  13.2

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La evacuarea apelor uzate din statia de epurare | pH | Inainte de a fi utilizate la irigarea spatiilor verzi sau la stropirea platformelor betonate conform autorizatiei de gospodarire a apelor | Conform NTPA 001/2005 |
|  | suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2. de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat; frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observatie (P1) | pH - anual | SR ISO 10523/2009 |
|  | Amoniu - anual | SR ISO 5664/2001/SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Azot total - anual | SE EN ISO 13395/2002 |
|  | CCOCr - anual | SR ISO 6060/96 |
|  | Ca - anual | STAS 3662/90/SR ISO 7980/97 |
|  | Mg - anual | STAS 6674/77/SR ISO 7980/97 |

## Nota:

## 1. La solicitarea APM Constanta, se vor analiza si alti indicatori.

## 2. Prelevarea probelor si analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator dupa standardele in vigoare, de un laborator specializat.

## 3. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigatiilor din Raportul de Amplasament, respective buletinele de analiza la forajul de observatie prevazut. Astfel, se va urmari evolutia calitatii apei subterane in timp si influenta activitatii instalatiei asupra acesteia.

## 4. Operatorul are obligatia de a efectua lucrari de imbunatatire a calitatii apelor freatice.

## 13.4  Monitorizarea calitatii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de amplasament, o data pe an, pentru indicatorii din Tab. 10.3.1. al prezentei autorizatii. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute in Ord. MAPPM nr. 756/1997, cu modificarile ulterioare.

## 13.5. Deseuri

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificarile ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## APM Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. CELCO SA în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completarile ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea APM Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M  - C.J. Constanta în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13 trebuie depuse la sediul APM Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Constanta si titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către APM Constanţa

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus lunar la APM Constanţa iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie depus lunar la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare;

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 13.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 13.2. Rapoarte singulare; Tabel 13.3. Model notificare;

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit HG 856/2002, inclusiv uleiurile uzate produse, conform prevederilor HG 235/2007 | Lunar la APM Constanţa şi anual la ca parte a RAM | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Chestionarele statistice privind gestionarea deşeurilor GD PRODDES şi GD TRAT | Anual | La solicitarea APM Constanţa |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La data finalizarii verificării |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Lunar / anual | Zece zile de la încheierea lunii/pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Lunar/trimestrial | Zece zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. |
| Monitorizarea emisiilor în apă subterana | anual | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea |
| Monitorizare sol | anual | Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi art. 19 pct. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 84/2006 cu completările şi modificările ulterioare.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a întreţine construcţiile si instalaţiile de aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificari si completari prin legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste)care au stat la baza emiterii AIM – înainte de realizarea modificării.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul încetării temporare a activităţii / închiderii temporare a instalaţiei/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi G.N.M-C.J şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

  - desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei,

  - oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial şi apă industrială,

  - golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora la societatea autorizate,

  - eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

  - dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

  - evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă,

  - marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

  - stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie,

  - asigurarea pazei non-stop  şi menţionarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii,

  - instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţa a instalaţiei respective,

  - respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

  - notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

  - includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu – RAM

  - notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi G.N.M-C.J şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin  Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia la SC CELCO SA, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la APM Constanţa şi GNM – CJ Constanţa.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi retelelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demontarea instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa impreuna cu  GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |

# ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

# ANEXA IV –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

# Text boxes

Valorificare

Mărunţire

Sortare

calcar 40-90 mm

Calcinare calcar în cuptoare Maerz 1 şi 2

gaze arse

Sortare var

Granulare var

Var bulgări

Depozitare

Expediţie var bulgări

Depozitare var granulat pentru hidratare

Depozitare var granulat pentru măcinare

Hidratare

Depozitare var hidratat

Expediţie var hidratat

Expediţie var măcinat

Depozitare var măcinat pentru BCA

Refuz calcar sort 0-40 mm

Granulator

Fig. 1. Diagrama fluxului tehnologic

Gaz natural

Energie electricăGaz natural

dietilenglicol

Calcar CaCO3

Depozitare calcar

Măcinare

Materie primă CALCAR (fracţie 40-90 mm)

Cuptoare Maerz pentru calcinare calcar

Extracţie var pentru sortare - granulare

Emisii de gaze arse la coş

Emisii de pulberi

Fig. 2. Diagrama flux calcinare calcar

Gaz natural

Energie electrică

Aer comprimat 130 mbari

Instalaţie de desprăfuire cu saci tip aspiraţie, debit de 45000 mc/h

Var extras de la calcinare

Granulator

Sortare var prin ciur vibrator

Var 0-50mm

Var bulgări fracţie

>10 mm

Stocare var bulgări

Var fracţie

0-10 mm

Granulare în moara cu ciocane pentru obţinere granulaţie 0-5 mm

Stocare var granulat

Pulberi

Fig. 3. Diagrama procesului de sortare şi granulare a varului

Energie electrică

Instalaţie de filtrare cu debit 12000 mc/h

Faza: măcinare

Var granulat

< 5 mm

Măcinare în moara cu discuri

Var măcinat cu granulaţie <50µm

Stocare var măcinat

Pulberi

Fig. 4. Diagrama procesului de măcinare var pentru BCA

Baterie de cicloane şi filtru cu saci, debit de 14000 mc/h şi cos de evacuare cu H=20 m şi D = 0,4 m

Filtru desprafuire  cu saci,  debit 2000 mc/h

Dietilenglicol

Energie electrică

Valorificare

Buncăr tampon

Unitate de cântărire – alimentare digitală

Filtru cu saci tip CIM-ZEROPOLL

Apă

Pulberi

Hidrator Cimprogetti

Energie electrică

Filtru desprăfuire moară, debit  12000 mc/h

Pulberi

Moară cu bile pentru măcinare

Stocare var hidratat

Filtru desprăfuire cu saci, debit 2000 mc/h

Apă uzată menajeră de la laborator

Apă uzată menajeră de la cabina poartă şi pavilion adm.

Apă pluvială

Staţie epurare tip GRAF – KLARO - SBR

Bazin decantor 85 mc

106 mc

106 mc

Staţie de pompare

Reutilizare în proces

Bazine de retenţie

Fig. 6. Schema fluxului apei uzate

Apă uzată cu reactivi de la laborator

Bazin colector volum 12,5 mc

Bazin colector volum 12 mc

Bazin colector volum 2 mc