Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei:………………………………

Valabilă până la: ……………………………………….

Titularul autorizaţiei: S.C. Combinatul de Îngrăşăminte Chimice SA

Locaţia activităţii: Navodari, str. Principala nr. 1, judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 aprobată de Legea nr. 84/2006 cu modificări si completări:

4.3 –   Instalaţii chimice pentru producerea îngrasamintelor chimice ( simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu –fabricare superfosfat simplu si superfosfat triplu, superfos 30 % P2O5 si cerealfos cu 40 % P2O5

Cod CAEN: 2015

p.Director Executiv

Lavinia Monica ZAHARIA

Serviciu A.A.A.

Catiusa TOMPOS

Întocmit:

Consilier Madalina MOGA

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii ……………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ………………………………………………………………… |  |
|  |  | Categoria de activitate ………………………………………………… |  |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………. |  |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………. |  |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........ |  |
|  |  | Apă, energie, combustibili …………………………………………………… |  |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………. |  |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă potabilă ………………………………………………… |  |
|  | 7.1.2 | Alimentare cu apa tehnologică........................…..…………………………... |  |
|  | 7.1.3 | Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor............................................. |  |
|  | 7.1.4 | Modul de folosire a apei .................................................................................. |  |
|  | 7.1.5 | Norme de apa utilizate la stabilirea necesarului de apa …………………... |  |
|  | 7.1.6 | Evacuare ape uzate........................................................................................... |  |
|  | 7.1.7 | Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apa ................................ |  |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ……………………………………………………......... |  |
|  | 7.3 | Combustibili ………………………………………………………………… |  |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
|  | 8.1 | Instalaţii funcţionale……………………………………………...................... |  |
|  | 8.2 | Instalaţii nefuncţionale……………………………………………..................... |  |
|  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu ….... |  |
|  | 9.1 | Aer……………………………………………………………………………….. |  |
|  | 9.2 | Apa ……………………………………………………………………………... |  |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ……………………………………………………………………….. |  |
|  | 10.1 | Aer ………………………………………………………………………………. |  |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer şi mirosuri ……………………………………………………….. |  |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate……………………………………. |  |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie …………………………………………………………. |  |
|  | 10.2 | Emisii în apă ……………………………………………………………………. |  |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ……………………………………….... |  |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ……………... |  |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. |  |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. |  |
|  |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… |  |
|  | 11.1 | Deşeuri produse, colectate, stocate temporar …………………………........... |  |
|  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei …………………………..………………………………... |  |
|  |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. |  |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… |  |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... |  |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii apei subterane……………………………………........ |  |
|  | 13.4 | Monitorizarea calităţii solului ……………………………………………......... |  |
|  | 13.5 | Deşeuri …………………………………………………………………............... |  |
|  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ………………... |  |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ……………………………………………….. |  |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor ………….. |  |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului ………………………........ |  |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ……………………………………………… |  |
|  |  | Glosar de termeni …………………………………………………………….... |  |
| Anexa I | Plan de Actiuni …………………………………………………………………. |  |
| Anexa II | Plan de încadrare în zonă …………………………………………………….... |  |
| Anexa III | Plan amplasare puncte prelevare probe sol...................................................... |  |
| Anexa IV | Plan amplasare foraje ......................................................................................... |  |
| Anexa V | Modelul raportului anual de mediu (RAM) …………………………............... |  |

APM Constanta

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea ANPM si a Institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- Legea nr.226/2013  privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);

- Ord. MAPM nr. 818 / 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord MAPAM nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de S.C. Combinatul de Îngrăşăminte Chimice SA  înregistrată la APM Constanta cu nr. 1846/15.04.2013,

revizuieste autorizatia integrata pentru S.C. Combinatul de Îngrăşăminte Chimice SA Năvodari, str. Principală nr. 1, judeţul Constanţa

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu nr……………………………….

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu revizuita conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. Combinatul de Îngrăşăminte Chimice SA

Sediul: Navodari, str. Principala nr. 1, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 255 243, 255 240, 255 175;

Fax: 0241 618 640

e-mail:  office@marway.ro ; teh.med@marway.ro

Cod unic de înregistrare: 14996741/07.11.2002

Certificat de înregistrare în Registrul Comerţului: seria B nr. 1455317 /  08 mai 2008

Atribut  fiscal : RO

Registrul Comerţului: J13/2354/2002 atribuit în 06.11.2002

2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 (M.O. 1078/ 30.11.2005), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 (M.O. 372/11.04.2006);

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr.104/2011 privind calitatea mediului inconjurator;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordin M.M.G.A.  nr. 678/30.06.2006(M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient*) - Republicare

- O.U.G. 78/16.06.2000 (M.O. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea 426/18.07.2001 (M.O. 411/25.07.2001), cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiete publice sau private asupra

Mediului( M.O. nr.48/13.07.2009);

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 794/2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor 107/25.09.1996 ( M.O. 244/08.10.1996) cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (MO 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată în M.O. 511 bis/13.06.2006) ;

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (MO 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 481/2004, privind protecţia civila;  Republicata: M.O. 554/22.07.2008;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarle ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare

- H.G. 804/25.07.2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Regulamentul CE nr.1272/2008 ( CLP ) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor.

- Regulamentul CE nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), referitoare la acidul  hexafluorsilicic recuperat;

- H.G. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenolilor policlorurati si ale altor compusi similari

- H.G. nr. 882/01.08.2007 privind privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

# 3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobată cu completări  şi modificări  prin  Legea nr. 84/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

4.3 –   Instalaţii chimice pentru producerea îngrasamintelor chimice ( simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu –fabricare superfosfat simplu si superfosfat triplu , cerealfos cu 40 % P2O5 si Superfos 30 % P2O5

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- Dilutia acidului sulfuric, capacitate 130.000 t acid diluat/an;

- Măcinare roca fosfatică, capacitate 290.000 t/an;

- Fabricarea Superfosfatului Simplu Pulbere – SSP, capacitate proiectată  183.000 t/an;

- Fabricare superfosfat simplu/triplu granulat sau Cerealfos si Superfos - capacitate proiectata 100.000 t / an

COD CAEN:

2015- Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase-Rev.2 sau cod CAEN 2415 –Rev.1;

I.  INSTALATII  FUNCŢIONALE

Principalele utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

Instalaţia de măcinare fosforită, Obiectiv  211a. Capacitate proiectată:  290.000 t/an

- Depozit fosforita  - Obiectiv 208; Cuvă betonată descoperită pentru depozitare fosfat brut, dimensiuni L/l/h  70/17/2,5 m, capacitate stocare 1700 mc

- Depozit fosfat – extindere depozit pirita, Obiect  201;

- Platforma betonată - Obiect 201a;

- Pod rulant cu graifăr – 1 buc.; deschidere  17 m, înălţime ridicare 14 m. Sarcina lucru pod=10 tf, capacitate graifăr 3 mc;

- Buncăr metalic de alimentare fosfat brut, Obiect  211– 1 buc, capacitate 40 t;

- Transportoare cu banda din cauciuc – 3 buc, capacitate de transport=120t/h;

- Elevator vertical – 1 buc. Caracteristici: capacitate de transport 120t/h, înălţime de ridicare=19 m.;

- Sita sortare – 1 buc;

- Treflă alimentare moara – 1 buc;

- Moara Sybetra – 1 buc. Caracteristici: moara cu pendule, capacitate 30 t/h;

- Ciclon – 2 buc;

- Suflanta mare – 1 buc;

- Rezervor CLU – 1 buc. Caracteristici: metalic, capacitate 2 mc;

- Cuptor aer cald pentru uscarea fosfatului – 1 buc. Caracteristici: cilindric, orizontal din oţel captusit cu caramida refractara, prevăzut cu:

- Pompa CLU – 1 buc;

- Arzător CLU

- Suflante aer – 3 buc ; 2 buc.

- Şnec – 3 buc;

- Buncăre fosfat măcinat – 3 buc;

- Baterie filtre cu saci – 2 buc;

- Coş –1buc;   , h = 40 m

- Buncar metalic fosfat măcinat – 3 buc;

- Staţia de diluţie H2SO4 – Obiect 1171. Capacitate proiectată: 130.000 t acid diluat/an.

-   Rezervor stocare H2SO4 concentratie 98% - 2 buc x 800 mc, fiecare dotat cu:

- Cuvă placată antiacid;

- Pompa  H2SO4  98% - 1 buc;

- Vas tampon concentratie 98% – 1 buc;

- Rezervor H2SO4 concentratie 76% - 2 buc x 200 mc, fiecare dotat cu:

- Cuvă placată antiacid

- Pompa  H2SO4  76% - 1 buc;

- Vas tampon H2SO4 concentratie 76% – 1 buc;

- Rezervor apa industrială – 1 buc, dotat cu:

- Pompa  - 1 buc;

- Vas tampon apa industrială – 1 buc;

- Pompe de acid sulfuric concentrat şi diluat – 4 buc;

- Racitor tip schimbător de căldură – 1 buc. Capacitate = 15 t/h;

- Camera amestec – 1 buc

- Instalaţie de superfosfat pulbere– simplu SSP şi triplu TSP, Linia 2 pulbere– Obiect 214. Capacitate proiectată:  183.000 t/an.

- Şnec transport fosfat macinat în instalaţie – 3 buc. Capacitate = 15-35 t/h;

- Benzi transportoare din covor de cauciuc actionat pe role pentru fosfat macinat – 6 buc.

- Elevator cu cupe – 2 buc;

- Buncar fosfat macinat – 2 buc. Capacitate 200 mc;

- Buncar cantar – 1 buc;

- Cântar pentru roca măcinată – 1 buc

- Hală maturare linia 2, Obiect 312 – 1 buc;

- Reactor R2  Standard  Moritz – 1 buc. Caracteristici: H / Ø = 3000/7000 mm, cilindru rotativ din beton armat cu manta exterioara din oţel, capacitate 25 tone/ora

- Rezervoare stocare  H2SO4 diluat 76% – 2 buc;

- Vas linistire acid sulfuric 69% - 1 buc. Capacitate 3 mc;

- Rezervor acid hexafluosilicic ( H2SiF6 ) – 1 buc;

- Pompa H2SO4/ H2SiF6 ) – 2 buc;

- Vas tampon H2SO4;

- Debitmetru – 1 buc;

- Supape de reglat debitul de acid

- Malaxor – 1 buc. Capacitate 4 mc, prevăzut cu 3 agitatoare;

- Agitatoare malaxor

- Bandă transportoare din covor de cauciuc actionat pe role pentru superfosfat pulbere –3 buc;

- Împrăştietor – 1 buc;

- Pod rulant cu graifăr – 1 buc. Caracteristici: sarcina lucru pod=10 tf, capacitate graifăr 3 mc;

- Rezervor colectare acid hexafluosilicic – 1 buc, capacitate 30 mc

- Sistem de spalare a gazelor cu fluor, compus din:

- Tren de spălare cu Camera Linz – 1 buc şi Scrubere Venturi – 3 buc

- Ventilator gaze finale – 1 buc. Debit gaze – 20.000 mc/h

- Coş evacuare gaze – 1 buc, H / Ø = 25/0,8 m;

- Rezervor  colectare ape uzate , obiectiv 214 a – 1 buc ,  capacitate = 21 mc

- Instalatia de granulare superfosfat simplu - SSG / triplu – TSG, sau cerealfos si superfos Linia 1 granulare, Obiect 12 12. Capacitate proiectată: 100.000  t/an.

- Buncar alimentare 1 buc;

- Benzi transportoare – 6 buc;

- Concasor cu paleti -  1 buc

- Buncăr secţie – 1 buc, capacitate 30 mc;

- Banda dozatoare 1 buc.

- Generator de gaze calde – 1 buc. Caracteristici: constructie- caramida şamot, L=6200 mm, l=2600 mm, volum=8 mc, prevazut cu injector pentru CLU;

- Ventilator arzator pentru pulverizare CLU – 1 buc

- Granulator cu tambur rotativ de granulare – 1 buc. Caracteristici: L/Ø = 8350/1800mm. capacitate 11- 13 t / ora

- Ventilator granulator – 1 buc;

- Uscător – 1 buc. Caracteristici: tip tambur rotativ; v = 4,9 rot/min, L=14700 mm;

- Ventilator uscător – 1 buc;

- Baterie cicloane – 2 buc x 6 cicloane;

- Coş site vibratoare – 1 buc; h = 25 m

- Ciclon – 1 buc

- Turn spălare gaze – 1 buc. Caracteristici: metalic izolat la interior, h/Ø = 7100/2700 mm

- Pompă apă – 1 buc;

- Vas tampon – 1 buc. Caracteristici: metalic placat antiacid;

- Elevator – 1 buc. Capacitate 20t/h;

- Site  vibratoare – 2 buc. Caracteristici: L/ l/ h = 4000/1300/2550, capacitate= 6t/h;

- Concasor cu cilindri – 1 buc. , capacitate =  2 t/ora

- Bandă retur grosier – 1 buc;

- Şnec praf – 2 buc;

- Bandă produs finit – 1 buc, cauciucata, actionata pe role;

- Buncăr produs finit  – 2 buc. Capacitate 30 t / buc

- Ventilatoare finale – 3 buc

- Coş final gaze –3 buc. Caracteristici: metalic, h / Ø = 30 /0,8 m;

- Depozit superfosfat granulat ambalat, Obiect 425;

- Depozit superfosfat granulat vrac, Obiect 221;

- Rezervoare  colectare ape uzate, obiect 214b- 2 buc,capacitate 50 mc / buc.

- Depozit CLU- Obiect 1605, compus din:

- Rezervor CLU subteran – 1 buc. Capacitate 50 t; pozat în cuvă betonată hidroizolată

- Depozite pentru  ingrasaminte chimice:

- depozit hala 2 ( fost ob. 201 )

- depozit hala 5 (din linia 1 de granulare - ob. 13 )

- depozit  hala 7 ( din linia nr 3 de granulare (ob. 431- partial )

In cadrul masurii nr. 14 din planul de actiuni la AIM care prevede „ Reabilitarea cladirilor din zona inactiva a societatii , conducerea societatii a hotarat ca vor mai fi utilizate,ca depozite de ingrasaminte si materiale, urmatoarele cladiri nefunctionale :

- fosta hala de maturare, ob. 216 - care va fi utilizat ca depozit hala 10

- fostul depozit de apatita , ob. 8 -  care va fi utilizat ca depozit hala 14

- fosta linia 2 de granulare , ob .220 - care va fi utilizat ca depozit hala 12

- fosta linia 3 de granulare ,  ob.431 , partial - care va fi utilizat ca depozit hala 13

- Utilaje de transport/manipulare:

- Motostivuitoare –8 buc

- Autobasculante RABA – 2 buc

- Autoturisme – 9 buc.

- Macara TELEMAC  12 tf

- Incarcator frontal WOLLA

- Electrostivuitor -  1 buc

- Autotractor  IVECO

- Semiremorca SCHMITZ

- Staţie trafo nr. 6/ 0,4 kV, Obiect 218

II.  INSTALATII  NEFUNCTIONALE

- Reactor 1 tip Standard Moritz – Linia 2 de producere SSP / TSP- in conservare

- Linia 2 de granulare ( obiect 220 )- care va fi utilizata ca depozit de ingrasaminte

- Linia 3 de granulare – (obiect 431)- care va fi utilizata ca depozit de ingrasaminte

-     Depozit fosfaţi – obiect 8 – care va fi utilizat ca depozit de ingrasaminte si materiale

-     Hala Maturare 1 - Obiect - care va fi utilizat ca depozit de ingrasaminte

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII EMITERII  AUTORIZATIEI  INTEGRATE DE MEDIU CUPRINDE

- Document solicitare nr. 26367/HG/12.03.2013 înregistrat la APM Constanta cu nr.1846/15.04.2013  întocmit de SC CICh SA Năvodari;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în data de 13-14.04.2013  în ziarul ”Telegraf”;

- Autorizaţie integrată de mediu nr. 33/30.10.2007, revizuita in 25.10.2010 valabilă până la 31.12.2013, emisă de ARPM Galaţi;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor, emisă de Administraţia Naţionala „Apele Române” – Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, nr. 26 din 11.03.2013, valabilă până la 31.12.2013;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  2013, pentru SC CICh SA Năvodari;

- Contract 517/ 02.11.2012 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare încheiat între SC RAJA SA Constanţa şi SC Marway Fertilchim SA Navodari care presteaza aceste servicii si pentru SC  CICh SA Navodari;

- Contract de prestari servicii nr.2415/16.11.2012 incheiat cu  SC Setcar SA pentru preluarea in vedrea eliminarii a deseurilor de ape uzate rezultate din procesul tehnologic de fabricare a ingrasamintelor chimice;

- Contract de vanzare-cumparare nr.15524/17.04.2009, incheiat cu SC Vrancart SA pentru preluare deseuri de hartie si carton si deseu plastic cu act aditional nr.3 / 11.05.2012.

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr.529/23.03.2011, incheiat cu SC Polaris M Holding SRL;

- Plan de amplasament;

- Plan cu obiecte din amplasament;

- Scheme ale fluxurilor tehnologice.

- Inregistrarea la ECHA în conformitate cu cerintele Regulamentului REACH :

Nr REACH : 01-2119488967-11-0007 a substanţei Superfosfat, nr. EC   266-030-3,  CAS nr. 65996-95-4

- Raport de amplasament elaborat de SC Green Tera Consulting Internaţional SRL;

- Autorizatie integrata de mediu nr.33/30.10.2007, revizuita in data de 25.10.2010, emisa de ARPM Galati;

- Contract de vânzare-cumparare teren nr. 2543/30.08.1999;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor MO3 nr. 0954 emis la data 31.03.1994 de Ministerul Industriilor pentru SC Fertilchim SA Navodari, vechiul proprietar, mentionat in contractul de vanzare – cumparare.

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1455317 din 29.05.2008 (din 08.05.2008 ) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa;

- Contractul nr. 79/28.08.2009 încheiat între SC CICh SA şi M&M Reciclyng Constanţa pentru predarea/preluarea sacilor din polipropilena/ Act adiţional nr. 1 din 12.08.2009; act ad.3/2012,valabil pana la 28.08.2015.

- Contract nr. 2074105 / 2007 , act aditional nr.2 / 08.12.2009 incheiat cu ECOROM Ambalaje  SA Bucuresti privind preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje( ambalaje introduse pe piata cu marfa vanduta ); act ad.4 din decembrie 2012

- Contract nr. 1944/1356/29.09.2003 privind  închirierea Depozitului acid sulfuric şi Staţie de diluţie, încheiat între SC Marway Fertilchim SA Năvodari şi SC CICh SA Năvodari, cu Act

Adiţional nr. 6/23.12.2009; act.ad.9 din decembrie 2012;

- Contract nr. 2035/mf/1251/cic/30.11.2002 pentru închiriere reţele şi punerea la dispozitie utilităţi, încheiat între SC Marway Fertilchim SA Năvodari şi SC CICh SA Năvodari;

- Contractul de vânzare-cumpărare produse petroliere nr. 3/13.05.2008, încheiat cu  SC  Rompetrol Downstream SA, pe durata nedeterminata (pana la solicitarea rezilierii de catre una dintre părţi);

- Contract 1744 / 01.08.2013 privind furnizarea energiei electrice incheiat intre SC Enel Energie SA Bucuresti si SC Marway Fertilchim SA Navodari.

- Contract nr. 517 din 02.11.2012 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare

- Contractul nr.352 din 20 dec.2005 pentru furnizare apa industriala incheiat intre SC Marway Fertilchim SA Navodari si ROMPETROL RAFINARE SA.

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr.529/23.03.2011, incheiat cu SC Polaris M Holding SRL;

- Fişe de securitate: acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic 25-67%, amoniac solutie 25%, acid citric, clorura de sodiu, hidroxid de sodiu, molibdat de sodiu, superfosfatul triplu pulbere,  superfosfatul simplu pulbere

- Declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3 nr. 287/1676643 din 26.03.2007  eliberată de Agenţia Naţională Antidrog;

- Preînregistrare la ECHA în conformitate cu cerintele Regulamentului REACH: nr. YV385367-84,  05-2116399899-10-0000 din 13.11.2008 substanţa Acid sulfuric, nr. EC  231-639-5,  CAS nr. 7664-93-9.

- Preinregistrarea la ECHA în conformitate cu cerintele Regulamentului REACH: nr. TY486810-90,  05-2117239491-45-0000 din 21.11.2008 a substanţei Superfosfat, nr. EC   266-030-3,  CAS nr. 65996-95-4

- Politica  de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase     (acidul sulfuric in cazul CICh Navodari )- revizuita si completata in febr. 2009

- Plan de urgenta interna – revizia 3 / 2009 pentru instalatiile de superfosfat inclusiv statia de dilutie acid sulfuric exploatate de  SC CICh SA Navodari .

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  revizuit / 2009 , pentru SC CICh SA Năvodari

# Scopul

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 60 de pagini şi este valabilă, de la……………….  data emiterii până la ………………….., cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Constanta  reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea / anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanta.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006,  art. 25:: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie, sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţie,

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive,

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici,

- prevederile unor noi reglementari legale o impun”

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată de Legea nr. 84/2006 cu modificările si completările ulterioare, art. 17: „Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea”

## Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IPPC.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime şi materialelor până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC CICh SA Navodari.

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să realizeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni, Anexa I, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Pentru aceasta titularul/operatorul trebuie să prevadă:

  - responsabilităţile pentru îndeplinirea obiectivelor;

  - modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

  - termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

  - resursele financiare necesare;

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment, siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.226/2013  privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, SC CICh SA Navodari, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 13 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa V).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5       Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident si sa anunte in termen de 2 ore APM Constanta. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii AIM (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste) – înaintea realizării modificării.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu 48 de ore înainte de oprirea/repornirea instalaţiei.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- realizarea oricărei  modificări  în exploatarea instalaţiei pentru care APM Constanta a emis decizia favorabilă.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.7. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

| Principalele materii prime/materiale | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor tone/an | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Superfosfat Simplu Pulbere /Granulat - SSP /SSG |
| Materii prime |
| Roca fosfatica - fosforita | - | 62.000 t/an | in cuva descoperita pentru depozitare fosfat obiect 208 sau in fostul depozit de pirita-obiect 201 |
| Acid sulfuric | Corosiv, R35 | 35.000 t/an | in doua rezervoare de cate 800 mc , in cadrul statiei de dilutie- obiect 1171 |
| Materiale auxiliare |
| Var hidratat | - | 300 t/an | in spatiu inchis, ambalat in saci de hartie |
| Utilităţi |
| Apa industriala | - | 560 mii mc/an | Bazin apa consum tehnologic |
| Energie electrică | - | 3600 Mwh/an | - |
| Combustibil CLU | - | 1600 mc/an | Rezervor subteran Capacitate 50 t |
| Superfosfat Triplu Pulbere /Granulat – TSP/TSG |
| Materii prime |
| Roca fosfatică - fosforita |  | 37.000 t/an | in cuva descoperita pentru depozitare fosfat obiect 208 sau in fostul depozit de pirita-obiect 201 |
| Acid fosforic | Corosiv, R34 | 54.000 t/an | Rezervor 1- vecinatate instalatie-400 mc |
| Materiale auxiliare |
| Var hidratat | - | 300 t/an |  |
| Utilităţi |
| Apa industriala | - | 560 mii mc/an | Bazin apa consum tehnologic |
| Energie electrica | - | 3300 Mwh/an | - |
| Combustibil CLU | - | 1500 t/an | Rezervor subteran Capacitate 50 t |
| Fluoculant tip polimer poliacrilamide | - |  |  |
| Reactivi laborator |
| HCl | C ; R34 , Xi ; R37 | 5 litri | In ambalajul furnizorului- flacon de sticla |
| Acetona | F ; R11 , Xi ; R36 , R66 , R67 | 1 litru | In ambalajul furnizorului- flacon de sticla |
|  | CEREALFOS | 40 % P2O5 |  |
|  | Materii prime |  |  |
| Superfosfat simplu pulbere - SSP | R 41, Xi | 14800 t/an | In hala de maturizare |
| Superfosfat triplu pulbere –TSP | R 41, Xi | 65200 t/an | In hala de maturizare |
|  | Utilitati |  |  |
| Apa industriala | - | 560 mii mc / an | Bazin apa consum tehnologic |
| Energie electrica | - | 3300 Mwh / an | - |
| Combustibil CLU | - | 1500 t/an | Rezervor subteran Capacitate 50 t |
|  | SUPERFOS | 30 % P2O5 |  |
|  | Materii prime |  |  |
| Superfosfat simplu pulbere - SSP | R 41, Xi | 44400 t/an | In hala de maturizare |
| Superfosfat triplu pulbere- TSP | R 41, Xi | 35600 t/an | In hala de maturizare |
|  | Utilitati |  |  |
| Apa industriala | - | 560 mii mc /an | Bazin apa consum tehnologic |
| Energie electrica | - | 3600 Mwh / an | - |
| Combustibil CLU | - | 1600 t/an | Rezervor subteran Capacitate 50 t |

# 7. 	APă, ENERGIE, CombustibilI

7.1        APA

    - Alimentarea cu apă potabilă.

a) Sursa. Alimentarea cu apă potabilă a platformei este realizată din reţeaua centralizată a RAJA Constanţa conform contractului. Funcţionarea este permanenta 365 zile/an, 24 ore/zi.

b) volume şi debite.

- Zilnic mediu – 13,76 mc  (0,16 l/s)

- Zilnic maxim – 16,51 mc (0,19 l/s)

c) Instalaţii de captare – bransamentul la reţeaua RAJA Constanţa este realizat din două conducte OL cu Dn = 200 mm, fiecare cu lungimea de 700 m.

d) Instalaţii de distribuţie: reţeaua de distribuţie a apei potabile este realizată din conducte PEHD cu diametrul de 60 mm, în lungime totală de cca. 400 m.

### 7.1.2 Alimentare cu apă tehnologică

a)Surse:

I. Din conducta SC Rompetrol Rafinare SA conform contractului nr. 331/2003 cu actele aditionale aferente, in cazul functionarii instalatiilor in mod continuu, 365 zile/an, 24h/zi.

II. Subteran, din 2 (doua) foraje de observatie aflate pe amplasament ,consum contorizat

b) Volume şi debite autorizate

- Zilnic mediu –16,11 mc  (0,19l/s)

- Zilnic maxim –17,65 mc (0,20 l/s)

Anual: 6.442,25mc .Funcţionarea este discontinua, in functie de solicitarile pietei..

c) Instalaţii de captare şi transport.

Bransamentul la conducta SC Rompetrol Rafinare SA este realizat din conducta PEHD cu Dn=110 mm şi lungime de 200 m.

O electropompa cu caracteristicile: Q=5m.c./h, H=23 mCA, P=0,63kW. Apa captata din subteran este stocata intr-un bazin pentru apa tehnologica, betonat, ingropat, cu Vtotal=870 m.c, de unde este pompata in reteaua de distributie catre instalatia care functioneaza.

c) Instalaţii de distribuţie.  Reţeaua de distribuţie este realizată din conducte PVC cu diametrul de 110 mm în lungime de cca. 3000 m.

## 7.1.3 Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.

## Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din reţeaua de distribuţie a apei industriale. Pe reţeaua de distribuţie sunt montati 4 hidranţi interiori şi 2  5 exteriori.

7.1.4  Modul de folosire a apei.

Necesarul total de apa: pentru o functionare discontinua:

- Zilnic mediu – 32,82 mc/zi

- Zilnic maxim – 36,11 mc/zi

Cerinţa totală de apa: pentru o functionare discontinua:

- Zilnic mediu –16,11 mc/zi

- Zilnic maxim –17,65 mc/zi

7.1.5	Norme de apa utilizate la stabilirea necesarului de apa.

- grupuri sanitare: 0,5 mc/pers/luna;

- dusuri: 3 mc/pers/luna;

- lavoare: 0,5 mc/pers/luna;

- depozit H2SO4: 624 mc/zi;

- superfosfat simplu pulbere: 0,9 mc apa/t produs;

- superfosfat triplu  pulbere: 2,0 mc apa/t produs;

- superfosfat simplu granulat: 1,0m.c.apa/t produs;

- superfosfat triplu granulat: 2,3 m.c. apa/t produs.

## 7.1.6  Evacuare ape uzate.

a) Apele uzate menajere sunt colectate pe doua tronsoane de canalizare menajera interna, astfel ;

- apele uzate colectate de la laboratorul CTC si AMC se evacueaza in cele doua module ale statiei de epurare proprie de unde sunt vidanjate de catre SC Cristal Pur SRL, conform contractului incheiat;

- apele uzate menajere provenite de la pavilionul administrativ, vestiarul sectiei de productie si remiza de locomotive sunt evacuate in reteaua RAJA Constanta, conform contractului de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare.

Volume şi debite de ape uzate menajere evacuate:

- Zilnic mediu – 9,80 mc  (0,11 l/s)

- Zilnic maxim – 12,57 mc  (0,15 l/s)

- Anual – 3580 mc

Racordul la reţeaua RAJA este realizat din tuburi de beton cu Dn=300 mm, în lungime de 850 m.

b) apele uzate industriale provin din :

- instalaţia de fabricare a SSP si TSP, de la spalarea gazelor

- instalatia de granulare a SSP si TSP, de la spalarea gazelor si retinerea pulberilor

- instalatiile de racire

Apele uzate rezultate din instalatiile de fabricatie care functioneaza discontinuu, sunt colectate in rezervoarele proprii fiecarei instalatii de productie, astfel:

- in cadrul instalatiei de obtinere a superfosfatului simplu pulbere, apele de spalare a gazelor de reactie sunt colectate in rezervorul de 21 m.c. de unde sunt vidanjate de catre SC Setcar SA Braila; partial aceste ape pot fi utilizate in tamburul de granulare pulbere superfosfat sau la dilutia acidului sulfuric;

- in cadrul instalatiei de granulare a superfosfatului pulbere, apele de spalare gaze sunt colectate in doua rezervoare cu V=50 m.c. fiecare, utilizate alternativ; din aceste rezervoare, dupa decantarea suspensiilor, apele sunt descarcate in bazinul tampon de 250 m.c. in vederea reutilizarii in proces, surplusul fiind vidanjat de SC Setcar SA Braila in baza contractului incheiat.

Nu se mai evacueaza ape uzate tehnologice epurate in Marea Neagra. Conducta de evacuare PEHD, Dn=110 mm a fost blindata  si sigilata.

Rezervoarele de colectare a apelor uzate rezultate din fabricatie, V=21 m.c., V=2x50 m.c., sunt prevazute cu guri de vizitare pentru evacuarea slamului decantat(suspensiilor) care este transportat in depozitul de superfosfat pulbere.

Florul rezultat in gazele de reactie este retinut intr-o instalatie de absortie compusa din :

- camera de absortie intensiva(camera Linz);

- trei tuburi Venturi

Debite de ape uzate tehnologice rezultate:

- instalatia de fabricare a superfosfatului pulbere: de la spalarea gazelor, cu continut de fluor: Q=0,416 m.c./h;

- instalatia de granulare: de la turnul de spalare a gazelor si pulberilor: Q=3,44 m.c./h.

Apele de racire si de spalare gaze sunt recirculate si reutilizate in instalatii.

## 7.1.7 	Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apa

## a)	captare:

## 1 apometru tip MNK, Dn 32 mm pentru determinarea volumelor şi debitelor captate din subteran;

## 1 apometru tip Zenner, Dn40 mm pentru determinarea volumelor si debitelor de apa captate din reteaua SC RAJA SA Constanta;

## 1 apometru tip Zenner Dn=250 mm pentru determinarea volumelor şi debitelor captate din reţeaua SC Rompetrol Rafinare SA

## b) evacuare: un apometru tip WPH cu Dn=100 mm( aflat in conservare) pentru determinarea debitelor şi volumelor de apa ce erau evacuate în Marea Neagra.

## 7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Energia electrică este asigurată în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr.  1744 din 01.08.2013, încheiat între SC Enel Energie SA Bucuresti şi SC Marway Fertilchim SA Navodari  şi a contractului de nr. 2035/mf/1251/cic/30.11.2002 pentru închiriere reţele şi punerea la dispozitie utilităţi, încheiat între SC Marway Fertilchim SA Năvodari şi SC CICh SA Năvodari;

Reviziile şi  reparaţiile echipamentelor şi instalaţiilor de distribuţie sunt asigurate de prestator.

În vederea respectării recomandărilor BAT de utilizare eficientă a energiei, anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masuri de utilizare eficienta a energiei.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

## 7.3. Combustibili

Combustibillul utilizaţ în procesul tehnologic a SC CICH SA Năvodari este :

-CLU pentru generarea gazelor calde în procesul de producere a superfosfatului simplu / triplu granulat, SSG/TSG, este achizitionat de pe piata de combustibil, prin negociere directa cu furnizorii, la fiecare repornire a instalatiilor..

Corespunzător volumului de activitate, consumul anual mediu de CLU este de 2500 tone.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 83.389,56 mp, din care:

- Suprafaţă ocupata de construcţii – 35.046,08 mp

- Suprafaţa liberă –  48.343,48 mp

SC CICh SA Năvodari este amplasat într-o  zonă industrială la o distanta de cca.1 km vest de oraşul Năvodari, la cca. 3 km de Canalul Dunare – Marea Neagra si la cca.4 km de Marea Neagra .

Perimetrul societăţii are în imediata vecinătate SC MARWAY FERTILCHIM SA.

Alte obiective existente în vecinatate sunt următoarele:

- Portul maritim Midia la cca. 6 km;

- Aeroportul Mihai Kogalniceanu la cca. 7 km;

- Canalul Navigabil Poarta Alba- Midia Năvodari la cca. 3 km;

- Lacul Corbu-Taşaul la cca. 4 km

# Profilul de activitate al SC CICh SA Năvodari îl constituie producerea si comercializarea îngrăşămintelor chimice:

# - produse finite

  - superfosfat simplu granulat SSG;

  - superfosfat triplu granulat TSG

  - Cerealfos cu 40 % P2O5

  - Superfos 30 % P2O5

- produse semifabricate

  - superfosfat simplu pulbere  SSP;

  - superfosfat triplu pulbere -  TSP

SC CICh SA Năvodari utilizează ca materie primă

a)  Fosfat ( roca fosfatică ) cu următoarea compozitie chimică:

- P2O5            29-30 %;

- F                     3,8%;

- CaO              50  %;

- SiO2                    6  %;

-Al2O3                  0,63%;

- MgO              0,5%;

- H2O               2,3%

b) Acid sulfuric concentrat, cu urmatoarele caracteristici fizico-chimice:

- aspect: lichid uleios, limpede sau opalescent;

- densitate: 1,836 g/cmc;

- concentratie: 96-98%

c) Acid fosforic, cu urmatoarele caracteristici fizico-chimice:

- aspect: lichid de culoare verzuie;

- densitate: 1,677 – 1,715 g/cmc;

- concentratie: 52-54% P2O5

Ponderea materiilor prime in produs este urmatoarea :

- in superfosfatul simplu pulbere SSP  - 78 % roca fosfatica si 44 % acid sulfuric

- in superfosfatul triplu pulbere TSP    - 46 % roca fosfatica si 66 % acid fosforic

În cadrul unităţii au loc următoarele procese tehnologice:

8.1. Instalaţii funcţionale.

8.1.1  Activităţi principale. Inventarul proceselor.  Descrierea proceselor tehnologice.

| Nr. Crt. | Denumirea procesului | Etape proces tehnologic | Capacitate (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instalaţie de măcinare roca fosfatica | - Depozitare materii prime; - Macinare roca fosfatica | 290.000 |
| 2. | Staţie de diluţie acid sulfuric | depozitare acid sulfuric concentrat 98%; diluţie acid sulfuric până la concentratia 76% | 130.000 |
| 3. | Instalaţia de producere a superfosfatului simplu pulbere SSP / superfosfatului triplu pulbere TSP | - Conditionare materii prime: dilutia acidului sulfuric la 69% concentratie; - Dozare fosfati macinati; - Amestec primar – mixarea fosfatilor macinati cu acid sulfuric 65% concentratie; - Reactia dintre materii prime in Reactor “Saint Moritz” (DEN ROUTE) - maturare SSP/TSP; - Spalare gaze cu fluor de la reactie | 183.000 |
| 4. | Instalaţia de granulare– producere superfosfat simplu granulat SSG/ superfosfat triplu granulat TSG,cerealfos si superfos | Alimentare SSP/TSP; Granulare prin stropire cu apa într-un tambur de granulare; Obţinere de gaze calde într-un generator de gaze; Uscarea, cu gaze calde, a granulelor; Desprăfuire în baterii de cicloane; Spălare gaze într-un scruber; Sortarea,pe site vibratoare, a granulelor uscate; | 100.000 |
| 5. | Tratare ape uzate |  |  |

Diagrama generală a procesului tehnologic

Diagrama generala a proceselor tehnologice :  ANEXA   V

- Fig. 1 – flux tehnologic fabricare superfosfat simplu pulbere ( linia 2 SSP )

- Fig. 2 – flux tehnologic fabricare superfosfat  triplu pulbere ( linia 2 TSP )

- Fig. 3 -  flux tehnologic granulare superfosfat  simplu pulbere ( linia 1 SSG )

- Fig. 4-  flux tehnologic granulare superfosfat  triplu pulbere ( linia 1 TSG )

- Fig. 5  -  Statie dilutie acid sulfuric

- Fig. 6 – Depozit CLU

Descrierea  principalelor procese tehnologice.

  - Instalaţia de măcinare fosforite – Obiect 211a.

Instalaţia de măcinare fosforite este integrată în fluxul liniei a 2-a de superfosfat pulbere fiind alcatuita dintr-o moara tip Sybetra echipata cu un sistem de filtrare alcatuit din doua filtre cu saci. Roca fosfatica bruta este maruntita in moara Sybetra dupa care este filtrata in filtrele cu saci.Filtrele existente sunt utilaje unicat, proiectate special pentru aceasta instalatie.Eliminarea locului ingust in functionarea filtrelor s-a facut prin realizarea masurii de inlocuire a sistemului de scuturare electromecanica a sacilor cu un sistem actionat de vibratoare electrice s-a obtinut o scuturare optima a sacilor si imbunatatirea functionarii sistemului de filtare.

Depozitul de roca fosfatica , cuva descoperita  - obiect 208

Depozitul este o constructie de beton armat - cuva descoperita cu 2 compartimente despartite de o platforma cu acces CF .

Încărcarea / descărcarea fosfatului se realizează cu un pod rulant, echipat cu un graifer.

Depozitul are fundaţia pozată la cota  – 3,5 m.

Este o constructie din beton armat , cu acoperis hidroizolat . Roca fosfatica de import este transportata din port , cu mijloace auto si descarcata in depozit. Pentru utilizare , roca este transportata, tot cu mijloace auto, pe cuva descoperita , de unde , cu podul rulant cu graifer , se face alimentarea morii de macinare.

  - Staţia de diluţie acid sulfuric concentrat.

In statia de depozitare / diluare, acidul sulfuric concentrat este descarcat din cisterna si pompat spre rezervoarele de stocare R1 şi R2.

Dilutia acidului sulfuric se realizeaza astfel :

- din rezervorul tampon (R5), acidul concentrat ajunge in camera de amestec (C2), unde se dilueaza cu apa pana la conc. de 76 % si se raceste in racitorul cu serpentina scufundata (r1)- tip schimbator de caldura.

- din racitor acidul diluat este stocat in rezervorul R6 de unde prin pompare ajunge in R3 si apoi in cisterna (CF) pentru transport la linia a 2-a de fabricare superfosfat simplu pulbere.

Apa pentru răcire este colectata si reutilizata prin recirculare in cadrul statiei de dilutie sau este vehiculata  in bazinul de apa industriala de consum.

Apa de racire cu o temperatura de 50-60o C, rezultata din racitorul (r1) ajunge prin curgere libera intr-un bazin colector, betonat, semiingropat de 169,5 mc unde are loc racirea dupa care  este pompata in circuitul de dilutie sau in circuitul de racire unde, functie de necesitati, se face adaos de apa proaspata .

Traseele de vehiculare acid sulfuric concentrat sunt  confectionate din otel carbon.

Fluxul tehnologic este prezentat in, fig.5-  Schema flux tehnologic- Instalatie de dilutie acid sulfuric

Schema flux tehnologic

3. Instalaţia de producere superfosfat simplu pulbere - SSP

Fabricarea superfosfatului simplu pulbere consta in amestecarea fosforitelor usor reactive si fin macinate cu acid sulfuric concentratie 69 %, formandu-se o suspensie groasa care se intareste in reactorul Standard Moritz  intr-o masa de superfosfat brut, ce este maturat apoi in hala de maturizare.

Procesul tehnologic comporta urmatoarele faze:

- alimentarea cu roca fosfatica macinata

- alimentarea cu acid sulfuric

- amestecare

- absorbtie gaze cu fluor

- maturare in hala de maturizare

Roca fosfatica este introdusa in instalatia de macinare unde este adusa la finetea necesara asigurarii randamentelor de reactie corespunzatoare.

Acidul sulfuric diluat (76%) de la instalatia de dilutie este transportat cu cisterne CF si descarcat in rezervorul sectiei de superfosfat pulbere. Din acest rezervor, acidul de 76% este pompat in instalatia de fabricatie superfosfat simplu pulbere unde se mai face o  dilutie cu apa pana la conc.de  69% care este concentratia optima de reactie.

Acidul sulfuric diluat  de concentratie de 69% si fosforita fin macinata sunt introduse, prin intermediul aparatelor de dozare, in malaxorul cu agitatoare, unde are loc o amestecare de scurta durata a pulpei de reactie care, apoi,  trece continuu in reactorul Standard Moritz, unde are loc definitivarea reactiei dintre roca fosfatica si acid rezultand o masa poroasa, solida, ca urmare a cristalizarii sarurilor de calciu( fosfat monocalcic si sulfat de calciu) care reprezinta superfosfatul simplu pulbere ,deversat, prin intermediul benzilor transportoare si imprastietorului, in depozitul de maturare.

Aici are loc procesul de maturizare ,cand, superfosfatul simplu pulbere este “vanturat” cu podul rulant cu grafer, timp de 7 zile, in vederea desavarsirii reactiei si pentru realizarea proprietatilor fizice corespunzatoare procesului de granulare.

Din reactie rezulta gaze cu fluor care sunt retinute într-un tren de spălare - instalaţie de absorbtie în apă compusă din:

-camera de absorbtie intensiva (camera Lintz)

- bateria de tuburi Venturi( 3 tuburi Venturi )

Acidul hexafluosilicic de concentratie 7-8% format în urma absorbtiei în tuburile Venturi 1 si 2 , se concentrează până la 18%, în camera Lintz, fiind apoi colectat în rezervorul secţiei, pentru valorificare în industria sticlăriei şi a aluminiului. Apele de spalare a gazelor in tub Venturi 3 sunt neutralizate cu var in rezervorul de neutralizare al sectiei de unde sunt vehiculate in bazinul tampon de 250 mc fiind reutilizate in fabricatie sau evacuate in emisar ( in conditiile in care instalatiile ar avea o functionare continua, 24 ore/zi ).

Obtinerea acidului hexafluosilicic de 18 % este conditionata de functionarea continua a instalatiei de fabricare superfosfat simplu care sa permita concentrarea acidului hexafluosilicic de la 7-8 % pana la 18 %.

In conditii de functionare discontinua a instalatiei , cand gazele de fluor nu pot fi recuperate ca acid hexafluosilicic, apele de spalare care rezulta din trenul de spalare a gazelor de reactie colectate in rezervorul de 21 mc al sectiei de unde sunt vidanjate de catre SC Setcar SA Braila, pe baza de contract . Partial , aceste ape sunt utilizate in tamburul de granulare superfosfat sau la dilutia acidului sulfuric.

Hala maturare/ depozitare superfosfat pulbere

Hala de maturare a superfosfatului aferenta liniei a 2-a de superfosfat pulbere cu cele doua reactoare, R1 (nefuncţional)  şi R2, este o constructie de tip industrial, acoperita, avand 2 compartimente ( hala veche si hala noua) despartite de o cale de acces. Compartimentele sunt din beton armat, fiecare fiind prevazut cu un pod rulant.

Reactorul 2 – funcţional este deservit de hala noua de maturizare, prevazuta cu pod rulant.

Depozitarea superfosfatului, rezultat din camera de reactie si maturizarea reprezinta o faza importanta a procesului tehnologic, prin definitivarea reacţiei. Datorita caldurii înmagazinate în masa de superfosfat care iese din camera de reacţie cât şi a celei care se formează în timpul maturării în depozit, superfosfatul pierde o parte din apa, prin evaporare.

Fluxul tehnologic este prezentat in Anexa V- Plansa 13 Schema flux tehnologic- Instalatie de producere superfosfat simplu pulbere  SSP

APA reutilizata

GRAN   GRANULARE

H2SO4  96%	  apa calda de la racire

H2SO4  76%               	                      APA RECIRCULATA

roca fosfatică bruta 	                                                               H2SO4  69%

ROCA FOSFATICA MACINATA

PULPA DE REACTIE		 													                    	GAZE DE FLUOR	            GAZE DE FLUOR	                  GAZE CU URME DE FUOR											                 							 				GAZE                        gaze cu fluor	   H2SiF6 -7-8%

Ape uzate

SUPERFOSFAT SIMPLU PULBERE

H2SiF6-18%

APA					----   APE SPALARE GAZE IN CONDITII DE FUNCTIONARE	                   N  LIMPEDE

SUPERFOSFAT	       DISCONTINUA A INST.(IN PREZENT) CAND NU SE POATE            Slam

SIMPLU PULBERE -  LA GRANULARE	       RECUPERA H2SiF6-18%			HALA MATURARE	vidanjare Setcar Braila

4. Instalaţiile de producere superfosfat triplu pulbere - TSP

Descriere proces tehnologic.

Superfosfatul triplu pulbere se obtine prin atacul rocii fosfatice ( fosforitei) cu acid fosforic.

Superfosfatul triplu pulbere (TSP), se fabrica tot pe linia a 2-a care care nu sufera modificari, astfel ca instalatia poate fabrica atat SSP (cu utilizarea acidului sulfuric) cat si TSP (cu utilizarea acidului fosforic).

Fabricarea superfosfatului triplu pulbere consta in amestecarea fosforitelor usor reactive si fin macinate cu acid fosforic concentrat, formandu-se o suspensie groasa care se intareste in reactorul Standard Moritz, într-o masa de superfosfat brut, ce este maturat apoi in hala de maturizare.

Procesul tehnologic comporta urmatoarele faze:

- alimentarea cu roca fosfatica macinata

- alimentarea cu acid fosforic

- amestecare

- absorbtie gaze cu fluor

- maturare in hala de maturizare

Fosforita macinata este adusa din depozit sau buncarele morii Sybetra pe banda estacadei spre linia a 2-a de fabricatie unde este deversata in buncarul mare al sectiei. Prin intermediul snecului fosfatul ajunge in buncarul de zi. Din buncar fosfatul ajunge la cantarul dozator de unde, cu snecurile, este introdus, central, in amestecatorul conic.

Acidul fosforic este stocat într-un rezervor cu capacitatea de 400 mc dotat cu pompa pentru vehicularea acestuia în instalaţie pe un traseu de polipropilena – acelaşi ca cel folosit pentru fabricarea SSP.

Acidul fosforic din rezervoarele de acid ale sectiei este pompat în conul de amestec.

Amestecul roca fosfatica – acid fosforic are loc in amestecatorul conic, unde incepe reactia roca-acid. Pulpa rezultata deverseaza in camera Standard Moritz unde continua reactia prin cristalizarea fosfatului monocalcic care este superfosfatul triplu.

Gazele de fluor formate in urma reactiei, sunt dirijate in instalatia de retinere a gazelor de fluor (camera Lintz, tuburile Venturi).

Masa de reactie rezultata in reactorul Standard Moritz este deversata  in hala de maturare unde este vanturata, pentru maturizare, fiind formate gramezi de 800-1000 tone.

Timpul de maturare este de 10-15 zile.

Utilajele si traseele sunt confectionate din polipropilena de inalta densitate ( PP-H)

Anexa V – Plansa 4

Schema flux tehnologic – Instalatie de producere superfosfat triplu pulbere TSP

Acid fosforic (H3PO4)

granulare

ROCA FOSFATICA	                                                               H3PO4

BRUTA							APA										                                                                              					       APA                                                                                                                                                                                                                                                                 			           roca fosfatica macinata                                         APA

pulpa de reactie                                                                              												                    		            	                  	gaze    fluor		gaze fluor	                      gaze fluor                                                                                    							                 							APA

g  		                                 	                      APA											                                                           					                                                                      		SUP.TRIPLU PULBERE

SUPERF. TRIPLU PULBERE                                                                                                                                                                                                                          apa limpede

APE DE SPALARE GAZE DE FLUOR						 Apa ne

SPRE INSTALATIA DE GRANULARE SUPERFOSFAT 			                                                                                           slam

SPRE HALA MATURARE                                                                                           vidanjare

FLUX TEHNOLOGIC FABRICARE SUPERFOSFAT TRIPLU PULBERE

5. Instalaţie de producere superfosfat simplu granulat – SSG,cerealfos si superfos

Granulare a pulberii de superfosfat este un proces fizico- termic.

Superfosfatul simplu granulat  - SSG se fabrica pe linia 1 de granulare prin metoda indirecta ce implica etapa de maturare.

Superfosfatul simplu pulbere rezultat din reactorul Standard Moritz – masa poroasa, solida – este descarcat de o banda transportoare pe spargatorul de bulgari de unde este deversat în depozitul de maturare unde, cu ajutorul unui pod rulant ,se vantura timp de 7 zile pentru desavarsirea reacţiei şi realizarea proprietatilor fizice pentru faza de granulare.

Pulberea de superfosfat simplu pulbere, maturata, este transportata, cu ajutorul benzilor transportoare, la linia 1 de granulare, în granulatorul tambur prevazut cu duze de stropire cu apa. Prin stropirea cu apa a pulberii de superfosfat se formeaza granule umede, de diferite dimensiuni.

Granulele umede obtinute sunt descarcate în uscatorul rotativ unde are loc uscarea  cu ajutorul gazelor calde obtinute în generator, prin arderea CLU. Granulele uscate sunt sortate, fractiunea între 1-4 mm (produs finit) fiind ambalata sau depozitata în vrac.

Ingrasamantul Cerealfos cu 40 % P2O5 se fabrica tot pe linia 1 de granulare utilizand, ca materii prime, superfosfatul simplu pulbere si superfosfatul triplu pulbere. Pulberile de superfosfat simplu si triplu sunt amestecate mecanic,  in vrac, in hala de maturare, conform proportiilor calculate pentru obtinerea acestui ingrasamant. Amestecul obtinut este apoi granulat in instalatia de granulare . Procesul fizico-termic de granulare, decurge in acelasi mod si la aceiasi parametri ca si la superfosfatul simplu/triplu granulat.

Ingrasamantul Superfos 30 % P2O5 se obtine, de asemeni , tot pe linia 1 de granulare prin granularea amestecului mecanic,in vrac, de superfosfat simplu pulbere si superfosfat triplu pulbere , in proportiile de amestec calculate pentru obtinerea acestui  tip de ingrasamant . Amestecul obtinut este apoi granulat in instalatia de granulare . Procesul fizico-termic de granulare, decurge in acelasi mod si la aceiasi parametri ca si la superfosfatul simplu/triplu granulat.

Gazele calde de uscare rezultate din uscător, sunt trecute prin bateriile de cicloane, după care sunt vehiculate în turnul de spalare cu apă – scruber- şi separatorul de picături – în vederea reţinerii pulberilor si gazelor de  fluor degajate în uscător. Gazele epurate sunt  aspirate cu ventilatoarele finale şi evacuate în atmosferă prin coşul de gaze.

SSG, cerealfos sau superfos,  după uscare,  sunt sortate cu ajutorul sitelor vibratoare şi a concasorului cu valţuri de unde  sunt transportate pe benzi în sector livrare (vrac sau ambalat).

Apa uzată  rezultată în turnul de spalare a gazelor generate în procesul de uscare a granulelor, este colectata in vasul tampon de la baza turnului, pentru recirculare în turn. . Cand gradul de incarcare cu suspensii a apei recirculate nu mai asigura spalarea gazelor de uscare, aceasta este vehiculata intr-unul din rezervoarele de 50 mc , amplasate langa instalatie , pentru decantare . Apa limpede este descarcata prin curgere libera, in bazinul tampon de 250 mc putand fi reutilizata in proces sau poate fi vidanjata de o societate autorizata ( SC Setcar SA Braila ) Pentru reducerea consumului de apa industriala, apa de racire tronson uscator este reintrodusa in vasul tampon sau este vehiculata in bazinul de de 250 mc cu apa de consum.

Apa de racire tronson uscator este  recirculata in vasul tampon.

AnexaV – Plansa 5 : Schema flux tehnologic instalatie de producere superfosfat simplu granulat-

Depozitul de combustibil

Depozitul de combustibil (CLU) ce deserveşte generatorul de aer cald aferent liniei 1 de granulare (SSG) - uscarea granulelor de superfosfat - are o capacitate de 50 t. Rezervorul, pozat subteran într-o cuva de beton hidroizolată, stochează CLU, care prin pompare şi vehiculare pe un traseu de  conducta metalica pozată suprateran, ajunge la arzătorul generatorului de aer cald .

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri de combustibil în sol şi apă subterană, este amplasat un foraj de observatie. De asemenea, depozitul este dotat PSI în conformitate cu reglementarile în vigoare .    Anexa V- Plansa 6 – Depozit CLU

6. Instalaţie de producere superfosfat triplu granulat – TSG

Descriere proces tehnologic de fabricare a  superfosfatului triplu granulat (TSG)

Superfosfatul Triplu Granulat (TSG), se fabrica tot pe linia 1 de granulare având ca materie primă Superfosfatul Triplu Pulbere (TSP), care nu suferă modificări, astfel că instalaţia poate fabrica ambele produse (SSG si TSG) , procedeul fiind acelaşi.

Se utilizează metoda:

- indirecta ce implica faza de maturare a TSP fabricat pe fluxul CICh;

- directa fără etapa de maturare a TSP, acesta provenind din import fiind maturat

Anexa V – Plansa  4 : Schema flux tehnologic Instalatie de producere superfosfat triplu granulat - TSG

8.2  INSTALATII NEFUNCTIONALE. Descrierea instalaţiei şi a tehnologiei.

8.2.1.  Reactor 1 tip Standard Moritz – Linia 2 de producere SSP / TSP, identic cu Reactorul 2 aflat în funcţiune.

Instalaţia nu a mai funcţionat de la privatizare .Instalaţia este pusa în siguranţă.

8.2.2   Hala Maturare 1 – Obiect, identica cu hala de maturate aflata în funcţiune;

Este in program de reabilitare, conform planului de actiuni.Va fi utilizata ca depozit hala 10-pentru ingrasaminte

8.2.3   Linia 2 de granulare – Obiect 220 - identică Liniei 1 de producere SSG / TSG

Instalatia a fost dezmembrata.

Cladirea ramasa este  in program de reabilitare conform planului de actiuni.

Va fi utilizat ca depozit hala 12, pentru ingrasaminte

8.2.4   Linia 3 de granulare – Obiect 431- identică Liniei 1 de producere SSG / TSG

Instalatia a fost dezmembrata.

Cladirea ramasa este in program de reabilitare conform planului de actiuni.

Va fi utilizata ca depozit hala 13 pentru ingrasaminte.

8.2.5  Depozit fosfaţi – Obiect 8 – linia SSP/TSP

Obiectivul este in program de reabilitare conform planului de actiuni.Va fi utilizat ca depozit hala 14

pentru ingrasaminte si materiale.

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - 9.1 AER

Echipamentele de depoluare şi punctele de evacuare aferente surselor de poluare de pe amplasamentul SC CICH SA Năvodari sunt prezentate în tabelul 9.1

Tabel 9.1

| Instalaţia | Sursa | Echipament de depoluare | Caracteristici ventilatoare | Poluant | Punct evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Coş | Caracteristici |
|  |  |  |  |  |  | H (m) | Ø bază (m) | Ø vârf (m) |
| Măcinare rocă fosfatică | Moara Sybetra S1 | Ciclon | 28.000 mc/h | Pulberi | C1 | 40 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Filtru cu saci(2buc) |  |  |  |  |  |  |
| Producere SSP/TSP | Reactor Moritz S2 | Camera Lintz | 20.000 mc/h | Pulberi | C2 | 30 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Bateria tuburi Venturi |  | Fluoruri şi HF |  |  |  |  |
| Producere SSG/TSG, cerealfos sau superfos | Granulare – Tambur de granulare S3 | ciclon | * | Pulberi | C3 | - - | - - | - - |
|  | Uscare S4 | Baterie cicloane | 2 x25.000 mc/h | Pulberi | C4 | 30 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Turn de spălare | Scruber |  | Fluoruri şi HF |  |  |  |  |
|  |  |  | Separator de picături |  |  |  |  |  |  |
|  | Sortare S5 | ciclon | 4000 mc/h | Pulberi | C5 | 25 | 0,8 | 0,8 |

9.2. APA

### Sursele de emisie şi Instalaţiile de epurare a apelor uzate generate pe amplasamentul SC CICh SA Năvodari şi poluantii acestora sunt prezentate în Tabelului 9.2.1

Tabelului 9.2.1

| Sursa de apa uzată | Instalaţie | Instalaţie tratare | Poluanţi | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica |
| Instalaţie SSP/TSP - Reactor Moritz | Tren spălare: Camera Lintz + Baterie tuburi Venturi | Rezervor colectare- 21 mc Vidanjare SC Setcar SA Braila, conform Aut.Gosp.Ape nr.26/11.03.2013 | - pH - Sulfuri şi H2S - Fosfor total - Ca2+ - Sulfati - Zn2+ - Cu2+ - Fluoruri - MTS - Reziduu filtrat la 105 ºC | Rezervor colectare 21 mc pentru: - reutilizare in tamburul de granulare sau la dilutie acid sulfuric -vidanjare |
| Instalaţie SSG / TSG, cerealfos sau superfos | Baterie cicloane + Turn spălare gaze (scruber + separator de picături) | Rezervoare colectare 2x50 mc Reutilizare in proces ,conform Aut.Gosp.Ape nr.26/11.03.2013 - vidanjare | - pH - Sulfuri şi H2S - Fosfor total - Ca2+ - Sulfati - Zn2+ - Cu2+ - Fluoruri - MTS - Reziduu filtrat la 105 ºC | Rezervoare colectare- 2x50 mc Bazin tampon 250 mc |
| Apa uzată menajeră | pavilion ad-tiv vestiare sectie | in canalizare menajera | Conform NTPA 002/2002 | Reţeaua RAJA Constanţa |
| Apa pluvială | - | - |  |  |

Neutralizarea apelor uzate.

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 26 din 11.03.2013, apele uzate tehnologic sunt reutilizate in proces ( apele de spalare gaze de la granulare ) sau sunt vidanjate de SC Setcar SA Braila (apele de spalare gaze de la superfoosfat pulbere).

Fiecare instalaţie este prevăzută cu rezervoare de colectare ape uzate in vederea reutilizarii sau vidanjarii.

## Fluorul rezultat în gazele de reacţie rezultate de la fabricarea superfosfatului pulbere, este retinut într-o instalaţie de absorbţie compusă din:

## camera de absorbţie intensiva (camera Linz);

- trei tuburi Venturi

In conditii de functionare continua a instalatiei , gazele de fluor sunt recuperate ca acid hexafluosilicic .

Astfel, acidul hexafluorsilicic (7-8%) format în urma absorbtiei gazelor de fluor în tuburile Venturi se concentreaza până la 18% fiind colectat şi valorificat in industria sticlăriei şi metalurgiei neferoase

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.MEmisii atmosferice punctiforme rezultate din activitate

Emisiile rezultate din activitatea desfăşurata în SC CICh SA Năvodari şi evacuate punctiform în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.2.

Tabelul 10.1.2

| Instalaţia | Sursa generatoare | Echipament depoluare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţie de măcinare roca fosfatică | Moara Sybetra S1 | Ciclon | Coş dispersie S1C1 | pulberi |
|  |  | Filtru cu saci |  |  |
| Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu pulbere SSP / TSP | Reactor Morytz S2 | Camera Lintz | Coş dispersie S2C2 | Fluoruri şi HF |
|  |  | Baterie tuburi Venturi |  |  |
| Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu granulat SSG / TSG,cerealfos sau superfos | Granulare – Tambur de granulare S3 | Ciclon | Coş dispersie S3C3 | Pulberi |
|  | Uscare S4 | Baterie cicloane | S4C4 | Pulberi, NOx |
|  |  | Scruber |  | Fluoruri şi HF |
|  |  | Separator de picături |  | - |
|  | Sortare S5 | ciclon | S5C5 | Pulberi |

#### 10.1.3	Valori limită de emisie

Emisiile punctiforme de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii SC CICh SA Năvodari, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.3.

Tabelul 10.1.3.

| Nr. instalaţie | Instalaţia | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | Valori asociate BAT | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Inainte de conformare | După conformare |  |
| 1 | Instalaţie de măcinare roca fosfatica | Moara Sybetra S1/ / Ciclon + filtru cu saci | S1C1 | - - | Pulberi | - | 10 | VLE respectat incepand cu data autorizarii |
| 2 | Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu pulbere SSP / TSP | Reactor Moritz S2 / Camera Lintz + Baterie tuburi Venturi | S2C2 | - | Fluoruri şi HF | - | 5 |  |
| 3 | Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu granulat SSG / TSG, cerealfos sau superfos | Granulare – Tambur de granulare S3 / ciclon | S3C3 | - | Pulberi | - | 25 | VLE respectat 11,825 mg/mc |
|  |  | Uscare S4 / Baterie cicloane + Scruber | S4C4 | - | Pulberi | -2) | 25 | Conformare BAT după realizarea măsurii nr. 8 din PA 2)valoare determinata la prima masuratoare realizata in conditii normale de functionare |
|  |  |  |  |  | Fluoruri şi HF | -2) | 5 |  |
|  |  |  |  |  | NOx | -2) | 100 |  |
| 4 |  | Sortare S5 / ciclon | S5C5 | - | Pulberi | -2) 6,349 mg/mc | 25 3) | 2)valoare determinata la prima masuratoare realizata in conditii normale de functionare VLE respectat |

Notă:

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu au voie să depăşească limitele stabilite în tabelul 10.1.3, cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 3%.

- Pentru măsurătorile discontinue: Se vor desfasura cel putin trei masuratori discontinue pe cate o durata de o jumatate de ora în timpul unei exploatari neperturbate, cu emisiile cele mai mari şi cel putin câte o altă masuratoare în stari de functionare regulate cu emisii fluctuante, de ex. la lucrari de curatare sau regenerare sau la procese mai lungi de pornire sau oprire. Rezultatul fiecarei măsurători discontinue se va determina şi menţiona ca valoare medie la jumatate de oră.

La instalaţiile cu condiţii de functioanare preponderent modificabile în timp trebuie să se desfăşoare cel putin sase masuratori discontinue la conditii de functionare, care conform experientei pot duce la cele mai mari emisii.

## Emisii în apă

- Emisiile în apă ( apa menajera ), nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită sunt stabilite ţinând cont de cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr.26 din 11.03.2013, emisă de A.N. Apele Române – Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, valabilă până la data de 31.12.2013.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic ( la fiecare 2 ani ) starea următoarelor recipiente / rezervoare:

  - uleiuri proaspete

  - uleiuri uzate

  - CLU

  - Acid sulfuric;

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Constanţa conform prevederilor Capitolul Raportare.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

a) apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua RAJA Constanţa conform contractului de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare.

Racordul la reţeaua RAJA este realizat din tuburi de beton cu Dn=300 mm, în lungime de 850 m.

b) apele uzate industriale

Surse:

Instalaţia de fabricare a superfosfatului  pulbere:

- de la spălarea gazelor, cu conţinut de fluor, Q=0,416 mc/h, care sunt vidanjate de SC Setcar SA

- de la răcirea instalaţiilor, care nu necesita epurare, Q=10 mc/h, sunt recirculate si reutilizate in proces

Instalaţia de granulare:

- de la turnul de spălare a gazelor şi pulberilor Q=3,44 mc/h care sunt reutilizate in proces.

- de la răcirea tronsonului uscatorului, care nu necesita epurare, fiind recirculate si reutilizate in proces.

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa de apa uzată | Instalaţie | Poluanţi | Instalaţie tratare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica |
| Instalaţie SSP/TSP - Reactor Morytz | Tren spălare: Camera Lintz + Baterie tuburi Venturi | - pH - Sulfuri şi H2S - Fosfor total - Ca2+ - Sulfati - Zn2+ - Cu2+ - Fluoruri - MTS - Reziduu filtrat la 105 ºC | Colectare si vidanjare soc.autorizat. | rezervor colectare-21 mc si vidanjare Setcar Braila |
| Instalaţie SSG / TSG, Cerealfos/ Superfos | Turn spălare gaze: Baterie cicloane + scruber | - pH - Sulfuri şi H2S - Fosfor total - Ca2+ - Sulfati - Zn2+ - Cu2+ - Fluoruri - MTS - Reziduu filtrat la 105 ºC | Rezervoare colectare (2 x 50mc) pentru limpezire si reutilizare in proces | Evacuare limpede,in bazinul tampon de 250 mc de unde este reutilizata |
| Alte ape Apa uzată menajeră pavilion ad-tiv, vestiar sectie | - | Conf. NTPA 002/2002 | - | RAJA Constanţa In reteaua de canalizare menajera a orasului Navodari |
| Apa pluvială | - |  | - |  |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

### Apele uzate tehnologice provenite din instalatia de fabricare superfosfat simplu/triplu si din instalatia de granulare , vor fi gestionate conform prevederilor Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 26 din 11.03.2013, astfel :

### - apele de spalare a gazelor rezultate in cadrul instalatiei de fabricare superfosfat pulbere vor fi colectate in rezervorul de 21 mc al sectiei de unde vor fi vidanjate de SC Setcar SA Braila conform contractului incheiat. Partial , aceste ape pot fi utilizate in tamburul de granulare a pulberii de superfosfat sau la dilutia acidului sulfuric.

### - apele de spalare a gazelor rezultate din instalatia de granulare vor fi colectate in cele doua rezervoare a cate 50 mc, utilizate alternativ . Dupa limpezire sunt descarcate liber, in bazinul tampon de 250 mc de unde sunt reutilizate in proces, surplusul fiind vidanjat de SC Setcar SA Braila.

### Apele de racire ( de la dilutia acidului sulfuric si de la racire tronson uscator ) sunt colectate si reutilizate in proces.

Notă:

  - Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

  - În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanţa,in  termen de 24 ore.

## SOL şi APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţurile de observaţie freatic, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol – în punctele precizate în Anexa III

| Locul de prelevare: la suprafaţă în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | U.M. | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Anexa III | Sulfaţi | ppm | < 5000 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  | Fluor | ppm | < 500 |  |
|  | Sulfuri | ppm | < 400 |  |
|  | Cadmiu | ppm | < 5 |  |
|  | Cupru | ppm | < 250 |  |
|  | Crom total | ppm | < 300 |  |
|  | Mangan | ppm | < 2000 |  |
|  | Nichel | ppm | < 200 |  |
|  | Plumb | ppm | < 250 |  |
|  | Zinc | ppm | < 700 |  |

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane  - în punctele precizate în Anexa IV

| Locul prelevării probei (Anexa IV) | Indicator de calitate analizat Conform prevederilor Ordinului MM nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | F1 Zona hala de maturare | pH | 5.6 |
|  |  | CCO Mn | 5.2 |
|  |  | Fosfaţi | 9.0 |
|  |  | Sulfati | 1550.0 |
|  |  | Zinc | 247.0 |
|  |  | Cupru | 70.0 |
|  |  | Fluor | 4.4 |
|  |  | Materii în suspensie | 630.0 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 1690.0 |
|  | F2 Zona hala maturare | pH | 6.8 |
|  |  | CCO Mn | 6.3 |
|  |  | Fosfaţi | 0.33 |
|  |  | Sulfati | 1700 |
|  |  | Zinc | 92.0 |
|  |  | Cupru | 30.0 |
|  |  | Fluor | 2.2 |
|  |  | Materii în suspensie | 202.0 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 3520.0 |
|  | F3 Staţie diluţie acid sulfuric | pH | 6.7 |
|  |  | CCO Mn | 24.8 |
|  |  | Fosfaţi | 0.15 |
|  |  | Sulfati | 2050 |
|  |  | Zinc | 25 |
|  |  | Cupru | 14 |
|  |  | Fluor | 2.6 |
|  |  | Materii în suspensie | 344 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 4190 |
|  | F5 Staţie diluţie acid sulfuric | pH | 6.9 |
|  |  | CCO Mn | 10.0 |
|  |  | Fosfaţi | 4.7 |
|  |  | Sulfati | 2100.0 |
|  |  | Zinc | 1180.0 |
|  |  | Cupru | 110.0 |
|  |  | Fluor | 6.2 |
|  |  | Materii în suspensie | 4225 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 3800 |
|  | F6 zona in afara amplasamentului CICh | pH | 6,89 |
|  |  | CCO Mn | 4,116 |
|  |  | Fosfaţi | 0,5 |
|  |  | Sulfati | 1755 |
|  |  | Zinc | 0,1 |
|  |  | Cupru | <0,05 |
|  |  | Fluor | 20,0 |
|  |  | Materii în suspensie | 89,1 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 3582 |
|  | F7 zona instal. superfosfat pulbere | pH | 6,8 |
|  |  | CCO Mn | 5,87 |
|  |  | Fosfaţi | 1,8 |
|  |  | Sulfati | 1580 |
|  |  | Zinc | 0,1 |
|  |  | Cupru | <0.5 |
|  |  | Fluor | 13,6 |
|  |  | Materii în suspensie | 81,9 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 3545 |
|  | F8 zona instal. Superfosfat pulbere | pH | 6,95 |
|  |  | CCO Mn | 5,426 |
|  |  | Fosfaţi | 5,0 |
|  |  | Sulfati | 1810 |
|  |  | Zinc | 0,1 |
|  |  | Cupru | 0,05 |
|  |  | Fluor | 10,4 |
|  |  | Materii în suspensie | 105,5 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 3492 |
| Piezometre exterioare amplasamentului IPPC | F4 Zona in afara amplasamentului instal. IPPC | pH | 5.4 |
|  |  | CCO Mn | 5.2 |
|  |  | Fosfaţi | 65.0 |
|  |  | Sulfati | 1250.0 |
|  |  | Zinc | 2177.0 |
|  |  | Cupru | 1356.0 |
|  |  | Fluor | 2.0 |
|  |  | Materii în suspensie | 324 |
|  |  | Reziduu filtrat la 105ºC | 1272 |

## *   valorile de referinţă vor fi cele înregistrate în primul buletin realizat.

## 10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.;

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an;

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot;

## Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, titularul/operatorul de activitate va demonstra autorităţilor de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege;

## Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai în timpul zilei, cu avertizarea populaţiei din localităţile vecine;

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată de Legea nr. 426/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Constanta.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără acordul scris prealabil al APM Constanţa. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

  - Sursa deşeurilor/ instalatia producatoare

  - Tipul deseului

  - Codul deseului

  - Cantitatea produsa

  - Modul de stocare

  - Modul de tratare

  - Cantitatea predata catre valorificator/eliminator

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa şi ARPM Galaţi ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

## DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC CICh SA Năvodari, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabel 11.1

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Proces de fabricatie |
| Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu pulbere (SSP/TSP) | Şlam de la scruberele venturi 06.09.04 | Reciclat în fluxul tehnologic de granulare | - | Hala de maturare- intra in amestec cu superfosfatul pulbere |
| Rezervoare de colectare ape tehnologice uzate | Slam 19.08.14 | Reciclat în fluxul tehnologic de granulare | - - | Hala de maturare- intra in amestec cu superfosfatul pulbere |
| Activităţi generale |
| Construcţii şi demolări, Casări utilaje | Amestecuri de beton/cărămizi 17 01 07 | - | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Deşeu de cărămidă 17.01.02 | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Fier vechi 17.04.05 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Aluminiu 17.04.02 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Cupru 17.04.01 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Bronz 17.04.01 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Plumb 17.04.03 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Materiale izolante 17 06 04 | - | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Materiale izolante cu conţinut de azbest 17 06 01* | - | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Materiale de constructie cu conţinut de azbest 17 06 05* | - | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Cabluri neferoase 17.04.11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Cabluri metalice 17.04.11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Materiale plastice / 17 02 03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in cadrul magaziei |
|  | Amestecuri de beton/cărămizi 17 01 07 | - |  | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Banda de cauciuc uzata 10.13.99 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul sectiei |
| Întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice, baza locală de prelucrare piese de schimb | Ulei uzat 13 02 05* | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în recipiente inchise etans, cadrul atelierului |
|  | Ulei uzat 13 02 07* - |  |  |  |
|  | Vaselina uzata 12.01.12* | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Materiale absorbante 15.02.02* | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Saci din pânza de la filtrele de saci 15 02 03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Hârtie si carton 15.01.01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul sectiei atelierului |
|  | Materiale plastice 15.01.02 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Ambalaje de lemn 15 01 03 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Ambalaje de metal 15 01 04 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Condensatori cu PCB 16.02.09 * | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
| Casări echipamente electrice şi electronice | Componente electrice şi electronice nepericuloase 16.02.16 | Prin societăţi autorizate | - | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Echipamente electrice şi electronice nepericuloase 16.02.14 | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
| Echipament de lucru şi protecţia muncii | Echipament de lucru si protecţie textile 15.02.03 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Echipamente de lucru şi protecţie din plastic 15.02.03 | - | Prin soc. autorizate | Temporara in cadrul a telierului |
| Activităţi de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | Deşeuri biodegradabile – spatii verzi 20.02.01 | - | Prin societăţi autorizate | Temporară, în cadrul societatii atelierului, în containere metalice speciale tip municipal |
| Lucrari de ecologizare | Slamuri din rezervoare 19.08.03* | Prin societăţi autorizate | Prin societăţi autorizate | stocare temporară în spaţiu amenajat |
|  | Deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase 19 13 01 * | - | Prin societăţi autorizate | Colectare in ambalaje etanse |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul de interventie în caz de poluari accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

## Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în  funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu  Planul de interventie în caz de poluari accidentale, pentru combaterea poluării accidentale, SC CICh SA Navodari a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fiecărei instalatii

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile HG nr. 804/2007.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate:

- imediat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Se va completa un registru pentru toate intervenţiile realizate la dispozitivele de monitorizare a emisiilor, acesta va fi la dispoziţia APM Constanta,la cerere. În registru se vor consemna:

- lucrările de întreţinere menţionate de producător,

- perioada dintre lucrările de întreţinere programată

- lucrările efectuate

- timpul alocat lucrărilor de întreţinere

- data şi momentul defectelor constatate, respectiv transmiterea comenzii de reparaţie către producător,

- data realizării reparaţiei,

- numele responsabilului pentru întreţinere.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare şi a unităţilor de evaluare.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie,  prevăzute în Tabelul 10.1.2

## b)	Zgomot la limita  amplasamentului instalaţiei;

## c)	Punctele de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

- evacuarea apelor menajere in reteaua RAJA,prevăzuta în Tabel 10.2.1

- Punctele de prelevare a probelor de sol prevăzute in Tabelul 10.3.1;

- Punctele de prelevare a probelor de apa freatica prevăzute in Tabelul 10.3.2

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor În aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Nr crt | Instalaţia | Sursa | Coş | Indicatori analizaţi | Frecvenţă prelevare probe şi analiza poluanţi | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţie de măcinare roca fosfatica | Moara Sybetra S1/ / Ciclon + filtru cu saci | S1C1 | pulberi | in perioada de functionare a instalatiei* | EN 13284-1/02-4 |
| 2 | Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu pulbere SSP / TSP | Reactor Moritz S2 / Camera Lintz + Baterie tuburi Venturi | S2C2 | Fluoruri şi HF | in perioada de functionare a instalatiei* | SREN 1948_1,2,3/20003 |
| 3 | Instalaţie de producere superfosfat simplu/triplu granulat SSG / TSG, cerealfos sau superfos | Granulare – Tambur de granulare S3 / ciclon | S3C3 | pulberi | In perioadade functionare a instalatiei* | EN 13284-1/02-4 |
| 4 |  | Uscare S4 / Baterie cicloane + Scruber | S4C4 | Pulberi | In perioadade functionare a instalatiei* | EN 13284-1/02-4 |
|  |  |  |  | Fluoruri şi HF |  | SREN 1948_1,2,3/20003 |
|  |  |  |  | NOx |  |  |
| 5 |  | Sortare S5 / ciclon | S5C5 | Pulberi | In perioadade functionare a instalatiei* | EN 13284-1/02-4 |

*  instalatiile functioneaza discontinuu functie de cererile pietii

Notă:

- Monitorizarea emisiilor în aer se va face de către un laborator autorizat/specializat  conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.1.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor  în apa EVACUATă

nu se mai evacueaza ape uzate tehnologice epurate, in Marea Neagra.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. …………………….. , conducta de descarcare a apelor uzate tehnologic , in conducta de evacuare in Marea Neagra, este blindata si sigilata.

Aceasta masura este urmare a functionarii discontinue a instalatiilor de fabricare superfosfat , volumul productiei de superfosfat fiind raportat la cererile pietii. In aceste conditii, volumul redus de ape uzate tehnologic este reutilizat in proces ( apele tehnologice de la granulare ) iar apele uzate rezultate de la fabricarea superfosfatului pulbere, sunt vidanjate de o societate autorizata- SC Setcar SA Braila- in baza contractului incheiat.

Conducta de evacuare in Marea Neagra este in conservare , fiind intretinuta si monitorizata starea tehnica a intregului traseu , pana pe digul de sud.Verificarea starii de conservare se efectueaza saptamanal, pe baza acestei verificari se incheie un proces verbal care va fi pus la dispozitia autoritatii demediu competente, la solicitare.

Se face monitorizarea trimestriala a apelor uzate menajere

In perspectiva , societatea are in vedere diversificarea sortimentelor de ingrasaminte fabricate , prin amplasarea unui compactor pentru obtinerea de ingrasaminte compactate . Procedeul de fabricare a acestui tip de ingrasaminte nu necesita utilizarea de apa de proces si nu genereaza ape uzate sau de racire.

Monitorizarea emisiilor în apa se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.2

Tabelul  13.2

| Sursa de apa/Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa menajeră | Conform NTPA 002/2002 | Trimestrial | Conform NTPA 002/2002 |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2. de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa şi ARPM Galaţi în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

  - MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA EMISIILOR ÎN APA SUBTERANĂ

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate conform SR ISO 5667-11/ 98 din puţurile de observaţie, amplasate în SC CICh SA Năvodari – Anexa IV. Monitorizarea se va face semestrial, la indicatorii specificaţi în tabel 10.3.2 cu precizarea:

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Bilanţurile de mediu nivel I şi II, respectiv buletinele de analiză la forajele de observaţie prevăzute. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii  instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice.

## 13.4  Monitorizarea calitĂŢii solului

Se va realiza în  punctele amplasate  în SC CICh SA Năvodari – Anexa III şi la indicatorii precizati în Tabel 10.3.1 cu frecventa anuală. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

## 13.5. DEŞEURI

## Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

  - Sursa deşeurilor/ instalatia producatoare

  - Tipul deseului

  - Codul deseului

  - Cantitatea produsa

  - Modul de stocare

  - Modul de tratare

  - Cantitatea predata catre valorificator/eliminator

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## APM Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. CICh SĂ Năvodari în Registrul Public  conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea APM Constanta ,să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa si G.N.M  - C.J. Constanta în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13 trebuie depuse la sediul APM Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A..P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) APM Constanta şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către APM Constanţa.

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus lunar/trimestrial la APM Constanţa iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie depus lunar la APM Constanţa iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a)30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;

b)30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 13.1  Rapoarte obligatorii; Tabel 13.2. Rapoarte singulare; Tabel 13.3.  Model notificare;

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit HG 856/2002 | Lunar | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea |
| Raportarea conform HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate | Semestrial | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea |
| Raportarea cantitatilor de substante chimice/materii prime utilizate | Anual | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea |
| Raportarea conform Regulamentului (CE) nr.1271/2008 al Parlamentului European privind clasarea, etichetarea si ambalarea substantelor sia amestecurilor(inclusiv pentru acidul hexafluorsilicic) | La solicitarea APM Constanta |  |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, conf. Ord.794/2012 | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01.2011 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | In perioada de functionare a instalatiilor* | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | trimestrial | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea. |
| Monitorizarea emisiilor în apă subterana | Semestrial | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea In cadrul RAM pana la 01.februarie a fiecarui an. |
| Monitorizare sol | Anual | Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

* instalatiile au o functionare discontinua , functie de cererile pietii

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a realiza la termenele stabilite investiţiile, lucrările şi măsurile specificate în planul de acţiuni.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare şi art. 19 pct. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 84/2006.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a întreţine construcţiile si instalaţiile de aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa si  G.N.M-C.J, autorităţilor de specialitate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste)care au stat la baza emiterii AIM – înainte de realizarea modificării.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul încetării temporare a activităţii / închiderii temporare a instalaţiei/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi G.N.M-C.J şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

  - desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei,

  - oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial şi apă industrială,

  - golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora la societatea autorizate,

  - eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

  - dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

  - evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă,

  - marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

  - stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie,

  - asigurarea pazei non-stop  şi menţionarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii,

  - instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţa a instalaţiei respective,

  - respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

  - notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

  - includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu – RAM

  - notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi G.N.M-C.J şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane, marcarea punctelor de alarmare şi AMC-uri.

- După modernizări/retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta APM Constanta şi G.N.M-C.J dovada încadrării în valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC CICh SA, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Notificarea APM Constanta si GNM – CJ Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demontarea instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa impreuna cu GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr.211/2011 |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr.211/2011 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |

ANEXA  II – Planuri de încadrare în zonă. - Plan amplasament – S.C. CICh SA Constanţa

# ANEXA III –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

# Text boxes

# Cisternă  (H2SO4  diluat 76%)

# Cisternă  (H2SO4 concentrat)

R5

R3

R4

R6

R1

800mc

R2

800mc

r2

P5

b1

P4

P1

C1

C2

r1

P2

P3

BAZIN APA DE CONSUM TEHNOLOGIC

DEPOZITARE      2 REZ.X 800MC

BAZIN COLECTOR

RACIRE NATURALA

STATIE  DILUTIE  ACID

DILUTIE DE LA 76-69%

MACINARE Moara  Sybetra

MALAXOR

VENTURI

1

VENTURI

3

VENTURI

2

ABSORBTIE

In camera Lintz

REACTIE

Reactor Standard Moritz- R2

REZERVOR

Colectare ape uzate-21 mc

HALA DE    MATURARE

REZERVOR

H2SiF6

BAZIN

TAMPON

250 mc

BAZIN APA DE CONSUM TEHNOLOGIC

MACINARE Moara  Sybetra

MALAXOR

VENTURI

1

VENTURI

3

VENTURI

2

ABSORBTIE

In camera Lintz

REACTIE

Reactor Standard Moritz- R2

HALA DE

MATURARE

REZERVOR

Colectare ape de spalare – 21 mc

BAZIN

tampon

250 mc

Spre consumatori

Clădire auxiliară

(PSI)

Pompă

Puţ observaţie

Gură descărcare / încărcare

Rezervor

Cuvă beton