Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: …. din ………..2013

Valabilă până la data de …….

Titularul autorizaţiei: S.C. TOP VISION SRL Navodari, str. T3 ( zona Tabara Nord), nr. 2, jud.Constanţa

Locaţia activităţii: com. Corbu, str. Sibioara nr. 22, jud.Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei I a O.U.G. nr. 152/2005, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări.

Codul CAEN: 0147 Creşterea păsărilor.

Director Executiv

# Lavinia Monica ZAHARIA

Sef Serviciu A.A.A,

Catiusa TOMPOS

Intocmit,

Consilier Anca DINU

Consilier Norvina BODNARAS

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	2

2.	TEMEIUL LEGAL	2

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	2

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII	2

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	2

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE	2

7.	RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.	2

8.	DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	2

9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	2

10.	CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN  MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de Zgomot	2

11.	GESTIUNEA DEŞEURILOR	2

12.	PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ	2

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	2

14.	RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.	2

15.	OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	2

16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	2

17.	GLOSAR DE TERMENI	2

18.	ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă	2

A.P.M. Constanta, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/ 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana

ca urmare a cererii adresate de S.C. TOP VISION S.R.L Navodari, str. T3 (zona Tabara Nord), nr. 2, jud.Constanţa, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 14321 / 29.11.2012, autorizează S.C. TOP VISION S.R.L., pentru activitatea de creştere intensivă a pasărilor desfăşurată în extravilan com. Corbu, str. Sibioara nr. 22, jud.Constanţa.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor C.A.T. din cadrul A.P.M. Constanţa, a luat decizia de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu.

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, ele sunt valorificate sau în cazul în care valorificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut şi adus la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

- Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia integrată de mediu.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. TOP VISION S.R.L.

Sediul: Navodari, str. T3 (zona Tabara Nord), nr. 2, jud.Constanţa.

Telefon: 0241 / 761778

Fax: 0241/ 761777

E-mail: ………………….

Număr de înmatriculare: J 13/4594/1992

Codul fiscal: 2753668

# TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.O.1196/30.12.2005), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O.586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/10.11.2005 (M.O. 1078/30.11.2005), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/15.06.2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea de Guvern 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordinul M.M.G.A. 927/06.10.2005 (M.O./929/18.10.2005) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 105/25.04.2006 (MO 393/08 05 2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/14.06.2006) pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Hotărârea de Guvern nr. 621/23.06.2005 (M.O 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, republicată;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005), privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/23.06.1997 (MO 140/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 95/12.02.2005 (M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr.35/11.01.2007 (M.O. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- H.G. 918/30.08.2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului , aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului 890/16.06.2009;

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- H.G. nr.878/28.07.2005 (M.O 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003, privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005, , privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conf. Anexei 1 a O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări.

Activităţi autorizate:

Activităţile desfăşurate pe amplasament: creşterea intensivă a păsărilor.

COD CAEN:  0147 Creşterea păsărilor.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei: 37 312 locuri pentru hala crestere tineret, 72 000 locuri crestere gaini ouatoare (2 x 36 000 locuri/hală/ciclu), 19 200 locuri crestere pui carne (2 x        36 000 locuri/hală/ciclu).

S.C. TOP VISION S.R.L. deţine pe amplasament:

- doua hale crestere pui broiler (identificate ca C5 si C6 pe partea de nord a fermei), capacitate totala de 119200 pasari/ciclu, cu urmatoarele date tehnice: C5= 748,18 mp si C6= 749,14 mp, fiecare cu capacitatea de 9600 locuri/ciclu de crestere la sol (un ciclu de crestere dureaza cca. 40-42 zile), dupa care urmeazaoperatiunile de igienizare de la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere; halele fac

parte din vechile constructii ale fermei care au fost reabilitate si dotate din fondurile proprii ale beneficiarului; la momentul la care se realizeaza depopularea halelor de crestere gaini pentru oua de consum, efectivele de pasari sunt comercializate in viu sau abatorizate, temporar fiind utilizate aceste doua hale pentru pasari pana la finalizarea procedurii de valorificare;

- o hala de crestere tineret de inlocuire pentru gainile ouatoare (hala noua), cu o capacitate de 37312 pasari/ciclu de crestere; un ciclu dureaza cca. 16 saptamani; suprafata construita este de 889,5 mp; exploatarea se realizeaza pe principiul populare-depopulare totala;

- doua hale de crestere gaini pentru oua de consum (hale noi), cu o capacitate nominala de 36000 pasari/ciclu de crestere (capacitate totala 72000 locuri); un ciclu de exploatare dureaza cca. 80 saptamani, dupa care urmeaza perioada de igienizare; suprafata fiecarei hale este de 1257,6 mp;ca si in cazurile anterioare, principiul de exploatare este de populare-depopulare totala.

O serie de cladiri in care se desfasoara activitatile anexa se afla in partea de sud a fermei (in partea de sud se afla si cele trei hale noi), identificate dupa cum urmeaza:

- centru de colectare si depozitare oua, S=302,33 mp (C10);

- magazia sortare si depozitare oua si blocul alimentar se afla intr-o cladire cu suprafata de 302,33 mp (C11) ;

- filtru sanitar si birouri intr-o cladire cu S=368,05 mp (C7);

- depozit pentru materiale si piese de schimb pentru utilaje, S=368,21 mp (C4);

- cladire (C3) cu S= 366,83 mp, centrala termica si depozit de materiale in partea de nord a cladirii; in partea de vest a cladirii sunt montate 6 panouri solare pe platforma betonata;

- cabina poarta nr. 1 (C1 cu S=18 mp) si cabina poarta nr. 2 (C2 cu S=12 mp);

- atelier mecanic 1 si magazie materiale, fosta centrala, dezafectata in prezent, S=471,46 mp (C12, C13,C14);

- statia de epurare mecano-biologica

In partea de nord a fermei, acolo unde sunt si cele doua hale rehabilitate pentru crestere pui de carne, se mai afla urmatoarele amenajari:

- magazie materii prime pentru furaje, S=223 mp (C1);

- moara pentru furaje, S= 336 mp (C2);

- filtru personal si birouri magazie materiale, S=241,62 mp (C3);

- centru de sacrificare, magazie materiale si atelier mecanic 2 (S=671,38 mp);

- cladire generatoare electrice de rezerva, S= 222 mp (C9).

- platforma de depozitare dejectii, S=2250 mp;

- zona depozitare paie si rumegus pentru asternutul puilor este in hala C7, hala cu suprafata totala de 756,64 mp ;

Pe langa cladirile functionale, utilizate pentru diferite activitati, o serie de capacitati apartinand fermei vechi sunt in conservare. Astfel, in partea de sud a fermei exista urmatoarele amenjari in conservare:

- hala in conservare, S=771,96 mp (C15);

- pavilion administrativ in conservare, S=770,12 mp (C16);

- hala in conservare, S=767,61 mp (C17);

- hala in conservare, S=823,30 mp (C18);

- hala in conservare, S=823,21 mp (C19);

- hala in conservare, S=823,30 mp (C20);

- hala in conservare, S=1023,21 mp (C21);

- fosa-decantor in conservare, S=276,2 mp (C15).

In partea de nord a fermei exista urmatoarele amenjari in conservare:

- hala in conservare, S=754,71 mp (C8);

- hala in conservare, S=353,98 mp (C10);

- hala in conservare, S=321,88 mp (C11);

- hala in conservare, S=1113,9 mp (C12);

- batal-paturi de uscare, in conservare, S=3600 mp (C13).

Halele de crestere pui broiler sunt utilate la fel si au dotari specifice pentru desfasurarea activitatii de crestere pui la sol:

- buncar de furajare in exteriorul halei, cu o capacitate de 8 to;

- trei buncare de furajare la interior cu o capacitate de 2,6 to fiecare ;

- trei linii de furajare, hranitoare circulare;

- patru linii de adapare; sistemul de adapare este cu cupe;

- 26 de admisii aer laterale, cate 13 pe fiecare laterala a halei;

- sase ventilatoare dispuse frontal pe partea de nord a halei;

- doua aeroterme electrice pentru incalzirea halelor;

- sistem computerizat pentru controlul microclimatului, ventilatiei, iluminatului, sistemului de hranire si sistemului de adapare; tot sistemul este prevazut cu senzori de alarmare.

Hranirea pasarilor se realizeaza pe baza retetelor elaborate de nutritionistul firmei furnizoare de premix, SC Devco SRL Bucuresti.

Pentru asternut se utilizeaza paie sau rumegus.

Halele de crestere tineret de inlocuire si gaini pentru oua de consum sunt echipate dupa cum urmeaza:

- sistem de crestere la baterii tip ZUCAMI, dispus pe patru randuri a patru nivele pentru tineretul de inlocuire, marginite de culoare cu latimea de 116,4cm si pe sase randuri a sase nivele pentru gainile ouatoare, marginite de culoare cu latimea de 97,7cm; bateriile au in principiu aceeasi structura si

pentru tineret si pentru gaini ouatoare;

- custile sunt confectionate din metal galvanizat si au pereti despartitori din polipropilena de culoare verde, conform reglementarilor UE; usile sunt fabricate din otel si sunt acoperite cu plastic de culoare alba; deschiderile sunt prevazute cu bare de protectie amplasate in dreptul pieptului pasarii; suportii si ghidajele pentru benzile de evacuare a dejectiile, ghidajele pentru buncarele de alimentare, precum si celelalte componente metalice sunt din otel galvanizat GALVAMIR Z-275; in concordanta cu noile norme europene, bateriile trebuie dotate cu stinghii, spatii pentru resturi, benzi abrazive pentru gheare, cuibare;

- fiecare nivel este prevazut cu o banda pentru evacuarea dejectiilor;

- benzile pentru trasnportul oualelor se regasesc numai in cele doua hale pentru gaini ouatoare; benzile au o latime de 9,5cm si sunt confectionate dintr-un amestec de nylon si polipropilena; sistemul de colectare a oualelor prevede o unitate cu motor cu viteza variabila pentru actionarea benzilor colectoare ale oualelor, o unitate de 0,5 CP pentru actionarea elevatoarelor; ouale de pe

benzile de colectare ajung la sistemul elevator care le transfera pe banda transportoare pentru alimentarea statiei de sortare; banda transportoare este realizata din metal galvanizat, cu latimea de 60cm, iar in exteriorul halei banda este acoperita cu otel galvanizat , pe o lungime de de 27m;

- sistemul de adapare este tip suzeta;

- sistemul de alimentare cu hrana cuprinde un siloz cu o capacitate de 9 to pentru tineretul de inlocuire si un siloz de 12 to pentru gainile ouatoare; silozurile sunt prevazute cu pipe incarcare pneumatica, scarite si usi de vizitare siloz, 2-4 guri pentru amestecul si distributia hranei;

- sistemele de evacuare dejectii sunt 4 pentru tineret si 6 pentru gainile ouatoare, pentru fiecare rand de custi fiind doua curatatoare de otel inox; sistemul este prevazut si cu un conveior cu banda de 600 mm latime; sistemul de uscare a dejectiilor este alcatuit din tuburi PVC cu lungimea totala de

2268 m, dispuse de-a lungul custilor, pentru a asigura uscare uniforma; sursa de aer pentru uscarea dejectiilor are un debit de 20.000 mc/h;

- microclimatul este asigurat prin ventilatie longitudinala; admisia aerului se realizeaza prin depresiune prin peretii laterali; exhaustarea aerului viciat se realizeaza prin ventilatoarele de pe peretele frontal; pe peretii laterali sunt clapeti de admisie din material termoizolant; pe peretele frontal sunt 60m de sistem de racire cu panouri tip fagure; sistemul de microclimat este

computerizat;

- sistem computerizat pentru alarmare furnizare apa;

- kit dozare medicamente;

- detectori pentru randuri si nivele;

- filtre magnetice pentru apa de adapat, tip Aqua Soft Natural montate pe conducta de aductiune apa.

Centrul de sacrificare (figurat pe planul de situatie in cladirea C4- partea de nord) este compus din 5 incaperi cu urmatoarele functiuni:

- camera pentru asomare, sacrificare, oparire si deplumare; este echipata cu asomator, carusel sangerare, oparitor, deplumator, spalator cu sensor, uscator pentru maini, masa de lucru inox alimentar;

-camera pentru eviscerare; este echipata cu jgheab de eviscerare prevazut cu sistem de dusare a carcaselor si cu doi robineti pentru spalare;

-camera pentru preracire carcase, ambalare, cantarire, etichetare; aici este incastrat un container frigorific compus din doua compartimente: refrigerare si congelare; este echipat cu trei mese din inox alimentar pentru ambalare-etichetare a produselor finite, sterilizator pentru cutite, spalator cu sensor si uscator pentru maini;

-camera pentru spalare, dezinfectie, depozitare lazi transport carne; este prevazut cu robinet pentru efectuarea operatiunilor de spalare-dezinfectie lazi.

-vestiare pentru angajati.

Spatiile centrului de sacrificare sunt concepute astfel incat sa permita sacrificarea si prelucrare unei cantitati de cca. 400-500 kg carne/zi, fluxul tehnologic asigurand respectarea normelor sanitar-veterinare cerute de autoritatea competenta.

Containerul frigorific pentru depozitarea carcaselor are capacitatea de cca. 1000 capete.

Statie sortare/ambalare oua: sistemul de sortare a oualelor este automat, tip VEGA 16 PLUS, cu o capacitate de 16000 oua/h, pe 4-7 categorii de greutate.

Are incorporat un sistem de ovoscopare, precum si doua linii de ambalare automata pentru cofrag / casoleta.

Moara de furaje are urmatoarele componente:

- moara cu ciocane tip Ultra 150, cu motor de 15 kW;

- amestecator de furaje este tip FM 1000 kg, cu motor de 4 kW, descarcare mecanica si sistem de filtrare compus din patru filtre;

- snec tip KS 120, cu lungimea de 6,5 m, pentru golirea amestecatorului, cu motor de 2,2 kW;

- sistem electronic de cantarire tip W 150, cu trei doze tensiometrice;

- rotor de macinare cu 16 ciocane;

- rotor ventilator cu trei paleti, prevazut cu doua saci pentru pulberi in suspensie.

Depozitarea cerealelor se realizeaza intr-o magazie, in apropierea moarei.

Centrala termica tip VIDRARUS, cu puterea de 220 kW, functioneaza pe baza de combustibil solid (lemne), depozitat intr-o incapere langa centrala, conform cerintelor PSI. Este proiectata pentru obtinerea de agent termic/apa calda.

Inaltimea cosului de evacuare gaze de ardere este de cca. 8 m, iar diametrul de 200mm.

Necesarul este completat de panourile solare amplasate pe platforma langa cladirea centralei termice, cu o putere de 30 kW.

Parcul auto este format din:

- 2 autoutilitare transport marfa/oua;

- 2 tractoare de interior;

- 1 tractor rutier;

- 1 camion transport furaj interior;

- 1 vola.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC TOP VISION  SRL,  Navodari, str. T3 (zona Tabara Nord), nr. 2, judeţul Constanţa;

- Formular de solicitare elaborat de S.C. TOP VISION SRL;

- Raport de amplasament întocmit de PFA Oprescu Daiana Mădălina

- Anunţurile publice privind depunerea solicitării apărute în ziarul ’’Cuget liber’’, în perioada 23.10.2012-05.11.2012;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 154 din 12.11.2012, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” Direcţia Apelor Dobrogea Litoral;

- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor nr. 353 / 2011 pentru utilizare apa din subteran pentru zootehnie;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. VA 8178 /08.07.2011 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru centrul de sacrificare pasari in cadrul fermei;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 10/31.10.2012 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 203/14.09.2012 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru activitatea de exploatatie comerciala de păsări, din loc. Corbu, com. Corbu, str. Sibioara, ferma 7;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 66/15.09.2010 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru activitatea de exploatatie comerciala de păsări, din loc. Corbu, com. Corbu, str. Sibioara, ferma 2;

- certificat constatator emis la data de 18.05.2009 în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1817764 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Notificare pentru certificarea conformităţii nr. 14331 R din 26.10.2012 emisă de DSP Constanţa

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, pentru S.C. TOP VISION S.R.L;

- Planul de măsuri în caz de închidere a instalaţiei şi aducere la starea iniţială a amplasamentului, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora - S.C. TOP VISION S.R.L;

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, nr. 200492 din 05.01.2004, încheiat  între S.D.F.E.E. Constanta;

- Contract de prestari servicii nr. 873/20.12.2012 încheiat cu OFICIUL PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CONSTANTA privind asigurarea de asistenta tehnica in vederea realizarii Planului de management a deseurilor organice;

- Contract de vanzare – cumparare incheiat cu S.C. AGROIND – TOUR S.A. pentru imobilul situat in com. Corbu, str. Sibioarei nr. 22 ( fosta ferma 7 pasari Corbu);

- Contract de vanzare – cumparare incheiat cu MIHAILOV MIHAI si LIANA pentru imobilul situat in com. Corbu, ferma nr. 7; Incheierea de autentificare nr. 1478/09.04.2009;

- Contracte de arendare incheiat cu MATEI NICOLAE pentru arendare terenuri in extravilanl loc. Navodari;

- Contract de prestari servicii nr. 14 / 09.01.2013 incheiat cu S.C. MINERAL PROTAN AGIGEA S.A. pentru distrugere prin incinerare a deseurilor organice animale;

- Conventie nr. 1 / 01.2012 incheiata cu S.C. FARMAVET S.A. pentru restituirea ambalajelor de produse farmaceutice catre furnizor;

- Contract de colectare si incinerare deseuri industriale nr. 2101 / 21.10.2012 incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. pentru preluarea, transportul si neutralizarea prin incinerare a deseurilor periculoase si nepericuloase;

- la contractul de dezmembrare, emisă de BNP Jean Dumitra;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare in com. Corbu nr. 89 din 20.12.2012 încheiat cu Primaria Comunei Corbu, pentru colectarea deseurilor;

- Contract de achizitie deşeuri reciclabile nr. 17 din 04.01.2009 încheiat cu S.C. GREEN LIFE RECYCLING S.R.L. pentru preluarea deşeurilor de folie polietilena, PET, PVC (mase plastice), hartie si cartoane;

- Contract de prestari servicii nr. 31 / 01.04.2011 incheiat cu S.C. UNI STAR S.R.L. pentru prestarea serviciului de vidanjare ape reziduale;

- Contract de prestari servicii nr. 1 / 05.01.2010 incheiat cu S.C. DEY TEAM S.R.L. pentru prestarea serviciului de D.D.D.;

# Scopul

# Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

# Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 38 de pagini şi este valabilă, de la …..2013 data emiterii până la ……….2023.

# Se va solicita la A.R.P.M. Galaţi reînnoirea autorizaţiei integrate de mediu cu 60 zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu.

# În cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

# Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

# Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

# Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

# Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

# Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie, sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţie;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;

  - prevederile unor noi reglementari legale o impun. Conform O.U.G nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 17: „Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea”;

  - Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii;

  - Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

# Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

# Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

# Conştientizare şi instruire

# Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile rezultate să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

    - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

    - Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, S.C. TOP VISION S.R.L, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

    - Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasament.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

# Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competenta pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice. În termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale, agentul economic transmite la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa III. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul A.P.M. Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Constanta, ca parte integrantă a R.A.M.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 si art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate în procesul de producţie sunt prezentate în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

| Principalele materii prime /materiale | Natura chimică / compozitie (Fraze R)1 | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ | Ponderea % in produs % in apa de suprafată % in canalizare % in deseuri / pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D)2. Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea ectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaje | Amestec de macinis de porumb, orz, grau; macinis proteic, srot soia, floarea soarelui; enzime, vitamine, etc, functie de reteta de furajare. Nu prezinta fraze de risc | 3400-3600t/an | 100% metabolizat | - | - | A Cerealele ce intra in componenta furajului sunt depozitate, ca stoc tampon, in magazia de cereale ce are o suprafata de 377,60 mp |
| Pui | - | 2 x 9600 capete pui de o zi/ciclu in halele de crestere pui de carne; 1x37312 capete pui de o zi/ciclu in hala de crestere tineret de inlocuire Pentru halele de crestere gaini adulte sunt utilizati puii din hala de tineret. | - | Nu este cazul | Nu este cazul | A |
| Lemne | Nu prezinta fraze de risc | Lemne | In emisii se vor regasi compusii de ardere | Nu este cazul | - | A, depozitate intr-o incapere langa centrala termica, conform normelor PSI |
| Hipoclorit de sodiu | Solutie apoasa limpede; Presiune de vapori la 20oC 2500 Pa; Densitate relativa 1,09 mg/l pentru solutie de 5,25%; R31, R37, R34, R50 | 100 l , in rezervorul statiei de clorinare | Se regaseste clor rezidual in apa potabila, in cantitati ce nu trebuie sa depaseasca normele sanitare. | Foarte toxic pentru organismele acvatice. Iritant al sistemului respirator. Corosiv, provoaca arsuri. | - | A, depozitat in bazinul de 100 litri al statiei de clorinare |
| Aldezin (dezinfectant si sterilizant) | Lichid incolor, slab galbui, cu miros intepator, solubil in apa R20/22 – nociv prin inhalare/ nociv in caz de inghiŃire R23- toxic prin inhalare R36/37/38 – iritant pentru ochi/iritant pentru sistemul respirator/iritant pentru piele | Se utilizeaza diluat, 1l/400l apa, pentru dezinfectia din filtrele sanitare, inainte de intrare in hale. | - | Nociv pentru organismele acvatice; Provoaca arsuri. Periculos in contact cu pielea | - | A, in farmacia veterinara. |
| Motorina | Stare lichida, densitate la 15oC intre 820-845 kg/mc, continut de cenusa max. 0,01%, punct de inflamabilitate peste 55oC Fraze risc: R40, R65, R66, R51/53 | 8x200l | Nu este cazul. In emisii se vor regasi compusii de ardere | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | Nu | A (cate 4 butoaie metalice de 200 litri, pe platforma betonata la Atelier mecanic 1 si Atelier mecanic 2) |
| Vaccinuri, medicamente, vitamine furnizate de SC Farmavet | -contin antigen specific in solutie apoasa- contin vitamine E,A,C, etc. | Consum functie de programul de administrare |  |  |  | A(ii)- Depozitare in farmacia veterinara, in suprafata de 20 mp (in cladirea C11) |
| Apa | Nu este cazul | Capacitate depozitare: 40 mc |  |  | Nu este cazul | A(ii)-In castelul de apa |
| Energie electrica |  | Consum: cca. 551 KW/zi |  |  | Nu este cazul | Nu este cazul |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

## APĂ

## Alimentarea cu apă

Apa potabilă necesară pentru adăparea păsărilor şi pentru nevoile igienico-sanitare ale salariaţilor, este asigurată din sursă subterană proprie, amplasată pe amplasamentul fermei.

Instalaţia de captare: doua puturi forate (P1 si P2) la adancime de 10,5m, respectiv 9,5m.; Sistemul este dotat cu urmatoarele:

-doua electropompe submersibile cu Q=6 mc/h, H=40 mCA;

-conducte de refulare de la cele doua puturi: Ø75x4,1mm, din PEHD, cu lungimea de 25 m de la P1 si 80 m de la P2;

Instalaţia de tratare: statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, realizeaza dezinfectia apei in conducta de aductiune la castelul de apa; echipamentele pentru clorinarea apei constau in: pompa de dozare cu membrana (cu comanda electronica), contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare, rezervor de stocare de 100 l , din PE, pentru solutia de hipoclorit de sodiu, accesorii (conducte, injector pentru solutia dezinfectanta); componentele sunt montate in castelul de apa – parter.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: conducte de aductiune la castelul de apa, din PEHD, Ø110x6,3mm, cu lungimea de 225 m;

-castel de apa cu capacitatea de 40 mc;

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: retea distributie apa potabila realizata din conducte PEHD, Ø110x6,3mm, cu lungimea de 415 m;

Apa pentru stingerea incendiilor: Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din castelul de apa. Timpul de refacere a rezervei este de 2 ore. Pe reteaua de distributie sunt montati trei hidranti de incendiu, cu Dn=100mm.

    - Evacuarea apelor uzate

Sistemul de evacuare a apelor uzate gestioneaza apele uzate menajere si apele

uzate tehnologice.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente.

Apele uzate tehnologice provin de la igienizarea halelor la sfarsitul ciclului de crestere a pasarilor si de la platforma de depozitare a dejectiilor de pasari si a asternutului, de la centrul de sacrificare. Apele de tip menajer sunt evacuate din cadrul folosintelor de tip filtru sanitar, spatii administrative.

Dat fiind ca sunt gestionate separat pe fiecare parte a fermei, pe nord si pe sud, in cele ce urmeaza se realizeaza prezentarea solutiilor adoptate pe fiecare zona a fermei in parte. Astfel:

1) Pe partea de sud a fermei: apele uzate evacuate din toate folosintele sunt preluate de canalizarea interioara a fermei si conduse catre statia de epurare mecanobiologica. Sunt incluse apele de la spalarea halelor de crestere (cele trei hale noi, doua  de gaini adulte si una de tineret), apele de la filtrul sanitar C7, apele de la blocul alimentar (acestea din urma sunt trecute printr-un separator de grasimi cu o capacitate de 2 l/sec, inainte de a fi evacuate in canalizarea interioara).

Reteau de canalizare este alcatuita din colectoare executate din conducte de PVC-KG, cu Dn 200x3,9mm si lungime de 268m.

Caracteristici tehice ale statiei de epurare: este de tip SBR Super Plus, mecanobiologica, cu o capacitate de 4,5 mc/h. Se asigura dezinfectia cu clor (se utilizeaza pastile de clor), intr-un compartiment de contact. Statia este compacta, tip container, din polietilena, amplasata in bazin betonat. Epurarea se realizeaza in mai multe faze: oxidare biologica in prezenta bacteriilor aerobe, sedimentare si digestie, dezinfectie.

Efluentul statiei de epurare este evacuat printr-o conducta din PVC, cu Dn 250mm si lungime de 22m si apoi dirijate spre o conducta de evacuare cu Dn 250mm, care se descarca intr-un bazin vidanjabil de mare capacitate, aflat pe teritoriul Primariei comunei Corbu, in afara incintei fermei.

2) Pe partea de nord a fermei: in aceasta zona, apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile.

Apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Apele uzate de la centrul de sacrificare (pe planul de situatie atasat este cladirea C4, pe partea de nord a fermei) sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc.

De asemenea, apele uzate de la filtrul sanitar (cladirea C3 pe partea de nord a fermei) sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol sunt dirijate catre un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc (figurat pe planul de situatie langa hala C8, aflata in conservare, pe partea de nord).

Periodic apele uzate vor fi vidanjate de catre o societate autorizata, pe baza de contract si transportate catre o statie de epurare autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

Volumele de apa uzata evacuate din activitate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 154/2012 sunt : 44,68 mc volum maxim zilnic si 37,21 mc volum zilnic mediu, cu un volum anual de 2553,6 mc.

  - EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. TOP VISION S.R.L. - se alimentează cu energie electrică din sistemul naţional, prin bransamentul la reteaua de distributie existenta in zona. Pe amplasament exista un post de

transformare (notat PT pe planul de situatie, amplasat in partea de nord a fermei). Orice defecţiuni, verificări periodice a instalaţiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu societăţi autorizate.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele: cantitatea de energie consumată (urmărită periodic şi contorizată); funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor; iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Pe amplasament exista si doua generatoare electrice , cu o putere de 250 KVA fiecare, ce pot fi utilizate in caz de urgenta (eventuale probleme la reteaua de distributie). Acestea sunt alimentate cu motorina si au un consum de 25 l/ora. Alimentarea cu motorina, in caz de nevoie, se poate face din butoaiele existente langa atelierul mecanic (si care uzual sunt folosite pentru utilajele nerutiere). Generatoarele sunt amplasate in partea de nord a fermei, in cladirea identificata ca C9 pe planul de

situatie atasat.

## 7.3. Combustibili

Alimentarea cu agent termic se realizeaza prin utilizarea centralei termice pe baza de combustibil solid, precum si prin utilizarea celor 6 panourilor solare WESTECH- SOLAR, cu 30 de tuburi vidate HEAT-PIPE WESTECH. Stocarea se face in doua boilere, tanc in tanc, 700/200l. Fiecare boiler are legate trei panouri solare si o pompa de caldura.

Tancul de 700 l este utilizat pentru incalzirea halei de tineret inlocuire, a spatiilor administrative, a cantinei, filtru sanitar de la hala de tineret inlocuire.

Tancul de 200 l este folosit pentru asigurarea apei calde.

In completare se utilizeaza un boiler electric cu capacitatea de 80 l la filtrul sanitar de la halele de crestere gaini adulte si un alt boiler electric de 80 l la filtrul sanitar de la centrul de colectare si marcare oua de consum.

Pentru cele doua hale de crestere pui la sol se utilizeaza doua boilere electrice pentru incalzire.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. TOP VISION S.R.L. – desfăşoară activitatea de creştere intensiva a pasarilor.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei: 37 312 locuri pentru hala crestere tineret, 72 000 locuri crestere gaini ouatoare (2 x 36 000 locuri/hală/ciclu), 19 200 locuri crestere pui carne (2 x        36 000 locuri/hală/ciclu).

Ferma de creştere a pasarilor, situată în extravilan com. Corbu, str. Sibioara nr. 22, jud.Constanţa este delimitată astfel:

• la vest:drum de acces;

• la sud:str. Sibioarei si terenuri private;

• la nord: proprietate private

• la est :teren Consiliul local Corbu;

Pe terenul detinut de beneficiar nu se desfasoara alte activitati decat cea de crestere a pasarilor si activitatile complementare acesteia.

Pe terenurile din vecinatatea obiectivului, mentionate mai sus, nu exista alte unitati productive.

Terenurile din vecinatate sunt folosite pentru agricultura (cele care au aceasta destinatie).

Cea mai apropiata arie naturala protejata din vecinatatea obiectivului face parte din reteaua ecologica europeana Natura 2000, declarata arie speciala de protective avifaunistica prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, respectiv ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie. Distanta masurata (GoogleEarth) este de cca. 300m .

ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu se afla la o distanta de cca. 3500 m in directia sud, masurati in linie dreapta, de la limita amplasamentului IPPC.

Terenul,  pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora are S= 148.257,24   mp şi este proprietatea SC TOP VISION SRL, conform :

-Contract de vanzare – cumparare incheiat cu S.C. AGROIND – TOUR S.A. pentru imobilul situat in com. Corbu, str. Sibioarei nr. 22 ( fosta ferma 7 pasari Corbu);

-Contract de vanzare – cumparare incheiat cu MIHAILOV MIHAI si LIANA pentru imobilul situat in com. Corbu, ferma nr. 7; Incheierea de autentificare nr. 1478/09.04.2009;

Localitatile cele mai apropiate, exceptand intravilanul comunei Corbu, sunt orasul Navodari la cca. 4 km spre sud si satul Vadu, la cca. 4 km spre nord.

Accesul la ferma se realizeaza de pe latura de sud a amplasamentului, prin str. Sibioara, din drumul judetean DJ226.

Parcul auto este format din:

- 2 autoutilitare transport marfa/oua;

- 2 tractoare de interior;

- 1 tractor rutier;

- 1 camion transport furaj interior;

- 1 vola.

Activitatea de creştere a pasarilor se realizează în:

- doua hale crestere pui broiler (identificate ca C5 si C6 pe partea de nord a fermei), capacitate totala de 119200 pasari/ciclu, cu urmatoarele date tehnice: C5= 748,18 mp si C6= 749,14 mp, fiecare cu capacitatea de 9600 locuri/ciclu de crestere la sol (un ciclu de crestere dureaza cca. 40-42 zile), dupa care urmeazaoperatiunile de igienizare de la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere; halele fac parte din vechile constructii ale fermei care au fost reabilitate si dotate din fondurile proprii ale beneficiarului; la momentul la care se realizeaza depopularea halelor de crestere gaini pentru oua de consum, efectivele de pasari sunt comercializate in viu sau abatorizate, temporar fiind utilizate aceste doua hale pentru pasari pana la finalizarea procedurii de valorificare;

- o hala de crestere tineret de inlocuire pentru gainile ouatoare (hala noua), cu o capacitate de 37312 pasari/ciclu de crestere; un ciclu dureaza cca. 16 saptamani; suprafata construita este de 889,5 mp; exploatarea se realizeaza pe principiul populare-depopulare totala;

- doua hale de crestere gaini pentru oua de consum (hale noi), cu o capacitate nominala de 36000 pasari/ciclu de crestere (capacitate totala 72000 locuri); un ciclu de exploatare dureaza cca. 80 saptamani, dupa care urmeaza perioada de igienizare; suprafata fiecarei hale este de 1257,6 mp;ca si in cazurile anterioare, principiul de exploatare este de populare-depopulare totala.

Halele de crestere pui broiler sunt utilate la fel si au dotari specifice pentru desfasurarea activitatii de crestere pui la sol:

- buncar de furajare in exteriorul halei, cu o capacitate de 8 to;

- trei buncare de furajare la interior cu o capacitate de 2,6 to fiecare ;

- trei linii de furajare, hranitoare circulare;

- patru linii de adapare; sistemul de adapare este cu cupe;

- 26 de admisii aer laterale, cate 13 pe fiecare laterala a halei;

- sase ventilatoare dispuse frontal pe partea de nord a halei;

- doua aeroterme electrice pentru incalzirea halelor;

- sistem computerizat pentru controlul microclimatului, ventilatiei, iluminatului, sistemului de hranire si sistemului de adapare; tot sistemul este prevazut cu senzori de alarmare.

Hranirea pasarilor se realizeaza pe baza retetelor elaborate de nutritionistul firmei furnizoare de premix, SC Devco SRL Bucuresti.

Pentru asternut se utilizeaza paie sau rumegus.

Halele de crestere tineret de inlocuire si gaini pentru oua de consum sunt echipate dupa cum urmeaza:

- sistem de crestere la baterii tip ZUCAMI, dispus pe patru randuri a patru nivele pentru tineretul de inlocuire, marginite de culoare cu latimea de 116,4cm si pe sase randuri a sase nivele pentru gainile ouatoare, marginite de culoare cu latimea de 97,7cm; bateriile au in principiu aceeasi structura si pentru tineret si pentru gaini ouatoare;

- custile sunt confectionate din metal galvanizat si au pereti despartitori din polipropilena de culoare verde, conform reglementarilor UE; usile sunt fabricate din otel si sunt acoperite cu plastic de culoare alba; deschiderile sunt prevazute cu bare de protectie amplasate in dreptul pieptului pasarii; suportii si ghidajele pentru benzile de evacuare a dejectiile, ghidajele pentru buncarele de alimentare, precum si celelalte componente metalice sunt din otel galvanizat GALVAMIR Z-275; in concordanta cu noile norme europene, bateriile trebuie dotate cu stinghii, spatii pentru resturi, benzi abrazive pentru gheare, cuibare;

- fiecare nivel este prevazut cu o banda pentru evacuarea dejectiilor;

- benzile pentru trasnportul oualelor se regasesc numai in cele doua hale pentru gaini ouatoare; benzile au o latime de 9,5cm si sunt confectionate dintr-un amestec de nylon si polipropilena; sistemul de colectare a oualelor prevede o unitate cu motor cu viteza variabila pentru actionarea benzilor colectoare ale oualelor, o unitate de 0,5 CP pentru actionarea elevatoarelor; ouale de pe benzile de colectare ajung la sistemul elevator care le transfera pe banda transportoare pentru alimentarea statiei de sortare; banda transportoare este realizata din metal galvanizat, cu latimea de 60cm, iar in exteriorul halei banda este acoperita cu otel galvanizat , pe o lungime de de 27m;

- sistemul de adapare este tip suzeta;

- sistemul de alimentare cu hrana cuprinde un siloz cu o capacitate de 9 to pentru tineretul de inlocuire si un siloz de 12 to pentru gainile ouatoare; silozurile sunt prevazute cu pipe incarcare pneumatica, scarite si usi de vizitare siloz, 2-4 guri pentru amestecul si distributia hranei;

- sistemele de evacuare dejectii sunt 4 pentru tineret si 6 pentru gainile ouatoare, pentru fiecare rand de custi fiind doua curatatoare de otel inox; sistemul este prevazut si cu un conveior cu banda de 600 mm latime; sistemul de uscare a dejectiilor este alcatuit din tuburi PVC cu lungimea totala de 2268 m, dispuse de-a lungul custilor, pentru a asigura uscare uniforma; sursa de aer pentru uscarea dejectiilor are un debit de 20.000 mc/h;

- microclimatul este asigurat prin ventilatie longitudinala; admisia aerului se realizeaza prin depresiune prin peretii laterali; exhaustarea aerului viciat se realizeaza prin ventilatoarele de pe peretele frontal; pe peretii laterali sunt clapeti de admisie din material termoizolant; pe peretele frontal sunt 60m de sistem de racire cu panouri tip fagure; sistemul de microclimat este

computerizat;

- sistem computerizat pentru alarmare furnizare apa;

- kit dozare medicamente;

- detectori pentru randuri si nivele;

- filtre magnetice pentru apa de adapat, tip Aqua Soft Natural montate pe conducta de aductiune apa.

Centrul de sacrificare (figurat pe planul de situatie in cladirea C4- partea de nord) este compus din 5 incaperi cu urmatoarele functiuni:

- camera pentru asomare, sacrificare, oparire si deplumare; este echipata cu asomator, carusel sangerare, oparitor, deplumator, spalator cu sensor, uscator pentru maini, masa de lucru inox alimentar;

-camera pentru eviscerare; este echipata cu jgheab de eviscerare prevazut cu sistem de dusare a carcaselor si cu doi robineti pentru spalare;

-camera pentru preracire carcase, ambalare, cantarire, etichetare; aici este incastrat un container frigorific compus din doua compartimente: refrigerare si congelare; este echipat cu trei mese din inox alimentar pentru ambalare-etichetare a produselor finite, sterilizator pentru cutite, spalator cu sensor si uscator pentru maini;

-camera pentru spalare, dezinfectie, depozitare lazi transport carne; este prevazut cu robinet pentru efectuarea operatiunilor de spalare-dezinfectie lazi.

-vestiare pentru angajati.

Spatiile centrului de sacrificare sunt concepute astfel incat sa permita sacrificarea si prelucrare unei cantitati de cca. 400-500 kg carne/zi, fluxul tehnologic asigurand respectarea normelor sanitar-veterinare cerute de autoritatea competenta.

Containerul frigorific pentru depozitarea carcaselor are capacitatea de cca. 1000 capete.

Statie sortare/ambalare oua: sistemul de sortare a oualelor este automat, tip VEGA 16 PLUS, cu o capacitate de 16000 oua/h, pe 4-7 categorii de greutate.

Are incorporat un sistem de ovoscopare, precum si doua linii de ambalare automata pentru cofrag / casoleta.

Moara de furaje are urmatoarele componente:

- moara cu ciocane tip Ultra 150, cu motor de 15 kW;

- amestecator de furaje este tip FM 1000 kg, cu motor de 4 kW, descarcare mecanica si sistem de filtrare compus din patru filtre;

- snec tip KS 120, cu lungimea de 6,5 m, pentru golirea amestecatorului, cu motor de 2,2 kW;

- sistem electronic de cantarire tip W 150, cu trei doze tensiometrice;

- rotor de macinare cu 16 ciocane;

- rotor ventilator cu trei paleti, prevazut cu doua saci pentru pulberi in suspensie.

Depozitarea cerealelor se realizeaza intr-o magazie, in apropierea moarei.

Etapele procesului tehnologic sunt urmatoarele:

-igienizare: se scoate asternutul de paie din hala la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, se curata si se matura pardoseala, se spala peretii, pardoseala si utilajele, se dezinfecteaza hala;

-pregatirea halelor pentru repopulare consta in introducerea asternutului in hala, preincalzirea si termonebulizarea acesteia;

-cresterea puilor timp de 40-42 zile.

Dupa aceasta ultima etapa se reia un nou ciclu de exploatare. In cazul tineretului de inlocuire, ciclul de crestere este de 16 saptamani. Etapele sunt aceleasi ca in cazul puilor de carne: igienizare hala, pregatire hala in sensul preincalzirii acesteia si cresterea puilor pana la 16 saptamani.

Exploatarea gainilor pentru oua de consum se realizeaza pe cicluri ce dureaza 80 de saptamani, cu aceleasi etape ca in cazul cresterii tineretului, cu deosebirea ca halele de gaini adulte nu necesita incalzire.

Apele uzate tehnologice provin de la igienizarea halelor la sfarsitul seriei de crestere a pasarilor, de la depozitul de dejectii, de la centrul de sacrificare.

Apele uzate menajere provin de la filtrele sanitare, de la blocul alimentar, de la spatiile administrative.

Dat fiind modernizarea treptata a fermei, solutiile pentru gestionarea apelor uzate este diferita pe partea de sud a amplasamentului, comparativ cu partea de nord.

Astfel:

- pentru partea de sud a fermei:apele uzate evacuate din toate folosintele sunt preluate de canalizarea interioara a fermei si conduse catre statia de epurare mecano-biologica. Sunt incluse apele de la spalarea halelor de crestere;

- pentru partea de nord a fermei: in aceasta zona, apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile şi vidanjate periodic de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii. Apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate de la centrul de sacrificare sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc. Apele uzate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol sunt dirijate catre un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente.

Cadavrele sunt depozitate temporar în containerul frigorific si preluate in vederea eliminarii finale prin incinerare de catre operatori economici autorizati.

Dejecţiile sunt evacuate la depozitul constituit din trei celule de depozitare, betonate, partial acoperite, cu dimensiunile 50x15m, cu inaltimea de 3m si o capacitate de stocare de 5625 mc, la o inaltime de depozitare de 2,5m. Suprafata totala a depozitului este de 2250 mp. Spatiile / golurile ramase intre limita superioara a peretilor celulelor betonate si acoperis vor asigura ventilatia naturala a depozitului si vor fi protejate cu plasa din sarma zincate.

Dupa o perioada de fermentare sunt imprastiate pe terenul agricol al societatii Top Vision SRL, ca ingrasamant natural.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA               POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# AER

Instalaţii de ventilaţie a halelor

Ventilarea halelor de creştere se realizează mecanizat, tip transversal cu câte 3 ventilatoare de extracţie/hală (pe unul dintre pereţii laterali ai halei) şi tip tunel cu câte 10 ventilatoare de extrcaţie/hală (pe peretele de capăt din spatele halei) şi natural, asigurându-se un schimb continuu de aer prin clapeti de admisie amplasati în pereţii longitudinali.

Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri de H2S.

Centrala termică, tip BIOPLEX HL 18 pe combustibil solid  care deserveşte hala de tineret, este prevăzută cu un coş de evacuare a gazelor arse cu înălţimea H = 8 m şi Dn = 200 mm. Combustibilul solid folosit va fi stocat intr-un spatiu amenajat.

## APĂ

Apele uzate menajere provin de la filtrele sanitare, de la blocul alimentar, de la spatiile administrative.

Dat fiind modernizarea treptata a fermei, solutiile pentru gestionarea apelor uzate este diferita pe partea de sud a amplasamentului, comparativ cu partea de nord.

Astfel:

- pentru partea de sud a fermei:apele uzate evacuate din toate folosintele sunt preluate de canalizarea interioara a fermei si conduse catre statia de epurare mecano-biologica. Sunt incluse apele de la spalarea halelor de crestere;

- pentru partea de nord a fermei: in aceasta zona, apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile şi vidanjate periodic de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii. Apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate de la centrul de sacrificare sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc. Apele uzate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol sunt dirijate catre un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei sunt se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente

Apele tehnologice provin de la igienizarea halelor la sfarsitul seriei de crestere a pasarilor, de la depozitul de dejectii, de la centrul de sacrificare.

La evacuare, parametrii apelor uzate menajere (pH, materii totale în suspensie, substanţe extractibile, CCO-Cr, CBO5, detergenţi sintetici, azot amoniacal, fosfor total, fenoli) se vor încadra în Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 154 din 12.11.2012 si in prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate .

## SOL

Dejecţiile sunt evacuate la depozitul constituit din trei celule de depozitare, betonate, partial acoperite, cu dimensiunile 50x15m, cu inaltimea de 3m si o capacitate de stocare de 5625 mc, la o inaltime de depozitare de 2,5m. Suprafata totala a depozitului este de 2250 mp. Spatiile / golurile ramase intre limita superioara a peretilor celulelor betonate si acoperis vor asigura ventilatia naturala a depozitului si vor fi protejate cu plasa din sarma zincate.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# AER

# Emisii în aer şi mirosuri

# Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.2. a prezentei autorizaţii.

# Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanta si G.N.M. C.J. Constanta anual.

10.1.1.3. Toate echipamentele de tratarei reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

10.1.1.4. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

10.1.1.5. Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite.

Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării    şi minimizării emisiilor difuze.

10.1.1.6. Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

10.1.1.7. Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri: prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

# Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanta ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a păsărilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Activitatea de creştere a păsărilor. | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | NH3 H2S Pulberi |
| 2 | Centrala termică cu combustibilul solid (lemne) | Sistem de evacuare a gazelor arse/coş dispersie | CO SO2 NOx Pulberi Substanţe organice (exprimate în carbon total (C)). |

# Valori limită de emisie şi imisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.2.

Tabelul 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 mg/m3N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Emisii provenite de la funcţionarea centralei termice cu combustibilul solid (lemne) | Sistem de evacuare a gazelor arse/ coş dispersie | CO SO2 NOx Pulberi Substanţe organice* | 250 2000 500 100 50 |

Nota:

Valorile limita se raportează la un conţinut in oxigen al efluenţilor gazoşi de 6% vol.

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limita de emisie stabilită în tabelul 10.1.2.

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

  - Substanţe organice (exprimate în carbon total (C)).

b) Emisii difuze şi mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de creştere a puilor de carne asupra populaţiei comunei Corbu este redus, datorită măsurilor prevăzute de titularul activităţii.

Emisiile difuze şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- măsuri de igienă a producţiei prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creşterii găinilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi.

Conform STAS 12574/87 - Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră ca emisiile de substanţe puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv.

# Emisii în apă

# Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. a prezentei Autorizaţii Integrate de Mediu. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionate în prezenta autorizaţie;

# Valorile limită sunt stabilite conform Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 154 din 12.11.2012 si in prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

# Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, trimestrial şi anual.

# Titularul activităţii are obligaţia să exploateze instalaţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

# Titularul activităţii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru minimizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluate pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

# Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

# Titularul  activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi  conductele subterane.

# În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

# Se vor păstra la îndemână şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

# Titularul activităţii are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

# Un raport care rezumă emisiile în apă trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M.

    - Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluaţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Activităţi de la filtru sanitar | Ape uzate | pH Materii totale în suspensie CCOCr CBO5 Substanţe extractibile Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | Deversare în sistemul de canalizare al fermei. Stocare în bazinul vidanjabil cu V=8 mc. |
| 2 | Precipitaţii | Ape meteorice | Materii totale în suspensie; Substanţe extractibile. | Colectarea prin rigole şi evacuare gravitaţionala în afara fermei. |

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare.

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum si valorile limita admise la evacuare sunt prezentate in tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare, evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | Valoarea limită de emisie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ape menajere şi tehnologice | Stocare în bazin betonat, vidanjabil. Epurarea apelor uzate la o staţie de epurare autorizată | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii în suspensie | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mg O2/dm3 | 500,0 |
| 2 | Apele provenite din precipitaţii de la platforma de depozitare a dejectiilor | Stocare în bazinul betonat, vidanjabil aferent apelor uzate tehnologice şi vidanjare la o staţie de epurare autorizată | CBO5 | mg O2/dm3 | 300,0 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | Fenoli | mg/dm3 | 30,0 |
| 3 | Apele provenite din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu | Din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu |  |  |  |

# Valorile limită de emisie sunt prevăzute în  Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 154 din 12.11.2012 si in prevederile Hotărârea de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifica incidentul A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

    - Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

    - Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

    - Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

    - Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

    - Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

      - Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermentate precum şi a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

## Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: | Indicatorul analizat | Valori limită (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M1: proba de sol nord M2: proba de sol sud | Cu | 200 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  |  | Pb | 250 |  |
|  |  | Zinc | 600 |  |

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Tabel 10.3.2 |  |
| --- | --- |
| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţă din buletinul de analiză nr. 17 / 04.02.2013 (mg/l) *unităţi pH | Frecvenţa de analiză | Metoda de încercare |
|  |  | Apa foraj aval | Apa foraj amonte |  |  |
| 2 foraje amplasate în vecinătatea platformei de dejecţii (foraje de observatie din amonte si aval platforma de dejectii) | pH* | 7,61 | 7,56 | trimestrial | LOVIBOND (M670) |
|  | Azotati | 7,09 | 7,97 |  | STAS 8900/1-71 |
|  | Azotiti | <0,5 | <0,5 |  | SR ISO 6777/96 |
|  | Fier | 0,422 | 0,36 |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCO-Mn | 6,83 | 6,91 |  | STAS 9887/74 |
|  | Cloruri | 78,1 | 71,0 |  | SR ISO 9297/2001 |

Nota: La solicitarea APM Constanţa şi DADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză specializat.

Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constată depăşiri semnificative la indicatorii susmenţionaţi

## ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot;

## Emisiile de zgomot se vor încadra în STAS 10009/1988 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială, în timpul nopţii 55dB(A).

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţie trebuie  sa respecte următoarele condiţii:

  - Valorificarea/eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. a prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia naţională de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil A.P.M. Constanţa şi fără acordul scris al A.P.M. Constanţa.

  - Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de societăţi autorizate pentru astfel de activităţi, cu respectarea legislaţiei specifice in domeniu. Deşeurile trebuie transportate de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

  - Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta.

  - Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) vor fi  stocate temporar în camera frigorifică şi eliminate în condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

  - Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere şi reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporară a dejecţiilor.

  - De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de depozitare temporară a dejecţiilor.

  - Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni.

  - Nu se vor depozita dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

  - Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

  - Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

  - Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul.

  - Titularul autorizaţiei trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanţa, Comisariatul Judeţean - Garda Naţională de Mediu.

Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

# DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Nr. crt. | Sursa | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 denumire deşeu | Masuri de valorificare /eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 02.01.06 - Dejecţii animaliere | Depozitate la rampa de dejectii, special amenajata in acest scop in interiorul fermei si apoi valorificate ca ingrasamant natural pe teren agricol apartinand beneficiarului |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 02.01.02 - Deşeuri de ţesuturi animale | In container frigorific, pana la predarea pentru incinerare catre o firma autorizata, pe baza de contract; fiecare hala este prevazuta cu cate un container frigorific pentru mortalitati |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 18 02 06- Deşeuri din activitatea sanitar-veterinară | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 18 02 02*- Deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | Se vor depozita temporar în farmacia veterinara într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată |
|  | Centrala termica | 19 01 12 - cenusa | In container, pe platforma, langa centrala termica |
|  | Aprovizionare cu materii prime şi auxiliare. | 15.01.01 - Ambalaje de hârtie şi carton | In pubele amplasate pe platforma betonata in zona atelierului mecanic 1 si valorificare prin societati autorizate |
|  |  | 15.01.02 - Ambalaje de materiale plastice |  |
|  |  | 20.03.01 – Deşeuri municipale amestecate | Se vor depozita în containere şi se vor evacua în baza contractului încheiat cu o firmă autorizată de salubritate. |
|  | Atelierul mecanic | 13 02* XX - Uleiuri uzate | In butoi metalic, inscriptionat corespunzator, in incinta Atelierului mecanic 1 |
|  | Atelierul mecanic | 16 01 03 - Anvelope uzate | Pe platforma betonata, langa Atelier mecanic 1 |
|  | Atelierul mecanic | 02 01 10 - Deseuri metalice | Pe platforma betonata, langa Atelier mecanic 1 |
|  | Atelierul mecanic | 16 06 XX - Baterii si acumulatori | In tava metalica, in Atelier mecanic 1 |
|  | Statia de sortare | 02 01 99 - Sparturi de oua | In pubele, in zona statiei de sortare oua |
|  | Statia de epurare | 19 08 05 - Namol de la statia de epurare | In recipient metalic, langa |

NOTĂ:

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi depozitelor.

# PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. TOP VISION S.R.L. au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

# Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în prezenta autorizaţie;

  - Avand in vedere vecinatatea cu ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, titularul proiectului va instrui personalul care deserveste instalatia asupra faptului cǎ sunt interzise:

- orice formǎ de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vǎtǎmare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnǎ ale pǎsǎrilor sǎlbatice;

- uciderea sau capturarea intenţionatǎ a pǎsǎrilor sǎlbatice, indiferent de metoda utilizatǎ.

- instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacuărilor accidentale  de poluanţi în mediu, a evitării  producerii de zgomote peste limitele admise şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel;

  - Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta după evaluarea rezultatelor testărilor;

# Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

# Puncte de monitorizare a emisiilor în aer: coşul de evacuare a gazelor arse de la centrala termică;

# Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot: limita amplasamentului, pe latura dinspre zona locuită;

# Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

### bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere;

-    bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor uzate tehnologice

### -   forajele de observatie, amplasate in aval si in amonte platformei de depozitare temporară a dejecţiilor şi incineratorului.

13.3.4   Puncte de monitorizare a emisiilor în sol:……RA………..

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanţa, G.N.M. -C.J. Constanta Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

## Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza de către laboratoare specializate, conform prevederilor din Tabelul 13.5.1.

Tabelul 13.5.1.

| Nr. Crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Coş centrală termică cu combustibil solid (lemne) | CO | Anual | SR ISO 10396/2001 | ISO 12039/2001 |
|  |  | SO2 |  |  | ISO 7935/2005 |
|  |  | NOx |  |  | 10894/1996 |
|  |  | Pulberi |  |  | SR EN13284/1-2002 |
|  |  | Substanţe organice* |  |  | SRISO 10694/95 |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă:

| Locul recoltării | Data şi ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcţionare a instalaţiei | Noxe | Val. calculată a emisiilor si compararea cu valorile de referinţă | Parametrii auxiliari: - Debitul gazelor evacuate; - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu normele legale în vigoare.

## Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.6.1.

Tabelul nr. 13.6.1.

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate de la filtrul sanitar cu capacitatea de 8 mc. | pH Materii totale în suspensie CCO-Cr CBO5 Substanţe extractibile cu solvenţi organici Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | Înaintea fiecărei vidanjări. | SR ISO 10523/2009 STAS 6953/81 SR ISO 6060-96 SR EN 1899 2/2002 SR 7587/1996 SR EN 903/2003 SR ISO 7150- 1/2001 SR EN ISO 6878/2005 SR ISO 6439/2001 |
| 2 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii cu capacitatea de 8 mc. |  |  |  |
| 3 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate de la centrul de sacrificare cu capacitatea de 15 mc. |  |  |  |
| 4 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol cu capacitatea de 30 mc. |  |  |  |
| 5 | La iesirea din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu |  |  |  |

NotĂ:

Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

Nu trebuie să existe alte emisii de poluanţi în ape, semnificative pentru mediu.

Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.6.1. de către laboratoare specializate.

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a  mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanţa cât mai curând posibil.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE

## Monitorizarea calităţii solului

## Se va realiza o dată pe an în două puncte în imediata vecinătate a platformei de depozitare temporară a dejecţiilor. Prelevarea şi analizarea probelor  se va face de către un laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, cu modificările ulterioare.

Tabelul nr. 13.6.2.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză | Prag de alertă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | In partea de nord a fermei, pe latura de N-E si latura de S-V lângă platforma de depozitare a dejecţiilor. | Cu | Anual | SR ISO 11047-99 | 250 |
| 2 |  | Zn |  |  | 700 |
| 3 |  | Pb |  |  | 205 |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din cele doua foraje de observatie a apei freatice, amplasate limitrof (aval si amonte) platformei de depozitare temporară a dejecţiilor. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

Tabel 13.6.3.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Foraje de observatie amonte si aval depozit de dejectii | pH | Anual | SR ISO 10523/2009 |
| 2 |  | Azotaţi |  | SR EN 26777/2002 |
| 3 |  | Azotiţi |  | SR ISO 7890-3/2000 |
| 4 |  | Amoniu |  | SR ISO 7150-1 |
| 5 |  | Sulfaţi |  | STAS 8601-70 |
| 6 |  | Sulfuri şi H2S |  | SR ISO 10530-97 şi SR 7510-97 |

Nota:

La solicitarea DADL Constanţa, se vor analiza si alţi indicatori, conform acestei solicitări.

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din primul buletin de analiză pentru forajele de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii fermei asupra acesteia.

## DEŞEURI

## Evidenta deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

## Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat anual de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioară a femei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. TOP VISION S.R.L. în Registrul Public conform cerinţelor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern 878/28 07 2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

# Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa si G.N.M. C.J. Constanta în orice moment.

# Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

# Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

# Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

# Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul A.P.M. Constanţa şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

# Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei;

# Autorizaţia integrată de mediu;

# Solicitarea;

# Raportările  către A.P.M. Constanta;

# Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus trimestrial la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la A.P.M.Constanţa, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la A.P.M. Constanţa, conform H.G. nr. 235/2007 | Semestrial | Până la data de 10 a fiecărui semestru |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conf. H.G. 927/2005 | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Trimestrial | Zece zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea. |
| Monitorizarea solului | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Zgomot | Anual, urmând a fi incluse anual în R.A.M. | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 alin. 3 din O.U.G. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M.- C.J. Constanţa, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. TOP VISION S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca in cazul încetării definitive a activităţii sa ia masurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor  afectate intr-o stare care sa permită reutilizarea lor.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| Administraţie locală | Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, Consiliul Local Mihail Kogălniceanu, C.J. Constanţa |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat si Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă

Fig. 1. Plan de amplasament S.C. TOP VISION S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/eliminator |  |

ANEXA III  RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrata de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |