# BILANŢ DE MEDIU DE NIVEL II

PRIVIND ACTIVITATEA ,,MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”

SECTIA PLATFORMA NORD - MUNICIPIUL CONSTANTA,

JUDEŢUL CONSTANŢA

BENEFICIAR:  SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA

STRADA CARAIMAN NR. 2, JUDEŢUL CONSTANTA

Telefon: 0241.702.600.

Fax:  0241.694.833.

GSM: 0747.751.878; 0788.993.778.

Nr. Î.R.C. : J13 / 512 / 1991

C.U.I. : RO 2410163

ELABORATOR:  SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

TELEFON: 0241.544.553; 0751.327.031.

DATA : 15. 12. 2012

CUPRINS

## INTRODUCERE...........................................................................................3

## DATE GENERALE......................................................................................6

## PREZENTAREA ACTIVITÃTII  DESFÃSURATE…………………...10

## INVESTIGATII PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU.......................................................................31

  - 3.1. Poluarea solului si subsolului.................................................................31

  - 3.2. Poluarea apei..........................................................................................42

  - 3.3. Poluarea aerului......................................................................................60

  - 3.4. Surse de zgomot si vibratii………………..…………………………...65

- REZULTATELE INVESTIGATIILOR PENTRU CUANTIFICAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI......................................................68

4.1. Factorul de mediu sol si subsol ...................................................................68

4.2. Factorul de mediu apa..................................................................................84

4.3. Factorul de mediu aer..................................................................................96

4.4. Factorul de mediu zgomot si vibratii.........................................................103

5. EVALUAREA GLOBALA A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .107

5.1. Prezentarea metodei de calcul .............................................................107

5.2. Stabilirea scarilor de bonitate...............................................................109

5.3. Acordarea notelor de bonitate..............................................................112

5.4. Calculul indicelui de poluare................................................................112

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI..........................................................114

BIBLIOGRAFIE....................................................................................121

# BILANŢ DE MEDIU DE NIVEL II

,, MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”,

SECTIA PLATFORMA NORD - MUNICIPIUL CONSTANTA

JUDEŢUL CONSTANŢA

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se efectuează în baza  OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Ordinului MAPM nr. 592/21.10.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi a metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, CO şi O3 în aerul înconjurător. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Este bine cunoscut faptul, că orice activitate umană are o gamă largă de implicaţii care se pot resimţi în cele mai diverse domenii. În general, trebuie să se ţină seama de întreg spectrul de implicaţii, efectele indirecte putând să le depăşească ca importanţă, pe cele directe.

Astfel, o anume tehnologie produce, pe lângă efectele directe, pentru care a fost concepută – proiectată şi o serie de efecte indirecte, care la un moment dat, prin evaluarea implicaţiilor, pot pune sub semnul întrebării valabilitatea tehnologiei.

Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activitaţi umane asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificată prin trei mari categorii de argumente :

- iniţierea în timp a unor acţiuni menite să reducă efectele colaterale, determinate de activitatea respectivă;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor în vederea selectării strategiei de acţiune într-o perspectivă sistematică;

- necesitatea implicării populaţiei la procesele de decizie de promovare a unor activităţi sau proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.

Bilanţul de mediu prognozează relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi existente, în diferite condiţii, posibile să apară într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.

Evaluările de impact nu au menirea de a furniza decizii, ele lărgesc aria de informaţii care să constituie, pentru factorii de decizie baza adoptării acelor măsuri pe termen lung sau scurt, care să reducă la minimum efectele negative şi să le stimuleze pe cele pozitive.

Sensibilitatea populaţiei faţă de problemele de mediu, interesul crescând al mass-mediei privind poluarea, preocupările diferitelor organisme ale administraţiei de stat, abilitate cu protecţia mediului, de a soluţiona în timp optim problemele de mediu ce apar în teritoriu controlat, fac ca în acest caz comunicarea rezultatelor să aibă semnificatii deosebite. Rezultatele nu trebuie să rămână în circuitul închis al unor iniţiaţi, ele trebuie să cunoască o anume circulaţie, care să conducă la eleborarea unor decizii conform cu interesul ecologico-economic al zonei şi situaţiei. Trebuie subliniat că metodologia de realizare a fiecărui bilanţ de mediu este specifică, ea fiind condiţionată de o serie întreagă de factori ce determină atât modul de parcurgere a etapelor de investigare, cât şi selecţia şi tehnicile ce vor fi utilizate.

Bilanţul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente şi pe baza studiilor efectuate de autor.

Scopul bilanţului de mediu de nivel II este, conform OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, obţinerea de către  SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA NORD, a autorizaţiei de mediu pentru activitatea  de „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2) si „Depozitari” (cod CAEN 5210).

Metodologia  elaborării bilantului de mediu este în conformitate cu :

1.  Legea protecţiei mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata de OUG nr. 114/2007, modificata si completata de OUG nr. 164/2008, Legea 49/2011 si OUG 7/2011;

2. Ordin MAPAM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

3. Ordin MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificata de Ordin MMP nr. 1298/2011;

4. Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea nr. 112/2006 si O.U.G. nr. 3/2010;

5. Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei

modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

6. H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. 268/2005 si H.G. nr. 427/2010 ;

7. H.G. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata prin H.G. 1339/2006 , H.G. nr. 735/2006, H.G. 371/2010, H.G. nr. 372/2010;

8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

9. H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

10. Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

11. STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

12. STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

13.Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul MS 1028/2004, Ordin nr. 1136/2007 si Ordin nr. 18/2008;

14. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ;

15. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata de H.G. nr. 1872/2006 si H.G. 247/2011;

16. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, modificat de H.G. 210/2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun aquis-ul

comunitar in domeniul protectiei mediului;

17. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata de H.G. nr. 210/2007 si H.G. nr. 1292/2010;

18. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

19. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

20. H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

21. H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. nr. 268/2005 si H.G. nr.427/2010;

22. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

23. Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

24. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

26. H.G. nr.188/20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat de HG nr. 352/2005.

  - Normativul NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali;

  - Normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

- DATE GENERALE

  - Denumirea obiectivului

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, Strada Caraiman, nr. 2, Judetul Constanta, Cod postal 900117,  tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, C.U.I. : RO 2410163, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991.

Foto 1. Sediul central al S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Punctul de lucru al SC Oil Terminal SA - Sectia Platforma Nord, este amplasat   în Municipiul Constanta, Strada Caraiman nr. 2.

În Anexele nr. 1.1 - 1.3 se prezintă amplasamentul S.C. Oil Terminal S.A. (OTC) în cadrul oraşului Constanţa si amplasamentul Sectiei Platforma Nord.

Suprafata ocupata de amplasamentul S.P. Nord al OTC este redata la subcapitolul 1.5.

SC Oil Terminal SA Constanta are in componenta 3 sectii platforma cu o capacitate totala de depozitare de aprox. 1.700.000 mc.

Sectia Platforma Nord, are o capacitate de depozitare de 673.500 mc.

Fig. 1 - Diagrama fluxului de produse în Oil Terminal Constanta – S.P. Nord

Fiecare sectie platforma, functie de specific, are urmatoarea infrastructura:

  - Rezervoare cu capacitate cuprinse intre 1.500 mc si 50.000 mc, de constructie metalica, cilindrice, amplasate vertical, suprateran, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau flotant, cu instalatii de masurare automata a cantitatii de produs depozitat si cu instalatie pentru stingerea incendiilor;

  - Capacitate de incarcare/descarcare produse petroliere si chimice lichide formate din rampe cai ferate cu o lungime totala de aprox. 30 km, prevazute cu instalatii automatizate de incarcare.

  - Conducte de transport pentru incarcare/descarcare la/din nave a titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si uleiurilor, cu diameter cuprinse intre 100 si 1.000 mm;

  - Case de pompe ce pot realize debite intre 300 – 2.500 mc/h;

  - Instalatii de contorizare computerizata amplasate in imediata vecinatate a danelor de incaracre/descarcare motorina, benzina si descarcare titei;

  - Laboratoare doatate cu aparatura pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;

  - Instalatii de captare si epurare a apelor reziduale si rezervoare pentru primirea balastului murder din nave;

  - Instalatii pe cheu de incaracre produse la barje (titei, motorina, benzina, pacura) si de bunkerare a navelor cu combustibil usor si greu in toate danele petroliere.

Activitatea de bază care se desfăşoară în S.P. Nord cuprinde următoarele procese:

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Constanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02 (Anexa 2.1), care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Constanta este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

# SC Oil Terminal SA Constanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

# 1.2.      Localizarea obiectivului

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanta, tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991,  C.U.I. : RO 2410163.

Foto 2. Plan de incadrare in zona

Sectia Platforma Nord este format din Depozitul Nord - 1, in care se afla si sediul administrativ al societatii si Depozitul Nord - 2. Pe latura de est, Depozitul Nord se invecineaza cu zona urbana a Municipiului Constanta, iar pe laturile de vest, nord si sud, cu zone industriale.

Depozitul NORD este format din:

- Depozitul NORD-1 - situat pe strada Caraiman, nr.2, Constanta;

- Depozitul NORD-2 - situat pe strada Justitiei, in vecinatatea garii orasului Constanta.

Depozitul NORD 1 se învecinează cu:

- la nord 	– linia CFR, spre Portul Constanţa

- la sud 	– strada Caraiman

- la est 	– strada Constantin Brătescu

– linia CFR Constanţa- Mangalia

– zona de locuinţe, dispensar

- la vest 	– depozitul intern Constanţa

- la sud-vest– şoseaua de acces în depozitul intern Constanţa

Depozitul NORD 2 – se află în conservare fiind împărţit în patru zone distincte : 2A, 2B, 2C, 2D si face obiectul altei autorizatii de mediu.

  - Titularul activităţii investigate şi adresa

SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA, amplasata in Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanta, tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie  Constanta, nr. J13/512/1991.

- PREZENTAREA ACTIVITÃTII  DESFÃSURATE

2.1.  Descrierea obiectivului şi a activităţii

SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA NORD, are ca obiect principal de activitate „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2).

a) – Activitatea desfasurata

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Costanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02, care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Costanta  este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

SC Oil Terminal SA Costanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

b) Dotări:

Infrastructura necesară realizării procesului tehnologic in SC Oil Terminal SA Costanta, prezentat la pct. a, este grupată în trei secţii de producţie denumite sectii platforma. Acestea sunt: S.P. Nord, S.P. Sud si S.P. Port. Între sectiile platforma există o reţea (fascicol) de conducte care realizează legătura între ele şi fac posibilă participarea acestora în comun sau separat la realizarea prestaţiilor.

Fiecare depozit are în dotare instalaţii de primire, depozitare, manipulare şi livrare. Instalaţiile de primire/livrare sunt specializate pentru primirea produselor din/în vapoare sau barje (dane), din/în cisterne C.F. (rampe C.F.), din/în cisterne auto (pergole auto) şi case de pompe pentru vehiculare.

S.C. Oil Terminal are în dotare instalaţii de cântărire a cisternelor C.F. şi instalaţii de contorizare pentru ţiţei, motorină şi benzină, acestea din urma fiind amplasate in S.P. Port, in punctul de intrare/iesire din tara.

De asemenea, fiecare sectie platforma care livreaza motorina la cisterne auto este dotata cu contoare volumetrice fiscale verificate si autorizate din punct de vedere metrologic.

Pentru depozitarea şi vehicularea produselor, în toate sectiile platforma sunt în exploatare rezervoare metalice, cilindrice, supraterane, cu capac fix sau flotant, case de pompe cu pompe de diferte debite şi o vastă reţea de conducte care permit depozitarea şi vehicularea unei game variate de produse, prin separarea traseelor de pompare.

Prezentarea dotărilor pentru activitatea de bază şi a instalaţiilor auxiliare, pentru S.P. Nord, se face în următoarele capitole:

  - b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

  - b.2 – Dotări auxiliare.

# b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

Descrierea principalilor parametri tehnologici  pentru activitatea de baza este redata in tabelul 2.1:

Tabelul 2.1 -  Parametrii tehnologici ai SP Nord

| Nr. | Parametri tehnologici | Total societate | S.P. Nord |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | capacitate de depozitare (mc) | 1.653.250 | 673 500 |
| 2 | capacitate de pompare (mc/h) | 40.258 | 10 877 |
| 3 | capacitate de descărcare navete pe rampe (to/24h) | 28.570 | 11 900 |
| 4 | capacitate de încărcare cisterne C.F (to/24h) | 21.135 | 9 855 |
| 5 | capacitate de descărcare/încărcare nave (mc/h) | 28.400 | 4 000 |
| 6 | capacitate de încărcare în cisterne auto mc/zi | 1.840 | 640 |
| 7 | capacitatea conductelor ext.şi int. pe tip de produs (mc) | 38.430 | 13 919 |
| 8 | capacitate de primire/predare produse la conductele magistrale de transport (mc/24h) | 18.440 | 5 000 |

Aceste dotări sunt prezentate în Procedura Generală PG-03-02 „Determinarea capabilităţii tehnologice de prestare a serviciului”.  Procedura descrie amănunţit parametri tehnici şi tehnologici ai instalaţiilor, capabilităţile de funcţionare pe fluxuri şi pe produse a instalaţiilor şi utilajelor, reprezentarea instalaţiilor şi utilajelor în scheme tehnologice, simbolizare, codificare şi marcare a acestora precum şi modalităţile de alocare a instalaţiilor şi utilajelor pe tip de produs.

Procedura conţine subcoduri (ex: PG-03-F1-02, contine  schemele tehnologice ale instalaţiilor pe tip de produs şi sectie platforma).

b.2 – Dotări auxiliare.

b.2.1 – Instalaţii de alimentare, contorizare şi distribuţie energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a S.P. Nord se face prin două linii de 20 KV şi două trasformatoare de 400 KVA, 20/6 KV aparţinînd S.C.Electrica S.A.

Instalaţia electrică a S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Barele de 6 KV şi plecările de la PT 17, 87, 113 (cabluri de 6 KV îngropate) aparţin S.C. Oil Terminal S.A. PT 17 alimenteaza casa de pompe CET. PT 123 alimenteaza zona administrativa, Parcul Medeea si centrala termica, casa de pompe incendiu Medeea si pergola de incarcare auto motorina. PT 173 alimenteaza Depozitul OMV Petrom si SP Nord II, PT 113 alimenteaza separatorul, casele de pompe incendiu si petroliere Unirea, casa de pompe titei, parcul de rezervoare Titei si Parcul Unirea. PT 87 deserveste casa de pompe Export.

Posturile de transformare 173, 123 si 17 au fost modernizate prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

b.2.2 – Instalaţii de producere, alimentare, contorizare şi distribuţie a energiei termice.

Energia termică în SC Oil Terminal SA Costanta se utilizează în principal la încălzirea produselor vâscoase în vagoanele cisternă şi rezervoarele de depozitare, în special iarna, pentru a fi aduse şi menţinute în condiţii de pompabilitate precum şi la încălzirea prin însoţitori a conductelor de transport produse vâscoase şi congelabile (păcură, ţiţei, urean, lesie de soda, etc.).

În S.P. NORD, SC Oil Terminal SA Costanta  a construit şi pus în funcţiune o centrala termica cu cazane de abur tip Clayton, pentru producerea aburului saturat de 8 barr, total automatizate, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan).

Centrala termică are in componenta trei cazane de abur, alimentate cu apa printr-un skid de tratare si un vas de condens. Suprafaţa de teren ocupata de clădire este de 252 mp, iar coşul de fum are o înălţime de 13,5 m.

Caracteristicile tehnice ale cazanului de abur sunt următoarele:

  - Puterea termică: 6 400 KW;

  - Capacitate nominală: 9 394Kg/h;

  - Presiune nominală: 10 bar;

  - Presiune de funcţionare (min/max): 7 bar;

  - Suprafaţă schimb de căldură: 52,2 mp;

  - Putere motor electric - pompă:2 x 11KW;

- ventilator: 30 KW;

  - Dimensiuni de gabarit:

- generator  - lungime: 3 000 mm;

- lăţime:   2 050 mm;

- înălţime: 6 000 mm;

- cadru metalic pompă: - lungime: 750 mm;

- lăţime: 1000 mm;

Centrala este autorizata ISCIR. La autorizare se face verificarea emisiilor la cos si se emite autorizatia dupa  incadrarea acestora in limitele legale.

Conductele de abur sunt izolate termic cu vată minerală şi protejate cu tablă zincată. De asemenea, sunt izolate termic şi rezervoarele de păcură şi conductele care au însoţitori de abur.

b.2.3.  – Instalaţia de stingere a incendiilor

Instalaţia de stingere a incendiilor SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord, este proiectată, construită, exploatată şi întreţinută pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă chimică şi aeromecanică montate pe rezervoare şi la claviaturi;

- tunuri cu apă şi spumă.

Rezerva de apa si spumogen in S.P. Nord este dupa cum urmeaza:

  - rezervă  apă  de  incendiu in rezervoarele:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R0 | 4500 |
| R8 | 4500 |
| R9 | 4500 |
| TOTAL | 13500 |

  - rezervă  spumogen  lichid in rezervoarele de spumogen:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R1M | 35 |
| R1U | 25 |
| TOTAL: | 60 |

b.2.4. – Instalaţia alimentare, depozitare şi distribuţie azot

În SC Oil Terminal SA Costanta, azotul este necesar pentru inertizarea instalaţiilor, presurizarea rezervoarelor de depozitare metanol şi pentru golirea şi suflarea conductelor de produse chimice.

In SP Nord s-a incercat montarea unei instalatii de azot tip Linde insa datorita rentabilitatii scazute s-a renuntat la utilizarea ei. In prezent golirea/suflarea conductelor se efectueaza dinspre SP Sud.

b.2.5. – Instalaţia de aer comprimat.

Aerul comprimat este necesar în SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord  pentru golirea şi suflarea conductelor de păcură, omogenizarea rezervoarelor cu păcură şi combustibil tip IFO.

Instalaţia este alcătuită din electrocompresoare, butelii de aer comprimat, conducte de distribuţie, armături şi prize de racordare. Presiunea maximă realizată este de 15 atm.

Fiecare depozit este dotat cu instalaţii proprii de aer comprimat, putând fi folosite atât în depozitul propriu cât şi pentru suflarea conductelor de păcură magistrale dintre depozite.

S.P. Sud foloseste instalatiile de azot si aer comprimat si pentru suflarea/golirea conductelor de pe fascicolele de conducte ce leaga sectiile, atat catre S.P. Nord cat si catre S.P. Port.

b.2.6. – Dotări şi activităţi auxiliare.

Secţia Mecanică face parte din Sectia de Reparatii,  se află în incinta S.P. Nord I şi se compune din următoarele ateliere:

- Ateliere de prelucrarea a metalelor;

- Atelier de prelucrare a lemnului.

Atelierele sunt dotate cu maşini-unelte şi dispozitive de lucru după cum urmează: strunguri, freze, raboteze, maşini de găurit, polizoare, ciocan pneumatic, ferăstrău mecanic şi circular, aparate de sudură, pompe submersibile, etc.

Atelierul electric face parte din Sectia de Reparatii, include si telecomunicatiile si asigură funcţionalitatea instalaţiilor şi utilajelor electrice. Coordoneaza activitatea formatiilor existente in cadrul sectiilor platforma. Atelierul este constituit din patru formaţii de lucru:

- Formaţiile 1 ÷ 3 asigură expolatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice din Sectiile Platforma Nord, Sud şi Port;

- Formaţia 4 – repară instalaţii de înaltă şi joasă tensiune şi bobinaj motoare precum si instalatiile de comunicare.

Atelierul este dotat cu o autospecială PRAM, o autospecială PRB şi o autoutilitară Renault.

S.P. Nord are in structura sa un atelier mecanic si o formatie electrica, cu personal calificat pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii cu volum mic pentru instalatiile sectiei.

b.2.7. - Staţia Căi Ferate Uzinale

Asigură interfaţa SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord – operatori de transport feroviar (OTF).

Statia CFU are in gestiune un numar de 6 locomotive de 1250 CP, din care:

  - 3 locomotive diesel electrice (LDE);

  - 3 locomotive diesel hidraulice (LDH).

Din totalul de 6 locomotive  - 4 locomotive sunt repartizate la Antestatia S.P. Sud si 2 locomotive la S.P.Port

In  S.P. Nord, statia CFU asigura interfata cu SC Oil Terminal SA Costanta –Operatori Trafic Feroviar doar prin personalul de miscare (acari) si comercial (magazineri). Operatiunile de mavevra se executa de catre OTF din Statia CF Palas, printr-o linie CF colectoare.

b.2.8.- Serviciul Mentenanta

Acest serviciu asigură funcţionalitatea instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor, inclusiv centralele termice, precum şi mentenanţa acestora, prin care se stabileşte modul de urmărire în funcţionare a echipamentelor, planificarea acestora conform normelor, pentru revizii şi reparaţii şi desfăşurarea activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă. Această activitate este descrisă în procedura PSP-06-04, prezentată la APM Constanta odata cu Fisa de prezentare si declarativa, în Anexa 2.6.

b.2.9. - Serviciul Transporturi

Asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea cu forţe proprii sau firme terţe a tuturor mijloacelor de transport din dotarea SC Oil Terminal SA Costanta Mijloacele de transport auto din SC Oil Terminal SA Costanta –prezentate în tabelul 2.2:

Tab. 2.2 - Mijloacele de transport auto şi utilaje cu motoare termice

| Nr. Crt. | Mijoace de transport auto | Nr. buc. | Tip combustibil | consum (l/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoturism Ford Mondeo | 1 | Benzina | 572 |
| 2 | Autoturism Subaru Tribeca | 2 | Benzina | 6102 |
| 3 | Autoturism Nissan Murano | 2 | Benzina | 18070 |
| 4 | Autoturism Renault Symbol | 7 | Benzina | 16395 |
| 5 | Autoturism Nissan Primera | 1 | Benzina | 1817 |
| 6 | Autoturism Renault Kangoo | 6 | Benzina | 10944 |
| 7 | Autoturism Rexton | 1 | Motorina | 2330 |
| 8 | Autoturism Citroen C5 | 4 | Motorina | 8862 |
| 9 | Autoturism Audi A6 Allroad | 1 | Motorina | 2969 |
| 10 | Autoturism Renault Kangoo | 4 | Motorina | 8935 |
| 11 | Autovidanje 5 t | 1 | Motorina | 4326 |
| 12 | Autovidanje 7 t | 2 | Motorina | 12010 |
| 13 | Autocamion 7,5 t | 1 | Motorina | 555 |
| 14 | Autocamion 9 t | 1 | Motorina | 3766 |
| 15 | Autobasculanta | 1 | Motorina | 3331 |
| 16 | Automacara Hidrom | 1 | Motorina | 9936 |
| 17 | Autocistrena | 1 | Motorina | 223 |
| 18 | Tractor U 650 | 2 | Motorina | 3855 |
| 19 | Microbuz Ford Tranzit (pers.) | 2 | Motorina | 8292 |
| 20 | Microbuz Ford Tranzit (marfa) | 1 | Motorina | 2374 |
| 21 | Autobuz Isuzu | 3 | Motorina | 13484 |
| 22 | Autospeciala PRAM | 1 | Motorina | 359 |
| 23 | Autospecial atelier PRB | 1 | Motorina | 771 |
| 24 | Autospeciale PSI | 9 | Motorina | 25429 |
| 25 | Motostivuitor Nissan | 1 | Motorina | 1742 |
| 26 | Tractor U 450 | 3 | Motorina | 6579 |
| 27 | Autoexcavator Dedvan | 1 | Motorina | 760 |
| 28 | Automacara Telemac | 1 | Motorina | 5530 |
| 29 | Motostivuitor Dewoo | 1 | Motorina | 3780 |
| 30 | Buldoexcavator Palazzani | 1 | Motorina | 5944 |
| Mijloace de transport C.F |
| 1 | Locomotiva LDH 12.500 CP | 3 | Motorina | 19 kg/h in sarcina, si 12 kg/h in gol |
| 2 | Locomotiva LDE 12.500 CP | 3 | Motorina |  |
| Mijloace de transport navale |
| 1 | ND 49 – nava depol | 1 | Motorina | 15 000 |
| 2 | Salupa DEPOL 1 | 1 | Motorina | 9 000 |
| Utilaje cu motoare termice |
| 1 | Motopompa | 2 | Motorina | 312 |
| 2 | Motopompa | 1 | Benzina | 25 |
| 3 | Grup sudura | 6 | Motorina | 6000 |
| 4 | Motocompresor | 2 | Motorina | 3700 |
| 5 | Motocositoare | 5 | Benzina | 450 |
| 6 | Motogeneratoare | 3 | Motorina | 125 |
| 7 | Motogeneratoare | 4 | Benzina | 1435 |
| 8 | Placa compactoare | 1 | Benzina | 84 |

Combustibilii sunt achiziţionaţi prin Staţia de carburanti proprie.

b.2.10. - Serviciul Controlul Calităţii Produsului

Asigură, prin cele trei laboratoare: Nord, Port şi Sud, efectuarea analizelor fizico-chimice la produsele vehiculate prin societate, prelevarea şi conservarea probelor, efectuarea încercărilor şi emiterea Rapoartelor de Încercare, avizarea d.p.v. al calităţii produselor a tuturor operaţiilor de pompare efectuate, prin vizarea Rapoartelor de pompare. Activitatea de control a calităţii produsului este procedurată în PSP-03-03, care stabileşte regulile, autorităţile şi responsabilităţile referitoare la calitatea produselor primite, depozitate, condiţionate şi livrate către/de la SC Oil Terminal SA precum şi cele referitoare la operaţiuni speciale şi/sau specifice loboratoarelor de încercări.

b.2.11 - Spălătorie chimică

Asigură curăţirea echipamentului de lucru al personalului din depozite, ateliere şi laboratoare. Este amplasată în incinta Depozitului Nord  şi este dotată cu maşini de spălat cu apă şi chimic, maşini de uscat şi calandru, magazii pentru depozitat rufe uscate şi substanţele chimice de spălare. Materialele folosite: detergenţi, săpun şi percloretilenă pentru curăţarea chimică.

b.2.12 - Staţia de carburanti – alimentare combustibili auto şi gospodărire uleiuri

SC Oil Terminal SA Costanta are în cadrul Depozitului Nord  o staţie de carburanti ce ocupă o suprafaţă de 610 mp, compusă din depozitul de combustibil şi depozitul de ulei. Această staţie asigură aprovizionarea şi alimentarea cu combustibili auto şi uleiuri a mijloacelor de transport auto proprii.

Depozitul de combustibil se compune din 3 rezervoare metalice:1 x 28 mc şi 2 x 25 mc fiecare, montate subteran şi hidroizolate.

Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibil se face cu pompe ADAST montate subteran şi protejate anticoroziv.

In cadrul statiei de carburanti  se gaseste si un rezervor de ulei, neutilizat in prezent, primirea si distribuirea uleiurilor realizandu-se in bidoanele/butoaiele cu care a fost achizitionat.

Colectarea uleiurilor uzate se realizeaza in ambalajele în care a fost achizitionat si se valorifica  prin firme specializate.

Staţia este împrejmuită cu gard din plasă de sârmă cu înălţimea de 2 m, cu două căi de acces şi prevăzut cu mijloacele necesare de prevenire şi stingere a incendiilor.

b.2.13. - Magazii de materiale.

SC Oil Terminal SA Constanta utilizează diverse materiale şi substanţe necesare funcţionării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, precum şi echipament de lucru, sticlărie, reactivi şi aparatură pentru laboratoare, scule, unelte, piese de schimb, materiale igienico-sanitare, rechizite, medicamente, etc. Aceste produse sunt depozitate într-o magazie centrală amplasată în Depozitul Nord, care are în componenţă mai multe magazii (rechizite, materiale recuperabile şi investiţii).

Magaziile sunt construcţii închise, cu mai multe încăperi, cu pereţi de cărămidă şi beton, pardoseală din beton, cu uşi metalice, racoradate la reţeaua de apă potabilă şi la instalaţia de iluminat.

Fiecare categorie de materiale sunt depozitate în condiţii speciale, respectându-se normele de S.M. şi S.U.

Sectia Platforma Nord are in dotare o magazie centrala pentru piese, scule, echipamente de protectie si de lucru, materiale depoluante, etc., in care se depoziteaza materialele dupa scoaterea acestora din magazia centrala a societatii si pana la darea in consum. Pe amplasamentul sectiei mai exista trei puncte de depozitare a materialelor depoluante, amenajate in scopul facilitarii accesului la acestea in situatii de accidente tehnice poluante.

b.2.14. Capacitatea totala a rezervoarelor din SP Nord

Substantele  derulate prin Sectia Platforma Nord sunt prezentate in tabelul nr. 2.2.1.

Tabel nr. 2.2.1.

| Rezervor nr. | Capacitate (mc) | Produs |
| --- | --- | --- |
| Parcul Medeea = 35.000 mc |
| 6 | 5.000 | Motorina |
| 7 | 5.000 | Motorina |
| 10 | 5.000 | Motorina |
| 11 | 5.000 | Motorina |
| 12 | 5.000 | Motorina |
| 13 | 5.000 | Motorina |
| 14 | 5.000 | Motorina |
| Parcul vechi = 115.500 mc |
| 705 | 5.000 | Motorina |
| 706 | 5.000 | Motorina |
| 711 | 5.000 | Motorina |
| 712 | 5.000 | Motorina |
| 714 | 1.500 | Motorina |
| 746 | 1.500 | Motorina |
| 747 | 1.500 | Motorina |
| 748 | 1.500 | Motorina |
| 749 | 1.500 | Motorina |
| 750 | 1.500 | Motorina |
| 701 | 6.000 | Pacura |
| 702 | 6.000 | Pacura |
| 703 | 6.000 | Pacura |
| 704 | 6.000 | Pacura |
| 707 | 5.000 | Pacura |
| 708 | 5.000 | Pacura |
| 709 | 5.000 | Pacura |
| 710 | 5.000 | Pacura |
| 761 | 6.000 | Pacura |
| 762 | 6.000 | Pacura |
| 763 | 6.000 | Pacura |
| 764 | 6.000 | Pacura |
| 765 | 6.000 | Pacura |
| 766 | 6.000 | Pacura |
| 767 | 2.500 | Pacura |
| 768 | 2.500 | Pacura |
| 758 | 1.500 | Pacura |
| Parc Unirea = 102.000 mc |
| 1 | 5.000 |  |
| 2 | 5.000 |  |
| 3 | 5.000 |  |
| 4 | 5.000 |  |
| 5 | 5.000 |  |
| 6 | 38.500 |  |
| 7 | 38.500 |  |
| Parc titei = 230.000 mc |
| 15 | 10.000 | Motorina |
| 16 | 10.000 | Motorina |
| 17 | 10.000 | Motorina |
| 4 | 10.000 | Motorina |
| 5 | 10.000 | Motorina |
| 6 | 10.000 | Titei |
| 7 | 10.000 | Titei |
| 9 | 10.000 | Titei |
| 10 | 10.000 | Titei |
| 11 | 10.000 | Titei |
| 12 | 30.000 | Titei |
| 13 | 30.000 | Titei |
| 18 | 10.000 | Titei |
| 19 | 10.000 | Titei |
| 20 | 10.000 | Pacura |
| 1 | 10.000 | Pacura |
| 2 | 10.000 | Pacura |
| 3 | 10.000 | Pacura |
| 8 | 10.000 | Pacura |

Foto 3. Parc rezervoare SP NORD

Foto 4. Parc rezervoare SP NORD

Foto 5. Parc rezervoare SP NORD

c) – BILANŢUL DE MATERIALE

c.1 – Cantităţi de materii prime, auxiliare şi combustibili

SC Oil Terminal SA Costanta este o societate prestatoare de servicii avand ca obiect primirea, depozitarea, condiţionarea şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vederea realizării importului/exportului şi tranzitului acestor produse prin Portul maritim Constanţa.  Structura şi dimamica producţiei de servicii ale SC Oil Terminal SA Costanta pe tip de produs pe perioada 2007 – 2012 sunt prezentate pentru ţiţei,  produse petroliere si petrochimice lichide în tab. 2.3.

Tabel 2.3.

| Produse(to) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | 6082058 | 8035694 | 4436488 | 2670633 | 2057171 | 1465776 |
| PĂCURĂ | 385731 | 470508 | 235868 | 341882 | 381524 | 369607 |
| MOTORINĂ | 514666 | 616624 | 847936 | 1157835 | 837020 | 1170138 |
| BENZINĂ | 1372378 | 1142374 | 818404 | 484805 | 444589 | 458292 |
| IFO | 40004 | 47065 | 10199 | 0 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | 1299165 | 1151585 | 779007 | 1100340 | 1062048 | 509061 |
| TOTAL | 9.694.002 | 11.463.850 | 7.127.902 | 5.755.495 | 4.782.352 | 3.986.679 |

Cantităţile de combustibil consumate de mijloacele de transport şi utilajele din dotare pe total societate, in perioada 2007 – 2012 sunt redate in tabelul urmator:

| Combustibilul consumat (to) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzina | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 21 |
| Motorina | 262 | 270 | 290 | 269 | 252 | 253 |

c.2. Pierderi pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu.

În timpul prestatării serviciilor de primire, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide s-au realizat consumuri tehnologice pe fiecare tip de produs prezentate în tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate”.

Tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate la produse petroliere”(to)

| Produse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | -2086 | -2636 | -1889 | - 1143 | -491 | -331 |
| PĂCURĂ | -4387 | -685 | -311 | - 532 | -598 | -497 |
| MOTORINĂ | -1629 | -2010 | -2953 | - 3412 | -2703 | -3022 |
| BENZINĂ | - 549 | -3002 | - 1757 | -911 | 0 | 0 |
| IFO | -53 | - 65 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | - 581 | -3221 | - 1501 | -2142 | -114 | -850 |
| TOTAL | -9285 | -11619 | -8422 | -8140 | -3906 | -4700 |

Consumurile tehnologice realizate se încadrează în valorile contractuale, iar in situatia in care se realizeaza economii, acestea se returneaza proprietarilor.

Cantităţile neconforme recuperate din produsele chimice manipulate sunt returnate la producător.

c.3 – Cantităţi de produse şi subproduse rezultate.

O parte din consumurile tehnologice se regăsesc în produsul recuperat tip A a cărui dinamică, în perioada de referinţă, este următoarea:

| Produs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs recuperat tip A (kg) | 1.516.402 | 7.009.018 | 3.793.306 | 7.813.224 | 6.072.436 | 7.526.208 |

Din activitatea complexă desfăşurată de SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord, de depozitare, tranzitare, condiţionare a produselor: ţiţei, păcură, benzină, motorină, rezultă şi produse reziduale neconforme (reziduuri). Aceste reziduuri (slamuri), inevitabil, ocupă spaţii de depozitare, reducând volumul de producţie din depozite. Din acest motiv SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord,   prin eforturi proprii, a iniţiat activitatea de condiţionare a produselor reziduale neconforme prin operaţii care nu necesită instalaţii suplimentare, operaţii din care rezultă: produs recuperat tip A, prezentat mai sus, şi şlam („nămol de rezervor”).

Şlamul de rezervor este un amestec de produs petrolier şi particule solide, semisolid, de culoare negru-maro şi se formează prin depuneri pe fundul rezervoarelor. Acest produs rezidual devenit deseu este evacuat, transportat, in vederea valorificarii şi/sau eliminarii de către firmele terţe care execută lucrările de curăţire a rezervoarelor şi care sunt autorizate în acest sens.

d) – Utilităţi

Pentru realizarea producţiei de servicii contractate SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord consumă următoarele utilităţi:

- energie electrică

- furnizor: S.C. ELECTRICA S.A.

- contract de furnizare energie electrică nr. 4/2011  (Anexa 2.8)

- cantităţile consumate în perioada 2007-2012 sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţi de energie electrică consumată de S.P. Nord”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum energie (MWh) | 5407,5 | 5310,4 | 5049 | 3543,3 | 4814 | 3755 |

- energie termică

- In prezent energia termica se obtine din producţie proprie cu centrala termica tip Clayton descrisa la punctul b.2.2.

Cantităţile de gaz metan consumate in baza contractului de furnizare nr. 7135/01.10.2009, (Anexa 2.9 la Fisa de prezentare si declaratie)  în perioada 2007 – 2012, sunt evidentiate pe total societate si sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţile de gaz metan consumat de centralele termice ale SC Oil Terminal SA”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum gaz (mc) | 1.387.221 | 4.158.088 | 3.609.483 | 3.697.159 | 1.400.560 | 1.174.234 |

- apă potabilă şi industrială

- furnizor: - R.A.J.A. Constanţa şi CNAPMC – pentru apa potabilă;

- AN Apele Române – DADL – pentru apa din subteran;

- contract de furnizare apă potabilă  nr. 118 / 1.10.2007 incheiat cu  SC RAJA SA (A fost prezentat catre APM Constanta in Anexa 2.10, la Fisa de prezentare si declaratie);

- CNAPMC nr. 93/2004(Anexa 1.4, la Fisa de prezentare si declaratie);

- ANAR – ABADL nr. 16/03.01.2011(Anexa 2.11 la Fisa de prezentare si declaratie);

Cantităţile consumate, în perioada 2007 - 2012, sunt prezentate în tabelul urmator:

Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Nord

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 161005 | 314522 | 228513 | 197251 | 166841 | 149549 |

2.2.  Elemente constructive şi descrierea generală a activităţii

      - Prezentarea Depozitului Nord

Depozitul NORD – depozitarea  produselor petroliere se  realizeazã în parcurile de rezervoare:

Depozitul Nord 1

- PARCUL VECHI – 27 rezervoare,  de  capacitate între 1.500 – 6.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

- PARCUL ŢIŢEI – 19 rezervoare de  capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru ţiţei şi motorină;

- PARCUL MEDEEA – 7 rezervoare de  capacitate între 4 800 – 5 000 mc pentru  motorinã;

- PARCUL UNIREA – 5 rezervoare proprii de 5.000 mc şi douã rezervoare de 38.500 mc capacitate, pentru pãcurã.

In cadrul Depozitului Nord, rezervoarele sunt grupate pe parcuri, astfel:

- Parcul vechi de rezervoare – pentru depozitare motorina, pacura;

- Parcul de titei – pentru depozitare motorina, titei si pacura;

- Parcul Medeea – pentru depozitare motorina;

- Parcul Unirea – pentru depozitare pacura;

Parcul vechi de rezervoare

Este situat in partea de sud-est a sectiei Platforma Nord, intre rampa veche, laborator CTC, strada Caraiman si strada IC Bratianu.

Acest parc este format din rezervoarele numerotate astfel: 701 – 712, 714, 746 – 750, 758 – 768.

Toate rezervoarele sun plasate in cuve (separat pentru fiecare rezervor) ale caror diguri din pamant asigura protectia si retentia in caz de deversari. De asemenea, cu exceptia rezervoarelor 703 si 705, toate rezervoarele din acest parc sunt prevazute si cu centuri de protectie din beton.

Pentru acces in cuvele rezervoarelor sunt prevazute trotuare din dale de beton si scari metalice.

Toate rezervoarele din acest parc sunt rezervoare metalice, cilindrice, asezate vertical si suprateran pe inele de ciment, mantaua fiind asamblata telescopic prin nituri.

Capacele rezervoarelor, sunt capace fixe, bombate (sudate sau nituite) prevazute cu podete de acces la echipamentul existent.

Conductele de tragere-impingere, golire, scurgere aferente rezervoarelor au vanele montate pe ele si amplasate in camine betonate de la baza reervoarelor. Aceste camine sun racordate prin conducte metalice la reteaua de canalizare a depozitului. In aceste camine se colecteaza si apele pluviale colectate printr-un sistem de tevi.

Parcul de titei

Este situat in partea de nord-vest a sectiei Platforma Nord  in zona dintre rampa titei, rampa veche si sectia Platforma Nord 2.

Parcul este destinat in principal depozitarii de titei, motorina si pacura.

Destinatia se schimba in fucntie de volumul si natura produselor derulate prin depozit.

Rezervoarele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19 si 20 sunt rezervoare cilindrice verticale, asezate suprateran pe fundatii din beton armat (inel de beton pe platforma de pamant) cu nisip, izolatie catodica si strat de bitum.

Cu exceptia rezervoarelor 1,2,3 si 8 care au capac fix bombat, la toate celelalte rezervoare, capacele sunt flotante (capac plutitor) format din 18 pontoane prevazute cu 9 guri de vizitare, dispozitiv automat de aerisire, dispozitiv antirotativ din teava de 200 mm si 4 m, sistem de captare si scurgere a apei meteorice.

Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de preaplin.

In jurul rezervoarelor se afla diguri de protectie si retentie din pamant, cu profil trapezoidal 6,65 x 0,50 x 2,16 m, cu scari din beton si balustrada metalica, cu trotuare din dale de beton.

Rezervoarele sunt legate la centura de impamantare. Rezervoarele sunt dotate cu instalatii fixe de prevenire si stingere a incendiilor, alimentate din casute de spuma PSI.

Parcul Medeea

Situat in partea de sud-vest a depozitului, format din rezervoarele numerotate: 0,8,9,6,7,10,11,12,13 si 14, destinate depozitarii motorinei si respectiv apei de incendiu.

Fiecare rezervor este plasat intr-o cuva cu diguri de pamant cu rol de protectie si retentie. Dimensiunile digurilor sunt de 120 x 2,8 m, cu latimea bazei de 4 m si latimea la cota superioara de 1m.

Digurile au trotuare de acces din placi de beton si scari metalice pentru acces in cuvele rezervoarelor.

Toate rezervoarele sunt metalice, cilindrice, verticale, amplasate suprateran.

Capacele rezervoarelor sunt fixe, conic bombate, prevazute cu podete de acces la echipamentul existent.

Parcul Unirea

Este situat in partea de est a Depozitului Nord 1 si este format din 5 rezervoare de 5000 mc destinat depozitarii pacurii. Fiecare rezervor este plasat intr-o cuva, digurile de protectie sunt din beton cu umplutura de pamant si pentru acces sunt prevazute trotuare din dale si scari de protectie metalice de acces. Fiecare rezervor este prevazut cu centuri de protectie din caramida si beton.

Capacele sunt fixe, conic bombate sau plate, prevazute cu podete de acces la echipamente.

Descrierea  activitãţii depozitului NORD

Obiectul de  activitate al  depozitului NORD îl  constituie depozitarea, condiţionarea şi livrarea produselor petroliere (motorinã, pãcurã, ţiţei).

Instalaţii  tehnologice:

-    rampa   veche  de   descãrcare – încarcare   motorinã;

-    rampa    nouã de  încãrcare – descãrcare  produse negre (pãcurã, ţiţei);

- rampã de  încãrcare motorinã în cisterne  auto;

- parcuri de rezervoare: Vechi,  Ţiţei, Medeea, Unirea;

- case pompe  Export, Ţiţei, parc Unirea, Intern (pt. cisterne auto);

- casã pompe  PSI – parc Medeea şi Unirea;

- separatoare gravitaţionale de  produse petroliere şi separator secundar CRYSTAL;

- centre (cãsuţe) spumã PSI;

- reţele conducte  tehnologice;

- reţele  de utilitãţi  (abur, apã, aer);

- instalaţii electrice  de forţã şi  iluminat.

În principal, activitatea  depozitului NORD se desfãşoarã pe  urmãtoarele direcţii:

- descãrcare cisterne  CF motorinã la  Rampa  Veche;

- încãrcare/descărcare cisterne (cazane) CF cu pãcurã şi ţiţei la Rampa Nouã pentru  beneficiarii   interni;

- încãrcare cisterne auto  cu   motorinã  la  rampa  auto;

- depozitare  produse petroliere în rezervoare din parcurile:

    - Vechi – 27 rezervoare, de capacitate între 1.500 – 5.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

    - Ţiţei – 19 rezervoare de capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru pãcurã,  motorinã şi ţiţei;

    - Medeea – 7 rezervoare, de   capacitate 5000 mc,  pentru motorinã.

    - Unirea – 5 rezervoare proprii de 6 000 mc şi 2 rezervoare  de 38.500 mc,  pentru pãcurã;

-    exploatare şi întreţinere instalaţii de încãrcare – descãrcare   produse petroliere la  rampe  şi rezervoare cu pompe,  sistem   de   conducte şi vane  în  claviaturã, şi case de pompe:

- Casã  Pompe  Export – 12 pompe din care 8 pompe tip Aversa pentru motorinã (6 CM-uri şi 2 NC-uri) şi 4 pompe tip HOUTTUIN pentru pãcurã. Se adaugã un compresor de aer tip XOB pentru suflat conductele.

- Casã Pompe UNIREA – 6 pompe din care 3 pompe tip AVERSA pentru motorinã şi 3  pompe  HOUTTUIN pentru pãcurã, plus 2 pompe submersibile la puţul de captare ape uzate din Parc Unirea

- Casã Pompe Ţiţei – 3 pompe, de tip AVERSA.

- Casă Pompe Intern – 3 pompe, de tip AVERSA pentru încărcare motorină în cisterne auto.

Prin   sistemul de  vane  existent în  claviaturã se pot face pompãri în  mai multe direcţii:

    - transvazãri interne;

    - pompãri din  rezervoarele  de ţiţei în nave;

    - pompãri din rezervoarele  de ţiţei la depozitul SUD;

    - pompãri din rezervoarele de  motorinã pentru  livrare la cisterna auto, pompare în depozitul sud, pompare în  nave;

- exploatare şi întreţinere instalaţii pentru stingerea incendiilor:

    - casã pompe incediu şi preparare  soluţie spumã,  parc Medeea care are în  dotare 4 pompe electrice NDS şi 3 pompe SADU.

    - casã pompe preparare soluţie spumantã, parc  Unirea;

    - centre de spumã chimicã (23 buc) ce  deservesc prin conducta Dn = 100 mm  parcul Medeea, parcul  Vechi, parcul Ţiţei;

    - trei rezervoare de 4800 mc  capacitate pentru rezerva  de apã, parcul MEDEEA;

    - reţeaua de hidranţi – 104 hidraţi de suprafaţã pentru alimentare maşini PSI;

    - 2 autospeciale PSI.

- exploatare  şi întreţinere instalaţii pentru purificarea apelor reziduale:

    - separator  gravitaţional;

    - separator CRYSTAL cu  dispozitive  de   filtrare a  apei decantate;

    - pompe pentru  vehicularea  produselor recuperate;

    - reţeaua de  canalizare.

    - rezervoare de  stocare, apã impurificatã, hidrocarburi, etc.

- activităţi de prelevare, eşantionare şi încercări fizico-chimice ale produselor petroliere şi apelor uzate în laboratorul propriu.

Tranportul intern de  produse prin  conducte  tehnologice  interioare şi exterioare

În  activitatea  S.C. OIL TERMINAL S.A.,  manipularea produselor  petroliere, petrochimice şi   chimice lichide între depozite şi în depozite se  face prin  conducte tehnologice supra şi subterane. La Depozitul Nord sunt conducte subterane şi supraterane de motorinã, pãcurã, ţiţei, de diametre cuprinse între 250 – 500 mm.

Intre Depozitul Nord si Depozitul Sud existã un fascicul   de conducte, subteran, îngropat   la cca. 1,5 m adâncime, format din mai multe conducte de   ţiţei (2), pãcurã (2), motorinã (2) şi una de benxina, cu   diametre cuprinse între 350 şi 700 mm,avand lungimi cuprinse intre 4.771 m si 8.794 m. Fascicolul de conducte este prevãzut cu trei cãmine de vane de secţionare, din beton, acoprite cu capace metalice. Conductele interioare de transport motorina, pacura, titei, au lungimi cuprinse intre 5.224 m si 13.702 m, si diametre cuprinse intre 250 mm si 500 mm, aceste conducte fiind subterane si supraterane.

Fiecare  depozit  are  în  dotare   instalaţii   de  primire, depozitare, manipulare şi  livrare. Instalaţiile  de primire/livrare  sunt specializate  pentru primirea/livrarea  produselor din/în  vapoare (dane), din/în  cisterne  CF  şi instalaţii de  măsurare a debitelor  pentru  ţiţei,  motorinã şi  benzinã.

Pentru  fiecare depozitare şi  vehiculare a  produselor, în  toate  depozitele sunt în  exploatare rezervoare  metalice,  cilindrice supraterane cu  capac fix sau  flotant, case de pompe cu pompe de diferite debite şi o vastã reţea  de  conducte  care permit  vehicularea  unei game  variate de produse, prin separarea  traseelor de  pompare.

2.3. Materiale de constructii

Nu intra in obiectul de activitate al societatii deoarece  intreaga activitate se desfasoara in incinta SC Oil Terminal SA Constanta, beneficiind de infrastructura existenta.

2.4. Stocarea materialelor – depozite de materii prime

Depozitul NORD – depozitarea  produselor petroliere se  realizeazã in 60 de rezervoare, în parcurile de rezervoare:

Depozitul Nord 1

- PARCUL VECHI – 27 rezervoare,  de  capacitate între 1.500 – 6.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

- PARCUL ŢIŢEI – 19 rezervoare de  capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru ţiţei şi motorină;

- PARCUL MEDEEA – 7 rezervoare de  capacitate între 4 800 – 5 000 mc pentru  motorinã.

- INVESTIGAŢII PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI

FACTORILOR DE MEDIU DATORITĂ ACTIVITĂŢILOR

DESFĂŞURATE DE S.C. OIL TERMINAL – SP SUD

Investigaţiile, pentru evaluarea impactului factorilor de mediu, efectuate asupra activităţii desfăşurate de S.C. Oil Terminal SA Constanta – SP NORD au fost solicitate de A.P.M. Constanta deoarece rezultatele bilanţului de mediu nivel I au indicat o potenţială poluare a zonei, in special o poluare istorica şi sunt necesare clarificări privind natura, intensitatea poluării identificate si  mai ales gradul de poluare actual si eficienta masurilor intreprinse pentru reducerea poluarii zonei, in timp. Pentru aceasta trebuiesc intreprinse investigaţii aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativă a nivelurilor de poluare din zona analizată. Metodele de prelevare a probelor din diferite medii au respectat reglementările, normele metodologice şi standardele existente.

3.1. Poluarea solului şi subsolului

Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra omului, animalelor şi vegetaţiei.

În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, releventă este acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi cantităţii vegetaţiei şi a apei.

Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi proprie sau improprie pentru consum.

Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor scoarţei terestre pe care le traversează.

De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma depunerii şi integrării în el a diferitelorsubstanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile umane.

Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.

Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor  poluante creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa contaminată se va extinde.

Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general atmosfera de agenţii poluanţi  şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.

Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.

In zona de interes solul poate fi afectat de eventualele poluari accidentale  ce pot apare prin fisurarea conductei sau a rezervoarelor. In acest caz, pentru a reduce la minim poluarea solului si apoi a o neutraliza, echipa de interventie va urma procedura prevazuta in Planul de poluari accidentale aprobat conform legislatiei de mediu in vigoare.

3.1.1. Măsurile, dotările si amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.

SC Oil Terminal SA Constanta a fost, este şi va fi interesată să cunoască stadiul de contaminare cu produse petroliere a subsolului depozitelor şi a vecinătăţilor acestora, cauzele poluării şi să stabilească măsuri de eliminare, combatere şi refacere a solului şi subsolului.

În acest sens, SC Oil Terminal SA Constanta a contractat lucrări de investigare a stării de contaminare cu hidrocarburi în zona depozitelor Sud şi Nord I în perioada 1992 – 2002 precum şi prin Programul MENER – Proiect prioritar 6, Obiectiv nr. 1 “Evaluarea gradului de contaminare cu produse petroliere în zona depozitelor Oil Terminal Constanţa” executat în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR, Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti, Institutul de Studii şi Proiectări Funciare ISPIF şi Institutul Naţional pentru Ecologie Industrială EcoInd,, în iunie 2003.

Toate aceste studii, impreuna cu analizele si concluziile din BM II in 2004 au evidentiat impactul negativ al activitatii OTC asupra solului atat in trecut (poluarea istorica de adancime) cat si din activitatea prezenta (poluarea de suprafata evidentiata in cadrul BM II).

Acumularea de produs petrolier in sedimente, asociata cu cea de pe acviferul freatic în S.P. Nord (situaţie din 2002 - 2003) a fost prezentată în fig. 3.1 din cap.  3.1.3.

Figura 3.1 este reprodusa din lucrarea „Studiu privind evidentierea starii ecologice a depozitului Oil Terminal Nord I” executată în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR si Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti.

Având în vedere situaţia la nivelul anilor 2003 – 2004 cu privire la contaminarea acviferului, precum si ca urmare a programului de conformare, OTC a organizat un sistem de monitorizare a nivelului de produs şi apă în forajele efectuate precum şi extragerea acestuia, cu frecvente mergand de la lunar, pana la bi-saptamanal si zilnic. Acolo unde situatia a impus-o, datorita riscurilor pentru sanatatea umana, epuizarea forajelor s-a realizat si de 2-3 ori pe zi.

Metoda da rezultate, in timp indelungat, atat pentru decontaminarea apei freatice cat si pentru reducerea poluantilor din sedimentele solului, datorita spalarii acestora cu apele freatice in timpul pomparii lor din foraje. Aceasta spalare se realizeaza, in principal, datorita cresterii vitezei de deplasare a freaticului in zona conului de depresie format, dar si in zonele adiacente, care alimenteaza acest con, pana la realizarea echilibrului natural.

Singurele zone care mai indica acumulari (dar de valori mici) sunt  zonele evidentiate cu rosu in fig 3.1 (zone cu contaminare avansata). Reducerea acumularilor de pe freatic s-a datorat lucrarilor de impermeabilizare a peretilor interiori ai separatorului gravitational, reabilitare la Rampa veche – liniile 5 si 6 si pozarea supraterana a conductelor petroliere ale depozitului in procent de cca.70%.

Rezultatele pozitive s-au inregistrat si la nivelul de suprafata al solului, unde evolutia concentratiei de produs petrolier in probele de 5 si 30 cm, este vizibil descrescatoare, conform valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu si prezentate in tabelul urmator:

Indicatorul: produs petrolier

|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | S.P.Nord |
|  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2004 | 5676 | 6430 | 850 | 1070 | 1840 | 3184 | 490 | 720 |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| febr. | 516 | 556 | 82 | 112 | 137 | 226 | 23.3 | 32.1 |
| martie | 811.4 | 734.4 | 208.1 | 150.5 | 180.6 | 261.8 | 160.6 | 137.2 |
| aprilie | 286 | 242.4 | 91.4 | 143.5 | 275 | 493.3 | 77.4 | 80.5 |
| mai | 527 | 198.7 | 133.4 | 119 | 453 | 938 | 270 | 323 |
| iunie | 378.9 | 210.8 | 104.2 | 108.7 | 297.2 | 323.1 | 124.9 | 106.4 |
| iulie | 845 | 1237 | 78.6 | 66.5 | 344 | 49.5 | 141.8 | 131.9 |
| august | 644 | 668 | 56.3 | 59.4 | 78.8 | 160.2 | 640 | 741 |
| sept. |  |  | 2939 | 1548 | 104.1 | 195.9 | 16.7 | 27.6 |
| oct. | 376 | 390 |  |  | 420.6 | 287.2 | 19.1 | 11.2 |
| nov. | 296 | 237.9 | 22.4 | 27 | 24.5 | 69 | 3 | 13.4 |
| dec. | 573 | 755 | 47.7 | 42 | 851 | 345 | 45.9 | 44 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 2715 | 557 | 43.7 | 31.6 | 136 | 694 | 20.9 | 13.8 |
| iulie | 1728 | 1630 | 2082 | 3472 | 298 | 452 | 682 | 679 |
| oct. | 380 | 413 | 88 | 111 | 187 | 364 | 164 | 191 |
| dec. | 55 | 36 | 125 | 62 | 130 | 106 | 172 | 82 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 179 | 212 | 32 | 41 | 22 | 86 | 142 | 131 |
| august | 99.18 | 49.96 | 256.2 | 50.33 | 46.52 | 73.45 | 96.98 | 48.8 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 190.1 | 160 | 71.4 | 190.1 | 68.46 | 190.28 | 124.5 | 66.4 |
| nov. | 110.6 | 135.5 | 128.2 | 219.6 | 68.6 | 65.8 | 105.6 | 57.5 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 139 | 157 | 150 | 120 | 104 | 28 | 188 | 160 |
| 2012 |
| April. | 78.7 | 100 | 76 | 83 | 38.6 | 68.7 | 75 | 88 |
| Dec. | 222 | 171 | 73 | 80 | 49 | 61 | 48 | 72 |

Aceeasi evolutie se observa si la majoritatea indicatorilor „metale” analizati:

| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT NORD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.74 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.02 | 7.75 | 7.98 |
| 2 | Cadmiu | 0.37 | 0.44 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | Cupru | 13.8 | 16.6 | 27.5 | 22 | 17 | 24 | 29 | 16 |
| 4 | Crom | 24.5 | 12.8 | 20.6 | 21 | 17.6 | 13.3 | 18 | 11.5 |
| 5 | Mangan | 715 | 701 | 751 | 765 | 767 | 626 | 773 | 706 |
| 6 | Nichel | 35 | 26 | 45 | 51 | 38 | 26 | 30 | 23 |
| 7 | Plumb | 27 | 34 | 76 | 73 | 27 | 16 | 25.6 | 24.6 |
| 8 | Zinc | 111 | 118 | 81 | 96 | 65 | 73 | 129 | 114 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.66 | 7.83 | 7.74 | 7.8 | 7.5 | 7.69 | 7.83 | 7.9 |
| 2 | Cadmiu | 1.71 | 0.94 | 2.36 | 2.14 | 0.73 | 1.73 | 1.94 | 1.45 |
| 3 | Cupru | 30.2 | 27.5 | 21.2 | 13.5 | 21.5 | 14.7 | 25.5 | 21.5 |
| 4 | Crom | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 11.9 | 8.6 | 10 | 13.4 | 11.2 |
| 5 | Mangan | 530 | 542 | 602 | 644 | 542 | 615 | 571 | 506 |
| 6 | Nichel | 53 | 50 | 49.9 | 49.3 | 55.9 | 57.8 | 51 | 48.9 |
| 7 | Plumb | 25.3 | 19.5 | 23.7 | 19.1 | 36.9 | 31.5 | 21.9 | 17.2 |
| 8 | Zinc | 89.7 | 74.5 | 99.8 | 85.9 | 94.6 | 99.9 | 96 | 84.1 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.5 | 8.65 | 8.56 | 8.36 | 8.42 | 8.62 | 8.58 | 8.69 |
| 2 | Crom | 30.5 | 33 | 30 | 31 | 29.7 | 20 | 22 | 20 |
| 3 | Cadmiu | 1.11 | 0.96 | 0.5 | 0.48 | 1.1 | 0.83 | 2.5 | 2 |
| 4 | Cupru | 38.6 | 32 | 25 | 25 | 24 | 21 | 48 | 13 |
| 5 | Nichel | 44.5 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 46 | 43 |
| 6 | Mangan | 510 | 513 | 574 | 517 | 622 | 438 | 406 | 407 |
| 7 | Plumb | 67 | 57 | 58 | 38 | 50 | 37 | 92 | 79 |
| 8 | Zinc | 86 | 57 | 35.6 | 74 | 67 | 70 | 142 | 114 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.87 | 8.83 | 8.69 | 8.78 | 8.67 | 8.78 | 8.82 | 8.84 |
| 2 | Crom | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3 | Cadmiu | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Cupru | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 5 | Nichel | 13.6 | 13.8 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | 14 | 14.2 |
| 6 | Mangan | 64.5 | 63.4 | 76.5 | 75.8 | 68.9 | 69.7 | 78.5 | 76.8 |
| 7 | Plumb | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 |
| 8 | Zinc | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.7 | 23.4 | 23.5 | 24.8 | 24.5 |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 7.5 | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 7.48 |
| 2 | Crom | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Cupru | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Mangan | 854 | 815 | 826 | 834 | 768 | 770 | 732 | 740 |
| 7 | Plumb | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 8 | Zinc | 88 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 | 78 | 80 |
| 2012 |
| 1 | pH | 7.58 | 7.6 | 7.62 | 7.60 | 8.67 | 7.6 | 7.6 | 8.84 |
| 2 | Crom | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | Cupru | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 0.14 | 18 | 18 |
| 5 | Nichel | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16.6 | 16 | 18 |
| 6 | Mangan | 154 | 178 | 854 | 54 | 68.9 | 64 | 146 | 74 |
| 7 | Plumb | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 8 | Zinc | 88 | 85 | 88 | 46 | 46 | 48 | 65 | 68 |

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”, in conformitate cu Ordinul 756 din 1997:

- valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea depasind pragul de interventie  in zona forajului F 12 si in zona forajului F38 - proba de 30 cm, sau depasind pragul de alerta in zona forajului F36 –proba de 30 cm si F38 la proba de 5 cm, in zona forajelor  F36 proba 5 cm, F 22 proba de 5 cm si cea de 30 cm valorile inregistrate nu au depasit pragul de alerta.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

In anul 2007, valorile inregistrate au oscilat intre valoarea normala de 100 mg/kg su si valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su. In anul 2007 s-a inregistrat o singura depasire a pragului de interventie la proba prelevata din zona forajului F36 – 5 cm.

In anul 2008 s-au inregistrat cate o depasire a pragului de interventie in zona forajului F12 – 5 cm si F36-5 cm si 30 cm. Valorile determinate din zona celorlate foraje prin punctele de prelevare au variat intre valoarea normala si pragul de alerta. Au fost inregistrate si valori sub valoarea normala.

In anul 2009 in luna ianuarie au fost inregistrate depasiri ale valorii normale dar nu depasind valoarea pragului de alerta la probele prelevate din in zona forajelor F12 si F22, atat de la 5 cm cat si de 30 cm. Toate celelate rezultate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012, la toate forajele valoarea determinata s-a situat putin peste valoarea normala (maxima inregistrata fiind de 222 mg/kg su) acestea nedepasind valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cadmiu”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 1 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 5 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cupru”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “crom”, in anii 2007 si 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 30 mg/kg su, iar in anul 2009 valorile determinate au depasit cu putin valoarea normala de 30 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 300 mg/kg su (valoarea maxima  inregistrata a fost de 33 mg/kg su).

- Pentru indicatorul “mangan”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 900 mg/kg su;

- Pentru indicatorul “nichel”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 200 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 57,8 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “plumb”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 92 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “zinc”, in anii 2007 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 100 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 700 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 142 mg/kg su). In anul 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012 determinarile efectuate prin prelevarea probelor din zona forajelor de observatie F12, F36, F38 si F22, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor normale ale indicatorilor analizati.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in present, impactul SP Nord asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Echipele de tragere a forajelor au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtunuri tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate; de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate - impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a redus.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 8 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar se va reduce influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode noi de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere tehnic pentru Oil Terminal Constanţa.

3.1.2. Descrierea şi rezultatele investigaţiilor

Cu ocazia elaborarii primului BM II, de catre ICIM Bucuresti, a fost realiza un sondaj efectuat in luna august 2004, si s-au prelevat probe de sol din incinta unitatii  S.C. OIL TERMINAL S.A. – SP Nord, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Proba | Depozit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Foraj F12 – adancime 5 cm | SP Nord |
| 2. | Foraj F12 – adancime 30 cm |  |
| 3. | Foraj F36 – adancime 5 cm |  |
| 4. | Foraj F36 – adancime 30 cm |  |
| 5. | Foraj F38 – adancime 5 cm |  |
| 6. | Foraj F38 – adancime 30 cm |  |
| 7. | Foraj F22 – adancime 5 cm |  |
| 8. | Foraj F22 – adancime 30 cm |  |

Valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Indicatorul: produs petrolier

|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | S.P.Nord |
|  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2004 | 5676 | 6430 | 850 | 1070 | 1840 | 3184 | 490 | 720 |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| febr. | 516 | 556 | 82 | 112 | 137 | 226 | 23.3 | 32.1 |
| martie | 811.4 | 734.4 | 208.1 | 150.5 | 180.6 | 261.8 | 160.6 | 137.2 |
| aprilie | 286 | 242.4 | 91.4 | 143.5 | 275 | 493.3 | 77.4 | 80.5 |
| mai | 527 | 198.7 | 133.4 | 119 | 453 | 938 | 270 | 323 |
| iunie | 378.9 | 210.8 | 104.2 | 108.7 | 297.2 | 323.1 | 124.9 | 106.4 |
| iulie | 845 | 1237 | 78.6 | 66.5 | 344 | 49.5 | 141.8 | 131.9 |
| august | 644 | 668 | 56.3 | 59.4 | 78.8 | 160.2 | 640 | 741 |
| sept. |  |  | 2939 | 1548 | 104.1 | 195.9 | 16.7 | 27.6 |
| oct. | 376 | 390 |  |  | 420.6 | 287.2 | 19.1 | 11.2 |
| nov. | 296 | 237.9 | 22.4 | 27 | 24.5 | 69 | 3 | 13.4 |
| dec. | 573 | 755 | 47.7 | 42 | 851 | 345 | 45.9 | 44 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 2715 | 557 | 43.7 | 31.6 | 136 | 694 | 20.9 | 13.8 |
| iulie | 1728 | 1630 | 2082 | 3472 | 298 | 452 | 682 | 679 |
| oct. | 380 | 413 | 88 | 111 | 187 | 364 | 164 | 191 |
| dec. | 55 | 36 | 125 | 62 | 130 | 106 | 172 | 82 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 179 | 212 | 32 | 41 | 22 | 86 | 142 | 131 |
| august | 99.18 | 49.96 | 256.2 | 50.33 | 46.52 | 73.45 | 96.98 | 48.8 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 190.1 | 160 | 71.4 | 190.1 | 68.46 | 190.28 | 124.5 | 66.4 |
| nov. | 110.6 | 135.5 | 128.2 | 219.6 | 68.6 | 65.8 | 105.6 | 57.5 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 139 | 157 | 150 | 120 | 104 | 28 | 188 | 160 |
| 2012 |
| April. | 78.7 | 100 | 76 | 83 | 38.6 | 68.7 | 75 | 88 |
| Dec. | 222 | 171 | 73 | 80 | 49 | 61 | 48 | 72 |

| Valoare prevazuta conf Ordin. 756/1997 |
| --- |
| Val. normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
| 100 | 1000 | 2000 |

Indicatorii „pH si metale grele” analizati:

| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT NORD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.74 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.02 | 7.75 | 7.98 |
| 2 | Cadmiu | 0.37 | 0.44 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | Cupru | 13.8 | 16.6 | 27.5 | 22 | 17 | 24 | 29 | 16 |
| 4 | Crom | 24.5 | 12.8 | 20.6 | 21 | 17.6 | 13.3 | 18 | 11.5 |
| 5 | Mangan | 715 | 701 | 751 | 765 | 767 | 626 | 773 | 706 |
| 6 | Nichel | 35 | 26 | 45 | 51 | 38 | 26 | 30 | 23 |
| 7 | Plumb | 27 | 34 | 76 | 73 | 27 | 16 | 25.6 | 24.6 |
| 8 | Zinc | 111 | 118 | 81 | 96 | 65 | 73 | 129 | 114 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.66 | 7.83 | 7.74 | 7.8 | 7.5 | 7.69 | 7.83 | 7.9 |
| 2 | Cadmiu | 1.71 | 0.94 | 2.36 | 2.14 | 0.73 | 1.73 | 1.94 | 1.45 |
| 3 | Cupru | 30.2 | 27.5 | 21.2 | 13.5 | 21.5 | 14.7 | 25.5 | 21.5 |
| 4 | Crom | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 11.9 | 8.6 | 10 | 13.4 | 11.2 |
| 5 | Mangan | 530 | 542 | 602 | 644 | 542 | 615 | 571 | 506 |
| 6 | Nichel | 53 | 50 | 49.9 | 49.3 | 55.9 | 57.8 | 51 | 48.9 |
| 7 | Plumb | 25.3 | 19.5 | 23.7 | 19.1 | 36.9 | 31.5 | 21.9 | 17.2 |
| 8 | Zinc | 89.7 | 74.5 | 99.8 | 85.9 | 94.6 | 99.9 | 96 | 84.1 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.5 | 8.65 | 8.56 | 8.36 | 8.42 | 8.62 | 8.58 | 8.69 |
| 2 | Crom | 30.5 | 33 | 30 | 31 | 29.7 | 20 | 22 | 20 |
| 3 | Cadmiu | 1.11 | 0.96 | 0.5 | 0.48 | 1.1 | 0.83 | 2.5 | 2 |
| 4 | Cupru | 38.6 | 32 | 25 | 25 | 24 | 21 | 48 | 13 |
| 5 | Nichel | 44.5 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 46 | 43 |
| 6 | Mangan | 510 | 513 | 574 | 517 | 622 | 438 | 406 | 407 |
| 7 | Plumb | 67 | 57 | 58 | 38 | 50 | 37 | 92 | 79 |
| 8 | Zinc | 86 | 57 | 35.6 | 74 | 67 | 70 | 142 | 114 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.87 | 8.83 | 8.69 | 8.78 | 8.67 | 8.78 | 8.82 | 8.84 |
| 2 | Crom | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3 | Cadmiu | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Cupru | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 5 | Nichel | 13.6 | 13.8 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | 14 | 14.2 |
| 6 | Mangan | 64.5 | 63.4 | 76.5 | 75.8 | 68.9 | 69.7 | 78.5 | 76.8 |
| 7 | Plumb | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 |
| 8 | Zinc | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.7 | 23.4 | 23.5 | 24.8 | 24.5 |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 7.5 | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 7.48 |
| 2 | Crom | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Cupru | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Mangan | 854 | 815 | 826 | 834 | 768 | 770 | 732 | 740 |
| 7 | Plumb | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 8 | Zinc | 88 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 | 78 | 80 |
| 2012 |
| 1 | pH | 7.58 | 7.6 | 7.62 | 7.60 | 8.67 | 7.6 | 7.6 | 8.84 |
| 2 | Crom | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | Cupru | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 0.14 | 18 | 18 |
| 5 | Nichel | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16.6 | 16 | 18 |
| 6 | Mangan | 154 | 178 | 854 | 54 | 68.9 | 64 | 146 | 74 |
| 7 | Plumb | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 8 | Zinc | 88 | 85 | 88 | 46 | 46 | 48 | 65 | 68 |

| Valoare prevazuta conf orm Ordin. 756/1997 |
| --- |
| Nr.crt. | Metalul | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
| 1 | pH |  |  |  |
| 2 | Crom | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 100 | 700 | 1500 |

Incepand din 2007 analizele pentru sol au fost realizate de catre SC EUROTOTAL COMP S.R.L., Strada Sfanta Maria, nr. 1, Bl. 10 A4, Sector 1, Bucuresti, Punct de lucru: Laborator de incercari fizico – chimice, Strada Campului, nr. 58, Comuna Ciolpani, Judetul Ilfov, telefon / fax: 021.666.11.49, e-mail: eurototal@yahoo.com.

3.2. Poluarea apei

Factorii care contribuie la propagarea impurificării sunt în principal infiltraţiile şi factorul uman, fiecare determinând o serie întreagă de moduri particulare de propagare. Nu se vor aminti decât cele mai frecvente, mai des întâlnite.

Infiltraţiile constituie factorul motor în cele mai multe cazuri de impurificare. Unele dintre cele mai frecvente aspecte întâlnite constau în infiltraţia apelor uzate care sunt pierdute în conducte cu ocazia diferitelor accidente.

Un alt aspect îl constituie spălarea de către apele de precipitaţii a noxelor produse sau a anumitor substanţe stocate la suprafaţa terenului, ape care, infiltrându-se, impurifică stratul acvifer.

Un aspect particular al infiltraţiilor îl constituie cazul carstului, care prin prezenţa fisurilor, crăpăturilor şi golurilor carstice favorizează o impurificare foarte rapidă pe distanţe mari.

Trebuie arătat că toate aceste modalităţi de impurificare, în afară de cazul carstului, afectează în special stratul freatic, stratele de adâncime nefiind în pericol dacă au în acoperiş un orizont impermeabil suficient de puternic.

Factorul uman poate determina impurificarea unor strate acvifere, în special de adăncime, degradându-se calităţile, atât prin pompări care strică echilibru hidrodinamic stabilit cât şi prin lucrări diverse în subteran, neglijent executate.

Lucrările subterane adânci de diferite tipuri, precum şi realizarea defectuoasă a unor foraje pot duce la impurificarea unui strat acvifer de către cele subiacente, dacă ele sunt separate de un strat impermeabil.

Modurile de propagare a impurificării prezentate reprezintă numai cele mai importante şi mai generale cazuri care se pot întâlni în natură; pe lângă acestea pot apărea însă o multitudine de aspecte particulare, mai puţin răspândite, dar nu mai puţin importante din punct de vedere al pericolelor pe care le prezintă.

Deoarece este absolut imposibil a se trece în revistă totalitatea agenţilor generatori de poluare, se vor lua în considerare numai factorii mai importanţi, descriindu-se sumar aspectele caracteristice fiecăruia.

Apele uzate menajere. Aceste ape reprezintă de fapt un amestec de ape uzate provenite din diverse surse (fecaloid menajere, etc.). În afară de un conţinut mărit în substanţe chimice anorganice, ele conţin şi diverse substanţe chimice organice care favorizează contaminarea bacteriologică.

Cel mai comun aspect al impurificărilor produse de astfel de ape se manifestă fie plecănd de la apele de suprafaţă, în care s-au deversat aceşti impurificatori, fie plecând de la spălarea spaţiilor de la apele pluviale. Acest al doilea caz are şi un aspect particular, şi anume acela al deversării apelor uzate în gropi septice, direct pe sol, care prezintă un pericol foarte mare, producând impurificări locale dar puternice.

Deoarece contaminarea apelor subterane prin spălarea noxelor aeriene sau a substanţelor radioactive din atmosferă are o importanţă minoră, vom examina numai cazurile de impurificări prin reziduuri lichide şi solide.

a).  Substante chimice

Impurificarea apelor subterane si desuprafata cu substante chimice capătă o importanţă crescândă datorită folosirii lor în cantităţi din ce în ce mai mari. Unele  substante chimice conţinând anioni tensioactivi sunt toxici şi rezistă la descompunerea biologică; ei traversează solul fără a suferi modificări şi fără a fi adsorbiţi şi ating stratul acvifer. Persistenţa substantelor chimice în apele subterane fără a fi degradate variază mai multi ani.

b).  Hidrocarburile

Cauzele impurificării trebuie căutate în zonele de stocare a produselor petroliere amintite, unde se pot produce pierdei mai mult sau mai puţin importante. Pentru a ilustra importanţa acestui gen de impuificare, se aminteşte că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă. În termeni, viteza de infiltrare a hidrocarburilor este variabilă, fiind invers proporţională cu vâscozitatea produselor infiltrate. Benzina, de exemplu, se infiltrează de circa zece ori mai repede decât apa. Distanţele parcurse sunt greu de precizat, dar două exemple citate de M. Albinet sunt destul de grăitoare în acest sens: la Wesel benzina a parcurs în trei luni 100 m., iar şapte ani mai târziu avansase cu 700 m., în timp ce în SUA se citează cazuri în care s-au străbătut distanţe de 3,5 km de la sursă (scurgerea dintr-un rezervor).

3.2.1. Calitatea apei din subteran

Cu ocazia elaborarii primului BM II, de catre ICIM Bucuresti, s-au prelevat probe de apă subterană din incinta unitatii  S.C. OIL TERMINAL S.A. – SP Nord, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Proba | Depozit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Foraj F22 | SP Sud |
| 2. | Foraj F36 |  |
| 3. | Foraj F38 |  |

Rezultatele obtinute sunt prezetate in buletinele de analiza nr. 2.1 – 2.3.

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2.1

| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti | Prelevarea probelor de apă din foraje |
| --- | --- |

Buletin de inregistrare pentru prelevarea probelor de apă subterană

| Proiect: Bilant de Mediu Nivel II pentru S.C. OIL TERMINAL S.A. | Data de prelevare: 11.08.2004 |
| --- | --- |
| Client: S.C. OIL TERMINAL S.A. |
| Adresa : Strada Caraiman nr. 2 |
| Loc de prelevare : Depozit Nord - Foraj F 22, H = 14 m |  |
| Instrumente de laborator: pH-metru, termometru |
| Temperatura apei: 10.5ºC | Temperatura aerului: 29ºC |
| pH apa teren: 7.6 |
| Observatii: | Masuri de conservare: Pentru fiecare indicator s-au conservat probele conform ISO |
| Numele celui care face prelevarea : | Calin Daniela |
| Metode de analiza utilizate: | conform standardelor naţionale in vigoare |
| Acte de reglementare a calităţii apei: | “Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile”. |

Rezultatele determinărilor analitice - conform tabelului următor:

| Nr. crt. | PARAMETRU | U.M. | VALOARE DETERMINATĂ | Legea 458/2002 VALOARE CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit.pH | 7,7 | 6,5(9,5 |
| 2. | Consum chimic de oxigen CCO- Mn | mgO2/dm3 | 28 | 5,0 |
| 3. | Amoniu (NH4+) | mg/dm3 | 0,35 | 0,5 |
| 4. | Nitraţi (NO3-) | mg/dm3 | 3,5 | 50 |
| 5. | Nitriţi (NO2-) | mg/dm3 | 1,1 | 0,5 |
| 6. | Fosfaţi (PO43-) | mg/dm3 | 0,12 | - |
| 7. | Bicarbonaţi (HCO3-) | mg/dm3 | 1007 | - |
| 8. | Carbonaţi (CO32-) | mg/dm3 | 0 | - |
| 9. | Calciu (Ca2+) | mg/dm3 | 44 | - |
| 10. | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 191 | - |
| 11. | Duritate totala | grade germane | 50 | (5 |
| 12. | Fier (Fe2+3) | (g/dm3 | 65 | 200 |
| 13. | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 138 | 250 |
| 14. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 130 | 250 |
| 15. | Cadmiu (Cd2+ ) | (g/dm3 | 0,8 | 5,0 |
| 16. | Crom (Cr3+6 ) | (g/dm3 | 1,1 | 50 |
| 17. | Cupru (Cu2+ ) | (g/dm3 | 6,2 | 100 |
| 18. | Mangan (Mn2+3 ) | (g/dm3 | 120 | 50 |
| 19. | Nichel (Ni2+ ) | (g/dm3 | 8,1 | 20 |
| 20. | Plumb (Pb2+) | (g/dm3 | 19 | 10 |
| 21. | Zinc (Zn2+) | (g/dm3 | 37 | 5000 |
| 22. | Fenoli | mg/dm3 | 0,005 | - |
| 23. | Produse petroliere | mg/dm3 | 29,2 | - |
| 24. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 27 | - |
| 25. | Reziduu filtrat la 105 0C | mg/dm3 | 1230 | - |

##### RESPONSABIL CONTRACT,				     INTOCMIT,

Dr. Ing. V. Daescu			                     Ing. chim. Mihaela Ilie

Ecolog Elena Ionita

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2.2

| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti | Prelevarea probelor de apă din foraje |
| --- | --- |

Buletin de inregistrare pentru prelevarea probelor de apă subterană

| Proiect: Bilant de Mediu Nivel II pentru S.C. OIL TERMINAL S.A. | Data de prelevare: 11.08.2004 |
| --- | --- |
| Client: S.C. OIL TERMINAL S.A. |
| Adresa : Strada Caraiman nr. 2, jud. Constanta |
| Loc de prelevare : Depozit Nord - Foraj F 36 |  |
| Instrumente de laborator: pH-metru, termometru |
| Temperatura apei: 10ºC | Temperatura aerului: 28ºC |
| pH apa teren: 7.2 |
| Observatii: | Masuri de conservare: Pentru fiecare indicator s-au conservat probele conform ISO |
| Numele celui care face prelevarea : | Calin Daniela |
| Metode de analiza utilizate: | conform standardelor naţionale in vigoare |
| Acte de reglementare a calităţii apei: | “Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile”. |

Rezultatele determinărilor analitice - conform tabelului următor:

| Nr. crt. | PARAMETRU | U.M. | VALOARE DETERMINATĂ | Legea 458/2002 VALOARE CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit.pH | 7,1 | 6,5(9,5 |
| 2. | Consum chimic de oxigen CCO- Mn | mgO2/dm3 | 23 | 5,0 |
| 3. | Amoniu (NH4+) | mg/dm3 | 0,93 | 0,5 |
| 4. | Nitraţi (NO3-) | mg/dm3 | 7,02 | 50 |
| 5. | Nitriţi (NO2-) | mg/dm3 | 0,05 | 0,5 |
| 6. | Fosfaţi (PO43-) | mg/dm3 | 0,06 | - |
| 7. | Bicarbonaţi (HCO3-) | mg/dm3 | 641 | - |
| 8. | Carbonaţi (CO32-) | mg/dm3 | 0 | - |
| 9. | Calciu (Ca2+) | mg/dm3 | 94,6 | - |
| 10. | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 96,6 | - |
| 11. | Duritate totala | grade germane | 35,5 | (5 |
| 12. | Fier (Fe2+3) | (g/dm3 | 1670 | 200 |
| 13. | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 147 | 250 |
| 14. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 10,4 | 250 |
| 15. | Cadmiu (Cd2+ ) | (g/dm3 | 0,3 | 5,0 |
| 16. | Crom (Cr3+6 ) | (g/dm3 | 2,2 | 50 |
| 17. | Cupru (Cu2+ ) | (g/dm3 | 4,3 | 100 |
| 18. | Mangan (Mn2+3 ) | (g/dm3 | 3010 | 50 |
| 19. | Nichel (Ni2+ ) | (g/dm3 | 5,2 | 20 |
| 20. | Plumb (Pb2+) | (g/dm3 | 13 | 10 |
| 21. | Zinc (Zn2+) | (g/dm3 | 28 | 5000 |
| 22. | Fenoli | mg/dm3 | 0,06 | - |
| 23. | Produse petroliere | mg/dm3 | 13,7 | - |
| 24. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 12 | - |
| 25. | Reziduu filtrat la 105 0C | mg/dm3 | 765 | - |

##### RESPONSABIL CONTRACT,				     INTOCMIT,

Dr. Ing. V. Daescu			                     Ing. chim. Mihaela Ilie

Ecolog Elena Ionita

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2.3

| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti | Prelevarea probelor de apă din foraje |
| --- | --- |

Buletin de inregistrare pentru prelevarea probelor de apă subterană

| Proiect: Bilant de Mediu Nivel II pentru S.C. OIL TERMINAL S.A. | Data de prelevare: 11.08.2004 |
| --- | --- |
| Client: S.C. OIL TERMINAL S.A. |
| Adresa : Strada Caraiman nr. 2, jud. Constanta |
| Loc de prelevare : Depozit Nord - Foraj F 38 |  |
| Instrumente de laborator: pH-metru, termometru |
| Temperatura apei: 11ºC | Temperatura aerului: 28ºC |
| pH apa teren: 7.6 |
| Observatii: | Masuri de conservare: Pentru fiecare indicator s-au conservat probele conform ISO |
| Numele celui care face prelevarea : | Calin Daniela |
| Metode de analiza utilizate: | conform standardelor naţionale in vigoare |
| Acte de reglementare a calităţii apei: | “Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile”. |

Rezultatele determinărilor analitice - conform tabelului următor:

| Nr. crt. | PARAMETRU | U.M. | VALOARE DETERMINATĂ | Legea 458/2002 VALOARE CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit.pH | 7,7 | 6,5(9,5 |
| 2. | Consum chimic de oxigen CCO- Mn | mgO2/dm3 | 18 | 5,0 |
| 3. | Amoniu (NH4+) | mg/dm3 | 0,39 | 0,5 |
| 4. | Nitraţi (NO3-) | mg/dm3 | 5,2 | 50 |
| 5. | Nitriţi (NO2-) | mg/dm3 | 1,2 | 0,5 |
| 6. | Fosfaţi (PO43-) | mg/dm3 | 0,05 | - |
| 7. | Bicarbonaţi (HCO3-) | mg/dm3 | 708 | - |
| 8. | Carbonaţi (CO32-) | mg/dm3 | 0 | - |
| 9. | Calciu (Ca2+) | mg/dm3 | 32,1 | - |
| 10. | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 130 | - |
| 11. | Duritate totala | grade germane | 34,4 | (5 |
| 12. | Fier (Fe2+3) | (g/dm3 | 102 | 200 |
| 13. | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 131 | 250 |
| 14. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 76 | 250 |
| 15. | Cadmiu (Cd2+ ) | (g/dm3 | 0,3 | 5,0 |
| 16. | Crom (Cr3+6 ) | (g/dm3 | 0,4 | 50 |
| 17. | Cupru (Cu2+ ) | (g/dm3 | 5,2 | 100 |
| 18. | Mangan (Mn2+3 ) | (g/dm3 | 230 | 50 |
| 19. | Nichel (Ni2+ ) | (g/dm3 | 0,8 | 20 |
| 20. | Plumb (Pb2+) | (g/dm3 | 28 | 10 |
| 21. | Zinc (Zn2+) | (g/dm3 | 27 | 5000 |
| 22. | Fenoli | mg/dm3 | 0,06 | - |
| 23. | Produse petroliere | mg/dm3 | 46 | - |
| 24. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 20 | - |
| 25. | Reziduu filtrat la 105 0C | mg/dm3 | 780 | - |

##### RESPONSABIL CONTRACT,				     INTOCMIT,

Dr. Ing. V. Daescu			                     Ing. chim. Mihaela Ilie

Ecolog Elena Ionita

3.2.2. Evacuarea apelor uzate

Obiectivul este racordat la instalaţia de canalizare aparţinând SC RAJA SA Constanta.

Apele uzate, rezultate din activitatea desfasurata in Sectia Platforma Nord sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor, precum şi apariţiei unor defecţiuni sau accidente tehnice.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- scapari accidentale de produse datorită defectării instalaţiilor de încălzire, de transport, de depozitare, etc.;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capitale;

Pentru instalaţia de captare ape pluviale şi ape uzate şi de preepurare a acestora exista regulamentele de funcţionare, exploatare şi întreţinere.

Apele uzate, după preepurare, sunt evacuate în reţeaua de canalizare SC RAJA SA – de către Depozitul Nord I  – prin căminul C65 (situat la Poarta 2 a S.P. Nord I) în U6, de unde prin canalizarea orăşenească şi SP 0 ajunge în Staţia de Epurare Constanta Sud a oraşului;

Apele uzate, după treapta a doua de separare sunt trimise în reţeaua de canalizare a RAJA Constanţa, cu 0 capacitate de 1225 mc/zi, de unde prin tronsonul U 6 sunt evacuate la SP0 Poarta 6.

Instalaţiile   de  epurare  a  apelor   uzate  de  la  Depozitul NORD au  urmãtoarea   componenţã:

(separatorul de produse petroliere Nord I.

Separatorul de  produse petroliere este format din  douã celule de decantare despãrţite printr-un  perete  logitudinal, praguri deversoare şi  tuburi colectoare  prevãzute cu grãtare   cu lame metalice.

Separatorul este  construit din  beton protejat cu material impermeabil; este   acoperit cu un  planşeu din beton armat în zona celor douã celule (bazine de separare/decantare), iar în zona colectoarelor şi deversoarelor este  acoperit cu plãci prefabricate. Ambele celule au la partea  din aval câte un colector cu fante, care colectezã pelicula  de rezidii  petroliere aflatã la suprafaţa  apei.  Produsul colectat este dirijat într-un  compartiment din  beton, de unde  este  preluat cu pompe şi este  reintrodus în  circuitul tehnologic sau depozitat.

Exploatarea normalã a separtorului se face cu o singurã celulã, cealaltã celulã fiind   ţinutã în  rezervã pentru evenimente deosebite.

Dimensiunile separatorului  sunt:

- celule (bazine de separare/decantare) – 12 m x 36 m;

- başă  colectoare  - 3 m x 6 m;

(separatorul tip CRYSTAL IU 50, este amplasat  într-o incintã special amenajatã, reprezentând o componentã finalã a instalaţiei de purificare a apelor evacuate în canalizarea municipală.

Separatorul funcţioneazã cu un debit  de 50 mc/h, conţinutul de hidrocarburi exprimat în SET în apa  separatã şi  filtratã nedepãşind 30 ppm.

( reţeaua  de  canalizare în  lungime de 6500  m este compusã din tuburi de  beton pe   mufa cu Dn = 500, reţea din oţel şi cãmine.

Apele uzate menajere şi tehnologice rezultate din scurgeri de rezervoare, spălarea rampelor C.F. şi auto, conducte, cisterne şi rezervoare, apele provenite din pomparea forajelor de monitorizare perimetrale şi apele pluviale sunt preepurate în separatorul gravitaţional si filtrate in separatorul Crystal din cadrul sectiei şi evacuate in canalizarea RAJA.

Reteaua de canalizare are o lungime totala de 6,5 km, este realizata din tuburi de azbociment cu diametrul de 400 mm si otel cu diametrul de 500 mm.

Apele uzate se incadreaza in normativele care sunt in vigoare (NTPA-002/2002 – pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti).

Starea de calitate a apelor uzate la iesirea din separator este verificata zilnic  de catre laboratorul propriu si lunar de catre laboratorul RAJA.

Separatoarele gravitaţionale de produse petroliere din dotarea SC Oil Terminal SA  au funcţionare continuă. Frecvenţa de eşantionare şi încercare este o dată la 24 ore şi, suplimentar, de câte ori este nevoie, în caz de depăşiri a valorii indicatorilor. Rezultatele monitorizarii apelor evacuate sunt transmise lunar Agentiei de Protectie a Mediului – Serviciul Monitoring. In tabelul 3.1 este calculata media anuala a indicatori monitorizati conform Autorizatiei de mediu, in perioada de referinta 2007-2010.

In continuare va prezentam media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea apelor uzate din SP Nord  in reteaua de canalizare SC RAJA SA

| Anul | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri +H2S | Prod.petrolier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7 | 19.97 | 174.85 | 240.47 | 165.15 | 0.077 | - |
| 2008 | 7.62 | 14.05 | 212.75 | 305.46 | 186.23 | 0.33 | - |
| 2009 | 7.66 | 11.5 | 165.1 | 261.8 | 204.35 | 0.64 | 5.42 |
| 2010 | 7.19 | 7.66 | 131.99 | 271.62 | 179.33 | 0.7 | 5.23 |
| 2011 | 7.03 | 5.35 | 190.75 | 291.2 | 181.87 | 0.67 | 4.9 |
| 2012 | 7.08 | 6.49 | 203.42 | 293.07 | 144.20 | 0.63 | 5.85 |

Din analiza acestora observam ca nu au existat depasiri ale indicatorilor monitorizati, fapt ce ne permite sa tragem concluzia ca randamentul statiei de preepurare a S.P. Nord este bun. Pentru mentinerea performantelor  separatorului gravitational si separatorului Crystal, anual se executa lucrari de curatire a acestora si verificarea starii tehnice.

In reteaua de canalizare a SC RAJA SA Constanta, SC Oil Terminal SA – SP Nord a evacuat in anul 2011 – 166841 mc, iar in anul 2012 – 149549 mc.

Cantitatea de apa evacuata este egala cu suma dintre cantitatea de apa preluata de la RAJA si cea preluata din subteran.

Compoziţia apelor uzate  evacuate de S.P. Nord a fost analizata în  Bilanţul de Mediu nivel II si comparata la acea data cu NTPA-002 pentru evacuarea in canalizare. In prezent evacuarea apelor uzate din SP Nord se realizeaza in Statia de epurare a SC RAJA SA.

Cantitatile de apa uzata evacuata de SP Nord in canalizarea RAJA sunt redate in tabelul urmator:

Tab 3.2.2.1 - Cantităţi apă industriala evacuată de SP Nord

| Cantitate evacuata (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata | 161005 | 314522 | 228513 | 197251 | 166841 | 149549 |

Pe baza datelor din tabelele 3.2.2.1, 3.2.2.2 putem calcula cantitatea medie de poluanti evacuati in canalizarea SC RAJA SA de catre S.P. Nord:

Tabel 3.2.2.2.

| indicatorii analizati | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie (mg/l) | debit mediu zilnic (mc/zi) | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7 |  |  | 7.62 |  |  |
| SET | 19.97 | 441 | 8.8 | 14.05 | 862 | 12.11 |
| MTS | 174.85 | 441 | 77.1 | 212.75 | 862 | 19.61 |
| CCO-Cr | 240.47 | 441 | 106.05 | 305.46 | 862 | 263.31 |
| CBO5 | 165.15 | 441 | 72.83 | 186.23 | 862 | 160.53 |
| H2S + sulfuri | 0.077 | 441 | 0.03 | 0.33 | 862 | 0.28 |
| indicatorii analizati | 2009 | 2010 |
|  | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.66 |  |  | 7.19 |  |  |
| SET | 11.5 | 626 | 7.2 | 7.66 | 540 | 4.14 |
| MTS | 165.1 | 626 | 103.35 | 131.99 | 540 | 71.27 |
| CCO-Cr | 261.8 | 626 | 163.89 | 271.72 | 540 | 146.73 |
| CBO5 | 204.35 | 626 | 127.92 | 179.33 | 540 | 96.84 |
| H2S + sulfuri | 0.64 | 626 | 0.4 | 0.7 | 540 | 0.37 |

| indicatorii analizati | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.03 |  |  | 7.08 |  |  |
| SET | 5.35 | 457 | 2.44 | 6.49 | 409 | 2.65 |
| MTS | 190.74 | 457 | 87.168 | 203.42 | 409 | 83.198 |
| CCO-Cr | 291.19 | 457 | 133.07 | 293.07 | 409 | 119.06 |
| CBO5 | 181.87 | 457 | 83.114 | 144.20 | 409 | 33.993 |
| H2S + sulfuri | 0.6 | 457 | 0.2 | 0.6 | 409 | 1.7 |

In urma analizarii concluziilor din Bilantul de Mediu Nivel II precum si ca urmare a  studiilor efectuate,  SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea panzei freatice. In  acest scop a initiat un program de pompare din  forajele de monitorizare perimetrale cu o frecventa bi-saptamanala pentru forajele care inregistrau pelicula de produs  si lunara pentru restul forajelor. Evolutia nivelului peliculei de produs petrolier din foraje pentru perioada 2007 - 2011 este redata in anexa 3.2. Din analiza evolutiei peliculei de produs petrolier de pe suprafata panzei freatice se observa o scadere a nivelului acesteia pana la valoarea zero pe anumite perioade. Aceasta scadere semnifica atat scaderea nivelului acumularilor istorice cat si eliminarea unor noi surse de poluare ( s-au scos conductele din subteran, s-a reabilitat infrastructura rampei CF (Rampa Vehe – liniile 5-6) si, nu in ultimul rand, scaderea activitatii din ultimii ani.

O analiza a zonelor cu acumulare  de produs pe acvifer, zone identificate in  studiile din  perioada 2001 – 2002 (Fig. 3.1), a fost realizata si in BMII prin prelevarea de probe din forajele efectuate in aceste zone, respectiv: F12, F22, F36, F38, precum si F32, F33, F34, F29, F35 si F37 evidentiate pe schema depozitului.

Fig. 11. Evidentierea contaminarii panzei freatice

In tabelul urmator redam cateva din valorile predominante ale peliculei de produs petrolier in perioada 2007 – 2011 pentru aceste foraje, comparativ cu anii in care s-au efectuat studiile si BMII:

Tabel 3.2.2.3. Grosimea peliculei de produs petrolier (cm)

| Forajul | 2001* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |
| F22 | pelicula | 25 | 7 | 1-2 | 2 | 0 - 4 |
| F32 | 55 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| F33 | 7 | 37 | 7 | 3 - 7 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| F34 | 16 | 50 | 3 | 1 | 10 - 25 | 5 |
| F35 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 - 8 | 0 - 3 |
| F36 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F37 |  | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| F38 |  | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 |

* In cadrul studiului din 2001 au fost realizate forajele cu initiala F. Cele cu initiala M au fost realizate ulterior, pentru procesul de monitorizare si pompare.

O analiza a datelor din tabelul de mai sus indica o evolutie descrescatoare a poluantilor liberi care pot migra pe  panza  freatica. In zonele cu acumulare redusa de produs, nivelul poluantului aflat in faza libera pe panza freatica a atins valoarea zero perioade indelungate de timp. Chiar daca trendul a fost descrescator, in forajele cu acumulari avansate s-au inregistrat perioade in care nivelul peliculei a alternat intre 0-1 cm si 10-25 cm. Nivelul peliculei de 1 – 2  cm poate fi  ramasa in urma tragerii forajelor datorita unei epuizari incomplete a acestuia sau poate fi rezultat al spalarii fractiilor volatile  din structura subsolului contaminat istoric. Nivelul de 10-25 cm indica necesitatea de continuare a epuizarii contaminarii istorice.

Aceasta metoda de decontaminare, desi una de lunga durata, dovedeste eficacitatea procesului si permite continuarea acestuia pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare  mai rapide, accesibile din punct de vedere financiar pentru SC Oil Terminal SA Constanta.

Monitorizarea panzei freatice a presupus realizare unui program de masurare zilnica a forajelor cu pelicula si saptamanala a celorlalte foraje, urmata apoi de un amplu program de tragere a forajelor cu produs.

Monitorizarea freaticului si analiza evolutiei peliculei de produs petrolier s-a realizat pe centre de contaminare (fig. 1), asa cum au fost identificate in studiile realizate in timp. Aceasta monitorizare a avut ca finalitate realizarea unui studiu al evolutiei nivelului de produs petrolier pe panza freatica pentru perioada 2008 – 2011 in scopul determinarii efectului inregistrat fata de necesitatea decontaminarii panzei freatice si, implicit, a solului din arealele studiate.

Pentru fiecare foraj care a inregistrat acumulare de produs s-au inregistrat perioadele de acumulare si s-au calculat cantitatile totale de produs extras in fiecare an, de la momentul aparitiei peliculei si pana la epuizarea acesteia.

Astfel, pentru centrul de contaminare ridicata (zona A), delimitata de forajele 33, 26, 32, 34 si 23 (Anexa 6.3), s-a obtinut o evolutie descrescatoare a cantitatii de produs extras, dupa cum se observa din tabelul nr. 3 si graficul aferent.

Tabelul 3 – Evolutia cantitatii de produs extras din zona separatorului (litri)

| FORAJ | Volum total |
| --- | --- |
| F23 | 1850.5 |  |
| F32 | 2704.1 |  |
| F34 | 2542.1 |  |
| F33 | 1190.3 |  |
| F26 | 415.6 |  |
| zona Hidrotehnica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anul | F16 | F17 | F18 | F19 | total |
|  |  | 2008 | 0 | 0 | 200.2 | 2.4 | 202.6 |
|  |  | 2009 | 0 | 2.4 | 921.6 | 69.9 | 1918.0 |
|  |  | 2010 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
|  |  | 2011 | 0 | 0.2 | 440.3 | 0 | 440.6 |
|  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2563.1 |

In 2012 zona B1 si B3 cu contaminare moderata s-a transformat in zona cu contaminare redusa, conform datelor inregistrate in urma analizarii evolutiei cantitatii de produs recuperat din foraje (dupa cum este prezentat mai jos).

Un alt centru de contaminare ridicata identificat la nivelul anilor 2001 – 2002 este zona B1 din figura 1. Acest centru monitorizat prin forajele 25 si 35 a devenit in  prezent un centru cu contaminare redusa (in zona forajului 25), respectiv moderata in zona forajului 35 care a atins un varf de acumulare in 2010 cu tendinta descrescatoare in 2011.

Analiza a avut la baza cantitatea de produs recuperata de pe suprafata freaticului:

Forajul 25

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 5.6268 |
| 2009 | 9.646 |
| 2010 | 8.0384 |
| 2011 | 9.3245 |
| 2012 | 0 |
|  | 32.6357 |

Forajul 35

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 58.6803 |
| 2009 | 54.6611 |
| 2010 | 287.7747 |
| 2011 | 61.895 |
| 2012 | 0 |
|  | 463.0111 |

Fig. 2.  Parc Medeea

Acest centru de acumulare, amplasat in zona de contaminare moderata, este definit in principal de forajul 22 (numerotat F6 la momentul realizarii studiului din 2001) care a inregistrat aproape permanent un anumit nivel de pelicula.

La est de forajul 22 se afla reteaua de foraje F1 – F9 amplasata strategic, pe o directie paralela cu directia de curgere a freaticului (F6-F9) si pe o directie perpendiculara pe aceasta (F1-F5).

Mai jos avem conturata imaginea de ansamblu a evolutiei acumularii de produs pe panza freatica in zona de contaminare a Parcului Medeea:

| ANUL | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 18.488 | 17.684 | 65.11 | 76.36 | 69.130 | 54.661 | 24.115 | 45.272 | 26.526 | 199.35 |
| 2009 | 49.034 | 32.153 | 109.32 | 237.93 | 47.426 | 25.722 | 40.995 | 8.842 | 13.665 | 152.72 |
| 2010 | 8.8424 | 0 | 19.29 | 16.88 | 32.153 | 86.814 | 12.057 | 5.626 | 4.019 | 331.98 |
| 2011 | 2.4115 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 58.439 | 0 | 0 | 2.009 | 79.17 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 |
| TOTAL |
| 596.71 |
| 717.83 |
| 517.67 |
| 143.64 |

Dupa cum se observa din grafic, cele mai importante acumulari de produs petrolier pe panza freatica au avut loc in arealul forajului 22 din zona de contaminare moderata (zona B2) definita in studiile efectuate. Influenta acestei zone s-a rasfrant si asupra forajelor din aval (fig. 3), pe directia de curgere a freaticului, generand si in aceste zone usoare contaminari ale  panzei freatice.

Fig 3 – Directia de deplasare a contaminantului dinspre F22 spre bateria de foraje F1 – F9

In perioada 2008 – 2009 centrul de acumulare redusa din zona C1 a inregistrat o crestere a ratei de acumulare in paralel cu cresterea acumularii de produs din forajul 18 la sud de amplasamentul Oil Terminal, in zona bazei sportive Hidrotehnica.

Acest nou centru de acumulare, extins pana in zona S.C. Carmeco S.A., a produs prin infiltrarea in sistemul de canalizare intern al SC CARMECO S.A., o explozie a doua dintre camine, cu dislocarea capacelor, intr-un moment in care s-au efectuiat anumite  activitati de curatenie si lucrari cu foc in zona.

Evolutia nivelului de acumulare pe panza freatica din acest nou centru identificat a fost realizata prin intermediul forajelor 18, 17, 16 si 19, a puturilor de captare P1 si P2 construite in curtea Carmeco.

Evolutia inaltimii peliculei de produs petrolier din noul centru de contaminare aparut a fost monitorizata zilnic incepand cu luna sept. 2008 si pana in prezent. Cu exceptia forajelor 16 si 17 care nu au inregistrat niciodata pelicula de produs, acumularile anuale pentru celelalte foraje sunt, dupa cum urmeaza:

Forajul 18

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 200.1562 |
| 2009 | 921.6026 |
| 2010 | 0 |
| 2010,5 | 0 |
| 2011 | 427 |
| 2012 | 0 |
|  | 1548.759 |

Forajul 19

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 2.4115 |
| 2009 | 69.934 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
|  | 72.3455 |

Putul de captare din curtea Carmeco – P1

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 147 |
| 2009 | 335 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |

Putul de captare din curtea Carmeco – P2

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 184 |
| 2009 | 205 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |

Acumularile au fost evacuate zilnic in perioada octombrie 2008 – decembrie 2009, pana cand acestea au disparut definitiv. Mici reminiscente au aparut insa doar in F18 la sfarsitul anului 2011 si care au fost epuizate intr-o perioada relativ scurta de timp (cca 4 – 5 luni).

Acest ultim centru de contaminare, avand in vedere cantitatea de produs eliminata (cca 2492 litri), in comparatie cu centrul de contaminare din zona separatorului (8258 litri), poate fi caracterizat ca un centru de contaminare moderata catre redusa.

Cu toate acestea, forma de manifestare a fost violenta. Explicatia a fost gasita ulterior cand, in urma studiului efectuat de firma Haskoning, s-a constatat ca in compozitia produsului recuperat si a vaporilor infiltrati in sistemul de canalizare, au fost predominante componentele volatile (BTEX), caracteristice benzinelor din acumularile istorice. In cazul acestor produse  limita inferioara de explozie este foarte mica (1,6%VOL ( 16.000 p.p.m), fapt ce impune o monitorizare stricta a zonei.

In toata aceasta perioada de atenta monitorizare (ulterioara anilor 2003-2004), au aparut si explicatiile cu privire la reclamatiile locatarilor din zona str. Aurora (bl. PF 3 in special). In aceasta zona ajungeau vaporii reprezentand fractia volatila din produsul aflat pe panza freatica, care se infiltra in sistemul de canalizare oraseneasca. In timp au mai existat teorii cu privire la patrunderea vaporilor de produs petrolier prin fundatia blocului. Dupa indelungate observatii si monitorizari, putem afirma ca disconfortul dat de mirosul din locuintele oamenilor provenea doar din sistemul de canalizare. Fenomenul de penetrare a fundatiei s-a produs prin infiltrarea panzei freatice in subsol, cu tot cu produs, urmata de evaporarea COV-lor de pe suprafata libera a apei (similar procesului de manifestare din putul liftului de la Carmeco), fenomen ce nu s-a inregistrat niciodata in zona blocurilor.

Studierea evolutiei nivelului de produs petrolier de pe panza freatica, realizata de reprezentantii Oil Terminal, a avut ca scop evaluarea si stabilirea eficienţei metodei de decontaminare folosite, respectiv extragerea apei cu produs petrolier si separarea acestuia in sistemul de preepurare. Aceasta metoda are la baza urmatorul proces fizic: apa curată din zona invecinata cu centrul de contaminare intră în zona poluată; poluantul este transferat din sol în apă; apa este pompată la suprafaţă odată cu poluantul, după care procesul se repetă.

Deşi timpul necesar realizării ţelului propus este mare, nu trebuie folosit ca un criteriu exclusivist pentru aprecierea fezabilităţii tehnice a extractiei prin pompare ca măsură de depoluare. Pentru a analiza eficienţa pompării, ca metodă de remediere a stratelor acvifere poluate cu hidrocarburi, fiecare zonă trebuie judecată funcţie de datele sale caracteristice, de importanţa şi mărimea riscului pe care-l implică poluarea.

De asemenea, rezultatele obtinute in urma interventiilor de depoluare au evidentiat faptul ce se pot tine sub control acumularile de hidrocarburi libere pe acvifer, tragerea repetata a forajelor ducand si la scaderea nivelului piezometric al panzei freatice de pe amplasament si limitarea astfel a migrarii produsului in exteriorul acestuia. Putem afirma ca, pana la posibilitatea aplicarii unor alte metode si tehnici de decontaminare (tehnologii noi), se poate interveni preventiv pentru eliminarea/limitarea extinderii poluarii.

3.3. Poluarea aerului atmosferic

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

- factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

- factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici);

- factori care caracterizează zona în care are loc emisia (orografia şi rugozitatea terenului).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele

caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a

masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită

vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât

si prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia elaborată de

S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Potenţialele surse de poluare a aerului datorate funcţionării instalatiilor de manipulare a produselor chimice si petrochimice, sunt:

- traficul terestru si naval;

- procesul tehnologic de manipulare a produselor chimice si petrochimice;

- funcţionarea centralei termice.

În conformitate cu documentaţia tehnică a obiectivului emisiile poluante sunt următoarele:

- particule în suspensie;

- monoxid de carbon;

- CO2;

- NO2;

- SO2;

- compuşi organici volatili;

- benzen – toluen – xilen, etc.;

3.3.1. Masuratori de investigare a calitatii aerului

Scopul investigatiilor efectuate pentru factorul de mediu aer este de a stabili influenta emisiilor atmosferice  provenite  de la centrala termica si din foloirea combustibililor autovehicolelor si a autoutilajelor din incintele SC Oil Terminal Constanta – SP Nord, asupra calitatii aerului ambiental din exteriorul sediilor detinute de aceasta.

3.3.2. Consum anual de gaz natural:

| Consum gaz (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1387221 | 4158088 | 3609483 | 3697159 | 1397560 | 1055553 |

Evaluarea de emisii specifice activităţii obiectivului ce provin de la centrala termica a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia CORINAIR, obţinând următoarele rezultate:

| Poluant | Debite masice (kg/an) 2012 | Valorile de prag pentru aer (kg/an),cf. Ordinul MAPM nr. 1144/2002. |
| --- | --- | --- |
| NOx | 2629,53 | 100.000 |
| CH4 | 375,64 | 100.000 |
| CO | 751,29 | 500.000 |
| CO2 | 2.329.018 | 100.000.000 |
| N2O | 262,95 | 10.000 |
| NMVOC | 75,1 | 100.000 |
| SO2 | - | 150.000 |
| NH3 | - | 10.000 |

După cum se observă valorile obţinute sunt mult sub pragurile pentru aer prevăzute în Ordinul MAPM nr. 1144/2002 privind poluantii care vor fi raportaţi dacă este depăşită valoarea de prag.

În concluzie, emisiile atmosferice datorate proceselor tehnologice din cadrul obiectivului nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

3.3.3. Emisiile de poluanţi provenite din combustia carburanţilor autovehiculelor proprii

Evaluarea surselor de emisie specifice activităţii societăţii a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia COPERT, conform datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Prezentăm în continuare cantităţile principalelor emisii evacuate în aer în anul 2012 provenite de la sursele mobile.

Tabel 11.4.1.

| Poluant | Emisii (t) autoturisme benzina=53900 l | Emisii (t) autoturisme motoina=23096 l | Emisii(t) autovehicule usoare motorina=50709 l | Emisii (t) autovehicule grele motorina=34147 l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,81367 | 0,00102 | 0,70145 | 0,94757 |
| CH4 | 0,03629 | 0,00166 | 0,002426 | 0,01617 |
| CO | 21,618 | 0,23509 | 0,772045 | 8,18708 |
| CO2 | 127 | 63,957 | 140,4239 | 80,.4305 |
| N2O | 0,00227 | 0,003315 | 0,008294 | 0,000884 |
| NMVOC | 2,2136 | 0,06188 | 0,2047 | 0,72016 |
| SO2 | 0,01595 | 0,04822 | 0,10588 | 0,010108 |
| Cd | 0,000000399 | 0,000000201 | 0,000000441 | 0,000000253 |
| Cr | 0,00000199 | 0,000001 | 0,00000221 | 0,00000126 |
| Cu | 0,0000678 | 0,0000342 | 0,000075 | 0,000043 |

| Poluant | Emisii (t) autovehicule off-road motorina=38327 l | Emisii (t) autovehicule off-road benzina=1994 l | Total emisii (t/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1,62721 | 0,02009 | 4,11101 |
| CH4 | 0,00566 | 0,0319 | 0,094106 |
| CO | 0,52684 | 14,1994 | 45,538655 |
| CO2 |  | 126,951 | 538,7194 |
| N2O | 0,04334 | 0,00235 | 0,060453 |
| NMVOC | 0,23607 | 1,8905 | 5,32691 |
| SO2 | 0,08 | 0,015954 | 0,276112 |
| TSP | 0,19106 |  | 0,19106 |
| Cd | 0,000000333 | 0,000000398 | 2,025E-06 |
| Cr | 0,0000016 | 0,00000199 | 0,00001005 |
| Cu | 0,0000566 | 0,0000678 | 0,0003444 |

În concluzie, emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

    - Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

Pentru  reducerea cantităţilor de vapori de produse petroliere emise în atmosferă, la rezervoarele cu capac fix sunt montate supape de respiraţie mecanice şi hidraulice precum şi opritori de flăcări. Produsele volatile: ţiţei, benzină şi, parţial, motorină sunt depozitate numai în rezervoare cu capac flotant. Supapele de respiraţie sunt astfel dimensionate încât să se poată regla deschiderea orificiilor de trecere a gazelor. Există în cadrul depozitelor instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparare a supapelor.

In prezent, pentru descarcarea/incarcare vagoanelor cisterna la rampa CF  se utilizeaza numai cuple antipicurare care, prin intermediul unui clapet retin in interior produsul, eliminandu-se astfel pierderile din timpul procesului de descarcare/incarcare.

Centrala termica din S.P. Nord funcţioneaza in prezent cu combustibil gazos, avand insa posibilitatea de a functiona si pe combustibil lichid. Emisiile de poluanti se calculeaza lunar, pe baza consumului de combustibil gazos, pe total societate si pe fiecare sectie platforma, in vederea repartizarii cheltuielilor pe centre de cost.

3.3.5. Poluanţi evacuaţi în atmosferă

Emisiile atmosferice din procesele tehnologice – depozitare – la SC Oil Terminal SA  au fost analizate in bilanturile de mediu care au stat la baza emiterii autorizatiilor de mediu curente. Cantitatile de poluanti evacuati in atmosfera au fost calculate in bilanturi. In prezent benzina se depoziteaza doar in SP Sud.

Emisiile de poluanti de la centralele termice se calculeaza lunar in vederea achitarii contributiei la fondul de mediu. Cantitatea de emisii evacuate in atmosfera  in perioada 2007 – 2012, pe total societate, este redata in tabelul de mai jos:

| EMISII | Cantitati (Kg) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| NOx | 2497.00 | 7484.56 | 6497.07 | 6654.89 | 2521.00 | 1899.35 |
| SO2 | 20.240 | 60.67 | 52.66 | 53.94 | 20.43 | 15.39 |
| Pb | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.011 | 0.008 |
| Poluanti organici | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.041 | 0.0156 | 0.011 |
| Cd | 0.024 | 0.073 | 0.064 | 0.065 | 0.02465 | 0.018 |
| Hg | 0.577 | 1.730 | 1.502 | 1.538 | 0.582633 | 0.438 |
| Pulberi | 4217.15 | 12640.59 | 10972.83 | 11239.36 | 4257.702 | 3207.79 |

Emisiile de poluanţi în aer în procesele de ardere ale benzinei şi motorinei la mijloacele de transport şi alte motoare termice au fost calculate pana in anul 2012.

Monitorizarea emisiilor de poluanţi a centralelor se face în Oil Terminal conform următoarei proceduri:

1. Serviciul Mentenenta monitorizează consumul de combustibil al centralelor termice şi transmite lunar cantităţile de combustibil gazos consumat la Serv. ACPM care calculeaza cantitatea de poluanţi emisi in atmosfera, respectiv valoarea care trebuie achitata la fondul de mediu. Situaţia lunară a cantităţilor de poluanţi şi sumele datorate Administraţiei Fondului de Mediu sunt transmise la Serviciul Financiar.

2. Serviciul Financiar achită sumele calculate şi comunicate de Birou Protectia Mediului până pe data de 25 ale lunii următoare, cand se transmite si Declaratia privind sumele alocate fondului de mediu de catre Birou Protectia Mediului.

Evaluarea impactului activitatii Oil Terminal asupra aerului se efectuează prin monitorizarea lunara a imisiilor  de benzen, toluen si COV total pe perimetrul sectiilor platforma de catre reprezentantii Birou Protectia Mediului conform cerintelor din Autorizatia de mediu.

3.4. Surse de zgomot si vibratii, nivelul de zgomot, amenajari impotriva zgomotului si vibratiilor

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc: liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

Valorile nivelurilor de zgomot a diferitelor agregate în funcţiune:

| Nr. crt. | Sursa de zgomot | Distanta pentru masurare (m) | Nivelul puterii de zgomot dB(A) | Rezultatele masuratorii (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LpA eq | LpA max. |
| 1 | Tractor | 10 | 101 | 73,4 | 82,5 |
| 2 | Agregatul diesel | 6 | 98 | 74,3 | 76,1 |
| 3 | Procesul de umplere a auto-cisterne | 10 | 105 | 77,9 | 81,9 |
| 4 | Motoare electrice mici |  | 40 - 60 |  |
| 5 | Autovehicul – la viteza de 30 km/h - la viteza de 40-50 km/h |  | 68 70 |  |
| 6 | Claxoane de automobil |  | 85 - 95 |  |
| 7 | Autocamion de 5 t. |  | 89 |  |

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20.000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Surse de zgomot şi vibraţii.

Din obiectul de activitate al Oil Terminal rezultă că se vehiculează prin societate cantităţi mari de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide. Vehicularea acestor produse se face cu electropompe, iar conductele de transport se golesc şi se suflă cu azot sau aer comprimat.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele dinamice necesare transportului lichidelor şi comprimării aerului, respectiv electropompele şi compresoarele, grupate în case de pompe şi compresoare.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

Dotări, amenajări, măsuri de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

Electropompele sunt montate pe fundaţii monolit în case de pompe izolate fonic. Cuplajele dintre electromotor şi pompă sunt elastice, realizându-se coaxialialitatea prin centrări corecte la montaj şi după fiecare intervenţie.

Personalul SFI al Oil Terminal are in dotare un aparat de determinare a vibratiilor – x-viber – cu ajutorul caruia se depisteaza in timp optim uzura rulmentilor, dezechilibrul rotorului, alinierea grupului electromotor – pompa si uzura lagarelor pompelor.  Sectia Mecanica, la randul ei, este dotata cu un aparat pentru stabilirea co-axialitatii dintre pompa si motor.

Nivel de zgomot şi de vibraţii.

Măsurătorile de zgomot se efectueaza in prezent doar in interiorul sectiilor platforma  urmarindu-se incadrarea acestora in nivelul concentratiilor maxime admisibile de la locul de munca. Monitorizarea si masurarea zgomotului se realizeaza prin grija Serviciului Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta care are in dotare un sonometru integrator Cirrus CR: 812A, 100% automatizat, programabil, avand posibilitatea de stocare a datelor si de descarcare a acestora pe calculator, verificat metrologic anual.

Locatia S.C. OIL TERMINAL S.A. – SP Nord este situata la distante mari fata de zonele locuite, astfel ca zgomotul receptionat si care are ca surse activitatile SP Nord se caracterizeaza prin niveluri scazute, sub limitele maxim admisibile stabilite prin legislatia de mediu in vigoare.

4. REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR PENTRU CUANTIFICAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU DATORITĂ ACTIVITĂŢII SC Oil Terminal SA Constanta – SP NORD

Analiza activităţii de producţie de la SC Oil Terminal SA Constanta – SP Nord,  pe baza documentaţiei avută la dispoziţie, a determinărilor efectuate în perioada elaborării bilanţului de mediu nivel II, precum şi pe baza unor date puse la dispoziţie de beneficiar (inclusiv analize fizico – chimice realizate în periada 2004 - 2012), evidenţiază impactul produs asupra principalilor factori de mediu.

4.1. Factor de mediu „sol si subsol”

Factorul de mediu solul este în interdependenţă cu factorul de mediu flora – fauna, datorită transmiterii atât a elementelor fertilizante pe care planta le solicită din sol, cât şi a elementelor toxice pe care planta le poate prelua şi acumula. Pe cale indirectă, prin lanţurile trofice, atât elementele folositoare, cât şi cele toxice din sol, pot ajunge şi influenţa dezvoltarea şi starea de viaţă a animalelor şi omului.

Literatura de specialitate evidenţiază faptul că elementele care stau la baza procesului de creştere şi dezvoltare a plantelor se clasifică în două categorii : macroelemete şi microelemete.

Macroelementele şi microelementele necesare dezvoltării plantelor se găsesc în sol în condiţii de echilibru şi în cantităţi determinate de totalitatea factorilor care contribuie la dezvoltarea vegetaţiei pe sol. În cazul în care aportul se face în mod brutal există posibilitatea unor modificări a proceselor fizico – chimice de la nivelul solului, afectând întregul lanţ trofic sol – plantă – animal – om.

4.1.1.  Metodologii pentru sol

Probele de sol au fost recoltate conform Ordinului nr. 184/1997 privind Recomandari pentru prelevarea probelor de sol.

Pentru evidenţierea impactului datorat activitatii  S.C. OIL TERMINAL S.A. – SP Nord  asupra factorului de mediu – sol, au fost efectuate prelevări de probe de sol din incinta unitatii SP Nord Constanta, in perioada 2004 -2012. Metodele de prelevare  a   probelor de sol şi metodele de analiză a indicatorilor de calitate au la bază STAS-urile în vigoare şi recomandările cuprinse în Ordinul MAPPM  nr. 184/1997.

Echipamentele de lucru pentru investigarea calităţii probelor de sol sunt conforme cu cerinţele actuale şi standardele în vigoare (aparatele de măsură utilizate pentru analize colorimetrice fiind: spectofotometru – SPEKOL 221 şi fotometru NANOCOLOR 300 D). Deasemenea s-a utilizat medota absorbtiei atomice pentru determinarea metalelor la aparatul din dotarea laboratoarelor de analiza.

Metodele de prelevare au la baza STAS-urile in vigoare si recomandarile cuprinse in Ordinul nr. 184/97, iar pentru efectuarea analizelor probelor de sol s-au utilizat metodele standardizate in vigoare.

Nivelul de poluare a solului a fost stabilit in conformitate cu Ordinul nr. 756/1997.

Parametrii caracteristici pentru poluarea solului în zona de amplasare a obiectivului au fost consideraţi a fi următorii:

- pH; Cd; Cu; Cr; Mn; Ni; Pb; Zn;

- Produse petroliere.

4.1.2. Descrierea si rezultatele investigatiilor

In conformitate  cu Ordinul MAPPM nr. 756 din  3 noiembrie 1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului sunt utilizate definiţiile următoarelor noţiuni:

- Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră că un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

- Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

- Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

- Proba de referinţă - probă materială produsă de un institut specializat, ce poate fi utilizată pentru a identifica precizia şi acurateţea tehnicilor de analiză chimică a solurilor.

VALORI DE REFERINŢĂ

pentru urme de elemente chimice în sol

(mg/kg substanţă uscată)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Praguri de alertă  /        Praguri de intervenţie/

Urme de         Valori                 Tipuri de folosinţe           Tipuri de folosinţe

element         normale               --------------------------------------------------------

Sensibile    Mai puţin       Sensibile    Mai puţin

sensibile                            sensibile

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadmiu (Cd)            1                      3                  5                    5                   10

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cupru (Cu)              20                   100              250                 200               500

------------------------------------------------------------------------------------------------

Crom total (Cr):      30                   100              300                 300               600

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mangan (Mn)        900                 1.500           2.000              2.500            4.000

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nichel (Ni)             20                     75                200                150               500

------------------------------------------------------------------------------------------------

Plumb (Pb)             20                     50                250                 100            1.000

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zinc (Zn)               100                   300               700                 600            1.500

------------------------------------------------------------------------------------------------

Produse petroliere <100                 200               1.000                500            2.000

(Total hidrocarburi

din petrol)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Indicatorul: produs petrolier

|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | S.P.Nord |
|  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2004 | 5676 | 6430 | 850 | 1070 | 1840 | 3184 | 490 | 720 |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| febr. | 516 | 556 | 82 | 112 | 137 | 226 | 23.3 | 32.1 |
| martie | 811.4 | 734.4 | 208.1 | 150.5 | 180.6 | 261.8 | 160.6 | 137.2 |
| aprilie | 286 | 242.4 | 91.4 | 143.5 | 275 | 493.3 | 77.4 | 80.5 |
| mai | 527 | 198.7 | 133.4 | 119 | 453 | 938 | 270 | 323 |
| iunie | 378.9 | 210.8 | 104.2 | 108.7 | 297.2 | 323.1 | 124.9 | 106.4 |
| iulie | 845 | 1237 | 78.6 | 66.5 | 344 | 49.5 | 141.8 | 131.9 |
| august | 644 | 668 | 56.3 | 59.4 | 78.8 | 160.2 | 640 | 741 |
| sept. |  |  | 2939 | 1548 | 104.1 | 195.9 | 16.7 | 27.6 |
| oct. | 376 | 390 |  |  | 420.6 | 287.2 | 19.1 | 11.2 |
| nov. | 296 | 237.9 | 22.4 | 27 | 24.5 | 69 | 3 | 13.4 |
| dec. | 573 | 755 | 47.7 | 42 | 851 | 345 | 45.9 | 44 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 2715 | 557 | 43.7 | 31.6 | 136 | 694 | 20.9 | 13.8 |
| iulie | 1728 | 1630 | 2082 | 3472 | 298 | 452 | 682 | 679 |
| oct. | 380 | 413 | 88 | 111 | 187 | 364 | 164 | 191 |
| dec. | 55 | 36 | 125 | 62 | 130 | 106 | 172 | 82 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 179 | 212 | 32 | 41 | 22 | 86 | 142 | 131 |
| august | 99.18 | 49.96 | 256.2 | 50.33 | 46.52 | 73.45 | 96.98 | 48.8 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 190.1 | 160 | 71.4 | 190.1 | 68.46 | 190.28 | 124.5 | 66.4 |
| nov. | 110.6 | 135.5 | 128.2 | 219.6 | 68.6 | 65.8 | 105.6 | 57.5 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 139 | 157 | 150 | 120 | 104 | 28 | 188 | 160 |
| 2012 |
| April. | 78.7 | 100 | 76 | 83 | 38.6 | 68.7 | 75 | 88 |
| Dec. | 222 | 171 | 73 | 80 | 49 | 61 | 48 | 72 |

Indicatorii „pH si metale grele” analizati:

| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT NORD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.74 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.02 | 7.75 | 7.98 |
| 2 | Cadmiu | 0.37 | 0.44 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | Cupru | 13.8 | 16.6 | 27.5 | 22 | 17 | 24 | 29 | 16 |
| 4 | Crom | 24.5 | 12.8 | 20.6 | 21 | 17.6 | 13.3 | 18 | 11.5 |
| 5 | Mangan | 715 | 701 | 751 | 765 | 767 | 626 | 773 | 706 |
| 6 | Nichel | 35 | 26 | 45 | 51 | 38 | 26 | 30 | 23 |
| 7 | Plumb | 27 | 34 | 76 | 73 | 27 | 16 | 25.6 | 24.6 |
| 8 | Zinc | 111 | 118 | 81 | 96 | 65 | 73 | 129 | 114 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.66 | 7.83 | 7.74 | 7.8 | 7.5 | 7.69 | 7.83 | 7.9 |
| 2 | Cadmiu | 1.71 | 0.94 | 2.36 | 2.14 | 0.73 | 1.73 | 1.94 | 1.45 |
| 3 | Cupru | 30.2 | 27.5 | 21.2 | 13.5 | 21.5 | 14.7 | 25.5 | 21.5 |
| 4 | Crom | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 11.9 | 8.6 | 10 | 13.4 | 11.2 |
| 5 | Mangan | 530 | 542 | 602 | 644 | 542 | 615 | 571 | 506 |
| 6 | Nichel | 53 | 50 | 49.9 | 49.3 | 55.9 | 57.8 | 51 | 48.9 |
| 7 | Plumb | 25.3 | 19.5 | 23.7 | 19.1 | 36.9 | 31.5 | 21.9 | 17.2 |
| 8 | Zinc | 89.7 | 74.5 | 99.8 | 85.9 | 94.6 | 99.9 | 96 | 84.1 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.5 | 8.65 | 8.56 | 8.36 | 8.42 | 8.62 | 8.58 | 8.69 |
| 2 | Crom | 30.5 | 33 | 30 | 31 | 29.7 | 20 | 22 | 20 |
| 3 | Cadmiu | 1.11 | 0.96 | 0.5 | 0.48 | 1.1 | 0.83 | 2.5 | 2 |
| 4 | Cupru | 38.6 | 32 | 25 | 25 | 24 | 21 | 48 | 13 |
| 5 | Nichel | 44.5 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 46 | 43 |
| 6 | Mangan | 510 | 513 | 574 | 517 | 622 | 438 | 406 | 407 |
| 7 | Plumb | 67 | 57 | 58 | 38 | 50 | 37 | 92 | 79 |
| 8 | Zinc | 86 | 57 | 35.6 | 74 | 67 | 70 | 142 | 114 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.87 | 8.83 | 8.69 | 8.78 | 8.67 | 8.78 | 8.82 | 8.84 |
| 2 | Crom | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3 | Cadmiu | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Cupru | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 5 | Nichel | 13.6 | 13.8 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | 14 | 14.2 |
| 6 | Mangan | 64.5 | 63.4 | 76.5 | 75.8 | 68.9 | 69.7 | 78.5 | 76.8 |
| 7 | Plumb | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 |
| 8 | Zinc | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.7 | 23.4 | 23.5 | 24.8 | 24.5 |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 7.5 | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 7.48 |
| 2 | Crom | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Cupru | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Mangan | 854 | 815 | 826 | 834 | 768 | 770 | 732 | 740 |
| 7 | Plumb | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 8 | Zinc | 88 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 | 78 | 80 |
| 2012 |
| 1 | pH | 7.58 | 7.6 | 7.62 | 7.60 | 8.67 | 7.6 | 7.6 | 8.84 |
| 2 | Crom | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | Cupru | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 0.14 | 18 | 18 |
| 5 | Nichel | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16.6 | 16 | 18 |
| 6 | Mangan | 154 | 178 | 854 | 54 | 68.9 | 64 | 146 | 74 |
| 7 | Plumb | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 8 | Zinc | 88 | 85 | 88 | 46 | 46 | 48 | 65 | 68 |

In conformitate  cu Ordinul MAPPM nr. 756 din  3 noiembrie 1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pragurile de alerta avertizeaza autorităţile competente asupra existenţei, într-o anumită situaţie, a unei poluari potenţiale în aer, apa sau sol.

Deoarece folosinta mai puţin sensibila a terenurilor include toate utilizarile industriale existente, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor si luand in consideratie ca SP Nord este amplasat in vecinatatea unei zone rezidentiale, pentru analizarea gradului de poluare a solului vom compara valorile determinate cu limitele maxim admise privind Pragurile de alertă  pentru soluri mai putin sensibile.

In continuare va prezentam valorile comparative intre limitele maxim admise privind Pragurile de alertă  pentru soluri mai putin sensibile si rezultatele obtinute in urma analizarii probelor de sol provenite din patru zone si anume: Forajul 12, Forajul 36, Forajul 38 si Forajul 22.

| Proba identificata | Cd mg/kg su | Cu mg/kg su | Cr mg/kg su | Mn mg/kg su | Ni mg/kg su | Pb mg/kg su | Zn mg/kg su | Produs petrolier mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 12 – 5 cm | 0,37 | 13,8 | 24,5 | 715 | 35 | 27 | 111 | 525,3 |
| Tip prag | Sub val. normala | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 12 –30 cm | 0,44 | 16,6 | 12,8 | 701 | 26 | 34 | 118 | 523 |
| Tip prag | Sub val. normala | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag de alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 36 – 5 cm | 2,9 | 27,5 | 20,6 | 751 | 45 | 76 | 81 | 376,3 |
| Tip prag | Sub val. normala | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 36 –30 cm | 4,5 | 22 | 21 | 765 | 51 | 73 | 96 | 237,6 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 38 – 5 cm | 3,4 | 17 | 17,6 | 767 | 38 | 27 | 65 | 287,8 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 38–30 cm | 2,4 | 24 | 13,3 | 626 | 26 | 16 | 73 | 304,4 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 22 – 5 cm | 0,3 | 29 | 18 | 773 | 30 | 25,6 | 129 | 138,4 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2007 Foraj 22–30 cm | 0,4 | 16 | 11,5 | 706 | 23 | 24,6 | 114 | 149,8 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 12 – 5 cm | 1,71 | 30,2 | 12,2 | 530 | 53 | 25,3 | 89,7 | 1219,5 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | sub prag interv |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 12 –30 cm | 0,94 | 27,5 | 10,1 | 542 | 50 | 19,5 | 74,5 | 659 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 36 – 5 cm | 2,36 | 21,2 | 13,7 | 602 | 49,9 | 23,7 | 99,8 | 584,6 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 36– 30 cm | 2,14 | 13,5 | 11,9 | 644 | 49,3 | 19,1 | 85,9 | 919,1 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 38 – 5 cm | 0,73 | 21,5 | 8,6 | 542 | 55,9 | 36,9 | 94,6 | 187,7 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 38–30 cm | 1,73 | 14,7 | 10 | 615 | 57,8 | 31,5 | 99,9 | 404 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 22 – 5 cm | 1,94 | 25,5 | 13,4 | 571 | 51 | 21,9 | 96 | 259,7 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2008 Foraj 22– 30 cm | 1,45 | 21,5 | 11,2 | 506 | 48,9 | 17,2 | 84,1 | 241,4 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 12 – 5 cm | 1,11 | 38,6 | 30,5 | 510 | 44,5 | 67 | 86 | 139,1 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 12 –30 cm | 0,96 | 32 | 33 | 513 | 47 | 57 | 57 | 130,9 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 36 – 5 cm | 0,5 | 25 | 30 | 574 | 45 | 58 | 35,6 | 144,1 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 36– 30 cm | 0,48 | 25 | 31 | 517 | 43 | 38 | 74 | 45,66 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 38 – 5 cm | 1,1 | 24 | 29,7 | 622 | 45 | 50 | 67 | 34,26 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 38–30 cm | 0,83 | 21 | 20 | 438 | 41 | 37 | 70 | 79,7 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 22 – 5 cm | 2,5 | 48 | 22 | 406 | 46 | 92 | 142 | 119,49 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2009 Foraj 22– 30 cm | 2 | 13 | 20 | 407 | 43 | 79 | 114 | 89,9 |
| Tip prag | Sub prag alerta | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub prag alerta | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 12 – 5 cm | <0,5 | 0,15 | <0,5 | 64,5 | 13,6 | 5,8 | 27,5 | 150,35 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 12 –30 cm | <0,5 | 0,13 | <0,5 | 63,4 | 13,8 | 5,7 | 27,6 | 147,75 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 36 – 5 cm | <0,5 | 0,14 | <0,5 | 76,5 | 15 | 5,2 | 26,5 | 9,8 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 36– 30 cm | <0,5 | 0,16 | <0,5 | 75,8 | 15,2 | 6,1 | 26,7 | 204,85 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 38 – 5 cm | <0,5 | 0,13 | <0,5 | 68,9 | 16,5 | 3,7 | 23,4 | 68,53 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 38–30 cm | <0,5 | 0,14 | <0,5 | 69,7 | 16,6 | 3,5 | 23,5 | 128,04 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 22 – 5 cm | <0,5 | 0,12 | <0,5 | 78,5 | 14 | 2,5 | 24,8 | 115,05 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2010 Foraj 22– 30 cm | <0,5 | 0,14 | <0,5 | 76,8 | 14,2 | 2,8 | 24,5 | 61,95 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 12 – 5 cm | 0,6 | 18 | 26 | 854 | 18 | 18 | 88 | 139 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 12 –30 cm | 0,6 | 17 | 28 | 815 | 18 | 15 | 90 | 157 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 36 – 5 cm | 0,65 | 18 | 28 | 826 | 17 | 19 | 94 | 150 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 36– 30 cm | 0,6 | 18 | 28 | 834 | 18 | 18 | 95 | 120 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 38 – 5 cm | 0,5 | 18 | 25 | 768 | 18 | 17 | 95 | 104 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 38–30 cm | 0,5 | 17 | 26 | 770 | 18 | 18 | 96 | 28 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 22 – 5 cm | 0,5 | 16 | 25 | 732 | 18 | 16 | 78 | 188 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2011 Foraj 22– 30 cm | 0,5 | 17 | 26 | 740 | 18 | 18 | 80 | 160 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 12 – 5 cm | 0,6 | 18 | 26 | 154 | 18 | 18 | 88 | 150,3 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 12 –30 cm | 0,6 | 16 | 26 | 178 | 17 | 16 | 85 | 135,5 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub prag alerta |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 36 – 5 cm | 0,6 | 18 | 26 | 854 | 18 | 17 | 88 | 74,5 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 36– 30 cm | 0,6 | 18 | 24 | 54 | 18 | 18 | 46 | 81,5 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 38 – 5 cm | 0,6 | 15 | 20 | 68,9 | 16 | 17 | 46 | 43,8 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 38–30 cm | 0,6 | 0,14 | 25 | 64 | 16,6 | 16 | 48 | 64,85 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 22 – 5 cm | 0,6 | 18 | 25 | 146 | 16 | 17 | 65 | 61,5 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |
| Val. normala Prag de alerta | 1 5 | 20 250 | 30 300 | 900 2.000 | 20 200 | 20 250 | 100 700 | 100 1.000 |
| 2012 Foraj 22– 30 cm | 0,6 | 18 | 25 | 74 | 18 | 17 | 68 | 80 |
| Tip prag | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. | Sub v. norm. |

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

  - Pentru indicatorul “produs petrolier”, in conformitate cu Ordinul 756 din 1997:

- valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea depasind pragul de interventie  in zona forajului F 12 si in zona forajului F38 - proba de 30 cm, sau depasind pragul de alerta in zona forajului F36 –proba de 30 cm si F38 la proba de 5 cm, in zona forajelor  F36 proba 5 cm, F 22 proba de 5 cm si cea de 30 cm valorile inregistrate nu au depasit pragul de alerta.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

In anul 2007, valorile inregistrate au oscilat intre valoarea normala de 100 mg/kg su si valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su. In anul 2007 s-a inregistrat o singura depasire a pragului de interventie la proba prelevata din zona forajului F36 – 5 cm.

In anul 2008 s-au inregistrat cate o depasire a pragului de interventie in zona forajului F12 – 5 cm si F36-5 cm si 30 cm. Valorile determinate din zona celorlate foraje prin punctele de prelevare au variat intre valoarea normala si pragul de alerta. Au fost inregistrate si valori sub valoarea normala.

In anul 2009 in luna ianuarie au fost inregistrate depasiri ale valorii normale dar nu depasind valoarea pragului de alerta la probele prelevate din in zona forajelor F12 si F22, atat de la 5 cm cat si de 30 cm. Toate celelate rezultate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012, la toate forajele valoarea determinata s-a situat putin peste valoarea normala (maxima inregistrata fiind de 222 mg/kg su) acestea nedepasind valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su.

  - Pentru indicatorul “cadmiu”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 1 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 5 mg/kg su.

3. Pentru indicatorul “cupru”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “crom”, in anii 2007 si 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 30 mg/kg su, iar in anul 2009 valorile determinate au depasit cu putin valoarea normala de 30 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 300 mg/kg su (valoarea maxima  inregistrata a fost de 33 mg/kg su).

- Pentru indicatorul “mangan”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 900 mg/kg su;

- Pentru indicatorul “nichel”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 200 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 57,8 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “plumb”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 92 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “zinc”, in anii 2007 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 100 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 700 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 142 mg/kg su). In anul 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012 determinarile efectuate prin prelevarea probelor din zona forajelor de observatie F12, F36, F38 si F22, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor normale ale indicatorilor analizati.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in present, impactul SP Nord asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Echipele de tragere a forajelor au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtunuri tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate; de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate - impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a redus.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 8 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar se va reduce influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode noi de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere tehnic pentru Oil Terminal Constanţa.

Interpretarea acestor rezultate a evidentiat  o poluare majora a solului din toate zonele studiate, in trecut (inainte de 2004), care, in timp, datorita masurilor realizate de catre SC Oil Terminal SA Constanta si care sunt aplicate, in continuare, poluarea solului s-a redus ajungandu – se in prezent la valori normale.

4.2. Factorul de mediu „APA”

4.2.1. Investigatii realizate

Probele de apa au fost prelevate, conservate si transportate conform prevederilor in vigoare.

Echipamentele de lucru din laborator, necesare pentru investigarea calităţii probelor de apă sunt conforme cu cerinţele actuale şi standardele în vigoare.

Aparatura utilizata a fost:

- pH-metru CONSORT 600;

- Spectrometru UNICAM UV 2 – pentru determinari colorimetrice;

- Spectrometru cu absorbtie atomica SPECTRA 250 PLUS – VARIAN – pentru determinarea hidrocarburilor;

- Aparatura si ustensile obisnuite de laborator;

Gradul de precizie al determinarilor este funcţie de natura analizei, cuprins între 5 ‰ si 1%.

Pentru stabilirea calitãţii apei uzate  au fost  efectuate determinãri privind   indicatorii:

- pH ;

- materii totale in suspensii (MTS);

- consum  biochimic de oxigen (CBO5) ;

- consum  chimic de oxigen (CCO-Cr);

- substante extractibile in eter de petrol (SET);

- sulfuri si hidrogen sulfurat;

| Nr.crt. | Indicator calitate | U.M. | CMA cf. NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unit.pH | 6,5-8,5 |
|  | MTS | mg/dm3 | 350 |
|  | CBO5 | mg/dm3 | 300 |
|  | CCO-Cr | mg/dm3 | 500 |
|  | SET | mg/dm3 | 30 |
|  | Sulfuri si H2S | mg/dm3 | 1 |

- Probele de apa

Au fost prelevate probe de ape uzate evacuate in canalizarea oraseneasca, apartinand SC RAJA SA Constanta, in baza unui contract. Interpretarea rezultatelor s-a efectuat in raport cu HG nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea HG<LLNK 12002   188 20 301   0 33>HGHGHHHhhhh nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale platformelor industriale şi de aici în staţiile de epurare”.

4.2.2. Calitatea apelor uzate evacuate in canalizarea SC RAJA SA Constanta

In continuare va prezentam monitorizare calitatii apelor uzate evacuate de catre SC Oil SA Terminal Constanta - SP Nord, in canalizarea SC RAJA SA Constanta, in perioada 2007 – 2012.

| indicatorii analizati | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie (mg/l) | debit mediu zilnic (mc/zi) | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7 |  |  | 7.62 |  |  |
| SET | 19.97 | 441 | 8.8 | 14.05 | 862 | 12.11 |
| MTS | 174.85 | 441 | 77.1 | 212.75 | 862 | 19.61 |
| CCO-Cr | 240.47 | 441 | 106.05 | 305.46 | 862 | 263.31 |
| CBO5 | 165.15 | 441 | 72.83 | 186.23 | 862 | 160.53 |
| H2S + sulfuri | 0.077 | 441 | 0.03 | 0.33 | 862 | 0.28 |
| indicatorii analizati | 2009 | 2010 |
|  | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.66 | - | - | 7.19 |  | - |
| SET | 11.5 | 626 | 7.2 | 7.66 | 540 | 4.14 |
| MTS | 165.1 | 626 | 103.35 | 131.99 | 540 | 71.27 |
| CCO-Cr | 261.8 | 626 | 163.89 | 271.72 | 540 | 146.73 |
| CBO5 | 204.35 | 626 | 127.92 | 179.33 | 540 | 96.84 |
| H2S + sulfuri | 0.64 | 626 | 0.4 | 0.7 | 540 | 0.37 |

| indicatorii analizati | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.03 |  | - | 7.08 | - | - |
| SET | 5.35 | 457 | 2.44 | 6.49 | 409 | 2.65 |
| MTS | 190.74 | 457 | 87.168 | 203.42 | 409 | 83.198 |
| CCO-Cr | 291.19 | 457 | 133.07 | 293.07 | 409 | 119.06 |
| CBO5 | 181.87 | 457 | 83.114 | 144.20 | 409 | 33.993 |
| H2S + sulfuri | 0.6 | 457 | 0.2 | 0.6 | 409 | 1.7 |

In baza mediilor lunare a indicatorilor de ape uzate evacuate in canalizarea CN APMC din perioada 2007 – 2012, se constata ca toate valorile se incadreaza in limitele maxim admise de HG nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea HG<LLNK 12002   188 20 301   0 33>HGHGHHHhhhh nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 002/2005 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale platformelor industriale şi de aici în staţiile de epurare”

4.2.3. Calitatea apelor subterane din cadrul  SP Nord

In urma analizarii concluziilor din Bilantul de Mediu Nivel II precum si ca urmare a  studiilor efectuate,  SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea panzei freatice. In  acest scop a initiat un program de pompare din  forajele de monitorizare perimetrale cu o frecventa bi-saptamanala pentru forajele care inregistrau pelicula de produs  si lunara pentru restul forajelor. Evolutia nivelului peliculei de produs petrolier din foraje pentru perioada 2007 - 2011 este redata in anexa 3.2. Din analiza evolutiei peliculei de produs petrolier de pe suprafata panzei freatice se observa o scadere a nivelului acesteia pana la valoarea zero pe anumite perioade. Aceasta scadere semnifica atat scaderea nivelului acumularilor istorice cat si eliminarea unor noi surse de poluare ( s-au scos conductele din subteran, s-a reabilitat infrastructura rampei CF (Rampa Vehe – liniile 5-6) si, nu in ultimul rand, scaderea activitatii din ultimii ani.

O analiza a zonelor cu acumulare  de produs pe acvifer, zone identificate in   studiile din  perioada 2001 – 2002 (Fig. 3.1), a fost realizata si in BMII prin prelevarea de probe din forajele efectuate in aceste zone, respectiv: F12, F22, F36, F38, precum si F32, F33, F34, F29, F35 si F37 evidentiate pe schema depozitului.

Fig. 3.1.  Evidentierea contaminarii panzei freatice

In tabelul urmator redam cateva din valorile predominante ale peliculei de produs petrolier in perioada 2007 – 2011 pentru aceste foraje, comparativ cu anii in care s-au efectuat studiile si BMII:

| Forajul | 2001* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |
| F22 | pelicula | 25 | 7 | 1-2 | 2 | 0 - 4 |
| F32 | 55 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| F33 | 7 | 37 | 7 | 3 - 7 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| F34 | 16 | 50 | 3 | 1 | 10 - 25 | 5 |
| F35 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 - 8 | 0 - 3 |
| F36 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F37 |  | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| F38 |  | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 |

O analiza a datelor din tabelul de mai sus indica o evolutie descrescatoare a poluantilor liberi care pot migra pe  panza  freatica. In zonele cu acumulare redusa de produs, nivelul poluantului aflat in faza libera pe panza freatica a atins valoarea zero perioade indelungate de timp. Chiar daca trendul a fost descrescator, in forajele cu acumulari avansate s-au inregistrat perioade in care nivelul peliculei a alternat intre 0-1 cm si 10-25 cm. Nivelul peliculei de 1 – 2  cm poate fi  ramasa in urma tragerii forajelor datorita unei epuizari incomplete a acestuia sau poate fi rezultat al spalarii fractiilor volatile  din structura subsolului contaminat istoric. Nivelul de 10-25 cm indica necesitatea de continuare a epuizarii contaminarii istorice.

Aceasta metoda de decontaminare, desi una de lunga durata, dovedeste eficacitatea procesului si permite continuarea acestuia pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare  mai rapide, accesibile din punct de vedere financiar pentru SC Oil Terminal SA Constanta.

Monitorizarea panzei freatice a presupus realizare unui program de masurare zilnica a forajelor cu pelicula si saptamanala a celorlalte foraje, urmata apoi de un amplu program de tragere a forajelor cu produs.

Monitorizarea freaticului si analiza evolutiei peliculei de produs petrolier s-a realizat pe centre de contaminare (fig. 1), asa cum au fost identificate in studiile realizate in timp. Aceasta monitorizare a avut ca finalitate realizarea unui studiu al evolutiei nivelului de produs petrolier pe panza freatica pentru perioada 2008 – 2011 in scopul determinarii efectului inregistrat fata de necesitatea decontaminarii panzei freatice si, implicit, a solului din arealele studiate.

Pentru fiecare foraj care a inregistrat acumulare de produs s-au inregistrat perioadele de acumulare si s-au calculat cantitatile totale de produs extras in fiecare an, de la momentul aparitiei peliculei si pana la epuizarea acesteia.

Astfel, pentru centrul de contaminare ridicata (zona A), delimitata de forajele 33, 26, 32, 34 si 23 (Anexa 6.3), s-a obtinut o evolutie descrescatoare a cantitatii de produs extras, dupa cum se observa din tabelul nr. 3 si graficul aferent.

Tabelul 3 – Evolutia cantitatii de produs extras din zona separatorului (litri)

| FORAJ | Volum total |
| --- | --- |
| F23 | 1850.5 |  |
| F32 | 2704.1 |  |
| F34 | 2542.1 |  |
| F33 | 1190.3 |  |
| F26 | 415.6 |  |

| zona Hidrotehnica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul | F16 | F17 | F18 | F19 | total |
|  |  | 2008 | 0 | 0 | 200.2 | 2.4 | 202.6 |
|  |  | 2009 | 0 | 2.4 | 921.6 | 69.9 | 1918.0 |
|  |  | 2010 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
|  |  | 2011 | 0 | 0.2 | 440.3 | 0 | 440.6 |
|  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2563.1 |

In 2012 zona B1 si B3 cu contaminare moderata s-a transformat in zona cu contaminare redusa, conform datelor inregistrate in urma analizarii evolutiei cantitatii de produs recuperat din foraje (dupa cum este prezentat mai jos).

Un alt centru de contaminare ridicata identificat la nivelul anilor 2001 – 2002 este zona B1 din figura 1. Acest centru monitorizat prin forajele 25 si 35 a devenit in  prezent un centru cu contaminare redusa (in zona forajului 25), respectiv moderata in zona forajului 35 care a atins un varf de acumulare in 2010 cu tendinta descrescatoare in 2011.

Forajul 25

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 5.6268 |
| 2009 | 9.646 |
| 2010 | 8.0384 |
| 2011 | 9.3245 |
| 2012 | 0 |
|  | 32.6357 |

Forajul 35

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 58.6803 |
| 2009 | 54.6611 |
| 2010 | 287.7747 |
| 2011 | 61.895 |
| 2012 | 0 |
|  | 463.0111 |

Fig. 2.  Parc Medeea

Acest centru de acumulare, amplasat in zona de contaminare moderata, este definit in principal de forajul 22 (numerotat F6 la momentul realizarii studiului din 2001) care a inregistrat aproape permanent un anumit nivel de pelicula.

La est de forajul 22 se afla reteaua de foraje F1 – F9 amplasata strategic, pe o directie paralela cu directia de curgere a freaticului (F6-F9) si pe o directie perpendiculara pe aceasta (F1-F5).

Mai jos avem conturata imaginea de ansamblu a evolutiei acumularii de produs pe panza freatica in zona de contaminare a Parcului Medeea:

| ANUL | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 18.488 | 17.684 | 65.11 | 76.36 | 69.130 | 54.661 | 24.115 | 45.272 | 26.526 | 199.35 |
| 2009 | 49.034 | 32.153 | 109.32 | 237.93 | 47.426 | 25.722 | 40.995 | 8.842 | 13.665 | 152.72 |
| 2010 | 8.8424 | 0 | 19.29 | 16.88 | 32.153 | 86.814 | 12.057 | 5.626 | 4.019 | 331.98 |
| 2011 | 2.4115 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 58.439 | 0 | 0 | 2.009 | 79.17 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 |
| TOTAL |
| 596.71 |
| 717.83 |
| 517.67 |
| 143.64 |

Dupa cum se observa din grafic, cele mai importante acumulari de produs petrolier pe panza freatica au avut loc in arealul forajului 22 din zona de contaminare moderata (zona B2) definita in studiile efectuate. Influenta acestei zone s-a rasfrant si asupra forajelor din aval (fig. 3), pe directia de curgere a freaticului, generand si in aceste zone usoare contaminari ale  panzei freatice.

Fig 3 – Directia de deplasare a contaminantului dinspre F22 spre bateria de foraje F1 – F9

In perioada 2008 – 2009 centrul de acumulare redusa din zona C1 a inregistrat o crestere a ratei de acumulare in paralel cu cresterea acumularii de produs din forajul 18 la sud de amplasamentul Oil Terminal, in zona bazei sportive Hidrotehnica.

Acest nou centru de acumulare, extins pana in zona S.C. Carmeco S.A., a produs prin infiltrarea in sistemul de canalizare intern al SC CARMECO S.A., o explozie a doua dintre camine, cu dislocarea capacelor, intr-un moment in care s-au efectuiat anumite  activitati de curatenie si lucrari cu foc in zona.

Evolutia nivelului de acumulare pe panza freatica din acest nou centru identificat a fost realizata prin intermediul forajelor 18, 17, 16 si 19, a puturilor de captare P1 si P2 construite in curtea Carmeco.

Evolutia inaltimii peliculei de produs petrolier din noul centru de contaminare aparut a fost monitorizata zilnic incepand cu luna sept. 2008 si pana in prezent. Cu exceptia forajelor 16 si 17 care nu au inregistrat niciodata pelicula de produs, acumularile anuale pentru celelalte foraje sunt, dupa cum urmeaza:

Forajul 18

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 200.1562 |
| 2009 | 921.6026 |
| 2010 | 0 |
| 2010,5 | 0 |
| 2011 | 427 |
| 2012 | 0 |
|  | 1548.759 |

Forajul 19

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 2.4115 |
| 2009 | 69.934 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
|  | 72.3455 |

Putul de captare din curtea Carmeco – P1

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 147 |
| 2009 | 335 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |

Putul de captare din curtea Carmeco – P2

| ANUL | Volume extrase (litri) |
| --- | --- |
| 2008 | 184 |
| 2009 | 205 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |

Acumularile au fost evacuate zilnic in perioada octombrie 2008 – decembrie 2009, pana cand acestea au disparut definitiv. Mici reminiscente au aparut insa doar in F18 la sfarsitul anului 2011 si care au fost epuizate intr-o perioada relativ scurta de timp (cca 4 – 5 luni).

Acest ultim centru de contaminare, avand in vedere cantitatea de produs eliminata (cca 2492 litri), in comparatie cu centrul de contaminare din zona separatorului (8258 litri), poate fi caracterizat ca un centru de contaminare moderata catre redusa.

Cu toate acestea, forma de manifestare a fost violenta. Explicatia a fost gasita ulterior cand, in urma studiului efectuat de firma Haskoning, s-a constatat ca in compozitia produsului recuperat si a vaporilor infiltrati in sistemul de canalizare, au fost predominante componentele volatile (BTEX), caracteristice benzinelor din acumularile istorice. In cazul acestor produse  limita inferioara de explozie este foarte mica (1,6%VOL ( 16.000 p.p.m), fapt ce impune o monitorizare stricta a zonei.

In toata aceasta perioada de atenta monitorizare (ulterioara anilor 2003-2004), au aparut si explicatiile cu privire la reclamatiile locatarilor din zona str. Aurora (bl. PF 3 in special). In aceasta zona ajungeau vaporii reprezentand fractia volatila din produsul aflat pe panza freatica, care se infiltra in sistemul de canalizare oraseneasca. In timp au mai existat teorii cu privire la patrunderea vaporilor de produs petrolier prin fundatia blocului. Dupa indelungate observatii si monitorizari, putem afirma ca disconfortul dat de mirosul din locuintele oamenilor provenea doar din sistemul de canalizare. Fenomenul de penetrare a fundatiei s-a produs prin infiltrarea panzei freatice in subsol, cu tot cu produs, urmata de evaporarea COV-lor de pe suprafata libera a apei (similar procesului de manifestare din putul liftului de la Carmeco), fenomen ce nu s-a inregistrat niciodata in zona blocurilor.

Studierea evolutiei nivelului de produs petrolier de pe panza freatica, realizata de reprezentantii Oil Terminal, a avut ca scop evaluarea si stabilirea eficienţei metodei de decontaminare folosite, respectiv extragerea apei cu produs petrolier si separarea acestuia in sistemul de preepurare. Aceasta metoda are la baza urmatorul proces fizic: apa curată din zona invecinata cu centrul de contaminare intră în zona poluată; poluantul este transferat din sol în apă; apa este pompată la suprafaţă odată cu poluantul, după care procesul se repetă.

Deşi timpul necesar realizării ţelului propus este mare, nu trebuie folosit ca un criteriu exclusivist pentru aprecierea fezabilităţii tehnice a extractiei prin pompare ca măsură de depoluare. Pentru a analiza eficienţa pompării, ca metodă de remediere a stratelor acvifere poluate cu hidrocarburi, fiecare zonă trebuie judecată funcţie de datele sale caracteristice, de importanţa şi mărimea riscului pe care-l implică poluarea.

De asemenea, rezultatele obtinute in urma interventiilor de depoluare au evidentiat faptul ce se pot tine sub control acumularile de hidrocarburi libere pe acvifer, tragerea repetata a forajelor ducand si la scaderea nivelului piezometric al panzei freatice de pe amplasament si limitarea astfel a migrarii produsului in exteriorul acestuia. Putem afirma ca, pana la posibilitatea aplicarii unor alte metode si tehnici de decontaminare (tehnologii noi), se poate interveni preventiv pentru eliminarea/limitarea extinderii poluarii.

4.3. Factorul de mediu „AER”

Difuziunea noxelor în mediul înconjurător – influenţată de fenomenele meteorologice, de frecvenţa şi de intensitatea vântului, de distribuţia precipitaţiilor – şi dispunerea lor pe plante şi pe sol a condus la o distribuţie şi acumulare neuniformă a acestora.

Este de notorietate că atât clima cât şi organismele vii (vegetale şi animale) pot absorbi stress-urile un timp mai mult sau mai puţin îndelungat, fără a evidenţia semne de vătămare, până la atingerea unui nivel limită la care se produce un punct de inflexiune. Cercetarea ştiinţifică actuală poate anticipa aceste tendinţe, dar din păcate, încă nu are decât rareori posibilitatea evidenţierii momentului de producere a punctului de inflexiune. Eforturile necesare continuării cercetărilor şi monitoringului ca şi cele necesare asigurării măsurilor de prevenire şi suprimare totală a emisiilor de noxe (fără a renunţa la activităţile industriale necesare umanităţii) sunt justificate de consecinţele ecologice şi economice dezastruoase şi extrem de costisitoare ce se pot produce în cazul nerealizării unui program de eradicare a poluării.

Efectele bioxidului de sulf

Oxizii de sulf pot afecta vegetaţia, direct prin părţile aeriene ale plantelor şi indirect prin acidifierea solului. Efectele directe asupra frunzelor sunt determinate în principal prin depunerea uscată a SO2 care, ca şi alte gaze, pătrunde în primul rând prin stomate.

Absorbţia gazelor este o consecinţă a gradientului potenţialului chimic între masa de aer şi interiorul frunzei. Fluxul este proporţional cu rezistenţa la transferul de masă de-a lungul căii pe care se deplasează poluantul de la stratul de aer, stomate şi spaţiile intercelulare la fazele lichide.

În funcţie de cantitatea de SO2 la care este expusă planta în unitatea de timp, în ţesutul acesteia au loc diferite efecte biochimice şi fiziologice. Acestea constau în degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creşterea ratei respiraţiei şi în schimbări în metabolismul proteinelor, bilanţul lipidelor şi apei şi în activitatea enzimatică.

Cloroplastele sunt considerate ca principalele zone de acţiune. Valorile mari de pH din plastide favorizează formarea ionilor sulfit consideraţi ca produsul toxic al SO2 în soluţii apoase. Concentraţiile mari de SO2 determină, la timp de expunere mici, vătămări acute sub forma necrozării frunzei, în timp ce expuneri pe termen  lung la SO2 determină vătămări critice.

În comunităţile vegetale, efectele directe asupra speciilor cu diferite grade de sensibilitate şi efectele indirecte prin schimbări în competiţia interspecii conduce la reducerea sensibilă a varietăţilor, iar acest lucru alterează structura şi funcţia întregii comunităţi.

Ca şi în cazul altor gaze filotoxice, doza nu este un factor decisiv în acţiunea SO2. Pentru acelaşi timp de expunere, efectele variază cu concentraţia, durata, frecvenţa şi secvenţa impactului.

Uniunea Internaţională a Organizaţiilor de Cercetare a Pădurilor (IUFRO) recomandă o medie anuală de 25 μg/m3 şi o medie pe 24 de ore de 50 μg/m3 ca niveluri acceptabile pentru protecţia copacilor, în special în zonele care prezintă şi alte stress-uri ale mediului (alţi poluanţi, secetă, geruri, precipitaţii excesive, etc.).

Copacii cu un ciclu de viaţă lung suferă în mod deosebit datorită expunerii pe termen lung la SO2 , deoarece efectele se acumulează de-a lungul anilor şi produc efecte nocive generale, cu atât mai puternice când sunt prezenţi şi alţi compuşi fitotoxici ca NOx , O3 şi precipitaţii acide.

#### Efectele oxizilor de azot

Doza efectivă de oxizi de azot pe care o primeşte planta este determinată de rata de intrare a poluantului în frunză. La intrarea în frunză oxizii de azot întâmpină în primul rând rezistenţa aerodinamică datorită stratului limită de aer format pe cele două suprafeţe ale frunzei şi care acţionează ca o barieră. Mişcarea prin acest strat are lor prin difuzia moleculelor de NOx ca efect al diferenţei în concentraţii. Rezistenţa la mişcarea moleculelor de gaz spre frunză scade cu creşterea vitezei vântului. BENNET a găsit o rată de depunere de 0,6 – 9,4 / min.m2 pentru concentraţii în aer de 95 – 510 μg/m3 .

Rezistenţa cuticulară a frunzei la pătrunderea gazelor este mult mai mare decât cea a stomatelor şi a aerului din spaţiile interne. Totuşi, oxizii de azot depuşi pe frunză şi pe tulpină pot disocia într-o peliculă de apă şi / sau reacţiona cu componenţii din ceara cuticulară, conducând la vătămarea suprafeţei cuticulare. Studii recente au demonstrat că unele cantităţi semnificative de NO2 pot pătrunde în frunze prin penetrarea cuticulului, ceea ce înseamnă că închiderea stomatelor ( lumină slabă, umezeală ridicată ) poate reduce doza de NO2 primită de plantă, dar nu exclude vătămarea, mai ales în prezenţa SO2 şi O3. Zeevaart sugerează că NO2 care intră în frunză se dizolvă în apa extracelulară şi formează acizi azotic şi azotos care, prin disociere, formează ioni nitrat şi nitrit.

Capacitatea metabolismului plantei de a asimila şi a transforma produşii de disociere ai oxizilor de azot se alterează cu capacitatea frunzei de a primi NO2 . În consecinţă oxizii de azot pot acţiona ca un fertilizator suplimentar al sistemului foliar dar, când sunt în exces, pot determina probleme de toxicitate şi de vătămare a plantei. Unele specii forestiere pot fi susceptibile în mod particular la vătămarea cu oxizi de azot deoarece frunzelor acestora le lipsesc enzimele necesare pentru metabolozarea şi eliminarea ionilor nitrat şi nitrit.

Magnitudinea vătămării suferite de plantă variază cu concentraţia poluantului, timpul de expunere, vârsta plantei, factorii edafici, lumina şi umezeala. Simptomele se împart de obicei în vătămări invizibile şi în vătămări vizibile. Cele invizibile constau în reducerea creşterii, fără alte semne de vătămare; acestea sunt asociate cu descreşterea fotosintezei şi a transpiraţiei. Cele vizibile – porţiuni clorotice şi necroze ale frunzei – sunt rare şi apar numai la concentraţii mari.

#### Efectele oxizilor de azot în combinaţie cu alţi poluanţi

Atmosfera conţine adesea un amestec de gaze poluante, fiecare cu efect fitotoxic, unele dintre ele, ca ozonul, fiind produşi de reacţie  ai unor poluanţi primari ( NO2 ). Răspunsul plantelor la un amestec de poluanţi poate fi aditiv, sinergic, sau antagonic.

În cazul combinaţiei SO2 + NO2 s-au pus în evidenţă efecte sinergice, reflectate în primul rând prin reducerea creşterii plantelor. Efectele sinergice ale acestei combinaţii apar la expuneri pe termen lung la concentraţii similare ale celor două gaze.

Experimente recente efectuate cu adăugarea O3 la combinaţia SO2 + NO2 au arătat că pragul de vătămare pentru NO2 se reduce la 28,5 μg/m3 în prezenţa a 40 μg/m3 de SO2 şi 60 μg/m3 de O3.

#### Depunerile umede

Oxizii de azot au o contribuţie ridicată la acidifierea precipitaţiilor. Deoarece acestea coincid de obicei cu stadiile sensibile de dezvoltare a plantelor, vătămarea prin depunere umedă poate fi ireversibilă. Efectul are loc prin scăderea pH-ului solului, eliminarea nutrienţilor, eliberarea ionilor metalici ( de ex. Al3+ ) şi vătămarea rădăcinilor.

Efectele poluării mediului asupra sănătăţii oamenilor

La sursele industriale se adaugă poluarea produsă de centralele termice, precum şi circulaţia autovehiculelor. În ceea ce priveşte această ultimă sursă de poluare este de subliniat faptul că benzina cu cifră octanică ridicată conţine cantităţi apreciabile de tetraetil de plumb, iar motoarele în circulaţie prezintă frecvent emisii poluante, cum ar fi Co, suspensii, hidrocarburi policiclice aromatice, NOx, relativ ridicate.

În această situaţie în ultimii ani s-au identificat modificări ale sănătăţii, îndeosebi cele legate de bolile aparatului respirator, produse prin acţiunea poluanţilor iritanţi, efectul metalelor grele în special plumb şi riscul cancerigen rezultat din prezenţa în atmosferă a substanţelor cunoscute a avea acest efect.

În zonele în care domină poluarea iritantă – poate cele mai răspândite – se constată o creştere semnificativă a bolilor respiratorii cronice, îndeosebi bronşita cronică. Această boală, cu evoluţie lentă progresivă şi invalidantă, prezintă în localităţile cu poluarea foarte mare o frecvenţă dublă (ajungând până la 20% din populaţia adultă între 45-60 ani) faţă de zonele nepoluate. Dar şi în oraşele cu poluare mai redusă, studiile epidemiologice efectuate au scos în evidenţă o frecvenţă şi o gravitate crescută a infecţiilor respiratorii acute ale copiilor, care se însoţesc de persistenţa îndelungată a unor simptome la copii mai vulnerabili (tuse cronică, dispnee, wheezing), traducând mai ales instalarea a ceea ce se numeşte hiperreactivitate bronşică. Instalarea hiperreactivităţii bronşice prezintă pentru persoane afectate riscul unei sensibilităţi pulmonare crescute pentru toată viaţa.

Impactul acţiunii iritante a aerului asupra copiilor este accentuat şi de condiţiile de habitat existente în ultimii ani, şi în primul rând de ambianţa termică rece din timpul iernii. Pe lângă faptul că frigul produce o scădere a rezistenţei faţă de infecţii a aparatului respirator, obiceiul de a încălzi apartamentul cu ajutorul flăcărilor de ardere deschisă de la bucătărie duce la o creştere importantă a concentraţiei NO2 în aer, gaz cu agresivitate foarte mare asupra aparatului respirator. Studiile epidemiologice efectuate au scos în evidenţă existenţa fenomenelor ce definesc hiperreactivitatea bronşică cu frecvenţe similare celor din zonele cele mai poluate ale ţării. Dacă în oraşele cu poluare excesivă cu plumb, în asociere cu alţi poluanţi menţionaţi anterior există alterări grave ale sănătăţii cu creşterea frecvenţei bolilor cardiovasculare, nervoase şi respiratorii la populaţia adultă, populaţia infantilă reprezintă şi în aceste condiţii grupul cu riscul pentru sănătate cel mai pronunţat. Încărcarea cu plumb a organismului este apreciabilă (la valori medii pe populaţie inclusiv infantilă de 25-30 μg la 100 cm3 sânge, se ating valori maxime peste 40 μg / 100 cm3). În aceste condiţii – pe lângă îmbolnăvirile menţionate anterior – se constată la copii o dezvoltare neuropsihică deficitară, cu alterare semnificativă a coeficientului de inteligenţă (IQ). În marile oraşe – şi mai ales în Bucureşti – se constată o poluare notabilă cu plumb rezultată din traficul rutier (concentraţiile din aer sunt frecvent mai mari de 1 μg/m3). La acest aport inhalator se adaugă şi cel alimentar – investigaţiile efectuate în Bucureşti ne-au arătat un aport de plumb prin raţia alimentară la limita superioară a normelor recomandate de O.M.S. Aceasta explică faptul că, într-un studiu efectuat pe copii de şcoală primară în Bucureşti, s-au găsit încărcături cu plumb ale organismului care depăşeau frecvent 20 μg/100cm3 sânge, semnalându-se şi discrete modificări neuropsihice la o parte din copii cu încărcături mari.

4.3.1. Investigatii realizate

  - Metodologii utilizate in prelevarea si analiza probelor de aer.

## Principiu. Hidrocarburile continute in benzina sunt retinute in solutie absorbanta de etanol si prezinta absorbtie in ultraviolet (UV), in intervalul 250 – 280 nm. Absorbtia este proportionala cu concentratia.

## Reactivi. Alcool etilic absolut sau minim 96 % (solutie absorbanta).

## Aparatura. Spectrofotometru care sa permita masurarea absorbantei la lungimi de unda in UV si cuve din cuart, cu drum optic de 1 cm.

## Mod de lucru. Se masoara absorbanta la 263 nm a solutiei de absorbtie expusa, fata de solutia absorbanta neexpusa. Daca este cazul, se efectueaza dilutii in alcoolul etilic utilizat ca solutie absorbanta.

Consum anual de gaz natural:

| Consum gaz (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1387221 | 4158088 | 3609483 | 3697159 | 1397560 | 1055553 |

Evaluarea de emisii specifice activităţii obiectivului ce provin de la centrala termica a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia CORINAIR, obţinând următoarele rezultate:

| Poluant | Debite masice (kg/an) 2012 | Valorile de prag pentru aer (kg/an),cf. Ordinul MAPM nr. 1144/2002. |
| --- | --- | --- |
| NOx | 2629,53 | 100.000 |
| CH4 | 375,64 | 100.000 |
| CO | 751,29 | 500.000 |
| CO2 | 2.329.018 | 100.000.000 |
| N2O | 262,95 | 10.000 |
| NMVOC | 75,1 | 100.000 |
| SO2 | - | 150.000 |
| NH3 | - | 10.000 |

După cum se observă valorile obţinute sunt mult sub pragurile pentru aer prevăzute în Ordinul MAPM nr. 1144/2002 privind poluantii care vor fi raportaţi dacă este depăşită valoarea de prag.

În concluzie, emisiile atmosferice datorate proceselor tehnologice din cadrul obiectivului nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

4.3.2. Emisiile de poluanţi provenite din combustia carburanţilor autovehiculelor proprii

Evaluarea surselor de emisie specifice activităţii societăţii a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia COPERT, conform datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Prezentăm în continuare cantităţile principalelor emisii evacuate în aer în anul 2012 provenite de la sursele mobile.

| Poluant | Emisii (t) autoturisme benzina=53900 l | Emisii (t) autoturisme motoina=23096 l | Emisii(t) autovehicule usoare motorina=50709 l | Emisii (t) autovehicule grele motorina=34147 l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,81367 | 0,00102 | 0,70145 | 0,94757 |
| CH4 | 0,03629 | 0,00166 | 0,002426 | 0,01617 |
| CO | 21,618 | 0,23509 | 0,772045 | 8,18708 |
| CO2 | 127 | 63,957 | 140,4239 | 80,.4305 |
| N2O | 0,00227 | 0,003315 | 0,008294 | 0,000884 |
| NMVOC | 2,2136 | 0,06188 | 0,2047 | 0,72016 |
| SO2 | 0,01595 | 0,04822 | 0,10588 | 0,010108 |
| Cd | 0,000000399 | 0,000000201 | 0,000000441 | 0,000000253 |
| Cr | 0,00000199 | 0,000001 | 0,00000221 | 0,00000126 |
| Cu | 0,0000678 | 0,0000342 | 0,000075 | 0,000043 |

| Poluant | Emisii (t) autovehicule off-road motorina=38327 l | Emisii (t) autovehicule off-road benzina=1994 l | Total emisii (t/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1,62721 | 0,02009 | 4,11101 |
| CH4 | 0,00566 | 0,0319 | 0,094106 |
| CO | 0,52684 | 14,1994 | 45,538655 |
| CO2 |  | 126,951 | 538,7194 |
| N2O | 0,04334 | 0,00235 | 0,060453 |
| NMVOC | 0,23607 | 1,8905 | 5,32691 |
| SO2 | 0,08 | 0,015954 | 0,276112 |
| TSP | 0,19106 |  | 0,19106 |
| Cd | 0,000000333 | 0,000000398 | 2,025E-06 |
| Cr | 0,0000016 | 0,00000199 | 0,00001005 |
| Cu | 0,0000566 | 0,0000678 | 0,0003444 |

În concluzie, emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

4.3.3. Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

Pentru  reducerea cantităţilor de vapori de produse petroliere emise în atmosferă, la rezervoarele cu capac fix sunt montate supape de respiraţie mecanice şi hidraulice precum şi opritori de flăcări. Produsele volatile: ţiţei, benzină şi, parţial, motorină sunt depozitate numai în rezervoare cu capac flotant. Supapele de respiraţie sunt astfel dimensionate încât să se poată regla deschiderea orificiilor de trecere a gazelor. Există în cadrul depozitelor instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparare a supapelor.

In prezent, pentru descarcarea/incarcare vagoanelor cisterna la rampa CF  se utilizeaza numai cuple antipicurare care, prin intermediul unui clapet retin in interior produsul, eliminandu-se astfel pierderile din timpul procesului de descarcare/incarcare.

Centrala termica din S.P. Nord funcţioneaza in prezent cu combustibil gazos, avand insa posibilitatea de a functiona si pe combustibil lichid. Emisiile de poluanti se calculeaza lunar, pe baza consumului de combustibil gazos, pe total societate si pe fiecare sectie platforma, in vederea repartizarii cheltuielilor pe centre de cost.

Emisiile de poluanti de la centralele termice se calculeaza lunar in vederea achitarii contributiei la fondul de mediu. Cantitatea de emisii evacuate in atmosfera  in perioada 2007 – 2012, pe total societate, este redata in tabelul de mai jos:

| EMISII | Cantitati (Kg) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| NOx | 2497.00 | 7484.56 | 6497.07 | 6654.89 | 2521.00 | 1899.35 |
| SO2 | 20.240 | 60.67 | 52.66 | 53.94 | 20.43 | 15.39 |
| Pb | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.011 | 0.008 |
| Poluanti organici | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.041 | 0.0156 | 0.011 |
| Cd | 0.024 | 0.073 | 0.064 | 0.065 | 0.02465 | 0.018 |
| Hg | 0.577 | 1.730 | 1.502 | 1.538 | 0.582633 | 0.438 |
| Pulberi | 4217.15 | 12640.59 | 10972.83 | 11239.36 | 4257.702 | 3207.79 |

Emisiile de poluanţi în aer în procesele de ardere ale benzinei şi motorinei la mijloacele de transport şi alte motoare termice au fost calculate pana in anul 2012.

4.4. Factorul de mediu „ZGOMOT”

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatre a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre fatori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc : liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20000 Hz.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

4.4.1. Investigatii realizate

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului sunt de mărimi diferite.

Efectul rezultant al zgomotelor de durată şi nivele variabile înregistrate practic în secţiile de producţie ale societăţii, în decursul unei săptămâni de lucru nu depăşeşte valoarea de 90 dB (A) (nivel acustic echivalent continuu pe săptămână, admis la locul de muncă).

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

Astfel, pentru imobilele din zonele predominant industriale, la nivelul admis al zgomotului exterior, de 35 – 45 dB (A) se aplică o corecţie de +29 dB (A) rezultând un nivel maxim admis al zgomotului exterior de 64 – 74 dB (A).

4.4.2. Surse de zgomot şi vibraţii

Din obiectul de activitate al Oil Terminal rezultă că se vehiculează prin societate cantităţi mari de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide. Vehicularea acestor produse se face cu electropompe, iar conductele de transport se golesc şi se suflă cu azot sau aer comprimat.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele dinamice necesare transportului lichidelor şi comprimării aerului, respectiv electropompele şi compresoarele, grupate în case de pompe şi compresoare.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

4.4.3. Dotări, amenajări, măsuri de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Electropompele sunt montate pe fundaţii monolit în case de pompe izolate fonic. Cuplajele dintre electromotor şi pompă sunt elastice, realizându-se coaxialialitatea prin centrări corecte la montaj şi după fiecare intervenţie.

Personalul SFI al Oil Terminal are in dotare un aparat de determinare a vibratiilor – x-viber – cu ajutorul caruia se depisteaza in timp optim uzura rulmentilor, dezechilibrul rotorului, alinierea grupului electromotor – pompa si uzura lagarelor pompelor.  Sectia Mecanica, la randul ei, este dotata cu un aparat pentru stabilirea co-axialitatii dintre pompa si motor.

4.4.4. Nivel de zgomot şi de vibraţi

Măsurătorile de zgomot se efectueaza in prezent doar in interiorul sectiilor platforma  urmarindu-se incadrarea acestora in nivelul concentratiilor maxime admisibile de la locul de munca. Monitorizarea si masurarea zgomotului se realizeaza prin grija Serviciului Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta care are in dotare un sonometru integrator Cirrus CR: 812A, 100% automatizat, programabil, avand posibilitatea de stocare a datelor si de descarcare a acestora pe calculator, verificat metrologic anual.

4.4.5. Metodologii pentru zgomot

Referenţialele folosite în analiza efectuată sunt următoarele:

- SR ISO 1996: Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător

Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.

Partea 2: Obţinerea de date corespunzătoare pentru utilizarea terenurilor

Partea 3: Aplicaţii la limitele de zgomot

STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior)

- STAS 6161/3-89: Măsurarea nivelului de zgomot în localităţile urbane (Metodă de  determinare).

5. EVALUAREA GLOBALĂ A IMPACTULUI PRODUS ASUPRA

MEDIULUI

Acceptarea implementării unei activităţi într-o anumită zonă se face tot mai des pe baza principiului: o activitate umană este economic sau social favorabilă dacă se dovedeşte acceptabilă din punct de vedere ecologic.

În continuare vom prezenta elaborarea unei metode de apreciere a stării de poluare a mediului şi de exprimare cantitativă a acestei stări pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport între valoarea ideală şi valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate consideraţi specifici pentru factorii de mediu analizaţi.

  - Prezentarea sumară a metodei de calcul pentru evaluarea calitativă a impactului asupra mediului

Metoda de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător constă în parcurgerea mai multor etape de aprecieri bazate pe indicatori de calitate posibili să reflecte starea generală a factorilor de mediu analizaţi şi apoi corelarea acestora printr-o metodă grafică.

Pentru evaluarea cantitativă se încadrează indicatorii de calitate ai fiecărui factor de mediu într-o scară de bonitate cu acordarea unor note de bonitate (notate NB), care să exprime apropierea, respectiv depărtarea faţă de starea considerată ideală, de fapt faţă de reglemetări, normative, standarde şi disconfortul asupra populaţiei.

Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 la 10. Nota 10 reprezintă starea naturală, neafectată de activitatea umană, iar nota 1 reprezintă o situaţie ireversibilă şi deosebit de gravă de deteriorare a factorului de mediu analizat.

În general se consideră că este posibilă aprecierea mediului dintr-o anumită zonă şi la un moment dat prin:

  - calitatea aerului ;

  - calitatea apei ;

  - calitatea solului ;

  - starea de sănătate a populaţiei;

  - deficitul de specii de plante şi animale înregistrat;

  - zgomotul.

Fiecare din aceşti factori se pot caracteriza prin câţiva indicatori de

calitate reprezentativi pentru aprecierea gradului de poluare şi pentru care există stabilite limite admisibile. În funcţie de înscrierea în limitele normale se acordă notă de bonitate.

Pe baza notelor de bonitate individuale obţinute se calculează nota de bonitate generală pentru factorul de mediu respectiv. Acestea sunt folosite în continuare pentru calculul indicelui de poluare parţial ( I.P.P. ) şi respectiv indicelui de poluare global ( I.P.G. ).

În prima etapă se determină indicele de poluare parţial ( I.P.P. ) pentru acei factori de mediu la care notele generale de bonitate sunt mai mici decât 8. Calculul acestuia se face în raport de nota de bonitate corespunzătoare stării ideale a componentei de mediu ( 10 ).

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, cu notele generale de bonitate obţinute pentru fiecare factor de mediu se construieşte o diagramă în care starea ideală este reprezentată grafic printr-o formă geometrică regulată înscrisă într-un cerc. Fiecare vârf al figurii geometrice corespunde unui factor de mediu: apă, aer, sol, aşezări umane, etc. Razele care pleacă din centrul cercului spre fiecare vârf al figurii sunt divizate în 10 unităţi de bonitate. Prin marcarea pe fiecare rază a valorilor notelor de bonitate şi apoi unirea lor, se obţine o figură geometrică care reprezintă starea reală.

Indicele stării de poluare globală a unui ecosistem – IPG – se determină prin raportul dintre suprafaţa figurii geometrice care reprezintă starea ideală (Si) şi suprafaţa figurii geometrice care reprezintă starea reală ( Sr ).

IPG  =  Si  /  Sr

Când nu există modificări ale calităţii factorilor de mediu, deci când nu există poluare, acest indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică ilustrând starea reală a mediului se suprapune pe figura ilustrând starea ideală.

Când există modificări în calitatea factorilor de mediu, indicele IPG va căpăta valori supraunitare din ce în ce mai mari pe măsura reducerii suprafeţei figurii geometrice ( triunghi, pătrat sau pentagon ) reale.

Pentru evaluarea impactului s-a intocmit o scara de la 1 la 6 pentru indicele poluarii globale a mediului, astfel:

SCARA DE CALITATE

| IPG = 1 | - mediul natural este neafectat de activitatea umana |
| --- | --- |
| IPG = 1…2 | - mediul este supus activitatii umane în limite admisibile |
| IPG = 2…3 | - mediul este supus activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata |
| IPG = 3…4 | - mediul este afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata |
| IPG = 4…6 | - mediul afectat grav de activitatea umana, periculos pentru formele de viata |
| IPG > 6 | - mediul este degradat, impropriu formelor de viata |

În tabelul următor prezentăm o scară de evaluare utilizată pentru valori IPG şi respectiv efectul activităţii antropice asupra factorilor de mediu.

5.2.  Stabilirea scărilor de bonitate

Pentru evaluarea neconformării activităţii punctului de lucru analizat în raport cu legislaţia de mediu, reglementările şi standardele / normativele în domeniu s-a apelat la metoda aprecierii stării de poluare a mediului pe baza unui indicator rezultat din raportul între valoarea ideală (mediu neafectat de poluare) şi valoarea reală (gradul de poluare globală = rezultanta combinării nivelului de poluare a fiecărei componente de mediu cercetate) a stării indicatorilor de calitate consideraţi specifici în cazul unei activităţi.

În cadrul metodei se dezvoltă scări de bonitate de la 1 (situaţie de regulă ireversibilă şi deosebit de gravă) la 10 (starea naturală, neafectată de activitatea umană). Fiecare notă de bonitate este atribuită unui anumit grad de afectare a mediului, de regulă, exprimat prin limite potenţiale ale indicatorului de calitate considerat.

Pentru o componentă de mediu se poate obţine o singură notă dacă se analizează un singur indicator sau mai multe, în rest, caz în care este nevoie să se calculeze o notă globală de bonitate. Nota globală de bonitate se poate obţine prin mediere simplă sau prin alt tip în cazul în care un indicator de calitate exprimă un pericol potenţial mult mai mare în raport cu alţii. Un astfel de calcul este absolut necesar în cazul în care intervalele considerate pentru notele de bonitate nu sunt egale pentru un anumit indicator.

Pe baza notelor de bonitate se realizează o reprezentare grafică care va constitui baza calculului indicelui global de poluare a mediului.

  - Factorul de mediu: solul

Tabelul 5.2.1. Scara de bonitate pentru calitatea solului, in 2012

| Nota de bonitate | Cd (g/l | Cu (g/dm3 | Cr (g/dm3 | Mn (g/dm3 | Ni (g/dm3 | Pb (g/dm3 | Zn (g/dm3 | PP mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | <1 | <20 | <30 | <900 | <20 | <20 | <100 | <100 |
| 9 | 1-2 | 20-70 | 30-80 | 900-1300 | 20-70 | 20-100 | 100-200 | <300 |
| 8 | 2-3 | 70-100 | 80-150 | 1300-1600 | 70-100 | 100-180 | 200-300 | <300 |
| 7 | 3-4 | 100-150 | 150-200 | 1600-1900 | 100-150 | 180-250 | 300-400 | <700 |
| 6 | 4-5 | 150-200 | 200-250 | 1900-2200 | 150-200 | 250-300 | 400-600 | <900 |
| 5 | 5-6 | 200-250 | 250-300 | 2200-2600 | 200-250 | 300-400 | 600-800 | <1100 |
| 4 | 6-7 | 250-300 | 300-350 | 2600-3000 | 250-300 | 400-600 | 800-1000 | <1400 |
| 3 | 7-8 | 300-400 | 350-450 | 3000-3500 | 300-400 | 600-800 | 1000-1300 | <1700 |
| 2 | 8-10 | 400-500 | 450-600 | 3500-4000 | 400-500 | 800-1000 | 1300-1500 | <2000 |
| 1 | >10 | >500 | >600 | >4000 | >500 | >1000 | >1500 | >2000 |

2. Factorul de mediu: apa uzată evacuată în canalizarea CN APC

Tabelul 5.2.2. Scara de bonitate pentru calitatea apelor uzate evacuate în canalizarea CN APC, 2012  [ mg/dm3 ].

| Nota de bonitate | MTS mg/dm3 | CBO5 mg/dm3 | CCO-Cr mg/dm3 | Substanţe Extractibile mg/dm3 | Sulfuri si H2S mg/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | <35 | <35 | <70 | 0 | <0,1 |
| 9 | 35-70 | 35-70 | 70-90 | 0-5 | 0,1-0,2 |
| 8 | 70-100 | 70-100 | 90-120 | 5-10 | 0,2-0,3 |
| 7 | 100-150 | 100-130 | 120-150 | 10-15 | 0,3-0,4 |
| 6 | 150-170 | 130-150 | 150-200 | 15-20 | 0,4-0,5 |
| 5 | 170-200 | 150-180 | 200-270 | 20-22,5 | 0,5-0,6 |
| 4 | 200-245 | 180-210 | 270-350 | 22,5-25 | 0,6-0,7 |
| 3 | 245-300 | 210-250 | 350-420 | 25-27,5 | 0,7-0,8 |
| 2 | 300-350 | 250-300 | 420-500 | 27,5-30 | 0,8-1 |
| 1 | >350 | >300 | >500 | >30 | >1 |

## Tabel nr. 5.2.3. Scara de bonitare in cazul pH–ului

| Valoarea pH-ului | Caracterizarea apei | N.B |
| --- | --- | --- |
| (5 | Foarte acida | 1 |
| 5 – 5,25 |  | 2 |
| 5,25 – 5,5 |  | 3 |
| 5,5 | Acida | 4 |
| 5,50 – 5,70 | Mediu acida | 5 |
| 5,70 – 5,90 |  | 6 |
| 5,90 – 6,10 |  | 7 |
| 6,10 – 6,30 | Slab acida | 8 |
| 6,30 – 6,50 |  | 9 |
| 7,4 – 6,5 | Neutra | 10 |
| 7,4 – 7,64 | Slab alcalina | 9 |
| 7,64 – 7,88 |  | 8 |
| 7,88 – 8,12 | Mediu alcalina | 7 |
| 8,12 – 8,36 |  | 6 |
| 8,36 – 8,6 |  | 5 |
| 8,6 | Alcalina | 4 |
| 8,6 – 8,8 | Foarte alcalina | 3 |
| 8,8 – 9 |  | 2 |
| (9 |  | 1 |

3. Factorul de mediu: aerul

Masuratorile pentru COV, benzene si toluene sunt zero, pentru anul 2012.

- Factorul de mediu : zgomot

Tabelul 5.2.6.  Scara de bonitate pentru zgomot

| NB | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgomot dB | 5-15 | 15-25 | 25-35 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-90 | >90 |

5.3.    Acordarea notelor de bonitate (NB )

## 5.3.1. Nota de bonitare pentru calitatea solului, din zona F12 – 5cm, F12 – 30 cm, F36 – 5 cm, F36 – 30 cm, F38 - 5 cm, F 38 – 30 cm, F22 – 5 cm, F22 - 30 cm:

- N.B.Cd = 10;

- N.B.Cu = 10;

- N.B.Cr =10;

- N.B.Mn = 10;

- N.B.Ni = 10;

- N.B.Pb = 10.

- N.B.Zn = 10;

- N.B.PP = 9,75.

## Nota de bonitare pentru calitatea solului, din zona F12 – 5cm, F12 – 30 cm, F36 – 5 cm, F36 – 30 cm, F38 - 5 cm, F 38 – 30 cm, F22 – 5 cm, F22 - 30 cm:

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9,75

NBsol 1  =  -------------------------------------------------------------- =  9,96

8

## 5.3.2. Nota de bonitare pentru calitatea apelor uzate evacuate în canalizarea SC RAJA SA:

N.BAPA-CBO5 = 6;

N.BAPA-MTS = 4;

N.BAPA-CCOCr = 4;

N.BAPA-SET = 8;

N.BAPA-Sulfuri + H2S = 4

N.BAPA-pH = 8.

Nota de bonitate pentru apa uzată industrială evacuată în canalizarea orăşenească:

6 + 4 + 4 + 8 + 4 + 8

NBapă uzată  =  ----------------------------------- =  5,6

6

## 5.3.3. Nota de bonitare pentru calitatea aerului:

NB = 10

## 5.3.4. Nota de bonitare pentru zgomot:

NBzona rezidentiala  =  5,5

5.4.   Calculul indicelui de poluare parţial ( IPP ) şi global ( IPG ).

Tabelul 5.4. Sumarul notelor de bonitate pe fiecare factor de mediu

| Nr.crt. | Factorul de mediu | Nota de bonitate (NB) | IPP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sol | 9,96 | 1,004 |
| 2. | Apa uzată evacuată în canalizarea orăşenească | 5, 6 | 1,8 |
| 3. | Aerul | 10 | 1 |
| 4. | Zgomotul | 5,5 | 1,8 |

Pentru calculul indicelui de poluare global se iau în consideraţie valorile pentru notele de bonitate corespunzătoare fiecărui factor de mediu (tabelul 6). Aceste valori se introduc în diagrama pentru calculul indicelui de poluare global  ( IPG) sau în relaţiile de mai jos:

Sideal  =  50 n  sin 360

n

n                	  360

[ Σ ( fi x fi + 1 ) + fnf1 ] sin-------

i=1                                       n

Sreal  =  ----------------------------------------

2

unde  :  n  =  numărul de factori;

fi  =  factorul de mediu (i = 1.........n ).

Din diagramă punctul IPG sau din relaţiile de mai sus s-au determinat următoarele valori:

360

Sideal  =  50 x 4  sin -------  =  200 sin 900

4

Pentru suprafaţa ideală s-a obţinut  Sideal  =  300 sin 1200  (s-a luat în considerare nota de bonitate ( NB  =10 ) ideală, pentru cei 3 factori de mediu).

Pentru suprafaţa reală s-a obţinut:

(9,96 x 5,6 + 5,6  x 10 + 10 x 5,5 + 5,5 x 9,96) sin 360/4

Sreal  =  ------------------------------------------------------------------

2

(55,77 + 56 + 55 + 54,78) x 1

Sreal = --------------------------------------------------- = 110,77

2

Sreal  =  110,77

Din raportul celor două valori calculate se obţine indicele de poluare global:

Sideal         200 sin 900

IPG  =  ---------   =  ----------------------  =  1,8

Sreal	           110,77 sin 90

În conformitate cu scara de calitate pentru indicele de poluare globală         (Tabelul 1), pentru valoarea IPG = 1,8 rezultă că activitatea analizată generează impact de mediu care se clasifică în clasa 1 – 2 şi anume:

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

In ultima perioada, in numeroase tari s-a legalizat obligativitatea realizarii studiilor de impact precum si al bilanturilor de mediu pentru obiective economice majore, in vederea reducerii la minimum a efectelor nevaforabile pe care acestea le pot determina. Este tot mai larg folosit principiul: “o activitate umana este economic sau social favorabila, daca se dovedeste acceptabila din punct de vedere ecologic”.

Se apreciaza, desigur, intre anumite limite, de catre specialistii care se preocupa de studierea evolutiei calitatii factorilor de mediu si a relatiei om-mediu, ca in aceasta etapa se creeaza instrumentele stiintifice si tehnice (indicatori, limite, norme, legislatii, ordonante) pentru caracterizarea, compararea si stapanirea fenomenelor. Sunt numeroase propuneri care sunt dezbatute si putine intrunesc la aceasta ora un consens.

Astfel, in scopul aprecierii impactului unor activitati umane asupra mediului, cat si pentru urmarirea evolutiei in timp a fenomenului de poluare a acestuia, se simte nevoia utilizarii unei metode de evaluare globala a starii de sanatate sau de poluare a mediului la un moment dat. Conditia de baza ce se cere unei asemenea metode, este aceea de a permite compararea starii mediului, la un moment dat, cu starea inregistrata intr-un moment anterior sau cu starea posibila intr-un viitor oarecare, in diferite conditii de dezvoltare.

Bilantul de mediu de nivel II pentru obiectivul evaluat a fost elaborat pe baza metodologiei prevãzute în legislatia de mediu in vigoare, investigându–se impactul de mediu al activitãtii  asupra factorilor de mediu:apa uzata, aer, si zgomot.

In urma analizarii concluziilor din Bilantul de Mediu Nivel II precum si ca urmare a  studiilor efectuate,  SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea panzei freatice. In  acest scop a initiat un program de pompare din  forajele de monitorizare perimetrale cu o frecventa bi-saptamanala pentru forajele care inregistrau pelicula de produs  si lunara pentru restul forajelor. Evolutia nivelului peliculei de produs petrolier din foraje pentru perioada 2007 - 2011 este redata in anexa 3.2. Din analiza evolutiei peliculei de produs petrolier de pe suprafata panzei freatice se observa o scadere a nivelului acesteia pana la valoarea zero pe anumite perioade. Aceasta scadere semnifica atat scaderea nivelului acumularilor istorice cat si eliminarea unor noi surse de poluare ( s-au scos conductele din subteran, s-a reabilitat infrastructura rampei CF (Rampa Vehe – liniile 5-6) si, nu in ultimul rand, scaderea activitatii din ultimii ani.

O analiza a zonelor cu acumulare  de produs pe acvifer, zone identificate in   studiile din  perioada 2001 – 2002 (Fig. 3.1), a fost realizata si in BMII prin prelevarea de probe din forajele efectuate in aceste zone, respectiv: F12, F22, F36, F38, precum si F32, F33, F34, F29, F35 si F37 evidentiate pe schema depozitului.

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

  - Pentru indicatorul “produs petrolier”, in conformitate cu Ordinul 756 din 1997:

- valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea depasind pragul de interventie  in zona forajului F 12 si in zona forajului F38 - proba de 30 cm, sau depasind pragul de alerta in zona forajului F36 –proba de 30 cm si F38 la proba de 5 cm, in zona forajelor  F36 proba 5 cm, F 22 proba de 5 cm si cea de 30 cm valorile inregistrate nu au depasit pragul de alerta.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

In anul 2007, valorile inregistrate au oscilat intre valoarea normala de 100 mg/kg su si valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su. In anul 2007 s-a inregistrat o singura depasire a pragului de interventie la proba prelevata din zona forajului F36 – 5 cm.

In anul 2008 s-au inregistrat cate o depasire a pragului de interventie in zona forajului F12 – 5 cm si F36-5 cm si 30 cm. Valorile determinate din zona celorlate foraje prin punctele de prelevare au variat intre valoarea normala si pragul de alerta. Au fost inregistrate si valori sub valoarea normala.

In anul 2009 in luna ianuarie au fost inregistrate depasiri ale valorii normale dar nu depasind valoarea pragului de alerta la probele prelevate din in zona forajelor F12 si F22, atat de la 5 cm cat si de 30 cm. Toate celelate rezultate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012, la toate forajele valoarea determinata s-a situat putin peste valoarea normala (maxima inregistrata fiind de 222 mg/kg su) acestea nedepasind valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su.

  - Pentru indicatorul “cadmiu”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 1 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 5 mg/kg su.

3. Pentru indicatorul “cupru”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “crom”, in anii 2007 si 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 30 mg/kg su, iar in anul 2009 valorile determinate au depasit cu putin valoarea normala de 30 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 300 mg/kg su (valoarea maxima  inregistrata a fost de 33 mg/kg su).

- Pentru indicatorul “mangan”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 900 mg/kg su;

- Pentru indicatorul “nichel”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 200 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 57,8 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “plumb”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 92 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “zinc”, in anii 2007 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 100 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 700 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 142 mg/kg su). In anul 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012 determinarile efectuate prin prelevarea probelor din zona forajelor de observatie F12, F36, F38 si F22, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor normale ale indicatorilor analizati.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in present, impactul SP Nord asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Echipele de tragere a forajelor au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtunuri tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate; de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate - impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a redus.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 8 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar se va reduce influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode noi de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere tehnic pentru Oil Terminal Constanţa.

Interpretarea acestor rezultate a evidentiat  o poluare majora a solului din toate zonele studiate, in trecut (inainte de 2004), care, in timp, datorita masurilor realizate de catre SC Oil Terminal SA Constanta si care sunt aplicate, in continuare, poluarea solului s-a redus ajungandu – se in prezent la valori normale.

Poluarea factorilor de mediu datoritã impactului anterior si/sau în contextul actual de functionare – pentru 2012

Factor de mediu apa uzata:

- Nici unul din indicatorii analizati pentru determinarea calitãtii apei uzate evacuate nu a depasit valoarea CMA.

Factor de mediu solul:

- Nici una din valorile masurate privind solul nu a depasit valoarea CMA.

6.1. Recomandări

Dupa cum bine se cunoaste orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana, se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

Pentru reducerea impactului asupra mediului facem următoarele recomandări:

1. asigurarea functionarii in parametrii proiectati a tuturor utilajelor  obiectivului;

2. consumul de apa este contorizat si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

3. respectarea condiţiilor de igienă în zonă şi a normelor privind instalaţiile proprii, pentru încadrarea în prevederile STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului şi ale Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

4. luarea de măsuri pentru evitarea poluării fonice şi de încadrare în normele standard pentru zgomot şi vibraţii, respectiv STAS 10009/1988 şi STAS 12095/1981;

5. respectarea condiţiilor de calitate impuse de HG 311/2005 (NTPA 002/2002);

6. respectarea cu stricteţe a normelor PSI şi de protecţie a muncii, specifice activităţii pe tot cuprinsul fluxului tehnologic;

7. respectarea tehnologiilor de colectare, predepozitare şi evacuarea deşeurilor

menajere, stradale şi industriale de toate tipurile;

8. - întreţinerea platformelor tehnologice şi a căilor de acces din incinta societăţii;

9. - interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

10.-  se va utiliza numai combustibil cu conţinut scăzut de sulf;

11. - se va efectua periodic reparaţiile şi reglajele necesare pentru încadrarea în condiţiile tehnice legale de funcţionare a autovehiculelor şi se vor executa inspecţiile periodice la termenele legale;

12.- asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

13.- mărirea gradului de valorificare a deşeurilor refolosibile;

14.- întreţinerea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire şi evacuare, în condiţii tehnice corespunzătoare, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

15.- alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei efectuate la utilajele care deservesc activitatea se vor efectua astfel încât să nu producă poluarea solului;

16.- orice formă de accident sau situaţie specială (defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea utilajelor din dotare) care pune în pericol în mod direct sau indirect factorii de mediu va fi comunicată operativ, conform prevederilor legale, la APM Constanţa, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluării produse.

17.- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces din unitate;

18.- igienizarea în mod continuu a incintei societăţii şi menţinerea ordinei coerspunzătoare.

19.-  personalul care manipulează produsul petrolier va fi instruit pentru a preveni pierderile de motorina în cazul neglijenţelor vor fi aplicate măsuri coercitive (din studiile efectuate s-a constatat că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă).

20. asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

21.  vor fi respectate prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor,  HG nr. 349 / 2000 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

22. organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor se remediază în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc, prevăzute în normele generale de PSI şi reglementările tehnice specifice;

23. toate mijloacele de intervenţie în caz de incendiu trebuie menţinute în perfectă stare de funcţionare şi verificate conform prescripţiilor în vigoare;

24. interzicerea depozitării materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiilor;

25. asigurarea funcţionării corecte, conform regulamentelor de exploatare, a tuturor instalaţiilor;

26. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

27. respectarea prevederilor HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

28. respectarea prevederilor HG nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate;

29. vor fi continuate pomparile de produs petrolier, ori de cate ori este nevoie, pentru a indeparta pelicula de produs petrolier din subteran.

CONCLUZIA FINALĂ: ÎN BAZA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL II PROPUNEM AUTORIZAREA OBIECTIVULUI SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA – SP NORD.

ELABORATOR:

SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

### BIBLIOGRAFIE

1.  Albinet, M.(1965):  La pollution des eaux souterraines. In: Chronique           d ´ hydrogeol.,nr.6, Paris.

2.Bennett, J.H. et. al.(1975): Acute effects of combination of sulfur dioxide and nitrogen dioxide on plants. Environmental pollution, 9.

3. Conea Ana (1970): Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. Ed. Academiei RSR.

4.  Holland, H. (1983): Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Buc.

5.  Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

6.    Mohan, Gh.,Ardelean,A. (1963) : Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

7.  Moroianu, I., Şerban Rodica, Eseanu, D.(1991) : Experiment complex asupra difuziei poluanţilor în jurul unei centrale termice de putere mare. Revista Mediul Înconjurător, vol II, nr. 3 – 4.

8.   Mutihac, V. (1990) : Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

9.  Nicoară M. (1992) : Poluarea sonoră în spaţiile de lucru şi în mediul ambiant. Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr.4.

10.  Pumnea C., et.al. (1994): Protecţia mediului ambiant

11.  Răuţă C. (1978) : Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. Şi Enciclop.Buc.

12.  Răuţă C., et.al. (1983): Prevenirea şi combaterea solului

13.  Rojanschi V. (1991): Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

14. Rojanschi V.et.al. (1997): Protecţia şi ingineria mediului

15. Rojanschi V.et.al. (1997): Economia şi protecţia mediului.

16.  S.C.H. (1968) : Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea, Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

17.   Svess,K.M. (1964) : Retardation of ABS in different aqvifers. In Journal American water works Association, vol.56, nr.1, New York, 1964.

18. Tumanov S. (1989) : Calitatea aerului. Ed. Tehnică, Buc.

19. Voicu V. (1994) : Agenda pentru combaterea noxelor în industrie.

20. Zeevart, A. J. (1976): Some effects of fumigating plants for short periods with NO2. Environmental pollution. 11.

21. *** (1968) : Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

22. *** (1990) WHO – Air quality for Europe. Copenhagen.

23. *** (1990) WHO - Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Geneve, vol.43, nr.3.

24. *** (1990) – WHO – World health statistics quarterly – vol. 43, nr.3.

# Text boxes

## S.P. NORD 1

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. SUD

Tancuri petroliere.

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. PORT

Cisterne  auto

Depozitare/Manipulare

Conditionare/Livrare

Transbordare

Cond.magistrale

Tancuri petroliere, prin SP Port

Mediul supus efectului activităţii umane în limite admisibile