# R A P O R T

# L A   B I L A N T U L    D E   M E D I U

N I V E L  1

PRIVIND ACTIVITATEA ,,MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND INCARCAREA/DESCARCAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE, CHIMICE PRECUM SI ALTE PRODUSE FINITE SAU MATERII PRIME LICHIDE PENTRU

IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”

INCINTA PORT CONSTANTA,

JUDEŢUL CONSTANŢA

BENEFICIAR:  SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA

STRADA CARAIMAN NR. 2, JUDEŢUL CONSTANTA

Telefon: 0241.702.600.

Fax:  0241.694.833.

GSM: 0747.751.878; 0788.993.778.

Nr. Î.R.C. : J13 / 512 / 1991

C.U.I. : RO 2410163

ELABORATOR:  SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

DATA : 15.09.2012

### C U P R I N S

1. INTRODUCERE ................................................................................................................pg.3

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA.....................................pg.5

2.1  Localizare şi topografie .......................................................................................pg.7

2.2  Geologie şi hidrogeologie. ..................................................................................pg.7

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRII VIITOARE ..........................pg.23

3.1  Istoricul amplasamentului......................................... ........................................pg.23

3.2  Dezvoltări viitoare....................... .....................................................................pg.25

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ....................................pg.25

4.1  Descrierea obiectivului.....................................................................................pg.25

  - Materiale de construcţii..................................................................................  pg.44

  - Stocarea materialelor........................................................................................pg.44

  - Emisii în atmosferă ..........................................................................................pg.45

4.5 Alimentarea cu apă, efluenţi tehnologici şi menajeri,

sistemul de canalizare al apelor pluviale.......................................................pg.49

4.6 Producerea şi eliminarea deşeurilor..................................................................pg.52

4.7 Alimentarea cu energie electrică.......................................................................pg.54

4.8 Protecţia şi igiena muncii..................................................................................pg.54

4.9 Prevenirea şi stingerea incendiilor....................................................................pg.58

4.10 Zgomotul şi vibraţiile......................................................................................pg.60

4.11 Securitatea zonei.............................................................................................pg.64

4.12 Administraţie...................................................................................................pg.65

5. CALITATEA SOLULUI .................................................................................................pg. 65

5.1 Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamnetul analizat...........................pg.65

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ................................................. ...............................pg.72

6.1 Concluzii.............................................................................................................pg.73

6.2 Recomandări pentru programul de conformare..................................................pg.76

Bibliografie...................................................................................................................pg.78

Matrice de evaluare a impactului..................................................................................pg.79

R A P O R T

### B I L A N T U L   D E   M E D I U  N I V E L   I

### P R I V I N D   A C T I V I T A T E A OBIECTIVULUI

,,MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND INCARCAREA/DESCARCAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE, CHIMICE PRECUM SI ALTE PRODUSE FINITE SAU MATERII PRIME LICHIDE PENTRU

IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”, INCINTA PORT CONSTANTA,

JUDEŢUL CONSTANŢA

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se efectuează în baza  OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Ordinului MAPM nr. 592/21.10.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi a metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, CO şi O3 în aerul înconjurător. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Este bine cunoscut faptul, că orice activitate umană are o gamă largă de implicaţii care se pot resimţi în cele mai diverse domenii. În general, trebuie să se ţină seama de întreg spectrul de implicaţii, efectele indirecte putând să le depăşească ca importanţă, pe cele directe.

Astfel, o anume tehnologie produce, pe lângă efectele directe, pentru care a fost concepută – proiectată şi o serie de efecte indirecte, care la un moment dat, prin evaluarea implicaţiilor, pot pune sub semnul întrebării valabilitatea tehnologiei.

Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activitaţi umane asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificată prin trei mari categorii de argumente:

- iniţierea în timp a unor acţiuni menite să reducă efectele colaterale, determinate de activitatea respectivă;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor în vederea selectării strategiei de acţiune într-o perspectivă sistematică;

- necesitatea implicării populaţiei la procesele de decizie de promovare a unor activităţi sau proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.

Bilanţul de mediu prognozează relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi existente, în diferite condiţii, posibile să apară într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.

Evaluările de impact nu au menirea de a furniza decizii, ele lărgesc aria de informaţii care să constituie, pentru factorii de decizie baza adoptării acelor măsuri pe termen lung sau scurt, care să reducă la minimum efectele negative şi să le stimuleze pe cele pozitive.

Sensibilitatea populaţiei faţă de problemele de mediu, interesul crescând al mass-mediei privind poluarea, preocupările diferitelor organisme ale administraţiei de stat, abilitate cu protecţia mediului, de a soluţiona în timp optim problemele de mediu ce apar în teritoriu controlat, fac ca în acest caz comunicarea rezultatelor să aibă semnificatii deosebite. Rezultatele nu trebuie să rămână în circuitul închis al unor iniţiaţi, ele trebuie să cunoască o anume circulaţie, care să conducă la eleborarea unor decizii conform cu interesul ecologico-economic al zonei şi situaţiei. Trebuie subliniat că metodologia de realizare a fiecărui bilanţ de mediu este specifică, ea fiind condiţionată de o serie întreagă de factori ce determină atât modul de parcurgere a etapelor de investigare, cât şi selecţia şi tehnicile ce vor fi utilizate.

Bilanţul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente şi pe baza studiilor efectuate de autor.

Scopul bilanţului de mediu de nivel I este, conform OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, obţinerea de către  SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA PORT, a autorizaţiei de mediu pentru activitatea  de „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind incarcarea/descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru  import-export si tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2).

Metodologia  elaborării bilantului de mediu este în conformitate cu :

1.  Legea protecţiei mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata de OUG nr. 114/2007, modificata si completata de OUG nr. 164/2008, Legea 49/2011 si OUG 7/2011;

2. Ordin MAPAM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

3. Ordin MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificata de Ordin MMP nr. 1298/2011;

4. Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea nr. 112/2006 si O.U.G. nr. 3/2010;

5. Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei

modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

6. H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. 268/2005 si H.G. nr. 427/2010 ;

7. H.G. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata prin H.G. 1339/2006 , H.G. nr. 735/2006, H.G. 371/2010, H.G. nr. 372/2010;

8. Legea 204/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

9. H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

10. Ordinul MAPPM nr.756 / 1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului, modificat prin Ordin nr. 1144/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului privind înfiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora, modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

11. STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

12. STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

13.Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul MS 1028/2004, Ordin nr. 1136/2007 si Ordin nr. 18/2008;

14. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ;

15. Ordin nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata de H.G. nr. 1872/2006 si H.G. 247/2011;

16. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, modificat de H.G. 210/2007

pentru modificarea si completarea unro acte normative care transpun aquis-ul

comunitar in domeniul protectiei mediului;

17. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

18. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

19. H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

20. H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. nr. 268/2005 si H.G. nr.427/2010;

21. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

22. O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor indistriale reciclabile, modificata prin O.U.G. nr. 61/2003 si Legea nr. 138/2006;

23. Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

24. Legea Protecţiei Muncii nr.90/1996

2.  IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, Strada Caraiman, nr. 2, Judetul Constanta, Cod postal 900117,  tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991.

Foto 1. Sediul central al S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Punctul de lucru al SC Oil Terminal SA - Sectia Platforma Port, este amplasat  în partea de sud a Portului Constanţa, începând cu Dana 69 şi până la Dana 79 inclusiv.

În Anexele nr. 1.1- 1.3 sunt prezentate planul de amplasament, planul de incadrare in zona si planul de situatie ale S.C. Oil Terminal S.A. –  S.P.Port, în cadrul Municipiului Constanţa.

SC Oil Terminal SA Constanta are in componenta 3 sectii platforma cu o capacitate totala de depozitare de aprox. 1.700.000 mc.

Sectia Platforma Port, situate  in incinta Port, Dana 69, are o capacitate de depozitare de 103.000 mc, destinata astfel:

- Produse petroliere – rezervoare de refugiu in caz de avarie;

- Produse chimice – asigurare stoc pentru operare la dana.

Vecinatatile:

- La nord – silozul de ciment S.I.C.I.M. SA Constanta;

- La sud – danele SC Convex SA;

- La est – Marea Neagra;

- La vest – instalatii si platforme de depozitare minereuri ale SC Convex SA si SC MINMETAL SAConstanţa.

Fiecare sectie platforma, functie de specific, are urmatoarea infrastructura:

  - Rezervoare cu capacitate cuprinse intre 1.500 mc si 50.000 mc, de constructie metalica, cilindrice, amplasate vertical, suprateran, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau flotant, cu instalatii de masurare automata a cantitatii de produs depozitat si cu instalatie pentru stingerea incendiilor;

  - Capacitate de incarcare/descarcare produse petroliere si chimice lichide formate din rampe cai ferate cu o lungime totala de aprox. 30 km, prevazute cu instalatii automatizate de incarcare.

  - Conducte de transport pentru incarcare/descarcare la/din nave a titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si uleiurilor, cu diameter cuprinse intre 100 si 1.000 mm;

  - Case de pompe ce pot realize debite intre 300 – 2.500 mc/h;

  - Instalatii de contorizare computerizata amplasate in imediata vecinatate a danelor de incaracre/descarcare motorina, benzina si descarcare titei;

  - Laboratoare  dotate cu aparatura pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;

  - Instalatii de captare si epurare a apelor reziduale;

  - Instalatii pe cheu de incaracre produse la barje (titei, motorina, benzina, pacura) si de bunkerare a navelor cu combustibil usor si greu in toate danele petroliere.

Terminalul are in exploatare 7 dane operative in Portul Constanta de adancimi intre 12,8 – 18 m, permitand operarea navelor cu o capacitate de pana la 150.000 tdw.

Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave pentru incarcare/descarcare actionate hidraulic cu diametru de 12” respective 16”.

# 2.1. Localizare şi topografia

Sectia Platforma Port este amplasata pe molul 5, în partea de sud a Portului Constanţa , se intinde pe o suprafata de 30 ha începând cu Dana 69 şi până la Dana 79 inclusiv, exclusiv danele 77 si 78.

Vecinatatile Sectiei Platforma Port sunt urmatoarele:

- La nord – silozul de ciment S.C.I.M. SA Constanta;

- La sud – danele SC Convex SA;

- La est – Marea Neagra;

- La vest – instalatii si platforme de depozitare minereuri ale SC Convex SA si SC MINMETAL SAConstanţa.

2.2.  Geologie şi hidrogeologie

2.2.1. Geologia zonei analizate

Din punct de vedere geologic zona de amplasament al investiţiei, face parte integrantă din unitatea geostructurală majoră a Dobrogei de Sud şi anume Platforma Sud-Dobrogeană, la limita sa nordică. Aceasta este delimitată de Masivul Central Dobrogean de o falie majoră, numită Falia Palazu (Capidava-Ovidiu), care continuă spre platforma marină pe un aliniament pe direcţia Ovidiu – zona mediană a cordonului litoral Mamaia. Locaţia acestei falii ”separă” practic zona Lacului Siutghiol în două areale distincte din punct de vedere geologic.

Platforma Sud-Dobrogeană a fost obiectul unor ample studii geologice, hidrogeologice si hidrochimice legate in special de rezolvarea alimentării cu apă a litoralului şi a celorlalte localităţi din judeţ, intocmite de multe unitati din tara, specializate in acest sens.

De asemenea, a facut obiectul de studiu prin patru teze de doctorat si anume: Nicolae Pitu, 1980, “Contributii la studiul miscarii apelor subterane in roci fisurate, cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului”, Universitatea din Bucuresti; Radu Todea, 1982, “Studiul Geologic al regiunii dintre Vaile Adamclisi si Pietreni din Platforma Sud-Dobrogeana, cu privire speciala la apele subterane”, Universitatea din Bucuresti; Viorel Paul Costache, 1998, “Geologia litoralului romanesc al Marii Negre de la sud de linia Pecineaga-Camena si implicatiile de ordin ecologic”, Universitatea din Bucuresti; Victor Moldoveanu, 1998, “Studiul conditiilor hidrogeologice ale Dobrogei de Sud pentru reevaluarea resurselor exploatabile”, Universitatea din Bucuresti.

Amintim de asemenea studiile prin foraje de referinta executate de IFLGS Bucuresti (G. Vasilescu, C. Dragomirescu), in toata Dobrogea de Sud in perioada 1962-1977 (astfel de foraje au fost executat în zona Palazu Mare – Constanţa, dintre care amintim : F 5001, F 5013, F 5017, F 5025, F 5026, F 5030, F 5041, F 5051, F 5072, etc.) în perioada 1971-1973, de INMH Bucuresti (A. Ţenu, Fl. Davidescu), studii cu izotopi de mediu in Dobrogea de Sud si nu in ultimul rand, Prof. Dr. Ing. Fl. Zamfirescu si colectivul de la Universitatea din Bucuresti, studii complexe privind posibilitatea extinderii alimentarii cu apa pe litoral si in judetul Constanta, inclusive modelarea sistemelor acvifere din jurasic si sarmatian precum si alte studii de sinteza ale acestei zone.

Fără a intra în detalii privind condiţiile geologice ale Dobrogei de Sud, ne vom referi la structura geologica a zonei de sud a Lacului Tăbăcărie, pe baza datelor din forajele IFLGS sus amintite, şi a forajelor din zonă, mai ales puţul de alimentare cu apă P0.

2.2.1. Stratigrafia

Dobrogea fiind, din punct de vedere geologic, o unitate cu structura de platforma, în alcatuirea acesteia se distinge un soclu si o cuvertura sedimentara. Limita nordica a acestui compartiment este data de o fractura profunda (crustala) care se gaseste undeva in zona Palazu, fiind acoperita de depozitele jurasice ale cuverturii.

Soclul a fost deschis prin mai multe foraje in zona localitatii Cocosu si palazu Mare. Dupa ce forajele au strabatut formatiunea de Cocoşu, la adâncimea de 930m si respective 1730m, au traversat falia Palazu care separa Platforma Sud Dobrogeana de Masivul Central Dobrogean (zona sisturilor verzi) si au intrat in soclul Platformei Sud Dobrogene.

Acesta este reprezentat printr-un complex inferior alcatuit din gnaise granitice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior constituit din sisturi cristaline mezometamorfice, descries drept cristalinul de Palazu.

Soclul Platformei Sud Dobrogene se afunda spre sud si vest, acesta gasindu-se la adancimi de cca. 3000-3500m la Mangalia si respeciv 3000-4000m la Cernavoda.

Cuvertura sedimentara. Cuvertura sedimentara, in cea mai mare parte este cunoscuta numai prin foraje si pune aceleasi probleme ca pentru intreaga Platforma Sud Dobrogeana, si anume: care este primul termen al cuverturii sau mai exact, care este primul termen (cea mai veche formatiune) care acopera normal cristalinul de Palazu.

Cele mai vechi depozite ale cuverturii apartin fara indoiala Paleozoicului si eventual Proterozoicului tarziu. Ele au fost deschise prin cateva foraje din care amintim: Mangalia (5082 si 5083), Cumpana (5070), Siminoc (5052), Palazu Mare (5026 si 5030) si Cocoşu (5051). Pentru ca vârsta formatiunilor cuverturii a fost riguros stabilita paleontologic incepand cu cele Siluriene, formaţiunile mai vechi le-am descries ca formaţiuni presiluriene.

In mod firesc, termenul cel mai vechi al cuverturii este acela care se dispune transgresiv si discordant în poziţie orizontală sau cvasiorizontală, peste soclul cristalin, respective Cristalinul de Palazu. Intr-o asemenea situaţie se găseşte formaţiunea care a fost intâlnită în forajele din zona Palazu Mare – Constanţa şi care a fost mai bine şi complet descrisă în forajul de la Cumpăna. Aici, la adâncimea de 535 m., din gresii şi nisipuri glauconitice ( albiene ) s-a pătruns într-o formaţiune prin care a străbătut un interval de 115 m. unde s-a oprit. Incepand de jos in sus (de la talpa forajului), s-a constatat macroscopic ca forajul s-a oprit intr-o gresie cenuşie, cu pete cafenii, având un liant cuarţos. Acesteia îi urmează pe verticală şisturi aleuropelitice compacte, verzui, satinate, cu tent saricito – cloritoasă. Suita se continuă printr-o alternanţă de gresii de la fine până la granulare şi microconglomerate cuarţoase, al căror liant are aspect satinat, adesea calcaros. Aspectul adesea satinat cu tenta sericito-cloritoasa, culoarea frecvent verzuie si in general starea de maturitate avansata a rocii i-au facut pe primii cercetatori sa le considere ca ar reprezenta prelungirea sisturilor verzi neoproterozoice, care sunt specifice Masivului Central Dobrogean. De aici parerea ca Dobrogea de Sud a fost regenerata in orogeneza cadomiana.

Soclul Dobrogei de Sud, reprezentat prin Cristalinul de Palazu, s-a consolidat in Eoproterozoic, in continuare evoluând ca atare nemaifiind regenerat in tectogenezele ulterioare. Acest mod de interpretare este atestat de faptul ca varsta acestuia este eoproterozoica (1670-1850 mil. ani).

Sisturile verzi din Dobrogea Centrala, de varsta neoproterozoica tarziu – eocambrian, reprezinta o formatiune tipica de fliş, ori este bine de inteles ca o formatiune cu factura de fliş nu se putea acumula pe un substrat consolidat.

Deoarece aceasta formaţiune presiluriana a fost intalnita si descrisa prima data la Cumpana (F 5070), a fost denumita Formatiunea de Cumpana, acesta fiind cel mai vechi termen al cuverturii sud-dobrogene, situandu-se in baza formatiunilor presiluriene, cunoscute prin forajele de la Mangalia, putand fi partial un echivalent al sisturilor verzi din Dobrogea Centrala, insa acumulat pe un substrat rigid. Ca extindere Formatiunea de Cumpana se intalneste in toata aria Platformei Sud-Dobrogene.

Cuvertura sedimentara, formata din depozite paleozoice, mezozoice si neozoice, dispuse discordant peste soclul de roci cristaline, are o dispozitie neuniforma si cu mari variatii de facies.

Dobrogea de Sud reprezinta arealul unei sedimentări de tip platforma, acumulandu-se fie depozite carbonatice si evaporitice in intervalul Jurasic superior – Barremian, fie depozite terigene in intervalul Aptian-Turonian, fie depozite terigene si carbonatice in Neozoic.

In Neozoic, Dobrogea de Sud a fost supusa unor repetate miscari de exondare sau basculare care s-au concretizat prin prezenta a numeroase lacune stratigrafice de amploare variabila in coloana stratigrafica a cuverturii sedimentare.

Depozitele carbonatice jurasice superioare – barremiene, precum si depozitele terigene carbonatice Miocene, au suferit procese intense de carstificare, ale caror efecte s-au acumulat de la o etapa la alta de exondare. Urmare proceselor complexe de exondare si eroziune, controlate la randul lor de existenta unei tectonici rupturale sin-sedimentare, au condus la aparitia unui mozaic de blocuri faliate. Relaţiile spaţiale între diverşi termeni stratigrafici ai cuverturii sedimentare mezozoice si neozoice, sunt foarte complexe. De exemplu depozitele sarmaţiene stau direct peste depozite senoniene, depozitele sarmaţiene direct peste cele barremiene sau depozitele jurasice superioare stau direct pe soclu.

Din interpretarea datelor tectonice, se constată existenţa a două sisteme principale de falii cu orientare NNE-SSV si VNV-ESE, dintre care cele paralele cu falia majora Palazu, fiind mai noi. Urmarite pe un traseu de la N la S acestea sunt: falia Cernavoda-Constanta, falia Rasova-Costinesti, falia Nord Mangalia si falia Mangalia. Intre acestea se dezvolta faliile cu directia NNE-SSV, formand o serie de blocuri cu dimensiuni variabile.

In zona dintre Falia Palazu şi Falia Cumpăna-Lazu, structura este evidentiata de o serie de blocuri tectonice cu pozitie ridicata sau coborata. Lacul Tăbăcărie este amplasată pe blocul Constanţa delimitat spre est de Marea Neagră, iar spre vest de Falia Vest Constanţa.

Elementul geologic semnificativ din zonă este prezenţa Faliei Palazu (Capidava – Ovidiu) care separă Platforma Sud Dobrogeană de Masivul Central Dobrogean.

Traseul Faliei Palazu în zona Lacului Siutghiol a fost identificat pe baze biogeofizice şi se continuă din zona oraşului Ovidiu, trece pe la nord de Insula Ovidiu (zona cu cea mai mare adâncime a Lacului Siutghiol – 17 m.), traversează Staţiunea Mamaia pe la nord de Hotel Bucureşti şi se continuă în Marea Neagră.

In general, prezenta faliilor in teritoriul Dobrogei de Sud a condus la crearea unor zone locale cu permeabilitati mai ridicate ale rocilor carbonatate cu implicatii hidrogeologice importante.

Mezozoicul. Cele mai vechi depozite ale cuverturii sedimentare în zona aferentă zonei de interes aparţin Mezozoicului, reprezentat prin depozitele jurasice şi cretacice, care sunt aşezate discordant peste soclu.

Suita mezozoică are o dezvoltare aproape completă numai pe intervalul Mezojurasic-Cretacic.

Ciclul de sedimentare Jurasic mediu – cretacic are o importanţă deosebită deoarece, în aceste formaţiuni se află înmagazinate rezerve importante de apă potabilă.

Pe baza datelor din forajele geologice si hidrogeologice executate în zona Constanţa, se poate stabili pentru acest perimetru urmatoarea succesiune geologică:

Jurasicul. Depozitele jurasice se dezvoltă într-un lito şi biofacies predominant carbonatic, având prezente pe alocuri, la partea superioară o suită de depozite lagunare (gipsuri şi anhidrite în alternanţă cu argile roşii şi verzi) de vârstă Purbekian – Wealdian, reprezentând intervalul Tithonic – Berriasian.

Complexul de carbonatite jurasice este alcătuit dintr-o serie detritică în bază (Bathonian – Callovian) reprezentată prin calcare conglomeratice şi calcare grezoase cu intercalaţii marnoase şi un pachet gros de câteva sute de matri de calcare, calcare cu accidente silicioase, calcare dolomitice, dolomite cu intercalaţii de marnocalcare de vârstă Oxfordian – Kimmeridgian. În zona de nord a perimetrului, sub depozitele barremiene, se dezvoltă faciesul lagunar Purbekian – Wealdian; acelaşi facies apare şi în zona forajului P0 din captarea Constanţa Nord.

Depozitele cretacice apar dezvoltate în facies carbonatic (Barremian) şi detritic (Apţian), peste care repauzează depozite în facies de cretă (Senonian), cu care se încheie sedimentarea în acest ciclu.

In zona litorală corespunzătoare Platformei Sud-Dobrogene, adică de la Palazu Mare spre sud, depozitele jurasice nu aflorează dar au fost întâlnite în aproape toate forajele executate anterior.

Jurasicul este reprezentat prin 2 etaje:

–	Bathonian-Callovian, format din calcare grezoase, calcare conglomeratice, calcare silicioase şi marne (Palazu Mare, Constanţa Nord-P0);

–	Oxfordian-Kimmeridgian, constituit din calcare în alternanţă cu dolomite calcaroase şi calcare silicioase, iar în partea superioară apar dolomite şi calcare dolomitice.

Jurasicul prezintă în această zonă o uniformitate litologică, fiind întâlnit de forajele din zonă pe grosimi de sute de metri (cca. 500 m).

Cretacicul. In cea mai mare parte a compartimentului sudic al zonei litoralului, suita depozitelor cretacice este discontinuă, iar la zi nu se întâlnesc decât depozitele neocretacice. In zona Lacului Siutghiol se întâlnesc şi depozite aparţinând Barremianului. Acestea sunt de fapt cele mai vechi depozite cretacice care se întâlnesc la zi în zona litorală.

Depozitele cretacice apar dezvoltate în facies carbonatic (Barremian) şi detritic (Apţian), peste care repauzează depozite în facies de cretă (Senonian), cu care se încheie sedimentarea în acest ciclu.

Barremianul  este alcătuit din calcare zoogene, calcare marnoase şi dolomite, dezvoltându-se peste depozitele jurasice în facies carbonatat, alcătuind împreună un sistem acvifer major cu proprietăţi hidrodinamice unitare, sau fiind separat de acesta prin depozite lagunare cu gipsuri şi anhidrite.

Apţianul  se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu cele barremiene cu depozitele barremiene. Acestea (depozitele apţiene) sunt reprezentate printr-o alternanţă de depozite marine (constituite de regulă din calcare) şi depozite continentale, formate din argile şi siltite, conţinând numeroase elemente de prundişuri, gresii slab cimentate, cu episoade microconglomeratice şi chiar microconglomerate cu intercalaţii stratiforme. Spre partea superioară a suitei intercalaţiile de calcare devin cu total subordonate, în schimb predomină gresiile şi argilele roşii, totul fiind puternic dislocat. Aceste depozite nu prezintă interes din punct de vedere hidrogeologic.

Senonianul  este reprezentat prin microconglomerate fosfatice cu treceri laterale la gresii calcaroase, gresii glauconitice şi un pachet gros de crete (în care apar frecvent concreţiuni de silex). Partea superioară se dezvoltă în acelaşi facies cretos cu intercalaţii de marne cretoase şi calcare cretoase cu silicifieri, ce trec în continuare la bentonite. Grosimea acestor depozite este variabilă atingând câţiva zeci de metri, asigurând prin grosime şi permeabilitatea redusă o bună protecţie a acviferului jurasic, excepţie făcând unele captări litorale, unde aceasta lipseşte.

Depozitele senoniene şi mai ales acelea cretoase, au fost întâlnite în toate forajele din zona litorală a Dobrogei de Sud, încât se poate spune că acestea au o răspândire regională.

Sarmaţianul se dispune transgresiv şi discordant peste Senonian, unde peste depozitele cretoase urmează un detritus de cretă fosil, format după exondarea de la sfârşitul Cretacicului. Peste aceasta urmează un strat de bentonită considerat ca aparţinând Sarmaţianului, pentru ca în continuitate de sedimentare se dezvoltă nisipuri foarte fine, urmate de calcare organogene sarmaţiene.

Aceste depozite sunt slab cutate, sau necutate caracterizate prin grosimi mici, cu numeroase lacune stratigrafice, determinate de frecventele oscilaţii epirogenetice.

Pe ţărmul înalt, cu faleză, din zona Portului Constanţa aflorează depozite sarmaţiene în bază, urmate de formaţiuni de vârstă cuaternară.

Sarmaţianul se dezvoltă, cu întreruperi pe toată lungimea falezei sudice dintre Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, fiind reprezentat prin etajul mediu şi superior

Sarmaţianul mediu (Bassarabian), este constituit din litofaciesuri carbonatate (dominant calcare organogene care apar, în baza aflorimentului de la Porta 4 (fostele rezervoare de ulei, actualmente pentru depozitarea îngrăşămintelor chimice).

Sarmaţianul superior (Kersonian) este reprezentat printr-o alternaţă de argile grase verzui, marne, cu orizonturi calcaroase tari, nisipuri gălbui, argiloase, calcare în plăci subţiri.

Între Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, depozitele sarmaţiene au o dezvoltare neuniformă.

La Poarta 1, apropape de nivelul mării (+0,50m) apar calcare lumaşelice, peste care se dispun direct argilele roşii villafranchiene.

Din dreptul Băncii Agricole (Poarta 2), peste calcarele lumaşelice, urmează argile grase verzui, cu intercalaţii subţiri de argile nisipoase cu grosimi ce variază de la circa 15 m la peste 25 m în zona centrală a profilului (Poarta 3 – blocurile K), pentru a se efila înspre Poarta 4 (3,50 m în dreptul blocului I3). Suprafaţa calcarelor sarmaţiene descrie o curbă depresionară, care se extinde pe tot sectorul supus lucrărilor de consolidare din anii 1955 – 1960 şi din anul 1996.

Actualmente, depozitele sarmaţiene (argilă verde, calcare organogene), se întâlnesc în forajele geotehnce executate în lungul falezei, la cote oscilând între 0,5 m şi 2 – 3 m. Argilele verzui, de vârstă sarmaţiană au character bentonitic, fiind considerat drept nivelul stabil pentru fundaţia construcţiilor costiere. Argila verde apare în zona peninsulară la cota de 0 – 0,5 m.

Cuaternarul.  Zona litorală, ca de altfel întreaga Dobroge de Sud, este acoperită aproape în întregime de depozite cuaternare. Acestea aparţin Pleistocenului şi Holocenului.

Pleistocenul  este reprezentat în bază prin argile şi siltite verzui şi roşietice cu concreţiuni calcaroase sau, local, cu cristale de gips. Aceste depozite reprezintă produse reziduale de alteraţie (paleosoluri) formate pe uscat, dar prezenţa gipsului arată că cel puţin acesta s-a acumulat în zone de mlaştină. Peste argilele vărgate şi roşietice, sau direct peste depozite sarmaţiene urmează o argilă nisipoasă, rosietică, lipsită de structură macroporică şi bogată în concreţiuni calcaroase, apoi depozite loessoide, alcătuite din prafuri nisipoase şi nisipuri prăfoase gălbui, macroporice cu concreţiuni calcaroase. În depozitele loessoide se întâlnesc 2 – 7 nivele mai argiloase, de culoare cărămizie, cu aceaşi structură macroporică, reprezentând soluri fosile. Această alternanţă între depozitele loessoide şi soluri fosile, se datoreşte modificărilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentării lor. Grosimea depozitelor loessoide este în medie de 20 – 25 m. Depozitele loessoide au rol de cuvertură acoperitoare, pe toată Dobrogea de Sud, cu implicaţii mai ales hidrogeologice deosebite, legate de procesul de infiltraţie al apelor meteorice, de suprafaţă şi de acviferele subterane cantonate în general în depozite carbonatate.

Holocenul este reprezentat prin depozite deluvial – coluviale argiloase prăfoase a căror grosime poate atinge 2 – 3 m, grohotişuri şi depozite aluvionare argilo – nisipoase.

Faleza cuaternară este formată din depozite friabile (argile, depozite loessoide).

Pe suprafaţa neregulată a depozitelor sarmaţiene (calcarele lumaşelice sau argilele grase verzui) se aşterne o pătură de grosime variabilă (2,50 – 7,5 m) de argile roşii brune. Acestea constau dintr-o matrice argiloasă de culoare roşcată, în care sunt înglobate elemente rulate de pietriş calcaros, acoperite cu pelicule negre de oxizi de mangan, precum şi numeroase cuiburi concreţionare de gips de tip “creastă de cocoş”.

Argilele roşii, de vârstă villafranchiană (Pleistocen inferior), s-au format într-un mediu continental, dominat de un climat cald şi umed. În perioadele de linişte sedimentologică s-au format soluri (argile roşii), iar între aceste perioade, ape reci au depus, în anumite zone, pietrişuri calcaroase prinse într-o matrice de argilă roşie.

Depozitele loessoide din faleza Mării Negre cuprind o succesiune de loessuri şi soluri fosile, care se încadrează următoarelor categorii texturale: silt, silt argilos, silt nisipos (Caraivan, 1982).

Fracţiunea grosieră, din depozitele loessoide ce apar în faleza Mării Negre, conţine cuarţ, feldspaţi, fragmente calcaroase, concreţiuni ferimanganice, minerale grele, fragmente de cochilii.

Orizonturile de soluri fosile, mai slab dezvoltate, de la partea superioară a profilelor de losee, au fost atribuite unor interstadiale ale Wurmului, iar solurile fosile argiloase, bine dezvoltate, au fost considerate ca fiind depuse în interglaciare. Ceea ce se pate afirma cu certitudine este faptul că paleosolurile I, II, III, IV şi V sunt produsele oscilaţiilor climatice din intervalul Riss – Wurm şi Wurm.

În faleza Portului Constanţa, între Poarta 1 şi Poarta 4, peste argilele roşii din baza secvenţei cuaternare se dispune o suită de depozite argiloase şi loessoide discontinue, în ordinea următoare:

  - argilă grasă cafenie, cafenie închisă, cu intercalaţii cenuşii, întâlnită în profilul de la Poarta 3 cu o grosime de circa 4 m;

  - argilă grasă brună-roşcată, care apare în zona centrală a profilului longitudinal, cu grosimea de 2,5 – 6 m;

  - argilă prăfoasă loessoidă, brun-roşcată, cu intercalaţii de argilă galbenă, constituind un orizont bine dezvoltat, cu excepţia sectorului cuprins între Poarta 2 şi tribunal, unde lipseşte;

  - loess galben, macroporic, cu intercalaţii subţiri, cafenii, de sol fosil.

În faleza de nord – est a oraşului Constanţa, peste argilele roşii – brune din

baza secvenţei cuaternare se dispune o suită de depozite argiloase şi loessoide discontinue.

La suprafaţa terenului, pe toată lungimea sectorului cerectat, se întâlneşte

un strat de umplutură antropogenă, eterogenă, cu o grosime variind de la 2 m la 6,5 m. Se remarcă frecvenţa deosebită a fragmentelor litice şi ceramice antice.

Zonarea seismică.  Adâncimea maximă de îngheţ pe teritoriul Municipiului Constanţa, conform STAS 6054-77, este de 80 cm. Din punct de vedere macroseismic, potrivit Normativului P.100/2004, Municipiul Constanţa face parte din zona „E” având un Ks=0,12 şi o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec., iar potrivit STAS 11100/1-1977 acesta se încadrează în zona cu grad „7” de intensitate.

Datorita structurii geomorfologice stancoase din zona Dobrogei, undele seismice generate in interiorul arcului carpatic se propaga aici cu intensitate redusa.

2.2.2 Informaţii geotehnice

Ca urmare a cercetarilor geotehnice facute anterior, in ceea ce priveste stabilitatea terenului pe care sunt amplasate depozitele de produse petroliere care apartin SC OIL TERMINAL SA, s-a constatat ca acesta nu este afectat de alunecari, eroziuni sau alte fenomene geologice, care sa puna in pericol stabilitatea amplasamentului.

În cazul Depozitului PORT care se află pe un teren recuperat din mare, cu umplutura de pietriş, nivelul apei freatice se află în comunicaţie cu apele marine.

Apele freatice prezintă o salinitate apropiată cu cea a apei din Marea Neagră, şi în aceste condiţii, infiltraţiile de poluanţi în sol pot afecta în mod direct mediul marin.

Pe baza prospectiunilor geologice executate in decursul anilor, a fost identificata urmatoarea structura geologica, constituit din depozite cuaternare, si anume:

- la suprafata solului, sub orizontul vegetal, cu o grosime de circa 0,15 – 0,20 m, apare un orizont format din prafuri argiloase cafenii, cafeniu – galbui, pe intervalul 0,4 – 1,3 m;

- urmeaza argile prafoase, loessoide, galbene, pe o grosime de 1,9 – 4,3 m;

- pe o adancime cuprinsa intre 7,2 – 10,2 m, argilele prafoase continua in orizontul de aceeasi textura, insa colorate diferit, cu procente variabile de argila (pana la 30%);

- urmeaza un orizont format din argila prafoasa (30 – 50%), cafenie – roscata, cafenie, uneori cu concretiuni calcaroase;

- sub orizontul de argila prafoasa a fost interceptata o argila cafenie sau cafeniu – roscata, cu permeabilitate redusa, uneori cu concretiuni de carbonat de calciu, rar cu pete feromanganice.

Nu exista riscul de producere de alunecari de teren, datorita structurii geologice si a directiei de descarcare a acviferului cuaternar spre est si sud-est.

Fondul de informatii geotehnice, obtinute cu prilejul lucrarilor de consolidare a falezei orasului Constanta, efectuate in perioada 1957-1985, precum si in anul 1996, permite o buna cunoastere a stratificatiei terenului.

La suprafata terenului apare un strat de umplutura neomogena cu o grosime de

2,50-6 m.

Urmeaza stratul de loess galben si cafeniu, macroporic, umed, plastic consistent si plastic moale in baza. Grosimea acestui strat este de 4-7 m, prezentand urmatoarele caracteristici geotehnice:

- indice de consistenta, Ic = 0,58 - 0,73;

- indice de plasticitate, Ip=21,2 - 27%;

- porozitate, n=38,5 - 43%;

- grad de saturatie, Sr=0,89 - 1,00;

- greutate volumica in stare saturata, γsat = 20KN/mc

Dinamica fenomenelor de alunecare este guvernata, in mod special, de caracteristicile cu totul aparte ale  celor doua orizonturi bazale de argile.

Orizontul de argila grasa de culoare cafenie, bruna, cenusie, caramizie se dezvolta pe o grosime maxima de 19,00 m. Neomogenitatea petrografica este data de prezenta a numeroase concretiuni, calcaroase, oxizi de mangan, gips tip "creasta de cocos".

Domeniul de umiditate, pentru care aceasta argila are o comportare plastica, este exprimat prin valori ridicate ale indicelui de plasticitate Ip si anume, intre 46 si 75%. Acest domeniu de valori subliniaza, de asemenea, o activitate mare prin raport cu apa, deci posibilitatea reactivarii unor fenomene de instabilitate.

Consistenta are valori ridicate (Ic = 0,85 - 0,99) in domeniul plastic vartos catre tare. 	La baza majoritatii profilelor de faleza studiate se gaseste un orizont de argila galben - verzuie, cu consistenta ridicata (Ic=0,95) si plasticitate mare (Ip=63,2%).

Acest strat se poate considera ca strat stabil din punct de vedere geotehnic. 	Alunecarile au avut loc doar acolo unde argila rosie-bruna apare in sectiunea falezei la o cota cuprinsa intre +20 m...	+26 m r.M.N. Deasupra se afla un strat gros de 1-2 m, cu concretiuni carbonatice (" papusile loessului"), distribuite uniform la baza argilei loessoide. Datorita permeabilitatii sale mai mari, acest orizont gazduieste stratul freatic.	 In functie de inc1inarea patului impermeabil, stratul de apa se descarca liber in sectiunea falezei, cu un debit de 1,5 - 3 l/min./m de faleza.

Argila rosie - bruna prezinta o structura anizotropa, cu un dezvoltat sistem de/fisuri si crapaturi. Acestea contin nisip si apa.

Dinamica fenomenelor de alunecare din faleza orasului Constanta studiata de ing. I. Stanculescu (1962).

Corpurile alunecate alcatuiesc o terasa cu o inc1inare spre mare de circa 1:5, baza acesteia coborand in panta abrupta spre nivelul marii.

In timpul verii, aceste masive alunecate de pamant prezinta numeroase fisuri de contractie, in care se aduna apa. Actiunea apelor de precipitatie este relativ redusa,  precipitatiile medii anuale fiind de circa 400 mm, la o rata a evaporatiei de circa 370  mm/an.

Datorita acestui fenomen stratul superior al terasei aluneca pe panta, pana sub partea inferioara a stratului de loess. Prin aceasta, argila rosie-bruna este antrenata in miscare, cedand usor din cauza rezistentei sale mici si inducand noi surpari ale stratelor acoperitoare.

Lucrari hidrotehnice executate.

I. Protectie contra  abraziunii marine

Sectorul sudic al peninsulei este scos totalmente de sub influenta marii prin depunerile Acvatorului Portului Constanta Sud-Agigea.

Faleza dintre, Poarta 1- Cazino - Comandamentul Marinei este protejata printr-un perete zidit si tetrapozi de beton. In fata Cazinoului s-a construit un dig sparge val (breakwater)

Digurile in forma de crosa ale portului marii si ale plajei Modern protejeaza faleza de NE a Peninsulei pana in zona Camerei de Cormert.

Actualmente, sunt desfasurate lucrari hidrotehnice de largire a acvatoriului portului turistic Tomis, prin prelungirea digului de larg.

II. Consolidare - drenare faleza

Dupa mai rnulte interventii reparatorii modeste de la inceputul sec. XX, lucrarile au fost reluate in anul 1955, pe ultimii 200 m ai falezei portuare, in zona delimitata, actualmente, de blocurile A3 - A6 de pe strada Traian (Planşa 4). A aparut insa, o alta dificultate cand, prin inlaturarea volumelor de pamant de la baza falezei, echilibrul taluzelor a fost stricat, iminente alunecari punand in pericol strada Traian si un traseu de cale ferata. Aceasta conceptie de lucru a fost respinsa, consolidarea reluandu-se conform proiectului ing. I. Stanculescu.

Pentru ca apa sa poata fi captata si dirijata, a fost sapata o galerie longitudinala, vizitabila, in argilele verzi sarmatiene (Planşa 4), din care pornesc drenuri transversale (galerii vizitabile), ce dirijeaza apa catre puturile adanci  care strapung calcarele sarmatiene.

Pentru consolidarea taluzului, intre drenaje s-au construit ziduri arcuite de piatra, iar la poalele terasei de alunecare arcade mai mici de beton, sprijinite de un zid de beton.

In mod suplimentar, volumele de pamant dintre drenaje au fost tratate prin ardere.

Acest sistem de drenaj a functionat foarte bine, atata vreme cat a fost anual intretinut.

Galeria longitudinal a fost consolidata ulterior cu arcade de beton in dreptul blocurilor A4 si A5.

Ing. I. Stanculescu (CDT Consulting SRL Bucuresti) a propus solutia consolidarii malului, in anumite zone, prin realizarea unor ranforti din beton armat, plasati la 6,0 m interax.

Ranforturile sunt elemente de beton armat, avand dublu rol, respectiv preluarea impingerilor din amonte, precum si captarea apei, prin drenuri orizontale dispuse pe trei nivele,  intr-un camin creat la interiorul ranfortului, apele fiind dirijate catre o rigola exterioara.

Zonele de faleza consolidate si drenate au fost taluzate in conformitate cu calculele de stabilitate ale versantilor, elaborate de ing.I. Stanculescu.

Pentru oprirea fenomenelor de alunecari si desprinderi, taluzul a fost reprofilat prin descarcarea partii active din zona superioara. S-au executat astfel, taluze cu inaltimea de 5 m si inclinarea de 1: 1, creindu-se o prima platforma la cota +29 m.

Dupa realizarea elementelor ranfort, s-a continuat descarcarea versantului

executandu-se taluzuri in sapatura cu inaltimea de 4 m si inclinarea 1 :1. Se formeaza astfel, cea de a doua platforma, la cota +25 m.

In zona blocurilor K, lucrarile s-au derulat in aceeasi ordine:

- de la nivelul platformei de +38 m s-a descarcat partea superioara a versantului alunecat, reprofilandu-se prin modelarea platformelor succesive de la cotele +34 m,+32 m si.+29m;

- dupa realizarea primei platforme (+34 m) s-a inceput executia celor 12 elementi ranfort, dispusi la distanta de 6 m;

- in continuarea zonei cu elemente din beton, inspre Poarta 4 s-au executat drenuri transversale, pozate la 6 m distanta ax-ax, ce se descarca in santul (rigola ) din lungul B-dului 1 Mai.

Taluzele si platformele intermediare dintre acestea, create prin reprofilarea versantului din zona Portii 3 si a blocurilor K au fost protejate prin gazonari si plantari de arbusti.

Intre lucrarile de consolidare a falezei din anul 1996, intre Poarta 1 si Poarta 4 port Constanta, au fost inc1use si actiuni speciale de plantare a unor arbori, arbusti si de gazonare a taluze1or.

Lucrarile au fost reluate in anii 1955 - 1959. Proiectul ing. I. Stanculescu prevedea construirea unui lant de arcuri de beton in scopul consolidarii taluzului şi a 3 şiruri de puturi de drenaj legate intre ele prin drenuri transversale care deverseaza in final apa din nive1ul freatic în acviferu1 inferior, cantonal in ca1carele sarmatiene.

Pentru oprirea fenomenelor de alunecare şi desprindere, taluzul a fost reprofilat prin descărcarea parţii active din zona superioara. S-au creat astfel doua platforme: la cota +28 m şi la cota + 25 m.

Conditiile geotehnice in zona caii ferate din cadrul SP Port sunt caracterizate prin:

- forajele executate au interceptat sub placa de asfalt cu grosimi de 0.06 - 0.10 m un orizont de piatra sparta sau piatra sparta in amestec cu nisip, compactata cu grosimi de 0.22 - 0.69 m.

- de la adancimi de 0.50 - 0.75 m au fast interceptate umpluturi minerale neomogene galbene, galben roscate, cafenii roscate, cu texturi variind intre argile ( 50 - 60% ) – argile grase ( peste 60% argila ), alternand neuniform, uneori cu pietris si bolovanis calcaros. Aceste umpluturi se caracterizeaza prin umiditati variind intre 22 - 33.3%, de unde si indici de consistenta cu valori Ic = 0.91 - 0.72, ce caracterizeaza pamanturi de la plastic vartoase pana la plastic consistente. Valorile porozitatii variaza intre n = 42.6 - 47.4 %, cu indici ai porilor e = 0.74 - 0.90. Gradul de umiditate Sr = 0.80 - 1.04 caracterizeaza pamanturi foarte umede saturate.

- valorile medii ale porozitatilor demonstreaza faptul ca desi umpluturile au o vechime de peste 30 ani, procesul de consolidare nu s-a consumat datorita subpresiunii apei ce preia o parte din greutatea proprie a pamantului. Efectul consolidarii se remarca si mai evident prin valorile parametrilor de compresibilitate, exprimati prin modulul de deformatie edometric M 2-3 în intervalul p=200 – 300 kPa şi tasarea specifică la p = 200 kPa.

- de la adancimi de 6.40 - 6.90 m au fost identificate prafuri argi1oase si argile maloase cenusii negricioase - negre, plastic moi - plastic consistente, uneori cu pietris calcaros, urmate de orizonturi de argile galben - verzui - verzi, uneori cu filme nisipoase, pana la adancimi de cca 9.00 m;

- sub 9.00 - 9.80 m apar prafuri argiloase maloase negre, nisipuri cenusiu verzui cu zone argiloase, pietris, bolovanis si blocuri de calcar;

- apa subterana a fost interceptata la adancimi de cca 0.35 m (provenind din precipitatii si/sau pierderi din retele). O caracteristica a mai multor foraje in zona invecinata si care nu prezinta apa in orizonturile de la suprafata este aceea ca apa subterana apare doar dupa strapungerea orizonturilor de umpluturi argiloase impermeabile, dupa care urca rapid, stabilizandu-se in jurul adancimii de 1.20-1.50m.

- adancimea de inghet in zona este de 0.8 m.

- conform Normativului P 100/2004, pentru protectia seismica se vor cosidera: zona seismica E, coeficient seismic Ks = 0.12, perioada de colt Tc= 0.7 sec.

2.2.2. Hidrogeologia zonei analizate

Structura cuverturii sedimentare, în cadrul căreia predomină depozitele calcaroase, este complicată datorită a numeroase falii verticale sau subverticale, care o divizează în blocuri tectonice.

Faliile s-au format după depunerea calcarelor jurasice superioare – valanginiene şi au fost active în tot timpul Cretacicului şi Paleogenului, majoritatea încetând a se mişca înaintea depunerii sarmaţianului.

Reacţia la acţiunea diverselor faze de diastrofism a fost de mişcare a blocurilor, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, de-a lungul faliilor verticale. Mişcările verticale au adus blocurile tectonice deasupra sau sub nivelul mării, astfel încât în aceeaşi perioadă unele blocuri erau supuse eroziunii, iar în altele se producea sedimentarea. Mişcările de blocuri s-au manifestat în mai multe etape succesive astfel încât toate formaţiunile descrise anterior sunt dispuse discordant, poziţiile diverselor limite fiind variabile de la un bloc la altul. Aceste mişcări succesive au determinat sărituri diferite ale aceleeaşi falii, măsurate la anumite repere. Jocul pe vericală a fiecărui bloc face să nu se poată vorbi de o săritură generală şi uniformă a unei falii, aceasta fiind diferită de la o limită la alta.

Permeabilitatea blocurilor tectonice (poziţia şi dezvoltarea spaţială a fisurilor şi golurilor carstice) este expresia cumulată, la scara timpului geologic, a istoriei geologice şi paleogeologice a fiecărui bloc tectonic, fiind influenţată şi de dinamica actuală a acviferului.

În zona de interes se întâlnesc următoarele orizonturi acvifere:

Orizontul acvifer jurasic superior – cretacic inferior. Acestui sistem

acvifer i s-au atribuit formaţiunile de vârstă Bathonian – Callovian – Oxfordian – Kimmeridgian şi Barremian inferior, care constituie, sub aspect hidraulic, un acvifer cu caracteristici unitare.

Depozitele descrise apar la nord de lacul Siutghiol şi în forajul P0 (situat la vest de Hotel Perla, lângă canalul de legătură dintre Lacul Siutghiol şi Lacul Tăbăcărie) din captarea Constanţa Nord. Mai departe ele se continuă sub Marea Neagră, prezentând înclinări spre est.

Din punct de vedere hidrogeologic şi economic, orizontul acvifer Jurasic superior – Cretacic inferior, este cel mai important din Dobrogea de Sud, atât prin dezvoltarea sa, cât şi prin grosimea şi potenţialul acvifer de care dispune.

Complexul calcaros dolomitic prezintă numeroase fisuri, falii, goluri carstice, etc., ceea ce favorizează acumularea apei practic în toată grosimea sa .

Totuşi această permeabilitate nu are un caracter uniform. Fenomenul de neuniformitate zonală a permeabilităţii complexului calcaros – dolomitic a fost pus în evidenţă atât cu ocazia executării forajelor de explorare – exploatare din incinta captărilor de apă subterană existente, cât şi cu ocazia forajelor de studii. Astfel, pe tronsoane foarte diferite de adâncime, la unele foraje s-a constata pierderea parţială sau chiar totală a noroiului de foraj (ceea ce demonstrează existenţa golurilor carstice, faliilor, etc.), iar în alte foraje testările hidrogeologice prin pompări au demonstrat o slabă permeabilitate şi capacitate de cedare a aceluiaşi acvifer. Pentru exemplificare menţionăm cazul puţurilor P6 din captarea Cişmea II, P3 din captarea Cişmea 1A, care nu au fost date în exploatare datorită debitului redus pe care l-au furnizat la terminarea lucrărilor de foraj, pe când alte puţuri situate la 50 – 60m de ele funcţionează cu randamentul foarte bun (cum sunt puţul P0 Mamaia cu Q = 120 l/s, la o denivelare S = 0,1m sau P19 Cişmea 1C cu Q = 100 l/s şi S = 0,1m).

Dezvoltarea inegală a sistemului fisural este datorată unui sistem de factori şi anume:

  - alcătuirea litologică;

  - variaţiile laterale de facies;

  - compoziţia chimică a rocilor ce influenţează asupra solubilităţii;

  - stratificţia sau masivitatea rocilor;

  - structura şi textura rocilor;

  - porozitatea primară şi secundară (existenţa fisurilor singenetice);

  - procesul de diageneză ce afectează aceste formaţiuni.

Direcţia de curgere a aplor subterane din Barremian – Jurasic are ca dominantă direcţia sud sud vest – nord nord est.

Pentru a sublinia importanţa orizontului acvifer din Barremian – jurasic, trebuie să arătăm că el are o extindere foarte mare, cuprinzând numai în Dobrogea de Sud o suprafaţă de cca. 3450 km2 şi că el constituie în prezent principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Constanţa, a litoralului şi a altor localităţi din judeţ, fiind exploatat cu un debit mediu anual de peste 7 mc/s, printr-un număr de peste 200 foraje de medie şi de mare adâncime.

Pompările experimentale au pus în evidenţă valori variate ca ordin de mărime ale parametrilor conductivitate hidraulică K = 0,5 – 85 m/zi, transmisivitatea T = 240 – 150000 m2/zi iar debitul specific q = 2 – 142 l/s/m.

Din analiza acestor parametri rezultă:

- valorile parametrilor sunt relativ mari în zonele intens tectonizate, expresie a unui carst puternic dezvoltat;

- diferenţierile între valorile parametrilor sunt determinate de gradul de dispersie al colectoarelor cu dezvoltare regională sau locală, de gradul de tectonizare, etc;

- variaţiile valorilor parametrilor pentru acelaşi nivel acvifer (situat la aceeaşi adâncime în cote absolute) se datoresc heterogenităţii geometrice ale sistemului fisural.

Orizontul acvifer Senonian se dezvoltă într-un facies carbonata, de tipul

calcarelor cretoase şi cretă, depozite slab consolidate, friabile, la nivelul cărora se dezvoltă un sistem fisural slab. În zonele în care creta atinge grosimi mari, poate fi considerată practic imprmeabilă, adică o limită etanşă între acviferul Sarmaţian şi cel Albian.

Valorile reduse ale parametrilor hidrogeologici, permeabilitatea, K = 0,1 – 10 m/zi, transmisivitatea, T = max. 1000 m2/zi şi debitele specifice reduse (q = 1,4 l/s/m) caracterizează acest acvifer.

Orizontul acvifer Sarmaţian cantonează un acvifer cu nivel liber, care reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a litoralului, la sud de Eforie.

Sarmaţianul, în zona de interes, este format din calcare oolitice, calcare

grezoase, calcare lumaşelice fisurate şi pe alocuri cavernoase, uneori cu intercalaţii subţiri de argile bentonitice, argile nisipoase sau nisipuri fine cu caracter lentiliform.

Potenţialul acestui orizont acvifer are valori de asemenea inegale, în unele

sectoare tinzând spre zero, iar altele având capacităţi de debitare de importanţă economică.

La partea superioară acest complex acvifer este acoperit, în general de depozite loessoide permeabile, dar local pot apare strate argiloase impermeabile din baza acviferului Holocen. Aceste strate impermeabile din coperiş sunt importante deoarece împiedică pătrunderea de poluanţi de la suprafaţă în acviferul Sarmaţian.

Orizontul acvifer Cuaternar. Acestui orizont îi corespund formaţiunile de loessuri ce au o largă dezvoltare, depozitele aluvionare ale văilor şi nisipurilor din coridoarele litorale, a căror importanţă hidrogeologică este redusă.

Depozitele loessoide au o porozitate ridicată (40 – 65%), situaţie reflectată în capacitatea sa mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă iar capacitatea de cedare este foarte scăzută.

Apariţia în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi a argilelor roşii din baza acestora, de asemenea discontinue, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Până la introducerea irigaţiilor, loessurile erau practic lipsite de apă, deoarece în Dobrogea Centrală şi de Sud, deficitul în apă atingea 400 – 500 mm/an.

După intrarea în exploatare a irigaţiilor, treptat acest deficit a fost compensat, astfel că în prezent există un excedent de apă. Acest excedent este evidenţiat de prezenţa unui acvifer permanent în loessuri şi în scoarţa de alterare a şisturilor verzi, ale cărui niveluri se apropie de suprafaţa terenului, în multe zone prezentând oscilaţii sezoniere în funcţie de perioadele de funcţionare ale sistemelor de irigaţii.

În general, parametrii hidraulici ce caracterizează acest sistem acvifer au valori mici. În baza pompărilor efectuate în forajele executate în loessuri şi din analiza valorilor debitelor de exploatare şi a debitelor modul, rezultă că acestea variază între 0,5 – 20 l/s/foraj, respectiv 0,2 – 7 l/s/km2; ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj iar a debitului modul de 0,64 l/s/km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi, erbicide şi pesticide organo-clorurate greu degradabile.

Depozitele aluvionare sunt alcătuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase,

nisipuri şi pietrişuri cu rar bolovăniş, având o extindere limitată şi grosimi, de regulă reduse, excepţie făcând unele văi care au formă de cordon cu aluviuni a căror grosime poate atinge 30m, valorile debitelor de exploatare şi a debitelor modul fiind de 0,47 l/s/foraj şi respectiv 1,5 l/s/km2.

Caracteristicile hidrogeologice ale zonei studiate poartă amprenta cadrului climatic, litologic şi structural.

Două din acviferele Dobrogei de Sud se dezvoltă în depozitele sarmaţiene, respectiv în cele cuaternare, care aflorează în faleza Portului Constanţa. Prezenţa apei subterane este, de altfel, unul din importanţii factori favorizanţi ai producerii alunecărilor de teren.

Loessurile reprezintă depozite cu porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea lor mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă, iar capacitatea de cedare este foarte scăzută. Prezenţa în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi argilelor roşii brune din baza acestora, de asemenea discontinuă, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Pe profilul litologic din lungul falezei Portului Constanţa este figurată poziţia acviferului freatic. Acesta este cantonat la baza primului strat de loess, având drept suport impermeabil fie argilele grase roşii – brune cu gips, fie nivelele de soluri fosile din masa argilelor prăfoase loessoide.

Cota nivelului hidrostatic variază între +22m şi +26,9 m în zona cea mai afectată de alunecări, cuprins între Poarta 3 şi blocul I3.

În sectorul Poarta 1 – Poarta 2, primul nivel subteran de apă se întâlneşte în calcarele sarmaţiene la cota +0,50m.

Suprafaţa pânzei freatice cantonată în depozitele cuaternare este vălurită, protuberanţele sale pozitive marcând şi posibile aporturi suplimentare de apă provenită din pierderile necontrolate ale reţelelor subterane de apă ale oraşului (apa potabila, apă caldă, agent termic, canalizare, apă pluvială).

La baza râpei de desprindere a corpului de alunecare din vecinătatea Porţii 4, pânza freatică este intersectată de suprafaţa de rupere la cota de +17m, astfel încât pe lungimea de 20 – 25 m se înregistrează un debit de circa 1 l/min./m de faleză.

În cursul observaţiilor directe pe teren au fost depistate trasee subterane cu aflux important de apă care întreţin procesele de alunecare ale falezei. Au fost astfel puse în evidenţă şi unele surse de pieredere din conductele de apă potabilă de pe strada Traian (zona bloc I3, monument, blocuri K, Poarta 3 – bloc D, edificiul roman cu mozaic). Unele dintre acestea au fost deja remediate de RAJA Constanţa.

Din analizele chimice efectuate de laboratorul specializat al RAJA Constanţa se poate remarca o uşoară influenţă din reţeaua de apă potabilă asupra chimismului apei din emergenţele pânzei freatice. Au fost colectate probe de apă din drenurile de la Poarta 3, din zona blocurilor K, precum şi din izvorul de la baza râpei de alunecare din dreptul blocului I3.

Această influenţă se poate deduce din diluţia conţinutului în azotaţi (proba 1 şi 2), scăderea pH-ului (proba 2).

Caracterul natural dominant al apei din pânza freatică este ilustrat de conţinutul ridicat de SO42-, preluat din argilele roşii cu gipsuri.

Aceste ape se încadrează în limitele de potabilitate admisibile.

| Indicatori de calitate | Proba 1/ Poarta 3 | Proba 2/ blocul K3 – K4 | Proba 3 / Blocul I3 | Apa potabilă din reţeaua RAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| NH4+ (mg/l) | - | - | - | - |
| NO2- (mg/l) | - | 0,063 | - | - |
| NO3- (mg/l) | 9,59 | 2,49 | 25,7 | Sub 10 |
| Cl- (mg/l) | 106,5 | 78,1 | 124,25 | 50-88 |
| Duritate totală °G | 23,11 | 24,68 | 25,8 | 17-20 |
| Substanţă organică (mg/l) | 4,78 | 6,06 | 5,1 | 4-8 |
| Ca2+ (mg/l) | 52 | 46 | 30 | 50-60 |
| Mg2+ (mg/l) | 71,68 | 76,54 | 111,78 | 30-40 |
| SO42- (mg/l) | 194 | 187,5 | 159,2 | 100-125 |
| Reziduu fix(mg/l) | 672 | 750 | 839 | 380-500 |

Pe profilul litologic din lungul falezei de nord a oraşului Constanţa (fig. 3) este figurată poziţia acviferului freatic. Acesta este cantonat la baza primului strat de loess, având drept suport impermeabil fie argilele grase roşii – brune cu gips (strada Mircea cel Bătrân, între strada Negru Vodă şi Bd. Ferdinand), fie chiar nivelele de argile verzui din masa calcarelor sarmaţiene (Piaţa Ovidiu – Portul Tomis).

Cota nivelului hidrostatic variază de la + 25,7 m , în dreptul Bd. Ferdinand , la +0,10 m….+0,50m în zona portului Tomis – Piata Ovidiu.

Sistemul de drenaj al apei freatice a fost gândit şi pus în operă foarte bine. Aceste lucrări necesită întreţineri permanente (decolmatări, reparaţii curente), bazate pe monitorizare atentă, cel puţin anuală.

Orice aport suplimentar de apă subterană trebuie semnalat şi îndepărtat.

La apariţie celei mai mici deplasări de teren se impun intervenţii reparatorii promte.

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE

3.1. Istoricul amplasamentului

Reprezentand o locatie strategica in zona Marii Negre, SC OIL TERMINAL SA Constanta este cel mai mare operator pe mare, speializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea importului, exportului si tranzitului. In acelasi stimp, este unul din cele mai mari terminale petroliere din sud estul Europei.

Istoricul societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este strâns legat de istoricul activităţii de export produse petroliere prin portul Constanţa, al cărui început poate fi plasat în anul 1898, dată ce reprezintă anul construcţiei unor rezervoare de către Societatea STEAUA ROMÂNĂ.

In anul 1898 societatea Steua Romana, construieste primele rezervoare destinate activitatii de export produse petroliere pe teritoriul actualului Depozit Nord, amplasat in spatele Garii Constanta de azi.

În anul 1945, în oraşul Constanţa funcţionau următoarele depozite şi firme de comercializare a produselor petroliere: ASTRA ROMANA, CONCORDIA, ROMANO-AMERICANA, COLUMBIA, STEAUA ROMANA UNIREA, care aveau depozite proprii de rezervoare, rampe C.F. şi laboratoare.

Dupa  al doilea razboi mondial existau mai multe firme de comercializare a produselor petroliere care functionau in Constanta, avand depozite proprii de rezervoare, rampe CF, si care s-au reunit in anul 1957 in Baza III Petrol Constanta, cu sediul in strada Caraiman nr. 2, actualul sediu al SC Oil Terminal SA.

În anul 1957, toate unităţile cu profil de petrol din Dobrogea sunt reunite în baza a III-a Petrol Constanţa cu sediul în str. Caraiman nr. 2, sediul actual al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa.

În anul 1968 se măreşte capacitatea de depozitare a Depozitului Nord, prin construirea unor noi rezervoare cu capac flotant pentru ţiţei. În anul 1972, se încep lucrările noului Port Petrolier de la Dana 69 din Portul Nou, iar în anul 1975, Bazinul de Perol Constanţa se mută în noul Port Petrolier de la Danele 69 – 79, actualul Depozit Port, dotat cu instalaţii de încărcare/descărcare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide.

În anii 1973 – 1974 se dă în exploatare depozitul de produse petroliere construit la Movila Sara, actualul Depozit Sud.

SC OIL TERMINAL S.A. s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin Hotărârea Guvernamentală nr. 1200 / 12.11.1990.

În anul 1983 ia fiinţă ILPP “PECO” Constanţa, prin divizarea CHIMPEX, preluând activitatea de desfacere a produselor petroliere la intern şi la staţia de îmbuteliere aragaz.

În anul 1985 se produce desprinderea din cadrul CHIMPEX a Terminalului de petrol, devenind întreprinderea de condiţionare şi livrare a produselor petrolifere şi petrochimice (ICLPPP) Constanţa. În subordinea noii întreprinderi sunt incluse depozitele de export I,II, III, IV şi depozitele de import ţiţei NORD şi SUD, precum şi instalaţiile portuare din bazinul de petrol de la danele 69-79.

În anul 1987 CHIMPEX şi ICLPPP sunt din nou comasate.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este descendentă directă a Întreprinderii pentru condiţionarea ţiţeiului şi a produselor petrolifere, divizată din CHIMPEX prin Hotărârea de Guvern 514/ 1990.

Lucrarile noului Port Petrolier au inceput in anul 1972 prin punerea in functiune a instalatiilor de cuplare la nave din dana 69. Intre anii 1972-1975 s-a pus in functiune dana 70 si s-a construit un parc de rezervoare cu o capacitate de circa 40.000 mc. Intre anii 1976 - 1978 s-au pus in functiune instalatiile tehnologice din danele 72,73 si 75, iar in anul 1979 dana 76. Aceste dane au fost echipate cu instalatii automate de cuplare la nave. 	Terenul, in suprafata de 321.387 mp, a fost inchiriat de catre  Oil Terminal Constanta de la CNAPMC in baza Contractelor de inchiriere nr. 93/01.01.2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008.  Dana 79 a fost pusa in functiune in anul 1982.

Pana in anul 1990 intreprinderea a fucntionat sub diverse nume, ca urmare a fuziunii sau divizarii acesteia.

SC Oil TerminalSA Constanta a fost infiintata, in baza Legii nr. 31/1990, prin HG nr. 1200/12.11.1990 si inscrisa la Oficiul Registrului si  Comertului Constanta sub nr. J 13/512/1991.

Din 1990 pana in present forma de organizare a fost societate pe actiuni cu capital majoritar de stat. In luna iulie 1995, urmare Ordonantei Guvernamentale nr. 49/1994, s-a definitivat divizarea patrimoniala a SC Oil Terminal SA Constanta, in doua societati: SC Oil Terminal SA Costanta si SC Navcom SA Constanta.

3.2.  Dezvoltări viitoare

Activitatea societăţii va funcţiona in aceasta zona si în perioada urmatoare.

Din cauza crizei economice nu se prevad dezvoltzrii viitoare de capacitati.

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI

4.1.  Descrierea obiectivului

SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA PORT, are ca obiect principal de activitate „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind incarcarea/descarcarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru  import-export si tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2).

a) – Activitatea desfasurata

Activitatea de bază care se desfăşoară în S.P. Port a SC Oil Terminal SA Constanta cuprinde următoarele procese:

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale (barje);

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, motorine, pacura), in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Costanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02, care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Constanta  este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

SC Oil Terminal SA Constanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

b) Dotări:

Infrastructura necesară realizării procesului tehnologic in SC Oil Terminal SA Constanta, prezentat la pct. a, este grupată în trei secţii de producţie denumite sectii platforma. Acestea sunt: S.P. Nord, S.P. Sud si S.P. Port. Între sectiile platforma există o reţea (fascicol) de conducte care realizează legătura între ele şi fac posibilă participarea acestora în comun sau separat la realizarea prestaţiilor.

Fiecare depozit are în dotare instalaţii de primire, depozitare, manipulare şi livrare. Instalaţiile de primire/livrare sunt specializate pentru primirea produselor din/în vapoare sau barje (dane), din/în cisterne C.F. (rampe C.F.), din/în cisterne auto (pergole auto) şi case de pompe pentru vehiculare.

S.C. Oil Terminal are în dotare instalaţii de cântărire a cisternelor C.F. şi instalaţii de contorizare pentru ţiţei, motorină şi benzină, acestea din urma fiind amplasate in S.P. Port, in punctul de intrare/iesire din tara.

De asemenea, fiecare sectie platforma care livreaza motorina la cisterne auto este dotata cu contoare volumetrice fiscale verificate si autorizate din punct de vedere metrologic.

Pentru depozitarea şi vehicularea produselor, în toate sectiile platforma sunt în exploatare rezervoare metalice, cilindrice, supraterane, cu capac fix sau flotant, case de pompe cu pompe de diferte debite şi o vastă reţea de conducte care permit depozitarea şi vehicularea unei game variate de produse, prin separarea traseelor de pompare.

Prezentarea dotărilor pentru activitatea de bază şi a instalaţiilor auxiliare, pentru S.P. Port, se face în următoarele capitole:

  - b.1 – Dotări pentru activitatea de bază. Instalaţii şi utilaje necesare realizării prestaţiilor.

  - b.2 – Dotări auxiliare.

# b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

Descrierea principalilor parametri tehnologici  pentru activitatea de baza este redata in tabelul 2.1:

Tabelul 2.1 -  Parametrii tehnologici ai SP Port

| Nr. | Parametri tehnologici | Total societate | S.P.Port |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | capacitate de depozitare (mc) | 1.653.250 | 103.000 |
| 2 | capacitate de pompare (mc/h) | 40.258 | 8.449 |
| 3 | capacitate de descărcare navete pe rampe (to/24h) | 28.570 | 1.920 |
| 4 | capacitate de încărcare cisterne C.F (to/24h) | 21.135 | 1.280 |
| 5 | capacitate de descărcare/încărcare nave (mc/h) | 28.400 | 6.400 |
| 6 | capacitate de încărcare în cisterne auto (mc/zi) | 1840 | 800 |
| 7 | capacitatea conductelor ext.şi int. pe tip de produs (mc) | 38.430 | 1.179 |
| 8 | capacitate de primire/predare produse la conductele magistrale de transport (mc/24h) | 18.440 | 0 |

Aceste dotări sunt prezentate în Procedura Generală PG-03-02 „Determinarea capabilităţii tehnologice de prestare a serviciului”.  Procedura descrie amănunţit parametri tehnici şi tehnologici ai instalaţiilor, capabilităţile de funcţionare pe fluxuri şi pe produse a instalaţiilor şi utilajelor, reprezentarea instalaţiilor şi utilajelor în scheme tehnologice, simbolizare, codificare şi marcare a acestora precum şi modalităţile de alocare a instalaţiilor şi utilajelor pe tip de produs.

Procedura conţine subcoduri (ex: PG-03-F1-02, contine  schemele tehnologice ale instalaţiilor pe tip de produs şi sectie platforma).

Pentru S.P.Port funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice este prezentata în Regulamentul de funcţionare al depozitului

In S.P. Port in afara facilitatilor de  incarcare nave prin bratele de incarcare articulate tip WOODFIELD si FLEXIDER se mai intalnesc si instalatii de incarcare/descarcare barje si nave cu furtunuri speciale. Aceste furtunuri sunt verificate la presiune anual si detin buletine de verificare si certificare a  rezistentei la presiune.

b.2 – Dotări auxiliare.

b.2.1 – Instalaţii de alimentare, contorizare şi distribuţie energie electrică.

Alimentarea S.P. Port se face din Staţia 110/6 KV Port 2 ce aparţine S.C. Electrica S.A. prin două cabluri de 6 KV care alimentează postul de transformare din Dana 69 (PT 69), in baza Contractului nr. 137/93 din 09.11.2011, incheiat cu SC TINMAR – IND SA Bucuresti, avand Licenta de furnizare eliberata de ANRE cu nr. 638/19.11.2004, pe care il anexam in xerocopie.

Instalaţia electrică a SC Oil Terminal SA Constanta  este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Din PT 69 se alimenteaza PT Silvani si PT Lesie. PT Silvani deserveste casele de pompe incendiu, treapta I si treapta a II-a, tunurile Silvani din danele 73, 75, 76 si 79 si instalatia de comanda a acestora. PT dana 69 alimenteaza casa de pompe chimice, separatorul, casa de pompe Lesie Borzesti, casa de pompe petroliere si casa de pompe titei.

PT Lesie deserveste casa de pompe lesie si urean, rampa de lesie de soda si laboratorul. Acest post de transformare a fost modernizat prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

b.2.2 – Instalaţii de producere, alimentare, contorizare şi distribuţie a energiei termice.

Energia termică în SC Oil Terminal SA Costanta se utilizează în principal la încălzirea produselor vâscoase în vagoanele cisternă şi rezervoarele de depozitare, în special iarna, pentru a fi aduse şi menţinute în condiţii de pompabilitate precum şi la încălzirea prin însoţitori a conductelor de transport produse vâscoase şi congelabile (păcură, ţiţei, urean, lesie de soda, etc.).

În S.P. Port SC Oil Terminal SA Constanta  s-a construit şi pus în funcţiune o centrala termica cu cazane de abur tip Clayton, pentru producerea aburului saturat de 8 barr, total automatizate, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan). Centrala poate functiona si pe combustibil lichid, avand dotarile corespunzatoare.

Centrala termică are in componenta două cazane de abur, alimentate cu apa printr-un skid de tratare si un vas de condens. Suprafaţa de teren ocupata de clădire este de 210 mp, iar coşul de fum are o înălţime de 12 m.

Caracteristicile tehnice ale cazanului de abur sunt următoarele:

  - Puterea termică: 3433 KW;

  - Capacitate nominală: 5477 Kg/h;

  - Presiune nominală: 32 bar;

  - Presiune de funcţionare (min/max): 5 – 30 bar;

  - Suprafaţă schimb de căldură: 52,2 mp;

  - Putere motor electric – pompă: 11KW;

  - ventilator: 15 KW.

  - Dimensiuni de gabarit:

- generator – lungime: 2700 mm;

- lăţime: 2050 mm;

- înălţime: 2915 mm;

- cadru metalic pompă: - lungime: 1350 mm;

- lăţime: 820 mm;

- înălţime: 1155 mm.

Centralele sunt autorizate ISCIR. La autorizare se face verificarea emisiilor la cos si se emite autorizatia dupa  incadrarea acestora in limitele legale.

Conductele de abur sunt izolate termic cu vată minerală şi protejate cu tablă zincată. De asemenea, sunt izolate termic  rezervoarele de păcură şi conductele care au însoţitori de abur.

b.2.3.  – Instalaţia de stingere a incendiilor

Instalaţia de stingere a incendiilor SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port, este proiectată, construită, exploatată şi întreţinută pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă  aeromecanică montate pe rezervoare;

- tunuri cu apă şi spumă.

Rezerva de apa si spumogen in SP Port este dupa cum urmeaza:

- rezervă  apă  de  incendiu: in rezervorul R 26  cu o capacitate de 1000 de mc;

- rezervă  spumogen  lichid in rezervoarele de spumogen:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R1 | 60 |
| R2 | 60 |
| TOTAL | 120 |

In SP Port in afara de apa stocata in rezervor se foloseste  apa de mare prin utilizarea pompelor de la casele de pompe incendiu treapta I si treapta II.

b.2.4. – Instalaţia alimentare, depozitare şi distribuţie azot

În SC Oil Terminal SA Costanta – SP Port, azotul este necesar pentru inertizarea instalaţiilor, presurizarea rezervoarelor de depozitare metanol şi pentru golirea şi suflarea conductelor de produse chimice.

In S.P. Port există o instalaţie de depozitare azot lichid tip Linde, proprietatea acestei firme, formată dintr-un rezervor de depozitare azot lichid avand capacitatea de  21.000 Nmc (azot în fază gazoasă) şi o staţie cu două panouri de vaporizare, care livrează azot gazos la max. 5 atm.

b.2.5. – Instalaţia de aer comprimat.

Aerul comprimat este necesar în SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port  pentru golirea şi suflarea conductelor de păcură, omogenizarea rezervoarelor cu păcură şi combustibil tip IFO.

Instalaţia este alcătuită din electrocompresoare, butelii de aer comprimat, conducte de distribuţie, armături şi prize de racordare. Presiunea maximă realizată este de 15 atm.

Fiecare depozit este dotat cu instalaţii proprii de aer comprimat, putând fi folosite atât în depozitul propriu cât şi pentru suflarea conductelor de păcură magistrale dintre depozite.

S.P. Sud foloseste instalatiile de azot si aer comprimat si pentru suflarea/golirea conductelor de pe fascicolele de conducte ce leaga sectiile, atat catre S.P. Nord cat si catre S.P. Port.

b.2.6. – Dotări şi activităţi auxiliare.

Secţia Mecanică face parte din Sectia de Reparatii,  se află în incinta S.P. Nord I şi se compune din următoarele ateliere:

- Ateliere de prelucrarea a metalelor;

- Atelier de prelucrare a lemnului.

Atelierele sunt dotate cu maşini-unelte şi dispozitive de lucru după cum urmează: strunguri, freze, raboteze, maşini de găurit, polizoare, ciocan pneumatic, ferăstrău mecanic şi circular, aparate de sudură, pompe submersibile, etc.

Atelierul electric face parte din Sectia de Reparatii, include si telecomunicatiile si asigură funcţionalitatea instalaţiilor şi utilajelor electrice. Coordoneaza activitatea formatiilor existente in cadrul sectiilor platforma. Atelierul este constituit din patru formaţii de lucru:

- Formaţiile 1 ÷ 3 asigură expolatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice din Sectiile Platforma Nord, Sud şi Port;

- Formaţia 4 – repară instalaţii de înaltă şi joasă tensiune şi bobinaj motoare precum si instalatiile de comunicare.

Atelierul este dotat cu o autospecială PRAM, o autospecială PRB şi o autoutilitară Renault.

S.P. Port are in structura sa un atelier mecanic si o formatie electrica, cu personal calificat pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii cu volum mic pentru instalatiile sectiei.

b.2.7. - Staţia Căi Ferate Uzinale

Asigură interfaţa SC Oil Terminal SA Costanta – SP Port – operatori de transport feroviar (OTF).

Statia CFU are in gestiune un numar de 6 locomotive de 1250 CP, din care:

  - 3 locomotive diesel electrice (LDE);

- 3 locomotive diesel hidraulice (LDH).

Din totalul de 6 locomotive - 2 sunt repartizate la S.P. Port si sunt folosite pentru efectuarea de manevre (alegerea vagoanelor defecte, pozitionarea acestora la incarcare, etc), introducerea si scoaterea navetelor in/din rampa de incarcare/descarcare.

Pentru cantarirea produselor derulate, dispozitivul de linii CF al S.P. Port are la linia 9F un cantar dinamic Philips si la noua rampa de descarcare lesie/UAN tot un cantar de tip Philips.

Personalul CFU din S.P. Port are in dotare sisteme de comunicare constand in radiotelefoane fixe si portabile, telefoane conectate la centrala proprie.

Fiecare din liniile de schimb vagoane 9F si 9D este prevazuta cu cate un sabot de deraiere pentru a impiedica scaparea vagoanelor catre Statia CF Constanta Port Mol 5.

b.2.8. - Compartimentul Depoluare, face parte din SP Port

Compartimentul Depoluare are drept scop prevenirea poluării danelor cu produse petroliere şi depoluarea apei din acvatoriu în cazul  unor eventuale poluări cu produse petroliere de la nave şi/sau instalaţii ale S.P. Sud si S.P. Port Constanta.

Compartimentul este dotat cu:

- şalupă de servitute Depol I: echipaj 2 marinari, care efectuează tractare baraje antipoluante, inspecţii, cercetare, aprovizionare;

- nava depol 49 (ND49): echipaj 3 marinari; colectează produse petroliere şi deseuri de pe luciul apei; capacitate depozitare produs recuperat: 20 mc/ 2 tankuri şi 4 mc gunoi;

- skimmer Komara 20, produs Vikoma – Anglia, capacitate 30 mc/h;

- barieră plutitoare antipoluantă cu rol de limitare – 400 m;

Zona de activitate deservită de Compartimentul Depoluare al SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port este constituită din danele petroliere in care isi desfasura activitatea şi instalaţiile aferente precum si in Danele 34 si 84 pe evacuarile SC RAJA SA Constanta si CNAPMC, in situatii accidentale / exceptionale.

b.2.9.- Serviciul Mentenanta

Acest serviciu asigură funcţionalitatea instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor, inclusiv centralele termice, precum şi mentenanţa acestora, prin care se stabileşte modul de urmărire în funcţionare a echipamentelor, planificarea acestora conform normelor, pentru revizii şi reparaţii şi desfăşurarea activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă. Această activitate este descrisă în procedura PSP-06-04, prezentată l APM Constanta odata cu Fisa de prezentare si declarative, in în Anexa 2.6.

b.2.11. - Serviciul Transporturi

Asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea cu forţe proprii sau firme terţe a tuturor mijloacelor de transport din dotarea SC Oil Terminal SA Costanta – SP Port. Mijloacele de transport auto din SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port sunt prezentate în tabelul 2.2:

Tab. 2.2 - Mijloacele de transport auto şi utilaje cu motoare termice

| Nr. Crt. | Mijoace de transport auto | Nr. buc. | Tip combustibil | consum (l/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoturism Renault | 1 | Benzina | 1.500 |
| 2. | Tractor U 453 | 1 | Motorina | 1.400 |
| 3. | Autospeciala A.T.I. (P.S.I.) | 2 | Motorina | 3.600 |
| Mijloace de transport C.F |
| 1 | Locomotiva LDH 12.500 CP | 1 | Motorina | 19 kg/h in sarcina, 12 kg/h in gol |
| 2 | Locomotiva LDH 12.500 CP | 1 | Motorina |  |
| Mijloace de transport navale |
| 1 | ND 49 – nava depol | 1 | Motorina | 2.400 |
| 2 | Salupa DEPOL 1 | 1 | Motorina | 2.400 |
| Utilaje cu motoare termice |
| 1 | Motopompa | 2 | Motorina | 312 |
| 2 | Motopompa | 1 | Benzina | 25 |
| 3 | Grup sudura | 6 | Motorina | 6000 |
| 4 | Motocompresor | 2 | Motorina | 3700 |
| 5 | Motocositoare | 5 | Benzina | 450 |
| 6 | Motogeneratoare | 3 | Motorina | 125 |
| 7 | Motogeneratoare | 4 | Benzina | 1435 |
| 8 | Placa compactoare | 1 | Benzina | 84 |

Combustibilii sunt achiziţionaţi prin Staţia de carburanti proprie.

b.2.12. - Biroul Controlul Calităţii Produsului

Asigură, prin cele trei laboratoare: Nord, Port şi Sud, efectuarea analizelor fizico-chimice la produsele vehiculate prin societate, prelevarea şi conservarea probelor, efectuarea încercărilor şi emiterea Rapoartelor de Încercare, avizarea d.p.v. al calităţii produselor a tuturor operaţiilor de pompare efectuate, prin vizarea Rapoartelor de pompare. Activitatea de control a calităţii produsului este procedurată în PSP-03-03, care stabileşte regulile, autorităţile şi responsabilităţile referitoare la calitatea produselor primite, depozitate, condiţionate şi livrate către/de la OTC precum şi cele referitoare la operaţiuni speciale şi/sau specifice loboratoarelor de încercări. În Anexa 2.7, transmisa odata cu Fisa de prezentare si declarative se prezintă procedura „Controlul calităţii produsului”, cod PSP-03-03.

În laboratorul Port se eşantionează si se analizează probele de titei, benzina, motorina, pacura, biodisel si produse chimice si petrochimice lichide in cadrul proceselor desfasurate in intraga societate. Poate primi spre analizare probe/esantioane de la persoane terte, pe baza de comanda, conform procedurilor interne.

b.2.13. - Magazii de materiale.

SC Oil Terminal Constanta SA utilizează diverse materiale şi substanţe necesare funcţionării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, precum şi echipament de lucru, sticlărie, reactivi şi aparatură pentru laboratoare, scule, unelte, piese de schimb, materiale igienico-sanitare, rechizite, medicamente, etc. Aceste produse sunt depozitate într-o magazie centrală amplasată în S.P.Nord.

Magaziile sunt construcţii închise, cu mai multe încăperi, cu pereţi de cărămidă şi beton, pardoseală din beton, cu uşi metalice, racoradate la reţeaua de apă potabilă şi la instalaţia de iluminat.

Fiecare categorie de materiale sunt depozitate în condiţii speciale, respectându-se normele de S.M. şi S.U.

Sectia Platforma Port are in dotare o magazie centrala pentru piese, scule, echipamente de protectie si de lucru, materiale depoluante, etc., in care se depoziteaza materialele dupa scoaterea acestora din magazia centrala a societatii si pana la darea in consum. Pe amplasamentul sectiei mai exista puncte de depozitare a materialelor depoluante, amenajate in scopul facilitarii accesului la acestea in situatii de accidente tehnice poluante.

b.2.14. Capacitatea totala a rezervoarelor din SP Port

Substantele  derulate prin Sectia Platforma Port sunt prezentate in tabelul nr. 2.2.1.

Tabel nr. 2.2.1.

| Rezervor nr. | Capacitate (mc) | Produs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 2 | 1.800 | Matanol |
| 3 | 1.000 | Metanol |
| 4 | 1.000 | In reparatii |
| 5 | 1.500 | Metanol |
| 6 | 1.000 | Metanol |
| 7 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 8 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 9 | 2.000 | Biodiesel |
| 10 | 2.000 | Biodiesel |
| 11 | 2.000 | Motorina |
| 12 | 2.000 | Motorina |
| 13 | 2.000 | Motorina |
| 14 | 2.000 | Motorina |
| 15 | 5.000 | Metanol |
| 16 | 5.000 | Metanol |
| 17 | 5.000 | Petrol reactor |
| 18 | 5.000 | Metanol |
| 19 | 5.000 | Pacura |
| 21 | 5.000 | Pacura |
| 22 | 10.000 | Ingrasamant lichid – Urean |
| 23 | 10.000 | Ingrasamant lichid – Urean |
| 24 | 100 | Rezidii |
| 25 | 100 | Rezidii |
| 26 | 1.000 | Apa PSI |
| 27 | 10.000 | Ingrasamant lichid – Urean |
| 28 | 10.000 | Lesie Rm. Valcea |
| 29 | 10.000 | REZERVOR NOU, benzina |

Foto 2. Vedere parc rezervoare

c) – BILANŢUL DE MATERIALE

c.1 – Cantităţi de materii prime, auxiliare şi combustibili

SC Oil Terminal SA Constanta este o societate prestatoare de servicii avand ca obiect primirea, depozitarea, condiţionarea şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vederea realizării importului/exportului şi tranzitului acestor produse prin Portul maritim Constanţa. Structura şi dimamica producţiei de servicii ale SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port pe tip de produs pe perioada 2007 – 2012 sunt prezentate pentru ţiţei,  produse petroliere  si petrochimice lichide în tab. 2.3. 1. Si 2.3.2.

Tabel 2.3.1.

| Produse | 2007 [to] | 2008 [to] | 2009 [to] |
| --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | 6082058 | 8035694 | 4436488 |
| PĂCURĂ | 385731 | 470508 | 235868 |
| MOTORINĂ | 514666 | 616624 | 847936 |
| BENZINĂ | 1372378 | 1142374 | 818404 |
| IFO | 40004 | 47065 | 10199 |
| Produse petrochimice | 1299165 | 1151585 | 779007 |
| TOTAL | 9.694.002 | 11.463.850 | 7.127.902 |

Foto 3. Parc rezervoare.

|  |  |  | Tabel | 2.3.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR CRT. | PRODUS | 2010 [to] | 2011 [to] | 30.09. 2012 [to] |
| 1 | LESIE SODA | 299111 | 304372 | 138.579 |
| 2 | BIODIESEL | 51144 | 21809 | 10.438 |
| 3 | INGRASAMANT LICHID- UREAN | 1174775 | 932095 | 105.593 |
| 4 | METANOL | 146718 | 122568 | 127.392 |
| 5 | BIOETANOL | 32164 | 8819 | 23.505 |
| 6 | DIOCTILFTALAT | 18856 | 5707 | 0 |
| 7 | TOLUEN | 23109 | 24076 | 8038 |
| 8 | NORMAL HEXAN | 22955 | 32493 | 13.399 |
| 9 | NORMAL BUTANOL | 404 | 0 | 48 |
| 10 | ORTOXILEN | 15875 | 9549 | 3.557 |
| 11 | WHITE SPIRIT | 1017 | 13774 | 13.550 |
| 12 | SOLVENT | 856 | 0 | 0 |
| 13 | OCTANOL | 1643 | 4565 | 7.222 |
| 14 | M.T.B.E. | 5987 | 4824 | 11.102 |
| 15 | DOPH | 1060 | 0 | 0 |
| 16 | LCO | 0 | 20857 | 53.367 |
| 17 | COMPONENT C5-C6 | 0 | 2187 | 0 |
| 18 | PY GAS | 0 | 6297 | 0 |
| 19 | ETBE | 0 | 3129 | 0 |
| 20 | BENZINA | 1367 | 13483 | 6.511 |
| 21 | PETROL REACTOR JET A1 | 8930 | 60020 | 13.878 |
| 22 | MOTORINA | 107438 | 57129 | 49.418 |
| 23 | BENZEN | 10018 | 26545 | 4.998 |
| 24 | IZOBUTANOL | 643 | 622 | 269 |
| 25 | PACURA | 49526 | 95377 | 69.769 |
| 26 | TITEI | 10045 | 1287 | 0 |
| 27 | PROD REC NEC | 0 | 125 | 0 |
| 28 | HEATING OIL | 0 | 0 | 16.256 |

PRODUSE VEHICULATE IN 2010 – 2012

SP PORT

In tabelul 2.3.3. sunt prezentate produsele care sunt depozitate in rezervoarele existente in SP Port si produsele care sunt pompate direct in celelalte depozite (transbord direct).

Tabel 2.3.3.

| 1 | LESIE SODA | Depozitare rezervoare SP Port |
| --- | --- | --- |
| 2 | BIODIESEL | Depozitare rezervoare SP Port |
| 3 | INGRASAMANT LICHID | Depozitare rezervoare SP Port, barje si transbord direct |
| 4 | METANOL | Depozitare rezervoare SP Port |
| 5 | BIOETANOL | Transbord direct |
| 6 | DIOCTILFTALAT | Transbord direct |
| 7 | TOLUEN | Transbord direct |
| 8 | NORMAL HEXAN | Transbord direct |
| 9 | NORMAL BUTANOL | Transbord direct |
| 10 | ORTOXILEN | Transbord direct |
| 11 | WHITE SPIRIT | Transbord direct |
| 12 | SOLVENT | Transbord direct |
| 13 | OCTANOL | Transbord direct |
| 14 | M.T.B.E. | Transbord direct |
| 15 | DOPH | Transbord direct |
| 16 | LCO | Transbord direct |
| 17 | COMPONENT C5-C6 | Transbord direct |
| 18 | PY GAS | Transbord direct |
| 19 | ETBE | Transbord direct |
| 20 | BENZINA | Transbord direct |
| 21 | PETROL REACTOR JET A1 | Depozitare rezervoare SP Port |
| 22 | MOTORINA | Depozitare rezervoare SP Port |
| 23 | BENZEN | Transbord direct |
| 24 | IZOBUTANOL | Transbord direct |
| 25 | PACURA | Depozitare rezervoare SP Port |
| 26 | TITEI | Depozitare rezervoare SP Port |
| 27 | PROD REC | Depozitare rezervoare SP Port |

Foto 4. Noul rezervor construit

Foto 5. Instalatii de incarcare/descarcare nave

Foto 6. Instalatii de incarcare/descarcare nave

Foto 7. Instalatii de incarcare/descarcare nave

c.2. Pierderi pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu.

În timpul prestatării serviciilor de primire, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide s-au realizat consumuri tehnologice pe fiecare tip de produs prezentate în tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate”.

Tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate la produse petroliere”(to)

| Produse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | -2086 | -2636 | -1889 | - 1143 |
| PĂCURĂ | -4387 | -685 | -311 | - 532 |
| MOTORINĂ | -1629 | -2010 | -2953 | - 3412 |
| BENZINĂ | - 549 | -3002 | - 1757 | -911 |
| IFO | -53 | - 65 | -11 | 0 |
| Produse petrochimice | - 581 | - 3221 | - 1501 | -2142 |
| TOTAL | -9285 | -11619 | -8422 | -8140 |

Consumurile tehnologice realizate se încadrează în valorile contractuale, iar in situatia in care se realizeaza economii, acestea se returneaza proprietarilor.

Cantităţile neconforme recuperate din produsele chimice manipulate sunt returnate la producător.

In prezent benzina se depoziteaza doar in S.P. Sud, emisiile fiind analizate la nivelul acestei sectii.

c.3 – Cantităţi de produse şi subproduse rezultate.

O parte din consumurile tehnologice se regăsesc în produsul recuperat tip A a cărui dinamică, în perioada de referinţă, este următoarea:

| Produs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs recuperat tip A (kg) | 1.516.402 | 7.009.018 | 3.793.306 | 7.813.224 |

Din activitatea complexă desfăşurată de SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port, de depozitare, tranzitare, condiţionare a produselor: ţiţei, păcură, benzină, motorină, rezultă şi produse reziduale neconforme (reziduuri). Aceste reziduuri (slamuri), inevitabil, ocupă spaţii de depozitare, reducând volumul de producţie din depozite. Din acest motiv SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port,   prin eforturi proprii, a iniţiat activitatea de condiţionare a produselor reziduale neconforme prin operaţii care nu necesită instalaţii suplimentare, operaţii din care rezultă: produs recuperat tip A, prezentat mai sus, şi şlam („nămol de rezervor”).

Şlamul de rezervor este un amestec de produs petrolier şi particule solide, semisolid, de culoare negru-maro şi se formează prin depuneri pe fundul rezervoarelor. Acest produs rezidual devenit deseu este evacuat, transportat, in vederea valorificarii şi/sau eliminarii de către firmele terţe care execută lucrările de curăţire a rezervoarelor şi care sunt autorizate în acest sens.

d) – Utilităţi

Pentru realizarea producţiei de servicii contractate SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port consumă următoarele utilităţi:

- energie electrică

- furnizor: S.C. ELECTRICA S.A.

- contract de furnizare energie electrică nr. 4/2011  (Anexa 2.8)

- cantităţile consumate în perioada 2007-2010 sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţi de energie electrică consumată de S.P. Port a OTC”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum energie (kWh) | 3.157.896 | 2.908.490 | 2.714.600 | 2.384.490 |

- energie termică

- In prezent energia termica se obtine din producţie proprie cu centrala termica tip Clayton descrisa la punctul b.2.2.

Cantităţile de gaz metan consumate in baza contractului de furnizare nr. 7135/01.10.2009, (Anexa 2.9 la Fisa de prezentare si declaratie)  în perioada 2007 – 2010, sunt evidentiate pe total societate si sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţile de gaz metan consumat de centralele termice ale OTC”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum gaz (mc) | 1.387.221 | 4.158.088 | 3.609.483 | 3.697.159 |

- apă potabilă şi industrială

- furnizor: - R.A.J.A. Constanţa şi CNAPMC – pentru apa potabilă;

- AN Apele Române – DADL – pentru apa din subteran;

- contract de furnizare apă potabilă  nr. 118 / 1.10.2007 incheiat cu  SC RAJA SA (A fost prezentat catre APM Constanta in Anexa 2.10, la Fisa de prezentare si declaratie);

- CNAPMC nr. 93/2004(Anexa 1.4, la Fisa de prezentare si declaratie);

- ANAR – ABADL nr. 16/03.01.2011(Anexa 2.11 la Fisa de prezentare si declaratie);

Cantităţile consumate, în perioada 2007 - 2010, sunt prezentate în tabelul urmator:

Cantităţi apă potabilă consumată de S.P. Port

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila | 32.464 | 35.349 | 43.617 | 31.445 |

4.1.2.  Elemente constructive şi descrierea generală a activităţii

a. Procesul tehnologic al instalatiilor  din SP Port Constanta

Fluxul tehnologic

- Import titei

Navele pentru titei sunt operate in danele 73, 75, 76 si 79 cu adancimi de 13 m si 17 m. Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave pentru incarcare/descarcare, Flexider de 16” si Woodfield de 12” prin care se face legatura intre vapor si fascicolul de conducte.

Conductele de titei sunt dotate, in zona danelor cu un system de contorizare ce cuprinde patru linii de masura cu contoare Smith Meter de 16”.

Danele sunt dotate cu instalatii P.S.I.

Din Sectia Platforma Port, titeiul este pompat catre rezervoarele din sectia Platforma Sud prin trei conducte cu Dn 1.000 .

- Export/import benzina si motorina

Operatiunea de incarcare a navelor cu benzina si motorina se efectueaza prin pompare din rezervoare aflate in Sectiile Platforma Nord si Sud, dupa cum urmeaza:

- pentru benzina pe 3 conducte cu Dn 350 mm;

- pentru motorina pe 2 conducte cu Dn 500 mm.

Acestea duc produsele la navele de acostate in danele de incarcare.

Navele pentru benzina sunt operate in danele 73 si 75, iar navele pentru motorina in danele 70 si 72. Cele patru dane sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave pentru incarcare/descarcare, Woodfield de 12”, prin care se face legatura intre vapor si fascicolul de conducte.

Conductele de benzina si motorina sunt dotate in zona danelor cu sisteme de contorizare Oval pentru determinarea cantitatilor de benzina si motorina incarcate la nave.

- Import pacura

Navele pentru pacura sunt operate in danele 70, 72, 76 sau 79 cu pescaj intre 13 m si 17 m.

Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave pentru incarcare/descarcare, Flexider de 16” si Woodfield de 12”, prin care se face legatura intre vapor si cele doua conducte cu Dn 500 mm care leaga terminalul de sectiile platforma de la uscat.

- Export produse chimice

Navele pentru produse chimice sunt operate in danele 69, 70, 72 cu pescaj de 13 m.

Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave Woodfield de 12” si fortune flezibile prin care se face legatura intre vapor si instalatia tehnologica a Sectiei Platforma Port. Conductele au diametre nominale intre 100 si 250 mm.

Rampele de descarcare cisterne CF sunt:

- o rampa dotata cu doua linii pentru produse chimice, lesie si urean;

- o rampa dotata cu patru linii pentru produse chimice si petrochimice lichide.

Ambele rampe sunt dotate cu colectoare si tuburi flexibile.

Capacitatile de descarcare a rampei sunt cuprinse intre 380 si 2.000 t/24 ore.

Tabel cu cladirile ce apartin SC Oil Terminal SA – SP Port

| Nr.crt. | Destinatia | Suprafata (mp) | Nr. niveluri | Nr. persoane | Grad rezistenta la foc | Risc incendiu sau categorie de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birou Manipulare Port Dana 69 | 337,5 | 1 | 14 | 1 | Mare |
| 2. | Case pompe chimice Port | 600 | 1 | 2 | 1 | Foarte mare |
| 3. | Casa Pompe Produse Petroliere Port | 152 | 1 | 2 | 1 | Foarte mare |
| 4. | Casa pompe titei Port | 77 | 1 | 2 | 1 | Foaret mare |
| 5. | Laborator Port | 600 | 3 | 40 | 1 | Mare |

Substantele  derulate prin sectia Platforma Port sunt prezentate in tabelul nr. 2.2.1.

Tabel nr. 2.2.1.

| Rezervor | Capacitate (mc) | Produs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 2 | 1.000 | Matanol |
| 3 | 1.000 | Metanol |
| 4 | 1.000 | In reparatie |
| 5 | 1.500 | Metanol |
| 6 | 1.000 | Metanol |
| 7 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 8 | 1.000 | Lesie Borzesti |
| 9 | 2.000 | Biodiesel |
| 10 | 2.000 | Biodiesel |
| 11 | 2.000 | Motorina |
| 12 | 2.000 | Motorina |
| 13 | 2.000 | Motorina |
| 14 | 2.000 | Motorina |
| 15 | 5.000 | Metanol |
| 16 | 5.000 | Metanol |
| 17 | 5.000 | Petrol reactor |
| 18 | 5.000 | Metanol |
| 19 | 5.000 | Pacura |
| 21 | 5.000 | Pacura |
| 22 | 10.000 | Ingrasamant lichid - Urean |
| 23 | 10.000 | Ingrasamant lichid - Urean |
| 24 | 100 | Rezidii |
| 25 | 100 | Rezidii |
| 26 | 1.000 | Apa PSI |
| 27 | 10.000 | Ingrasamant lichid - Urean |
| 28 | 10.000 | Lesie Rm. Valcea |
| 29 | 10.000 | Rezervor nou, receptionat in octombrie si utilizat in decembrie, in el fiind dapozitata benzina |

Numar total rezervoare = 29, din care:

- 8 rezervoare cu capacitatea de 1.000 mc fiecare, din care:

- 3 rezervoare – lesie soda

- 1 rezervor in reparatii

- 4 rezervoare – methanol.

- 6 rezervoare cu capacitatea de 2.000 mc fiecare, din care:

- 4 rezervoare - motorina

- 2 rezervoare - biodiesel

- 6 rezervoare cu capacitatea de 5.000 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – petrol reactor

- 3 rezervoare – methanol

- 2 rezervoare - pacura

- 5 rezervoare cu capacitatea de 10.000 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – lesie soda

- 3 rezervoare – urean

- 1 rezervor – este nou si  a intrat in functiune in decembrie 2012; a fost   receptionat la inceputul  lunii octombrie 2012.

- 2 rezervoare cu capacitatea de 100 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – reziduu;

- 1 rezervor – reziduu.

- 1 rezervor cu capacitatea de 1.000 mc utilizat pentru apa PSI;

-  1 rezervor cu capacitatea de 5.000 mc dezafectat, in present platforma betonata.

Toate reziduurile din Sectia Platforma Port sunt pompate in rezervoare T 101 si T 102 apartinand C.N.A.P.M.C. Cele doua rezervoare cu reziduuri ale SC Oil Terminal SA – SP Port, avand capacitatea de 100 mc fiecare: unul este sigilat de Vama Constanta si unul are 30mc slam si nu mai este in functiune.

Dispozitivele tehnice enumerate sunt asigurate din punct de vedere al prevenirii unor evenimente prin dotare cu:

- instalatii fixe de stingere a incendiilor cu spuma aeromecanica si racire cu apa la rezervoarele de produse;

- stingatoare carosabile si portabile cu praf unic si CO2 in casele de pompe si posturile electrice si de transformare;

- instalatii complexe de stingere a incendiilor la dane si nave petroliere cu tunuri de apa si spuma de mare capacitate.

SC Oil Terminal SA Constanta nu opereaza in conditii de temperature si presiune ridicata. Temperaturile maxime de lucru sunt de cca. 65˚C pentru pacura, iar pentru celelalte produse, temperature mediului ambient. Principala caracteristica este debitul de livrare a produselor petroliere si volumul mare de depozitare.

Presiunile de lucru sunt cuprinse intre 2-8 barri. Presiunile nominale sunt cuprinse intre 10 bari si 25 barri.

Din acest punct de vedere pot apare pericole pe rampele de descarcare / incarcare produse petroliere, la casele de pompe si pe danele petroliere, pericole in ceea ce priveste eliberarea de produse din rezervor cu posibilitatea de incendiu si dispersie toxica.

Fluxul tehnologic este conceput in sistem de actionare manuala a mai mult de 80% din robinetii  de selectionare si de comanda locala a actionarilor electrice si termice. Din acest motiv nu exista dispositive de intrerupere de urgenta.  De asemenea, nu exista instaltii de evacuare a fumului, a caldurii si dispositive de suflare (sisteme Blow-Down).

Fortele de interventie proprii sunt dispuse in fiecare sectie platforma si constau in formatiile de pompieri coordonate de Biroul SM - SU si echipele de prima interventie coordonate de sefii de schimb.

De asemenea, in caz de incendiu se intervine de catre pompierii militari  din Municipiul Constanta si Portul Constanta.

Produsele vehiculate sunt inflamabile, toxice si pot avea impact asupra mediului.

Rezervoarele sunt inscriptionat, iar cele destinate produselor cu implicatie mortala asupra omului sunt inscriptionate in clar si marcate cu semnul “cap de mort”.

Activitatea de primire, depozitare, condiţionare  şi livrarea produsului clientului se face in conformitate cu Procedura Operationala Cod: PO-01-03, pe care o anexam in xerocopie.

4.2.  Materiale de construcţii

Nu intra in obiectul de activitate al societatii; tinand cont ca intreaga activitate se desfasoara in incinta Portului Constanta, beneficiind de infrastructura portuara existent, ce apartine de CN “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta.

4.3. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare

supraterane

Numar total rezervoare = 29, din care:

- 8 rezervoare cu capacitatea de 1.000 mc fiecare, Vtotal = 8.000 mc, din care:

- 3 rezervoare – lesie soda, Vtotal  = 3.000;

- 1 rezervor in reparatii, Vtotal = 1.000 mc;

- 4 rezervoare – methanol; Vtotal = 4.000 mc.

- 6 rezervoare cu capacitatea de 2.000 mc fiecare, din care:

- 4 rezervoare – motorina, Vtotal = 8.000 mc;

- 2 rezervoare – biodiesel, Vtotal = 4.000 mc;

- 6 rezervoare cu capacitatea de 5.000 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – petrol reactor, Vtotal = 5.000 mc;

- 3 rezervoare – methanol, Vtotal = 15.000 mc;

- 2 rezervoare - pacura

- 5 rezervoare cu capacitatea de 10.000 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – lesie soda, Vtotal = 10.000 mc;

- 3 rezervoare – urean, Vtotal = 30.000 mc;

- 1 rezervor – este nou si  a intrat in functiune in decembrie 2012, depozitandu – se benzina; a fost   receptionat la inceputul  lunii octombrie 2012.

- 2 rezervoare cu capacitatea de 100 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – reziduu;

- 1 rezervor – reziduu.

- 1 rezervor cu capacitatea de 1.000 mc utilizat pentru apa PSI;

-  1 rezervor cu capacitatea de 5.000 mc dezafectat, in present platforma betonata.

PRODUSE VEHICULATE IN 2010 – 2012

SP PORT

In tabelul 2.3.3. sunt prezentate produsele care pot fi depozitate in rezervoarele existente in SP Port si produsele care sunt pompate direct in celelalte depozite sau in transbord direct  la nave.

Tabel 2.3.3.

| 1 | LESIE SODA | Depozitare rezervoare SP Port |
| --- | --- | --- |
| 2 | BIODIESEL | Depozitare rezervoare SP Port |
| 3 | INGRASAMANT LICHID | Depozitare rezervoare SP Port, barje si transbord direct |
| 4 | METANOL | Depozitare rezervoare SP Port |
| 5 | BIOETANOL | Transbord direct |
| 6 | DIOCTILFTALAT | Transbord direct |
| 7 | TOLUEN | Transbord direct |
| 8 | NORMAL HEXAN | Transbord direct |
| 9 | NORMAL BUTANOL | Transbord direct |
| 10 | ORTOXILEN | Transbord direct |
| 11 | WHITE SPIRIT | Transbord direct |
| 12 | SOLVENT | Transbord direct |
| 13 | OCTANOL | Transbord direct |
| 14 | M.T.B.E. | Transbord direct |
| 15 | DOPH | Transbord direct |
| 16 | LCO | Transbord direct |
| 17 | COMPONENT C5-C6 | Transbord direct |
| 18 | PY GAS | Transbord direct |
| 19 | ETBE | Transbord direct |
| 20 | BENZINA | Transbord direct |
| 21 | PETROL REACTOR JET A1 | Depozitare rezervoare SP Port |
| 22 | MOTORINA | Depozitare rezervoare SP Port |
| 23 | BENZEN | Transbord direct |
| 24 | IZOBUTANOL | Transbord direct |
| 25 | PACURA | Depozitare rezervoare SP Port |
| 26 | TITEI | Depozitare rezervoare SP Port |
| 27 | PROD REC | Depozitare rezervoare SP Port |

4.4.  Emisii în atmosferă – emisii în procese tehnologice, alte emisii în atmosferă

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

- factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

- factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici);

- factori care caracterizează zona în care are loc emisia (orografia şi rugozitatea terenului).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele

caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a

masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită

vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât

si prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia elaborată de

S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Potenţialele surse de poluare a aerului datorate funcţionării instalatiilor de manipulare a produselor chimice si petrochimice, sunt:

- traficul terestru si naval;

- procesul tehnologic de manipulare a produselor chimice si petrochimice;

- funcţionarea centralei termice.

În conformitate cu documentaţia tehnică a obiectivului emisiile poluante sunt următoarele:

- particule în suspensie;

- monoxid de carbon;

- CO2;

- NO2;

- SO2;

- compuşi organici volatili;

- benzen – toluen – xilen, etc.;

4.4.1.  Sursele de emisii atmosferice

Din activitatea de bază a Oil Terminal  care constă în primirea, depozitarea, condiţionare şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide, s-au identificat surse de poluare a aerului cu vapori ai produselor vehiculate la:

- respiraţia rezervoarelor;

- descărcarea/încărcarea la rampele C.F.;

- accidente tehnice, avarii la pompe, conducte, rezervoare.

Din activităţile auxiliare, sursele de poluare sunt:

- Centrala termica – S.P. Port - de la care rezultă emisii de CO2, CO, NOx,   SOx ;

- Parc auto, locomotive diesel şi motoare termice de la care rezultă emisii de gaze arse: CO2, CO, NOx,   SOx.

De asemenea, automonitorizarea imisiilor, realizata pe perimetrul SP Port, in urma conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nu a inregistrat valori detectabile ale indicatorilor monitorizati, respectiv: benzen, toluen si COV total.

Centrala termica, are in componenta 2 cazane tip CLAYTON pentru abur saturat, avand o presiune de 8 bari.

Poate functiona cu gaze naturale, dar si cu combustibil lichid – motorina.

Pentru motorina este amplasat in apropierea centralei termice un rezervor metalic, cilindric, vertical, montat suprateran, avand capacitatea de 35mc., diametrul rezervorului = 3,5 m, inaltime = 4,5m, izolat termic.

Alimentarea cu gaz natural se face prin conducta de la Transgaz.

Caracteristici cazan Clayton:

- Productia neta = 3433 KW/h;

- Productia abur = 5477Kg/h;

- Pres. max. de lucru = 8 bari;

- Consum combustibil lichid la putere maxima = 339 l/h;

- Consum combustibil gazos la putere maxima = 420Nm/h;

- Pres. minima intrare gaz = 200 mbari;

- Pres. maxima intrare gaz = 500mbari;

- Consum total de apa = 929 l;

- Lungime cazan Clayton = 2415 mm;

- Latime cazac Clayton = 2047 mm;

- Inaltime cazan Clayton = 3490 mm;

- Greutate cazan Clayton = 4227 Kg.

Consum anual de gaz natural:

  - Anul 2010 = 472 722 m.c.

-   Anul 2011 = 261.205 m.c

  - Anul 2012  (pana in luna septembrie inclusiv) = 215.265 m.c.

4.4.2.  Cantităţile de poluanţi evacuate în atmosferă în urma proceselor de ardere

Evaluarea de emisii specifice activităţii obiectivului ce provin de la centrala termica a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia CORINAIR, obţinând următoarele rezultate:

| Poluant | Debite masice (kg/an) 2011 | Debite masice (kg/an) 30.09.2012 | Valorile de prag pentru aer (kg/an),cf. Ordinul MAPM nr. 1144/2002. |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 109,35 | 90,1 | 100.000 |
| CH4 | 2,18 | 1,8 | 100.000 |
| CO | 89,66 | 73,89 | 500.000 |
| CO2 | 133,4 | 109,94 | 100.000.000 |
| N2O | 17,49 | 14,41 | 10.000 |
| NMVOC | 6,56 | 5,4 | 100.000 |
| SO2 | 63,9 | 52,71 | 150.000 |
| NH3 | 0,021 | 0,018 | 10.000 |

După cum se observă valorile obţinute sunt mult sub pragurile pentru aer prevăzute în Ordinul MAPM nr. 1144/2002 privind poluantii care vor fi raportaţi dacă este depăşită valoarea de prag.

În concluzie, emisiile atmosferice datorate proceselor tehnologice din cadrul obiectivului nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Consumul total de motorina pe anul 2012, pana in 30. 09.2012 a fost de 9800 de litri.	 Evaluarea surselor de emisie specifice activităţii societăţii a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia COPERT, conform datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Prezentăm în continuare cantităţile principalelor emisii evacuate în aer în anul 2012 provenite de la functionarea tractorului, doua autospeciale si a celor doua salupe.

| Poluanţi | Emisii (kg/an) |
| --- | --- |
| NOx | 2012,2 |
| CH4 | 0,74 |
| CO | 68,73 |
| CO2 | 15.216 |
| N2O | 5,65 |
| NMVOC | 30,7 |
| SO2 | 15,2 |
| TSP | 30,68 |
| Conţinut de sulf | 0,12% |
| As | 0,00024 |
| Cd | 0,000048 |
| Cr | 0,000192 |
| Cu | 0,00024 |
| Pb | 0,00048 |

În concluzie, emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Emisiile atmosferice din procesele tehnologice – depozitare – la OTC au fost analizate in bilanturile de mediu care au stat la baza emiterii autorizatiilor de mediu curente. Cantitatile de poluanti evacuati in atmosfera au fost calculate in bilanturi, depasiri inregistrandu-se doar  pentru indicatorii COV din benzina. In prezent benzina se depoziteaza doar in SP Sud.

Emisiile de poluanti de la centralele termice se calculeaza lunar in vederea achitarii contributiei la fondul de mediu. Cantitatea de emisii evacuate in atmosfera  in perioada 2007 – 2010, pe total societate, este redata in tabelul de mai jos:

| EMISII | Cantitati (Kg) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NOx | 2497.00 | 7484.56 | 6497.07 | 6654.89 |
| SO2 | 20.240 | 60.67 | 52.66 | 53.94 |
| Pb | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.030 |
| Poluanti organici | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.041 |
| Cd | 0.024 | 0.073 | 0.064 | 0.065 |
| Hg | 0.577 | 1.730 | 1.502 | 1.538 |
| Pulberi | 4217.15 | 12640.59 | 10972.83 | 11239.36 |

4.5.  Alimentarea cu apă potabilă, efluenţi tehnologici şi menajeri, sistemul de canalizare al apelor pluviale

In Portul Constanta alimentarea cu apa potabila se face atat din reteaua SC R.A.J.A. SA Constanta, cat si din surse subterane proprii, apartinand C.N. A.P.M. Constanta S.A.

Agentii economici care isi desfasoara activitatea in cadrul Portului Constanta utilizeaza apa in scop menajer, pentru spalarea autovehiculelor, a incintelor tehnologice, intretinerea spatiilor verzi, pentru producerea agentului

termic in centrale, pentru asigurarea necesarului la navele care acosteaza in port si o refurnizeaza consumatorilor din perimetrul incintei portuare, care o folosesc in scop potabil si/sau in scop tehnologic/ industrial.

Alimentarea portului vechi, din zona de nord se asigura printr-un bransament la reteaua SC R.A.J.A. SA Constanta , din OL si PREMO cu Dn=500 mm si L= 300 m. Conducta este prevazuta cu un apometru montat in zona Poarta 2. Apa furnizata in acest sector provine din complexul “Calarasi”.

Alimentarea portului nou din zona de sud se face printr-un bransament din OL si PEHD, cu Dn=500-600mm si L=1000 m, prevazut cu un aparat pentru masurarea debitului. Conducta racordata la reteaua SC R.A.J.A. SA coboara in port la nord de Poarta 6 si primeste apa din complexul “Palas-Constanta”.

Pentru zona Constanta Sud - Agigea, apa este preluata din reteaua Constanta – Eforie, printr-un bransament din otel cu Dn= 500 mm si L= 1500 m.

In anii 2007-2008 au fost executate 2 foraje ( F1 si F2 ), amplasate pe platforma portuara, pentru alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului Constanta. Forajele programate la adancimea de 400 m, practicate in zona Portii 6 (F1), respectiv zona Portii 5 de intrare in port (F2), au avut ca obiectiv captarea orizontului acvifer din depozitele barremian-jurasice intalnite sub adancimea de 250 m. Forajul F1 a fost abandonat din cauza unei instrumentatii nerezolvate,

in timp ce forajul F2 executat la adancimea de 212 m, a fost echipat si pus in exploatare cu un debit de cca. 80 mc/h. El asigura in mare masura alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului.

Apa potabila este distribuita consumatorilor portuari printr-o retea inelara alcatuita din conducte din otel, fonta si PEHD, cu diametre cuprinse intre 100-500 mm si o lungime totala de 52.251 m. Presiunea pe conducta este de 6 atm, deoarece conducta asigura atat debitul de apa potabila, cat si debitul pentru incendiu.

Oil Terminal Constanta - SP Port utilizeaza  apă potabilă in scop menajer şi industrial, precum şi  apă de mare pentru stingerea incendiilor.

Instalaţia de apă a S.P.Port este racordată la instalaţia de apă a C.N.A.P.M.C prin două conducte dotate cu apometru, in baza Contractelor nr. 93 / 01. 01. 2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008, pe care le anexam in xerocopie.

Alimentarea depozitului se face printr-o retea de conducte din otel si polipropilena, cu diametre cuprinse intre 100 si 150 mm, cu lungimea de 1130 de m.

Sectia Platforma Port  foloseşte apa potabilă în scop menajer şi industrial pentru operaţiuni de curăţire a unor instalaţii şi pentru stingerea incendiilor. Consumul zilnic de apă este de aprox. 150 mc.

Alimentare cu apa a Sectiei Platforma Port

| Nr. crt. | Instalatia | Caracteristici | Zona in care se afla | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Debit (mc/h) | Presiune (atm) | Diametru | Volum |  |  |
| 1. | 1 rezervor | - | - | - | 1000 mc | Langa separator Dana 69 | Se alimenteaza cu apa dulce si apa de mare |
| 2. | 3 pompe electrice | 1200 | 10 | 400 |  | Langa separator Dana 69 | - |
| 3. | 8 pompe 14 NDS (Diesel) | 550 | 9 | 400 |  | Dana 72 treapta I | - |
| 4. | 3 pompe 14 NDS (Diesel) | 1690 | 6 | 400 | Dana 72 treapta II | - | - |
| 5. | 68 hidranti | - | 10 | 400 |  | - | - |

Cladirile nu sunt dotate cu lifturi. Prezinta cate doua intrari/iesiri.

Cladirea Laborator Port este dotata cu instalatie de iluminat de siguranta.

Cladirea Laborator Sectie Platforma Port este dotata cu hidranti interiori de apa incendiu Dn 50 mm ajutaj 20 mm.

Sectiile Platforma petroliere sunt dotate cu retele de hidranti cu diametre cuprinse intre Dn 150 mm si Dn 500 mm. Acestia sunt supraterani Dn 80 si Dn 100 la presiuni normale de 10 bari.

Fiecare sectie platforma petroliera dispune de statii proprii de pompare apa incendiu, rezervoare de apa incendiu si rezervoare de produse de stingere.

Exploatarea reţelelor de apă potabilă se face de către personalul depozitelor. Controlul exterior al reţelelor de apă se face cel puţin o dată pe lună de către echipa de întreţinere, constând în:

- verificarea exterioara;

-  revizia tehnica;

- remedierea neregulilor găsite;

- stabilirea sectoarelor care necesită reparaţii;

- verificarea funcţionării vanelor şi înlăturarea neetanşeităţilor, unde este cazul.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere si industriale de la agentii economici de pe platforma portuara sunt preluate de reteaua de canalizare a portului constituita din tuburi din beton, conducte realizate din otel si PEHD cu diametre cuprinse intre 100 si 1000 mm, avand o lungime totala de cca. 27.657 m.

Apele uzate menajere sunt preluate prin intermediul statiilor de pompare SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP5’, SP6, SP7, SP8, SP9 si descarcate in statia de tratare mecanica.

In OIL TERMINAL apele uzate menajere sunt preluate prin statia de pompare SP7, apartinand CN APMC.

Apele uzate tehnologice, în Oil Terminal Constanta sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capital.

In baza  Contractelor nr. 93 / 01. 01. 2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008, incheiate cu CN APMC, pe care le anexam in xerocopie, Oil Terminal Constanta a predat toate instalatiile de preepurare (separatoarele de produs petrolier) catre CN APMC, intreaga cantitate de ape uzate fecaloid menajere si tehnologice fiind preluate de canalizarea Portului Constanta, apartinand CN APMC. Fosta evacuare la mare nu mai este functionala, aceasta fiind sigilata de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea – Litoral”.

Apele uzate rezultate din activitatea Sectiei Platforma Port  provin din mai multe surse, şi anume:

- grupurile sanitare;

- laboratorul de analize fizico-chimice;

- balast şi ape de spălare de la tancurile de produse petroliere;

- ape reziduale (rampa de produse petroliere, casa de pompe, claviaturi, robineţi);

- ape meteorice impurificate din incintă;

Toate apele uzate tehnologice sunt pompate in rezervoarele T101 si T 102 apartinand CN APMC.

Apele uzate, sunt evacuate în Statia de epurare a CNAPMC situata in danele 69 (rezervoarele T101 si T102) si 79 (treapta biologica).

Colectarea apelor pluviale

Avand in vedere ca in jurul suprafetei betonate se afla loess – ul argilos si sol vegetal inierbat, apele pluviale sunt absorbite de acesta. Datorita pluviometriei scazute din zona Municipiului Constanta, posibilitatea scurgerii apei de ploaie din zonele limitrofe SP Port este redusa.

Pentru instalaţia de captare a  apelor pluviale provenite din zonele betonate exista regulamentele de funcţionare, exploatare şi întreţinere, acestea fiind transportate in canalizarea Portului Constanta.

4.6.  Producerea şi eliminarea deşeurilor

SC Oil Terminal SA Constanta generează, din activitatea prestată, următoarele categorii/

tipuri de deşeuri (anul 2011):

- deşeuri metalice feroase,  cod – 17.04.05, din casări şi reparaţii;

- deşeuri metalice neferoase, cod – 17.04.01, pentru deşeuri de Cu, bronz, alamă;

- 17.04.02, pentru deşeuri de Al, din casări şi reparaţii;

- deşeuri de lemn, cod – 17.02.01, din lucrări de reparaţii CF şi confecţii   tâmplărie;

- deşeuri menajere si biodegradabile, cod – 20.02.01, de la activitatea curentă a personalului angajat; generat si eliminat final = 302.676 kg.

- uleiuri minerale  uzate D , cod – 13.02.05*, pentru uleiurile de motor şi de transmisie;

- baterii cu plumb, cod – 16.06.01*, din înlocuirea acumulatorilor uzaţi;

- produs recuperat tip A, cod – 13.07.03*, din prestaţii;

- şlam, „nămol de rezervor”, cod – 16.07.08*, din curăţiri de rezervoare separatoare;

- deşeuri de cauciuc (anvelope), cod – 16.01.03, din înlocuirea anvelopelor auto;

- deşeu de hârtie, cod – 20.01.01, din activitatea birourilor;

- deşeuri sanitare, cod – 18.01.01, din activităţi de diagnosticare/tratare la dispensar.

- deseuri din materiale plastice, cod - 17.02.03

- materiale de constructii cu continut de azbest, cod 17.06.05*

- sticla, cod 17.02.02

- componente cu continut de mercur, cod -  16.01.08*, din activitatile laboratoarelor, sectiilor platforma; generat si eliminat final = 0,24kg.

- inox, cod 17.04.05;

- substante chimice de laborator, cod - 16.05.06*, din activitatile laboratoarelor; generat = 596 kg si eliminat final = 680 kg

- tuburi fluorescente, cod – 20.01.21*; generat si eliminat final = 8 kg

- deseuri organice cu continut de substante periculoase, cod 16.03.05*; generat si eliminat final = 3.380 kg;

- absorbanti,materiale filtrante, imbracaminte contaminata, cod 15.02.02*; generat si valorificat final = 750 kg;

- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu  substante periculoase, cod 15.01.10*; generat si eliminat final = 480 kg;

- deseuri cu tesuturi vegetale, cod 02.01.03*

- pamant si petre cu substante periculoase, cod17.05.03*

- deseu electric si electronic, cod 16.02.13*

- deseuri din constructii si demolari, cod 17.01.07.

Cantităţile şi modul de valorificare al deşeurilor sunt raportate trimestrial Agentiei pentru Protectia Mediului.

Toate deşeurile generate de SC Oil Terminal SA Constanta sunt colectate, depozitate temporar, în incinta societăţii conform legislaţiei în vigoare referitoare la deşeuri, după care sunt predate la societăţi specializate pentru transport, valorificare, neutralizare. Excepţie de la această regulă fac deşeurile textile, de lemn şi rumeguş care sunt valorificate de SC Oil Terminal SA Constanta astfel: deşeul textil – în cadrul Biroului Administrativ pentru curăţenie , lemnul – prin comercializarea către angajaţi, iar rumeguşul – ca material depoluant.

În Anexa nr. 3.3 din Fisa de prezentare si declarative au fost prezentate copii ale contractelor de prestaţii pentru evacuarea deşeurilor pe fiecare tip de deşeu. Eliminarea/valorificarea  deseurilor se poate realiza pe baza de contract/comanda prin firme specializate.

Substanţele chimice, toxice utilizate în SC Oil Terminal SA Constanta sunt:

- alcool metilic (industrial)

- soluţie Karlfischer;

- cianură de potasiu;

- sulfocianură de potasiu (pulbere şi soluţie 01N);

- sulfocianură de mercur;

- clorură mercurică;

- sulfură de carbon;

- fluorură de sodiu;

- albastru de bromfenol;

- albastru de bromtimol;

- arsenit de sodiu;

Precursori

- acid clorhidric;

- acetona (industrial);

- toluen (industrial);

- acid sulfuric tehnic (pentru neutralizare hidroxid de sodiu);

-    permanganat de potasiu;

Substanţele toxice, periculoase şi precursorii sunt depozitaţi în încăperea special amenajată pentru substanţe toxice.

Încăperea este amplasată la etajul 2 al clădirii administrative din apropierea danei 69 a Portului Constanţa. Este prevăzută cu uşă metalica si grilaj dotată cu sistem de închidere corespunzător şi, prin grija gestionarului, nu este permis accesul persoanelor neautorizate în această încăpere. In interiorul încăperii este un spaţiu mai mic, prevăzut cu uşă glisantă cu sistem de închidere unde sunt păstraţi precursorii din Categoria I. Incăperea este dotată cu sistem de ventilaţie. Pe uşa, la exterior, s-au afişat însemnele de securitate cu privire la substanţele toxice depozitate.  Intreg personalul Laboratorului Port este instruit conform procedurilor interne cu prevederile legale referitoare la legislatia substantelor periculoase si precursori.

# SC Oil Terminal SA Constanta este inregistrata la Agentia Nationala Antidrog ca utilizator de substante clasificate ca precursori si are declarate locatiile in care se regasesc aceste substante.

4.7.  Alimentare cu energie electrică

Alimentarea S.P. Port se face din Staţia 110/6 KV Port 2 ce aparţine S.C. Electrica S.A. prin două cabluri de 6 KV care alimentează postul de transformare din Dana 69 (PT 69), in baza Contractului nr. 137/93 din 09.11.2011, incheiat cu SC TINMAR – IND SA Bucuresti, avand Licenta de furnizare eliberata de ANRE cu nr. 638/19.11.2004, pe care il anexam in xerocopie.

Instalaţia electrică a SC Oil Terminal SA Costanta  este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Din PT 69 se alimenteaza PT Silvani si PT Lesie. PT Silvani deserveste casele de pompe incendiu, treapta I si treapta a II-a, tunurile Silvani din danele 73, 75, 76 si 79 si instalatia de comanda a acestora. PT dana 69 alimenteaza casa de pompe chimice, separatorul, casa de pompe Lesie Borzesti, casa de pompe petroliere si casa de pompe titei.

PT Lesie deserveste casa de pompe lesie si urean, rampa de lesie de soda si laboratorul. Acest post de transformare a fost modernizat prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

4.8. Sanatatea si securitatea in munca

Securitatea muncii constituie un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Activitatea de securitatea muncii asigură aplicarea criteriilor economice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic.

Problemele legate de securitatea muncii sunt reglementate prin:

- Legea 319/2006 a securitati si sanatati in munca;

- Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie) NSSM 20/1995;

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procese tehnologice NSSM;

- STAS-uri şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii.

Potrivit legislaţiei în vigoare agentul economic are obligaţii şi răspunderi

în domeniul securitati  muncii.

În funcţie de natura, complexitatea şi riscurile specifice activităţii desfăşurate, precum şi de numărul salariaţilor conducerea numeşte prin decizie personalul cu atribuţii în domeniul securitati muncii.

Se poate aprecia că activitatea societăţii constă în câteva categorii mari

de lucrări ce pot produce accidente în muncă în cazul nerespectării normelor generale şi / sau specifice de protecţia muncii cum ar fi :

- activităţi desfăşurate cu unelte manuale;

- activităţi desfăşurate cu mijloace auto propulsate.

În conformitate cu legislatia în vigoare şi a normelor interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie  (salopete, halate, cizme de cauciuc, mănuşi, etc.) şi materiale igienico – sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte anual, pentru fiecare loc de muncă în parte.

Este organizat Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, pentru realizarea cerinţelor de securitate a muncii la nivelul unităţii.

Au fost identificate locurile de muncă cu pericol deosebit, se ţine evidenţa acestora si s-a evaluat gradul de risc intocmindu-se planurile  de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, a securitati si sanatati in munca.

După identificarea riscurilor de accidentare, nivelul acestora, se trece la normalizarea condiţiilor de muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale prin aplicarea masurilor stabilite in planurile de prevenire si protectie astfel:

- dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), potrivit Normativului cadru de acordare a EIP;

- asigurarea ventilaţiei artificiale şi a celei naturale în funcţie de locul de muncă pentru realizarea microclimatului, respective menţinerea concentraţiei noxelor sub cele maxime admise.

Echipamentele tehnice din dotare corespund din punct de vedere al

normelor şi standardelor de securitatea muncii, specificat prin completarea fişei cu cerinţele minime de securitate.

Există dotări la locurile de muncă pentru intervenţii în caz de avarii – mijloace fixe şi mobile de stins incendiu, materiale de stins incendiu, mijloace de transport disponibile, legătură telefonică, etc.

Există truse medicale de acordare a primului ajutor în caz de accident sau de intoxicaţii conform baremurilor prevăzute de norme.

Unitatea este autorizată din punct de vedere al securitati si sanatati in munca.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un compartiment de securitatea  muncii si situatii de urgenta constituit la nivel de birou functional SM-SU încadrat cu personal pregătit şi atestat de către MMPS - Inspectoratul Teritorial de Munca Constanţa, statie de salvare incadrata cu salvatori voluntari autorizati de catre INSEMEX PETROSANI şi atelier de control, întreţinere, reparaţie aparate de protectie respiratorie.

Fiecare depozit are responsabili desemnaţi prin decizii interne, cu rol de instruire şi verificare a cunoştinţelor personalului, şi de sesizare a oricăror situaţii neprevăzute, ce ar putea contraveni normelor de securitatea muncii.

Membrii Biroului SM-SU, împreună cu specialiştii din Comitetul de Securitate şi Sănătate analizează permanent factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru prevenirea acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Pentru evidenţierea accidentelor şi a cauzelor determinate există un registru de evidenţă a accidentelor. Orice accident de muncă se raportează Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie şi materiale igienico-sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte anual, pentru fiecare meserie/functie în parte.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este permanent pregătită să intervină în caz de avarii, accidente sau intoxicaţii. În acest sens, fiecare depozit este organizat pe formaţii de intervenţie şi cu dotările necesare pentru protecţie respiratorie: truse sanitare, măşti de gaze cu cartuşe filtrante, măşti cu furtun de aducţiune, aparate cu aer comprimat, aparat de reanimare.

La intoxicaţii şi arsuri cu substanţe toxice, caustice, explozive sau inflamabile sunt utilizate substanţe neutralizante odată cu aplicarea măsurilor de prim ajutor.

Dintre factorii de risc potenţiali de accidentare sau îmbolnăvire profesională, generaţi de mijloacele de producţie şi procesele de muncă şi condiţiile de mediu, pot fi evidenţiaţi următorii:

- organe de maşini în mişcare	;

- pulberi netoxice în atmosfera de lucru;

- radiaţii termice;

- lucru în atmosfera de gaze sau vapori inflamabili sau explozii;

- lucrul cu substanţe chimice toxice, caustice, inflamabile la rampa de încărcare- descărcare, case pompe, rezervoare, claviaturi,etc.

- lucru la înălţime.

- temperatura aerului ridicată sau scăzută;

- zgomotul la case pompe, casa compresoare;

- curent electric- atingere directă sau indirect;

- recipiente sub presiune.

Pentru prevenirea factorilor de risc respectivi, societatea ia o serie de măsuri tehnice şi organizatorice cum ar fi:

- asigurarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru pentru personalul de deservire, pe locuri de muncă şi sectoare;

- marcarea zonelor periculoase;

- echiparea rezervoarelor cu scări de acces, balustrade şi mijloace de lucru la înălţime;

- determinarea periodică a noxelor în atmosfera de lucru, dotarea personalului cu mijloace de protecţie împotriva gazelor, acordarea limentaţiei de protecţie, asigurarea ventilaţiei în spaţiile închise, nişelor în laboratoare;

- izolarea termică a recipienţilor şi conductelor;

- determinarea nivelelor de zgomot la locurile de muncă (case de pompe, casa compresoarelor), aplicarea măsurilor de combatere a zgomotului şi de izolare a surselor de zgomot;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile sub presiune numai cu personal calificat, instruit şi autorizat conform prescripţiilor ISCIR.

S.C. OIL TERMINAL S.A. efectuează periodic determinări ale concentraţiilor de substanţe toxice în atmosfera zonei de muncă şi urmăreşte încadrarea în limitele admisibile.

Locurile de muncă unde s-au efectuat expertizele sunt:

- rampe de produse petroliere;

- rampa leşie sodă;

- rezervoare;

- case pompe produse petroliere;

- case pompe produse chimice lichide;

- laboratoare de analize fizico-chimice;

- vestiare;

- incinte depozit;

- instalaţii de contorizare;

- bazin de retentie;

- port acostare;

- separatoare ape reziduale;

- claviaturi;

- spălătorie chimică;

- sector transporturi – atelier auto;

- sector reparaţii mecanice- atelier tâmplărie;

- curăţire tancuri.

Pentru asigurarea protecţiei aşezărilor umane, Oil Terminal asigură protecţia zonei de amplasare a depozitelor astfel:

- Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii şi sunt împrejmuite cu garduri de beton de 3 m înălţime.

- În toate sectiile platforma paza este asigurată non-stop cu personal propriu atestat de poliţia locală. Pe perimetrul S.P. Port a fost amplasat un sistem de monitorizare cu camere video fixe si mobile, dimensionate astfel incat sa acopere toate zonele interesate. Monitorizarea cu camere se realizeaza in mod continuu printr-un dispecerat al carui personal are legatura permanenta cu  echipele de interventie din teren. Verificarea sistemului de pază se realizează prin şeful formaţiei de pază, dispeceratul de monitorizare video si  dispeceratul central al societăţii. Personalul de pază este dotat cu maşină de intervenţie, pistoale cu gaze şi cu glonţ, sisteme de alarmare cu telefoane şi staţii radio emisie-recepţie.

- Personalul de serviciu al Oil Terminal asigură în mod continuu securitatea utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor din dotare.

- Oil Terminal are Rapoarte de Securitate pentru riscul major in functionare intocmite pentru fiecare sectie platforma si unde sunt prevazute masuri de protectie si alarmare a populatiei si a societatilor din zonele invecinate in situatia producerii unui accident major.

- De asemenea s-au incheiat protocoale de colaborare si s-au stabilit coordonatele de contact ale persoanelor cu responsabilitati in domeniul protectiei civile.

- In urma identificarii si analizarii riscurilor, in Rapoartele de securitate s-au stabilit scenarii de accidente majore, scenarii care au stat la baza intocmirii Planurilor de Urgenta Interna pentru fiecare sectie platforma. In baza Planurilor de Urgenta Interna ISU Dobrogea a intocmit Planurile de Urgenta Externa, orientate in primul rand pe masurile necesare a se lua pentru protectia populatiei.

- Oil Terminal este dotat cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accidente chimice cu măşti contra gazelor, adăposturi de protecţie civilă, formaţii de intervenţie.

4.9.  Prevenirea şi stingerea incendiilor

Prevenirea şi stingerea incendiilor, ca parte integrantă a activităţii productive, cuprinde totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor, exploziilor şi asigurarea condiţiilor optime de muncă şi protejarea mediului.

Normele PSI au drept scop stabilirea măsurilor tehnico – organizatorice ce trebuie respectate în clădiri, instalaţii, la utilaje şi maşini, sunt obligatorii şi se aplică în următoarele domenii de activitate prezente pe amplasament:

- exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor mijloace din dotarea unităţii;

- întreţinerea şi repararea construcţiilor, instalaţiilor din dotare;

- manipularea substanţelor şi materialelor combustibile.

Conducerea administrativă a elaborart instrucţiunile proprii de prevenire şi stingere a incendiilor, care cuprind măsuri specifice fiecărei activităţi şi loc de muncă.Acestea se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte (construcţie, instalaţie, depozit, etc.).

Personalul agenţilor economici, care desfăşoară activităţi permanente sau temporare în perimetrul societăţii, este obligat să respecte normele şi măsurile de PSI specifice profilului unităţii, stabilite pentru obiectivele în care lucrează şi pentru activităţile ce le execută.In acest sens se intocmeste pentru fiecare situatie in parte o conventie pe linie de securitatea muncii- apararea impotriva incendiilor-protectia mediului.

Activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de personalul încadrat în muncă la nivelul agentului economic, face parte din sarcinile de serviciu şi se trece ca activitate de serviciu în fişa postului.

Măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor existente pentru obiectivul analizat cuprinde tehnici şi modalităţi de prevenire a incendiilor, asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de stins incendiu, respectiv dotarea, repartizarea, verificarea şi întreţinerea mijloacelor de stins incendiu.

Societatea are în dotare mijloace de primă intervenţie, stingătoare, furtune şi materiale antiincendiare (lopeţi, târnăcoape, etc.), amplasate în locuri cu risc de incendiu, în conformitate cu HG nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor republicată în anul 1996.

Întreg personalul angajat este obligat să cunoască măsurile prevăzute în planul operativ de prevenire şi lichidare a avariilor şi în special căile de evacuare în caz de pericol şi regulile de comportare în timpul lichidării avariilor.

Instruirea personalului se face lunar pentru muncitori, trimestrial pentru personalul TESA din productie, semestrial pentru personalul TESA şi ori de câte ori intervin schimbări importante în legislarie, in tehnologie,construcţii, instalaţii si alte situatii prevazute in legislatia de specialitate.

La nivelul societăţii este constituita Celula de Urgenta din care fac parte directorul general preşedinte, directori executiv, şefii de sectii, conducătorii locurilor de muncă. Organizarea interventiei in situatii de urgenta (incendiu) precum si sarcinile ce revin persoanelor cu responsabilitati pe linie de situatii de urgenta (aparare impotriva incendiilor)  la nivelul Celulei de Urgenta, este prezentata in anexa.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este luată în evidenţă pentru intervenţii în caz de necesitate de către grupul de pompieri al Judeţului Constanţa.

Fiecare sectie are o formaţie de pompieri dotată cu autospeciale de stins incendiu şi instalaţii fixe, compuse din hidranţi şi tunuri de apa si spuma.

Depozitul PORT este prevăzut in danele 75-76 cu tunuri de stins incendiu tip SILVANI cu spumă aeromecanică pentru intervenţie la stingerea unui incendiu, la bordul navelor din danele aferente.

Fiecare rezervor este prevăzut cu diguri împrejmuitoare care preiau intreaga  capacitate a rezervoarelor în caz de avarie.

Casele de pompe sunt prevăzute cu stingatoare de incendiu portabile si mobile cu pulberi stingatoare si cu CO2.

Rezervoarele de produse petroliere şi chimice sunt prevăzute cu instalaţii fixe, acţionate din căsuţele de spumă.

4.10.  Zgomotul şi vibraţiile

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre factori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc: liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

Valorile nivelurilor de zgomot a diferitelor agregate în funcţiune:

| Nr. crt. | Sursa de zgomot | Distanta pentru masurare (m) | Nivelul puterii de zgomot dB(A) | Rezultatele masuratorii (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LpA eq | LpA max. |
| 1 | Tractor | 10 | 101 | 73,4 | 82,5 |
| 2 | Agregatul diesel | 6 | 98 | 74,3 | 76,1 |
| 3 | Procesul de umplere a auto-cisterne | 10 | 105 | 77,9 | 81,9 |
| 4 | Motoare electrice mici |  | 40 - 60 |  |
| 5 | Autovehicul – la viteza de 30 km/h - la viteza de 40-50 km/h |  | 68 70 |  |
| 6 | Claxoane de automobil |  | 85 - 95 |  |
| 7 | Autocamion de 5 t. |  | 89 |  |

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20.000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Conform teoriei, neglijându-se efectul absorbţiei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis, de putere P, intensitatea sunetului I descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei r până la sursă :

P

I  =  ----------

4 π r2

Cunoscând intensitatea sunetului I1 la distanţa r1 de la sursă, se poate calcula intensitatea sunetului I2 a acestei surse la distanţa r2, cu formula:

I1    =   r22

I2	   r12

Considerând nivelurile de intensitate sonoră β2 se obţine la distanţa r2 :

β2  =  β1  +  20 lg  r1

r2

în care β1  este nivelul cunoscut de intensitate sonoră I1, la distanţa r1.  Presupunând r1 = 1 se obţine:

β2   =  β1  -  20 lg r2

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului sunt de mărimi diferite.

Efectul rezultant al zgomotelor de durată şi nivele variabile înregistrate practic în secţiile de producţie ale societăţii, în decursul unei săptămâni de lucru nu depăşeşte valoarea de 90 dB (A) (nivel acustic echivalent continuu pe săptămână, admis la locul de muncă).

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

Astfel, pentru imobilele din zonele predominant industriale, la nivelul admis al zgomotului exterior, de 35 – 45 dB (A) se aplică o corecţie de +29 dB (A) rezultând un nivel maxim admis al zgomotului exterior de 64 – 74 dB (A).

Nivelul de zgomot

Conform teoriei, neglijându-se absorbţia, la o undă sferică radiantă într-un spaţiu deschis, intensitatea sunetului descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursă.

Cunoscând valorile nivelului maxim de intensitate sonoră la limita zonei sursei de zgomot şi neglijând efectul absorbţiei în aer, se poate calcula nivelul maxim de intensitate sonoră la limita zonei de locuit pe baza relaţiei:

r1

Lreceptor  =  Lext.inc.  +  20 lg  ----

r2

unde:

Lext.inc.    -  nivelul de zgomot la distanţa r1 faţă de sursă;

r1  -  distanţa faţă de sursă, r1  =  1m;

r2  -  distanţa de la sursă până la limita celui mai apropiat receptor sensibil a aşezărilor umane de cca. 150m.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Nivelul de zgomot maxim calculat la limita zonei de locuit:

1

Lreceptor  =  53 +  20 lg------  =  9,5 dB(A)

150

Ladmis  =  50 dB(A) pe timp de zi şi 40 dB(A) pe timp de noapte, conform OMS nr. 536/1997, deci zgomotul din incinta centrului comercial nu va afecta zona de locuit, fiind mult sub limitele admise.

Surse de zgomot şi vibraţii.

Din obiectul de activitate al Oil Terminal rezultă că se vehiculează prin societate cantităţi mari de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide. Vehicularea acestor produse se face cu electropompe, iar conductele de transport se golesc şi se suflă cu azot sau aer comprimat.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele dinamice necesare transportului lichidelor şi comprimării aerului, respectiv electropompele şi compresoarele, grupate în case de pompe şi compresoare.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

Dotări, amenajări, măsuri de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

Electropompele sunt montate pe fundaţii monolit în case de pompe izolate fonic. Cuplajele dintre electromotor şi pompă sunt elastice, realizându-se coaxialialitatea prin centrări corecte la montaj şi după fiecare intervenţie.

Personalul SFI al Oil Terminal are in dotare un aparat de determinare a vibratiilor – x-viber – cu ajutorul caruia se depisteaza in timp optim uzura rulmentilor, dezechilibrul rotorului, alinierea grupului electromotor – pompa si uzura lagarelor pompelor.  Sectia Mecanica, la randul ei, este dotata cu un aparat pentru stabilirea co-axialitatii dintre pompa si motor.

Nivel de zgomot şi de vibraţii.

Măsurătorile de zgomot se efectueaza in prezent doar in interiorul sectiilor platforma  urmarindu-se incadrarea acestora in nivelul concentratiilor maxime admisibile de la locul de munca. Monitorizarea si masurarea zgomotului se realizeaza prin grija Serviciului Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta care are in dotare un sonometru integrator Cirrus CR: 812A, 100% automatizat, programabil, avand posibilitatea de stocare a datelor si de descarcare a acestora pe calculator, verificat metrologic anual.

4.11.  Securitatea zonei

Din punct de vedere al protecţiei zonei, S.C. OIL TERMINAL S.A. este organizată astfel:

- Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii. Incintele sunt împrejmuite cu garduri din beton de 3 m înălţime, cu cornişe din fier beton.

- In toate sectiile platforma, inclusiv la SP Port, sunt paznici angajaţi de la o Agenţie de Pază şi Securitate specializata ( SC Carsium Securoty SRL, in baza contractului 86/130/25.08.2012, pe care ilanexam in xerocopie)  şi paznici proprii ai societăţii. Perimetral sunt amplasate camere de supraveghere video monitorizate continuu prin dispecerate.

Verificarea sistemului de pază se face cu ajutorul ofiţerului de serviciu, cu maşina de interventie in teren care funcţionează permanent.

Iluminatul de securitate funcţionează în toate zonele interioare şi pe perimetru.

Personalul de pază este dotat cu pistoale cu gaze şi cu glonţ – miez de oţel.

Există sisteme de alarmare cu fir şi radio.

Personalul de specialitate al societăţii asigură securitatea utilajelor şi instalaţiilor, în mod continuu, la toate punctele de lucru.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un plan de apărare împotriva dezastrelor, în caz de cutremure de pământ de gradul VIII, accident chimic la capacităţile de depozitare, incendii de masă, epidemii şi epizotii, căderi de obiecte cosmice.

Aplicarea planului de apărare împotriva dezastrelor este transmisă prin ordin din partea Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă Constanţa, prin hotărârea Prefectului Judeţului Constanta.

Societatea este dotată cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic sau nuclear, astfel:

- măşti contra gazelor

- adăposturi de protecţie civilă

- tărgi, centuri de siguranţă, costume de lucru, chingi de scos răniţii şi de transport, unelte de diferite forme şi destinaţii pentru salvat persoane, sisteme de semnalizare, etc.

- formaţii de intervenţie dintre salariaţi.

4.12.  Administraţia

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este societate deschisă cu capital mixt, de stat şi privat, majoritar de stat.

Capitalul social, la sfaritul anului 2011, era de 58.243.025,3 RON.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin HG 1200/12.11.1990 şi este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie cu Certificatul Unic de Inregistrare seria B, nr.1453964, prezentate în Anexa nr. 1.5.

STRUCTURA ACTIONARILOR la data de  03.10.2012, este urmatoarea:

- Ministerul Economiei Comertului si a Mediului de Afaceri = 59,6222%;

- Persoane Juridice = 27,6831%;

- Persoane Fizice = 12,6946%.

5.  CALITATEA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE

5.1.  Efectele potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat

5.1.1.  Surse potenţiale de poluare a solului

Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra omului, animalelor şi vegetaţiei.

În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, relevantă este acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi cantităţii vegetaţiei şi a apei.

Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi proprie sau improprie pentru consum.

Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor scoarţei terestre pe care le traversează.

De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma depunerii şi integrării în el a diferitelorsubstanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile umane.

Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.

Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor  poluante creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa contaminată se va extinde.

Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general atmosfera de agenţii poluanţi  şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.

Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.

In zona de interes solul poate fi afectat de eventualele poluari accidentale  ce pot aparea prin fisurarea conductelor sau a rezervoarelor. In acest caz, pentru a reduce la minim poluarea solului si apoi a o neutraliza, echipa de interventie va urma procedura prevazuta in Planul de poluari accidentale aprobat conform legislatiei de mediu in vigoare.

5.1.2. Aprecierea poluării solului

Adaosul de substanţe poluante conduce la modificări fizico – chimice ale solului într-un areal restrâns şi de intensitate redusă, astfel că poluarea este echivalentă din punct de vedere igienic cu insalubritatea, care se poate aprecia prin indicatori direcţi şi indirecţi astfel:

- indicatorii direcţi sunt reprezentaţi prin substanţele chimice poluante ajunse în sol şi care au o acţiune nocivă asupra sănătăţii omului prin ele însele;

- indicatorii indirecţi se stabilesc prin metode organoleptice, chimice şi liologice.

În solurile cu permeabilitate mare, bine aerate şi cu umiditate redusă,

autoepurarea este mai rapidă şi se bazează pe procese biologice aerobe oxidante, din care rezultă o mineralizare integrală a substanţelor cu producere de CO2, N2 şi H2O.

În cazul solurilor compacte, cu umiditate ridicată şi dificit de aerare se desfăşoară procese biochimice anaerobe, de reducere. Produşii finali în acest caz vor fi NH3, CH4, H2S, acizi graşi inferiori, mercaptani, care nu pot fi folosiţi direct de plante, fapt ce conduce la acumularea lor în sol, difuzarea în apă sau degajarea în atmosferă.

Studiul geotehnic realizat in vederea stabilirii stratificatiei terenului, determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului si stabilirii conditiilor/posibilitatilor de fundare ale constructiei propuse, a scos in evidenta urmatoarea structura litologica  in zona amplasamentului:

  - Sol vegetal si umpluturi minerale neomogene (cu grosimea de cca. 1,00 m);

  - Un strat de loss galben intalnit in foraje, cu grosimi de pana la 8m;

  - Complex argilos si de calcare degradate sub forma de pietris si bolovanis calcaros.

Sursele de poluare a solului şi subsolului în SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port, pot fi:

- neetanşeităţile survenite în timpul exploatării la conducte, rezervoare, la bazinele separatoarelor gravitaţionale şi la reţeaua de canalizare, la infrastructura CF sau in timpul procesului de incarcare, descarcare si transport cu cisterne mobile;

- pierderi accidentale de produse petroliere prin spargeri de conducte, rezervoare, deversări, etc.

Orice produs petrolier deversat pe sol migrează gravitaţional, în direcţia nivelului hidrostatic, împărţindu-se în patru faze:

- faza de vapori;

- faza reziduală (lichid imobilizat în sol şi/sau sedimente);

- faza liberă (lichid mobil);

- faza dizolvată în apa subterană.

Dacă volumul de produs petrolier eliberat în mod accidental este redus, produsul nu va avansa mult în sol, contaminarea manifestându-se prin imobilizarea hidrocarburilor în sediment ca fază reziduală, după ce o parte a fost eliberată în faza de vapori (pentru produsele volatile). Daca exista pierderi importante ca volum, va fi suficient produs petrolier ca, pe lângă faza reziduală, să existe şi o fază liberă, lichidă, care să se deplaseze gravitaţional până la nivelul hidrostatic.  Aici, la suprafaţa suprafata nivelului marii, o parte  pătrunde în porii suficient de mari ai sedimentului, o parte va fi acumulata ca faza libera şi altă parte (foarte mică) se dizolvă în apa.

In SP PORT unde depozitul a fost construit pe teren castigat asupra mari nu exista panza freatica, monitorizarea umpluturii subsolului realizandu-se prin intermediul uor puturi amplasate in danele 70, 79, 80, 82.

5.1.3. Prevenirea poluării solului

Măsurile, dotările si amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.

SC Oil Terminal SA Constanta a fost, este şi va fi interesată să cunoască stadiul de contaminare cu produse petroliere a subsolului depozitelor şi a vecinătăţilor acestora, cauzele poluării şi să stabilească măsuri de eliminare, combatere şi refacere a solului şi subsolului.

În acest sens, SC Oil Terminal SA Constanta a contractat lucrări de investigare a stării de contaminare cu hidrocarburi în zona depozitelor Sud şi Nord I în perioada 1992 – 2002 precum şi prin Programul MENER – Proiect prioritar 6, Obiectiv nr. 1 “Evaluarea gradului de contaminare cu produse petroliere în zona depozitelor Oil Terminal Constanţa” executat în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR, Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti, Institutul de Studii şi Proiectări Funciare ISPIF şi Institutul Naţional pentru Ecologie Industrială EcoInd,, în iunie 2003.

Toate aceste studii, impreuna cu analizele si concluziile din BM II in 2004 au evidentiat impactul activitatii SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port  asupra solului atat in trecut (poluarea istorica de adancime), cat si din activitatea prezenta.

Având în vedere situaţia la nivelul anilor 2003 – 2004 cu privire la contaminarea acviferului, precum si ca urmare a programului de conformare, SC Oil Terminal SA Constanta  a organizat un sistem de monitorizare a nivelului de produs şi apă în forajele/puturile de captare efectuate precum şi extragerea acestuia, cu frecvente  bi-saptamanal. Acolo unde situatia a impus-o, datorita riscurilor pentru sanatatea umana, epuizarea forajelor s-a realizat si de 2-3 ori pe zi.

Metoda da rezultate, in timp indelungat, atat pentru decontaminarea apei freatice cat si pentru reducerea poluantilor din acumularile sedimentare ale solului, datorita spalarii acestora cu apele freatice (ape de mare) in timpul pomparii lor din foraje. Aceasta spalare se realizeaza, in principal, datorita cresterii vitezei de deplasare a freaticului in zona conului de depresie format, dar si in zonele adiacente, care alimenteaza acest con, pana la realizarea echilibrului natural.

Rezultatele pozitive s-au inregistrat si la nivelul de suprafata al solului, unde evolutia concentratiei de produs petrolier in probele de 5 si 30 cm, este vizibil descrescatoare, conform valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu si prezentate in tabelul urmator:

Indicatorul: produs petrolier

|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Luna | DEPOZIT PORT | Valoare prevazuta conf Ordin. 756/1997 |
|  |  | Parc prod.chim. |  | Parc prod.petroliere |  |  |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
|  |  |  |  |  |  | <100 | 1000 | 2000 |
| 1 | 2004 | 1820 | 1040 | 1140 | 600 |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | febr. | 397 | 571 | 45 | 57 |  |  |  |
| 2 | martie | 29.5 | 35.5 | 98.5 | 272 |  |  |  |
| 3 | aprilie | 53.4 | 78.9 | 206.5 | 348 |  |  |  |
| 4 | mai | 132.1 | 288.8 | 586.4 | 385.8 |  |  |  |
| 5 | iunie | 108.7 | 166.2 | 225.3 | 267.8 |  |  |  |
| 6 | iulie | 32.5 | 25 | 48.7 | 63 |  |  |  |
| 7 | august | 34.7 | 36.4 | 7.04 | 14.6 |  |  |  |
| 8 | sept. | 115.9 | 315.9 | 51.6 | 20.6 |  |  |  |
| 9 | oct. | 17.8 | 1.96 | 28 | 16.7 |  |  |  |
| 10 | nov. | 56.2 | 20 | 55.3 | 27.7 |  |  |  |
| 11 | dec. | 44.6 | 38.8 | 543 | 60 |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ian. | 38.4 | 25.3 | 61 | 57 |  |  |  |
| 2 | iulie | 395 | 278 | 146 | 177 |  |  |  |
| 3 | oct. | 41.8 | 49.9 | 209 | 221 |  |  |  |
| 4 | dec. | 17.3 | 18.5 | 83 | 40.6 |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ian. | 58.6 | 66 | 38.2 | 61.3 |  |  |  |
| 2 | august | 178.5 | 180.5 | 198 | 196 |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iunie | 197.9 | 195.22 | 199 | 190.8 |  |  |  |
| 2 | noiemb. | 104.5 | 78.6 | 108.5 | 76.5 |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iunie | 171 | 157 | 103 | 107 |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | aprilie | 43.50 | 86 | 64.40 | 94 |  |  |  |

Aceeasi evolutie se observa si la majoritatea indicatorilor „metale” analizati:

|  |  |  |  | UM = mg /kg SU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Metalul | S.P. PORT |
|  |  | Parc prod.chim. | Parc prod.petroliere |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2007 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.53 | 7.92 | 8.19 | 8.33 |
| 2 | Cadmiu | 4.1 | 2 | 4.4 | 3.9 |
| 3 | Cupru | 30 | 43 | 43 | 39 |
| 4 | Crom | 19.1 | 22.4 | 25 | 17.6 |
| 5 | Mangan | 780 | 953 | 742 | 962 |
| 6 | Nichel | 42 | 52 | 36 | 45 |
| 7 | Plumb | 93 | 94 | 54 | 62 |
| 8 | Zinc | 225 | 260 | 187 | 196 |
| 2008 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.62 | 7.55 | 8.11 | 7.86 |
| 2 | Cadmiu | 2.64 | 2.23 | 2.33 | 1.63 |
| 3 | Cupru | 39.7 | 34.4 | 31.3 | 28.6 |
| 4 | Crom | 13.2 | 10.7 | 11.9 | 9.8 |
| 5 | Mangan | 618 | 617 | 586 | 572 |
| 6 | Nichel | 53.9 | 51.9 | 38.6 | 44.1 |
| 7 | Plumb | 23.8 | 19.7 | 24.7 | 21.2 |
| 8 | Zinc | 97.1 | 87.7 | 93.3 | 77.5 |
| 2009 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.27 | 8.09 | 8.02 | 8.19 |
| 2 | Crom | 31.8 | 35 | 27.7 | 29.6 |
| 3 | Cadmiu | 2.27 | 2 | 1.33 | 1.56 |
| 4 | Cupru | 53 | 52.3 | 46.2 | 52.9 |
| 5 | Nichel | 44.9 | 47.5 | 38.4 | 41.6 |
| 6 | Mangan | 517 | 557 | 489 | 584 |
| 7 | Plumb | 66 | 61 | 84 | 75.8 |
| 8 | Zinc | 94.7 | 106 | 85.4 | 59 |
| 2010 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.9 | 8.87 | 8.84 | 8.87 |
| 2 | Crom | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3 | Cadmiu | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Cupru | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| 5 | Nichel | 16.6 | 17 | 15.4 | 15.2 |
| 6 | Mangan | 67.8 | 70.1 | 84.5 | 84.8 |
| 7 | Plumb | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
| 8 | Zinc | 30.4 | 30.8 | 24.3 | 25.1 |
|  | 2011 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.52 | 7.5 | 7.6 | 7.43 |
| 2 | Crom | 25 | 26 | 28 | 27 |
| 3 | Cadmiu | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | Cupru | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Mangan | 732 | 730 | 808 | 815 |
| 7 | Plumb | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 8 | Zinc | 88 | 86 | 84 | 86 |
|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg SU |
| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT PORT | Valoarea prevazuta conf. Ord.756/1997 |
|  |  | Parc prod.chim. |  | Parc prod.petroliere |  | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  |
| 2 | Crom | 6.99 | 2.63 | 4.45 | 3.17 | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 1.83 | 1.18 | 1.76 | 1.53 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 14.11 | 8.14 | 8.67 | 7.53 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 22.48 | 20.6 | 11.72 | 13.28 | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 255.2 | 233.7 | 23.9 | 20.94 | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 1.04 | 0.347 | 12.82 | 11.53 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 121.8 | 96.23 | 82.02 | 77.64 | 100 | 700 | 1500 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.52 | 7.5 | 7.6 | 7.43 |  |  |  |
| 2 | Crom | 25 | 26 | 28 | 27 | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 732 | 730 | 808 | 815 | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 88 | 86 | 84 | 86 | 100 | 700 | 1500 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.60 | 7.58 | 7.62 | 7.60 |  |  |  |
| 2 | Crom | 24 | 26 | 25 | 26 | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 16 | 18 | 16 | 17 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 44 | 58 | 55 | 68 | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 28 | 46 | 38 | 48 | 100 | 700 | 1500 |

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”:

- La parcul de produse chimice, valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea apropiindu-se de pragul de interventie (la proba de 5 cm) sau depasind pragul de alerta la proba de 30 cm.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

- La parcul de produse petroliere, in anul 2004, valoarea determinate la proba de 5 cm, depaseste pragul de alerta, iar la proba de 30 cm se incadreaza intre valoarea normal si pragul de alerta. Si la parcul de produse petroliere, incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

- Pentru indicatorul “zinc”, valoarea determinata a depasit valoarea normala in anul 2004 si 2007, acestea fiind sub pragul de alerta, restul metalelor grele determinate, incadrandu-se sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

Valorile indicatorilor analizati scot in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in prezent, impactul SP Port asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din pământ şi/sau beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Instalatiile care asigura pomparea  apelor subterane poluate prin forajele de observatie au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtune tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate;

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate -  impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a minimizat.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 5 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar vom minimiza influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere financiar pentru Oil Terminal Constanţa.

6.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În ultimii ani, în numeroase ţări s-a legalizat obligativitatea realizării studiilor privind evaluările de impact asupra mediului înconjurător, ca urmare a funcţionării unor obiective economice în vederea reducerii la minimum a efectelor nefavorabile pe care acestea le pot determina. Este tot mai larg folosit principiul “o activitate umană este economic sau social favorabilă, dacă se dovedeşte acceptabilă din punct de vedere ecologic”.

Prezenta lucrare intitulată “Bilanţ de mediu nivel 1 pentru activitatea S.C. Oil Terminal – SP Port” are ca obiect estimarea impactului asupra mediului datorat funcţionării acestei activităţi.

Lucrarea de faţă s-a efectuat în baza  Legii nr.265/2006 privind aprobarea şi modificarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi a Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, Anexa A3, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Legii nr. 104/2011. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Poluarea primară a solurilor nu înseamnă, numai afectarea locală a solurilor respective. Ea înseamnă, deopotrivă, în funcţie de substanţa poluantă, poluarea secundară a atmosferei (prin transmiterea în atmosferă a substanţelor volatile sau a celor antrenabile de vânturi), poluarea apelor superficiale şi subterane (prin dizolvarea şi antrenarea substanţelor respective), iar din apele subterane – freatice influenţarea dezvoltării plantelor (fie frânarea dezvoltării acestora, fie concentrarea în ţesuturile lor a unor substanţe nocive care pătrund apoi în ciclul alimentar al omului).

Tot aici trebuie amintită degradarea directă a solurilor de către ploi la anumite intervenţii ale omului în vegetaţia terestră, care provoacă antrenarea stratului fertil.

Poluarea primară a apelor (introducerea poluanţilor direct în ape) sau poluarea lor secundară (fie direct din atmosferă, fie din sol, prin intermediul precipitaţiilor) poate avea efecte multiple fie asupra solului şi plantelor (prin straturile freatice alimentate de apa respectivă sau prin intermediul irigaţiilor), fie direct asupra omului prin apa folosită pentru băut.

Poluarea atmosferică cu aerosoli, gaze de ardere şi substanţe chimice nu este nocivă numai pentru respiraţie. Substanţele respective revin pe pământ, depunându-se pe soluri sau pe frunzele plantelor fie direct (în perioadele de calm), fie prin intermediul precipitaţiilor, care le antrenează (dată fiind marea mobilitate a atmosferei, prin intermediul vânturilor, procesele de revenire pe sol se pot realiza la mari distanţe de locul unde ele au fost degajate în mediu.

Prezenţa aerosolilor în atmosferă favorizează capacitatea acesteia, diminuează transferul energetic al razelor solare către plante şi ca urmare reduce efectele fenomenului de fotosinteză, respectiv a eliberării oxigenului necesar vieţii.

Următoarele elemente sunt de reţinut din cele prezentate şi anume :

- poluarea unui factor al mediului fizic are într-un fel sau altul efecte asupra celorlalţi factori ai mediului;

- atmosfera, înveliş mobil al pământului, permite transportul poluanţilor la distanţă, acţionând şi în sensul dispersării lor;

- spre deosebire de atmosferă, apa are rol de concentrator al poluanţilor;

- prin intermediul apei poluanţii invadează ciclul alimentar al omului, fie prin consumul direct, fie prin intermediul alimentelor de natură animală sau vegetală, care concentrează asemenea substanţe în cursul dezvoltării.

Cele relatate pun în evidenţă rolul deosebit al apei în interrelaţie cu

ceilalţi factori ai mediului şi că, în tratarea aspectelor poluării apelor şi a consecinţelor lor, de aceste interrelaţii trebuie ţinut seama.

Plantele absorb substanţele poluante ajunse în soluţie prin intermediul apei (ploi, irigaţii), care pot compromite total sau parţial culturile. Substanţele poluante sunt dizolvate de ape de pe soluri sau sunt aduse odată cu apele care udă culturile respective. Animalele şi păsările ingerează poluanţii, fie prin apa de băut, fie odată cu hrana, pe care o primesc de la verigile corespunzătoare a lanţului trofic sau, la animalele domestice, prin hrana dirijată de om.

6.1  Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, dupa caz, in propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare

SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea  zonelor cu acumulari de produs petrolier. In  acest scop a initiat un program de pompare  a apelor poluate din cadrul forajelor/puturilor filtrante din dana 70, 79, 80, 82 cu o frecventa saptamanala.

Aceasta metoda de decontaminare, desi una de lunga durata, dovedeste eficacitatea procesului si permite continuarea acestuia pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare  mai rapide, acceptabile din punct de vedere financiar pentru Oil Terminal Constanta.

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”:

- La parcul de produse chimice, valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea apropiindu-se de pragul de interventie (la proba de 5 cm) sau depasind pragul de alerta la proba de 30 cm.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

- La parcul de produse petroliere, in anul 2004, valoarea determinate la proba de 5 cm, depaseste pragul de alerta, iar la proba de 30 cm se incadreaza intre valoarea normal si pragul de alerta. Si la parcul de produse petroliere, incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

- Pentru indicatorul “zinc”, valoarea determinata a depasit valoarea normala in anul 2004 si 2007, acestea fiind sub pragul de alerta, restul metalelor grele determinate, incadrandu-se sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in prezent, impactul SP Port asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor acumulate din anii constuirii SP Port (1972) si pana in 2004, cand poluarea din zona a inceput sa se reduca.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din pământ şi/sau beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Instalatiile care asigura pomparea  apelor subterane poluate prin forajele de observatie au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtune tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate;

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate -  impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a minimizat.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 5 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar vom minimiza influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere financiar pentru Oil Terminal Constanţa.

Emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

6.2. Recomandări

Dupa cum bine se cunoaste orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana, se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

Pentru reducerea impactului asupra mediului facem următoarele recomandări:

1. asigurarea functionarii in parametrii proiectati a tuturor utilajelor  obiectivului;

2. consumul de apa este contorizat si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

3. respectarea condiţiilor de igienă în zonă şi a normelor privind instalaţiile proprii, pentru încadrarea în prevederile STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului şi ale Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

4. luarea de măsuri pentru evitarea poluării fonice şi de încadrare în normele standard pentru zgomot şi vibraţii, respectiv STAS 10009/1988 şi STAS 12095/1981;

5. respectarea condiţiilor de calitate impuse de HG 311/2005 (NTPA 002/2002);

6. respectarea cu stricteţe a normelor PSI şi de securitate a muncii, specifice activităţii pe tot cuprinsul fluxului tehnologic;

7. respectarea tehnologiilor de colectare, predepozitare şi evacuarea deşeurilor

menajere, stradale şi industriale de toate tipurile;

8. - întreţinerea platformelor tehnologice şi a căilor de acces din incinta societăţii;

9. - interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta obiectivului, cu exceptia locurilor special amenajate (ex. rampa de spalare auto este racordata la canalizarea tehnologica, iar reparatiile se executa, de regula, la service-uri auto autorizate).

10.-  se va utiliza numai combustibil cu conţinut scăzut de sulf;

11. - se vor efectua periodic reparaţiile şi reglajele necesare pentru încadrarea în condiţiile tehnice legale de funcţionare a autovehiculelor şi se vor executa inspecţiile periodice la termenele legale;

12.- asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

13.- mărirea gradului de valorificare a deşeurilor refolosibile;

14.- întreţinerea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire şi evacuare, în condiţii tehnice corespunzătoare, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

15.- alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei efectuate la utilajele care deservesc activitatea se vor efectua astfel încât să nu producă poluarea solului;

16.- orice formă de accident sau situaţie specială ( defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea utilajelor din dotare) care pune în pericol în mod direct sau indirect factorii de mediu va fi comunicată operativ, conform prevederilor legale, la APM Constanţa, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluării produse.

17.- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces din unitate;

18.- igienizarea în mod continuu a incintei societăţii şi menţinerea ordinei coerspunzătoare.

19.-  personalul care manipulează produsul petrolier va fi instruit pentru a preveni pierderile de motorina în cazul neglijenţelor vor fi aplicate măsuri coercitive (din studiile efectuate s-a constatat că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă).

20. asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

21.  vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011),  HG 621/2005,  precum şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

22. organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor se remediază în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc, prevăzute în normele generale de PSI şi reglementările tehnice specifice;

23. toate mijloacele de intervenţie în caz de incendiu trebuie menţinute în perfectă stare de funcţionare şi verificate conform prescripţiilor în vigoare;

24. interzicerea depozitării materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiilor;

25. asigurarea funcţionării corecte, conform regulamentelor de exploatare, a tuturor instalaţiilor;

26. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

27. respectarea prevederilor HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

28. respectarea prevederilor HG nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate;

29. interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol.

CONCLUZIA FINALĂ: ÎN BAZA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL I SE PROPUNE ELABORAREA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL II PENTRU O ANALIZA DE DETALIU IN VEDEREA AUTORIZARII OBIECTIVULUI SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA.

ELABORATOR:

SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

ADMINISTRATOR,

IULIAN POSTOLACHE

### BIBLIOGRAFIE

1.  Albinet, M.(1965) :  La pollution des eaux souterraines. In: Chronique           d ´ hydrogeol., nr.6, Paris.

2.Bennett, J.H. et. al.(1975): Acute effects of combination of sulfur dioxide and nitrogen dioxide on plants. Environmental pollution, 9.

3. Conea Ana (1970): Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. Ed. Academiei RSR.

4.  Holland, H. (1983): Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Buc.

5.  Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

6.    Mohan, Gh.,Ardelean,A. (1963) : Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

7.  Moroianu, I., Şerban Rodica, Eseanu, D.(1991) : Experiment complex asupra difuziei poluanţilor în jurul unei centrale termice de putere mare. Revista Mediul Înconjurător, vol II, nr. 3 – 4.

8.   Mutihac, V. (1990) : Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

9.  Nicoară M. (1992) : Poluarea sonoră în spaţiile de lucru şi în mediul ambiant. Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr.4.

10.  Pumnea C., et.al. (1994): Protecţia mediului ambiant

11.  Răuţă C. (1978) : Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. Şi Enciclop.Buc.

12.  Răuţă C., et.al. (1983): Prevenirea şi combaterea solului

13.  Rojanschi V. (1991): Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

14. Rojanschi V.et.al. (1997): Protecţia şi ingineria mediului

15. Rojanschi V.et.al. (1997): Economia şi protecţia mediului.

16.  S.C.H. (1968) : Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea, Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

17.   Svess,K.M. (1964) : Retardation of ABS in different aqvifers. In Journal American water works Association, vol.56, nr.1, New York, 1964.

18. Şerban Rodica, State Georgeta (1991): Poluarea atmosferei şi ecosistemele forestiere. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 3 – 4.

19. Tumanov S. (1989) : Calitatea aerului. Ed. Tehnică, Buc.

20. Voicu V. (1994) : Agenda pentru combaterea noxelor în industrie.

21. Zeevart, A. J. (1976): Some effects of fumigating plants for short periods with NO2. Environmental pollution. 11.

22. *** (1968) : Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

23. *** (1990) WHO – Air quality for Europe. Copenhagen.

24. *** (1990) WHO - Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Geneve, vol.43, nr.3.

25. *** (1990) – WHO – World health statistics quarterly – vol. 43, nr.3.

MATRICEA DE EVALUARE A IMPACTULUI

MATRICEA DE ATRIBUTIE SI DOMENII DE APARITIE A IMPACTURILOR

| Nr. crt. | PARAMETRU | IMPACT NEGATIV | Nr. crt. | IMPACT POZITIV | FACTOR | Nr. crt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIFUZIE | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | PULBERI | # | 2 |  |  |  |
| 3 | OXIZI DE SULF | 0 | 3 |  |  |  |
| 4 | HIDROCARBURI | # | 4 |  | AER | 1 |
| 5 | OXIZI DE AZOT | # | 5 |  |  |  |
| 6 | OXIZI DE CARBON | # | 6 |  |  |  |
| 7 | SUBSTANTE TOXICE PERICULOASE | # | 7 |  |  |  |
| 8 | OXIDANTI | X | 8 |  |  |  |
| 9 | MIROS | # | 9 |  |  |  |
| 10 | SIGURANTA ACVIFERULUI | ## | 10 |  |  |  |
| 11 | VARIATII DE DEBIT | X | 11 |  |  |  |
| 12 | PRODUSE PETROLIERE | ## | 12 |  |  |  |
| 13 | RADIOACTIVITATE | = | 13 |  |  |  |
| 14 | SUSPENSII | # | 14 |  |  |  |
| 15 | POLUARE TERMICA | = | 15 |  | APA | 2 |
| 16 | SOCURI DE pH | = | 16 |  |  |  |
| 17 | CBO5 | X | 17 |  |  |  |
| 18 | OXIGEN DIZOLVAT | X | 18 |  |  |  |
| 19 | REZIDUU FIX | X | 19 |  |  |  |
| 20 | NUTRIENTI (AZOT,FOSFOR) | = | 20 |  |  |  |
| 21 | COMPUSI TOXICI | # | 21 |  |  |  |
| 22 | VIATA ACVATICA | # | 22 |  |  |  |
| 23 | COLIFORMI TOTALI | = | 23 |  |  |  |
| 24 | EROZIUNE | = | 24 |  |  |  |
| 25 | PERICOLE NATURALE | X | 25 |  | SOL | 3 |
| 26 | FOLOSINTA INITIALA | X | 26 |  |  |  |
| 27 | ANIMALE MARI | = | 27 |  |  |  |
| 28 | PASARI DE PRADA | = | 28 |  |  |  |
| 29 | VANAT MIC | = | 29 |  |  |  |
| 30 | PESTI, PASARI DE APA, MELCI | = | 30 |  | ECOLOGIE | 4 |
| 31 | RECOLTA AGRICOLA | = | 31 |  |  |  |
| 32 | SPECII PE CALE DE DISPARITIE | = | 32 |  |  |  |
| 33 | VEGETATIE TERESTRA NAT. | X | 33 |  |  |  |
| 34 | PLANTE ACVATICE | = | 34 |  |  |  |
| 35 | EFECTE PSIHOLOGICE | # | 35 |  |  |  |
| 36 | EFECTE ASUPRA COMUNITAŢII | # | 36 |  | ZGOMOT | 5 |
| 37 | EFECTE FIZIOLOGICE | X | 37 |  |  |  |
| 38 | EF. ASUPRA FUNCT. SOC. NORMALE | # | 38 |  |  |  |
| 39 | MODUL DE VIATA | # | 39 |  |  |  |
| 40 | ASPECTE PSIHOLOGICE | # | 40 |  | SOCIAL | 6 |
| 41 | ASPECTE FIZIOLOGICE | # | 41 |  | UMAN |  |
| 42 | COMUNICATIILE | = | 42 |  |  |  |
| 43 | STABILITATE ECONOMICA REG. |  | 43 | ## |  |  |
| 44 | VENITUL SECTORULUI PUBLIC |  | 44 | # # | ECONOMIC | 7 |
| 45 | CONSUMUL PE LOCUITOR |  | 45 | 0 |  |  |

=    -nu este cazul

x     -impact neglijabil

0     -impact mediu

#     -impact important

# #  -impact foarte important