MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

„Construire platforma pamant vegetal.”

II.TITULAR:

►Denumirea titularului:MIHAELA COMAN.

►Adresa titularului:str. Ion Creanga , nr. 11, loc. Agigea , jud. Constanta

III.DESCRIEREA PROIECTULUI:

3.1.Conţinutul proiectului : Pentru terenurile (parcelelele A170/1,2 si 3) situate in extravilanul satului Dunarea, loc. Semeni, jud. Constanta ,se propune inaltarea nivelului solului cu 3.00 m prin construirea unei platforme de pamant vegetal.

De asemenea, se doreste inaltarea drumului de exploatare DE 169 ,din dreptul terenurilor, la aceeasi cota cu platforma de pamant, la 3.00m.

Proprietarul doreste acest lucru pentru a proteja terenul de posibile inundatii.

Platforma se va utiliza pentru activitati agricole.

3.2.Justificarea necesităţii proiectului:

Toata parcela A170 in suprafata de aproximativ 20 ha, din care face parte si terenul studiat, este teren arabil si este detinut de 30 proprietari (asa cum rezulta din planul zonal ).Pe aceasta suprafata de teren beneficiarii desfasoara,  anual , lucrari agricole.

Construirea aceastei platforme de pamant  este necesara proprietarului datorita riscului major de inundatii in zona, iar destinatia terenul este, si va ramane, agricola.

Riscul de inundatii este indus de pozitia terenului ,intre fluviul Dunarea(la vest) si cursul de apa ce trece in partea de nord a terenului.

Profilul actual al terenului ,ca si cel propus a se realiza, pot fi studiate in anexa la acest memoriu.

Pentru inceput va fi amenajata doar o suprafata de 2500 mp. Pamantul adus pentru platforma va fi decopertat de pe alte doua loturi de teren, situate in aceeasi parcela, loturile 170/8 si 170/9, ce apartin proprietarului. Acest pamant decopertat ajuta la nivelarea terenului si va constitui patul germinativ , necesar desfasurarii activitatilor agricole.

Pentru diferenta de 22.500 mp, pamantul va fi adus in timp, de la alte locatii din zona, cu acceptul primariei Seimeni.

3.3.Amplasamentul proiectului:

Obiectivul este amplasat  în extravilanul satului Dunarea, loc. Semeni, jud. Constanta si este proprietatea lui COMAN MIHAELA conform contractelor de vanzare-cumparare nr.106/2014 si 227/2014 anexate la documentatie.

Suprafata terenului este de 25 000 mp si are destinatia :teren agricol.

Vecinatatile terenului sunt :

N: Primaria Seimeni, parcela A170

S: vecin mostenitor Adam Zamfir, parcela A170/4

E: drum judetean DJ 167

V: drum de exploatare DE 169.

La ora actuala accesul la terenuri se face pe drumul DE169.

3.4.Elemente specifice caracteristice proiectului.

3.4.1.Tehnologia de realizare

Pentru realizarea platformei de pamant vegetal ,va fi decopertat pamantul de pe loturile alaturate A 170/8 si A 170/9 ,aflate in proprietatea aceleiasi persoane.

Decopertarea se  va executa cu ajutorul unei Wole ,iar pamantul va fi incarcat , pentru transport , intr-o autobasculanta, aflata in posesia proprietarului .

Pamantul decopertat va fi transportat pe suprafata ce se doreste amenajata .

3.4.2.Exploatarea obiectivului.

Platforma de pamant vegetal isi va pastra aceeasi  destinatie pe care o are in prezent : exploatare  agricola.

3.4.3.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă.

Obiectivul nu necesita racordarea la utilitati.

3.4.4.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia lurărilor.

Realizarea obiectivului nu va afecta negativ amplasamentul,nu vor rezulta zone afectate de execuţia lucrărilor şi nu vor fi necesare lucrări de refacere.

3.4.5.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pe amplasament se va realiza prin DE 16. Pentru un acces usor la obiectiv , va fi ridicata si cota acestui drum de exploatare cu 3,00 m ,in dreptul suprafetei amenajate.

3.4.6.Resurse naturale utilizate în construcţie şi funcţionare.

Dat fiind specificul proiectului, pentru realizare şi funcţionare nu se înregistrează consumuri de resurse naturale neregenerabile.

3.4.7.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu se pot nominaliza momentan proiecte care relaţionează cu proiectul propus.

3.4.8.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

1.Adresa  din partea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, nr.872/10.10.2014 ;

2.	Notificarea - Asistenta de specialitate in sanatate publica a Directiei de Sanatate Publica Constanta, nr. 16055 R/20.10.2014;

3.Punct de vedere de la Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea Litoral” nr. 17004/A.C./05.09.2014;

4.	Avizul de amplasament nr. 137681667/10.09.2014, de la Enel Distributie Dobrogea;

5.	Autorizatia pentru amplasare si acces la drumurile publice nr. 15661/07.10.2014, primita de la Consiliul Judetean Constanta.

## 3.5 Caile de transport si alte facilitati de care poate dispune obiectivul.

In zona exista căi rutiere accesibile.

## 3.6 Zonele si obiectivele de interes traditional

Nu exista în zona obiective de interes traditional.

## 3.7 Populatia afectata

Prin oportunităţile de ordin economic ce se vor crea , populatia va fi afectată pozitiv.

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU.

4.1.PROTECTIA CALITATII APELOR.

4.1.1.Surse de poluanţi pentru ape,locul de evacuare sau emisarul.

Proiectul in discutie nu presupune aparitia unor poluanti ce ar putea afecta apele de suprafata  sau subterane din zona.

Terenul care se doreste a fi amenajat este marginit ,in partea de vest,de fluviul Dunarea ,iar in partea de nord de un curs de apa  ,motiv pentru care se doreste amenajarea pentru care a fost solicitat acordul.

In timp , proprietarul doreste sa amenajeze un sistem de irigatii pe teren.

4.2.PROTECTIA AERULUI

4.2.1.Sursele şi poluanţii pentru aer,poluanţi.

În perioada realizării obiectivului emisiile de poluanţi în atmosferă sunt :

-Pulberi rezultate din decopertarea si transportul pamantului ;

-Emisiile de noxe specifice combustiei motorinei în motoare Diesel.

4.2.1.1.Cantitatea de pulberi emise in atmosfera la decopertarea pamantului nu pot fi estimate ,aceste depinzand ,in primul rand de conditiile meteo , de factorul de umiditate al solului ,de cantitatea incarcata.

Dat fiind ca se estimeaza ca proiectul va fi derulat pe o perioada de 12 luni ,cu un singur utilaj de transport ,se poate aprecia ca , concentratia in atmosfera a  pulberilor rezultate la decopertare va fi mica .

## 4.2.1.2.Calculul emisiilor de poluanţi la combustia motorinei în motoare Diesel în perioada realizarii obiectivului:

Dată fiind suprafaţa restrânsă de acţiune a utilajelor,sursa poate fi asimilată cu o sursă cvasistaţionară cu evaluarea emisiilor exprimate în g/Nmc la nivelul ţevilor de eşapament.

Calculele sunt efectuate în conformitate cu ghidul CORINAIR (Ghidul Agenţiei Europene de Mediu),completat de AP-42 (Ghidul EPA) raportat la utilaje cu motor Diesel care utilizează drept carburant motorina.

Calculele sunt efectuate în funcţie de combustibiliul utilizat:Motorina utilizată este de tip S 0,2  cu o putere calorică inferioară de 42,267 MJ/kg,cu o densitate medie de 820-880 kg/mc şi conţinuturi maxime de 0,2% pentru sulf respectiv 0,01% pentru cenuşă.

Emisiile se calculează funcţie de consumul total de combustibil cu relaţia:

Ei=Fi x Ai    în care

Ei-emisia de poluant în g.

Fi-factorul de emisie corespunzător poluantului şi combustibilului utilizat în g/kg.

Ai-consumul de combustibil în kg.

Calculul consumului de motorină pentru determinarea emisiilor se face pentru un consum maximal de motorină de 15 l/oră.

►Factorii de emisie pentru emisiile din combustia motorinei :

NOx  = 48.8 g/kg motorină

CH4     =   0.17 g/kg motorină

VOC =  7.08 g/kg motorină

CO    = 15.8 g/kg motorină

N2O  =    1.3 g/kg motorină

CO2    =3138,000 g/kg motorină

SO2    =      3,000 g/kg motorină

PM   =     5,73g/kg motorină

►Valoarea emisiilor din combustia motorinei exprimată în(g/h)-debite masice:

Consumul de motorină este de 15 l/oră respectiv 15 x 0,86=12,90 kg/oră.

NOx  = 48,8 g/kg x 12,90 kg/oră=629,520 g/h

CH4    =   0,17 g/kg x 12,90 kg/oră=2,193 g/h

VOC =  7,08 g/kg x 12,90 kg/oră=91,332 g/h

CO   = 15,8 g/kg x 12,90 kg/oră=203,820 g/h

N2O  =  1,3 g/kg x 12,90 kg/oră=16,77 g/h

CO2    =3138,0 g/kg x 12,90 kg/oră=40480,200 g/h

SO2  = 3,00 g/kg x 12,90 kg/oră.=38,700 g/h

PM =  5,73 g/kg x 12,90 kg/oră= 73,917 g/h

►Valoare emisiilor din combustia motorinei exprimată în(g/Nmc)-concentraţii:

Volumul de gaze rezultat în urma combustiei a 15 l/oră motorină se calculează cu relaţia:

Vg=3,99Vlρl (2,66XC+8XH)/1000 [Nmc] în care:

Vg este volumul de gaz evacuat în Nmc

Vl-volumul de combustibil în litri- Vl=1 l

XC-fracţia de masa a carbonului în combustibil- XC=0,903

XH- fracţia de masa a hidrogenului în combustibilXH=0,093

ρl- densitatea combustibilului- ρl=852g/l

3,99-coeficient funcţie de densitatea oxigenului , de conţinutul de oxigen în aer şi de coeficientul de exces de aer.

Coeficientul de exces de aer este determinat de realizarea unui conţinut de oxigen în efluentul gazos de 3%.

Vg=3,99 x 1 x 852 x (2,66x0,903+8x0,093)/1000=10,70 Nmc/l=160,50 Nmc/h.

Valoare emisiilor din combustia motorinei exprimată în(g/Nmc)-concentraţii va fi:

NOx =629,520 g/h/160,50 Nmc/h =3,922 g/Nmc.

CH4  =2,193 g/h/160,50 Nmc/h =0,014 g/Nmc.

VOC=91,332 g/h/160,50 Nmc/h =0,569 g/Nmc.

CO =203,820 g/h/160,50 Nmc/h =1,270 g/Nmc.

N2O=16,77 g/h/160,50 Nmc/h =0,104 g/Nmc.

CO2 =40480,200 g/h/160,50 Nmc/h =252,213 g/Nmc.

SO2 =38,700 g/h/160,50 Nmc/h =0,241 g/Nmc.

PM = 73,917 g/h/160,50 Nmc/h =0,460 g/Nmc.

4.2.1.3.Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici-Surse staţionare dirijate.

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) | Debit efluent gazos Nmc/h | Concentraţia în emisie g/Nmc | limita impusă prin Ordinul MAPPM 462/93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g/h | mg/Nmc |
| Combustie motorină în motoare Diesel | NOx | 629,520 | 160,50 Nmc/h | 3,922 | ≥5000 | 500,00 |
|  | CH4 | 2,193 |  | 0,014 |  |  |
|  | NMVOC | 91,332 |  | 0,569 | ≥3000 | 150,00 |
|  | CO | 203,820 |  | 1,270 |  |  |
|  | N2O | 16,770 |  | 0,104 |  |  |
|  | CO2 | 40480,200 |  | 252,213 |  |  |
|  | SO2 | 38,700 |  | 0,241 | ≥5000 | 500,00 |
|  | PM | 73,917 |  | 0,460 | ≥500 | 50,00 |

4.2.2.Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Emisiile din combustia motorinei sunt evacuate la nivelul eşapamentelor ,direct in atmosfera.   Se impune menţinerea în stare de funcţionare la parametrii optimi a utilajelor folosite.

4.3.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

4.3.1.Sursele de zgomot şi vibraţii

4.3.1.1.Sursele şi nivelul de zgomot

Surse de zgomot au fost asociate cu zgomotul generat de:

-mijloacele auto folosite pentru decopertare si transport.

►Nivelul de zgomot şi vibraţii aferent funcţionării obiectivului.

Pentru evaluarea nivelului de zgomot produs la funcţionarea utilajelor s-au folosit datele specifice fiecărui utilaj:

| Sursa de zgomot | Distanţa faţă de receptor (m) |
| --- | --- |
|  | 1 | 100 | 1000 | 7000 |
|  | Nivel de zgomot echivalent dB(A) |
| Încărcător-Wolă | 70 | 30 | 10 | - |
| Autobasculantă | 40 | 0 | - | - |

●Nivelul de zgomot produs la funcţionarea simultană a utilajelor(varianta cea mai dezavantajoasă),este:

LFS=10xlog(2x1070/10+2x1040/10) dB(A)=73,01 dB(A).

Fenomenul de simultaneitate este puţin probabil şi de scurtă durată.

Rezultă deci că nivelul zgomotului produs de sursele de poluare fonică nu depăşeşte valorile impuse de actele normative în vigoare care prevăd:

●Conform Ordinului MMSS 508/2002 şi MSF 903/2002 limita maximă de zgomot admisă la locurile de muncă pentru expunere  zilnică la zgomot este de 87 dB(A).

●Conform STAS 10009/1988,limita maximă admisibilă pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic,în zona unui obiectiv,la limita  incintei industriale,este  de 65 dB(A).

●Conform OMS 536/1997 art17,amplasarea obiectivelor cu surse de zgomot şi vibraţii se va face în aşa fel,încât în zonele protejate-Nivelul acustic echivalent continuu,măsurat la 3m de peretele exterior al locuinţei şi înălţimea de 1,5 m de sol,să nu depăşească 50 dB(A).

În timpul nopţii (orele 22-6),nivelul acustic echivalent trebuie să fie redus cu 10 dB(A),faţă de valoarea din timpul zilei.

Pentru locuinţe nivelul acustic echivalent continuu,măsurat în interiorul camerei cu ferestrele închise nu trebuie să depăşească 35dB(A).

4.3.2.Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

-Sursele de zgomot sunt amplasate la distanţe rezonabile faţă de locuinţele limitrofe ,astfel ca nu sunt necesare amenajari pentru protectia fata de zgomot.

4.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

## 4.4.1.Sursele de radiatii

- Nu există surse de radiaţii,nivelul de radiaţii este în limita fondului natural.

## 4.4.2.Amenajările şi dotarile pentru protectia împotriva radiaţiilor.

-Nu e cazul

4.5. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI.

4.5.1.Surse de poluanţi pentru sol,subsol şi ape freatice.

Singurele surse potentiale de poluare a solului sunt scurgerile de produs petrolier de la utilajele folosite pentru lucrari.

Cum numarul utilajelor este redus ,posibilitatea de poluare a solului este si ea redusa.

#### 4.5.2.Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Nu sunt necesare.

4.6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

4.6.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Conform masuratorilor in sistem Stereo 70 efectuate pe teren, proiectul se afla in vecinatatea perimetrului ariei naturale protejata de interes comunitar - ROSCI 0022 Canaralele Dunarii si in perimetrul ariei naturale ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava.

Situl ROSCI 0022-„Canaralele Dunarii „ ocupa o suprafata de 25943 ha si prezintă o mare diversitate de habitate protejate, de la cele higrofile până la cele xerofile, incluzând pajiști, tufărișuri, păduri,etc. Între aceste habitate cel mai reprezentativ, atât ca suprafață ocupată în sit (30%) cât și la nivel național (11%) este habitatul 92A0 Salix alba and Populus alba galleries

Deși nu constituie un habitat protejat, arboretele de Celtis glabrata prezintă o importanță științifică deosebită, fiind foarte rare și endemice pentru Dobrogea.

Situl constituie o zonă vitală pentru reproducerea și migrația sturionilor și a altor specii de pești.

Situl ROSPA0002- Allah Bair-Capidava are o suprafata de 11645 ha .Allah Bair (Dealul lui Allah) este cel mai înalt punct al județului Constanța, atingând o altitudine de 204  m.

In această rezervație există peste 270 specii de plante, unele dintre ele fiind endemice, periclitate sau rare, astfel că este de înțeles că zona a fost desemnată rezervație botanică: o insulă de naturalețe înconjurată de un ocean de terenuri agricole.

Fauna actuală este reprezentată masiv de popândăi (spermophilus citellus), dar şi dihori, acvile, şoareci de câmp sau acvile. Acvila de câmp (aquila heliaca) este o specie rară, pe cale de dispariţie în ţară. Alte specii  pe care le putem întâlni sunt șorecar mare (buteo rufinus), herete sur (circus pygargus), vânturel roșu (falco tinnunculus), vânturel de seară (falco vespertinus), șerpar (circaetus gallicus), uliu cu picioare scurte (accipiter brevipes), buhai de baltă (botaurus stellaris), buhă mare (bubo bubo), pasărea ogorului (burhinus oedicnemus), caprimulg (caprimulgus europaeus), herete de stuf (circus aeruginosus), ciocănitoare neagră (dryocopus martius) sau pietrar negru (oenanthe pleschanka).

Pe lângă aceste specii, mai sunt şi cele care vin aici în migraţie, pentru popas sau cuibărire, precum: călifar roșu (tadorna ferruginea), stârc galben (ardeola ralloides), vânturel de seară (falco vespertinus), gaie brună (milvus migrans), dumbrăveancă (coracias garrulus), pescărel albastru (alcedo atthis), sfrâncioc cu fruntea neagră (lanius minor), ciocârlie de stol (calandrella brachydactyla), presură de grădină (emberiza hortulana).

Zona Allah Bair este rezervație geologică și paleontologica,  pe baza unor calcare zoogene; în atoli ai unor mări străvechi se constituiau roci actualmente pline de fosile, în care se pot studia variate grupe de organisme, de la protozoare la echinoderme și vertebrate.

4.6.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Datorita tipului de lucrari necesare pentru amenajarea suprafetei mentionate , lucrari ce nu se deosebesc fundamental de lucrarile agricole ce se desfasoara in mod curent in zona , nu sunt necesare masuri de protectie a faunei si florei din zona.

4.7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.

4.7.1.Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional, etc.

In imediata proximitate a obiectivului nu sunt aşezări umane care să poată fi afectate.

Distanţa în linie dreaptă faţă de cea mai apropiată aşezare umană este de cca. 300 m.

Nu au fost identificate în zonă obiective de interes public,respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte sau zone de interes traditional.

4.7.2.Lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si de interes public si national.

Nu se impun măsuri speciale pentru protectia aşezarilor umane si de interes public si national.

4.8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT.

In activitatile efectuate pentru realizarea obiectivului propus , nu se generează deşeuri.

4.9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

În activitatea desfăşurată pe amplasament nu se utilizează substanţe etichetate ca fiind periculoase.

5.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului.

Detaliile privind monitorizarea se vor stabili prin procedura de autorizare a obiectivului.

6.ANEXE

-plan de situatie

-plan de incadrare in zona

-profiluri teren

Documentaţia  a fost întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr.19/2010.

Beneficiar,						Intocmit,

Mihaela Coman						ing. Elena Chircu