MEMORIU DE PREZENTARE

(conform ORDINULUI MMP 135/2010)

ANEXA 5

pentru emiterea acordului de mediu

I. DENUMIREA PROIECTULUI

PR. NR. 51 - „EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN ZONA FOST C.A.P. COBADIN – LOTIZĂRI ŞI ZONE MICROFERME (EST ŞI VEST)”

II. TITULAR

- NUMELE COMPANIEI: COM. COBADIN

- ADRESA POŞTALĂ BENEFICIAR: Sat Cobadin, com. Cobadin, str. Primăverii nr. 2, jud. Constanţa, cod 907065.

- ADRESĂ INVESTIŢIE: Sat Cobadin, com. Cobadin, Zona Sud, jud. Constanţa

- Telefon, fax, adresă e-mail, adresă pag. internet: 0241/855129;

e-mail: primariacobadin@yahoo.com

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Conductă existentă pe Str. Intrarea Rândunelelor (intersecţie cu Str. Zambilelor) f 110 PEHD, pn = 6 atm.

- Extinderile se vor face pe străzile Rândunelelor, Intrarea Rândunelelor, Garoafelor, Freziilor, Micşunelelor, Nalbelor, Narciselor şi în zona microfermelor situate în sudul localităţii Cobadin, zona fost C.A.P. Cobadin

- Construcţia extinderii este nouă.

- Extinderea pe străzile de mai sus se va face din PEHD pn 6, Dn 110 x 6,2 mm, SDR 17, L = 4.295 m.l.

- Montarea a 43 hidranţi de incendiu exteriori, amplasaţi la distanţa de maxim 100 m.l. unul faţă de celălalt.

- Executarea a 15 cămine de vane pentru sectorizare şi golire.

- Condiţii de amplasare (zonă climaterică şi eoliană): I (-12OC),

II (5,0 m/s).

- Categoria de importanţă a construcţiei conform HG 766/1997, anexa 3 – NORMALĂ „C”.

- Faza proiectului: D.T.A.C. – documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire + avize de specialitate + P.T.

Pentru PROIECT TEHNIC:	 - ridicare topografică

- realizare studiu geotehnic

- proiect execuţie rezistenţă

- proiect execuţie trasee apă, etc.

- Vecinătățile terenului

- nord	- Localitate

- sud	- Extravilan

- est	- Localitate

- vest	- Extravilan

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA; EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1. Protecţia calităţii apelor

Nu se va polua pânza freatică, prin realizarea lucrărilor de construire extindere reţea apă.

2. Protecţia aerului

Pe perioada executării lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, noxe şi praf.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu există surse de zgomot şi vibraţii.

4. Protecţia solului şi subsolului

Se vor reface amplasamentele după executarea săpăturilor şi a lucrărilor de artă.

5. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu există surse de radiaţii.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul nu se află în interiorul unor situri şi nici în imediata vecinătate a acestora.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public, istoric sau cultural

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate aşezările umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

8. Gospodărirea deşeurilor

Nu sunt generate deşeuri.

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu sunt generate substanţe periculoase.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - Nu este cazul.

VI. PE TOATĂ DURATA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR SE VOR RESPECTA PREVEDERILE URMĂTOARELOR ACTE NORMATIVE:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006.

Legea 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor cu modificaţiile şi completările ulterioare.

H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate modificată şi completată prin H.G. 352/2005.

Ordinul 756/1997 Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Legea 655/2001 de aprobare a O.U.G. 243/2000 privind protecţia atmosferei cu modificările şi completările ulterioare.

H.G. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental cu modificările şi completările ulterioare.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Proiectul pentru organizarea de şantier se va elabora de către executantul lucrării cu concursul beneficiarului.

Se va realiza proiectul de execuţie şi se vor lua toate măsurile de evitarea poluării mediului.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

După terminarea lucrărilor în zonă, se vor reface spaţiile deteriorate.

IX. ANEXE – PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

2. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc.);

3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

Întocmit,

Ing. A. Malcea