Memoriu de prezentare

conform Ordinului M.M.P nr. 19/2010

privind evaluarea adecvata

1. Descrierea succinta a proiectului/planului, amplasarea in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

  - Denumirea proiectului/planului: “LUCRARI DE CONSTRUIRE – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E, ANEXE GOSPODARESTI SI IMPREJMUIRI”, amplasat in Orasul Ovidiu, Str. A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Str. A, nr. 86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/3/1, Judeţul Constanta ;

Titular: MUNTMARK ANDREI, cu domiciliul in orasul Ovidiu, strada A, nr. 20,  Judeţul Constanta ;

  - Descrierea proiectului:

In vederea realizarii proiectului, Primaria Oraşului Ovidiu a emis certificatul de urbanism nr. 134/21.06.2017.

    - Zona si amplasamentul proiectului :

Terenul pe care se propune construirea imobilului se afla in intravilanul Orasului Ovidiu, pe malul lacului Siutghiol, in zona Insulei Ovidiu. Suprafata terenului este de 1200.00mp si se va bransa la retelele edilitare existente in zona. Terenul este aliniat la trotuarul strazii A, iar accesul pietonal si auto se va face dinspre aceasta.

    - Statutul juridic al terenului

Teren proprietatea Muntmark Andrei, conform:

Contract de Vanzare-Cumparare nr. 688/27.04.2016.

    - Vecinatati : Terenul ce face obiectul prezentului proiect se invecineaza astfel:

N: lot 2/2/1/1/2/2;

E:	 Lacul Siutghiol;

S:	 lot 1/9/2;

V: strada A.

    - DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA

SUPRAFETE

- Suprafata terenului: 1200.00 mp;

- Regim de inaltime:  P+1;

- Suprafata construita propusa: 322 mp;

- Suprafata desfasurata propusa: 583.00 mp;

- Suprafata anexa gospodareasca: 20 mp;

- Supafata spatii verzi: 632 mp=52.6%;

- P.O.T. existent:  0.00%

- P.O.T. propus: 27%

- C.U.T. propus:  0.5.

Amplasarea constructiei va respecta prevederile stabilite prin documentatia de urbanism PUZ intocmit petru”lotizare in vederea realizarii unui ansamblu rezidential”, aprobat pin HCL Oras Ovidiu nr. 18/2013.

1.3. Date tehnice ale investitiei

DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA

Terenul pe care se propune investitia este liber de constructii si neimprejmuit.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Se propune realizarea unei locuinte unifamiliale, individuale, P+1E, la care se adauga garajul P, alipit de locuinta. Cladirea este alcatuita dintr-un singur corp. la acesta se adauga anexa gospodareasca, foisorul, amplasata independent, in partea posterioara a parcelei.

Spatiile neconstruite sunt amenajate cu trotuare dalate, spatii verzi amenajate peisagistic si locuri de parcare.

Functional, cladirea adaposteste la parter: birou, living, dinning si bucatarie, grup sanitar, spatiu de depozitare, camera tehnica, la care se adauga dormitor oaspeti, cu baie proprie. La etaj este amplasata zona de noapte: dormitor matrimonial cu baie si dressing si doua dormitoare secundare deservite de o baie si o zona de recreere.

Sistemul constructiv este realizat din: fundatiile sunt continue cu talpa si soclu din beton armat, cu adancimea de fundare peste limita de inghet. Suprastructura va fi realizata din cadre din beton armat si pereti inramati de zidarie, planseele si scarile de acces sunt din beton armat.

Peretii exteriori vor fi realizati din zidarie de caramida tip Poroteherm de 25 cm si termoizolatiedin polistiren extrudat de 10 cm, iar inchiderile vitrate se vor realiza din tamplarie termoizolanta de lemn.

Zidaria se va arma prin ancorarea ei de elementele din beton.

Peretii interior de compartimentaresunt nestructurali si sunt realizati din zidarie de caramida cu grosime de 12.5 cm, peste care se vor aplica un strat de tencuiala de 1 cm si un strat de glet de 1 cm.

Imprejmuirea are o lungime de 142 m si este realizata din soclu de beton si gard metallic cu inaltimea de 180 cm catre domeniul public si 210 cm pe celelalte limitele laterale la nord si sud.

Anexa gospodareasca, foisorul se va realiza din: structura realizata din montanti 15x15 cm si grinzi din lemn, inchidere din lemn; acoperisul, sarpanta in patru ape, se va realiza pe structura de lemn si va fi finisat la exterior cu placi bituminoase.

Anexa se va realiza pe o dala de beton de 3.20x6.50 m.

Finisajele interioare si exterioare vor fi cele uzuale categoriei cladirii, astfel:

- Pardoseli:

  - Holurile de la etaj, dormitoarele si dresingul vor avea pardoselile finisate cu parchet;.

  - Incaperile umede (bai, bucatarii), spatiile de depozitare, dinning, living, spatiu de joaca, biroul si holul de la parter vor avea pardoselile finisate cu placi ceramic si marmura;

- Pereti:

  - tencuieli simple si vopsitorii lavabile de interior.

  - placare cu ceramica si marmura a bailor si bucatariei.

- Tavane: tencuieli simple si vopsitorii lavabile, tavane suspendate din gips carton si tencuieli si vopsitorii hidrofuge in bai si grupuri sanitare.

- Tamplarie din lemn cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant clar;

- Fatadele sunt realizate prin compunerea zonelor de perete plin cu zone vitrate, peretii sunt finisati cu piatra naturala.

- Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica.

Toate spatiile de locuit sunt ventilate natural prin intermediul ferestrelor.

Instalatii sanitare: grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si rece, precum si canalizare. Alimentarea cu apa potabila precum si evacuarea apelor uzate se va face de la reteaua stradala.

Apele puviale vor fi colectate in jgheaburi prefabricate din table zincate, montate pe carlige metalice prefabricate, si vor fi eliminate prin burlane executate din acelasi material.

Instalatii electrice: cladirea se va racorda la reteaua de distributie a energiei electrice din zona.

Instalatii termice: incalzirea spatiilor interioare pe timp friguros se va face prin intermediul unei centrale electrice sau pe gaze naturale.

UTILITATI

Strada pe care se afla amplasamentul este echipata cu retele tehnico-edilitare, iar imobilul propus se va racorda la acestea.

CIRCULATII Accesul in incinta se va realiza prin strada A si va fi acces pietonal si auto.

1.4. Amplasarea in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

| Zona in care se va realiza investitia, se situeaza in Orasul Ovidiu, Str. A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Str. A, nr. 86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/9/1, Judeţul Constanta si se suprapune in totalitate peste limitele sitului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 12113RP/12.10.2017. |
| --- |
| Inventar de coordonate Sistem de proiectie Stereo 70 Loc. Ovidiu, Str. A Nr. 2-70, Lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Nr.86, Lot 2/2/1/1/1, Lot 1/9/1 Coordonate pct. de contur Lungimi laturi D(I,i+1) Nr. Pct. X(E)m Y(N)m 1 785930.41 311534.35 6.258 2 785931.63 311540.49 43.211 3 785888.49 311537.99 1.989 4 785888.58 311536.01 1.989 5 785888.63 311534.02 1.989 6 785888.64 311532.03 1.989 7 785888.6 311530.04 1.989 8 785888.51 311528.05 1.989 9 785888.38 311526.07 1.989 10 785888.21 311524.09 1.989 11 785887.99 311522.11 1.989 12 785887.72 311520.14 1.989 13 785887.41 311518.17 1.989 14 785887.05 311516.22 1.99 15 785886.65 311514.27 1.833 16 785886.24 311512.48 37.894 39 785923.62 311506.26 28.898 S = 1199.83 mp |  |

2. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului

2.1. Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000

DESCRIEREA SITULUI: Suprafata sitului  este de 1858 ha.

Situl este localizat la Longitudine 28.0008333 Latitudine 44.0021194

Regiunea biogeografica

Aria naturala protejata este situate in regiunea biogeografica stepica.

Lacul Siutghiol si Tabacariei sunt situate la nord de Constanta si formeaza un complex lacustru datorita legaturii strânse care exista între ele.

Lacul Siutghiol, cu exceptia partii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situata statiunea Mamaia, prezinta o faleza cu înaltimi ce variaza între 10 si 20 m. Datorita expunerii vânturilor de nord-est si a suprafetei mari de desfasurare pe oglinda apei, tarmul vestic si cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care actioneaza intens. În partea nordica, datorita adapostului creat de faleza în calea vântului, s-a instalat o vegetatie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.

Clasele de habitate intalnite in sit, conform formularului Natura 2000, sunt urmatoarele:

| Clasa de habitate | Cod | Acoperire |
| --- | --- | --- |
| Rauri, lacuri | N06 | 97.48% |
| Mlastini, turbarii | N07 | 1.13% |
| Alte terenuri artificiale (localitati, mine..) | N23 | 1.34% |

Total acoperire: 99.95

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor din Formularul Standard 2016 avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43

c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Speciile de pasari enumerate in Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

| Cod | Specie | Cuibarit | Iernat | Pasaj | Sit.Pop | Conserv. | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A229 | Alcedo atthis |  |  | 4 i | D |  |  |  |
| A255 | Anthus campestris | 30 p |  | 30 i | D |  |  |  |
| A029 | Ardea purpurea |  |  | 3 i | D |  |  |  |
| A021 | Botaurus stellaris |  |  | 3 i | D |  |  |  |
| A396 | Branta ruficollis |  |  | 120 i | C | C | C | C |
| A196 | Chlidonias hybridus |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A197 | Chlidonias niger |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A031 | Ciconia ciconia |  |  | 100 i | D |  |  |  |
| A026 | Egretta garzetta |  |  | 6 i | D |  |  |  |
| A320 | Ficedula parva |  |  | 60 i | D |  |  |  |
| A002 | Gavia arctica |  | 3 i |  | C | B | C | B |
| A001 | Gavia stellata |  | 1 i |  | C | B | C | B |
| A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | 2 i | C | B | C | B |
| A022 | Ixobrychus minutus | 24 p |  |  | C | B | C | B |
| A338 | Lanius collurio |  |  | 10 i | D |  |  |  |
| A339 | Lanius minor |  |  | 2 i | D |  |  |  |
| A180 | Larus genei |  |  | 16 i | C | B | B | B |
| A068 | Mergus albellus |  |  | 40 i | D |  |  |  |
| A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  | 300-400 i | C | B | B | B |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  | 500 i | 100 i | C | B | C | B |
| A195 | Sterna albifrons |  |  | 10 i | D |  |  |  |
| A193 | Sterna hirundo |  |  | 100 i | D |  |  |  |
| A191 | Sterna sandvicensis |  |  | 10 i | D |  |  |  |
| A176 | Larus melanocephalus |  |  | 3000-5000 i | B | B | C | B |
| A071 | Oxyura leucocephala |  |  | >7 i | C | A | B | B |
| A060 | Aythya nyroca | 2-4p |  | 80-200i | C | B | C | B |
| A081 | Circus aeruginosus | 1-3i | 2-3i |  | D |  |  |  |
| A177 | Larus minutus |  |  | 2000-5000i | B | B | C | B |

Nota: “A”- specia este foarte bine reprezentata la nivelul sitului;

“B”- specia este bine reprezentata la nivelul sitului;

“C”- la nivelul sitului cuibareste o populatie cu densitate care reprezinta mai putin de 2% din populatia la nivel national;

“D”- la nivelul sitului cuibareste o populatie cu densitate redusa fata media la nivel national (nesemnificativa la nivel national).

Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Specie | Cuibarit | Iernat | Pasaj | Sit.Pop | Conserv. | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A168 | Actitis hypoleucos |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A054 | Anas acuta |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A056 | Anas clypeata |  |  | 200 i | D |  |  |  |
| A052 | Anas crecca |  |  | 300 i | D |  |  |  |
| A055 | Anas querquedula |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A051 | Anas strepera |  |  | 40 i | D |  |  |  |
| A041 | Anser albifrons |  |  | 300 i | D |  |  |  |
| A043 | Anser anser |  |  | 50 i | D |  |  |  |
| A028 | Ardea cinerea |  |  | 6 i | D |  |  |  |
| A059 | Aythya ferina |  | 1000 i | 2000 i | D |  |  |  |
| A061 | Aythya fuligula |  | 500 i | 2000 i | D |  |  |  |
| A067 | Bucephala clangula |  |  | 12 i | D |  |  |  |
| A144 | Calidris alba |  |  | 5 i | D |  |  |  |
| A147 | Calidris ferruginea |  |  | 8 i | D |  |  |  |
| A145 | Calidris minuta |  |  | 24 i | D |  |  |  |
| A136 | Charadrius dubius |  |  | 4 i | D |  |  |  |
| A036 | Cygnus olor |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A459 | Larus cachinnans |  | 100 i | 5000 i | C | B | C | B |
| A182 | Larus canus |  | 2000 i |  | C | B | C | B |
| A183 | Larus fuscus |  | 30 i | 120 i | D |  |  |  |
| A179 | Larus ridibundus |  | 2500 i | 12000 i | C | B | C | B |
| A069 | Mergus serrator |  |  | 4 i | D |  |  |  |
| A058 | Netta rufina |  |  | 30 i | D |  |  |  |
| A017 | Phalacrocorax carbo |  | 3 i | 700 i | C | B | C | B |
| A004 | Tachybaptus ruficollis |  | 30 i |  | D |  |  |  |
| A048 | Tadorna tadorna |  |  | 60 i | D |  |  |  |
| A162 | Tringa totanus |  |  | 20 i | D |  |  |  |
| A050 | Anas penelope |  |  | 100 i | D |  |  |  |
| A053 | Anas platyrhynchos |  | >100 i | >200 i | D |  |  |  |
| A198 | Chlidonias leucopterus |  | 500-2000 i | 50-100 i | D |  |  |  |
| A125 | Fulica atra |  |  |  | D |  |  |  |
| A005 | Podiceps cristatus |  |  | 400-1000 i | D |  |  |  |
| A008 | Podiceps nigricollis |  |  | 500-800 i | D |  |  |  |

Nota: “A”- specia este foarte bine reprezentata la nivelul sitului;

“B”- specia este bine reprezentata la nivelul sitului;

“C”- la nivelul sitului cuibareste o populatie cu densitate care reprezinta mai putin de 2% din populatia la nivel national;

“D”- la nivelul sitului cuibareste o populatie cu densitate redusa fata media la nivel national (nesemnificativa la nivel national).

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

Branta ruficollis

Pelecanus onocrotalus

Phalacrocorax pygmaeus

Larus minutus

Sterna sandvicensis

Melanocorypha calandra

Sterna hirundo

Mergus albellus

Oenanthe pleschanka

Larus genei

Ardea purpurea

Circus aeruginosus

Lanius minor

Sterna albifrons

Calandrella brachydactyla

Ficedula parva

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Anthus campestris

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Galerida cristata.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

Larus ridibundus

Podiceps nigricollis

Fulica atra

Larus canus

Aythya fuligula

Aythya ferina.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4.

Semnificatiie criteriilor elaborate de Birdlife International sunt urmatoarele:

- C1- reprezinta speciile de interes global de conservare. Situl detine, in mod regulat, un numar semnificativ de specii amenintate sau alte specii de interes global de conservare.

- C2- reprezinta concentratii e specii amenintate la nivelul Uniunii Europene, Situl este cunoscut ca detinand cel putin 1% din populatii de pasari sau specii de pasari amenintate la nivel european.

- C4- reprezinta congregatiile mari.

2.2. Prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Zona in care se va realiza investitia, se situeaza in  Orasul Ovidiu, Str. A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Str. A, nr. 86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/9/1, Judeţul Constanta si se suprapune in totalitate peste limitele sitului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Nu se evidentiaza in zona amplasamentului specii si/sau habitate de interes comunitar.

De asemenea, prin caracteristicile sale si prin pozitie, amplasamentul nu constituie o zona favorabila de odihna , cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariei drept sit Natura 2000.

În concluzie, studiul florei şi al habitatelor din perimetrul amplasamentului propus nu a evidenţiat prezenţa speciilor de plante şi habitatelor de interes conservativ la nivel comunitar.

Lipsa speciilor de plante interesante din zona de interes este explicabilă în condiţiile în care vegetaţia este influenţată de impactul antropic, amplasamentul aflându-se în interiorul fondului construit.

- Ca efect al impactului antropic (existenţa zonei de locuit cu defăşurarea activităţilor specifice habitării umane), în zona nu au fost şi nu sunt condiţii favorabile de popas şi hrănire pentru speciile terestre de ornitofaună care tranzitează aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol, iar speciile acvatice aflate în pasaj prin zonă preferă apele de larg ale lacului, nefiind afectate de activităţile care se desfăşoară pe maluri.

Pentru iernat, situl Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol este important pentru speciile: Aythya fuligula, Aythya ferina, Fulica atra, Larus canus, Larus ridibundus, Podiceps nigricollis. Toate acestea sunt specii acvatice care preferă apele de larg ale lacului. Efectivele care iernează în aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol nu vor fi afectate de activităţile ce se vor desfăşura pentru implementarea proiectului propus.

Datorită faptului ca în prezent în zona amplasamentului se desfăşoară diferite activităţi, iar în vecinătate, există deja locuinţe, nu s-au identificat aspecte interesante privind speciile de păsări prezente sau efectivele acestora.

În zbor, în zona amplasamentului au fost identificate specii comune de păsări, antropofile. Astfel, în zona amplasamentului au fost observate exemplare ale speciilor de păsări: Pica pica (coţofana), Corvus corone cornix (cioara grivă), Hirundo rustica (rândunica), Columba livia domestica (porumbel domestic), Streptopelia decaocto (guguştiuc), Sturnus vulgaris (graur), Passer montanus (vrabie de câmp), Passer domesticus (vrabie de casă).

Tinand cont de activitatea ce se va desfasura pe amplasamentul analizat, putem aprecia de asemenea ca ecosistemul lacului nu va fi afectat.

3. Justificarea dacă PP propus nu are legătură directa cu sau este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate.

Nu exista un  plan de management pentru aria protejata. Se aplica insa obiectivele generale de conservare pentru ariile naturale protejate, conform legislatiei in vigoare.

4. Estimarea impactului potential al PP asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Amplasamentul studiat este localizat in sud-estul localitatii Ovidiu, intr-o zona ce a cunoscut o dezvoltare in ultimii ani prin construirea in principal de locuinte.

Nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari. In zbor, in zona locatiei, au fost identificate specii comune de pasari, care se regasesc in toate zonele din oras.

Nu au fost identificate pe amplasament populatii cuibaritoare ale speciilor de pasari mentionate in formularul Natura 2000.

Prin realizarea lucrarilor nu se pierd habitate de hranire si cuibarit pentru speciile de interes comunitar din situl ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, nu se vor face lucrari de destufizare, decopertare, consolidare a malului lacului.

În concluzie, având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în în intravilan, unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară ROSPA0057 Lacul Siutghiol, va fi nesemnificativ.

Concluzii privind evaluarea adecvata

Se poate considera ca impactul proiectului propus asupra ariei naturale protejate va fi nesemnificativ deoarece:

- proiectul se suprapune peste limitele sitului, insa amplasamentul se afla intr-o zona antropizata a localitatii si prevazuta prin documentatiile de urbanism cu destinatia“ locuire”, conform certificatului de urbanism ;

-relizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa aduca modificari fizice in cadrul ariei naturale protejate, avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona antropizata a localitatii, in vecinatate se gasesc imobile cu destinatie de locuinte;

- prezentul proiect nu modifică pe termen scurt, mediu si lung nivelul presiunilor antropice identificate la nivelul intregii arii naturale protejate prin Formularul standard.

- In ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii, numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului.

- Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna;

- Realizarea si functionarea obiectivului nu determina aparitia unui impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar.

- Proiectul nu implica in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

SEMNATURA,

MUNTMARK ANDREI