I. Denumirea proiectului: Trotuare in comuna Poarta Alba, jud.Constanta

II. Titular

COMUNA POARTA ALBA

Adresa:  Calea Bucureşti, nr. 25 ,

localitatea POARTA ALBA,

Cod postal 907245 ;

Telefon: 0241-853228 ; Fax: 0241-853228

E-mail : ppa.urbanism@yahoo.com

persoana de contact : DELICOTI Vasile

reprezentant legal :  DELICOTI Vasile– Primar al Comunei Poarta Alba

responsabil protectia mediului: ................

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Proiectul vizeaza proiectarea de trotuare pe DN 22C pe partea stanga si dreapta,   cu o lungime totala de 3939 ml (1933 ml pe partea  dreapta a drumului national si 2006 ml pe partea  stanga a drumului national) si o latime de 2,00 m.

Intraga lungime a fost impartita in 17 tronsoane cu 11 profile tip  specifice fiecarui  tronson.

| Tronson | Lungime (m) | Profil tip | Lungime rigola trotuar (m) | Lungime zid (m) | Supr. dalata (mp) | Podet D= 0,40 si l=6-8,00m (buc) | Podete pietonale L=0,30 si l=3 -4,00m (buc) | Acces (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronson I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dreapta | 491 | 1 | carosabila= 27,80 | 395,20 | 691,60 | 1/ 8m la str. Garii |  | 17 |
| stanga | 75 | 4 |  |  | 98 |  | 2 /3m str.Amurgu- lui |  |
| Tronson II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dreapta | 662 | 1 si 3 pichet 101-85 | acoperita= 506 | 313 | 885,50 | 1/6m la str. Pasajului |  | 39 |
| stanga | 147 | 3 | acoperita=131 | - | 229 |  | 2/3m str.Natiuni- lor | 4 |
| Tronson III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dreapta | 260 | 1 si 3 pichet 67-54 | acoperita=212 | 91,40 | 371 | 1/8m la str.Poporu- lui |  | 12 |
| stanga | 247 | 2 | acoperita=219 | 219 | 438 |  |  | 7 |
| Tronson IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dreapta | 520 | 1 | acoperita= 392,60 carosabila= 11,40 la statie | 392,60 | 687 |  |  | 29 |
| stanga | 151 | 2 |  |  | 270 |  | 1/4m la str.Cosilieru-lui | 4 |
| Tronson V stanga | 102 | 2 |  |  | 132 |  | 2/3m la str.Panselu-tei | 9 |
| Tronson VI stanga | 95 | 2 |  |  | 174 | 1/6m podet auto la Politiei |  | 2 |
| Tronson VII stanga | 16 | 2 |  |  | 32 |  |  |  |
| Tronson VIII stanga | 88 | 2 cu latime de 3,50 pe37m |  |  | 130 |  | 1 /4m pe str. Pacii |  |
| Tronson IX stanga | 87 | 1 pichet 100-98 si 3 pichet 98-97 |  |  | 166 |  | 2/4m pe Sr.Prosperi- tarii | 1 |
| Tronson X stanga | 85 | 2 |  |  | 154 |  | 2/4m pe Str.Eternita- tii | 2 |
| Tronson XI stanga | 143 | 2 |  |  | 238 |  |  | 6 |
| TronsonXII stanga | 110 | 5 Pichet 68-65 si 6 Pichet 75-69 | acoperita=110 |  | 132 |  | 2/ 4m Pe str. Privighetori-lor | 4 |
| Tronson XIII stanga | 116 | 2 |  |  | 200 |  | 2/4m str.Poporu- lui | 4 |
| Tronson XIV stanga | 107 | 3 | 99 |  | 173 |  | 1/4m str.Laurei | 2 |
| Tronson XV stanga | 145 | 2 |  |  | 210 |  | 2/4m str.Castanu lui | 10 |
| Tronson XVI stanga | 144 | 2 |  |  | 240 |  | 2/4m Str. Garofi- tei | 6 |
| Tronson XVII stanga | 148 | 1 | acoperita =132 | 132 | 231 |  |  | 4 |
| TOTAL | 3939 |  |  |  |  |  |  |  |

Profil tip 1  cu latimea intre borduri de 2m,este reprezentat de rigola pietonala  si zid  de beton cu latimea intre borduri de 2m adica 1,75 m pavele cu h =4cm asezate pe un strat de nisip  , rigola betonata si grosime zid  de 0,25 m.

Acest profil se aplica pe tronson 1 dreapta=395,20m, tronson 2 dreapta =313m, tronson 3 dreapta 91,40m, tronson 4 dreapta =392,60m,tronson 9 stanga= intre pichetul 100-98 si tronson 17 stanga=132m

Profil tip 2 trotuar  cu latimea 2m si pavele cu h=4cm executate pe un substrat de nisip se aplica pe partea  stanga pe tronson 3=219m, tronson 4 =135m, tronson 5 =66m, tronson 6=87m, tronson 7= 16m, tronson 8=110,5m, tronson 10=77m,tronson 11=119m, tronson 13=100m, tronson15=105m si tronson 16=120m

Profil tip 3  cu latimea trotuarului de 1,75m si rigola pietonala cu pavele de 4cm care se aplica pe urmatoarele tronsoane :tronson 2 dreapta =193m intre pichetul 101-85, tronson dreapta intre pichetul 67-54 , tronson 2 stanga =147m, tronson 14 stanga =107m si tronson 9 stanga intre pichetul 98-97.

Profil tip 4  trotuar cu pavele de 4cm asezate pe un strat de nisip  cu latimea intre boruduri de 1,35m care se aplica pe tronson 1 stanga =75m

Profil tip 5 trotuar cu rigola din beton pietonala cu latimea de 0,60m, trotuar  cu latimeaintre borduri si rigola de 1,40m care se aplica pe tronson 12 stanga  intre pichetul 68-65.

Profil tip 6 trotuar cu rigola pietonala  de 0,60  si zid cu grosimea de 25cm cu latimea de 1,40m care se aplica pe tronsonul 12 stanga intre pichetul 75-69.

S-au prevazut  accese auto cu podete avand latimea de l=0,20m  in numarde 108 buc.( profil tip 7)  si accese auto fara podet in numarde 50buc ( profil tip 8).

S-au proiectat  4buc accese auto cu placute carosabile pe trosonul 12 stanga (profil tip 9) precum si podete pietonale la strazile laterale  avand L=0,30m si l=3m-4m in numar de 21 buc.(profil tip 10).

Pe tronsonul 1 dreapta intre pichetul  1 si 3 se va executa o rigola carasabila  de 27,80m si pe tronsonul 4 dreapta ( la statie  autobuz )= 11,40m (profil tip 11).

Trotuarul   pe toata lungimea sa are asigurata  scurgerea apelor printr-o rigola de beton de ciment prevazuta  la marginea trotuarului, langa zidul de beton de ciment (acolo unde exista), cu o latime de  0,20 m si adancime variabila intre  0,10 - 0,40 ml, iar  spre curtile locuitorilor este prevazuta o bordura  de  10 x 15 cm.

Trotuarul are o panta transversala de  2% si una  longitudinala variabila, pentru a se asigura scurgerea apelor, iar pentru asigurarea  continuitatii rigolei adiacente  trotuarului se vor amplasa  rigole carosabile la toate accesele auto

Profilul   longitudinal

Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente, asigurand  o  panta  maxima  de sub  3%.  Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85. S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului.

Profilul transversal

S-a  asigurat  panta  de 2%  la trotuar si la accese mai mica de 6%.

- justificarea necesitãţii proiectului;

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-sociala, Primaria  comunei Poarta Alba din judetul Constanta a hotarat sa reabiliteze  trotuarul cu latimea de 2m  de  pe partea dreapta  (1933 m) si partea stanga (2006m) a DN22 C.

In general traseul   trotuarului  urmareste partial curbele de nivel .

In prezent   trotuarul  prezinta o  stare tehnica nesatisfacatoare .

Amplasamentul  trotuarelor   este  neamenajat, o parte fiind din pamant si parte avand pavele din beton in mare parte degradate, scurgerea apelor nefiind asigurata.

Intreaga lungime a trotuarului se invecineaza cu  drumul national DN 22C, avand intre rigola de beton de ciment a drumului national si trotuar un spatiu verde, ce este delimitat de trotuar de un zid din beton de ciment (pe anumite tronsoane) cu o latime de 0,25 m si inaltime variabila functie de cota rigolei  drumului national, asigurand o panta de 3%.

Prin lucrarile de amenajare  a trotuarului se asigura viabilitate functionala permanenta si in conditii de siguranta a circulatiei auto si pietonale.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament

- formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor de modernizare ,amenajare drumurilor de exploatatie agricola, asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale. Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Se prezintã elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitãţile de producţie;

Capacitati de productie – nu este cazul

Profilul   longitudinal

Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente, asigurand  o  panta  maxima  de sub  3%.  Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85. S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului.

Profilul transversal

Trotuarul are un sistem rutier  format  din

-5 cm nisip  natural,

-  15 cm  piatra sparta

-  pavele autoblocante din beton de  ciment cu grosimea  de 4 cm.

S-au  proiectat  accese auto la curtile locuitorilor  cu o latime    de  4,00 ml,  avand un sistem rutier format din

- 5 cm nisip natural,

- 25 cm piatra sparta

-  pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm.

Alte detalii  cu cele 11 profile  tip descrise mai sus se regasesc in partea desenata a proiectului tehnic.

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz);

- nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea;

- nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Materialele  folosite la realizarea lucrarilor de amenajare drumurilor  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG.766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonã;

Terenul se situeaza in intravilanul  comunei Poarta Alba.

Lucrarile de reabilitare si modernizare nu implica lucrari de desfiintari sau devieri de instalatii utilitare. Proiectul nu implica retele noi de utilitati.

descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei;

- nu este cazul. Latimea trotuarului va urmari platforma existenta , astfel incat sa se evite ocuparea de terenuri particulare suplimentare celor aferente trotuarului  actual.

- cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente;

S-au proiect accese in curtile locuitorilor localitatii Poarta Alba ( 158 buc conform profil tip 7 - 8  si 4 buc  accese auto cu placute carosabile  profil tip 9 ).

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

metode folosite în construcţie;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor (POEL), document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor. Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar. Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile  – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa. Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii, calitatea si receptia sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR 662/2002; SR 667/2001; STAS 2900/89; STAS 863/85;SR EN 933-2/98 Ord.Guvernului nr. 43/28.08.1997 si .45/27.01.1999)  .

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Avand in vedere ca traseul  trotuarului se desfasoara pe traseele existente,  s-au analizat 2 scenarii tehnico-economice dupa cum urmeaza:

1. scenariul fara proiect

- Analiza acestui scenariu a relevat urmatoarele: Se va mentine situatia actuala cu problemele pe care le creeaza..

2. scenariul cu proiect, conform descrierii realizate anterior

Prin lucrarile de amenajare se asigura viabilitate functionala permanenta si in conditii de siguranta a locuitorilor  localitatii  si  al  bunurilor  acestora.

S-a optat pentru varianta nr.2 din urmatoarele considerente exprimate sub forma de avantaje:

- -imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul comunei

- -cresterea calitatii vietii in mediul rural

- alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- nu este cazul

Localizarea proiectului:

Proiectul este localizat pe raza localitatii  Poarta Alba, judetul Constanta.

Comuna Poarta Alba se afla la 23 km de Municipiul Constanta si, respectiv 15 km de Municipiul Medgidia, in partea estica a judetului.

In componenta sa intra satele Poarta Alba, resedinta de comuna si loc. Nazarcea (Galesu), aflata la o distanta de 3 km. Situarea comunei pe linia ferata Constanta - Bucuresti ii creaza bune mijloace de comunicatie cu alte comune din zona si chiar cu intreg judetul.

Traseul  trotuarului   va respecta amplasamentul existent.

Traseul trotuarului proiectat ce face  obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent  cu mici corectii,  in  zona  domeniului  public, intre limitele proprietatilor si a punctelor fixe intalnite pe traseu.

Lucrarile propuse în cadrul prezentului obiectiv de investitii sunt amplasate in intravilanul localitatii ,  pe terenul propietate publica a comunei Poarta Alba cu pozitii marcate pe planul de situatie cu propuneri de lucrari anexat.

- distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001

- nu este cazul

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se realizeaza proiectul de modernizare este situati in intravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta.

Folosinta actuala a terenului pe amplasament conform Certificatului de urbanism  Nu este cazul analizarii zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.

● politici de zonare şi de folosire a terenului;  cf C.U

● arealele sensibile; - nu este cazul

● detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare – nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile – nu este cazul

O scurtã descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a urmãtorilor factori:

impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. – nu este cazul

Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); - nu este cazul

- extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; - nu este cazul

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - nu este cazul

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitãţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute. –nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã.

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie. Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea implementarii corespunzatoare a acestuia.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

- Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru modernizarea  trotuarului .Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora (  autobasculante). Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; - nu este cazul

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor.- nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele resturi de produse de cariera si balastiera.).

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Realizarea lucrarilor de  modernizarea drumurilor de exploatare agricole   proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; - nu este cazul

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. – nu este cazul

8. Gospodãrirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantitãţile de deşeuri de orice naturã rezultate;

- modul de gospodãrire a deşeurilor.

Realizarea  acestei constructii  va genera deseuri constand din:

- pamant de excavatii ;

- materiale provenite de la la produsele de cariera si balastiera

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor şi a săpăturilor în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; - nu este cazul

- modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei. – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. – nu este cazul

VI. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitarã (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apã, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

- localizarea organizãrii de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului respecta prevederile HCM 1397/84, art VII si instructiunile BI nr. 1338c/84, avand justificarea fondurilor si organizarea in limutele cotelor procentuale.In privinta organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Organizarea de şantier propusă pentru lucrarile de constructii constă în amenajarea unei platforme de 1000 mp (50m x 20 m) pentru depozitare materiale, parcare utilaje şi montaj  containere birou si magazie precum si a unei împrejmuiri in lungime de 136m realizată din plasă de sârmă bordurată zincată de 2 m înălţime cu stâlpi metalici şi o poartă metalică de acces cu lăţimea de 4 m şi înălţimea de 2 m.

Pe terenul aferent  organizarii  santierului  se pot amplasa si  obiecte provizorii (toalete ecologice si puncte P.S.I).

VIII. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei,

în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile: - nu este cazul

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- se anexeaza Plan de incadrare in zona si planuri de situatie.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare. – nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului. – nu este cazul

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţialã autoritatea competentã pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarãrii procedurii de evaluare adecvatã, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970; - nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar; - nu este cazul

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã. –nu este cazul.

Semnãtura şi ştampila

ing.George VILCU