TITLUL PROIECTULUI:

AMPLASARE REZERVOR METALIC COMBUSTIBIL

BENEFICIAR:

SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

AMPLASARE REZERVOR METALIC COMBUSTIBIL

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA;

- Sediul social: Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr.196 C

- Punct de lucru: Incinta Port Constanta Sud, Platforma Schenker Logistics Romanaia, Mol 1 Sud Agigea, Dana108- 109

- Inregistrată la Oficiul Registrului sub nr. J40 /9578 /1994

- CUI 5905159,

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: 0726366843 andreea.burnescu@dbschenker.com

- Numele persoanelor de contact: ANDREEA BURNESCU

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune amplasarea unei statii mobile formată din:

a) Un rezervor metalic cilindric orizontal cu o capacitate geometrică de 5.105 litri, prevăzut

cu gură de vizitare cu capac şi cu racorduri.

b) O cuvă de reţinere a scurgerilor, executata din acelasi material ca si rezervorul, cu

o capacitate de 33% din capacitatea rezervorului;

c) O unitate de livrare (pompă);

d) Tablou electric.

e) Sistem de control IT.

Rezervorul de combustibil este un container mobil pentru depozitarea combustibililor Diesel, folosit pentru uz intern.

Rezervorul este cilindric cu axă orizontală, perete simplu, fabricat pentru depozitarea

lichidelor, amplasat pe un suport conceput pentru prevenirea răsturnării, construit din tablă de oţel-carbon S235JR de 3 mm, sudat, acoperit cu doua straturi grund şi un strat de vopsea, verificat în privinţa etanşeităţii.

Justificarea necesităţii proiectului

Asigurarea alimentarii cu combustibili pentru utilajele din dotarea punctului de lucru din incinta Portului Constanta.

Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investitiei propuse este de cel mult 1 luna.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Dimensiunile rezervorului:

a) Rezervor:

Lungime  = 2677 mm

Diametru = 1614 mm

b) Cuva:

Lungime = 3500 mm

Lăţime    =  1800 mm

Înălţime (cu copertina) =  2910 mm

c) Pompa de distribuţie carburant Tokheim Q110, cu urmatoarele caracteristici:

-cu debit normal de 80 l/min,

-motor monofazic de 230V/50Hz

-rezistenta la temperatură ambientală -25°C pana la +55°C

-temperatura fluidului de transferat -25°C pana la +25°C

d) Tablou electric

Dimensiunile cofretului:

Lungime = 600 mm; latime = 400 mm; adancime 200 mm.

Tablou cuprinde toate circuitele de alimentare cu aparatajul de protectie pentru toti consumatorii: distribuitor de carburanti, sistem IT, sistemul, UPS.

CARACTERISTICI:

Capacitatea geometrică reală: 5105 litri

Volumul maxim de umplere permis: 90%

Capacitatea cuvei de retenţie: 1685 litri

DATE TEHNICE:

Material de execuţie: oţel carbon S235JR conform EN 10025, grosime 3 mm

Gura de vizitare: Dn = 400 mm

Greutatea (masa): cca. 1200 kg

AMPLASARE

Rezervorul de combustibil trebuie să fie amplasat afară, pe teren stabil pe o platforma de beton, departe de surse de căldură şi, eventual, substanţe inflamabile.

Zona înconjurătoare trebuie să fie suficient de mare pentru a permite acccesul vehiculelor să efectueze manevrele necesare pentru realimentare rezervorului.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Rezervorul va fi furnizat ca atare de EURIAL SRL din Cluj Napoca, firma certificata ISO 9001, 14001, 45001 si se va amplasa pe platforma betonata din zona sediului secundar al societatii.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu este cazul.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:  ABA-DL punct de vedere NR.12587/IP/09.07.2024.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul, rezervorul se va amplasa pe platforma betonata, ocupand o suprafata de 6,3 m2 cu cuva de retentie (3,5m x 1,8m).

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Nu este cazul.

- Localizarea proiectului:

Rezervorul de combustibil se va amplasa in Incinta Port Constanta Sud, Platforma Schenker Logistics Romanaia, Mol 1 Sud Agigea, Danele 108-109, 115-118, la sediul secundar al societatii SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA

- Vecinătăți: N-SILOTRANS

S-cladirea administrativa CNAPMC Constanta

E-Dana 118

V-Bazinul Portuar

- Destinatia constructiei existente: rezervor de combustibil Diesel.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

Rezervorul este amplasat pe un suport conceput pentru prevenirea răsturnării, construit din tablă de oţel-carbon S235JR sudat, acoperit cu un strat anticorosiv şi un strat de vopsea, verificat în privinţa etanşeităţii, cu perete simplu.

Pentru retinerea posibilelor scurgeri accidentale, rezervorul este dotat cu o cuva de retentie din metal, cu o capacitate de 33% din capacitatea geometrică a rezervorului.

Impactul potential asupra apelor pe timpul amplasarii/montarii rezervorului, cat si in perioada exploatarii este nesemnificativ.

b) Protecţia aerului:

Rezervorul se va utiliza doar pentru depozitare combustibili Diesel. Acesta este dotat cu aerisitor prevazut cu calota “rupe-flacara” instalat pe capacul gurii de vizitare.

Rezervorul are ca an de fabricatie 2022, si va fi furnizat de societatea EURIAL SRL, din Satu Mare, punct de lucru Cluj-Napoca, societate certificata ISO 9001, 14001, 45001.

Aprovizionarea cu combustibili se va realiza cu autocisterne licentiate, prin transportatori autorizati. Alimentarea utilajelor din dotare se va realiza prin intermediul unei pompe centrifugală autoamorsantă, echipament din dotarea rezervorului.

Impactul asupra calitatii aerului pe timpul montarii rezervorului la sediul secundar al societatii, cat si pe perioada exploatarii este nesemnificativ.

Este recomandat sa se respecte cerintele stipulate in fisa tehnica de securitate a produsului.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este cazul.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

Rezervorul de combustibil este metalic si se va aplasa pe platforma betonata, ocupand o suprafata de de 6,3 m2 cu cuva de retentie (3,5m x 1,8m).

Impactul asupra solului si subsolului pe timpul montarii rezervorului, cat si in perioada exploatarii este nesemnificativ.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Amplasamentul proiectului este situat in incinta Portului Constanta Sud, zona unde se desfasoara activitati portuare. In zona adiacenta nu sunt asezari umane sau alte obiective de interes public.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

In urma amplasarii rezervorului pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deseului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Reutilizare in situ sau eliminare in depozite de deseuri inerte |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul autorizat de salubrizare si eliminate la depozitul de deseuri autorizat |

In urma exploatarii rezervorului pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deseului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel | Valorificare societati autorizate |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | Valorificare societati autorizate |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul autorizat de salubrizare si eliminate la depozitul de deseuri autorizat |

Rezervorul va fi livrat de furnizor care va asigura montajul si punerea in functiune. Durata montajului este de maxim 1 saptamana.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: nu este cazul.

- planul de gestionare a deşeurilor: nu este cazul.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: combustibili Diesel stocati in rezervor –capacitate 5000 litri, doar pentru uz intern. Produsele livrate vor fi insotite de fise tehnice de securitate, transportate si descarcate in rezervor de firme autorizate, cu cisterne conforme pentru transportul combustibililor.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Rezervorul este dotat cu: aerisitor prevazut cu calota “rupe-flacara”, instalat pe capacul gurii de vizitare; scara/treapta si maner pentru accesul la gura de vizitare; impamantare la partea inferioara a rezervorului si conectata cu cuva. Rezervorul se va amplasa pe platforma betonata, in aer liber, separat de agenti oxidanti, intr-o zona marcata si delimitata corespunzator.

j) Schimbarile climatice

Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale precipitaţiilor, scăderea straturilor de zăpadă şi gheaţă) au loc la nivel global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu şi asupra societății, efecte importante fiind preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităților existente şi la adâncirea dezechilibrelor socio-economice. Masuri de reducere si adaptare la efectele schimbarilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la scaderea pagubelor produse de dezastrele naturale si alte efecte ale schimbarilor climatice.

Efectele schimbarilor climatice reprezintă o provocare semnificativa pentru administratorii de infrastructuri, operatorii de transport rutier si alti factori implicati, care se pot confrunta cu o serie de factori precum: cedarea infrastructurii, restrictii de viteza, efecte ale inundatiilor, alunecari de teren, costuri de intretinere neprevazute, inchiderea unor zone ca urmare a deficientelor aparute în urma inundaţiilor, alunecarilor de teren, etc, în vederea remedierii, în scopul evitarii situatiei în care circulatia nu se desfasoara în conditii de siguranta.

a) Atenuarea schimbărilor climatice

Proiectul propus a fost elaborat ținând cont de necesitatea atenuării schimbărilor climatice (prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă) care să împiedice influenţa antropică asupra sistemului climatic, iar pe de altă parte, necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile mai ales în perioadele cu deficit de apă ca urmare a creşterii temperaturii şi a reducerii cantităţii de precipitaţii.

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice reprezintă un obiectiv prioritar în cadrul acţiunilor strategice de dezvoltare. Caracterul interdisciplinar al acţiunilor implică o abordare globală prin identificarea şi corelarea activităţilor de dezvoltare şi implementare a măsurilor cu cele de răspuns la efectele schimbărilor climatice.

Direcțiile de acțiune propuse prin proiect pentru atenuarea schimbărilor climatice sunt:

- eliminarea emisiilor gazelor cu efect seră (CO2, CH4, și a altor gaze cu efect de seră) prin deplasarea mijloacelor de transport sa alimenteze in afara incintei societatii.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu: despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera.

De asemenea nu va creste in mod semnificativ cererea de energie, a deplasarilor personale si nici a transportului de marfa.

b) Adaptarea la schimbările climatice

Implementarea proiectului nu are potential de a fi afectata de schimbarile climatice, dat fiind amplasamentul ales si caracteristicile climatice ale zonei. Zona de amplasare nu este inundabila, nu exista istoric de alunecari de teren sau perioade cu temperaturi minime extreme.

Proiectul nu influenteaza vulnerabilitatea climatica a persoanelor si activelor din vecinatatea sa.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: Nu este cazul.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Amplasarea rezervorului de combustibili Diesel nu afectează factorii de mediu. Nu se realizeaza lucrari de constructii, ci doar lucrari de montaj rezervor.

Se va acorda o atenţie deosebită respectării legislaţiei privind protecţia mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): impact redus;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusa;

- probabilitatea impactului: redusa;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusa;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona

Implementarea proiectului nu va influența negativ calitatea aerului în zonă.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele):

Proiectul nu intra sub incidenta OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si nici sub incidenta Legii apelor nr.107/1996.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: Nu este cazul.

- Localizarea organizarii de santier: Nu este cazul.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: Nu este cazul.

-Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: Nu este cazul.

-Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: Nu este cazul.

CAPITOLUL XI. –Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii - Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale - Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei –Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului –Nu este cazul.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate- plan situatie

Intocmit,

Eco Mediu Solution SRL

ing.Elena Borcan

Memoriul s-a întocmit pe baza materialelor puse la dispoziție de către beneficiarul investiției, a analizei informațiilor colectate din documente (date referitoare la amplasament, date tehnice ale investiției, planșe, planuri de situație) și a consultărilor cu cei implicati.