ACORD DE MEDIU ( DRAFT)

Nr. ........... din  16.11.2023

Ca urmare a cererii adresate de OMNIA  EUROPE  S.A., cu sediul  in municipiul Bucuresti, str. C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul  010, Sector 2, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 3192RP din 30.03.2023, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCTIE, DEPOZITARE si ADMINISTRATIVA, DESFIINTARE CORPURI C1 - CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV, C2 - CLADIRE BIROURI si  C3 – CLADIRE CANTINA SI DEPOZITE,  propus a fi amplasat in  municipiul Medgidia, str. Progresului, nr. 16, judetul Constanta, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

I.1.

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48,  lit b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, producerea de amidon se incadreaza in Anexa 1, pct. 6, lit. b), pct. ii): Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: „numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an”.

2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate.

Investitia se implementeaza in cadrul unui obiectiv functional „Fabrica de amidon”, obiectiv care intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale si care functioneaza deja in baza unei Autorizatii integrate de mediu (AIM nr. 01/30.05.2023).  Proiectul se constituie in principal intr-o extindere a capacitatii maxime de productie a instalatiei existente.

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în  judetul Constanta, intravilanul municipiului Medgidia, UTR E12, nr. cadastral  106771,  proprietate privata   a societatii OMNIA EUROPE S.A.

Terenul pe care functioneaza Fabrica de amidon si pe care se va realiza si proiectul de extindere are o suprafata de 94.628 mp si este situat in partea de est a municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare - Marea Neagra, intr-o zona industriala functionala.

Amplasamentul fabricii este cuprins intre urmatoarele repere:

- la Nord - Portul Medgidia la Canalul Dunare – Marea Neagra, drum, mal si canal navigabil, teren SC Omnia Palet SRL;

- la Sud - terenuri proprietate privata;

- la Vest - calea ferata apartinand Regionalei CF Constanta;

- la Est - terenuri proprietate privata.

Istoricul amplasamentului

Anterior achizitionarii de catre titularul proiectului, terenul a fost ocupat de cladiri specifice unei ferme pentru cresterea ratelor. La momentul preluarii amplasamentului de catre titular, cladirile si amenajarile erau in cea mai mare parte deteriorate/dezafectate.

Constructiile apartinand fostei crescatorii de rate au fost radiate in anul 2016.

Ulterior s-au obtinut Autorizatia de construire nr. 130/ 31.10.2019 si  Autorizatia de construire 61/06.09.2021 pentru lucrari de modificare pe parcursul executiei constructiei, autorizatii emise de catre Primaria Mun. Medgidia in vederea edificarii constructiilor necesare Fabricii de amidon (prima etapa de dezvoltare). Proiectul a fost implementat si functioneaza in prezent in baza Autorizatiei integrate de mediu nr. 01/30.05.2023. Din punct de vedere al protectiei mediului, construirea fabricii a fost reglementata prin Acordul de mediu nr. 15/30.10.2019, actualizat prin Anexa nr. 8/31.03.2021.

Reglementari urbanistice

Conform certificatului de urbanism nr. 49/23.03.2023, emis de catre Primaria Mun. Medgidia, folosinta actuala a terenului este de „imobil intravilan”, iar destinatia conform documentatiilor de urbanism aprobate este de „ Fabrica de amidon, instalatii aferente, cladiri de birouri, administrative si imprejmuire” (conform PUZ aprobat prin HCL 30/2019 si modificat prin HCL 127/29.07.2021).

Coordonatele în proiecție STEREO 1970 ale amplasamentului.

| Pct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 765187.979 | 310850.565 |
| 2 | 765246.946 | 310857.591 |
| 3 | 765232.403 | 310943.229 |
| 4 | 765075.486 | 310920.022 |
| 5 | 764969.578 | 310914.982 |
| 6 | 764894.182 | 310911.849 |
| 7 | 764891.285 | 310909.98 |
| 8 | 764888.755 | 310908.346 |
| 9 | 764887.734 | 310907.687 |
| 10 | 764883.102 | 310903.872 |
| 11 | 764859.719 | 310884.616 |
| 12 | 764854.315 | 310880.1662 |
| 13 | 764874.8222 | 310855.2636 |
| 14 | 764811.4802 | 310809.8395 |
| 15 | 764815.3507 | 310797.1555 |
| 16 | 764819.628 | 310766.448 |
| 17 | 764840.035 | 310620.621 |
| 18 | 765088.967 | 310662.925 |
| 19 | 765211.168 | 310726.84 |
| 20 | 765187.979 | 310850.565 |

Zonarea terenului pentru folosintele propuse:

- terenul este utilizat in prezent pentru asigurarea functionalitatii proceselor tehnologice principale si secundare din cadrul fabricii de producere amidon.

- pentru extinderea capacitatii de productie se vor demola trei din cladirile existente; terenul liber rezultat, impreuna cu celelalte suprafete libere din incinta, vor asigura necesarul pentru amplasarea amenajarilor si asigurarea legaturilor tehnologice necesare pentru extinderea propusa; se vor demola cladirile C1, C2, C3, cladiri care au urmatoarele caracteristici:

    - C1- cladire sediu administrativ, cu Sc=95 mp si Sd=190 mp;

    - C2- cladire birouri si laboratoare, cu Sc=Sd=238 mp;

    - C3- cladire cantina si depozite, cu Sc=Sd= 741 mp.

Vecinatatile amplasamentului si utilizarea terenului in zonele adiacente:

-	in imediata apropiere - se afla si podul de cale ferata peste Canalul Dunare - Marea Neagra, al carui picior se afla la cca. 50 m fata de coltul cel mai apropiat al amplasamentului fabricii.

-	latura sud -  Fabrica de Ciment apartinand S.C. CRH Ciment Romania S.A., la o distanta de aproximativ 500 m; constructiile de tip industrial (mori, turnuri, cuptoare) au inaltimi variabile in functie de procesul tehnologic - aprox. 60 m -70 m.

-	latura vest - Portul Medgidia la o distanta de aproximativ 300 m; constructiile existente in port sunt cladiri cu inaltime redusa.

Areale sensibile raportat la locatia Fabricii de amidon:

Terenul se afla intr-o zona cu caracter preponderent industrial, organizata in scopul desfasurarii de activitati economice. Distanta pana la intravilanul orasului Medigidia este de cca. 2 km, masurati in linie dreapta.

Celelalte zone de interes rezidential sunt amplasate la o distanta de aprox. 1 km - comuna Castelu; aprox. 3,5 km - comuna Cuza Voda; 4,5 km - loc. Valea Dacilor.

Cea mai apropiata locuinta se afla la aprox. 500 m, situata in vestul localitatii Castelu.

Alte distante:

-	Sud-Vest:

•	locuinta: cca. 1,75 km;

•	unitate scolara: cca. 1,5 km;

•	Spital municipal: cca. 3,5 km.

-	Nord-est:

•	unitate scolara- Colegiul Dobrogea: cca. 500 m;

•	cabinet medical: cca. 1,4 km;

•	locuinta: cca. 570 m.

Locatia proiectului este in afara ariilor de interes conservativ. Cea mai apropiata zona de interes este ROSCI0083 Fantanita Murfatlar, la cca. 9,4 km sud-est de cel mai apropiat punct perimetral al locatiei.

Accesul la amplasament:

Amplasamentul este imprejmuit si cu acces restrictionat.

Accesul in zona se face din drumul existent “Acces Port Medgidia, Accesul 2” si din drumul tehnologic si de intretinere existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra, ambele aflate in concesiunea C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Indicatorii urbanistici:

Suprafata totala a terenului este de 94.628 mp.

Indicatorii urbanistici aferenti proiectului sunt:

| Indicatori urbanistici/ suprafete de interes | Existent | Propus | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata construita (mp) | 26.540 mp | 19.631,53 mp | 46.171,53 mp |
| Suprafata desfasurata (mp) | 37.514 mp | 22.856,67 mp | 60.370,67 mp |
| Regim maxim de inaltime | Cladiri existente: C1- P+1E C2- Parter C3- Parter C4- Sp+P+1Ep C5- P+1E+2Ep C6- P+1E+4Ep C7- P+1E C8- Parter C9- Parter C10- Parter C11- P+1Ep C12- Sp+P C13- Parter C14- Parter C15- P+1E C16- S+P+1Ep C17- Parter C18- Parter C19- Parter C20- Parter C21- Subsol C22- Parter C23- Subsol C24- Subsol C25- Subsol | Cladiri propuse: EX1- Parter EX2- P+1Ep EX3- P+2Ep EX4- P+2Ep EX5- Parter EX6- Parter EX7- Parter EX8- Parter EX9- P+3E EX10- P+Supanta+2E EX12.1- Parter EX12.2- Parter EX13- Parter | - |
| Suprafata cladiri propuse pentru demolare (C1+C2+C3) | ScC1=95mp SdC1=190mp ScC2=238mp SdC2=238mp ScC3=741mp SdC3=741mp Sc(C1+C2+C3) =1074mp Sd(C1+C2+C3) =1169mp | - | - |
| POT (%) | 27,25 | 47,65 | - |
| CUT | 0,37 | 0,62 | - |

## Caracteristici fizice ale proiectului

## Caracteristici fizice ale proiectului

a) Structuri si amenajari

Prezentul proiect se constituie intr-o extindere a capacitatilor de productie si depozitare aferente Fabricii de amidon.

Scopul acestei investitii este de a se asigura o extindere a capacitatilor de productie amidon si depozitare materie prima, precum si suplimentarea capacitatilor de productie abur necesar in procesul tehnologic.

Pentru realizarea acestei extinderi este necesara demolarea in prealabil a unor corpuri de cladire de pe amplasament.

Se vor demola cladirile C1, C2, C3, cladiri care au urmatoarele caracteristici:

    - C1- cladire sediu administrativ, cu Sc=95 mp si Sd=190 mp;

    - C2- cladire birouri si laboratoare, cu Sc=Sd=238 mp;

    - C3-  cladire cantina si depozite, cu Sc=Sd= 741 mp.

Se propune realizarea urmatoarelor cladiri/amenajari :

Amenajari propuse

| Nr. crt. | Obiectiv | Suprafata construita (mp) | Suprafata construita desfasurata (mp) | Regim de inaltime (m) | Caracteristici constructive | Capacitate de productie/ depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silozuri depozitare porumb | 6.855,80 | 6.855,80 | Parter | radier b.a./ scari si platforme de acces structura metalica | 90.000 tone |
| 2 | Platforma inmuire porumb | 582,55 | 582,55 | P+1Ep | radier b.a./ scari si platforme de acces structura metalica | 2.250 to/zi |
| 3 | Cladire productie amidon | 2.784,00 | 3.098,40 | P+2Ep | structura b.a. pe cadre/ inchideri din panouri sandwich/ scari si platforme de acces structura metalica | 110.000 to/an |
| 4 | Cladire ambalare si depozitare amidon | 2.237,20 | 2.447,94 | P+2Ep | structura b.a. pe cadre/ inchideri din panouri sandwich/ scari si platforme de acces structura metalica | 1.400 to |
| 5 | Cladire depozitare gluten gluten furajer si germeni de porumb | 2.380,00 | 2.380,00 | Parter | radier b.a./ pereti din b.a./ invelitoare din panouri sandwich | 2.000 to |
| 6 | Cladire depozit tehnic | 900,00 | 900,00 | Parter | structura b.a. pe cadre/ inchideri si invelitoare din panouri sandwich | Obs.: Se vor depozita piese de schimb pentru echipamente (de ex. curele, rulmenti, arbori, piulite, suruburi, etc.) |
| 7 | Cladire depozitare produse chimice | 320,00 | 320,00 | Parter | structura b.a. pe cadre/ inchideri si invelitoare din panouri sandwich/ | 80 to |
| 8 | Cladire incarcare produse finite | 210,00 | 210,00 | Parter | structura pe cadre din profile metalice/ scari si platforme de acces structura metalica | 150 to |
| 9 | Cladire laboratoare si birouri | 1.200,00 | 2.400,00 | P+3E | structura b.a. pe cadre/ inchideri si zidarie BCA/ invelitoare tip terasa necirculabila | - |
| 10 | Cladire cantina si depozit piese de schimb | 750,00 | 2.250,00 | P+Supanta+2E | structura b.a. pe cadre/ inchideri si zidarie BCA/ invelitoare tip terasa necirculabila | - |
| 11 | Extindere rampa de incarcare | 877,20 | 877,20 | - | - | - |
| 12 | Statie de pompare | 248,78 | 248,78 | Parter | structura pe cadre din profile metalice/ inchideri si invelitoare din panouri sandwich | Obs.: nu se suplimenteaza capacitatea de pompare, ci doar se realizeaza o structura metalica pentru inchiderea zonei unde se afla pompele |
| 13 | Statie de incarcare baterii | 48,00 | 48,00 | Parter | structura pe cadre din profile metalice/ inchideri si invelitoare din panouri sandwich | - |
| 14 | Cladire temporara pentru laborator | 238,00 | 238,00 | Parter | amplasare container metalic | - |

Accesul la obiectiv

Se pastreaza solutiile existente, functionale pentru accesul la obiectiv.

Nu sunt necesare lucrari noi in acest sens.

In interior se vor realiza drumuri interne in zona constructiilor noi, astfel incat sa se asigure circulatia auto si pietonala.

Utilitati

Alimentarea cu apa

Situatia existenta:

Alimentarea cu apa a fabricii de amidon se realizeaza din trei puturi forate de mare adancime, functionale, realizate in incinta obiectivului.

Pentru satisfacerea nevoilor de apa ale Fabricii de Amidon si a constructiilor conexe s-a realizat o retea interioara de apa, atat pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului si asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor, cat si pentru nevoile tehnologice impuse de procesele de productie.

Forajele au fost executate in perioada 2019-2021 si au interceptat orizontul acvifer cantonat in calcarele jurasice.

Caracteristicile forajelor F1, F2 si F4 sunt urmatoarele:

-	Foraj F1:

•	Debit testat (Q) – 150m3/h (42 l/sec);

•	NHs – 3,4m;

•	NHd = 9,8m; Q=42 l/sec (151,2 m3/h);

•	H = 496m;

•	coordonate: X=310731,27; Y=765200,24;

-	Foraj F2:

•	Debit testat (Q) – 170m3/h (41,6 l/sec);

•	NHs – 3,2m;

•	NHd = 29,1m; Q=170 m3/h;

•	H = 608m;

•	Coordonate: X=310839; Y=765108;

-	Foraj F4:

•	Debit testat (Q) – 150m3/h (41,6 l/sec);

•	NHs – 8,1m;

•	NHd = 32m; Q=150m3/h;

•	H = 433m;

•	coordonate: X=310905; Y=764979,7.

Cele 3 puturi sunt echipate cu cabine din beton armat, subterane, cu instalatii si pompe submersibile pe fiecare put in parte:

- pompa submersibila – Grundfos Q=160 m3/h, h=40 mca, p = 26 Kw;

- debitmetru electromagnetic – Proline Promag 10L, Dn 250mm.

Puturile sunt imprejmuite momentan pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu regim sever (imprejmuire cu raza 10m). Dimensionarea zonelor graduale de protectie conf. HG 930/2005 se va face dupa ce aceste puturi vor intra intr-un regim de functionare optim, astfel incat debitul exploatat prin aceste foraje sa poata fi luat in calcul la dimensionarea acestor zone (conform prevederilor Autorizatiei de gospodarire a apelor).

Volume si debite de apa autorizate (conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 131/28.09.2022):

-	zilnic mediu = 4601 mc/zi (53,25 l/sec);

-	zilnic maxim = 5981 mc/zi (69,22 mc/sec);

-	anual mediu = 1.679,365 mii mc;

-	anual maxim = 2.183,065 mii mc.

Norme de apa:

-	angajati- 80 l/om/zi;

-	personal administrativ – 50 l/om/zi;

-	macinare porumb- 3,05 mc apa/tona de produs, din care:

•	2,5 mc/tona de produs;

•	0,55 to/tona produs.

-	amidon – 0,7 to abur/tona de produs;

-	maltodextrina – 15,8 mc apa/tona de produs, din care:

•	12 mc apa/tona de produs;

•	3,8 to abur/ tona de produs.

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei.

-	Conducte de aductiune de la sursa la rezervor PEHD 10x8,1 mm, L = 247 m;

-	Retele de distributie apa potabila, total 650 m, din care pe dimensiuni:

-	PEHD 110 x 8,1 mm, L = 570 m;

-	PEHD 25 x 1,8 mm, L = 80 m.

-	Retea alimentare cu apa pentru incendiu, total 1.188 m din care pe dimensiuni:

-	PEHD 90 x 8,2 mm, L = 158 m;

-	PEHD 180 x 16,4 mm, L = 1030 m.

Apa provenita de la puturile forate de mare adancime, se colecteaza in rezervoare subterane amplasate sub Cladirea Statiei de Tratare Ape. Rezerva totala de apa este de 2.260 mc, din care:

•	rezerva pentru apa potabila si apa tehnologica - 1800 mc;

•	rezerva de apa pentru incendiu (sprinklere) - 230 mc;

•	rezerva de apa pentru incendiu (hidranti) - 230 mc.

Apa bruta extrasa din puturi este stocata initial in rezervoare unde este tratata fizico-chimic si microbiologic prin: dozare de substante coagulante in cazul in care incarcarea coloidala a depasit limita impusa, dozare de hidroxid de sodiu (NaOH) pentru mentinerea pH-ului dorit si  dozare de hipoclorid de sodiu (NaClO) pentru limitarea dezvoltarii coloniilor de bacterii.

Dupa tratarea fizico-chimica si microbiologica, apa este distribuita, prin intermediul unor sisteme de pompare, catre doua fluxuri distincte:

1. tratatarea apei prin osmoza pentru:

-  productie si

- alimentare cazane abur (care necesita o tratare suplimentara printr-o statie de dedurizare dedicata);

2. tratatarea apei prin dedurizare pentru productie.

Situatia propusa:

Prin prezentul proiect nu se propun si un sunt necesare interventii asupra solutiilor existente de alimentare cu apa de pe amplasamentul fabricii.

Canalizare ape uzate menajere si pluviale

Situatia existenta:

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea separata si evacuate in statia de epurare ape tehnologice.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma Fabricii de amidon se face printr-o retea separata de ape pluviale astfel:

- apele de pe suprafetele drumurilor si parcarilor sunt colectate prin intermediul rigolelor perimetrale si a unui sistem de conducte ingropate, se trec in prealabil printr-un separator de hidrocarburi (conform plan situatie de mai jos), apoi sunt dirijate intr-un bazin-tampon (V=192mc) si de aici sunt pompate (statie de pompare echipata cu 4 pompe submersibile cu Q=1200mc/h) catre bazinul de retentie ape pluviale (15mx26mx6m);

- apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiilor, zona birouri sunt canalizate in caminul colector C3.

Toate apele pluviale de pe platforme sunt colectate intr-un bazin subteran de retentie ape pluviale din care sunt evacuate prin pompare in colectorul de evacuare a apelor uzate epurate tehnologice, care evacueaza apele uzate epurate in Canalul Dunare Marea Neagra.

Evacuarea apelor uzate epurate tehnologice si menajere, se face in Canalul Dunare - Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 prin tratarea acestora in statia de epurare ape uzate din incinta.

Apele uzate epurate din statia de epurare, apele pluviale din bazinul de retentie si apele pluviale conventional curate, dupa ce sunt evacuate in caminul colector C3, sunt descarcate in CDMN printr-o conducta de descarcare Dn=400 mm, din PP, cu lungimea totala de 24 m. Pe traseul conductei exista un camin de vizitare C4, amplasat in afara fabricii, pe malul CDMN. Gura de descarcare a apelor este o constructive semiingropata din beton armat cu urmatoarele dimensiuni: L=7,55m si l= 4,75m, prevazuta cu plasa de sarma. Coordonatele Stereo ’70 ale gurii de descarcare sunt: X=310978 si Y=765172.

Retele exterioare de canalizare:

a)	Canalizare menajera:

Total retele exterioare  1170 m, din care:

-      PVC 110 mm,   L = 160 m;

-      PVC 200 mm,   L = 1010 m.

Canalizare pluviala:

b)	Retele de colectare a apelor pluviale:

b.1) colectare ape pluviale de pe platformele de parcare:

Total 256 m, din care pe dimensiuni si tip de material:

-     PVC 250 mm,    L = 71 m;

-     PVC 315 mm,    L = 163 m;

-     PVC 400 mm,    L =  22 m.

b.2) colectare a apelor pluviale de pe acoperisuri (ape conventional curate):

- PAFSIN SN 8 630 mm,  L = 262 m.

b.3) colectare a apelor pluviale de pe suprafetele drumurilor si platformelor din incinta fabricii:

-     PVC Dn=250-315-400 -500 mm,   L = 1488 m;

-      PAFSIN cu L= 1100 m;

c) Reteaua de canalizare ape tehnologice are o lungime de 615m si este executata din conducte din PVC cu urmatoarele caracteristici:

-	Dn= 250mm, L=40m;

-	Dn= 350mm, L=230m;

-	Dn=550mm, L=345m.

Situatia propusa (conform Avizului de gospodarire a apelor):

Volume si debite de apa (total):

-zilnic mediu: 5927,25 mc;                   din care pentru extindere: 1326,25 mc;

-zilnic maxim: 7705,40 mc;                                                            1724,40 mc;

-anual mediu: 2163,446 mii mc;                                                     484,081 mii mc;

-anual maxim: 2812,471 mii mc;                                                    629,406 mii mc.

Volume de ape uzate epurate evacuate (total):

-zilnic mediu: 4811,70 mc;                     din care pentru extindere: 1064 mc/zi;

-zilnic maxim: 4920,40 mc;                                                             1390,64 mc/zi

-anual mediu: 1791,785 mii mc;

Statia de epurare este prevazuta cu doua linii de epurare, cu o capacitate de 5000 mc/zi.

Pentru functionarea fabricii la capacitatea autorizata in prezent s-a echipat si este functionala una din liniile de epurare, fiind in curs de echipare si cea de-a doua linie de epurare.

Contorizarea apelor ce se evacueaza in Canalul Dunare Marea Neagra se realizeaza cu debitmetre electromagnetice cu inregistrare si contorizare amplasate la iesirea din statia de epurare. De asemenea, se contorizeaza si apele uzate introduse in statia de epurare prin intermediul unor debitmetre de tip Doppler, de asemenea amplasate intr-un camin integrat in constructia statiei de epurare.

In prezent sunt montate 4 contoare electromagnetice, la iesirea din statia de epurare, Linia 1 (in functiune).

Pentru Linia 2 de epurare sunt prevazute alte 4 contoare, care vor fi montate la finalizarea lucrarilor de pe aceasta linie.

Prin functionarea ambelor fire se asigura necesarul pentru epurarea apelor uzate generate de noua capacítate de productie (care se va instala dupa realizarea extinderii propuse).

Asigurare agent termic, abur

Situatia existenta:

Fabrica de amidon are in dotare in prezent o instalatie de cogenerare si un cazan de abur, functionale, ce deservesc activitatea de productie.

Centrala de cogenerare pentru obtinerea concomitenta a energiei electrice si a energiei termice (abur necesar in procesul tehnologic) utilizeaza gazele naturale preluate prin racordul la magistrala de transport gaze naturale existenta in zona si apartinand societatii Transgaz SA. Capacitatea centralei este de obtinere a  9.795 kW energie electrica si 2.876 kW abur la o intrare de 21.278 kW gaze naturale. Sistemul este alcatuit:

- motor si generator (genset) de 9795 kW;

- cazan de abur pentru gazele de evacuare: 5000 kg/h, 13 bar(g); 2876 KWt;

- consum de gaze: 1538 kg/h;

- PLC (programmable logic controller - controler logic programabil), MCC (motor center control - centru de control motor) si set de transformatoare;

- radiatoare;

- sistem de ventilare;

- sistem de utilizare a apei calde.

Evacuarea gazelor de ardere se face pe un cos cu diametrul de 150 cm si inaltimea de 20,00 m.

Pentru procesele tehnologice se utilizeaza un cazan de abur (boiler) pentru alimentarea echipamentelor din productie din zonele de: inmuiere porumb, uscare produse secundare (gluten, gluten furajer si germeni), racire si uscare maltodextrina si racire amidon. Cazanul de abur este amplasat intr-o constructie separata, debitul net de abur este de 25 to/h. Cosul de dispersie a gazelor de ardere are inlatimea de 20,00 m si diametrul de 135 cm.

De asemenea, in cadrul liniilor de productie amidon si maltodextrina exista cate un echipament de uscare amidon, respectiv uscare maltodextrina. Echipamentele utilizeaza combustibil gazos, iar debitul nominal pentru fiecare este de 530 Nmc/h.

Incalzirea spatiilor administrative se realizeaza cu mijloace electrice.

Situatia propusa:

Extinderea capacitatii de productie necesita instalarea unui cazan suplimentar pentru obtinerea aburului, de aceeasi capacitate ca cel deja functional (capacitate neta 25 to abur/h), in completarea echipamentelor care sunt deja functionale in fabrica.

Caracteristici cazane de abur:

    - putere termica nominala: 17,581 Mw;

    - consum orar de gaz: 1985 Nmc/h (maxim 2100 Nmc/h);

    - presiunea de operare: 12 bar.

Amplasarea acestuia se va realiza in cladirea in care este deja functional primul cazan cu abur, constructia fiind proiectata inca de la inceput pentru posibilitatea de a amplasa doua cazane in aceeasi incinta.

Pentru spatiile administrative si sociale ce se vor realiza prin noul proiect (cladirile Ex9-administrativa si Ex10- sociala) se prevad centrale termice in condensare cu puterea nominala de 100 kW (consum maxim de gaze 11,54 mc/h), ce vor funciona pe gaze, pentru asigurarea agentului termic si a apei calde. Se vor amplasa cate doua astfel de echipamente in fiecare cladire.

Combustibili

Situatia existenta:

In incinta este amplasata o statie de carburanti alcatuita dintr-un rezervor suprateran de motorina avand capacitate de 25.000 l, realizat din otel si dotat cu pompa de alimentare si cuva de retentie.

Alimentarea cu gaze naturale s-a realizat pentru intreg amplasamentul prin racordarea la reteaua SC Transgaz SA.

Situatia propusa:

Nu sunt necesare dotari sau lucrari suplimentare pentru asigurarea combustibililor pe amplasament.

Pentru implementarea proiectului de extindere va fi nevoie de relocarea statiei de motorina de pe amplasamentul prezent intr-o alta zona a fabricii.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta:

Alimentarea cu energie electrica din reteau centralizata se realizeaza prin intermediul Tabloului General de Distributie (TGD). Tabloul electric general este racordat la reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul unui post de transformare.

Asa cum s-a mentionat anterior, pe amplasament este functionala o centrala de cogenerare ce permite obtinerea concomitent a aburului si energiei electrice (apacitatea centralei este de obtinere a  9.795 kW energie electrica).

De asemenea, pe amplasament sunt 4 generatoare AKSA JENERATOR SANAYI A.S. -model AD630 (3 buc) si model AD330 (1 buc), pentru asigurarea energiei electrice pentru consumatorii vitali in cazul in care apar situatii de urgenta.

Situatia propusa:

Prin prezentul proiect nu se vor aduce modificari situatiei existente.

b) Profilul si capacitatile de productie

- Capacitatile maxime de productie existente si propuse (rezultate in urma implementarii prezentului proiect) sunt urmatoarele:

Capacitati maxime de productie exitente si propuse

| Produs finit | Valoare productie (tone/zi) |
| --- | --- |
|  | Existent | Propus prin proiect | Final (dupa implementarea proiectului) |
| Amidon | 250 | 250 | 500 |
| Maltodextrina | 100 | 0 | 100 |
| Gluten | 30 | 15 | 45 |
| Gluten furajer | 150 | 50 | 200 |
| Germeni de porumb | 45 | 20 | 65 |

- Capacitati maxime de depozitare/stocare existente si rezultate dupa implementarea proiectului:

| Tip produs rezultat | Capacitate depozitare |
| --- | --- |
|  | Tip depozitare | Existent (buc/tone) | Propus prin proiect (buc/tone) | Final (dupa implementarea proiectului) -tone- |
| Porumb | siloz | 3x10.000= 30.000 to | 9x10.000= 90.000 to | 120.000 |
| Gluten furajer | depozit | 3.000 to | - | 3.000 |
| Gluten de porumb | depozit | 1.000 to | - | 1.000 |
| Gluten de porumb | siloz | 150 to | - | 150 |
| Germeni de porumb | depozit | 1.000 to | - | 1.000 |
| Germeni de porumb | siloz | 150 to |  | 150 |
| Gluten, gluten furajer, germeni de porumb | depozit | - | 2.000 to | 2.000 |
| Maltodextrina | depozit | 5.000 to | - | 5.000 |
| Maltodextrina | siloz | 100 to | - | 100 |
| Amidon | depozit | 5.000 to | 1.400 to | 6.400 |
| Amidon | siloz | 100 to | - | 100 |

## Etape de dezvoltare ale proiectului

Dezvoltarea proiectului cuprinde trei etape in care vor avea loc diverse procese tehnologice caracteristice:

### 1. Etapa de implementare, in care au loc procesele tehnologice de constructie si montaj echipamente

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari pentru amenajarea organizarii de santier si lucrari de constructii si montaj.

Organizarea de santier (OS) se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Amplasarea organizarii de santier in incinta se va realiza pe latura de nord, in apropierea portii de acces.

Se prevede amplasarea urmatoarelor amenjari:

-	baraca metalica pentru depozitare unelte;

-	baraca metalica pentru vestiare;

-	toalete ecologice – 2 buc.

-	cabina poarta- 1 buc;

-	punct PSI;

-	rampa spalare roti autovehicule.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru fluidizarea procesului de productie se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie (fier beton, ciment), a semifabricatelor (mortar, beton, tamplarie interioara si exterioara), precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru lucrarile ce se efectueaza.

Masuri de desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier:

-  imprejmuire perimetrala din plasa zincata

-	in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie;

-	muncitorii care lucreaza la inaltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de elemente verificate fixe si stabile;

-	panou de identificare investitie;

-	depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in constructia provizorie ce se va executa pe amplasament;

-	restul materialelor folosite in opera se vor depozita in curte;

-	este interzisa depozitarea materialelor pe domeniul public;

-	se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate si usor accesibile.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi drumurile existente. La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Utilitati:

Apa este asigurata din reteaua interioara a Fabricii de amidon (apa potabila, apa pentru facilitatile igienico-sanitare, apa tehnologica pentru umectarea suprafetelor si a betoanelor).

Alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se realizeaza din reteaua fabricii.

Transportul energiei la tabloul organizarii de santier se face prin cablu electric cu protectie exterioara dimensionat corespunzator puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Pentru incalzirea containerelor (birouri, spatii sociale) se vor folosi aparate electrice (calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat etc.) racordate la instalatia electrica de alimentare din organizatia de santier.

Se recomanda ca santierul sa fie dotat cu material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produce petroliere determinate de defectiuni neprevazute/accidente/manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul. La iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa patrunda pe drumurile publice.

### Etapa de exploatare a obiectivului

Flux proces tehnologic

Pentru proiectul de extindere a capacitatii de productie se pastreaza acelasi tip de proces tehnologic ca cel deja functional in Fabrica.

Materia prima o reprezinta porumbul. Prima etapa o reprezinta procesul de macinare umeda in care se obtine suspensie/ lapte de amidon de puritate superioara. Din suspensia de amidon se produce amidon in stare pura si maltodextrina. In continuare vor rezulta produsele gluten si gluten furajer precum si un produs rezidual - germeni de porumb.

Lista echipamentelor ce se vor amplasa in noile cladiri/amenajari :

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linie transportoare porumb | 1 |
| 2 | Instalatie curatare porumb | 1 |
| 3 | Linie de transport pneumatica | 1 |
| 4 | Tanc SO2 concentrat | 1 |
| 5 | Pompa tanc SO2 concentrat | 1 |
| 6 | Schimbator caldura in placi SO2 concentrat | 1 |
| 7 | Tanc SO2 diluat | 1 |
| 8 | Pompa tanc SO2 diluat | 1 |
| 9 | Schimbator caldura in placi SO2 diluat | 1 |
| 10 | Tanc umidificare porumb | 3 |
| 11 | Tanc transfer porumb | 2 |
| 12 | Pompa tanc transfer porumb | 2 |
| 13 | Reactor amidon | 8 |
| 14 | Pompa reactor amidon | 4 |
| 15 | Schimbator caldura reactor acizi | 4 |
| 16 | Tanc reactii chimice | 3 |
| 17 | Pompa tanc reactii chimice | 3 |
| 18 | Tanc dupa reactiile chimice | 2 |
| 19 | Pompa tanc dupa reactiile chimice | 2 |
| 20 | Tanc alimentare linie de spalare faza 1 | 1 |
| 21 | Pompa tanc alimentare linie de spalare faza 1 | 1 |
| 22 | Linie de spalare amidon faza 1 | 1 |
| 23 | Tanc alimentare linie de spalare faza 2 | 1 |
| 24 | Pompa tanc alimentare linie de spalare faza 2 | 1 |
| 25 | Linie de spalare amidon faza 2 | 1 |
| 26 | Tanc dupa linia de spalare | 1 |
| 27 | Pompa tanc dupa linia de spalare | 1 |
| 28 | Tambur linie uscare | 4 |
| 29 | Tambur linie macinare | 2 |
| 30 | Tambur linie transportoare uscare | 2 |
| 31 | Extruder alimentare linie transportoare pneumatica | 2 |
| 32 | Tanc alimentare extruder | 2 |
| 33 | Conveior alimentare extruder | 2 |
| 34 | Linie extrudare | 2 |
| 35 | Linie transportoare | 2 |
| 36 | Tanc stocare amidon | 4 |
| 37 | Conveior alimentare linie impachetare | 4 |
| 38 | Linie ambalare volum mare (big-bag) | 2 |
| 39 | Linie ambalare in saci | 2 |
| 40 | Tanc incarcare amidon vrac | 2 |
| 41 | Linie transportoare amidon vrac | 1 |
| 42 | Linie ultrafiltrare apa uzata | 1 |
| 43 | Echipamente laborator (set) | 1 |
| 44 | Panouri fotovoltaice- cladire productie | 1 |
| 45 | Panouri fotovoltaice- cladire ambalare | 1 |
| 46 | Panouri fotovoltaice- cladire depozitare produse | 1 |
| 47 | Panouri fotovoltaice- cladire depozit tehnic | 1 |
| 48 | Panouri fotovoltaice- cladire depozit chimice | 1 |
| 49 | Panouri fotovoltaice- cladire cantina si piese schimb | 1 |

Procesul de obtinere a amidonului din porumb este compus din 4 pasi principali si se regaseste in documentele BREF-FDM 2019:

- Inmuierea porumbului;

- Macinare, separarea germenilor si a glutenului;

- Separarea glutenului si spalarea amidonului;

- Uscarea /deshidratarea (germeni, gluten si amidon).

In continuare se prezinta procesul tehnologic asa cum se desfasoara pe amplasamentul fabricii, noile capacitati de productie urmand sa fie incluse in fluxul tehnologic de productie.

Dupa aprovizionarea cu porumb, acesta este supus unei prime operatiuni de cernere primara, astfel incat porumbul neconform sa fie separat si transportat intr-un siloz distinct. Dupa implementarea prezentului proiect, porumbul va fi stocat in 12 silozuri avand o capacitate de 10.000 tone fiecare si 1 siloz pentru porumbul neconform. Din acest siloz cu porumb neconfom, o cantitate controlata intra periodic in procesul tehnologic impreuna cu porumbul conform.

Transportarea porumbului din silozuri catre zonele de productie se realizeaza prin sistem de conveioare ce directioneaza materia prima catre prima etapa principala a procesului tehnologic – INMUIEREA – macerare cu ajutorul acidului sulfuros. Acest proces permite distrugerea legaturilor dintre membranele celulozice, endosperm si germeni, favorizand punerea in libertate a granulelor de amidon, trecerea prin difuzie in solutia de acid sulfuros a proteinelor si a unor substante minerale, solubilizarea proteinelor ce retin amidonul in celule, precum si inhibarea eventualelor tendinte de fermentare nedorite. Inmuierea are loc in bazine cu recirculare a apei de inmuiere, durata operatiei depinzand de soiul si umiditatea porumbului.

Dupa procesul de inmuiere al porumbului, dar si dupa deshidratarea acestuia prin intermediul sitelor, porumbul trece in etapa 2 a procesului tehnologic – MACINAREA UMEDA, ce se desfasoara in trei trepte: grosiera, medie si fina, avand rolul de a separa germenii care sunt spalati, deshidratati si uscati. Astfel, dupa treapta de macinare grosiera si procesul de separare germeni (metoda degerminarii pe cale umeda se bazeaza pe diferenta de greutate specifica intre germen si restul materiei) rezulta GERMENII DE PORUMB care sunt transportati catre liniile de uscare. In cadrul acestora, agentul termic folosit este aerul, conditia de baza fiind reducerea umiditatii la aproximativ 4%, cu consum energetic scazut, fara ca semintele sa depaseasca temperatura de 70° C. Pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer.

Zona de ambalare si depozitare este prevazuta cu tanc/ siloz de stocare, precum si  linie de ambalare volume mari de produs finit.

Dupa treptele de macinare medie si fina, are loc procesul de separare a GLUTENULUI FURAJER cu ajutorul unor operatiuni succesive de macinare si spalare, cu ajutorul unor echipamente cu site si al liniilor de spalare. Ulterior, glutenul astfel obtinut este transportat catre liniile de uscare. Pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer.

Urmatorul pas dupa macinarea succesiva a porumbului in moara il reprezinta separarea glutenului de AMIDON prin centrifugare. Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare, aceasta este deshidratata pana la un continut de 34-36% apa si uscata printr-un proces de uscare brusca pana la 10% umiditate. Acesta este descarcat continuu intr-o instalatie de macinare pentru a fi macinat uniform si de marimea necesara, fiind apoi dozat printr-un obturator de aer rotativ intr-o linie transportoare catre liniile de ambalare.

Centrifugele descarca materialele umede intr-un tanc de retinere cu agitare lenta, iar sistemul de deshidratare/ uscare include disperser de inalta viteza utilizat pentru a sparge aglomerarile si difuzor de aer pentru accelerarea substantei cu ajutorul unui jet de aer de uscare fierbinte pentru a obtine dispersia optima a materialelor.

Din tancul de amestecare, substanta este transferata intr-o spirala de dispersie. Dispersatorul va opri tratamentele si va dispersa materialul umed direct la baza unei curburi de uscare. Sectiunea difuzorului de aer aflata deasupra bazei curburii de uscare va accelera materialul intr-o zona cu aer fierbinte de uscare. Capacitatea de uscare va fi controlata de orificiul de intrare recuperator de aer si de evacuare a caldurii. Pentru ca substanta sa aiba o umiditate consistenta, evacuarea caldurii este constanta. Temperatura la intrare este ajustata de un ventil automat pentru abur al schimbatorului de caldura. Aerul proaspat de intrare va fi filtrat inainte de a fi transmis catre uscator. Aerul uscat va fi tras printr-un intreg sistem si eliberat/ degajat in atmosfera prin utilizarea unui singur ventilator principal centrifugat. Principalele echipamente utilizate in procesele tehnologice mentionate mai sus sunt: instalatia de spalare a amidonului si instalatia de incalzire a amidonului.

Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare si separare  a amidonului de gluten prin rafinare prin intermediul liniilor de spalare, productia de MALTODEXTRINA incepe prin incalzirea amidonului prin tratarea cu aburi si consta in parcurgerea a patru pasi principali:

- lichefierea/topire cu rolul de a separa granulele de amidon si de a determina gelifierea acestora cu ajutorul tancurilor de lichefiere, schimbatoarelor de caldura si al pompelor;

- filtrare rotativa cu vacuum cu scopul de eliminare a suspensiilor solide prin intermediul unei instalatii avand un filtru rotativ cu vacuum;

- demineralizare prin linii de demineralizare; fiecare linie este compusa dintr-o coloana cationica si una anionica; regenerarea rasinei cationice se realizeaza prin circulatia in sens contrar, iar apa folosita in proces este recuperata pentru a asigura un consum redus de apa si chimicale, dar si pentru prevenirea pierderii zaharului;

- evaporarea partiala a apei ramase dupa tratarea cu aburi cu ajutorul instalatiei de uscare si uscarea printr-un sistem de uscare pulverizat/jet de uscare si un strat fluidizat de racire, rezultand o pudra de maltodextrina cu maxim 10% continut de apa.

Dupa macinarea succesiva a porumbului in moara, pasul urmator este separarea GLUTENULUI de amidon prin centrifugare. Glutenul rezultat este introdus intr-un separator primar cu flux ascendent si apoi intr-un separator de gluten pentru ingrosare. Deshidratarea glutenului se realizeaza ulterior prin rotire, cu ajutorul unei instalatii cu filtru rotativ cu vacuum pentru ca apoi sa urmeze uscarea cu aburi si racirea cu aer.

Sisteme de retinere/dispersie poluanti

a) Epurare ape uzate

Amplasamentul are in dotare o statie de epurare functionala ce va asigura capacitatea necesara preluarii apelor uzate rezultate din noua capacítate de productie.

Statia de epurare are doua linii ce pot functiona independent, cu o capacítate totala de 5000 mc/zi. La momentul obtinerii Autorizatiei integrate de mediu pentru fabirca de amidon, unul din fire era complet functional, iar cel de-al doilea fir era in curs de echipare. La momentul finalizarii proiectului propus si suplimentarii capacitatii de productie, statia de epurare va fi functionala cu ambele linii de epurare.

Urmatoarele sisteme de preepurare/epurare/colectare sunt prezente si functionale pe amplasament:

- statie de epurare p-entru ape uzate tehnologice si menajere;

- separator de hidrocarburi pentru apele de pe suprafetele drumurilor si parcarilor;

- bazin-tampon si bazin de retentie ape pluviale.

Statia de epurare. Descrierea procesului de epurare:

Apa uzata trece in prima etapa printr-un ecran grosier, apoi printr-un ecran rotativ, ulterior deversandu-se in rezervorul de echilibrare. Apele uzate rezultate din etapele mai sus amintite vor fi pompate prin 2 circuite de pompare identice si independente.

Parametrii chimici ai apelor uzate la intrarea in statia de epurare (bazinul de uniformizare) sunt (valori maxime):

-	Suspensii totale,      500 mg/l;

-	Total COD,            4500 mg/l;

-	BOD;                      3000 mg/l;

-	Azot total,               200 mg/l;

-	Fosfor total,             40 mg/l;

-	pH                           6-8.

Deseurile solide recuperate din ecranul grosier si ecranul rotativ sunt colectate cu ajutorul unei benzi transportoare.

Rezervoarele de proces biologic sunt concepute ca rezervoare de proces cu namol activ. Din rezervoarele de aerare, reziduurile sunt introduse in rezervoarele cu membrana, fiecarui rezervor cu membrane corespunzandu-i unui rezervor de aerare. Amestecul de namol activ si apa uzata este separat prin metoda de separare cu membrana. Apa tratata este transferata la unitatea de evacuare cu ajutorul pompelor de permeat. Excesul de namol este transferat in masina de deshidratare a namolului ce functioneaza cu adaugare de polimer ca agent de floculare pentru deshidratare. Namolurile returnate sunt transferate cu pompe de recirculare la intrarea rezervoarelor de aerare, impartite pe cele doua linii.

Procesul biologic selectat este MBR (Membrana bioreactor). Doua rezervoare de aerare trateaza carbon si azot cu zone anoxice si zone oxice. In zonele oxice se produce o parte din procesul de disociere a carbonului si de nitrificare. Ventilatoarele furnizeaza aer pentru crearea conditiilor oxice in tancurile de aerare. Oxigenul este folosit pentru dezvoltarea bacteriilor si eliminarea carbonului si azotului. Nitratul creat in procesul de nitrificare este transformat in azot gazos in zona anoxica cu proces de denitrificare. Dupa rezervoarele de aerare, unitatile cu membrana sunt proiectate cu 2 rezervoare si 12 module cu membrana in fiecare rezervor, avand 24 module cu membrana in total. Modulele cu membrana sunt utilizate pentru separare lichid-solid. Dupa separarea solid-lichid, solidul este transferat la intrarea rezervoarelor de aerare.

Excesul de namol este transferat in masina de deshidratare a namolului (decantor centrifugal) cu adaos de polimer la deshidratare. Concentratia de namol deshidratat este de minimum 20% material uscat. Deseul deshidratat este transferat in rezervorul de stocare a namolului. Namolurile stocate vor fi transferate cu pompe de namol in unitatea de uscare a namolului. Materialul de namol deshidratat se va usca la concentratie de > 95% DM. Cu unitatea de uscare a namolului, volumul de namol scade de aproximativ 5 ori.

Modalitatea de contorizare a apelor evacuate:

Contorizarea apelor ce se evacueaza in Canalul Dunare Marea Neagra se realizeaza prin montarea unor debitmetre electromagnetice cu inregistrare si contorizare amplasate la iesirea din statia de epurare. De asemenea, se contorizeaza si apele uzate introduse in statia de epurare prin intermediul unor debitmetre de tip Doppler, de asemenea amplasate intr-un camin integrat in constructia statiei de epurare.

In prezent sunt montate 4 contoare electromagnetice, la iesirea din statia de epurare, Linia 1 (in functiune).

Pentru Linia 2 de epurare sunt prevazute alte 4 contoare, care vor fi montate la finalizarea lucrarilor de pe aceasta linie.

Puncte de prelevare probe de apa:

Probele de apa in vederea verificarii respectarii parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 se preleveaza zilnic. Caminele de prelevare probe sunt integrate in constructia propriu-zisa si sunt localizate atat la intrarea apelor in statia de epurare (latura de vest a statiei) cat si la iesirea acestora (latura de est a statiei de epurare).

b) Evacuare gaze de ardere de la echipamentele de producere energie termica si energie electrica

Situatia existenta:

- Cosul de evacuare gaze de ardere de la instalatia de cogenerare are inaltimea de 20 m si diametrul de 1,50 m;

- Cosul de evacuare de la cazanul de abur existent are inaltimea de 20 m si diametrul de 1,35 m;

Situatia propusa prin proiect:

- Cosul de dispersie de la cazanul nou propus ce va completa capacitatea existenta de producere abur va avea inaltimea de 20 m si diametrul exterior de 1,35 m;

- Cosurile de evacuare a gazelor de ardere de la centralele termice in condensatie ce vor deservi cladirile Ex9 si Ex10 vor avea diametrul de 112 mm.

c) Echipamente retinere pulberi

Toate zonele de manipulare materiale pulverulente sunt prevazute cu filtre cu saci pentru desprafuire, in completarea celor deja functionale si care deservesc  activitatea prezenta.

Sisteme de detectare praf si echipamente de desprafuire

| Utilajul | Sistem de detectie praf | Echipamentul de desprafuire | Capacitate de acumulare (mc) | Sectia | Sistem/echipament de depresurizare sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colector praf porumb | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 5,00 | Zona descarcare si desprafuire porumb | fante de explozie |
| Instalatie uscare gluten furajer | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie uscare germeni | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie uscare gluten | nu | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia evaporare si uscare produse secundare | fante de explozie |
| Instalatie impachetare gluten - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Instalatie impachetare germeni - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Linie transportoare gluten | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon cu filtru tip pantalon | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Linie transportoare germeni | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon si filtru cu sac | 2,00 | Sectia depozitare produse secundare | nu |
| Instalatie uscare maltodextrina | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 25,00 | Sectia productie maltodextrina | fante de explozie |
| Instalatie impachetare maltodextrina - 25kg | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit maltodextrina | nu |
| Instalatie impachetare maltodextrina - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit maltodextrina | nu |
| Instalatie uscare amidon | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 25,00 | Sectia productie amidon | fante de explozie |
| Instalatie impachetare amidon - 25kg | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit amidon | nu |
| Instalatie impachetare amidon - volum mare | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Filtru cu sac | 2,00 | Depozit amidon | nu |
| Linie transportoare amidon | intrerupator de nivel cu paleta rotativa | Ciclon si filtru cu sac | 2,00 | Sectia productie amidon | nu |

Materii prime si auxiliare.

| Materii prime /auxiliare utilizari | Natura chimica / compozitie (Fraze H) | Capacitate maxima de depozitare existenta(tone) | Capacitate maxima totala de depozitare rezultata dupa implementarea proiectului (to) | Mod stocare/depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 7. |
| Porumb - materie prima principala | -boabe de porumb, stare solida; -contin cca. 74% amidon; | 30.000 | 120.000 | silozuri |
| Perlit (utilizat la filtrare) | - solid; - structura granulata. cu porozitate ridicata; - produs nepericulos; | 1,00 | - | Saci de 25 kg, depozitati in zona uscatoare produse secundare |
| Enzima alfa amilaza (separarea lanturilor de glucoza din amidon) | -enzima utilizata in industria alimentara; -produs nepericulos; | 4,00 | 7,00 | Rezervor intermediar cu capacitatea de 1 tona (zona moara); Depozit chimicale –rezervor Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Izoamilaza pululanaza | Nu prezinta fraze de risc | - | 2,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Glucoamilaza | H334- poate cauza alergii sau simptome de astm daca este inhalata | - | 2,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Agenti antispumare | - | - | 4,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Monostearat de glicerol | - | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Clorura de calciu (cofactor de enzima) | -stare solida, culoare alba; produs nepericulos | 20,00 | - | Depozit chimicale existent– saci de 25 kg |
| Acid clorhidric (echilibrare pH, utilizat pe linia de productie si statia de tratare apa) | -lichid incolor, fara miros specific; -compus anorganic; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H318- Provoaca leziuni ale ochilor | 150,00 | - | Depozit acide-caustice, rezervor |
| Rasina cationica (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -solida; -densitate 800-840 g/l; -nu prezinta fraze de pericol; | 20,00 | - | Depozit chimicale existent, saci de 25 kg |
| Rasina anionica (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -solida; -nu prezinta fraze de risc | 20,00 | - | Depozit chimicale existent, saci de 25 kg |
| Rasina odorizanta (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -stare solida; -nu prezinta fraze de risc; | 5,00 | - | Depozit chimicale existent, saci de 25 kg |
| Sulf (utilizat pe linia de productie) | -stare solida,culoare galbena, miros caracteristic; -solubilitate in apa< 1mg/l la 20°C; -densitate 2-2,1g/cm3 la 20°C; H13- provoaca iritarea pielii | 5,00 | - | Depozit chimicale existent,in saci |
| Peroxid de hidrogen (utilizat pe linia de productie, echilibrare pH) | -stare lichida, incolor; -solubil in apa in orice proportie; -densitate 1,13g/cm3 la 20°C; H302+H332-nociv in caz de inghitire sau inhalare H315-provoaca iritarea pielii H318-provoaca leziuni oculare grave H335-poate provoca iritarea cailor respiratoria H412- toxic acvatic | 1,00 | 6,00 | Rezervor intermediar (1 to) in zona Depozit amidon Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Anhidrida acetica | H226-lichid inflamabil; H302-Toxicitate acuta (oral), Categ. 4; H330-Toxicitate acuta (inhalare), Categ. 2; H314-Iritarea pielii, subcateg. 1B; H318-Iritarea ochilor, Categ. 1 | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Anhidrida adipica +anhidrida acetica | H319- Iritarea ochilor, categ. 2 (pentru acidul adipic) | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Acetat de calciu | Nu prezinta fraze de risc | - | 10,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Epichlorohydrin | Lichid inflamabil, Categ. 3; Toxicitate acuta prin coinatct cu pielea sau inghitire; Iritarea ochilor, categ. 1; Carcinogen, Categ 1B; | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Monostearat de glicerol (processing aid) | Nu prezinta fraze de risc | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Clorura de glicidil trimetil amoniu | Toxicitate orala, categ. 4 Iritarea pielii, Categ. 4 Iritarea ochilor, Categ. 1; Sensibilizarea pielii, Categ. 1 Carcinogen, Categ. 1B Toxicitatea reproductive, Categ. 2 Toxicitate specifica pe organ la expuneri repetate, Categ. 2; Periculos pentru viata acvatica, Categ. 3; | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Acid monoclor acetic | Toxicitate acuta orala, categ. 3; Toxicitate acuta prin inhalare, categ. 3; Iritarea pielii, Categ. 1B; Iritarea ochilor, Categ. 1 | - | 2,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Carbonat de sodiu | H319-Iritarea/vatamarea ochilor, Categ. 2 | - | 10,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Acid peracetic | H226-Lichid inflamabil, Categ. 3; H290-Coroziv pentru metale, Categ. 1; H302-Toxicitate orala acuta, Categ. 4; H314-Iritarea pielii, Categ. 1; H318-Iritarea ochilor, Categ. 1; H335-Toxicitate specifica pe organ, categ. 3; H400- Toxicitate acuta pentru mediul acvatic, Categ. 1 H410- Toxicitate cronica pentru mediul acvatic, categ. 1 | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Oxiclorura de fosfor | H302-Periculos in caz de inghitire; H314-Cauzeaza arsuri pe piele si vatamarea pielii; H330-Fatal in caz de inhalare; H372-Vatamarea organelor (tract respirator) prin expunere prelungita sau repetata in caz de inhalare; | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Trimetafosfat de sodiu | H320-Iritarea ochilor; H413- Poate fi periculos pe termen lung pentru viata acvatica; | - | 3,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Acetat de vinil | Lichid inflamabil, Categ. 2 Toxicitate acuta la inhalare (pentru vapori), Categ. 4; Carcinogen, Categ. 2; Toxicitate specifica pentru organ, Categ. 3 | - | 2,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Sulfat de sodiu | - | - | 10,00 | Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Gaze naturale | Stare gazoasa H220 Gaz extrem de inflamabil. H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încalzire | - | - | Nu se depoziteaza, se alimenteaza de la retea |
| Wet Treat 1003 PW (utilizat in statia de tratare apa, inhibitor) | -stare lichida; -densitate 1,25g/cm3; -pH>9,5; H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor | 3,4 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 1105 (inhibitor de coroziune utilizat in statia de tratare apa) | -stare lichida;miros specific de amine; -solubil in apa; -densitate 1,1g/cm3; -pH>9; H290 – Poate fi coroziv pentru metale H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 2,8 | -- | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 1298 (utilizat la turnul de racire, stabilizator de duritate) | -stare lichida;miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate 1,1-1,3 g/cm3; -pH<1,5; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,4 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2003 (utilizat la turnul de racire) | -stare lichida;miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate 1,1-1,3 g/cm3; -pH<1,5; H290 – Poate fi coroziv pentru metale H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor | 0,220 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2004 (utilizat la turnul de racire, biocid) | -stare lichida;miros caracteristic, culoare albastru deschis; -solubil in apa; -densitate ̴ 1 g/cm3; -pH<2,5-4,5; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 0,40 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2006 (utilizat la turnul de racire, biocid) | -stare lichida;miros caracteristic de otet; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,13 g/cm3; H226 – Lichid si vapori inflamabili H242 – Pericol de incendiu in caz de incalzire H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic H302 – Nociv in caz de inghitire H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic | 0,40 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 4130 (utilizat in centrala termica, inhibitor de coroziune) | -stare lichida; -densitate ̴ 1 g/cm3; -pH>11; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii H361 – Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 0,025 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 9003 (utilizat in statia de tratare apa, spalare mebrane alcalina) | -stare lichida; fara culoare, miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,35 g/cm3; -pH>12; H223 – Aerosoli inflamabili H229 – Recipient sub presiune; Poate exploda daca este incalzit H290 – Poate fi coroziv pentru metale H302 – Nociv in caz de inghitire H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,00 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Teknoplus 524T (utilizat in statia de tratare apa, coagulare) | -stare lichida; fara miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,15 g/cm3; -pH<4; H318 – Provoaca leziuni oculare grave (clasificare amestec) | 5,00 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Saramura (utilizata la statia de tratare apa, regenerare rasina) | -stare lichida; -nu prezinta fraze de risc; | 1,00 | - | Rezervor la statia de tratare apa |
| Hipoclorit de sodiu (utilizat in statia de tratare apa) | -stare lichida; miros caracteristic de clor; -solubil in apa; -pH ̴ 11-14, in functie de concentratie; H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 5,20 | 8,20 | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg Noua cladire pentru depozitare produse chimice |
| Hidroxid de sodiu (echilibrare pH, utilizat la statia de epurare, linii de demineralizare) | -compus anorganic, miros specific; -pH =14; -solubil in apa cu reactie exotermica; H314 , H318– Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H402 – Periculos pentru viata acvatica | 150,00 | - | Depozit acide-caustice, rezervor |
| Acid sulfuric (utilizat la statia de epurare ape uzate) | -stare lichida; -pH<1; -densitate 1,84 g/cmc; -solubil in apa cu reactie exoterma; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,00 | - | Depozit chimicale existent, butoaie de 25 kg |
| Fosfat de diamoniu (se utilizeaza la statia de epurare ape uzate, echilibrare azot si fosfor) | -stare solida; inodor; -pH= 8-8,5; -densitate 1,62 g/cm3; -hidrosolubil 690g/l; -nu este clasificat ca periculos; | 2,00 | - | Saci de 25 kg, zona statiei de epurare si depozit chimicale existent |
| Polimer (utilizat in statia de tratare apa uzata, agent floculare pentru deshidratare) | -stare lichida | 10,00 | - | Butoi de 25 kg, zona statiei de epurare si depozit chimicale existent |
| Energie electrica | - | - | - | Se preia din retea |
| Substante chimice utilizate in laborator | Lista substante inclusa in autorizatia integrate de mediu | - | - | Depozitate in cadrul laboratorului de analize |
| Apa | -stare lichida | Rezerva totala de apa: 2260 mc |  | Rezervoare |
| Uleiuri minerale, sintetice | Stare lichida H304 Poate fi mortal în caz de înghitire si de patrundere în caile respiratorii |  |  | Magazie depozitare |
| Motorina pentru utilaje si pentru grupurile electrogene | -stare lichida, miros specific; -densitate 820-845 kg/mc la 15°C; H226 Lichid si vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii. H315 Provoaca iritarea pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer (piele). H373 Poate provoca leziuni ale organelor caz de expunere prelungita sau repetata. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 25.000 litri |  | Rezervor suprateran statie de alimentare carburant |
| Ambalaje | -saci, big-bags polipropilena, paleti lemn, banda plastic | functie de necesitatile de productie |  | In zona de ambalare produse finite |

Consumurile de materii prime si auxiliare la tona de produs finit:

|  |  |  | Materiale utilizate pentru productia unei tone de amidon | Materiale utilizate pentru productia unei tone de maltodextrina | Materiale utilizate pentru productia unei tone de gluten furajer | Materiale utilizate pentru productia unei tone de germeni | Materiale utilizate pentru productia unei tone de gluten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locul in care se utilieaza | Descriere produs | Scop utilizare | Cantitate utilizata (kg) | Cantitate utilizata (kg) | Cantitate utilizata (kg) | Cantitate utilizata (kg) | Cantitate utilizata (kg) |
| Linie de productie | Porumb | Materia prima | 1600,00 | 1800,00 | 5950 | 15.299,00 | 21420 |
|  | Perlit | Filtrare | 0,00 | 0,30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Enzima alfa amilaza | Separarea lanturilor de glucoza din amidon | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | Clorura de calciu | Cofactor de enzima | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acid clorhidric | Regenerare si echilibrare pH | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Caustic | Regenerare si echilibrare pH | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Clorura de calciu | Cofactor de enzima | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rasina cationica | Retinerea ionilor pozitivi | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rasina anionica | Retinerea ionilor negativi | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rasina odorizanta | Retinere impuritati organice | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sulf | Obtinere acid sulfuruos | 0,44 | 0,46 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Peroxid de hidrogen | Echilibrare pH | 0,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Anhidrida acetica | Modificare proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Anhidrida acetica+Anhidrida adipica | Modificare proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acetat de calciu | Modifica proprietati chimice | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3-clor 2-hidroxipropil clorura de trimetil amoniu | Adauga final pozitiv amidonului | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Epichlorohydrin | Modifica proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Monostearat de glicerol (processing aid) | Modifica proprietati chimice | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Clorura de glicidil trimetil amoniu | Modifica proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Peroxid de hidrogen | Subtiaza amidonul | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acid monoiclor acetic | Tampon de reactie | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Carbonat de sodiu | Alcalinizare | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acid peracetic | Adauga proprietati acide | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Oxiclorura de fosfor | Modifica proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Hipoclorit de sodiu | Subtiaza amidonul | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Trimetafosfat de sodiu | Leaga intre ele moleculele de amidon | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acetat de vinil | Modifica proprietati chimice | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Alfa amilaza | Amidon apos- rupe legaturile moleculelor | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Glucoamilaza | Amidon apos- rupe legaturile moleculelor | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izoamilaza pululanaza | Amidon apos- rupe legaturile moleculelor | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Agenti antispumare | Prevenirea producerii spumei in procesul de productie | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sulfat de sodiu | Oprirea unei reactii chimice | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statie de Tratare Apa | TEKNOPLUS 524 T | Coagulare | 0,11 | 0,12 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Acid clorhidric | Echilibrare pH | 0,38 | 0,40 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | WET TREAT 1003 PW | Inhibitor | 0,08 | 0,08 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Saramura | Regenerare rasina | 35,56 | 37,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | WET TREAT 9003 | Spalare membrane alcalina | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Turn de racire | WET TREAT 1298 | Stabilizator de duritate | 0,03 | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | WET TREAT 1010 | Dispersant organic | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | WET TREAT 2003 | Activator clor | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | WET TREAT 2006 | Biocid | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | WET TREAT 2004 | Biocid | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | KLOR Clor | Inhibitor de alge si bacterie | 0,12 | 0,12 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Cladire boilere | WET TREAT 4130 | Inhibitor de coroziune | 0,06 | 0,07 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Chiller (Circuit inchis) | WET TREAT 1105 | Inhibitor de coroziune | 0,01 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Statie epurare apa uzata | Acid sulfuric | Echilibrare pH | 0,02 | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Caustic | Echilibrare pH | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Polimer | Floculare | 0,22 | 0,23 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Ingrasamant cu fosfat de diamoniu | Echilibrare azot si fosfor | 0,04 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Cladiri anexe | Apa potabila | Utilitati | 5,76 | 13,20 | 5,6 | 18,6 | 28 |
|  | Gaz | Utilitati | 50,90 | 187,50 | 160 | 186 | 160 |
|  | Curent electric | Utilitati | 170,90 | 427,40 | 284,48 | 945,74 | 1422,4 |
|  | Aer comprimat | Utilitati | 32,30 | 80,00 | 53,76 | 178,7 | 268,8 |
|  | Acid | Utilitati | 0,00 | 7,20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Soda caustica | Utilitati | 0,00 | 7,20 | 0 | 0 | 0 |

II.  MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU:

-Pentru dezvoltarea acestui obiectiv s-a promovat un plan urbanistic zonal si un regulament local de urbanism, in conformitate cu cerintele administratiei publice locale. Planul a fost aprobat prin HCL Nr. 30/ 18.04.2019 si modificat prin HCL 127/29.07.2021.

- Conform certificatului de urbanism nr. 49/23.03.2023, emis de catre Primaria Mun. Medgidia, folosinta actuala a terenului este de „imobil intravilan”, iar destinatia conform documentatiilor de urbanism aprobate este de „ Fabrica de amidon, instalatii aferente, cladiri de birouri, administrative si imprejmuire”.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament.

# Analiza alternativelor

## 1.Alternative realizabile

In cazul prezentei investitii, dat fiind specificul ei, respectiv extindere in cadrul aceluiasi amplasament a unei activitati existente, alternativele generate sunt minime.

Studierea alternativelor de amplasament nu este oportuna/fezabila, dat fiind ca proiectul reprezinta extinderea unei capacitati de productie existente pe un amplasament dat.

De asemenea, alternativele de amplasament, pentru a fi viabile si rezonabile, trebuie sa se refere la terenuri care sa fie disponibile beneficiarului spre utilizare. La momentul initial terenul a fost ales functie de:

- disponibilitatea unui teren cu dimensiuni care sa satisfaca necesitatile de dezvoltare ale proiectului;

- accesibilitatea cailor de transport terestre si maritime, concomitent cu reducerea distantelor de deplasare si minimizarea combustibililor utilizati (cu impact pozitiv indirect asupra reducerii emisiilor de gaze de ardere de la motoarele cu ardere interna);

- utilizarea industriala a terenului, posibilitatea folosirii unei infrastructuri existente (se elimina scoaterea din circuitul natural a altor suprafete de teren);

- disponibilitatea fortei de munca specializata (industria chimica), distantele pana la zonele rezidentiale si aglomerari urbane.

Din punct de vedere al procesului tehnologic, pentru extinderea propusa se mentin solutiile tehnologice aferente proceselor din incinta fabricii ce deja functioneaza, asigurandu-se astfel unitatea procesului tehnologic pentru toata capacitatea de productie viitoare.

Dat fiind experienta companiei in acest domeniu, fapt care se traduce printr-o continua perfectionare a tehnologiilor de productie, folosind doar echipamente de ultima generatie, cu un grad ridicat de automatizare, nu au existat alte alternative luate in considerare cu privire la procesul tehnologic, acesta fiind rezultat in urma multor ani de cercetare.

Pentru dezvoltarea proiectului s-au ales solutii constructive uzuale pentru proiecte de tip industrial, iar procesele tehnologice de pe amplasament sunt cele caracteristice obtinerii amidonului din porumb.

In ceea ce priveste asigurarea utilitatilor, acestea sunt deja prezente pe amplasament, au fost proiectate si realizate avand in perspectiva o extindere a fabricii, astfel incat pentru cresterea productiei nu sunt necesare lucrari suplimentare pentru asigurarea de utilitati (cu exceptia extinderii retelelor interioare in cladirile noi).

## 2.Solutii analizate si adoptate

Dat fiind situatia prezentata mai sus, nu este necesara evaluarea impactului unor alternative comparativ cu solutiile adoptate. Aceasta evaluare a fost realizata la momentul promovarii proiectului in ansamblu si a luat in considerare alternativele tehnologice, cele de asigurare a utilitatilor, etc.

Din punct de vedere social, un astfel de proiect poate produce un pronuntat impact potential asupra domeniului socio-economic al zonei in care urmeaza sa se implementeze, exprimat sintetic prin crearea cadrului favorabil dezvoltarii sociale a comunitatii locale, sub forma crearii noilor locuri de munca. Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de un asemenea proiect prin contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

Produsele realizate in cadrul fabricii se adreseaza pietei globale.

Variantele tehnice si tehnologice utilizate in cadrul fabricii si care vor fi adoptate si pentru extinderea productiei au urmarit asigurarea implementarii celor mai bune tehnici disponibile din domeniu, in scopul eficientizarii productiei, consumului de materii prime, reducerii sau eliminarii emisiilor in mediu.

# Alternativa „zero”

Analiza „alternativei 0” se realizeaza pe baza gradului actual de cunoastere a starii mediului in zona vizata de proiect si este structurata pe baza aspectelor relevante de mediu si sanatate a populatiei. Analiza situatiei actuale privind starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale releva o serie de aspecte privind evolutia probabila a acestor componente.

Propunerile din cadrul unei dezvoltari urbanistice poate genera presiuni suplimentare asupra factorilor de mediu sociale. Intentia generala este de a armoniza tendintele de dezvoltare ale unei localitati cu cerintele de protectie a mediului si sanatatii populatiei, asigurandu-se premisele unei dezvoltari durabile.

Evolutia probabila a factorilor de mediu in cazul alternativei “0”

| Factor de mediu | Aspecte identificate | Evolutia probabila in cazul alternativei “0” |
| --- | --- | --- |
| Apa | Cea mai apropiata apa de suprafata este CDMN. In zona exista puturi forate pentru alimentare cu apa. | Tinand cont de situatia identificata pentru apele subterane si apele de suprafata din zona, nu se preconizeaza imbunatatiri sau regrese in calitatea apelor fata de situatia prezenta in cazul neimplementarii proiectului |
| Aer | Eroziunea naturala a terenurilor cu antrenarea de pulberi in atmosfera (pe tot spectrul dimensional). Trafic auto, naval, feroviar. Functionarea unitatilor industriale din zona. | Mentinerea presiunii asupra calitatii aerului urmare a surselor mentionate. Se va mentine tendinta actuala in evolutia calitatii aerului, asa cum a fost identificata in lucrarile publice privind starea factorilor de mediu. |
| Sol/subsol | Teren partial liber de constructii sau ocupat deja cu constructii, in incinta unei unitati industriale. Solul este reprezentat la suprafata de un amestec de umpluturi. | Se va mentine situatia actuala |
| Biodiversitate | Amplasament in afara zonelor protejate. Pe amplasament nu sunt prezente elemente de biodiversitate, terenul fiind betonat sau ocupat de constructii si amplasat in incinta unei unitati industriale functionale. | Se va mentine situatia actuala. |
| Asezari umane, mediul social si economic, sanatatea populatiei | Avand in vedere amplasamentul din incinta unei unitati industriale, extinderea activitatii intr-o zona destinata acestui scop este o oportunitate ce poate fi exploatata in mod judicios, asigurand si locuri de munca pentru populatie, venituri suplimentare la bugetul local. Terenul a fost destinat activitatilor economice si anterior propunerii de dezvoltare a unie fabrici de amidon pe locatie. | Se va mentine situatia actuala. Nu se preconizeaza modificari cuantificabile in starea de sanatate a populatiei in cazul neimplementarii proiectului; se vor mentine tendintele actuale. |

In cazul alternative „zero” nu s-au identificat evolutii importante ale zonei, nici in sens pozitiv, nici in sens negativ. Se mentine situatia actuala, se pierde o oportunitate de dezvoltare suplimentara a activitatilor productive in zona.

Incadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile.

### Perioada de functionare

Conform BREF-FDM 2019, emisiile importante  in mediu pentru acest sector si consumurile (pentru tot sectorul FDM, nu in particular pentru productia de amidon) sunt consumurile de apa si energie termic/electrica si emisiile in apa.

Emisii in apa

Apele uzate generate de activitate se diferentiaza functie de provenienta astfel:

- ape uzate menajere;

- ape uzate tehnologice;

- ape pluviale ce necesita preepurare

- ape pluviale conventional curate.

Gestionarea acestor ape se realizeaza pe amplasament si sunt introduse in sistemul de colectare si/sau epurare, dupa caz.

Evacuarea apelor epurate se realizeaza in Canalul Dunare-Marea Neagra, cu respectarea NTPA 001/2005.

Emisii in aer

In perioada de functionare exista emisii de la echipamentele de obtinere agent termic si de la uscatoarele de produs, precum si emisii de la centralele termice ce asigura apa calda si agent termic pentru spatiile administrative si sociale. Combustibilul folosit este gazul natural din retea.

Pentru centralele termice din zonele administrativ-sociale emisiile de gaze trebuie sa respecte prevederile Ord. 462/1993 pentru focare alimentate cu combustibil gazos:

- monoxid de carbon: 100 mg/Nmc;

- oxizi de sulf: 35 mg/Nmc;

- oxizi de azot: 350 mg/Nmc;

- pulberi: 5mg/Nmc.

In cazul instalatiilor de ardere care intra sub incidenta Legii 188/2018 ca „instalatii medii de ardere noi”, cu o putere termica nominala mai mare sau egala cu 1 MW si mai mica de 50 MW, limitele de emisie sunt reglementate dupa cum urmeaza:

- Anexa 2, Partea a 2-a, Tabelul 1, pentru instalatii de ardere noi, altele decat motoare si turbine pe gaz:

| Tip combustibil | Poluant | Valoare limita de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | SO2 | - |
|  | NOx | 100 |
|  | Pulberi | - |

-  Anexa 2, Partea a 2-a, Tabelul 2, pentru motoare si turbine pe gaz:

| Tip combustibil | Poluant | Valoare limita de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | SO2 | - |
|  | NOx | 50 |
|  | Pulberi | - |

Conform BREF- FDM, pentru emisiile de pulberi din proces - de la uscatoare (nu sunt incluse echipamentele de obtinere agent termic), sunt urmatoarele valori asociate BAT:

- <2-5 mg/Nmc pentru pulberi (In cazul in care nu se poate aplica filtru cu sac, limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nmc).

Emisii pe sol/subsol:

In perioada de functionare nu se preconizeaza emisii pe sol. Parcarea autovehiculelor se va face in zonele de parcari amenajate.

Nu sunt preconizate emisii in subsol, cu exceptia cazurilor accidentale (in cazul unor avarii la structurile subterane ce vehiculeaza ape uzate/produse de proces).

Procesul de productie prevede minime structuri subterane ingropate (conducte, rezervoare, etc.) care sa vehiculeze sau sa gestioneze substante cu potential periculos; produsele chimice lichide se vehiculeaza prin conducte supraterane amplasate pe pod/estacada.

In BREF emisiile pe sol/in subsol nu sunt evidentiate pentru sectorul FDM si nu ii sunt asociate valori de emisie.

Legislatia nationala raporteaza calitatea solului la prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

Zgomot si vibratii

Sunetul se defineste prin vibratiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv. Unitatea de masura a intensitatii sunetelor, decibelul (dB), este o unitate de masura relativa care are ca baza logaritmul raportului intre intensitatea zgomotului dat si intensitatea de referinta.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente principale: frecventa si intensitatea. Frecventa reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in Hertzi. Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea.

Nocivitatea unui zgomot este determinata de frecventa si durata sa. Habitatul modern se caracterizeaza prin deteriorarea continua a mediului sonor urban. O serie de actiuni de monitorizare a poluarii sonore urbane efectuate de institutii specializate au scos in evidenta o dinamica continuu ascendenta a nivelurilor expunerii.

Surse de zgomot in perioada operationala

| Etapa de dezvoltare a proiectului | Sursa identificata | Reglementari legale | Surse ce genereaza poluarea de fond existenta inainte de implementarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nivel de presiune acustica LAeqT la limita zonei industriale, ca zona functionala |  |
| Perioada operationala | traficul generat de aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, transport personal, etc | 65 dB(A) | - trafic pe drumurile de acces la amplasament, trafic fluvial, activitati industriale din zona, trafic CF |
|  | manipularea produselor pe amplasament (utilajele si echipamentele utilizate in acest scop) |  |  |
|  | echipamente tehnologice amplasate pe platforme si care au elemente in miscare (generatoare de zgmot) |  |  |
|  | echipamente si instalatii tehnologice din halele de productie/depozitare |  |  |

Conform  BREF- FDM , sursele de zgomot in cadrul tipului de activitate propus de proiect, sunt echipamente cum ar fi compresoarele, pompele, ventilatoarele. Pot sa apara perioade scurte de zgomot de la anumite vehicule utilizate pentru descarcarea solidelor si lichidelor din vehicule rutiere si nave.

Zona propusa pentru proiect se afla intr-o zona cu caracter preponderent industrial.

Radiatii electromagnetice. Radiatii ionizante.

Nivelul campurilor electromagnetice (EMF - electromagnetic fields) generate de dispozitive create de om au crescut in mod constant in ultimii 50-100 ani. Aceasta crestere se datoreaza folosirii tot mai mari a electricitatii si a noilor tehnologii IT&C.

Emisiile naturale, cat si cele artificiale, formeaza in prezent mediul EMF . Sursele naturale, care includ radiatiile EMF emise de soare, pamant sau de atmosfera (inclusiv descarcarile electrice), reprezinta o  fractiune din totalul emisiilor EMF din banda de frecventa cuprinsa intre 0-300 GHz. Sursele generate de om au devenit o componenta importanta a emisiilor EMF totale in mediul inconjurator. Sursele cele mai importante sunt reprezentate de: transmitatoarele radio FM si TV, utilizarea echipamentelor GSM, wifi, bluetooth, radarele, liniile de tensiune de mare putere.

Deseuri

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Cantitatile de deseuri generate depind si de disciplina tehnologica (construirea cu generarea unor cantitati reduse de deseuri).

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe amplasament sunt reprezentate in proportie de 78-80% de deseuri inerte (betoane, elemente de zidarie, etc).

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (conform Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului) sunt urmatoarele:

Deseuri generate in perioada de constructie

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Nu se pot estima la aceasta faza | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajari interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) |  | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartiesi carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) |  | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | In functie de numarul de persoane implicate zilnic in lucrarile de construire | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri de la curatarea rampei de spalare roti | SS | 20 03 04 | Rampa spalare roti autovehicule la iesire din santier | Cantitati variabile, functie de traficul de autovehicule | Eliminare prin unitati specializate |

Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de constructie.

In perioada de functionare se estimeaza generarea urmatoarelor tipuri de deseuri din activitatea fabricii de amidon:

Deseuri generate in perioada operationala

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Personal intretinere, exploatare | Stocate temporar in recipienti, in incinta obiectivului, pana la preluarea de catre operatori autorizati |
| Hartie si carton | S | 20 01 01 | Cladire administrativa, activitate birouri |  |
| Sticla | S | 20 01 02 | Cladire administrativa, Cantina |  |
| Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | S | 20 01 08 | Cantina |  |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | S | 20 01 21* | Iluminat |  |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | S | 15 02 03 | Personal intretinere, exploatare, lucrari de intretinere si exploatare |  |
| Deseuri (namol) cu continut de substante periculoase | SS | 16 07 09* | Curatare rezervor combustibil |  |
| Baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | S | 20 01 34 | Cladire administrativa |  |
| Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | S | 20 01 36 | Cladire administrativa |  |
| Ambalaje de lemn (paleti lemn) | S | 15 01 03 | Ambalare produse |  |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S | 15 01 10* | Ambalaje de la materialele auxiliare, produse utilizate pentru mentenanta |  |
| Ambalaje de materiale plastice Ambalaje de hartie si carton Ambalaje amestecate | S | 15 01 02 15 01 01 15 01 06 | Ambalare produse |  |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | S | 15 02 02* | Interventie in caz de poluare cu produs petrolier |  |
| Namoluri de la separatoarele ulei/ apa | SS | 13 05 02* | Separator de hidrocarburi |  |
| Alte uleiuri hidraulice Uleiuri de motor, de transmisie, de ungere | L | 13 01 XX 13 02 XX | Mentenanta |  |
| Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | SS | 02 03 05 | Statia de epurare |  |
| Deseuri metalice | S | 20 01 40 | Mentenanta |  |
| Deseuri de tesuturi vegetale | S | 02 01 03 | Moara, silozuri porumb |  |

Deseurile se depoziteaza in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, si sunt valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Spatiile de depozitare deseuri de pe amplasament, care sunt functionale in cadrul Fabricii, vor fi dimensionate corespunzator si suplimentate cu containere/pubele, astfel incat sa poata gestiona cantitatile de deseuri corespunzatoare activitatii extinse.

Dat fiind suprafata pe care se intinde activitatea/fabrica, la anumite locuri de munca sunt amplasate containere de dimensiuni mai mici pentru depozitarea intermediara a deseurilor produse, urmand ca acestea sa se transfere periodic catre un container de volum mai mare, daca este cazul.

Conform BREF-FDM, deseurile solide generate de procesul de productie a amidonului sunt reprezentate in special de namolul rezultat dupa tratarea apelor reziduale (cantitatea este mai redusa in cazul in care exista treapta de tratare anaeroba in cadrul statiei de epurare).

Beneficiarul are obligatia respectarii legislatiei specifice in domeniul transportului si  gestionarii deseurilor, in toate fazele de implementare a proiectului, si anume:

  - OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari de Legea 17/2023;

  - Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziie 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului; Ord. MMGA 95/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor de preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

  - HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională.

Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională.

Procesul de obtinere a amidonului din porumb este compus din 4 pasi principali si se regaseste in documentele BREF-FDM:

- Inmuierea porumbului

- Macinare, separarea germenilor si a glutenului

- Separarea glutenului si spalarea amidonului

- Uscarea /deshidratarea (germeni, gluten si amidon).

Conform Concluziilor BREF- FDM 2019 privind productia de amidon, consumurile de utilitati se situeaza la urmatoarele valori:

- consum specific de energie (medie anuala) in MWh/tona de materie prima: 0,65-1,25;

- nivel indicativ de performanta de mediu pentru evacuarea specifica a apelor uzate (medie anuala):  1,1-3,9 mc/tona de materii prime.

Comparatie cu BAT:

Concluzii BAT privind productia de amidon si BAT generale

| 2.1. Eficienta energetica |
| --- |
| -consum specific de energie (medie anuala) in MWh/tona de materie prima: 0,65-1,25 | Se va monitoriza consumul de energie. |
| 2.2. Consumul de apa si evacuarea apelor uzate |
| -nivel indicativ de performanta de mediu pentru evacuarea specifica a apelor uzate (medie anuala): 1,1-3,9 mc/tona de materii prime | Se va monitoriza debitul de ape uzate epurate. |
| 2.3.Emisii in aer |
| -pentru reducerea emisiilor dirijate de pulberi in aer provenite de la uscarea amidonului se utilizeaza una din tehnicile de mai jos sau o combinatie a acestora: filtru cu sac*; ciclon; epurator umed. *Este posibil sa nu fie aplicabil in cazul reducerii pulberilor aderente | Se aplica. Se folosesc filtre cu saci. |
| -nivel de emisie asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi in aer provenite de la uscarea amidonului, proteinei, fibrelor: pulberi: <2-5* mg/Nmc (pentru instalatii noi). *In cazul in care nu se poate aplica filtru cu sac, limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nmc. | In cazul utilizarii filtrelor cu sac eficienta retinerii particulelor pana la 0,01µm este de 99,5% si se pot atinge nivele de emisii mai mici de 1-5 mg/Nmc. Se va monitoriza nivelul de emisii conform cerintelor AIM. |
| 2.4. Emisii in apa |  |
| -asigurarea unei capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate (daca din evaluarea riscului- lunad in considerare poluantii si receptorul- rezulta o astfel de necesitate) | Se aplica. Proiectarea statiei de epurare a prevazut bazin de echilibrare/uniformizare care pot avea rol de stocare tampon in caz de necesitate. |
| -reducerea emisiilor in apa prin combinatii de tehnici: egalizare; neutralizare; separare fizica; tratare aeroba si/sau anaeroba; eliminarea azotului; recuperarea si/sau eliminarea fosforului; eliminarea finala a materiilor solide (coagulare si floculare, sedimentare, filtrare, flotatie). | Se aplica. Statia de epurare asigura un proces complet de epurare – egalizare, treapta mecanica, treapta biologica (descris in capitolele anterioare), astfel incat efluentul sa respecte cerintele de calitate impuse de ABA DL pentru evacuarea apelor in CDMN |
| 2.5. Consum de apa si evacuarea apelor uzate |
| - reciclarea si/sau reutilizarea apei; - optimizarea fluxului de apa (utilizare dispozitive de control automat debit); - optimizarea duzelor de apa si a furtunelor; - separarea fluxurilor de ape uzate; - tehnici asociate operatiunilor de curatare (curatare uscata, sistem de godevilare pentru tevi, curatare la inalta presiune, optimizarea metodei CIP, curatarea echipamentlui cat mai curand posibil); | Se aplica urmatoarele tehnici: Circulatie in sistem inchis a apelor de racire. Recuperarea aburului si condensarea acestuia. Debitmetre de contorizare a consumurilor de apa. |

Cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Se respecta Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificari si completari.

Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000: nu e cazul - amplasamentul este in afara ariilor de interes conservative.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

Impacturile identificate (pozitive sau negative, directe si indirecte, pe termen lung si pe termen scurt) in relatie cu un proiect si care pot decurge din activitatile propuse pot fi nesemnficative in momentul analizei individuale, izolate.

Impacturile cumulate pot fi identificate in analiza relatiei pe care proiectul propus o poate dezvolta cu alte activitati sau proiecte din zona de influenta, pot include o dimensiune temporala (impactul asupra resurselor de mediu rezultat din schimbari aduse de activitati trecute, prezente si viitoare, previzibile in mod rezonabil).

Din analiza impactului celorlalte activităţi din zona  amplasamentului proiectului propus, rezultă că acestea sunt reglementate din punct de vedere al protecţie mediului şi nu sunt de natură să genereze un impact cumulativ negativ asupra mediului.

III. CONCLUZIILE  RAPORTULUI  PRIVIND  IMPACTUL  ASUPRA  MEDIULUI  SI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU:

Din concluziile rezultate la Raportul privind impactul asupra mediului, elaborat de  catre

- Enviro Quality Concept S.R.L. Constanta,  inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 28/05.05.2022);

- Inginer Oprescu Daiana Madalina, inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 010/02.09.2021);

- Biolog Belu Andreea, inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 162/10.03.2022);

- Ecolog Radu Stefan Robert, inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 171/23.03.2022),

- GARIP Dragos Ciprian – ecolog,

nu va exista un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora.

factorul de mediu - apa

In perioada de derulare a lucrarilor de constructii

•	amenajarea de zone corespunzatoare pentru depozitarea materialelor de constructie si pentru parcarea utilajelor si autovehiculelor, evitandu-se proximitatea zonei de protectie a canalului navigabil; se va adopta un regulament de gestionare a organizarii de santier si a lucrarilor de constructie care sa minimizeze interactiunea potential poluatoare a acestora cu ape freatice; se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant, precum si a materialelor solubile sau antrenabile cu apa;

•	achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

•	personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

•	se va avea in vedere gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol;

- se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice.

In perioada de functionare a obiectivului

  - separarea fluxurilor de ape uzate de pe amplasament; utilizarea de materiale de calitate pentru reducerea posibilitatii de avarii la sistemul de vehiculare ape uzate rezultate de la noile capacitati de productie;

  - impermeabilizarea eficienta a platformei industriale;

  - se vor asigura spatii dimensionate corespunzator pentru depozitarea cantitatilor de deseuri suplimentare generate din extinderea activitatii;

  - echiparea celei de-a doua linii de la statia de epurare se va face in paralel cu realizarea lucrarilor de construire a extinderii capacitatii de productie; functionarea capacitatilor suplimentare de productie se va realiza doar dupa punerea in functiune a ambelor linii de la statia de epurare ape uzate;;

  - se va contoriza consumul de apa, astfel incat sa se poata compara periodic valorile cu cele recomandate in BREF – FDM.

Recomandari BREF- FDM 2019:

Se va realiza monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicata in BREF si in conformitate cu standardele EN.

Nivelul indicativ de performanta de mediu pentru evacuarea specifica a apelor uzate (medie anuala) este de 1,1-3,9 mc/tona de materii prime

Conform BREF, apele uzate tehnologice contin nivele ridicate de materie organica, azot. Treptele de epurare includ egalizarea debitului si incarcarii apelor, sedimentarea, aerare/floculare, procese aerobe/anaerobe, nitrificare/denitrificare, etc. Calitatea apelor dupa epurare poate fi caracterizata de:

- consum chimic de oxigen: 25-100* mg/l;

- materii totale solide in suspensie: 4-50 mg/l;

- azot total: 2-20 mg/l;

- fosfor total: 0,2-2 mg/l

*Limita superioara a intervalului este de 185 mg/l pentru instalatiile de producere amidon

factorul  de mediu -  aer si  schimbari climatice

In timpul realizarii lucrarilor de constructie:

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- transportul materialelor se vor face la capacitatea maxima a autovehiculelor, astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi necesar;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

In timpul functionarii obiectivului:

  - utilizarea de echipamente si tehnologii moderne pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

  - dimensionare corespunzatoare a cosurilor de dispersie;

  - in vederea obtinerii celor mai scazute valori limita de emisie pentru pulberi, tehnologiile utilizate si echipamentele de desprafuire vor fi conforme cu recomandarile BREF;

  - minimizarea emisiilor difuze de la manipularea materiilor prime/produse solide pulverulente; transportul materiei prime in vederea alimentarii unitatii de productie  se va face in spatii inchise, cu sisteme de transport carcasate;

Schimbari climatice:

  - asigurarea unei eficiente ridicate in exploatarea instalatiei de cogenerare, astfel incat sa exista un randament maxim al utilizarii gazului natural;

- proiectarea cladirilor si amenajarilor va trebui sa se realizeze cu respectarea normativelor in vigoare, astfel incat sa se asigure rezistenta necesara la vanturi puternice si/sau furtuni, in perspectiva schimbarilor bruste ale climei in zona;

  - exploatarea corespunzatoare a panourilor fotovoltaice;

  - eficientizarea termica a cladirilor si a sistemelor de distributie a aburului, astfel incat sa se evite pierderile de temperatura urmare a lipsei unei izolatii termice corespunzatoare;

- evidentierea lunara a consumurilor de energie electrica si gaze naturale pentru fiecare tona de produs finit si analiza periodica a acestora la nivelul managementului superior; atunci cand este necesar si posibil, se vor dispune masuri de reducere a acestor consumuri;

  - teoretic, emisiile asociate consumului de electricitate pot fi reduse prin tranzitia catre surse de energie regenerabila si/sau prin utilizarea unei cantitati mai mici de energie; la nivel de management se vor evalua periodic optiunile viabile privind reducerea amprentei de carbon a activitatii desfasurate si se vor asigura resurse financiare pentru a actiona in acest sens, dupa caz; timpul, costul și eforturile depuse pentru imunizarea la schimbările climatice trebuie sa fie proportionale cu beneficiile;

  - in vederea minimizarii emisiilor din traficul de marfa si persoane, se propun urmatoarele:

- achizitia de materie prima sa se faca din locatiile cele mai apropiate de obiectiv, astfel incat distantele de transport rutier sa fie cele mai mici, iar atunci cand este posibil sa se adopte solutia transportului pe cai ferate;

- analizarea posibilitatii preluarii personalului ce lucreaza in fabrica dintr-un punct stabilit din zona orasului si asigurarea unui mijloc de transport unic catre unitatea de productie, in vederea minimizarii traficului individual.

Recomandari BREF -FDM 2019

Se recomanda monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu frecventa indicata in BREF si in conformitate cu standardele EN.

factorul de mediu - sol si subsol

In perioada executarii obiectivelor proiectului:

•	depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii; se va avea in vedere indepartarea tuturor deseurilor pe amplasament la sfarsitul lucrarilor de constructie;

•	achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea acestora spre factorii de mediu.

In perioada functionarii obiectivului:

•	depozitarea deseurilor doar in spatiul amenajat si preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament pentru a evita formarea de stocuri; deseurile cu caracter periculos se vor stoca temporar in recipienti etansi si, daca este cazul, in incinte inchise;

•	impermeabilizarea corespunzatoare a platformelor si zonelor de depozitare substante chimice;

•	structurile subterane aferente noului proiect se vor realiza din materiale corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

•	extinderea procedurilor de gestionare a produselor chimice stocate si pentru noul depozit, astfel incat sa se reduca potentialul de aparitie a unor situatii accidentale.

### deseuri si substante chimice periculoase

- asigurarea capacitatilor necesare pentru depozitarea deseurilor generate si amenajarea corespunzatoare a spatiilor de amplasare a containerelor, atat in perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de functionare;

- respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari de Legea 17/2023 si a altor norme legislative din domeniu, aplicabile activitatii;

- stocarea in conditii de siguranta pentru mediu si pentru personalul lucrator a substantelor chimice periculoase;.

Recomandari BREF- FDM 2019:

- prevenirea sau reducerea utilizarii substantelor periculoase (de ex. in procesele de curatare si dezinfectie):

- selectarea corespunzatoare a substantelor chimice de curatare si/sau a dezinfectantilor (evitarea sau reducerea utilizarii substantelor nocive pentru mediul acvatic);

- reutilizarea substantelor de curatare in CIP;

- curatare “uscata”;

- proiectare si constructie optimizate ale echipamentelor si zonelor de activitate.

### biodiversitatea

Respectarea masurilor pentru ceilalti factori de mediu, prezentate in capitolele anterioare contribuie la evitarea, prevenirea si reducerea efectelor directe si indierecte asupra biodiversitatii.

Se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici si abiotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare.

### peisaj

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Deseurile rezultate vor fi depozitate corespunzator pana la preluarea acestora de catre societati autorizate.

In perioada de functionare nu sunt aplicabile masuri de diminuare a impactului vizual. Vizibilitatea zonei dinspre zonele rezidentiale este generate de structurile inalte de tip silozuri, l se estimeaza ca nu sunt necesare masuri speciale de gestionare a obiectivului din acest punct de vedere, in perioada operationala.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

### populatie, mediul social si economic, patrimoniu cultural

Pentru perioada de implementare a proiectului se propune utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si emisii in aer.

In perioada de functionare a obiectivului, toate masurile propuse pentru protectia factorilor de mediu, in special aer si apa, vor avea impact pozitiv in sustinerea eforturilor de conservare a starii de confort la nivelul zonelor rezidentiale, prin prevenirea oricaror emisii neconfome cu standardele de mediu.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea mediului social si economic, precum si pentru protejarea patromoniului cultural.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Dupa finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului urmeaza etapa de dezafectare (care va fi data de durata de exploatare a instalatiilor si cladirilor), care prevede ca masuri de ordin general:

-	golirea instalatiei de prelucrare si a vaselor de depozitare materie prima sau produse finite;

-	golirea si curatarea sistemelor de epurare ape uzate si a tuturor retelelor ce comunica cu acest echipament; golirea conductelor, golirea canalizarii, spalarea acestora, in baza planurilor retelelor subterane din cadrul obiectivului;

-	evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament si predarea lor catre unitati autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz; igienizarea sistemelor de stocare a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

-	golirea si curatarea bazinelor de pe amplasament;

-	debransarea de la reteaua de energie electrica;

-	asigurarea securitatii obiectivului;

-	pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor si instalatiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se va realiza demontarea instalatiilor tehnologice si valorificarea/eliminarea lor; se vor demola/dezafecta structurile subterane; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

-	ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii.

Se vor curata si vor ramane pe pozitie retelele de utilitati, in masura in care durata de viata a acestora nu a fost atinsa. In caz contrar, dezvoltarea unei activitati viitoare pe acest amplasament va necesita reabilitarea acestor retele.

In urma dezafectarii vor rezulta materiale inerte (betoane, elemente de zidarie), deseuri metalice pentru care se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz, in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare.

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei şi/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice.

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice - UNFCCC stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice, definite iin sensul acestei Conventii prin stabilizarea concentratiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa previna influenta negativa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.

Atenuarea schimbarilor climatice

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care se raporteaza proiectul (contributia directa privind schimbarile climatice), emisiile provin in principal din traficul ce sustine aprovizionarea obiectivului si livrarea de produse finite, de arderea combustibilului clasic (gaze naturale) in cazanele de abur si in instalatia de cogenerare si indirect prin consumul de energie.

Din punct de vedere al atenuarii schimbarilor climatice, analiza prezentului proiect implica urmatoarele aspecte:

- aportul proiectului la emisiile de gaze cu efect de sera si/sau la schimbarea utilizarii terenurilor intr-un mod in care ar putea duce la cresterea emisiilor;

- modul in care proiectul va influenta cererea de energie de pe piata si evaluarea surselor regenerabile de energie;

- influenta proiectului asupra valorilor de trafic (transport personal, transport marfa).

Extinderea activitatii fabricii prin cresterea capacitatilor de productie si depozitare materie prima va suplimenta traficul de marfa in zona fabricii, atat pe directia aprovizionarii cu materie prima, cat si pe livrarea de produse finite.

Riscul posibil generat de vulnerabilitatile proiectului la schimbarile climatice (sensibilitatea acestuia corelata cu nivelul de expunere), tinand cont de tipul de proiect si datele climatice din zona, se estimeaza ca fiind totusi redus pe termen mediu. Proiectarea cladirilor se va realiza la standardele actuale de siguranta a constructiilor, astfel incat sa se asigure stabilitatea la vanturi puternice si/sau furtuni.

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care se raporteaza proiectul (contributia directa privind schimbarile climatice), conform celor prezentate mai sus acest emisii provin in principal din traficul ce sustine aprovizionarea obiectivului si livrarea de produse finite, de arderea combustibilului clasic (gaze naturale) in cazanele de abur si in instalatia de cogenerare si indirect prin consumul de energie.

Teoretic, aportul indirect al unui proiect poate fi generat de arderea combustibililor pe amplasament (emisii directe) consumurile de energie si agent termic (emisii indirecte, asocitae utilitatilor obtinute in afara amplasamentului, dar consumate in cadrul activitatii), emisii indirecte ce tin de intregul lant valoric (consumurile de materie prima raportat la modul cum au fost obtinute acestea, respectiv emisiile asociate in procesele tehnologice respective, trafic suplimentar, etc.).

Din punct de vedere al atenuarii schimbarilor climatice, analiza prezentului proiect implica urmatoarele aspecte:

- aportul proiectului la emisiile de gaze cu efect de sera si/sau la schimbarea utilizarii terenurilor intr-un mod in care ar putea duce la cresterea emisiilor;

Analizand sursele de emisii dirijate, proiectul prevede utilizarea unor noi echipamente (suplimentar fata de cele existente deja in fabrica) ce vor functiona cu gaze naturale, asa cum s-a specificat in capitolele anterioare: un nou cazan cu abur si centrale termice pentru spatiile administrative si sociale.

Tinand cont de puterea calorica superioara a gazului natural furnizat (PCS) in zona orasului Medgidia si de cantitatea de CO2eq (dioxid de carbon echivalent) emis pentru fiecare MJ de energie echivalenta (factor de emisie), se obtine o valoare de  0,2 kg CO2eq/KWh produs.

Valoarea toatala a emisiilor de dioxid de carbon echivalent din sursele de emisii identificate va fi direct proportionala cu cantitatea de gaz consumata, iar aceasta cantitate va fi proportionala cu productia inregistrata in fabrica intr-o anumita perioada de timp (lunar, anual).

In ceea ce priveste utilizarea terenurilor, implementarea proiectului se realizeaza in incinta fabricii existente, partial pe teren liber sau platforme industriale si partial pe teren obtinut prin demolarea unor cladiri din incinta, asa cum s-a mentionat in descrierea proiectului din capitolele anterioare. Nu se schimba destinatia unor terenuri naturale sau pe care exista vegetatie cu rol de absorbant pentru dioxidul de carbon din atmosfera.

- modul in care proiectul va influenta cererea de energie de pe piata si evaluarea surselor regenerabile de energie;

Prin implementarea proiectului se va suplimenta cererea de gaze naturale si energie din retelele aferente, fara ca aceasta cerere sa implice presiune pe distribuitorii locali.

Pentru a compensa partial aceasta cerere, prin proiect se prevede amplasarea de panouri fotovoltaice, asigurandu-se astfel o cantitate de cca. 1000 KWh energie.

De asemenea, fabrica utilizeaza deja o instalatie de cogenerare (producere simultana de energie electrica si abur necesar in procesul tehnologic). Consumul de energie primara este mult eficientizat atunci cand se produce electricitate si energie termica in proces combinat decat atunci cand s-ar produce fiecare tip de energie individual. Se foloseste mai putin combustibil pentru producerea  acelorasi cantitati de electricitate si energie termica in comparatie cu generarea separata. Generarea combinata de energie permite o utilizare mai eficienta a combustibilului si reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Majoritatea consumului de energie electrica din fabrica este asigurat din sursa proprie (cogenerare), iar pe viitor din cogenerare si panouri fotovoltaice.

Centralele combinate de producere a energiei electrice si termice integrate in apropierea utilizatorului final contribuie, de asemenea, la reducerea pierderilor asociate transportului si distributiei, imbunatatind performanta generala a in activitatea de distributie a energiei electrice si termice.

- influenta proiectului asupra valorilor de trafic (transport personal, transport marfa).

Extinderea activitatii fabricii prin cresterea capacitatilor de productie si depozitare materie prima va suplimenta traficul de marfa in zona fabricii, atat pe directia aprovizionarii cu materie prima, cat si pe livrarea de produse finite.

Trebuie mentionat faptul ca in analiza de ansamblu asupra aprovizionarii cu materie prima, in special porumb, trebuie sa se tina seama si de faptul ca transportul poumbului catre silozurile fabricii de amidon compenseaza (intr-o masura greu de apreciat insa) transportul echivalent al porumbului din camp catre alte silozuri din zona/din judet/din tara.

Transportul personalului se va suplimenta intr-o mai mica masura, dat fiind ca procesele tehnologice sunt in mare masura automatizate.

Adaptarea la schimbarile climatice

Analiza senzitivitatii unui proiect la schimbarile climatice  presupune identificarea sensibilitatii proiectului in raport cu o serie de variabile climatice si efecte secundare.

Pentru proiectul analizat durata de viata este data de durata de viata a cladirilor si amenajarilor.  Astfel, conform Ghidului, pentru ca o analiza detaliata a sensibilitatii proiectului la schimbarile climatice sa fie relevanta, un proiect ar trebui sa fie analizat intr-o perspectiva de viata de cel putin 20 de ani.

Analizand variabilele climatice prezentate in tabelul de mai sus, corelat cu amplasamentul proiectului, tipologia lucrarilor si a activitatii prognozate, se apreciaza urmatoarele aspecte calitative:

- din punct de vedere al sensibilitatii proiectului, se estimeaza o sensibilitate medie (variabilele climatice pot avea un impact usor) ce poate avea legatura cu cresterea presiunilor asupra sistemelor de utilitati (apa, energie), a cerintelor de abur in procesul de productie;

- vulnerabilitatea proiectului este data de modul in care expunerea acestuia la unul din parametrii mentionati in tabelul de mai sus (primari sau secundari) pot afecta obiectivul (corelat cu nivelul de sensibilitate identificat); se estimeaza ca aceasta vulnerabilitate poate fi data de efectele secundare (in special disponibilitatea apei pentru procesul de productie si calitatea aerului) si mai putin in mod direct (de evolutia temperaturii in zona).

De asemenea, dat fiind tipul de materie prima necesara pentru procesul tehnologic, respectiv porumbul, trendul modificarilor temperaturilor si al precipitatiilor din zonele in care se cultiva aceasta cereala poate influenta productivitatea si calitatea acesteia. Astfel, se poate identifica acest aspect ca si un punct vulnerabil al procesului tehnologicin relatie cu schimbarile climatice, raportat la disponibilitatea unei materii prime suficiente cantitativ si corespunzatoare calitativ. Analizand evolutia productiei de porumb la nivel national, se constata o diferenta apreciabila (din punct de vedere cantitativ) intre diferiti ani de productie. Se estimeaza ca pe viitor, in contextul cresterii temperaturilor medii anuale, sa fie necesara extinderea irigatiilor terenurilor agricole in vederea sustinerii unei productivitati corespunzatoare.

Analiza subiectiva ia in considerare tendintele climatice din zona orasului Medgidia, asa cum au fost ele prezentate in capitolul anterior. Din punct de vedere al temperaturii se remarca o crestere constanta a temperaturilor medii, in timp ce pentru precipitatii nu a fost relevata o directie clara de evolutie.

Riscul posibil generat de vulnerabilitatile proiectului la schimbarile climatice (sensibilitatea acestuia corelata cu nivelul de expunere), tinand cont de tipul de proiect si datele climatice din zona, se estimeaza ca fiind totusi redus pe termen mediu. Proiectarea cladirilor se va realiza la standardele actuale de siguranta a constructiilor, astfel incat sa se asigure stabilitatea la vanturi puternice si/sau furtuni.

Gradul de sensibilitate la schimbarile climatice identificat  pentru prezentul proiect nu este de natura sa influenteze vulnerabilitatile climatice ale altor active din zona, dat fiind ca nu se identifica o dependenta directa intre prezentul proiect si alte amenjari/cladiri din vecinatatea sa.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4;

- producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului proiectului ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

- personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii;

- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă cât mai redusă;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure toate facilităţile de bază,  conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

d) condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 65 din data de 21.08.2023, emis de către Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral :

# - Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor de suprafata sau subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol si in subteran. Nu se admite solutia evacuare in subteran a apelor uzate epurate;

-  În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului si constructorului;

-   Responsabilitatea privind alegerea solutiei si dimensionarea lucrarilor revine integral beneficiarului si proiectantului lucrarilor;

-

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea;

-  Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora;

- Dupa finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor/ autorizatie modificatoare  pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gospodărire a apelor, precum si Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizarii;

- Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata;

- Dacă pe parcursul derulării investiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerul Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4;

- producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate.

2. În timpul exploatării:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei.

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;;

- Legea  278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/ 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Respectarea Directivei IED.

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere: respectarea legislaţiei în domeniu.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform legislatiei de mediu in vigoare .

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ):

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica din data de:  09.08.2023 - etapa de incadrare,  15.11.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu la studiu de impact si decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in cotidiane locale, ziarul Cuget Liber 17.07.2023-  depunerea solicitării acordului de mediu,  etapa de incadrare (264/06.06.2023), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului ( 8009RP/10.10.2023) si organizarea dezbaterii publice ( 14.11.2023), anunţ public privind emiterea acordului de mediu – ……….(ziarul ………..);

- Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de:

Enviro Quality Concept S.R.L. Constanta,  inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 28/05.05.2022);

Inginer Oprescu Daiana Madalina, inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 010/02.09.2021);

Biolog Belu Andreea, inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 162/10.03.2022);

Ecolog Radu Stefan Robert, inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 171/23.03.2022), si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica din data de 14.11.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

Din concluziile rezultate la Raportul privind impactul asupra mediului, elaborat de  catre societatea Enviro Quality Concept S.R.L. Constanta, elaborator inregistrat pentru elaborarea RM, RIM, BM, RA, EA, pozitia 593 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului; colectiv de elaborare: OPRESCU Daiana Madalina - Elaborator atestat pentru RM, RIM, BM, RA, pozitia 109 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  RADU Stefan Robert - Elaborator atestat pentru RM, RA, pozitia 113 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  BELU Andreea - Elaborator atestat pentru RM, RA, pozitia 115 in Registrul National al  elaboratorilor de studii pentru protectia mediului,  GARIP Dragos Ciprian – ecolog, prin implementarea  proiectului  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, intravilan, nr. Cadastral  106771, judetul Constanta”, nu va exista un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE:

Nu este cazul.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂŢII, A PARAMETRILOR ŞI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

### a) In timpul realizarii proiectului:

- calitatea aerului:

- pulberile sedimentabile sa nu depaseasca concentratia maxima admisa de 17 mg/mp/lună – frecventa - semestrial (prelevarea sa dureze timp de 30 de zile,  in luna efectuarii );

- pentru pulberi totale in suspensie, media de scurta durata  (30 minute),  se vor respecta prevederile  STAS 12.574/1987 –  frecventa - semestrial;

- deseuri : anual - conform OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

“(9) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1).”

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de construire.

### b) In timpul exploatarii proiectului

Activitatile de monitorizare in perioada operationala sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu a obiectivului.

Standardele/metodele de analiza se vor alinia recomandarilor “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations- 2018”, realizat sub Directiva Emisii industriale (IED), bazat pe revizuirea documentului BREF adoptat in anul 2003 (General Principles of Monitoring ).

Dat fiind ca Fabrica de amidon functioneaza in baza Autorizatiei integrate de mediu nr. 01/30.05.2023, dupa finalizarea lucrarilor de extindere a obiectivului va fi necesara solicitarea actualizarii actului de reglementare, inclusiv in ceea ce priveste activitatea de monitorizare ce se desfasoara pe amplasament.

Monitorizarea prevede atat emisiile in mediu, cat si performatele procesului tehnologic.

Astfel, monitorizarea include:

- monitorizarea emisiilor in aer;

- monitorizarea cantitativa si calitativa a apelor uzate epurate evacuate in emisar;

- monitorizarea calitatii panzei de apa freatica;

- monitorizarea calitatii solului in zonele de depozitare produse chimice;

- monitorizarea consumurilor de materii pirme, materiale auxiliare, energie electrica, combustibili, apa;

- intocmirea gestiunii deseurilor si aplicarea cerintelor legislative in domeniul gestionarii deseurilor;

c) In timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu ;

- se va respecta legislatia de mediu in vigoare.

d) Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor.

Prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 65/21.08.2023 nu se prevad activitati de monitorizare.

Prina Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 131/28.09.2022 emisa pentru obiectivul functional, s-a impus analiza calitatii apelor uzate epurate (monitorizare cu frecventa lunara)

Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor H.G. 188/2002, cu completările şi modificările ulterioare NTPA 001/2002 (cu exceptia indicatorului “cloruri”, după cum urmează:

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori maxime admise (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice, menajere epurate şi pluviale evacuate in C.D.M.N | pH | 6,5 - 8,5 |
|  | Materii totale in suspensie MTS | 35 |
|  | Consum biochim de oxigen (CBO5) | 25 |
|  | Consum chimic de oxigen- (CCOCr) | 125 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | 2 |
|  | Clor rezidual | 0,2 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici SET | 20 |
|  | Cloruri | 200 |
|  | Detergenţi sintetici | 0,5 |
|  | Sulf şi hidrogen sulfurat (H2S) | 0,5 |
|  | Reziduu fix | 2000 |

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

Solicitare privind obtinerea acordului de mediu, Certificat de Urbanism emis de Primaria municipiului Medgidia, Memoriu de prezentare, Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu,   Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, Decizia etapei de incadrare, Indrumar emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului, Raport la studiul de impact asupra mediului,  Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice, Decizia finala  pentru emiterea acordului de mediu, Anunţ public privind emiterea acordului de mediu,  Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona, Dovada achitarii tarife si taxa: OP– 100 lei/ 400 lei/1000/lei/2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi: Certificat de urbanism nr. 49/23.03.2023, emis de Primaria municipiului Medgidia, Aviz Sucursala Regionala CF Constanta, Aviz Ministerul Culturii-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta, Aviz IPTANA SA,  Aviz Transgaz, Aviz ISU Dobrogea, Aviz E- Distributie Dobrogea, Aviz Distrigaz Sud Retele, Aviz RAJA, Aviz Ministerul Apararii Nationale, Aviz SRI,  Aviz Apele Romane- ABADL, Aviz Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                               ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                  Lavinia- Monica ZECA

Intocmit,

consilier Otilia Liana ISPAS

NOTA: redactat in in 3 ( trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată