MEMORIU DE PREZENTARE

privind proiectul

”Executare foraje geotehnice pentru evaluarea terenului”

Elaborat conform Ordinului 19 din 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Cuprins

I.	Descrierea succinta a proiectului si amplasarea acestuia in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar	4

1.	Denumirea proiectului	4

2.	Titular	4

3.	Descrierea sumara a proiectului	5

4.	Localizarea proiectului	12

II.	Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar	13

III.	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului	15

III.1. Informatii privind aria naturala protejata ROSCI0293 Costinesti – 23 August	15

III.1.1. Date despre prezenta, populatia si ecologia speciilor de interes comunitar prezente in zona proiectului	17

III.2. Informatii privind aria naturala protejata ROSPA0076 Marea Neagra	21

III.2.1. Date despre prezenta, populatia si ecologia speciilor de interes comunitar prezente in zona proiectului	24

IV.	Justificarea daca proiectul propus nu are legatura directa sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	32

V.	Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	33

VI.	Bibliografie	34

VII.	Anexe	34

Tabele

Tabel nr. 1 – Specificatiile tehnice ale echipamentului ROLATEC RL 400 SO	5

Tabel nr. 2 – Metode de forare rotativa pentru prelevare de probe	8

Tabel nr. 3 - Tipurile de deseuri si modul de gestionare al acestora…………………………………………..9

Tabel nr. 4 – Coordonate Stereo 70	12

Tabel nr. 5 – Tipuri de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August ..................................................................................................16

Tabel nr. 6 – Specii enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE	16

Tabel nr. 7 – Specii de Pasari incluse in Anexa I a Directivei Pasari, prezente in Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra	21

Figuri

Figura nr.  1 – Echipament ROLATEC RL-400-SO	5

Figura nr. 2 – Schita forajului geotehnic	8

Figura nr. 3 – Incadrarea in zona	13

Figura nr.4 - Amplasarea lucrarilor in raport cu ROSPA 0076 Marea Neagra si ROSCI0293

Costinesti - 23August……………………………………………………………………………………………14

Figura nr.  5 – Amplasarea forajelor in raport cu ROSPA0076 Marea Neagra	14

Figura nr.  6 – Amplasarea forajelor in raport cu ROSCI0293 Costinesti – 23 August	15

Figura nr.  7 – Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August	15

Figura nr.  8 – Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra	21

Figura nr.  9 – Harta distributie specii in ROSPA0076 Marea Neagra – Zone cu aglomerari de      specii	23

MEMORIU DE PREZENTARE

privind proiectul

”Executare foraje geotehnice pentru evaluarea terenului”

Elaborat conform Ordinului 19 din 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Prezentul Memoriu de prezentare a fost elaborat conform Ordinului 19 din 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, ca urmare a Deciziei Etapei de Evaluare Initiala nr. 5810 RP/10.05.2016, emisa de catre Agentia de Protectie a Mediului Constanta, conform careia proiectul propus nu intra sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, insa intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform nomenclatorului de Clasificare a Activitatilor din Economia Nationala (CAEN) a Romaniei, proiectul propus se incadreza in clasa 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii.

# Descrierea succinta a proiectului si amplasarea acestuia in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

## Denumirea proiectului

„Executare foraje geotehnice pentru evaluarea terenului”

## Titular

Numele companiei: S.C. Actual Cubic S.R.L.

Adresa: Strada C.A. Rosetti, nr. 17, sector 2, Bucuresti

Telefon: +40 215.270.396

Fax: +40 215.270.310

Numar de Inregistrare la Registrul Comertului: J40/7460/2014

Cod de Identificare Fiscala: RO33310008

Reprezentant: URUCU Dimitrie Cristian Mihail, Mobil: +40 731.034.585

## Descrierea sumara a proiectului

Scopul proiectului consta in executia a 2 foraje geotehnice verticale (FG01 si FG02) pentru evaluarea parametrilor geotehnici ai terenului, identificarea tipului de pamant/stratificatia, nivelului apei subterane si evaluarea stabilitatii generale/locale a solului.

Pentru executia forajelor geotehnice, va fi folosit un echipament ROLATEC RL-400-SO  (prezentat in Figura nr. 1) cu specificatiile tehnice prezentate in Tabelul nr. 1.

Figura nr.  1 – Echipament ROLATEC RL-400-SO

Tabel nr. 1 – Specificatiile tehnice ale echipamentului ROLATEC RL 400 SO

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice | Unitate de masura |
| --- | --- | --- |
|  | Motor | DEUTZ F5L 912 | - |
|  | Putere | 54 | kW |
|  | Capacitate cilindrica | 4200 | cc |
|  | Cuplu | 280 | Nm |
|  | Mod de forare | Rotativ – Carotaj continuu | - |
|  | Turatie | Minima | 0 | rpm |
|  |  | Maxima | 900 | rpm |
|  | Dimensiuni | Lungime | 5 | m |
|  |  | Latime | 1.8 | m |
|  |  | Inaltime | 2.1 | m |
|  | Masa | 6000 | kg |
|  | Prajini | Ø = 50 L = 3 | mm / m |
|  | Sape | Carotier simplu si dublu |  |
|  | Tubulatura | 113 / 128/ PQ / HQ | mm |
|  | Diametre | 101; 86; 113; 76 NQ; HQ; PQ | mm |
|  | Adancimea maxima de forare | 50 – Conventional, Wireline – 500 | m |
|  | Viteza de inaintare | 15-30/ schimb | m |
|  | Mod de prelevare al probelor | Shelby, Carotier simplu și dublu, wireline, Standard Penetration Test | - |
|  | Probe prelevate | Tulburate | x | - |
|  |  | Netulburate | x |  |

Cele 2 foraje geotehnice propuse pentru evaluarea terenului se vor executa pana la adancimea de maxim 60 m fata de cota terenului natural.

Investigatiile geotehnice vor cuprinde urmatoarele activitati:

- Amenajarea santierului si instalarea echipamentului de foraj: lucrari de amenajare a platformei de lucru pentru montarea echipamentului de foraj si a zonei de acces;

- Executia celor 2 foraje geotehnice;

- Prelevarea si testarea probelor;

- Activitati de dezafectare.

Durata de executie

Pentru realizarea investigatiilor geotehnice, se estimeaza urmatorul program:

- Aproximativ 2 zile pentru amenajarea santierului;

- Aproximativ 15 zile pentru executia investigatiilor geotehnice (foraje geotehnice si incercari in-situ);

- Aproximativ 2 zile pentru activitatile de dezafectare/relocare.

Durata programului poate suferi modificari in functie de evenimente neprevazute precum conditiile meteorologice existente la momentul executarii lucrarilor.

- Amenajarea santierului si instalarea echipamentului de foraj

Lucrarile de amenajare a santierului sunt reprezentate de amenajarea platformei de lucru si a zonei de acces.

Lucrarile de amenajare a platformei de lucru si montarea instalatiei de foraj vor fi lucrari uzuale de organizare de santier si vor consta in urmatoarele activitati:

- Executia drumului temporar de acces, daca este nevoie;

- Curatarea vegetatiei existente in zona de lucru;

- Executia santurilor perimetrale (in jurul forajului) care sa permita colectarea apelor pluviale necontaminate si protectia impotriva inundatiilor. Aceste santuri vor fi realizate daca conditiile actuale ale terenului si prognoza meteo indica un risc de precipitatii abundente. In cazul in care santurile vor fi executate, acestea vor fi impermeabilizate cu geomembrana.

- Montarea echipamentului de foraj si a facilitatilor conexe in zona de lucru.

Fiecare platforma de lucru pentru executia forajelor geotehnice va dispune de urmatoarele facilitati conexe:

- Drum de acces temporar;

- Poarta de acces;

- Platforma balastata (daca este cazul);

- Zona de lucru foraje geotehnice;

- Container pentru depozitare materiale;

- 3 rezervoare de apa cu capacitatea de 1 m3 fiecare;

- Zona de depozitare a combustibililor – combustibilii necesari functionarii instalatiei de foraj si a generatorului de curent vor fi depozitati in canistre adecvate de 25 litri care vor fi pastrate in containerul pentru depozitare materiale;

- Zona depozitare deseuri – deseurile periculoase si nepericuloase vor fi depozitate selectiv, in recipienti adecvati, la fata locului, ulterior fiind preluate de agenti economici autorizati;

- Imprejmuire platforma de lucru – imprejmuirea se va realiza cu gard temporar confectionat din plasa de polietilena portocalie cu inaltimea minima de 1,00 m;

- Sant temporar de colectare si evacuare a apelor pluviale;

- Basa colectare ape pluviale;

- Basa impermeabilizata in perimetrul zonei de lucru al forezei.

In cadrul platformei de lucru aferente executiei forajului geotehnic FG01 va fi instalat un birou administrativ prevazut cu iluminat exterior.

Alimentarea cu energie electrica pe amplasament se va realiza prin intermediul unui generator ce va fi instalat in incinta platformei de lucru aferente forajului FG01.

In cadrul platformei de lucru aferente executiei forajului FG01 va fi instalata si o toaleta ecologica.

Platformele de lucru pentru montarea instalatiei de foraj geotehnic si a facilitatilor conexe vor ocupa o suprafata de aproximativ 23 x 28 m2 (forajul FG01), respectiv o suprafata de aproximativ 14 x 17 m2 (forajul FG02). Drumurile interne temporare de acces la cele 2 platforme de lucru vor ocupa o suprafata de aproximativ 445,4 m2.

Planurile de situatie sunt prezentate in Anexa 3.

B. Executarea forajelor geotehnice

Lucrarile geotehnice constau in executia a 2 foraje geotehnice pana la adancimea de 60 m fata de cota terenului natural.

Tipul forajului executat: carotaj continuu rotativ in sistem uscat cu prelevare de probe (prelevator cu perete subtire – Shelby sau prelevator STP Raymond). Daca se intercepteaza roci dure, tehnologia de foraj presupune carotaj rotativ cu circulatie directa in sistem inchis.

In cazul prelevarii cu un prelevator rotativ in uscat, un sistem de tuburi echipat la partea inferioara cu o sapa este rotit si introdus in pamant de catre utilajul de foraj cu ajutorul coloanei de tije de foraj. Aceasta actiune produce o carota in interiorul sistemului de tuburi.

Tabelul nr. 2 prezinta caracteristicile celor doua metode de forare rotativa.

Tabel nr. 2 – Metode de forare rotativa pentru prelevare de probe

| Nr. crt. | Tehnica de forare | Folosirea fluidului de foraj | Extragerea esantionului prin: | Specificatie | Unealta | Diametrul gaurii de foraj (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Forare rotativa | Nu | Unealta de foraj | Carotaj rotativ in uscat | Prelevator simplu | 50-150 |
| 2. |  | Da | Circuit invers al fluidului de foraj | Forare cu circulatie inversa | Tije de foraj cu prelevator cu supapa | 50-200 |

Figura nr. 2 – Schita forajului geotehnic

Daca va fi cazul, gaura de foraj va fi stabilizata cu ajutorul coloanelor de urmarire – tubulatura metalica.

C. Prelevare esantioane si incercari in-situ

Prelevarea probelor de sol va consta in prelevarea de probe reprezentative tulburate si netulburate pentru efectuarea testelor de laborator (analize fizice si mecanice).

In functie de litologia identificata, probele vor fi extrase prin carotaj rotativ in uscat sau forare cu circulatie inversa. In functie de tipul de forare folosit, probele vor fi prelevate cu prelevator simplu sau tije de foraj cu prelevator cu supapa.

In cadrul prelevarii esantioanelor si incercarilor in–situ, se vor efectua si teste standard de penetrare si teste de permeabilitate.

Se estimeaza ca din cele doua gauri vor fi prelevate aproximativ 120 probe de sol de la diferite adancimi, iar acestea vor fi transportate catre un laborator specializat pentru efectuarea de analize geotehnice.

D. Activitati de dezafectare

Demontarea instalatiei de foraj si transportul acesteia se vor face dupa ce executantul va umple gaura de foraj cu pamantul rezultat din executia forajului si un amestec de ciment cu bentonita.

Deseurile rezultate vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Deseuri generate din procesul de foraj

Deseurile rezultate in perioada desfasurarii activitatii propuse vor fi colectate si gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cadrul amplasamentului lucrarilor va fi desemnat un responsabil pentru gestiunea deseurilor care va urmari si asigura conformarea cu prevederile legale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor).

Pentru asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului, a sanatatii si a trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala, diferitele categorii de deseuri generate vor fi colectate, stocate si transportate separat in vederea eliminarii corespunzatoare.

Materialele auxiliare (piese de schimb pentru intretinerea utilajului de foraj) vor fi depozitate pe tipuri si etichetate in containerele metalice dotate cu rafturi de depozitare.

Carburantii – motorina și benzina pentru echipamentul de foraj și generator - se vor aproviziona zilnic, sau la 2-3 zile (dupa caz), in canistre de 25 l, direct de la distribuitori autorizati. Pe platforma de lucru, canistrele vor fi pastrate in containerul pentru depozitare materiale.

Uleiul va fi transportat si depozitat in butoaiele producatorului. Pe santier, pana la utilizare, butoaiele/recipientele vor fi depozitate in containere, pe o folie speciala (pentru situatii de urgenta) pentru a evita contaminarea accidentala a solului. In santier, vor exista in dotare minim 2 saci de material absorbant pentru situatii de urgenta.

Tabelul nr. 3 - Tipurile de deseuri si modul de gestionare al acestora

| Tip deseu (HG 856/2002) | Cod deseu (HG 856/2002) | Scurta descriere a deseului generat pe amplasament | Mod de depozitare | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Deseuri amestecate nepericuloase ce nu pot fi reciclate sau reutilizate | Depozitare in container pentru deseuri menajere | Preluate de o companie autorizata |
| Ambalaje de sticla | 15 01 07 | Sticla/ sticla de laborator | Depozitare in containere pentru deseuri de sticla, dupa ce au fost spalate | Preluat de o companie autorizata |
| Deseuri biodegradabile | 20 01 08 | Resturi de mancare | Depozitare in containere speciale | Preluat de o companie autorizata |
| Hartie si carton | 15 01 01 | Hartie, cutii de carton, ziare | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de material plastic | 15 01 02 | Sticle si alte ambalaje de plastic | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Paleti, cutii | Se depoziteaza separat | Preluat de o companie autorizata |
| Metale feroase | 16 01 17 | Resturi de materiale feroase necontaminate, piese uzate | Se vor depozita separat in containere | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Uleiuri hidraulice sintetice Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 01 11* 13 02 06* | Ulei uzat, hidraulic | Depozitat in recipiente metalice inchise etans, rezistente la soc termic, mecanic, stocate in spatii corespunzator amenajate | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare sau Livrarea uleiurilor uzate insotite de declaratii conform modelului prevazut de anexa 2 la HG 235/2007, operatorilor economici autorizati. |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 15 02 02* | Filtre de ulei, echipamente contaminate cu substante periculoase | Filtrele de ulei vor fi scurse inainte de depozitare in recipientul metalic inchis | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 18 01 03* | Manusi, medicamente, obiecte contaminate cu sange | Vor fi colectate in saci dubli galbeni/ rosii | Trimise/predate catre o unitate specializata |

Asigurarea utilitatilor

- Alimentarea cu apa

Necesarul de apa pentru executia forajelor geotehnice este reprezentat de apa potabila pentru personal, apa pentru consum igienico-sanitar si apa folosita in procesul tehnologic.

Modul de asigurare al necesarului de apa este redat in cele ce urmeaza:

- Apa pentru consum igienico – sanitar: Pentru nevoile personalului, consumul estimat de apa (pentru satisfacerea nevoilor igienico – sanitare) este de aproximativ 400 l/zi. Containerul de apa pentru nevoi igienico-sanitare va avea un rezervor/compartiment dedicat pentru alimentare cu apa si unul pentru apa uzata.

- Apa potabila: Necesarul de apa potabila pentru personal (maxim 50 l/zi) va fi asigurat din surse externe autorizate (apa imbuteliata);

- Apa tehnologica: Lucrarile de amenajare si lucrarile de dezafectare nu presupun consum de apa tehnologica, exceptand necesitatea folosirii de apa pentru stropirea frontului de lucru in vederea reducerii emisiilor de praf in atmosfera (daca este cazul).

Cantitatea de apa folosita pentru executarea forajelor geotehnice poate sa varieze foarte mult in functie de litologia interceptata. Consumul estimat de apa tehnologica este de aproximativ 2000 l/zi si va fi asigurata din surse externe autorizate de aprovizionare, transportata si stocata temporar in rezervoarele special destinate.

- Managementul apelor uzate

Activitatile se vor desfasura astfel incat sa se evite descarcarea si infiltrarea apelor uzate sau altor fluide in sol.

Fiecare platforma de lucru va fi prevazuta cu sant perimetral pentru colectarea apelor pluviale si prevenirea inundatiilor. Apele pluviale colectate prin intermediul santului perimetral vor fi  directionate catre o basa de colectare si eliminate prin evaporatie.

Pentru apele tehnologice utilizate la foraj, se va realiza o basa impermeabilizata in perimetrul zonei de lucru al forezei, apa tehnologica fiind recirculata in timpul procesului de foraj. La final, deoarece nu contine agenti poluanti, aceasta apa se deverseaza in zonele de colectare a apelor uzate.

Apele uzate menajere rezultate din zona containerului pentru nevoi igienico – sanitare sunt colectate intr-un rezervor metalic etans si preluate de catre o companie autorizata in vederea descarcarii in sistemul de canalizare sau vidanjate periodic de catre o firma autorizata, pe baza de contract.

- Prevenirea si stingerea incendiilor: 4 extinctoare si saci cu material absorbant (minim 2 saci) vor fi prevazute pe amplasament in vederea interventiei in caz de situatii de urgenta.

- Asigurarea energiei electrice

Iluminatul spatiului de lucru va fi asigurat din sursa proprie, prin racordare la generatoarele amplasate in cadrul platformei de lucru.

Consumul de energie zilnic estimat este de aproximativ 50 kW.

- Asigurarea combustibilului

Carburantii necesari functionarii instalatiei de foraj si generatoarelor vor fi furnizati periodic de catre executantul lucrarilor din surse externe autorizate. Combustibilii necesari vor fi stocati in recipienti adecvati (canistre) de 25 litri si depozitati in containerul de depozitare materiale.

Cantitatea estimata de carburanti si lubrifianti este de aproximativ 600 l carburant si 50 l lubrifianti.

## Localizarea proiectului

Cele 2 foraje geotehnice - FG01 si FG02 - vor fi executate in 2 puncte diferite, pe un teren proprietate privata, cu suprafata totala de 30.000 m2.

Amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice pentru evaluarea terenului este localizat in intravilanul Comunei 23 August, Sat 23 August, judetul Constanta, in afara zonei construite, avand Numarul Cadastral 105752 (Cartea Funciara emisa de OCPI Constanta). In prezent, terenul este liber de constructii, fiind folosit pentru activitati agricole.

Activitatile principale desfasurate in proximitatea amplasamentului pe care se vor desfasura investigatiile geotehnice sunt reprezentate de agricultura si pescuit (Marea Neagra).

In tabelul de mai jos (Tabel nr. 4), sunt prezentate coordonatele in format Stereo 70 ale amplasamentului studiat (conform Planului de amplasare si delimitare a imobilului eliberat de catre OCPI Constanta) si ale celor 2 puncte in care se vor executa forajele geotehnice.

Tabel nr. 4 – Coordonatele amplasamentului si ale celor doua puncte de investigare

| Coordonate (Stereo 70) |
| --- |
| Coordonate amplasament | 1: N: 274832.310 E: 791392.220 |
|  | 2: N: 274701.500 E: 791642.530 |
|  | 8: N: 274608.308 E: 791584.924 |
|  | 32:N: 274731.836 E: 791348.545 |
| Coordonate foraje geotehnice | Foraj FG01: N: 274730.2 E: 791465.7 |
|  | Foraj FG02: N: 274662.6 E: 791599.7 |

Folosinta acuala a terenului este pentru activitati agricole, iar vecinatatile acestuia masurate de la limitele proprietatii sunt:

- Aproximativ 3,8 Km (Est) fata de centrul Comunei 23 August;

- Aproximativ 3 Km (Nord-Est) fata de Lacul 23 August;

- Aproximativ 2,8 Km (Sud) fata de zona turistica a localitatii Costinesti;

- Aproximativ 26 m (Vest) fata de Marea Neagra.

Figura nr. 3 – Incadrarea in zona

Accesul la amplasamentul propus se va realiza direct din drumul de exploatare existent in partea de vest – De387 (care face legatura dintre Comuna 23 August si Comuna Costinesti), prin intermediul unui drum temporar cu latimea de 2 m si lungimea de 91,4 m de la drumul de exploatare De387 pana la platforma FG01, respectiv de 131,3 m de la platforma FG01 pana la platforma FG02. Daca terenul natural nu permite accesul, drumul va fi imbunatatit prin asternerea unui strat de pietris de 15 cm care va creste capacitatea portanta a acestuia.

Planul de incadrare in zona este prezentat in Anexa 2.

# Amplasarea proiectului in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

Ariile naturale protejate situate in vecinatatea zonei de amplasare a forajelor geotehnice (distante masurate de la limitele proprietatii) sunt:

- Lacul Techirghiol (ROSPA0061) localizat la aproximativ 9,9 km pe directie Nord;

- Marea Neagra (ROSPA0076) la aproximativ 44 m pe directie Est;

- Zona Marina Capul Tuzla (ROSCI0273) la aproximativ 6,7 km pe directie Nord-Est;

- Costinesti - 23 August (ROSCI0293) la aproximativ 31 m pe directie Est;

- Cap Aurora (ROSCI0281) la aproximativ 1,5 km - pe directie Sud.

Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar fata de zona analizata sunt ROSCI0293 Costinesti – 23 August si ROSPA0076 Marea Neagra.

Figura nr.  4 - Amplasarea LUCRARILOR in raport cu ROSPA0076 Marea Neagra SI ROSCI 0293 Costinesti – 23 August

Astfel, localizarea celor 2 foraje in raport cu ROSCI0293 Costinesti – 23 August si ROSPA0076 Marea Neagra este dupa cum urmeaza:

- ROSPA0076 Marea Neagra:

- Foraj geotehnic FG01 la aproximativ 205 m;

- Foraj geotehnic FG02 la aproximativ 55 m;

Figura nr.  5 – Amplasarea forajelor in raport cu ROSPA0076 Marea Neagra

- ROSCI0293 Costinesti – 23 August

- Foraj geotehnic FG01 la aproximativ 198 m;

- Foraj geotehnic FG02 la aproximativ 48 m;

Figura nr.  6 – Amplasarea forajelor in raport cu ROSCI0293 Costinesti – 23 August

# Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Dupa cum s-a mentionat in capitolul anterior, amplasamentul pe care se vor executa cele 2 foraje geotehnice pentru evaluarea terenului se afla in vecinatatea siturilor Natura 2000, respectiv Sit de importanta comunitara ROSCI0293 Costinesti – 23 August si Aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0076 Marea Neagra.

## III.1. Informatii privind aria naturala protejata ROSCI0293 Costinesti – 23 August

Suprafata totala a sit-ului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August este de 4.878 m2 si face parte din regiunea biogeografica Pontica Marina.

Figura nr.  7 – Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

Tipurile de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel nr.  5 – Tipuri de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

| Habitat | Reprezentare (%) | Suprafata (ha) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mica adancime | 25 | 1219,5 | Habitate sedimentare infralitorale si circalitorale pana la 20 m adancime, in mod exceptional si mai adanc |
| 1140 | Suprafete de nisip si mal descoperite la maree joasa | 5 | 243,9 | Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar, inclusiv grosier (pietris, galeti, bolovani) |
| 1170 | Recifi | 70 | 3414,6 | Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral |

Speciile de fauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, enumerate in Anexa II a Directivei 92/43/CEE, sunt prezentate in Tabelul nr. 6.

Tabel nr.  6 – Specii enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

| Specie | Motivatie | Tip populatie in arie | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 1349 | Tursiops truncatus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental. Patrunde si in Dunare. |
| 1351 | Phocoena phocoena | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritica (6-200 m adancime) care patrunde si in Dunare si in lagune. In Romania, populatiile sunt concentrate in apropierea coastei, unde hrana este mai abundenta si accesibila. Uneori este capturat accidental in plase de calcan. La apropierea iernii, migreaza inspre zonele de iernare din Georgia si Turcia. |
| Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 4125 | Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagica criofila. Adultii se apropie de tarm numai in timpul migratiei de reproducere, in februarie-aprilie, cand este prezenta in toate siturile. Puietul poate fi intalnit adesea in apele costiere. |
| 4127 | Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti, pentru cea mai mare parte a anului. |
| Alte specii importante |
| 2581 | Pholas dactylus | Directiva Habitate Conventia de la Berna Conventia de la Barcelona | Rezident | Moluste bivalve care perforeaza roca moale, sapand galerii in calcare, marne si argile. Se dezvolta numai in zonele cu substrat stancos natural si sunt vulnerabile la colmatare cu sedimente. |

### III.1.1. Date despre prezenta, populatia si ecologia speciilor de interes comunitar prezente in zona proiectului

Este important de mentionat ca: cele doua foraje geotehnice sunt verticale si nu pot afecta habitatele prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, deoarece forajele geotehnice se executa in afara ariei protejate, pe o perioada limitata, iar acestea constau in prelevarea de probe de sol din subteran, folosind o carotiera de diametru mic si de la o adancime redusa.

In continuare, prezentam date privind prezenta, localizarea, populatia si ecologia acestor habitate:

- 1110 Bancuri de nisip submerse de mica adancime

Sunt bancuri de sedimente infralitorale si circalitorale cu granulometrie medie (de la nisip fin la pietris) permanent submerse. Adancimea depaseste rareori 20 m, dar in anumite cazuri poate depasi 50 m. Acolo unde hidrodinamismul si lipsa luminii nu permit dezvoltarea vegetatiei, sunt nude. In zonele mai adapostite de valuri, cu apa limpede care permite o buna patrundere a luminii, sunt vegetate cu pajisti alcatuite din una sau mai multe specii de iarba de mare (Zostera noltii, Stuckenia pectinata, Zannichellia pedicellata, Ruppia maritima). Acest grup de habitate adaposteste un numar mare de specii de nevertebrate legate intre ele prin relatii trofice bine stabilite. Populatiile de moluste, viermi policheti, crustacee amfipode si decapode pot atinge aici o productivitate biologica ridicata, realizand biomase importante. Acestea sunt valorificate ca hrana de catre puietul pestilor plati, al sturionilor si al altor specii de pesti cu valoare economica.

Habitatul nu se extinde pana in perimetrul amplasamentului propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza acest habitat.

- 1140 Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar – in vecinatatea zonei analizate sunt reprezentate prin urmatoarele subcategorii:

- 1140-1 Nisipuri supralitorale, cu sau fara depozite detritice cu uscare rapida

Prezent pe toate plajele de la litoralul romanesc. Ocupa partea plajei care nu este udata de valuri decat in timpul furtunilor. Depozitele sunt alcatuite din materiale aduse de mare, de origine vegetala (trunchiuri de copaci, bucati de lemn, resturi de plante terestre si palustre, alge, frunze), animala (cadavre de animale acvatice, insecte, animale terestre inecate) sau antropica (deseuri solide), precum si din spuma densa provenita din planctonul marin. Fauna este alcatuita din crustacee isopode si mai ales insecte.

- 1140-3 Nisipuri mediolitorale

Prezent pe toate plajele nisipoase de la litoralul romanesc. Ocupa fasia de nisip de la tarm, pe care se sparg valurile. In functie de gradul de agitatie al marii, aceasta poate fi mai larga sau mai ingusta, dar in Marea Neagra este oricum limitata datorita amplitudinii neglijabile a mareelor. Nisipul este afanat, grosier si amestecat cu resturi de cochilii si pietricele.

Habitatul se extinde pana in perimetrul amplasamentului propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza acest habitat.

- 1170 - Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral, prezenti in vecinatatea zonei prin subcategoriile:

- 1170 - 1 Recifi biogenici Ficopomatus enigmaticus

Acest habitat se intalneste in ape adapostite de valuri dar cu un usor curent, de preferinta cu salinitate variabila.

Recifii sunt construiti de viermele polichet tubicol Ficopomatus enigmaticus, ale carui tuburi calcaroase cresc aglomerate si cimentate intre ele pe orice substrat dur, inclusiv tulpini de stuf Phragmites. Sunt similari recifilor biogenici construiti de viermii policheti tubicoli Serpula vermicularis pe coastele atlantice ale Europei, deosebirea fiind ca Ficopomatus prefera apele adapostite de valuri, cu un usor curent si cu salinitate variabila. Fauna este extrem de diversa, contrastand cu zonele sedimentare inconjuratoare.

- 1170-2 Recifi biogenici de Mytilus galloprovincialis

Recifii de midii apar pe substrat sedimentar (mal, nisip, scradis sau amestec), cel mai frecvent intre izobatele de 35 si 60 m. Sunt raspanditi in tot lungul coastei romanesti.

Recifii biogenici de Mytilus galloprovincialis sunt constituiti din bancuri de midii ale caror cochilii s-au acumulat de-a lungul timpului, formand un suport dur suprainaltat fata de sedimentele inconjuratoare (mal, nisip, scradis sau amestec), pe care traiesc coloniile de midii vii. Dintre habitatele cu substrat sedimentar ale Marii Negre, acesta adaposteste cea mai mare diversitate specifica datorita extinderii sale pe un spectru larg de adancimi si datorita multitudinii de microhabitate din matricea recifului de midii, care ofera conditii de vietuire pentru o mare diversitate de specii.

- 1170-5 Stanca supralitorala

Acest habitat se regaseste in zonele de tarmuri stancoase.

Este situata deasupra nivelului marii si umezita de stropii valurilor sau udata numai in timpul furtunilor. Extinderea verticala depinde de hodrodinamism, de expunerea la soare si de panta. Habitatul este populat de lichenul Verrucaria, crustacee isopode si crabul Pachygrapsus marmoratus.

- 1170-6 Stanca mediolitorala superioara

Acest habitat se regaseste in zonele de tarmuri stancoase.

Este situata in partea superioara a zonei de spargere a valurilor si nu este acoperita permanent de apa, fiind udata intermitent de valurile mai inalte. Cel mai caracteristic element faunistic este crustaceul cirriped Chathamalus stellatus, rar la litoralul romanesc.

- 1170-7 Stanca mediolitorala inferioara

Este situata in partea inferioara a zonei de spargere a valurilor si este acoperita de apa in cea mai mare parte a timpului. Umiditatea ridicata si constanta si lumina puternica constituie factori dominanti ai acestui habitat.

Sunt prezente alge coraline incrustante Lithophyllum incrustans, dar si articulate Corallina officinalis, C. Elongata, alge macrofite efemere ca Ulva compressa, Enteromorpha sp., Cladophora sp., Ceramium sp.

Fauna e caracterizata de briozoare, actinidii (Haliplanella), bivalvele Mytilaster si Mytilus, crustacee amfipode si izopode, crustaceul maxilopod Balanus, crabii Pachygrapsus marmoratus si Eriphia verrucosa.

- 1170-8 Stanca infralitorala cu alge fotofile

Acest habitat se regaseste in zonele de tarmuri stancoase si incepe imediat sub etajul mediolitoral inferior, acolo unde emersiunile sunt doar accidentale.

Patrunde in adancime pana la maxim 10 m. Cuprinde numeroase faciesuri (inclusiv cu algele macrofite perene Cystoseira barbata si Corallina officinalis) si o mare diversitate algala si faunistica.

- 1170-9 Stanca infralitorala cu Mytilus galloprovincialis

Patrunde in adancime pana la maxim 28 m, la limita inferioara a platformelor stancoase. In zona eufotica se suprapune cu reciful precedent, dar continua in adancime mult dincolo de limitele acesteia. Fauna cuprinde numeroase specii de spongieri, hidrozoare, polichete, moluste, crustacee si pesti.

- 1170-10 Bancuri infralitorale de argila tare cu Pholadidae

Sunt situate la adancimi variabile, acoperind suprafete mici dispuse fragmentar de-a lungul tarmului. Galeriile sapate de bivalvele perforante Pholas dactylus si Barnea candida confera acestui recif o mare complexitate tridimensionala si permit instalarea unor elemente faunistice deosebite – de exemplu crabul Brachynotus sexdentatus.

Habitatul nu se extinde pana in perimetrul amplasamentului propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza acest habitat.

Referitor la speciile de fauna si ihtiofauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, in continuare se prezinta date privind prezenta si ecologia acestora:

- 1349 Tursiops truncatus – Afalin sau delfinul cu Bot gros

Afalinul are botul turtit iar falcile de aproximativ aceeasi lungime. Spatele si laturile corpului sunt negre, abdomenul avand si o zona mai deschisa, cenusiu alburie sau alba. Deasupra ochilor are o pata rotunda, cenusie. Are o lungime cuprinsa intre 1,9 m si 2,5 m. Greutatea exemplarelor mature nu depaseste 150–200 kg (in cazuri exceptionale, delfinul cantareste 400 kg). Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental.

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza aceasta specie.

- 1351 Phocoena phocoena – Marsuin sau Porc de Mare

Marsuinii sunt cetacee mici din familia Phocoenidae si apartin subordinului Odontoceti (balene cu dinti) impreuna cu balenele si delfinii. Din punct de vedere stiintific, termenul "marsuin" se refera la membrii familiei Phocoenidae, dar din punct de vedere istoric, a fost folosit de pescari si marinari pentru a descrie cetaceele mici. Marsuinii vaneaza pesti, calmari si crustacee. Desi sunt capabili sa se scufunde pana la 200 m adancime, vaneaza doar in apele de mica adancime din zona coastelor. Stau adesea in grupuri mici care nu depasesc zece exemplare. Rareori formeaza grupuri de sute de exemplare.

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza aceasta specie.

- 4125 Alosa immaculata – Scrumbie

Specie pelagica criofila, avand o lungime de 30–45 cm si o greutate obisnuita de 300-600 g, maxima de 1 kg. Corpul este alungit, comprimat lateral, acoperit cu solzi caduci. Abdomenul in muchie de cutit (carena) si acoperit cu solzi cu varfurile tesite. Primavara, la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai, patrunde in carduri mari din Marea Neagra in fluvii (Dunare, Nistru, Nipru, Bug si Don) pentru a-si depune icrele pelagice in fluvii, iar dupa reproducere se retrage din nou in mare. Hrana scrumbiei de Dunare consta din diferite specii de pesti mici (guvizi, stavrizi, hamsii, aterine) si crustacei.

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza aceasta specie.

- 4127 Alosa tanaica - Rezeafca

Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti pentru cea mai mare parte a anului. Este o specie termofila care prefera apele costiere putin adanci. Are o lungimea obisnuita 20 cm, exceptionala 25 cm si o greutatea obisnuita 50 g. Corpul este alungit, comprimat lateral, abdomenul cu o carena in muchie de cutit acoperita cu solzi ingusti. Se hraneste cu larve de insecte, crustacei, pesti mici (gingirica, hamsii) si cu alevinii altor pesti. Depune icre pelagice in fluvii sau in lacurile litorale invecinate, in mai-iunie.

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 31 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza aceasta specie.

## III.2. Informatii privind aria naturala protejata ROSPA0076 Marea Neagra

Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra se pozitioneaza de-a lungul tarmului Marii Negre cu unele intreruperi in zonele cu desfasurare de activitati economice, industriale si de transport (asa cum se prezinta in Figura nr. 8), avand suprafata de 140.143 ha. Aria naturala protejata este situata in regiunea biogeografica pontica.

Figura nr. 8 – Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra

La nivelul Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra sunt 18 specii din Anexa I a Directivei Pasari care sunt strict protejate, enumerate in tabelul urmator.

Tabel nr.  7 – Specii de Pasari incluse in Anexa I a Directivei Pasari, prezente in Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra

| Nr. | Cod | Specie | Denumire populara | Tip populatie | Suprafata habitatului speciei in aria naturala protejata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A396 | Branta ruficollis | Gasca cu gat rosu | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 31.100 ha |
| 2 | A196 | Chlidonias hybridus | Chirighita cu obraz alb | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 40.500 ha |
| 3 | A197 | Chlidonias niger | Chirighita neagra | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 95.000 ha |
| 4 | A038 | Cygnus cygnus | Lebada de iarna | Populatie care doar ierneaza in sit | 62.200 ha |
| 5 | A002 | Gavia arctica | Cufundar polar | Populatie care doar ierneaza in sit | 105.100 ha |
| 6 | A001 | Gavia stellata | Cufundar mic | Populatie care doar ierneaza in sit | 113.600 ha |
| 7 | A189 | Gelochelidon nilotica | Pescarita razatoare | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 55.800 ha |
| 8 | A180 | Larus genei | Pescarus roz-alb | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 43.100 ha |
| 9 | A176 | Larus melanocephalus | Pescarus cu cap negru | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 107.300 ha |
| 10 | A177 | Larus minutus | Pescarus mic | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 102.900 ha |
| 11 | A068 | Mergus albellus | Ferestras mic | Populatie care doar ierneaza in sit | 58.900 ha |
| 12 | A020 | Pelecanus crispus | Pelican cret | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 80.400 ha |
| 13 | A170 | Phalaropus lobatus | Notatita cu cioc subtire | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 25.000 ha |
| 14 | A464 | Puffinus yelkouan | Ielcovan estic, Furtunar | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 1.500 ha |
| 15 | A195 | Sterna albifrons | Chira mica | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 26.300 ha |
| 16 | A190 | Sterna caspia | Pescarita mare | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 92.400 ha |
| 17 | A193 | Sterna hirundo | Chira de balta | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 131.900 ha |
| 18 | A191 | Sterna sandvicensis | Chira de mare | Populatie aflata in pasaj care utilizeaza situl pentru odihna si/sau hranire | 92.800 ha |

Figura nr.  9 – Harta distributie specii in ROSPA0076 Marea Neagra – Zone cu aglomerari de specii

Aceste specii au stat la baza declararii Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, in zona gasind habitate potrivite pentru hranire, repaos si adapost.

In acest habitat exista si alte specii cu migratie regulata nementionate in Anexa I a Directivei Pasari, care utilizeza situl pentru iernat, odihna si/sau hranire, dupa cum urmeaza:

- A008 Podiceps nigricollis – iernat,

- A017 Phalacrocorax carbo – iernat,

- A061 Aythya fuligula – iernat,

- A125 Fulica atra – iernat,

- A050 Anas Penelope – pasaj,

- A053 Anas platyrhynchos – iernat,

- A051 Anas strepera – iernat,

- A183 Larus fuscus – pasaj,

- A179 Larus ridibundus – pasaj,

- A070 Mergus merganser – iernat,

- A069 Mergus serrator – pasaj,

- A005 Podiceps cristatus serrator – pasaj,

- A059 Aythya farina – iernat,

- A067 Bucephala clangula – iernat,

- A459 Larus cachinnans serrator – pasaj,

- A182 Larus canus serrator – pasaj,

- A006 Podiceps grisegena serrator – pasaj,

- A004 Tachybaptus ruficollis serrator – pasaj,

- A156 Limosa limosa serrator – pasaj.

In perioada de migratie, situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta.

Din clasele de habitate, in Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra se afla un singur tip si anume: Zone marine, zone maritime, Cod N01, 100% acoperire in sit.

### III.2.1. Date despre prezenta, populatia si ecologia speciilor de interes comunitar prezente in zona proiectului

In continuare, prezentam date privind prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor de avifauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra:

- Branta ruficollis - Gasca cu gat rosu

| Habitat | Cuibareste in tundra siberiana pe malurile raurilor; in perioada de iernare, innopteaza pe lacuri iar cand acestea sunt inghetate, pe mare. In perioada de cuibarire, se hraneste cu specii vegetale din tundra siberiana, iar in perioada de iernare se hraneste pe terenuri agricole si pasuni, preferand culturile de grau si rapita. |
| --- | --- |
| Distributie | Siberia arctica – peninsula Taymyr, peninsulele Gydan si Yamal, Nord-Vestul Marii Negre in Romania, Bulgaria si Ucraina; ajunge ocazional si spre sud, pana in Grecia. |
| Distributia in Romania | Dobrogea si Estul Munteniei. |
| Populatia nationala | 8.000 - 17.000 exemplare in pasaj 9.000 - 20.000 exemplare ierneaza |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Chlidonias niger - Chirighita neagra

| Habitat | Chirighita neagra cuibareste in zonele umede cu apa dulce si salmastre bogate in vegetatie. In perioada iernii, poate fi observata in zonele de coasta si lagune cu apa sarata. Este o specie care se hraneste cu insecte, pesti mici si broaste. De obicei, se hraneste la o distanta de pana la 2-5 km departare de colonia in care cuibareste. |
| --- | --- |
| Distributie | Europa Centrala si de Est, izolat pe restul continentului, cu exceptia nordului Scandinaviei. |
| Distributia in Romania | Delta Dunarii, lacurile litorale, zonele foarte umede din Lunca Dunarii |
| Populatia nationala | 300 - 800 perechi cuibaritoare 3.000 - 10.000 indivizi in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Chlidonias hybridus - Chirighita cu obraz alb

| Habitat | Zonele propice sunt apele dulci - balti si lacuri eutrofe putin adanci cu vegetatie palustra bogata, zone mlastinoase sau bazine amenajate pentru piscicultura, bogate in vegetatie. Rareori se intalneste pe plajele nisipoase de la tarmul marii. Se hraneste cu diverse vietuitoare acvatice sau terestre de mici dimensiuni, cum sunt larvele si adultii de insecte acvatice. De obicei, se hraneste la o distanta de pana la 1 – 2 km de colonie. |
| --- | --- |
| Distributie | Partea sudica si estica a Europei. |
| Distributia in Romania | Sud-Estul Romaniei, Dobrogea, Muntenia, Moldova, izolat in Vest si Sud-Vest Oltenia si Crisana. |
| Populatia nationala | 16.000 - 20.000 perechi cuibaritoare; 25.000 - 70.000 indivizi in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Cygnus cygnus - Lebada de iarna

| Habitat | Prefera lacurile intinse cu apa dulce sau salmastra si zonele cu vegetatie palustra abundenta; este intalnita si pe lacurile cu vegetatia mai putin dezvoltata, in bazinele sau helesteiele de mici dimensiuni si in apele costiere. In vecinatatea zonelor umede, unde se concentreaza in efective mai mari, pot fi observate pe terenurile agricole cultivate. Se hraneste in special cu plante de apa, seminte, viermi, insecte, moluste si uneori pesti. |
| --- | --- |
| Distributie | Peninsula Scandinava, Marea Britanie, Islanda, Nordul Rusiei, Europa Centrala, Nord-Vestul si Vestul Marii Negre. |
| Distributia in Romania | Sud-Estul Romaniei Dobrogea, Estul Munteniei |
| Populatia nationala | 8.000 - 17.000 indivizi in pasaj 9.000 - 20.000 indivizi care ierneaza |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Gelochelidon nilotica - Pescarita razatoare

| Habitat | Cuibareste pe insule fara vegetatie sau cu vegetatie rara, pe terase uscate cu nisip si namol, pe banci de nisip, dune, in mlastini sarate, lagune de apa dulce, estuare, delte, pe lacuri, rauri si mlastini. In periada de migratie, specia se hraneste de obicei in zonele cu saraturi, lagune, terase namoloase, mlastini si campuri umede. Ierneaza in estuare, saraturi, lagune si mlastini sarate sau in zona raurilor mari, lacuri, terenuri arabile inundate, balti si canale de irigare. Se hraneste cu pesti de 6-9 cm lungime, insecte si larvele acestora, viermi sau melci; isi cauta hrana de la suprafata apei si pe sol. |
| --- | --- |
| Distributie | Sudul Europei, Danemarca si Germania. |
| Distributia in Romania | Tarmul Marii Negre, Complexul lagunar Razim Sinoe, Delta Dunarii. |
| Populatia nationala | 5 - 10 perechi cuibaritare; 300 - 1.000 exemplare in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Gavia arctica - Cufundarul polar

| Habitat | Cuibareste in zona lacurilor dulci, bogate in peste; rareori poate fi intalnita si in zona de coasta. In afara sezonului de cuibarit, specia prefera apele costiere, bazinele cu apa dulce si lacurile naturale sau artificiale, lagune, fluvii. Se hraneste cu peste, nevertebrate acvatice si vegetatie acvatica. |
| --- | --- |
| Distributie | Nordul Europei, coasta Atlantica a Europei, tarmurile Marii Negre si Marii Mediterane. |
| Distributia in Romania | Sud-Estul Romaniei litoralul Marii Negre, cursul inferior al Dunarii. |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Gavia stellata - Cufundarul mic

| Habitat | Cuibareste la marginea lacurilor si baltilor cu apa dulce, preferand malurile fara copaci, bogate in vegetatie, peninsule si insulele mici. In afara sezonului de cuibarit, specia se intalneste frecvent in apele costiere si ocazional in bazinele cu apa dulce (lacuri naturale sau artificiale, lagune, fluvii). Se hraneste cu peste, nevertebrate acvatice crustacee, moluste, insecte, viermi, broaste si vegetatie acvatica. |
| --- | --- |
| Distributie | Peninsula Scandinava, Nordul Rusiei, coastele europene ale Atlanticului si Marii Mediterane, Vestul si Nord-Vestul Marii Negre. |
| Distributia in Romania | Litoralul Marii Negre |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Larus minutus - Pescarusul mic

| Habitat | Cuibareste in mlastini si balti cu apa putin adanca. In afara perioadei de reproducere, specia este intalnita pe mare, in zona tarmului, in lagune si lacuri litorale; ierneaza in zonele de coasta cu plaje nisipoase si maloase. Se hraneste cu larve, insecte acvatice si alte vietuitoare mici acvatice. |
| --- | --- |
| Distributie | Nord-estul Europei, litoralul Marii Mediteraneene, Marii Negre si Caspice, coasta Atlantica a Europei. |
| Distributia in Romania | Sud-Estul Romaniei: litoralul Marii Negre, Complexul lagunar Razim Sinoe si alte lacuri litorale, zona baltilor Dunarii pana aproape de Calarasi |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Larus genei - Pescarus roz alb

| Habitat | Este o specie de ape salmastre intinse, lagune, delte in tinuturi stepice. Pentru cuibarit, prefera insule partial acoperite cu stuf, iar pentru hranire apa putin adanca. Se hraneste cu peste, larve de insecte si insecte. |
| --- | --- |
| Distributie | Coastele Marii Mediterane si Marii Negre. |
| Distributia in Romania | Litoralul Marii Negre. |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Larus melanocephalus - Pescarusul cu cap negru

| Habitat | Pescarusul cu cap negru este o specie caracteristica zonelor umede, deschise, lagunare si de coasta. Se adapteaza usor la diferite tipuri de habitat; in perioada de migratie prefera zonele umede, lacurile, zonele lagunare si de coasta, dar si zonele agricole si pasuni. Este o specie de coasta, foarte rar fiind vazuta in largul marilor. Dieta sa este omnivora si in timpul cuibaritului se hraneste cu insecte acvatice sau terestre, gasteropode, pesti si mamifere. In afara perioadei de cuibarit, se hraneste si cu seminte de orz, grau si floarea-soarelui. Poate zbura pentru hranire pana la 80 km distanta de colonie. |
| --- | --- |
| Distributie | Coastele Marii Negre, Marii Mediterane, Oceanului Atlantic pana in sudul Insulelor Britanice, izolat in Europa Centrala. |
| Distributia in Romania | Litoralul Marii Negre, Sud-Estul Romaniei. |
| Populatia nationala | 50 - 300 perechi cuibaritoare; 15.000 – 50.000 indivizi in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Mergus albellus - Ferestras mic

| Habitat | Cuibareste in zonele umede marginite de paduri, cu arbori batrani si zone deschise spre ape cu putina vegetatie acvatica. In afara sezonului de cuibarit, poate fi intalnita intr-o varietate foarte mare de zone umede, fara cerinte ecologice stricte. In perioada de iernat, ramane in zonele umede pana acestea ingheata complet. In timpul inghetului, se retrage la tarmul marii, unde formeaza carduri numeroase. Se hraneste cu pesti, crustacee, insecte de apa si larve ale acestora. |
| --- | --- |
| Distributie | Nordul Peninsulei Scandinave si Rusiei, Europa Centrala si de Est, Peninsula Balcanica. |
| Distributia in Romania | Sud-Estul Romaniei. |
| Populatia nationala | 5 - 20 perechi cuibaritoare; 3.000 – 6.000 indivizi care ierneaza. |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Puffinus yelkouan - Ielcovan estic, Furtunar

| Habitat | Cuibareste in zone stancoase de coasta, insule si alte zone propice din interiorul continentului. In afara sezonului de cuibarit, se disperseaza puternic in bazinul Mediteranean si al Marii Negre, deseori formand stoluri mari. Se hraneste cu pesti si crustacee marine. Ielcovanul foloseste Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra doar ca teritoriu de hranire, dupa sezonul de imperechere, cand juvenilii se despart de parinti. |
| --- | --- |
| Distributie | Principalele colonii de cuibarit sunt concentrate in bazinele centrale si de sud ale Marii Mediterane, din Corsica in Sardinia, prin centrul Mediteranei, Marea Adriatica si Marea Egee. |
| Distributia in Romania | Marea Neagra |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Pelecanus crispus - Pelicanul cret

| Habitat | Pelicanul cret prefera zonele de delta, lagunele si intinderile mari de apa putin adanca, situate mai mult sau mai putin in apropierea coastelor marine. Se hranesc cu pesti migratori (chefalul Mugil) sau sedentari (guvizii Gobius si aterina Atherina), ciprinide de dimensiuni medii (Cyprinus carpio, Carassius auratus, Rutilus rutilus, Aspius aspius, Tinca tinca) si alte specii mai mici. |
| --- | --- |
| Distributie | Estul Europei: Serbia, Muntenegru, Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Rusia, Turcia, Ucraina. |
| Distributia in Romania | Delta Dunarii, Complexul lagunar Razim Sinoe. |
| Populatia nationala | 240 - 330 perechi cuibaritoare, 900 – 1.800 indivizi in pasaj, 100 - 800 indivizi ierneaza. |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Phalaropus lobatus - Notatita

| Habitat | Este o specie caracteristica zonelor de tundra, cu lacuri, balti, lagune, rauri sau alte corpuri de apa permanente, putin adanci si cu multa vegetatie. In perioada de migratie, se intalneste in zonele umede cu lacuri salmastre si sarate, zone de mlastina. In perioada de reproducere se hraneste cu insecte diptere, furnici, hemiptere si alte nevertebrate mici, melci, viermi, crustacee si seminte. |
| --- | --- |
| Distributie | Nordul Europei, Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia, Marea Britanie, Irlanda, Islanda. |
| Distributia in Romania | Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra in pasaj. |
| Populatia nationala | Nu sunt date |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Sterna sandvicensis - Chira de mare

| Habitat | Se intalneste preponderent in regiunile de coasta, in zonele cu apa calda. In perioada de reproducere, coloniile ocupa teritorii pe insule nisipoase sau calcaroase, dune de nisip, zone litorale si in delte. Pentru cuibarit prefera movile de nisip, pietris, noroi sau coral. In afara perioadei de reproducere, viziteaza litoraluri nisipoase sau pietroase, terase namoloase, estuare si golfuri. Se hraneste cu pesti marini de mici dimensiuni, viermi, creveti si fura puii nezburatori ai altor pasari. |
| --- | --- |
| Distributie | Tarmurile vestice ale Europei si local pe coastele nord-vestice ale Mediteranei, cele nordice ale Marii Negre si cele estice ale Marii Caspice |
| Distributia in Romania | Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, Complexul lagunar Razim Sinoe, Insula Sahalin |
| Populatia nationala | 20 - 300 perechi cuibaritoare; 5.000 - 20.000 exemplare in pasaj. |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Sterna albifrons - Chira mica

| Habitat | Prefera tarmurile nisipoase in zona apelor dulci si sarate, lacuri, rauri, mare, mlastini cu vegetatie palustra scunda si discontinua. Cuibareste in zone inundate sau acoperite cu foarte putina vegetatie, pe malul apelor, pe insule, in saraturi, mlastini, golfuri sau pe terasele namoloase de la marginea apelor. Se hraneste cu pesti de dimensiuni mici (babusca, crap si biban), crustacee mici, anelide, moluste si insecte. |
| --- | --- |
| Distributie | Prezenta in cea mai mare parte a continentului Europa. |
| Distributia in Romania | Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, Delta Dunarii, Complexul lagunar Razim-Sinoe, Lunca Dunarii. |
| Populatia nationala | 200 - 600 perechi cuibaritoare |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Sterna caspia - Pescarita mare

| Habitat | Habitatele de cuibarire, migratie si iernare ale speciei sunt similare, desi in timpul iernii pescarita mare apare aproape exclusiv in zonele de coasta. Prefera coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile, lagunele costale sau mlastinile sarate. Apare ocazional si in interiorul continentului, in pasuni umede, sarate sau cu apa dulce, lacuri intinse, rauri, zone inundate, rezervoare si helestee. In perioada de cuibarire, prefera litorale nisipoase sau pietroase, dunele de nisip, suprafetele netede de pe stanci si insulele cu vegetatie rara. Se hraneste cu pesti cu dimensiuni de 5 - 25 cm, oua si puii altor specii de pasari, hoituri, nevertebrate acvatice, insecte zburatoare si rame. Se hraneste la o distanta de pana la 60 de km de la colonie. |
| --- | --- |
| Distributie | Marea Baltica, Marea Neagra |
| Distributia in Romania | Delta Dunarii, litoralul Marii Negre, Lunca Dunarii, partea de jos a raului Prut, lacurile din Campia de Vest. |
| Populatia nationala | 500 - 5.000 exemplare in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

- Sterna hirundo - Chira de balta

| Habitat | Chira de balta este caracteristica zonelor umede de coasta si lacurilor interioare cu apa dulce. Cuibareste pe plaje nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul baltilor, uneori pe resturi vegetale sau pe vegetatie plutitoare. Se hraneste cu pesti de dimensiuni mici, crustacee mici, anelide, moluste si insecte. |
| --- | --- |
| Distributie | Toata Europa |
| Distributia in Romania | Delta Dunarii, Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, Lunca Dunarii, izolat si in restul tarii, acolo unde gaseste habitate favorabile |
| Populatia nationala | 6.600 - 6.900 perechi cuibaritoare; 10.000 - 40.000 indivizi in pasaj |

Aceasta specie nu manifesta tendinta de a crea un habitat in zona in care se gaseste amplasamentul propus pentru executarea celor 2 foraje geotehnice, distanta dintre latura estica a amplasamentului si limita sitului fiind de aproximativ 44 m. In aceste conditii, lucrarile de executie a forajelor geotehnice nu afecteaza in mod semnificativ aceasta specie.

# Justificarea daca proiectul propus nu are legatura directa sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus - executia a 2 foraje geotehnice pentru evaluarea terenului - nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate marine de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August si ROSPA0076 Marea Neagra.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 100 din 05.04.2016, emis de Primaria Comunei 23 August (prezentat in Anexa 1), amplasamentul pe care vor fi executate cele 2 foraje geotehnice face parte din intravilanul satului 23 August, comuna 23 August, teren proprietate privata al SC Actual Cubic SRL, destinatia actuala a terenului stabilita prin documentatia de urbanism fiind de: teren pentru constructii de locuinte de vacanta si permanente.

Prin urmare, zona in care se afla amplasamentul este alocata constructiilor de locuinte prin planurile urbanistice deja existente, ce au fost aprobate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare de catre autoritatile romane tiand cont de toate aspectele specifice zonei, inclusiv cele de mediu.

# Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

In conditii normale de executie, prin realizarea celor 2 foraje geotehnice nu se vor crea situatii cu risc potential major sau semnificativ. Se estimeaza ca activitatile propuse nu vor afecta in mod negativ faleza, plaja sau apele din apropiere.

In zona amplasamentului proiectului „Executare foraje geotehnice pentru evaluarea terenului”, nu au fost observate cuiburi si/sau exemplare de pasari apartinand speciilor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra si nici habitate sau exemplare ale speciilor de fauna sau ihtiofauna pentru care a fost declarat situl ROSCI0293 Costinesti – 23 August, terenul analizat avand in prezent destinatie agricola, liber de constructii. Totusi, in perioada de migratie, pasarile pot tranzita aceasta zona, astfel ca nu excludem aparitia unor exemplare de pasari in zona proiectului sau in vecinatatea acestuia. Insa, avand in vedere caracterul temporar al lucrarilor (cca. 19 zile), estimam ca impactul produs de executarea celor 2 foraje geotehnice va fi temporar, nesemnificativ si reversibil.

Mijloacele de transport utilizate si combustibilul folosit vor corespunde din punct de vedere tehnic astfel incat sa se diminueze, pe cat posibil, emisiile in aer.

Activitatile nu presupun descarcarea si infiltrarea apelor uzate sau altor fluide in sol. Fiecare platforma de lucru va fi prevazuta cu sant perimetral pentru colectarea apelor pluviale si prevenirea inundatiilor. Apele pluviale colectate prin intermediul santului perimetral vor fi captate intr-o basa de colectare si eliminate prin evaporatie.

Nu vor rezulta ape uzate de proces la executarea lucrarilor. Pentru apele tehnologice utilizate la foraj, se va realiza o basa impermeabilizata in perimetrul zonei de lucru al forezei, apa tehnologica fiind recirculata in timpul procesului de foraj. La final, deoarece nu contine agenti poluanti, aceasta apa se deverseaza in zonele de colectare a apelor uzate.

Deseurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament, in zona special amenajata pe platforma de lucru si vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Tinand cont de cele prezentate anterior, estimam ca impactul produs de executarea celor 2 foraje geotehnice este nesemnificativ, temporar si reversibil.

Integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August si ROSPA0076 Marea Neagra nu va fi afectata de executarea studiului geotehnic pentru evaluarea terenului, deoarece:

- Proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra starii de conservare a ariilor naturale protejate;

- Lucrarile au caracter temporar si nu produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura ariilor naturale protejate;

- Habitatele nu vor fi fragmentate si nici nu se va reduce numarul acestora sau al speciilor pentru care au fost desemnate cele doua arii naturale protejate.

# Bibliografie

- Atlas al speciilor de pasari de interes comunitar din Romania, 2015;

- Plan de management al sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagra, in prezent supus Dezbaterii si consultarii publice pe Site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rospa0076-marea-neagra-si-regulamentul-siturilor-natura-2000-rospa0076-marea-neagra-si-rosci0197-plaja-submersa-eforie-nord-eforie-sud/1607;

- Harti distributie specii de pasari - http://rospa0076.ro/harta-sitului-rospa0076/;

- Formularul Standard Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August http://www.mmediu.ro/img/attachment/33/arii-naturale-protejate-547857c5e7545.pdf

# Anexe

- Anexa 1 – Certificat de Urbanism

- Anexa 2 – Plan de incadrare in zona

- Anexa 3.1 – Plan de situatie FG01

- Anexa 3.2 – Plan de situatie FG02

- Anexa 4 – Amplasarea fata de ariile naturale protejate

Semnatura Beneficiar

[..............................................................]

# Footnotes

http://rospa0076.ro/harta-sitului-rospa0076/