MEMORIU TEHNIC

necesar emiterii acordului de mediu

pentru AMENAJARE PARCARE AUTO PUBLICA – INVESTITIE SERBAN LAURENTIU

### CAP. I   Denumirea proiectului

-Denumirea obiectivului de investitii: AMENAJARE PARCARE AUTO PUBLICA – INVESTITIE SERBAN LAURENTIU

-Amplasare obiectiv: JUD.CONSTANTA ,MUN. CONSTANTA, B-DUL MAMAIA, NR.209

### CAP. II   Titular

- Beneficiarul lucrarilor:  PRIMARIA MUN.CONSTANTA SI S.C. CONFORT URBAN S.R.L. prin investitor SERBAN LAURENTIU

- Sediul: CONSTANTA

- Telefon:  0723/198488

CAP. III Descrierea proiectului:

Prin prezenta documentatie beneficiarul doreste amenajarea unui numar de 5 locuri de parcare pe b-dul Mamaia,Constanta. Parcajele propuse au capacitate redusa si se incadreaza in categoria I - amenajate pe teren, la sol.

Prin executia acestor parcari se va realiza un mod civilizat de acces in/din parcare si se va descongestiona traficul pe b-dul Mamaia avand in vedere ca nu se va mai parca pe suprafata de circulatie a strazii.

Zona pe care se vor amenaja parcarile apartin domeniului public.

Proiectarea parcarilor s-a axat pe:

- conformarea elemtelor geometrice ale parcarilor la cerintele normativului,astfel incat accesul in si din parcare sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta si confort;

- racordarea parcarilor la cota b-dului Mamaia;

- lucrari accesorii.

Lucrarile accesorii se refera in general la tablele indicatoare care se vor monta in zona parcarilor si a marcajelor necesare pentru delimitarea fiecarei parcari si numerotarea acestora.

In functie de spatiul disponibil s-a stabilit realizarea unui numar de 5 locuri de parcare, modul de orientare si racordarea cu strada aferenta.

Panta transversala a parcarilor va fi de 2.5%. Ca elemente geometrice se propun parcari cu dimensiunea de 2.3x4.65m.

Suprafata aferenta parcarilor este de cca 54 mp.

Preluarea apelor din precipitatii se va realiza prin panta transversala de scurgere si condusa spre canalizarea stradala situata in b-dul Mamaia.

Sistemul rutier propus pe zona parcarii este:

- Strat asfalt aproximativ 6cm BA16;

- Strat de 20cm piatra impanata amestec optimal;

- Strat de nisip de aprox.7cm.

Parcarile vor fi incadrate cu borduri 20x25cm.

Trotuarul propus pe zona aferenta parcarilor se va mentine pe o latime de 1.50m si se va amenaja corespunzator.

Tinand cont de sistemul rutier propus sarcinile statice si dinamice date de trafic vor fi preluate in mod corespunzator.

Din punct de vedere al capacitatii portante durata de exploatare va fi de aprox.10ani.

Amenajarea parcarilor vizate se încadrează în categoria de importanţă  “D” (de importanţă redusa).

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul P100-1/2013, ”Cod de proiectare seismica – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia face parte din clasa IV de importanta si expunere la cutremur, pentru care se aplica un coeficient de importanta si de expunere la cutremur γi=0.8 , o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0.20g; iar perioada de colt, caracteristica amplasamentului constructiei este Tc = 0.7 sec.

Pe amplasamentul vizat , se afla doi arbori sanatosi din specia tei aflati in domeniul public ce impiedica realizarea obiectivului propus. Prin urmare se solicita toaletarea arborelui aflat la marginea parcarii si taierea arborelui situat in centrul zonei aferente parcarilor propuse. In compensatie se vor planta un numar de arbori conform indicatiilor Primariei Constanta, referitoare la locul si numarul acestora.

Alimentare cu apa, asigurarea apei tehnologice

Cade in sarcina executantului lucrarii.

Evacuare ape uzate

Apele uzate vor fi deversate in canalizarea stradala existenta.

Asigurare agent termic

Nu este cazul.

Asigurare energie electrica

Cade in sarcina executantului lucrarii.

SCURTA DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL

Prin proiect au fost luate masuri pentru diminuarea impactului asupra mediului pe perioada realizarii lucrarilor de constructii si in perioada de exploatare ulterioara.

Pe perioada de executie a lucrarilor, impactul este redus, local, noxele fiind in principal legate de praf, efectele acestora putand fi diminuate prin adaptarea unor masuri corespunzatoare pe perioada de santier.

Efectele semnificative posibile ale proiectului pe perioada de executie se refera la emisiile poluante ce vor consta in praf, emisii din activitatea de transport, precum si zgomot in limitele admisibile, rezultat din operatiunile de c-tuire si din utilizarea utilajelor.

Pe perioada de functionare se vor lua masurile adecvate conforme cu destinatia activitatii propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului.

CAP. IV Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

1.Protectia calitatii apelor

Nu se creeaza surse de poluare pentru ape, neexistind pericolul realizarii concentratiilor sau debitelor de poluanti de diverse facturi.

2.Protectia aerului

Surse de poluanti pentru aer:

► in timpul executiei: periodic, limitat in timp, praful rezultat din manipularea molozului.

Nu se vor utiliza gaze sau alte substante chimice ce ar putea afecta compozitia chimica a aerului.

► in timpul exploatarii:

In exploatare, sursa de praf va dispare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe perioada executiei lucrarilor de constructie se vor lua toate masurile pentru mentinerea nivelului de zgomot in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

Nivelul zgomotului produs va fi sub limita admisibila.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista nici un pericol de radiatii in urma amenajarii parcarii.

5.Protectia solului si a subsolului

Pentru subsol nu exista pericolul afectarii directe, proprietatile straturilor nefiind afectate.

Nu se deverseaza substante toxice pentru sol.

Deşeuri, daca vor rezulta in timpul executiei, vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului  ce va fi încheiat.

6.Protectia ecosistemului

Obiectivul in care se doreste desfasurarea activitatii se gaseste intr-o zona in care prin lucrarile cu care se intervine in natura nu va fi afectat ecosistemul.

In ceeea ce priveste protectia mediului, influenta noului obiectiv asupra acestora mediului nu poate fi luata in considerare, impactul activitatii propuse asupra zonei in general e nesemnificativa si inofensiva pentru mediu.

Nu vor fi afectate calitatile mediului si se mentin nealterate masurile de prevenire a poluarii de orice natura.

7.Gospodarirea deseurilor

Deşeuri, daca vor rezulta in timpul executiei, vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului  ce va fi încheiat.

In felul acesta este asigurata protectia mediului, pastrindu-se parametrii corespunzatori pentru calitatea apei, aerului si a microclimatului.

Accesul masinilor utilitare este asigurat din b-dul Mamaia.

8. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu se produc si nu se depoziteaza substante toxice sau periculoase.

### CAP.V Lucrari de reconstructie ecologica

In acest caz nu se pune problema reconstructiei ecologice.

Prin interventiile descrise nu vor fi afectate calitatile factorilor de mediu, masurile luate fiind in sprijinul bunei functionari la nivel ecologic.

### CAP. VI Prevederi pentru monitorizarea mediului

Avind in vedere zona de amplasament a lucrarii, respectiv in Jud.Constanta , Mun.Constanta, B-dul Mamaia, Nr.209 obiectivul nu intra in raza de supraveghere si monitorizare permanenta.

In zona exista dotarile corespunzatoare pentru controlul permanent al emisiilor de poluanti. Se vor lua toate masurile de protectie si supraveghere a conditiilor de mediu pentru urmarirea permanenta a calitatii tuturor factorilor de mediu implicati in mentinerea unui climat sanatos.

Intomit,

S.C. ART COLOSSEUM S.R.L.

Ing.Paraianu Nicoleta

Arh. Marius Socarici