MEMORIU TEHNIC

PLAN URBANISTIC ZONAL

PARC EOLIAN 14 TURBINE – 46.2 MW, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE SI STATIE DE TRANSFORMARE

1. DATE GENERALE

                - 1.1. AMPLASAMENT OBIECTIV

Judetul Constanta, extravilan Comuna Albesti, Tarlaua A477 – Parcele A477/17 – lot 4, A477/18, Tarlaua A479 – Parcele: A479/16, A479/5, Tarlaua A470 – Parcele A470/43, A470/47, A470/52, Tarlaua A487 – Parcele A487/17, A487/2, A487/10, A487/11, Tarlaua A488 – Parcele A488/14, A488/18, Tarlaua A494 – Parcele A494/4, A494/22

                - 1.2. PROIECTANT GENERAL

S.C. PROJECT RESOLV CONSULTING S.R.L.

Constanta, Bd-ul I. C. Bratianu, nr. 131

                - 1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. PROJECT RESOLV CONSULTING S.R.L.

Constanta, Bd-ul I. C. Bratianu, nr. 131

                - 1.4. BENEFICIARUL LUCRARILOR

                - S.C. PARC EOLIAN LIMANU S.R.L.

                - Sibiu, Piata Mica nr. 10

                - 1.5. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

    - HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

    - Legea privind protectia mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

    - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

    - Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National;

    - Ordonanta de Guvern nr. 57/29.06.2007 – Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI

Scopul principal al investitiei este valorificarea potentialului eolian din Podisul Dobrogei de Sud, respectiv din zona comunei Albesti, jud. Constanta, prin construirea unui parc eolian cu o capacitate de 46,2 MW, obtinandu-se in acest fel energie electrica din surse regenerabile.

Infintarea parcului eolian va avea efecte sociale benefice asupra comunitatii locale atat prin crearea de noi locuri de munca cat si prin contributia semnificativa la bugetul local. Efectele ambientale ale parcului eolian pot fi pozitive, turbinele eoliene avand o silueta eleganta care se integreaza armonios in peisaj si constituie atractie turistica.

De asemenea, aceste investitii au rolul de a reduce emisia de gaze cu efect de sera, fapt prevazut in Protocolul de la Kyoto, semnat de Romania.

Oportunitatea investitiei

Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile pe piata unica de energie si legislatia romaneasca de referinta fixeaza urmatoarele titluri indicative:

- stabilirea unei cote tinta privind consumul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, in mod diferentiat de la o tara la alta;

- adoptarea de proceduri adecvate pentru finantarea investitiilor in sectorul surselor regenerabile de energie;

- simplificarea si adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de energie.

In acest context producerea de energie electrica din surse regenerabile poate fi considerata un program de strategie economica deosebit de important pentru Romania.

Legislatia romaneasca relevanta pentru acest domeniu economic este concretizata in urmatoarele acte legislative si normative:

- LEGE nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004

- ﻿ HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

- Hotararea de Guvern nr. 1535/2003 pentru aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energieHotararea de Guvern nr. 958/2005 privind modificarea H.G. 443/2003 si pentru modificarea si completarea H.G. 1892/2004;

- Ordinul 49/2007 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007.

Tarile membre UE sunt preocupate de asigurarea independentei energetice prin utilizarea unor surse de energie regenerabila si nepoluanta. Energia eoliana este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind valorificata de majoritatea tarilor membre UE. In baza Directivei 2001/77/EC, Romania a adoptat strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie prin promovarea, valorificarea si folosirea noilor surse regenerabile de energie, in special energia eoliana.

Investitia propusa prezinta si utilitate publica prin crearea de noi locuri de munca, cresterea veniturilor la bugetul comunei Albesti, amenajarea infrastructurii precum si cresterea potentialului turistic.

Conceptul de dezvoltare durabila promoveaza utilizarea energiilor regenerabile ca surse alternative de energie. Dezvoltarea durabila urmareste pe de-o parte, calitatea mediului (componenta a calitatii vietii), iar pe de alta parte dezvoltarea socio-economica, promovand astfel utilizarea energiilor regenerabile ca surse alternative de energie.

Montarea de centrale eoliene in judetul Constanta se realizeaza cu respectarea prevederilor ﻿ Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, modificata si completata de Ordonanţă de Urgenţă nr. 88 din 12 octombrie 2011 (*actualizată*), in conformitate cu tinta asumata de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul intern brut de energie electrica.

Investitia propusa are ca finalitate valorificarea energiei vantului din zona Dobrogei prin montarea de turbine eoliene de ultima generatie, durata de functionare estimata este de 49 de ani, valorificand un potential natural remarcabil al zonei – energia eoliana.

Durata normata de functionare a echipamentelor este de 20 – 25 ani, iar prin retehnologizare se poate relua un ciclu de 25 de ani de functionare. Punerea in practica a programului de investitie pentru parcul de turbine eoliene va trebui sa se realizeze in stricta concordanta cu prevederile studiilor de protectie a mediului.

Diminuarea efectelor perturbatorii si monitorizarea factorilor de mediu afectati prin realizarea acestei investitii, se va realiza in conformitate cu prevederile Legilor si normativelor romanesti si comunitare privind calitatea mediului si protejarea acestuia pentru a se asigura o dezvoltare durabila in contextul celor trei dimensiuni care o definesc:

- solidaritate sociala

- eficienta economica

- responsabilitate fata de mediu

Planul Urbanistic Zonal propus prin prezenta documentatie a fost aprobat de Consiliul Local al Comunei Albesti prin H.C.L. nr. 40 din 16.05.2012, insa datorita schimbarilor economice aparute pe piata Certificatelor Verzi si a imbunatatirii tehnologiei de productie a turbinelor eoliene de catre producatorii de turbine eoliene, beneficiarul a fost nevoit sa schimbe turbina eoliana cu un model imbunatatit, avand dimensiuni diferite fata de varianta aprobata initial. Principala modificare o reprezinta cresterea inaltimii turbinelor eoliene cu 4 m fata de varianta initiala, de la 152 m la 156 m. De asemenea, s-a micsorat si puterea turbinelor eoliene de la 3,4 MW la 3, 3 MW.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE

3.1 ETAPE DE DEZVOLTARE

3.1.1.  Date privind evolutia zonei

Terenul pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoline este situat in extravilanul comunei Albesti, sat Albesti si sat Coroana si are functiunea de teren arabil.

In perioada elaborarii prezentei documentatii, pe amplasamente invecinate au mai fost emise Certificate de Urbanism pentru amplasarea unor parcuri eoliene, apartinand altor beneficiari. Aceste parcuri sunt situate la distante conforme cu prevederile ordinului ANRE nr. 49/2007.

Comuna Albesti este situată în partea de sud a judeţului Constanta, în podişul Cobadin, la o distanţă de 59 km de municipiul Constanţa şi la 15 km de Mangalia, oraşul cel mai apropiat.

Comuna este legată de reşedinţa judeţului prin E87 Mangalia-Constanţa, în întregime modernizat.

Suprafaţa comunei este de 15.691 ha si este alcatuita din 5 sate:

- Albeşti

- Arsa

- Coroana – 6 km pana la resedinta de comuna

- Cotu-Văii - 9 km pana la resedinta de comuna

- Vîrtop.

3.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Zona din extravilanul comunei Albesti nu a constituit un factor semnificativ pentru dezvoltare. Terenul pe care se executa lucrarea este teren arabil.

Fiind o zona de podis secetos, cu un nivel scazut al ploilor, amplasamentul este strabatut de canale de irigatii.

In zona in care se doreste a se amplasa planul propus exista energie electrica, canale de irigatii, cai de comunicatie rutiera.

3.1.3.  Potential de dezvoltare

Potentialul de dezvoltare cu impact economic semnificativ pentru zona este cel determinat de prezenta aproape permanenta a vanturilor.

Conform H.G. 1.535/2003 in Romania s-au identificat cinci zone eoliene distincte in functie de potentialul energetic existent, de conditiile de mediu si topografice. In cadrul acestor regiuni, amplasamentele favorabile pentru amplasarea de turbine eoliene sunt acelea care urmaresc “exploatarea energetica a efectului de curgere peste varful de deal sau a efectului de canalizare a curentilor de aer”. Podisul Dobrogean care este beneficiarul unui climat “bland” face parte din una din zonele eoliene cu potential energetic ridicat. Judetul Constanta are un potential energetic eolian net superior altor judete ale tarii.

Proiectul analizat se incadreaza in aceasta tendinta generala, implementarea sa fiind un rezultat atat al analizei si influentelor pietelor determinate energetic cat si al celor determinate de mediu. In acest context s-a optat pentru energia eoliana, care este o sursa de energie regenerabila generata din puterea vantului, fiind o sursa inepuizabila de energie. Ea va exista atata timp cat Pamantul va primi energie de la Soare. Producerea energiei electrice avand ca sursa energia eoliana nu duce la poluarea mediului, nu ameninta in vreun fel viata oamenilor, energia eoliana este disponibila in proportie de doua treimi in perioadele reci ale anului, nu presupune costuri „externalizate”, si este o tehnologie sigura.

In Romania s-au identificat cinci zone eoliene distincte (I - V) in functie de potentialul energetic existent, de conditiile de mediu si topogeografice. Harta eoliana a Romaniei s-a elaborat luand in considerare potentialul energetic al surselor eoliene la inaltimea medie de 50 metri, pe baza datelor si informatiilor meteogeografice colectate incepand din anul 1990, pana in prezent.

Din datele inregistrate a rezultat ca Romania se afla intr-un climat temperat continental, cu un potential energetic eolian ridicat in zona litoralului Marii Negre, podisurile din Moldova si Dobrogea („climat bland”) sau in zonele montane („climat sever”). In regiuni cu potential eolian relativ bun s-au localizat amplasamente favorabile, daca se urmareste "exploatarea energetica a efectului de curgere peste varf de deal" sau "a efectului de canalizare al curentilor de aer". Pe baza evaluarii si interpretarii datelor inregistrate rezulta ca in Romania se pot amplasa instalatii eoliene cu o putere totala de pana la 14.000 MW, ceea ce inseamna un aport de energie electrica de aproape 23.000 GWh/an (Studiu Phare - Alfa Agenda 21).

Scopul investitiei este de a valorifica potentialul eolian al podisurilor Dobrogei prin construirea unui parc eolian cu o capacitate totala de 46,2 MW.

3.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

3.2.1. Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Parcul eolian este asezat in extravilanul comunei Albesti, sat Albesti si sat Coroana, intr-o zona lipsita de constructii, pe teren cu destinatia de teren arabil, la o distanta de peste 1,47 km fata de satul Albesti si 0,7 km fata de satul Coroana, distanta fiind masurata in linie dreapta de la turbina cea mai apropiata fata de localitatea invecinata.

Infintarea parcului eolian va avea efecte sociale benefice asupra comunitatii locale atat prin crearea de noi locuri de munca cat si prin contributia semnificativa la bugetul local. Efectele ambientale ale parcului eolian pot fi pozitive, turbinele eoliene avand o silueta eleganta care se integreaza armonios in peisaj si constituie atractie turistica.

Amplasamentul este situat in extravilanul comunei Albesti, satul Albesti si satul Coroana, la o distanta de peste 13 km fata de E87 Mangalia-Constanţa.

Coordonatele STEREO 70 ale zonei studiate sunt trecute in tabelul de mai jos.

| Punct | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 773747 | 259665 |
| 2 | 774533 | 260039 |
| 3 | 775719 | 260043 |
| 4 | 775753 | 258936 |
| 5 | 776042 | 258732 |
| 6 | 776076 | 258167 |
| 7 | 775149 | 258156 |
| 8 | 775027 | 257806 |
| 9 | 774755 | 257721 |
| 10 | 773653 | 257226 |
| 11 | 773608 | 257936 |
| 12 | 773978 | 258471 |

Parcul eolian va fi amplasat pe o suprafata de teren de 70,60 ha.

Vecinătăţile parcului eolian

- Nord:	terenuri agricole

- Sud:	terenuri agricole

- Est:	terenuri agricole

- Vest:	terenuri agricole

3.2.2. Relationarea zonei cu localitatile sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii, in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general

Terenul pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoliene este situat in extravilanul comunei Albesti, la o distanta de peste 1,47 km fata de satul Albesti si       0,7 km fata de satul Coroana

Parcelele sunt accesibile din drumul judetean DJ 393 prin intermediul  drumurilor de exploatare existente.

In zona exista retele electrice aeriene de 20 kV insa sunt dezafectate.

3.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

3.3.1.  Relieful

Comuna Albesti este situata in partea de Sud-Est a Judetului Constanta. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat in marea unitate geomorfologica Podisul Dobrogei, subunitatea Podisul Dobrogei de Sud, Podisul Negru Voda.

Podisul Dobrogean este un podis tabular, cu interfluvii larg valurite si plane, cu inaltimi medii cuprinse intre 100–200 m, care se termina printr–un abrupt catre Dunare si mare. Relieful a fost modelat de ape, in trepte, de la vest la est si catre Valea Carasu (zona de maxima coborare a reliefului Dobrogei Centrale si de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonica. Caracterul de platforma este evidentiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au suferit miscari de basculare epirogenetice, ultima afectand zona recent.

Zona cercetata apartine Podisului Negru Voda. Podisul Negru–Voda, este un podis carstic, cu un relief foarte valurit, cu o enegie de relief de peste 50 m, cu numeroase doline, pesteri si doua mari polii. Acest podis nu asigura o scurgere a apelor de suprafata spre mare sau Dunare (endoreism carstic). Scurgerea apelor se face prin sistemul fisural–carstic din calcarele sarmatiene.

Teritoril comunei Albesti prezinta un aspect usor ondulat, strabatut de vai cu denivelari mici si pante line. Aspectul dominant este acela de campie inalta. Caracteristicile zonei sunt constituite de prezenta unui fundament cristalin in adancime acoperit de o serie sedimentara groasa din care in suprafata sunt identificate depozitele de varsta sarmatiana si cuaternara:orizontul argilos, orizontul calcaros, orizontul diatomitic – bentonitic, orizontul calcarelor superioare.

Depozitele cuaternare sunt reprezentate in special de loess-uri si argile loessoide, argile. Depozitele loessoide au grosimi de maxim 12m, situate in general peste depozitele argiloase.

3.3.2. Reteaua hidrografica

Pe amplasamentul propus pentru realizarea parcului eolian nu exista cursuri permanente de apa. In vecinatea amplasamentului la distante de peste 6,6 km in partea de Nord - Vest se regaseste Balta Limanu si la peste 1,1 km Valea Coroanei.

La nivelul apelor subterane in zona studiata este delimitat corpul de apa subterana RODL04 Cobadin-Mangalia.

In forajele efectuate pe amplasament, nivelul panzei freatice nu s-a intalnit pana la adancimea de investigatie, in zona nivelul acesteia fiind sub adancimea de 30 m.

3.3.3.  Clima

In zona studiata regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase, uneori toride si secetoase si ierni putin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice in arealul continental al judetului si prin veri mai putin fierbinti (datorita brizei marine) si ierni blande. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri târzii si racoroase.

Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe tara - 11,2ºC la Mangalia si 11,2ºC la Murfatlar) - iar în jumatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 10ºC.

Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anuale sunt cuprinse intre 3 - 400 mm/an.

Vânturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

In zona, frecventa medie (%) cea mai ridicata se intalneste in cazul vanturilor din directia Nord (21,5%), urmata de cele din directia Vest (12,7%) si Nord-Est (11,7%). Cea mai scazuta frecventa se inregistreaza in cazul vanturilor din directia Sud-Vest 5,9% si Est (6,1%), urmate de cele din Sud 8,7%, Nord - Vest 8,8% si Sud (9,4%).

Viteza medie lunara multianuala are un maxim in februarie (5,75 m/s) si un minim in iulie (4,15 m/s). In luna august se inregistreaza cele mai multe situatii de calm (15,8% din totalul observatiilor), iar in februarie si decembrie cele mai putine (8,4% adica aproximativ 56 si respectiv, 62 de ore).

3.3.4.  Biodiversitate

Folosinta actuala a terenului este teren arabil, si folosinta propusa este de parc eolian si teren arabil, conform Certificatului de Urbanism nr. 21 din 21.06.2016.

Pe amplasamentul obiectivului nu sunt prezente specii de plante/ habitate sau cuiburi/ galerii ale speciilor de fauna mentionate in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul nu este inclus intr-o Arie Protejata de Interes Comunitar.

Activitatile umane desfasurate au dus treptat la o antropizare accentuata a vegetatiei din zona. Ca urmare, agroecosistemele sunt predominante, fiind insotite de comunitati de plante segetale si ruderale.

Distanta aproximativa, masurata in linie dreapta de la parcul eolian pana la Marea Neagra (cea mai importanta si apropiata zona de interes biogeografic) este de 13 km.

3.3.5.  Habitatele din zona

Pe amplasamentul obiectivului nu au fost identificate habitate mentionate in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, care ar putea fi afectate de implementarea obiectivelor propuse prin plan. In zona amplasamentului predomina agroecosistemele si comunitatile de plante segetale si ruderale.

3.3.6. Conditii Geotehnice

Pentru amplasamentul parcului eolian s-a efectuat Studiul geotehnic.

Studiul geotehnic a avut ca scop prezentarea statificatiei litologice, caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor pe probe prelevate din foraje, interpretarea rezultatelor de laborator, prezentarea nivelului panzei freatice, a conditiilor geotehnice si elaborarea conditiilor de fundare pentru turbinele eoliene.

S-au efectuat 16 foraje in 16 puncte de investigare, pentru fiecare zona de amplasare a turbinelor eoliene, pana la adancimi de maxim 20 m.

In urma analizarii datelor litologice, din punct de vedere geologic, pe amplasament situatia se prezinta astfel:

- pentru punctele de investigare 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7: pamant vegetal cenusiu negricios cu grosimi medii de 1,2 – 1,6m; pamanturi coezive alternate de prafuri argiloase si argile prafoase cu culori variabile galben-cafeniu uneori cu caracter loessoid pana la adancimi de 5 - 7 m; argila rosie cu concretiuni de calcar pana la 12 – 15 m; roca de baza, formata din calcar dur sau calcar in masa de argila rosie de la adancimi de 12 – 15 m pana la 20 m.

- pentru punctele de investigare 3, 5, 4: pamant vegetal cenusiu negricios cu grosimi medii de 1,0-1,3 m; pamanturi coezive, alternanta de prafuri argiloase si argile prafoase cu culori variabile galben-cafeniu uneori cu caracter loessoid pana la adancimi de 3,0-4,0 m; argila rosie cu concretiuni de calcar pana la adancimi de 7,3-9,0; roca de baza, formata din calcar dur sau calcar in masa de argila rosie s-a intalnit in aceste foraje de la adancimi de 7,3-9,5 m pana la 16,0-18,0 m

- pentru punctul de investigare 16: pamant vegetal cenusiu negricios cu grosimi medii de 1,1 m; pamanturi coezive, prafuri argiloase cu caracter loessoid pana la adancimea de 5m;  calcar cu interspatii umplute cu argila pana la 12 m.

Din punct de vedere risc geotehnic, zona se situeaza la categoria geotehnica 2.

Tinand seama de stratificatia terenului din amplasamentele cercetate, alcatuit in suprafata din prafuri argiloase si argila prafoasa, cu o mare variatie a parametrilor fizico-mecanici, se recomanda solutia de fundare indirecta – fundare pe piloti din beton armat incastrati in radier. Conform recomandarilor, pentru turbina din punctul de investigare 16 pilotii vor fi purtatori pe varf (cu o adancime minima de fundare de 6 m) iar pentru celelalte turbine vor fi flotanti(cu o adancime minima de fundare de 10 m).

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecarilor de teren, incadrandu-se intr-o regiune cu potential mediu, probabilitate redusa, conform ghidului „Macrozonarea Romaniei din punct de vedere al potentialului de producere a alunecarilor de teren”.

Din punct de vedere seismic, conform Codului de proiectare seismica P100-1/2006, pentru zona studiata, caracteristicile geofizice sunt: coeficient de seismicitate ag = 0,16 g si perioada de colt Tc = 0,7 sec.

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84 – Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet, adancimea maxima de inghet este de 80 - 90 cm

In conformitate cu prevederile CR1-1-3-2005 – Cod de proiectare-evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor - amplasamentul se situeaza in zona caracterizata prin valoarea incarcarii din zapada pe sol de 2,0kN/mp avand intervalul de recurenta IMR=50 ani.

3.3.7  Riscuri naturale

Arealul studiat pentru amplasarea acestui obiectiv, nu prezinta riscuri naturale deosebite.

3.4.  CIRCULATIA

Structura retelei de transport in zona este reprezentata de DJ 393 de unde se va face accesul in parc si drumuri de exploatare: De 476, De 478, De 480, De 481, De489/1, De 494, De 497, De 489, De 483, De471, De 464, De483/1, De 444.

Este prevazuta amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj, amenajarea speciala a unor platforme tehnologice de montaj in vecinatatea fundatiei turbinelor precum si cai de acces de la drumurile de exploatare existente la turbine.

3.4.1. Aspecte critice privind desfasurarea, in cazul zonei, a circulatiei rutiere, navale, aeriene (dupa caz)

Nu este cazul.

3.4.2. Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

Nu este cazul.

3.5.  OCUPAREA TERENURILOR

3.5.1  Principilele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Terenurile pe care se propune amplasarea parcului de turbine eoliene nu fac parte dintr-o structura urbana organizata cu anumite functii urbanistice. Principala lor caracteristica este data de folosinta actuala – teren arabil.

In zona studiata nu exista constructii cu exceptia unor canale de irigatii. In vecinatatea amplasamentului exista o Linie Electrica Aeriana de 20 kV dezafectata. Functiunea economica a zonei este cea de agricultura.

3.5.2. Relationari intre functiuni

Terenul poate fi folosit in continuare corespunzator functiunii actuale in afara zonelor ce vor fi ocupate definitiv de planul propus.

3.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

In zona studiata nu exista constructii, cu exceptia unor canale de irigatii. In vecinatatea amplasamentului exista o Linie Electrica Aeriana de 20 kV dezafectata.

3.5.4. Aspecte calitative ale fondului constrit

Nu este cazul.

3.5.5. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele invecinate

In zona studiata exista retele electrice importante.

3.5.6. Asigurarea cu spatii verzi

Nu este cazul.

3.5.7. Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Arealul studiat pentru amplasarea acestui obiectiv, nu prezinta riscuri naturale deosebite.

3.5.8. Principalele disfunctionalitati

In raport cu investitia propusa pe acest amplasament – parc de turbine eoliene poate fi considerata ca si disfunctionalitate prezenta canalelor de irigatii.

3.6 ECHIPAREA EDILITARA

3.6.1. Stadiul echiparii edilitare a zonei

Accesul la amplasament se face din drumul judetean DJ 393 prin drumurile de exploatare existente: De 476, De 478, De 480, De 481, De489/1, De 494, De 497, De 489, De 483, De471, De 464, De483/1, De 444. Zona invecinata dispune de echipare edilitara, respectiv retelele electrice – linie electrica aeriana de 20 kV dezafectata, cai de comunicatie rutiera si canale de irigatii. Parcul eolian va avea propria structura de dotari edilitare (retele de cabluri subterane).

Pe o raza de peste 1 km fata de parcul eolian nu exista nici o Linie Electrica Aeriana ce apartine Transelectrica.

3.6.2. Disfunctionalitati

Prezenta echiparii edilitare reprezinta un factor disturbator, deoarece amplasarea turbinelor eoliene fata de aceste retele se face tinand cont de distantele minime impuse de legislatia in vigoare.

3.7.  ACTIVITATI DESFASURATE

Suprafata agricolă a comunei este de 13.905 ha, din care cea mai mare parte suprafata arabilă, apoi păşuni şi fâneţe naturale, vii şi livezi. Ponderea cea mai mare în cadrul culturilor vegetale o deţin porumbul şi grâul, iar terenurile cu vegetaţie forestieră se întind pe o suprafaţă de 45 ha. Pentru creşterea productivităţii muncii în agricultură sunt necesare investiţii în dotarea cu maşini şi utilaje agricole performante;

Există pe raza comunei forţă de muncă disponibilă ce poate fi angrenată în diverse activităţi economice, între care, ferme de creştere a păsărilor, ş.a.

3.8.  PROBLEME DE MEDIU

3.8.1 Probleme de mediu

Parcul eolian este situat in sud - vestul comunei Albesti, la peste 1,47 km fata de intravilanul acesteia. Pe locatie nu exista ecosisteme acvatice iar cele terestre sunt antropizate, datorita practicarii agriculturii.

Parcul eolian format din 14 turbine, este situat in afara Ariilor Protejate. Obiectivul este situat la peste 1,6 km fata de Rezervatia naturala Padurea Hagieni.Cele mai apropiate distante masurate in linie dreapta de la parcul eolian pana la Ariile Protejate de Interes Comunitar din vecinatate sunt de:

- peste 0,19 km pana la ROSCI0157 Padurea Hagieni – Cotul Vaii

- peste 2,6 km pana la ROSPA0094 Padurea Hagieni

- peste 4,7 km pana la ROSPA0066 Limanu – Herghelia

Distanta aproximativa masurata in linie dreapta de la turbinele parcului eolian pana la cele mai apropiate localitati sunt:

- peste 1,47 km pana la localitatea Albesti

- peste 0,7 km pana la localitatea Coroana

Pozitionarea parcului eolian fata Ariile Protejate Natura 2000

3.8.2. Relatia cadru natural - cadru construit

Amplasamentul este situat in afara perimetrului construibil al comunei Albesti, la o distanta de peste 1,47 km fata de cea mai apropiata locuinta din localitatea Albesti si peste 0,7 km fata de cea mai apropiata locuinta din localitatea Coroana.

Terenul este liber de constructii.

In zona exista energie electrica, cai de comunicatie rutiera si canale de irigatii. Terenurile in momentul de fata sunt folosite conform incadrarii cadastrale si functiunii conform P.U.G. aprobat.

3.8.3. Riscuri naturale si antropice

Zona amplasamentului nu prezinta riscuri naturale si antropice pentru amplasarea parcului de turbine eoliene. Pe suprafetele analizate nu au fost identificate habitate naturale protejate, terenul fiind ocupat de agroecosisteme.

3.8.4. Puncte si trasee din sistemul cailor de comunicatii ce prezinta riscuri pentru zona

Amplasamentul nu este afectat de cai de comunicatie care sa prezinte riscuri pentru construirea parcului eolian. Drumurile de exploatare existente pot fi utilizate in perioada de construire a parcului.

Este prevazuta amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj, amenajarea speciala a unor platforme tehnologice de montaj in vecinatatea fundatiei turbinelor precum si cai de acces de la drumurile de exploatare existente la turbine.

3.8.5.  Valori de patrimoniu ce necesita protectie

Amplasarea parcului eolian se va face conform avizului Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Constanta.

3.8.6. Potential balnear si turistic

Nu este cazul.

3.9.  OPTIUNI ALE POPULATIEI

3.9.1. Puncte de vedere ale administratiei locale

Administratia locala este interesata in realizarea acestei investitii, prezenta acesteia aducand beneficii economice importante zonei prin valoarea de investitie ce se va realiza, dar si prin aportul la dezvoltarea zonei. Dezvoltarea economica poate fi marcata favorabil prin oferta de locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor de construire si pe perioada de exploatare, prin aparitia unor investitii noi atrase de prezenta dotarilor si a echiparii teritoriului.

Zona poate deveni unul dintre parcurile de turbine eoliene din sudul Dobrogei si un producator de energie electrica din surse regenerabile nepoluante care sa valorifice potentialul eolian al zonei. Prezenta parcului de turbine eoliene pe amplasamentul studiat nu afecteaza in vreun fel localitatile din zona.

Prezentarea proiectului va face posibila cunoasterea opiniei favorabile din partea locuitorilor fata de aceasta intiativa economica.

3.9.2. Punctul de vedere al elaboratorului P.U.Z.

Valorificarea potentialului natural al zonei este o oportunitate care trebuie abordata cu maxima exigenta profesionala, cu discernamant critic, pentru ca efectele prezentei unui astfel de obiectiv sa nu produca niciodata disfunctionalitati urbanistice, degradari ireparabile ale conditiilor de mediu, modificari ale ecosistemelor prezente in zona.

Realizarea parcului de turbine eoliene pe acest amplasament va genera o modificare a peisajului prin prezenta pilonilor, a elicelor in miscare, un peisaj integrat in contemporaneitate, fara a afecta localitatile din zona.

Elaboratorul documentatiei considera ca prezenta acestui gen de investitie in zona nu afecteaza negativ zona ci, dimpotriva, o face mai vizibila mai interesanta si de ce nu mai eficienta.

Aceasta investitie poate avea rolul de factor dinamic al activitatii economice a intregii zone. Disfunctionalitatile ce pot fi induse in zona prin realizarea acestui obiectiv pot fi atenuate si chiar eliminate in timp - (refacerea vegetatiei afectate, asigurarea conditiilor optime pentru mentinerea in zona a pasarilor si animalelor existente inainte de inceperea lucrarilor).

Investitia se justifica prin urmatorii termeni naturali, tehnici si de interes local:

- amplasamentul se caracterizeaza printr-un potential eolian-energetic bun; valorificarea acestuia reprezinta un interes national major;

- infrastructura locala (cu adaptari de mica extindere) favorizeaza transportul tehnologic, executia si exploatarea;

- sistemul energetic local are si capacitate de transport suficienta pentru a permite, cu adaptari reduse, preluarea productiei energetice;

- deoarece zona este saraca in vectori de dezvoltare economica si sociala, exista un interes deosebit pentru promovarea investitiilor mai ales in domenii cu activitate pe termen lung.

Proiectarea de ansamblu si specialitate va urmari valorificarea acestui potential energetic prin optimizarea tehnico-economica, parametrii tinta fiind:

- putere instalata;

- durata de viata;

- termenul de recuperare a investitiei.

3.10.  MANAGEMENTUL DESEURILOR

Evacuarea deseurilor menajere in prezent se face prin colectarea individuala, in pubele, apoi transportate la rampa de depozitare deseuri indicate de Primaria Comunei Albesti.

4. DISFUNCTIONALITATI

Accesul auto in incinta parcului eolian este realizat din drumul judetean DJ 393.

Drumurile interioare

Accesul din DJ 393 se realizeaza prin intermediul drumurilor de exploatare existente:  De 476, De 478, De 480, De 481, De489/1, De 494, De 497, De 489, De 483, De471, De 464, De483/1, De 444.

Disfunctionalitate se poate considera calitatea drumurilor de exploatare existente din pamant, insa aceasta nu mai reprezinta o problema deoarece este prevazuta amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj, amenajarea speciala a unor platforme tehnologice de montaj in vecinatatea fundatiei turbinelor precum si cai de acces de la drumurile de exploatare existente la turbine.

Reteaua de cai ferate

Nu este cazul, in zona nu este prezenta o retea de cale ferata.

Retele de utilitati

In cadrul zonei studiate sunt prezente retele de utilitati – retea electrica – insa aceasta este dezafectata. Prezenta acesteia implica totusi niste limitari in ceea ce priveste amplasarea turbinelor eoliene, fiind necesara pastrarea unei distante de siguranta fata de aceasta.

Tehnologii de operare

Producerea energiei electrice avand ca sursa energia eoliana nu duce la poluarea mediului, nu ameninta in vreun fel viata oamenilor, energia eoliana este disponibila in proportie de doua treimi in perioadele reci ale anului, nu presupune costuri „externalizate”, si este o tehnologie sigura.

Prezenta tehnologiilor moderne, pot completa peisajul cu o nota de contempo-raneitate eficienta, nepoluanta si necesara societatii.

Amplasarea unor constructii si terminale

Zona studiata nu prezinta constructii si terminale ce pot reprezenta disfunctionalitati pentru planul propus.

Managementul deseurilor  nu este considerat o disfunctionalitate pentru planul de fata deoarece, pe parcursul existentei si dupa terminarea lucrarilor de constructii – montaj, amplasamentul se va elibera de deseuri si resturi de materiale pentru a nu afecta functia de teren arabil.

Trafic de pasageri si siguranta acestuia

Nu este cazul.

5. PROIECTE APROBATE/LUCRARI IN CURS DE REALIZARE/ LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Pentru zona aflata in studiu in vederea amplasarii planului a fost elaborata anterior documentatia de urbanism nr. 17/2000, faza PUG, documentatie aprobata prin H.C.L. Albesti nr. 3 / 15.01.2002.

Teritoriul comunei Albesti este interesant din punct de vedere al producerii energiei eoliene si astfel de investitii vor continua in masura disponibilitatii terenurilor.

Deoarece nu se prevede in etapa imediata sau in perspectiva vreo activitate economica noua, care sa asigure locuri de munca pentru comuna si venituri la bugetul local, infiintarea de parcuri eoliene va fi una dintre cele mai importante activitati economice, care va aduce venituri la consiliul local, fara sa produca impact semnficativ asupra mediului si fara sa consume resurse.

Fara a minimaliza impactul asupra zonei mai ales in perioada de executie a lucrarilor de constructie montaj, trebuie mentionat faptul ca pe perioada de exploatare a turbinelor cel putin 45 ani, aceasta modalitate de a produce energie electrica este cea mai putin poluanta si cu efecte negative  minime,  controlabile, admisibile asupra zonei de amplasare.

6. CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

6.1. PRINCIPII AVUTE IN VEDERE LA ELABORAREA PLANULUI

Prezenta documentatie analizeaza si stabileste reglementarile specifice pentru amplasarea si realizarea obiectivului de investitie: „PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 14 TURBINE – 46.2 MW, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE SI STATIE DE TRANSFORMARE” amplasat in extravilanul satului Albesti si satului Coroana, comuna Albesti, judetul Constanta, in Tarlaua A477 – Parcele A477/17 – lot 4, A477/18, Tarlaua A479 – Parcele: A479/16, A479/5, Tarlaua A470 – Parcele A470/43, A470/47, A470/52, Tarlaua A487 – Parcele A487/17, A487/2, A487/10, A487/11, Tarlaua A488 – Parcele A488/14, A488/18, Tarlaua A494 – Parcele A494/4, A494/22 in urmatorul context:

a. Cadrul legal

Privind reglementarile impuse de normativele in vigoare specifice domeniului de investitii, de prevederile reglementarilor urbanistice in domeniu, acte normative cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice si economice a zonei in conformitate cu:

- Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (nr. 50/1991, republicata, actualizata);

- Legea fondului funciar (nr 18/1991, republicata);

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/1994);

- Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996), republicata, actualizata;

- Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995), cu modificarile si completarile ulterioare republicata, actualizata;

- Legea privind protectia mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea <LLNK 11997    43130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor (nr. 107/1996) actualizata;

- Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizata;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea O.G. nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinînd instituţiilor publice

- Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National;

- H.G.R. nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism’, republicata; actualizata;

- HGR nr. 163/1997, pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994.

- H.G.R 568 / 1998, pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994.

- Codul civil;

- Ordonanta de Guvern nr. 57/29.06.2007 – Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

- H.G. nr. 1705/2006 Hotarare pentru aprobarea inventarului centralizat al Bunurilor din domeniul public al statului, consolidata si actualizata ;

- ﻿ ORDIN nr. 48 din 8 mai 2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea

- Ordin A.N.R.E. nr. 4/09.03.2007, pentru aprobarea Normei tehnice privind delimi-tarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice – revizia I, actualizata;

- ﻿ LEGE nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004

- Ordonanta de Guvern nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

P.U.Z.-ul are un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale.

P.U.Z.-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor. Unele prevederi ale P.U.Z., strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, nu figureaza in planurile imediate de investitii, ca atare aceste prevederi se realizeaza etapizat, in functie de fondurile puse la dispozitie, dar inscrise coordonat in prevederile P.U.Z.

Prin P.U.Z. vor fi stabilite obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism – permisiuni si restrictii – necesar a fi aplicate in procesul de realizare a investitiei pe amplasamentul studiat.

b. Solicitari ale temei program

Prezenta lucrare de urbanism are ca scop analizarea conditiilor in care se poate construi un parc eolian cu 14 de turbine eoliene in extravilanul satului Albesti si satului Coroana, comuna Albesti, judetul Constanta.

Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor P.U.G. al comunei Albesti, a prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 21 din 21.06.2016, a continutului acordurilor si avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si obtinute ulterior, Planul Urbanistic Zonal va trata urmatoarele categorii generale de probleme:

- stabilirea amplasamentelor pentru montarea turbinelor eoliene in baza studiului privind intensitatea vantului si a numarului optim de turbine;

- stabilirea conditiilor de amplasare a turbinelor functie de distantele limita fata de limitele intravilanului localitatilor adiacente amplasamentlui studiat;

- stabilirea limitelor de siguranta fata de alte parcuri eoliene care sunt sau vor fi amplasate in zona (ordin A.N.R.E. – nr. 49/2007).

- stabilirea retelei de drumuri de exploatare necesare a fi realizate pe terenul din zona studiata de la drumurile existente pana la platformele tehnologice ale turbinelor eoliene;

- stabilirea traseelor de circulatie pe drumurile existente in afara teritoriului aferent parcului eolian si reabilitarea acestora in vederea asigurarii conditiilor optime pentru transportarea echipamentelor grele si a materialelor de constructie;

- zonificarea functionala a terenurilor;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;

- definirea infrastructurii edilitare necesare acestui gen de investitie si a zonelor aferente acestora;

- masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice;

- masuri de protectie a mediului si conditiile de aplicare;

- stabilirea obiectivelor de utilitate publica;

- reglementari specifice detaliate, permisiuni si restrictii ce vor fi stabilite prin RLU, ce vor fi  incluse in regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.;

- delimitarea si protejarea patrimoniului natural si arheologic;

- analiza posibilitatii de amplasare a platformelor de montaj;

- analiza posibilitatii de amplasare a unei statii de transformare;

- analiza posibilitatii de racordare la statia de transformare;

- analiza posibilitatii de amplasare a turbinelor la distantele de siguranta fata de traseele L.E.A. de inalta tensiune sau fata de alte obiective existente pe amplasament sau in vecinatatea acestuia;

- conformarea P.U.Z. functie de prevederile avizului Autoritatii Aeronautice Civile Romane;

- conformarea P.U.Z. functie de prevederile avizelor si acordurilor.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal, pentru investitia „PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 14 TURBINE – 46.2 MW, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE SI STATIE DE TRANSFORMARE”, se va realiza pe baza analizei multicriteriale a zonei care va fi afectata de amplasarea turbinelor eoliene si va avea in vedere dezvoltarea economica a zonei si realizarea unei cooperari eficiente intre investitor si administratia locala.

Investitia propusa care va fi amplasata pe acest teren are o specificitate proprie conferita de tipul si oportunitatea investitiei precum si de caracteristicile amplasamentului ales.

c. Tipul investitiei

Pe amplasament se propune amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 14 turbine cu putere totala de 46,2 MW, platforme de montaj turbine si statie de transformare. Realizarea acestei investitii se va face in corelare cu realizarea si a altor investitii de acelasi gen pe amplasamente situate in extravilanul comunei Albesti.

Amplasamentul este situat in extravilan intr-o zona aflata in apropierea satelor Albesti si Coroana la o distanta de peste 1.47 km, respectiv 0.7 km, de intravilanul acestora, avand o suprafata studiata de cca. 766 ha, din care suprafata detinuta de catre beneficiar este de 70,60 ha, iar suprafata solicitată a se scoate definitiv din circuit agricol cca. 5,7 ha.

d. Prevederi ale programului de dezvoltare ale localitatilor, pentru zona studiata

Prevederile documentatiilor de urbanism si / sau de amenajare a teritoriului nu furnizeaza suficiente elemente necesare autorizarii. Pentru stabilirea cerintelor urbanistice ce urmeaza a fi indeplinite este necesara intocmirea documentatiei de urbanism in vederea realizarii lucrarilor propuse.

Amplasamentul pe care se executa investitia are folosinta actuala de teren arabil si folosinta propusa de parc eolian si teren arabil.

Amplasamentul are o importanta economica medie.

6.2.  SURSE DE DOCUMENTARE

Studii si proiecte elaborate anterior P.U.Z.

Pentru zona aflata in studiu in vederea amplasarii planului a fost elaborata anterior documentatia de urbanism nr. 17/2000, faza PUG, documentatie aprobata prin H.C.L. Albesti nr. 3 / 15.01.2002.

Pentru zona luata in studiu nu sunt prevazute directii de dezvoltare speciale. Terenurile au functiuni economice de teren arabil.

In extravilanul comunei Albesti sunt in curs de dezvoltare si alte investitii de acest tip, fiind o zona foarte interesanta din punct de vedere al potentialului eolian.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Pentru Planul Urbanistic Zonal analizat s-au efectuat Studiul Geotehnic si Ridicarea Topografica.

6.3. LUCRARI PROPUSE

Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru Planul Urbanistic Zonal analizat s-au efectuat Studiul Geotehnic si Ridicarea Topografica.

Prevederi ale P.U.G.

Planul Urbanistic General intocmit pentru comuna Albesti aprobat prin H.C.L. Albesti nr. 3 / 15.01.2002, este documentatia de urbanism care reglementeaza modul de gestionare si dezvoltare urbanistica a teritoriului comunei Albesti.

Amplasamentul se afla in comuna Albesti, satul Albesti si satul Coroana, extravilan, pe teren agricol cu destinatie de teren arabil. Pentru aceste amplasamente nu au fost prevazute alte directii de dezvoltare sau de utilizare a potentialului natural existent.

La data elaborarii documentatiei P.U.G. pentru comuna Albesti nu exista nici un alt program privind acest amplasament.

In extravilanul comunei sunt propuneri de amplasare si a altor parcuri eoliene pentru care se elaboreaza documentatii de specialitate.

Valorificarea cadrului natural

Zona amplasamentului a fost identificata, in baza studiilor de specialitate cu potentialul eolian bun, care sa justifice economic amplasarea parcului de turbine eoliene. Viteza medie anuala a vantului asigura conditii optime de valorificare a acestei surse de energie regenerabila, nepoluanta.

Modernizarea circulatiei

Structura retelei de transport in zona este reprezentata de DJ 393 ce face legatura dintre satul resedinta Albesti si satul Coroana, si drumuri de exploatare: De 476, De 478, De 480, De 481, De489/1, De 494, De 497, De 489, De 483, De471, De 464, De483/1, De 444.

Este prevazuta amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj. Drumurile de exploatare din interiorul amplasamentului vor trebui retrasate si realizate la parametrii ceruti pentru asigurarea conditiilor de transport in siguranta pastrandu-se traseele actuale.

Se vor amenaja platforme tehnologice de montaj in vecinatatea fundatiei turbinelor precum si cai de acces de la drumurile de exploatare existente la turbine.

Astfel, accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de exploatare ce vor fi realizate in amplasament prin lucrari specifice.

Panta impusa de tipul utilajelor de transport este de maximum 6 % iar curbele trebuie sa aiba raza de giratie de 30-50 m. Aceste drumuri vor fi racordate la structura de drumului comunal si de exploatare, conform avizelor de specialitate si a normelor specifice.

Executia acestor drumuri se va face in etape corelate cu etapele de realizare a investitiei.

Dupa realizare, intregul traseu va trebui intretinut in permanenta, refacute zonele de vegetatie afectate. Prezenta acestei structuri de drumuri de exploatare vor crea noi oportunitati de valorificare a potentialului natural al zonei.

Drumurile de exploatare din zona amplasamentului nu vor induce in zona perturbari semnificative decat in etapa de executie a lor. Etapa postexecutiei, cea de exploatare a turbinelor, va fi aproape la fel de linistita ca inaintea prezentei acestor drumuri si nu va constitui o sursa de poluare in zona si nu va afecta genofondul si biodiversitate acesteia.

Pe traseele drumurilor vor fi ingropate traseele de cabluri propuse prin proiect. De precizat că, după punerea în funcţiune a parcului, utilizarea unor mijloace de intervenţie pe pneuri se va face numai pentru revizii periodice şi eventuale intervenţii pentru evenimente accidentale.

Drumurile de exploatare propuse vor fi stabilite in functie de conditiile impuse de teren protejandu-se cu atentie vegetatia si peisajul neafectat direct.

Se va acorda o atentie deosebita masurilor de protectia mediului si vor fi adoptate solutiile care sa afecteze cel mai putin situl, vegetatia si peisajul.

Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici. Ocuparea terenurilor

Suprafata deţinută de către beneficiar este de 70,60 ha. Aceasta suprafata de teren este impartita in parcele cu functiuni economice inscrise in planurile cadastrale.

Realizarea obiectivului impune ocuparea unor suprafete de teren pentru:

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
| Nr. Crt. | Specificatii | Suprafata | Observatii |
| 1 | Suprafata studiata | 453 ha | - |
| 2 | Suprafaţă deţinută de către beneficiar | 70,60 ha |  |
| 3 | Suprafata drumuri de exploatare existente ce se vor moderniza | cca. 20000 mp | - |
| 4 | Amenajari ale drumurilor de exploatare existente (racorduri) | cca. 5500 mp | Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol |
| 5 | Suprafata fundatii | cca. 4500 mp | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 6 | Suprafata inel suprateran | cca. 400 mp | Suprafata inclusa in suprafata fundatiei |
| 7 | Suprafata aferenta statiei de transformare | 4000 mp | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 8 | Suprafata drumuri de exploatare ale turbinelor eoliene cu utilizare permanenta | cca. 25000 mp | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 9 | Suprafata platforme de montaj definitive | cca. 23500 mp | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 10 | Suprafata platforme de montaj temporare | cca. 12500 mp | Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol |
| 11 | Suprafata teren scos temporar din circuitul agricol | cca. 18000 mp |  |
| 12 | Suprafata teren scos definitiv din circuitul agricol | cca. 57000 mp |  |

Pe teren vor fi amplasate si retele de transport a energiei electrice - care vor fi montate subteran.

Caracteristici ale constructiilor ce vor ocupa zona

Constructiile principale care vor desemna in final zonele functionale in incinta parcului de turbine eoliene sunt fundatiile turbinelor, statia de transformare si partea supraterana care este compusa din turn, rotor si nacela.

Turbinele eoliene ocupa la sol a suprafata de teren egala cu suprafata inelului suprateran – 14 turbine x cca. 28,3 mp = cca. 400 mp.

Tipul fundatiei va fi determinata de tipul si caracteristicile turbinei si mai ales de categoria terenului de fundare.

Pilonii turbinelor eoliene se fixează in fundaţii de beton armat in suprafata de  cca. 315 mp.

Suprafata totala ocupata de fundatii – 14 turbine x cca.315 mp = cca. 4500 mp.

Stratul de umplutură peste fundaţie, se realizează în jurul pilonului cu nisip şi pământ compactat astfel încât se asigură forma iniţială a terenului, rămânând vizibil numai inelul suprateran.

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica şanţuri cu adâncimea de 1,20 m şi lăţimea de 0,8 m. După pozarea cablurilor pe pat de nisip se vor umple şanţurile cu pământ compactat şi se va reface forma iniţială a terenului.

Echipamentele care se vor monta sunt turbinele eoliene V112  sau de caracteristici similare, avand o putere de 3,3 MW fiecare. Inaltimea unei turbine eoliene va fi de maxim 156 m.

Este prevazuta amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj, amenajarea speciala a unor platforme tehnologice de montaj in vecinatatea fundatiei turbinelor precum si cai de acces de la drumurile de exploatare existente la turbine. Dupa punerea in functiune a parcului, utilizarea unor mijloace de interventie se va face numai pentru revizii periodice si eventuale interventii ocazionale. Monitorizarea functionarii turbinelor se va face de la distanta.

Pentru montarea turbinelor cu ajutorul macaralelor speciale, trebuiesc amenajate platforme de montaj definitive care insumeaza o suprafata totala de cca. 23500 mp si platforme temporare care insumeaza o suprafata de 12500 mp.

Dupa realizarea montajului fundatiile se acopera cu strat de pamant vegetal pe care se va reface textura vegetatiei intr-o maniera cat mai apropiata cu modul in care aceasta vegetatie exista natural in zona, in cazul de fata se va reda circuitului initial. Astfel, suprafata de teren ocupata definitiv de o turbina eoliana va fi reprezentata de suprafata inelului suprateran adica cca. 28,3 mp/turbina eoliana, pentru 14 turbine rezulta o suprafata de cca. 400 mp.

Cantitatile de pamant si piatra ramase dupa excavatie vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile locale competente. Pe timpul executarii lucrarilor de constructii-montaj vor fi afectate suprafete minime de teren iar dupa terminarea lucrarilor, terenul utilizat pentru organizarea de santier va fi adus la starea initiala.

Se va asigura o supraveghere permanenta a perimetrului parcului eolian pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenta populatia, flora sau fauna si raportarea acestora pentru luarea masurilor de prevenire.

De asemenea se vor respecta prevederile legislatiei de mediu care este in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile directivelor corespun-zatoare raportate la Parcul Eolian studiat.

Organizarea de santier

Organizarea de santier se realizeaza in cadrul platformelor de montaj, care vor fi scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol, in suprafata totala de 23500 mp, respectiv 12500 mp.

Betonul necesar pentru turnarea fundatiilor nu se va prepara pe amplasament, ci va fi adus cu mijloace auto specializate (de ex. auto-betoniere).

Dupa terminarea lucrarilor de realizare a parcului eolian, platformele de montaj temporare se vor desfiinta, terenul fiind redat in circuitul agricol.

Racordarea turbinelor eoliene

Fiecare turbină este prevăzută cu câte un post de transformare propriu amplasat in interiorul turbinei eoliene.

Fiecare din cele 14 turbine urmează a fi conectate prin intermediul unor cabluri subterane de 30 kV la Staţia de Transformare a Parcului.

Statia de transformare va fi racordata la sistemul energetic national - Statia Limanu printr-o retea electrica subterana de 110 kV, acest racord facand parte dintr-un proiect separat.

Reţeaua de colectare, transformare şi transport la reţeaua naţională se va amplasa pe domeniul public in speţă drumurile de exploatare existente, sau dupa caz pe trasee ce vor tranzita terenurile private dar numai după ce s-a semnat in prealabil un contract in conformitate cu legea energiei intre proprietar şi deţinătorul reţelei.

Principalii indici urbanistici ai P.U.Z.:

Suprafata de teren ce apartine beneficiarului este de 70,60 ha.

Pentru realizarea acestei investitii va trebui ca terenurile sa fie scoase definitiv sau temporar din categoria actuala de folosinta, conform prevederilor legale privind regimul de folosinta al terenurilor.

Astfel se estimeaza ca va trebui scos din circuitul de folosinta actual urmatoarele suprafete de teren:

- Suprafaţă solicitată a se scoate definitiv din circuit agricol:  cca. 5,7 ha

- Suprafaţă solicitată a se scoate temporar din circuit agricol: cca. 1,8 ha

Indici urbanistici

Pentru zonele functionale propuse, indicii urbanistici vor fi urmatorii:

CE  	- 	ZONA AFERENTA CAPACITATI ENERGETICE

Procentul de ocupare a terenului P.O.T. – max. 50 %

Coeficientul de utilizare a terenului  C.U.T. – max 1

ICE	-	ZONA INFRASTRUCTURA CAPACITATI ENERGETICE

Procentul de ocupare a terenului P.O.T. – max. 95 %

Coeficientul de utilizare a terenului  C.U.T. – max 2

A	-	Zona agricola

Procentul de ocupare a terenului P.O.T. – conform P.U.G. aprobat

Coeficientul de utilizare a terenului  C.U.T. – conform P.U.G. aprobat

Raportat la suprafata amplasamentului, prezenta turbinelor nu induce un grad de ocupare si nici un coeficient de utilizare a terenului semnificativ.

Dezvoltarea echiparii edilitare

Fiecare turbină este prevăzută cu câte un post de transformare propriu amplasat in interiorul turbinei eoliene.

Fiecare din cele 14 turbine urmează a fi conectate prin intermediul unor cabluri subterane de 30 kV la Staţia de Transformare a Parcului.

Statia de transformare va fi racordata la sistemul energetic national - Statia Limanu printr-o retea electrica subterana de 110 kV, acest racord facand parte dintr-un proiect separat.

Principala echipare edilitara, pe amplasament o va reprezenta reteaua electrica  de racordare montata subteran pana in statia de transformare. Aceste retele vor urmari in general traseul drumurilor existente si a celor propuse. Pentru functionarea turbinelor nu sunt necesare alte tipuri de dotari edilitare. Reteaua electrica si cablurile existente in zona vor fi protejate atat in timpul lucrarilor de executie cat si perioada de functionare.

Descrierea functionala (tehnologie de proces)

Obiectivul „PLAN URBANISTIC ZONAL PARC EOLIAN 14 TURBINE – 46.2 MW, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE SI STATIE DE TRANSFORMARE” va fi alcatuit dintr-un numar de 14 agregate eoliene, cu o putere totala de 46,2 MW, amplasate in conditii de expunere la vant dominant si tinand cont de restrictiile privind inter-influentarea lor aerodinamica. Functionarea agregatelor si cuplarea la sistemul energetic va fi asigurata prin mijloace de supraveghere / comanda / reglaj / protectie specifice domeniului si la nivelul curent cerut de functionarea obiectivelor energetice. Functionarea agregatelor si preluarea productiei se va face cu subordonare la nivel national – consumul redus local exclude functionarea insulara.

In cadrul acestui studiu s-a avut in vedere utilizarea turbinelor VESTAS V112 sau de caracteristic similare.

Descrierea tehnologica (alcatuire si tehnologie de executie)

Echipamentele care se vor monta sunt: 14 turbine eoliene VESTAS V112 sau de caracteristici similare, de 3,3 MW fiecare.

Turbina eoliană Vestas V112-3.3 MW este o turbină eoliană în amonte cu reglare a pasului elicei, pivotare activă şi rotor cu trei pale. Rotorul turbinei Vestas V112-3.3 MW are un diametru de 112 m, iar generatorul are capacitatea nominală de 3,3 MW.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Date operaţionale

Putere nominală	3.3 MW

Viteză minimă a vântului 	3 m/s

Viteză nominală a vântului 	23 m/s

Viteză maximă a vântului 	25 m/s

Intervalul de temperatură de 	interval standard: de la -20˚C la 45˚C

funcţionare	cu opţiunea de reevaluare peste 30˚C

Reglarea puterii 	reglare a gradului de înclinare cu turaţie variabilă

Rotor

Diametru rotor	112 m

Suprafaţă baleiată	9.852 mp

Caracteristici electrice

Frecvenţă 	50/60 Hz

Cutie de transmisie

Tip 	două trepte planetare şi o treaptă elicoidală

Turn

Tip 	turn tubular din oţel

Inălţimi ale butucului 		100 m (IEC IIA)

Dimensiuni principale pale

Lungime 	54,65 m

Coardă maximă 	4 m

Nacelă

Inălţime pentru transport 	3,4 m

Lungime 	12,8 m

Lăţime 	4 m

Butuc

Greutate max.	70 de tone metrice pe unitate pentru transport

Rotorul

Turbina V112-3.3 MW este dotată cu un rotor cu diametrul de 112 de metri constând din trei pale şi un butuc. Palele sunt controlate de sistemul OptiTip® de reglare a pasului prin microprocesor. În funcţie de condiţiile de vânt dominante, palele sunt poziţionate continuu pentru a se optimiza gradul de înclinare.

Palele

Palele de 54,65 m sunt realizate din fibră de carbon şi de sticlă şi sunt formate din două aripi fixate pe o grindă de suport.

Sistemul de reglare a gradului de înclinare

Turbina este echipată cu un sistem de reglare a pasului fiecărei pale şi cu un bloc de distribuţie, localizate în butuc. Fiecare sistem de reglare a pasului este conectat la blocul de distribuţie cu furtunuri flexibile. Blocul de distribuţie este conectat la conductele unităţii hidraulice de transfer al rotaţiei din butuc, prin intermediul a trei furtunuri (linia de presiune, linia de retur şi linia de drenare).

Butucul

Butucul susţine cele trei pale şi transferă forţele de reacţie către lagărul principal şi cuplul la cutia de transmisie. Structura butucului susţine, de asemenea, lagărele palelor şi cilindrul de reglare a gradului de înclinare.

Lagărul principal

Lagărul principal este integrat în cutia de transmisie. Butucul rotorului este conectat direct la arborele de intrare al cutiei de transmisie, care este conectat la lagărul principal.

Lagărul principal este lubrifiat prin acelaşi sistem de lubrifiere forţată continuă cu colector de ulei extern ca şi cutia de transmisie.

Cutia de transmisie

Angrenajul principal converteşte turaţia redusă a rotorului în turaţie ridicată a generatorului. Unitatea de transmisie este o combinaţie de angrenaj planetar cu 2 trepte şi un angrenaj elicoidal cu 1 treaptă. Are un design compact fără arborele principal şi suporturi de cuplu.

Arborele de intrare de turaţie redusă este fixat direct pe butuc, fără utilizarea unui arbore principal tradiţional, iar carcasa cutiei este fixată pe placa de bază.

Frâna cu disc este montată pe arborele de turaţie ridicată. Sistemul de lubrifiere al cutiei de transmisie este un sistem de alimentare sub presiune, fără utilizarea unei colectări de ulei integrate.

Generatorul

Generatorul este un generator asincron cu 3 faze, cu rotor cu bobine, care este conectat la  sistemul de conversie al Vestas (VCS) printr-un inel colector.

Generatorul are patru poli. Generatorul este înfăşurat în bobine cu şablon, atât în rotor, cât şi în stator. Statorul este conectat în stea la putere joasă şi în delta la putere înaltă. Rotorul este conectat în stea şi este izolat de arbore.

O unitate cu inel colector este montată pe rotor, în scopul controlului dublei alimentări.

Lucrari de constructii

Solutii constructive

Se monteaza 14 turbine VESTAS V112 3,3 MW sau de caracteristici similare. Fiecare turbina eoliana este compusa dintru-un pilon tubular, nacela care include generatorul, cutia de viteza, sistemul de comanda si rotorul cu cele 3 pale, totul amplasat pe o fundatie.

O data ce fundatia este completa, turnul este imbinat cu sectiunea de fundatie.

Pilonii turbinelor eoliene se fixează in fundaţii de beton armat cu o suprafata de cca 315 mp. Stratul de umplutură peste fundaţie, se realizează în jurul pilonului cu nisip şi pământ compactat astfel încât se asigură forma iniţială a terenului, rămânând vizibil numai inelul suprateran.

Pentru amplasarea fundatiei este necesara executarea unei excavatii pana la adancimea recomandata de proiect. Unghiul de inclinare al sapaturii trebuie adaptat conditiilor concrete ale solului; fosa executata trebuie sa fie uscata prin asigurare a unui sistem de drenaj sau prin absenta apei de subsol.

Stratul de umplutura se realizeaza in jurul pilonului astfel incat sa se asigure forma initiala a terenului, ramanand vizibil  numai inelul suprateran.

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica şanţuri cu adâncimea de 1,20 m şi lăţimea de 0,8 m. După pozarea cablurilor pe pat de nisip se vor umple şanţurile cu pământ compactat şi se va reface forma iniţială a terenului.

Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata si eventual pamant vegetal se va utiliza de catre primarie pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea drumurilor; cantitatile ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile competente.

Restul terenului va fi utilizat potrivit destinatiei actuale.

Lista obiectivelor de investitie:

- drumuri tehnologice si de exploatare (inclusiv platforme de montaj)

- amplasamente de generare (14 locatii) compuse fiecare din:

* fundatie adaptata la parametrii portanti ai terenului de fundare;

* agregate eoliene, turbine  VESTAS V112 3,3 MW (sau de caracteristici similare)

* cabluri subterane (30 k V);

* priza de punere la pamant: R

- 1 statie de transformare

Protectia mediului

Diminuarea si eliminarea surselor de poluare

In perioada executiei lucrarilor de construire pot apare surse de poluare datorate prezentei utilajelor de transport, excavatii, turnarea betonului.

Pentru reducerea prezentei prafului se vor lua masuri de udare in permanenta a drumurilor si a zonelor unde se manipuleaza materialul rezultat din saparea fundatiilor.

Se va asigura monitorizarea factorilor care pot produce scurgeri de carburanti sau uleiuri.

Pentru reducerea noxelor cauzate de fumul de esapament echipamentele si utilajele vor fi prevazute cu filtre conform normelor tehnice.

Amenajarea platformelor de montaj va asigura spatiile necesare pentru montajul si depozitarea echipamentelor si materialelor.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate

Nu este cazul.

Depozitarea controlata a deseurilor

Se va face in cadrul organizarii de santier intr-o zona special amenajata.

Recuperarea terenurilor afectate

Dupa incheierea lucrarilor de montaj si punerea in functiune a obiectivului, terenurile ocupate temporar vor fi recuperate prin refacerea solului si a vegetatiei initiale, conform unei documentatii de specialitate.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Nu este cazul.

Protejarea bunurilor de patrimoniu

In zona nu sunt prevazute bunuri de patrimoniu apartinand florei, faunei sau peisajului care sa necesite o protectie speciala. Drumurile existente au un grad de utilizare redus, astfel in perioada de realizare a lucrarilor de construire nu se va sesiza ca o disfunctionalitate semnificativa.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Nu este cazul.

Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore

Nu este cazul.

a) Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor:

Functionarea parcului eolian nu presupune consum de apa si nici deversari de ape reziduale.

Pe amplasament nu exista cursuri permanente de ape naturale.

Utilitatile sanitare de pe organizarea de santier vor fi amenajate in containere functionale.

Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului

Turbinele eoliene nu polueaza aerul.

In perioada executarii lucrarilor de constructie ale obiectivului sursele de poluare a aerului vor fi utilajele de transport si de executie care utilizeaza motoare cu ardere interna precum si praful care se va degaja.

Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii

Ca orice echipament industrial si turbinele eoliene produc in functionare  zgomote, datorita sistemelor  mecanice in functionare, a descarcarii aerului de palele in rotire si a trecerii palelor prin dreptul stalpului de sustinere, cand se produce o comprimare  a aerului.

Pentru a nu avea un impact negativ in special in zonele dens populate, sursele de zgomote sunt foarte serios controlate de fabricantii de turbine si se iau masuri tehnologice speciale pentru fiecare sursa. Asa se face ca in urma unor masuratori in natura, fabricantii dau garantii ferme asupra limitei superioare a zgomotelor produse de turbina respectiva.

Putem afirma insa ca turbinele de vant moderne nu sunt zgomotoase, majoritatea fabricantilor garantand ca la nivelul turbinelor zgomotul (presiunea sunetului) nu depaseste 110 dB (A), indiferent de tipul de reprezentare si timpul in care e facuta masurarea. In ce priveste vibratiile, acestea sunt nesemnificative pentru mediu.

Amenajarile si dotarile, ori masurile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nu sunt necesare si nu se preconizeaza masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor, in afara celor luate prin proiectare, care a tinut cont de amplasarea la distante corespunzatoare fata de asezarile din imediata apropiere.

Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.

Nivelul presiunii sunetului la o distanta de 40 m de o turbina tipica este de 50-60 dB (A), ceea ce echivaleaza cu nivelul unei conversatii umane obisnuite. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), echivalent cu zgomotul normal dintr-o locuinta. La distanta de peste 300 m zgomotul functionarii unor turbine se confunda cu zgomotul produs de vantul respectiv. Parcul de turbine eoliene este situat la o distanta de peste 0,7 km fata de cea mai apropiata localitate, Coroana.

Sursele si protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Gospodarirea deseurilor

Tipuri si cantitati de deseuri rezultate: uleiuri minerale de transformator care se schimba la un interval de cca. 2- 4 ani si care va fi colectat si predat pentru tratare la o unitate specializata.

Modul de gospodarire a deseurilor

Se constituie o gospodarie de uleiuri mobila conform normelor legale.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu exista substante toxice si periculoase.

b) Impactul produs asupra mediului inconjurator

Impactul produs asupra apelor

Nu exista impact asupra apelor de suprafata si subterana si nu sunt afectate ecosistemele acvatice si nici folosinta apelor.

Impactul produs asupra aerului

Neexistand emisii de poluanti in aer datorita specificului obiectivului, nu se produc dispersii si nici modificari ale calitatii aerului, cu exceptia perioadei de realizare a lucrarilor de construire.

Efectele pozitive asupra calitatii aerului

In cazul parcurilor cu foarte multe turbine la trecerea vantului prin rotoarele turbinelor, acestea extrag din energia cinetica a vantului transformand-o in energie electrica, iar viteza in aval de turbine scade cu circa 15%. Datorita acestei scaderi de viteza a vantului este de asteptat ca local, umiditatea relativa a aerului sa creasca cu cateva procente.

Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre

Nu exista nici un fel de emisii de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna terestra. Prin cresterea umiditatii, vegetatia se dezvolta mai bine cu efecte benefice asupra intregului lant trofic din acest areal. Principalul impact pus in discutie pentru protejarea mediului este cel legat de impactul avifaunei cu rotoarele turbinelor eoliene in miscare, precum si perturbarea habitatului (la sol), daca in areal se afla colonii semnificative de pasari (nefiind situatia cazului de fata).

Aceasta problema a suscitat – inca de mai bine de un deceniu-intense dispute in tarile de vest europene promotoare ale tehnologiei. Din acest motiv, in mai multe tari au fost demarate multiple studii privind impactul turbinelor eoliene asupra pasarilor.

Astazi in tarile vest-europene ecologistii si promotorii centralelor eoliene au ajuns la un consens: impactul dintre turbinele  eoliene si pasari este mai mic decat se afirmase si in orice caz mai redus decat impactul dintre pasari si alte activitati umane ca vanatoarea, transportul rutier si aerian, sau chiar structuri statice inalte ca stalpii si liniile electrice ori cladirile inalte (de care pasarile se ciocnesc deoarece le vad greu). Aceasta a permis dezvoltarea exploziva a energetici vantului in toate tarile U.E. cu cei peste 40.000 MW instalati la finele anului trecut.

Un studiu olandez (intocmit de Biroul teritorial pentru energia vantului in cooperare cu Fundatia olandeza pentru protectia pasarilor), estimeaza ca anual sunt omorate 15000 pasari prin vanatoare, 1000 de linii electrice, 2000 de traficul rutier si numai 20/1000 MW de turbinele eoliene. Aceste estimari sunt confirmate de un studiu al Ministerului Mediului din Danemarca, ce conclude ca stalpii si liniile de inalta tensiune sunt un pericol mult mai mare pentru pasari decat turbinele eoliene, care in rotatie fiind, constituite un avertisment vizual si sonor semnificativ pentru pasari, acestea evitand zona. Studiile radar din Tjaeborg – vestul Danemarcei unde functiona o turbina de 3MW, arata ca pasarile au tendinta sa-si schimbe ruta de zbor cu 100-200 m de turbine si trec pe langa  sau pe deasupra lor la o distanta sigura. Acest comportament a fost observat atat ziua cat si noaptea.

Studiile si monitorizarile efectuate in Marea Britanie arata ca nu s-a identificat nici un efect semnificativ la parcuri eoliene cu turbine numeroase, cum ar fi : Bryn Titli (22 turbine mari), Carno (56 turbine) si Cemmaes (24 turbine ) – din Tara Galilor, Ovender Moor (23 turbine) – in sudul dealurilor Pennine din Yorkshire, sau Wind Standard (36 turbine)  - in Scotia. Mai mult, s-a inregistrat un numar crescand de cazuri in care  pasarile cresc in imediata apropiere a turbinelor.

Dovezi ca pasarile pot sa creasca nederanjate in apropierea turbinelor eoliene provin dintr-un studiu facut la Nasudden – insula Gotlan din Suedia. S-a gasit o densitate mare de pasari care cresteau in apropierea unui mare parc eolian (35 cuiburi din 6 specii diferite au fost gasite in aria respectiva). Un studiu de control a gasit densitati similare la pasari care cresteau in habitate apropiate dar fara turbine.

In aria parcului eolian de la Nasudden primavara, in timpul perioadei de migratie se gaseste un numar semnificativ de gaste. Nici acestea nu au parut sa fie deranjate de turbine, singura modificare importanta fiind faptul ca gastele nu pasteau la distante mai mici de 25 m de turnurile turbinelor.

La Port-la-Nouvelle in sudul Frantei, cinci turbine sunt plasate intr-o importanta rezervatie de pasari, prin care trec mii de pasari, inclusiv pradatoare, mai ales in timpul migratiilor. Studiul, intocmit de Liga Franceza pentru Protectia Pasarilor a constatat ca majoritatea pasarilor mai mari zburau in mod deliberat in jurul turbinelor. In cinci ani de exploatare a parcului eolian nu s-a raportat la liga nici o pasare ranita sau omorata.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Nu exista emisii de poluanti ce pot afecta solul si subsolul zonei. Modificarile  intervenite in calitatea si in structura solului si a subsolului datorita realizarii drumurilor de exploatare, a realizarii platformelor de montaj, a turnarii fundatiilor (beton armat), a pozarii liniei electrice subterane vor fi minore. Masurile preconizate de amenajare si de refacere vor fi corespunzatoare fiecarei situatii in parte.

Sunt prevăzute măsurile necesare ca pe timpul executării lucrărilor de construcţii – montaj să fie afectate suprafeţe minime de teren, iar după terminarea acestora surplusul de pământ să fie evacuat şi depozitat in locurile indicate de administraţia locală.

Trebuie subliniat faptul că toate modificările aduse solului sunt reversibile. La incetarea activităţii toate echipamentele vor fi demontate şi evacuate iar terenul va fi readus la starea iniţială.

Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective

Principalul element care ar putea afecta locuitorii din localitatile invecinate parcului eolian este zgomotul, dar asa cum am aratat mai sus, acesta este lipsit de semnificatie datorita distantei la care este amplasata cea mai apropiata turbina fata de localitate – peste 0,7 km fata de Coroana. Un efect care poate fi receptionat si de distante mai mari, deci de mai multi localnici, este fenomenul de licarire al palelor cand sunt batute direct de soare, care ar putea fi deranjant. Avand insa in vedere  configuratia parcului eolian si topografia locului vom constata ca numai in timpul zilei si cand vantul bate din directia observatorului acest fenomen poate fi perceput. Distanta de peste 0,7 km pana la prima cladire de locuinta rurala, diminueaza semnificativ orice impact.

Efectele asupra starii de sanatate a populatiei si eventualul risc pentru siguranta locuitorilor

Din experienta tarilor U.E., nu se cunoaste existenta unor efecte adverse asupra populatiei. Amplasarea parcului de turbine eoliene la distanta de peste 0,7 km fata de orice asezare umana, exclude practic prezenta oricarui risc pentru sanatatea si siguranta oamenilor.

Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator

Cea mai grava avarie ce se poate produce la o turbina de vant este avarierea rotorului in timpul functionarii (adica in gama de viteze ale vantului de 3-25 m/s). Aceasta poate duce la desprinderea unor bucati de pala cu impact gravitational la sol. Desi la echipamentele moderne acest tip de avarie este extrem de rar intalnit, se vor lua masuri de avertizare si interdictie a accesului sub raza de giratie a turbinelor cu precizarea riscurilor posibile, mai ales in perioada cu vanturi puternice.

Notam insa ca in toate tarile occidentale care au dezvoltata energetica eoliana avertizarile sunt de tip general montate la accesele spre parcul eolian respectiv, fara restrictii de utilizare a terenului (de exemplu pentru agricultura).

c) Alte impacte

Interferenta electromagnetica

Undele radio si microundele sunt folosite intr-o gama variata in scopul comunicarii. Orice structura mare mobila poate produce interferanta electromagnetica. Turbinele de vant pot cauza interferenta prin reflectarea semnalelor electromagnetice de palele turbinelor, astfel incat receptorii din apropiere preiau atat semnalul direct cat si cel reflectat. Interferenta se produce deoarece semnalul reflectat este intarziat atat datorita lungimii de unda a frecventelor proprii ale turbinei cat si efectului Doppler datorat rotirii palelor. Interferenta este mai pronuntata pentru materiale metalice (puternic reflectante) si mai slaba pentru  lemn sau epoxi (absorbante). Palele moderne construite dintr-un longeron metalic de  rezistenta, imbracat cu poliester armat cu fibra de sticla sunt partial transparente la undele  electromagnetice.

Frecventele de comunicatie nu sunt afectate semnificativ daca lungimea de unda a emitatorului este de 4 ori mai mare decat inaltimea totala a turbinei. Pentru  turbine comerciale uzuale, limita frecventei este de 1,5-2 Hz (150-200m). Teoretic nu exista o limita superioara. Tipurile de semnale pentru comunicarea civila si militara care pot fi afectate prin interferenta electromagnetica includ emiterea semnalelor pentru radio si televiziune, microundele, comunicarea radio celulara si variate sisteme de control ale traficului aerian sau naval.

Pentru a realiza o solutie corecta evident ca primeaza modul de amplasare a turbinelor eoliene fata de emitatorii si receptorii din zona, ca si existenta acestora in apropierea parcului de turbine. Interferenta cu un numar mic de receptori de televiziune este o problema ocazionala care se poate rezolva printr-o gama relativ ieftina de masuri tehnice, ca de exemplu folosirea mai multor transmitatori si/sau receptori directionati, sau difuzarii prin retea de cablu.

Posibilitatile de diminuare sau eliminare a impactului  produs

Masurile ce pot fi luate in tehnologie sau in activitatea propriu-zisa

Pentru amplasamentul in discutie, principala masura luata prin proiectare este plasarea turbinelor in conformitate cu prevederile stipulate in cuprinsul avizelor de specialitate, elaborate de factori de avizare legal autorizati.

Efecte potentiale asupra mediului pe perioada constructiei

Factorul de mediu apa - calitatea apelor din zona poate fi influentata prin:

- pierderi accidentale de produse petroliere folosite pentru transport si pentru functionarea utilajelor de constructie;

- pierderi accidentale de materiale folosite in executia constructiilor care au  caracter poluant;

Factorul de mediu aer - sursele principale de poluare ale aerului sunt date de activitatea de santier propriu-zisa, din perioada de executie care consta in:

- sapaturi de terasamente;

- turnari betoane;

- umplutura sistematizata;

- traficul rutier;

- functionarea utilajelor tehnologice si a mijloacelor de transport;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor tehnologice.

Factorul de mediu zgomot

Sursele de zgomot vor fi utilajele si instalatiile specifice activitatii de constructii-montaj si se poate estima ca:

- zgomotul datorat activitatii de acest gen se incadreaza in limitele recomandate de STAS 10009/1988.

- o alta sursa de zgomot ar putea fi in functie de tipul de solutie tehnica aleasa pentru realizarea incastrarii fundatiilor.

Factorii de mediu sol si subsol

Activitatile de construire vor avea un efect direct asupra solului in zonele de interventii prin indepartarea, transportul si depozitarea acestuia.

Efectul asupra zonelor invecinate este necuantificabil, redus, reprezentat poate de pierderi cu totul accidentate de hidrocarburi sau materiale de constructie.

Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate pe perioada executiei lucrarilor sunt:

- modificari structurale ale profilului solului ca urmare a sapaturilor si excavatiilor;

- poluari accidentale – ape menajere,  carburanti sau materiale de constructie, depozitarea deseurilor sau a altor materiale de constructie.

Factorul de mediu vegetatie si fauna

Vegetatia

Proiectul parcului de turbine eoliene, afecteaza definitiv zone mici de teren in comparatie cu suprafata de teren detinuta de beneficiar.

Fauna

In special avifauna din perimetrul parcului eolian, in perioada executiei, datorita zgomotului si a prezentei utilajelor se va orienta in vederea hranirii catre zonele invecinate ce ofera conditii similare de habitat, urmand ca la finalizarea lucrarilor sa reutilizeze amplasamentul;

Formele de impact se impart asupra vegetatiei si faunei si vor avea un efect redus si temporar  deoarece modul de abordare a lucrarilor va fi punctual, pe suprafete foarte mici in comparatie cu suprafata zonei de amplasare.

Peisajul

Impactul asupra peisajului va fi vizibil mai ales in perioada executiei datorita fronturilor de lucru pe traseul drumurilor de acces si in zona amplasamentelor, prin schimbarile ce vor apare, prezenta utilajelor de transport. Etapizarea lucrarilor si faptul ca nu se poate lucra in fronturi foarte largi va atenua acest impact.

Comunitatea umana, valori de patrimoniu

Activitatile desfasurate pe perioada de executie a lucrarilor vor provoca zgomot si vibratii care nu vor afecta direct asezarile umane (situate la distante mari).

Transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil pe drumuri exterioare localitatilor. Impactul indirect asupra asezarilor umane se manifesta prin impactul asupra factorilor de mediu esentiali vietii si sanatatii oamenilor si umane: apa si aerul.

Impactul economic va fi unul pozitiv. Nu vor fi afectate valori de patrimoniu, situri arheologice sau istorice.

Efecte potentiale asupra mediului pe perioada de exploatare

Factorul de mediu apa

Este evident ca functionarea turbinelor eoliene nu va avea un impact asupra apelor subterane sau de suprafata.

Factorul de mediu zgomot

Sursele de zgomot si vibratii pe perioada de functionare a parcului eolian sunt reprezentate de rotirea palelor antrenate de vant si de traficul rutier aferent activitatilor de intretinere – aceasta activitate se desfasoara la intervale de timp relativ mari, stabilite de producator. Pentru aceasta etapa se poate estima ca:

- zgomotul asociat functionarii turbinelor eoliene la limita celui mai apropiat receptor se incadreaza limitele recomandate de STAS 10009/1988 pentru conditii de noapte;

- traficul rutier asociat activitatii nu produce cresteri insemnate ale nivelului de zgomot pentru nici o categorie de strada, conform STAS 10009/1988.

Factorii de mediu sol si subsol

Este evident ca functionarea turbinelor eoliene nu va constitui sursa de poluare a solului si subsolului, nu va emite deseuri, prin urmare nu va avea impact direct asupra factorului de mediu sol/subsol.

Pentru perioada cand se vor realiza repararea / intretinerea sau inlocuirea echipamentelor eoliene impactul asupra solului / subsolului va fi asemanator cu cel estimat pentru perioada de constructie. Aceste lucrari se vor executa la intervale mari de timp.

Factorii de mediu vegetatie si fauna

Functionarea parcului eolian nu conduce la alterarea speciilor si populatiilor de pasari, mamifere, reptile, nevertebrate. Accidentele produse prin coliziunea pasarilor in zbor cu palele agregatelor eoliene sunt foarte reduse, dat fiind faptul ca in zona nu sunt cunoscute rute principale de migratie, iar amplasamentul nu constituie loc de cuibarire, odihna sau aglomerare pentru speciile de avifauna.

Peisajul

Prezenta parcului eolian va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unei noi prezente peisagistice, mai dinamica, moderna si eficienta. Parcul nu este constituit si prevazut ca un masiv unitar ci ca elemente dispersate, distantele dintre turbine nu creaza prezente agresive in peisaj.

Concluzii si recomandari

Proiectarea si realizarea investitiei va trebui sa tina cont de recomandarile evaluarii de mediu. Se recomanda monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru a se putea preintampina orice situatie de risc care poate aparea.

Se va impune un program de gestionare si monitorizare a mediului prin identificarea si evaluarea impactului negativ potential si recomandarea masurilor de atenuare ce vor trebui adoptate. Unele masuri tin de practica in inginerie, altele sunt privite sub un unghi uman si social.

Monitorizarea va implica utilizarea la maxim a informatiilor deja existente, din motive de eficienta a resurselor si pentru a nu supraincarca echipele care se ocupa cu gestionarea datelor.

Monitorizarea masurilor de protectie a mediului in timpul constructiei privesc, mai ales, progresele in atenuarea impactului negativ si amplificarea impactului pozitiv, dar si activitatile de constructie, subsumate acestui scop, la care este obligat constructorul.

d) Evaluarea impactului si concluzii

Asa cum a fost prezentat proiectul, prin realizarea obiectivului, nu se produc impacturi majore asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane si altor obiective din zona.

Oricum proiectantul va avea in vedere masuri de protectie a mediului:  lucrarile de refacere a solului dupa terminarea lucrarilor de amenajare si  montaj.

Impactul asupra pasarilor, suplimentar produs, interferenta electromagnetica se inscriu in limite normale si nu impun alte masuri speciale, decat cele propuse de proiectant.

Tehnologia in sine ofera unele avantaje intre care au fost mentionate:

- la trecerea vantului prin rotoarele turbinelor, viteza in aval scade cu circa 15% fiind de asteptat ca local umiditatea relativa sa creasca cu cateva procente, fapt care poate conduce la o dezvoltare mai buna a vegetatiei cu efecte benefice asupra intregului lant trofic din acest areal;

- peisagistic chiar de la realizarea primei etape a parcului de turbine eoliene acestea vor putea constitui o atractie  turistica  semnificativa, iar vizitarea parcului poate deveni un punct din programul oricarui traseu turistic.

7. RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAMME, OBIECTIVE DE MEDIU

Obiective la nivel national si local. Relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu

Utilizarea turbinelor eoliene în România se înscrie în tendinţele europene curente şi respectă recomandările Comisiei Europene în ceea ce priveşte ţara noastră. Obiectivul urmărit la nivel european este ca în anul 2020, din totalul energiei electrice produse, 12% să fie acoperit din surse eoliene. In acest mod se urmăreşte înlocuirea surselor energetice actuale, care presupun folosirea hidrocarburilor sau a combustibililor nucleari, în ideea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera în atmosferă, fapt prevazut in Protocolul de la Kyoto, semnat de Romania.

Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile pe piata unica de energie si legislatia romaneasca de referinta fixeaza urmatoarele titluri indicative:

-	stabilirea unei cote tinta privind consumul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, in mod diferentiat de la o tara la alta;

-	adoptarea de proceduri adecvate pentru finantarea investitiilor in sectorul surselor regenerabile de energie;

-	simplificarea si adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de energie.

In acest context producerea de energie electrica din surse regenerabile poate fi considerata un program de strategie economica deosebit de important pentru Romania.

Conceptul de dezvoltare durabila promoveaza utilizarea energiilor regenerabile ca surse alternative de energie. Dezvoltarea durabila urmareste pe de-o parte, calitatea mediului (componenta a calitatii vietii), iar pe de alta parte dezvoltarea socio-economica, promovand astfel utilizarea energiilor regenerabile ca surse alternative de energie.

Montarea de centrale eoliene in judetul Constanta se realizeaza cu respectarea prevederilor H.G. 1.892/2004, privind nivelul obligatiilor cotelor ce se vor utiliza, in conformitate cu tinta asumata de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul intern brut de energie electrica. De asemenea, aceste investitii au rolul de a reduce emisia de gaze cu efect de sera, fapt prevazut in Protocolul de la Kyoto, semnat de Romania.

Investitia propusa are ca finalitate valorificarea energiei vantului din zona Dobrogei prin montarea in etape a unui numar de 14 turbine eoliene de ultima generatie, durata de functionare estimata este de 49 de ani, valorificand un potential natural remarcabil al zonei – energia eoliana.

Infintarea parcului eolian va avea efecte sociale benefice asupra comunitatii locale atat prin crearea de noi locuri de munca cat si prin contributia semnificativa la bugetul local. Efectele ambientale ale parcului eolian pot fi pozitive, turbinele eoliene avand o silueta eleganta care se integreaza armonios in peisaj si constituie atractie turistica.

8. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Se anexeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistiz Zonal ce cuprinde regulamente privind dezvoltarea zonelor construite si neconstruite – prescriptii si recomandari, regulament ce se incadreaza in reglementarile impuse de P.U.G. Comuna Albesti.

9. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

9.1. 	INSCRIEREA ZONEI IN PREVEDERILE P.U.G.

Realizarea parcului de turbine eoliene pe acest amplasament va completa arealul de zone functionale si urbanistice al comunei Albesti, cu zona de productie de energie electrica prin valorificarea resurselor energetice neconventionale, resurse existente in potentialul oferit de cadrul natural.

9.2. 	CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENTII PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITIE

1. Elaborarea documentatiilor pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a suprafetelor de teren ce urmeaza sa fie afectate.

2. Obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a suprafetelor de teren stabilite.

3. Elaborarea programului de management si monitorizare a actiunilor de protectie a mediului pe perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj a parcului de turbine eoliene.

4. Elaborarea documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor de construire.

5. Asigurarea conditiilor de acces in zona de amplasare prin lucrari de constructie pentru:

- amenajarea drumurilor de exploatare existente pentru a permite transportul echipamentelor de mare tonaj;

- amenajarea platformelor tehnologice;

- amenajarea drumurilor de exploatare propuse pentru a permite accesul de la drumurile existente la turbinele eoliene.

6. Lucrari de construire a fundatiilor pentru montarea turnurilor turbinelor eoliene

7. Lucrari de pozare a cablurilor subterane.

8. Lucrari de montaj a echipamentelor tehnologice

9. Lucrari de constructie a statiei electrice de transformare si de racordare a turbinelor eoliene la aceasta.

10. Lucrari de protectie a zonelor adiacente amplasamentelor.

9.3. 	PRIORITATI DE INTERVENTIE

Nu este cazul.

9.4. 	APRECIERI ALE ELABORATORULUI PUZ ASUPRA PROPUNERILOR AVANSATE

Potentialul eolian al zonei justifica amplasarea acestui parc de turbine eoliene.

Fara a minimaliza impactul asupra zonei mai ales in perioada de executie a lucrarilor de constructie montaj, trebuie mentionat faptul ca pe perioada de exploatare a turbinelor cel putin 45 ani, aceasta modalitate de a produce energie electrica este cea mai putin poluanta si cu efecte negative  minime,  controlabile, admisibile asupra zonei de amplasare.

Prezenta tehnologiilor moderne, pot completa peisajul cu o nota de contempo-raneitate eficienta, nepoluanta si necesara societatii.

9.5. 	LUCRARI NECESARE DE ELABORAT IN PERIOADA URMATOARE

    - Studiu economic pentru etapizarea lucrarilor de investitie si de executie.

    - Documentatii tehnice de specialitate pentru scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol a suprafetelor de teren afectate.

    - Documentatii tehnice pentru autorizarea lucrarilor de construire.

Intocmit,

S.C. PROJECT RESOLV CONSULTING S.R.L.

prin ing. Petrescu Razvan

urb. Razvan Cristescu