AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: xx din xx.07.2015

Valabila pana la: xx.07.2025

Titularul autorizatiei: S.C. AGRAFOOD S.R.L.

# Adresa: oras Otopeni, str.Drumul Garii Odai, nr.1A, camera 101-102, et.1, jud.Ilfov

Locatia activitatii: comuna Mihail Kogalniceanu, intravilan,  judetul Constanta.

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 (rev.2)    cresterea pasarilor –  0124 (rev.1)

DIRECTOR  EXECUTIV,                        p. ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                           Norvina BODNARAŞ

Intocmit,

Consilier  Norvina BODNARAS

Consilier  Anca DINU

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activitatii ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ....................................................................................................... |  |
|  |  | Categoria de activitate........................................................................................ |  |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... |  |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati...................................................................................................... Actiuni de control ............................................................................................... Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... |  |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................... |  |
|  |  | Apa, energie, combustibili.................................................................................. |  |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... |  |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa ............................................................................................ |  |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... |  |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor ...................................................... |  |
|  | 7.3 | Combustibili........................................................................................................ |  |
|  |  | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ |  |
|  | 8.2 8.3 8.4 8.5 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. Alte conditii de functionare decat cele normale.............................................. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor..................................................... |  |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu....... |  |
|  | 9.1 | Emisii in AER...................................................................................................... |  |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………..... Emisii in SOL,APE SUBTERANE................................................................... |  |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………................... |  |
|  | 10.1 | AER ..................................................................................................................... |  |
|  | 10.1.1 | Emisii in aer si mirosuri .................................................................................... |  |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate……………..... |  |
|  | 10.1.3 10.1.4 | Valori limita de emisie ....................................................................................... Calitatea aerului.................................................................................................. |  |
|  | 10.2 | Emisii in APA ..................................................................................................... |  |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi .............................................................. |  |
|  | 10.2.2 10.2.3 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ..................... Concentratii maxim admise pentru apa subterana......................................... |  |
|  | 10.3 | SOL si SUBSOL.................................................................................................. |  |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ |  |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. |  |
|  | 11.1 11.2 | Deseuri produse, colectate, stocate temporar ………………………….......... Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament............... |  |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. |  |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... |  |
|  | 13.1 | Generalitati..............................………………………………………................ |  |
|  | 13.2 | Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... |  |
|  | 13.3 | Monitorizarea factorului de mediu AER……………………………………. |  |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea factorului de mediu APA …………………………………… Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL......................................... |  |
|  | 13.6 13.7 13.8 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………...... Monitorizarea zgomotului.................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... |  |
|  | 14.1 14.2 14.3 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati.......................................................................................................... Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................... |  |
|  |  | Obligatiile titularului activitatii ……………………………………………… |  |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... |  |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………... |  |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ |  |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. |  |
| Anexa III | Raport de informare in cazul poluarilor accidentale……………………….. |  |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- HG  nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale

- Ord. MMP nr. 3970/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana

ca urmare a cererii adresate de S.C. AGRAFOOD S.R.L.,  inregistrata la APM Constanta cu nr. 7770RP/20.06.2013, autorizeaza  S.C. AGRAFOOD S.R.L., cu sediul secundar in com. Mihail Kogalniceanu, ferma 7, nr. cadastral 57, judetul Constanta pentru activitatea de crestere a gainilor de reproductie rase grele.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere

Autorizatia  contine xx de pagini impreuna cu anexele si este valabila de la xx.08.2015, data emiterii, pana la xx.08.2025.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie integrata de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la incetarea activitatii, dupa caz, conform art.17 din OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizația Integrata de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Raportul de Amplasament  revine titularei activității si a evaluatorului.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

Revizuirea autorizatiei

Conform art. 21, alin. 1 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale autoritatea competenta responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza periodic toate conditiile din autorizatia integrata de mediu si acolo unde este necesar le actualizeaza.

Revizuirea prezentei autorizatii integrate de mediu se face in conformitate cu art.21, alin 7 din

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale care prevede:

„Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si in cazul in care este necesar actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare este necesara utilizarea altor tehnici

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit art.18;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun”.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Titular: S.C. AGRAFOOD S.R.L.

Sediul social : Otopeni, str.Drumul Garii Odai, nr.1A, camera 101-102, et.1, jud.Ilfov

Sediul secundar: comuna Mihail Kogalniceanu, ferma 7, nr. cadastral 57, judetul Constanta

Date de contact ale societăţii:

Telefon:  021 316 5047

Fax :        021 316 5043

e-mail: leo.agrafood@gmail.com

Responsabil mediu: Campeanu Leonard

Cod unic de inregistrare: 16362627  din 26.04.2004.

Numarul de ordine in registrul comertului: J23/2632/06.10.2011.

2.	TEMEIUL LEGAL

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea  O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Legea nr. 278/24.10.2013 , privind emisiile industriale.

- HG 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003(M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata la anexa prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 .

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordinul comun MMGA si MAPDR nr.1270/ 30.11.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, a carei anexa a fost publicata in M.O 224/2005 bis.

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat in M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

- Ordin nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*) - Republicare

- STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Legea nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011), privind regimul deseurilor.

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate.

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenta  gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- L249/2015, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul M.M.P. 794/2012 privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de  depozit de deseuri.

- O.U.G nr.47/11.08.2005 privind reglementarile de neutralizare a deseurilor de origine animala aprobata cu modificari prin Legea nr.73/01.04.2006, modificat in 02.02.2010.

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (Anexa publicata in M.O. nr. 511 bis/13.06.2006).

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.O. nr. 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 104/2011, privind protectia atmosferei .

- HG nr. 477/ 2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/ 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998.

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.

1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 rev.2 (0124 rev.1)  cresterea pasarilor

# 4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind depunerea solicitarii de emitere  a autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C. AGRAFOOD SRL, ferma 7, nr. cadastral 57, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, inregistrata la  A.P.M. Constanta cu nr. 7770RP/20.06.2013;

- Anunt public privind depunerea solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, publicat  in ziarul ” Cuget Liber ” din data de 04.06.2013;

- Raport de amplasament elaborat de Expert Evaluator Eugen Dumitrache;

- Formular solicitare intocmit de Expert Evaluator Dumitrache Eugen;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123  din 25.08.2014 valabila pana la data de 25.08.2016, emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- Contract de prestari servicii de salubritate (vidanjare) nr. 470/29.07.2013, incheiat cu S.C. Servicii Publice de Mentenata S.R.L. Mihail Kogalniceanu ( si acte aditionale la contract);

- Contract de prestari servicii n. 361 / 14.05.2013 incheiat cu com. Nicolae Balcescu privind incarcarea si transportul gunoiului de grajd ( si acte aditionale la contract);

- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 386/03.07.2012, incheiat cu S.C. RAJA S.A.;

- Act aditional nr. 5/03.07.2013 la contractul de prestari servicii nr. 1240/01.12.2009 incheiat cu S.C. ACTIS DISTRIBUTION S.R.L.privind preluarea si transportul deseurilor medicale periculoase;

- Contract de prestari servicii nr. 1300 / 27.01.2013 incheiat cuS.C. FARMA TECH S.R.L.privind asigurare service specializat pentru incarcatorul frontal;

- Autorizatie sanitar veterinara nr. RO-CT-016-INCP/2-29/12/2011 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, pentru unitatea de incinerare capacitate mica (<50 kg/ora);

- Autorizatie sanitar veterinara nr. 171/29.12.2011 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, pentru unitatea de exploatatie comerciala de pasari;

- Contract de prestari servicii nr. 371/04.03.2015 incheiat cu SC PROTAN SA Bucuresti pentru neutralizarea subproduselor de origine animala;

- Notificare pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica nr. 927R din 20.01.2015 emisa de Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta;

- Notificare nr.1  din 15.01.2015 emisa de Directia Sanitara Vetrinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta;

- Anunt public privind  solicitarea de emitere a AIM, publicat  in ziarul        ”Observator ” incepand cu data de 04.06.2013 ( 10 zile);

- Certificat de inregistrare  emis de ORC  de pe langa Tribunalul Constanta, seria B, nr. 2507376;

- Certificat constatator conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , emise la data de 13.02.2012;

- Anunt public privind  decizia de emitere a AIM, publicat  in ziarul        ”Observator ” din data de 04.06.2015;

- Plan de interventie la incendiu avizat ISU;

- Plan de inchidere ferma;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Proces verbal din data de 16.08.2013 incheiat cu SC EDIM INSTAL SRL privind realizarea / amenajarea platformei pentru asternut uzat;

- Plan de incadrare in zona-localizare geografica;

- Plan de situatie;

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Titularul activitatii trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerintele inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

6. 	MATERII PRIME SI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a pasarilor de carne la sol, materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru un ciclu de productie la o capacitate maxima de crestere de 76.500 pasari de carne/ciclu, respectiv 459.000 pasari de carne/an, 6 cicluri/an, sunt urmatoarele:

| Principalele materii prime/materiale | Natura chimica / compozitie (fraze de risc R) | Cantitati | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi |  | 89.100* capete/ciclu | Puii sunt crescuti in hale acoperite, pe asternut de paie, la sol, cu capacitatile : 18 hale x4.950 locuri ( 4500 puicute si 450 cocosi) |
| Furaje combinate functie de varsta puilor si reteta de hranire | Amestec macinat de cereale,sroturi,premixuri,vitamine | 1600 – 1700** t/an | 36 silozuri cu capacitatea de 20 tone fiecare. |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | Fara fraze de risc (R) | In functie de varsta puilor si programul vaccinarilor | In farmaciile veterinare amenajate in cladirile anexe (una pentru tineret si una pentru adulte), in ambalaj original. |
| Apa potabila pentru adapare | Nu este cazul | 6858,35 mc/an | Rezervor din beton armat semiingropat cu V=150 mc |
| Materiale auxiliare |
| Paie pentru asternut | Substante biodegradabile | Cca. 60 to/an | Baloti depozitati in hala special amenajata |
| Motorina | Fractiuni petroliere provenite de la distilarea titeiului. Fraze de risc: R18,R40,R45 | Cca. 4 to/an | Rezervor suprateran de motorina cu capacitatea de 3000 l |
| LEVAMISOLE 10% | Dezifectant | 50 litri / an 300 litri/an | Bidon de 5 litri |
| ALDECON | Dezifectant |  |  |
| GPC 8 | Dezifectant | 300 litri/an | Bidon de 5 litri |
| TH 4 | Dezifectant | 400 litri/an | Bidoane de 25 litri |
| FORMALDEHIDA |  | 240 litri/an | Bidoane de 60 litri |
| Detergenti |  | 775 litri/an | Bidoane de 25 litri |
| Var semihidratat |  | 1500 kg/an | Saci de 25 kg |

*inclusiv pierderile naturale de 3%

** in conditiile utilizarii in hrana efectivului de pasari a cerealelor modificate genetic,societatea are obligatia de a solicita de la furnizorii de furaje, buletine privind calitatea acestora in vederea precizarii la livrarea efectivului de pasari privind modul de hranire a acestora.

6.1 Titularul de activitate/operatorul, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului REACH. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

# 7. 	APa, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor, la igienizarea halelor si ca rezerva de incendiu.

Sursa de apa: 2 puturi forate cu urmatoarele caracteristici:

| Forajul | Adancime (m) | Nivel hidrostatic (m) | Nivel hidrodinamic (m) | Debit (mc/h) | Denivelare (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 45 | 16 | 33 | 1,08 | 17 |
| F2 | 45 | 16,2 | 33,5 | 1 | 17,3 |

Forajele sunt echipate cu cate o pompa Grundfoss, cu urmatoarele caracteristici: Q=1mc/h (0,277 l/s), P = 0,55 kW.

Instalatii de aductiune, inmagazinare si distributie

Racordul la reteaua comunei executat din conducta PEHD SDR cu Dn 110 mm. Conducta subtraverseaza DN 2A pe o lungime de 16 m. Lungimea conductei de alimentare este de 1035 m.

Inmagazinarea apei potabile se face intr-un rezervor semiingropat din beton armat cu capacitatea de 150 mc. In rezervor se stocheaza atat apa preluata din subteran, cat si apa din reteaua S.C. RAJA S.A. atunci cand aceasta este folosita (numai in caz de avarie la sursa subterana).

Conducta de aductiune a apei de la foraje la rezervor are o lungime totala de circa 65 m.

Statia de repompare a apei din rezervor, este echipata cu 2 pompe (tip LOWARA) cu urmatoarele caracteristici: Q=36 mc/h, H=58 mcA, P=11kW.

Reteaua de distributie din ferma este din conducte cu o lungime de circa 350 m.

Instalatie de tratare a apei: denitrificator automat tip single ANL 50/V – C cu debitul maxim 3,2 mc/ora, pentru scaderea concentratiei de nitrati a apei captate din subteran. Principiul de functionare se bazeaza pe proprietatea rasinilor schimbatoare de ioni. Refacerea capacitatii de schimb ionic a rasinilor se face cu solutie de NaCl (saramura concentrata).

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din rezervorul de inmagazinare a apei potabile, volumul intangibil  este de 40 mc.

Pe reteaua de distributie a apei potabile sunt montati 18 hidranti interiori si 6 hidranti exteriori. In cadrul statiei de repompare este montata o pompa de incendiu tip LOWARA care are urmatoarele caracteristici: Q=36 mc/h, H=58 mcA, P=11 kW.

Modul de folosire a apei

Debitele si volumele de apa necesare functionarii fermei pentru cresterea intensiva a  pasarilor,  apartinand  S.C.  AGRAFOOD  S.R.L.,  prevazute in Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 123 din 25.08.2014  emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, sunt urmatoarele :

Necesarul total de apa este de 17,05 mc/zi (mediu) si 21,78 mc/zi (maxim) iar cerinta totala de apa este de 18,79 mc/zi (mediu) si 24,01 mc/zi (maxim). Volumul minim de apa asigurat in sursa este de 6858,35 mc anual. Necesarul si cerinta de apa au fost calculate in conformitate conform normelor BAT si BREF pentru apa necesara pentru adapare si igienizarea halelor precum si in conformitate cu prevederile standardelor nationale pentru consumul igienico-sanitar si pentru spalari tehnologice , astfel:

- crestere pasari – 0,19 l/cap/ciclu

- personal angajat – 0,5 mc/pers/luna

- spalare adaposturi – 0,002 mc/mp/ciclu (64 saptamani)

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

### Din activitatea fermei sunt evacuate ape uzate menajere, asternut uzat (format din coji de orez cu dejectii) si ape uzate rezultate in urma spalarii halelor la schimbarea seriilor de pasari, o data la 64 de saptamani. Apele uzate preepurate sunt evacuate in reteaua de canalizare a localitatii Mihail Kogalniceanu care apartine S.C. RAJA S.A..

Apele uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice provin de la spalarea halelor, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a localitatii M. Kogalniceanu, este trecuta prin filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare prevazute pe retea.

Pe amplasamentul fermei, reteaua de canalizare este prevazuta cu 4 filtre (camine betonate prevazute cu gratare, ce sunt curatate manual) pentru retinerea materialului grosier.

Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte in lungime de 1200 m. Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere de la cele 2 filtre sanitare din unitate este separata de canalizare a apelor uzate rezultate de la spalarea halelor.

Asternutul uzat evacuat din hale la schimbarea seriei de pasari, este depozitat temporar pe o platforma cu suprafata de 350 mp, prevazuta cu bazin vidanjabil pentru colectarea fractiunii lichide in urma neutralizarii, cu capacitatea de 32 mc.

Mortalitatile  sunt neutralizate in 2 incineratoare proprii de mica capacitate, iar cenusa rezultata este preluata prin serviciul de salubritate local.

Apele pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate din incinta fermei sunt colectate prin 5 camine colectoare si de aici se descarca catre terenurile adiacente.

Bilantul apelor uzate

Debitele de ape uzate generate din activitatea desfasurata in cadrul fermei avicole apartinand S.C.  AGRAFOOD  S.R.L.  sunt urmatoarele:

- debit zilnic mediu 3,26 mc/zi

- debit zilnic maxim 4,36 mc/zi

- anual 1192 mc.

## 7.2.  UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI RESURSELOR

Energie electrica

Energia electrica este preluata din SEN pe baza de contract cu SC ENEL ENERGIE SA prin post de transformare 20/0,4 kV , prevazut cu generator de avarie ce functioneaza pe baza de motorina. Orice defectiuni, verificari periodice ale instalatiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu societati autorizate.

Halele de crestere au in dotare sisteme electronice pentru controlul iluminarii si microclimatului.

Energie termica

In ferma avicola apartinand  S.C.  AGRAFOOD  S.R.L. , cresterea pasarilor rasa grea se face prin procedeul la sol.

Apa calda menajera si incalzirea celor doua filtre sanitare aferente fiecarei grupe de hale (tineret si adulte) se asigura prin intermediul a doua centrale termice murale alimentate cu gaze naturale din reteaua CONGAZ .

Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea in vedere:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control si asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea ;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie functie de varsta puilor.

Anual operatorul va intocmi un raport , inclus in RAM, privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.

7.3 COMBUSTIBILI

Motorina

Motorina se utilizeaza pentru functionarea generatorului de avarie pentru postul trafo si pentru utilajele proprii.

Depozitarea motorinei se realizeaza in rezervor propriu, suprateran, avand volumul de 3000 l si cuva de retentie.

Gaze naturale

Incineratoarele aferente celor doua filtre sanitare precum si centralele termice functioneaza pe baza de gaze naturale din reteaua CONGAZ.

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

# Profilul de activitate al S.C. AGRAFOOD S.R.L. il constituie cresterea intensiva a pasarilor rasa grea.

Produse finite: oua pasari rase grele.

Capacitatea maxima proiectata: 89.100 pasari/ciclu de crestere ( 64 saptamani);

8.1 Descrierea amplasamentului

Amplasarea in teritoriu

Ferma de crestere intensiva, la sol, a pasarilor de rasa grea, apartinand S.C.AGRAFOOD S.R.L. este amplasata in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7,  judetul Constanta.

- Ferma este amplasata pe partea stanga a drumului Constanta Mihail Kogalniceanu, langa Ocolul Silvic Constanta, districtul Mihail Kogalniceanu.

Distanta fata de cea mai apropiata localitate este:

- comuna Mihail Kogalniceanu aprox. 4 km

Accesul la ferma se face din DN 2A.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul fermei nu se afla in vecinatatea unor arii naturale protejate

8.2  Instalatii si dotari existente pe amplasament

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de rase grele la sol se desfasoara in 18 hale de crestere cu urmatoarele caracteristici:

- 6 Hale tineret: capacitate maxima = 6 x 4950 capete =  29 700 capete;

- 12 Hale adulte: capacitate maxima = 12 x 4950 capete = 59 400 capete;

Fiecare hala dispune de o incapere (camera de serviciu) in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Instalatii si echipamente aferente halelor

Halele sunt dotate dupa cum urmeaza:

- Instalatie de furajare, , alcatuita din:

- Linie de furajare pentru femele

- Linie de furajare pentru cocosi (tronconice)

Fiecare hala e deservita de un buncar de 10 tone pentru furaje.

Pentru halele tineret (6 hale) exista doua buncare tampon pentru furaje – 16 tone fiecare, iar la halele de adulte (12 hale) exista 4 buncare tampon de 16 tone fiecare.

Linia de furajare este alcatuita din rezervorul de foraj si transportor cu spirala de hotel care distribuie furajul in hranitori.

Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor snec. Pe circuitul de furajare este inclus si un sistem de cantarire automata pentru dozare.

- Cuibare manuale (unde nu exista sistem automat de colectare oua) pentru halele de adulte. Ouale se vor prelua automat si vor fi transportate in depozitul de colectare unde vor fi mentinute la temperatura controlata pana la livrarea catre incubator. In cadrul fermei este obligatorie fumigarea oualelor; aceasta operatiune se realizeaza dupa recoltarea lor de pe conveior, pe tavile care servesc si la depozitare si transport spre incubator si introducerea intr-un dulap etans, in care pot fi stocate cca. 1200 – 1500 oua. In aceasta incinta sunt incalzite 43 – 45 g formaldehida ( 37,5 %) timp de 20 min. la temperatura min. de 24oC.

Dupa expirarea timpului de fumigare, incinta se aeriseste si se preiau ouale, care se depoziteaza intr-una din camerele de depozitare oua, pana la sosirea camionului care le preia la incubator.

- Instalatie de adapare, alcatuita din:

- Linii cu cupite

Adaparea se face prin adapatori cu picurator, cate 1020 pe fiecare hala, plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintr-un rezervor cu nivel constant, de asemenea instalatia este prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor.

- Instalatia de ventilatie:

- 6 ventilatoare la capatul fiecarei hale pentru ventilare tunel;

- Cate 5 ventilatoare laterale pentru ventilatie incrucisata

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa ( admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (8 ventilatoare).

Cele 6 hale de tineret sunt impartite fiecare in cate doua subhale dotate similar cu halele de adulte cu deosebirea ca fiecare semihala este dotata cu 4 ventilatoare tunel si trei ventilatoare incrucisate.

- Sistem de racire

- Sistemul de incalzire :

Incalzirea pe timpul iernii se face cu aeroterme care sunt instalate in interiorul halelor, cu functionare pe GPL, cu ardere „deschisa” fara evacuare in exterior, fapt care contribuie la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost si astfel imbunatatirea microclimatului.

In grupa de 6 hale sunt instalate cate 2 aeroterme de 45 kVA pe fiecare semihala, iar in grupa de 12 hale sunt instalate cate 2 aeroterme de 100 kVA pe fiecare hala.

Aerotermele sunt de tip GAN 45 SI GAN 100.

- Instalatia de iluminare

- Sistem de comanda si control dotat cu elemente de comanda, masurare si sesizare.

Incinta fermei avicole este dotata cu anexe tehnico-edilitare constand din urmatoarele:

- Exista doua filtre sanitare aferente fiecarui grup de hale ( adulte si tineret) prevazute cu: sistem de dusuri, cabine de schimb, spatii pentru servitul mesei (sub 100 locuri), farmacie;

- Depozit coaja de orez / talas;

- Post trafo 20/0,4 kV;

- Fiecare hala din ambele grupuri este prevazuta cu un dulap de fumigare a oualelor formaldehida;

- 2 Centrale termice, cate una pentru fiecare filtru sanitar, care asigura agentul termic – apa calda si incalzirea cladirilor aferente filtrelor sanitare. Centralele utilizeaza drept combustibil gaze naturale din reteaua CONGAZ SA.

- Pentru hale incalzirea pe timpul iernii se face cu aeroterme care sunt instalate in interior, cu functionare pe GPL, cu ardere „deschisa” fara evacuare in exterior, fapt care contribuie la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost si astfel imbunatatirea microclimatului.

- In grupa de 6 hale sunt instalate cate 2 aeroterme de 45 kVA pe fiecare semihala, iar in grupa de 12 hale sunt instalate cate 2 aeroterme de 100 kVA pe fiecare hala.

- Aerotermele sunt de tip GAN 45 SI GAN 100.

- 2 incineratoare (pentru fiecare grup de hale) de mica capacitate alimentate cu gaze naturale din reteaua CONGAZ SA.

- Containere frigorifice pentru fiecare grup de hale pentru depozitarea mortalitatilor pana la eliminarea in incinerator.

- Platforma pentru depozitarea asternutului uzat, in suprafata de 350 mp are paviment betonat si rigola pentru colectarea apelor pluviale si descarcare in bazin vidanjabil cu V=32 mc . Platforma este marginita partial de parapet de protectie din blocuri BCA pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

- Rezervor semiingropat cu cap. de 150 mc pentru inmagazinare apa potabila.

- Un bazin vidanjabil  cu V=32 mc (aferent platformei de asternut uzat)  si 4  camine betonate prevazute cu gratare (filtre) pentru retinerea materialului grosier.

- Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare

Parcul auto care deserveste activitatea de crestere a pasarilor este format din:

- tractor – 1 buc.

- incarcator frontal – 1 buc

- remorci speciale pentru colectare oua – 2 buc.

- remorca transport pui – 1 buc.

8.3 Descrierea principalelor activitati si procese

Activitatea desfasurata in cadrul fermei de pasari consta in urmatoarele faze de lucru:

Pregatirea halelor in vederea popularii

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa operatiuni de igienizare a halelor care constau in: evacuarea pasarilor si a eventualelor pierderi naturale, a dejectiilor si patului epuizat ce contine dejectii solide, curatarea mecanica in sistem uscat, spalarea prin spumare cu detergenti biodegradabili a tuturor suprafetelor si echipamentelor, clatirea cu apa sub presiune, uscarea halei, dezinfectie prin termonebulizare, inchiderea halelor (mentinerea unei durate de odihna a halelor de min.3 zile), aerisirea halelor si asezarea asternutului. Asternutul este format dintr-un strat de aprox. 10 cm din coji de orez si/sau talas.

Durata vidului sanitar este de cca.21 zile.

Indepartarea patului anterior uscat (paie,dejectii) se realizeaza mecanic cu lopeti , evacuarea din hale realizandu-se cu ajutorul unui incarcator frontal direct in remorca tractorului urmand a fi transportate la platforma de dejectii pentru depozitare temporara.

Eliminarea dejectiilor

Dejectiile sunt depozitate temporar  in incinta fermei, pe o platforma betonata, prevazuta cu panta si rigola marginita  de parapet pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

Avand in vedere faptul ca benefeciarul nu desfasoara alte activitati agricole, dupa mineralizare si  stabilizare ( minim 6 luni ), conform Codului de bune practici agricole,  dejectiile sunt livrate catre societati comerciale pentru a fi utilizate drept fertilizant pe terenuri agricole.

Popularea halelor

Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament.

Cresterea puilor

Procesul de crestere a puilor implica asigurarea conditiilor optime de hrana, apa si microclimat, in vederea cresterii in greutate a acestora. In perioada de crestere, puii sunt supusi unor tratamente si vaccinari pentru prevenirea bolilor specifice.

Tehnologia de crestere a puilor rasa grea este la sol pe asternut de coji de orez / talas , la o densitate de populare de maxim xxxx pasari/mp .

Ciclul complet de productie este de cca. 64 de saptamani, iar 20-21 de zile vidul sanitar.

Pasarile ajunse la maturitate, sunt transportate spre abatorizare la unitati specializate.

Asigurarea hranei si apei potabile

Hrana este asigurata de la unitati autorizate, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu descarcare pneumatica in silozurile aferente halelor de crestere. Din silozuri, prin sistemul de transport automatizat cu snec, sunt alimentate buncarele interioare ale liniilor de furajare, hrana ajungand in hranitorile amplasate pe liniile de furajare.

Adaparea efectivului de pasari se realizeaza prin intermediul liniilor de adapare prevazute cu picuratori amplasate din 20 in 20 de cm. Instalatiile de adapare sunt dotate cu medicator. Apa potabila este asigurata prin reteaua interna de distributie din puturile proprii  si rezervor de inmagazinare cu V=150 mc amplasate in incinta fermei.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Ventilatia in halele de crestere este complet computerizata, asigurandu-se temperatura, umiditatea si aportul necesar de aer proaspat cu ajutorul elementelor de admisie aer si a ventilatoarelor, comandate de un calculator central.

Ventilatia in anotimpul calduros este longitudinala, tip tunel. Admisia aerului se face prin peretii laterali pe la un capat iar exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele situate pe peretele frontal al halei la celalalt capat. Aerul parcurge intreaga hala, eliminand caldura si contaminantii si creeaza un confort termic.

Ventilatia in timpul iernii este de tipul ventilatie cu presiune pozitiva  respectiv admisie fortata cu ajutorul ventilatoarelor si exhaustare libera prin clapetii de admisie amplasati pe peretii laterali ai halelor.

Instalatia de racire (umidificare) este formata din  panouri evaporative cu faguri de racire, montati pe peretii laterali ai halelor, in exterior, in dreptul admisiilor de aer.Racirea este asigurata de aerul care este absorbit prin fagurii ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa recirculata. Racirea aerului se realizeaza prin absorbtia vaporilor de apa.
Iluminatul halelor este artificial, cu ajutorul lampilor fluroescente cu consum redus de energie, programul de iluminare fiind comandat de calculatorul central in functie de fazele de crestere ale puilor.

Asigurarea incalzirii halelor de crestere se realizeaza cu turbosuflante cu functionare pe gaze naturale.

Eliminarea pierderilor naturale provenite din transportul puilor de o zi sau din procesul de crestere, in incineratoarele  proprii.

Pierderile naturale sunt colectate in saci si depozitate pe o perioada limitata in containere frigorifice. Eliminarea acestora de pe amplasament se realizeaza prin incinerare in incineratoarele tip VolKan 150  cu  capacitate de ardere de max 50 kg/h, respectiv 100-150 kg/sarja. Cosul de evacuare a gazelor  de ardere are inaltimea de 1 m. Temperatura de ardere este de min. 850°C. Combustibilul folosit este gazul natural din reteaua CONGAZ. Din procesul de incinerare rezulta cenusa ca deseu.

Depopularea si livrarea puilor de carne

La finalul ciclului de crestere, pasarile sunt transportati spre abatorizare la societati autorizate.

8.4 Alte conditii de functionare decat cele normale

Procesul de crestere a pasarilor la sol din cadrul fermei este un proces discontinuu ce se desfasoara pe serii, in sistemul „totul plin-totul gol”, in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, halele de crestere sunt prevazute cu echipamente corespunzatoare.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii procesului de crestere a pasarilor, ce ar putea genera emisii cu concentratii depasite – noxe provenite din procesul de crestere si implicit depasirea procentului admis de mortalitate.

In ceea ce priveste echipamentele ce asigura microclimatul in hale precum si centralele termice pe combustibil gazos pentru producerea agentului termic – apa calda, sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire/oprire si monitorizare a parametrilor de functionare.

Procesul de distructie termica a deseurilor animaliere nepericuloase rezultate din procesul de crestere este controlat din punct de vedere al regimului termic, in cele doua camere de ardere ale incineratorului, ceea ce asigura o distructie completa a acestora pana la nivel de cenusa, considerata deseu inert, si gaze arse.

8.5 Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor

Tehnologia de crestere intensiva aplicata pentru pasari de carne, respectiv crestere la sol pe asternut de paie, cat si dotarile cu echipamente performante, conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, cantitati de deseuri generate, ce se inscriu in limitele celor mai bune tehnici disponibile aplicate.

| Parametrul | Valori limita cu indicarea capitolului/subcapitolului BAT/BREF |
| --- | --- |
| Energie electrica | Limita BAT* : 1,36-1,93 kWh/pasare vanduta Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Energie termica | Limita BAT 13-20 Wh/pasare zi Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Apa potabila | Limita BAT: Apa pentru adapare : 4,5-11 l/cap/ciclu de crestere Apa pentru igienizare : 0,012 - 0,120 mc/mp/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.2.1 Necesar consum apa in fermele de pasari 3.2.2.1.1 Consum animalier 3.2.2.1.2 Utilizarea apei pentru igienizare |
| Emisii atmosferice | Limita BAT – pasari de carne la sol Pulberi:0,014-0,018kg/pasare/an NH3:0,005-0,315kg/pasare/an NMVOC:0,004-0,006kg/pasare/an N2O:0,009,024kg/pasare/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.3.2 Emisiile de la sistemele de hale (adaposturi) 3.3.2.1 Emisiile din halele de pasari |
| Emisii in apa | Limite NTPA 002/2002, HG352/2005 |
| Deseuri generate | Limita BAT Dejectii produse:10-17 kg/loc pasare/an Pat epuizat: 0,5 kg/pasare/an Capitolul 3.2 Niveluri de consum Subcapitolul 3.2.4 Alte inputuri 3.2.4.1 Strat absorbant Capitolul 3.3 Nivelul emisiilor Subcapitolul 3.3.1 Dejectii 3.3.1.1 Niveluri de dejectii si caracteristicile dejectiilor de pasari |

*limita BAT pentru ferme din UK (include consumuri si pentru alte activitati auxiliare cum ar fi FNC,incalzire,etc)

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - 9.1 Emisii in AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## 9.1.1 Emisii in aer din surse stationare dirijate (surse punctiforme)

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la incineratoarele pentru cadavre de pasari si de la centralele termice pe combustibil gazos. In tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie si caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in cele doua centrale termice pe gaze naturale | Cosuri de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista | E |
| Incinerare pasari rasa grea | Cos de dispersie incinerator | CO,SO2, NO2,NH3 , pulberi, TOC | Filtre uscate | E |

9.1.2 Emisii din surse difuze

Emisii din surse stationare nedirijate si masuri de reducere

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate de sistemele de ventilatie si clapetii de admisie ai halelor de crestere.In tabelul 9.2 sunt prezentate punctele de emisie si masurile de reducere a poluantilor.

Tabel 9.2

| Faza de proces | Sistem de retinere poluanti/Punctul de emisie | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere a puilor de carne la sol - hale | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei Debit total de aer =442.500 Nmc/h/hala -Clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |
| Sistemul de crestere a puilor de carne la sol - hale | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei Debit total de aer =226.250 Nmc/h/hala -clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |

Emisii fugitive

Emisiile fugitive de pe amplasamentul fermei avicole SC AGRAFOOD SRL si masurile de reducere a acestora sunt prezentate in tabelul 9.3.

Tabel 9.3

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la platforma de dejectii | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi | -mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; -valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotata cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | pulberi | -intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazin vidanjabil aferent platformei de depozitare dejectii | NH3, H2S | -acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto si mijloacele de transport sunt prezentate in tabelul 9.4

Tabel 9.4

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

9.1.3 Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4 Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5 Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

9.1.6 Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

9.1.7 In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp: APM Constanta, GNM - comisariatul Judetean Constanta in legatura cu defectiunea, durata acesteia,modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

9.1.8 Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

9.2. Emisii in APA

### 9.2.1. Sursele de ape uzate

Din functionarea fermei de crestere a puilor de carne la sol, rezulta ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, dupa depopulare, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a localitatii, sunt trecute prin filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare prevazute pe retea.

Apele uzate de tip menajer provenite din zonele filtrelor  sanitare, sunt colectate in reteaua de canalizare interioara , dupa preepurare sunt evacuate in reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta fermei sunt colectate prin 5 camine colectoare si de aici se descarca gravitational pe terenurile invecinate.

Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in bazin betonat vidanjabil cu V=32 mc adiacent platformei.

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea bazinului betonat aferent platformei de depozitare a grosierului ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa se mentina in permanenta o garda de siguranta de cca. 50 cm pentru prevenirea oricarei forme de poluare a solului sau a panzei freatice;

- Intretinerea corespunatoare a bazinelor colectoare cu gratare;

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

9.3 Emisii in SOL, APE SUBTERANE

9.3.1 Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

– pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

In cadrul fermei, dejectiile sunt stocate temporar pe platforma special amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Pentru protectia solului si a apei subterane, titularul detine o platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului, in suprafata de 350 mp cu paviment betonat marginita in lateral  cu parapet de protectie pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe si rigola pentru colectarea apelor pluviale si descarcare in bazin vidanjabil cu V=32mc .

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

## Emisiile in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie prevazuta in Tabelul 10.1.3 al prezentei autorizatii.

- Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata, usor de analizat pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare prevazute si valorile limita de emisie stabilite.

- Un raport care rezuma emisiile in aer trebuie depus la APM Constanta ca parte a R.A.M.

#### Emisii atmosferice din surse dirijate rezultate din activitate

Sursele emisiilor punctiforme rezultate din activitatea desfasurata in ferma avicola SC AGRAFOOD SRL , evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.2. 1.

Tabelul 10.1.2.1

| Instalatia | Sursa / Punct de emisie (Cos / Facla) | Poluant |
| --- | --- | --- |
| Incineratoare | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi TOC |
| Centrale termice murale ce utilizeaza combustibil gazos | Cos de dispersie | CO SO2 NOx Pulberi |

#### 10.1.3	Valori limita de emisie

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii SC AGRAFOOD SRL se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.3

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incineratoare | Cosuri de dispersie | Gaz metan din reteaua CONGAZ | CO | 170 |
|  |  |  |  | SO2 | 200 |
|  |  |  |  | NOx | 450 |
|  |  |  |  | pulberi | 50 |
|  |  |  |  | Valorile limita de emisie pentru combustibil gazos |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 5 - perioada de referinta este de 24 ore |
|  |  |  |  | Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%. |
| 2 | Centrale termice murale ce utilizeaza combustibil gazos | Cosuri de dispersie | Gaz metan din reteaua CONGAZ | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## 10.1.4 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform STAS12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,3 | 0,1 |

1. Titularul activitatii are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al

microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

2. Titularul activitatii are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare

precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

## 3.  Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

## 4. Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise               ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

## 10.2 Emisii in APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate si poluatii emisi

Sursele generatoare de ape uzate si poluantii generati de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1

| Poluant | Sursa generatoare | Natura apei | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| -materii in suspensie (MTS) -pH -CCO-Cr -CBO5 -NH4 -fosfor total -detergenti sintetici biodegradabili | Activitatea de igienizare a halelor si apele meteorice din zona platformei de dejectii | Ape uzate tehnologice Ape pluviale din zona platformei de dejectii | Reteaua de canalizare RAJA dupa preepurare in cele 4 filtre Bazin vidanjabil betonat |
| -materii in suspensie (MTS) -pH -CCO-Cr -CBO5 -azot amoniacal | Activitati administrative | Ape uzate menajere | Reteaua de canalizare RAJA dupa preepurare in cele 4 filtre |
| -materii in supensie (MTS) -substante extractibile cu solventi organici | Scapari accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele/mijloacele de transport auto | Ape meteorice | Colectarea prin rigole si evacuare gravitationala pe terenuri in afara amplasamentului |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limita admise  la  evacuare

| Nr.crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare,evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | VLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere | Reteaua de canalizare RAJA dupa preepurare in cele 4 filtre | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| 2 | Ape uzate tehnologice de la igienizare a halelor Ape pluviale din zona platformei de dejectii | Reteaua de canalizare RAJA dupa preepurare in cele 4 filtre Bazin vidanjabil betonat | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

* NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificarea si completata prin HG 352/2005.

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare si epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica anual si de a intretine permanent starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate si a platformei de depozitare a dejectiilor solide.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor pastra la indemana si in cantitati suficiente substante de neutralizare/tratare, in apropierea instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apa.

- Este interzisa deversarea oricarei substante care polueaza apa de suprafata sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanta, in termen de 24 ore

10.2.3 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona de influenta a platformei de depozitare temporara a dejectiilor se vor urmari urmatorii indicatori de calitate ai apelor ce vor fi prelevate din forajele de observatie: azotiti, azotati, pH, PO4, CCOMn.In acest caz,valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 10.2.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Valoarea de referinta |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PO1 | PO2 | PO3 |
| Foraje amplasate in vecinatatea platformei de dejectii | pH |  | 7,15 | 7 | 7,44 |
|  | Azotati | mg/l | 23 | 23 | 23 |
|  | Azotiti | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | PO4 | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | CCOMn | mg/l | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
|  | N – NH4 | mg/l | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 |

## SOL si SUBSOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente amplasamentului nu vor depasi valorile prag pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Probe de sol: stanga platformei (P1 la 30 cm si P1’ la 60 cm); dreapta platformei (P2 la 30 cm si P2’ la 60 cm)

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la 30 cm la 60 cm | Indicatorul analizat | Valoarea normala | Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg subst. uscata) | Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg substanta uscata) | Valoar ea de referinta mg/kg s.u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P1 | P1’ | P2 | P2’ |
| 1 | Limitrof depozitului de dejectii | pH | 20 | 250 | 500 | 8,56 | 8,40 | 8,54 | 8,60 |
|  |  | Cu | 20 | 250 | 1000 | 49 | 45 | 49 | 43 |
|  |  | Zn | 20 | 200 | 500 | 89 | 164 | 119 | 130 |
|  |  | Produse petroliere | 100 | 700 | 1500 | 26 | 28 | 25 | 45 |

Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului in anul 2015 vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

Indicatorii de calitate ai namolului provenit de la bazinele vidanjabile se vor incadra in prevederile Ord MMGA nr. 344 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone stabilite, protejate impotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate si mentionate in Raportul de Amplasament trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## Sunt interzise deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In cazul aparitiei unei deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

## Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze anual, activitati de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de vizitare, in baza procedurilor interne de inspectie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnica a depozitelor pentru dejectii cu societati specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse in RAM.

## 10.4  ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili - nu sunt.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1  Deseuri produse, colectate, stocate temporar

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea SC AGRAFOOD SRL, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in Tabelul 11.1.

Tabel 11.1

| Tip deseu | Sursa | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Mod de depozitare | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deseuri de tesut animalier | Activitatea de crestere a pasarilor | 02 01 02 | Depozitate temporara in container frigorific pana la incinerarea in incineratorul fermei. | Incinerator propriu |
| Dejectii amestecate cu asternut de paie epuizat | Activitatea de crestere a pasarilor | 02 01 06 | Depozitare temporara pe platforma de dejectii | Livrate catre operatori economici pe baza de contract, pentru a fi utilizate ca fertilizant pe terenuri agricole |
| Cenusa de la incinerarea cadavrelor de pasari | Din procesul de incinerare a cadavrelor de pasari | 19 01 12 | Depozitare temporara in saci de polietilena | Livrate catre un operator autorizat in vederea eliminarii prin depozitare finala cu respectarea prevederilor Ord. 95/2005 |
| Namol provenit de la curatarea si intretinerea bazinelor pentru stocare temporara ape uzate tehnologice | Activitatea de intretinere curenta | 02 02 04 | Nu este cazul | Preluate catre operatori economici autorizati |
| Deseuri de ambalaje din hartie/ carton | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 01 | Colectate separat in big-bags. Depozitate temporara in spatiu special amenajat, in magazie (sura). | Livrate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |
| Deseuri de ambalaje din plastic | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 02 | Colectate separat in big-bags. Depozitate in spatiu special amenajat, in magazie (sura). | Livrate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |
| Deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase | Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 10* | Depozitare in magazie cu pavement betonat si securizata | Se returneaza furnizorilor de produse conform contractelor incheiate cu acestia |
| Tuburi fluorescente | Activitati de intretinere curenta | 20 01 21* | Colectare in container/pubela si depozitare temporara in spatiu special amenajat | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |
| Deseuri menajere | Activitati administrative | 20 03 01 | Colectate amestecat in pubele | Livrate SC Servicii publice de mentenanta SRL in vederea eliminarii prin depozitare |
| Ulei uzat | Activitati de intretinere a utilajelor/ autovehiculelor | 13 02 05* | Colectare in recipienti metalici | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |
| Acumulatori |  | 16 06 05 | - | Predare in momentul achizitionarii acumulatorilor noi |
| Anvelope uzate |  | 16 01 03 | Depozitare temporara in magazie | Livrare catre operatori economici autorizati dpdv al protectiei mediului, pentru valorificare |

NOTA:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Toate deseurile vor fi stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

- Cenusa rezultata in urma incinerarii cadavrelor de pasari si depozitata temporar pe amplasament , in saci de plastic, se transporta la un depozit de deseuri nepericuloase in vederea eliminarii finale, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare şi lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, SECTIUNEA 6: Lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

- In incinta fermei avicole apartinand SC AGRAFOOD SRL este amenajata o platforma betonata imprejmuita lateral cu parapet de protectie, rigola colectoare si bazin colector cu V=32 mc. Conform Codului de bune practici agricole, platforma de depozitare a dejectiilor din ferma cu V=350 mc, cu depozitare cca. 6 luni in vederea biosterilizarii si mineralizarii acestora pana la utilizarea ca fertilizant natural pe terenuri agricole.

# 11.2 Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Titularul autorizatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate; nu se va depasi capacitatea de stocare a containerelor;

- Deseurile generate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si cu respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul de mai jos al prezentei autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia nationala de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil A.P.M. Constanta;

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de operatori economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea legislatiei specifice in domeniu;

- Deseurile trebuie transportate de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;

- Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata/expediere /transport /eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta;

- Titularul activitatii are obligatia de a incadra fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor si de a asigura evidenta gestiunii deseurilor, pentru fiecare tip de deseu generat din activitatea proprie si sa o raporteze anual la APM Constanta, conform modelului prevazut in HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile, inclusive deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare; evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Titularul activitatii are obligatia sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri:hartie, metal, plastic si sticla;

- Titularul activitatii are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au decedat in cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar in camera frigorifica si eliminate prin incinerare in incineratorul fermei;

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platformele de depozitare temporara a dejectiilor;

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe platforma de depozitare temporara a dejectiilor;

- Avand in vedere faptul ca amplasamentul fermei avicole aparatinand SC AGRAFOOD SRL  este situat intr-o zona vulnerabila la nitrati, respectiv localitatea Mihail Kogalniceanu, asa cum este evidentiata in Ordinul nr. 1.552/03.12.2008/743/12.12.2008 al ministrului mediului şi dezvoltarii durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole, respectarea Codului de bune practici agricole este obligatorie;

- Conform prevederilor Ordinului nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, Anexa nr.1 ,pct.2.1,” de fiecare data cand dejectii provenite din zootehnie, produse de exploatatie si utilizate ca ingrasaminte organice sunt raspandite in afara zonei (suprafetei) agricole utile a fermei zootehnice respective (sunt exportate in afara fermei), va trebui furnizat un borderou contrasemnat de furnizorul dejectiilor si trebuie stabilit destinatarul la fiecare livrare. Acest borderou trebuie sa cuprinda cel puţin: numele şi adresa producatorului si destinatarului, cantitatea totala livrata, tipul si provenienta dejectiilor animaliere si data livrarii” ;

- Titularul autorizatiei trebuie sã intocmeasca un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia A.P.M. Constanta si GNM -Comisariatul Judetean Constanta. Acest registru trebuie pastrat de titularul autorizatiei si sa contina minimum de detalii cu privire la: tipul deseului; codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc, modul de stocare provizorie/tratare/transport, cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator, date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia, date de identificare ale agentului economic care realizeaza valorificarea/eliminare deseurilor si de autorizare a acestuia, documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM.

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Se va elabora o procedura de inspectie si interventie, in caz de fisuri, pentru platforma de depozitare dejectii; Rezultatele inspectiei vor fi incluse in R.A.M.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE      URGENTA.  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1.Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atât pentru functionarea normala cât si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cântar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Titularul activitatii asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Titularul activitatii trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Titularul activitatii trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Titularul activitatii trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Titularul activitatii trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Titularul activitatii trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Titularul activitatii are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Titularul activitatii are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II).

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Generalitati

13.1.1. Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat. Se vor folosi metodele de analiza standardizate descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/ mentionate in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare. Monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.2. Titularul activitatii trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.3. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.4. Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.5. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii APM Constanta si G.N.M-C.J Constanta.

13.2. Puncte de monitorizare

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si permanent la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:

Puncte de monitorizare a emisiilor in aer:

-cosurile de evacuare a gazelor arse de la cele doua centrale termice si cosurile de dispersie al incineratoarelor;

Puncte de monitorizare a emisiilor de  poluanti in apa uzata menajera:

- bazinul betonat vidanjabil cu V=32mc pentru colectarea apelor pluviale din preajma platformei de dejectii si inainte de evacuarea apelor uzate tehnologice si menajere in reteaua de canalizare;

Puncte de monitorizare a  emisiilor de poluanti in apa freatica:

# -forajele de observatie, amplasate  in vecinatatea platformei pentru depozitarea temporara a dejectiilor;

# Puncte de monitorizare a emisiilor de poluanti in sol:

# -limitrof platformei pentru depozitarea dejectiilor;

Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot:

-limita incintei amplasamentului, catre localitatea Mihail Kogalniceanu.

### 13.3 Monitorizatea factorului de mediu AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase de la centralele termice si de la incineratoare se va face in conformitate cu cerintele CEN/TS 15675-2009 - “Calitatea aerului. Masurarea emisiilor de la surse stationare. Aplicarea SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru masuratori periodice”, SR EN- 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### 13.3.1 Emisii din surse dirijate

Evacuarea gazelor de ardere de la cele 2 centrale termice murale se realizeaza prin intermediul a 2 cosuri de dispersie.

### Evacuarea gazelor de ardere de la incineratoare se realizeaza prin intermediul unor cosuri de dispersie.

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Nr.crt. | Punctul de prelevare al probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa prelevare probe si analiza poluant | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cos centrala termica cu puterea de 465 kW | CO | Anual, luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
| 2 | Cos centrala termica cu puterea de 104 kW | CO | Anual, luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
| 3 | Cos dispersie incinerator | CO | Anual, luna ianuarie | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |
|  |  | TOC |  | SR EN 13137/2002 |

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard 293K si 101,3 kPa.

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta in cazul unor depasiri ale valorilor limita la emisii.

| Locul recoltarii | Data si ora recoltarii Incepere/terminare | Capac. de function. a instalatiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinta | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.3.2 Monitorizarea calitatii aerului

## Monitorizarea mirosului

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea ci limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87.

| Indicator de calitate analizat | Metode de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) -in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala) | STAS 10812-76 | In situatia existentei reclamatiilor |

## 13.4 Monitorizarea factorului de mediu apa

13.4.1 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate in reteaua de canalizare si prin vidanjare,se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.2.

Tabelul  13.2.1

| Nr.crt. | Punct de prelevare al probei | Frecventa de monitorizate | Indicator de calitate analizat | Metoda de analiza VLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inaintea evacuarii in reteaua de canalizare pentru apele menajere si tehnologice | La sfarsitul fiecarui de crestere dupa efectuarea vidului sanitar | pH | SR ISO 10523/2009 |
|  |  |  | MTS | STAS 6953-81 |
|  |  |  | CCO-Cr | SR ISO6060-96 |
|  |  |  | CBO5 | SR EN 1899 2/2002 |
| 2 | Bazin vidanjabil pentru ape pluviale din zona platformei de dejectii | Inaintea fiecarei vidanjari | pH | SR ISO 10523/2009 |
|  |  |  | MTS | STAS 6953-81 |
|  |  |  | CCO-Cr | SR ISO6060-96 |
|  |  |  | CBO5 | SR EN 1899 2/2002 |
|  |  |  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |
|  |  |  | fosfor total | SR EN ISO 6878/2005 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | SR ISO 7875/2-96 SR EN 903:2003 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | SR 7587-96 |

- Emisiile in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie mentionate in Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calitatii apei evacuate se va face conform precizarilor stabilite in Tabelul nr. 13.2. de catre laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

- Se interzice deversarea neautorizata a oricaror substante care polueaza mediul in apele de suprafata, apele freatice sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa :

  - realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

  - ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanta in termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## 13.4.2 Monitorizarea calitatii apei subterane

Monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajele de observatie a fermei avicole, situate in vecinatatea platformei de depozitare a dejectiilor, la indicatorii mentionati in tabelul 10.2.3. Valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 13.2.2

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele de observatie | pH | semestrial | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | azotati |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | azotiti |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | PO4 |  | SR EN ISO 10304/2009 |
|  | CCOMn |  | SR EN ISO 8467-2001 |
|  | N- amoniu |  | SR EN ISO 14911-2003 |

Nota: La solicitarea APM Constanta si DADL Constanta, se vor analiza si alti indicatori. Prelevarea probelor se va face de catre reprezentantii unui laborator de analiza autorizat/specializat.

13.5  Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate mentionati in tabelul 13.3.

### Prelevarea si analizarea probelor se va face de catre laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997.

### Tabel 13.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metode de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Langa platforma de depozitare a dejectiilor | pH | O data la doi ani, incepand cu data revizuirii AIM ( prima prelevare se va realiza in luna aprilie 2017 ) | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | Cu |  | SR ISO 11047 – 99 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047 -99 |
|  | Produse petroliere |  | SR 7877/2 - 1995 |

## 13.6  Monitorizarea deseurilor

13.6.1. Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Operatorul are obligatia intocmirii unui dosar complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest dosar trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

## Aceste date trebuie raportate APM Constanta, ca parte a RAM

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.7 Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul

Distanta fata de cea mai apropiata zona rezidentiala loc. Mihail Kogalniceanu  este de cca. 1,4 Km.

# 13.8  Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase - operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. AGRAFOOD SRL - Ferma pentru cresterea puilor rasa grea, comuna Mihail Kogalniceanu, intravilan, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

14.1.9. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | Pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG 856/2002 | lunar | Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara |
| Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje, confprevederilor Ordinului nr.794/2012. Datele de raportare se transmit in format electronic „xls” si pe suport hartie | anual | Pana la data de 25.02 a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producere |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | Anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor de poluanti in sol | O data la doi ani, incepand cu data emiterii AIM | Ca parte a R.A.M. |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | In luna urmatoare primirii acesteia |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. AGRAFOOD S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in OUG 78/2000, aprobata prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de incadrare in zona si de amplasament

Fig. 1 - Plan incadrare in zona – S.C. AGRAFOOD S.R.L.

Fig.2 - Plan de amplasament - S.C. AGRAFOOD S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |