RAPORT

DE

AMPLASAMENT

CUPRINS

| 1. Date generale |  |
| --- | --- |
| 1.1.Titularul de activitate/operatorul .............................................................. | 4 |
| 1.2. Dreptul actual de proprietate ................................................................... | 4 |
| 1.3. Context .................................................................................................... | 4 |
| 1.4. Scop şi obiective ...................................................................................... | 5 |
| 1.5. Mod de abordare ...................................................................................... | 5 |
| 2. Descrierea amplasamentului |  |
| 2.1. Localizare geografică .............................................................................. | 7 |
| 2.2. Topografia terenului propriu şi a celui din împrejurimi .......................... | 8 |
| 3. Geologia şi hidrologia zonei | 10 |
| 3.1. Geologia zonei ......................................................................................... | 10 |
| 3.2. Hidrologia zonei ...................................................................................... | 11 |
| 4.Istoricul utilizării terenului de amplasament şi, după caz, a incidentelor |  |
| 4.1. Istoricul utilizării amplasamentului ........................................................ | 13 |
| 4.2. Incidente provocate de poluarea anterioară ............................................ | 13 |
| 5. Utilizarea actuală a terenului; procesele tehnologice |  |
| 5.1. Suprafaţa totală, construită; componentele obiectivului ......................... | 14 |
| 5.2. Fluxul tehnologic ..................................................................................... | 21 |
| 6. Substanţe şi emisii |  |
| 6.1. Materii „prime” şi substanţe chimice utilizate ........................................ | 31 |
| 6.2. Caracteristicile produselor finite ............................................................. | 33 |
| 6.3. Emisiile, căile de poluare şi factorii de mediu afectaţi ............................ | 33 |
| 7. Recunoaşterea terenului |  |
| 7.1. Starea fizică a construcţiilor ..................................................................... | 40 |
| 7.2. Depozite de substanţe chimice ................................................................. | 40 |
| 7.3. Rezervoare pe amplasament ..................................................................... | 40 |
| 7.4. Sistemul de canalizare .............................................................................. | 41 |
| 7.4.1. Apele uzate tehnologice ................................................................. | 42 |
| 7.4.2. Apele uzate menajere ..................................................................... | 42 |
| 7.4.3. Apele pluviale ................................................................................ | 42 |
| 7.5. Instalaţii de tratare a reziduurilor ............................................................. | 42 |
| 7.6. Deşeurile şi depozitele de deşeuri ............................................................ | 42 |
| 7.7. Prevenirea accidentelor şi acţiunile în caz de urgenţă - zone potenţiale de risc ....................................................................................................... | 44 |
| 7.8. Specii sau habitate sensibile / protejate în apropierea amplasamentului .. | 44 |
| 8. Raport privind situatia de referinta a amplasamentului 8.1. Informatii privind utilizarea anterioara 8.2. Informatii privind utilizarea actuala 8.3. Informatii privind calitatea solului 8.4. Informatii privind calitatea apelor subterane 9. Programul de monitoring | 45 |
| 9.1. Baza legală şi cerinţele de monitorizare .................................................. | 50 |
| 9.2. Recomandările BAT .......................................................................... | 53 |
| 10. Concluzii şi propuneri/ recomandări......................................................... |  |
| 10.1. Analiza comparativa (recomandari IPPC/situatia pe amplasament)...... 10.2. Sinteza analizei comparative privind situatia pe amplasament si cerintele BAT...................................................................................................... | 55 68 |

1. DATE GENERALE

1.1.Titularul de activitate/operatorul

Numele instituţiei:  S.C. NETWORK STORAGE SRL

Sediul social: Localitatea Cumpana, str. Crinului, nr.15 A, jud. Constanta

Telefon/Fax.: 0745 349 165

E-mail: ionel@c-ta.ro

Persoana de contact/resp. prot. med.: IONEL DOBRE

Data înfiinţării organizaţiei/instituţiei: 29.04.2011

Număr de înmatriculare: J13/1003/2011

Cod Unic de Înregistrare (anexa 1): 28405705

1.2. Dreptul actual de proprietate

SC NETWORK STORAGE SRL are drept de folosinta asupra terenului de 9000 mp prin concesionarea de catre primaria Poarta Alba, pe o perioada de 25 de ani, asa cum reiese din contractul de concesiune nr.9/2014 (anexa 1). Pe acest teren este realizata instalatia “FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE” (anexa 2-A.C.)

1.3. Context

Acest raport a fost întocmit de S.C. IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L. CONSTANŢA – nr. de înregistare 167/2010 în R.N.E.S.M. – în baza contractului încheiat cu beneficiarul, respectiv, S.C. NETWORK STORAGE S.R.L..

Raportul este elaborat pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu pentru  instalatia  „Fermă pentru creşterea puilor de carne”. Procesul tehnologic prevăzut pe amplasament se încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, şi anume:

„6.6. a) Cresterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte.”

1.4. Scop şi obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, sunt următoarele:

- să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi ale vulnerabilităţii sale;

- să revadă utilizările actuale şi anterioare ale terenului pentru a identifica existenţa unor zone cu potenţial de contaminare;

- să revadă informaţiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a evalua posibilitatea unei contaminări;

- să furnizeze dovezi ale unor investigaţii anterioare în domeniul protecţiei mediului, precum şi al apelor;

# să identifice parametrii ce trebuie monitorizaţi pe parcursul funcţionării obiectivului, pentru a asigura menţinerea calităţii mediului.

1.5. Mod de abordare

Raportul de amplasament a fost întocmit de către S.C. IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L. CONSTANŢA şi are ca scop prezentarea situaţiei terenului pe care se va desfăsura activitatea de „Ferma pentru cresterea puilor de carne ” aparţinând S.C. NETWORK STORAGE S.R.L., care are ca obiect principal  de activitate:

0147- Cresterea păsărilor.

Raportul descrie starea actuala a amplasamentului analizat şi nivelul de contaminare datorat utilizării anterioare, dupa caz. De asemenea, vor fi identificate substanţele care pot constitui factori de risc, datorită activităţilor desfăşurate.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1. Localizare geografică

Obiectivul este situat  in Com. Poarta Alba Jud. Constanta, intr – o zona cu activitati agro – zootehnice, pe un teren neproductiv (anexa 3 – C.U.), si este compus din parcelele Np 738, lot 16, 17 si 18, in suprafata de 9000 mp (Fig. 1).

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- la Nord: drum de exploatare

- la Est:  parcela NDS 728

- la Sud: teren viran

- la Vest: drum de exploatare.

Accesul la obiectiv se face din drumul DC 87, localizat in partea de nord a amplasamentului.

Fig. 1. POARTA ALBA- Np 738, lot 16, 17 si 18

Coordonatele amplasamentului sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1. Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului

| Coordonate STEREO `70 |
| --- |
| Nr. crt. | X (Nord) | Y (Est) |
| 1. | 308347.962 | 773160.369 |
| 2. | 308374.752 | 773270.363 |
| 3. | 308317.357 | 773303.763 |
| 4. | 308260.688 | 773216.660 |

Obiectivul se afla la urmatoarele distante fata de cele mai apropiate locuinte:

- pe directia NNE: cca 457 m;

- pe directia NNV: cca 503 m;

- pe directia SV: cca 1360 m.

Precizam ca, beneficiarul a realizat Studiu de impact privind sanatatea si a obtinut “aviz favorabil” (mai exact:”sunt indeplinite conditiile prevazute de reglementarile sanitare in vigoare”) pentru realizarea PP, inca din etapa de solicitare a Acordului de mediu. Redam in continuare concluziile “REFERATULUI DE EVALUARE A IMPACTULTI ASUPRA SANATATII”:

2.2. Topografia terenului propriu şi a celui din împrejurimi

Zona amplasamentului este situata in partea de NE a partii principale a comunei, pe un teren neproductiv (Foto.1 si anexa 4), neinteresant pentru construirea de locuinte.

Zona, extinsa, in ansamblu, are diferente de panta, astfel:

- de la Sud catre Nord, de cca 6...8 m;

- de la Est catre Vest, de cca 4...6 m.

Terenul pe care este amplasata instalatia a necesitat sistematizare pe orizontala si verticala, in vederea crearii unei planimetrii corespunzatoare.

In cazul precipitatiilor abundente exista posibilitatea spalarii amplasamentului de catre apele pluviale, cu scurgere finala catre DC87, si, mai departe, catre Canalul navigabil Poarta Alba – Navodari - Midia.

Foto 1.Amplasamentul fermei si imprejurimile sale

3. GEOLOGIA ŞI HIDROLOGIA ZONEI

3.1. Geologia zonei (anexa 5 - Studiu hidrogeologic (format electronic))

Din punct de vedere geologic-structural, amplasamentul se afla  in structura geologica a Dobrogei Centrale la sud- vestul acesteia, langa falia Capidava Ovidiu.

Zona o regiune tipica, alcatuita dintr-o cuvertura sedimentara slab cutata, iar miscarile acesteia pe verticala au determinat o serie de discordante geologice.

Terenul de amplasament are aspectul unui platou a carui altitudine descreste de la nord la sud pana la Valea Carasului, apoi creste din nou, destul de incet, catre localitatile Petrosani-Cobadin-Medgidia-Dorobantu-Pantelimonul de Sud.

Inaltimile platoului descresc atat spre est catre Marea Neagra, cat si spre vest catre Dunare.

Fundamentul cutat a acestei unitati este alcatuit dintr-un complex de roci slab metamorfozate cunoscandu-se sub denumirea de sisturi verzi. Acestea sunt dispuse transgresiv peste sisturile cristaline mezozonale. Peste fundament se afla cuvertura de roci sedimentare.

Seria sisturilor verzi reprezinta o acumulare de roci sedimentogene de tip flisoid foarte intens cutata si slab afectata de un metamorfism regional.

Terenul de fundare este loess , Categoria A conform Normativului P99/1991. Nivelul panzei freatice se situeaza peste  30,00 m in zona de amplasament.

Analizele de laborator efectuate pe probele recoltate din foraje au pus in evidenta urmatorii parametri fizici si mecanici geotehnici:

  - adancimea maxima de inghet este de 80-100 cm, conform Stas 6054/77;

  - Conform STAS U 100/1/77 amplasamentul lucrarilor proiectate se incadreaza in macrozona cu grad de intensitate seismica „7”.

Din punct de vedere macroseismic, localitatea se incadreaza in zona „E”, avand un coeficient Ks=0,12 si Tc=0,7 sec., conform Normativului P100/92.

Ca element principal de relief, zona studiata se afla in Podisul Nisipari, cu terase de abraziune lacustra si avand caracteristica principala complexe de niveluri de 40-50 m acoperite de depozite groase de loess.

3.2. Hidrologia zonei (anexa 5 - Studiu hidrogeologic (format electronic))

Apele de suprafata. Luciile de apă ocupă 235 ha (4,1% din totalul teritoriului administrativ al comunei), fiind reprezentate în principal de cele două canale care traversează localitatea pe o lungime 17,25 km din care : 8,50 km Canalul Dunăre –Marea Neagră şi 9,25 Km Canalul Poarta Albă-Năvodari. Lăţimea albiilor variază între 70 şi 200 m.

Fata de amplasament, Canalul Poarta Albă-Năvodari se afla la o distanta de cca 160 m.

Apele subterane. Luand in considerare constitutia geologica a subteranului din zona „Ferma pentru cresterea puilor” se poate preciza  ca depozitele intalnite sunt calcarele jurasice si cretacice. Acestea prezinta bune conditii de inmagazinare a apei. Astfel, exista doua orizonturi de apa si anume:

- orizontul acvifer freatic de la baza loessului cantonat in pietrisuri cuartoase cu un potential de 9-13 mc/h, fiind limitat ca dezvoltare cu suprafata mica pe valea situata la sud-est de  Ferma de pui (distanta fiind  de 3 km).

Apa provenita din precipitatii se infiltreaza in subteran pana la primul strat de argila plastic impermeabila si se inmagazineaza in patura sedimentara de deasupra, formata din pietrisuri cuartoase. Debitele variaza in functie de cantitatea de precipitatii, mai mare sau mai mica.

- orizontul de apa cantonat in calcare fisurate, prezinta garantia ca acest amplasament sa fie exploatat pe termen nelimitat.

Valorile unor indicatori de calitate ai apei subterane, in doua foraje de studiu, sunt prezentate in tabelul 2.

Tabel 2. Continutul de saruri din subteranul zonei*

| Indicatori determinati | Forajul 1 | Forajul 2 |
| --- | --- | --- |
| Concentratia ionilor de hidrogen pH | 7,8 | 8 |
| Calciu mg/l | 72 | 78 |
| Magneziu mg/l | 54,67 | 63,8 |
| Fier mg/l | Abs | Abs |
| Amoniac mg/l | 0,1 | Abs |

*Cf. Studiu hidrogeologic

În vecinătate şi în zona  amplasamentului, singurele activităţi potenţial poluatoare a apelor subterane sunt cele zootehnice, dat fiind ca terenul este neproductiv. Pe de alta parte, freaticul fiind la adancimi de peste 36 (anexa 6-fisa forajului) m iar  subsolul de deasura fiind argilos se exclude posibilitatea poluarii apelor subterene in caz de accident.

4. ISTORICUL UTILIZĂRII TERENULUI DE AMPLASAMENT ŞI, DUPĂ CAZ, AL INCIDENTELOR

4.1. Istoricul utilizării amplasamentului

Inainte ca terenul sa fie dat in concesiune spre construire „Ferma  pentru cresterea puilor de carne”, acesta era acoperit de o de vegetatie fara importanta economica, saraca, terenul fiind din categoria solurilor neproductive. Este posibil ca, sa fi fost folosit de animale pentru pascut dar fara a fi in regim economic.

4.2. Incidente provocate de poluarea anterioară

Nu s-au semnalat/nu sunt cunoscute incidente de poluare in ceea ce priveste folosinta anterioara a terenului (v. si 4.1.).

5. UTILIZAREA ACTUALĂ A TERENULUI.

PROCESELE TEHNOLOGICE

5.1. Suprafaţa totală, construită; componentele obiectivului

Suprafaţa totala a terenului pe care S.C. NETWORK STORAGE S.R.L. îsi desfasoara activitatea este de 9000 mp, din care 4743 mp reprezintă suprafaţa construită, repartizata pentru urmatoarele componente (anexa 7 – plan de situatie):

- trei hale de crestere a puilor, dotate cu instalatii si utilaje moderne;

- cladire anexa pentru salariati, cu

- birouri,vestiare, grupuri sanitare, camera filtru, sala pentru servit masa;

- platforma de depozitare dejectii;

- platforma depozitare paie;

- statie epurare;

- instalatie producere peleti;

- mini FNC;

- centrala termica;

- bazin colector ape reziduale;

- bazin colector ape epurate

- dezinfector auto

Alte componente ale instalatiei:

- panouri  solare - vor  asigura  apa  calda  pentru vestiare;

- generator energie electrica, de avarie, pentru situatii de urgenta;

- lada frigorifica cu o capacitate de 400 l,pentru depozitarea temporara a mortalitatilor ;

- alei acces si platforme;

- retele de utilitati.

Componentele instalatiei si bilantul territorial sunt prezentate in tabelul 3.

Tabel 3. Componentele instalatiei si bilantul teritorial

| Nr. crt | Obiectiv | Suprafata (mp) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 1 | 1260 | 14 |
| 2. | Hala 2 | 1190 | 13,22 |
| 3. | Hala 3 | 1260 | 14 |
| 4. | Platforma dejectii | 250 | 2,77 |
| 5. | Platforma paie | 350 | 3,88 |
| 6. | Spatiu anexa | 140 | 1,55 |
| 7. | mini FNC | 64 | 0,71 |
| 8. | Buncar | 6 | 0,066 |
| 9. | Bazin colectare ape epurate | 32 | 0,35 |
| 10. | Bazin ape reziduale | 16 | 0,17 |
| 11. | Bazin apa | 18 | 0,2 |
| 12. | Put apa | 6 | 0,066 |
| 13. | Post trafo-generator | 12 | 0,13 |
| 15. | Statie epurare | 4 | 0,04 |
| 15. | Cantar auto | 45 | 0,5 |
| 16. | Filtru auto | 12 | 0,13 |
| 17. | Camera tehnica 1 | 12 | 0,13 |
| 18. | Camera tehnica 2 | 12 | 0,13 |
| 19. | Camera tehnica 3 | 12 | 0,13 |
| 20. | Centrala termica | 42 | 0,46 |
| 21. | Suprafata construita | 4.743 | 52,7 |
| 22. | Alei de acces | 1400 | 15,55 |
| 23. | Suprafata neconstruita | 2.857 | 31,74 |
| 24. | SUPRAFATA TOTATA | 9000 | 100 |

Halele – adăposturi de crestere a puilor de carne, cu o capacitate de  25.956 pui/hala, rezultand 77.868 pui/ciclu.

La maturitatea acestora rezulta un numar de 75. 232 pui/ciclu. S-a luat in calcul o mortalitate de 3% / serie.

Cele 3 hale au dimensiunile:

  - doua de 90 x14 m, cu suprafata de 1260 mp fiecare;

  - una de 85x14 m, cu suprafata de 1190 mp.

Adiacent fiecarei hale exista o camera tehnica cu suprafata de 12 mp, unde este amplasat panoul de control, etc. In cazul halei din mijloc, care are dimensiuni diferite ca lungime, la unul din capete este amplasata si centrala termica.

Constructiile sunt realizate pe fundatie din beton armat, cu structura portanta metalica si cu inchiderile perimetrale din panouri termoizolante. Podeaua este betonata, are o panta usoara dinspre lateral catre minirigola centrala, longitudinala, prin care se colecteaza scurgerea lichida, fie din dejectii fie din igienizare, si  se intoduce, prin sistemul de canalizare interna, in bazinul betonat ape uzate, si, de aici, in  statia de epurare.

Platforma de dejectii  are o suprafata de cca. 250 mp (25m x 10 m ) este betonata si imprejmuita, cu un sistem de acoperire din tabla cutata fixata pe un sistem de sustinere metalic.

Platforma pentru depozitarea paielor pentru asternutul pasarilor are o suprafata de cca 350 mp (20 x 17,5 m), este acoperita la o inaltime de 4 m.

Bazin colector ape reziduale (ape uzate) – amplasat subteran, betonat, cu o capacitate de 30 mc. Este prevazut cu un capac care permite vizitarea, eventualele interventii si evacuarea periodica a namolului decantat. Bazinul este racordat printr-o conducta metalica la statia de epurare, unde ajung apele dupa decantare.

Bazin ape epurate - amplasat subteran, betonat, cu o capacitate de 60 mc pentru stocarea temporara a  apelor epurate.

MiniFNC (foto 2) format din:

  - moara cu ciocanele- functioneaza pe principiul aspersiei  pneumatice.  Distanta  maxima  de aspersie este de 10 m. Volumul de aer este de 2500 mc/h. Este dotata cu 16 ciocanele si motor de 7,5 kW la 3000  de  rotatii/minut. Productivitatea  este  de pana la 1 t/h.

  - amestecator de furaje oblic- are o putere instalata de 3 kW si o capacitatea de 500 kg/sarja.  Permite o precizie de omogenizare de 1:100.000 la o concentratie de 2%. Timpul de omogenizare este de 10-20 minute. Capacitatea este de pana la 2500 kg/h. Permite inglobarea grasimilor sau lichidelor in reteta.

  - cantar pe celule cu afisaj electronic- permite respectarea stricta a dozajului diferitelor componente ale retelei.

Greutatea totala a micro FNC-ului este de 800 kg si are dimensiunile :

LxlxH = 3,1 x 1,1 x 3,2 m.

Foto 2- miniFNC

Presa pentru producerea peletilor model TXY – 200 (foto 3) - este folosita pentru producerea peletilor cu o putere calorica mai mare decat materia prima si prezinta urmatoarele caracteristici:

- productivitate de 250-400 kg/h;

- putere instalata de 11 kw, 18 cp;

- diametru peleti: 3- 6 mm;

- dimensiuni de 1155 x480x800 mm

- masa proprie de 260 kg.

In principal, este constituita dintr-o matrita plana, 2 role de presare drepte si panou electric de control. Presa contine un sistem de reglare a fortei de presare in functie de materia prima folosita.

Foto 3.- Presa pentru producerea peletilor

Alte informatii (conform adresei furnizorului):

- actionarea presei: energie electrica,

- alimentarea presei: manual sau cu ajutorul unui snec,

- Din functionarea presei nu rezulta nici un fel de emisie atmosferica, nefiind implicate procese de ardere. De asemenea, precizam ca, nu rezulta alte deseuri, cum ar fi cenusa, praf, etc.

Statia de epurare (fig .2) este este formata din 4 compartimente predimensionate pentru a conferi timpul necesar pentru fiecare etapa in parte, dintr-un ciclu de epurare, astfel:

- bazinul decantor - unde are loc decantarea mecanica, gravitationala a materiei solide, precum si separarea grasimilor si uleiurilor vegetale, acestea ridicandu-se in partea superioara a bazinului;

- compartimentul de aerare  unde sedimentele aflate in suspensie se depun pe fundul acestuia, iar apa limpezita ramane in partea superioara de unde va fi preluata de air-lift-ul de evacuare.

- compartimentul de limpezire primara;

- compartimentul de limpezire secundara.

Recircularea namolului sau separarea nămolului activ de solutia apoasa si reintoarcerea unei parti din namol in bazinul de aerare se face dupa evacuarea apei limpezite, fiind trasferat inapoi in compartimentul de tratare primara, de unde procesul se reia, asigurandu-se astfel un ciclu de epurare complet. Creşterea cantitatii de biomasa în procesul cu namol activ permite realizarea eficientei de epurare la îndepărtarea substantelor organice.

Fig. 3-Statia de epurare

Anexa. Suprafata construita este de  140 mp, iar compartimentarea astfel: hol de acces, birou sef ferma, birou medic veterinar, farmacie, depozit ambalaje, laborator, camera de filtru, vestiare, grupuri sanitare, sala pentru servirea mesei.

5.2. Fluxul tehnologic

5.2.1. Activitatea de crestere a puilor

S.C. NETWORK STORAGE S.R.L. desfasoară activitatea de crestere a puilor de carne, pe asternut permanent.

Fluxul tehnologic în creşterea puilor pentru carne, pe aşternut permanent, este de 8 săptămani din care:

- 6 saptamani (42 zile) cresterea puilor;

- cca. 2 saptamani (14 zile) curatare si igienizare hale.

Acest flux permite cresterea a cca 6,5 cicluri/an.

Fluxul tehnologic din cadrul halelor de creştere a păsărilor cuprinde următoarele activităţi:

I. Pregătirea şi introducerea aşternutului în hale

La  halele  cu  populare  la  sol,  dupa  curatenia  mecanica  si  dezinfectie, pardosela  se  acopera  cu  un  asternut  de  paie. Asternutul  se termonebulizeaza si se formolizeaza inainte de populare. Compozitia  asternutului  este  din  paie  cerealiere  (grau,  orz,  secara). Capacitatea de absorbtie este deosebit de ridicata. Grosimea optima a asternutului este de 5 cm, vara, si de pana la 10 cm iarna, in perioadele geroase. Se asigura, astfel, o buna izolare termica, precum si reducerea efectului neplacut al mirosurilor.

II. Popularea  halelor

Puii de o zi sunt primiti de la statia de incubatie in cutii de carton sau plastic, transportate in camioane cu sisteme de ventilatie. Acestia trebuie să indeplineasca următoarele conditii:

- să aibă picioarele drepte;

- tonicitatea sau mărimea abdomenului normale;

- ombilicul să fie uscat, cu plaga închisă;

- să aibă puful uscat, neaglutinat, fără resturi de coaja de ou şi să fie sănătoşi.

Puii se transportă în mijloace de transport adecvate, curate, dezinfectate şi aerisite. Vor fi introduşi în adăpost cât mai repede după ce au fost eclozaţi. Principalul argument al introducerii cât mai urgente în hală, după ecloziune, este nevoia acestora de a consuma apă. Lipsa prelungită a adăpării determină deshidratarea puilor.

III. Ingrijirea şi creşterea puilor

Perioada de creştere a puilor pentru carne cuprinde patru faze:

- prestarter (1 – 5 zile) - faza cea mai dificilă din viaţa puilor, dar şi cea mai importantă;

- starter (6 – 15 zile);

- creştere (16 – 35 zile) – faza cea mai lungă din viaţa puilor cand se  realizează cresterea în greutate şi se consumă cea mai mare parte a furajelor;

- finisare (>35 zile, ultima săptămână înainte de livrare).

Zilnic, personalul din cadrul fermei, controlează starea de sănătate a păsărilor, funcţionarea corectă a instalaţiei de distribuţie a hranei şi apei, precum si funcţionarea instalaţiei de ventilaţie.

Adaparea puilor se face cu apa potabila.  Apa adusa din sursa subterana este trecuta printr-un filtru dupa care este introdusa in sistemul de adapare  format din 6 linii/hala cu cate 406 nipluri pe linie. Exista un picurator pentru fiecare 10 pui. Frontul de adapare este 2 - 3,5 cm pentru fiecare pui. In apa de adapare sunt introduse si o parte din medicamentele administrate.

Foto 4. Modul de adapare

Hranirea puilor se face in functie de stadiul de crestere, prin coborarea si ridicarea automata a liniilor cu spira.  Sistemul de hranire este format din 3 linii, fiecare cu cate 110 hranitori. Este dispusa cate o hranitoare pentru fiecare 70 de pui. Hranitoarele sunt din plastic cu protectie impotriva razelor UV (foto 5.). Sistemul este actionat automat cand hranitorile sunt goale.

Furajele sunt puse în hrănitori la 2 - 3 ore după populare.

Consumul de furaj pe perioada unui ciclu de crestere, in functie de varsta este:

  - 1-15 zile: 0,03 kg furaj/pui/zi;

  - 16-34 zile: 0,13 kg furaj/pui/zi;

  - 36-42 zile: 0,19 kg furaj /pui/zi.

Foto 5. Modul de hranire

IV. Depopularea halei.

Dupa depopulare, respectiv trimiterea pasarilor la abator, timp de  2 săptămâni se realizeaza operaţiunile de spălare a halei, dezinfecţie şi repaus sanitar.

V. Igienizarea halei şi a utilajelor

Se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu şi consta în:

- ridicarea instalaţiilor de hrănire şi adăpare, pentru a se permite evacuarea aşternutului uzat;

- curăţarea mecanică a halelor, prin răzuirea pavimentului;

- spălarea hidromecanică cu detergent a tuturor suprafeţelor interioare şi exterioare (pardoseli, pereţi interiori şi exteriori, tavane, tubulatură şi utilaje) până la îndepărtarea totală a murdăriei şi prafului;

- dezinfectarea halelor în mod repetat prin văruire, aplicare de diverşi dezinfectanţi;

- termonebulizare (proces de dezinsectie sau dezinfectie realizat cu ajutorul unor aparate speciale - acestea functioneaza prin arderea unui amestec de produs petrolier cu insecticide si formeaza o ceata calda, astfel ca, particula foarte fina a acesteia patrunde in toate crapaturile sau locurile in care se pot ascunde daunatorii);

- vid sanitar – minimum 10 zile.

La sfârşitul perioadei de igienizare şi repaus sanitar se repopulează halele şi se reia ciclul.

Fig. 4. Schema generală a fluxului tehnologic

Nota. În primele 3 zile, dupa populare, se aplică un tratament antistres. Vaccinarea contra pseudopestei aviare se face la 9, 24, şi 42 de zile, iar pentru bursita infecţioasă la 14 zile, cu vaccinuri recomandate de medicul veterinar. Ultima vaccinare trebuie aplicată cu 7 zile înainte de livrarea la abator. Se urmăreste mereu comportamentul puilor pentru a putea depista şi remedia orice problemă apărută.

5.2.2. Activitati auxiliare

(i) Alimentarea cu apă.

Alimentarea cu apa a obiectivului este realizata dintr-un foraj executat in incinta fermei. Acesta dispune de un hidrofor in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului.

Ferma  va  stoca  apa  pentru  rezerva  intangibila intr-un  rezervor semiingropat, din fibra de sticla, cu o capacitatea  de 40 mc.

Instalatiile de aductiune si inmagazinare sunt executate din conducta de aductiune 15,3 m, PED  diametru 75 mm, reteaua de conducte este montata adiacent aleilor betonate, subteran, la o adancime de 1,2 m. Traseul estimat al retelei de alimentare cu apa este de 300 m.

Fiecare hala este prevazuta cu propriul racord pentru alimentare cu apa in scop tehnologic si apa pentru incendiu.

Caracteristicile sursei de apă sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Caracteristicile sursei de apa

| Nr. crt. | Caracteristicile sursei de apă |
| --- | --- |
| 1. | Debit maxim de exploatare | 1,8 l/s. |
| 2. | Adâncime foraj | 90 m |

Forajul este echipat cu o pompa  montata in intervalul 50-55 m sau 75- 80 m.

Forajul este dotat cu contor de debit (apometru), omologat si verificat metrologic, montat pe conducta de refulare a forajului, care este prevazuta şi cu vane de inchidere (robineti).

Conform Aviz G.A. necesarul de apa in ferma se estimeaza la cca. 4067 mc/an.

In ceea ce priveste necesarul de apă şi cerinţa de apă, acestea sunt prezentate în tabelul 5 (cf Studiu hidrogeologic ( si Aviz G.A. – anexa 8).

Tabelul 5. Necesar si cerinţă de apă

|  | Pentru Personal | Pentru Pui | Pentru Igienizare | Pentru Irigare | Total | Pentru Personal | Pentru Pui | Pentru Igienizare | Pentru Irigare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesar apa mc/zi | 0,5 | 13,16 | 2.52 | 0.33 | 16,51 | 0,5 | 13,16 | 2.52 | 0.33 |
| Necesar maxim mc/zi | 0.65 | 17,11 | 3,27 | 0,43 | 21,46 | 0.65 | 17,11 | 3,27 | 0,43 |
| Cerinta mc/zi | 0,65 | 14,76 | 2,82 | 0,33 | 18,47 | 0,65 | 14,76 | 2,82 | 0,33 |
| Cerinta maxim mc/zi | 0,73 | 19,76 | 3.66 | 0.43 | 24,58 | 0,73 | 19,76 | 3.66 | 0.43 |
| Maxim orar mc/h | 0,03 | 0.82 | 0,15 | 0,017 | 1,017 | 0,03 | 0.82 | 0,15 | 0,017 |
| Maxim l/s | 0,008 | 0,23 | 0,04 | 0,004 |  | 0,008 | 0,23 | 0,04 | 0,004 |
| Necesar total anual mc/an | 183 | 3593 | 232 | 59 |  | 183 | 3593 | 232 | 59 |

(ii) Alimentarea cu energie electrică.

Energia electrica pentru actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor, a iluminatului interior si exterior se preia din reteaua sistemului energetic national.

Ferma se alimenteaza cu energie electrica in regim trifazat de 400 V/50 Hz. Statia de transformare este montata in incinta fermei, de unde este alimentat tabloul general, care la randul sau alimenteaza tablourile halelor si spatiile anexa.

(iii) Asigurarea ventilaţiei/climatizării.

Climatizarea spatiilor de crestere este strict controlata pentru a asigura o temperatura constanta, functie de ziua din ciclul de productie.

Sistemul de ventilatie  este tip tunel. Ventilatoarele sunt amplasate la un capat al halelor iar gurile de admisie sunt amplasate pe peretii laterali. Admisia se face in mod natural, iar evacuarea fortata, cu ajutorul ventilatoarelor.

(iv) Sistemul de comanda microclimat – ajuta la reglarea conditiilor de clima (temperatura, umiditate, masa de aer) din interiorul halelor si are posibilitatea de programare /comanda pentru:

- deschiderea-inchiderea admisiilor de aer;

- pornirea/oprirea ventilatoarelor, inclusiv variatia de turatie pentru cele cu turatie variabila;

- controlul programului de temperatura pentru tot ciclul;

- controlul programului de ventilatie pentru tot ciclul;

- alarmare, stocare date.

(v) Sistemul de racire este de tip panou, are 65 mp, cu racire prin evaporare.

(vi) Sistemul de incalzire este compus dintr-o centrala termica cu ventilator si serpentine de racire. Combustibilul folosit sunt peletii sau lemnul. Gazele rezultate in urma arderii sunt evacuate catre colectorul de fum si eliminate in atmosfera prin cosul de 6,5 m inaltime si diametrul de 240 mm. Centrala este amplasata intr-o camera special destinata, situata la capatul halei din mijloc. In hale, agentul termic este distribuit prin traseele de incalzire instalate in pardoseala.

Pornirea si oprirea sistemelor de incalzire este comandata de un sistem automat de reglare a temperaturii (tablou de comanda Ecomax).

Spatiile din anexa sunt incalzite cu ajutorul panourilor solare, montate pe acoperis.

(vii) Sistemul de iluminat.

Iluminatul în interiorul halelor se asigură în mod artificial cu LED-uri. Durata iluminarii artificiale este conditionata de programul de lumina specific fiecarui hibrid si categorie de varsta. Este dispus astfel incat intensitatea luminoasa pe mp sa fie de minimum 30 de lucsi.

(viii) Aprovizionarea cu furaje si distribuirea acestora la hale.

Aprovizionarea fermei cu furaje se face de la Fabrici de Nutreţuri Combinate autorizate sau furajele se produc pe amplasament,  pe baza ingredientelor achizitionate.

În cadrul amplasamentului, furajele sunt depozitate în 4 silozuri, astfel:

  - Hala 1 si 2 - siloz 1 grau = 19.4 to = 30 mc;

  - Hala 1 si 2 - siloz 2 furaj = 25.7 to = 40 mc;

  - Hala 3 - siloz 1 grau = 9.7 to = 15 mc;

  - Hala 3 - siloz 2 furaj = 13.3 to = 20 mc.

Distribuirea furajelor în hale se realizează cu ajutorul instalaţilor de furajare cu circuit inchis, plasate pe toată lungimea halelor. Un transportor spiralat de furaje, asigura aducerea hranei din siloz in hala, pentru alimentarea hranitorilor.

(ix) Colectarea şi evacuarea dejecţiilor.

Colectarea dejectiilor impreuna cu asternutul uzat din hale se face manual la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere. Evacuarea lor pana la platforma de depozitare temporara a dejectiilor se face cu ajutorul mijloacelor mecanizate din ferma.        Stocarea asternutului uzat format din paie si dejectii se va face temporar pe platforma betonata, special destinata.

(x) Aprovizionarea şi depozitarea substanţelor chimice şi a altor materii /materiale.

Substanţele chimice dezinfectante şi detergenţii sunt depozitaţi într-o magazie la care are acces numai personalul specializat. Medicamentele ce sunt administrate pasarilor sunt ţinute sub cheie, cu acces restricţionat, utilizate numai de către medicul veterinar/ asistentul veterinar. Toate substanţele chimice sunt procurate de la societăţi specializate, autorizate conform legii.

Fisele tehnice de securitate ale substantelor sunt anexate in format electronic.

6. SUBSTANŢE ŞI EMISII

6.1. Materiile „prime” şi substanţele chimice utilizate

Materiile prime/materialele folosite în procesul de producţie sunt următoarele:

- pui preluaţi de la staţii de incubare autorizate;

- furaje (amestec de cereale, sroturi, ulei vegetal, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, aminoacizi, vitamine, minerale), achiziţionate de la fabrici de nutreţuri autorizate, specializate în reţete pentru creşterea puilor de carne;

- apă potabilă;

- antibiotice şi soluţii;

- vaccinuri pentru pseudopestă aviară, bronşită aviară şi bronşită infecţioasă;

- substanţe dezinfectante.

Se mai utilizează şi materiale auxiliare, precum:

  - motorina – pentru funcţionarea autovehiculelor şi utilajelor

  - energie electrică – pentru funcţionarea instalaţiilor;

  - materiale de întreţinere şi reparaţii;

  - detergenti.

Medicamentele/ vaccinurile/ vitaminele (Tab. 6) sunt achiziţionate în funcţie de necesitate, iar perioada de stocare a acestora în cadrul obiectivului este limitată. De regulă, sunt administrate păsărilor imediat ce vin de la furnizor.

Tabelul 6. Medicamente/ vaccinuri/ vitamine si substante pentru curatenie

| Vitamine, vaccinuri, medicamente |
| --- |
| Nr. crt | Denumire | Cantitate folosita/an | Cantitate folosita /ciclu | Cant | Unit Mas | Ambalaj |
| 1. | Enrofloxacina | 97,5 | 15 | 10 | l | Bidon 5 l |
| 2. | Colistin sulfat | 11,75 | 1,8 | 1,2 | kg | Punga 1 kg |
| 3. | Selevit-sol | 97,5 | 15 | 10 | l | Bidon 10 l |
| 4. | Vitamina AD-3 | 97,5 | 15 | 10 | l | Bidon 10 l |
| 5. | Tabic VH(PPA1-aerosol | 390000 | 60000 | 40000 | doza | Flacon=5000 doze |
| 6. | Tabic MB | 234000 | 36000 | 24000 | doza | Flacon=2000 doze |
| 7. | Tabic VH(PPA2-aerosoli) | 39000 | 60000 | 40000 | doza | Flacon=5000 doze |
| 8. | Biotronic SE Forte | 487,5 | 75 | 50 | l | Bidon 25 l |
| Substante folosite la curatenie |  |
| 1. | Kenosan- Spuma activa | 39 | 6 | 4 | l | Bidon 22 l |
| 2. | Virocid | 48,75 | 7,5 | 5 | l | Bidon 10 l |
| 3. | Aldezin | 48,75 | 7,5 | 5 | l | Bidon 10 l |
| 4. | Fumagrar | 58,5 | 9 | 6 | cutie | Cutie |

Tratamentele împotriva rozătoarelor se fac numai prin agenţi comerciali specializaţi şi autorizaţi. Se ţine o evidenţă a deratizărilor şi dezinfecţiilor realizate. Nu se poate estima cu precizie cantitatea de dezinfectanţi utilizată într-un an de zile, aceasta depinzând strict de necesitatea aplicării lor.

6.2. Caracteristicile produselor finite

Produsul finit este reprezentat de puii de carne. Durata obţinerii produsului finit este de 6 saptamani, timp în care puii de carne ajung la greutatea de 2,4 kg.

Se urmăreste cresterea unui număr cât mai mare de pui în cel mai scurt timp posibil şi cu costuri minime.

Datele privind producţia anuală estimată sunt prezentate în continuare:

- număr de pui: 75.600 /ciclu;

- număr cicluri/ an: cca 6,5;

- producţie anuală estimată:  491.400 capete/ an.

6.3. Emisiile, căile de poluare şi factorii de mediu afectaţi

Principalii poluanţi emişi de la fermele de creştere a puilor sunt: amoniacul, metanul şi oxizi de azot si sulf. În plus, halele sunt surse de emisii de praf, aerosoli şi de diferite substanţe cauzatoare de miros. Pulberile de natură organică derivă din hrana animalelor (nutreţuri), dar pot deriva şi din surse precum urină, fecale, microorganisme. Particulele de praf pot purta microorganisme precum bacterii patogene, virusuri, endotoxine sau alte substanţe organice.

În tabelul 7 se prezintă sursele de emisii şi poluanţii potenţiali din cadrul unei ferme de creştere a pasarilor.

Tabelul 7. Sursele de emisii şi poluanţii potenţiali (prelucrat după BAT

pentru sectorul de creştere a pasarilor)

| Nr. crt. | Sursă/ activitate | Poluanţi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adăpostirea animalelor în hale | NH3, praf, miros, zgomot |
| 2. | Colectarea şi evacuarea dejecţiilor din hale |  |
| 3. | Echipamente de control şi întreţinere a climatului interior | Zgomot, apă uzată, praf, CO2 |
| 4. | Echipamente de hrănire şi adăpare a animalelor |  |
| 5. | Stocarea furajelor şi a aditivilor | Praf |
| 6. | Stocarea dejecţiilor | NH3, CH4, miros |
| 7. | Încărcarea/descărcarea animalelor | Zgomot |
| 8. | Aplicarea dejecţiilor pe teren | Emisii atmosferice, miros, potenţiale emisii în sol/apă subterană/apă de suprafaţă |

    - Emisii atmosferice

Categoriile de emisii atmosferice sunt:

- Emisii din surse stationare, dirijate, punctiforme: centrala termica;

- Emisii din surse de suprafaţă: platforma de stocare dejecţii;

- Emisii difuze : halele de creştere a pasarilor - emisii fugitive;

- Emisii din surse mobile: gazele de eşapament ale autovehiculelor de transport.

In tabelul 8 sunt prezentate sursele de emisii, precum si tipurile de poluanti si de emisii.

Tabelul 8.  Tipurile de poluanţi emişi în atmosferă

| Nr. crt. | Sursa de emisii | Tipuri de poluanţi emişi | Tipul de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Halele de creştere păsări | NH3 H2S* Pulberi CH4 | Emisii din surse staţionare, nedirijate difuze, |
| 2. | Platforme de stocare temporară a dejecţiilor | NH3 H2S N2O Mirosuri | Emisii din surse staţionare, de suprafata, nedirijate; difuze |
| 3. | Circulaţia mijloacelor de transport în incintă | COx NOx SOx Pulberi | Emisii din surse mobile |
| 4. | Arderea lemnului/peletilor | CO NOx SOx pulberi | Emisii din surse staţionare, dirijate, in cazul C.T. |

*cantitati foarte mici, de regula

(i) Emisiile din surse stationare, dirijate

Emisiile din funcţionarea centralei termice pentru prepararea agentului termic necesar incalzirii halelor.

(ii) Emisii din surse de suprafaţă provin din zona platformei de neutralizare dejectii, si, ulterior, potential din folosirea la fertilizarea solurilor.

Nivelurile emisiilor din dejecţii depind de tipul de hrană şi de sistemul de hrănire. Astfel, cu cât concentraţia de azot din hrană va fi mai ridicată, cu atât emisia din dejecţii va fi mai mare.

Amoniacul are un miros înţepător, iar în concentraţii foarte mari poate irita ochii, gâtul şi mucoasele. Factori precum temperatura, ventilaţia, umiditatea, tipul aşternutului şi compoziţia hranei pot influenţa nivelul concentraţiei de amoniac.

În ceea ce priveşte hidrogenul sulfurat, în general, acesta este prezent în cantităţi foarte mici (~1 ppm).

Mirosurile sunt emise din spaţiile de depozitare temporară a dejecţiilor. În cazul fermelor de creştere a puilor, mirosul este un amestec de diferiţi compuşi precum mercaptani, amoniac etc.

(iii) Emisii difuze

În halele de creştere, nivelul emisiilor depinde de sistemul de creştere aplicat. În general, emisiile de  CH4, NO2, NH3 şi pulberi asociate cu sistemul de creştere la sol, pe aşternut (BAT Reference Document on Intensive rearing of poultry and pigs) sunt:

- NH3: 0,034 – 0,100 kg/ pasăre/ an;

- CH4: 0,004 – 0,006 kg/ pasăre/ an;

- N2O: 0,009 – 0,024 kg/ pasăre/ an;

- Pulberi: - inspirabile: 0,119 – 0,182 kg/ pasăre/ an;

- respirabile: 0,014 – 0,018 kg/ pasăre/ an.

Praful nu constituie o problemă majoră pentru împrejurimile fermei, însă poate cauza neplăceri în condiţii de vreme ploioasă sau secetă. În interiorul halelor de creştere, praful poate afecta respiraţia păsărilor sau a lucrătorilor.

(v) Emisii din surse mobile

Emisiile din funcţionarea autovehiculelor ce tranzitează amplasamentul sunt reprezentate de: NOx, SOx, CO, pulberi. Aceste emisii sunt aceleaşi pentru toate tipurile de combustibil/carburanti lichizi, cu precizarea faptului că nivelul de CO şi hidrocarburi din emisii este mai redus în cazul utilizării motorinei.

    - Emisii în apa de suprafaţă

Nu exista deversari în corpurile de apă de suprafata. Apele uzate sunt epurate si stocate temporar intr-un bazin betonat.

    - Emisii în sol/subsol/apele freatice

În urma desfăşurării normale a procesului tehnologic nu rezultă emisii directe în sol şi/sau subsol şi/sau apele freatice.  În cazuri accidentale, pot exista emisii cu un conţinut similar apelor tehnologice uzate.

Sursele potenţiale de poluare pentru sol/ subsol/apele freatice pot fi reprezentate de:

- depozitarea incorectă a deşeurilor menajere şi a materiilor prime (furaje);

- depozitarea necorespunzătoare a mortalităţilor rezultate din pierderile naturale de păsări, în cazul nerespectării programului de eliminare din fermă;

- dejecţiile din halele de creştere a pasarilor, în cazul în care acestea nu vor fi colectate şi stocate în spaţii special amenajate;

- platforma de neutralizare a dejectiilor, in cazul pierderii impermeabilitatii

- reţelele de colectare şi transport ape uzate;

- defecţiuni ale bazinelor de colectare a apelor uzate;

- scurgeri accidentale de carburanţi de la autovehiculelele care efectuează activităţi de aprovizionare/ desfacere.

    - Alte emisii

Zgomotul  produs pe timpul funcţionării obiectivului, este datorat (Tab. 9):

  - Păsărilor, în timpul descarcării/ hrănirii/ manipulării acestora;

  - instalaţiilor de aer condiţionat şi ventilaţie;

  - autovehiculele care asigură aprovizionarea şi/ sau desfacerea  produselor.

În prezent, singurele surse, dar nesemnificative, de zgomot sunt autovehiculele care circulă pe DC 87.

Tabelul 9. Surse tipice de zgomot pentru activităţile specifice creşterii

păsărilor (Best Available Techniques Reference document

for Intensive rearing of poultry and pigs)

| Sursă | Durată | Frecvenţă | Activitate zi / noapte | Nivel zgomot dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemele de ventilare a halelor | continuu / intermitent | Zilnic | zi şi noapte | 43 dB |
| Distribuirea hranei | 1 oră | 2-3 ori pe săptămână | zi | 92 (la 5 m) |
| Prinderea păsărilor | 6-56 ore | 6-7 ori pe an | dimineata / seara | 57-60 |
| Circulaţia auto pe amplasament | Discontinuu | Zilnic | zi | <65 |
| Transferul/ transportul păsărilor | Discontinuu | în funcţie de necesitate | zi | <65 |
| Manipularea dejecţiilor | 1 – 3 zile | 6-7 ori pe an | zi | <65 |
| Spălărea sub presiune | 1 – 3 zile | 6 – 7 ori pe an | zi | 88 (la 5 m) |

De asemenea, există riscul ca prin sistemul de ventilaţie al adăposturilor să fie eliminaţi bioaerosoli cu rol important în răspândirea bolilor. Tipul de hrană şi tehnicile de hrănire pot influenţa semnificativ concentraţia emisiei de bioaerosoli.

Managementul nutriţional, sistemele de creştere şi măsurile de biosecuritate prevăzute pot elimina riscul răspândirii bolilor prin aerosoli.

În consecinţă, s-a acordat o atenţie deosebita sistemului de colectare, neutralizare, depozitare a dejecţiilor, precum şi modului de aplicare şi  respectare a etapelor din cadrul programului de  biosecuritate, obiectivul acestuia fiind  împiedicarea propagării microorganismelor patogene şi îmbolnăvirea păsărilor sau a  personalului angajat.

În cadrul fermei sunt prevăzute măsuri severe pentru  decontaminare/dezinfecţie şi deratizare, inclusiv în ceea ce priveşte filtrele sanitare.

7. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

7.1. Starea fizică a construcţiilor

Toate constructiile de pe amplasament sunt noi si sunt executate pe baza de proiect autorizat.

In concluzie, starea fizică a construcţiilor de pe amplasament este bună si foarte buna. Acestea nu prezintă elemente ce ar putea sugera existenţa pericolelor privind stabilitatea lor.

7.2. Depozite de substanţe chimice

Medicamentele, vitaminele şi substantele dezinfectante sunt depozitate în magazii speciale, sub gestiune, şi utilizate sub stricta supraveghere a specialiştilor.

7.3. Rezervoare pe amplasament

Rezervoare subterane. Pe amplasament există rezervoare subterane cat zone amenajate sub cota zero, ca bazine:

- bazin colector ape reziduale – amplasat subteran, betonat, cu o capacitate de 30 mc.

- bazin ape epurate – amplasat subteran, betonat, cu o capacitate de cca 60 mc – pentru colectarea apelor epurate.

Rezervoare supraterane. Pe amplasamentul evaluat exista:

- un rezervor de apă cu o capacitate de 40 mc.

7.4. Sistemul de canalizare (anexa 9)

Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea complexului sunt urmatoarele:

- ape uzate menajere

- ape uzate tehnologice

- ape pluviale.

Retelele interioare de canalizare pentru apele uzate menajere si  tehnologice au fost realizate odata cu etapele de construire a fermei.

Cantitatile  de apa uzata din cadrul fermei sunt prezentate in tabelul 10.

Tabel 10. Cantitatea de apa uzată estimată*

| Categoria apei | Debit/volum | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Mediu | 2,45 [m3/zi] | Statia de epurare |
| Maxim | 3,77 [m3/zi] | Statia de epurare |
| Anual | 404 [m3] |  |

*cf. Aviz G.A.

Potenţialul poluant al apelor uzate provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament este prezentat în tabelul 11.

Tabelul 11. Tipuri de poluanţi din apele uzate

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Tipul de apă uzată | Poluanţi existenţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igienizarea halelor | Ape tehnologice | - Suspensii - Substanţe oxidabile în special de natură organică - Sulfuri şi H2S - Compuşi cu azot |
| 2. | Activitate administrativă | Ape menajere | - Suspensii - Substanţe oxidabile - Detergenţi |

7.4.1. Apele uzate, tehnologice

Apele uzate, tehhnologice rezulta din activitatile de spalare si clatire halelor de creştere a păsărilor, după fiecare ciclu încheiat, spalare a platformelor, cailor de acces betonate si mijloacelor de transport auto.

Apele tehnologice uzate provenite de la spalarea si clatirea halelor de crestere a puilor sunt colectate de o retea de conducte din tuburi de PVC si sunt directionate catre bazinul betonat, apoi sunt trimise la statia de epurare.

7.4.2. Apele uzate, menajere

Apele menajere uzate provenite de la filtrul sanitar se  scurg  printr-o conducta de PVC in canalizarea interna. Acestea sunt colectate in bazinul betonat de 30 mc, de unde sunt trimise in statia de epurare.

7.4.3. Apele pluviale

Nu sunt colectate. Acestea se scurg liber pe terenurile neconstruite, respectiv, se infiltreaza in sol.

7.5. Instalaţii de tratare a reziduurilor

Societatea nu deţine instalaţii de tratare speciala a reziduurilor. Dejectiile in amestec cu asternutul se depoziteaza si se trateaza, prin procesele naturale, pe platforma betonata existenta, urmand a fi utilizate ca materie prima pentru obtinerea peletilor (combustibil folosit pentru arderea in centralele termice) sau la fertilizarea ternurilor.

7.6. Deşeurile şi depozitele de deşeuri

Având în vedere specificul activităţii ce se desfăşoară pe amplasament, deşeurile rezultate sunt reprezentate, în principal, de:

- 02 01 06 - dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv asternutul uzat de paie)– rezultate din halele de creştere a păsărilor,

- 02 01 02 - deşeuri de tesut animalier - rezultate din „pierderile naturale” de păsări;

- 15 01 02 – ambalaje de materiale plastice/tavi transport pui de o zi;

- 15 01 10* - ambalaje contaminate cu substanţe chimice – ce rezulta din  procesul de dezinfectare a halelor;

- 20 03 01 - deşeuri menajere – provenite din activitatea angajatilor;

- 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 08 - deşeuri medicale - rezultate din activităţile veterinare: diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor.

- Deşeurile menajere se colecteaza in europubele  si se predau periodic pentru eliminare conform legislatiei in vigoare (anexa 10);

- Deşeurile de ambalaje (PET, de hârtie/ carton, etc.) sunt colectate selectiv şi   se valorifica/elimina prin firme autorizate sau se returneaza furnizorului, in special tavi, in cazul puilor;

- Dejecţiile în amestec cu aşternutul  sunt stocate temporar pe amplasament şi stabilizate (uscate), în vederea utilizării acestora pentru incalzirea halelor fermei, prin transformarea in peleti sau se folosesc ca ingrasamant natural.

- Mortalităţile rezultate sunt depozitate pentru o perioada scurta in containere frigorifice si se predau la unitati de incinerare.

- Deşeurile medicale rezultate din activităţile veterinare sunt depozitate temporar  in saci inscripţionati, în magazia special destinata. Ulterior sunt eliminate de catre firme specializate.

7.7. Prevenirea accidentelor şi acţiunile în caz de urgenţă – zone potenţiale de risc

Componentele din cadrul complexului de creştere a păsărilor predispuse la accidente cu impact de mediu sunt următoarele:

- sistemul de canalizare – apariţia de fisuri ale conductelor sau altor componente (bazine de colectare ape uzate menajere şi tehnologice);

- statia de epurare – in cazul defectiunilor de functionare sau deteriorarii componentelor proprii;

- sistemul de colectare şi stocare a dejecţiilor – deteriorarea impermeabilitaţii platformei de stocare, stocarea pe perioade mai mari decât cele proiectate/ recomandate, transportul defectuos al dejecţiilor de la hale la platforma de stocare;

- incendii – in cazul depozitului de asternut.

7.8. Specii sau habitate sensibile/protejate în apropierea amplasamentului

Amplasamentul fermei de pui  nu se afla in interiorul sau in vecinatatea vreunei arii naturale protejate de interes national sau ca parte a retelei Natura 2000 in Romania.

Zona nu se caracterizeaza prin specii de plante sau animale cu valoare deosebita.

Nu se altereaza habitate, nu se produc influente asupra speciilor de plante sau animale incluse in Cartea Rosie sau cu importanta economica.

- RAPORT PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

  - Informaţii referitoare la utilizarea anterioară a amplasamentului

Pe amplasamentul analizat a functionat o fosta ferma de crestere a puilor. Ulterior, stabilimentul a fost cumparat si modernizat de catre actualul proprietar.

  - Informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului

In prezent, in cadrul amplasamentului se desfasoara activitatea fermei de crestere a puilor pentru consum.

Utilizarea terenului este conform Bilantului teritorial mentionat anterior,  in prezenta lucrare (v. Tab.  3 ).

  - Informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu: sol si ape subterane

    - Informaţii privind determinările fizico - chimice asupra calităţii solului

Proprietăţile fizico - chimice ale solului variază atât spaţial, în plan orizontal şi vertical, cât şi temporal, ca răspuns la acţiunea factorilor externi.

Trebuie subliniat faptul că diverşii compuşi sau elementele prezente la un moment dat în sol, nu constituie implicit un factor perturbator, poluant. Unul şi acelaşi element poate fi indispensabil vieţii, sau extrem de nociv, în funcţie de concentraţia acestuia în sol, intr-un anumit moment.

Activitatea desfăşurată în condiţii normale nu presupune poluarea solului/ subsolului, toate activităţile derulându-se pe platforme betonate, impermeabile, în spaţii închise sau în incinte impermeabilizate/ etanşate.

În consecinţă, la cele de mai sus, şi din analiza desfăşurării proceselor  în zona amplasamentului, rezulta ca poluarea solului se poate produce astfel, excluzând situaţiile accidentale de poluare locală:

- prin depunerea normala a poluantilor existenti în atmosfera (datorita fortei de gravitatie): (1) din activitatea proprie, dar şi (2) ca urmare a altor activităţi, desfăşurate în vecinătate sau mult mai departe, în acest ultim caz contribuţia la poluarea locala fiind mult mai importanta. Aceasta pentru ca sedimentarea are loc la o anumită distanţă de localizarea sursei generatoare, în functie de:

  - forma şi dimensiunea particulei;

  - viteza  particulei;

  - fluiditatea aerului.

- prin depunerea poluanţilor din atmosfera ca urmare a spălării acesteia de către precipitaţii. În acest caz, la poluarea locală o contribuţie mai importantă o au şi poluanţii proprii emişi în atmosferă, de ex. emisiile coşurilor de dispersie.

Nota. Particula care sedimentează poate fi simplu praf sau praf la care au aderat alţi poluanţi, de cele mai multe ori  metale grele.

Pe lângă cele de mai sus, într-un punct, la un moment dat, variaţiile concentraţiilor unui poluant pot să apară exclusiv sau şi din cauze strict locale care nu au nici o legătură cu fenomenul de poluare:

- schimbarea structurii solului prin activităţi de întreţinere a spaţiilor verzi;

- nerespectarea riguroasă a locului prelevării şi

- neglijenţa unor salariaţi.

Cantităţile de precipitatii influenţează foarte mult valorile poluanţilor din aer, apă şi sol, întrucât un anumit poluant poate fi transportat pe calea aerului şi implicit prin precipitaţii pe un amplasament. Astfel, un poluant poate înregistra o valoare mai mare într-un anumit mediu, valoare nu neapărat dependentă de activitatea desfăşurată pe amplasamentul respectiv.

In tabelul 12, sunt prezentate rezultatele determinărilor fizico - chimice  (anexa 11 - rezultate analize calitate sol) asupra calităţii solului, realizate înainte de solicitarea A.I.M. In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de sol, din 2 puncte, de la adâncimea de 5 cm:

- Punctul 1 (notat FNS N) - se situează în zona platformei de stocare a dejecţiilor;

- Punctul 2 (notat FNS S) - se află în zona halelor de creştere, la extremitatea sudica a amplasamentului.

Tabelul 12. Rezultatul determinărilor fizico - chimice

privind calitatea solului (anexa 11)

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Simbol proba/Valori determinate | Incert. extinsa relativa, k=2 | Ordinul MAPM nr. 756/1997 soluri de folosinta sensibila/ mai putin sensibila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FNS N | FNS S |  | VN | VPA | VPI |
| 1 | Umiditate | % | 19,95 | 19,06 | +-10 | - | - | - |
| 2 | pH |  | 8,50 | 8,49 | +-10 | - | - | - |
| 3 | Azot total | mg/g s.u. | 0,824 | 0,852 | +- 20 | - | - | - |
| 4 | Fosfor total | mg/kg s.u. | 467,42 | 451,37 | +-20 | - | - | - |
| 5 | Sulfati | mg/kg s.u. | 1,76 | 2,2 | +-20 | - | 2000/5000 | 10.000/50.000 |
| 6 | Cu | mg/kg s.u. | 22,41 | 20,22 | +-20 | 20 | 100/250 | 200/500 |
| 7 | Zn | mg/kg s.u. | 68,89 | 60,73 | +-20 | 100 | 300/700 | 600/1500 |

    - Concluzii privind calitatea solului

Datele prezentate în tabelul 12 reflectă starea iniţială a calităţii solului, şi constituie suportul de referinţă pentru compararea cu datele ce vor fi obţinute din monitorizările ulterioare, in vederea stabilirii modificarilor calitatii solului de pe amplasament. Rezultatele obtinute in deteminarile viitoare vor fi interpretate, astfel:

- Pentru indicatorii care se regasesc in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, conform VLE prevazute in acesta, in cazul general, si in raport cu valorile actuale in ceea ce priveste determinarea influentei activitatii asupra amplasamentului.

- Pentru indicatorii care nu se regasesc in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, in raport cu valorile actuale in ceea ce priveste determinarea influentei activitatii asupra amplasamentului.

Rezultatele actuale, la indicatorii prevazuti in “Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, adica sulfati, Cu, Zn reflecta o stare buna a calitatii solului, chiar daca Cu inregistreaza valori usor mai ridicate decat cele normale, dar in limitele erorii de masurare mentionate de Laborator.

  - Informaţii privind determinările fizico - chimice asupra calităţii apelor subterane

Din desfăşurarea normală a activităţii nu se produce poluarea apelor freatice.

In arealul instalatiei si in zonele invecinate freaticul se afla la adancimi mai mari de 36 m ( v. anexa 6 - fisa forajului). Solul de deasupra este tip argila pe toata inaltimea pana la suprafata terenului. In aceste conditii, practic si teoretic, este imposibil sa se produca contaminarea apelor subterane ca urmare a unor situatii de poluare accidentala.

    - Concluzii privind calitatea apelor subterane

Conform Legii Apelor 107/ 1996, cu modificarile ulterioare, corpul de apa subterana are o stare buna atunci cand:

- nu exista efecte ale patrunderilor saline sau ale altor patrunderi;

- nu se depasesc valorile standard de calitate aplicabile, ca urmare a legislatiei în vigoare;

- nu exista o diminuare semnificativa a calitatii ecologice sau chimice;

- nu au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de protectie a apelor si mediului acvatic;

- nu exista nici o deteriorare/ perturbare semnificativa a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apa subterana.

9. PROGRAMUL DE MONITORING

9.1. Baza legală şi cerinţele de monitorizare

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin actele de reglementare obţinute, precum şi legislaţia în vigoare aplicabilă:

- OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin O.U.G. nr. 40/2010, prin care se transpun prevederile Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - IPPC.

- Ordinul MAPAM nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 243/2002 privind Protecţia atmosferei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 655/2001, prin care se transpun prevederile Directivei nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Ordinul 344/204 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

- Ordonanţa 47/2005 privind reglementările de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea 73/2006 şi modificată prin O.G. 14/2010.

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/ 14.06.2006) pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/ 03.11.1997 (M.O. nr.303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 36/07.01.2004 (M.O.  43/ 19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- STAS 10009/ 1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotararea de guvern 856/16.08.2002 ( M.O. nr 659/05.09.2002), privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei curinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern 235/07.03.2007 ( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 621/23.06.2005 ( M.O 639/20. 07.2005), privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.312.2005) privind Fondul pentru mediu aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/25.04.2006(M.O. 393/08 05 2006), cu modificarile si completarile ulterioare;

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor BAT/BREF cu privire la modul de hrănire, de adăpare, de asigurare a microclimatului şi de gestionare a dejecţiilor;

- Gestionarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice se va realiza in conformitate cu prevederile:

- Ordinul M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Codul de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

- STAS nr. 9450/88 - Apă pentru irigarea culturilor agricole

- Fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza studiului OSPA şi numai după perioada de mineralizare (3- 6 luni). Aceasta perioada poate fi diferita, mai mica sau mai mare, pe baza rezultatelor determinarilor fizico-chimice si agrochimice asupra „materialului” existent pe platforma, realizate de catre un institut de specialitate, respectiv, ICPA Bucuresti.

9.2. Recomandări BAT

Recomandarile BAT de monitorizare pentru cresterea intensiva a puilor de carne cuprind:

- monitorizarea regulată a consumului de apă;

- monitorizarea consumului de energie (gaz, electricitate, combustibil);

- monitorizarea cantităţilor de hrană pentru animale, a reziduurilor  şi a modului de aplicare în teren a fertilizatorilor, respectiv, a dejectiilor tratate.

9.3. Program de monitorizare

Pe baza recomandărilor BAT şi din analiza studiului de evaluare a impactului realizat pentru obtinerea acordului de mediu, se propune progamul de monitorizare , prezentat in tabelul 13.

Tabelul 13. Program de monitorizare

| Nr. crt. | Factorul de mediu | Indicatori/ parametrii analizaţi | Periodicitate | Locaţie | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APĂ UZATĂ MENAJERĂ ŞI TEHNOLOGICĂ | pH | Inainte de utilizarea la irigatii | Bazin stocare ape epurate | - |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |  |
|  |  | Fosfor total |  |  |  |
|  |  | Indicatorii impusi prin autorizatia G.A. |  |  |  |
| 2. | APĂ FREATICĂ |  | Anual | Foraj obsevatie | - |
| 3. | AER (emisii) | CO | Semestrial | Cos centrala termica | - |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| 4. | AER (imisii) | NH3 | Semestrial | Laturile de Est si Vest | - |
|  |  | N2O |  |  |  |
| 5. | SOL / SUBSOL | pH | Anual | 1.Zona platformei de stocare a dejecţiilor 2.Zona halelor de crestere | - - |
|  |  | Azotiti |  |  |  |
|  |  | Fosfati |  |  |  |
|  |  | Cupru |  |  |  |
|  |  | Zinc |  |  |  |
|  |  | Sulfati |  |  |  |
| 6. | GESTIONAREA DEŞEURILOR | Cf. H.G. 856/2002 | Lunar | - | Fise gestionare |

10. CONCLUZII ŞI PROPUNERI/ RECOMANDĂRI, DUPĂ CAZ.

ANALIZA COMPARATIVA

10.1. Analiza comparativă (recomandări IPPC/situaţia pe amplasament)

Instalaţia evaluată se regăseşte în BAT – ul pentru sectorul creşterii intensive de păsări şi porci (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs).

Tehnicile şi nivelurile de emisie şi/sau consum, ca şi categoriile de emisii prezentate în BAT– ul de ramură au fost stabilite în urma unui proces care a inclus următoarele etape:

- identificarea principalelor probleme de mediu pentru fiecare sector; care sunt emisiile în aer, apă şi sol;

- examinarea tehnicilor care pot fi aplicate cel mai bine pentru a rezolva aceste probleme;

- identificarea nivelurilor cele mai performante în ceea ce priveşte protecţia mediului ţinând cont de baza de date a Uniunii Europene şi din întreaga lume;

- examinarea condiţiilor în care au fost obţinute aceste performanţe, cum ar fi: costuri, principalele forţe implicate în implementarea acestor tehnici;

- selectarea BAT- urilor şi a nivelurilor de consum/emisii pentru acest sector.

În anumite cazuri, sub aspect tehnic este posibil să se obţină niveluri de emisie mai bune dar, datorită costurilor implicate, nu sunt considerate a fi BAT pentru domeniul în cauză.

Costul pentru a aplica o tehnică anume  depinde foarte mult de situaţia specifică, tinând cont, de exemplu, de taxe, impozite şi de factorii tehnici. În absenţa datelor privind costurile sunt prezentate concluzii în ceea ce priveşte fezabilitatea acestor tehnici, bazate pe observarea instalaţiilor existente.

Cele mai bune tehnici disponibile prezentate pentru domeniul evaluat  trebuie privite ca un punct de referinţă la care să se raporteze performanţa actuală a unei instalaţii existente sau, după caz, să se facă o propunere pentru o nouă instalaţie. Se consideră, de asemenea, că instalaţiile existente se pot apropia de nivelurile recomandate de BAT.

Deşi tehnicile BREF nu sunt considerate obligatorii, cu putere de lege, sunt destinate să ofere informaţii pentru orientarea industriei în scopul de a atinge anumite niveluri de emisie şi consum, folosind tehnicile specificate.

- TEHNICI ŞI PROCESE APLICABILE/APLICATE

I. Modul de adăpostire şi creştere

Recomandări BAT.

Sistemele de adapost recomandate pentru puii de carne sunt:

- Adapostul cu ventilare naturala cu o podea complet acoperita cu asternut si echipata cu sisteme de baut fara pierderi prin scurgeri.

- Adapostul bine izolat, cu ventilatoare si podea complet acoperita cu asternut si echipat cu sisteme de adapat fara pierderi prin scurgere.

Păsările sunt ţinute pe aşternut (de obicei, paie mărunţite, dar se poate folosi şi rumeguş şi hârtie mărunţită) împrăştiat uniform pe toată suprafaţa podelei. Dejecţiile sunt îndepărtate odată cu aşternutul, la sfârşitul fiecărei perioade/ciclu de creştere. Densitatea de populare este  de cca. 13 – 26 capete/ mp (33kg/mp), iar  halele   pot  adăposti între 20 000 şi 40 000 de păsări, in functie de suprfata.

Situaţia pe amplasament

In cadrul fermeii, puii  sunt adăpostiti în 3 hale cu podea din beton, complet acoperita cu asternut de paie si sistem de ventilare. Halele sunt proiectate pentru o capacitate de 25.956  capete fiecare, cu o densitate de populare de 20 capete/mp.

La sfârşitul perioadei de creştere dejecţiile sunt îndepărtate odată cu aşternutul.

Concluzie. Sistemul de adapostire si crestere a puilor este conform BAT.

II. Controlul temperaturii şi ventilaţia

Climatul interior al fermelor de creştere a puilor este important deoarece amoniacul, în combinaţie cu praful, produce frecvent boli respiratorii, inclusiv guturai (rinită) şi pneumonie.

Recomandări BAT.

Reglajul climatului se face de obicei, prin controlul temperaturii, al sistemului de ventilaţie şi al sistemului de iluminat.

Temperatura, în halele de păsări, este controlată prin intermediul următoarelor tehnici:

- izolarea termică a pereţilor;

- încălzirea locală şi zonală;

- încălzirea directă (prin infraroşu, încălzire prin gaze, convectoare, suflantă de aer cald);

- încălzirea indirectă (centrală de încălzire a spaţiului halei, centrală de încălzire prin pardoseală);

- sistemul de răcire prin duze aşezate pe acoperiş (practicat în climatul cald, mai ales vara).

Încălzirea halelor se face uneori, prin recuperarea căldurii din aerul evacuat. Această căldură este, de asemenea, folosită şi pentru uscarea dejecţiilor de păsări. Sistemul de încălzire este absolut necesar, atunci când densitatea păsarilor este mare. Capacitatea echipamentelor pentru încălzit este relaţionată cu numărul păsărilor din hală şi cu volumul halei. În tabelul 14 sunt prezentate câteva temperaturi reprezentative pentru halele de păsări.

Tabelul 14. Exemple de temperaturi în halele de pui (sursa Best Available Techniques Reference document for Intensive rearing of poultry and pigs)

| Vârsta (zile) | Temperatura (°C) |
| --- | --- |
|  | Portugalia | UK | Franţa |
| 1-3 | 37-38 | 30-34 | 31-33 |
| 3-7 | 35 | 32 | 30-32 |
| 7-14 | 32 | 28-30 | 28-30 |
| 14-21 | 28 | 27 | 26-28 |
| Adulţi | 21-29 | Fără încălzire | 18-21 | 23-26 |
|  | 28-35 |  |  | 20-23 |
|  | peste 35 |  |  | 18-20 |

Ventilatia. Halele de păsări pot fi ventilate natural sau forţat, depinzând de condiţiile climatice şi de cerinţa păsărilor. Pentru ambele sisteme de ventilare, atât naturală cât şi forţată, direcţia predominantă a vântului poate influenţa poziţionarea halei, astfel încât să se consolideze ventilarea fluxului de aer, în vederea reducerii emisiilor din zonă, sau din  vecinătatea obiectivului.

Ventilarea este importantă pentru sănătatea păsărilor şi prin urmare, dacă va lipsi, va afecta nivelul de producţie.

Sistemele de ventilare se pot împărţi în sisteme naturale şi sisteme mecanice. Sistemele naturale sunt formate din nişte orificii aflate pe acoperiş. Orificiile de evacuare a aerului trebuie să aibă o dimensiune minimă de 2,5 cm2/ m3 (volum al halei), iar gurile de admisie a aerului minimum 2,5 cm2/ m2 , pe fiecare parte laterală a clădirii. Având sisteme naturale, designul clădirii trebuie să sporească ventilarea. Dacă lăţimea şi înălţimea nu sunt adaptate corespunzător, ventilarea poate fi insuficientă şi poate determina un nivel ridicat de mirosuri neplăcute în interiorul halelor.

Sistemele mecanice funcţionează pe bază de presiune negativă. In acest caz gurile de admisie a aerului au o dimensiune minimă de 2 cm2/ m3 din volumul halei. Aceste sisteme sunt mai costisitoare, dar oferă un control mai bun al climatului interior. Se utilizează diferite tipuri de sisteme :

- sisteme de ventilare la nivelul acoperişului,

- ventilare la coama acoperişului;

- sisteme de ventilare prin peretii laterali ai halei.

Situaţia pe amplasament

Halele sunt dotate cu instalaţie computerizată pentru controlul microclimatului (temperatură, umiditate, ventilaţie, în funcţie de vârstă/ greutate corporală şi anotimp), ce monitorizeaza temperatura, umiditatea şi presiunea statică şi ajusteaza turaţia ventilatoarelor.

Pentru crearea microclimatului necesar, halele sunt prevăzute cu ventilatoare centrifugale, pe unul din capetele fiecarei hale – 8 ventilatoare pentru  necesitatile maxime si 3 pentru cele minime.

Încălzirea halelor se face local, prin pardoseala.

Concluzie. Sistemul de control al temperaturii si ventilatiei utilizat în ferma este conform recomandarilor BAT/BREF.

III. Iluminatul

Recomandări BAT.

Halele pot fi iluminate artificial sau natural. Iluminatul este important pentru producţia păsărilor de carne. Pot fi folosite scheme care alternează perioadele de lumină cu cele de întuneric. Tabelul 15 cuprinde astfel de scheme.

Tabelul 15. Exemple de perioade de iluminat

(sursa The Poultry Site)

| Vârsta (zile) | Durata lumină/zi |
| --- | --- |
|  | Exemplul 1 | Exemplul 2 |
| 1 – 3 | 23 | 23 |
| 4 – 10 | 8 | 18 |
| 11 – 15 | 12 | 8 |
| 16 – 21 | 16 | 12 |
| 22 – 35 | 18 | 16 |
| 36 – 42 | 23 | 18 |

Intensitatea luminii trebuie să fie de cel puţin 20 lucşi la nivelul ochiului, iar lumina trebuie să acopere cel puţin 80% din suprafaţa folosită de păsări. Iluminarea halelor trebuie să respecte un ciclu de 24 ore, cu o durata a perioadei de întuneric de cel puţin 6 ore (dintre care 4 ore neîntrerupte). Excepţie fac primele 7 zile şi ultimele 3 zile înainte de sacrificare.

Situaţia pe amplasament

În cazul analizat, iluminatul halelor se  face artificial cu corpuri de iluminat care să asigure o iluminare cât mai uniformă a halei, la cel putin 30 lucşi. În primele zile, indicele de iluminare va fi de 1 – 2,5 W/mp, scăzând treptat, în aşa fel încât la 8 zile, indicele de iluminare sa fie de 0,7 – 0,9 W/mp.

Concluzie. Sistemul de iluminat este conform recomandarilor BAT.

IV. Hrănirea şi adăparea

Recomandări BAT.

Cele mai întalnite sisteme de furajare sunt:

- bandă transportoare pe lanţ

- transportor tip spirala

- sistem tip jgheab

- sistem tip pâlnie.

Banda transportoare pe lanţ transporta furajele din depozit în jgheabul de hrănire. Reglarea vitezei acesteia poate influienţa caracteristicile de hrănire, şi anume raţia de furaje şi caderile din sistem (pierderile).

În cazul transportorului de tip spirala, furajele sunt trase sau împinse printr-o spirală în jgheabul de hrănire. Pierderea de furaje este redusă.

Sistemul de tip jgheab este conectat la aprovizionarea cu furaje prin intermediul sistemului de transport. Diametrul acestuia variază de la 300 mm – 400 mm. Furajele sunt transportate printr-o spirală, pe lanţ, sau pe o tijă de oţel prevăzută cu mici scripete. Acest sistem are un dispozitiv de ridicare.

Sistemul de tip pâlnie este întâlnit în baterii. Acesta se deplasează de-a lungul cuştilor pe roţi sau pe şină, şi este prevăzut cu un coş în formă de pâlnie. Deplasat maual sau electric, acest sistem umple tăvile pentru furaje sau jgheaburile.

Apa trebuie să fie disponibilă pentru toate păsările, fără nici un fel de restricţie. Existe diverse tipuri de sisteme de adăpare. Design - ul sistemelor de adăpare trebuie să ofere suficientă apă şi să prevină scurgerile. Există patru sisteme de bază:

- adăpătoare tip suzetă:

- cu debit crescut (80 - 90 ml/ min);

- cu debit scăzut (30 - 50 ml/ min);

- adăpătoare în formă de cerc;

- adăpătoare tip jgheab;

- adăpătoare tip cupe (colectoare de picături).

Sistemul de tip suzetă are modele variate. De obicei, acestea sunt făcute dintr-o combinaţie de plastic şi oţel. Suzetele se află sub conducta de alimentare cu apă.

Sistemul de tip suzetă de mare capacitate, are avantajul că păsările primesc imediat o cantiate adecvată de apă, dar are dezavantajul scurgerilor de apă din timpul adăpării. Pentru a captura aceste scurgeri sunt aşezate mici talere sub suzete. Sistemele de tip suzetă de capacitate redusă, nu au problema scurgerilor de apă, dar îi ia mai mult timp  unei păsări să bea o cantitate suficientă de apă.

La începutul fiecărei conducte este montat un sistem de control al presiunii, având şi un aparat care măsoară consumul de apă.

Sistemul în formă de cerc este făcut dintr-un plastic solid şi are diferite forme, care depind de tipul de păsări, sau de designul halei. De obicei acest sistem, are ataşat o manivelă cu ajutorul căreia poate fi tras în sus, are o presiune redusă a apei şi este uşor reglabil.

Sistemul de tip jgheab este aşezat pe/ sub conducta de alimentare cu apă. Sunt două modele care, fie au în mod automat apă în troacă, fie apa este furnizată când banda metalică este mişcată.

Majoritatea halelor au sisteme automatizate de adăpare de tipul suzetelor.

În cazul puilor crescuţi pentru carne, sistemele cele mai comune de adăpare sunt cele sub formă de cerc şi cele cu suzetă. Sistemele sub formă de cerc asigură un acces uşor al păsărilor la apă şi au ca scop o reducere a scurgerilor pentru a se preveni umezirea aşternutului. În sistemele de tip cupă, pot fi adăpate cca 40 de păsări iar în cazul sistemelor de tip suzetă, pot fi adăpate 12 – 15 păsări.

Situaţia pe amplasament

Distribuirea furajelor în hale se realizeaza cu ajutorul instalaţilor de furajare  cu circuit inchis, plasate pe toată lungimea halelor. Instalaţia de furajare este alimentată cu ajutorul unui transportor spiromatic de la silozul exterior la buncărul liniei de furajare. Hrănitorile sunt din plastic şi sunt dispuse câte o hrănitoare la 70 păsări.

Adăparea se  face cu instalaţii racordate la reteaua de apă din hală. Liniile de adăpat sunt semiautomate, cu niplu, şi dispuse între rândurile de hrănitori. Adăpătorile sunt prevăzute cu sistem de picurare acţionat de ciocul păsărilor.

Concluzie. Hranirea si adăparea puilor în cadrul fermei se face conform recomandarilor  BAT.

V. Colectarea şi evacuarea dejecţiilor

Recomandări BAT.

In cazul puilor de carne, la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, dejectiile sunt scoase  odata cu asternutul. In mod normal sunt transportate cu un incarcator frontal sau  banda transportoare si depuse pe platforma de beton impermeabila, in zona deschisa sau acoperita. Depozitul poate fi echipat cu pereti laterali pentru a preveni imprastierea materialului. Aceste constructii sunt adesea conectate la un bazin pentru a stoca separat partea lichida.

Prevederile BAT, in cazul dejectiilor, recomanda conceperea instalatiilor de depozitare pentru dejectiile de pasari cu o capacitate suficienta pana cand alt tratament este aplicat sau utilizarea pe teren poate fi realizata. Capacitatea necesara depinde de climat si de perioadele in care nu este posibila aplicarea pe teren.

Situaţia pe amplasament

Păsările sunt crescute pe aşternut din paie. La sfârşitul perioadei de creştere dejecţiile se îndepărteaza odată cu aşternutul. Amestecul se depoziteaza si se trateaza pe platforma betonată existentă în cadrul fermei, urmând a fi utilizat ca îngrăşământ natural sau transformat in peleti pentru incalzire. Platforma de stocare a dejectiilor este betonata. Prin acoperirea sa se va impiedica accesul precipitatiilor, si, respectiv, formarea levigatului.

Concluzie. Sistemul este conform prevederilor BAT.

VI. Niveluri nutrionale si consumul de hrana

Prevederi BAT

Cantitatea si consumul de furaje alocate este un factor important in determinarea cantitatii de dejectii produse si compozitia chimica a acestora. Astfel furajarea devine un factor important in performantele de mediu intr-o unitate de crestere intensiva.

Managementul nutriţional este cea mai importantă măsură preventivă de reducere a poluării. Aceasta se realizeaza fie prin limitarea intrării în exces a nutrientilor, fie prin îmbunatatirea eficienţei de utilizare a nutrientului de către pasari. Ieşirea redusă de minerale şi schimbările în structura şi caracteristicile dejectiei (pH, conţinutul de materie uscată) afectează nivelurile de emisie a azotului din hale, din depozitare şi utilizarea ca ingrasamant.

Se pot distinge trei tipuri de tehnici, şi aceste sunt:

- imbunătăţirea caracteristicilor hranei, prin :

- aplicarea unei cantitati reduse de proteine, utilizarea de aminoacizi şi compuşi înrudiţi;

- aplicare de niveluri joase de fosfor;

- utilizarea de enzime;

- aplicarea raţională de substanţe pentru promovarea creşterii;

- utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile.

(ii) formularea unei reţete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi aminoacizi digerabili (urmând conceptul proteinei ideale).

(iii) utilizând diferite tipuri de alimentaţie în timpul perioadelor de creştere/ producţie în concordanţă cu cerinţele de schimbare ale pasarii (hrănire pe faze de crestere).

Pentru puii de carne, hrănirea în faze este aplicată in mod curent în câteva ţări UE. Aceasta implică divizarea cerinţelor  în trei faze în care păsările pentru carne arată o considerabilă schimbare în cerinţele lor nutriţionale. În fiecare faza scopul este de a optimiza rata de conversie a hranei.

Situatia pe amplasament

Tehnicile de hrănire din cadrul fermei ţin cont de fazele de creştere. Reţetele de nutriţie conţin normele de proteine şi energie metabolizabile, conform gradului de creştere pentru hibridul Ross, pentru a minimiza nivelul emisiilor provenite din dejectii.

Concluzie. In procesul de hranire a pasarilor se folosesc nutrienti conform gradului de crestere pentru specia hibrid Ross. Se urmareste utilizarea celei mai bune tehnici  disponibile astfel incat, sa se reduca cantitatea de emisii din dejectii, fara ca productivitatea sa fie afectata.

- Consumul de apă

Prevederi BAT

Cantitatea totala de apa folosita include consumul necesar animalelor, si apa folosita pentru curatenia adaposturilor, echipamentelor si curtii fermei.

Documentele BREF recomanda consumurile de apă prezentate în tabelele 16 şi 17.

Tabelul 16. Consum de apă pentru adăpat

| Specie | Consum de apă/ ciclu (litru/cap/ciclu) | Consum anual (litru/cap/an) |
| --- | --- | --- |
| Pui pentru carne | 4,5 - 11 | 30 – 70 |

Pentru o producţie de 77 868 capete/ciclu rezultă un consum de 350 - 856 mc/ciclu.

Tabelul 17. Consum de apă pentru igienizare

| Specie | mc/mp | cicluri / an | mc/mp/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui pentru carne | 0,005 – 0,008 | 6 | 0,03 – 0,105 |

Consum de apă pentru igienizare la fiecare ciclu: 19,3 – 30,9 mc/ciclu.

Consum estimat total de apă pe ciclu: 369,3 – 886,0 mc/ciclu.

Consum estimat total de apa pe an: 2400 – 5759 mc.

Situatia pe amplasament

În cadrul fermei, apa este folosită pentru consumul păsărilor, consumul menajer şi igienizarea halelor.

Consumul de apă estimat pentru creşterea puilor de carne este de 0,2 litri/pui/zi, rezultând un consum total:

0,2 x 77868 =   15573 l / zi = 15,6 mc/zi

15,6 x 42 zile*  = 654 mc/ciclu.

* durata de crestere a puilor

Consumul de apă estimat pentru întreţinere şi igienizare hale este de 5 mc/hala  rezultand un consum total de apă pe ciclu de :

5mc/hala x  3 = 15 mc/ciclu.

Consum total de apă ciclu:  654 + 15 = 669 mc/ciclu

Consum total anual de apa: cca 4350 mc/an.

Concluzie. Consumul de apă estimat in cadrul fermei (4 350 mc/an) se încadrează în limitele minime si maxime ale consumului de apă conform recomandarilor BAT /BREF (intre 2400 – 5759  mc/an).

- Consumul de energie

Prevederi BAT

Cea mai buna tehnica este reducerea energiei utilizate, prin aplicarea unei bune practice in ferma, incepand cu proiectul adapostului, apoi prin operarea adecvata si intretinerea adapostului si echipamentului.

Consumul zilnic este destul de variabil depinzând de dimensiunea si echipamentul folosit, de masurile de economisire a energiei, de pierderile pe retea din cauza neizolarii.

- Consumul total de energie bazat pe date de consum  în Italia a fost raportat ca variind intre 3.5 si 4.5 kw/ pasare/ zi in functie de tipul de ferma.

- Datele de consum ale fermelor de pasari din UK, au raportat consumuri energetice cu mult mai mari: 30– 46 kw/pasare/zi.

Situatia pe amplasament

Pentru realizarea activităţii in cadrul fermei, resursele energetice necesare sunt următoarele:

- energie electrică;

- combustibil (peleti/lemne; diesel).

Consumul total de energie electrică în procesul de creştere a puilor calculat pentru toate activităţile specifice unui ciclu de creştere, inclusiv cele de igienizare de la sfârşitul unui ciclu este de 1kW / pasare / ciclu sau 0.025kW/pasare/zi, adica:

1 KW x 77.868 = 77 868 KW/ciclu

10.2. Îmbunătăţirea performanţelor de mediu

- Pentru reducerea consumului de apă si energie :

  - curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub presiune;

  - calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru apa de adapat pentru prevenirea pierderilor prin scurgere;

  - contorizarea consumului de apă si energie;

  - controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere.

- In vederea reducerii emisiilor atmosferice:

  - dejecţiile solide: să se prevină umectarea acestora;

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- se va analiza oportunitatea dezvoltarii perdelelor de arbori,  perimetral, si, în special, in vecinătatea platformei de tratare a dejecţiilor;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii.

- Pentru prevenirea emisiilor in sol/ subsol/ ape freatice:

- controlul periodic al impermeabilizarii  componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare, etc.);

- transportarea asternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport al apelor uzate;

- reabilitarea şi întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileste perioadele şi condiţiile optime de împrăstiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- efectuarea studiilor pedologice pe terenurile unde urmează a fi aplicate dejectiile tratate (îngrăsăminte naturale).

- Utilizarea dejecţiilor la fertilizarea solurilor

Producătorul de dejectii este responsabil pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului.

Conform ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile în agricultură, producătorul de nămol are următoarele obligaţii:

1. să anunţe autoritatea teritorială de mediu şi utilizatorii de nămol despre eventualii poluanţi existenţi în nămol;

2. să identifice utilizatorul de nămol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;

3. să contacteze utilizatorul de nămol şi să evalueze posibilităţile de utilizare a nămolului.

Pentru a obţine permisul de aplicare, producătorul de nămol trebuie să trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o lună înainte de perioada de împrăştiere, date cu privire la:

a) cantităţile de nămoluri generate şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru utilizarea în agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat asupra nămolului;

d) datele de identificare a utilizatorilor de nămoluri;

e) datele despre localizarea suprafeţei agricole pe care urmează să se aplice nămol;

f) perioada probabilă de împrăştiere;

g) tipul culturii;

4. să asigure transportul şi împrăştierea nămolului;

5. să anunţe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condiţiilor iniţiale de eliberare a permisului de împrăştiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care utilizatorul de nămol refuză ulterior nămolul;

6. să aleagă soluţia de eliminare a nămolului (incinerare, depozitare) în cazul neobţinerii autorizaţiei de împrăştiere a nămolului sau în situaţia în care nu găseşte loc de împrăştiere;

7. să ţină la zi registrele cu:

a) cantităţile de nămoluri produse şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru agricultură;

b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin;

c) tipul de tratament efectuat;

d) numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor;

8. să comunice, la cererea autorităţilor competente, informaţiile care se găsesc în registrele de evidenţă;

9. să realizeze studiul de agrochimie special de control şi monitoring al solului pe care s-a aplicat nămolul.

(v). Principiile utilizării dejecţiilor tratate, la fertilizarea solului, conform BAT

- aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă: hrănirea animalelor cu cantităţi mai mici de nutrienţi;

- diminuarea maximă a emisiilor din dejecţii în cazul solului şi apei freatice: echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele estimate ale culturilor, privind azotul, fosforul şi substanţele minerale, în funcţie de conţinutul prezent în sol şi respectiv în fertilizatori. Aceasta se poate face fie prin bilanţul nutrienţilor, fie prin raportarea numărului de animale la suprafaţa disponibilă de teren.

- cunoaşterea caracteristicilor solului: condiţiile din sol, panta şi tipul solului, condiţiile climatice, irigaţiile şi aportul de ape din precipitaţii, tipul de utilizare a terenului, sistemul de rotaţie al culturilor;

Pentru atingerea cerinţelor de mai sus se vor avea în vedere :

- pentru controlul poluării apelor:

  - nu se vor aplica dejecţiile pe solul: saturat cu apă, îngheţat, inundat, acoperit cu zăpadă;

  - nu se vor aplica dejecţiile pe terenurile cu pante accentuate;

  - nu se vor aplica dejecţiile în apropierea cursurilor de apă, de orice fel;

  - dejecţiile se vor împrăştia pe sol cât se poate de aproape înainte de dezvoltarea maximă a culturilor şi cerinţa de nutrienţi;

- pentru controlul mirosului :

  - pe timpul administrarii, vântul să nu bată în direcţia localităţilor învecinate sau a altor aşezăminte umane, etc..

10.3. Sinteza analizei comparative privind situaţia pe amplasament şi cerintele BAT

Tabelul 18. Compararea tehnicilor folosite cu recomandarile BAT/BREF

| Nr. crt. | Tehnologia | Recomandari BAT | Situaţia pe amplasament | Situaţia conformarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modul de adăpostire şi creştere | Adapost bine izolat, dotat cu ventilatoare si podea complet acoperita cu asternut de paie/ rumeguş/ hârtie; densitate 13 - 26 capete/ mp | In hale închise, cu ventilaţie automată, pe aşternut de paie; densitate 20 capete/ mp. | DA |
| 2. | Controlul temperaturii şi ventilaţia | Izolarea termică a pereţilor; Incălzirea locală şi zonală; Incălzirea directă (prin infraroşu, încălzire prin gaze, convectoare, suflantă de aer cald); Incălzirea indirectă (centrală de încălzire a spaţiului halei, centrală de încălzire prin pardoseală); - Sistemul de răcire prin duze aşezate pe acoperiş. | Control automatizat al microclimatului; Ventilatoare centrifugale: 8 ventilatoare pentru ventilatie maxima si 3 pentru ventilatie minima Incălzire prin pardoseala | DA |
| 3. | Iluminatul | Iluminat natural sau artificial; - Intensitatea luminii de cel putin 20 lucsi la nivelul ochilor puilor. | Iluminat artificial; Indicele de iluminare va fi de 1 – 2,5 W/mp, scăzând treptat, în aşa fel încât la 8 zile indicele de iluminare va fi de 0,7 – 0,9 W/mp; Intensitatea luminii >30 lucsi. | DA |
| 4. | Hrănirea şi adăparea | Sistemul de adăpare tip suzetă; Sistem de adăpare în formă de cerc; Sistem de adăpare tip jgheab; sistem tip cupe; Sisteme de furajare: bandă transportoare pe lanţ transportor tip spirala sistem tip jgheab sistem tip pâlnie. | Adăpătoare tip suzetă; Instalaţii de furajare tip circuit inchis - Transportor de furaje cu spirală. | DA |
| 5. | Colectarea şi evacuarea dejecţiilor | Eliminarea dejecţiilor împreună cu aşternuturile de rumeguş, paie sau hârtie mărunţită; Depozitarea pe platforma de beton impermeabila, in zona deschisa sau acoperita; Se recomanda conceperea instalatiilor de depozitare pentru dejectiile de pasari cu capacitate suficienta pana cand alt tratament sau alta aplicare pe teren, poate fi realizata. | Eliminarea dejecţiilor odată cu aşternutul la sfârşitul unui ciclu. Platforma betonata, acoperita, pentru depozitarea/ neutralizarea deseurilor, cu o capacitate de stocare a dejectiilor de pana la 750 mc. | DA |
| 6. | Niveluri nutrionale si consum de hrana | Furaje, aditivi furajeri adaptati la nevoile unui animal si pentru imbunatatirea productiei. Se pot distinge trei tipuri de tehnici şi acestea sunt: (i) Îmbunătăţind caracteristicile hranei, prin: aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de aminoacizi şi compuşi înrudiţi, aplicare de nivele joase de fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru promovarea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile. (ii) Formularea unei reţete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi aminoacizi digerabili (urmând conceptul proteinei ideale). (iii) Utilizând diferite tipuri de alimentaţie în timpul perioadelelor de creştere/producţie în concordanţă cu cerinţele de schimbare ale animalelor (hrănire în faze). | Tehnicile de hrănire din cadrul fermei ţin cont de fazele de creştere. Reţetele de nutriţie conţin normele de proteine şi energie metabolizabile conform gradului de creştere pentru hibridul Ross 308. | DA |
| 7. | Consumul de apa | Consum total estimat de apa pe an: 2400– 5759 mc/an. | Consum total anual de apa 4350 mc/an | DA |
| 8. | Consumul de energie | Consumul zilnic este destul de variabil depinzând de dimensiunea si echipamentul folosit, de masurile de economisire a energiei, de pierderile pe retea din cauza neizolarii. | Consumul total de energie electrică în procesul de creştere a puilor calculat pentru toate activităţile specifice unui ciclu de creştere, inclusiv cele de igienizare de la sfârşitul unui ciclu 0.025kW pasare/zi. | DA |

ANEXE

Anexa 1 -  Contract de concesiune;

Anexa 2 - Autorizatie de construire;

Anexa 3 - Certificat de urbanism;

Anexa 4 - Amplasare in teritoriu;

Anexa 5 - Studiu hidrogeologic (format electronic);

Anexa 6 - Fisa forajului;

Anexa 7- Plan de situatie al instalatiei;

Anexa 8 - Aviz de gospodarire a apelor;

Anexa 9 -  Plan de situatie. Plan retele utilitati;

Anexa 10 - Contract prestari servicii;

Anexa 11 – Rezultate determinari calitatea solului

# Text boxes

Pui de o zi

Apă

Nutreţuri

Cadavre

Dejecţii

Apă uzată

Alte deseuri

Eliminare prin ag. ec. autorizaţi

Depozitare dejecţii

+aşternut

Utilizare ca fertilizant

Bazine de stocare ape uzate

Eliminare prin societăţi autorizate

Statie  epurare

Pui pentru sacrificat

3 x

Hală de creştere