MEMORIU DE PREZENTARE

“REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDETUL CONSTANTA – ETAPA II”

Intocmit,

Ing. ILIE – MURES Emil

TITULAR :  COMUNA CORBU

CUPRINS

I. Denumirea proiectului:

II. Titularul proiectului de investitii

-numele companiei;

-adresa postala;

-numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

-numele persoanelor de contact:

▪ director/manager/administrator;

III. Descrierea proiectului:

A.  Rezumat al proiectului;

B. Justificarea necesitatii proiectului;

C. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

D.Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

E.  Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

1. Profilul si capacitatile de productie;

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ;

3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

8. Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

9. Metode folosite in constructie;

10.Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

14. Alte autorizatii/acorduri/avize cerute pentru proiect.

F.  Localizarea proiectului:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

G.   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

1.1.Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

2. Protectia aerului:

2.1.Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

3.1. Sursele de zgomot si de vibratii;

3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

4.1. Sursele de radiatii;

4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului:

5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

8.1. Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

9.1.Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

A. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

1.Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

2. Localizarea organizarii de santier;

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul care urmeaza sa fie dezvoltat in comuna Corbu, judet Constanta reprezinta :

“REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDETUL CONSTANTA – ETAPA II”.

In conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se incadreaza in Anexa II pct 13, lit: a - lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

Amplasamentul este  situat in vecinatatea ROSPA 0031 Delta Dunarii si complexul Razim-Sinoe, ROSPA 0060 Lacurile Tasaul si Corbu, ROSPA 0076 Marea Neagra si ROSCI 0065 Delta Dunarii

- TITULAR

○ Numele companiei:  COMUNA CORBU

○ Adresa postala :str. Principala, nr.38, com. Corbu, jud. Constanta

○ Numarul de telefon,  fax si adresa de e-mail: tel: 0241 76 51 00

○ Numele persoanelor de contact:

▪ Primar: Galbinasu Marian

- DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat al proiectului

Localizarea administrativa a amplasamentului este intravilanul comunei Corbu, sat Corbu si sat Vadu  si are ca vecinatati proprietati private – case de locuit si teren domeniu public.

Trama stradala care face obiectul amenajarii, apartine domeniului public al comunei Corbu, aflat in administrarea Consiliului local al comunei Corbu.

Amenajarile propuse constau in:

Amenajarea  strazilor din localitatea Corbu se face pe strazile Scolii, Bisericii, Lastunului, Ioan Stanei, Morii.

Strazile vor fi amenajate astfel incat circulatia pe acestea sa se desfasoare in conditii de siguranta si de confort. Se va amenaja partea carosabila conform standardelor si normativelor in vigoare, respectand totodata avizele si acordurile obtinute in acest sens. Drumurile se vor asfalta, asigurandu-se un sistem rutier conform expertizei tehnice efectuate. Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului se vor realiza santuri trapezoidale protejate cu beton turnat monolit. In vederea asigurarii accesului la locuintele riveranilor se vor realiza traversari ale santului cu ajutorul unor tuburi riflate din PEID. La intersectiile strazilor se vor prevedea tuburi riflate – acolo unde este cazul – pentru asigurarea continuitatii santurilor si a scurgerii apelor pluviale.

- Justificarea necesitatii proiectului

Obiectivul  general al proiectului il constituie asigurarea desfasurarii circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort pe tot parcursul anului, prevenirea afectarii riveranilor de apele meteorice cazute pe suprafata drumurilor si nu in ultimul rand dezvoltarea turismului in zona prin asigurarea unor cai de acces moderne la spatiile de cazare, la obiectivele din zona, la institutiile publice, etc.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se anexeaza memoriului plan de situatie, plan de incadrare, certificat de urbanism .

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

LUCRARI PROPUSE

- amenajarea strazilor prin realizarea unui sistem rutier capabil sa suporte incarcarile traficului si sa le transmita terenului de fundare fara ca in complexul rutier sa se produca fisuri sau deformatii cu caracter permanent. Totodata se vor realiza si pante longitudinale si transversale care sa permita descarcarea apelor meteorice de pe partea carosabila spre santuri;

- realizarea santurilor betonate pentru scurgerea apelor din zona drumurilor spre zonele depresionare.

- realizarea podetelor din tuburi riflate pentru asigurarea continuitatii santurilor

- realizarea trotuarelor asfaltate acolo latimea amplasamentului permite acest lucru.

Fazele in care se va asigura executia lucrarilor cuprind:

Faza 1

Seful punctului de lucru va organiza santierul cu un container modular  in care va functiona un birou pentru coordonarea lucrarilor .

Alimentarea cu apa se va asigura prin achizitionarea de apa imbuteliata.

Se vor folosi toalete ecologice pentru igiena muncitorilor.

Faza 2

Se vor aduce mijloace de incarcare, transport precum si utilajele necesare executarii lucrarilor de santier.

Faza 3

Se vor incepe lucrarile de executie. Faza initiala cuprinde masuratori topografice cu profile longitudinale si transversale ce se executa pe principiul caroiajului, iar sapatura terenului se va face prin compensarea volumelor de terasamente. Strazile au fost intretinute in trecut prin asternerea de material pietros, motiv pentru care zestrea de piatra se va utiliza ca fundatie a drumului. Drumurile se vor scarifica – acolo unde este cazul, se va adauga piatra acolo unde este necesar, se va reprofila si se va compacta aigurandu-se astfel o fundatie de piatra sparta rezistenta in timp. Pe fundatia de piatra sparta compactata se va asterne macadamul care se va proteja cu un strat de rulare din beton asfaltic BA16rul50/70.

Se vor realiza santuri trapezoidale si se vor proteja cu beton turnat monolit. Se vor realiza podete cu tuburi reflate din PEID pentu asigurarea scurgerii apelor in intersectii si se vor realiza traversarile santurilor in dreptul fiecarei proprietati.

Lucrarile de constructie se vor realiza sub supravegherea unui diriginte de santier si se vor lua toate masurile pentru protectia personalului si a mediului inconjurator.

Faza 4

La sfarsitul lucrarilor de executie, se vor reface zonele afectate, aducandu-se la starea initiala.

E.  Elementele specifice caracteristice proiectului propus

  - Profilul si capacitatile de productie

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt strazi existente, pietruite sau pietruite si impermeabilizate cu tratament dublu bituminos, dar datorita fenomenelor meteorologice(ploi abundente, zapezi – inghet dezghet), a traficului auto, a lipsei sistemelor de scurgere a apelor pluviale sau a colmatarii acestora acolo unde exista, acestea s-au degradat, pe suprafata carosabila formandu-se fagase, gropi si chiar santuri.

Traseul drumurilor in plan este alcatuit din aliniamente si curbe neamenajate. Axul acestora nu este stabilit cu exactitate, circulatia desfasurandu-se pe suprafata pietruita a strazilor care nu are o latime constanta pe toata lungimea lor. Unele aliniamente sunt racordate intre ele prin curbe ce nu corespund standardelor in vigoare, avand raze de racordare mici dar nici nu se pot modifica, acest lucru ducand la expropieri si mutari de stalpi, garduri, actiuni ce sunt foarte costisitoare. Asigurarea deplasarii cetatenilor la serviciu, la institutiile de interes local, etc in conditii de siguranta si confort pe orice timp (ploaie, zapada) impune necesitatea amenajarii drumurilor cu asigurararea parametrilor geometrici corespunzatori categoriei functionale. Prin lucrarile de amenajare se asigura viabilitatea functionala permanenta in conditii de siguranta a circulatiei.

Carosabilul existent prezinta fagase si gropi formate in urma scurgerii apelor pluviale care si-au format trasee ce influenteaza in mod negativ  conditiile de trafic, profilul transversal nu mai este convex, prezentand concavitati ce conduc la colectarea apelor din precipitatii spre axul drumului  si nu spre rigole/santuri. De aceea este necesara o scarificare si reprofilare a stratului de piatra, aceasta reprezentand trecerea cu autogrederul cu scarificator cu scopul de a taia degradarile mici si apoi cu ajutorul lamei autogrederului se niveleaza si se refac pantele transversale ale drumurilor pe toata suprafata acestora. In urma acestei operatii se va asigura si o mai buna conlucrare cu stratul de piatra sparta ce se va adauga pentru largirea partii carosabile acolo unde este nevoie si cu stratul de piatra ce se va adauga – acolo unde este cazul.

Dupa terminarea operatiilor de realizarea a stratului de fundatie propus si bine cilindrat se va trece la asternerea unui strat de 8/10 cm macadam. Peste macadamul bine cilindrat se va face protejarea acestuia un strat de rulare din beton asfaltic BA16rul50/70 in grosime de 6 cm.

Pe marginile partii carosabile ale drumurilor se vor realiza acostamente de 0.25-0.50 m pietruite cu 10 cm, si santuri trapezoidale. Pentru a asigura accesul la proprietatile riveranilor se vor realiza subtraversari ale intrarilor in proprietate, pentru asigurarea continuitatii si functionalitatii santurilor, cu ajutorul unor tuburi riflate din PEID incastrate in pinteni din beton.

Pe strada Scolii – intre KM0+000 si KM0+326.2 se vor realiza casete de largire a partii carosabile – acolo unde este cazul (sistem rutier casete – 7 cm nisip, 30 cm fundatie piatra sparta, 8 cm macadam) , pentru ca aceasta sa aiba o latime constanta de 5 m pe toata lungimea. Dupa realizarea casetelor de largire si a repararii degradarilor existente pe suprafata carosabila se va asterne un strat din BA16rul50/70 pe toata latimea partii carosabile. Acest tronson profilul transversal al strazii va fi unul tip acoperis, cu 2 benzi de circulatie cu pante transversale de 2.5% si acostamente pe ambele parti ale carosabilului de 0.5 m ce vor fi pietruite cu 10 cm de piatra asezata pe un strat de nisip de 5 cm grosime. Pe portiunea KM0+326.2 – KM0+364.86 profilul transversal al strazii va fi unul cu panta unica, cu latimea de 3,00 m cu pante transversale de 2.5%, si acostamente pe ambele parti ale carosabilului de 0.5 m ce vor fi pietruite cu 10 cm de piatra asezata pe un strat de nisip de 5 cm grosime. Sistemul rutier al acestui tronson va fi realizat in caseta executata in sapatura si va fi alcatuit dintr-un strat filtrant din nisip 0/4 in grosime de 7 cm, o fundatie din piatra sparta 63-80 in grosime de 25 cm, un strat de macadam de 8 cm si un strat de rulare din BA16 rul 50/70.

Pe primul tronson se vor realiza santuri din beton pana la canalul cu gratar existent de la intersectia strazii Scolii cu strada Fundaturii iar apoi, datorita distantei mici dintre proprietati se va asigura scurgerea apelor printr-o rigola de acostament, carosabila.

Strada Bisericii  – are o lungime de 696.54 m (Bisericii 1 – 448.83 m, Bisericii 2 – 179.8 m, Bisericii 3 – 67.91 m) va si ea reabilitata, prin latirea partii carosabile la valorile din partea desenata cu ajutorul casetelor de largire, scarificarea si reprofilarea fundatiei din piatra sparta cu adaos de 15 cm piatra sparta, asternerea ulterioara a unui macadam in grosime de 8 cm si impermeabilizarea acestuia cu un strat de rulare din beton asfaltic BA16 rul 50/70 in grosime de 6 cm. Pe strada Bisericii 1 se va realiza un sant trapezoidal neprotejat pe o singura parte, avand in vedere ca profilul tip ce se va aplica va fi unul cu panta unica de 2,5% si acostamente  pietruite cu panta de 4% pe ambele parti ale carosabilului. Pe strazile Bisericii 2 si Bisericii 3 scurgerea apelor se va face gravitational in zonele depresionare datorita pantelor profilului transversal din apropierea amprizei strazilor.

Strada Lastunului – Profilul transversal va fi diferit pe tronsoane de strada datorita latimilor dintre garduri. Intre pichetii KM0+000 si KM0+150 profilul transversal va fi unul cu panta unica si latime de 3.5 m datorita, cu panta transversala a sistemului rutier de 2.5% si panta transversala a acostamentului de 4% ; urmeaza apoi un profil transversal tip acoperis, cu latimea partii carosabile de 4.0 m (intre KM0+150 si KM0+800) si 5 m (intre KM0+800 si KM1+581.35), si acostamente de 0.5 m pe ambele parti ale carosabilului. Dupa realizarea casetelor de largire, se va scarifica si reprofila zestrea de piatra existenta se va realiza un strat de macadam in grosime de 10 cm, iar ca strat de rulare se va utiliza un strat de asfalt BA16rul50/70 in grosime de 6 cm. Acostamentele se vor pietrui pe o grosime de 10 cm, piatra asezata pe un strat de nisip in grosime de 5 cm. Pe sectoarele de drum cu profile transversale tip acoperis se vor realiza santuri trapezoidale din beton simplu C25/30, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Pe aleea Ioan Stanei se vor realiza casete de largire – acolo unde este cazul, pentru realizarea unei parti carosabile cu latime constanta de 3.5 m – intre km0+000 si km0+200, si 4 m intre km0+200 si km0+564.03. Zestrea de piatra existenta are grosimi prea mici si nu poate fi luat in considerare la calculul sistemului rutier nou. Noul sistem rutier va fi realizat in casete sapate prin asternerea unui strat filtrant din nisip 0/4, fundatie din piatra sparta 63-80 in grosime de 25 cm, un strat de macadam in grosime de 8 cm si un strat de asfalt din beton asfaltic BA16 rul 50/70 in grosime de 6 cm. Profilul transversal va fi unul cu panta unica de 2.5 % pentru partea carosabila si 4% pentru acostamente, iar scurgerea apelor se va face printr-un sant trapezoidat betonat conform partii desenate. Acostamentele se vor pietrui pe o grosime de 10 cm, piatra asezata pe un strat de nisip in grosime de 5 cm.

Profilul transversal al strazii Morii va fi unul tip acoperis cu latimea partii carosabile de 5 m, acostamente pe ambele parti ale carosabilului – 2 x 0.5 m cu panta transversala de 4% si santuri trapezoidale pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale.

Pe tronsonul vestic (raportat la drumul judetean DJ226) intre pichetii 0+000 – 0+700 se vor realiza casete de largire a partii carosabile pana la latimea de 5 m, se va asterne un strat de nisip 0/4 si apoi o fundatie din piatra sparta 63-80. Dupa largirea partii carosabile la latimea proiectata, se va scarifica si reprofila toata fundatia prin adaugarea unui strat de piatra sparta 63-80 in grosime de 20 cm, se va asterne un strat de macadam de 8 cm grosime iar apoi se va realiza stratul de rulare din BA16rul50/70.

Pe tronsonul estic KM0+000 – KM0-620 se va realiza largirea carosabilului pana la latimea proiectata (sistem rutier casete – 7 cm nisip, 40 cm fundatie piatra sparta mare 63-80), se va reprofila partea carosabila si se va asterne un strat de macadam de 8 cm grosime. Peste macadamul bine executat se va realiza un strat de binder BA25leg50/70 in grosime de 5 cm si apoi un strat de uzura din BA16rul50/70.

Acostamentele se vor pietrui pe toata latimea lor, pe o grosime de 10 cm asezata pe un strat de nisip de 5 cm grosime. In dreptul intrarilor in proprietatile riverane se vor realiza podete din tuburi riflate din PEID.

  - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe perioada de functionare activitatile preconizate exclud orice fel de capacitati de productie.

  - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Strazile proiectate sunt destinate traficului rutier si pietonal, nerealizandu-se alte activitati pe acest amplasament

  - Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Materii prime, energie si combustibili utilizati in faza de executie

Principalele materiale utilizate la realizarea investitiei sunt  reprezentate de : nisip -Dunare, piatra de diferite dimensiuni ce se va aduce de la cariera, beton asfaltic de la o statie de mixturi asfaltice, combustibil - aprovizionarea se va face cu cisterne speciale .Pe amplasament nu vor exista depozite de materiale , acestea urmand a fi aduse pe amplasament pe parcursul derularii fazelor de executie.

Principalele utilaje care vor  functiona pe perioada constructiei sunt urmatoarele:

  buldozer cu pneuri si senile pentru scarificare si nivelare

 autogreder pentru nivelarea de suprafata sau decaparea unor straturi subtiri de pamant folosite in operatiuni de finisare de suprafata;

 basculante – utilaje specializate pentru transport materiale;

 incarcatoare hidraulice;

 compactoare;

 repartizor mixtura asfaltica

  - Racordarea la retelele utilitare existente in zona

-nu este cazul- .

  - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Zona afectată de execuția investiției, se va limita strict la terenul aferent strazilor. La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatarii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului in zonele in care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau de stationarea utilajelor.

Activităţile de dezafectare se rezumă la retragerea utilajelor de pe amplasament, folosite la executarea lucrării.

In etapa de executie a obiectivului, amplasamentul va fi afectat prin lucrarile de modernizare a strazilor  si numai accidental de eventualele scurgeri de ulei (hidrocarburi) de la utilajele terasiere si mijloacele de transport.

In acest sens se impun masuri de diminuare a impactului prin :

- folosirea materialelor curate pentru realizarea infrastructuiri drumurilor si a platformelor ;

- organizarea de santier va fi dotata cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor urmand ca acestea sa fie eliminate sau valorificate dupa caz prin unitati specializate;

- realizarea masurilor constructive ce vor fi prevazute in proiect va fi monitorizata de catre titularul activitatii ;

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate .

  - Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Principala  zona de acces este drumul judetean DJ226 (Navodari-Mihai Viteazu)

  - Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale utilizate în construcție sunt agregate minerale de rău sortate și apă.

Pe perioada functionarii singura resursa naturala va fi apa .

  - Metode folosite in constructie

Executarea  se va face conform documentatiilor intocmite de proiectanti de specialitate si vor respecta normativele tehnice in vigoare. Pentru executarea lucrarii se vor utiliza numai materiale care corespund normelor tehnice si STAS-urilor in vigoare. Executantul are obligatia sa respecte “Normele generale de protectia muncii” cat si cele specifice indicate de proiectant.

  - Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

În această etapă titularul proiectului nu are realizat planul de execuție.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

-nu este cazul-

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Au fost analizate  urmatoarele alternative:

- Varianta 0 – nu se investeste nimic. In aceasta ipoteza drumurile se vor degrada iar traficul auto si pietonal se va realiza cu dificultate mai ales in perioadele ploioase sau cu zapada si ger.

- Varianta aleasa  este o ipoteza de lucru care asigura traficul auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, indepartand totodata inundarea riveranilor datorata scurgerii apelor de pe amplasament prin realizarea de santuri betonate

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Dezvoltarea turismului precum si diversificarea activitatilor economice, preluarea si comercializarea produselor agricole precum si investitii in exploatatiile agricole sunt afectate de lipsa unei infrastructuri rutiere minim functionala care sa asigure legaturi cu drumurile nationale, judetene si comunale (DJ226, DC82, DC83 ce tranziteaza localitatile comunei Corbu) si in continuare cu restul teritoriului, in punctele de interes economic si social.

14. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism sunt solicitate următoarele avize/acorduri, studii, pentru realizarea proiectului (obținerea autorizației de construire):

- aviz R.A.J.D.P. Constanta

- aviz alimentare cu apa

- aviz alimentare cu energie electrica

- aviz telefonizare

- aviz Agentia pentru protectia mediului

F.  Localizarea proiectului

Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.

Coordonate STEREO 70

| Nr. Crt. | Strada | EST | NORD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lastunului | 791591.635 | 328997.167 |
| 2 |  | 791576.685 | 327524.103 |
| 3 | Morii | 791857.337 | 327567.394 |
| 4 |  | 791403.138 | 328050.238 |
| 5 |  | 792430.635 | 327448.571 |
| 6 | Scolii | 791905.435 | 326886.548 |
| 7 |  | 791543.600 | 326885.230 |
| 8 | Bisericii 1 | 791761.659 | 326475.674 |
| 9 |  | 791794.710 | 326884.714 |
| 10 | Bisericii 2 | 791761.705 | 326714.978 |
| 11 |  | 791587.002 | 326738.005 |
| 12 | Bisericii 3 | 791695.886 | 326708.860 |
| 13 |  | 791638.800 | 326672.077 |
| 14 | Aleea Ioan Stanei | 791388.865 | 329156.870 |
| 15 |  | 791336.805 | 329717.259 |

Reglementari regim juridic:

Trama stradala care face obiectul amenajarii, apartine domeniului public al comunei Corbu, aflat in administrarea Consiliului local al comunei Corbu.

Conform Coordonatelor STEREO 70 ale amplasamentului este  situat in vecinatatea ROSPA 0031 Delta Dunarii si complexul Razim-Sinoe, ROSPA 0060 Lacurile Tasaul si Corbu, ROSPA 0076 Marea Neagra si ROSCI 0065 Delta Dunarii

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

ROSPA 0031 – Delta Dunarii si Complexul Raxim - Sinoe

- Locatia sitului: latitudine N 440 54‘ 8”, longitudine E 28054’3”

- Situl are o suprafata de 512 380.6 ha.

- Complexul lacustru Razim Sinoe este înglobat în unitatea geografică a Deltei Dunării, fiind reprezentat pe teritoriul judeţului Constanţa prin lacurile Sinoe, Istria, Nuntaşi-Tuzla. Complexul lacustru este mărginit de mai multe grinduri marine, Grindul Lupilor, Grindul Chituc, Grindul Saele. În sit sunt incluse şi ruinele celei mai vechi dintre cetăţile de epocă greacă din Dobrogea, Cetatea Histria.

- Clasele de habitate:

- Estuare, lagune 13%;

-  Rauri, Lacuri 9%;

-  Rauri, Lacuri 2%;

-  Mlastini, Turbarii 49%;

-  Pajisti naturale, stepe 4%;

- Culturi (teren arabil) 18%

- Paduri de foioase 5%.

- Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 97

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 151

c) numar de specii periclitate la nivel global: 17

ROSPA 0060 Lacurile Tasaul - Corbu

- Locatia sitului: latitudine N 440 21‘ 53”, longitudine E 28036’17”

- Situl are o suprafata de 2701.1 ha.

- Lacul Taşaul este unit cu lacul Gargalâc (cunoscut ca lacul Corbu)formând împreună un complex lacustru. Lacul Taşaul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră. Malurile sale se prezintă sub forma unei faleze, iar bazinul hidrografic este format în cea mai mare parte de râul Casimcea. Lacul Corbu are malurile constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide, sub forma unei faleze cu înălţimi mai mici.

- Clasele de habitate:

-  Rauri, Lacuri 97%;

-  Mlastini, Turbarii 3%;

- Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37

c) numar de specii periclitate la nivel global: 8

ROSPA 0076 – Marea Neagra

- Locatia sitului: latitudine N 440 29‘ 6”, longitudine E 28052’41”

- Situl are o suprafata de 147 242.9 ha.

- Particularităţile fizico-chimice şi biologice ale Mării Negre conferă caracterul de unicitate sitului

- Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 10

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20

c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

- Zona costieră şi litorală începând de la Capul Midia până la Vama Veche este supusă presiunii factorilor antropici cu impact major asupra ecosistemelor costiere şi marine, prin activităţi portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerări urbane şi staţiuni turistice, turism şi sporturi nautice, obiective industriale etc. Pe de altă parte factorii naturali specifici contribuie la creşterea vulnerabilităţii sitului (de ex. eroziunea, furtunile puternice caracteristice sezonului rece, înfloririle algale etc.)

ROSPA 0065 Delta Dunarii

- Locatia sitului: latitudine N 440 54‘ 6”, longitudine E 28055’19”

- Situl are o suprafata de 450 542 ha.

Delta Dunării, în comparaţie cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o biodiversitate mai ridicată, respectiv, un număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi sistematice, începând de la plantele inferioare (unicelulare) şi până la cele superioare (cormofite), de la animalele unicelulare (protozoare) şi până la vertebratele cele mai evoluate (mamifere). Dar, mai mult decât atât, delta Dunării frapează încă prin densitatea ridicată de exemplare la multe specii, care în zilele noastre sunt rare sau lipsesc din alte regiuni ale continentului, cu toate că, datorită unor influenţe antropice din ultimele decenii (poluarea apelor, transformarea unor suprafeţe naturale în terenuri silvice, piscicole şi agricole etc.), n-a produs o diminuare până la dispariţie a unor specii de plante şi animale. Numărul speciilor ce trăiesc pe acest teritoriu este cu siguranţă mai mare decât cel cunoscut în prezent, întrucât inventarele întreprinse în trecut şi după înfiinţarea RBDD nu au cuprins toate zonele, nici sub aspect sistematic şi nici teritorial.Până acum au fost inventariate 1 642 specii de plante şi 3 768 specii de animale, dintre care circa 1 530 specii de insecte, 70 specii de melci, 190 specii de peşti, 16 specii de reptile, 8 specii de broaşte, 325 specii de păsări şi 34 specii de mamifere. Amintim dintre plante – endemitele Centaurea pontica şi Centaurea jankae, orhideele (Orchis elegans, Platantera bifolia, Anacamptis pyramidalis), liana grecească (Periploca graeca), volbura de nisip (Convolvulus persicus), dintre insecte fluturii iris (Apatura metis, Rhiparioides metelkana, Catocala elocata, Arctia villica, Thersamonia dispar), dintre coleoptere - nasicornul (Oryctes nasicornis), mantodeul Empusa fasciata şi ortopterul Saga pedo. Dintre amfibieni, brotăcelul (Hyla arborea) este deosebit de numeros aici. Păsările sunt bine reprezentate, unele protejate (pelican comun şi pelican creţ, lebăda cucuiată, egreta mare şi egreta mică, stârcul galben, stârcul lopătar, avozeta, piciorongul,

raţa cu perucă, gâsca cu gât roşu şi multe altele). Majoritatea sunt cuibăritoare în zonă. Comparativ cu flora regiunii continentale limitrofe (Dobrogea), care cuprinde peste 1 900 specii de cormofite (reprezentând peste 50 % din flora întregii ţări), flora Deltei Dunării şi a Complexului lagunar Razim – Sinoie este mai săracă (779 specii), cuprinzând în majoritatea lor taxoni cu areal larg: elemente eurasiatice – cca 30 %; continental-eurasiatice – cca 15 %; cosmopolite – cca 10 %). Majoritatea speciilor sunt hidrofile (acvatice), higrofile (palustre), psamofile (adaptate la zone nisipoase) şi halofile (de sărătură). Comparând numărul de specii din diferite familii de angiosperme observate în Delta Dunării, se constată că numărul speciilor semnalate de literatura de specialitate (total 995 specii) este mai mare decât cel al taxonilor observaţi în perioada 1991 – 1996 (total 729 specii). Trebuie ţinut cont, însă, atât de faptul că în lista floristică de cca 150 specii sunt citate după literatura veche de peste o jumătate de secol. Dintre aceşti taxoni neregăsiţi pe teritoriul deltei fac parte specii de pajişti umede, de pădure sau din vecinătatea pădurii (Orchis morio, Orchis coriophora, Liparis loeselii, Gentiana cruciata etc.) sau specii palustre (Calla palustris, Caldesia parnassifolia, Viola palustris, Menyanthes trifoliata etc.)

Distantele minime, masurate in linie dreapta, de la cele mai apropiate arii natural protejate de interes comunitar pana la proiect sunt urmatoarele:

Punctul 2 este situat la distanta de 123.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 4 este situat la distanta de 38.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 7 este situat la distanta de 12.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 11 este situat la distanta de 22.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 13 este situat la distanta de 187.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 8 este situat la distanta de 456.00 m fata de limita ROSPA0060, « Lacurile Tasaul – Corbu » ;

Punctul 5 este situat la distanta de 4143.00 m fata de limita A, « Rezervatia Biosferei Delta Dunarii » ;

Punctul 15 este situat la distanta de 1816.00 m fata de limita ROSPA0031, « Delta Dunarii si complexul Razim – Sinoe » ;

- Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

  - impactul potential asupra factorului de mediu apa

Prin activitatea ce se va desfasura pe  amplasament  nu se genereaza ape uzate tehnologic.

Calitatea apei subterane ar putea fi afectata numai in caz de poluare accidentala majora cu produse petroliere, uleiuri minerale provenite in caz de defectiuni severe a mijloacelor de transport ce stationeaza pe amplasament.Impactul negativ minor va reprezenta o degradare minora a calitatii factorului de mediu , se vor lua toate masurile de diminuare in vederea incadrarii in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

Se apreciaza ca activitatea propusa de a se desfasura pe amplasament nu va avea impact asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane , depasirea standardelor de calitate fiind putin probabila ,numai in situatii accidentale de scurta durata, cu frecvanta redusa si cu impact reversibil.

Masuri de prevenire  a poluarii  apelor , se refera la o serie de masuri de ordin tehnic:

- se va evita impurificarea apelor pluviale printr-un management corespunzator al deseurilor generate pe amplasament, parcarea mijloacelor de transport ce tranziteaza zona se va realiza numai in spatiile prevazute;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol si substante chimice, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale, atat in perioada de executie a investitiei cat si in perioada de functionare;

-  vidanjarea periodica a rezervoarelor prevazute la toaletele ecologice; vidanjarea se va face de către o firmă autorizată si apele vor fi evacuate obligatoriu la o statie de epurare . Se interzice descărcarea continutului vidanjelor in cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă, orice descărcare a vidanjei continand ape uzate in afara punctelor stabilite este considerată ilegală si se pedepseste conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare;

- indicatorii de calitate ai efluentilor pluviali evacuati trebuie să se inscrie obligatoriu in limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 001;

  - impactul potential asupra factorului de mediu aer

Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanţilor la motoarele cu ardere internă de pe urma cărora rezultă următorii efluenţi: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide-emisii de la  sursele mobile care vor tranzita si care vor stationa pe amplasament.

Impactul va fi negativ minor , pe o arie de extindere redusa, va fi nepermanent  si va reprezenta o degradare minora, in limitele prevazute de legislatia in vigoare. Se preconizeaza o crestere a concentratiilor de poluanti , in perioadele estivale si de sarbatori religioase , cand se va intensifica si traficul in zona.

Impactul asupra aerului se poate aprecia ca va fi nesemnificativ , in limitele prevazute de legislatia in vigoare  .

  - impactul potential  asupra factorului de mediu sol

Se  apreciaza ca proiectul propus nu va avea impact advers asupra factorului de mediu sol, pe amplasament nu vor exista emisii de poluanti ce ar putea afecta solul si subsolul. Modificarile  intervenite in calitatea si in structura solului si a subsolului datorita realizarii drumurilor, a amenajarii amplasamentului, vor fi minore.

Calitatea solului in perioada de functionare ar putea fi afectata numai in caz de poluare accidentala cu produse petroliere, uleiuri minerale provenite in caz de defectiuni  a mijloacelor de transport ce tranziteaza amplasamentul. Impactul negativ minor va reprezenta o degradare minora a calitatii factorului de mediu, se vor lua toate masurile de diminuare in vederea incadrarii in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

In concluzie, putem spune ca impactul activitatii desfasurate , asupra solului si subsolului este minor in conditiile:

- depozitarii corespunzatoare a tuturor deseurilor generate pe amplasament

- parcarea mijloacelor de transport pe suprafetele betonate.

Masuri de prevenire si reducere a impactului

- utilizarea materialelor de absorbtie in cazul scaparilor accidentale de produse petroliere sau substante chimice, pe caile de acces. Aceste materiale vor fi colectate in containere si ulterior transportate la o instalatie de incinerare;

Daca se produc pierderi apreciabile de produse petroliere, prima măsura este aceea de a reduce riscul de incendiu si de a preveni pătrunderea acestora in apa subterană. Următorul pas este acela de a inlătura cat mai mult posibil din materialul imprăstiat, astfel incat cantitatea rămasă să poată fi descompusă de microorganisme sau să se volatilizeze.

Materialul recuperat se depozitează in locuri destinate unor deseuri speciale sau se tratează.

Următoarea etapa de remediere a solului constă in crearea unor condiţii favorabile pentru ca resturile de reziduri ramase in sol sa fie descompuse de microorganisme, respectiv un pH peste 7, o temperatură corespunzătoare si un conţinut adecvat de apă, oxigen si elemente nutritive.

Descompunerea este favorizată de lucrarea superficială a solului si de fertilizarea minerală cu azot si fosfor, măsuri care asigură microorganismelor mai mult oxigen si nutrienţi.

Recuperarea completa a terenurilor poluate cu produse petroliere poate dura 2 ani in cazul celor cu textura grosieră si pană la 5 ani in cazul celor cu textura fină, in funcţie de tipul de sol si metoda de remediere folosită.

  - impactul prognozat asupra factorului de mediu biodiversitate

Principalul impact pus in discutie pentru protejarea mediului este cel legat de impactul asupra habitatelor prioritare si/sau a speciilor de interes comunitar, fie prin pierderea directa a habitatelor de hranire si/sau cuibarit, fie indirect prin intensificarea activitatilor umane, care pot exercita un deranj suplimentar asupra zonei amplasamentului si/sau a zonelor invecinate.

Vegetatia

Proiectul afecteaza zone  de teren de suprafete mici si medii, unde nu exista habitate prioritare sau specii de plante de interes comunitar, astfel ca efectul potential este minim.

Fauna

In special avifauna din vecinatatea perimetrului investitiei datorita zgomotului si a prezentei mijloacelor de transport, se va indeparta la cateva sute de metri; vor fi afectate populatii nesemnificative de indivizi din biotopul local din vecinatatea amplasamentului in suprafetele reduse in care se efectueaza lucrarile, fara a produce alterarea speciilor, zonele invecinate vor prelua populatiile deranjate. Formele de impact se impart asupra vegetatiei si faunei si vor avea un efect redus si temporar  deoarece modul de abordare a lucrarilor va fi punctual, pe suprafete foarte mici  . Antropizarea zonei prin lucrarile agricole a diminuat deja semnificativ prezenta vegetatiei si faunei salbatice.

Nu au fost identificate in zona alte obiective antropice care prin dezvoltare viitoare si functionare sa conduca la manifestarea unor efecte de sinergism sau sa genereze disconfort accentuat asupra factorilor de mediu si a populatiei din zona.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor

  - Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din activitatea ce se va desfasura pe amplasament nu vor rezulta ape uzate tehnologice.Apele meteorice vor fi dirijate prin sistematizarea platformei amplasamnetului cu pante la santurile betonate.

  - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

In timpul desfasurarii normale a activitatii nu exista evacuari directe in apele de suprafata sau subterane.

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere de la toaletele ecologice vor fi preluate si transportate la o statie de epurare de catre o firma specializata, titularul urmand a incheia un contract prestari servicii cu aceasta.

Apele meteorice

Datorita pantei transversale proiectate apele meteorice colectate de pe amplasament , se vor scurge in santurile drumurilor.

- Protectia aerului:

  - Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In  vecinatatea amplasamentului  nu exista unitati industriale care sa polueze aerul, singura poluare de fond se datoreaza traficului rutier .

Prin activitatea desfasurata pe amplasament  singura sursa de poluare a aerului o va constitui  traficul rutier , ce va genera emisii de poluanti specifici  proceselor de ardere a carburanţilor la motoarele cu ardere internă de pe urma cărora rezultă următorii efluenţi: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide.

  - Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

-Nu este cazul-

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

  - Sursele de zgomot si de vibratii

Nu exista alte obiective care sa participe la poluarea cu vibratii si sonora, singura sursa notabila in acest sens ramane traficul auto.

  - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In general, reducerea de zgomot poate fi realizata prin utilizarea barierelor naturale.

- Protectia impotriva radiatiilor

-Nu este cazul-.

- Protectia solului si a subsolului:

  - Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Principalele surse de poluare ale solului in perioada de exploatare a amplasamentului  sunt reprezentate de:

- poluări accidentale prin deversarea unor produse ( produse petroliere) direct pe sol;

- spălarea  autovehiculelor de către apele de precipitatii poate constitui o altă sursă de poluare a solului.

  - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

- impermeabilizarea macadamului cu beton asfaltic, realizarea de pante transversale corespunzatoare pentru platforma drumului in vederea scurgerii apelor meteorice spre rigole/santuri si protejarea rigolelor cu beton turnat monolit.

- management corespunzator al deseurilor generate pe amplasament

- vidanjarea periodica a rezervoarelor toaletelor ecologice

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Pentru ca implementarea proiectului, atat in etapa de constructie cat si in etapa de functionare, să nu aibă impact asupra habitatelor si speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate din apropierea amplasamentului in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, pentru toate speciile de păsări, inclusiv pentru cele migratoare, sunt interzise:

• uciderea sau capturarea intentionată, indiferent de metoda utilizată;

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

• culegerea ouălor din natură si păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

• perturbarea intentionată, in special in cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;

• detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

• comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializării acestora, in stare vie ori moartă, sau a oricăror părti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

Pentru speciile de plante si animale sălbatice terestre, acvatice si subterane, cu exceptia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute in anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) si 4 B (specii de interes national) din O.U.G. nr. 57/2007, precum si speciile incluse in Lista Rosie Natională si care trăiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afară lor, sunt interzise:

• orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

• perturbarea intentionată in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

• deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

• uciderea sau capturarea intentionată, indiferent de metoda utilizată;

• detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea; comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializării acestora in stare vie ori moartă sau a oricăror părti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

• depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deseuri deoarece acestea pot pune in pericol sănătatea păsărilor.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

  - Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Terenul se afla in intravilanul comunei Corbu, fiind delimitat in cea mai mare parte de proprietati private si case de locuit.

  - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Monumentele istorice cu valoare de patrimoniu din comuna sunt protejate prin delimitarea unor zone de protectie cu raza de 100 de metri de la limitele lor. Delimitarea exacta a acestor zone protejate este stabilita pe baza de studii de specialitate.  In zonele mentionate sunt interzise orice fel de constructii si amenajari, cu exceptia celor specifice de punere in valoare, restaurare.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

  - Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Tipuri de deseuri rezultate pe faze de activitate

a) Etapa de construire

- pamantul in exces  si solul fertil din decopertare , se recupereaza integral in scopul amenajarilor terenului (spatii verzi, umpluturi)

- deseuri menajere

- piatra in exces se recupereaza integral in scopul folosirii ei la alte lucrari de constructii

b) Etapa de operare a obiectivului

Pe amplasament   in perioada de functionare nu se vor produce deseuri industriale care sa produca un impact asupra mediului inconjurator.Deseurile produse pe amplasament in perioada de functionare sunt de tip municipale amestecate (cod 20.03.01) si deseuri reciclabile de ambalaje (coduri 15.01.01- 15.01.09)

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata (t/an) | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri provenite din activitatea de executie |
| Deşeuri de la excavare (sol vegetal şi material de descopertă) |  | S | 01.01.02 | Valorificat ca material de umplutura |
| Deseuri menajere |  | S | 20.03.01 | Eliminat prin serviciul de salubritate |
| Deseuri provenite din procesul de functionare |
| Deseuri menajere |  | S | 20.03.01 | Stocare temporara in pubele , urmand a fi preluate de catre firma de salubritate cu care societatea va incheia contract de prestari servicii de salubritate. |
| deseuri reciclabile de ambalaje |  | S | 15.01.01- 15.01.09 | Valorificat prin firme autorizate |

Toate deseurile vor fi depozitate in zone special amenajate , izolate de canalele de colectare a apelor pluviale.Containerele de deseuri vor fi acoperite pentru a impiedica antrenarea eoliana a prafului si gunoaielor si acumularea de ape pluviale si vor fi controlate regulat si inlocuite in momentul umplerii .

.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

  - Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Activitatea propusa pe amplasament nu produce si nu utilizeaza substante si  preparate chimice periculoase .

  - Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

-Nu este cazul-

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pe perioada de  constructie  , beneficiarul va asigura supravegherea lucrarilor pentru respectarea organizarii de santier ce va tine cont de impactul temporar asupra factorilor de mediu.Se vor monitoriza in principal modul de colectare si depozitare a deseurilor .

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Activitatii propuse pe amplasament  le sunt aplicabile prevederile continute in legislatia nationala care transpune :

- Directiva cadru a Deseurilor

- Directiva Zgomot

- Lucrari necesare organizarii de santier

  - Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea amplasamentului

Organizarea de santier cuprinde urmatoarele component

- baraca- container modular- pentru birou

- toaleta ecologica

- alimentarea cu apa –pentru consum  apa imbuteliata

- telefonie : telefoane din dotare

- transport personal : personalul muncitor se va deplasa de la zona de cazare la amplasament cu autovehicule speciale de transport persoane

Pe amplasament nu vor fi localizate rezervoare pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor, aceasta realizandu-se din cisterne autorizate destinate transportului/distributiei. Numar muncitori la punctul de lucru :20

Pentru  accesul la amplasament  se vor folosi drumurile existente.

Faza de constructie debuteaza cu organizarea de santier in care se vor asigura utilitatile necesare etapei de constructie.

Faza 1

Seful punctului de lucru va organiza santierul cu un container modular  in care va functiona un birou pentru coordonarea lucrarilor .

Alimentarea cu apa se va asigura prin achizitionarea de apa imbuteliata . Se vor folosi toalete ecologice pentru igiena muncitorilor.

Faza 2

Se vor aduce mijloace de incarcare, transport precum si utilajele necesare executarii lucrarilor de santier.

Faza 3

Se vor incepe lucrarile de executie.Faza initiala cuprinde masuratori topografice cu profile longitudinale si transversale ce se executa pe principiul caroiajului , iar sapatura terenului se va face prin compensarea volumelor de terasamente . Strazile au fost intretinute in trecut prin asternerea de material pietros, motiv pentru care zestrea de piatra se va utiliza ca fundatie a drumului. Ulterior drumurile se vor scarifica, se va adauga piatra acolo unde este necesar, se va reprofila si se va compacta aigurandu-se astfel o fundatie de piatra sparta rezistenta in timp. Pe fundatia de piatra sparta compactata se va asterne macadamul care se va impermeabiliza cu beton asfaltic.

Se vor realiza santuri si se vor betona. Lucrarile de constructie se vor realiza sub supravegherea unui diriginte de santier si se vor lua toate masurile pentru protectia personalului si a mediului inconjurator.

Faza 4

La sfarsitul lucrarilor, se va reface terenul afectat.

  - Localizarea organizarii de santier

Întreaga organizare de şantier se va desfăşura pe parcelă, nefiind necesare alte suprafeţe de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul datorat etapei de constructie este caracterizat prin generarea de zgomot si pulberi de la functionarea utilajelor si a lucrarilor de sapaturi, impietruiri, transport .

Formele de impact asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor santierelor, cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei de lucru. Se considera ca ecosistemele afectate vor reveni la parametrii normali de functionare, la terminarea lucrarilor de executie. Nu se estimeaza aparitia unor dezechilibre sau a unor factori de risc natural  ca urmare a activitatilor de santier.

Impactul estimat a fost raportat la masurile de prevenire/diminuare prevazute , pentru ca in final sa se evalueze impactul rezidual .

Evaluarea  impactului este prezentata sintetic, sub forma unor matrice, incluzand formele principale de impact potential, masurile de prevenire/reducere a impactului si categoria de impact in care se incadreaza.

| Factor de mediu | Impact potential | Impact prognozat(marime, extindere,timp) | Sistem de diminuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Calitatea aerului | Pulberi in suspensie si sedimentabile de la manipularea si transportul pămantului si a materialelor de construcţii; Emisii gaze de esapament de la utilajele rutiere si nerutiere. | impact negativ nesemnificativ, reprezentand o degradare minoră a calităţii existente a factorului de mediu sau o distrugere minimă a acestui factor in perspectiva protecţiei mediului | Se vor utiliza numai masini si utilaje rutiere si nerutiere in stare buna de funcţionare si cu toate reviziile făcute la zi; Se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces in zona santierului pentru evitarea ridicării prafului in timpul perioadei de construcţie; Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf |
| Calitatea apei subterana | Pierderi accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale, posibile infiltraţii in sol, subsol, freatic Poluarea apei prin depozitarea necontrolata a deseurilor din constructii | impact negativ nesemnificativ | organizarea corespunzatoare de santier prin : - prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere) in apa subterana - Gestionarea adecvata a deseurilor pe amplasament, colectarea, transportul si eliminarea acestora in conformitate cu reglementarile in domeniu |
| Calitatea solului si subsolului | Distrugerea structurii superficiale a solului | impact negativ nesemnificativ, reprezentand o degradare minoră a calităţii existente a factorului de mediu sau o distrugere minimă a acestui factor in perspectiva protecţiei mediului | -decoperta de strat vegetal va fi utilizat in totalitate pentru amenajarea spatiilor verzi; - pamantul in exces din excavatii va fi folosit in totalitate pentru umpluturi; -folosirea materialelor curate pentru realizarea infrastructuiri drumurilor -organizarea de santier va fi dotata cu container pentru colectarea selectiva a deseurilor ; -se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate ; Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol Manipularea materialelor utilizate se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii Pe perioada de executie , materialele se vor aproviziona treptat numai pe masura ce se utilizeaza. Executia se va realiza de catre antreprenori autorizati specializati in acest gen de lucrari. |
| Biodiversitate | Reducerea suprafetelor habitatelor protejate, inclusiv a celor de interes comunitar | impact negativ redus si temporar, deoarece modul de abordare a lucrarilor va fi punctual , pe suprafete mici . | In special avifauna din vecinatatea perimetrul investitiei , in perioada executiei , datorita zgomotului si a prezentei utilajelor se va indeparta la cateva sute de metri ;nu vor fi afectate populatii de indivizi din biotopul local , in suprafetele reduse in care se efectueaza lucrarile , nu se va produce alterarea speciilor , zonele invecinate vor prelua populatiile deranjate. |
| Peisaj | Modificarea peisajului la scara locala prin modificarea raportului dintre peisajul natural si cel antropizat | impact negativ nesemnificativ | Masuri specifice de atenuare a impactului vizual si organizarea judicioasa de santier |

In etapa de constructie impactul direct asupra factorilor de mediu este NEGATIV NESEMNIFICATIV si se manifesta mai ales prin:

Ridicarea nivelului zgomotului si vibratiilor provenit de mijloacele auto care transporta materialele utilizate in constructie  si de la utilajele cu care se lucreaza pe amplasament.

Ridicarea nivelului de emisii in aer (particule, NOx, SO2, CO, etc.) ca urmare a functionarii motoarelor vehiculelor transportatoare si utilajelor.

  - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitatile specifice organizarii de santier, iar impactul se manifesta in special asupra factorilor de mediu aer, sol.

Prin aplicarea pe toata durata executiei obiectivelor din program a unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

Surse de poluanti pentru ape in perioada organizarii de santier:

Tehnologia de executie adoptata, nu implica utilizarea apei in frontul de lucru :

- Mixtura asfaltica nu se pregateste pe amplasament

- Apa potabila se aduce la frontul de lucru  in sistem imbuteliat, iar pentru nevoi igienico-sanitare se utilizeaza toalete ecologice.

In perioada de executie a lucrarilor de constructie proiectate, potentialele surse de poluare pentru factorul de mediu apa care pot genera impact sunt:

- pierderi accidentale de carburanti de la utilajele folosite la executia lucrarilor, poluantul caracteristic fiind produsele petroliere;

- pierderi accidentale de materiale folosite la executia lucrarilor;

Pierderile accidentale de produse petroliere se pot produce pe drumurile de acces sau punctual, la frontul de lucru .

Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa mentionam:

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori economici specializati si acreditati in domeniu;

Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa (faza de constructie, reamenajare);

Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

In concluzie la realizarea lucrarilor nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

In consecinta, nu sunt necesare instalatii de epurare sau preeepurare a apelor uzate, fiind suficiente numai masurile de natura organizatorica enumerate anterior.

Masurile propuse pentru perioada de executie au drept scop prevenirea si reducerea semnificativa a impactului asupra factorului de mediu apa si nu in ultimul rand respectarea legislatiei de mediu in vigoare. Beneficiarul va aloca toate resursele financiare si umane necesare pentru asigurarea acestor masuri.

Sursele de poluare a aerului si emisii de poluanti în perioada organizarii de santier:

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Executia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate lucrarilor  de vehiculare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice.

Sursele de poluare a aerului in timpul realizarii obiectivului sunt:

1. Utilajele folosite: autobasculante, buldozer, autogreder, compactoare

2. Incarcarea si descarcarea solului excavat

Incarcarea-descarcarea solului excavat pentru realizarea sistematizarii pe verticale ar putea genera praf in conditiile in care solul este uscat.

3. Gazele de esapament din funcţionarea utilajelor si a mijloacelor de transport.

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul studiat sunt surse libere, deschise, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:

aterialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;materialele se vor aproviziona treptat pe masura utilizarii acestora.

- Mixtura asfaltica va fi adusa gata preparata de la o statie centralizata pentru evitarea manipularii materialelor cu generare de emisii de pulberi

- Stropirea cu apa a materialelor (pamant, nisip), program de control al prafului in perioadele uscate pentru suprafetele de teren cu imbracaminte asfaltica nedecvata, cu ajutorul camioanelor cisterna;

Utilizarea vehiculelor si utilajelor performante;

Asigurarea functionării motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză si incărcătură);

Respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;

Masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

Se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Sursele de poluare a solului in timpul organizarii de santier sunt:

Principalele surse de poluare ale solului in timpul executarii lucrarilor :

- poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol la nivelul fronturilor de lucru;

- depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor sau a diverselor materiale la nivelul fronturilor de lucru provenite din activitatile de constructie desfasurate in amplasament;

- depozitarea necontrolata, direct pe sol, a deseurilor rezultate din activitatea de constructii poate determina poluarea solului si a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spalarea acestor deseuri de apele pluviale;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; in timpul manipularii sau stocarii acestora pot sa ajunga in contact cu solul;

- spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului;

- pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, pot fi spalate de apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu sol mentionam:

Reducerea la minimum a suprafetelor destinate constructiilor sau organizarii de santier;

Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol;

Manipularea materialelor  se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin opratori economici specializati si acreditati pe domeniu;

evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumuui de acces;

se interzice depozitarea materialelor de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

In cazul unor deversari accidentale de substante poluante, se vor lua masuri rapide de interventie prin imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase.

Monitorizarea lucrarilor de constructie va asigura adoptarea masurilor necesare de protectia mediului.

Respectand masurile propuse impactul asupra solului in perioada de executie este nesemnificativ.

Biodiversitate

In perioada de constructie impactul asupra biodiversitatii se manifestata prin:

- Generarea  deseurile de tip menajer produse de lucratori care trebuie eliminate pe masura generarii;

- Posibile pierderi de produse petroliere din functionarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport;

- Generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru si transportul materialelor care se depun pe culoarul de transport si in jurul santierului;

- Poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii, activitatile de transport materiale si muncitori.

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu este cumulativ.

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului asupra ariilor protejate in zona sunt masuri constructive si organizatorice, respectiv:

- Alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat;

- Punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile;

- Utilizarea utilajelor  performante, mai silentioase si cu gabarit mai redus;

- Drumul de acces trebuie sa urmeze strict drumul existent si sa nu se distruga suprafete ocupate cu vegetatie in mod inutil;

Zgomotul si vibratiile

In faza de constructie  zgomotul si vibratiile sunt considerate principalele surse de poluare .Populatia din vecinatate va fi afectata temporar de zgomotul si vibratiile emanate de utilajele de constructie

Se prognozeaza o intensificare a traficului in zona care va avea drept rezultat cresterea nivelului de zgomot si vibratii.In acest sens trebuie avuta in vedere calitatea drumului de acces coroborat cu viteza de circulatie .

In perioada de executie, poluarea sonora poate fi redusa prin realizarea lucrarilor cu utilaje performante care sunt astfel construite incat sa se incadreze in limitele impuse privind zgomotul generat.

De asemenea, pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor constructorul nu va lucra in zilele libere si de sarbatori.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

La finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, operatorul va asigura inlaturarea efectelor/refacerea mediului in conformitate cu cerintele legale.

Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor se va face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

In acest scop se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor si se bazeaza pe urmatoarele elemente:

- indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor potential poluante

- indepartarea tuturor deseurilor  existente pe amplasament

- teste de validare a calitatii solului si apei subterane

- nu va fi necesara dezafectarea unor instalatii anume , terenul nu urmeaza a fi eliberat de utilaje sau constructii temporare

MASURI DE PROTECTIE A BIOTOPURILOR SI HABITATELOR DIN APROPIEREA AMPLASAMENTULUI

- Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport silentioase,  pentru a diminua zgomotul, datorat activitatii de constructie a drumurilor, care alunga speciile de animale si pasari, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a plouantilor in atmosfera

- In cazul unor deversari accidentale de substante poluante, se vor lua masuri rapide de interventie prin imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase

- Pe amplasament sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite.

- Mixtura asfaltica va fi adusa gata preparata de la o statie centralizata pentru evitarea manipularii materialelor cu generare de emisii de pulberi

- Sistemul de colectare a deseurilor pe perioada lucrarilor de constructie se va face in spatii special amenajate, iar evacuarea lor va fi asigurata periodic de serviciul de salubritate

- Mijloacele de transport si utilajele de constructie vor folosi doar traseele drumurilor existente

- Materialele de constructie si solul excavat se vor transporta in conditii care sa asigure impiedicarea poluarii cu particule sedimentabile prin stropirea cu apa a materialului si/sau acoperirea acestuia

- Etapele din procesul tehnologic care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umezire mai intense a suprafetelor.

- Manipularea materialelor de constructie pulverulente, in timpul lucrarilor de constructie, se va face astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minime

- Prevenirea accidentelor rutiere care ar putea polua puternic zona prin scurgeri sau arderi, prin montarea de indicatoare de circulatie care sa informeze soferii ca in zona se efectueaza lucrari de constructie si reparatie a drumurilor si indicatoare care sa oblige soferii sa circule cu viteza reduse pentru evitarea accidentelor pe timpul executiei

- Proiectul de constructie impune realizarea de santuri de colectare si scurgere a apelor pluviale, astfel incat sa previna scurgerea apelor de pe carosabil pe suprafetele invecinate, ape ce pot antrena scurgerile accidentale de hidrocarburi pe drumurile proiectate.

- Alimentarea cu apa pentru consumul muncitorilor se va asigura in sistem imbuteliat

- Punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile

- Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se va face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii. In acest scop se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor si se bazeaza pe urmatoarele elemente:

- indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor potential poluante

- indepartarea tuturor deseurilor  existente pe amplasament

- teste de validare a calitatii solului si apei subterane

- nu va fi necesara dezafectarea unor instalatii anume , terenul nu urmeaza a fi eliberat de utilaje sau constructii temporare

|  | Intocmit, ing. ILIE – MURES Emil |
| --- | --- |