MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  Modificare proiect in curs de executie – Construire centru de permanenta medicala D+P+2 E, Agigea, jud. Constanta

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : : 0241/738172,

FAX : 0241/738178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA, tel. 0728 971 054

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- functiunea – Dispensar si Farmacie

- dimensiunile terenului – terenul are o forma geometrica a paralelogramului

- regim de inaltime : demisol, parter si doua etaje,

- inaltime maxima = 12.20 m

- suprafata construita = 229,52 mp

- suprafata desfasurata = 914.75mp

Constructia proiectata se incadreaza la categoria de importanta „C” normala, conform HGR nr. 766/1997.

Constructia este amplasata la 10,10 fata de strada N.Balcescu , la 6,30m fata de strada A.Iancu - lateral stanga, si pe hotar - latura nordica si estica.

Descrierea functionala

Imobilul proiectat se desfasoara pe 4 nivele, demisol, parter si 2 etaje.

Functiunile si suprafetele utile sunt urmatoarele :

Demisolul are ca destinatie – depozitare si e compus din urmatoarele incaperi :

- depozit farmacie su = 21,07 mp

- hol +casa scarii su = 40,64 mp

- camera depozitare su = 37,48 mp

- camera depozitare su = 11,61 mp

- camera depozitare su = 24,08 mp

- camera depozitare combustibil su = 43,84 mp

- camera de curatenie su = 4,52 mp

Parterul cuprinde :

Farmacia :  - farmacia propriu zisa                 su =  21,05 mp

- laborator                                  su = 10,60 mp

- depozit                                     su =  4,42 mp

- grup sanitar aferent                    su =  1,80 mp

Dispensarul cuprinde :

la parter :

-  holul de acces si casa scarii, birou informatii

+zona de asteptare                  su = 43.38 mp

- cabinet tratamente                     su =  6,65 mp

- grup sanitar aferent                    su =   2,40 mp

- camera de garda                        su = 13,78 mp

- grup sanitar aferent                    su =   4,00 mp

- cabinet medical                          su = 24.07 mp

- grup sanitar barbati                     su = 8.53 mp

- grup sanitar femei                       su = 6.03 mp

- centrala termica                          su = 11,41 mp

etajul I :

-  holul, casa scarii, asteptare        su = 36.80 mp

- cabinet medical                          su = 40,87 mp

- grup sanitar aferent                    su =   2,64 mp

- vestiar                                       su =  7,17 mp

- cabinet medical                          su = 29,43 mp

- grup sanitar aferent                    su =   3,05 mp

- vestiar                                       su =  2,34 mp

- balcon                                       su = 6.23 mp

- cabinet medical                          su = 26,24 mp

- grup sanitar aferent                    su =   3,05 mp

- vestiar                                       su =  2,34 mp

- cabinet medical                          su = 24,27 mp

- grup sanitar aferent                    su =   2,64 mp

- vestiar                                       su =  3,96 mp

- balcon                                       su = 4.55 mp

etajul II :

- holul, casa scarii, asteptare        su = 36.80 mp

- cabinet medical                          su = 47,85 mp

- grup sanitar aferent                    su =   2,64 mp

- vestiar                                       su =  8,00 mp

- cabinet medical                          su = 29,43 mp

- grup sanitar aferent                    su =   3,05 mp

- vestiar                                       su =  2,34 mp

- balcon                                       su = 6.23 mp

- cabinet medical                          su = 26,24 mp

- grup sanitar aferent                    su =   3,05 mp

- vestiar                                       su =  2,34 mp

- cabinet medical                          su = 24,27 mp

- grup sanitar aferent                    su =   2,64 mp

- vestiar                                       su =  3,96 mp

- balcon                                       su = 4.55 mp

Sistemul constructiv

Sistemul constructiv este conceput in sistem cutie rigida cu radier general , pereti structurali si planseu de beton armat turnat monolit.Peretii structurali sunt din beton armat cu grosimi de 30cm respectiv 25cm .Planseele au o grosime de 20 cm in sistem dala de beton armat pe ambele directii .

Infrastructura este realizata pe radier general avand inaltimea de 40 cm.   Acesta este armat cu Ø14/15 PC52 pe doua directii pentru preluarea momentelor si asigurarea acestuia la deschiderea fisurilor . Cota de fundare este -3.45 m de la cota + 0.00 a constructiei si -2.10m fata de cota terenului natural. Radierul se va executa din beton armat conform detaliilor din proiectul de executie. Materialele folosite la realizarea fundatiilor sunt: beton clasa C16/20 si otel beton PC52 si OB37. Presiunea la care a fost dimensionat radierul este de 160 kPa, presiune data prin studiul geotehnic.

Structura demisolului este conceputa in sistem cutie rigida cu radier general , pereti structurali si planseu de beton armat turnat monolit.Peretii structurali sunt din beton armat cu grosimi de 30cm respectiv 25cm .Planseul peste demisol are o grosime de 20 cm armat in sistem dala de beton armata cu Ø 12/15 pe ambele directii .

Centrala termica amplasata la parter, va functiona pe gaz. Tamplaria va fi metalica iar usile vor fi antifoc (URF4).

Inchideri interioare si exterioare

Zidaria exterioara se realizeaza in grosime totala de 35 cm, din b.c.a de 30 cm grosime. cu o captuseala  de 5 cm de polistiren expandat la exterior si pereti de 10- 25 cm la interior. Peretele cortina este folosit in acea zona in ideea de a proteja cladirea in directia vantului predominant. Compartimentarea grupurilor sanitare se va realiza cu panouri de rigips fixate pe montanti verticali, la 10 cm distanta de pardoseala.

3.03 Finisaje interioare

Cabinetele, holurile, grupurile sanitare vor fi finisate cu pardoseala din gresie antiderapanta. Scara interioara din beton armat are un numar de 19 trepte si podest intermediar cu 2 trepte . Aceasta va fi finisata cu gresie antiderapanta .

Peretii vor fi tencuiti fin si vor fi gletuiti si zugraviti fin, in culori pastelate.

Tavanele se vor finisa prin suspendarea unui plafon fals din gips-carton de placa din beton armat.

Tamplaria interioara este din lemn iar cea exterioara se va executa din PVC si geam termopan, se culoare maron, avandu-se in vedere sa se asigure o rezistenta termica R= 0.9m/w.

Finisaje exterioare

Zidaria exterioara se va finisa cu tencuiala decorativa de culoare galben pastelat (propunerea proiectantului) sau conform cerintelor beneficiarului.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este tip sarpanta, respectandu-se normele privind protectia hidrofuga, iar invelitoarea va fi din tigla maron roscat.

Pentru evitarea infiltrarii apelor meteorice la fundatii, de jur imprejurul constructiei se va realiza un trotuar din beton impermeabil, cu de scurgere de 5%, spre exterior.

La cererea beneficiarului s-a intocmit un proiect pentru modificarea in curs de executie a proiectului “Centru de permanenta medicala D+P+2E” prin renuntarea la cele trei rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati si realizarea unei singure rmape conform NP051/2000, sistematizare teren pe vertical prin realizarea de trotuare si rigola de preluare a apelor pluviale, realizare pltforma pentru pubele si imprejmuirea acestuia, modificarea deschiderii usilor de acces in cladire disnpre interior spre exterior.

Modificari in interiorul constructiei- inchiderea casei scarii intre etajul 2 si pod, modificarea balustradelor de la scara si de la balcoane, din lemn sau sticla in balustrade din elemente metalice.

Suprafetele spatiu verde constau in amenajarea unor jardinière de 1 mp, amplasate la intrarea in dispensar, pe marginile laterale.

Nu se aduc modificari care sa genereze suprafete construite si desfasurate suplimentare, pastrandu-se coeficientii urbanistici existenti.

Constructia proiectata se incadreaza la categoria de importanta C normal, conform HGR 766/1997 si in clasa III de importanta conform P100/1-2013.

IV Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- Calitatea apelor : Nu este cazul ;

- Calitatea aerului : pentru a preveni emiterea de praf de la decopertari praful este stropit cu apa cu ajutorul unor sprinklere racordate la reteaua de alimentare cu apa. De asemenea, pe unele parti de constructii se curata cu jet de apa sub presiune.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normate pentru zgomot 50dB( A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei.

- Protectia impotriva radiatiilor : Nu este cazul ;

- Protectia solului si subsolului – utilajele / mijloacele de transport sunt revizuite periodic, iar in cazul unei avarii, se imprastie material absorbant biodegradabil. Acolo unde e cazul, se colecteaza separat resturile de beton si surplusul de pamant rezultat din executia santurilor si se vor transporta prin firme autorizate. Totodata personalul este instruit cu privire la manipularea, depozitarea si folosirea vopselei si grundului, astfel incat fluidul sa nu polueze solul si subsolul, generand un cost suplimentar de resurse, siguranta personalului, precum si aparitia incendiilor ;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : Nu este cazul ;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament : deseurile rezultate vor fi colectate si eliminate conform planului de gestionare a deseurilor.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare, iar cele nerefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a SC IRIDEX COSTINESTI SRL..

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : deseurile periculoase se vor colecta si elimina corespunzator conform planului de gestionare deseuri  .

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : Intreaga organizare de santier se va desfasura in incinta proprietarului.Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta legea 90/1996, privind protectia muncii. Deasemeni se vor respecta regulamentul MLPAT9/N15.03.1993- privind protectia si igiena muncii in constructii ed. 1995, ordinul MMPS235/1995-privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime, ordinul MMPS 255/1995 privind acordarea echipamentelor de protectie individuala, normele generale de prevenire sio stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998, ordinul MLPAT 20N/11.071994 si normativul C300-1994.In conformitate cu legea 10/1995privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A ( partea de structura)..

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei : se refac trotuarele afectate de sapaturi pentru stalpi, cabluri si prize de pamant, aducandu-se la starea initiala.

Beneficiar,

Comuna Agigea

Intocmit,

Serviciul Tehnic, Investitii

Insp. Paraschiv Anca-Florina