memoriu de prezentare

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“ÌNLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 14″ CONSTANTA – BARAGANU, IN ZONA CASTELU-CUZA VODA-MIRCEA VODA, JUD. CONSTANTA, PE O LUNGIME DE CCA. 12580M“

  - Obiect: „TRONSON T1 SITUAT PE TERITORIUL COM. CASTELU PE O LUNGIME DE L = 2.530“

Cod de investitie a proiectului:  322/2016

Faza de proiectare:  CS + PT + DE

Prezenta documentaţie face referire strict la lucrarile de reparatie capitală (montare conducta noua si demontare conducta veche) si cuplare ìn conducta existenta, a unui tronson din conducta de transport  titei Ф 14 " Constanta-Baraganu ìn lungime de 2.530m, situat ìn com. Castelu, jud. Constanta, pe traseul actual.

II. TITULAR

- numele companiei: CONPET S.A. PLOIEŞTI

-  adresa poştală: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România

- numărul de telefon: +40-244-401360; fax: +40-244-5160451; adresa de e-mail:  conpet@conpet.ro; adresa paginii de internet:www.conpet.ro;

-  numele persoanelor de contact:

      - Director Regionala Constanta-ing. Timur Chis

      - Sef birou avize/acorduri: Ing. Dan Zaiu.

      - Ing. Chindris Radu (S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste) – tel. 0752138674; adresa de e-mail:  snifproiectt@yahoo.com

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

- un rezumat al proiectului:

Prezentul proiect face referire strict la lucrarile de reparatie capitală (montare conducta noua si demontare conducta veche) si cuplare ìn conducta existenta, a unui tronson de conducta ìn lungime totala de 2.530m, situate pe terenuri din localitatea Castelu, terenuri ce aparţin de domeniul privat (locuitorii din zona) şi domeniul public (primaria com. Castelu), de pe raza judetului Constanta.

Conducta de transport titei Φ 14" ìntre Constanta si Baraganu a fost executata ìn anul 1968 si este dotata cu instalatii de protectie catodica, traseul conductei fiind cuprins ìn planul de urbanism. Nu este necesara modificarea planului de urbanism deoarece lucrarile ce sunt propuse pentru executie constau ìn ìnlocuirea a 2 tronsoane din conducta veche cu conducta noua, pe acelasi traseu al conductei existente.

Conducta de transport titei 14" Constanta-Pitesti a fost montata in anul 1968, cu teava de 377mm, grosime de perete 9mm in fir continuu si 12mm la subtraversari.

Aceasta conducta a fost utilizata pentru pomparea titeiului de import la Pitesti si Ploiesti, iar dupa punerea in functiune a conductelor de 28" si 20", aceasta instalatie a fost utilizata pentru livrarea titeiului PETROMAR pe tronsonul Poarta Alba-Calareti.

In urma verificarii starii tehnice a conductei, pe traseul Constanta-Baraganu, cu PIG intelligent, verificare ce se face periodic in vederea determinarii urmelor de coroziune interioara si exterioara, starea izolatiei anticorazive si determinarea grosimii actuale a peretului la conducta, s-a constata ca pe anumite portiuni ale traseului, conducta prezinta urme de coroziune interioara si exterioara, zone in care izolatia anticoroziva este deteriorata. Dispozitivele de control utilizate pentru verificarea starii tehnice a conductei sunt de ultima generatie, dotate cu sisteme electronice de masurare si dotate cu GPS pentru a reda cu exactitate pozitia de pe traseul conductei a punctelor afectate, care necesita urgent lucrari de interventie.

In urma investgatiilor efectuate pe traseul conductei si a constatarilor facute in urma analizei rezultatelor, beneficiarul a decis ca pentru evitarea unor accidente tehnice ce ar putea avea loc pe traseul conductei, sunt necesare lucrari de inlocuire a conductei vechi pe trei tronsoane  cu lungimea totala de cca. 12.580m, tronsoane situate pe teritoriul administrativ al comunelor Castelu, Cuza Voda si Mircea Voda, jud. Constanta.

Obiectul prezentei documentatii este: inlocuirea unui tronson din conducta Ø14” Constanta – Baraganu – lungime de 2.530ml pe teren situat pe raza comunei Castelu, jud. Constanta.

Lucrări de construcţii-montaj

Tipul lucrarilor si soluţiile tehnice din documentatie se ìncadreaza ìn standardele şi normativele în vigoare pentru execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la conductele de transport hidrocarburi. prin lucrarile propuse se asigură functionarea in regim de siguranta a conductei de transport ţiţei Ø 14" Constanta - Baraganu.

In documentatie, ca urmare a analizei stării tehnice a conductei şi a verificărilor efectuate, lucrările propuse pentru asigurarea funcţionării în regim de siguranţă sunt: inlocuirea unui tronson de conducta Ф14″ (montare conducta noua si demontare conducta veche) si cuplare ìn conducta existenta, in lungime de 2.530m, pe raza localitatii Castelu, jud. Constanta.

Inlocuirea tronsonului T1 din conducta Ø 14” Constanta-Baraganu in lungime de 2.530m se face pe acelasi traseu, conform plan de situatie scara 1:500. Pe acest tronson ce se inlocuieste conducta traverseaza terenuri arabile proprietati particulare.

Pentru elaborarea proiectului, sunt necesare date şi studii pentru cunoaşterea terenului.

La recunoaşterea terenului se au ìn vedere următoarele:

- stabilirea scopului lucrărilor şi lungimea sectorului de aplicare;

- efectuarea releveului şi stabilirea stării lucrărilor existente în zona studiată;

- identificarea construcţiilor, amenajărilor şi proprietăţilor;

- identificarea naturii terenului la suprafaţă şi stabilirea studiilor geotehnice necesare;

- examinarea comportării în timp a lucrărilor existente şi efectele acestora;

- identificarea nivelului pânzei freatice;

- culegerea de informaţii privind litologia;

- stabilirea surselor locale de forţă de muncă şi distanţele de transport;

- stabilirea amplasamentului pentru organizarea şantierului;

- stabilirea posibilităţilor de acces pe traseul conductei pentru execuţia lucrărilor;

- culegerea de date referitoare la elementele de mediu, privind situaţia faunei şi florei specifice în amplasamentul lucrării şi aprecierea efectelor de poluare a mediului înconjurător, cauzate de execuţia lucrărilor.

Scopul lucrarilor propuse si prezentate in prezenta documentatie este, cu prioritate, de ordin economic prin stoparea poluărilor accidentale ce se pot produce pe terenurile aflate pe traseul conductei.

Toate lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de siguranta in exploatare a conductei, lucrarile avand de asemenea un impact pozitiv in activitatea economica in zona.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa ìn conformitate cu planurile de situatie si profile longitudinale.

## Program de execuţie al lucrărilor

Inspectorul de santier urmareste ca executia sa se faca ìn conformitate cu graficul de esalonare a investitiei, ìn concordanţă cu caietul de sarcini, prevederile din documentatie, cu normativele ìn vigoare.

Receptia va fi stabilita de comun acord de beneficiar, constructor si proiectant.

Programul de control al calitatii a fost ìntocmit ìn baza prevederilor din Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările aduse prin HG 444/2014, Hotărârea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, specificându-se faza determinanta si fazele de control la programul calitatii conform Ordin nr. 1370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor-indicativ PCF 002.

Pe toata perioada executiei se va urmari ca lucrarile sa corespunda cu cele prevazute in proiect, ca amplasament, calitate, materiale utilizate.

Antreprenorul este obligat sa remedieze pe parcursul executiei orice lucrare sau parte de lucrare care nu este conforma cu proiectul sau este necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Programul de execuţie al lucrărilor va fi prezentat de antreprenorul lucrării. Acest program este funcţie de lucrările prezentate de proiectant, de nivelul de dotare şi puterea de mobilizare a antreprenorului.

Conducerea şi asigurarea calităţii lucrărilor executate în baza procesului tehnologic prezentat, va trebui ca în final, să garanteze o funcţionare în exploatare a conductei de transport titei în condiţii de siguranţă.

Organizarea lucrului pe traseu se face conform prevederilor standardelor in vigoare:

- SR EN 14161+A1:2015-Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte

- SR EN 13480-3:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

- SR EN 13480-5:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control

- SR EN 13480-6:2012-Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele ingropate

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute ìn proiect, iar ìnceperea lucrarilor nu va fi făcuta decât dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile tuturor organelor prevazute ìn legislatie.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmari verificarea permanentă a lucrarilor de constructii-montaj si ìn timpul executiei, prin delegati ìmputerniciti ìn acest scop. La lucrarile de verificare vor participa si delegati ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor”.

Alegerea materialului conductei

Alegerea materialului s-a fãcut ţinand cont de comportarea ei in timp, de conditiile locale, de caracteristicile terenului parcurs si de compozitia chimica a produsului transportat, de standardele SR EN ISO 3183-2013, SR EN ISO 14161-2015 – Industria petrolului si gazelor, Sisteme de transport prin conducte si SR EN 13480-3:2012 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul.

Alegerea diametrului conductei şi a grosimii de perete s-a fãcut pentru a asigura debitul de ţiţei maxim, precum şi presiunea maximă de operare, in concordanţă cu solicitările clientului din Caiet de Sarcini.

Conductade transport ţiţei se va realiza din ţeava de oţel L360N, Ø 355,6 x 8mm, conform SR EN ISO 3183:2013 pentru firul curent al conductei, preizolata cu polietilena extrudată conform DIN 30670, tip N-v cu grosimea de 2,5mm ìn portiunile ìngropate.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt admise pentru utilizare. Certificatele de calitate trebuie puse la dispozitie de furnizor, iar constructorul are obligatia de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de calitate, garantie si conformitate.

Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului se va face ìn baza unui proces verbal de predare-primire amplasament, in prezenta constructorului, beneficiarului si proiectantului la solicitarea constructorului adresată beneficiarului si proiectantului cu minimum 5 zile inainte de predare.

Trasarea ìn teren a lucrarilor va fi facuta de topograful constructorului ìn baza planurilor de situatie si a profilelor longitudinale si va fi verificata de proiectant si beneficiar. Lucrarile vor fi executate ìn conformitate cu urmatoarele desene:

- planurile de situaţie

- profile longitudinale

- profile transversale

- detalii de montaj

Nu pot fi făcute modificari ìn amplasamentul lucrărilor. In cazul ìn care se produc modificări ale traseului se va cere acordul scris al beneficiarului si proiectantului.

Inainte de inceperea lucrarilor, traseul va fi parcurs de reprezentanti ai constructorului, ai beneficiarului si reprezentanti ai avizatorilor ce au instalatii sau constructii pe traseu, pentru care au fost eliberate avize, acorduri si autorizatii de executie.

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarilor se va face in prezenta beneficiarului si a proiectantului, la data inceperii executiei lucrarilor pentru fiecare tronson in parte, conditie obligatorie pentru functionarea corespunzatoare a lucrarilor proiectate in cadrul acestei documentatii. Aceasta operatiune se va consemna intr-un proces verbal de trasare a lucrarilor semnat de catre proiectant, autoritate contractanta, executant si detinator de teren.

Memorii de specialitate

Lucrarile de reparatii capitale la conducta de transport titei Ø 14" Constanta-Baraganu, in zona localitatii Castelu, judetul Constanta, conform planurilor de situatie si de incadrare in zona anexate, constau in inlocuirea unui tronson de conducta, montare conducta noua si demontare conducta veche, lungimea conductei inlocuite fiind de 2.530m:

Lucrarile propuse au rolul de a asigura functionarea ìn conditii de siguranta si protectie a conductei mentionate, prin renuntarea la conducta veche aflata intr-o stare de uzura avansata si inlocuirea ei cu conducta noua executata din materiale si izolatie performante de ultima generatie, in zonele aflate din punct de vedere administrativ pe teritoriul judetului Constanta, localitatea Castelu - L = 2.530m conform cu planurile de situatie anexate.

Succesiunea operatiilor realizate ìn perioada de constructii-montaj va fi urmatoarea:

- Predare amplasament-beneficiar, proiectant, constructor;

- Predarea – primirea si pichetarea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant;

- Amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor si organizarii santierului pe culoarul conductei;

- Procurarea si transportul materialului la locatie;

- Trasarea culoarului de lucru;

- Decopertarea stratului vegetal;

- Transportul tevii izolate pe traseu;

- Executia dubletilor;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice  constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Saparea santului;

- Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat;

- Executia gropilor de pozitie;

- Executia traversarilor de obstacole – retele subterane, drumuri, canale;

- Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatului de calitate;

- Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Curatirea interioara a conductei prin pistonare;

- Astuparea santului in fir continuu;

- Efectuarea probelor de presiune se face la urmatorii parametrii:;

-  Proba de rezistenţă cu apă la 1,25 x 64 = 80 bar timp de minim 1 ora.

-  Proba de etanşeitate cu toate armaturile montate, executată cu apă la 1,1 x 64 = 70,4 bar, 	   timp de minim 8 ore;

- Receptia preliminara a lucrarii;

- Cuplarea conductei la conducta existenta;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura, conform procedurilor de sudare specifice   constructorului si emiterea certificatelor de calitate;

- Curatirea conductei la luciu metalic cu perii de sarma;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in  prealabil dupa curatirea tevii, la cuplari;

- Verificarea cu detectorul a continuităţii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Montarea si punerea in functiune a protectiei catodice;

- Demontarea conductei vechi;

- Transportul şi depozitarea conductei vechi;

- Refacerea terenului la starea initiala;

- Receptia la terminarea lucrarii.

Materialele utilizate la realizarea conductei vor fi verificate, in mod obligatoriu de catre dirigintele de santier numit de contractor, daca sunt ìnsotite de certificatul de calitate conform legii si corespund prevederilor proiectului.

Lucrarile de constructii-montaj se vor executa ìn conformitate cu planul de situatie si profilele longitudinale si vor ìncepe numai dupa obtinerea tuturor avizelor necesare si autorizatiei de construire.

Montarea  conductelor va fi facuta numai de unitati specializate in domeniu, care dispun de utilaje de executie si control performante in domeniu, personal calificat si atestat pentru astfel de lucrari.

Constructorul care va executa reparatia si montajul conductelor, va fi direct raspunzator după receptionarea lucrarilor pentru orice vicii de executie ascunse si lucrari executate necorespunzator, ce nu au putut fi evidentiate prin ìncercarile efectuate ìnainte de punerea ìn functiune.

Pentru conducta ce se va inlocui s-a ales grosimea de perete de 8mm, diametrul 355,6mm, material conform SR EN ISO 3183:2013 - L 360 N.

Unitatea constructoare are obligatia sa păstreze certificatele de calitate si inregistrarea acestora, astfel incat pe baza schemei de montaj sa fie cat mai la ìndemana tuturor persoanelor in drept sa le consulte.

Inainte de inceperea sapaturilor se va verifica de catre constructor si beneficiar, daca traseul marcat pe teren este conform proiectului, iar pe traseul conductei se va verifica existenta altor instalatii prin executia de gropi de idenificare pe traseul propus al lucrarii.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarul de lucru prevazut ìn proiect, iar ìnceperea lucrarilor nu va fi facuta decât dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile tuturor organelor prevazute ìn legislatie, inclusiv Autorizatia de Construire.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal, receptia neputând fi facuta fara semnatura proprietarului de luare ìn primire a suprafetei pe care a fost executata lucrarea.

Dimensionarea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarilor

Dimensionarea lucrarilor

Alegerea diametrului conductei şi a grosimii de perete s-a fãcut pentru a asigura debitul maxim, precum şi presiunea maximã de operare in concordanţă cu solicitarile clientului.

Conducta de transport se va realiza din ţevi de oţel L 360N, Ø 14" – 355,6 x 8mm in fir continuu, ţeavă din oţel conform SR EN ISO 3183:2013.

Grosimea stratului de izolatie  va respecta conditiile impuse de catre standardul german DIN 30670 – ultima editie. Izolatia va fi din polietilena extrudata  tip N-v, cu grosimea de 2,5mm.

NOTA: In executie se vor respecta cu strictete dimensiunile, caracteristicile tehnice ale materialelor si ale lucrarii precum si modul de executie specificat in proiect.

Nu se admit materiale cu alte caracteristici sau dimensiuni (decat cu acceptul beneficiarului, cand motivele sunt obiective si nu sunt alte solutii) si sub nici o forma nu se admite punerea lor in opera fara prezentarea certificatului de calitate.

Traseul conductei

Traseul tronsonului de conducta este materializat ìn planul de situatie si profile longitudinale.

Trebuie urmarit ca marcajul sa se pastreze pe toata durata constructiei.

Inainte de ìnceperea sapaturilor, se va proceda la predarea traseului de beneficiar, proiectant si topograf, constructorului.

In zonele de paralelism si/sau intersectare a conductelor cu eventuale instalatii de pe traseu, acestea se vor identifica cu precizie si executarea santurilor de pozare se vor executa manual, sub supravegherea reprezentantilor de utilitati.

Traseul tronsoanelor de conductă propuse pentru inlocuire se regăseşte pe planurile anexate‚ planuri de situatie scara 1:500, planuri de amplasament scara 1:25.000 şi planuri de incadrare in zona scara 1:10.000.

## Stabilirea traseului

Având în vedere amplasamentul conductei existente, cât şi realitatea din teren, traseul s-a ales de comun acord cu beneficiarul si urmareste traseul actual al conductei.

Traseul conductei proiectate va respecta distanţele minime de siguranţã în conformitate cu Ordinul nr. 196/2006 al A.N.R.M. si cu normativul pentru stabilirea distanţelor d.p.d.v. al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol.

Conducta de transport ţiţei se va amplasa la min. 0,6m de liniile electrice subterane paralele cu aceasta, iar in cazul intersecţiilor cu liniile electrice subterane, distanţa pe verticală va fi de min. 0,5m intre generatoare.

În cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibilă, conducta de ţiţei se va introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1m.

Distanţa dintre conducta subterană şi cea mai apropiata fundatie sau priza de legare la pamant a unui stalp L.E.A. de inalta, medie şi joasa  tensiune va fi de de 5,00m conform NTE 003/04/00 si P.E. 106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Conducta se va amplasa la min. 0,6m de cabluri telefonice subterane, 1,0m de camine pentru retele telefonice sau minim 2,0m de canalizatiile telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu cabluri telefonice subterane, distanta pe verticala va fi de min. 0,5m intre fir si generatoarea conductei.

În cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila şi în cazul intersecţiilor cu canale telefonice, conducta se va introduce in tuburi de protectie.

Tuburile de protectie depasesc in ambele părţi limitele instalaţiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1m.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Fiecare conducta se va amplasa la min. 0,5m de conductele subterane paralele cu aceasta, iar in cazul intersecţiilor cu conducte subterane, distanţa pe verticală va fi de min. 0,5m intre generatoare, conductele se vor introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depăşesc in ambele parti limitele conductei cu cel putin 0,5m.

Pentru detectarea conductelor subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializata de detectare.

Dupa terminarea lucrărilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne amplasate la subtraversarea drumurilor şi la schimbãrile de direcţie sub un unghi mai mare de 30°.

Conducta de titei va fi prevazuta cu  bandă avertizoare din polietilenă pentru detectare in cazul sapaturilor. Aceasta se va aseza la 30cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

Culoarul de lucru

Lăţimea culoarului de lucru, pentru constructia si montajul conductei ìngropate, s-a stabilit ìn functie de: natura terenului pe care ìl traverseaza conducta, tehnologia de executie a lucrarilor de constructii si montaj si de restricţiile de folosire a terenului.

Pentru tronsoanele de conductă înlocuite culoarul de lucru va avea lăţimea de 16m.

Legislatia actuala din domeniul petrolier si produse petroliere considera conductele magistrale de transport titei ca fiind de importanta strategica si, ìn consecinta, accesul proprietarului la acestea nu este restrictiv; beneficiarul are dreptul de acces la conducte, cu anuntarea, ìn prealabil, a proprietarului terenului.

In timpul executiei lucrarilor de supratraversare a conductelor si pentru a elimina riscurile pe durata operatiei interventiilor de avarie beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte reglementarile legale privind zonele de protectie si siguranta.

Sapatura se va executa astfel: sapatura mecanizata 90% si sapatura manuala 10%.

Lucrările de săpătură vor începe numai după marcarea traseului conductelor, detectarea eventualelor utilităti subterane şi stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refăcut terenul la profilul litologic iniţial la terminarea lucrărilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata lungimea.

În teren denivelat, fundul şanţului va urmări în general configuraţia terenului, conducta înscriindu-se în această configuraţie prin curbare elastică.

Se interzice cu desăvârşire săparea mecanizată a şanţului în zonele unde sunt obstacole subterane (conducte, cabluri Tc sau electrice, etc.), înainte de identificarea poziţiei şi adâncimii de pozare a acestora.

La săpătura manuală se vor lua măsuri de siguranţă pentru protejarea săpăturilor prin sprijinirea flancurilor şanţului, în dreptul gropilor de poziţie şi acolo unde consistenţa solului este mai slabă şi prezintă pericol de surpare.

Sudarea conductelor

Sudarea conductelor se face in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor aflate in vigoare si conditiile tehnice impuse de SR EN 14163:2004/AC:2006 - Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor; SR EN ISO 544:2011 “Materiale pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaos prin sudare. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcaje; SR EN ISO 14732-2014: Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor metalice; SR EN ISO 15614-12:2015 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare în puncte, în linie şi în relief; STAS 10041-90 Defectoscopie ultrasonica. Examinarea imbinarilor sudate prin topire; STAS 10042-90: Control nedistructiv magnetic. Terminologie; STAS 12589-87: Defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli si metode de verificare a calitatii; STAS 12671-91: Defectoscopie ultrasonica. Controlul ultrasonic al tevilor de otel; indicatiile SR-EN 14161:2015 pentru sistemul de transport conducte.

Executia conductei impune clasa I-a de calitate a sudurii.

Imbinarea tevilor si a fitingurilor se face prin sudura „cap la cap”.

Controlul imbinarilor sudate se face cu radiatii penetrante astfel:

• 100 % - la sudurile de pozitie, la cuplari

•   25 % - in fir curent

Controlul şi probarea sudurilor

Constructorul este obligat să folosească in execuţie urmatoarele:

- specificatii de sudare (WPS), proceduri de sudare si specificatii de proceduri de sudare omologate in conformitate cu: SR EN ISO14344:2010;

- sudorii autorizati in conformitate cu prescriptiile SR EN ISO 14732:2014.

In conformitate cu SR EN 14161:2015, conducta se incadreaza in clasa I de calitate a imbinarilor sudate. Înainte de începerea lucrărilor constructorul are obligaţia de a prezenta beneficiarului procedurile proprii de sudură, în vederea acceptării lor de către beneficiar.

Controlul cu radiatii penetrante se va face in conformitate cu SR EN ISO 5579:2014 si standardele conexe.

Protecţia exterioară a conductei

Conducta subterană va fi protejata la exterior contra coroziunii cu polietilenă extrudată tip N-v de 2,5mm grosime, conducta procurata fiind preizolata.

Izolarea bucătilor de conductă se execută în atelier. Se pot achizitiona bucati de conductă preizolată.

La suduri se va realiza o izolaţie cu mansoane termocontractile conform Standard European SR EN 12068:2002, de tipul C50L sau cu benzi din polietilenă aplicate la cald, de acelaşi caracteristici cu cea de la firul curent al conductei.

Conductele supraterane, unde este cazul, se vor proteja la exterior contra coroziunii prin vopsire cu două straturi de grund şi două straturi de email, aceasta executându-se în şantier.

La cuplari se izoleaza cu manşoane termocontractile sau benzi din polietilenă aplicate la cald, la curbe se vor folosi benzi pentru izolat curbe, coturi, de tip HCA 150-15, role de 15m lungime si 75mm latime sau cu benzi din polietilena aplicate la cald tipul agreat de beneficiar.

Paralelism, ìncrucisare

La paralelisme si ìncrucisari subterane sau supraterane ale conductei cu alte conducte sau lucrari se vor respecta conditiile urmatoare:

a) distanta dintre doua conducte montate ìn paralel, indiferent de fluidul transportat, trebuie sa fie de cel putin 500mm, respectiv distanta B1 ìntre axele conductelor, va fi:

unde: D1 si D2 sunt diametrele exterioare ale tevilor izolate ale celor doua conducte, ìn mm.

b) la intersectia conductei cu cabluri de telecomunicatii, energie electrica etc. se vor respecta unde este cazul recomandarile administratorilor de retele.

## Traversari  obstacole

Pe traseul conductei proiectate se întâlnesc următoarele obstacole:

Tronson T1 - Castelu: Conducta Ф 14" (Ø 355,6x8mm) L = 2.530m

Tronsonul nr. 1 - Castelu traverseaza urmatoarele obstacole situate pe terenul administrativ al localitatii Castelu, astfel:

- subtraverseaza un  drum de exploatare din pamant in pichetul nr. 2

- traversare ingropata cu conducta montata in tub protector (lungime tub L = 3m) in pichetul nr. 3 pe deasupra conductei de transport gaze naturale existenta DN 1200 – Tranzit 2

- traversare ingropata cu conducta montata in tub protector (lungime tub L = 3m) in pichetul nr. 4 pe deasupra conductei de transport gaze naturale existenta DN 1200 – Tranzit 3

- subtraverseaza drumul asfaltat DC 119 prin foraj orizontal, cu conducta montata in tub protector (lungime tub L = 13m) intre pichetii 5-6

- subtraverseaza un drum de pamant  in pichetul nr. 8

- subtraverseaza un drum de pamant si un canal de pamant intre pichetii 9-10

- subtraverseaza un drum de pamant in pichetul nr. 12

- subtraverseaza un drum de pamant in pichetul 13.

Subtraversarea drumurilor de pamant si a canalelor de pamant se va face prin sant deschis, dupa executia traversarilor vor fi refacute conform situatiei initiale.

Saparea santului

Săpătura se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj al conductei, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de menţinere deschisă a săpăturii, în vederea evitării surpărilor, umplerii cu apă etc.

Adâncimea şanţului de pozare va fi de 1,26m, in fir continuu (adâncimea de îngheţ în zonă este de -0,80m. Săpătura se va executa 10% manual si 90% mecanizat.

Lucrările de săpătură vor începe numai după marcarea traseului conductei, detectarea eventualelor utilităti subterane şi stabilirea culoarului de lucru.

Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refăcut terenul la conformaţia iniţialã la terminarea lucrărilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toatã lungimea.

În teren denivelat, fundul şanţului va urmări în general configuraţia terenului, conducta înscriindu-se în această configuraţie prin curbare elastică.

Se interzice cu desăvârşire săparea mecanizată a şanţului în zonele unde sunt obstacole subterane (conducte, cabluri Tc, etc.), înainte de identificarea poziţiei şi adâncimii de pozare a acestora.

La săpătura manuală se vor lua măsuri de siguranţă pentru protejarea săpăturilor prin sprijinirea flancurilor şanţului, în dreptul gropilor de poziţie şi acolo unde consistenţa solului este mai slabă şi prezintă pericol de surpare.

Lucrările de săpătură vor începe numai după marcarea traseului conductei şi stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refăcut terenul la conformaţia iniţială la terminarea lucrărilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toată lungimea.

Acoperirea şanţului

Astuparea conductei, după montarea în şanţ se va realiza manual şi mecanizat, conform Normativelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia terasamentelor.

Astuparea conductei se va face numai după:

- verificarea şi izolarea tuturor sudurilor, executate în gropi de poziţie;

- montarea prizelor de potenţial (unde este cazul);

- realizarea stratului de nisip de 10cm pentru montare conductă;

- realizarea drenajelor cu răsuflători (unde este cazul).

Astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunându-se stratul vegetal depozitat separat.

După lansarea conductei în şanţ, acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolaţia.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15cm până ce se acoperă cu 15cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.

Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20-30cm, compactate cu mai mecanic.

Se interzice îngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Pentru protejarea conductelor în timpul unor eventuale lucrari, se va monta deasupra conductei, pe întreaga lungime a acesteia, la circa 30cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o banda de avertizare de culoare galbena din PE, având o latime minima de 6cm.

Pregatirea punerii ìn functiune

Inaintea de punerea in functiune a conductei se vor face urmatoarele verificari si probe:

a) curatirea ce se face dupa terminarea constructiei conductei. Operatia de curatire se face cu ajutorul pistoanelor curatitoare, echipate cu perii de sarma si mansete de cauciuc. Vehicularea pistoanelor se va face cu aer;

b) probele de presiune;

c) evacuarea fluidului de proba si uscarea conductelor;

Punerea in functiune a conductei se face in conformitate cu programul  incheiat cu acordul comun al constructorului, proiectantului si beneficiarului.

Probarea conductelor

Încercarea la presiune a conductelor, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor se va face conform standard SR EN 14161/2015.

Încercările de presiune la care se supun conductele sunt:

- încercări de rezistenţă (hidraulice);

- încercări de etanşeitate (hidraulice).

Ridicarea şi coborârea presiunii se vor face treptat, fără şocuri;

Presiunea de încercare va fi crescuta uniform şi continuu pana la circa 50% din valoarea prescrisa, după care creşterea până la valoarea limita de proba se face în trepte, circa 10% din aceasta pe o treapta. Durata intre trepte va fi cel puţin 15 min.

Probele de presiune se executa in conformitate cu SR EN 14161:2015:

- proba de rezistenta hidraulica

Pproba = 1,25 x Pmaxima de operare. PMO este operare = 64 bar

Pproba = 1,25 x 64 bar = 80 bar, timp de minim o ora de la egalizarea presiunii în conductă şi de la egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

- proba de etanseitate

Pproba = 1,1 x Pmaxima de operare. PMO de operare = 64 bar

Pproba = 1,1 x 64 = 70,4 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii în conductă şi de la egalizarea temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se executa cu apa;

Presiunea de testare nu trebuie sa depaseasca limita pentru care efortul unitar este mai mic sau cel mult egal cu 90% din limita de curgere conventională tehnică (Tc) a materialului din care sunt confecţionate elementele conductei.

Constructorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare, ca ìn timpul efectuarii probelor de presiune, sa fie evitate accidentele. Astfel, se va stabili o zona de siguranta de 100m de o parte si de alta a conductelor probate, pazita de patrule organizate de constructor.

Probele de rezistenta si de etanseitate se vor executa ìn prezenta beneficiarului cu aparate ìnregistratoare, diagrama ìnregistrata constituind un document al «Cartii conductei».

In timpul probelor la presiune nu se admit pierderi de presiune ìn conducta fiind admise numai variatiile cauzate de diferentele de temperatura ale  fluidului.

Dupa terminarea probelor golirea conductei va respecta urmatoarele:

- evacuarea se va face la extremitatea conductei, opusa capatului de introdus;

- reducerea presiunii se va face treptat, cu o rata de descrestere de 3 bar/min;

- se vor lua toate masurile necesare evitarii contaminarii solului.

## Cuplarea conductei

Cuplarea tronsoanelor de conducte noi in conductele existente se face prin sudură.

La efectuarea operatiunilor de cuplare, se va ìntocmi un program de lucru ìntre beneficiarul conductei, constructor si proiectant. Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompează produsul din conducte cu ajutorul a doua pistoane ìn care se intercalează apa, astfel ca distanţa dintre pistoane sa fie mai mare ca distanţa dintre doua ventile de sectionare ce vor fi actionate pentru izolarea zonei;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta ìn punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine titei si mijloace de transport etanse) si se verifica daca pe tronson a mai ramas titei, in acest caz acesta se evacueaza ìn butoaie sau cisterne si se transporta la cea mai apropiata statie CONPET unde este reintrodus in fluxul tehnologic;

- se golesc de apa portiunile de conducta in care se executa cuplarea;

- se izoleaza imbinarile de la cuplare;

- se pune in functiune conducta, reluand pomparea;

- se astupa santul;

- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;

- se face receptia lucrarilor.

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce ìn prealabil conductele existente au fost pregatite in mod corespunzator.

Imbinarile se vor controla cu R.P.

Santul nu va fi astupat decât dupa ce beneficiarul va verifica ìnvelirea cu material moale (pamânt) a ìntregii circumferinte a conductei.

Astuparea santului se va face cât mai repede. Materialul de umplutura va fi astfel asezat pentru a se evita distrugerea izolatiei.

Dupa astuparea santului, se va realiza compactarea. Umplutura va depasi usor nivelul solului din jur. Pentru efectuarea modificarilor de traseu, cât si la cuplari nu se admite deformarea elastica a conductei. Pentru schimbarile de directie se vor utiliza curbe prefabricate tip CMF conf. art. 10.6.2. din SR EN 14161:2015.

### demontare conducta veche

Lucrarile de demontare se vor executa ìn conformitate cu planurile de situatie si profilele longitudinale.

pe culoarul de lucru pamântul fertil ce se decoperteaza, se strânge ìn depozit pentru a nu fi afectat de lucrări, urmând ca la terminarea lucrărilor ordinea asternerii straturilor de pamânt să fie facută invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate ìn perioada de demontare este urmatoarea:

- Predarea–primirea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant.

- Trasarea culoarului de lucru

- Decopertarea stratului vegetal

- Săparea santului

- scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămas după cuplare

- Spălarea si pistonarea conductei ce se demontează

- Tăierea conductei vechi pe tronsoane cu cuţit cu role

- Scoaterea tronsoanelor din sant, cu macara si incarcarea in mijlocul de transport

- Transportul in depozit provizoriu, iar in final la depozitul Inotesti, jud. Prahova.

- Astuparea santului in ordine inversa săpării cu compactarea fiecarui strat

- Refacerea terenului la categoria initiala

Prin respectarea tehnologiei de cuplare şi demontare sunt înlăturate în totalitate riscurile de poluare.

Se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de folosinţă iniţială, ultimul strat aşternut fiind stratul de sol fertil. Pe teren la finalizare se vor executa următoarele lucrări: arătură, discuit, fertilizare, lucrările fiind cuprinse ca valoare în partea economică a proiectului.

Masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii

La realizarea lucrarilor, conducatorul unitatii de executie, precum si reprezentantii beneficiarului au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si sanatatea ìn munca, situatiile de urgenta, dintre care amintim:

- Legea 319/2006 – Legea privind securitatea si sanatatea ìn munca, cu modificările si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii in muncă nr. 319/2006, (cu modificările si completarile ulterioare);

- Hotarare de Guvern nr. 955/2010 pentru completare norme metodologice H.G. nr. 1425/2006.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt:

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitatea muncii;

- realizarea instructajelor de securitate si sanatate a muncii ale ìntregului personal de executie si consemnarea acestora ìn fisele individuale;

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre ìntreg personalul;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si masurilor de securitatea si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta.

Instructajele de securitatea si sanatatea ìn munca si situatiile de urgenta, la executia lucrarilor, se refera cu prioritate la:

- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;

- transportul materialelor;

- manevrarea materialelor grele cu utilaje de ridicat;

- executarea sapaturilor si umpluturilor;

- obligativitatea folosirii echipamentelor de protectie si de lucru;

- folosirea utilajelor de executie.

Conducatorul punctului de lucru se va informa din timp despre posibilitatea producerii unor viituri si se vor lua masurile necesare pentru a asigura punerea ìn afara oricarui pericol a personalului muncitor si a utilajelor cu care se executa lucrarile.

Normele menţionate mai sus nu sunt limitative, ele putând fi completate, după caz, cu norme pe care constructorul şi beneficiarul le consideră necesare.

- justificarea necesităţii proiectului:

Conducta de transport titei 14" Constanta-Pitesti a fost montata in anul 1968, cu teava de 377mm, grosime de perete 9mm in fir continuu si 12mm la subtraversari.

Aceasta conducta a fost utilizata pentru pomparea titeiului de import la Pitesti si Ploiesti iar dupa punerea in functiune a conductelor de 28" si 20", aceasta instalatie a fost utilizata pentru livrarea titeiului PETROMAR pe tronsonul Poarta Alba-Calareti.

In urma avariilor din zona Castelu, Cuza Voda si Tortomanu urmate de poluarea paraielor Agicabul si Castelu si 2 incendii la conducta in zonele Borna 69 Tortomanu si Cuza Voda s-a decis inlocuirea conductei de 14" cu teava noua - 3 tronsoane cu lungimea totala de cca. 12.580m, din care face parte si tronsonul T1 din loc. Castelu pe o lungime de 2.530m.

Solutiile tehnice adoptate sunt ìn concordanta cu cerintele solicitate de beneficiar, cu legislatia in vigoare pentru lucrari de executie conducte de transport hidrocarburi.

Lucrarile de inlocuire a conductei de titei Φ 14" Constanta – Baraganu cu conducta noua, au un impact pozitiv major. Influentele pozitive si negative ale principalelor categorii de lucrari prevazute, asupra mediului ìnconjurator se refera la perioadele de executie a lucrarilor si dupa punerea acestora ìn functiune. Prin lucrarile de reparatii riscurile de poluare cu titei din aceasta conducta sunt eliminate, iar ìncrederea locuitorilor din zona ìn operatorul conductei creste.

Prin ìnlocuirea conductei de titei Ø 14’’ Constanta – Baraganu pe un tronson ìn lungime de 2.530m, se vor atinge urmatoarele obiective:

    - asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsoanele ìn cauza, ìn conditii de siguranta si la parametrii proiectati;

- asigurarei zonei de protectie a conductei, conform Ordin nr. 196/2006 al A.N.R.M.

- reducerea fenomenului de coroziune interioară şi exterioară,

- reducerea cheltuielilor cu mentenanţa,

- durata mare in exploatare,

- asigurarea conditiilor optime de transport a ţiţeiului, in vederea  măsurarii si predarii,

- evitarea accidentelor tehnice si ecologice.

Prin lucrările de reparaţii riscurile de poluare cu ţiţei din aceasta conductă sunt eliminate, iar ìncrederea locuitorilor din zona ìn operatorul conductei creste.

Dupa terminarea lucrărilor, constructorul va preda beneficiarului traseul conductei ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal.

Constructorul si beneficiarul vor organiza si urmări verificarea permanenta a lucrărilor de constructii-montaj ìn timpul executiei, prin delegati ìmputerniciţi ìn acest scop ce vor fi responsabili de calitatea lucrărilor si a materialelor puse in opera. La lucrările de verificare vor participa si delegaţi ai proiectantului conform “Program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor”.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planuri de amplasament scara 1:25.000

Planuri de încadrare în zonă scara 1:10.000

Planuri de situaţie scara 1:500.

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- conducta se va executa din teava de otel L 360N, ìn conformitate cu SR EN ISO 3183:2013– Ø355,6 x 11,9mm, preizolata cu polietilena extrudata tip N-v cu grosimea de 2,5mm, conform DIN 30670, pe o lungime L = 2.530m.

La executia lucrarilor de reparatie capitala a acestor tronsoane de conducta se foloseste teava preizolata, iar imbinarile şi curbele se vor izola anticoroziv cu mansoane sau benzi termocontractile.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Conducta de titei Φ 14" Constanta – Baraganu

- Punct de plecare / element de instalaţie: Constanta

- Punct de destinatie / element de instalaţie: Baraganu

- Lungimea conductei:

- Capacitatea de transport: 6.000 m3/zi

- Diametrul exterior al conductei inch/mm: 14" – 355,6mm

- Presiunea de proiectare: 64 bar

- Presiune de plecare (bar): 30-32 bar

- Temperatura la plecare: 10-15°C

- Durata de functionare preconizata: 60 ani.

- Conducta godevilabila: Da

- Protectie catodica existenta: Da.

Având ìn vedere standardele pentru material tubular precum si disponibilitatile tipo-dimensionale actuale, materialul tubular utilizat pentru ìnlocuire va avea urmatoarele caracteristici :

- Destinat transportului: titei

- Diametrul exterior al conductei proiectate: 14" – 355,6mm

- Grosime de perete: conform calcul de proiectare  = 8 mm.

Materialele din care se realizeaza tronsoanele  de conductă proiectate:

- Firul curent al conductei se va realiza din ţeava Ø 355,6mm x 8mm (14”), otel X52, conform cu SR EN ISO 3183:2013, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte.

- Curbele se vor realiza din ţeava Ø 355,6mm x 10mm (14"), otel X52( L360 N), 5 DN

- Pentru tubul de protecţie la traversari de obstacole se va utiliza ţeava otel L245 Ø 508mm x 8mm (20").

Specificaţii tehnice material tubular folosit pentru executia firului conductei

Materialul tubular folosit in firul conductei are următoarele caracteristici:

- materialul ţevii: L 360N conform SR EN ISO 3183:2013 sau X52 conform ANSI/API 5L Standardul de fabricaţie:- API /5L (SR EN ISO 3183/2013)

- Material (oţel):	- otel X52 (L360 N)

- Rezistenţa la rupere:	- 460N/mm2

- Limita de curgere:	- 360N/mm2

- Tip izolaţie:	- f.intarita (SR EN  12068)

- Grosime minima izolaţie:	- 2,5mm

- Intersectii, traversari:

- Tronsonul nr. T1 subtraverseaza 4 drumuri din pamant in pichetii nr. 2, 8, 12 si 13, intersecteaza o conducta de transport gaze naturale existenta DN 1200-tranzit 2 in pichetul nr. 3 si o conducta de transport gaze naturale existenta DN 1200-tranzit 3 in pichetul nr. 4, subtraverseaza DC 119 si subtraverseaza un drum de pamant si un canal de pamant intre pichetii nr. 9-10.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): - NU ESTE CAZUL.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: - NU ESTE CAZUL.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: - NU ESTE CAZUL.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: - NU ESTE CAZUL.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrarea se va executa pe acelasi traseu cu conducta existentă. In timpul execuţiei si după executarea lucrarilor proprietarii terenului pe care se vor executa lucrările vor fi despăgubiţi, iar dupa terminarea lucrărilor de montaj ale conductei, terenurile vor fi aduse prin efectuarea de lucrari agricole la categoria de folosinta initiala, teren agricol, refacere terenuri traversate, refacerea canalelor si drumurilor traversate, lucrarile fiind considerate incheiate in momentul in care P.V. de Receptie va fi semnat de proprietarii locaţiilor traversate de conductă pentru luarea in primire a suprafeţelor pe care a fost executată lucrarea.

Solul fertil se decopertează de pe culoarul de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din săparea şanţului pentru montarea conductei. După terminarea lucrărilor de montaj conductă, şanţul se acoperă cu pământul rezultat din săpare şanţ. Pământul fertil se aşterne în ultima etapă, refăcând stratul de sol fertil şi aducând terenul la categoria de folosinţă iniţială. Pe terenul refacut se vor executa lucrari ameliorative – arat, discuit, fertilizare.

-   căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: - Nu se vor executa cai noi de acces si nici nu se vor produce schimbari ìn caile de acces existente. Accesul pentru executia lucrarilor se va face pe caile de acces existente si pe culoarul de lucru al conductei.

-  resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: - In executia lucrarilor sau ìn timpul functionarii nu se vor folosi resurse naturale.

- metode folosite în construcţie: montare conductă pentru produse petroliere, din otel, preizolată, asamblată prin sudură electrică.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Obţinere avize, autorizaţie de construire, acceptul deţinătorilor de teren pe care are traseu conducta; lucrări de terasamente, montaj conductă, probe, cuplare, punere în funcţiune; demontare conductă veche şi transport la depozitul beneficiarului; refacerea terenului la categoria de folosinţă iniţială.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: - Executia proiectului propus si descris ìn prezenta documentatie nu are relatii cu alte proiecte existente sau planificate.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: - In vederea executarii lucrarilor propuse nu au fost luate ìn considerare alte alternative, solutia optima ìn vederea executiei fiind ìnlocuirea conductei vechi cu conducta noua, din materiale de ultima generatie, performante, ce vor avea o durata de functionare, la parametrii optimi fara riscuri, de circa 60 de ani. Conducta este protejata catodic, fapt ce reduce la minim fenomenul de coroziune.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): - In urma executiei proiectului nu apar alte activitati.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: - NU ESTE CAZUL.

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu intră sub incidenţa Convenţiei.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: - NU ESTE CAZUL.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: - NU ESTE CAZUL.

- arealele sensibile: - NU ESTE CAZUL.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Prin executia lucrarilor, care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza ìn mediul ambiant substante reziduale sau toxice care sa altereze ìn vreun fel calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana.

Lucrarile prevazute de catre prezentul proiect au un impact pozitiv asupra mediului. Influenţele pozitive şi negative, ale principalelor categorii de lucrări prevazute a fi executate, asupra mediului înconjurător se refera la perioadele de executie a lucrărilor şi după intrarea acestora în exploatare curentă.

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează la lucrările de intervenţie la conducta de titei, rezultă următoarele aspecte de mediu care sunt prezentate, împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului, în tabelul următor:

|  | Sursa aspectului de mediu | Aspectul de mediu | Impactul asupra mediului | Punctaj | Clasificarea aspectului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizarea de santier | Schimbarea temporară a folosinţei terenului | Impact peisagistic | 24 | foarte scăzut |
| 2. | Pregătirea culoarului de lucru, îndepărtarea vegetaţiei şi săparea şanţului pentru conducta | Îndepărtarea vegetaţiei de pe culoar | Distrugerea temporară a vegetaţiei | 32 | foarte scăzut |
|  |  | Distrugerea temporară a structurii solului | Scăderea fertilităţii solului | 32 | foarte scăzut |
| 3. | Funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor, intensificarea traficului în timpul etapei de construcţie | Emisii de unde sonore în mediu | Poluare fonică | 32 | foarte scăzut |
|  |  | Emisii de noxe în aer | Poluarea locală a aerului | 98 | mediu |
|  |  | Scurgeri accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol sau în apă | Poluarea apei şi a solului | 82 | mediu |
| 4. | Sudarea tronsoanelor de conducte şi protejarea acestora prin vopsire | Emisii de compuşi organici volatili în aer | Poluarea aerului | 82 | mediu |
| 5. | Curăţirea conductei | Eliminare pe sol de praf, resturi electrozi, oxizi metalici, resturi izolaţie | Poluarea temporară a solului | 66 | scăzut |
| 6. | Efectuarea probelor de presiune | Evacuarea apei din conductă în depozitul Comanesti | Nu va fi poluare | 0 | Inexistent |
| 7. | Umplerea progresivă a conductei cu titei | Nu vor fi emisii de COV în aer sau produs | Datorita sistemului inchis nu se produc poluari | 0 | Inexistent |
| 8. | Toate etapele proiectului | Generare deşeuri | Poluare sol | 70 | scăzut |
|  |  | Consum de resurse naturale (apă, energie, materiale) | Diminuarea resurselor naturale | 20 | foarte scăzut |

MĂSURILE PENTRU PROTEJAREA FACTORILOR DE MEDIU

În vederea protejării mediului de impacturile potenţiale s-au inclus, încă din faza de proiectare, anumite măsuri în cadrul proiectului, menite să reducă sau chiar să elimine aceste impacturi.

Aceste măsuri constau în:

- alegerea traseului astfel încât acesta să nu traverseze arii naturale protejate, zone cu risc ridicat de alunecare, zone umede, terenuri inundabile, păduri, plantaţii pomicole şi viticole etc.

- utilizarea pe cât posibil a drumurilor de acces existente evitându-se astfel realizarea unor noi drumuri

Pe durata lucrărilor, în vederea protejării factorilor de mediu, se vor respecta următoarele măsuri enumerate mai jos:

- Protecţia apelor

  - se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri în apele de suprafaţă sau pe malurile ori vecinătatea acestora

  - se interzice spălarea maşinilor şi/sau a utilajelor în apele de suprafaţă

- Protecţia aerului

  - În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare

  - pentru evitarea poluării aerului, punerea în funcţiune a conductelor se va face respectând măsurile de siguranţă date de proiectant

  - la tronsoanele de conducte pozate îndeosebi în soluri prăfoase (loessoide), din apropierea localităţilor, se vor lua măsuri de protejarea a solului decopertat şi depozitat pe marginea şanţului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer.

- Protecţia solului, a florei şi a faunei

  - în ceea ce priveşte solul, funcţie de tipul acestuia, se va decoperta prima dată orizontul superior, solul fertil, care se va depozita separate(in partea opusa pamantului rezultat din saparea santului de montaj al conductei) de restul pământului care va fi scos;

  - acoperirea conductei se va realiza in prima etapa cu pamantul rezultat din saparea santului, iar dupa satuparea santului se va face copertarea cu pamantul fertil, cu refacerea stratului vegetal; se vor executa pe culoarul de 10m afectat de lucrări araturi,discuire, grăpat şi fertilizat

  - nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora;

  - se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor  pe sol

  - se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

  - se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru al conductelor

pentru executia lucrarilor de montaj conducta se va folosi un culoar de lucru ce va avea latimea  de 16m pentru conducta Ф 14”, culoar ce va fi folosit pentru saparea santului de montaj al conductei, transportul conductei pe traseu si depozitarea pamantului rezultat din sapatura. In timpul executiei lucrărilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarul de lucru prevazute ìn proiect.

- pamantul rezultat din tersamente va fi depozitat ingrijit astfel pe una din partile santului- pamantul fertil se va decoperta si depozita la limita exterioara a culoarului de lucru;

- pamantul rezultat din sapare sant se va depozita intre marginea santului si pamantul fertil.

- pe cealalta parte a santului se va transporta, depozita si asambla conducta, dupa formarea firului pentru coborarea in sant.

- dupa lansarea conductei in sant se vor executa urmatoarele lucrari:

-  astuparea santului, cu pamantul rezultat din sapatura sant, in straturi alternative de 30cm, compactarea fiecarui strat cu mai mecanic, tot pamantul rezultat din sapatura fiind folosit.

-  copertarea cu solul fertil depozitat separat, la copertare fiind folosita intreaga cantitate de pamant fertil rezultata din executia culoarului de lucru.

- executia de lucrari de amenajare a stratului de sol fertil si anume: nivelat, arat, discuit, fertilizat.

Toate lucrarile mentionate vor fi executate conform specificatiilor, fiind incluse intr-un capitol distinct in partea economica a proiectului de executie.

Caile de acces utilizate vor fi cele existente, stabilite de comun acord cu beneficiarul, iar pentru montaj conducta se va folosi culoarul de lucru, care la finalul lucrarii se va aduce la starea initiala.

Executantul este obligat sa asigure curatenia si respectarea normelor privind protectia si igiena muncii in constructii.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara ìn santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul ce îsi va desfăşura activitatea fiind transportat la şi de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

In timpul executiei nu exista riscul poluarilor, inainte de cuplarea conductei noi titeiul fiind scos din conducta cu doua pistoane, distanta intre pistoane fiind egala cu lungimea conductei inlocuite, iar intre pistoane fiind introdusa apa. Cuplarea conductei noi se va face numai dupa ce conducta a fost golita de titei si pistonata.

Executia lucrarilor descrise este garantata prin contractul de executie incheiat intre beneficiar si constructor, lucrarile descrise pentru refacerea terenului facand parte inegranta din proiectul insusit de constructor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul  populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): - NU ESTE CAZUL.

- magnitudinea şi complexitatea impactului: - NU ESTE CAZUL.

- probabilitatea impactului: - NU ESTE CAZUL.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - NU ESTE CAZUL.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Utilizarea conductei la parametrii proiectaţi.

- natura transfrontieră a impactului: - NU ESTE CAZUL.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Pentru prevenirea şi combaterea poluării s-au luat următoarele măsuri:

- Prin decizia conducerii, în cadrul CONPET SA Ploieşti s-a constituit Colectivul pentru Prevenirea şi Combaterea Poluărilor Accidentale.

- S-au întocmit planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare judeţ traversat de traseul conductelor.

- Traseul conductei este controlat zilnic de salariaţi instruiţi special pentru acest fel de activitate, denumiţi observatori de traseu conducte (OTC-işti), care supraveghează vizual zona repartizată şi în cazul în care observă semne de avarie anunţă conducerea sectorului de producţie de care aparţin. OTC-işti parcurg traseul conductei pe timp de zi pentru a verifica următoarele:

- Dacă pe traseul conductei sunt urmele unui furt sau ale unei încercări de furt;

- Dacă pe traseul conductei sau în zona adiacentă se execută lucrări sau construcţii la distanţe mai mici decât cele prevăzute în normele în vigoare;

- Dacă pe traseul conductei ori în vecinătate s-au produs alunecări de teren, inundaţii, schimbări de cursuri de ape care ar putea afecta stabilitatea conductei;

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – nu este cazul.

In timpul executarii obiectivului nu se produc poluanti deoarece utilajele folosite ìn executie au revizia tehnica facuta si nu au pierderi de carburanti sau lubrefianti, iar materialele folosite ìn executie nu sunt poluante.

Pe traseul tronsonului de conducta nu se traverseaza cursuri de apa.

Atât ìn timpul executării obiectivului cât şi ìn timpul exploatării acestuia nu se produc poluanţi deoarece se va impune folosirea de utilaje adecvate si ìntretinute conform cartii tehnice si nu au pierderi de carburanti sau lubrefianti, iar materialele folosite ìn executie nu sunt poluante.

Pentru a asigura ìn timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

  - utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi.

  - ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizarii de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor.

  - alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face ìn locuri special amenajate evitându-se pierderile.

-	   se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la ìntâmplare. Acestea vor fi colectate si transportate la sediul de santier al constructorului, unde vor fi depozitate ìn locurile special amenajate dupa care vor fi transferate la groapa de gunoi aferenta localitatii dupa obtinerea acordului autoritatilor locale.

Dupa ce conducta ce va fi golita si spalata se va dezafecta si transporta la depozitul CONPET S.A. din Inotesti, jud. Prahova.

2. Protecţia aerului:

Conform fişei de prezentare şi declaraţie petrolul primit şi transportat prin sistemul de conducte al CONPET este petrol stabilizat, care a pierdut partea cea mai însemnată a COV. În plus, manipularea şi stocarea ţiţeiului se realizeză în circuit închis, astfel încât ţiţeiul nu ajunge în contact cu aerul, decat în caz de avarie. Astfel rezultă cantităţi nesemnificative de COV.

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – nu este cazul.

Obiectivul de investiţii proiectat nu poluează aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante.

Posibila sursa de poluare a aerului ìn perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti ìn tabelul de mai jos:

| POLUANTI | U.M. | CANTITATI ADMISE |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| Sox | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 l/h la functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise ìn Ordinul 462/1993 sunt prezentate ìn tabelul de mai jos:

| NR. CRT. | POLUANTI | U.M. | CANTITATI EMISE | LIMITA MAXIMA ADMISA CONF.ORD.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1.anexa 1. |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespeciticata |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1.cl.3. |
| 5. | Nox | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100 g/h tabel 7.1. cl.1. |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1.cl.2. |

Din comparatia ìntre cantitatile de poluanti eliminati la functionarea concomitenta a 5 utilaje si maximele admise prezentate ìn tabelul de mai sus rezulta ca ìn situatia cea mai defavorabila când toate utilajele implicate ìn executie ar functiona simultat, grupate ìn jurul obiectivului nu s-ar produce o depasitre a nivelului maxim admisibil pentru poluanti proveniti din arderea motorinei ìn motoare.

Utilajele implicate ìn realizarea lucrarii au revizia tehnica efectuata si nu prezinta o posibila sursa majora de poluare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor– nu este cazul.

În cursul desfăşurării activităţii de transport ţiţei prin conducte, pe traseul conductelor nu se generează zgomot şi vibraţii. Conducta nu constituie sursă de zgomot şi vibraţii. Temporar pot apărea surse de zgomot în cursul lucrărilor de reparaţii.

Nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele ce vor lucra la executia obiectivului, acestea incadrandu-se in limitele admisibile. Traficul greu prin localitati se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30km/ora pentru diminuarea zgomotului si a vibratiilor.

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia ìmpotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrarile se executa in extravilan departe de zona locuita. Dupa finalizarea lucrarilor nu vor mai exista surse de zgomot si de vibratii.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul.

In activitatea desfasurata ìn timpul executiei si dupa darea ìn exploatare nu se vor produce substante radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Daca sunt respectate normele, tehnologiile de executie si materialele din proiect, atât ìn timpul executiei cât si dupa darea ìn exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Materialele propuse ìn proiect asigura o durata de functionare de minim 60 ani, perioada ìn care ìn mod normal nu se produc avarii.

In timpul executiei utilajele nu vor produce poluarea solului sau subsolului deoarece nu au scurgeri de carburanti sau lubrefianti.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face ìn locuri special amenajate luându-se toate masurile de protectie.

Sudurile ce se executa sunt electrice si nu rezulta materiale poluante.

Teava din otel este preizolata, pe traseu executându-se izolatia ìmbinarilor cu mansoane termocontractile.

Verificarea sudurilor se face ìn proportie de 100% la sudurile de pozitie si cuplari si 25% ìn fir curent pentru a preveni orice risc. De asemenea pentru verificarea sudurilor si a tevii se executa probe de presiune cu apa, probe de rezistenta cu apa la 80 bar timp de  min. 1 ora si probe de etanseitate la 70,4 bar timp de min.8 ore.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

In timpul executiei solul fertil de pe culoarul de lucru (latime 16m) va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din sapatura. Stratul vegetal va fi decopertat si depozitat ìn partea opusa santului, iar la ìncheierea lucrarilor se va recoperta pe traseu ìn scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10cm grosime şi se va nivela pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30cm grosime pe teren orizontal .

Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

Daca ìn timpul executiei constructorul respecta tehnologia de executie, este exclusa producerea de poluari accidentale. In cazul ìn care pe parcursul executiei se produce o poluare accidentala responsabil se face constructorul, care va suporta toate cheltuielile de depoluare si aducere a terenului la categoria de folosinta initiala. In acest caz constructorul va lua legatura cu societatea acreditata de CONPET S.A. sa execute lucrari de ecologizare pentru efectuarea lucrarilor si va suporta cheltuielile de redare/refacere a terenurilor la categoria initiala de folosinta. Refacerea terenurilor se face conform contractului ìncheiat ìntre CONPET S.A. Ploiesti cu asociatia de ecologizare S.C. ENVIROTECH S.R.L. Constanta - S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L. Constanta, prin decopertare si transportul pamântului infestat la Constanta pentru decontaminare.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prezenţa faunei ìn apropierea amplasamentului, ìn timpul executiei este sporadica tinând cont de sursele de zgomote si prezenta omului.

Distanta mica fata de asezarile umane ìndepartează fauna din zona.

Pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii, la efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se vor lua măsuri de protecţie a habitatelor naturale, a florei şi faunei, în general,   astfel încât să nu fie afectat statutul de conservare al speciilor şi habitatelor.

Pe traseul lucrarilor propuse nu sunt terenuri silvice sau livezi. Pe traseul lucrarilor nu sunt necesare taieri de arbori sau pomi.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. Nu este cazul. Conducta se înlocuieşte pe acelaşi traseu.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

traseul pe care se înlocuieste conducta este în extravilanul localităţii Cuza Voda, jud. Constanta.

Traseul de lucru ales nu are impact negativ asupra asezarilor umane. Pe traseul ales nu sunt obiective, monumente sau zone cu regim de restricţie, înlocuirea tronsoanelor de conductă făcându-se pe acelaşi traseu cu conducta existenta.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In timpul executiei constructorul va respecta curatenia si normele privind protectia si igiena muncii ìn constructii.

Lucrarile se vor executa in extravilanul localitatii, nu sunt obiective protejate sau de interes public, prin lucrarile ce se vor executa nu sunt necesare dotari si masuri pentru protectia localitatilor, lucrarile fiind in extravilan.

Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de santier si pe traseul lucrarii sa se respecte igiena ìn constructii si curatenia astfel ìncât sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

Dupa cuplarea condutei noi, se va proceda la demontatrea conductei ìnlocuite. In zona de extravilan unde nu sunt contructii conducta veche se taie ìn tronsoane de 10-12m ca sa poata fi transportata la depozitul CONPET S.A. de la Inotesti, jud. Prahova. Demontarea se va face prin saparea unui sant pâna la adâncimea conductei, se taie tronsoanele de conducta, se ìncarca ìn mijlocul de transport, dupa demontare se reface terenul la categoria de folosinta initiala, avându-se ìn vedere ca ultimul strat asternut sa fie stratul de pamânt fertil.

Proprietarii terenurilor pe care se monteaza conducta vor fi despagubiti de beneficiarul lucrarilor.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

După realizarea lucrărilor nu rezultă deşeuri. În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deseuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, metale, anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.)

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale, lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deseurile menajere vor fi transportate  la groapa de gunoi (a localitatii celei mai apropiate care dispune de groapa de gunoi autorizata), după obţinerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia. Celelate deşeuri vor fi valorificate la firme specializate de către un operator specializat al constructorului.

Cantitatea de deseuri produsa va fi nesemnificativa deoarece la executia lucrarilor vor lucra un numar mic de muncitori, max. 10, ce vor fi cazati si vor servi masa la pensiuni din zona.

Demontarea tevii vechi se va face numai dupa spalarea si pistonarea ei, pentru eliminarea titeiului. Eliminarea ţiţeiului se face prin conductă, în rezervoarele de stocare ţiţei din staţii, cu ajutorul pistoanelor ce vor curăţi conducta de produs petrolier. Dupa curatirea conductelor vechi acestea se taie cu cutit cu role (fara flacara si fara sa se produca scântei), se ìncarca in mijloace de transport auto, pentru o siguranta mai mare conductele fiind prevazute cu dopuri la ambele capete si se transporta la depozitul beneficiarului CONPET S.A. situat ìn localitatea Inotesti, jud. Prahova (conform cu proiectul de executie).

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-  substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: - NU ESTE CAZUL.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

NU ESTE CAZUL.

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

Sudura tevilor pentru formarea tronsoanelor se executa prin sudura electrica.

Teava folosita ìn executie este preizolata cu polietilena, materiale certificate de institutiile abilitate din România ìn vederea utilizarii lor.

Demontarea tevii vechi se va face numai dupa spalarea si pistonarea ei, pentru eliminarea urmelor de produs.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In timpul functionarii conductei, aceasta va fi monitorizata prin intermediul dispozitivelor si aparatelor de masura si control, aflate la sediul Sectorului Constanta si la punctele de lucru de pe traseul conductei (Poarta Alba si Cernavoda), ce sunt urmarite 24 de ore de personal instruit ìn acest domeniu si poate lua masurile ce se impun imediat.

Monitorizarea consta ìn verificarea permanenta a presiunii, masurarea debitelor ce se transporta prin conducta.

Pentru supravegherea ìn timp a lucrarilor, beneficiarul a alocat fonduri mari pentru monitorizarea sistemului national de transport titei prin conducte.

Pentru marirea perioadei de utilizare, conductele sunt protejate catodic ìn vederea stoparii fenomenului de coroziune.

Toate traseele de conducte sunt urmarite ìn timpul pomparii titeiului si ìn perioada de inactivitate prin punctele aflate la sediile sectoarelor, dotate cu echipamente performante de monitorizare a activităţii. De asemenea pe traseul conductelor ìsi desfasoara activitatea salariati ai beneficiarului (care parcurg ìn totalitate traseele de conducte) ce supravegheaza zilnic activitatea de transport a titeiului. Periodic este verificata starea conductei si a izolatiei prin folosirea de echipamente si dotari pentru stabilirea starii izolatiei si a coroziunii (godevil inteligent, defectoscop cu scântei etc.).

Prin decizia conducerii, în cadrul CONPET S.A. Ploieşti s-a constituit Colectivul pentru Prevenirea şi Combaterea Poluărilor Accidentale.

- S-au întocmit planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru  fiecare judeţ traversat de traseul Conductelor magistrale de transport ţiţei, etan, gazolină;

- Procesul de pompare şi transport este monitorizat permanent prin sistemul computerizat SCADA, toate operaţiunile de manevrare ventile pentru deschiderea sau închiderea liniei de transport, izolări de tronsoane pentru întreţinere şi reparaţii sau în caz de avarii, putând fi executate de la distanţă. Prin acest sistem se colectează şi se corelează toate datele din teren, fiind transmise la dispecerii din dispeceratul central din Ploieşti, asigurându-se un proces tehnologic sigur şi fiabil, protecţia instalaţiei fiind automatizată. În cazul scăderii presiunii ca urmare a unei avarii pe conductă, pomparea ţiţeiului se opreşte automat.

- Traseul conductei este controlat zilnic de salariaţi instruiţi special pentru acest fel de activitate, denumiţi observatori de traseu conducte (OTC-işti), care supraveghează vizual zona repartizată şi în cazul în care observă semne de avarie anunţă conducerea sectorului de producţie de care aparţin.

- Rezervoarele pentru stocarea ţiţeiului şi rezervoarele destinate depozitării combustibilului lichid pentru centrala termică sunt amplasate în incinte îndiguite construite din argilă de impermeabilizare, prevăzute cu sistem de colectare a pierderilor de conţinut în caz de avarie şi dirijarea acestora către bazine betonate, de unde pot fi pompate în circuitul tehnologic.

- Gările de godevil şi skid-ul de măsurare sunt montate în cuve betonate în care se reţin scurgerile de ţiţei.

- La supratraversarea cursurilor de apă şi canalelor de irigaţii importante, conducta este montată în tub de protecţie confecţionat din ţeavă metalică .

Lucrarile prevazute ìn prezentul proiect au un impact pozitiv major. Influenţele pozitive şi negative ale principalelor categorii de lucrări prevazute  asupra mediului înconjurător se refera la perioadele de  executie a lucrărilor şi după intrarea acestora în exploatare curentă.

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile ìn vigoare, referitoare la protectia mediului in România.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

- Reglementari generale

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului, aprobata cu Legea nr. 265/2006, cu modificările si completarile ulterioare.

B. Factor de mediu aer

- Legea 104/2011actualizata privind calitatea aerului inconjurator.

C. Factor de mediu apa

- LEGE nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările si completarile ulterioare.

- LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

3. LEGE nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, versiune consolidata Lege 311/03.07.2004.

4. Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de suprafata.

5. LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

6. Ordinul 1069/2003 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarirea apelor.

D.  Factor de mediu sol

1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol), cu modificările si completarile ulterioare; Ultima modificare în 28 iulie 2011.

E. Tratarea si eliminarea deseurilor

1.  LEGE nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor.

2. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completarile ulterioare; Ultima modificare în 19 martie 2007.

3. Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

4. HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările si completarile ulterioare.

5. LEGE nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

6. HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările si completarile ulterioare.

7. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

F.  Substante periculoase

1. HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările si completarile ulterioare.

2. HG 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase.

Prevederi specifice

- Deseurile rezultate in timpul executiilor lucrarilor de reparaţie capitală a conductei de ţiţei vor fi gestionate in mod exclusiv  de catre executantul lucrarilor.

- La terminatea lucrarilor, terenul va fi redat in circuit curatat de orice urma de deseuri şi adus la categoria de folosinţă iniţială.

- In cazul in care accidental in timpul executiei lucrarilor rezulta scurgeri de produs, acestea vor fi colectate şi transportate la depozitele de stocare titei ale beneficiarului.

- Dupa remedierea defectiunii constatate rezidurile petroliere vor fi transportate in locuri destinate acestor scopuri.

Prezentele reglemantări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

Lucrari de reconstructie ecologica

Dupa executarea lucrarilor de constructii montaj si demontaj conducta veche - traseul lor fiind paralel pe toata lungimea, distanta intre ele fiind de 1-2m (conducta noua executându-se prima), terenul pe care are traseu conducta, va fi refacut si adus la categoria de folosinta initiala.

Ultimul strat de pamânt folosit la astuparea santului ìn care este montata conducta si a santului din care a fost scoasa conducta veche, va fi solul fertil. Se vor executa lucrari de nivelare, discuire, astfel ìncât terenul sa poata fi folosit imediat ce lucrarile vor fi terminate.

Tehnologia  descrisa asigura efectuarea lucrarilor fara a se produce poluari sau alte fenomene grave care sa afecteze mediul (sol, apa, aer) din zona.

Instructiuni privind urmarirea comportarii ìn exploatare a lucrarilor pe ìntreaga durata de existenta a acestora coroborat cu lucrarile de ìntretinere si reparatii

Urmarirea comportarii in exploatare, intervantiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, HGR 766/1997 si INDICATIV P130-1999, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.

Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea in timp a performantelor sale.

Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de investitii tin cont de urmatoarele elemente:

- specificul categoriilor de lucrari propuse;

- categoria de importanta a complexului de lucrari;

- caracteristicile  hidrologice  si  hidrogeologice  ale  amplasamentului   lucrarilor propuse;

- caracteristicile constructive ale lucrarilor;

- particularitatile terenului de fundare;

- marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile;

Supravegherea comportarii in exploatare se face prin:

- urmarirea curenta, pe baza de observare directa, vizuala sau cu mijloace simple;

- urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice  a constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de  a mentine aptitudinea la exploatare a acestora.

In cadrul urmaririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza controlul de aproape sau de la distanta a lucrarilor fara modificarea programului de exploatare.

Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari in principal:

- functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;

- modificarile  morfologice  in  zona  amenajata  (depuneri,  eroziuni,  alunecari, prabusiri, etc.);

- modificari hidrogeologice;

- consecintele solicitarilor exceptionale (viituri, seisme, etc.);

- zonele vizibile ce prezinta deformatii si deplasari.

Frecventa observatiilor directe vizuale depinde de frecventa ploilor cu caracter torential. Dupa fiecare eveniment hidrologic important sau solicitare exceptionala, personalul propriu al beneficiarului sau personalul ce va fi insarcinat cu exploatarea si intretinerea lucrarilor cuprinse in cadrul acestei documentatii, va trece la analizarea comportarii (starii tehnice) a constructiilor, completand un registru jurnal, evidentiind date referitoare la caracterizarea evenimentului si modul ìn care au influentat aptitudinile pentru exploatare a constructiilor.

Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt:

- modificarile   morfologice   in  zona   lucrarilor  (eroziuni,   depuneri,   alunecari, prabusiri);

- precipitatii;

- vibratii;

- seisme;

- modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor constructiei si terenului de fundare;

- starea  lucrarilor si  terenului  de   fundare  (fisuri,  crapaturi,  exfolieri,   umflari, sufozii).

Factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse in cadrul acestei documentatii sunt aceiasi cu cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea proceselor de degradare, si anume:

- factori naturali;

- factori social - economici.

Functionarea eficienta a lucrarilor dintr-un amplasament amenajat si prelungirea duratei lor de serviciu, sunt conditionate in primul rand de efectuarea in timp util a lucrarilor de intretinere si reparatii, de mentinere a lucrarilor la dimensiunile si parametrii proiectati.

Masurile si lucrarile de ìntretinere precum si cele de reparatii ce se propun pentru categoriile de lucrari din cadrul obiectivului pot fi grupate astfel:

- masuri si lucrari planificate;

- masuri si lucrari neplanificate (accidentale).

Masurile si lucrarile de ìntretinere se executa ìn tot cursul anului si pe toata suprafata amenajata.

- Lucrarile si masurile de intretinere si reparatii, dictate de rezumatul urmaririi continue a comportarii in exploatare a lucrarilor .

Toale instructiunile privind urmarirea comportarii ìn exploatare precum si lucrarile de ìntretinere si reparatii se vor regasi ìn detaliu ìn Regulamentul de exploatare comandat de beneficiar, iar organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor revine in sarcina proprietarilor (beneficiarilor de investiţii), care o executa cu personal si mijloace proprii sau prin intermediul unei firme abilitata ìn aceasta activitate.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.) - Nu este cazul.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

In vederea realizarii acestor obiective constructorul ìsi va amenaja organizarea de santier cât mai aproape de centrul de greutate al lucrarii (pe cât posibil), functie de terenul pe care proprietarul terenului ìl poate pune la dispozitie. In perimetrul acestui spatiu, constructorul ìsi va amenaja un depozit de materiale, o zona de parcare pentru utilaje si autovehicole, precum si baraca maistru.

Constructorul trebuie sa tina cont ca nu are posibilitati de racordare la reteaua electrica din cauza distantei mari, fiindu-i necesare generatoare de curent.

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului, ìncadrându-se ìn limita valorii acceptate.

Solutiile cele mai convenabile privind cazarea, transportul muncitorilor si celelalte lucrari din cadrul organizarii santierului vor fi alese de antreprenor având ìnsa acceptul investitorului.

Se va avea ìn vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena ìn constructii, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn opera, program ce va fi prezentat de catre antreprenor.

Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectându-se cu strictete traseul, ìncastrarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor ce vor forma lucrarile.

Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectându-se cu strictete traseul, montarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrarile cuprinse ìn proiect se ìncadreaza ìn categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica datorita configuratiei terenului – teren stabil, textura pamântului si conditii hidrometeorologice ce pot interveni ìn timpul executiei.

La sfârsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier (culoarul de lucru), sistematizând si refacând terenul.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii si are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

Nu sunt consumuri tehnologice de apa pentru realizarea, exploatarea si mentenanta conductei.

Apa potabila va fi procurata din comert sau din surse locale.

Apa necesara pentru probele de presiune se va asigura prin transportul cu cisterne.

- localizarea organizării de şantier:

Constructorul are obligatia de a amplasa organizarea de santier la minim 10m de traseul conductei. Nu va traversa conducta, sau conductele ce au acelasi traseu sau sunt intersectate de conducta ce se inlocuieste, cu utilaje sau mijloace de transport, iar in cazul in care este necesara traversarea pentru a se ajunge la punctul de lucru, traversarea se va face numai in locuri special amenajate, punctul de trecere peste conducta fiind prevazut cu dale din beton armat carosabile.

Pentru asigurarea accesului la punctul de lucru, se vor utiliza drumurile existente si culoarul de lucru al conductei.

Drumurile de acces sunt figurate pe planurile de situatie anexate prezentei documentaţii.

Dupa terminarea lucrărilor, constructorul va preda beneficiarului terenul ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii terenului la forma si categoria de folosinta initiala.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara ìn santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Se vor lua masuri speciale de protectie a mediului prin folosirea de utilaje care nu au pierderi de carburanti sau lubrefianti, zgomotul produs sa se incadreze in limitele admise.

Resturile menajere vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a localitatii, dupa obtinerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul ce îsi va desfăşura activitatea fiind transportat la şi de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

Organizarea de şantier va fi dotată cu WC-uri ecologice, constructorul având obligaţia ca pe durata desfăşurării lucrărilor să încheie contract de servici cu unităţi specializate din zona.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura riscurile in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii şi are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

La sfârsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizând si refacând terenul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: NU ESTE CAZUL.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: NU ESTE CAZUL.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Terenul pe care se vor executa lucrarile va fi refacut la categoria de folosinta initiala. In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea terenului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

In activitatea de executie, prin respectarea tehnologiei de executie, nu exista riscul de poluare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: NU ESTE CAZUL.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va preda beneficiarului terenul ìn aceleasi conditii cu cele de la ìnceperea lucrarilor si va acorda o atentie deosebita refacerii stratului de sol vegetal si aducerii terenului la categoria de folosinta initiala.

Terenul pe care se vor executa lucrarile va fi readus la categoria de folosinta initiala, prin executarea urmatoarelor lucrari, lucrari cuprinse in partea economica a proiectului:

- imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- arătură;

- discuirea;

- fertilizare;

- receptia lucrarilor de redare semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor: plan de amplasament scara 1:25.000, plan de ìncadrare ìn zona scara 1:10.000, plan de situatie scara 1:500.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare - NU ESTE CAZUL.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: NU ESTE CAZUL.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătura şi ştampila,