Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 8 din 29.01.2007, actualizată în data de 30.10.2007, actualizata in data de ……………..01.2017

Valabilă până la: 30.10.2017

S.C. CRINSUIN S.A.

Sediul social: com. Pecineaga, jud. Constanta.

Punct de lucru - com. Pecineaga, jud. Constanta.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013,

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) sau

c) 750 de locuri pentru scroafe ;

6.5.  Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt 	destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al 	Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 	norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, 	cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi:

Codurile CAEN (rev. 2) pentru activitatile desfasurate :

Cod CAEN : 0146 - cresterea porcinelor

Cod CAEN : 5210 - depozitari ( silozuri cereale)

Cod CAEN:  1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Cod CAEN:  3521 - productia gazelor - productia, in scopul furnizarii gazelor rezultate din agricole derivate sau din deseuri

Cod CAEN:  3511 - producere energie electrica

Cod CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

DIRECTOR  EXECUTIV,                        			                               ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                                                          Elena FILIP

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

Str. Unirii, Nr. 23, Municipiul Constanţa, Judeţul Constanţa Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax. 0241. 54.66.96; 0241.54.65.96; 0241.54.37.17 /fax tasta 9

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	……………………………….4

2.	TEMEIUL LEGAL	………………………………………………………………………………..4

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	………………………………………………………………...6

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII	……………………………………………………………….6

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	……………………………………………………………..8

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE..............................................................................................	..9

7.	RESURSE de APA, ENERGIE, GAZE NATURALE………………………………………….	..9

7.1. APA .	.......................................................................................................................................9

7.1.1. Alimentarea cu apa	……………………………………………………………..9

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	………………………………………………………..10

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA	……………………………………………………………10

7.3. COMBUSTIBILI	……………………………………………………………………….....11

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	…………………………………………………………………………………..11

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	………………………………………………………………………………………………13

9.1. AER	………………………………………………………………………………………..13

9.2. APA	………………………………………………………………………………………..13

9.3. SOL	………………………………………………………………………………………..13

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	………………………………………………………13

10.1. AER	………………………………………………………………………………………13

10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri	……………………………………………………..13

10.1.1.1Emisii atmosferice rezultate din activitate	………………………14

10.1.1.2.Valori limita de emisie	…………………………………………...14

10.2. Emisii în apa	……………………………………………………………………………..16

10.3. SOL	……………………………………………………………………………………….16

10.4. ZGOMOT………………………………………………………………………………..17

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR	………………………………………………………………….17

11.1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar………………………………………….19

12. PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ	………………….19

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	…………………………………………………………..20

13.1. Monitorizarea emisiilor în aer	………………………………………………………….20

13.2. Monitorizarea emisiilor în apa evacuată……	………………………………………….20

13.3. Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane	…………………………………….21

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului..............	……………………………………...21

13.3.2. Monitorizarea calitatii apei subterane……………………………………...21

13.4. DEŞEURI	………………………………………………………………………………...21

14. RAPORTĂRI către agenţia pentru protecţia mediului.	……………………………………...21

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	…………………………………………….23

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	…………………………………………………………………………………..23

16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.	…………………………………….23

16.2. Planul de închidere al instalaţiei.	……………………………………………………….23

17. GLOSAR DE TERMENI	………………………………………………………………………24

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă…………………………………………………….….25

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)……………………………….….27

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate împotriva poluării, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- In caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate masurile necesare astfel încât sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refăcut la starea iniţiala.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 2 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale  şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C.  CRINSUIN S.A.

Sediul administrativ în com. Pecineaga, jud. Constanta

Punct de lucru: în com. Pecineaga, jud. Constanta,

Registrul Comertului: J13/4366/1991;

Cod Unic de Inregistrare:  RO 2430802

Telefon/fax:   +40 241 733 541

Emai: crinsuin@yahoo.com

2. TEMEIUL LEGAL

- Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/2013/2013 privind emisiile industriale

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005)si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 1144/09.12.2002 (M.O. nr35/22.01.2003) privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi, care prin anexa A1 completează Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997, pentru Reglementarea privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură modificata prin Ordinul MMGA 27/10.01.2007(M.O. 194/21.03.2007);

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 (M.O. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.( Anexa  publicată în MO 224bis/13 03 2006);

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 47/11.08.2005 (M.Of. 778/26.08.2005), privind reglementarile de neutralizare a deşeurilor  de origine animală aprobată prin Legea 73/01.04.2006 (M.O. nr. 285/01.04.2006);

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006(MO 749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii ,după caz, conform Legii nr. 278 / 2013 privind emisii industriale.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) sau

c) 750 de locuri pentru scroafe ;

6.5.  Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt 	destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al 	Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 	norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, 	cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi:

Codurile CAEN (rev. 2) pentru activitatile desfasurate :

Cod CAEN : 0146 - cresterea porcinelor

Cod CAEN : 5210 - depozitari ( silozuri cereale)

Cod CAEN:  1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Cod CAEN:  3521 - productia gazelor - productia, in scopul furnizarii gazelor rezultate din agricole derivate sau din deseuri

Cod CAEN:  3511 - producere energie electrica

Cod CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a  actualizarii 8 din 29.01.2007, actualizată în data de 30.10.2007, privind  completarea activitatii autorizate cu „Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt 	destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al 	Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 	norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, 	cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi”.

4.					DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu actualizata cuprinde:

- Cerere nr. 10622 RP din 18.08.2016;

- Formular de solicitare;

- Raportul de amplasament precum si completarile solicitate ;

- Autorizatia Integrata de Mediu nr. 8/29.01.2007 reactualizata la data de 30.10.2007 emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati;

- Decizia etapei de incadrare nr. 66/02.02.2012, emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati pentru proiectul „Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile”;

- Rapoarte de incercari sol, apa potabila, apa uzata, namol, ape freatice, aer, zgomot din perioada 2006-2016;

- Datele de monitorizare a calitatii factorilor de mediu, prezentate in Rapoartele anuale de mediu din perioda 2007-2015;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 80/25.10.2007 emisa de DADL Constanta;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Autorizatie PSI;

- Aprobarea sanitar-veterinara de functionare nr. 55/27.09.2006, emisa de D.S.V.S.A. Constanta;

- „Plan de interventie in caz de incendiu ” -2015 avizat de ISU Dobrogea, judetul Constanta;

- „Memoriu tehnic privind controlul panzei freatice din zona de depozitare a apelor tehnologice la S.C. CRINSUIN S.A. ”, elaborat de S.C. PETRODATA Invest SRL, aprilie 2016;

- Fisele forajelor efectuate in anii 2002-2004-2006 executate de SC PROLIF SA;

- Acord cu Primaria comunei Pecineaga pentru utilizarea suprafetei de 6,2 ha pentru bazinele de stocare apa uzata de la Tataru;

- Plan de incadrare in zona-localizare geografica;

- Plan de situatie;

- Plan de studiu al amplasamentului;

- Planul retelei de canalizare pe amplasament;

- Planul retelei de apa potabila pe amplasament;

- Schema perimetrelor de protectie a forajelor de alimentare cu apa;

- Documentatia cadastrala nr. 10100 a obiectivului executata de S.C. CAR TOP SRL;

- Contract nr. 243/21.08.2015 privind neutralizarea deseurilor de origine animala si nonanimala ce nu sunt destinate consumului uman, incheiat cu SC CAZACIOC &CO SRL;

- Contract nr. 1432/06.04.2016 privind serviciile de colectare transport si eliminare finala a de deseurilor periculoase/nepericuloase: deseuri generate de activitatea de crestere porcine (exclus cadavre umane, explozive, radioactive), incheiat cu SC IGIENA SERV SRL;

- Contractul nr. 22/01.02.2014  privind colectarea,  transportul  si depozitarea deseurilor municipale si asimilabile , deseuri din constructii si demolari, deseurilor de ambalaje,  incheiat cu S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI, FILIALA COSTINESTI SRL;

- Contract CPV 716100007 din 12.01.2013 pentru executarea analizelor bacteriologice la probele de apa potabila , incheiat cu RAJA SA;

- Contract nr. 4462/04.12.2014 de achizitie produse petroliere incheiat cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL;

- Contracte de furnizare a energiei electrice  incheiate cu SC GDF SUEZ ENERGY Romanian SA ,  nr. 154E /25.02.2.013, nr. 155E/25.02.2013, 156E/25.02.2013;

- Contract nr.10 din 01.11.2013 pentru asigurarea de sevicii specializate privind probleme de securitate si sanatate in munca PSI incheiat SC SBC SRL Constanta;

- Contract de prestari servicii incheiat cu SC IGIENA SERV SRL, nr. 1432/06.04.2016 pentru colectare si transport deseuri.

- Dovada achitare tariff………………………

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 33 de pagini şi este valabilă până la 30.10.2017.

- Se va solicita la A.P.M. Constanta cu 90 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu, reînnoirea acesteia.

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D.sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D.sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Reexaminarea si actualizarea autorizaţiei

Prezenta autorizaţie poate fi actualizata, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

  - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile rezultate să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

  - Titularul autorizaţiei integrate de mediu, trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management a Autorizaţiei (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor şi va include cel puţin elementele menţionate Condiţiile 5.3 de mai jos.

  - Programele de conformare şi modernizare - planificare a obiectivelor şi sarcinilor de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de acţiuni, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI.

- Un raport privind modernizarea, incluzând succesul în îndeplinire a sarcinilor stabilite, sau modificările intervenite trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (ANEXA.II). Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare;

  - Contribuţia la Registrul Emisiilor de Poluanţi (R.E.P.)

Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menţionată în Îndrumarul R.E.P. Contribuţia la R.E.P. va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta şi va fi depusă/transmisă ca parte a R.A.M. (ANEXA II).

  - Documentaţia.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către A.P.M. Constanta.

  - Acţiunea corectivă.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

  - Conştientizare şi instruire.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registrele adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

- Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului activităţii desfăşurate pe amplasament, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

  - Responsabilităţi.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

  - Comunicare

- Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. CRINSUIN S.A.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanţa, în fiecare an, nu mai târziu de 01 Februarie, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele AUTORITATII DE MEDIU. Acest raport trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. RAPORTARI catre aPM CONSTANTA si ANEXA II. şi trebuie pregătit în conformitate cu ghidul relevant emis de A.P.M. Constanta.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE.

6.1 Materii prime

| Principalele materii prime | Natura chimica / compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (anul 2015) | Mod de stocate |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorina | R 10-40-36/37: inflamabil R51/53:toxic pentru organisme acvatice R20: nociv prin inhalare R38: iritant pentru piele | 3.000 l 10.000 l 10.000 l | Rezervor centrala termica |
| - Vieri - Scroafe (gestante, in asteptare) - Scroafe in maternitate - Tineret - Gras + scrofite testare - Sugari | proteine | 14 capete 2018 capete 575 capete 8428 capete 14.049 capete 3963 capete | Hale de productie |
| PORUMB | vegetala | 2830350 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| GRAU | vegetala | 3471317 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| SROT FLOAREA SOARELUI | vegetala | 1050539 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ORZ | vegetala | 6140942 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ZAHAR | vegetala | 1850 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| MAZARE | vegetala | 732321 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| SROT SOIA | vegetala | 917466 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| TARATE GRAU | vegetala | 405193 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO 5 GROW | vegetala | 135480 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| FULL FAT SOIA | vegetala | 21067 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| SORG | vegetala | 886660 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO FINISHER | vegetala | 227000 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO SOW GEST |  | 120581 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO SOW LACT |  | 74623 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| MYCOFIX |  | 7000 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| TRITICALE |  | 1342530 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| TOXFIN |  | 6249 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ULEI BRUT SOIA | vegetala | 5422 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| CARBONAT DE CALCIU | minerala | 252356 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| FURAJ STARTER 1 |  | 16120 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| VITAPOS 10% |  | 21950 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| RUN 5 |  | 245550 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| VITALIFE |  | 1675 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| LIQUID ACID |  | 4660 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ULEI BRUT FLOAREA SOARELUI | vegetala | 35474 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| VITASTART 20% |  | 5600 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| SAL CURB B LIQUID |  | 12885 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| VITASTART 10% |  | 31825 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| VITAFIX ULTRA |  | 2764 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| RUN 3 |  | 7370 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO 3 FINISHER |  | 32418 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PRECO 3 GROWER |  | 12897 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ANTIDISENTER FORTE |  | 300 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| TILODEM |  | 40 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| DENAGARD 80% |  | 250,07 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| DOXYLIN 100% |  | 300,7 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| COLICRID 50% |  | 150 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| AMOXY ACTIVE 697 MG/G |  | 193,7 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| PROMYCINE 4800 |  | 33 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| ZINCOPREMIX 1000 MG/5 |  | 475 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| NEOCEN 40% |  | 73,2 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| LINCOMIX 60% |  | 153 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| FLUMIXAN |  | 139,5 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| COLISTOP |  | 865 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| FLOREDON |  | 35 kg | Spatii de depozitare acoperite |
| Cadavre animale | proteina | 273 t | Spatii de depozitare acoperite |
|  |  |  | Spatii de depozitare acoperite |
| Porumb siloz |  | 2.555 t/an | Spatii de depozitare acoperite |
| Dejectii animaliere |  | 36.000 mc | Spatii de depozitare acoperite |
| Deseuri din procesarea carnii |  | 480t/an | Spatii de depozitare acoperite |

6.2 Materii prime auxiliare

| Materiale auxiliare | Natura chimica /compozitie Fraze risc | Inventarul complet al materialelor | Stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Dezinfectanti - Virocid | R10: inflamabil R20/21/22: nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire R34: provoaca arsuri R42/43: provoaca sensibilizare prin inhalare si in contact cu pielea R50: foarte toxic pt. organismele acvatice | 850 kg/an | In ambalaje originale, in Farmacie, incuiata, gestionata de personal calificat |
| Kenosan - detergent | (C): coroziv R35: provoaca arsuri grave R36: corosiv pentru ochi si sistemul respirator R38: iritant pt piele R41: risc mjaor pentru ochi | 150 l/an | In ambalaje originale, in Farmacie, incuiata, gestionata de personal calificat |
| Clor 15% 24.4 KG-OL dezinfectant | C R 23 Toxic prin inhalare. R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator úi pentru piele. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice | 1610,4 kg/an | Depozitat in bidoane PE , capacitate 24,4 kg in magazie |
| Varat pasta -raticid | R22 Daunator in caz de inghitire R52/53Actiune toxica asupra peştilor, organismelor din apa şi asupra pasarilor. | 270 kg | depozitat in bidoane PE , capacitate 10l, in magazie |
| Agita 400 g insecticid | R22 Daunator in caz de inghitireR12 | 11,6 kg | Se aprovizioneaza in bidoane de 400 g |
| Degres detergent |  | 4 kg | Depozitare in bidoane PE , capacitate 10l |
| Medicamente |  |  | Depozitare in ambalajele originale in incinta farmaciei |

- RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

  - APA .

    - Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a Complexului zootehnic se face prin intermediul a 3 foraje de alimentare. Doua dintre forajele de alimentare cu apa potabila sunt prevazute cu cabina de protectie, reprezentata de o constructie semiingropata, cu dimensiunile 1,8 x 2,4 x2 m, executate din beton şi prevazute cu acoperiş care impiedica infiltrarea apei din precipitatii. Al treilea foraj are cabina de protectie amenajata ca o cladire supraterana,cu o suprafata de cca.50 m2 şi o inaltime de cca. 4-5 m.

Instalatii de aductiune, distributie şi inmagazinare:

- retea de aductiune de la foraje la rezervoarele de stocare executata din conducte din OL cu D=159 mm, L=50 m şi din conducte din azbociment cu                  D =150mm, L=400 m ;

- retea de distributie realizata din conducte din azbociment cu D=200 mm şi lungime de 1800 m ;

- 2 rezervoare din beton, semiingropate, circulare, fiecare cu V=150 mc Amenajarea acestor rezervoare asigura :

•	realizarea unui volum de compensare a variatiilor de consum zilnic ;

•	pastrarea rezervei intangibile de incendiu ;

•	inmagazinarea rezervei de apa necesara pentru acoperirea consumului in caz de avarie a conductei de aductiune.

- statie de repompare tip hidrofor echipata cu doua pompe LOTRU 100 C ( una in functiune şi una de rezerva) cu urmatoarele caracteristici:

- debit: Q=50mc/h

- inaltime de pompare 40 mc/A

- puterea: 17 kW

- numar de rotatii 3000 rot/min

Debitele şi volumele de apa necesare functionarii Complexului de porci, conform Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 80 din 25.10.2007 cu valabilitate pana in 25.10.2017, emisa de A.N. Apele Romane - Directia Apelor Dobrogea Litoral, sunt urmatoarele:

1.Alimentarea cu apa potabila

Volume şi debite autorizate:

-	zilnic maxim: 19,74 . l/s.

-	zilnic mediu: 18,18 l/s.

-	anual	235 620 mc.

2. Apa pentru stingerea incendiilor:

-	Volum intangibil: 100 mc din cele doua rezervoare de inmagazinare

-	Timpul de refacere a rezervei de apa dupa un incendiu este de 1 1/2 h.

Pe reteaua de distributie a apei potabile sunt montati 10 hidranti de incendiu.

Necesitatile de apa utilizate in contextul activitatii obiectivului se refera la:

-	aportul hidric al animalelor;

-	dusuri de racorire;

-	igienizarea incintelor;

-	consumul menajer;

-	evacuarea dejectiilor din halele de creştere;

-	dezinfectia autovehiculelor.

In cazul tuturor halelor aflate pe amplasament, distributia apei in boxe se realizeaza cu ajutorul unor adapatori tip "suzeta", accesul fiind ad-libitum.

3.Apa potabila pentru obiectivul - Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile : 6 mc/zi

7.1.2. Evacuarea apelor

Ape uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice sunt reprezentate de dejecţiile lichide, provenite din activitatea de creştere a porcinelor.

Pentru colectarea apelor uzate rezultate din halele de producţie, pe amplasament sunt utilizate 2 tipuri de reţele de canalizare:

-	sistemul cu gratare de evacuare pe o suprafaţa mica (20 - 30 %); evacuarea in canalele de colectare se face cu jet de apa;

-	sistemul cu gratare pe toata suprafaţa podelei: evacuarea in canale se face direct, prin cadere libera.

Adancimea canalelor de colectare si stocare temporara a dejecţiilor in halele de producţie este variabila, de la de 30 - 40 cm, in halele de gestatie, pana la 100 - 110 cm, in halele de ingrasare. Canalele sunt prevazute cu perna de apa cu grosimea de 5-10 cm.

Canalele magistrale de colectare a apelor cu dejecţii sunt realizate din azbociment cu diametrul de 250 mm, respectiv 400 mm, si converg catre un camin comun de colectare, situat in apropierea laturii estice a amplasamentului, de unde apele sunt dirijate, printr-o conducta, spre decantorul statiei de epurare.

De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse camine de vizitare, sau pentru schimbarea direcţiei, necesare intreţinerii, decolmatarii si repararii reţelei.

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere sunt colectate integral si evacuate in reţeaua de canalizare a apelor uzate tehnologice .

Ape pluviale

Avand in vedere interzicerea circulaţiei mijloacelor auto prin ferma, precum si restrictionarea accesului personalului, apele pluviale provenite de pe amplasament nu prezinta o incarcatura poluanta ridicata, acestea putand conţine eventual particule solide praf - aduse de vant sau antrenate de apele meteorice, resturi de furaje.

Societatea are organizat pe amplasament un sistem de colectare a apelor pluviale, din rigole, paralel cu dispunerea halelor I1, I2, I3, I4, I5,  in acest fel se impiedica, pe de o parte, infiltrarea apelor pluviale in hale (unde ar putea provoca deteriorari ale structurii/fundatiei) si indepartarea acestora de pe amplasament.

Volume de apă uzate evacuate:

- zilnic mediu:  505,28 mc.

- zilnic maxim: 506,72 mc

- anual:        188,498 mc

  - EFICIENTA  ENERGETICA

S.C. CRINSUIN S.A. – Ferma Pegineaga se alimentează cu energie electrica printr-un racord la sistemul naţional, conform contractului încheiat. Suplimentar, se utilizeaza si energia electrica produsa prin intermediul statiei de biogaz.  Pentru alimentarea cu energie electrica a complexului in caz de avarii, societatea dispune de un diesel generator Electrocontact, fabricat in anul 1989, in prezent neutilizat,  fiind in conservare si un diesel generator functional, model Teksan, an fabricatie 2015, putere 500 kWA cu rezervor propriu de combustibil.

Pentru respectarea recomandărilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- cantitatea de energie consumata va fi urmărita periodic si contorizata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

- reabilitarea totala a instalaţiei de distribuţie atât in exteriorul halelor, cat si in interiorul acestora

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

  - Combustibili

- Pentru incalzirea halelor, societatea a utilizat o centrala termica ce utilizeaza drept combustibil motorina Calor. La data actualizarii autorizatiei aceasta centrala nu mai este utilizata, aflandu-se in conservare. Centrala este constituita din 2 cazane, fiecare fiind prevazut cu un vas de expansiune. Pentru alimentarea cazanelor, in incinta centralei se afla un rezervor suprateran, cu capacitatea de 1,9 tone. In present halele sunt incalzite cu surse electrice.

- Pentru încălzirea spatiilor administrative, a filtrului igienico-sanitar si asigurarea apei calde a fost montat o centrala termica care funcţionează pe baza de motorina, depozitata intr-un rezervor subteran, cu capacitatea de 3000 litri, prevazut cu o cuva de protectie betonata.

- Pentru funcţionarea grupului electrogen se foloseşte motorina, acesta fiind prevăzut cu un rezervor propriu.

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. CRINSUIN S.A.– Ferma Pecineaga are ca obiecte de  activitate:

Creştere intensivă a porcilor, având o capacitate proiectata  de 40.000 de capete .

Capacitatea de productie a fermei la data de 31.03.2016 este :

| CATEGORIA | Capete |
| --- | --- |
| PORCI GRASI | 18.800 |
| TINERET | 10.012 |
| MATERNITATE | 614 |
| MONTA GESTATIE | 1.972 |
| TOTAL | 31.398 |

Fluxul activitatii de crestere a porcilor:

- recoltarea materialului seminal si insamantarea artificiala;

- scroafele confirmate gestante sunt cazate in compartimentele de gestatie, pentru o perioada de cca. 120 zile;

- perioada de maternitate;

- intarcarea;

- ingrasarea;

- livrarea

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt 	destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al 	Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 	norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, 	cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi   -  STATIA DE BIOGAZ  cu o capacitate de tratare dejectii mixte in amestec cu masa verde (porumb) de 108,31  t/zi, din care 101,31 t/zi deseuri si 7 t/zi masa verde.

Descrierea fluxului tehnologic privind depozitarea cerealelor

1. Pentru a se realiza capacitatea de circa 6000 tone de produse agricole (grau, porumb, orz), se folosesc  3 silozuri metalice de circa 2.000 tone fiecare, capacitatea variind funcţie de densitatea cerealelor.

2. Pentru asigurarea depozitarii si condiţionarii de calitate a produselor agricole se realizeaza recepţia, precuratirea, uscarea (aerare), selectare, transfer  in siloz (control temperatura), depozitarea, curatirea si livrarea, folosindu-se utilaje specifice (precuratitor, uscator, silozuri, elevatoare si transportoare).

3. Cerealele se aduc la baza de insilozare cu autovehiculele;

4. Prin intermediul unui elevator produsele agricole se transfera  la uscatorul de cereale Uscatorul va folosi pentru ardere gaz (biogaz);

5. Prin intermediul unui transportor orizontal se transporta la elevatoarele cu care se incarca direct in sistem (la silozurile de depozitare), sau se transmit direct la livrare.

6. Prin intermediul transportorului orizontal de preluare a produsului descarcat din silozuri si a elevatoarelor de livrare, produsele agricole se incarca in camioane pentru a fi transportate la destinatari.

Descrierea procesului tehnologic-STATIE BIOGAZ cu orar de functionare de 24 ore/zi.

Prin metanogeneza se intelege procesul microbiologic complex prin care materiile prime diferite (substratul) sunt convertite in biogaz si in namol fertilizant. Rolul final al acestui proces il au bacteriile metanogene, reprezentate prin numeroase specii, dar ele nu sunt singurele care participa la producerea biogazului. Bacteriile metanogene isi desfasoara activitatea in condiţii strict anaerobe, adica in lipsa totala a aerului respectiv a oxigenului din aer.

Pentru dezvoltarea si inmulţirea lor sunt necesare cateva condiţii elementare si anume:

•	absenta oxigenului;

•	umiditatea;

•	un volum suficient de mare pentru desfasurarea activitatii;

•	mediu neutru sau slab alcalin, avand pH = 7,0 - 7,6;

•	temperatura de peste 300C;

•	absenta luminii.

Biogazul se obţine in cadrul unei biotehnologii, prin fermentarea diferitelor materii prime cu continut de substante organice fundamentale ca protide, lipide, glucide. Transformarea biomasei in biogaz se realizeaza  prin patru trepte caracteristice.

In treapta 1, enzimele secretate de grupe ale unor microorganisme aerobe sau facultativ anaerobe, numite si exofermenti, ataca macromoleculele ca celuloza, amidonul, pectina, hemicelulozele, grasimile, proteinele si acizii nucleici si le transforma in compuşi cu molecule mai mici cum sunt diferitele tipuri de zaharuri ca celobioza, zaharoza, maltoza, xilobioza, apoi in acizi ca acid galacturonic, acizi graşi, aminoacizii respectiv in baze ca acidul fosfogliceric, pirimidine.

In treapta a 2-a produsele treptei precedente sunt supuse fermentaţiei in urma careia se vor obţine compuşi cu molecule si mai simple. In aceşti compuşi se numara acizii carboxilici: formic, acetic, propionic, butiric, valerianic, lactic, malic etc. Din fermentatia acestei trepte rezulta si gaze si anume hidrogen, dioxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat precum si diferiţi alcooli ca metilic, etilic, propilic, butandiol etc.

In treapta a 3-a, strict anaeroba, se formeaza compuşi metanogeni din moleculele mai mari ale treptei precedente. Rezulta, din nou, acid acetic, hidrogen, bicarbonati, acid formic si metanol.

In treapta a 4-a se formeaza metan si dioxid de carbon, componetii principali ai biogazului, in care se vor gasi, in proporţie mica gazele rezultate in treapta a doua: hidrogenul sulfurat si amoniacul.

Alimentarea instalatiei cu materiile prime se realizeaza astfel:

Pomparea dejectiilor de la ferma catre unitatea de producere energie din surse regenerabile (biogaz) se realizeaza prin intermediul unei conducte PEHD PN16 DN160 SDR17 cu functie reversibila de alimentare si evacuare a digestatului, sudata prin electrofuziune.

Aceasta face transferul catre bazinul tampon al instalatiei de biogaz, bazin impartit in 2: zona umplere si zona golire biogaz.

Din acest bazin tampon se face umplerea digestorului primar al instalatiei de biogaz. Acest proces este automatizat. Bazinul tampon dispune de senzori de nivel pentru a preintampina preaumplerea acestuia precum si lucrul pompelor in gol.

Cantitatea maxima de dejectii cu care se va alimenta digestorul primar este de 100t/zi. Aceasta este impartita in mai multe sarje (1~24), astfel incat bacteriile din digestor sa nu capteze stres iar influenta temperaturii dejectiilor introduse sa fie minima (sa nu reduca semnificativ temperatura din interiorul digestorului).

Aceeasi cantitate ce este pompata in digestorul primar din bazinul tampon este deasemenea scoasa din digestorul primar si mutata in digestorul secundar. Aceeasi cantitate introdusa in digestorul secundar este scoasa si mutata in zona de golire a bazinului tampon.

Din zona de golire a bazinului tampon, digestatul (rezultat în urma procesului de digestie anaeroba) este transportat pe aceeasi conducta (PEHD PN16 DN160 SDR17 dublu sens) pana in bazinul pompelor separatorului, de unde trec din nou prin procesul de separatie mecanica (fractia mecanica ajunge in paturile de uscare) si epurare biologica (fractia lichida ajunge in batale).

Cele doua bazine digestoare sunt prevazute si cu vane de umplere/golire prin vidanjare in caz de avarie.

Celelalte materii prime pentru instalatia de producere a energiei din surse regenerabile sunt introduse in digestorul principal prin intermediul cuvei de alimentare, cuva prevazuta cu rampa. Cuva este automata, dotata cu perete mobil si snec de incarcare, permitand dozarea materiei prime conform programarii, in functie de necesarul instalatiei.

Depozitarea biomasei se realizeaza pe o platforma betonata existenta . Fermentatoarele sunt de forma cilindrica si sunt dotate cu o instalatie de amestecare cu elice, cu pompa de recirculare externa temporizata si sistem cu deschizaturi de fund pentru a obţine mişcarea digestatului si rupere de crusta. Digestorul va fi alimentat zilnic cu biomasa, in timp ce materia digerata va iesi dupa un timp mediu de şedere in bazin de aproximativ 67 zile.

Biogazul produs este strans direct in partea superioara a fermentatorului printr-un acoperiş in forma de cupola gazometrica. Cupola are forma de semicilindru sau calota sferica si este realizata cu membrane suprapuse din tesut de fibre poliestere din PVC si sudata cu un sistem electronic la frecventa inalta. Membrana care este situata la interior are menirea de a inchide biogazul intr-o camera in contact cu materia prima, cea intermediara este in contact cu exteriorul de-a lungul bordurilor laterale si evita ca biogazul sa se poata, eventual, amesteca cu aerul continut in volumul inchis intre membrana intermediara si cea mai exterioara, care ramane intotdeauna umflata. Camera de aer este mentinuta in presiune de o centrala de control si de supape care, atingand sau scapand aer, menţin biogazul mereu la presiunea de 200mm H20, independent de cantitatea de biogaz continut. In acest mod, alimentarea arzatoarelor este constanta si membrana externa este intotdeauna intinsa.   Sistemul de acoperire cu membrana presostatica ofera urmatoarele avantaje:

•	evita construirea separata a unui gazometru;

•	simplifica intretinerea fermentatorului, fiind uşor de inlaturat;

•	asigura un grad ridicat de izolare al cupolei fermentatorului;

•	permite inmagazinarea biogazului la presiunea de utilizare a arzatoarelor, evitand instalatia compresoarelor pentru gaz;

•	este rezistent la zapada si vant;

•	face posibila o gestiune mai flexibila a utilizatorilor de biogaz datorita volumului mare inchis in interior;

•	favorizeaza dezumidificarea gazului continut, mai ales in lunile mai racoroase, prin condensarea apei in contact cu peretele cupolei.

De-a lungul unei conducte corespunzatoare legata de acoperişul inmagazinator de gaz al fermentatorului, gazul produs si recuperat este orientat spre instalatia de cogenerare alcatuita dintr-un cogenerator, care arzand biogaz produc energie electrica. O parte din caldura produsa este recuperata si utilizata pentru termostatarea si menţinerea temperaturii din fermentator.

Golire digestat

Pentru golirea fermentatoarelor sunt prevazute pompe capabile sa pompeze materialul mai lichid in comparaţie cu cel de la intrare, pentru efectul degradarii substantei organice. In plus, exista puţuri de extractie a materialului sedimentat si pentru efectuarea golirii complete a bazinului in cazul manoperelor de mentenanta in interiorul fermentatoarelor.

Sistem de tratare biogaz

Biogazul, inainte de a fi utilizat in fermentatoare este supus unor procedee de eliminare a hidrogenului sulfurat, a vaporilor de apa si a tuturor impuritaţilor care pot dauna motorului.

In particular, pentru a elimina cat mai mult hiodrogen sulfurat se utilizeaza un desulfurizator biologic. Acest proces consta in introducerea unei cantitati de aer in interiorul cupolei pentru a permite dezvoltarea de bacterii care au un rol oxidant asupra acidului sulfuric, ducand la grabirea formarii cristalelor de sulf.

Deoarece biogazul este un amestec potential explozibil, sistemul asigura sa nu exista o concentraţie de metan in aer mai mare de 5 - 15 % din volum.

Reglarea fluxului de volum de aer pentru desulfurare are loc in mod distinct in fermentatoare de la tabloul de control prin valvole cu dispozitiv de debit. De asemenea instalatia este  prevazuta cu un  sistem de aspirare, compresare si dezumidificare a biogazului venit din fermentatoare.

Digestatul (fertilizantul)

Digestatul (rezultat în urma procesului de digestie anaeroba) este transportat pe  conducta de alimentare/evacuare (PEHD PN16 DN160 SDR17 dublu sens) pana in bazinul pompelor separatorului, de unde trec din nou prin procesul de separatie mecanica (fractia mecanica ajunge in paturile de uscare) si epurare biologica (fractia lichida ajunge in batale).

Produse obtinute:

- cantitatea de biogaz estimata : 120 ÷130 mc/ h, 1.051.200÷1.138.800 mc biogaz/an, intra pe circuitul de "consum" (nu exista rezervor de inmagazinare); ca o masura de securitate (de urgenta) in cazul unei defectiuni a sistemului de ardere, CHP se inchide, statia de biogaz este prevazuta cu un sistem de facla ce poate arde biogazul rezultat din proces; de asemenea, instalatia de uscare a cerealelor din cadrul bateriei de silozuri va fi alimentata cu o parte din biogazul rezultat;

- compozitia biogazului obtinut :

  - metan (CH4): aprox. 60%;

  - bioxid de carbon (CO2) : aprox. 30 %

  - vapori de apa (H2O): 2% (20 oC) – 7%(40 oC)

  - azot : <2%

  - amoniac (NH3): <1%

  - hidrogen : <1%

- productia de energie electrica : 250kWh, circa 2.181.240 kWh/an din care scazand consumul propriu si pierderile de circa 23,59 kWh si patru zile revizii pe an, rezulta ca circa 1.961.616kWh/an vor fi utilizati de SC CRINSUIN SA; consumul de energie electrica al S.C. CRINSUIN SA pe anul 2015 a fost de 2.042.000kW. Rezulta ca productia anuala de energie electrica a statiei de biogaz acopera  o parte importanta din consumul societatii;

- energia termica rezultata se va utiliza pentru controlul termic al bazinelor de fermentare ale statiei de biogaz;

- digestat lichid separat: 30.000 t/an

- digestat solid separat : 6.000 t/an

In cazul in care se constata ca parametrii  instalatiei de biogaz mentionati in autorizatie se modifica pe parcursul functionarii (presiune, temperatura, concentratia metanului in biogaz, incarcatura organica, cantitatea de biogaz pe zi/an obtinuta, productia de energie electrica , energia termica, randamentul statiei de biogaz) ca si consumurile de utilitati si materii prime, energie electrica, apa, dejectii, porumb siloz), se va notifica APM Constanta, in vederea actualizatii actului de reglementare.

Instalaţii şi dotări:

Complexul zootehnic Pecineaga detinut de SC CRINSUIN SA Constanta este amplasat in  judetul Constanta, la limita de sud-vest a localitatii Pecineaga si are urmatoarele vecinatati:

- pe laturile de sud si de vest : teren agricol/pasune ;

- pe latura de est : drum de acces si teren neproductiv.

- pe latura de nord : hale apartinand unei societati comerciale.

Localitatile cele mai apropiate fata de obiectivul autorizat sunt:

- la E  - comuna Pecineaga, situata la cca. 800 m si comuna Dulcesti la circa 4 km. La circa 170 m de la poarta FNC a obiectivului, s-a observat  ca in zona fostelor adaposturi de animale exista oameni care locuiesc in acestea.

- la SE – comuna Vanatori, situata la o distanta de 3 km

- la V – localitatea Tataru, situata la o distanta de 10 km;

- la SV – localitatea Arsa , situata la o distanta de 8 km.

Suprafata utilizata de Complexul zootehnic este de 259.376,57 mp, din care :

- 96.802,4 mp reprezinta suprafata amplasamentului fermei propriu-zise;

- 80.879,4 mp reprezinta suprafata amplasamentului celor sapte bazine de stocare dejectii lichide si a paturilor de deshidratare a dejectiilor solide (namolului) din zona Pecineaga;

- 62.000 mp reprezinta suprafata amplasamentului celor patru bazine de stocare dejectii lichide din zona Tataru, inchiriata in baza acordului cu Primaria Pecineaga.

S.C. CRINSUIN S.A. îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor, după un program de producţie cu indicatori tehnici si economici care poate să asigure societăţii profitul planificat. SC CRINSUIN S.A.produce porci vii, in vederea sacrificării cu o greutate de 105-110 kg.

Complexul zootehnic  Pecineaga  are instalatii si dotari (functionale si nefunctionale) amplasate in trei zone de activitate:

Zona A – zona murdara – care cuprinde cladirea sediului administrativ si a filtrului sanitar, componente pentru activitati auxiliare (conexe) celor de productie (garaj, spalatorii, magazii, centrala termica, rezervoare , statie de epurare, etc);

Zona B – zona curata - care cuprinde componente in care se desfasoara activitatile de productie (hale de productie, padocuri, rampa de incarcare , etc);

Zona FNC si investitiei „Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile” care cuprinde : moara pentru preparat furaje, siloz de 1000 t si componentele noii investitii,  silozuri cereale (3 celule a 2000 t fiecare) si unitate de producere energie din surse regenerabile (statie de biogaz).

Zona A are in dotare urmatoarele componente:

- cabina portar – 90mp, cladire administrativa – 452,80mp, cantina , filtru sanitar, centrala termica pentru cladirea administrative, rezervoare stocare apa potabila (2 bucati ) – 156,80mp, statie hidrofor – 38, 3 mp, spalatorie – 45,6 mp, magazie combustibil – 41,4 mp,  autovehicule si utilaje detinute de societate, magazie , garaj auto – 80 mp, magazie de ulei uzat, arhiva – 45,3 mp, statie de epurare proprie,  (treapta mecanica, paturile de uscare, anexele fostei satii de epurare si terenul aferent) – 16.441mp, retele de drumuri si platforme betonate, teren liber spatii verzi;

Zona B are in dotare urmatoarele componente:

- halele de producţie – 32.111,7 mp , padocuri – 1.823,8 mp, cladire birouri  - 74 mp,  laborator de insamantare (amenajat in cadrul halei G3), centrala termica (neutilizata) - 116,2 m , atelier mecanic + anexa - 94,5 mp, camera diesel generatorului de avarie– 32 pm, magazie geamuri - 23,2 mp , magazie cereale – 288 mp, magazie materiale utilizata pentru depozitarea materialelor rezultate din demolarea unor active precum si a celor necesare lucrarilor de modernizare - 20mp, camera frigorifica pentru depozitarea mortalitatilor – 20 mp, camera de disecţie - 7,5 m , incinerator tip INCINER 500 , zona de livrare a porcilor (rampa de incarcare +plus cabina bascula)- 37,4 mp, forajele de alimentare cu apa potabila (3) - 57,6 mp , depozite de stocare temporara a furajelor situate intre halele de productie, retele de drumuri si platforme betonate, teren liber (spatii verzi).

Halele de producţie

Pe amplasamentul societatii se gasesc hale de producţie propriu-zise si foste tabere de vara, transformate in momentul de fata in tabere acoperite. In funcţie de faza de dezvoltare a porcinelor, acestea se clasifica astfel:

- hale de gestatie (G1, G2, G3, tabara de gestatie) - scroafe si vieri; hale de maternitate (M1-M10, compartimente suplimentare: M15-M16, tabara TAB 1 +TAB 2 maternitate) - scroafe care au fatat si purceii pana la 33 de zile;

- hale de tineret (T1, T2, tabara tineret) - tineret porcine de la 33 de zile la 99 	de zile;

- hale de ingrasare (I1 – I1o, 8 tabere ingrasare, I11+I12 pentru scrofite) - porcine pentru ingraşat, de la 99 de zile pana la implinirea a 210- 220 de zile.

Caracteristicile halelor de producţie, pentru fiecare sector de producţie:

Destinaţia si caracteristicile halelor de gestatie

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Nr. comp. | Numar de boxe | Suprafaţa totala comp. (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala de gestatie G1 | 2 | G1C1 = 16 | 614,22 |
|  |  |  | G1C2 = 26 | 995,28 |
| 2. | Hala de gestatie G2 | 3 | G2C1 = 16 | 619,52 |
|  |  |  | G2C2= 16 | 619,52 |
|  |  |  | G2C3=10 | 387,20 |
| 3. | Hala de gestatie G3 + vieri 16 bx, 14 cap | 4 | G3C1 = 4 | 309,76 |
|  |  |  | G3C2 =4 | 302,77 |
|  |  |  | G3C3= 12 | 464,64 |
|  |  |  | G3C4= 14 | 542,04 |
| 4. | Tabara de gestatie TG1 | 1 | 25 | 957,00 |
| TOTAL | 10 | 163 | 5811,95 |

Destinaţia si caracteristicile halelor de maternitate

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Nr. comp. | Numar de boxe | Suprafaţa totala comp. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1C1= 39 | 213,08 |
|  |  |  | M1C2 = 39 | 213,08 |
|  |  |  | M1C3 = 39 | 213,08 |
|  |  |  | M1C4 = 39 | 213,08 |
| 1. | Hala de maternitate | 10 | M1C5 = 39 | 213,08 |
|  | M1 |  | M1C6 = 39 | 203,72 |
|  |  |  | M1C7 = 24 | 129,35 |
|  |  |  | M1C8 = 24 | 129,35 |
|  |  |  | M1C9 = 41 | 220,11 |
|  |  |  | M1C10 = 39 | 206,26 |
|  |  |  | T1C7 = 12 | 151,26 |
|  | Hale tineret |  | T1C8 = 12 | 151,26 |
| 2. | Compartimente | 6 | T1C9 = 12 | 151,26 |
|  | suplimentare |  | T1C10 = 12 | 151,26 |
|  |  |  | MC15 = 60 | 318,96 |
|  |  |  | MC16 =60 | 313,29 |
| 3. | Tabara de maternitate TM | 1 | T1=57 T2=75 | 325,92 428,55 |
| TOTAL | 14 | 614 | 3340,91 |

Destinaţia si caracteristicile halelor de tineret

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Nr. comp. | Numar de boxe | Suprafaţa totala comp. (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1C0=12 | 300,72 |
|  |  |  | T1C1 = 24 | 316,84 |
|  |  |  | T1C2 = 24 | 316,84 |
|  |  | 7 | T1C3 = 24 | 316,84 |
| 1. | Hala de tineret T1 |  | T1C4 = 24 | 316,84 |
|  |  |  | T1C5 = 24 | 316,84 |
|  |  |  | T1C6 = 24 | 316,84 |
|  |  |  | 12 (in lucru) | 151,26 |
|  |  |  | T2C1 = 24 | 316,84 |
| 2. | Hala de tineret T2 | 4 | T2C2 = 24 | 316,84 |
|  |  |  | T2C3=24 | 316,84 |
|  |  |  | T2C4 = 24 | 316,84 |
| 3. | Tabara de tineret TT1 | 1 | 36 | 349,41 |
| TOTAL | 16 | 336 | 4423,57 |

Destinaţia si caracteristicile halelor de ingrasare

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Nr. comp. | Numar de boxe | Suprafaţa totala comp. (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala de ingrasare I1 | 7 | C1 = 12 | 474 |
|  |  |  | C2 = 12 | 474 |
|  |  |  | C3 = 4 | 237 |
|  |  |  | C4 = 14 | 507 |
|  |  |  | C5 = 12 | 474 |
|  |  |  | C6 = 12 | 465 |
|  |  |  | C7 = 4 | 153 |
| 2. | Hala de ingrasare I2 | 2 | C1 = 30 | 335 |
|  |  |  | C2 = 6 | 253 |
| 3. | Hala de ingrasare I3 | 2 | C1 =6 | 552 |
| 4. | Hala de ingrasare I4 | 2 | CI =13 | 377 |
|  |  |  | C2 = 8 | 224 |
| 5. | Hala de ingrasare I5 | 4 | C1 = 16 | 630 |
|  |  |  | C2 = 8 | 317 |
|  |  |  | C3=12 | 475 |
|  |  |  | C4 = 6 | 232 |
| 6. | Hala de ingrasare I6 | 2 | C1 =6 | 209 |
|  |  |  | C2 = 6 | 233 |
| 7. | Hala de ingrasare I7 | 2 | C1 =8 | 213 |
|  |  |  | C2 = 9 | 272 |
| 8. | Hala de ingrasare I8 | 2 | C1 = 10 | 249 |
|  |  |  | C2 = 10 | 248 |
| 9. | Hala de ingrasare I9 | 3 | C1 = 18 | 715 |
|  |  |  | C2 = 12 | 473 |
|  |  |  | C3 = 12 | 473 |
| 10. | Hala de ingrasare I10 | 5 | C1 = 12 | 466 |
|  |  |  | C2 = 12 | 470 |
|  |  |  | C3 = 12 | 470 |
|  |  |  | C4 = 12 | 469 |
|  |  |  | C5 =18 | 707 |
| 11. | Tabara de vara I2T1 | - | 7 | 417 |
| 12. | Tabara de vara I2T2 | - | 6 | 376 |
| 13. | Tabara de vara I3T1 | - | 28 | 542 |
| 14. | Tabara de vara 13T2 | - |  |  |
| 15. | Tabara de vara I4T1 | - | 13 | 342 |
| 16. | Tabara de vara I4T2 | - |  | 200 |
| 17. | Tabara de vara I8T1 | - | 12 | 616 |
| 18. | Tabara de vara I8T2 | - | 7 | 346 |
| 19. | Tabara de vara l8T3 | - | 5 | 210 |
| 20 | Hale scroafe I11 | 2 | C1=7 | 162 |
| 21 | Hale scroafe I12 |  | C2=29 | 443 |
| 22 | Hale scroafe I13 | 2 | C1=8 | 150 |
| 23 | Hale scroafe I14 |  | C2=12 | 246 |
| TOTAL | 422 | 15.896 |

Sectorul de gestaţie: cuprinde 3 hale si o tabara acoperita.

Construcţiile din cadrul sectorului de reproducţie asigura spaţiul pentru efectivele de vieri si pentru efectivele de scroafe aflate in perioada de gestatie, sau in aşteptarea montei.

Boxele halelor de gestatie G1, G2, G3 sunt dispuse pe doua coloane, sistemul pentru colectarea dejecţiilor fiind dispus central, astfel incat sa poata deservi toate boxele din hala. Cu excepţia zonei de colectare a dejecţiilor (cca. 20 % din suprafaţa totala), toate boxele prezinta podea plina, de caramida. In cazul taberei, podeaua este din beton.

Compartimentul C2 al halei de gestatie G3 este amenajat cu boxe individuale pentru vieri, fiecare boxa fiind prevazuta cu canal pentru colectare a dejecţiilor, cu o suprafaţa de cca. 1 m.

In cadrul halei de gestatie 3, in imediata vecinatate a compartimentului pentru vieri, se afla laboratorul de insamantare artificiala.

Laboratorul de insamantare artificiala este amenajat in 4 compartimente:

-	 camera de spalare;

- 	camera de pregatire a diluantului;

- 	camera de recoltare;

- 	camera de preparare material seminal.

Pentru desfasurarea activitatii specifice, laboratorul are in dotare urmatoarele echipamente:

-	1 sterilizator;

-	2 termostate pentru pastrarea dozelor de sperma la temperaturi de 36 - 37°C;

-	2 termostate pentru pastrarea spermei la 17°C si 25°C;

-	1 frigider;

-	1 instalatie de obţinere apa distilata (cu gaz butan);

-	diverse unelte si ustensile de laborator.

Sectorul de maternitate: cuprinde 16 compartimente si o tabara acoperita.

Sectorul maternitate dispune de o hala, in care se gasesc 10 compartimente si de inca 6 compartimente suplimentare dispuse in continuarea halelor de tineret T1 si T2. la acestea la acestea se mai adauga si compartimentele dispuse in tabara de maternitate.

In funcţie de numarul de locuri, exista 3 categorii de compartimente de maternitate:

compartimente cu 45 locuri (45 locuri pentru scroafe si circa 380 locuri pentru purcei);

compartimente cu 27 locuri (27 locuri pentru scroafe si circa 260 locuri pentru purcei);

compartimente cu 30 locuri (30 locuri pentru scroafe si cca. 290 locuri pentru purcei);

Fiecare boxa este prevazuta cu o lampa de iluminare in ultraviolet si sistem de incalzire, reprezentat printr-o rezistenta electrica montata in pardoseala.

Sectorul de tineret: cuprinde 2 hale si o tabara acoperita.

Sectorul de tineret dispune de 2 hale in care se gasesc 11 compartimente si de o tabara.

Tabara de tineret este renovata, fiind prevazuta in totalitate cu gratare din plastic si ferestre rabatabile.

Sectorul de ingrasare: cuprinde 10 hale si 9 tabere acoperite.

Aceste hale sunt utilizate pentru cazarea efectivelor de porcine pentru ingrasat, precum si a scroafelor reformate.

Cladirea incinerator cuprinde:

- camera frigorifica pentru depozitarea temporara a mortalitatilor;

- camera de necropsie: in care se efectueaza necropsia animalelor inainte de introducerea acestora in camera frigorifica;

- incinerator tip Incinerer 500 cu capacitatea 50 kg/h cuprinde: camera postcombustie (secundara), camera de ardere principala, doua arzatoare pe motorina, panou de comanda prevazut cu afisaj touch – screen , sirena de alarma, lumini de semnalizare avarie, instalatie de combustibil dotata cu un rezervor de motorina V=220l, amplasat langa incinerator. Accesul in zona cladirii incineratorului este inchis, fiind permis doar pentru personalul autorizat al fermei.

Procesul de incinerare se realizeaza in sarje. Durata estimativa a jarjei de ardere este de 8 ore/sarja.

Cantitatea medie de deseuri de origine animala care poate fi incinerata in 6 zile: 4,2 t.

Rata de ardere este de 45 kg/ora.

Procesul de ardere este completat automatizat şi controlat de catre panoul de control, şi se

desfaşoara in 4 cicluri (etape):

- Ciclul de preincalzire

- Ciclul de ardere

- Ciclul post ardere

- Ciclul de racire

Cerintele europene sunt respectate prin dotarea incineratorului cu o camera postcombustie, care asigura retinerea gazelor evacuate mai mult de 2 secunde la o temperatura peste 850°C. Automatizarea incineratorului asigura pastrarea in camera secundara a unei temperaturi de peste 850°C in orice moment al functionarii.

Gazele rezultate in urma arderii trec in camera postcombustie (numita şi camera secundara), unde sunt retinute la o temperatura de peste 850°C timp de minim 2 secunde, apoi sunt evacuate prin coşul de evacuare.

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate printr-un cos, H = 5,5 m, Dn= 250 mm.

Zona C - Zona FNC si investitiei „Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile”  situata in partea de nord a amplasamentului, are in dotare urmatoarele componente:

- moara pentru preparat furaje – 10 t/ora;

- siloz cereale de 1000 t;

- magazie de cereale;

- investitia noua :  silozuri cereale cu Unitate de productie energie din surse regenerabile, cu suprafata totala de 19.695 mp, care cuprinde : baterie de silozuri (3 celule de circa 2.000 t fiecare), unitate de productie energie din surse regenerabile (Statie de biogaz).

Moara de preparat furaje

Moara de preparat furaje este o moara cu ciocanele cu capacitatea de macinare de 10t/h, echipata cu urmatoarele componente: buncar cu gratare de admisie , capacitate 4 mc, lant transportor si platforma 23 m, motor de 11 kW, buncar cu gratare de admisie , capacitate 20 mc, lant transportor – 5m,  motor 4 kW, elevator 26 m, motor 5,5 kW, cilindru pneumatic , buncar moara cu ciocanele – 20 mc, moara cu ciocanele capacitate 10t/h, motor 100 kW, 1500 rot/min, buncar , capacitate 3 mc, saci de filtre, siloz de otel de 25 mc, siloz premix – 5,5 mc, mixer cu capacitate t/sarja, buncar mixer 2,5 mc, tanc ulei – 4 mc, compresor, panou de control operatii Siemens, computer cu monitor;

Siloz metalic cu capacitatea de 1000 t;

Magazia de cereale cu 4 celule;

Investitia – „Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile”

Investitia noua este un proiect finantat cu fonduri europene (FEADR),  derulat intre anii 2014 – 2016.

Din punct de vedere functional investitia cuprinde urmatoarele constructii in incinta:

| Obiect | Denumire obiect |
| --- | --- |
| OB 1 | Baterie silozuri |
| OB 2 | Unitate de producere energie din surse regenerabile |

Obiectul 1- Baterie silozuri (3 celule de cca 2000 t fiecare) - constructii realizate din profile metalice si inchideri tabla din otel galvanizata cu acoperiş din tabla de otel nervurata galvanizata.

Echipamentele adiţionale bateriei de silozuri sunt urmatoarele:

-	precuratitor;

-	uscator cu recuperare de energie si colector intern de praf;

-	siloz tampon;

-sisteme de transport pe orizontala si verticala format din transportoare si elevatoare;

-	sistem aerare silozuri etc.

Fundaţiile de silozuri sunt circulare, continue, din beton armat.

Obiect 2 - Unitate de producere energie din surse regenerabile

Fermentatoarele (2 buc) sunt constructii cilindrice cu inaltimea de 6.00m (5.00m ingropate si 1.00 m elevaţia la suprafaţa).

Cladire multifuncţionala destinata instalatiei de biogaz reprezinta centrul de comanda pentru statia de biogaz alcatuita din:

1.	Camera automatizare

2.	Zona cogenerator

3.	Camera tablou general de distributie

4.	Depozit lubrifianti si mentenanta.

Colectarea si evacuarea dejecţiilor:

Dejectiile mixte (lichide si solide) de la halele de suine sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcatuita din conducte de azbociment cu diametrul de 250 mm (canalizarea interioara), respectiv 400 mm (canalizarea exterioara) si o lungime totala de 3.200 m. Pomparea dejectiilor catre unitatea de producere energie din surse regenerabile (biogaz) se realizeaza prin intermediul unei conducte PEHD PN16 DN160 SDR17 cu functie reversibila de alimentare si evacuare a digestatului, sudata prin electrofuziune.

Dupa finalizarea procesului de producere a biogazului, din zona de golire a bazinului tampon, digestatul (rezultat în urma procesului de digestie anaeroba) este transportat pe aceeasi conducta (PEHD PN16 DN160 SDR17) pana in bazinul pompelor separatorului, de unde trec din nou prin procesul de separatie mecanica (fractia mecanica ajunge in paturile de uscare) si epurare biologica (fractia lichida ajunge in batale).

Epurarea se realizeaza in statia de epurare cu capacitatea de 6,6 l/s, compusa din treapta mecanica si treapta biologica.

Treapta mecanica presupune doua etape si anume: filtrarea primara si separarea mecanica.

Prin filtrare a primara are loc indepartarea grosierului (materialele plastice, PET, cartoane, resturi de furaje, etc) pentru a se evita astfel colmatarea retelelor de transport.

Separarea mecanica a apelor uzate dejective se realizeaza in doua separatoare, rezultand o fractie solida, care este depozitata pe platformele de uscare si o parte lichida , care este pompata in sistemul de iazuri biologice. Separatoarele utilizate pot reduce volumul dejectiilor ce mai mult de 20% si capteaza intre 25-80% din substantele solide. Pentru depozitarea fractiei solide sunt utilizate cele 6 paturi de uscare dreptunghiulare, betonate, aflate in imediata vecinatate a statiei de epurare, cu suprafata totala de 2927 mp. Patul de uscare are suprafata de 26 m x 12 m = 312 mp. Capacitatea maxima a unui pat de uscare este de 312 mp x 2 m inaltime = 624 mc. Capacitatea maxima a celor 6 paturi de uscare este de 3744 mc. La data emiterii AIM , gradul de ocupare al platformelor este de cca. 50 %. Pentru depozitarea fracţiei solide, societatea deţine inca 3 platforme de uscare, avand suprafata totala de 2780,8 mp si capacitatea totala de stocare de 2400 mc, amplasate in zona bazinelor de stocare Pecineaga. In prezent, aceste platforme nu sunt utilizate datorita starii avansate de degradare.

Treapta biologica:

Pentru stocarea apelor uzate preepurate, societatea deţine 4 bazine in zona Tataru. Evacuarea fracţiei lichide se face prin intermediul unui sistem de conducte subterane, realizate din azbociment, cu diametre de 250 mm, respectiv 400 mm.

Bazinele utilizate in momentul de fata pentru stocarea apelor preepurate au o capacitate totala de 100.000 m3 si sunt localizate la cca. 7 km distanta fata de Complex, pe direcţia NE, in zona Tataru (distanta rutiera). Gradul de umplere a celor 4 bazine este de cca. 90%.

In anul 2004, verificarile efectuate de S.C. Prolif S.A. Constanta au pus in evidenta un orizont de loess compactat de cca. 0,60 m (acoperit de vegetatie), sub care se gaseste o membrana de PVC, urmata de un nou strat de loess compactat ;

-	0,00 - 0,60 m: perna de loess, formata din 10% nisip fin, 66% praf si 24% argila;

-	0,60 - 1,00 m: membrana PVC; perna de loess;

-	1,00 - 1,60 m: loess prafos argilos, format din 7% nisip fin, 58% praf si 35% argila;

-	1,60 - 1,80 m: argila prafoasa galben roşcata, plastic vartoasa.

Tot pentru stocarea apelor uzate preepurate, societatea utiliza in trecut un sistem alcatuit din 7 iazuri, situate in zona Pecineaga, cu o capacitate totala de 350.000 mc.

Conform proiectului, iazurile de stocare au fost realizate astfel:

-	dupa saparea bazinului la cota necesara s-a realizat o perna de loess de 60 cm grosime, in trei straturi a cate 20 cm;

-	fundul bazinului si fiecare strat de loess a fost amorsat cu bitum taiat;

-	umectarea si cilindrarea pernei de loess a fost realizata cu un cilindru compresor.

Suprafaţa iazurilor de stocare dejecţii lichide este urmatoarea:

S1 = 6.528 m2- colmatat

S2 = 5.900 m2 – grad de umplere cca. 40 %

S3= 6. 003 m2- grad de umplere cca. 30 %

S4=5.876 m2 -  grad de umplere cca. 20 %

S5 = 5.850 m2 - grad de umplere cca. 0 %

S6 = 5.985 m2 – in procedura de evacuare a namolului

S7 = 11.340 m2 - grad de umplere cca. 80 %

In momentul de fata, aceste iazuri nu mai sunt utilizate, toata apa preepurata fiind trimisa in bazinele de stocare din zona Tataru.

Modul de conformare cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru activitatea de creştere şi ingraşare porcine:

| BAT | Mod de conformare | Efecte ale conformarii |
| --- | --- | --- |
| Tehnici nutritionale: - reducerea concentratiei proteice din hrana; - alimentarea animalelor cu diete succesive (alimentarea in faza) cu continuturi tot mai reduse de proteina bruta. Valori recomandate BAT: porci de 25-50 kg - furaje cu un continut proteic de 15-17 % porci de 50-110 kg - furaje cu un continut de 14-15 % proteina. | Da | Hranirea se realizeaza diferentiat in functie de varsta si greutatea animalelor. Aceste valori sunt in concordanta cu BAT |
| Energie electrica: - aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil; - optimizarea conceptului sistemului de ventilare mecanica in fiecare adapost pentru a oferi un bun control al temperaturii si de a atinge un minimum de ventilare iarna; - inspectie frecventa si curatarea conductelor si suflantelor; - aplicarea iluminarii cu consum redus de energie. | Da | - sistemul de ventilatie este supravegheat şi intretinut periodic; |
| Reducerea consumului de apa: - curatarea halelor de creştere cu curatitoare de inalta presiune. Este important de gasit echilibrul intre nevoia de a economisi apa si nevoia de a obtine o buna curatare; - calibrarea periodica a instalatiilor de adapare pentru a inlatura pierderile de apa; - inregistrarea consumului de apa; - detectarea si eliminarea scurgerilor de apa. | Da | - curatarea halelor si a echipamentelor se face cu pompa de inalta presiune pentru eficientizarea procesului şi limitarea pierderilor; - periodic instalatiile de adapare sunt verificate şi calibrate; - consumul de apa este inregistrat cu ajutorul apometrului; - periodic sistemul de alimentare cu apa este verificat şi intretinut; - adapatorile tip suzeta sunt concepute sa aprovizioneze animalul cu apa numai in momentul in care pipa este supta, fara irosirea inutila a apei. |
| Tratarea biologica a namolului de la porci. | Da | Iazuri biologice |
| Bazine stocare dejectii: - proiectarea depozitelor de dejectii pentru o rezistenta sporita in exploatare, cu o capacitate suficient de mare pentru a permite depozitarea dejectiilor pana la impraştierea lor pe terenuri agricole sau pana la tratarea lor; - un acoperiş plutitor al bazinelor cu paie maruntite, crusta naturala, panza, folie, turba, argila LECA sau polistiren expandat (EPS) sau acoperiş cu un capac rigid, structura de acoperiş sau cort. | Da | Paturile de uscare (6 buc.) pe care se depoziteaza dejectiile solide rezultate dupa separarea mixturii de dejectii sunt realizate din beton. Iazurile biologice de la Tataru sunt realizate astfel: - 0,00 - 0,60 m: perna de loess, formata din 10% nisip fin, 66% praf si 24% argila; - 0,60 1,00 m: membrana PVC; perna de loess; - 1,00 - 1,60 m: loess prafos argilos, format din 7% nisip fin, 58% praf si 35% argila; 1,60- 1,80 : argila prafoasa galben roşcata, plastic vartoasa. |
| Impraştierea dejectiilor pe terenurile agricole | Da | Pentru a diminua riscul de poluare prin impraştierea dejectiilor pe camp, conform “Codului de bune practici agricole” dejectiile lichide vor fi stocate in iazurile biologice pe o perioada de circa 6 luni şi apoi se va realiza irigarea terenurilor agricole invecinate cu o instalatie prevazuta cu motopompa, conducta mobila si tambur cu aspersor. |
| Poluanti pentru apa: - fara evacuare de ape uzate | Da | Nu se evacueaza ape uzate direct in emisar. Apele uzate menajere sunt deversate in colectorul de mixtura de dejectii, urmand traseul acestora. |
| Inregistrarea consumului de materii prime, energie şi a cantitatilor de deşeuri şi ape menajere eliminate sau valorificate. | Da | Exista inregistrari ale intrarilor/ieşirilor pentru materiale/substante/forme de energie din ferma (contoare energie electrica, apometru, evidenta intrarilor de nutreturi, medicamente, vaccinuri, solutii de curatare, tratamente şi deşeuri). |
| Plan de intretinere si reparatii, pentru a asigura o buna functionare a tuturor echipamentelor şi instalatiilor. | Da | Sunt planificate operatii de intretinere si reparatie pentru instalatiile din halele de reproducere, creştere si ingrasare a porcilor la termene care sunt conforme cu prescriptiile tehnice ale acestora. |
| Identificarea si implementarea de programe educationale si de instruiri pentru conducerea fermei | Da | Exista preocupari permanente ale conducerii fermei pentru instruirea proprie si pentru instruirea personalului care deserveşte activitatea din ferma. Au fost organizate actiuni de instruire pentru o mai buna gestiune a dejectiilor animaliere. |
| Tratarea pe amplasamentul fermei a dejectiilor: 1.recuperarea energiei reziduale (biogas) din dejectii 2. reducerea emisiilor de miros in timpul depozitarii si/sau imprastierii pe teren 3. reducerea continutului de azot din dejectii cu scopul de a preveni posibila poluare a terenului sau apei de suprafata ca un rezultat a imprastierii pe teren si pentru a reduce mirosul 4. de a permite transportul simplu si in siguranta a dejectiilor in regiuni mai indepartate atunci cand trebuie utilizat in alte procese. | Da | Pe amplasament exista o statie de biogaz pentru recuperarea energiei reziduale (biogas) din dejectii. Se produce reducerea emisiilor. Exista preocupare de utilizare in siguranta a dejectiilor in agricultura. |
| Tehnicile aplicate pentru tratarea pe amplasamentul fermei a dejectiilor porcilor sunt: - separarea mecanica; - tratarea biologica a namolului de la porci; - lagunele anaerobe - evaporarea si uscarea dejectiilor | Da | Se asigura un management al dejectiilor care aplicat duce la diminuarea emisiilor. |
| Exista o piata de energie ecologica | Da | Energia electrica obtinuta se utilizeaza pe amplasament. |
| Captarea și reutilizarea energiei termice generate în cadrul procesului de producere a biogazului | Da | Se reutilizeaza energia termica produsa in cogenerator pentru controlul termic al bazinelor de fermentare ale statiei de biogaz. |
| Reducerea emisiilor în aer asociate arderii biogazului (praf, NOx, SOx, CO, H2S, COV) prin utilizarea unor scrubere, filtrarea compuşilor pe baza de azot prin tehnici precum SCR, oxidare termica sau utilizarea unor filtre pe baza de carbon activ | Da | Tratare în amonte de punctul de ardere. Instalatia de fata utilizeaza desulfurarea biogazului. |
| Utilizarea unor sisteme de alimentare a instalatiei cu deşeuri care sa presupuna un contact cât mai redus a acestora cu mediul extern (de exemplu alimentare automata prin uşi cu actionare rapida) la instalatiile de tratare dejectii | Da | Se utilizeaza lazi frigorifice. |
| Utilizarea eficienta a apei; | Da | Se utilizeaza cantitati reduse de apa |

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

## Principale emisii evacuate in atmosfera sunt gazele de ardere cu continut de : CO, NOx, SO2, pulberi, TOC , provenite din functionarea centralei termice, incineratorului, functionarea instalatiei de biogaz.

Sistemul de ventilaţie in grajduri

Toate halele dispun de ventilatoare controlate prin termostat.

Ventilatia halelor se realizeaza in mod natural, prin intermediul ferestrelelor si lucarnelor si in cazul unora dintre hale, prin intermediul hornurilor din acoperisuri. Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri de H2S.

## 9.2. APA

Apele uzate tratate in staţia de epurare provin de la grupurile sanitare si din dejecţiile diluate cu apa.

Staţia de epurare a apelor uzate, se compune din: treapta mecanica si treapta biologica.

.

## 9.3. SOL

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului zootehnic Pecineaga poluarea solului şi subsolului este prevenită datorită faptului că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide din grajduri.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora, a uleiurilor minerale, inclusiv a celor uzate.

- respectarea tehnologiei de epurare finală a apelor uzate, predepozitare şi utilizare a nămolului deshidratat pentru fertilizarea terenurilor agricole

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus semestrial şi anual la A.P.M. Constanţa.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Sursa generatoare | Poluanti emisi | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- |
| Incinerare mortalitati in utilizand motorina | Gaze de ardere cu continut de : TOC, NOx, SO2, pulberi | Coş evacuare H=4,1m, Dn=250mm |
| Functionare centrala termica cu motorina | Gaze de ardere cu continut de : CO, NOx, SO2, pulberi | Coş evacuare H=5,1m, Dn=180mm |
| Functionarea cogeneratorului statiei de biogaz | Gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2, Pulberi | Coş evacuare H=8m, Dn=120mm |
| Arderea biogazului la facla de siguranta a statiei de biogaz (nepermanent doar in caz de avarie cogenerator) | Gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2, Pulberi, | Cos de dispersie la facla –arzator de urgenta H=3,6m, Dn=1,5” |
| Activitatea de creştere a porcilor in hale | NH3 H2S CH4 N2O Pulberi | Sistemul de ventilaţie a halelor de creştere |
| Staţia de epurare, platformele de depozitare fractie solida | NH3 CH4 N2O H2S Mirosuri | platformele de depozitare fractie solida din vecinatatea statiei de epurare |

#### 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/ mcN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la funcţionarea centralei termice | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NO2 Pulberi | 170 1700 450 50 |
| Emisii provenite de la funcţionarea incineratorului | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NO2 Pulberi TOC | 170 1700 450 50 5 - perioada de referinta este de 24 ore* |
| Emisii provenite de la functionarea cogeneratorului statiei de biogaz | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NO2 Pulberi | 100 35 350 5 |

*- Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciază ca impactul produs de activitatea de creştere a porcilor asupra populaţiei localităţii Pecineaga este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii si a platformei de depozitare temporara a deşeurilor in afara localităţii. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micşorate prin următoarele masuri:

- masuri de igiena a producţiei prin respectarea stricta a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat in vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor in adăposturi

- prin reabilitarea staţiei de epurare si anume: prin menţinerea condiţiilor aerobe in timpul eliminării manuale / mecanice a reziduurilor, condiţii aerobe ce pot fi menţinute prin aerisire mecanica

Conform S.T.A.S. 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Emisiile difuze de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.3

Tabelul 10.1.1.3.

| Specia | Adăpost | V.L.E. conform B.A.T./B.R.E.F. |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | CH4 | N2O |
| Scroafe | De reproducere/gestante | - | 4,2 | 21,1 | - |
|  | A făta | - | 9,0 | - | - |
| Purcei înţărcaţi | < 30 kg. | - | 0,8 | 3,9 | - |
| Porci pentru îngrăşare | > 30 kg. | Complet cu grătare | 3,0 | 4,5 | 0,15 |
|  |  | Parţial cu grătare | 2,4 | 11,1 | 3,44 |
|  |  | Solid şi aşternut | 4,0 | 1,1 | 2,40 |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru porci sunt exprimate în kg/ loc animal /an

c) Imisii

Imisiile de pulberi se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in STAS 12574 – 87 pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) este de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 - 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspenie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

# Imisiile de amoniac si hidrogen sulfurat se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6 conform STAS 12574-87 „Aer din zonele 	protejate. Condiţii de calitate”.

# Tabelul 10.1.1.5.  Amoniac

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.1 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

# Tabelul 10.1.1.6.  Hidrogen sulfurat

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.008 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

Nota:

- Nici o imisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita stabilita in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de depozitare temporara a dejecţiilor | Fracţiunea lichida a dejecţiilor | - suspensii - substanţe oxidabile (organice) - compuşi cu azot - sulfaţi | Epurare mecanica si biologica in staţia de epurare. |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere | - suspensii - substanţe oxidabile - detergenţi - compuşi cu azot |  |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperişuri si platforme betonate | - suspensii - substanţe extractibile | Colectare prin reţeaua de canalizare si se evacuează odată cu apele uzate tehnologice in staţia de epurare. |

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa de suprafaţa sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

Întreaga cantitate de dejecţii (atât fracţia solidă cât şi fracţia lichidă, rezultate în urma epurării mecanice şi biologice în staţia de epurare) se va fololosi ca fertilizant în agricultură, fiind interzisă orice alt fel de evacuare din staţia de epurare.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

10.3. SOL

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

- Punctele de prelevare a probelor de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

- Se vor respecta prevederile S.T.A.S. 9450/1987 referitor la utilizarea apelor uzate la irigarea terenurilor.

- Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

      - Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (sase) luni. Este obligatoriu ca anual, pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

      - Procesul de fertilizare a terenurilor agricole cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea  de către generatorul de deşeuri a calităţii dejecţiilor fermentate precum si a calităţii terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

      - Producătorul cat si utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) sunt obligaţi sa respecte condiţiile prevăzute/menţionate in studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează sa fie aplicate dejecţiile;

      - Producătorul nămolurilor de epurare, utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole va respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 344/2004;

      - Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

      - Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau  săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

      - Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

      - Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

      - Utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere se va face in anumite conditii; se interzice utilizarea lor pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie si pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul;

Emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor in agricultura se vor încadra in prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului si in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura. De asemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de N-E şi S-E a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii de hrănire, de transfer şi livrare a suinelor.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Suplimentar prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, precum si a prevederilor legii 211/2011, titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau valorificare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sint depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea deşeurilor periculoase.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare in afara dejecţiilor de porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Deseu / cod deseu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| ACTIVITATEA DE CRESTERE INTENSIVA A PORCILOR – FERMA ZOOTEHNICA |
| Activitati administrative renovari | Amestecuri metalice 17 04 07 | SC TAN STEEL Holding SRL | - | Stocare temporara intr-un spatiu special amenajat |
| Complex suine Materii prime-ingrediente | Ambalaje de hartie şi carton 15 01 01 | SC IRIDEX Group Imp.Exp.SRL |  | Stocare temporara intr-un spatiu special amenajat |
| Activitati igienizare, dezinfectare -Materiale dezinfectante | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase Cod 15 01 10* | - | SC IGIENA SERV SRL | Se stocheaza in containere amplasate intr-o magazie special amenajata |
| Incinerator | Cenusa incinerare , mortalitati Cod 19 01 12 | - | - | Se stocheaza in containere ; modul de eliminare va fi stability in urma analizarii cenusei, pentru a stabili incadrarea deseului |
| Complex suine | Dejectii animaliere , solide Cod 02 01 06 sau namol 19 08 01 ??? | - | - | Stocare temporara pe paturile de uscare, pana la stabilizare/mineralizare pe o perioada de 6 luni, dupa care sunt distribuite pe terenurile agricole in baza contractelor incheiate cu utilizatorii dejectiilor fermentate |
| Complex suine | Dejectii animaliere , lichide Cod 02 01 06 | - | - | Stocare temporara in iazurile Tataru , Pecineaga |
| Tratarea suinelor | Deseuri medicale 18 02 02* | - | SC IGIENA SERV SRL | Stocate temporar in camera frigorifica |
| Complex suine | Deseuri menajere 20 03 01 |  | SC IRIDEX Group Imp.Exp. SRL | Stocate temporar in europubele |
| Complex suine | Deseu de tesuturi animale , mortalitati Cod 02 01 02 | - | -SC CRINSUIN SA –incinerator propriu -SC CAZACIOC &Co SRL | Stocate temporar in camera frigorifica |
| Complex suine | Anvelope uzate 16 01 03 | Predate catre un operator autorizat | - | Stocate intr-un spatiu special amenajat |
| Complex suine | Materiale de constructie cu continut de azbest 17 06 05 * | Predate catre un operator autorizat: SC GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL |  | Stocate temporar in cadrul societatii |
| Complex suine | Uleiuri uzate 13 02 08 * | - | Predate catre operatori economici autorizati | Depozitat in magazia de ulei uzat, in recipiente urmand a fi predat firmelor specializate in vederea eliminarii. |
| Complex suine | Baterii cu plumb 16 06 01* | - | Predate catre operatori economici autorizati | Depozitate intr-un spatiu prevazut cu platforma impermeabilizata |
| Sursa Deseu / cod deseu Mod de gestionare Valorificare Eliminare Stocare |
| ACTIVITATEA DIN FNC (MOARA CU FURAJE) SI SILOZ 1000t |
| FNC operatiuni de curatare a cerealelor | Deseuri de tesuturi vegetale 02 01 03 | Colectare in spatii destinate acestui scop de unde vor fi predate in vrac drept hrana pentru suine |  |  |
|  | Metale (Impuritati metalice) 20 01 40 | Colectare si stocare temporara in spatiul FNC si predate unui operator economic autorizat in vederea preluarii, transportului , eliminarii, valorificarii, |  |  |
|  | Ambalaje din materiale textile (Saci filtranti) 15 01 09 |  |  |  |
| FNC Descarcare microelemente (aditivi, vitamine) | Ambalaje de hartie şi carton 15 01 01 |  |  |  |
| Activitati administrative | Deseuri municipale amestecate (Deseuri menajere) 20 03 01 |  | Colectare si stocare temporara in spatiul FNC si predate unui operator economic autorizat in vederea preluarii, transportului , eliminarii, |  |
| Sursa Deseu / cod deseu Mod de gestionare Valorificare Eliminare Stocare |
| ACTIVITATEA OBIECTIVULUI NOU- SILOZURI + STATIE DE BIOGAZ |
| Silozuri noi | Deseuri vegetale 02 01 03 |  |  |  |
|  | Metale (Impuritati metalice) 20 01 40 |  |  |  |
|  | Absorbanti, materiale filtrante 15 02 03 |  |  |  |
| Statia de biogaz | Digestat lichid 19 06 05 | Se va folosi la irigarea zonelor agricole |  | Se va depozita in iazurile biologice |
|  | Digestat solid 19 06 06 | Se va folosi ca ingrasamant al zonelor agricole |  | Se va depozita pe platformele de uscare de la statia de epurare |
| Activitati administrative | Deseuri municipale amestecate (Deseuri menajere) 20 03 01 |  | Colectare si stocare temporara in spatiul FNC si predate unui operator economic autorizat in vederea preluarii, transportului , eliminarii, Valorificarii |  |

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor;

Platformele de depozitare a dejecţiilor vor fi inspectate anual

Se va elabora o procedura de inspecţie si intervenţie, in caz de fisuri, pentru platformele de depozitare dejecţii; Rezultatele  inspecţiei vor fi incluse in R.A.M.

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga, au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legea nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, G.P.L., motorină, energie electrică, debit de ape uzate/nămoluri predate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

      - Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse de la centrala termica, incinerator, instalatia de biogaz (cogenerare);

      - Zgomot la limita amplasamentului;

      - Puncte de prelevare poluanţi în sol:

- zona halelor de suine – P1, P2, P3;

- zona statiei de epurare – paturi uscare – P4;

- traseul conductelor de evacuare a apei uzate la jumatatea distantei intre statia de epurare si iazurile biologice Pecineaga ) – P5;

- din zona iazurilor de stocare Pecineaga , datorita riscului ridicat de deversari accidentale – P6, P7, P8;

- Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- Puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane: 3 foraje de observatie: F1 – statia de epurare; F3 – iazuri Pecineaga; F4 – iazuri Pecineaga. Forajele din zona Tataru nu sunt functionale.

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos centrala termica filtru sanitar/ pavilion Administrativ | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1,2-02 |
| Cos de la incinerator | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1,2-02 |
|  | TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |
| Cos evacuare gaze/cogenerare | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 SR EN 15058/2006 SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |
|  | pulberi |  |  |  |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea imisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi |
| --- | --- | --- |
| La limita de amplasament, in toate cele patru puncte cardinale | Publeri in suspensie, pulberi sedimentabile NH3, H2S | Semestrial |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in apa

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Tabel 13.3.1

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg subst.uscata), cf. | Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile (mg/kg substanta uscata) | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctele de puncte monitorizare * | Cupru | Semestrial | 250 | 500 | ISO 10390/2005 |
|  | Plumb | Semestrial | 250 | 1000 | SR ISO 11047/1999 |
|  | Nichel | Semestrial | 200 | 500 | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zinc | Semestrial | 700 | 1500 | STAS 7184-7/1987 SR ISO 26777/A99-2006 |

Nota :

* Punctele de monitorizare sunt urmatoarele:

- zona halelor de suine – P1, P2, P3;

- zona statiei de epurare – paturi uscare – P4;

- traseul conductelor de evacuare a apei uzate la jumatatea distantei intre statia de epurare si iazurile biologice Pecineaga ) – P5;

- din zona iazurilor de stocare Pecineaga , datorita riscului ridicat de deversari accidentale – P6, P7, P8;

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile hidrologice de observaţie, amplasate pe teren. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea determinată conform buletinelor de analiză efectuate in anul 2016 | Frecventa de analiza | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Foraj F1 Statia de epurare | Foraj F3 Iaz Pecineaga | Foraj F4 Iaz Pecineaga |  |  |
| Foraje de observaţie | pH | 6,7 | 6,6 | 6,6 | Semestrial | SR ISO 10523/97 |
|  | Amoniu | 2,39 | 20,1 | 2,39 |  | SR ISO 5664/2001 |
|  | Azotiţi | 4,14 | 0,755 | 2,45 |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 3,9 | 3,5 | 54,3 |  | SR ISO 7890-2/2000 |

Nota: La solicitarea A.P.M. Constanta, GNM  si D.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

## 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

# 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. CRINSUIN S.A.- Ferma Pecineaga, Constanta, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al.G.N.M. în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14 .1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Cantităţile de substanţe utilizate pentru dezinfecţie, deratizare şi igienizare. | Anual | Anual, până la 01februarie |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, pana la 31 martie |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Semestrial si anual | Zece zile de la încheierea semestrului si anual ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării solului | Semestrial si anual | Zece zile de la încheierea semestrului si anual ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Semestrial si anual | Zece zile de la încheierea semestrului si anual ca parte a RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional  „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al C.J.G.N.M., autorităţilor de specialitate.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga, Constanta, după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- scurgerea şi spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

- curăţarea halelor şi a compartimentelor platformei de depozitare;

- metode de a asigura că orice hală se poate preda în condiţii 	adecvate;

- curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice

- îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase;

- curăţat, arat şi semănat (cu plante de cultură sau iarbă) a întregii suprafeţe a S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga.

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga (până la dezafectarea acestora);

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate de la S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga;

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului

## Autorizaţiei.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| Administraţie locală | Primăria Pecineaga |
| AIM | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| B.A.T. | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| C.A.T. | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| C.E.D. | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004 |
| I.ED | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| K | Kelvin |
| KPa | Kilo Pascal |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Localitatea Pecineaga, Judeţul Constanta |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea 211/2011 |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de valorificare inclusă în Legea 211/2011 |
| O.S.P.A. | Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa |
| Legea nr. 278/2013. | Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; |
| Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 | Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu; |
| PM10 | Pulberi în suspensie cu diametru aerodinamic de 10 μm |
| Ppm | Părţi per milion |
| R.A.M. | Raportul Anual de Mediu |
| R.E.P. | Registrul Emisiilor de Poluanţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| S.M.A. | Sistem de Management a Autorizaţiei |
| Titularul autorizaţiei | S.C. CRINSUIN S.A. - Ferma Pecineaga , Judeţul Constanta |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| T | Tone |
| V.L.E. | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

ANEXA  I – Plan de încadrare în zonă.

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

Va fi pus la dispoziţie operatorului în format electronic – Exemplu.

| Identificarea dispozitivului | Domeniul 1 | Domeniul 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |
| Numele instalaţiei |  |  |  |
| Adresa instalaţiei |  |  |  |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  | România |  |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |  |  |
| Codul NACE (4 cifre sub forma xx.xx) |  |  |  |  |
| Activitatea principală |  |  |
| Volumul producţiei |  |  |  |  |
| Autoritatea de reglementare |  |  |  |  |
| Numărul instalaţiilor |  |  |  |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  | Ore |  |  |
| Numărul angajaţilor |  |  |  |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |  |  |  |
| Persoana de contact |  |  |  |
| Telefon nr. |  |  |  |
| Fax nr. |  |  |  |
| Adresa E-mail |  |  |  |

| CLASIFICARE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Activitatea 1 | Descriere | Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre) |  |

| Utilităţi si reclamaţii |
| --- |
| Consum de energie |  |  |
| Consumul de energie | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| Motorină |  | GJ |  |  |  |  |  |
| Gaz natural |  | GJ |  |  |  |  |  |
| Electricitate |  | MWh |  |  |  |  |  |
| Reclamaţii de mediu | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| Reclamaţii primite |  |  |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| Miros |  |  |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |  |  |
| Apă |  |  |  |  |  |
| Aer |  |  |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |  |  |
| Apă | Unitatea de măsură |  | 2007 | 2008 | 2009 | Taxe |  |
| Consum de apă subterană pe amplasament | m3/an |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apă de suprafaţă pe amplasament | m3/an |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apă municipală | m3/an |  |  |  |  |  |  |

| EMISII |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de referinţă al autorizaţiei | xxx |  | An | 2007 |  |  |  |
| Emisia | În aer | Metoda de măsurare | Directă în apă | Metoda de măsurare | Indirectă în apă | Metoda de măsurare |  |
| 1. Termeni de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| Metan (CH4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Monoxid de carbon (CO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Factorul de emisie CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrofluorocarburi (HFCs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dioxid de azot (N2O) |  |  |  |  |  |  |  |
| Amoniac (NH3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Compuşi organici volatili non-metanici (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxizi de azot (Nox) |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfluorocarburi (PFCs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexafluorură de sulf (SF6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxizi de sulf (Sox) |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot total |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Metale şi componente |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadmiu şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Crom şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupru şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercur şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichel şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Plumb şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinc şi compuşi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Substanţe organice clorurate |  |  |  |  |  |  |  |
| Dicloretan-1,2 (DCE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diclormetan (DCM) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clor-alcani (C10-13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorbenzen (HCB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorbutadienă (HCBD) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hexaclorciclohexan (HCH) |  |  |  |  |  |  |  |
| Compuşi organici halogenaţi |  |  |  |  |  |  |  |
| PCDD + PCDF (dioxine + furani) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentaclorfenol (PCP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetracloretilenă (PER) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetraclormetan (TCM) |  |  |  |  |  |  |  |
| Triclorbenzen (TCB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tricloretan-1,1,1 (TCE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tricloretilenă (TRI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Triclormetan |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alţi compuşi organici |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzen |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzen, toluen, etilbenzen, xilen |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromaţi de difenileter |  |  |  |  |  |  |  |

| Compuşi organici ai staniului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarburi policiclice aromatice |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli |  |  |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte componente |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |  |  |  |  |
| Clor şi compuşi anorganici |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoruri |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluor şi compuşi anorganici |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid cianhidric (HCN) |  |  |  |  |  |  |  |
| PM10 |  |  |  |  |  |  |  |

| Bilanţ de Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultate |
| Substanţa | Nr. CAS | Date de intrare | Consum total | Aer | Metoda de măsurare | Efluent lichid | Metoda de măsurare | Deşeuri | Metoda de măsurare | Produs | Metoda de măsurare | Recuperat | Tratat | Neînregistrat |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform Legii 211/2011 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Plan anual de amendare si fertilizare a terenurilor agricole.

| Tarla | Parcela cadastrala | Tip de Sol | Cultura din plan | Parcela fertilizata | Valori medii pe parcele de fertilizare | Recomandări pentru parcela de fertilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Suprafaţa ha | Nr. | Suprafaţa ha |  | Denumirea | R s kg/ha | Nr. | Suprafaţa ha | pH | Al/Sb 100 | SB (me/100g) | VA h (%) | IN | P A.l.c. | K A.l. | Amendament | Ingrasamant organic | Ingrasaminte chimice (substanţa activa) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ppm | t/ha | TOTAL (T) | t/ha | TOTAL (T) | N | P2O5 | K2O |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KG/ha | TOTAL t | KG/ha | TOTAL t | KG/ha | TOTAL t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |