OCTOMBIRE 2016

capitolul a: piese scrise

CUPRINS

I.	denumirea proiectului	3

II.	TITULARUL INVESTITIEI	3

1.	Beneficiarul investitiei:	3

2.	Elaboratorul documentatiei:	3

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI	3

1.	Date generale	3

2.	Justificarea necesitatii proiectului	3

3.	Descrierea generala a lucrarilor proiectate	3

4.	Elemente specifice caracteristice proiectului propuse	4

5.	Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora	5

6.	Racordarea la retelele de utilitati existente in zona	5

7.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia    	investitiei	5

8.	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	5

9.	Resurse naturale folosite. In constructie si functionare. Metode folosite in 	constructie.	5

10.	Planul de executie, cuprinzand faza de executie, punerea in functiune, exploatare, 	refacere si folosire ulterioara.	5

11.	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	5

12.	Detalii privind variantele care au fost luate in considerare	5

13.	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	5

14.	Alte autorizatii cerute prin proiect	5

15.	Localizarea proiectului	6

16.	Caracteristicile impactului potenţial	6

IV.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 	mediu	8

1.	Protectia calitatii apelor	8

2.	Protecţia aerului	9

3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	9

4.	Protecţia împotriva radiaţiilor	9

5.	Protecţia solului şi a subsolului	10

6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	10

7.	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	10

8.	Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament	11

9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	11

V.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	12

VI.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 	naţionale care transpun legislaţia comunitară	12

VII.	Lucrări necesare organizării de şantier	12

VIII.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 	şi/sau la încetarea activităţii	13

IX.	 Borderou de piese desenate	14

# denumirea proiectului

“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PENTRU REGIUNEA CONSTANTA SI IALOMITA”; Reabilitare şi extindere colectoare zona Centru (colectoare mari si retea menajera) localitatea Constanta - Colector Bd. Aurel Vlaicu

# TITULARUL INVESTITIEI

## Beneficiarul investitiei:

S.C. R.A.J.A. S.A. CONSTANTA,

CUI R1890420, Atribut fiscal RO, Adresa sediu social: str. Calarasi, nr. 22-24, Constanta, jud. Constanta Cod postal 900590; Telefon/fax 0241/664046 / 662577

## Elaboratorul documentatiei:

S.C. TPF CPROJECT S.R.L,

(contract nr. 71689/11.08.2016), Str. Elev Stefanescu, Nr. 6, Sector  2, Bucuresti, Romania, Tel: 0756044515 Fax: 0369.815764, ONRC: J40/5420/2010, CUI: RO 26985401

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## Date generale

Noua solutie propusa pentru reabilitarea colectorului de canalizare gravitationala pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronson cuprins intre strada Cumpenei (camera de jonctiune) si strada Celulozei (CM19607-154A), avand o lungime de 670m. Propunerea de amplasament este in prima banda de circulatie, la o distanta de 1.5-2.0 m din axul conductei pana in bordura. Executia se va realiza fara sapatura deschisa cu ajutorul tehnologiei de microtunelare (pipejacking).

## Justificarea necesitatii proiectului

Colectorul analizat, a fost executat in urma cu peste 45 ani. Tronsonul de pe bd. Aurel Vlaicu, cuprins intre strazile podul IPMC (CM 19607-154A) si strada Cumpenei (camera de jonctiune) este realizat din tuburi de beton tip ovoid Ov.900/1350mm, pozate ingropat la adancimi cuprinse intre 5.40m si 9.35m masurate de la cotele terenului amenajat.

Pe toata lungimea trosonului supus reabilitarii au fost identificate mai multe probleme cum ar fi:

- zona colmatata pe o lungime de aproximativ 40m cu depuneri cuprinse intre 30% - 40% din inaltimea ovoidului;

- in unele zone ale ovoidului structura ovoidului este  distrusa: lipsa pereti laterali, lipsa generatoarei superioare a ovoidului, caverne in radier;

- inclinari in plan orizontal si in plan vertical;

- existenta unui perete de beton ce obtureaza circulatia apei in colector;

- stare de degradare avansata (fisuri) a peretilor si a cupolei, pe toata lungimea tronsonului.

Acest colector a fost prevazut a se reabilita  prin procedeul fara sapatura, prin camasuire cu tub flexibil poliesteric, avand autorizatia de construire 1571/11.09.2013, dar in urma problemelor intalnite si exemplificate mai sus nu a fost posibila realizarea lucrarilor.

## Descrierea generala a lucrarilor proiectate

Noua solutie propusa pentru reabilitarea colectorului de canalizare gravitationala pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronson cuprins intre strada Cumpenei (camera de jonctiune) si strada Celulozei (CM19607-154A), avand o lungime de 670m. Propunerea de amplasament este in prima banda de circulatie, la o distanta de 1.5-2.0 m din axul conductei pana in bordura. Executia se va realiza fara sapatura deschisa cu ajutorul tehnologiei de microtunelare (pipejacking).

Aceasta solutie presupune efectuarea de operatii ciclice prin introducerea, unul dupa altul, a unor tuburi din beton armat DN 1000mm (Dint. 1000mm, Dext. 1280mm) cu o lungime de 3.0m, din putul de lucru spre putul de iesire.

Pe traseul colectorului sunt prevazute un numar de 13 camine de vizitare, inclusiv cele din capetele clectorului nou prevazut.

## Elemente specifice caracteristice proiectului propuse

### Descrierea instalatiei

Noua solutie propusa pentru reabilitarea colectorului de canalizare gravitationala pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronson cuprins intre strada Cumpenei (camera de jonctiune) si strada Celulozei (CM19607-154A) avand o lungime de 670m este de a fi amplasat in prima banda de circulatie, la o distanta de 1.5-2.0 m intre axul conductei si bordura iar executia va fi fara sapatura deschisa cu ajutorul tehnologiei de microtunelare (pipejacking).

Aceasta solutie presupune efectuarea de operatii ciclice prin introducerea, unul dupa altul, a unor tuburi din beton armat DN 1000mm (Dint. 1000mm, Dext. 1280mm) cu o lungime de 3.0m, din putul de lucru spre putul de iesire.

Sistemul de microtunelare este compus din mai multe elemente:

- o statie de pompare care asigura avansarea;

- o foreza formata dintr-o roata de taiere la capat si un sistem de concasare, permitand astfel actiunea de concasare;

- un sistem de fluidizare pentru excavarea molozului;

- un sistem de ghidare pentru controlarea, si daca este cazul, corectarea traiectoriei;

- un sistem de injectie care are scopul de a asigura lubrifierea apoi fixarea canalizarii;

- un post de pilotare la suprafata pentru asigurarea controlului diferitelor parti componente ale forezei.

Un operator asigura controlul la suprafata, din containerul de pilotaj, situat in apropierea putului de lucru, pentru a supraveghea actiunile in desfasurare.

Dupa utilizarea ca si camere de lansare si scoatere scut, golurile respective se vor folosi pentru montajul de camine de vizitare

Beneficiile utilizarii acestei tehnologii:

- progres rapid al lucrarilor fara perturbarea traficului si fara distrugerea extinsa a partii carosabile;

- desfasurarea lucrarilor se face aproape in orice conditii atmosferice, 24h/zi;

- nu exista conditii minime de stabilitate a solului;

- tehnologia poate fi aplicata si in eventuala prezenta a apei freatice.

Dupa realizarea noului colector vor fi preluate racordurile existente in camine iar colectorul vechi va fi scos din folosinta.

Pentru a evita eventualele prabusiri si tasari colectorul vechi va fi umplut cu beton sau alte materiale acceptate prin proiectul tehnic.

### Camine

De-a lungul traseului conductei vor fi realizate 13 camine de vizitare, inclusiv cele din capetele colectorului nou proiectat

### Trasarea lucrărilor

Inainte de a incepe orice lucrare, Antreprenorul va verifica topografia santierului lucrarii si aliniamentul. Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor aliniamentului pentru toate conductele. Pe baza acestor repere si puncte certificate si acceptate, Antreprenorul va face masuratorile initiale si trasarea conductelor.

Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la cererea Beneficiarului.

Trasarea lucrarilor se face conform planului de situatie si a profilului longitudinal, materializand axele cu tarusii amplasati la maxim 50m.

Determinarea exacta a adancimii sapaturii si a cotelor de radier se va face cu rigle de nivel, utilizand nivela cu luneta sau aparate laser.

La executia colectorului de canalizare menajera proiectat se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (retele de gaze, retele telefonice, electrice, etc.). Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren, prin reperi speciali, intersectiile acestora cu retelele de alimentare cu colectorul de canalizare menajera proiectat, si consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

Inceperea sapaturilor se va permite numai in baza unei intelegeri scrise cu unitatile ce exploateaza si intretin aceste instalatii, unitati ce vor indica toate masurile de siguranta ce trebuie luate.

## Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Realizarea lucrarilor pentru colectorul de canalizare va implica utilizarea de materii prime specifice activitatilor: conducte, tuburi, utilaje, echipammente, fitinguri, camine, etc – care vor fi furnizate de societati de profil.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societati de profil (statii de combustibil), fara a necesita depozite temporare pe amplasament.

## Racordarea la retelele de utilitati existente in zona

Nu sunt necesare investitii suplimentare pentru asigurarea utilitatilor. Necesarul de utilitati va fi asigurat prin racordarea la retelele existente in zona (energie electrica si termica, etc.).

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

In cadrul proiectului se propune aducerea la starea initiala a sistemului rutier si pietonal la finalizarea lucrarilor de executie.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Se vor utiliza numai caile de acces existente.

## Resurse naturale folosite. In constructie si functionare. Metode folosite in constructie.

Nu este cazul. Proiectul nu implica nici un fel de constructii.

## Planul de executie, cuprinzand faza de executie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Programul de execuţie a lucrărilor este de 6 luni de la data mobilizarii.

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu sunt alte proiecte planificate. La executia colectorului de canalizare menajera se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (retele de gaze, retele telefonice, electrice, etc.). Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren, prin reperi speciali, intersectiile acestora, si consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

Inceperea sapaturilor se va permite numai in baza unei intelegeri scrise cu unitatile ce exploateaza si intretin aceste instalatii, unitati ce vor indica toate masurile de siguranta ce trebuie luate.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente, a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestor retele.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare si caietele de sarcini.

La pozarea conductelor noi se vor respecta prevederile SR 4163-95 – „Retele de distributie” si STAS 8591/97- „Amplasarea in localitati a retelelor subterane”.

## Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

Nu au existat variante de amplasament, lucrarile proiectate fiind aferente unui amplasament existent specificat.

## Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

## Alte autorizatii cerute prin proiect

S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3166 din 25.10.2016. Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt necesare la obţinerea Autorizaţiei de Construire.

## Localizarea proiectului

### Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

### Amplasamentul lucrarilor se afla la o distanta de cca 45 km de granita cu Bulgaria si, respectiv cca.150 km de granita cu Ucraina, iar la aproximativ 5 km se afla Marea Neagra.

### Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3166 din 25.10.2016, se certifică următoarele:

Regimul juridic:

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta.

Imobilul este domeniul Municipiului Constanta.

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este: circulatii publice.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: circulatii publice.

Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- Zone protejate: DA;

- Interdictii temporare (definitive) de construire: NU.

Regimul tehnic:

Suprafata teren – 1200 mp;

Echiparea cu utilitati – zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale, fibra optica) conform avize utilitati;

Circulatia autovehiculelor se face Bulevardul Aurel Vlaicu, iar cea pietonala pe trotuarele aferente;

Sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise:

- Tuburi din beton armat DN 1000 mm, camine de vizitare si racorduri;

- Lucrarile de construire se vor realiza exclusiv in domeniul public, fara afectarea proprietatilor private;

- Capacele caminelor vor pastra cota terenului;

- La realizarea santurilor si a caminelor se va asigura semnalizarea / protejarea acestora, in vederea eliminarii riscului producerii de accidente;

- Se vor executa sondaje pentru determinarea pozitiilor celorlalte instalatii subterane;

- Lucrarile de construire se vor executa in baza autorizatiei pentru scoaterea temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat;

- Lucrarile de construire se vor corela cu proiectele de infrastructura / proiectele cu finantare europeana ale Primariei Municipiului Constanta.

### Politici de zonare şi de folosire a terenului

Destinatia terenului este stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate.

### Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul. Se pastreaza amplasamentul  existent.

## Caracteristicile impactului potenţial

Apreciem ca lucrarile propuse nu implica un impact nesemnificativ asupra mediului, limitat in spatiu si timp.

### Impactul potential asupra apelor

- Surse de poluare a apei si emisii de poluanti

In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de organizarea de santier si scurgerile accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele (utilajele de constructii)

- Impactul asupra apelor

Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane din zona.

Se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie si limitat in timp si spatiu .

### Impactul potential asupra aerului

- Surse si poluanti generati

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din emisii de praf si poluanti din activitatea desfăşurată în cadrul  organizării de şantier,  precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament

Emisiile din timpul desfăşurării lucrarilor sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale, curăţarea terenului, lucrările de construcţie.

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Principalii poluanţi care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

- Impactul asupra aerului

Emisia de poluanti va fi limitata în timp pentru un amplasament dat. Emisiile de praf sunt nesemnificative.

Amplitudinea impactului generat de emisiile de noxe este redusa, pentru ca se va impune constructorului sa utilizeze utilaje nepoluante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu un control riguros al starii tehnice a tuturor echipamentelor de lucru.

Se apreciaza ca lucrările desfăşurate în perioada de execuţie a obiectivului au un impact redus asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

### Zgomot si vibratii

- Surse de zgomot si vibratii

Ele sunt generate de activitatea utilajelor pentru realizarea lucrarilor si circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii.

- Impactul potential

Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor, se estimează că în şantier vor exista nivele de zgomot de până la 90 dB (A) pentru anumite intervale de timp.

Nivelul de zgomot este influentat de mediul de propagare a zgomotului, respectiv de existenta unor obstacole naturale sau artificiale intre surse (utilajele de constructie) si punctele de masurare

Ţinând cont de diminuările cu distanţa, efectul solului, intervale de lucru mai mici decât perioada de referinţă (o zi), se apreciază că începând de la distanţe de 300 m faţă de şantier se vor înregistra niveluri echivalente de zgomot inferioare valorii de 50 dB(A).

In cazul de fata, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante de cateva sute de metri fata de sursa de zgomot (mai mari de 500 m), intrucat in imediata apropiere nu sunt asezari umane, motiv pentru care trebuie sa fie luate in consideratie influentele externe, si anume: viteza si directia vantului, absorbtia aerului in functie de presiune, temperatura, umiditate relativa, frecventa zgomotului, topografie, tip de vegetatie. Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88 este de 50dB, valoare care nu va fi in mod cert atinsa avand in vedere distanta de la obiectiv la zonele locuite.

Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limita de expunere la zgomot este de 87dB, valoare care estimam ca nu va fi depasita daca se utilizeaza utilaje corespunzatoare din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si functionale..

Zgomotul şi vibraţiile produse pe timpul perioadei de execuţie se vor încadra în limitele normale cuprinse în STAS 10009-1988.

Având în vedere acest lucru s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot şi vibraţii va fi nesemnificativ.

### Impactul potential asupra solului si subsolului

- Surse si poluanti generati

Problema poluarii solului se poate pune numai in zona  organizarii de santier. Sursele potentiale de poluare sunt traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon) care prin intermediul mediilor de dispersie se pot depune pe suprafata solului, pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora si depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si menajere

- Impactul produs asupra solului si subsolului

Poate aparea o poluare chimica a solului , dar numai in zona organizarii de santier. Frecventa si probabilitatea de aparitie sunt insa foarte reduse avand in vedere prevederile proiectului in acest sens. Se apreciaza ca impactul asupra solului va fi limitat ca timp si spatiu, iar amplitudinea va fi redusa.

### Biodiversitatea

Zona lucrarilor propuse este si in prezent antropizata si puternic industrializata si locuita, fiind o zona importanta din toate punctele de vedere a Municipiului Constanta. Astfel biodiversitatea nu va fi influientata de realizarea colectorului de canalizare menajera ce face obiectul prezentei lucrari.

Fauna si flora

Nu se pune problema caracterizarii impactului asupra faunei si florei, intrucat zona lucrarilor propuse este si in prezent antropizata, puternic industrializata si foarte locuita, fiind o zona importanta a Municipiului Constanta.

Impactul  deversărilor de la utilajele de constructii

Pierderile prin scurgeri de la utilaje pot fi prevenite printr-o serie de masuri preventive referitoare la verificarea periodica a starii tehnice a acestora, masuri pe care constructorul le va aplica pe toata durata executiei lucarilor si pe care le va impune tuturor subcontractorilor.

In scopul interventiei in caz de poluare accidentala, obligatoriu vor exista stocuri de substanta absorbanta de produse petroliere si baraje absorbante plutitoare, cu care se va interveni rapid.

### Peisajul

Lucrarile propuse se vor realiza in Municipiul Constata, Cartierul Medeea, in zona de locuinte si activitati industriale, deci nu vor afecta peisajul zonei.

### Mediul social si economic

Nu sunt obiective de interes public sau asezari umane care sa fie direct afectate de catre lucrare.

Efecte locale asupra lucrătorilor - se creează noi locuri de muncă cu efecte imediate asupra condiţiilor de viaţă ale celor angajaţi şi ale familiilor acestora.

Estimarile privind forţa de muncă ocupată sunt dupa cum urmeaza

| Investitie | 2016 |
| --- | --- |
| Colector de canalizare menajera | 15 |

### Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural

Nu este cazul.

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## Protectia calitatii apelor

### Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de scurgerile accidentale de combustibil sau uleiuri din organizarea de santier.

### Masuri de protecţie a apelor

Pentru prevenirea si controlul poluarii apelor in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- antreprenorul va realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

- platforma organizarii de santier va fi betonata si va fi prevazuta cu sistem de colectare a apelor pluviale;

- platforma de spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor;

- în cazul amplasării organizării de şantier în apropierea sistemului de canalizare al portului, problema evacuării apelor menajere este rezolvată prin racordare la acest sistem; dacă nu există o astfel de posibilitate, se impune realizarea de fose vidanjabile sau utilizarea de toalete ecologice;

- descărcarea vidanjelor se va face numai în sistemul de canalizare propriu al portului sau direct in statia de epurare administrata de CN APM SA;

- antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru efectuarea lucrarilor in vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibili.

## Protecţia aerului

### Surse si poluanti generati

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din emisii de praf si poluanti din activitatea desfăşurată în cadrul  organizării de şantier,  precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament

Principalii poluanţi care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile.

### Masuri de diminuare a impactului

Emisiile de praf generate in perioada de implementare a proiectului vor varia de la o zi la alta, fiind functie de activitatile din ziua respectiva. Odata cu finalizarea acestei activitati, sursele  si emisiile de poluanti asociate acestora vor disparea. In vederea protectiei aerului in perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri:

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse de noxe, verificate si inspectate periodic;

- daca vor fi activitati care produc mult praf, acestea vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- pentru personalului care va avea activitate în incinta organizării de şantier vor fi prevăzute măsuri de protecţie împotriva prafului şi zgomotului, respectiv geamuri şi uşi termopan pentru constructiile provizorii.

## Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

### Surse de zgomot si vibratii

Ele sunt generate de activitatea utilajelor pentru realizarea unor lucrari specifice (pompa beton, autobetoniere, autobasculante, etc) si circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii.

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, nu sunt necesare amenajari speciale , dar se impune respectarea unor  masuri de protectie impotriva zgomotului si anume:

- se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna

- utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica

- contractorul va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si evitarea rutelor de transport prin localitate si utiizarea unor rute ocolitoare

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor

## Protecţia împotriva radiaţiilor

### Sursele de radiaţii

Sunt nesemnificative atat in perioada de executie a lucrarilor

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## Protecţia solului şi a subsolului

### Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Problema poluarii solului se poate pune numai numai in zona  organizarii de santier.

Sursele potentiale de poluare sunt:

- traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon) care prin intermediul mediilor de dispersie se pot depune pe suprafata solului;

- pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora;

- evacuarea necontrolata de ape uzate neepurate;

- depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si menajere.

### Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Metodele de protectie a solului si subsolului sunt:

- impunerea antreprenorului de a realiza organizări de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie carburanti;

- platforma de intretinere si spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate si evacuarea in functie de natura lor pentru eliminare sau valorificare catre societati autorizate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare;

- evacuarea controlata a apelor uzate generate pe amplasamentul organizarii de santier, astfel incat sa se evite infiltrarea acestora sol;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, astfel incat sa fie elimita posibilitatea generarii de poluanti.

## Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Impactul asupra ecositemelor tereste – nu este cazul

Impactul asupra ecosistemelor acvatice – nu este cazul.

Fauna si flora

Nu se pune problema caracterizarii impactului asupra faunei si florei, intrucat zona lucrarilor propuse este si in prezent antropizata si puternic industrializata, fiind in Municipiul Constanta.

Habitatului subacvatic

Deversarile accidentale de ape uzate neepurate, hidrocarburi, uleiuri, etc de la utilajele din zona organizarii de santier pot afecta ecosistemul marin.

### Lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitatii

Antreprenorul va respecta urmatoarele masuri pentru a diminua impactul datorat unor eventuale poluari accidentale ale mediului marin:

- apele uzate provenite de amplasamnetul organizarii de santier vor fi colectate si descarcate in reteaua de canalizare a portului sau direct in statia de epurare a portului;

- antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru efectuarea lucrarilor in vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibili;

- antreprenorul va asigura si dotarea cu materiale de interventie si asigurarea unui stoc de materiale absorbante pentru produse petroliere, in caz de poluare accidentala.

## Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Nu este cazul

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

### Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie a investiţiei sunt reprezentate prin:

Deşeuri menajere

Cod 20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

Cod 17 05 pamant

Cod 17 07 00 amestecuri de deşeuri de la construcţii

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei.

Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizată, pe bază de contract.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

### Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeuri menajere

Deseurile menajere generate in locatia santierului vor fi colectate si evacuate in conditii sigure – colectarea se va face in pubele de colectare selectivă amplasate pe platforme betonate si se vor preda la o firma autorizata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii

Colectarea deseurilor valorificabile se va face pe platforme betonate si vor fi valorificate pe baza de contract cu societatile specializate.

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001).

Deseurile solide rezultate din constructii vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor elimina la un depozitul de deseuri inerte.

Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate si predati unitatilor specializate.

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Anvelopele uzate vor fi colectate in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform prevederilor H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

## Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

### Substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori).

### Modul de gospdarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase

In organizările de şantier nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la staţiile de combustibil din zonă.

Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate si predati unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru perioada executiei lucrarilor antreprenorul va intocmi si va implementa un Plan de Management de Mediu care va cuprinde o sectiune de monitorizare a factorilor de mediu si de raportare catre autoritatea competenta de mediu, in conformitate cu actul de reglementare ce va fi emis.

Se vor monitoriza cantitatile de deseuri rezultate din activitatile desfasurate pe santier - se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform  HG 856/2002

Se vor monitoriza cantitatile de ape uzate/ape de santina colectate si evacuate in instalatii de epurare

Se vor monitoriza emisiile de noxe (NOx, CO, COVnm, particule in suspensie si sedimentabile) pe amplasamnetul organizarii de santier.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

Elaboratorul memoriului a luat in considerare prevederile actelor normative naţionale in scopul asigurarii unei abordari armonizate privind dezvoltarea si modernizarea Municipiului Constanta, cu respectarea obiectivelor strategice stabilite la nivel national si european cu privire la modernizarea infrastructurii de transport.

# Lucrări necesare organizării de şantier

Pe perioada de execuţie va fi necesară o organizare de şantier pentru realizarea obiectivului.

Organizarea de santier trebuie sa fie adecvata scopului şi trebuie să respecte toate masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.

Realizarea organizarii de şantier va include urmatoarele cantitati de lucrari si obiecte:

| Obiect | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Constructii provizorii (baraci, containere, etc) | mp | 50 |
| Grupuri sanitare (inclusiv toalete ecologice) | buc. | 2 |
| Rampa spalare auto | buc. | 1 |
| Depozit materiale | buc. | 1 |
| Cale de acces provizorie | ml | 150 |
| Panou prezentare | buc. | 1 |
| Pichet incendiu | buc. | 3 |

Trasarea şi amplasarea obiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi a normelor în vigoare.

Asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu de racord la instalaţiile de alimentare cu energie.

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol.

Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

Se vor lua urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deşeurilor;

- activitătile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmari o umectare a suprafeţelor;

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament şi punerea în funcţiune numai dupa remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens, unitătile de construcţii vor trebui să efectueze reviziile la utilajele şi mijloacele de transport, conform instructiunilor specifice;

- obligarea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren

- platformele organizarilor de santier vor fi betonate si vor fi prevazute cu sistem de colectare, canalizare si epurare a apelor pluviale si uzate;

- se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultati in urma operatiilor de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

- platforma de intretinere si spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de specialitate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile legale in vigoare;

- evacuarea controlata a apelor uzate (vidanjarea periodica a toaletelor ecologice) in timpul realizarii lucrarilor de realizare a investitiei, astfel incat sa se evite infiltrarea acestora in sol.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Întrucât nu există zone şi factori de mediu afectaţi nu s-au prevăzut lucrări de reconstrucţie ecologică.

Sunt posibile evenimente minore în perioada de execuţie a lucrărilor în zone punctuale, cum ar fi poluări accidentale cu carburanţi de la maşini şi utilaje.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului;

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase.

Intocmit,

Ing. Andrei Stoicescu

# Borderou de piese desenate

- Plan de incadrare in zona		Scara    %

- Plan de situatie				Scara 1:500

# Text boxes

MEMORIU DE PREZENTARE

(intocmit cf. Ord. MMP nr.135/2010)

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE DE ALIMENTARE CU APA SI

DE CANALIZARE PENTRU REGIUNEA CONSTANTA SI IALOMITA;

Reabilitare şi extindere colectoare zona Centru (colectoare mari si retea menajera) localitatea Constanta - Colector Bd. Aurel Vlaicu

FAZA: AVIZE