Memoriu de prezentare

- Denumirea  proiectului :

«ALIMENTARE CU APA POTABILA ZONA FOST I.A.S. – GRUP BALCAN», LOCALITATEA NICOLAE BALCESCU, JUD. CONSTANTA

II. Titular

- Numele : COMUNA NICOLAE BALCESCU;

- Adresa poştală: comuna Nicolae Balcescu, str. Carol, nr. 26,  judetul Constanta.

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon 0241257016/0241257333/0760664960, CIF  4515840,  achizitii@primarianbalcescu.ro.

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: CIOCANETE NICOLAE;

- responsabil pentru protecţia mediului: MARIANA STEFAN.

III. Descrierea proiectului

3.1. Un rezumat al proiectului

Investitia propusa se refera la obiectivul de investitii “ALIMENTARE CU APA POTABILA ZONA FOST I.A.S. – GRUP BALCAN” , LOCALITATEA NICOLAE BALCESCU, JUD. CONSTANTA.

Situatia  actuala

Localitatea N. Balcescu dispune de o retea   de alimentare   cu apa destul de veche, dar care asigura  alimentarea  cu apa potabila a majoritatii locuitorilor.

Nu exista sistem de alimentare cu apa potabila a cartierului de locuinte in zona fost IAS Grup  Balcan  din loc. Nicolae  Balcescu,  locuitorii  acestui  cartier  folosind cateva fantani existente, in conditii dificile.

Se mentioneaza  ca nu sunt situatii de devieri ale retelelor de utilitati.

Situatia propusa

Pentru a asigura distributia  apei potabile a localitatii Nicolae Balcescu- zona fost IAS s-a propus realizarea:   sursa apa,   rezervor, sistem dezinfectie,  retea aductiune, retea de distruibutie din conducte de P.E.H.D. - PE80- Pn6.

Investitia  vizata  pentru  realizarea  unui  sistem  de  alimentare  cu  apa  va  raspunde necesitatilor zonei prin:

- ridicarea  gradului de civilizatie, prin realizarea investitiei, investitie ce ar duce concomitent si la ridicarea gradului de sanatate publica a locuitorilor si a persoanelor ce sosesc aici pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de timp.

- asigurarea  de  locuri  de  munca  din  randul  populatiei  pe  perioada derularii lucrarilor de constructii din proiect;

- Informatii generale

- Sursa (1 put propus cu caractersiticile: Hforaj = 40 m/buc., Nhst = -15 m, Nhd = -17m)    este  amplasata  în nord-estul  localitatii  Nicolae  Balcescu.  Forajul  are  cabina echipata  cu  instalatii  electrice  si    pompa  submersibila,    caracteristicile  pompei  se stabilesc dupa receptia forajului.

De la sursa, prin conducta de aductiune propusa (PEHD 75 x 4,5, L = 8 m), apa este pompata în rezervorul metalic de inmagazinare propus, de capacitate V = 100 mc (capacitate care include rezerva de incendiu si volumul pentru debitul orar vital maxim­conform breviarului de calcul), amplasat în gospodaria de apa propusa, conform planurilor anexate.

Elementele caracteristice ale rezervorului metalic sunt:

- Capacitate totala=110 mc;

- Capacitate utila=100 mc;

- Diametru=5400 mm;

- Inaltime=4800 mm;

- Inaltime totala=5000 mm;

- Diametru platforma=6300 mm.

- Tratarea apei se va realiza printr-un sistem de dezinfectie cu UV, Qn mediu=1.34 mc/h si Qn maxim=1.92 mc/h.

Reteaua de distributie s-a propus sa se amplaseze pe toate strazile din zona fost I.A.S. - Grup  Balcan,  astfel  încât  sa  se asigure  apa  potabila  tuturor  potentialilor consumatori (195 locuitori si animalelor existente in 48 gospodarii).

Reteaua de distributie este realizata prin conducte PEHD PE80 PN6 D=110x6.3 mm si L=815 m.

Pe reteaua de distributie sunt amplasate: 1 camin vane si 8 hidranti de incendiu exterior.

Electropompa orizontala cu hidrofor este montata   in zona rezervorului de inmagazinare pe conducta de distributie, unde presiunea in conducta de este de 4,5 mcA, care impreuna cu presiunea creata de elerctroompa  se realizeaza  in conducta o presiune de 9,5 mcA.

Pe tronsonul de conducta cel mai indepartat se pierde din presiune 1,4 m, astfel ca la hidrantul  de pe Ap2 este   o presiune    de 8,10  mcA, presiunea minima pentru functionarea hidrantului de incendiu fiind de 7 mcA.

La stabilirea valorii obiectivului de investitie s-a avut in vedere tehnologia de executie pentru fiecare material propus.

Materialele folosite sunt materiale recomandate preferential pentru retele de alimentare cu apa potabila, datorita calitatilor lor si mai ales a fiabilitatii sporite (fiabilitate ce s-a stabilit prin experienta folosirii acestor materiale la retele edilitare).

INFRASTRUCTURA

Prin tema de proiectare se cere realizarea unei fundatii din beton armat pentru rezervorul de apa metalic integrat in cadrul proiectului de alimentare cu apa. Capacitatea rezervorului este de 100 mc.

Pentru pozitionarea  acestuia se vor realiza fundatii din beton armat turnate monolit ce se vor executa din bloc de fundare din beton si  elevatie din beton armat.  Fundatia este circulara si preaia conturul rezervorului metalic.

Pentru  echilibrarea  acesteia  se  vor  realiza  SI   doua  gnnz1  de  fundare  centrale  cu  rol  de echilibrare a fundatiei ci rculare.

Talpa  acesteia se va executa direct  in sapatura, elevatia se va cofra si se va turna,  iar intre elevatii se va executa o umplutura cu piatra compactata - sort÷()-63 mm cu un grad de compactare de 98%.

La partea superioara fundatia se va inchide cu o placa din beton armat in grosime de 25 cm. Aceasta se va arma cu plase sudate #Ø10/10/100 sus si jos.

In cazul cabinei put forat se va executa o cutie rigida din beton armat turnat monolit. Aceasta este compusa din radier general  in care se inglobeaza  iesirea tubului putului forat, pereti perimetrali di n beton armat in grosime de 25 cm si placa din beton armat la partea superioara in grosime de 15 cm.

Fundatiile se vor hidroizola  pe partea exterioara cu membrana bituminoasa in 2 straturi (unul vertical si unul orizontal). Grosimea totala a hidroizolatiei va fi de minim 6 rnm. Membrana se va proteja_cu zidarie din caramida in grosim de 12.5 cm.

Toate elementele din beton armat se vor cofra cu cofraje din placaj sau metalice. Materialele folosite la executarea lucrarilor de construire vor fi:

- fundatii 	- beton clasa C16/20 si C20/25 (rezervor);

-otel  beton PC52, OB37, plasa STNB.

Toate  materialele  trebuie  sa  fie  de  buna  calitate,  certificate  de  producator  sau  furnizor, documente ce se vor regasi la cartea constructiei.

La conformarea  elementelor  suprastructurii  s-au  indeplinit  toate  conditiile  impuse  de standardele  si normativele in vigoare

3.2. Justificarea necesităţii proiectului

Investitia  vizata  pentru  realizarea  unui  sistem  de  alimentare  cu  apa  va  raspunde necesitatilor zonei prin:

- ridicarea  gradului de civilizatie, prin realizarea investitiei, investitie ce ar duce concomitent si la ridicarea gradului de sanatate publica a locuitorilor si a persoanelor ce sosesc aici pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de timp.

- asigurarea  de  locuri  de  munca  din  randul  populatiei  pe  perioada derularii lucrarilor de constructii din proiect;

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)Sunt anexate la documentatia depusa.

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- Suprafata terenului ocupata de obiectiv: temporara 1200.00mp, definitive 220.00 mp.

- P.O.T. maxim admis: 80.00%

- C.U.T. maxim admis: 1.00

Elementele caracteristice ale rezervorului metalic sunt:

- Capacitate totala=110 mc;

- Capacitate utila=100 mc;

- Diametru=5400 mm;

- Inaltime=4800 mm;

- Inaltime totala=5000 mm;

- Diametru platforma=6300 mm.

3.5. Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie – Activitatea ce se va desfăşura în cazul proiectului analizat va fi reprezentată de extragerea apei pentru a asigura necesarul de apă pentru locuitorii din localitatea Nicolae Balcescu - zona fost I.A.S. - Grup  Balcan,   astfel  încât  sa  se asigure  apa  potabila  tuturor  potentialilor consumatori (195 locuitori si animalelor existente in 48 gospodarii).

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) - nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea – Proiectul propus constă în extragerea necesarului de apă din foraj, şi distribuţia acesteia pentru alimentarea cu apa a locuitorilor din localitatea Nicolae Balcescu - zona fost I.A.S. - Grup  Balcan,   astfel  încât  sa  se asigure  apa  potabila  tuturor  potentialilor consumatori (195 locuitori si animalelor existente in 48 gospodarii).

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare. Materialele folosite sunt materiale recomandate preferential pentru retele de alimentare cu apa potabila, datorita calitatilor lor si mai ales a fiabilitatii sporite (fiabilitate ce s-a stabilit prin experienta folosirii acestor materiale la retele edilitare).

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existenta. Imobilul proiectat va fi dotat cu instalatii electrice interioare de iluminat si prize, cu panou general, cu sigurante calibrate conform necesitatilor atat pentru iluminat cat si pentru prize, cu sistem de iluminat de securitate pe caile de evacuare pe orizontala si vertical.

Conductorii electrici vor fi din cupru cu mantale de protectie si introdusi in tubulatura de protectie din PVC.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: Racordurile la retelele utilitare se vor realiza la cele existente in zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala.

  - căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente : se vor folosi caile de acces existente;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier, lemn.

- metode folosite în constructie:

- amenajarea organizării de şantier;

- împrejmuirea şi semnalarea zonelor cu risc de accidentare;

- pregătirea terenului pentru săpare;

- executarea forajului;

- montarea tuburilor pentru a proteja pereţii forajului;

- montarea pompei electrice submersibile;

- îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor de pe amplasament, rezultate în urma executării forajului;

- realizarea unei fundatii din beton armat pentru rezervorul de apa metalic integrat in cadrul proiectului de alimentare cu apa.

- extragerea apei şi lucrări de întreţinere.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară.

Pentru a asigura distributia  apei potabile a localitatii Nicolae Balcescu- zona fost IAS s-a propus realizarea:   sursa apa,   rezervor, sistem dezinfectie,  retea aductiune, retea de distruibutie din conducte de P.E.H.D. - PE80- Pn6.

- Informatii generale

- Sursa (1 put propus cu caractersiticile: Hforaj = 40 m/buc., Nhst = -15 m, Nhd = -17m)    este  amplasata  în nord-estul  localitatii  Nicolae  Balcescu.  Forajul  are  cabina echipata  cu  instalatii  electrice  si    pompa  submersibila,    caracteristicile  pompei  se stabilesc dupa receptia forajului.

De la sursa, prin conducta de aductiune propusa (PEHD 75 x 4,5, L = 8 m), apa este pompata în rezervorul metalic de inmagazinare propus, de capacitate V = 100 mc (capacitate care include rezerva de incendiu si volumul pentru debitul orar vital maxim­conform breviarului de calcul), amplasat în gospodaria de apa propusa, conform planurilor anexate. Elementele caracteristice ale rezervorului metalic sunt:

  - Capacitate totala=110 mc;

  - Capacitate utila=100 mc;

  - Diametru=5400 mm;

  - Inaltime=4800 mm;

  - Inaltime totala=5000 mm;

  - Diametru platforma=6300 mm.

  - Tratarea apei se va realiza printr-un sistem de dezinfectie cu UV, Qn mediu=1.34 mc/h si Qn maxim=1.92 mc/h.

Reteaua de distributie s-a propus sa se amplaseze pe toate strazile din zona fost I.A.S. - Grup  Balcan,  astfel  încât  sa  se asigure  apa  potabila  tuturor  potentialilor consumatori (195 locuitori si animalelor existente in 48 gospodarii). Reteaua de distributie este realizata prin conducte PEHD PE80 PN6 D=110x6.3 mm si L=815 m.

Pe reteaua de distributie sunt amplasate: 1 camin vane si 8 hidranti de incendiu exterior.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : – nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) – nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect- sunt mentionate in certificatul de urbanism nr. 37 din 01.08.2016.

3.6. Localizarea proiectului

Conform certificatului de urbanism nr. 37 din 01.08.2016, imobilul va fi construit in comuna Nicolae Balcescu, zona fost IAS – Grup Balcan, judetul Constanta.

Teritoriul administrativ  al Comunei  Nicolae  Balcescu, se află  în partea  centrala  a Judeţului Constanţa, la cca. 33 km de Municipiul Constanţa, pe DN 2A.

Pozitia geografica: Coordonate:44°23'8"N 28°22'42"E

Investitia se afla in intravilanul localitatii Nicolae Balcescu - in zona fost I.A.S. - Grup

Balcan, pe strazile analizate, conform  planurilor anexate.

Cartierul de locuinte din zona fost I.A.S- Grup Balcan, este amplasat   in partea de

N-V a localitatii Nicolae Balcescu, pe partea dreapta a DN 2A Constanta - Harsova, la cca.

1 km de acesta, in dreptul intersectiei DN 2A  cu C.F. Medgidia- Tulcea.

Adresa sediului Primariei Comunei Nicolae Balcescu este: Strada Carol I, Nr 26.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 – nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

– nu este cazul;

3.7. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

    - Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

    - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii.

3.7.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului – redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

3.7.4. Probabilitatea impactului– redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

    - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – numai in perioada executiei si functionarii;

    - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul;

    - Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – nu este cazul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – nu este cazul;

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor; instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

În perioada realizarii obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport, iar in perioada functionarii de pompa electrica submersibila, dar la un nivel redus. Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS 10009/1988 respectiv 65 dB;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor – nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii – nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul .

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc. – nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public – nu este cazul;

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: deseuri menajere si deseuri provenite din constructii;

- modul de gospodărire a deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.) – nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta cladirilor propuse prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier: judetul Constanta, localitatea Nicolae Balcescu, zona fost IAS – Grup Balcan

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier :

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu– stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- NU ESTE CAZUL

Semnătură şi ştampilă

CIOCANETE NICOLAE