MEMORIU DE PREZENTARE

conform Ord. MMP 19/2010

1. Descrierea succinta a proiectului/planului, amplasarea in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

  - Denumirea proiectului/planului: “INTOCMIRE P.U.Z. PARCELARE-CONSTRUIRE LOCUINTE P, P+1E, P+2E-INTRAVILAN STRADA MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 2, LOCALITATEA VAMA VECHE, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA”

  - Titular: SIDERI NICULAE, cu domiciliul in Mun. Mangalia, str. Vasile Parvan nr. 25, judetul Constanta

  - Descrierea proiectului:

1. INTRODUCERE

1.1. date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumire proiect: PLAN  URBANISTIC  ZONAL – PARCELARE-CONSTRUIRE LOCUINȚE P, P+1e, P+2e

- Amplasament: COMUNA LIMANU- localitatea Vama Veche – str. M. Kogălniceanu nr.2

- Întocmitor : b.i.a. 046 – arh. ABDIŞA ABDIŞA

- Beneficiar: SIDERI NICULAE

- Data : trim.III 2016

- Certificat de urbanism : nr. 319/7.10.2016 emis de Primăria Limanu

1.2.    Obiectivul lucrării

Se solicită prin C.U. elaborarea unui PUZ pentru un teren situat în intravilanul localității Vama Veche în vederea încadrării urbanistice şi stabilirea condiţiilor de construibilitate și acces pentru parcelare pentru locuințe parter, P+2, P+2 etaje.

1.3.    Elemente de temă

Elementele tematice ale elaborării PUZ sunt constituite de solicitările beneficiarului şi prevederile certificatului de urbanism eliberat pentru acest proiect.

  - Surse documentare şi cadrul legislativ

- Proiecte:

- PLAN URBANISTIC GENERAL al COMUNEI LIMANU

- Cadrul legislativ

- Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor

- Legea  7 /1996 -legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare

- Legea 215 / 2001 - a administraţiei locale

- Legea 350/2001 –privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

-Legea 378/2001 – pentru aprobarea OG nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes naţional

- HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HG 101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea

zonelor de protecţie sanitară.

- Ordinul 119 / 2014 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă a

populaţiei şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

- OUG 195/2005 – privind protecţia mediului

- Ordinul 839/2009  pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii 50/1991

Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal- Reglementare tehnică – indicativ GM -010-2000

Notă: cadrul legislativ şi normativ menţionat se referă la formularea iniţială şi la toate modificările şi completările ulterioare.

- ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE

  - Încadrarea în localitate

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ este teren intravilan, situat în Comuna Limanu, aferent localității Vama Veche, la vest de șoseaua DN 39 (str. Mihail Kogălniceanu) și la nord/est de canalul colector cu descărcare în Marea Neagră.

  - Încadrarea în propunerile de urbanism din PUG

Terenul studiat în PUZ se află în intravilanul localităţii Limanu – conform PUZ 2MAI-VAMA VECHE – ZONA DE LA VEST DE ȘOSEAUA DN 39 (pr.8/1/2006) aprobat cu HCL 61/16.08.2010, în zonă destinată locuințelor individuale, permanente sau sezoniere, dotări și echipare complementară.

  - Analiza situaţiei existente

    - Aspecte generale

- Terenul a făcut obiectul unei lucrări de dezmembrare din care au rezultat 14 parcele construibile și o parcelă propuse pentru cele două accese rutiere.

- Se solicită realizarea de PUZ în loturile 2-14 rezultate din dezmembrare.

(Terenul are o formă relativ triunghiulară, cu dimensiunile:

-latura de nord: 135,70m

-latura de est: 172,60m

-latura de sud/vest: 181,00m

(Terenul studiat are următoarele vecinătăți:

- la nord: parcela 1 rezultată din dezmembrare

- la est: șoseaua DN 39 – str. Mihail Kogălniceanu

- la sud/vest: De 426 și canal colector al văii, cu debușare în mare

- Modul de folosință actual: agricol-arabil,

-Funcţiunea dominantă a zonei învecinate:

agricol – arabil: la sud/vest

curți-construcții: la est

( În prezent terenul este neconstruit.

S teren: 10.116mp

Sc= 0,00mp

Scd = 0,00mp

POT = 0%

CUT = 0,00

    - Analiza geotehnică

(În zonă nu se semnalează fenomene fizico – geologice active (alunecări sau prăbuşiri) care să pericliteze stabilitatea construcţiei.

(Conform STAS 6054 / 77, adâncimea maximă de îngheţ în perimetrul respectiv, este de 0,80 m.

(Conform Codului de proiectare seismica -Partea I "Prevederi de proiectare pentru cladiri" P 100-1/2013 - amplasamentul se încadrează în zona cu valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare ag =0,2g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR =100 ani și în zona cu perioada de control (de colț)Tc-0,7sec;

Consideraţii geotehnice

( Geologic, amplasamentul face parte din podişul Dobrogei de Sud, pentru zona fiind caracteristica formaţiunile cuaternare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos-argila prafoasa+argila roşcata, tare si orizontul de bolovani de calcar.

In scopul stabilirii litologiei din amplasament au fost executate 2 foraje geotehnice

Din coroborarea datelor obţinute din foraje cu datele obţinute din forajele executate in anii anteriori in zona s-a pus in evidenta următoarea litologie:

" a " - în suprafaţă umplutura neomogenă, având grosimi de-1,00 m

" b"- un strat de loess galben, plastic vârtos, ce se dezvoltă până la adâncimea de - 6,00m;

Loessul este pământul care va intra in cadrul zonei active a fundaţiilor  și are următoarele caracteristici:

-structura macroporica;

-	granulometric : praf- praf argilos;

plasticitate medie

-	consistenta situează stratul în domeniul plastic vârtos.

Din lucrările executate în zonă rezultă că loessul se încadrează în grupa A - P.S.U.C. ce prezintă tasări suplimentare în caz de umezire sub încărcările transmise de fundaţii-  conform Normativ NP 125 (PRINCIPIILE SR EN 797-1:2004 și SR EN 97-2:2008.

Se încadreaza în categoria terenurilor cu compresibilitate mare în stare naturala și foarte mare în stare inundata.

Nivelul pânzei freatice

La data efectuării cercetărilor nivelul pânzei freatice nu a fost întalnit în foraje până la adâncimea investigată.

Condiţii de fundare

Având in vedere datele expuse mai sus se recomanda:

VAR 1 pentru construcţiile P, P+1E,P+2E cu încarcari de calcul < 10t/ml fundaţie

- fundarea direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

- adâncimi minime de fundare Dfmin = - l,3Om de la cota terenului actual

-	la dimensionarea fundaţiilor se va considera o presiune convenţionala de calcul p.conv.=l 10-130kPa-gruparea fundamentala;

-- lăţimea minima a fundaţiilor va fi B=0,60m

VAR 2 - pentru construcţii mai mari de P+2E se recomanda:

- fundarea pe teren consolidat în suprafaţa prin intermediul unor perne generale

din loess sau split, compactata

-grosimea minima a pernei de 1,00m

-se va considera presiunea convenţional de calcul 160kPa

Se vor face încercări cu placa Lukas

-	Se impune E > 35000kPa

    - Căile de comunicaţie

( Calea principală de comunicaţie şi de acces o constituie DN 39 (Constanța –Vama Veche), care pe zona de traversare a intravilanului localității Vama Veche are denumirea stradală Mihail Kogălniceanu.

În prezent accesul rutier la terenul studiat se face din Dn 39 pe traseul De 426, drum de pământ, prin lotul 2 rezultat din dezmembrare, rezervat pentru asigurarea accesului rutier și pietonal la celelalte 12 loturi construibile.

    - Analiza fondului construit existent

În prezent pe terenul studiat nu există nici o construcție, aceasta fiind încadrat la categoria agricol-arabil.

    - Echiparea edilitară

2.3.5.1 – alimentarea cu apă – terenul studiat nefiind construit nu are echipare pentru alimentare cu apă. Adiacent la traseul DN 39 se află conducta de alimentare cu apă a localității Vama Veche – 315x17,9 PEHD.

2.3.5.2 – canalizarea – terenul studiat nefiind construit nu are echipare pentru canalizare menajeră. Adiacent la traseul DN 39 se află conducta de canalizare a localității Vama Veche – Dn 250PVC-KG.

2.3.5.3 – alimentare cu energie electrică- terenul studiat nefiind construit nu are echipare pentru alimentare cu energie electrică. Pe partea mediană a terenului, pe direcția nord/sud există o linie electrică aeriană de medie tensiune.

2.3.5.4 – telecomunicaţii – terenul studiat nefiind construit nu are utilizatori de telecomunicații.

pentru construcția existentă se utilizează rețelele de telefonie mobilă.

2.3.5.5 – alimentare cu căldură – terenul studiat nefiind construit nu are spații care să necesite încălzire.

Disfuncţionalităţi

Pentru funcțiunea existentă în lotul studiat nu sunt remarcate disfuncții care să afecteze caracteristicile funcționale sau urbanistice.

    - Necesităţi şi opţiuni

Opţiunile sunt exprimate de beneficiar prin tema de proiectare şi prin cererea de certificat de urbanism adresată Primăriei Lumina, care la rândul ei prezintă reglementările şi exigenţele urbanistice pe care trebuie să le respecte sau la care să se supună funcţiunea ce se preconizează în terenul studiat prin Certificatul de Urbanism.

    - Probleme de mediu

Funcţiunea propusă pe acest amplasament nu este generatoare de poluanţi; în zona înconjurătoare nu există surse de poluare a căror rază de acţiune sa includă şi zona din PUZ.

În zona studiată, nu au fost semnalate fenomene de instabilitate a terenului (alunecări) şi nici inundaţii.

Terenul avut în vedere pentru construirea de locuințe nu este inclus în suprafeţe ce fac parte din situri din reţeaua NATURA 2000 şi nici din alte suprafeţe supuse protecţiei de mediu.

Cele mai apropiat situri protejate din rețeaua NATURA 2000 se află la o distanta de aproximativ 178 m fata de limitele acestora, spre est:

- Rezervatia 345 Vama Veche -2 Mai (Acvatoriul litoralul marin);

- ROSCI 0269 Vama Veche -2 Mai;

- ROSPA 0076 Marea Neagra.

Zona studiată nu se află în raza de interdicţie sau restricţie a unor surse de poluare sau disconfort specificate în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

La limita de sud și vest a zonei studiate se află o vale cu aport de apă la ploi abundente, vale care are ca emisar Marea Neagră.

3.        PROPUNERI, REGLEMENTĂRI

  - Elemente de temă

Elementele de temă pentru PUZ sunt constituite din destinaţia terenului, de situaţia existentă în teren, de situaţia din zonele adiacente, de solicitările beneficiarului privind necesităţile de amenajare pentru preluarea în condiții urbanistice a unei parcelări cadastrale pentru construirea de locuințe parter, P+1, P+2, precum şi din condiţionările din certificatul de urbanism.

Funcțiunea de locuire și de cazare turistică propusă este compatibilă cu funcțiunea preponderentă din zonă – cea de locuire și de cazare turistică propusă prin PUZ aprobat prin HCL 61/16.08.2010.

  - Descrierea soluţiei de organizare arhitectural – urbanistică

( Organizarea arhitectural –urbanistică rezultă din elementele de temă de proiectare ale beneficiarului, din condiţiile de teren; PUZ preia elementele unei parcelări cadastrale și le înscrie în condiții normative și legislative urbanistice.

( Din lucrarea de dezmembrare cadastrală executată pe terenul studiat au rezultat următoarele loturi:

| Nr. lot | Suprafață | Funcțiune |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2.040 | Circulație rutieră+pietonală |
| 3 | 693 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 4 | 625 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 5 | 625 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 6 | 672 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 7 | 672 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 8 | 633 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 9 | 633 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 10 | 1096 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 11 | 610 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 12 | 506 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 13 | 1145 | Locuire permanentă/ sezonieră, cazare turistică |
| 14 | 166 | Comerț |

Deci au rezultat 11 loturi destinate construirii de locuințe individuale permanente sau sezoniere (de vacanță), un lot pentru circulație rutieră și pietonală care asigură accesul la cele 11 loturi pentru locuire și un lot destinat unui spațiu comercial.

( Expresivitatea arhitecturală este conferită de volumetrie, de calitatea materialelor utilizate pentru elementele exterioare ale clădirilor propuse.

  - Organizarea circulaţiei

    - Căile de comunicaţie:

Accesul auto pentru legătură cu restul localității precum și cu teritoriul se face prin stradă colectoare amenajată pe traseul De 426 situat paralel cu canalul pluvial din partea de sud-vest, care se continuă cu strada Nichita Stănescu, existentă, și prin care se racordează la DN 39. Această soluție a fost avizată favorabil de DRDP prin avizul nr. 70906 / 19.12.2016.

Conform Regulamentului General de Urbanism-art. 4.11.1.

- Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:

▪ accese carosabile pentru locatari;

▪ acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

▪ alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;

▪ în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Cele trei străzi rezultate din dezmembrare (A,B,C) au lățimea de 7,00m, din care str.A cu o lungime de 125m, cu deschidere la ambele capete, str. B cu lungimea de 60m, cu deschidere la ambele capete.

Strada C corespunde traseului străzii colectoare paralele cu DN 39.

    - Transportul în comun

Propunerile din PUZ nu duc la modificări în ceeace priveşte funcţionarea transportului în comun, ca mijloace, trasee sau capacităţi. Se utilizează transportul în comun existent.

    - Parcaje şi garaje

Necesarul de parcaje și garaje se asigură în fiecare incintă ; se interzice utilizarea spațiului public pentru parcare. Suprafața din loturile pentru locuințe și spații de cazare turistică corelat cu POTmaxim și CUT maxim prevăzute asigură necesarul de suprafață pentru parcare.

    - Sistematizarea verticală

Terenul este plat, cu cota medie +6m, cu panta generală de cca 2% spre sud/vest, spre valea aflată la limita terenului studiat şi nu necesită sistematizare verticală.

La limita de nord/est este cota +7,00 și la limita de sud/vest este cota +4,00.

  - Zonificarea teritoriului

- Terenul studiat va primi funcțiunea de locuire permanentă / sezonieră și de cazare turistică.

ELEMENTE DE BILANŢ TERITORIAL

Bilanțul teritorial s-a calculat pentru terenul cu suprafața de 10.116mp.

| MOD DE UTILIZARE TEREN | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| agricol | 10.116 | 100 | - | - |
| teren în loturi construibile | - |  | 8.076 | 80 |
| circulație - străzi | - |  | 2.040 | 20 |
| circulații-platforme - în loturi | - |  | (4.038) |  |
| spații verzi – în loturi | - |  | (4.038) |  |
| TOTAL | 10.116 | 100 | 10.116 | 100 |
| POT maxim | 0% | 30% |
| CUT maxim | 0,00 | 0,90 |

  - Regimul de înălţime maxim ce reiese din solicitarea beneficiarului și din prevederile CU este Parter +2 etaje.

  - Regimul de aliniere al construcţiilor :

La amplasare construcțiilor în lot se ține seama de prevederile codului civil referitoare la: - vederea spre vecin (art.614) – cu distanța minimă față de limită de 2m,

- picătura de pe strașină (art. 611)

Distanța minimă față de limita dinspre stradă= 3m, distanța maximă față de limita dinspre stradă=6m (cu excepția lot 14)

  - Modul de utilizare al terenului

Suprafaţa terenului din PUZ este destinată locuințelor permanente și sezoniere și spațiilor de cazare turistică. Aferent locuirii se prevede spațiul de acces rutier și pietonal la loturile rezultate din dezmembrarea cadastrală.

Astfel au rezultat 11 loturi pentru locuire, 1 lot pentru acces rutier și pietonal și 1 lot pentru un spațiu comercial.

  - Protecţia mediului:

Caracterul funcţional prevăzut nu este generator de poluare a aerului, apei, solului sau subsolului.

În teritoriul - cadru nu există surse de poluare a aerului, apei, solului sau subsolului.

Calea de relații locale și teritoriale este constituită de DN 39 (str. Mihail Kogălniceanu), șosea cu câte un fir pe sens, cu trafic mediu, care se află la 12 m de limita de lot cea mai apropiată.

  - Echiparea edilitară

    - Alimentarea cu apă: se asigură din rețeaua de alimemtare cu apă a localității Vama Veche de la conducta de alimentare cu apă a localității Vama Veche – 150x17,9 PEHD aflată  adiacent la traseul DN 39, prin extindere în zona PUZ. Fiecare lot va fi racordat prin cămin cu apometru.

    - Canalizarea menajeră: localitatea Vama Veche dispune de sistem de canalizare menajeră, cu stație de pompare spre Stația de epurare Mangalia. Rețeaua de canalizare se va extinde în zona PUZ.

Construcțiile propuse se vor racorda la rețeaua  existentă prin cămine de vizitare

    - alimentare cu energie electrică: se va face din rețeaua locală prin extindere în zona PUZ, iar racordarea fiecărui lot la rețea se va face prin contract cu administratorul rețelei de alimentare cu energie electrică.

    - telecomunicaţiile: se va face racordarea la rețeaua de telefonie fixă a localității pentru fiecare consumator în parte și se va utiliza telefonia mobilă.

    - alimentarea cu căldură a construcțiile propuse în loturi se va face cu centrale termice cu combustibil gazos, lemne sau motorină, cu sobe sau cu aparate electrice (radiatoare, convectoare, aer condiționat, etc); pentru producerea apei calde menajere se pot utiliza și panourile solare, fiind o zonă cu perioadă de însorire maximă.

    - Evacuarea deșeurilor menajere: se face prin serviciul de salubritate local; se apreciază o cantitate de deșeuri menajere de cca 4,80 t/an (11 loturi x 3pers/lot x 0,4kg/pers/zi x 365 zile); deșeurile menajere se vor colecta pe sortimente, în pubele separate (reciclabile, nereciclabile, organice)

  - Obiective de utilitate publică:

Terenul lotizat se află la distanța de cca 400m de zona de dotări locale a satului Vama Veche și la 3,60km de zona de dotări a satului 2 Mai.

  - Tipul de proprietate a terenurilor şi circulaţia terenurilor

Terenul care face obiectul PUZ este proprietatea titularului de proiect: Sideri Nicolae. conform act de dezmembrare autentificat sub nr. 4189/21.09.2015.

Prin aplicarea propunerilor din PUZ  situația juridică a terenului se modifică astfel:

- terenul cuprins în cele 12 loturi (loturile 3-14) cu suprfața totală de 8.076mp: rămâne în proprietatea deținătorului actual.

- terenul din lotul 2 – cu suprafața de 2040mp – destinată asigurării acceselor rutiere și pietonale la loturile pentru locuire: trece în domeniul public local.

- CONCLUZII,  MĂSURI ŞI SARCINI ÎN CONTINUARE

( Se solicită prin C.U. elaborarea unui PUZ pentru un teren situat în intravilanul localității Vama Veche în vederea încadrării urbanistice şi stabilirea condiţiilor de construibilitate și acces pentru parcelare pentru locuințe parter, P+2, P+2 etaje.

( Suprafaţa terenului studiat este de 10.116mp

( Terenul a făcut obiectul unei lucrări de dezmembrare din care au rezultat 14 parcele construibile și o parcelă propuse pentru cele două accese rutiere.

- Se solicită realizarea de PUZ în loturile 2-14 rezultate din dezmembrare.

( Au rezultat 11 loturi destinate construirii de locuințe individuale permanente sau sezoniere (de vacanță), un lot pentru circulație rutieră și pietonală care asigură accesul la cele 11 loturi pentru locuire și un lot destinat unui spațiu comercial.

( suprafața cuprinsă în cele 11 loturi construibile: 8.076mp

Suprafața afectată circulației rutiere și pietonale de acces la loturi: 2.040mp

( Regim de construire maxim propus: P+2 etaje

POT maxim= 30%

CUT maxim = 0,90

( Utilitățile se asigură astfel:

Alimentarea cu apă: se asigură din rețeaua locală, prin extindere în zona PUZ

Canalizarea menajeră: se asigură prin rețeaua locală, prin extindere în zona PUZ

Alimentarea cu energie electrică: se asigură din rețeaua locală, prin extindere în zona PUZ

Alimentarea cu căldură: prin centrale termice cu combustibil gazos, lemne sau motorină, cu sobe sau cu aparate electrice (radiatoare, convectoare, aer condiționat, etc); pentru producerea apei calde menajere se pot utiliza și panourile solare, fiind o zonă cu perioadă de însorire maximă.

( Lucrări și acțiuni pentru etapele următoare:

- realizare rețea stradală de acces la loturi prin pietruire sau asfaltare

- realizare rețele edilitare pe străzile propuse, cu puncte de racord pentru

fiecare lot

- elaborare DTAC pentru construcțiile din loturi:

- scoaterea din circuit agricol a suprafețelor destinate ocupării cu construcții și

amenajări (circulații, parcaje)

  - Amplasarea in raport cu aria naturala protejata de interes comunitar

Terenul aferent realizarii obiectivului “INTOCMIRE P.U.Z. PARCELARE-CONSTRUIRE LOCUINTE P, P+1E, P+2E-INTRAVILAN STRADA MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 2, LOCALITATEA VAMA VECHE, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” nu se situeaza in perimetrul ariilor naturale protejate la nivel national, comunitar sau international, dar se afla in vecinatatea Rezervatiei 345 Vama Veche -2 Mai (Acvatoriul litoralul marin) si siturilor Natura 2000 ROSCI 0269 Vama Veche -2 Mai si ROSPA 0076 Marea Neagra, la o distanta de aproximativ 178 m fata de limitele acestora.

Coordonatele in sistem stereografic 1970 ale terenului studiat sunt prezentate in tabelul urmator:

TABEL COORDONATE CONTUR TEREN – STEREO 70

| Pct. | X (nord) | Y (est) |
| --- | --- | --- |
| a | 257 111,62 | 787 654,08 |
| b | 257 146,00 | 787 785,35 |
| c | 256 974,63 | 787 764,69 |
| d | 256 974,56 | 787 760,41 |
| e | 257 006,07 | 787 747,07 |
| f | 257 031,46 | 787 735,42 |
| g | 257 045,52 | 787 728,21 |
| h | 257 049,61 | 787 724,66 |
| i | 257 084,04 | 787 668,35 |
| j | 257 091,37 | 787 661,63 |

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului

Terenul aferent realizarii obiectivului “INTOCMIRE P.U.Z. PARCELARE-CONSTRUIRE LOCUINTE P, P+1E, P+2E-INTRAVILAN STRADA MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 2, LOCALITATEA VAMA VECHE, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” nu se situeaza in perimetrul ariilor naturale protejate la nivel national, comunitar sau international, dar se afla in vecinatatea Rezervatiei 345 Vama Veche -2 Mai (Acvatoriul litoralul marin) si siturilor natura 2000 ROSCI 0269 Vama Veche -2 Mai si ROSPA 0076 Marea Neagra, la o distanta de aproximativ 178 m fata de limitele acestora.

2.1. Rezervatia “Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai”- ROSCI0269 Vama Veche

Aria marină protejată “Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai” a fost înființată prin       Decizia 31/1980 a Consiliului Județean Constanța și confirmată ca arie protejată de Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, având codul 2.345. Conform Deciziei Comisiei Europene 2009/92/CE privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, precum și prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, zona este trecută în regim special de conservare ca sit component al reţelei ecologice europene Natura 2000, cu codul RO SCI 0269.

Aria marină protejată are o suprafață de cca 5.000 ha de-a lungul a 7 km de coastă, între localitatea 2 Mai și granița cu Bulgaria. Peste aceasta se suprapune ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai, declarat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/13 Decembrie 2007 privind Instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrată a retelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Situl marin de la 2 Mai – Vama Veche se suprapune si cu Aria de Protecţie Specială Avifaunistică 0076 Marea Neagră.

    - Descrierea rezervatiei

Rezervatia Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai este amplasata in sudul litoralului romanesc si se învecinează pe linia țărmului cu UAT Limanu, judetul Constanta.

Localizare - Judeţul Constanţa: Marea Neagră, <1%,

Coordonate - N 43º 45' 56'' E 28º 38' 55''

Limitele ariei naturale protejate

28°34'55"E ( 788425.22 m)

43°47'18"N (260644.00 m)

28°41'28"E ( 797208.87 m)

43°47'18"N (261037.89 m)

28°34'49"E ( 788533.51 m)

43°44'20"N (255146.33 m)

28°41'28"E ( 797458.78 m)

43°44'20"N (255546.30 m)

Tipuri de habitate prezente în sit

- 1110 Bancuri de nisip submerse de mică adâncime

- 1140 Suprafeţe de nisip şi mâl expuse la maree joasă

- 1170 Recifi

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE

- 1349 Tursiops truncatus

- 1351 Phocoena phocoena

- 4125 Alosa immaculate (Scrumbie de Dunare)

- 4127 Alosa tanaica (Rizeafca)

În conformitate cu ordinul MMAP nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice Europene Natura 2000, în vigoare din 15.02.2016, siturile marine au fost extinse.

Rezervatia are o suprafata de 5272 ha de-a lungul a 7 km de coasta, intre localitatea 2 Mai si granita cu Bulgaria.

Conform prevederilor OUG 57 din 20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Rezervatia marina Vama Veche – 2 Mai face parte din categoria “Rezervatie naturala” (corespunzatoare categoriei IV IUCN), avand scopul de a proteja si conserva habitatele marine si speciile naturale marine importante sub aspect floristic si faunistic.

Accesul in rezervatie se face din zona litorala, localitatile 2 Mai si Vama Veche. Accesul in zona de plecare se face pe drumul national Mangalia - zona de frontiera spre Bulgaria.

Dreptul de folosinta si administrare:  Proprietar- Statul roman ;

Administrator - Administratia Nationala Apele Romane;

Categoria de teren - Ape costiere;

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Din decembrie 2011, rezervatia a fost incredintata spre administrare, INCDM Grigore Antipa Constanta (pe o durata de 5 ani).

Ca asezare, rezervatia este cuprinsa in sectorul sudic al litoralului romanesc, de natura abraziva, alcatuit din faleze formate din gresii si calcare sarmatice, acoperite cu o patura groasa de depozite loessoide. Calcarele sarmatice se continua pana in mare,formand un adevarat planseu submarin.

Referindu-ne strict la suprafata declarata a rezervatiei, aceasta corespunde acelor portiuni de fund marin care se incadreaza intre nivelul superior, permanent inundat sau numai exceptional inundat de apele marii, mergand in adancime pana la cca 40 m.

Geologie si geomorfologie

Sedimentele superficiale de pe platforma continentala a Marii Negre sunt distribuite in conformitate cu regimul hidrodinamic actual, pastrand numeroase aspecte relicte.

Sedimentele nisipoase se intalnesc langa tarm dar si la adancimea de 30 – 35 m. Sedimentele superficiale de pe platforma continentala externa se caracterizeaza prin dominarea argilelor siltice, pe fondul carora apar corpuri sedimentare relicte nisipoase.

Transportul sedimentelor de pe platforma continentala interna are loc prin intermediul suspensiilor granoclaste si uniform. Din suspensii granoclaste s-au depus nisipurile si nisipurile siltice actuale, precum si nisipuri ( uneori, argiloase ) relicte situate in larg.

In rezervatia Vama Veche – 2 Mai, sedimentele sunt dominate de nisipuri grosiere si granulate de origine biogenica. Nisipurile fine de cuart domina pe masura cresterii adancimii. Fundul pietros din areal consta in general, din platforme de calcare sarmatice sau pietre cu aceeasi origine. Ele sunt continue intre linia tarmului si adancimi de pana la 12-18 m; unele profile arata ca enclave inconjurate de areale nisipoase.

Rezervatia naturala “Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai”, precum si ROSCI0269 VAMA VECHE - 2 MAI, care se suprapun partial, sunt arii protejate exclusiv marine, speciile de flora si fauna precum si ecosistemele protejate fac parte din biota Marii Negre.

    - Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000/2016

DESCRIEREA SITULUI

Cod - N01        Acoperire % - 89.20    Clase de habitate- Zone marine, insule maritime

Suprafata sitului ROSCI0269 VAMA VECHE - 2 MAI= 12311 (ha) - Suprafata marina(%) 100.00

Arealul marin Vama Veche - 2 Mai reprezinta o combinatie aproape unica la litoralul romanesc, cuprinzand cea mai mare varietate de habitate elementare, zona fiind considerata un adevarat mozaic. Viata bentica si pelagica extrem de bogata, raportata la biodiversitatea din zona, constituie punctul de referinta pentru litoralul romanesc, precum si zona de refugiu si reproducere pentru multe din organismele marine.

Vulnerabilitatea sitului

In jurul rezervatiei exista un impact antropic minor dat de: asezari umane, practicarea haotica a turismului, santierul naval Mangalia, exploatarea nisipului si a substratului pietros, descarcari ilegale de ape uzate, pescuitul ilegal.

Tipuri de habitate prezente în sit si evaluarea sitului în ceea ce le priveste, conform Formularului standard 2016

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 1110 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 1140 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 1170 |  |  |  |  | Buna | A | A | B | B |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1351 | Phocoena phocoena |  |  | P |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| M | 1351 | Phocoena phocoena |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| M | 1349 | Tursiops truncatus |  |  | P |  |  |  | P |  | D |  |  |  |
| M | 1349 | Tursiops truncatus |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| F | 4125 | Alosa immaculata(Scrumbie de Dunare) |  |  | P | 100 | 1000 | i | P |  | B | B | C | B |
| F | 4125 | Alosa immaculata(Scrumbie de Dunare) |  |  | C | 1000 | 10000 | i | C |  | B | B | C | B |
| F | 4127 | Alosa tanaica(Rizeafca) |  |  | P | 100 | 1000 | i | P |  | B | B | C | B |

Alte Specii importante de flora si fauna

2.2. Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră a fost declarată prin HG nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră a fost atribuită în custodie SC EUROLEVEL SRL, conform Convenţiei de custodie nr. 0166 din 12.07.2010,  împreună cu situl de importanţă comunitară ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud declarată conform OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. In anul 2016, prin Ordinul nr. 1197/28.07.2016 au fost aprobate Planul de management si Regulamentul sitului ROSPA0076 Marea Neagră.						Situl se întinde pe teritoriul administrativ a două judeţe, și anume: Constanţa şi Tulcea.	• în județul  Constanţa: 12 localități (comuna Limanu,  municipiul Mangalia, comuna Costinești, comuna 23 August, comuna Tuzla, Eforie, comuna Agigea, municipiul Constanța, Năvodari, comuna Corbu, comuna Istria, comuna Mihai Viteazu);					• în judetul Tulcea: 4 localități (comuna Jurilovca, comuna Murighiol, Sulina, comuna Sfântu Gheorghe).										Suprafata sitului este de 149143 ha.							Coordonatele sitului: Longitudine 29.0128750 Latitudine 44.0019388			Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră este situată în judeţele Constanţa şi Tulcea: Judeţul Constanţa: Constanţa (<1%), Corbu (<1%), Costineşti (<1%), Eforie (<1%), Limanu (<1%), Mangalia (<1%), Mihai Viteazu (<1%), Tuzla (<1%). Judeţul Tulcea: Jurilovca (<1%), Sfântu Gheorghe(<1%), Sulina (<1%)

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N01 | Zone marine, insule maritime | 96.96 |
| N02 | Estuare, lagune | 2.18 |
| N04 | Plaje de nisip | 0.40 |
| N07 | Mlastini, turbării | 0.15 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităĠi, mine..) | 0.11 |

Aria de protecţie specială avifaunistică găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate.Conform Formularului Standard 2016 avem următoarele: categorii:		 a) 10 specii de păsări din Anexa 1  Directivei de Păsări; 					        b)  20 de specii migratoare , listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare;	        c)   2 specii de păsări periclitate la nivel global.

Situl este important doar în perioada de migrație si iernare pentru speciile:

Pelecanus crispus                                Phalaropus lobatus                   Fulica atra

Branta ruficollis                                   Chlidonias niger                         Aythya marila

Gelochelidon nilotica                          Gavia stellate                             Bucephala clangula

Sterna albifrons                                   Larus genei                                 Anas platyrhynchos

Sterna caspia                                       Puffinus yelkouan                      Anas penelope

Larus minutus                                      Podiceps nigricollis                   Tachybaptus ruficollis

Sterna sandvicensis                            Mergus merganser                    Larus fuscus

Cygnus cygnus                                     Larus cachinnans                        Podiceps cristatus

Larus melanocephalus                       Podiceps grisegena                    Aythya fuligula

Mergus albellus                                   Larus ridibundus                        Larus canus

Sterna hirundo                                     Phalacrocorax carbo                  Mergus serrator

Chlidonias hybridus                             Anas strepera

Gavia arctica                                         Aythya ferina

În perioada de migrație situl găzduiește mai mult de20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind posibil ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4,C6.

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire Stiintifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A050 | Anas penelope(Rata fluierătoare) |  |  | C | 1200 | 1500 | i | V |  | B | B | C | C |
| B | A053 | Anas platyrhynchos(Rata mare) |  |  | W | 7000 | 9000 | i | V |  | B | B | C | A |
| B | A051 | Anas strepera(Rata pestrita) |  |  | W | 340 | 410 | i | R |  | C | B | C | A |
| B | A059 | Aythya ferina(Rata cu cap castaniu) |  |  | W | 1800 0 | 20000 | i | C |  | A | B | C | B |
| B | A061 | Aythya fuligula(Rata motată) |  |  | W | 6300 | 7450 | i | R |  | A | B | C | A |
| B | A396 | Branta ruficollis |  |  | C | 200 | 300 | i | P |  | C | B | C | A |
| B | A067 | Bucephala clangula(Rata sunătoare) |  |  | W | 1500 | 3000 | i | C |  | A | B | C | B |
| B | A196 | Chlidonias hybridus |  |  | C | 4000 | 5000 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A197 | Chlidonias niger |  |  | C | 120 | 140 | i | P |  | C | B | C | C |
| B | A038 | Cygnus cygnus |  |  | W | 1000 | 1500 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A125 | Fulica atra(Lisita |  |  | W | 2500 0 | 40000 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A002 | Gavia arctica |  |  | W | 250 | 300 | i |  |  | A | B | C | C |
| B | A001 | Gavia stellata |  |  | W | 100 | 200 | i |  |  | A | B | C | C |
| B | A189 | Gelochelidon nilotica |  |  | C | 320 | 350 | i | C |  | A | A | C | B |
| B | A459 | Larus cachinnans(Pescărus pontic) |  |  | C | 2500 0 | 30000 | i | C |  | A | B | C | B |
| B | A182 | Larus canus(Pescărus sur) |  |  | C | 1200 0 | 15000 | i | C |  | A | B | C | B |
| B | A183 | Larus fuscus(Pescărus negricios) |  |  | C | 200 | 400 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A180 | Larus genei |  |  | C | 1000 | 1500 | i |  |  | B | B | C | B |
| B | A176 | Larus melanocephalus |  |  | C | 1200 0 | 15000 | i |  |  | A | B | B | A |
| B | A177 | Larus minutus |  |  | C | 1000 0 | 12000 | i | R |  | A | B | C | B |
| B | A179 | Larus ridibundus(Pescărus râzător) |  |  | C | 2000 0 | 50000 | i | C |  | B | B | C | C |
| B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) |  |  | C | 2000 | 5000 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A068 | Mergus albellus |  |  | W | 1000 | 1500 | i |  |  | A | B | C | A |
| B | A070 | Mergus merganser(Ferestras mare) |  |  | W | 120 | 180 | i | C |  | B | B | C | B |
| B | A069 | Mergus serrator(Ferestras motat) |  |  | C | 230 | 340 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A020 | Pelecanus crispus |  |  | C | 70 | 120 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo(Cormoran mare) |  |  | W | 1000 0 | 27000 | i | R |  | B | B | C | B |
| B | A170 | Phalaropus lobatus |  |  | C | 700 | 1200 | i | V |  | C | B | C | C |
| B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) |  |  | C | 4500 | 6000 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roúu) |  |  | C | 500 | 1000 | i | C |  | A | B | B | C |
| B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) |  |  | W | 2000 | 20000 | i | R |  | A | B | C | A |
| B | A464 | Puffinus yelkouan |  |  | C | 1000 0 | 17000 | i | R |  | A | B | A | A |
| B | A195 | Sterna albifrons |  |  | C | 300 | 500 | i | C |  | B | B | C | B |
| B | A190 | Sterna caspia |  |  | C | 500 | 1000 | i |  |  | A | B | C | B |
| B | A193 | Sterna hirundo |  |  | C | 8000 | 10000 | i |  |  | A | B | C | B |
| B | A191 | Sterna sandvicensis |  |  | C | 5200 | 6000 | i | R |  | A | B | C | B |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic) |  |  | C | 1200 | 1500 | i | C |  | B | B | C | B |

In perimetrul investitiei, deoarece acesta se afla in intravilanul Comunei Limanu, in afara ariilor naturale protejate mentionate, nu au fost intalnite habitatele si speciile de flora si fauna de interes comunitar.

3. Justificarea dacă PP propus nu are legătură directa cu sau este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Planul propus nu are legătură directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate mentionate in vecinatatea carora se va realiza.

Rezervatia marina Vama Veche – 2 Mai a fost incredintata spre administrare INCDM Grigore Antipa Constanta din decembrie 2011. In anul 2016, prin Ordinul nr. 1530/28.07.2016 au fost aprobate Planul de management si Regulamentul sitului.

Ministerul Mediului si Padurilor a atribuit SC EUROLEVEL SRL custodia ARIei DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0076 Marea Neagră, in urma semnarii  Convenţiei de custodie nr. 0166 din 12.07.2010. In anul 2016, prin Ordinul nr. 1197/28.07.2016 au fost aprobate Planul de management si Regulamentul sitului ROSPA0076 Marea Neagră.

4. Estimarea impactului potential al PP asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Intrucat  planul nu se va realiza in interiorul ariilor naturale protejate mentionate, nu se diminueaza suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Tinand cont ca impactul nesemnificativ presupune o alterare minimă a componentelor naturale, inclusiv a speciilor si populatiilor locale, pe termen scurt, cu un puternic caracter de reversibilitate, astfel încat refacerea starii initiale are loc de la sine, pe o perioada mică de timp, fara eforturi suplimentare, se concluzioneaza ca implementarea planului propus, cu acele caracteristici prezentate in memoriu, se va incadra in definitia impactului nesemnificativ.

De asemenea, planul nu va modifica pe termen scurt, mediu si lung nivelul presiunilor antropice identificate la nivelul ariilor naturale protejate mentionate prin Formularul standard.

Investitia propusa a se realiza pe amplasament, isi propune in principal sa contribuie la dezvoltarea  turismului durabil in zona si sa aduca beneficii intregii zone atat din punct de vedere economic, turistic, dar si al conservarii mediului natural.

BENEFICIAR :

SIDERI NICULAE