Anexa 6 la Metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

-CAPITOLUL I-. DATE GENERALE

- I.01-. Obiectul proiectului:

-REAMPLASARE CONSTRUCTII DE LEMN PARTER TIP CAMPING EXISTENTE,

AMPLASARE A INCA 10 CASUTE LEMN PARTER TIP CAMPING, CONSTRUIRE

BUCATARIE PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN,  SAT  VAMA VECHE, COMUNA

LIMANU  JUDETUL CONSTANTA

-Beneficiar(investitori)- Iorga Victor Gelu si Nechita Andrei

- Amplasament: Com.Limanu sat Vama Veche strada Nichita Stanescu nr.21, lot 1,2 si 3.

jud.Constanta

-Proiectant : arh. CIUREA ROXANA si  S.C.OBERON –APEX S.R.L  cu sediul social in Mun.Mangalia str.Crinului nr.27 Judetul Constanta, E-mail proiectant oberonapex @ yahoo.com, C.I.F.  J13/736/1999, C.U.I. RO 11628079

-numar proiect- Proiect nr.

-faza de proiectare D.T.C.U.

-I02. Caracteristicile amplasamentului

-Incadrare in localitate si zona

Terenul pe care se doreste a fi amplasata investitia este situat in intravilanul localitatii Vama Veche, judetul Constanta conform plan de incadrare in zona intocmit A01/PR  /04.2017 si este proprietatea lui IORGA VICTOR GELU conform Contract de vanzare-cumparare nr 207 din26.01.2016 si Contract de vanzare-cumparare nr.2706 din27.09.2016.

-descrierea terenului(parcelei)-categoria de folosinta, suprafata, forma, dimensiuni,

vecinatati, cai de cces public, particularitati topografice, teren liber de constructii sau daca exista constructii care se mentin sau se demoleaza-

-Terenul este situat in localitatea Vama Veche, strada Nichita Stanescu nr.21, Lot 1,2 si 3, este in suprafata de 1800,00mp (600mp lot1, 600mp lot2, 600mp lot3), iar suprafata afectata de constructii a fost de 216,26mp si se propune 409,42mp.

Regimul de inaltime existent parter, propus parter, se pastreaza aceeasi destinatie CAMPING DE VACANTA, accesul facandu-se din strada Nichita Stanescu.

FUNCTIONALITATEA INVESTITIEI

-Constructiile propuse a se reamplasa au o suprafata construita de 195,50mp, constructiile ramase pe amplasament(alei, parcare, platforma pubele) au o suprafata de 20,76mp iar noile constructii propuse a se amplasa au o suprafata de 192,16mp, rezultand o suprafata construita totala de 408,42mp(AC) si o suprafata desfasurata totala de 408,42mp(AD).

P.O.T. existent=18,02%, P.O.T.propus=22,74%, C.U.T. existent=0,18  C.U.T.propus=0,22.

-Din punct de vedere climatic, amplasamentul se caracterizeaza prin parametrii specifici zonali-temperat continentala influentat favorabil de apropierea marii si abundenta apelor in interiore, cu regim pluviometric normal

-INCARCAREA DIN VANT-zona B de incarcare din vant conform STAS 10101/21-90

-INCARCAREA DIN ZAPADA –zona C din incarcare cu zapada conform STAS 10101/20-90

-SEISMICITATE-ks=0,16 si Tc=0,7 conform Normativ P100-92

-ADANCIME DE INGHET este de 0,90m , conform STAS 6054/77

-Constructiile sunt amplasate in conformitate cu prevederile Normativului P118/99 tinand cont de gradul de rezistenta la foc al cladirii studiate fata de cladirile existente pe amplasament.

-Gradul de rezistenta la foc este gradul V . Spatiile functionale ale constructiilor se incadreaza in general in risc mediu de incendiu,iar cladirea per ansamblu prezinta un risc mediu de incendiu.Materialelel folosite –C4(CA2 d) –usor inflamabile.

-Rezistenta la foc este o caracteristica importanta a elemntelor structurale din lemn considerate, din punct de vedere al sigurantei la foc, elemente combustibile. Valoarea rezistentei la foc va fi influentata de timpul de alarmare pentru pompieri si cel de evacuare al oamenilor.

-I.03-Caracteristicile constructiilor propuse

-functiunea-SPATII CAZARE

-dimensiunile pe teren ale constructiilor noi-  casute tip Camping 5,50m x3,00m si

bucatarie  cu terasa 6,20mx7,50m

-regim de inaltime P(parter)

-pentru casute Hmax.cornisa=1,78m, H max.coama=2,50m,

-pentru bucatarie Hmax.cornisa=2,70, Hmax.coama=3,40m

Suprafata teren=1800,00mp

AC(ARIA CONSTRUITA)=409,42mp, AD(ARIA DESFASURATA)=409,42mp

P.O.T.existent=18,02%, P.O.T.propus=22,74%  C.U.T.existent=0,18, C.U.T.propus=0.22

Constructiile proiectate si executate se incadreaza la Categoria D de importanta (conform HGR nr.766/1997) si la CLASA IV de importanta (conform Normativului P100/92).

-1.04-Elemente de trasare

-Plan de  situatie topo-cadastral

Vecinatati-Nord-strada Nichita Stanescu, Sud-drum proiectat, Est-lot4, propr.Nicon Palaghia, Vest-strada Agricultorilor

-Capitolul II-DESCRIERE FUNCTIONALA

-lista spatiilor interioare(incaperilor)si suprafetele utile a acestora ,grupate pe modul.

-Modul tip IA(care se reamplaseaza)=16,65mp, Modul tip IB(constructii noi)=16,65mp

compus din terasa=2,52mp, spatiu de odihna=7,84mp, grup sanitar si cabina dus=4,06mp.

-Modul tip II(care se reamplaseaza)=30,00mp compus din terasa=4,64mp, spatiu odihna=10,40 mp, grup sanitar si cabina dus=47,50mp, bucatarie=7,25mp, hu=1,90m.

-Bucatarie(constructie noua din zidarie de caramida)=26,66mp si terasa=20,46mp.

Bucataria are suprafetele utile dupa cum urmeaza-camera de gatit=15,58mp, camera

pentru vesela=2,22mp,  grup sanitar=2,70m, hu=2,50m.

-Iluminatul exterior ambiental va fi cu sisteme solare.

-Capitolul III-SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

III.01-Sistemul constructiv

Infrastructura-Casuta Camping tip IA si IB nu necesita fundatie sau placa din beton-

montajul se poate face pe piloni de teava metalica sau beton.

Casuta Camping cu grup sanitar si cabina de dus are dimensiunile 5,50mx 3,00m.

- Casuta Camping tip II nu necesita fundatie sau placa de beton-montajul se poate face pe piloni de teava sau de beton. Casuta are dimensiunile 5,00m x6,00m ..

Tamplaria din lemn va fi din cherestea de rasinoase.Invelitoarea din sindrila bituminoasa. Casuta Camping se achizitioneaza sub forma de KIT.

Se va aplica tratament (antiinsecte, antiUV)bait colorat si lac ecologic.

-Bucataria, este o constructie din zidarie portanta de caramida asezata pe o fundatie continua din beton armat, incadrata de stalpisori si centuri din beton-armat. Acoperisul este din cherestea de rasinoase, invelitoarea din tabla lindab, tamplaria din PVC cu geam termopan. Dimensiunile bucatariei 6,20mx4,30m si terasa 6,20mx 3,30m.

-Imprejmuire

-Fundatie din beton ciclopian, soclu din beton armat C8/10 cu bare de otel Dn10mm/OB37 , stalpi din teava patrata 40x40mm, incastrati in fundatie si soclu, pe care se monteaza urechi metalice pentru prinderea panourilor metalice tip Metro. Este prevazuta o poarta pentru pietoni si o poarta pentru acces auto din strada Nichita Stanescu.

Presiunea conventionala stabilita pentru gruparea fundamentala de incarcari este pconv.=60kPa.

-Cod de practIca pentru executarea lucrarilor din beton armat-indicativ NE012/99.

-Legea protectiei muncii nr.90/1996 si normele metodologice de aplicare.

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul 9/N/15.03.1993, publicat in B.C.nr.5-6-7-8/1993.

-Norme specifice de protectia munciipentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii, indicativ IM005-96,aprobate cu ordinul M.L.P.A.T. nr.73/n/15.10.96.

-Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele si esafodaje, indicativ IM007-96, aprobate cu ordinul M.L.P.A.T. nr74/N/15.10.96.

-Norme generale de protectia munciiimpotriva incendiilorla proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

-Normativ de prevenire si stingere a incendiilorpe durata executariilucrarilor de constructiisi instaltiilor aferente acestora-C300-94.

-Norme generale de prevenire si stingeren a incendiiloraprobate de M.I. cu nr.381/04.03.1993 si M.L.P.A.T.cu nr.7/N/03.03.1993, PUBLICAT IN Monitorul Oficial.

-Normativul de siguranta la foc a constructiilor-P118-99.

ASIGURAREA UTILITATILOR SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului proiectat este realizata din reteaua electrica existenta, conform avizului emis de societatea gestionara a retelelor electrice, prin intermediul unei firide electrice de bransament.

- Apa potabila este asigurata pe amplasament printr-un bransament la reteaua edilitara si contorizata intr-un camin realizat pe amplasament.

Necesarul de apa calda este realizat cu ajutorul unor boilere.

-Evacuarea apelor uzate menajere este realizata cu o conducta Dn200mmPVC-KG din caminul existent pe amplasament la caminul menajer existent pe colectorul stradal Dn250mmPVC-KG.

-Colectarea apelor pluviale se va realiza prinjghiaburi si burlane si se va descarca prin rigolele proiectate pe spatiile verzi si la rigola stradala.

-Colectarea rezidurilor solide si a resturilor alimentare se realizeaza in pubele, pe sortimente

(sticla, plastice ,fier, resturi alimentare) care sunt preluate de serviciul de salibritate al localitatii.

Formele fizice ale proiectului

-planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

-planuri de situatie si incadrare in zona depuse cu documentatia initiala.

-planuri cu elementele specifice caracteristice proiectului propus.

-profilul si capacitatile de productie-nu este cazul.

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament-nu este cazul.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul

investitiei, produse si sub produse obtinute, marimea , capacitatea-nu este cazul.

-materii prime,energie si combustibili utilizati,cu modul de asigurare a acestora

-materii prime folosite, lemn, PVC, arbusti, flori etc.

-borduri din beton pentru delimitarea spatiilor

Lucrarile se vor desfasura in perimetrul amplasamentului propus. Materialele utilizate vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, incercuit cu un gard provizoriu de protectie. Pe timp de noapte  parcul va fi inchis cu porti provizorii.

Aprovizionarea cu materiale se va asigura de catre executantul lucrarii in functie de graficul pe fazele de executie al lucrarilor.

Curatenia pe santier se va mentine pe toata durata realizarii investitiei. Toate resturile de materiale se vor colecta si depozita in containere special amenajate, care s e vor goli periodic.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.-

- Prin executia lucrarilor propuse prin acest proiect nu se vainterveni asupra cailor de acces existente.

-resursele naturale folosite in constructie si functionare-nu este cazul.

Metode folosite in constructie.

-realizarea investitiei se va face in sistem clasic.

-planul de executie, cuprinzand fazele de constrctie,punerea in functiune, exploatarea,

refacere si folosirea ulterioara.

-faza –proiect tehnic

In vederea scurtarii duratei de executie a lucrarilor se propune urmatoarea succesiune-

- Organizarea de santier-se va realiza la locul investitiei,

- Trasarea si executarea lucrarilor de reamplasare a casutelor existente

- Trasarea si executarea lucrarilor aferente noilor casute camping-sapatura, achizitie kit-uri, montaj pe pozitie a kit-urilor, instalatii sanitare, electrice, montaj obiecte sanitare, montaj prize, intrerupatoare, lampi de iluminat

- Trasarea fundatiei pentru bucatarie, sapatura pentru fundatia bucatariei, turnare beton egalizare, cofrare si armare fundatie, turnat beton in fundatie , cofrare si armare stalpi si soclu, turnat beton in stalpi, turnare beton cota zero, trasare pereti, zidarie pereti, cofrare si armare centuri si buiandrugi, realizare planseu lemn, realizare acoperis si invelitoare. Montaj instalatii sanitare si electrice.

- Realizarea bordurilor si realizarea imprejmuirilor

6.   Executarea lucrarilor de pregatire a terenului pentru plantare-curatirea terenului de

frunze,craci, indepartarea unui strat de pamant de 0,30m, achizitionarea de pamant de

umplutura, adaugarea pamantului de umplutura.

7.   Trasarea si executarea lucrarilor de plantatii arbusti de dimensiuni medii, saparea

santurilor sau gropilor poligonala, achizitionarea arbustilor de dimensiuni medii,plante

floricole si trandafirilor, achizitionarea plantelor floricole si trandafirilor, plantarea

plantelor floricole si a trandafirilor.

In cadrul estimarii lucrarilor necesare, la evacuarea zonei de amplasament , s-au avut in

vedere urmatoarele elemente-

-incadrarea in ansamblul existent.

-orientarea- un aspect important luat in consideratie a fost directia soarelui la ora

pranzului in raport cu spatiile verzi create avand in vedere ca limitele zonei considerat

sunt relativ mari.

-conditiile topografice-nu impun restrictii deosebite, neexistand forme de relief cu

predispozii la vanturi puternice sau zone cu ceata abundenta.

-Vanturile dominante-nu este cazul.

-Forma si limitele parcului –suprafata destinata parcului are o forma relativ echilibrata, cu

raportul dintre lungime si latime de circa ¾.

-Necesitatea unor lucrari de irigatii-avand in vedere verile toride , in vederea intretinerii

suprafetelor plantate se impune un sistem de irigatii.

-Nivelul panzei freatice-nu impune conditii deosebitede drenaj sau lucrari de desecare.

-Gradul de denivelare al terenului-nu impune probleme.

-Utilitatile necesare-sunt asigurate din retelele existente.

Solutia adoptata pentru constructia campingului tinne cont de urmatoarele elemente-

-functiile campingului

-criteriile de alegere a speciilor

-particularitati biologice ale speciilor arborescente

-asocierea si dispunerea speciilor

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone

adiacente acestuia-

-folosinta actuala teren-teren intravilan si camping.

-destinatie –dezvoltare camping.

Politici de zonare si folosinta a terenului-

Prin realizarea investitiei folosirea terenului va fi urmatoarea

-functiunea-spatii cazare camping

-dimensiunile maxime constructii 5,50m x 3,00m si 6,20mx 4,00m.

-regim de inaltime parter, AC exist=216,26mp, AC proiectat=408,42mp

Suprafata teren=1800,00mp, P.O.T. existent=18,02%, P.O.T. proiectat=22,69%

Suprafata platforma europubele=30,00mp, Suprafata parcare si alei acces=110,00mp

Suprafata alei pietruite, pietonale=200,00mp

Suprafata gradina cu  flori=50,00mp, Suprafata gazon si arbusti=1000,00mp

Amenajarea spatiilor verzi aduce beneficii directe populatiei atat din punct de vedere ecologic (necesarul de oxigen pentru un om intr-un an este de aproximativ  200kg) cat si beneficii estetice (imaginea unui spatiu verde reflecta gradul de civilizatie al unei societati).

-extinderea impactului zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)-nu este cazul.

-magnitudinea si complexitatea impactului-nu este cazul.

-posibilitatea impactului-nu este cazul.

-durata, frecvednta si reversibilitatea impactului-nu este cazul.

-masurile de evitare, reducere, sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului-nu este cazul.

-natura transfrontiera a impactului-nu este cazul.

IV.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.

1.Protectia calitatii apelor-

-surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarl-nu este cazul.

-apele puviale de pe suprafetele aferente obiectivului vor fi colectate prin rigole betonate si dirijate caqtre spatiile verzi.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute –nu este cazul.

2.Protectia aerului-

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti.

Realizarea lucrarilor de executie a Campingului vor avea un impact limitat asupra mediului, in spatiu si in timp.Pe perioada executiei se va genera praf in atmosfera, de la sapaturi si de la lucrarile in constructii.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor-

-surse de zgomot si vibratii.

-zgomot din surse exterioare

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

4.Protectia impotriv radiatiilor

-sursele  de radiatii-nu este cazul.

-amenajarilesi dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor- nu este cazul

5.Protectia solului si a subsolului-

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

-Amenajarea unui punc de colectare selectiva a desurilor, fara afectarea solului sau subsolului.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice-

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate- nu este cazul.

7.Protectia asezxarilor umane si a altor obiectivede interes public.

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional,etc.

-lucraile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelorprotejate si/sau de intere public.

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament-

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate.

- modul de gospodarire adeseurilor.

Deseurile  ce vor rezulta sunt-deseuri menajer si reciclabile.

-deseurile menajere se colecteaz in recipienti si se vor gestiona de serviciul de salubritate.

-deseurile reciclabila (hirtie , plastice) –se depoziteaz selectiv in recipienti amplasati in parc.

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice pariculoase-

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si /sau  produse.

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protctie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei-nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului-

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se vor implementa cerintele de monitorizare a gestiunii deseurilor.

VI.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara(IPPC, SEVESO, COV, LCP, Direxctiva cadru apa, Directiva cadru aer, Directiva cadru a deseurilor,etc)-nu este cazul.

VII.Lucrari necesare organizarii de santier.

Localizarea organizarii de santier-

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier, surse de poluanti si instalatii penru retinerea,  evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier, dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

-se va realiza imprejmuirea zonelor de lucru si se vor monta avertizoare –santier in lucru,

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului pentru a reduce impactul asupra mediului, materialelele se vor depozita corespunzator in vederea prevenirii poluarii solului, subsolului, se va sigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforma amenajata cu sistem de decantare, traseul utilajelor va evita zona rezidentiala, se vor reface zonele afectate de orice materiale depozitate.

Anexe 1.Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Semnatura si stampila

Ing.Mihai Ion