Anexa nr. 5 la Metodologie

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului :

" REORGANIZARE MAGAZIN LIDL:RECOMPARTIMENTARE SPATII TEHNICE,ECHIPAREA CLADIRII CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANTI EXTERIORI SI GOSPODARIE DE APA PENTRU INCENDIU; ORGANIZARE DE SANTIER"

strada Constantei nr.2,

Mun. Navodari, judet Constanta

II. Titular

- Numele companiei: S.C. LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.S.

- Adresa poştală: comuna Aricesti-Rahtivani, sat Nedelea ,jud. Prahova

- Numărul de telefon,de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

-  tel: / fax: ...................................

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator .................................................

- responsabil pentru protecţia mediului  .......................................

III. Descrierea proiectului

Pentru acest amplasament a fost emis de catre Primaria Mun. Navodari  Certificatul de Urbanism nr.753 din data de 29.07.2016 pentru reorganizare magazine Lidl: recompartimentare spatii tehnice,echiparea cladirii instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exterior si gospodaria de apa pentru incendiu, pentru suprafata de 4955,00 mp proprietate particulara ce apartine S.C. LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.S., conform actelor de proprietate anexate.

Regim juridic:

Terenul este situat in intravilan.

Vecinatati ale amplasamentului:

- latura dinspre est: str. Gării

- latura dinspre sud: str. Constantei

- latura dinspre nord: alee pietonala

- latura dinspre vest: cladiri regim de inaltime P/P+1 gradul II de rezistenta la foc.

Regim economic:

- teren in suprafata de 4955 mp.

-folosinta actuala : curti constructii.

Regim tehnic:

-pe teren exista constructia magazinului Lidl,imprejmuiri,platform carosabile si pietonale,spatii verzi amenajate

Indicii investitiei:

- suprafata terenului - 4955 mp

- regim de inaltime al constructiei existente - parter

- Hcornisa-4.40m;Hcoama - 6.81m

- suprafata construita la sol - 1162.00 mp

- suprafata construita-desfasurata - 1162.00 mp

- imprejmuiri - 225.24 m

- numar locuri de parcare - 82

- suprafata platforme carosabile si pietonale - 3041.00mp

- suprafata totala spatii verzi - 722.00mp

- POT existent=23.45%

- CUT existent=0.23

Incadrarile construcţiei proiectate:

- CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ (cf. HGR nr. 766/1997, L. nr.10/1995, ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995)

- CLASA " III " DE IMPORTANŢĂ (conform P100-1 / 2013 si STAS 10100/0-75)

- GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC, RISC MARE DE INCENDIU

Durata de realizare a proiectului

- durata,frecventa si reversabilitatea impactului:-durata de realizare a proiectului este de 12 luni

Relatia cu alte proiecte existente sau realízate in zona

La aproximativ 8.13m  spre nord-vest fata de cladirea existenta se afla o cladire depozit (P) gradul II de rezistenta la foc

La aproximativ 5.41m spre sud-vest fata de cladirea existenta se afla o cladire service auto (P+1E) gradul II de rezistenta la foc

Cladirea existenta-centru comercial – reprezinta o activitate complementara de servicii .

Alternativele analizate privind alte amplasamente luate in considerare:

Nu este cazul-proiectul isi propune imbunatatirea performantelor la foc ale constructiei existente

Magazinul este structurat pe mai multe zone:

- zona de acces principala – pentru public;

- zona de vanzare pentru public;

- zona de receptie a marfurilor;

- zona de depozitare;

- zona anexelor tehnice

- zona administrativa si a grupului social;

Organizarea spatial-functionala a magazinului si suprafetele utile :

Parter	:

[ ± 0,00]

| Nr. crt. | Denumireaîncãperii | Aria utilã [m2] |
| --- | --- | --- |
| P01 | Windfang | 17.84 |
| P02 | Sala de vânzare | 810.73 |
| P03 | Zona de livrare marfă | 60.67 |
| P04 | Depozit | 129.70 |
| P05 | SAS | 4.55 |
| P06 | Hol | 6.92 |
| P07 | Cameră personal | 12.25 |
| P08 | Nişă Video | 1.71 |
| P09 | Birou si camera server | 10.67 |
| P10 | Cameră Centrală termică | 12.96 |
| P11 | Rezervor și stație de pompare hidranți interiori | 10.10 |
| P12 | Cameră tablouri electrice și Grup generator | 7.93 |
| P13-P14 | Grup sanitar public | 6.81 |
| P15-P16 | Grup sanitar personal | 4.96 |

| TOTAL suprafete utile PARTER | 1097.80 mp |
| --- | --- |

Sistemul constructiv al construcției existente:

- Fundatiile sunt de tipul fundatii directe, izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat turnat monolit si pahar prefabricat. Sistemul constructiv al construcţiei existente are structura de rezistenţă în planul transversal al clădirii constituită din cadre cu stâlpi din beton armat, prefabricaţi, încastraţi în fundaţii şi grinzi metalice cu zabrele, cu deschiderea de 25m, rezemate articulat pe stâlpi. În zona de aprovizionare şi în cea de acces, grinzile metalice au inimă plină şi reazemă pe guseul de capăt al fermei, respectiv pe stâlpii metalici. Structura de rezistenţă în planul longitudinal al clădirii, este alcatuită din stâlpi din beton armat încastraţi în fundaţiile pahar şi solidarizaţi la partea superioară cu o bară de legatură din teavă metalică. Cadrul longitudinal constituie reazemul contravântuirilor orizontal - transversale din planul acoperişului.

- - Acoperisul este in doua ape cu inclinare de 18% cu sistem de invelitoarer din panouri sandwich termoizolante. Şarpanta acoperişului este alcătuită, în planul longitudinal al clădirii, din pane realizate din elemente de tablă îndoită la rece, în formă de "Z "Deschiderea panelor este de 6m. Panele  se reazemă pe fermele transversale (grinzi cu zăbrele), poziţionate în axele transversale ale construcţiei. Pentru preluarea încărcărilor orizontale din acţiunea vântului pe frontoane, s-au realizat, în planul acoperişului, contra-vântuiri orizontale transversale, în traveile de capăt. În traveea centrală s-a realizat o contravântuire orizontală transversală, care împreună cu cele de pe capete, preiau încărcarea dată de acţiunea seismului. Pentru asigurarea rigidităţii de ansamblu a şarpantei, s-au realizat contravântuiri orizontale longitudinale în panourile de capăt ale fermei de acoperiş.

- Soluţiile tehnice de realizare a structurii metalice, se încadreazã în prevederile art. 2.1.12 din Normativul de siguranţã la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, în care se precizeazã cã „în construcţiile în care densitatea sarcinii tehnice nu depãşeşte 420 MJ/m2 şi materialele combustibile sunt astfel distribuite încât sã nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încãlzirea localã a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial protejate şi reducerea corespunzãtoare a rezistenţei la foc a stâlpilor, pereţilor şi planşeelor pânã la minimum 15 min, considerându-se cã structura îndeplineşte condiţiile pentru gradul II rezistenţã la foc. În aceleaşi condiţii se pot reduce şi rezistenţele la foc ale stâlpilor, pereţilor şi planşeelor realizate din alte materiale”;

Inchiderile exterioare:

- Închiderile exterioare (pereţi şi acoperiş) sunt executate din panouri sandwich tip KINGSPAN, alcătuite din două foi de tablă zincate şi vopsite, care au între ele izolaţie termică isophenic-IPN (poliuretan ignifugat), având grosimea de 60 mm, clasa de reacţie la foc B-s2,d0 (conform Agrementului Tehnic 010-02/080-2007).Panourile sunt fixate cu şuruburi autofiletante, cu prindere ascunsă. Peste panourile sandwich s-au efectuat placări de la cota ±0,00m pana la cota +3,0m, cu plăci din ciment armate cu fibră de sticlă, iar de la cota +3,0m în sus cu plăci din  alucobond (material compozit din aluminiu), inclusiv aticele şi intradosul.

- inchideri vitrate cu timplarie de aluminiu si geam termoizolant; Tâmplăria exterioară, sistemul windfang intrare – ieşire, vitrina şi ferestrele sunt executate din profile de aluminiu cu ruperea punţii termice. Cu excepţia vitrinei şi windfang-ului, celelalte ferestre, inclusiv dispozitivele de evacuare a fumului sunt prevăzute cu o grilă de protecţie cu bare verticale.

-usi metalice pentru accesul in spatiile tehnice

Compartimentarile interioare:

- zidarii din caramizi cu goluri de 25 cm EI > 180 care separa biroul incl nisa server de spatiile adiacente

- zidarii din blocheti de ipsos  8cm grosime incastrate pe contur in elemente metalice protejate la foc,

EI ansamblu > 180 la inchiderile spatiilor tehnice

- sisteme de inchideri usoare cu pereti de gipscarton EI = 120 la peretele de separare intre spatiul de vanzare si depozit

- sisteme de inchideri usoare cu pereti de gips carton la grupurile sanitare si spatiul pentru personal;

- partitii cu panouri fixe si usi din HPL 13mm, culoare gri deschis (la grupurile sanitare);

- panouri cu gratare zincate fixe si mobile pentru compartimentarea depozitului.

Finisajele interioare:

- pardoseli + plinte:

- placi ceramice antiderapante (dimensiuni 60x60x1.5 cm si 30x30x1.5 cm), pozate prin vibrare in sapa de ciment.

- pereţi:

- vopsitorie lavabila culoare alba RAL 9010, gri RAL 7024 sau culoare bordeaux;

- zone placate cu faianta 120x60cm bej in sala de vanzare sau faianta 60x30cm bej in grupuri sanitare, depozit partial, camere pentru personal partial;

- vopsitorie antizgariere culoare alba H=1.80 m – in depozit

- panouri tabla tip sandwich cu nucleu termoizolant spuma poliuretanica – camere frigorifice;

- zugraveala lavabila in rest.

- plafoane:

- sistem tavan panouri fibre minerale tip "Armstrong" – in sala de vanzare,grupuri sanitare,spatiu personal ;

-sistem plafon fals sistem carton gips in camp continuu in birou

-sistem plafon fals sistem carton gips in camp continuu EI = 120 la spatiile tehnice

- panouri tip sandwich – in depozit

- tâmplăria interioară:

- usi interioare metalice;

- usi rezistente la foc conform scenariu de securitate la incendiu;

- usi termoizolante, din inox – la camerele de congelare.

Finisajele exterioare:

- soclu cu inaltimea de 45cm acoperit cu tencuiala de exterior, minerala, granulatie 0....2 mm, culoare

gri inchis RAL 7038.

-peste panourile termoizolante placări de la cota ±0,00m pana la cota +3,0m, cu plăci din ciment armate cu fibră de sticlă-finisaj tencuiala minerala granulatie 0....2 mm,

culoare alba RAL 9010.

peste panourile termoizolante placări de la cota +3,0m în sus cu plăci din aluminiu compozit (inclusiv aticele şi intradosul sagracului), gri metalizat RAL 9006

- tamplaria va fi din aluminiu cu rupere de punte termica, culoarea gri RAL 7024, cu geam termoizolant.

Toate glafurile exterioare vor fi din tabla de aluminiu, culoarea tamplariei, cu capace laterale cu profil

picurator incastrate in tencuiala.

Acoperis si invelitoare:

- acoperis: sarpanta in doua ape, inclinare 18%. Invelitoare -panouri sandwich autoportante.

-colectarea şi scurgerea apelor pluviale se va realiza la streasina cu ajutorul unui sistem de jgheaburi si burlane, rigole.

Utilitati:

Amplasamentul dispune de toate retelele edilitare existente:

- alimentare cu apa

- canalizare

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu gaz metan

- telefonie.

Amenajari exterioare constructiei in incinta, accese

Accesul si iesirea din incinta se fac, atit pentru public cit si pentru aprovizionare, din strada Garii. Drumurile destinate circulatiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare, sunt realizate  cu pavele autoblocante.

Toate drumurile/parcarile din incinta sunt delimitate cu borduri prefabricate din beton.

Sunt amenajate  82 parcari, din care 4 pentru persoanele cu disabilitati si 2 “parinte cu 	copil”.

Programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel incit sa nu deranjeze traficul rutier la orele de varf din timpul zilei.

Terenul liber de constructii si platforme din interiorul incintei este amenajat ca spatiu verde cu gazon plantat

( 722.00mp / 14.60% din suprafata totala ).

Reorganizarea magazinului LIDL

Prin Certificatul de urbanism nr. 753 din 27.07.2016 emis de Primăria mun. Navodari, jud. Constanta, ce are ca obiect reorganizarea magazinului LIDL, constând în recompartimentare spaţii tehnice, echiparea clădirii cu instalaţii de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori şi gospodăria de apă pentru incendiu, organizare de şantier, s-a solicitat AVIZUL de securitate la incendiu de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (I.S.U.) “Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa.

Prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 753 din 27.07.2016, au fost solicitate următoarele lucrări :

  - recompartimentarea spaţiilor tehnice:

- staţia de pompare a apei existentă pentru hidranţii interiori va fi dezafectată, eliberându-se încăperea (P11) în care este amplasată;

- Grupul generator electric va fi mutat din Camera tablourilor electrice (P12) în Camera (P11) eliberată prin dezafectarea staţiei de pompare a apei pentru hidranţii interiori;

- elementele de construcţie (pereţi, planşee) ale Centralei termice (P10), Grupului generator (P11) şi ale Camerei tablourilor electrice (P12), vor fi amenajate conform prevederilor din reglementările tehnice privind securitatea la incendiu;

- echiparea clădirii cu instalaţii de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori, compusă din reţeaua exterioară cu conducte din PEHD, amplasată subteran, la care se vor racorda atât hidranţii exteriori, cât şi conducta de alimentare cu apă a hidranţilor interiori pentru stingerea incendiului.

- realizarea Gospodăriei de apă pentru stingerea incendiului, compusă din rezervor din beton armat, amplasat îngropat, pentru stocarea rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului, cuplat cu staţia de pompare a apei.. Rezervorul va avea două compartimente şi va fi dimensionat pentru asigurarea rezervelor de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi interiori şi cu hidranţi exteriori (un compartiment) şi a rezervei de apă pentru stingerea incendiilor cu sprinklere (al doilea compartiment) ca soluţie de perspectivă pentru viitoarea construcţie a magazinului LIDL.

Măsurile constructive adoptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui sunt următoarele:

- structura de rezistenţă a clădirii formată din stâlpi, sâmburi şi centuri din beton armat, are rezistenţa la foc peste 2 ore;

- structura metalică a acoperişului precum şi grinzile din oţel, au rezistenţa la foc minimum 15 min şi întrucât densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420 MJ/m2, iar materialele /mărfurile combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, conform art. 2.1.12.  din Normativul de siguranţã la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, este admisă structura metalică neprotejată, clădirea încadrându-se în gradul II de rezistenţă la foc;

- închiderile exterioare sunt din panouri sandwich, alcătuite din două foi de tablă de 0,5 mm grosime, zincate şi vopsite, care au între ele izolaţie termică isophenic-IPN (poliuretan ignifugat), având grosimea de 60 mm, clasa de reacţie la foc B-s2,d0, cu placări cu alucobond peste panourile sandwich, C1(CA2a), având rezistenta la foc minimum 15 min;

- peretele interior care separă Sala de vânzare (P02) de Depozit (P04), din gips-carton, cu termoizolaţie din vată minerală, montată pe structură metalică, C0(CA1), rezistent la foc 120 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- pereţii interiori neportanţi, care separă camerele Centrală termică, Cameră generator electric, Cameră tablouri electrice, din gips carton, cu termoizolaţie din vată minerală, montaţi pe structură metalică, C0(CA1), rezistenţi la foc 180 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- pereţii interiori neportanţi din zidărie de cărămidă (Camera server, P08), C0(CA1), având rezistenţa la foc 3 ore, clasa de reacţie la foc A1;

- planşeu din beton armat (Camera server, P08), rezistent la foc 2 ore, clasa de reacţie la foc A1;

- plafon suspendat (Sala de vânzare, P02), rezistent la foc minimum 30 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- planşee din gips-carton ignifug (Depozit P04,Centrala termică P10, Camera generatorului electric P11, Camera tablourilor electrice P12), cu rezistenţa la foc 120 min, clasa de reacţie la foc A2-s1,d0.

- finisajele pardoselilor pe căile de evacuare ale persoanelor sunt incombustibile (beton sau gresie).

- spaţiile libere în jurul conductelor, cablurilor şi conductoarelor electrice etc., se vor închide/etanşa cu materiale C0(CA1), asigurându-se rezistenţa la foc egală cu cea a peretelui traversat.

Reamenajarea incintei:

Ca urmare a lucrărilor prevazute la pct. 1) de mai sus, se va reconfigura incinta Magazinului LIDL, dupa cum urmează:

- amplasarea rezervorului de stocare a apei pentru stingerea incendiului, cuplat cu staţia de pompare.

- amplasarea reţelei exterioare de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului a hidranților exteriori și respectiv, a hidranților interiori.

- reamenajarea locurilor de parcare;

- reamenajarea spaţiilor verzi;

- amenajarea spaţiilor libere cu pietriş.

Indicatorii fizici ai obiectivului, în urma efectuării lucrărilor propuse, respectiv ariile construite și utile ale spațiilor clădirii, nu se modifică faţă de situația existentă

Numărul compartimentelor de incendiu:

Construcţia este conformată într-un singur compartiment de incendiu şi are aria construită Ac1= 1162,00 m2.

Întrucât aria maximă admisă construită (la sol) a unui compartiment de incendiu, în clădiri cu un singur nivel, având gradul II de rezistenţă la foc, este de 2500 m2, sunt îndeplinite prevederile art. 3.2.4 şi tabelului 3.2.4 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ  P118-99

A.	Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila se propune a se face de la reteaua publica existenta  a orasului din Str. Constantei – prin realizarea unui bransament nou PEHD 40, PN 10, SDR10.

Necesarul de apa rece de consum

Debitul de apă potabilă necesar satisfacerii nevoilor igenico sanitare ptr. personalul angajat şi vizitatorii s-a determinat conform STAS 1478-90 şi STAS1343–2006.

Destinatie : servicii

Personal lucrator : max. 15 persoane / in 2 schimburi

Instalatii consumatoare de apa : masina de spalat

Necesar specific de apa rece pentru consum : qsp= 40l/zi

Necesarul de apa rece este impartit in :

- baut, gatit, spalat vase:					  7 l / pers / zi;

- igiena personala (apa calda+apa rece) :			10 l / pers / zi ;

- wc :								40 l / pers / zi ;

- masina de spalat :						300 l / zi

TOTAL :					  57x20+300 = 1440l / zi

Necesarul maxim orar pentru consumul potabil :

Nh maxim = 0,8 mc/h

- debit de calcul pentru apa calda menajera (gr. sanitare + bucatarie + depozit)

Q(1) = 0,3 l/s (Ø25 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru un grup sanitar tip

Q(2) = 0,2 l/s (Ø20 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru apa potabila

Q(3) = 0,2 l/s (Ø20 mm, v = 4 m/s)

- debit de calcul pentru incarcat masina de spalat

Q(4) = 0,3 l/s (Ø25 mm, v = 4 m/s)

Instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi interiori

Numărul de hidranţi de incendiu interiori s-a determinat în funcţie de numărul de jeturi în

funcţiune simultană ce trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul cladirii (fiecare produs

care poate să ardă) şi de raza de acţiune a hidrantului.

Construcţia având funcţiunea principală comerţ cu aria construita mai mare de 600m2 şi având  volumul compartimentului de incendiu mai mare de 5000 m3, conform art. 4.37 şi ANEXEI NR. 3 din

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori, va asigura un număr de 2(două) jeturi în funcţiune simultană.

Hidranţii împreună cu echipamentul de serviciu (furtunul şi ţeava de refulare) sunt amplasaţi la o înălţime de 1,00 m de la pardoseala finită, în cutii metalice.

Reţeaua conductelor de alimentare cu apă a hidranţilor interiori se va realiza cu conducte din oţel zincat cu diametrul Dn 65mm, pozate aparent in plafonul fals. Hidranţii interiori se vor racorda printr-un racord din ţeavă zincată cu diametrul Dn50mm.

Echipamentul unui hidrant interior pentru stingerea incendiilor cuprinde:

- robinet de hidrant (cu ventil sferic) cu diametru de Dn= 25 mm;

- furtun semirigid cu diametrul Dn= 25 mm şi lungime l= 30 m (conform SR EN 671-1);

- ţeavă de refulare cu diametru ajutajului de 12 mm.

Caracteristicile retelei de hidranti interiori :

- Debitul specific minim al unui jet : qih=2.1 l/sec;

- Numar de jeturi pe punct : 2;

- Numărul de jeturi in funcţiune simultana: 2;

- Lungimea minima a jetului compact : lc=6,0 m;

- Debitul de calcul al instalaţiei : Qih=2x2.1 =4.2 l/sec.

- Timpul de actionare : 10 min

- Volum minim rezerva intangibila Vhi = 4.2 l/s x 10 min = 2520 l

Hnec = Hg+Hu+ Hp (mCA)

Hg– inaltimea geodezica = 6,0 mCA

Hu– presiunea necesara la hidrant, cu furtun semirigid si diametrul

duzei de 12 mm, la debitul de 2.1 l/sec conform anexa nr. 4 este de = 38.7 mCA

– pierderea de presiune in instalatie = 10,00 mCA

Total= 55 mCA

Alimentarea cu apa a reţelei de conducte a hidranţilor interiori si exteriori se face din rezervorul de stocare a rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului, prin intermediul grupului de pompare comun pentru hidrantii interiori si hidrantii exteriori. Debitul necesar al instalatiei este Qphi =10 l/s şi înalţimea de pompare necesară Hphi= 55,00 m H2O. Pentru menţinerea presiunii în reţea s-a prevăzut un hidrofor cu membrană, cu capacitatea de 200 l.Pe ansamblul clădirii densitatea sarcinii termice este sub 840 MJ/m2.

Conform NP 086-05 art. 7.1, construcţia publică având densitatea sarcinii termice sub 840 MJ/m2 nu se prevede cu instalaţii de stingere automate tip sprinkler.

Constructia fiind o cladire civila (constructie inchisa) pentru comert cu aria construita mai mare de 600 m2 şi gradul II de rezistenta la foc, conform art. 6.1 si datelor din ANEXA nr. 7 din Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, raportat la volumul compartimentului de incendiu cel mai mare (V= 1162.00m³), va fi prevazuta cu hidranti exteriori pentru stingerea incendiului.

Gospodaria de apă pentru incendiu

Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor este stocată într-un rezervor subteran pentru hidranti interiori si exteriori cu volumul/capacitatea de 111 m3 pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară stingerii incendiului;

Debitul de apa necesar refacerii rezervei de apa pentru stingerea incendiilor în termen de

maxim 36 ore va fi: Qri= 111 :24 = 4.62 m3/h.

Rezervorul de apa pentru incendiu se va amplasa îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi va fi prevăzut cu capac carosabil.

Alimentarea cu apă a rezervorului se realizează prin conducta de branşament, dimensionată astfel încât să se asigure umplerea rezervorului în timpul normat de 24 ore.

Pe conducta de branşament s-a prevăzut o vană electromagnetică pentru a asigura umplerea automată a rezervorului la scăderea nivelului apei din rezervor.

Rezervorul de apa pentru incendiu este echipat cu:

 sistem automat pentru controlul nivelului apei din rezervor;

 conductă de preaplin cu diametrul Dn=160mm;

 vană de golire, cu diametrul Dn=100mm;

 racord tip A pentru autospecialele pompierilor, cu diametrul Dn=100mm;

 sorburi de aspiraţie pentru grupurile de pompare

B. 	canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va face in canalul colector de canalizare al orasului existent in zona in urma obtinerii avizului Regiei de apa-canal.

Colectarea apelor uzate menajere, respectiv pluviale se va realiza in sistem separativ.

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere

provenite de la obiectele sanitare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reţeaua de canalizare exterioara existenta in incinta,următoarele categorii de ape uzate:

1. Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

2. Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC de

DN25 şi se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele de

canalizare montata in radier. Astfel aceste ape vor fi directionate catre un camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO). Pentru evitarea inghetului s-a prevazut un sistem de degivrare ce se va monta pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala din inox.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin

curgere liberă la reţeaua de canalizare care se va executa in incinta.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoprisul clădirii sunt

colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane.

Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire.

Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate separatorul de hidrocarburi (model referinta ACO OLEOPASS - TN 8 / 80 ) si apoi deversate in reţeaua publica de canalizare.

Se vor utiliza urmatoarele guri de scurgere:

- Guri de scurgere pentru montaj in camp formate din corp din beton ( prevazut cu depozit de namol, sifonare, cos ) Ø 450 si gratar ACO 500x500, clasa de sarcini D400

- Guri de scurgere pentru montaj in spatiu verde ACO Pointlock din beton cu polimeri, rama si gratar din fonta, dimensiuni 30x30cm, clasa de sarcini B125.

Colectarea apelor pluviale din zona rampei de descarcare a tirurilor se va face cu ajutorul unei rigole ACO V150, D400. Apele colectate de rigole se vor directiona catre separatorul de hidrocarburi

Instalatiile se executa din :

- pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare : tuburi si piese de legatura din

polipropilena PP;

- pentru coloanele de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din PP;

- pentru coloanele de canalizare pluviala: tuburi izolate inpotriva inghetului si piese de legatura din PP;

- pentru conductele de canalizare inglobate in radier si conductele de canalizare exterioare : tuburi si piese de legatura din PVC – KG ;

- se vor utiliza camine de canalizare din beton DN800 pentru inaltimi mai mici de 1.5m si DN1000 pentru inaltimi mai mari de 1.5m.

Ape uzate menajere ( luand 100% din consumul de apă potabilă în scopuri menajere)

## Q zi med = 2.86  mc/zi , 		 Q zi max = 3.43 mc/zi ,		 Q max.h = 0.40 mc/h

Ape pluviale

Qpluvial total  = 95 l/s

C. 	Incalzire - VENTILATIE / preparare apa calda menajera

Instalatia de incalzire are ca sursa termica 2 centrale termice  alimentate cu gaz metan, cu focar etanş, cu admisia aerului de combustie şi evacuarea gazelor de ardere direct din şi in exterior, prin tubulatura etanşă.

Magazinul si depozitul vor fi incalzite cu aeroterme cu actionare centralizata, montate pe tavan.  Spatiile auxiliare vor fi incalzite cu radiatoare clasice prevazute cu ventile termostate, alimentate din centrala termică.

Pentru spatiile interioare care necesita climatizare (sala de vânzare, incapere personal si depozit) se vor prevede aparate tip multisplit functionand cu agenti frigorifici ecologici.

Unitatile interioare vor fi montate pe perete in incaprea destinata personalului si casete pentru montaj in plafon casetat 650x650mm in sala de vanzare, iar unitatile exterioare vor fi montate in exterior in spatiu special amenajat pe o platforma betonata.

Legatura dintre unitatile interioare si unitatea exterioara este facut cu teva din Cu moale izolata, cu Armaflex, ce rezista la presiuni inalte. Conductele vor fi fixate cu bratari izolate pentru evitarea aparitiei condensului.

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare compusa din asigurarea aerului proaspat necesar ocupantilor (cu centrala de tratare a aerului – 100% aer poaspat) si evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare. Se asigura debitul minim de aer proaspat in sala de vanzare.

Apa calda se va realiza prin intermediul a unui boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 50l si a unui instant electric.

Instalaţiile de incalzire/racire in zona magazin si incaperi anexe

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in interiorul imobilului, pentru spatiu de vanzare si depozitare s-a proiectat o instalatie de incalzire cu aeroterme, cu baterii de incalzire alimentate de la o sursa de preparare agent termic centralizat cu apa 80/60ºC pentru perioada de iarna, iar pentru spatiu destinat personalului s-a proiectat o instalatie de incalzire cu corpuri statice de otel, tip panou, prevazute spre a fi montate la parapet, sub ferestre racordate la sursa de preparare agent termic centralizat cu apa 80/60ºC.

Sistemul de distribuţie al agentului termic, apa 80/60ºC, este independent pentru incalzire si agregat de tratare aer. Ambele sisteme de distributie sunt de tip ramificat, bitubulare, cu distributie arborescenta in plafonul fals, de la centrala termica (amplasata la parter intr-un spatiu special amenajat). La fiecare radiator se fac coborari din plafonul fals prin interiorul peretilor de gips (sau inslit de zidarie), ramanand vizibile la nivelul corpului de incalzire doar racordurile ce ies din perete.

Aerotermele se alimenteaza din reteaua de distributie, din plafonul fals.

Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice.

Fiecare aeroterma este prevazut cu vane de sectorizare pe bateria de incalzire a aerului.

La fiecare radiator s-a prevăzut, pe tur, un robinet cu cap termostatat iar pe retur racord cu reglaj, de asemenea radiatoarele vor fi prevazute cu robineti de aerisire si robineti de golire.

Zona destinata personalului este alimentata pe o ramura a instalatiei prevazuta cu o vana cu doua cai cu servomotor, care este comandata de un termostat de ambianta amplasat in P06 (vezi planuri instalatie incalzire)

Distanţele între echipamente, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82.

Montarea lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6 bar şi se va realiza cu ajutorulconsolelor şi susţinătoarelor de perete.

La traversarea altor compartimente de incendiu conductele se vor proteja antifoc. In zona

depozitului avand un compartimet de incendiu separat fata de incaperile invecinate, toate

echipamentele si trecerile care se realizeaza prin peretii depozitului, trebuiesc protejate la foc cu acceasi rezistenta care o au elementele pe care le traverseaza (pereti). Trecerile tevilor ce alimenteaza cu agent termic, agent frigorific unitatile interioare de climatizare si aerotermele din sala de vanzare se vor se vor izola cu piese si accesorii rezistente la foc, astfel incat rezistenta peretelui sa ramana aceeasi.

Pentru incalzire, agentul termic utilizat, este apa calda cu parametrii 80/60°C, preparata cu o instalaţie cu doua cazane conectate în cascadă cu automatizare Vitotronic in functie de temperatura exterioara, cu arzatore pe combustibil gazos.

SURSA DE AGENT TERMIC 80/60ºC

Clădirea va fi alimentată cu căldură dintr-o instalaţie cu doua cazane murale in condensatie conectate în cascadă cu putere nominala unul de 54.4kW, iar cel de-al doilea 72.6kW, cuautomatizare Vitotronic in functie de temperatura exterioara, amplasată într-un spaţiu propriu, ce indeplineste toate cerintele impuse de normativele in vigoare.

Sursa de căldură

Cele doua cazane sunt conectate în cascadă, montate pe perete. Cazanele sunt prevazute cu arzatoare pe combustibil gazos.

Cazanele utilizate sunt cazane murale în condensaţie, VIESSMANN Vitodens 200-W, cu

automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară.

Sursa de caldura este utilizata pentru incalzire centrala si incalzire aport de aer proaspat

pentru perioada e iarna. Cele doua cazane conectate în cascadă sunt conectate la un kit comun evacuare gaze arse, acesta fiind accesoriul instalatiei in cascada

Circulatia agentului termic

Circulatia agentului termic se realizeaza cu pompe de circulatie (in-line) montate pe conducta.

Cazanele au montate pe retur cate o pompa de circulatie. Pompele montate pe returul

cazanelor asigura circulatia agentului termic pe traseul cazane – butelie de egalizare a presiunii –cazane.

Butelia de egalizare a presiunii are doua circuite de distributie pe secundar:

• Circuit consumatori incalzire (aeroterme + radiatoare)

• Circuit baterie de incalzire a agregatului de tratare aer

Pe fiecare circuit, este prevazuta, pe tur, cate o pompa de circulatie ce asigura distributia

agentului termic produs de sursa de caldura in instalatia pe care o deserveste.

Toate pompele utilizate in centrala termica sunt pompe simple, in linie

Protejarea instalatiei

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise

conform STAS 7132 prin:

• asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca

urmare a cresterii temperaturii cu vas de expansiune cu membrana elastica

(racordat pe returul instalatiei sau pe returul cazanului). Acestea vor avea o

presiune de incarcare si capacitate specificate in proiect (vezi schema de

functionare a instalatiei).

• Limitarea presiunii agentului termic la 4bar prin montarea pe cazan pe conducta

de tur, sau direct pe cazan a cate doua supape de presiune care deschid la 4bar.

• Evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de

presiune de pe cazan si vasul de expansiune

• Limitarea temperaturii maxime prin termostatul cazanului

• Protejarea cazanului impotriva lipsei de apa prin intreruperea functionarii arzatorului la detectarea lipsei de apa din cazan.

Parametrii agentului termic necesar incalzirii

Parametrii agentului termic sunt reglati in regim dinamic in functie de temperatura exterioara efectiva, atat prin functionarea modulanta a arzatoroarelor, cat si prin reglajul independent pe fiecare circuit cu ajutorul vanelor cu trei cai montate pe circuitul de incalzire  si pe bateria de incalzire a agregatului de tratare aer proaspat .

Prepararea apei calde de consum menajer

Apa calda menajera se produce cu ajutorul mai multor boilere electrice si instante de apa

amplasate in spatiile unde este necesara apa calda.

Alimentarea cu apă (umplerea) instalaţie

Alimentarea cu apa se va face de la staţia de pompare ce deserveste imobilul, printrprintr-un racord flexibil demontabil. Pe returul dintre cazane si BEP de incalzire este un racord special prevazut pentru instalatia de umplere.

Funcţionarea in parametrii tehnici, de siguranţa şi economie

Conform cap. 15 din I13/02, instalatia si centrala termica este prevazuta cu aparate de

măsură, contorizare şi echipamente de automatizare care controlează în principal siguranţa şi economicitatea la arzătoare, temperaturile si presiunile prescrise, inclusi protecţia la depăşirea acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

INSTALATII DE CLIMATIZARE

Pentru spatiile interioare care necesita climatizare (zona de vanzare, spatiu coacere, spatii destinate personalului si depozitul – indicate de beneficiar) se va prevede un sistem de tip multisplit,functionand cu agenti frigorifici ecologici.

Unitatile interioare sunt de doua feluri si anume, tip caseta pentru zona de vanzare, spatiu coacere si depozit care vor fi montate ingropat in plafonul fals, iar al doilea tip este pentru montaj

aparent pe perete, acest din urma tip este folosit pentru zona destinata personalului. Unitatea exterioara va fi montate pe o platforma betonata langa cladire.

Legaturile dintre unitatile interioare si unitatea exterioara sunt realizate din teva din Cu moale si la bara izolata cu Armaflex de grosimea indicata de furnizorul de echipament in functie de dimensiunea tronsonului si tipul agentului transportat(gaz/lichid), ce rezista la presiuni inalte.

Conductele vor fi fixate cu bratari izolate pentru evitarea aparitiei condensului.

INSTALATIA DE VENTILARE

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienicosanitare

s-a proiectat o instalatie de ventilare compusa din asigurarea aerului proaspat necesar

ocupantilor (cu agregat de tratare a aerului – 100% aer poaspat) si evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare, office managersi vestiare. Se asigura debitul minim de aer proaspat in zona de vanzare. Agregatul de tratare aer functioneaza in 100% aer proaspat, in constructie alaturata in linie,este compusa din:

Introducere :

- racord flexibil

- filtru sac G4

- recuperator de caldura

- baterie de racire in detenta directa

Sarcina de racire 33.2kW

- baterie de incalzire cu agent termic 80/60gr C

Sarcina de incalzire 28.1kW

- ventilator de introducere

debit:6300mc/h

presiune disponibila: 450Pa

- racord flexibil

Evacuare:

- racord flexibil

- filtru sac G4

- recuperator de caldura

- ventilator de evacuare

debit:6300mc/hpresiune disponibila: 350Pa

- racord flexibil

Caracteristicile agregatului de tratare se gaseste in plansele desenate si fisa tehnica.

Sistemul de distributie al aerului (introducere aer proaspat / evacuare aer)

Racordarea agregatului de tratare la prizele de aer proaspat si de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura rigida, rectangulara. Prizele de aer proaspat si de evacuare aer evacuat s-au proiectat ca amplasare, avand o distanta minima intre ele de cel putin 2 m si o distanta de minim 8m intre priza de evacuare si orice cladire adiacenta. Toate prizele de aer proaspat si de evacuare viciat s-au proiectat cu protectie antiploaie.

Pentru introducerea aerului tratat s-a prevăzut un sistem de distribuţie cu tubulatură

rectangulară şi racordari la anemostate patrate cu refulare pe patru directii. Racordarile anemostatelor la tubulatura rectangulara se face cu tubulatura flexibila izolata de ∅ 350mm. Legaturile dintre tubulatura rectangulara si cea circulara se realizeaza cu piese speciale 300x350mm→Ø350mm.

Aspiraţia aerului evacuat se va face printr-o tubulatura rectangulara la care se vor racordadispozitivele de extractie, de tip grila rectangulara cu plenum de aspiratie si reglaj debit, montate in plafonul fals. Racordarile grilelor rectangulare la tubulatura rectangulara se face cu tubulatura flexibila neizolata de ∅ 400mm. Legaturile dintre tubulatura rectangulara si cea circulara se realizeaza cu piese speciale 600x200mm→Ø400mm.

Tubulatura de introducere si cea de evacuare se va realiza din tubulatura sandwich, tip ALP, care nu mai necesita izolare suplimentara.

Sistemul de evacuare al aerului viciat grupuri sanitare

Evacuare aer viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin sistem comun, pentru cele trei grupuri sanitare, de tubulatura rigida, neizolata si ventilatoare de evacuare circulare montate pe tubulatura, cate un ventilator pentru fiecare grup sanitar, deasupra tavanului fals. Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele de extractie cate una in fiecare grup sanitar si grila in exterior prevazuta cu plasa de sarma si sistem de protectie impotriva ploii, montaj incastrat in perete.

Functionarea ventilatoarelor va fi comandata de senzorul de iluminat din grupurile sanitare, astfel fiecare ventilator va fi comandat de senzorul de iluminat din grupul sanitar deservit.

Sistemul de evacuare al aerului viciat vestiare si supraveghere video

Evacuare aer viciat din vestiare si spatiu supraveghere video se realizeaza printr-un ventilator de evacuare a aerului viciat cu debitul de aer 100 mc/h montat în tavanul fiecarei încăperii, ce va refula in pod.

Sistemul de evacuare al aerului viciat birou

Pentru acest spaţiu sa prevăzut un ventilator circular pentru evacuarea aerului viciat, cu

debitul de aer 100 mc/h, montat in pod, pe placa de peste birou, cu refulare in pod, conectat la senzorul de prezenta. Aspiratia aerului viciat din incapere se realizeaza cu ajutorul unei valve de extractie, conectata printr-o tubulatura flexibila neizolata.

D.	Alimentarea cu GAZE NATURALE:

Obiectivul va fi alimentat cu gaze naturale printr-un bransament nou. Alimentarea obiectivului cu gaze naturale se va face prin bransamentul la reteaua de distributie (publica) de gaze naturale de presiune redusa. Presiunea de functionare a instalatiei este cca. 90 kPa. Postul de reglare - masurare se va monta într-o nişă pe peretele exterior, conform prescripţiilor din normativul I6 – 2006.

E.          ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA:

Obiectivul va fi alimentat cu energie electrica printr-un bransament nou de la retea ENEL     Distributie aflata in imediata vecinatate a amplasamentului.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Depozitele intermediare  de materiale de constructii pot fi spalate de apele pluviale, putind polua solul sau apele subterane.

Spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului, daca se fac in organizarea de santier si nu pe platforma special amenajata pentru aceasta actiune, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

Astfel apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier sunt considerate drept surse potentiale de poluare care pot fi diminuate sau eliminate printr-o buna organizare de santier.

- in timpul functionarii obiectivului

Alimentarea cu apa se face prin conducte racordate la reteaua oraseneasca.

Evacuarea apelor menajere (de la obiectele sanitare) se va face in reteaua de canalizare oraseneasca.

Apele meteorice de pe suprafata acoperisului se prevad a se evacua in reteaua de canalizare pluviala a orasului.

Apele uzate provenite din zona parcarilor se vor preepura prin separator de hidrocarburi.

Apele conventional curate (de la evacuarea condensului de la vitrinele frigorifice sau  camerei frigorifice vor fi colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseala si vor fi evacute in reteaua oraseneasca. Sifoanele de la sectorul lactate va fi prevazut cu racord de protectie contra mirosului si vas colector reziduuri.

Evacuare ape menajere

Legarea racordului la canalizare de reteaua urbana se va realiza in camin de racord si camin de vizitare.

Evacuare ape uzate

Colectarea apelor uzate se va realiza in sistemul existent de canalizare a municipiului  Constanta. Dezvoltarea de activitati pe platforma se va realiza luandu-se strict in considerare capacitatea de epurare a apelor uzate, cu respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate conform prevederilor HG nr, 188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respectiv ale normativului NTPA-002/2005.

Nu este cazul sa se monteze un separator de grasimi deoarece in magazin nu sunt bucatarii si nu se lucreaza cu grasimi animale sau vegetale, toate produsele fiind deja ambalate .

Evacuare ape pluviale

Colectarea apelor pluviale se va realiza printr-o retea de tuburi direct catre reteaua de canalizare a zonei. Apele colectate de pe plartformele carosabile se vor colecta si trece printr-un separator de hidrocarburi.

2. Protecţia aerului:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii ) si mobile (utilaje si autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata. Diverse lucrari pe santier implica operatii ce constituie surse de emisie a prafului, cum ar fi : excavarea pamantului, incarcarea pamantului in basculante, imprastierea sau compactarea lui.

O alta sursa de impurificare a atmosferei sunt utilajele ce functioneaza cu motoare Diesel - gazele de esapament degajate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei:oxizi de azot, compusi organici volatili,metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele, hidrocarburi aromatice, bioxid de sulf etc.

Aceste utilaje pot functiona in cateva locuri pe santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru - creindu-se un decalaj de spatiu. Se poate crea si un decalaj de timp  lucrarile atacandu-se dupa un grafic anume (de exemplu cu intreruperi in anumite zile sau interval de ore).

Respectandu-se tehnologia propusa in proiect si legislatia in domeniu impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

- in timpul functionarii obiectivului-

Sursele de impurificare  a atmosferei in timpul functionarii pot fi:

- intensificarea traficului –gazele de esapament ale autoturismelor ce vor intra pe amplasament nu constitue un pericol major  de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca masinile stationeaza in parcare

- parcarile - vezi paragraf anterior

- centrala termica - va folosi drept combustibil gazul metan, cu focar etanş, cu admisia aerului de combustie şi evacuarea gazelor de ardere direct din şi in exterior, prin tubulatura etanşă.

Se va asigura controlul si verificare tehnica periodica a echipamentelor si a instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a proceselor de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

Se va monitoriza respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu de catre proprietarii societatilor comerciale care isi vor desfasura activitatea in zona.

- generatorul electric- insonorizat CATERPILLAR OLYMPIAN 88 cu putere 88kVA/64kW, cu panou automatizare si comanda, fara AAR, rezervor de motorina de capacitate 80l.

Generatorul va functiona doar in situatii de urgenta  si pentru perioade scurte de timp deci impactul asupra aerului generat de gazele evacuate va fi minim.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Utilajele de santier produc zgomot, insa nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pina in jurul valorii de maxim 90dB(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, vole si autogredere. Autobasculantele pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru o perioada de referinta de 24 ore, de cca 50 dB(A)

Surse de zgomot/vibratii : ventilatoarele ce echipeaza echipamentele de racire a aerului,  transformatorul de putere-existent pe amplasament şi grupul electrogen.

Zgomotul produs de utilaje este poluant atat pentru muncitori cat si pentru locuitorii zonei.Astfel utilajele stationate trebuie sa indeplineasca normele de poluare cu zgomot impuse de normative.Actionarea utilajelor se va face cu prudenta ptr. a evita varfurile de nivel de zgomot.

Programul de lucru nu se va desfasura in timpul noptii si va fi structurat in intervale de timp optime, astfel incat sa se limiteze disconfortul creat de functionarea utilajelor specifice.

Se va planifica orarul de desfasurare activitatilor generatoare dezgomot astfel incat sa se evite efectele cumulative;

Stabilirea vitezelor de circulatie a autoturismelor in zona obiectivului.

In vederea protejarii asezarilor umane impotriva prafului si zgomotului se vor folosi plase de protectie.

Respectarea duratei de executie a proiectului, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

- in timpul functionarii obiectivului-

In timpul functionarii  obiectivului, zgomotul va fi produs de traficul aferent platformelor de parcari propuse, de autoutilitarele care descarca marfa pe rampa si de  zgomotul de fond al obiectivului.

Instalaţiile vor fi montate în aşa fel încât să nu se transfere vibraţii în spaţiile utilizate.

În cazul traseelor de linie fiecare conducă trebuie izolată contra fenomenelor sonore în solide şi în principiu nici un fel de conductă nu trebuie să vină în contact cu peretii.

Avand in vedere elementele constructive ale investitiei consideram ca este asigurata ecranarea necesara pentru reducerea propagarii aeriene a zgomotelor (STAS 6156-86) sub limitele admise ale nivelului de zgomot in acustica urbana (STAS10009-88).

Grupul electrogen (C70 D5 care emite 76 dB la 1 m si 67 dB la 7 m) este amplasat pe o platforma adiacenta constructiei magazinului si va functiona numai in situatiile de intrerupere a alimentarii cu energie electrica.

Nivelul de zgomot al echipamentelor exterioare ale agregatelor frigorifice  este de maxim 60 dB la 1m.

Fiind retras la peste 50 ml fata de zona de locuit, obiectivul nu va afecta locuirea in zona.

Stabilirea vitezelor de circulatie a autoturismelor in perimetrul obiectivului.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Sursele de poluare pentru sol-subsol in faza de constructie pot fi :

- Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii

- Gunoi menajer depozitat in locuri nepermise

- Praful (amintit la capitolul despre factorul aer) in urma precipitatiilor se depune pe sol putand polua solul cu metale grele sau alte elemente chimice

- Apele menajere (amintite la capitolul despre factorul apa) daca nu se realizeaza racordul la canalizare pot polua solul. Daca nu exista posibilitatea bransarii  la canalizare se vor instala  WC-uri ecologice.

- Scurgerile accidentale de produse petroliere

Pentru aceste posibile incidente se vor lua masuri:

- realizarea racordarii la canalizare – in masura posibilitatilor.

- depozitarea materialelor de constructie in zone amenajate pentru acest scop

- folosirea pamantului excavat la amenajare de spatii verzi

- transportarea pamantului excavat si in exces la alte amplasamente indicate de catre autoritatile locale

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul lucrarilor de constructii, se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora;

- atat deseurile menajere, cat si celelalte tipuri de deseuri generate la faza de dezafectare si realizare a proiectului se vor colecta in containere/recipiente/pubele functie de natura acestora,amplasate in spatii special destinate aflate pe amplasamentul investitiei si predate societatilor autorizate si specializate care le valorifica/elimina in baza contractelor incheiate conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare;

- se vor prevenii fenomenele de poluare prin descarcarea necontrolata de deseuri in mediu;

- se vor utiliza substante biodegradabile pentru curatenie;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehicule grele si de la echipamente mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat,stocarea temporara a deseurilor si a solului decopertat in vederea neutralizarii de catre firme specializate;

- -evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- Spalarea rotilor masinilor la iesirea din santier, in zone amenajate;

- Interzicerea operatiilor de intretinere si reparare a mijloacelor auto si a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului.

-in timpul functionarii obiectivului-

Asupra factorului de mediu sol-subsol se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Sursele de poluare ale solului dupa darea in folosinta a obiectivului sunt:

- actiunea apelor rezultate din igienizarea incintei

- deversarea apelor menajere in locuri nepermise

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer

- actiunea deseurilor rezultate din activitati comerciale , depozitate necorespunzator

- scurgeri accidentale de produse petroliere in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita incinta sau vor aproviziona magazinul

In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluarii solului  in timpul functionarii este redusa avand in vedere ca toata incinta fie va fi pavata cu pavele autoblocante (fixate pe un  strat de nisip asezat pe un  strat de impermeabilizare  constituit din membrana care are o rezistenta chimica excelenta, rezistenta la factorii de mediu si temperaturi inalte ( cu grosimea de 0,3mm-0,5 mm,  membrana nu este toxica,nu polueaza, nu prezinta pericol pentru mediu si sanatatea oamenilor), fie va avea un sistem rutier format din mixturi asfaltice.

In zona de aprovizionare carosabilul va fi  betonat.

Restul incintei vor fi zone amenajate ca spatii verzi, iar sursele de poluare sunt nesemnificative.

Impactul asupra solului va fi nesemnificativ in timpul functionarii daca apele menajere vor fi eliminate corespunzator, respectand legislatia in vigoare.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Pe perioada de constructie a obiectivului, datorita faptului ca in prezent  terenul este liber de constructii, nu va fi influentata negativ flora si fauna locala.

Fauna locala reprezentata de rozatoare (soareci, sobolani) va fi afectata de constructie prin igienizarea zonei, reducandu-se substantial numarul de indivizi prezenti pe amplasament. Acest aspect este favorabil.

-in timpul functionarii obiectivului-

Prin constructia obiectivului suprafata totala de spatiu verde se va prevedea la limita maxima permisa de functiunea propusa pe terenul dat. Astfel, obiectivul analizat va tine cont de aspectul peisagistic al zonei, spatiul plantat va fi de  cca 20,06% din total teren amenajat.

Activitatile desfasurate nu influenteaza echilibrul ecosistemelor terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna. Cea mai apropiata unitate de locuit se afla la o distanta de cca 29,12 m.

Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Efectul pozitiv este crearea locurilor de munca.

- In timpul executiei lucrarii de constructie

Oferta catre populatie a noului spatiu comercial propus va creste nivelul conditiilor de viata locuitorilor din zona atat prin angajarea lor ca forta de munca cat si ca posibilitate de selectie a ofertei de cumparaturi.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor. Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol. Platforma parcarii si platformele vor fi impermeabilizate pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere.

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor de tip menajer rezultate din activitate se prevad Europubele si o statie de compactare si conteiner colector de cca. 22mc, echivalent cu cca. 80 mc gunoi menajer.

Europubelele vor fi amplasate intr-un tarc imprejmuit situat in exteriorul magazinului si amplasat pe o platforma betonata.

Gospodaria de gunoi va fi prevazuta cu un conteiner de rezerva de aceeasi capacitate, urmand ca ridicarea acestora sa se faca periodic de catre utilajele specifice ale firmelor de specialitate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- Motorina folosita la functionarea generatorului va fi alimentata de la statii de distributie carburanti si numai in cazul golirii rezervorului. Se vor folosi cantitati optime de carburant pentru umplerea acestuia. Nu vor fi depozitate cantitati suplimentare de carburant.

- Mentenanta generatorului va fi executata de catre firme specializate.

- Freonul folosit la racirea apartatelor frigorifice va fi gestionat de catre firme specializate.Aceste firme vor respecta lgislatia in vigoare. Mentenanta agregatelor frigorifice va fi asigurata periodic de catre firme specializate.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivul analizat nu se afla in nici o zona de protectie a unui monument istoric a mun. Constanta, asa cum  prevad  planurile de amenajare a teritoriului si  documentatiile de urbanism aprobate la nivel de Consiliu Local,nici in zone de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice, perimetre de protectie hidrogeologica, a infrastructurilor de transport de interes public, in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, in zone de protectie sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc.)

Trebuie monitorizati poluantii gazosi (dioxid de sulf, oxizi de azot, clor, acid clorhidric, amoniac, fenoli) si pulberile sedimentabile si sa se efectueze periodic sondaje prin probe momentane (30 min.)

Reteaua de monitorizare a zgomotului are in vedere masurarea nivelului de zgomot:

-nu este cazul pentru acest obiectiv.
Reteaua de monitorizare a calitatii solului este realizata prin analize fizico-chimice, bacteriologice:
-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Reteaua de monitorizare a radioactivitatii este realizata prin masuratori beta global si dozimetrice pe factorii de mediu in puncte prestabilite

-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Beneficiarii constructiei comerciale vor implementa sisteme de prevenire a riscurilor unor accidente cu efecte semnificative asupra factorilor de mediu: dotari si masuri pentru instruirea personalului, managementul exploatarii si analiza periodica a punerii in practica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea activitatilor de protectie a mediului, etc.

Se vor preleva periodic probe de apa pentru a verifica incadrarea in indicatorii de calitate a apelor descarcate la emisar. Monitorizarea acestor indicatori va fi facuta de o institutie de profil.

Investitorul va organiza activitatea de urmarire curenta a comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp pe baza actelor normative in vigoare:

-regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat cu HG nr. 766/1997;

-norme metodologice privind urmarirea constructiilor, inclusiv urmarirea curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P130-97.

Urmarirea curenta se va realiza prin revizii periodice sau revizii operative in caz de necesitate dupa evenimente speciale, efectuate de personal specializat.

Rezultatul observatiilor se consemneaza in Jurnalul evenimentelor din Cartea constructiei.

Instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp se detaliaza la fazele de executie ale proiectarii.

La schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la incetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuarii bilantului de mediu de catre fostul proprietar, in scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatii respective.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - conform celor de mai sus referitor la perioada executiei lucrarilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

nu e cazul

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Intocmit,

Arh. Petru LALUT

Sef proiect,

Arh. Horatiu STAN