MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

„STUDIU DE IDENTIFICARE A MUNIȚIEI / PIESELOR DE ARTILERIE ISTORICE NEEXPLODATE PE CORIDORUL VIITOAREI CONDUCTE DE TRANSPORT AL GAZELOR, SITUATĂ PE PLATFORMA CONTINENTALĂ A MĂRII NEGRE“

II. Titular:

a) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București,  și  OMV Petrom

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

Calea Floreasca nr. 169 A, Corpul B, etajul 8, Sector 1, București,  Tel: 031 860 7200, Fax: 031 860 7280,

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de contact:

Director adjunct: Alin Știrbu, Tel: 0318602303, email: alin.stirbu@exxonmobil.com

III. Descrierea proiectului:
Scopul şi importanţa obiectivului de investiţie:

Compania ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București, și OMV Petrom intenționează să investigheze coridorul viitoarei conducte de transport al gazelor și zona adiacentă platformei în vederea detectării prezenței unor piese de artilerie/muniție istorică neexplodate pe fundul mării și/sau îngropate. Sunt vizate următoarele tipuri de proiectile:

- Proiectile cu calibrul > 155 mm

- Bombe High Explosive (HE)

- Mine marine

- Încărcături de adâncime (depth charges)

- Torpile

Studiul va cuprinde două etape

a) Etapa inițială de identificare a țintelor (cu echipamentele de pe navă)

Această etapă va fi finalizată cu realizarea unui „Studiul inițial de identificare a țintelor“ (piese de artilerie/muniție istorică neexplodate), și cuprinde, la rândul său, mai multe activități:

Testul pre-identificare

Contractorul va realiza un test cu aceleași echipamente și navă înaintea începerii acestei etape. Acest test se va desfășura în perimetrul avizat, la adâncimi ale apei între 5 - 50 m. Se vor lansa o serie de „surogate“ (ținte false pentru calibrare), de diferite dimensiuni care să acopere întreaga gamă de muniție posibil a fi identificată, de la proiectile mici până la torpile. Se va utiliza aceeași navă și aceleași echipamente ce vor fi folosite și în studiul propriu-zis. Contractorul va demonstra că poate detecta țintele-surogat cu o acuratețe de 1-2 m, iar la finalul testului va recupera din mediu toate proiectilele surogat. La acest test vor participa consultantul pe probleme de muniție/proiectile neexplodate, geofizicianul și reprezentantul companiei, care vor inspecta echipamentele și vor valida datele și acuratețea detectărilor, urmând ca abia după validarea acestui test să se treacă la investigația propriu-zisă.

Identificarea propriu-zisă a țintelor se va realiza de la distanță cu ajutorul sonarelor cu scanare laterală (SSS), a eco-sondelor multi-beam de înaltă rezoluție pentru datele de batimetrie și a  sistemelor de poziționare GeoWing aflate la bordul navei și care vor fi tractate de aceasta  la o distanță constantă de fundul mării. Coridorul investigat are o lățime de 50 m, iar, în cazul detectării de anomalii magnetice (ceea ce poate însemna o posibilă țintă), coridorul se va extinde cu încă 50 m.

Contractorul va procesa și interpreta datele achiziționate în timp real pe navă. Contractorul este responsabil să identifice anomaliile magnetice și minele non-feroase potențiale, alături de consultatul pe probleme de piese de artilerie/muniție istorică neexplodate și geofizican. În momentul în care este detectată o anomalie, expertul beneficiarului va decide dacă este posibilă redirecționarea traseului conductei. Dacă acest lucru este posibil, expertul beneficiarului, alături de geofizician, vor decide cum poate fi extins coridorul investigat pentru repoziționarea conductei. Dacă redirecționarea este imposibilă, anomalia detectată va fi investigată în cea de-a doua etapă de studiu.

b) Etapa de investigare a potențialelor ținte identificate cu vehiculele operate de la distanță

Această etapă va fi finalizată cu realizarea unui „Studiu de investigare a țintelor identificate“ (piese de artilerie/muniție istorică neexplodate), și cuprinde:

Testul pre-investigație:

Contractorul va realiza un test cu ajutorul unui vehicul operat de la distanță (ROV) înaintea începerii acestei etape. Acest test va include toate tipurile de proiectile/muniție neexplodată posibil a fi detectate. Vor fi investigate în acest sens proiectile-surogat ce au fost poziționate pe fundul mării în etapa anterioară.

Investigarea propriu-zisă a țintelor

După identificarea potențialelor ținte, contractorul le va investiga cu ajutorul aceluiași vehicul operat de la distanță (ROV), echipat cu camere, sonare, echipamente de determinate a poziției, detectoare de metale, precum și pompe de dragaj pentru excavare.

Din motive de siguranță, contractorul va angaja un inginer expert în explozibil, pentru recunoașterea proiectilelor neexplodate.

Pe toată durata proiectului, personalul de pe nava de investigații va include:

- Un geofizician cu abilitățile necesare pentru procesarea și interpretarea datelor achiziționate în timp real;

- Un consultant pe probleme de artilerie/muniție neexplodată cu expertiză în domeniu.

De asemenea, se va asigura spațiu pe navă și pentru un reprezentant al beneficiarului (expert conductă).

Locațiile proiectilelor/muniției istorice neexplodate identificate pe parcursul studiului vor fi comunicate Forțelor Navale Române si Direcției Hidrografice Maritime, care vor proceda la distrugerea/înlăturarea acestora, conform legislatiei in vigoare.

Justificarea necesității proiectului

Având în vedere, pe de-o parte, stoparea declinului producţiei interne de hidrocarburi, şi pe de altă parte, accesul la noile tehnologii pentru descoperirea de noi resurse, Guvernul României a decis să organizeze o licitaţie internaţională pentru încheierea unei serii de contracte privind explorarea şi participarea la cote din producţie a unor companii specializate care au la dispoziţie fondurile financiare şi tehnologiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de prospectare a hidrocarburilor în ape de mare adâncime.

Obiectivul propus „STUDIU DE IDENTIFICARE A MUNIȚIEI / PIESELOR DE ARTILERIE ISTORICE NEEXPLODATE PE CORIDORUL VIITOAREI CONDUCTE DE TRANSPORT AL GAZELOR, SITUATĂ PE PLATFORMA CONTINENTALĂ A MĂRII NEGRE“ face parte din programul de operațiuni al Blocului XIX Neptun, după cum s-a convenit între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), Sucursala București, şi OMV Petrom SA, şi este aprobat prin Avizul nr. ...................................., emis de către ANRM.

Compania este hotărâtă să desfăşoare activităţi eficiente, sigure şi cu un impact cât mai mic pentru mediu în toate punctele unde activează, iar identificarea și înlăturarea potențialelor proiectile neexplodat de pe traseul potențialei conducte de gaze aduce un plus de siguranță exploatării ulterioare.

Limitele amplasamentului proiectului

Platforma continentală românească a Mării Negre:

Coordonate geografice STEREO 70

| EST | NORD |
| --- | --- |
| 806287,3159 | 283124,7413 |
| 806292,8966 | 283125,6564 |
| 805854,8296 | 292412,2675 |
| 918017,7615 | 310832,6957 |
| 964251,7844 | 304875,3114 |
| 975420,6812 | 286877,4446 |
| 975757,4636 | 281444,2844 |
| 976246,5297 | 273551,1183 |
| 969161,077 | 269155,0195 |
| 963139,0129 | 265418,9896 |
| 950621,3988 | 264644,7383 |
| 946317,1283 | 269875,8872 |
| 945222,0581 | 285758,9236 |
| 916599,2655 | 299237,4624 |
| 912279,4014 | 294691,5712 |
| 906201,5244 | 288296,1879 |
| 832035,4978 | 276122,4465 |
| 821505,3385 | 273881,5824 |
| 814342,7074 | 267318,3823 |
| 804679,7643 | 264288,7131 |
| 804679,7586 | 264288,7127 |
| 794646,9825 | 263805,8809 |
| 790934,3356 | 273880,8796 |
| 794183,5585 | 282812,8721 |
| 794571,0207 | 282735,4371 |
| 796470,6219 | 282355,8018 |
| 796800,5654 | 282329,6394 |
| 796978,0789 | 282343,9808 |
| 797314,2586 | 282390,1918 |
| 798223,1692 | 282422,4402 |
| 798845,7362 | 282337,573 |
| 799735,795 | 282152,2393 |
| 800284,7484 | 282140,4959 |
| 806287,3159 | 283124,7413 |

Adâncimea apei în zonă: 			1 - 1.200 m

Distanța față de țărm:                                  poligon adiacent

Distanţă faţă de Constanţa:			13 km

Distanţa faţă de Bulgaria cca.:		10,9 km

Distanţa faţă de Ucraina cca.:		121 km

Fig. 1. Locația poligonului în care se va desfășura studiul

Locaţia pe care se va executa studiul se suprapune parțial peste ariile protejate de programul NATURA 2000, după cum urmează:

ROSCI0273 - Cap Tuzla - suprapunere ~ 20 %

ROSCI0293 - Costinești - 23 August - suprapunere integrală

ROSCI0281 Cap Aurora - suprapunere ~85%

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase Mangalia - suprapunere ~ 35%

ROSCI0311 Canionul Viteaz - poligonul este adiacent

ROSPA0076 - suprapunere de la țărm până la adâncime 20 m

În vederea desfășurării investigațiilor, se vor obține avizele custozilor ariilor protejate (Avize custozi: GeoEcoMar (Tuzla și Mangalia) și Eurolevel (ROSPA). Celelalte situri nu au custozi.

Descrierea echipamentelor utilizate

„Surogatele“ (țintele false pentru calibrare) sunt machete construite din același aliaj metalic și cu aceleași dimensiuni ca și tipurile de proiectile/muniție neexplodată posibil a fi detectate, de la proiectile mici până la torpile (155 mm). Contractorul va demonstra că poate detecta țintele-surogat cu o acuratețe de 1-2 m, iar la finalul testului va recupera din mediu toate proiectilele surogat.

Pentru efectuarea studiului, se va utiliza o navă dotată cu echipamentele specifice programului de lucru stabilit. Având în vedere că licitația pentru desemnarea contractorului care va realiza studiul este în desfășurare, nu putem preciza numele navei pe care acesta o va utiliza, motiv pentru care prezentăm mai jos specificațiile generale ale navelor specializate care execută astfel de operațiuni. Menționăm că, indiferent de rezultatul licitației, nava câștigătoare va avea specificații foarte apropiate de cele prezentate.

Caracteristici tehnice generice navă:

- Perioadă minimă de operare pe mare 28 zile;

- Dimensiuni minime: 50 m LOA și 3 m pescaj;

- Sistem propulsie: 2 motoare sau 1 motor cu pas variabil și propulsor lateral;

- Sistem autopilot conectat la un girocompas de ultimă generație, durată viraj sub 20 min. la 180 grade, cu viteză de 5 Nd;

- Echipaj dimensionat în conformitate cu operațiunile estimate;

- Amprentă acustică în afara limitelor de senzitivitate ale aparaturii utilizate pentru studiu;

- Instalațiile electrice alei navei vor fi compatibile cu instrumentele geofizice utilizate;

- Nava va fi dotată cu sisteme radar și de comunicații conforme cu standardele internaționale pentru operațiuni pe mare;

- Nava va fi dotată cu sisteme de telecomunicații prin satelit aprobate de beneficiar, capabile să asigure comunicații de voce/fax/date și e-mail 24/24 h; se va asigura un sistem de comunicații între punte și toate zonele unde se desfășoară operațiuni;

- Nava va fi dotată cu spații dedicate/laboratoare cu dimensiuni suficiente pentru a găzdui toate echipamentele necesare și activitățile de post-procesare a datelor;

- Nava va fi dotată cu spațiu de lucru pe punte pentru operarea vinciurilor și tractarea în siguranță a echipamentelor geofizice;

- Spații de cazare suficiente și la standarde înalte pentru întreg personalul;

- Lumini de navigație regulamentare;

- Set complet de hărți hidrografice și de navigație;

- Pe navă se va aplica Sistemul de Management Integrat al Sănătății, Protecției Muncii și Protecției Mediului.

Echipamentele utilizate în prima etapă

- Aparat GeoWing, sau similar, pentru idetificarea proiectilelor feroase. Acesta va fi tractat la o distanță constantă de fundul mării.

- Sonar cu scanare laterală (SSS) pentru identificarea proiectilelor de pe fundul mării sau parțial îngropate.

- Eco-sondă multi-beam de înaltă rezoluție pentru datele de batimetrie.

- Sistem de poziționare pentru măsurarea exactă în timp real a poziției, înălțimii deasupra fundului mării și adâncimii în coloana de apă a aparatului GeoWing.

Echipamentele (montate pe ROV) utilizate în etapa a doua

- Sistem de camere HD pentru ROV (2 camere)

- Sistem de navigație inerțială INS

- Sistem de înregistrare Digital Edge HD (sau echivalent)

- Înregistrator de viteză Doppler

- Senzor de adâncime cu acuratețe +/- 1 m

- Capacitatea de a se deplasa la cel puțin 200 m de navă (distanță orizontală)

- Sonare pentru evitarea obstacolelor

- Pompă de dragaj pentru excavarea sedimentelor de pe fundul mării în zona investigată

- Detector de metale

Cerințele pentru navă și echipamente descrise sumar mai sus sunt detaliate în fișele atașate caietului de sarcini pentru contractor.

Alte activități care pot apărea ca urmare a desfaşurării proiectului:  Nu este cazul

Areale sensibile

După cum am menționat anterior, zona în care se vor efectua investigațiile se suprapune sau se învecinează cu arii protejate Natura 2000.

ROSCI0273 - Cap Tuzla - suprapunere ~ 20 %

Situl Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 şi aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia 209/92/CE. Suprafața acestuia a fost mărită prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor nr. 46/2016, extinzându-se în prezent până la izobata de 40 m.

Localizarea sitului: Longitudine 28.0059555 E, Latitudine 43.0057916 N

Suprafața sitului (ha): 4.946

În cadrul acestui sit au fost identificate următoarele tipuri de habitate:

1110: Bancuri de nisip submerse de mică adâncime

- 1110-3 Nisipuri fine de mică adâncime

- 1110-4 Nisipuri bine calibrate

- 1110-5 Nisipuri grosiere şi pietrişuri mărunte bătute de valuri

- 1110-6 Galeţi infralitorali

              - 1110-8 Nisipuri mâloase şi mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia

1140: Suprafețe de nisip și mâl descoperite la maree joasă

- 1140-1 Nisipuri supralitorale, cu sau fără depozite detritice cu uscare rapidă

- 1140-2 Depozite detritice supralitorale cu uscare lentă

- 1140-3 Nisipuri mediolitorale

- 1140-4 Acumulări detritice mediolitorale

1170: Recifi

- 1170-2 Recifi biogeni de Mytilus galloprovincialis

- 1170-4 Aglomerări de stânci şi bolovani

- 1170-5 Stânca supralitorală

- 1170-6 Stânca mediolitorală superioară

- 1170-7 Stânca mediolitorală inferioară

- 1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile

- 1170-9 Stânca infralitorală cu Mytilus galloprovincialis

- 8330 Peşteri marine total sau parţial submerse

În zona Cap Tuzla, fundul stâncos recifal are cea mai mare extindere spre uscat şi cel mai variat şi accidentat relief din sectorul românesc al Mării Negre. În această zonă se întâlneşte cea mai diversă gamă de microhabitate de acest tip (Tabel 1).

Tabel 1. Specii de floră şi faună de interes comunitar/regional in situl ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

| Specie | Conservare | Populaţie | Localizare, ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1349 Tursiops truncatus ponticus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent în zona marină românească în sezonul cald, pe toată suprafaţa platoului continental. Pătrunde şi în Dunăre. Prezent în toate siturile, se deplasează în grupuri familiale de 4-6 indivizi. Este cel mai sociabil faţă de om şi cel mai des observat. |
| 1351 Phocoena phocoena relicta | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritică (6-200 m adâncime) care pătrunde şi în Dunăre şi în lagune. În România, populaţiile sunt concentrate în apropierea coastei, unde hrana este mai abundentă şi accesibilă. Uneori este capturat accidental în plase de calcan. La apropierea iernii migrează înspre zonele de iernare din Georgia şi Turcia. |
| 4125 Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagică criofilă. Adulţii se apropie de ţărm numai în timpul migraţiei de reproducere, în februarie-aprilie, când este prezentă în toate siturile. Puietul poate fi întâlnit adesea în apele costiere. |
| 4127 Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti pentru cea mai mare parte a anului. Este o specie termofilă care preferă apele costiere puţin adânci. Prezentă constant în toate siturile. |
| 2488 Acipenser stellatus | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti. Adulţii sunt mai frecvent întâlniţi în faţa gurilor Dunării, în timp ce juvenilii sunt răspândiţi pe tot platoul continental, mai ales în apropierea coastei. |
| 2489 Huso huso | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti. Adulţii sunt mai frecvent întâlniţi în faţa gurilor Dunării, în timp ce juvenilii sunt răspândiţi pe tot platoul continental, mai ales în apropierea coastei. |
| 2553 Proterorhinus marmoratus | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Guvid de mici dimensiuni, uşor de recunoscut după tuburile nazale. Este o specie foarte comună în habitatele stâncoase şi în bancurile de midii. |
| 2551 Pomatoschistus minutus | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Guvid de mici dimensiuni, caracteristic habitatelor nisipoase de mică adâncime. Preferă zonele curate, cu o bună stare de conservare. |
| *** Hemimysis serrata | Regional (Cartea Roşie a Mării Negre, BS TDA 2007) Naţional (Lista Roşie) | Rezident | Specie caracteristică recifilor stâncoşi cu grote şi caverne submarine. Ameninţată în toată Marea Neagră şi în România. |
| *** Halichondria panicea |  | Rezident | Specie caracteristică circalitoralului stâncos, indicatoare pentru o foarte bună calitate a mediului. Ameninţată în toată Marea Neagră şi în România. |
| *** Tricolia pullus | Regional (BS TDA 2007) Naţional (Lista Roşie) | Rezident | Specie caracteristică infralitoralului stâncos cu alge fotofile, indicatoare pentru o foarte bună calitate a mediului. Ameninţată în toată Marea Neagră şi în România. |
| *** Hippocampus guttulatus | IUCN Regional (Cartea Roşie a Mării Negre, BS TDA 2007) Naţional (Lista Roşie) | Rezident | Specie caracteristică asociaţiilor vegetale perene din infralitoral. Ameninţată în toată Marea Neagră şi în România. |

ROSCI0293 - Costinești - 23 August - suprapunere integrală

Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costineşti - 23 August a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Suprafața acestuia a fost mărită prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46/2016, extinzându-se în prezent până la izobata de 40 m.

Localizarea sitului: Longitudine 28.0083555 E, Latitudine 43.0086166 N

Suprafața sitului (ha): 4.883

În cadrul acestui sit au fost identificate următoarele tipuri de habitate:

1140: Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă

1140-3 Nisipuri mediolitorale

1170: Recifi

1170-5 Stânca supralitorală

1170-6 Stânca mediolitorală superioară

1170-7 Stânca mediolitorală inferioară

1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile

1170-9 Stânca infralitorală cu Mytilus galloprovincialis

Habitatul 1170 are cea mai mare extindere în acest sit, dar și cea mai mare diversitate, incluzând o mare varietate de subtipuri, conform clasificării naționale. Dintre acestea, cea mai mare importanță pentru conservare o au: 1170-2 Recifi biogenici de Mytilus galloprovincialis, prezenți în partea de larg a sitului, între 30-45 m adâncime, și 1170-10 Bancuri infralitorale de argilă tare cu Pholadidae, în care trăiește specia Pholas dactylus (conv. Berna, conv. Barcelona). Subtipul 1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile, cu o mare extindere și variabilitate a reliefului, găzduiește o floră algală foarte diversă.

În sit sunt prezente și 6 subtipuri ale habitatului 1110, cu o stare foarte bună de conservare. Trei dintre acestea: 1110-5 Nisipuri grosiere și pietrișuri fine bătute de valuri, 1110-6 Galeți infralitorali și 1110-8 Nisipuri de mică adâncime bioturbate de Arenicola și Callianassa, sunt foarte rare în sectorul românesc al Mării Negre și prezintă interes deosebit pentru conservare.

Specii de interes conservativ:

4125 Alosa immaculata

4127 Alosa tanaica

1351 Phocoena phocoena

1349 Tursiops truncatus

ROSCI0281 Cap Aurora - suprapunere ~85%

Situl Natura 2000 ROSCI0281 Cap Aurora a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 privind Instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Zona de activitate propusă se suprapune 85% peste acest sit. Suprafața acestuia a fost mărită prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46/2016, extinzându-se în prezent până la izobata de 40 m.

Localizarea sitului: Longitudine 28.0103833 E, Latitudine 43.0137444 N

Suprafața sitului (ha): 13.592

Cuprinde specii de floră şi faună de interes comunitar/regional (Tabel 2).

Tabel 2. Specii de floră şi faună de interes comunitar/regional ROSCI0281 Cap Aurora

| Specie | Conservare | Populaţie | Localizare, ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1349 Tursiops truncatus ponticus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent în zona marină românească în sezonul cald, pe toată suprafaţa platoului continental. Pătrunde şi în Dunăre. Prezent în toate siturile, se deplasează în grupuri familiale de 4-6 indivizi. Este cel mai sociabil faţă de om. |
| 1351 Phocoena phocoena relicta | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritică (6-200 m adâncime) care pătrunde şi în Dunăre şi în lagune. În România populaţiile sunt concentrate în apropierea coastei, unde hrana este mai abundentă şi accesibilă. Uneori este capturat accidental în plase de calcan. La apropierea iernii migrează înspre zonele de iernare din Georgia şi Turcia. |
| 4125 Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagică criofilă. Adulţii se apropie de ţărm numai în timpul migraţiei de reproducere, în februarie-aprilie, când este prezentă în toate siturile. Puietul poate fi întâlnit adesea în apele costiere. |
| 4127 Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti pentru cea mai mare parte a anului. Este o specie termofilă care preferă apele costiere puţin adânci. Prezentă constant în toate siturile. |
| 2488 Acipenser stellatus | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti. Adulţii sunt mai frecvent întâlniţi în faţa gurilor Dunării, în timp ce juvenilii sunt răspândiţi pe tot platoul continental, mai ales în apropierea coastei. |
| 2489 Huso huso | Directiva Habitate (alte anexe) | Rezident | Specia este prezentă în tot lungul coastei româneşti. Adulţii sunt mai frecvent întâlniţi în faţa gurilor Dunării, în timp ce juvenilii sunt răspândiţi pe tot platoul continental, mai ales în apropierea coastei. |
| *** Hippocampus guttulatus | IUCN Regional (Cartea Roşie a Mării Negre, BS TDA 2007) Naţional (Lista Roşie) | Rezident | Specie caracteristică asociaţiilor vegetale perene din infralitoral. Ameninţată în toată Marea Neagră şi în România. |

Sunt prezente în sit 2 tipuri elementare de habitate Natura 2000: 1110 şi 1170, cu 8 subtipuri:

1110: Bancuri de nisip submerse de mică adâncime

1110-3 Nisipuri fine de mică adâncime

1110-4 Nisipuri bine calibrate

1110-7 Nisipuri de mică adâncime bioturbate de Arenicola şi Callianassa

1110-8 Nisipuri mâloase şi mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia

1170: Recifi

1170-2 Recifi biogenici de Mytilus galloprovincialis

1170-3 Izvoare sulfuroase de mică adâncime

1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile

  - Stânca infralitorală cu Mytilus galloprovincialis

Recifii de midii (1170-2 Recifi biogenici de Mytilus galloprovincialis) apar pe substrat sedimentar (mâl, nisip, scrădiş sau amestec), cel mai frecvent între izobatele de 30 şi 50 m. Sunt răspândiţi în tot lungul coastei româneşti, între izobatele amintite mai sus. Recifii biogenici de Mytilus galloprovincialis sunt constituiţi din bancuri de midii ale căror cochilii s-au acumulat de-a lungul timpului, formând un suport dur supraînălţat faţă de sedimentele înconjurătoare (mâl, nisip, scrădiş sau amestec), pe care trăiesc coloniile de midii vii. Acest tip de recif este unic prin rolul ecologic crucial al bancurilor de midii în autoepurarea ecosistemului şi realizarea cuplajului bentic-pelagic, prin existenţa aici a mai multor specii ameninţate, prin importanţa lui socio-economică ca habitat şi zonă de pescuit pentru multe specii cu valoare comercială.

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase Mangalia - suprapunere ~ 35%

Situl ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia a fost declarat sit Natura 2000 ROSCI0269, conform Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 şi aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia 209/92/CE. Suprafața acestuia a fost mărită prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46/2016, extinzându-se în prezent până la izobata de 40 m.

Localizarea sitului: Longitudine 28.0028111 E, Latitudine 43.0143416 N

Suprafața sitului (ha): 5.784

Specii de importanta comunitară:

4125 Alosa immaculata

4127 Alosa tanaica

În situl ROSCI0094 au fost identificate 3 tipuri de habitate prioritare:

1110: Bancuri de nisip permanent submerse la mică

1140: Suprafeţe de mâl şi nisip neacoperite de apa mării la maree

1170: Recifi

Dintre toate subtipurile prezente, interes deosebit suscită 1170-3 Izvoare hidrotermale sulfuroase de mică adâncime. Apele sulfuroase din subteran, de proveniență carstică continentală, ies lasuprafață prin liniile de falie și canalele calcarului sarmațian, fie că acesta este expus sau acoperit cu un strat sedimentar. Izvoarele sunt ușor de localizat după halourile inelare alb-gălbui formate de bacteriile tiofile care se dezvoltă în jurul lor. Flora algală nu rezistă în imediata apropiere a izvorului, dar se dezvoltă luxuriant în vecinătatea acestuia. Fauna este formată din puține specii tolerante la hipoxie, care pot fi foarte abundente.

Izvoare hidrotermale sulfuroase de mică adâncime, ce sunt prezente în zona Mangalia - Cap Aurora, între 0 şi 15 m adâncime, pe substrat pietros, sunt uşor de depistat după halourile inelare alb-gălbui, formate de bacteriile tiofile care se dezvoltă în jurul lor.

ROSCI0311 Canionul Viteaz - poligonul este adiacent

Situl Natura 2000 ROSCI0311 Canionul Viteaz a fost înființat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46/2016.

Localizarea sitului: Longitudine 30.0042916 E, Latitudine 43.0132972 N

Suprafața sitului (ha): 35.376

Situl a fost desemnat pentru conservarea habitatelor 1180 și 1170 care apar aici într-o combinație unică și extrem de reprezentativă. Pe plan mondial, acest habitat este prezent doar în Marea Neagră și atinge reprezentativitatea maximă doar în două locații - una dintre ele este aceasta, iar cealaltă se află în Zona Economică Exclusivă a Ucrainei.

În situl ROSCI0311 4 au fost identificate 2 tipuri de habitate prioritare:

1170: Recifi

1180: Structuri submarine create de emisiile de gaze

ROSPA0076 - suprapunere de la țărm până la adâncimea de 20 m

Situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră se întinde pe o suprafaţă de 147.242,9 ha în cadrul regiunii biogeografice pontice, urmărind linia țărmului și până la izobata de 20 m.

Conform formularului standard Natura 2000, situl găzduiește următoarele specii enumerate în Anexa 1 a Directivei Habitate (Tabel 3):

Tabel 3. Specii de păsări enumerate în anexa  I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

prezente în ROSPA0076

| Cod specie | Populaţie: |
| --- | --- |
|  | Rezidentă | Pasaj |
| A464 Puffinus yelkouan |  | 10000- 17000 i |
| A020 Pelecanus crispus |  | 70-120 i |
| A038 Cygnus cygnus | 800-1200 i |  |
| A177 Larus minutus |  | 10000-12000 i |
| A191 Sterna sandvicensis |  | 5200-6000 i |
| A396 Branta ruficollis |  | 200-300 i |
| A196 Chlidonias hybridus |  | 2300-2500 i |
| A197 Chlidonias niger |  | 120-140 i |
| A002 Gavia arctica | RC |  |
| A001 Gavia stellata | RC |  |
| A189 Gelochelidon nilotica |  | 320-350 i |
| A180 Larus genei |  | 40-90 i |
| A176 Larus melanocephalus |  | 1200-1400 i |
| A068 Mergus albellus | 320-460 i |  |
| A170 Phalaropus lobatus |  | 700-1200 i |
| A195 Sterna albifrons |  | 300-500 i |
| A190 Sterna caspia |  | 120-140 i |
| A193 Sterna hirundo |  | 2000-4000 i |

Situl este important doar în perioada de migrație și iernare pentru speciile: Pelecanus crispus, Branta ruficollis, Gelochelidon nilotica, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus minutus, Sterna sandvicensis, Cygnus cygnus, Larus melanocephalus, Mergus albellus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Gavia arctica, Phalaropus lobatus, Chlidonias niger, Gavia stellata, Larus genei, uffinus yelkouan, Podiceps nigricollis, Mergus merganser, Larus cachinnans, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, Phalacrocorax carbo, Anas strepera, Ayţya ferina, Fulica atra, Ayţya marila, Bucephala clangula, Anas platyrhynchos, Anas penelope, Tachybaptus ruficollis, Larus fuscus, Podiceps cristatus, Ayţya fuligula, Larus canus, Mergus serrator.

Cu toate că activitățile propuse a se desfășura în cadrul studiului se suprapun sau sunt adiacente ariilor protejate Natura 2000, IMPACTUL ASUPRA ACESTORA VA FI UNUL MINOR ȘI DE SCURTĂ DURATĂ, FIIND CAUZAT ÎN PRINCIPAL DE PREZENȚA FIZICĂ A NAVEI.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor

Emisiile potențial poluatoare pentru calitatea apei marine și implicit, pentru faună și floră ar putea fi generate de  prezența prelungită a navei în zonă.

Referitor la poluarea datorată prezenței fizice a navei (combustibil, uleiuri, ape sanitare insuficient tratate, reziduuri menajere sau de altă natură, apa de santină), aceasta s-ar putea produce doar accidental.

Deversările planificate sunt apele de drenare provenind de la nivelul punții navei cu care se operează și apele uzate provenind de la spațiile locuibile ale navei (instalațiile sanitare și menajare).

Ambele tipuri de deversări sunt colectate și separate de produsele petroliere în colectoarele gravitaționale, până la concentrații admise de Convenția MARPOL, sau tratate în stația de epurare, astfel încât ele pot fi evacuate în mare. Cantitățile de emisii accidentale sunt aleatorii, neputând fi estimate, dar procedurile în vigoare la bordul navei, echipamentele din dotare fac aproape imposibilă producerea acestor deversări.

Astfel, nava ce va fi contractată va fi dotată cu:

-	stație de epurare pentru ape reziduale menajere;

-	sistem de drenaj cu colectoare gravitaționale și separarea produselor petroliere;

-	tanc pentru ape de santină;

-	stocuri de absorbanți, pentru colectarea eventualelor pierderi de produse uleioase.

Prin mijloacele specifice de intervenție existente la bordul navei, aplicabile în cazul poluărilor accidentale, se estimează faptul că, pe parcursul realizării studiului, au fost luate toate măsurile de protecție împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a caracteristicilor mediului marin.

Acestea sunt conforme atât cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cât și cu acordurile și convențiile internaționale la care România a aderat.

2. Protecţia aerului:

Sursele de emisii atmosferice pe durata executării de lucrări le constituie consumul de combustibil la bordul navei şi celei produse în incineratorul de la bord (neglijabile). Ca măsuri pentru protecţia calităţii aerului trebuie urmărite:

-  nedepăşirea perioadei de lucru prognozatã;

-  utilizarea unui combustibil cu conţinut redus în sulf conform HG nr.470/2007.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Lucrările nu au niciun efect asupra solului şi subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Activităţile desfăşurate în perimetrul marin de lucru nu reprezintă niciun pericol pentru ecosistemele terestre (ele desfăşurându-se în mediul marin, la est Constanţa).

Aşa cum s-a arătat mai sus, riscul de deversare accidentală a emisiilor poluante în mare este minor, iar nava este dotată cu echipamentele necesare pentru prevenirea acestor riscuri. În plus, la bordul navei există o procedură specifică de protecţie a mediului şi se organizează periodic antrenamente regulate de intervenţie în caz de poluare accidentală.

În afara acestor posibile emisii cu potenţial poluator, se consideră că prezenţa prelungită a navei poate constitui o perturbare  a navigaţiei în zonă. Pentru evitarea situaţiilor de risc, nava va respecta toate normele de securitate în domeniul navigaţiei, iar lucrările vor fi avizate de instituţiile abilitate ale statului.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate la bordul navei sunt cele normale: uleiuri uzate, ape uzate, deşeuri menajere. Toate aceste deşeuri vor fi administrate în conformitate cu Reglementările MARPOL.

Deşeurile sunt sortate la bord, urmând a fi debarcate în portul Constanţa la terminarea lucrărilor, de unde sunt preluate de furnizorii oficiali ai Portului Constanța pentru servicii specializate în domeniul deşeurilor.

9. Gospodărirea substanţelor ş preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Se pot face următoarele recomandări pentru monitorizarea calităţii mediului marin din perimetrul amplasamentului pe perioada desfăşurării lucrărilor:

- respectarea cu stricteţe a normelor de prevenire a poluarii mediului marin, a procedurilor standard şi a normelor de navigaţie în vigoare;

- monitorizarea echipamentelor şi a modului de desfăşurare a activităţilor în vederea stopării oricarei poluări accidentale ce poate apărea în timpul activităţilor de prospecţiune;

- anunţarea autorităţilor în cazul apariţiei a oricărei forme de poluare a ecosistemului;

- definirea cauzei care a produs poluarea accidentală şi măsurile luate pentru prevenirea repetării situaţiei;

- elaborarea planurilor de contingenţă (ex. Plan pentru intervenţie în caz de poluări accidentale cu petrol);

- aplicarea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) în cadrul dezvoltării proiectului care să asigure respectarea politicii de mediu, sănătate şi protecţia muncii adoptate de Companie şi îndeplinirea obligaţiilor conform tuturor reglementărilor în vigoare.  Declaraţia de protecţie a mediului va sta la baza evaluării de mediului, aplicata în dezvoltarea activităţii;

- în vederea menţinerii sau îmbunătăţirii performanţei şi păstrarea unor înregistrări suficiente cu ajutorul cărora să poată fi demonstrată implementarea sistemului de management care cuprinde si problemele legate de protectia mediului.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.):  Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier: Nu este cazul.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Nu este cazul în situaţia încetării activităţii, totuşi, în cazul unui accident se pun aplicare măsurile legale.

IX. Anexe

Anexa 1 -  Hartă detaliată a zonei de lucru

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legătură directă cu managementul conservării ariei natuarale protejate. Informaţiile care urmează a fi obţinute vor fi utilizate la constrirea unei potențiale conducte magistrale de transport al gazelor la țărm. Construirea si exploatarea unei astfel de conducte poate contribui la îmbunătăţirea planurilor de management actuale şi la realizarea celor viitoare.

- Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

Analizând activităţile care fac obiectul Proiectului propus, estimăm că, doar în condiţii de accidente (coliziune/esuare nava), se poate produce impact negativ asupra speciilor şi habitatelor din ariile protejate de inters comunitar cu care se învecinează/peste care se suprapune zona de lucru.

În cazul acestui proiect, extragerea din mediu natural a unor elemente dăunătoare, cu efect întârziat, nu schimbă compoziţia habitatelor și speciilor din situri, iar impactul este nesemnificativ, de scurtă durată şi cu refacerea rapidă a stării iniţiale a ecosistemului. Speciile de macrofite se prezintă fixate de substrat stâncos, astfel că nu vor fi afectate; speciile zoobentice nu vor fi afectate de activitățile proiectului, speciile care compun ihtiofauna vor părăsi zona pe perioada scurtă a desfăşurării activităţii, iar componentele fito şi zooplanctonice au un ritm de refacere extrem de rapid. EFECTUL PE TERMEN LUNG AL EXTRAGERII PROIECTILELOR DIN MEDIUL NATURAL ESTE BENEFIC ATÂT PENTRU HABITATE, CÂT ȘI SPECII, PRECUM ȘI PENTRU SIGURANȚA POPULAȚIEI, EVITÂNDU-SE ASTFEL POTENȚIALE EXPLOZII CARE ARE PROVOCA DAUNE MAJORE.

Semnătura şi ştampila

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ing. Simion NICOLAEV				DIRECTOR ŞTIINȚIFIC,

Dr. Ing. Tania ZAHARIA

Întocmit:

Ing. Ştefan JELESCU

Dr. CS Magda NENCIU

Drd. CS Adrian FILIMON

Anexa 1 -  Hartă detaliată a zonei de lucru