MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

‘Schimbare destinatie din spatiu  depozitare in spatiu de alimentare publica, recompartimentari interioare, modernizare fata sud, modificare invelitoare’

Municipiul Constanta, statiunea Mamaia, zona Tabara Turist, judetul Constanta

-2017 -

Beneficiar

BALCAN EXPRES SRL

ELABORAT DE:

Corina Cata

Ionescu Vivi

Mirel Bangau

Director,                                                              Director Tehnic,

Capră Augustin                                                       Țandrău Maria

CUPRINS

1. DENUMIREA PROIECTULUI	4

2. TITULARUL	4

3. DESCRIEREA  PROIECTULUI	5

3.1. Rezumat	5

3.2. Necesitatea proiectului	6

3.3. Descrierea proiectului	8

3.4 Planuri de situație și amplasamente	10

3.5 Elemente specifice caracteristice proiectului	10

3.6. Localizarea proiectului	14

3.7 Caracteristicile impactului potențial	14

IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	20

4.1 Protecția calității apelor	20

4.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape,  evacuare	20

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate	21

4.2 Protecția aerului	21

4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer	21

4.2.2  Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	23

4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	23

4.3.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii	23

4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	24

4.4. Protecția împotriva radiațiilor	24

4.5 Protecția solului și a subsolului	24

4.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape subterane	25

4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului	26

4.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	26

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	26

4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate	26

4.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	27

4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fațã de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional	27

4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public	27

4.8 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament	27

4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate	27

4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor	28

4.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	28

5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	28

6. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI	29

7. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	29

8. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI	30

# 1. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea lucrării: SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU DE DEPOZITARE IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, MODIFICARE FATADA DE SUD, MODIFICARE INVELITOARE

# 2. TITULARUL

Titularul investiției: BALCAN EXPRES SRL,

- Jud. Constanta, mun. Constanta, Statiunea Mamaia, zona Tabara Turist

- numarul de telefon/fax: 0341467659

- adresa de e-mail: balcan.expres@yahoo.com,

- numele persoanelor de contact:   Chespi Tagedin;

- director/manager/administrator: Chespi Tagedin;

Amplasament: Jud. Constanta, mun. Constanta, Statiunea Mamaia, zona Tabara Turist

Se învecinează:

- la nord – Restaurantul Turist;

- la sud – Bufet Midia;

- la est – plaja – Marea Neagra (102 m pana la firul apei);

- la vest – Tabara Turist, Clubulde vacanta Ingrid.

Proiectant general: S.C. METROPOLITAN ARCHITECTURE STUDIO SRL

Arh. Dan Enache

Proiectant de specialitate:

Realizator documentatie mediu: S.C. ECO SIMPLEX NOVA S.R.L.

R.C. J40/8243/1999; CUI RO 12180118

Tel.: 0722 43 10 67/0726 68 86 92

Fax: 021 301 85 80

E-mail: office@ecosimplexnova.ro

*

*          *

Memoriul tehnic necesar emiterii Acordului de Mediu – a fost întocmit în conformitate cu HG 445/2009 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Ordinului M.M.P nr. 135/2010 – privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului, pentru proiecte publice și private – Anexa nr. 5 la metodologie.

# 3. DESCRIEREA  PROIECTULUI

## 3.1. Rezumat

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului constanta si are o suprafață totală de 3642 mp.

Amplasamentul este proprietatea BALCAN EXPRES SRL conform contractului de vanzare- cumparare autentificat sub numarul 1969/19.10.2006 la BNP Grigore Paun si Elena Laura Stefan si identificat cu carte funciara numarul 201031, conform extrasului de carte funciara numarul 101810/30.09.2016.

Terenul în suprafață de 3642 mp (din măsurători 3642 mp) situat în intravilanul municipiului Constanta, județul Constanta se învecinează:

- la nord – Restaurantul Turist;

- la sud – Bufet Midia;

- la est – plaja – Marea Neagra (102 m pana la firul apei);

- la vest – Tabara Turist, Clubul de vacanta Ingrid.

Se propun urmatoarele lucrari:

- Schimbare destinatie spatiu existent in cadrul imobilului, din spatiu depozitare in spatiu pentru alimentatie publica (tip ‘fast food’);

- Recompartimentare spatiu pentru a corespunde destinatiei propuse;

- Reconfigurare si modernizare partiala a fatadei de pe latura de sud a constructiei existente;

- Reconfigurare invelitoare peste spatiul asupra caruia se intervine

## 3.2. Necesitatea proiectului

Beneficiarul doreste reconfigurarea si refunctionalizarea spatiului mentionat.

Amplasamentul nu este inclus in zonele protejate, nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice si nu face parte din siturile arheologice delimitate in PUG – Municipiul Constanta.

Certificatul de Urbanism nr. 155 din data de 25.01.2017, eliberat de Primaria municipiului Constanta, prevede:

Regim juridic

- Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

- Imobilul este proprietatea BALCAN EXPRES SRL conform contractului de vanzare- cumparare autentificat sub numarul 1969/19.10.2006 la BNP Grigore Paun si Elena Laura Stefan si identificat cu carte funciara numarul 201031, conform extrasului de carte funciara numarul 101810/30.09.2016.

Regim economic

- Folosinta actuala a terenului este : alimentatie publica

- Destinatia terenului stabilita prin planurile  de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: alimentatie publica, cazare

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- Zone proetejate: NU

- Interdictii de construire : NU

- Terenul face parte din zona de impozitare A conform HCL nr.236/25.05.2016

Regim tehnic

- Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat – se mentine

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat – maxim 4 raportat la suprafata UTR

- Suprafata terenului: 3642 mp

- Caracteristici ale parcelelor – in cazul parcelarilor se vor avea in vedere cerintele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarii CU.

- Amplasarea cladirilor fata de aliniament – in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public. Cladirile se pot dispune pe aliniament daca acesta este tipología predominanta a zonei respective. Regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale cladirilor, inclusiv demisolurilor si subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament.

- Amplasarea cladirilor fata de limítele laterale si posterioare a parcelelor – regimul de construiré in Statiunea Mamaia este izolat. Cladirile vor avea fatade laterale si posterioare si se vor retrage de la limítele parcelei conform Codului Civil. Pentru tóate noile constructii se vor asigura obligatoriu, conditiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU/1995, OMS536/1997 etc.).

- Amplasarea cladirilor únele fata de altele pe aceeasi parcela – pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si dimensiunile permit acest lucru, iar POt si CUT un sunt depasite.Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

- Circulatii si accese – accese carosabile – autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.Configuratia acceseleor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. Accese pietonale – autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asegura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu hándicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

- Stationarea autovehiculelor – autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se permite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizatia de constructie.

- Inaltimea máxima admisibila a cladirilor – P+5E – autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stabilit pe plansa de reglementari urbanistice pentru fiecare cladire existente si propunere. In cazul regimului de inaltime care prevede retrageri succesive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultímele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafata nivelului inferior neretras. In conditiile in care característice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. In statiunea mamamia, este interzisa mansadarea cladirilor ce vor fi edifícate ulterior aprobarii prezentului regulament.

- Aspectul exterior al cladirilor – autorizarea executarii constructiilor este permis numai daca aspectul lor exterior un contravine reglementarilor cuprinse in prezentulregulament sau prevederilor art.32 al Regulamentului General de Urbansim. Arhitectura cladirlor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului. Aspectul cladirlor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatatea cu care se afla in relatii de co-vizibilitate. Lucrarile de modificare a fatadelor (reabilitare térmica, inchiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovari) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga constructie. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropriate de cele naturale, specifice. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

- Condittii de echipare edilitara – asigurarea echiparii edilitare si evacuarea deseurilor – autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destínate colectarii deseurilor menajere, dimensiónate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile dintr-un drum public. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente – autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie eléctrica.

- Spatii libere si spatii plántate publice/prívate – terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi plantat cu 1 arbore / 100 mp.Pe suprafata parcelei vor exista amenajari pentru spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative. Sppatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste mínimum necesar pentru alei si accese. Respectarea HCJC nr 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta.

- Imprejmuiri – imprejmuirile oriéntate spre spatiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (hmax=30 cm) sau plante in ghiveci. In tóate celelalte cazuri, imprejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaltimea máxima de 40 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic, sau dintr-un sistem similar care permite vizibilitatea in ambele directii si care permite patrunderea vegetatiei. Inaltimea máxima a imprejmuirilor va fi de 1,8 m. Imprejmuirile vor pute fi dublate de garduri vii.

- Se vor aplica cerintele minime de performata energética – stabilite prin metodología de calcul al performantei energetice a cladirlor la cladirile noi si la noile unitati ale acestora, la cladirle existente, unitatile de cladire si eleméntele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrair de renovare majora, la instalarea/inlocuirea/ modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor conform legii nr.372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energética a cladirilor.

Amplasamentul este cel figurat pe planurile anexa.

Coordonate STEREO 70

- Imobilul are coordonatele Stereo 70 cuprinse intre   Y: 789151.818 – 789154.416

X: 313674.757 – 313674.862

## 3.3. Descrierea proiectului

Prezentul proiect doreste reconfigurarea si refunctionalizarea spatiului amplasat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, zona Tabara Turist, judetul Constanta, prin realizarea urmatoarelor lucrari propuse:

- Schimbare destinatie spatiu existent in cadrul imobilului, din spatiu depozitare in spatiu pentru alimentatie publica (tip ‘fast food’);

- Recompartimentare spatiu pentru a corespunde destinatiei propuse;

- Reconfigurare si modernizare partiala a fatadei de pe latura de sud a constructiei existente;

- Reconfigurare invelitoare peste spatiul asupra caruia se intervine

Spatiul care va fi reconfigurat, reamenajat pentru alimentatie publica are suprafata de 50,35 mp si va cuprinde:

- Hol de acces personal – suprafata 4,20 mp

- Grup sanitar personal – suprafata 4,65 mp

- Zona preparare mancare – suprafata 16.90 mp

- Zona preparare mancare – suprafata   6.40 mp

- Casierie – 3.30 mp

- Zona de serviré  – suprafata 10.20 mp

- Zona depozitare deseuri – suprafata 4.70 mp

- P.O.T. existent = 87% - nu se modifica.

- CUT existent = 0.87 - nu se modifica.

Din punct de vedere al utilităţilor, spaţiul va avea dotări proprii, care se vor executa conform proiectelor şi normativelor în vigoare, şi racordare la instalaţiile existente în zonă sau impuse prin proiect. Toate instalaţiile prevăzute vor avea posibilitatea de intreţinere şi contorizare separată.

Se vor avea în vedere izolarea termică a conductelor de încălzire, împământarea echipamentelor electrice şi prevederea contactului la nul la toate branşările aparatelor electrice. Se vor lua măsuri specifice la instalaţiile de apă sub presiune, gaze şi la incintele cu posibile acumulări de gaze sau vapori ai lichidelor combustibile.

Pentru evacuarea deşeurilor beneficiarul va realiza un contract cu o companie de salubritate. Prin proiect au fost asigurate zone speciale de colectare selectiva a deşeurilor menajere în compactoare separate materie organică / anorganică.

Date privind alcatuirea constructiva a cladirii

Infrastructura construcţiei

Suprastructura constructiei existente este de form curbata, din caramida cu grosimea de 30 cm

Pereţii de închidere au forma curbata din caramida de 30 cm

Pereţii de compartimentare vor fi din profile usoare

Copertina din profile T de tip IPE 200 si 3 TEVI rotunde cu

Finisajele de pardoseală – placare cu gresie

Vitraje: ferestre cu tâmplărie din aluminiu uşile şi ferestrele exterioare vor avea tâmplărie din lemn în culoare natur sau PVC imitaţie lemn culoare natur, cu geam tip termopan. Dacă se vor prevedea obloane acestea vor fi realizate din lemn sau PVC imitaţie lemn în culoare natur la fel cu cea a restului tâmplăriei.

Seismicitate

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in « cod de proiectare seismica – partea I : prevederi de proiectare pentru cladiri » - p100-1/2004, constructia face parte din clasa de importanta III, pentru care se aplica un coeficient de importanta gi = 1.00

Perioada de colt caracteristica amplasamentului constructiei este tc = 0.7 sec., iar acceleratia terenului ag = 0.16g. Constructia se incadreaza in categoria de importanta C – normala, conform H.G.R. 766/1997

Relaţia cu alte proiecte existente s-au planificate

Având în vedere orientarea Consiliului Local pentru valorificarea potenţialului turistic al zonei situate la nord de staţiunea Mamaia, se preconizează o dezvoltare urbanistică a teritoriului care va constitui o completare a potenţialului turistic litoral al Mării Negre şi al zonelor limitrofe. În relaţie cu strategia Consiliului Judeţean Constanţa, planul analizat răspunde obiectivului general al acesteia, şi anume “asigurarea unei dezvoltări durabile şi echilibrate a localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos şi coerent sub raport funcţional, economico – social şi cultural, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural”.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea Consiliul General al Municipiului Constanta, si conform PUZ Zona Litoral Mamaia Nord zonificarea teritoriala in zona amplasamentului vizat de PUZ, se prezinta in felul urmator:

ZRB – Zona construcţiilor Rezidenţiale şi Balneare (inclusiv restaurante şi magazine)

Unde sunt premise:

- functiuni pentru locuire si turism sezonier, inclusive cu facilităţi de turism balnear;

- complex tip resort & spa;

- restaurante si alte spatii pentru alimentatie publica;

- spaţii pentru folosirea timpului liber cf. inclinaţiilor individuale: piscine, terenuri de sport, bowling, minigolf, etc.

- comert cu amanuntul specific turismului sezonier in spatii acoperite si amenajate;

- hoteluri de 3, 4 stele (sau mai mult) cu: sali de conferinte, cluburi, centre culturale, etc.

- parcaje, zone aprovizionare;

- zone plantate tip scuar sau plantatii de aliniament;

- spatii plantate pentru agrement si sport;

- servicii de uz cotidian specifice functiunii principale

Informatii despre materii prime, energie si combustibili utilizati

In cadrul proiectului se vor desfasura activitati alimentare de tip ‚Fast – Food’.

Marfurile de tip alimentare şi nealimentar, preambalate de firmele producatoare, in conformitate cu standardele in vigoare - vor fi depozitate si manipulate in conditii de maxima siguranta cu respectarea normelor in vigoare.

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatelor chimice

| Denumire materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala existenta in stoc (t) | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice *) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase-P/ Nepericuloase-N | Periculozitate **) | Faze de risc*) |
| - | - |  |  |  |

*) Conform OUG nr.200/2000 aprobata si modificata prin Legea 451/2001 si HG nr.490/2002

**) Conform art.7 din OUG nr.200/2000, aprobata si modificata prin Legea 451/2001.

in cadrul obiectivului nu vor fi manipulate/tranzitate substante/preparate chimice care sa afecteze starea de sanatate a populatiei.

Consumurile maxime de energie estimate sunt prezentate in subcapitolul racordare la utilităţi

## 3.4 Planuri de situație și amplasamente

- Plan d incadrare in zona -  Scara  1:2000;

- Plan Situație - Scara  1:500;

- Plan de situatie cu marcarea interventiei - Scara  1:500;

- Plan compartimentare propus - Scara  1:50;

- Fișa corpului de proprietate.

## 3.5 Elemente specifice caracteristice proiectului

Prezentul proiect “ Schimbare destinatie din spatiu de depozitare in spatiu alimentatie publica, recompartimentari interioare, modificare fatada de sud, modificare invelitoare, se încadrează în profilul de activitate alimentatie publica.

Din punct de vedere funcțional, din suprafața totala de 3642 mp, este alocată proiectului suprafata de 50.35 mp.

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.):

P.O.T. existent = 87% - nu se modifica.

 Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.):

CUT existent = 0.87 - nu se modifica.

 Dimensiunile si suprafetele parcelelor:

suprafata teren = 3642.00 mp (conform documentatie cadastrala ).

Suprafata aferenta reamenajarii = 50.35 mp

Racordarea la utilitati

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a locatiei se va realiza printr-un branșament electric, subteran, din rețeaua furnizorului de energie electrică .

Distribuția energiei electrice, se va face, utilizându-se cabluri din cupru; proiectul de instalații electrice este limitat de bornele de ieșire aferente construcției.

Sistemul de iluminat va fi compus din corpuri de iluminat cu surse fluorescente liniare, sau compact fluorescente.

Măsuri de protecție împotriva electrocutării. Protecția se va asigura prin izolări, carcasări, separări și protecție diferențială, conform prevederilor Normativului l7-11.

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normelor, standardelor, prescripțiilor în vigoare și a prevederilor pentru instalațiilor electrice cuprinse în: Normativ P 118; Normativ PE 107; Normativ NP l7; Normativ l18/2.

La momentul punerii în funcțiune a instalațiilor, se vor respecta prescripțiile furnizorilor de aparatură și echipament electric; se vor face teste și simulări ale instalațiilor înainte de a fi puse în funcțiune.

În timpul exploatării, se va realiza întreținerea periodică a întregii instalații. Verificarea, probele și măsurătorile se vor realiza cu respectarea măsurilor de protecția muncii.

Alimentarea cu gaz

Gazele naturale care urmeaza a fi utilizate pe amplasament sunt furnizate de catre ENGIE Romania S.A., folosind reteaua locala existenta, nefiind nevoie de lucrari suplimentare. De la punctul de conectare, gazele naturale vor fi distribuite pe amplasament acolo unde va fi necesar acest lucru, urmand a fi instalat sistem de contorizare.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece a cladirii se va realiza printr-un bransament de la reţeaua de alimentare cu apă a orasului, prin intermediul instalatiilor de alimentare cu apa ale complexului Tabara Turist.

Instalațiile sanitare, vor corespunde următoarelor norme și reglementări:

- STAS 1478-90 – Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale;

  - STAS 1795-87 – Canalizări interioare;

  - STAS 1846/1-2006 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

  - STAS 1846/2-2007 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice;

  - I 9-94 – Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare;

  - P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a, Instalații de stingere incendiu.

Evacuare ape uzate

Rețeaua de canalizare va fi în sistem divizor:

      - rețea  de ape uzate de tip menajer;

      - rețea de ape pluviale.

Apele uzate de tip menajer vor fi rezultat al:

      - gruprilor sanitare;

      - de la prepararea produselor fast - food.

Apele pluviale vor rezulta de la:

      - nivelul acoperișului;

      - de pe platforme betonate

Apele uzate menajere, vor fi colectate într-o rețea interioară de canalizare a complexului Tabara Turist, cu evacuare finală în rețeaua de canalizare publică menajeră a orașului.

Pentru apele menajere,  exista un separator de produse petroliere cu capacitatea de 8 mc (2 x 2 x 2 m)

Apele pluviale, de la nivelul acoperișului, vor fi evacuate în sistemul de canalizare al complexului Tabara Turist.

- Rezerva de incendiu

În concordanță cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, s-au prevăzut  instalații de hidranți interiori și exteriori, pentru intreg amplasamentul complexului Tabara Turist, care va deservi si noua locatie.

Hidranții interiori și exteriori, sunt amplasați în locuri ușor accesibile și vizibile, respectându-se cerințele P118/2-2013.

- Breviar de calcul

Debitul de apă necesar satisfacerii nevoilor igienico – sanitare pentru personalul angajat  s-a determinat conform STAS 1478/90.

- Necesarul de apă

Debitul de apă potabilă aferent consumului menajer se va asigura de la rețeaua orașului.

Calculul necesarului de apă pentru consumul igienico-sanitar:

Consum mediu zilnic

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med angajati = 6 x 50 = 0,30 m3/zi

Qzi med angajati  = 0,30 m3/zi

- Necesarul de apa pentru igienizarea spatiilor

Qn ig sp zi med = q sp x S= 0,5 l/mp x 50,35 mp = 0.025 mc/zi

Qn ig sp zi max = Kzi + Q n ig sp zi med  = 1,1 x 0,025 = 0,028  mc/zi

Qn ig sp orar max = k0 x Q n ig sp zi max /8  = 2,8  x 3,58/8  = 0.01 mc/ora

Total:   Qzi med  = 0,33 m3/zi

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kzi x Qzi med  (m3/zi)

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Qzi max = 0.33 x 1,2 = 0.40 m3/zi

Qzi max = 0,40 m3/zi

Consum orar maxim

Qorar maxim = (1/24)*Ko * Qzi max (m3/h)

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Qorar maxim = (2,8 * 0,40) / 24 = 0,047 m3/h

Qorar maxim = 0,047 m3/h

- Cerinţa de apă

Qs zi med = Q n zi med x kp x ks

kp - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă în aducţiune şi reţeaua de distribuţie; kp = 1,10

ks - coeficient pentru nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;  ks = 1,02

Qs zi med = 0.33 x 1,10 x 1,02 = 0.37 m3/zi

Qs zi med = 0.37 m3/zi

Qs zi max = 0.40 x 1,10 x 1,02 = 0.45 m3/zi

Qs zi max = 0,45 m3/zi

Qs orar max = 0,047 x 1,10 x 1,02 = 0,053 m3/zi

Qs orar max = 0,053 m3/zi

- Debitele de ape pluviale

Din incintă, apele pluviale vor fi colectate la nivelul acoperişurilor prin burlane, iar la nivelul solului prin guri de scurgere şi sifon, şi deversate în reţelele interioare de canalizare ape pluviale.

Debitul de apă pluvială determinat conform STAS 1846, folosind relaţia: Qpl = m x Sc x ( x i

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare, în timp a canalelor şi de durata ploii de calcul (t).

m = 0,8 pentru t≤ 40 min

( = 0,85 – 0,90 coficientul de curgere a apei meteorice de pe suprafeţe, aferent ariei S

S = suprafaţa de calcul;

i = intensitatea de calcul a ploii;

(invelitori  = 0,90

Sc= suprafaţa de calcul

Pentru o frecvenţă a ploii de calcul f=1/1 şi un timp mediu de scurgere t=15min rezultă o intensitate a ploii de calcul i=150 l/s.ha.

Qpl  = 0,8 x 0,0051 x 0,9 x 150 = 0.551 l/s

- Circulații și accese

În prezent, accesul se realizează prin aleea parcului, urmând ca aceasta să fie menținută.

Accesul principal în clădire, se va face din curtea interioara a amplasamentului, prin intermediul unui vestibul.

Circulațiile și accesele actuale de pe amplasament, se vor menține neschimbate.

Evacuarea deşeurilor

Deșeurile, vor fi gestionate conform unui Contract de prestări servicii de salubrizare, incheiat cu un operator economic specializat.

Operatorul economic se va ocupa de transportul și depozitarea finală la rampa ecologică. Serviciile menționate vor fi îndeplinite atât în perioada desfășurării lucrărilor de șantier cât și în perioada funcționării.

## 3.6. Localizarea proiectului

În aria limitrofă a prezentului proiect cât și a Complexului Tabara Turist, nu au fost identificate proiecte care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptaă la Espoo din 25 februraie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

## 3.7 Caracteristicile impactului potențial

Impactul asupra populaţiei, a animalelor şi aerului

Efectele asupra organismelor  umane si animale apar fie prin actiunea directa a poluantilor, care patrund prin sistemul respirator, fie indirect prin hrana si apa (datorita modificarilor parametrilor vegetatiei, solului si apei, cat si prezentei ploilor acide).

Zonele aflate la distante mari si foarte mari de aceste surse de poluare sunt afectate in mod indirect prin acidifierea precipitatiilor datorita transportului de gaze acide (de exemplu: SO2, NOx, HF, etc.).

De asemenea, toti acesti poluanti pot afecta si aerul din zona locurilor de munca, facand ca expunerile profesionale in mediile de munca sa fie de natura fizico-chimica, variate, cuprinzind expunerile la particule, fumuri cu noxe iritante, zgomot si vibratii.

Una dintre probelemele principale in acest context, din punct de vedere toxicologic, este afectarea tegumentelor si mucoaselor generata de expunerea in special la fumuri.

Dioxidul de sulf este un gaz iritant, incolor, cu miros sufocant (3ppm). Efectul sau iritant se datoreaza formarii H2SO3 si H2SO4 la contactul cu mucoasele umede.

Expunerea la concentratii de 10 - 50 ppm pentru 5 - 15 minute poate cauza iritatii ale mucoaselor oculare, nazale si ale cailor respiratorii, spasme iritative, la nivelul cailor respiratorii si in unele cazuri bronhoconstrictie.

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, rezultat in urma proceselor ce decurg prin combustie incompleta si face parte din categoria poluantilor asfixianti, avind ca principala cale de patrundere in organism calea inhalarii. Aceasta blocheaza transportul oxigenului in procesele metabolice. CO are proprietatea de a se combina reversibil cu oxigenul din singe, rezultand carboxihemoglobina.

Timpul in care se realizeaza concentratia de echilibru COHb din singe depinde atat de concentratia de CO din aer cat si de volumul ventilatiei pulmonare la randul lui influentat in primul rand de activitatea fizica depusa. Intoxicatia cu monoxid de carbon include o serie de semne si simptome specifice: dureri de cap, ameteli, greata, cianozarea tegumentelor, iar la concentratii mari stari de confuzie mentala si halucinatii, sincope si modificari ale segmentului S-T pe EKG.

Particulele in suspensie duc la aparitia bolilor respiratorii profesionale cum ar fi: pneumoconioza, bronsitele cornice; deosebim un factor etiologic principal si factori etiologici favorizanti, din care unii sunt proprii organismului, iar altii apartin mediului in care se desfasoara activitatea profesionala.

De multe ori factorul etiologic principal este reprezentat de particulele formate in cursul procesului tehnologic si care sunt inspirate apoi de muncitori pe parcursul desfasurarii activitatii profesionale.

Factorii etiologici favorizanti se refera la starea anatomo-functionala a arborelui traheo-bronsic si la caracteristicile locului de munca: gazele si vaporii iritanti ce exista concomitant cu particulele in aerul locurilor de munca si care impiedica desfasurarea procesului de autoaparare pulmonara, temperatura scazuta, umiditatea crescuta, viteze crescute ale curentilor de aer.

Zgomotul constituie unul din cei mai nocivi factori fizici.

Zgomotul profesional este definit ca un complex de sunete cu intensitati si amplitudini diferite, cu caracteristici diferite (impulsive, pure, audibile), ritmice si aritmice, produse continuu sau discontinuu de diferite surse.

Zgomotul poate produce asupra personalului expus doua categorii de efecte adverse:

- efecte otice (specifice);

- efecte extra-otice (nespecifice).

Efectele specifice de la nivelul analizatorului auditiv constau in surditatea si hipoacuzia profesionala, afectiuni care se situeaza in cele mai multe tari pe primele trei locuri in ierarhia bolilor profesionale.

Hipoacuzia profesionala reprezinta scaderea temporara a pragului auditiv la frecventa de 4 000 Hz cu peste 30 dB, dupa aplicarea corectiei de presbiacuzie. Surditatea profesionala reprezinta scaderea permanenta a pragului la frecventele conventionale (500, 1 000, 2 000 Hz) cu peste 25 dB inclusiv dupa aplicarea corectiei de presbiacuzie.

Efectele nespecifice induse de modificarile fiziopatologice de la nivelul sistemului nervos central cu dereglarea diencefalohipofiziara si neuro-vegetativa constau in cresterea tensiunii arteriale, frecventei pulsului si respiratiei, scaderea secretiei gastrice, hiperactivitate corticosuprarenala. Efectele nespecifice constituie adesea cauza de adresabilitate a pacientilor la medic, desi cauza reala zgomotul este adesea ingorata.

Cunoasterea nivelului de expunere la zgomot este importanta deoarece pe langa efectele mai sus mentionate, zgomotul are efecte de scadere a capacitatii de munca, de scadere a preciziei si eficientei miscarilor, de marire a cheltuielilor de energie necesare pentru efectuarea unui efort fizic dat.

Vibratiile sunt definite ca oscilatii mecanice ale corpurilor solide care se transmit direct corpului uman, de frecvente, amplitudini, acceleratii si viteze diferite, produse continuu sau discontinuu de masini fixe, mijloace de transport, etc. in timpul exercitarii activitatii profesionale.

Vibratiile se transmit intregului corp al muncitorului prin membrele inferioare si a regiunii fesiere (cand muncitorul sta in pozitie sezanda). Receptia vibratiilor se face functie de frecventa lor.

Majoritatea autorilor fac urmatoarea clasificare:

- intre 0,5 – 200 Hz, receptori aflati in muschi;

- intre 40 – 1 000 Hz, receptori aflati in piele.

Vibratiile cu actiune generala in domeniul de frecventa 2 -20 Hz cu extensie de pana la 80 Hz pot fi grupate in urmatoarele sindroame:

- sindromul digestiv superior manifestat prin inapetenta, greturi, varsaturi;

- sindromul renal datorat deplasarii rinichilor favorizeaza aparitia nefrolitiazei;

- sindromul de coloana vertebrala tradus intr-o etapa initiala prin exacerbarea curburilor fiziologice si mai tarziu prin acuze de tip algic in timpul si la sfarsitul zilei de lucru, avand ca substrat anatomopatologic leziuni de tip distructiv la nivelul vertebrelor.

Impactul asupra florei

Efectele poluantilor asupra vegetatiei constau in alterarea proceselor fiziologice si biochimice

Simptomele vizibile ale efectelor poluarii asupra plantelor se impart in:

- necroze (alterarea tesutului frunzei);

- cloroze (decolorari ale frunzei) sau alte schimbari de culoare;

- alterari de crestere;

- alterari in perioada de inflorire;

- modificarea in cadrul comunitatilor vegetale a echilibrului interspecii.

Poluantii influenteaza vegetatia pe doua cai:

- direct din aer prin preluarea in solutii apoase de catre frunze a poluantului;

- indirect din sol - poluanti depusi uscat sau umed, pe sol preluati din solutiile apoase aduse de radacini.

Pentru o serie de poluanti, plantele manifesta fenomenul de acumulare: de ex: metale grele, compusi ai sulfului.

Oxidantii fotochimici determina distrugerea membranelor celulare de la suprafata frunzei, ceea ce implica si cresterea permeabilitatii pentru ploile acide care spala ionii principalilor nutrienti si afecteaza sinergic actiunea fitotoxica.

Impactul asupra apei si solului

Poluantii deversati direct sau indirect in apele de suprafata si cei prezenti in atmosfera au efecte negative asupra acestora.

In afara poluarii apelor datorita deversarilor necontrolate, aportul poluarii aerului la impurificarea apei de suprafata (mai puternic resimtita in apele statatoare:lacuri naturale si artificiale) are loc prin depunerea uscata si prin depunerea umeda si are un rol important.

La suprafata de contact aer - apa, are loc transformarea gazelor in acizi tari care conduc la cresterea aciditatii si incarcarea apei cu SO32-, SO42-, NO2-, NO3-, F-.

Particulele contribuie la cresterea capacitatii apei, la impurificarea cu o serie intreaga de elemente. Un pH scazut favorizeaza disocierea oxizilor metalici si eliberarea ionilor metalici.

Actiunea toxica a tuturor acestor compusi are loc asupra faunei si florei acvatice, asupra plantelor salbatice sau de cultura (prin irigatii), precum si asupra omului prin ingerarea apei si hranei poluate.

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii, avand efecte negative si asupra subsolului.

Asa cum s-a mentionat anterior, in afara poluarii solului datorate contactului direct cu substante deversate sau depozitate pe sol si poluantii aflati apele de suprafata si in atmosfera, influenteaza calitatea solului, astfel:

- gazele si precipitatiile cu pH acid, pot conduce la cresterea aciditatii solului, producand perturbatii in procesele de regenerare, cu efecte negative asupra vegetatiei;

- sulfitii, sulfatii, azotitii , azotatii, ionii de metale grele, depuse pe sol, perturba compozitia solului cu efecte negative asupra vegetatiei;

- un fenomen cu consecinte grave este depunerea si acumularea ionilor de metale grele in sol. Solubilizarea compusilor de metale grele are ca efect cresterea mobilitatii catiionilor metalici, care patrund cu usurinta in plante in apele de suprafata si subterane.

Poluare fonică

Pe amplasamentul studiat, sursele principale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de circulatia auto si utilajele necesare construcţiei  (în perioada de şantier).

In  zona amplasamentului nivelul de zgomot stradal, ziua se mentine sub valoarea de 65 dB iar noaptea sub valoarea de 60 dB

Se mentine recomandarea evitarii aglomerarii de utilaje de santier si mijloace auto pe o suprafata restransa, limitarea vitezei de circulatie la minimum posibil si stabilirea unui program de lucru etapizat.

Prognoza impactului poluarii fonice

Problema zgomotului se pune atat in privinta protectiei muncitorilor la locurile de munca, cat si in ceea ce priveste protectia zonelor din vecinatatea obiectivului studiat.

Prin modurile de amplasare, construire, amenajare, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort in vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB(A), trepidatii, praf, fum, gaze toxice, mirosuri neplacute etc. sau poluarea factorilor mediului (apa, aer, sol habitate naturale si specii de flora si fauna salbatica); in acest scop, se vor asigura masurile si mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Motoarele care echipeaza utilajele si echipamentele trebuie sa respecte prevederile  privind nivelul de zgomot din legislatia specifica referitoare la  vehiculele nerutiere.

Efectele impactului  asupra materialelor

Gama de poluanti care pot afecta direct sau indirect materialele de constructie este foarte larga. In functie de natura si concentratiile gazelor vaporilor, particulelor agresive si a umiditatii s-au stabilit clase de agresivitate an vederea aplicarii de protectii adecvate pe constructii, utilaje, conducte si armaturi.

In Romania, grupele de agresivitate sunt impartite in trei tipuri: A, B si C, cuprind limite pentru poluanti. Depunerile de saruri pulverizante devin agresive fata de beton daca sunt solubile in apa si hidroscopice, deoarece prin condens si umezire treptata, rezulta solutii de concentratie maxima.

Clasificarea mediilor agresive se face combinativ, in functie de natura si concentratia substantelor agresive, umiditatea relativa a aerului si temperatura mediului si sunt impartite in patru grupe: foarte slaba, slaba, medie si puternica.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu

În perioada de constructie

Pentru mentinerea impactului asupra mediului la un nivel scazut trebuie avute in vedere o serie de masuri ce tin de respectarea stricta a normelor de organizare interna si disciplina tehnologica:

- Verificarea tehnica periodica a utilajelor si echipamentelor folosite la realizarea investitiei;

- Interzicerea intrarii in santier a utilajelor defecte si a intrebuintarii echipamentelor care prezinta neetanseitati si pierd comustibili, uleiuri;

- Spalarea masinilor la iesirea din santier;

- Stabilirea locatiilor pentru stationarea vehiculelor si a amplasarii punctelor de organizare de santier;

- Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va realiza numai in punctul destinat acestei activitati; de preferinta in unitati de profil (statii alimentare carburanti);

- La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier si va reface cadrul natural.

Faza de executie a obiectivelor

In aceasta faza sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitatile specifice organizarii de santier, iar impactul se manifesta in special asupra factorilor de mediu aer, sol.

Prin aplicarea pe toata durata executiei obiectivelor din program a unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:

- masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

Pentru mentinerea impactului asupra factorului de mediu zgomot la un nivel redus sunt prevazute:

- Folosirea utilajelor a caror emisii si nivel de zgomot este in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in domeniu;

- Limitarea vitezei de circulatie  a autovehiculelor pe amplasament;

- Transportul materialelor pe şantier se va realiza numai in stare umectata, dupa caz, sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului;

In faza de exploatare a investitiei sursele de poluare/impurificare vor fi reprezentate de :

- sistemul de preparare a produselor fast food – cuptoare cu functionare pe gaze naturale.  Poluanti : SOx, NOx, CO, compusi organici volatili, pulberi.

- activitatea de parcare a mijloacelor auto de tonaj variat cu functionare pe baza de combustibili tip motorine si benzine. Poluanti: gaze de ardere: NOx, CO, SOx, pulberi, hidrocarburi.

Impactul asupra mediului  social economic

Acest obiectiv nu va afecta in sens negativ mediul social din zona, ci va reprezenta prin sine insusi o realizare care va contribui la ridicarea nivelului de viata si confort.

Este de mentionat ca nu exista pe acest amplasament monumente de interes public ( monumente istorice sau zone de interes traditional).

Efectele impactului cumulate asupra mediului  se prezintă astfel:

Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu din punct de vedere al efectelor cumulate si interactiunilor intre aspectele de mediu

| Factor de mediu | interactiuni | Efecte cumulate |
| --- | --- | --- |
| Populatia şi sănătatea | Flora si fauna Solul Aerul Zgomotul Peisajul | In momentul de fata, amplasamentul are destinatia de depozit. Investiţia propusă va induce efecte pozitive din punct de vedere al utilizarii constructiei in scop comercial (alimentatie publica – fast food), al dezvoltarii economice si sociale a zonei. Investiţia se va face cu respectarea conditiilor de protectie a mediului, asigurandu-se limitarea efectelor negative asupra acestuia. Efect – pozitiv; termen lung |
| Apa | Populatia si sanatatea umana Solul | Prin investiţia propusă, se vor asigura alimentare cu apa, canalizare si evacuare controlata a apelor uzate si pluviale. Posibile efecte negative pe termen scurt vor fi reprezentate de efectele care apar pe perioada de modificare a constructie. Efect – pozitiv; termen lung |
| Aerul | Flora si fauna Populatia si sanatatea umana Zgomotul | Construcţia din cadrul proiectului va presupune noi surse de poluanti, datorate activitatilor de reamenajare, autovehicolele ce transporta materialele de construcţie, care se adauga surselor deja existenet in zona amplasamentului. Efect – negativ pe termen scurt (perioada de constructii) Efect pozitiv pe termen lung (parcarea in spatiu special amenajat) |
| Solul | Flora si fauna Peisajul | Constructia va avea functiunea de alimentatie publica. Posibile efecte negative pe termen scurt vor fi reprezentate de efectele care apar pe perioada de constructie a viitoarei facilitati. Efect – pozitiv; termen lung |
| Zgomotul | Populatia si sanatatea umana Fauna | Prin investiţia propusă ,vor aparea noi surse de zgomot, care vor contribui la cresterea nivelului surselor deja existente in zona – pe perioada de construcţie. În perioada de funcţionare, nivelul de zgomot se va diminua – prin măsurile de protecţie prevăzute în proiect (parcarea automobilelor se va face in spaţiu special amenajat imprejmuit) Efect – negativ; termen scurt (perioada de constructii) si efect pozitiv pe termen lung) |
| Flora şi fauna | Populatia si sanatatea umana Solul, Aerul Zgomotul, Peisajul | Efecte negative pe termen scurt, se vor întâlni pe perioada de reamenajare a viitoatelor facilitati. Efect – neutru; termen lung |
| Peisajul | Flora si fauna Populatia si sanatatea umana Solul | In momentul de fata, constructia are functiunea de depozit. Proiectul va determina efecte pozitive din punct de vedere al utilizarii terenului in scop comercial, in conditiile incadrarii fast food-ului in peisajul zonei. Din punct de vedere al peisajului, implementarea planului va avea efecte pozitive ca si transformare in cladire cu functiunea de alimentatie publica. Efect – pozitiv; termen lung; efect negativ pe termen scurt (perioada de constructii) |

Situatii de risc

Consideram ca prin dotarile si materiile prime folosite, cat si prin modul de colectare si depozitare a deseurilor nu exista zone cu cu un grad ridicat de pericol de incendiu si explozie.

Asigurarea cailor de evacuare si salvare a persoanelor, masuri constructive de protectie ale cailor de evacuare

Accesul, circulatiile interioare si iesirile din imobil trebuie semnalizate si mentinute permanent libere, eliberate de orice obstacole care ar putea impiedica evacuarea in caz de incident, sau accesul fortelor de interventie solicitate.

Fluxurile de circulatie, locurile de stationare al masinilor de aprovizionare si autovehiculelor vor fi marcate pe carosabil sau prin placute indicatoare.

Zona de amplasament a investitiei va fi asigurata prin iluminat corespunzator pe timpul noptii si vor fi asigurate conditii de paza adecvate.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Pe amplasamentul studiat, lucrările propuse vor consta in reamenajarea unei constructii existente.

- Alternative care au fost luate în considerare

Conform Certificatului de Urbanism, nr. 155 din 25.01.2017, imobilul va fi valorificat în scop alimentatiei publice, cu păstrarea dimensiunilor și volumetriei inițiale și atribuirea funcțiunilor prezentate și permise.

A fost luată în considerare această alternativă cu scopul de a valorifica pozitia acestei constructii într-un punct de interes public.

# IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

Influența reamenajării construcției existente asupra mediului: aer, apă, sol, biodiversitate, peisaj cât și asupra mediului antropizat: activități umane și implicit asupra sănătății populației, sunt neglijabile ca urmare a folosirii de materiale și echipamente performante și de  calitate,  adoptării unor măsuri preventive și de protecție.

Impactul proiectui asupra mediului  se va produce:

- în timpul realizării obiectivului;

- în timpul exploatării.

## 4.1 Protecția calității apelor

### 4.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape,  evacuare

Măsuri de protecție a factorului de mediu „apă”

Perioada de execuție

- nu se depozitează materiale și deșeuri de orice fel în imediata apropiere a plajei marii Negre

- interzicerea folosirii utilajelor și echipamentelor cu defecțiuni tehnice;

Un bun management al lucrărilor, prevederea unor măsuri clare de gestionare a tuturor materialelor utilizate, depozitarea corectă, conform normelor specifice, instruirea periodică a tuturor lucrătorilor din șantier, va asigura reducerea efectelor negative.

Gestionarea apelor uzate și a celor pluviale, va contribui la reducerea aportului de minerale dizolvate (bicarbonați și sulfați de calciu și magneziu; detritusuri organice; săruri de fier și mangan) aduse de apele meteorice și a posibilelor substanțe cu un conținut ridicat de detergenți folosiți pentru spălat.

Eliminarea apelor uzate, se va face în reteaua existenta in zona.

Perioada de funcționare

Utilizarea apei din reteaua publica în scop igienico-sanitar și pentru alte activități, nu influențează condițiile hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului.

Pentru apele tehnologice ale amplasamentul este prevazut cu separator de grasimi.

### 4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Pentru apele uzate de tip igienico – sanitar și pluvial, exista se nu sunt prevăzute instalații de preepurare sau de epurare ca urmare a evacuării directe în canalizarea orasului iar apele tehnologice (de la prepararea produselor fast food) sunt trecupte printr-un separator de grasimi.

## 4.2 Protecția aerului

Prin aplicarea și respectarea, pe toată durata execuției construcției a măsurilor obligatorii de proteție a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor în teritoriu, nivelul de poluare va fi nesemnificativ.

### 4.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer

Perioada de execuție

Sursele de poluare locală a aerului vor fi reprezentate de:

- folosirea și manevrarea materialelor de construcție;

- gazele de eșapament rezultate de la mijloacele de transport materiale construcție.

Lucrările de construcție și mișcarea autovehiculelor de transport materiale în amplasament vor genera:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV)– surse mobile;

Lucrările de construcție și circulația auto în șantier vor genera o poluare a aerului cu:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV), emise de autovehiculele implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

- poluanți generați de operațiile de sudură (particule cu conținut de metale, în mici cantități de CO, NOx ).

Poluanţii de interes, rezultaţi din arderea combustibilului (motorină) sunt: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, hidrocarburi, aldehide.

Emisiile au caracter discontinuu, nivelul lor fiind condiționat de mai mulţi factori  cum sunt:

- tipul de motor;

- regim de funcţionare;

- distanţa parcursă în incinta unităţii;

- timp de deplasare şi manevre;

- frecvenţa traficului.

Pentru o estimare a nivelului emisiilor s-au luat în considerare următori factori:

- tipul de carburant – motorină;

- distanţa parcursă în incinta unităţii – 100 m;

- timp de deplasare şi manevre – 5-10 min;

- regim de funcţionare - mers încet ( max. 5 km/h);

- frecvenţa traficului – 3 auto/oră.

Nivelul maxim s-a estimat conform metodologiei OMS “Evaluarea surselor de poluare a aerului”. Pentru aceasta s-au calculat debitele masice orare de substanţe poluante.

Au rezultat următoarele:

- pulberi în suspensie (PST):		 	11,41 g/h

- dioxid de sulf (SO2):		 		32,60 g/h

- oxizi de azot (NOx):		 		39,12 g/h

- monoxid de carbon (CO):			58,68 g/h

- substanţe organice volatile (COV):		  8,48 g/h

Ordinul 462/93 nu prevede VLE (valori limită admise), pentru emisiile rezultate din arderea carburanţilor în motoarele autovehiculelor.

Sursele de poluare asociate lucrărilor de construcție sunt surse deschise, libere. Utilajele se vor deplasa pe distanțe reduse în cadrul zonei de lucru, acest tip de poluare fiind acociat cu poluarea generată de traficul auto ce se desfășoară în mod curent pe străzile adiacente.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Poluanţii rezultaţi din arderea carburanților (motorină) de la autovehiculele transport materiale pe amplasament, sunt: oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, hidrocarburi, aldehide.

Emisiile au caracter discontinuu, numai atunci când se aprovizionează cu materiale de construcție, nivelul lor fiind condiționat de tipul de motor, regimul de funcţionare, timpul de deplasare şi manevrele executate.

Sursele de poluare asociate lucrărilor de construcție sunt surse deschise, libere. Utilajele se vor deplasa pe distanțe reduse în cadrul zonei de lucru, acest tip de poluare fiind acociat cu poluarea generată de traficul auto ce se desfășoară în mod curent pe străzile adiacente.

Aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Măsuri de protecție a factorului de mediu „aer”

Perioada de execuție

- materialele de construcție pulverulente se vor manipula astfel încât să se reducă la minim nivelul particulelor antrenate în aer;

- este interzisă depozitarea de pământ sau materiale de construcții în afara amplasamentului și în locuri neautorizate.

Perioada de funcționare a locatiei

Sursele potențiale de poluare a aerului în zona obiectivului sunt rezultate din evacuarea gazelor de ardere de la cuptoarele de preparare a produselor fast food .

Utilajele cu care va fi dotat fast food-ul sunt:

- un cuptor convectomat si un cuptor pentru pizza - alimentate cu energie electrica;

- doua gratare si o plita - alimentate cu gaz natural;

- un aparat pentru saworma - functionare cu gaz natural;

- un aparat pentru saworma - functionare cu energie electrica

- un incalzitor de paste - functionare cu gaz natural.

Concentraţiile de poluanti rezultati in urma prepararii produselor fast food  se vor încadra în VLE – Ord. 462/93 si se vor  situa sub pragurile de alertă corespunzătoare – Ord. 756/97.

### 4.2.2  Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În perioada de execuție a lucrării se va asigura ordinea şi curăţenia atât în incinta organizării de şantier căt şi în zona lucrărilor.

În perioada de funcționare a obiectivului:

- se vor monta doua hote cu dimensiunile: 2.80/0.70 m, de preluare a poluantilor din zona de preparare a produselor fast food si dirijarea acestora catre cosul de evacuare existent pe amplasament.

## 4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zgomotul ambiental este reprezentat de ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv dăunătoare, rezultate din activitățile umane, inclusiv cele provocate de utilaje sau de mijloacele de transport materiale.

### 4.3.1 Sursele de zgomot şi de vibraţii

Perioada de execuție

În perioada lucrărilor, sursa de zgomot și vibrații o reprezintă utilajele specifice în construcții.

Nivelul zgomotului se va încadra în limitele amplasamentului și foarte puțin în zona limitrofă.

Sursele de zgomot provin de la echipamente și de la manevrele mijloacelor de transport materiale.

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele admise, conform STAS 10009-88 si Ordin M.S. nr. 119/2014.

Valorile admise ale nivelului de zgomot la limita zonelor protejata va fi:

ziua          - 55 dB (A);

- curba Cz 50.

noaptea   - 45 dB (A);

- curba Cz 40.

Perioada de funcționare a locatiei

Activitățile de alimentatie publica specifice unui fast food, nu se constituie în surse de zgomot.

### 4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru respectarea prevederilor legislative referitoare la nivelul zgomotului se vor aplica o serie de măsuri în perioada de construcție (reamenajare)  a locatiei:

- eliminarea pe cât posibil a timpilor morţi de funcţionare a utilajelor;

- eşalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuţie astfel încât nivelul de zgomot exterior să se menţină în limitele prevăzute de STAS 10009-88-Acustică urbană si Ordin M.S. nr. 119/2014;

- folosirea utilajelor de șantier de mici dimensiuni.

## 4.4. Protecția împotriva radiațiilor

Operațiile de reamenajare a construcției existente nu se constituie într-o sursă de radiații.

## 4.5 Protecția solului și a subsolului

Zona analizată aparţine din punct de vedere geologic Dobrogei Centrale, care reprezintă o unitate structurală cu trăsături specifice.

În zona turistică ce cuprinde staţiunea Mamaia şi parte din intravilanul Năvodari sunt în general suprafeţe de sol scoase din circuitul natural, ocupat de construcţii, structuri rutiere şi pietonale, elemente de infrastructură şi amenajării specifice funcţiunii turistice, precum şi zone naturale cu destinaţia de teren „neproductiv nisipos” şi „tufărişuri”. Calitatea solului din zonele naturale, precum şi a vegetaţiei pe care o susţine, fiind influenţată de traficul din zonă. Pe amplasamentul studiat, la suprafaţă se întâlneşte un orizont de umpluturi neomogene cu umiditate variabilă.

Terenul aferent investitiei este situat pe cordonul de nisip ce separă apele sărate ale mării de apele dulci ale lacului Siutghiol. Nu există date stricte pentru această zonă privind calitatea factorului de mediu sol.

Dobrogea Centrală este cea mai veche unitate a Dobrogei, fiind alcătuită din şisturi verzi, formaţiuni sedimentare în facies de fliş, slab metamorfozate şi compacte, de vârstă precambiană. Peste şisturile verzi, în jurasic, marea a depus calcare zoogene, uneori recifale de tip epicontinental. In prezent, ele se dispun ca două fâşii, una compactă de-a lungul cursului inferior al Casimcei şi lacului Taşaul, cealaltă cu caracter insular, situată de-a lunguk liniei Topalu – Ovidiu şi limitată aproximativ de localităţile Hârşova – Topalu – Tichileşti – Băltăgeşti – Nicolae Bălcescu – Ovidiu.

Această regiune a fost acoperită în cuaternar de o pătură de loess care ulterior a fost spălat de pe versanţi şi acumulat în văi.

Pe terenul aferent investitiei  nu au fost indentificate surse importante de poluare a solului.

În zona studiată nu s-au semnalat accidente de teren, goluri subterane, alunecări sau prăbuşiri care să pună în pericol stabilitatea viitoarelor construcţii dar datorită caracteristicilor solului (sol nisipos)

Apa subterană

În Dobrogea, apele subterane prezintă caracteristici particulare. Clima aridă şi solul slab permeabil pentru apele de infiltraţie determină infiltrarea redusă a acestora în sol, chiar şi în anotimpurile ploioase.

În spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane (RODL01...RODL10):

4 aparţin tipului poros – permeabil - RODL05 (Dobrogea centrală), RODL07 (Lunca Dunării), RODL09 (Dobrogea de nord) şi RODL10 (Dobrogea de sud) dezvoltate în depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice;

4 corpuri aparţin tipului fisural – carstic: RODL01 (Tulcea), RODL02 (Babadag), RODL03 (Hârşova-Ghindăreşti) şi RODL04 (Cobadin - Mangalia) - dezvoltate în roci dure, predominant calcaroase, în depozite de vârstă triasică şi sarmaţiană; unul dintre aceste corpuri este transfrontalier (RODL04);

2 corpuri aparţin tipului carstic – fisural – de vârstă jurasică: RODL06 şi RODL08; un corp, şi anume RODL06 (Platforma Valahă) este sub presiune, fiind cantonat în depozite barremian – jurasice şi are o importanţă economică semnificativă. Acest corp este transfrontalier.

Reîncărcarea acviferelor aferente corpurilor de ape subterane din spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice, precum şi prin drenaj şi din pierderile difuze de apă din sistemele de irigaţii existente, mai putin active în ultimii ani.

Conform Anexei V din Directiva – Cadru Apă, starea bună din punct de vedere cantitativ al apei subterane are loc atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de captare medie anuală pe termen lung.

Având în vedere aceste criterii în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, corpurile de apă subterană delimitate în spaţiul hirografic Dobrogea – Litoral sunt în stare cantitativă bună.

Calitatea acviferului freatic este puternic influenţată de impactul antropic exogen.

### 4.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape subterane

Perioada de execuție

Suprafața de teren pe care urmează a se desfășura lucrările, pe termen scurt, poate fi afectată ca urmare a lucrărilor de amenajare și de staționare a echipamentelor și utilajelor. Mentionam ca suprafata pe care vor stationa autovehicolele este betonata.

Potențialele surse accidentale de poluare în sol și ape subterane pot fi:

- scurgeri accidentale de carburanți și lubrifianți de la mijloacele auto care transportă materialele de construcție;

- ape posibil contaminate ;

- abandonarea sau depozitarea necontrolată de deșeuri rezultate din construcție sau a altor tipuri de deșeuri.

În vederea evitării pierderilor accidentale pe sol și în subsol de substanțe poluante, lucrările se vor executa luându-se măsurile necesare, cu mijloace tehnice adecvate.

Perioada de funcționare a locuinței

Sursele accidentale de contaminare a solului în timpul funcționării obiectivului, pot fi:

- depozitarea necorespunzatoare a oricăror tipuri de deșeuri pe amplasament.

### 4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Măsuri de protecție a factorului de mediu „sol”:

- aplicarea măsurilor de curățare/refacere;

- refacerea covorului vegetal în zonele adiacente imobilului;

- prevenirea deversărilor pe sol a substanțelor lichide periculoase (dacă se utilizează).

Prin măsurile și tehnologiile de intervenție, urmările un vor avea un impact semnificativ.

## 4.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

### 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Zona costiera si litorala incepand de la Capul Midia pana la Vama Veche este supusa presiunii factorilor antropici cu impact asupra ecosistemelor costiere si marine, prin activitati portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerari urbane si statiuni turistice, turism, si sporturi nautice, obiective industriale, etc.

Amplasamentul studiat, inclus in intravilanul municipiului Constanta, in Statiunea Mamaia, la aprox. 200 m fata de Marea Neagra, nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice si terestre.

Fauna din zona studiată este reprezentată în principal de speciile de păsări.

Păsările de apă nu fost observate pe terenul studiat, ci în vecinătatea acestuia, pe malul mării sau în vecinătatea dunelor de nisip.

Speciile observate pe terenul aferent planului sunt specii de păsări comune (din ordinul Passeriformes) precum ciorile (Corvus corone, Crovus frugilegus, Corvus monedula), coţofenele (Pica pica), vrăbiile de casă (Passer domesticus) şi presurile (Miliaria calandra).

Dintre speciile protejate în aria naturală ROSPA0076 Marea Neagră, cele mai multe sunt prezente în perioada de pasaj şi de iernat.

### 4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

In scopul protectiei si conserarii biodiversitatii marine, reteaua coerenta de arii marineprotejate, de interes national si european a fost dezvoltate in 2010, prin noi propuneri si prin atribuirea in custodie a majoritatii celor existente.

Conform planului de amplasament si delimitarea imobilului, coordonatele in proiectie STEREO 70 ale terenului, demonstreaza ca amplasamentul pe care se afla constructia ce se reamenajeaza este pozitionat in afara ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0076 Marea Neagra si a ariei ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, ceea ce demonstreaza ca aceasta nu vor fi afectate in nici un fel de executarea lucrarilor si de functionarea obiectivului.

In perioada de constructie, un factor ce va fi luat în considerare îl reprezintă factorul climatic, regimul eolian având un rol important în disperisa materialelor pulverulente, motiv pentru care se vor aplica soluții de prevenire:

- se va asigura umectarea zonelor de decapare;

- organizarea modului de depozitare temporară a materiilor prime și materialelor, astfel încât frecvenţa operaţiilor de transfer (operaţii generatoare de emisii nedirijate de pulberi cu concentraţii semnificative) să fie cât mai redusă;

Lucrările de pe amplasament nu vor afecta calitatea și ciclul vegetației și faunei din zonă.

## 4.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

### 4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fațã de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional

Prin PUZ-ul aprobat prin HCL Constanta cu nr. 121/24.05.2016 pentru schimbarea destinatiei din spatiu de depozitare in spatiu alimentatie publica, recompatimentari interioare, modernizare fatafa sud, modificare invelitoare in statiunea Mamaia complex Tabara Turist se va reamenaja o constructie in suprafata de 50.35 mp.

- P.O.T. existent = 87% - nu se modifica.

- CUT existent = 0.87 - nu se modifica.

Conform C.U suprafate reglementata este de 3642 mp. Suprafata pe care se va desfasura proiectul este de 50.35 mp

Pe suprafata ramasa (inclusa in PUZ), si pentru care s-a emis Certificatul de Urbanism  respectiv 3591.47 mp, se afla un restaurant functional  apartinand complexului Tabara Turist

Perioada de execuție

Impactul negativ asupra zonelor învecinate este redus, fiind cauzat doar de zgomotul utilajelor de pe amplasament și operațiilor în construcție, de asemenea intervalul orar în care se vor desfășura lucrările va fi între orele 10ºº - 20ºº.

Poluarea fonică va fi aproape insesizabilă zonelor rezidențiale (zone de locuit), datorită desfasurarii lucrarilor in interiorul obiesctivului si a distanței relativ mari față de zona de lucru.

Perioada de funcționare a locuinței

Zonele rezidențiale și sănătatea populației nu vor fi afectate de activitățile desfășurate în incintă; profilul obiectivului nu impune măsuri și dotări speciale pentru protecția populației.

### 4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Obiectivele de interes public cât și perimetrul locuințelor, nu vor fi afectate în decursul perioadei de construcție pentru ca lucrările se vor desfășura strict în incinta proprietății, cu respecatrea normelor și prevederilor legislației în vigoare a protecției mediului, sănătății și securității în muncă.

## 4.8 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

### 4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate

Se estimează că în urma realizării proiectului vor rezulta:

- deșeuri rezultate din construcții, cod 17 (specifice fazei de construcție);

- deșeuri asimilabile cu cele municipale, cod 20 (specifice perioadei de exploatare a investiției).

Faza de construcție și amenajări aferente:

În această fază deșeurile vor fi de tipul:

- cod 17.01.07 – amestecuri de beton, cărămizi,  materiale ceramice;

- cod 17.02.01 – lemn;

- cod 17.02.02 – sticlă;

- cod 17.05.08 – resturi de balast.

Deșeurile menajere vor fi generate de personalul angajat pentru construcție locuință. 	Cantitățile estimate de deșeuri menajere sunt de aproximativ 0,5 kg/lucrător/zi.

Deșeurile vor fi colectate selectiv în incinta șantierului, urmând a fi preluate și transportate de către operatorul autorizat.

Faza de funcționare a obiectivului

În etapa de exploatare a fast food-ului, deșeurile specifice se încadrează în tipul celor asimilabile cu deșeurile municipale și vor consta în:

- hârtie și carton – cod: 20 01 01;

- sticlă – cod: 20 01 02;

- plastic – cod: 15 01 02;

- deșeuri biodegradabile – cod: 20 01 08.

### 4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor

Deșeurile se vor colecta selectiv în pubelele amplasate înt-un spațiu special care vor fi preluate periodic de către un operator de servicii de salubritate.

Operatorul economic asigură transportul și depozitarea finală a acestora la rampa ecologică. Serviciile menționate vor fi îndeplinite atât în perioada desfășurării lucrărilor de construcție cât și în perioada funcționării.

## 4.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Atât în timpul reamenajării fast food-ului cât și în timpul funcționării nu se folosesc și nu se prepară substanțe şi/sau preparate chimice periculoase.

# 5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In scopul stabilirii unui echilibru între activitățile desfășurate în locatia ce face obiectul investitiei, în principal în perioada de execuție cât și după aceea este necesar să se respecte reglementările stabilite legilativ.

Ordonanța de urgență nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare

Lege nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

Lege nr. 107 din 1996- Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare

Lege nr. 211 din 2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor

Zgomot STAS 10009/1988 si Ordin MS. 119/2014;

prevede pentru limita zonelor funcționale

50-55 dB (A);

curba Cz 45-50

prevede, pentru limita zonei functionale

65 dB (A);

curba Cz 60.

Lucrările de construcţie( reamenajare) se vor realiza controlat și cu respectarea strictă a proiectului.

Se vor lua toate măsurile pentru protecția factorilor de mediu și a sănătății umane.

# 6. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Conform DECIZIEI ETAPEI DE EVALUARE INIȚIALĂ, nr. 2687 din 22.02.2017, proiectul Schimbare destinatie din spatiu depozitare in spatiu alimentatie publica, recompartimentari interioare, modernizare fatada de sud, modificari invelitoare propus a fi amplasat în municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, zona Tabara Turist, judetul Constanta a Agenției pentru Protecția Mediului Constanta:

- intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr 2, la punctul 13, a;

- intră sub incidența articolului 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobata prin Legea nr. 49/2011,privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

# 7. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

În perioada execuției lucrărilor, vor fi luate măsurile necesare în vederea prevenirii și protecției, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora C 300-94.

Lucrările de organizare a șantierului, se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii 90/1996, și ale regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993, ale reglementărilor tehnice PSI și ale Normelor de protecție a muncii în activitatea de construcții-montaj, aprobate cu Ordinul M.C. Ind.nr. 1233/D/29.12.1980, ale Normativului IM 007/1996 (lucru la înălțime) aprobat cu Ordinul MLPAT 74/N/15.10.1996, ale Normativului IM 006 (lucrări de zidărie, montaj, prefabricate și finisaje), aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 73/N/15.10.1996.

La execuție, vor fi respectate dispozițiile normelor sus menționate cât și normele de securitate și sănătate în muncă la construcții, specifice activității de șantier.

Pe toată durata executării lucrărilor de construcții, instalații, drumuri, se vor respecta reglementările tehnice și normele în vigoare.

Pentru executarea lucrărilor de construcție vor fi folosite echipamente performante, la standarde tehnice înalte.

Materialele folosite în cadrul lucrărilor nu prezintă risc major de poluare pentru sol.

Materialele vor fi transportate către amplasament, pe măsura utilizării lor și se vor depozita în ambalajele originale respectandu-se instrucțiunile prevăzute în fișele tehnice astfel încât să se elimine posibilitatea scurgerii sau împrăștierii acestora pe sol.

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor va fi realizată  de operatul local de servicii.

# 8. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI

Prin respectarea măsurilor de organizare și funcționare a obiectivului în timpul construcției precum și a prevederilor în domeniul protecției mediului, sănătății și securității în muncă, posibilele efecte negative sau poluări accidentale pot fi prevenite și evitate.

Reamenajarea  construcției și funcționarea spatiului, nu implică impact negativ.

Măsurile ce vor fi respectate la finalizarea lucrărilor constau în:

- transportarea utilajelor la bazele firmelor executante;

- materialele rezultate din activitatea de reamenajare a spatiului vor fi gestionate de către firma de salubrizare autorizată;

- restaurarea corespunzătoare și redarea spre folosința inițială a suprafețelor de teren ce au fost ocupate temporar.

Utilizarea tehnologiilor moderne și a echipamentelor performante va conduce la optimizare, performanță și fiabilitate.