MEMORIU  TEHNIC  DE   MEDIU

conform ord.135/2010,anexa 5

##### 1 .  DATE GENERALE

1. Denumirea lucrarii : MODERNIZARE PT 293 TORTOMANU-trecere din PT sol in PTA,jud.Constanta JUDETUL CONSTANTA

2. Beneficiar – ENEL DISTRIBUTIE DOBORGEA-ZR CONSTANTA

3. Proiectant de specialitate : ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA-SERVICIUL MANAGEMENTUL SI CONTROLUL LUCRARILOR MT+JT.

4. Date ce stau la baza intocmirii documentatiei :

- comanda de proiectare ;

- tema de proiectare ;

- situatie existenta in teren ;

- plan de situatie.

1.5. Amplasamentul : Localitatea Tortomanu jud.Constanta

2.  DATE SPECIFICE PROIECTULUI

2.1  Descrierea generala a amplasamentului

Amplasamentul instalatiilor electrice proiectate are urmatoarele caracteristici :

- Conform  STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona este de 0,80 m de la cota terenului natural.

- Din punct de vedere al conditiilor meteorologice, conf. NTE 04/004/00, in zona meteorologica C, caracterizata prin urmatoarele:

- temperatura maxima = + 40 grade C;

- temperatura minima = - 30 grade C;

- temperatura medie = + 15 grade C;

- presiunea dinamica de baza la vant maxim fara chiciura = 55 daN/mp;

- presiunea dinamica de baza la vant simultan cu chiciura = 17 daN/mp;

- grosimea stratului de chiciura = 22 mm.

- Din punct de vedere al  gradului de poluare, conf. NTE 001/03/00, in zona de poluare II.

- Din punct de vedere al  indicelui cronokeraunic, conf. NTE 001/03/00, in zona C, caracterizata printr-un numar de 87 ore de furtuna cu descarcari electrice frecvente in decursul unui an.

- Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100-92, in zona seismica D, avand coeficientul Ks = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,5 sec.

  - Descrierea investiţiei

Se propun urmatoarele lucrari:

-PTA 20/0.4 KV,160 KVA

-Demontare PTS existent, cu echipamentele aferente (separator,stalpi,transformator)

-Reamenajare LEA 20 KV l=0,15 km

-Reamenajare LES  joasa tensiune L=0.14km

Reamenajare LEA joasa tensiune L=0.1 km

PTA proiectat se va amplasa pe domeniul public,in afara incintei IAS Tortomanu ,se va realiza conform Ghid ENEL de realizare PTA ed.1si va fi echipat cu :

- stalp 10/G , buc.=1;

-transformator  20/0.4Kv, Sn=160 KVA

- descarcatori cu oxizi metalici;

-cutie de joasa tensiune din policarbonat fixata pe stalpul PTA,prevazuta cu un intrerupator de 180 A pentru  preluare FDCP proiectat si un intrerupator de 125 A pentru circuitul LEA jt de distributie publica;

-montare grup de masura pentru bilant enegie electrica in PTA,conform DMI 3490004

Reamenajare LEA 20 KV consta in :

-demontare racord PT sol 293 ,conform plan situatie nr.2

-montare stalp 12G echipat cu consola traversa DS 3060,lanturi de intindere cu izolatori compoziti ,separator orizontal DY 598 ,priza de pamant de 4 ohmi

Reamenajare LES jt

-din intrerupatorul de 180 A se va realiza o plecare pentru  FDCP 7T+1M aferenta clientilor agenti economici.FDCP se va monta la sol  pe fundatie in apropierea stalpului PTA  si va fi echipat cu :separatoare  trifazate 400 V (6 buc) loc pentru  montare contori si intrerupatoare automate trifazate dimensionate conform puterii aprobate

-se vor poza in acelasi sant 6 cabluri  pentru preluarea fiecarui client,lungimea de traseu 135m intre FDCP si vechiul amplasament al fiecarui bransament .Se vor demonta BMP existente,racordarea cablurilor proiectate la fiecare bransament se face aerian pe stalp sau subteran cu manson  de legatura in functie de situatie.

Cablul utilizat va fi tip DC 4146 3*150+95N mmp pentru alimentarea FDCP  si tip DC 4126 3*25+16 C mmp  pentru preluarea fiecarui client.

Cablurile vor fi pozate in tub pliabil 125 mm pe tot traseul in profil de canalizare tip B spatiu verde si tip B la intersectia cu stada ;traseul propus este pe domeniul public (25 m) si  in incinta fostului IAS Torotmanu(110m)

Reamenajare LEA jt:

-din intrerupatorul de 125 A se va realiza o plecare catre LEA jt  de distribuite publica

Se vor planta pe domeniul public 2 stalpi tip SC10005 si 2 stalpi  SC 10002 in fundatie turnata  pentru  preluarea LEA jt existenta

Se va utiliza cablu tetrapolar  unificat DC 4182/2 3*70+54.6 mmp

Dupa realizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala,se vor reface trotuarele si spatiile verzi afectate.

Deseurile nerecuperabile vor fi colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Tortomanu .

2.4  Obiectivele proiectului

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilorf in conditii optime tehnico-economice, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare.

2.5  Necesitatea si oportunitatea investitiei

PT SOL 293 echipat cu transformator 250 KVA are anul de punere in functiune 1982 si alimenta cu energie electrica IAS Tortoman.Datorita schimbarilor economice si de proprietate specificul activitatii si puterea solicitata s-a modifcat.

In prezent din acest post de transformare sunt alimentati cu energie electrica 6 agenti economici cu specific exploatatie agricola(P abs=87 KW)  si o plecare de distributie publica.

PT SOL 293  prezinta urmatoarele neajunsuri:

- are echipament electroenergetic vechi nestandardizat,cu trafo pe postament de beton la cca 1.2 m de la sol.

-echipamentul are un grad avansat de uzura

-ingradire trafo din placi de beton crapate ,sparte sau cu portiuni lipsa care nu asigura o securizare corespunzatoare impotriva accesului personalului neautorizat in incinta

-distanta mica de la sol pana la barele de 20 kv neizolate prezinta pericol  de  electrocutare atat pentru personalul propriu cat si pentru persoane neavizate care ar putea patrunde in incinta postului de transformare.

Pentru eliminarea acestor neajunsuri se propune  trecerea PT 293/250 kva din PT sol in PTA

2.6  Zona si amplasamentul

Suprafata masurata a terenului ocupat temporar de instalatiile proiectate este de 800 mp.

2.7  Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Reteaua electrica proiectata se va amplasa conform planului de situatie anexat  si va ocupa  temporar suprafata de 800 mp ,din care 280 mp pe domeniul public si 520 mp in incinta fostului IAS

2.8  Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

PTA proiectat se va amplasa pe domeniul public,in afara incintei IAS Tortomanu ,se va realiza conform Ghid ENEL de realizare PTA ed.1si va fi echipat cu :

- stalp 10/G , buc.=1;

-transformator  20/0.4Kv, Sn=160 KVA

- descarcatori cu oxizi metalici;

-cutie de joasa tensiune din policarbonat fixata pe stalpul PTA,prevazuta cu un intrerupator de 180 A pentru  preluare FDCP proiectat si un intrerupator de 125 A pentru circuitul LEA jt de distributie publica;

-montare grup de masura pentru bilant enegie electrica in PTA,conform DMI 3490004

Reamenajare LEA 20 KV consta in :

-demontare racord PT sol 293 ,conform plan situatie nr.2

-montare stalp 12G echipat cu consola traversa DS 3060,lanturi de intindere cu izolatori compoziti ,separator orizontal DY 598 ,priza de pamant de 4 ohmi

Reamenajare LES jt

-din intrerupatorul de 180 A se va realiza o plecare pentru  FDCP 7T+1M aferenta clientilor agenti economici.FDCP se va monta la sol  pe fundatie in apropierea stalpului PTA  si va fi echipat cu :separatoare  trifazate 400 V (6 buc) loc pentru  montare contori si intrerupatoare automate trifazate dimensionate conform puterii aprobate

-se vor poza in acelasi sant 6 cabluri  pentru preluarea fiecarui client,lungimea de traseu 135m intre FDCP si vechiul amplasament al fiecarui bransament .Se vor demonta BMP existente,racordarea cablurilor proiectate la fiecare bransament se face aerian pe stalp sau subteran cu manson  de legatura in functie de situatie.

Cablul utilizat va fi tip DC 4146 3*150+95N mmp pentru alimentarea FDCP  si tip DC 4126 3*25+16 C mmp  pentru preluarea fiecarui client.

Cablurile vor fi pozate in tub pliabil 125 mm pe tot traseul in profil de canalizare tip B spatiu verde si tip B la intersectia cu stada ;traseul propus este pe domeniul public (25 m) si  in incinta fostului IAS Torotmanu(110m)

Reamenajare LEA jt:

-din intrerupatorul de 125 A se va realiza o plecare catre LEA jt  de distribuite publica

Se vor planta pe domeniul public 2 stalpi tip SC10005 si 2 stalpi  SC 10002 in fundatie turnata  pentru  preluarea LEA jt existenta

Se va utiliza cablu tetrapolar  unificat DC 4182/2 3*70+54.6 mmp

Dupa realizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala,se vor reface trotuarele si spatiile verzi afectate.

Deseurile nerecuperabile vor fi colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Tortomanu .

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/008 privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice si celelalte instalatii existente in zona.

Distantele minime care trebuie respectate la pozarea cablurilor sunt :

pentru apropieri cablu electric fata de :

- fata de conducte de apa si canalizare         = 0,5 m ; ( la adancimi peste 1.5 m distanta minima este de 0.6 m . )

  - fata de conducte termice cu apa fierbinte    = 0,5 m ;

  - fata de fundatii de cladiri                              = 0,6 m ;

  - fata de arbori                                 	 = 1 m ;

  - fata de drumuri                               	 = 0,5 m ( de la bordura spre trotuar )

  - fata de cabluri telefonice                	 =  0,5 m ;

  - fata de gaze                                  	 = 0,6 m.

intersectii cablu electric fata de :

  - fata de conducte de apa si canalizare         = 0,25 m ;

  - fata de conducte termice cu apa fierbinte    = 0,5 m ;

  - fata de cabluri electrice , cabluri telefonice = 0,5 m ( se poate reduce pana la 0,25 m cu conditia protejarii mecanice a cablului traversat, pe o distanta de 0,5 m de o parte si de cealalta a traversarii ) ;

  - fata de drumuri                                            = 1 m, tubul de protectie va depasi bordura cu 0,5 m ; unghiul minim de traversare = 60 grade ;

  - fata de gaze                                                 = 0,25 m (cablurile electrice vor subtraversa conductele de gaze)

Deseurile nerecuperabile vor fi colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Tortomanu.

Materialele rezultate din demontări se vor preda cu forme legale la UO MT/JT Constanta sau unităţilor specializate în preluarea deşeurilor.

3. Modul de asigurare al utilitatilor

Nu este cazul.

Canalizarea menajera:

Investitia NU necesita canalizare menajera, nerezultand ape uzate prin utilizarea acestora.

Retele exterioare de canalizare

Investitia  NU necesita retea exterioara de canalizare.

Canalizarea pluviala

Investitia  NU necesita canalizare pluviala.

Functiunea obiectului de investitii ce urmeaza a fi realizat NU va genera efecte semnificative asupra mediului.

4. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1  Protectia calitatii apelor

NU vor exista surse de poluanţi pentru ape.

4.2  Protectia aerului

Surse :  - praf ; gaze de esapament

Masuri: - vehiculele vor fi verificate ITP.

4.3  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Lucrul cu utilajele folosite (autoremorcher, trailer, autovehicule transport, autobetoniera) se va face la ore care sa nu afecteze programul de odihna al locuitorilor din zona.

4.4  Protectia impotriva radiatiilor

NU este cazul.

4.5  Protectia solului si subsolului

Lucrarile proiectate nu produc emisii de poluanti, nici nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Ele nu sunt nocive, nu produc agenti poluanti pentru aer, sol sau panza freatica.

Dupa terminarea executiei pe teren nu raman materiale care sa degradeze sau sa polueze zona.

4.6  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

NU este cazul.

4.7  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Amplasarea instalatiilor proiectate se face cu respectarea normativelor in vigoare, fara ca aceasta sa prezinte risc de afectare a populaţiei.

Gospodarirea deseurilor

Pamantul rezultat in urma sapaturii santurilor va fi folosit pentru umplerea acestora. Deseurile nerecuperabile vor fi colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Cosimbesti.

Materialele rezultate din demontări se vor preda cu forme legale la UO MT/JT Constanta sau unităţilor specializate în preluarea deşeurilor.

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

  - Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

NU este cazul.

5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

La realizarea şi exploatarea investitiei se vor respecta legislaţia si normativele în vigoare pentru protecţia mediului, respectiv:

- Ordinul 860 / 2002 al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea   procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 34 / 2002  privind prevenirea, reducerea şi                               controlul integrat al poluării.

-    Ordonanţa de urgenţă nr. 283 / 2000 privind regimul deşeurilor.

Prin exploatarea nu se va produce poluare sonoră, nivelul zgomotului  produs fiind sub limita admisă.

În procesul tehnologic nu rezultă ape uzate.

Nu sunt alte emisii poluante pentru aer, apa, sol şi subsol.

6. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru ca lucrarile de santier sa se desfasoare in conditii optime trebuie sa fie bine organizate. In acest scop se elaboreaza proiectul de organizare a executiei lucrarilor care cuprinde masurile pentru asigurarea din timp a materialelor, a utilajelor si a fortei de munca, precum si masuri necesare ca lucrarile sa se poata executa in ordine tehnologica.

Organizarea santierului in procesul tehnologic de executie al constructiei  cuprinde mai multe procese de lucrari (curatarea terenului, organizare depozit materiale, sapaturi, fundatii, montare stalpi, conductoare, anvelopa beton).

Organizarea superioara a executiei lucrarilor presupune programarea, lansarea si pregatirea executiei pe santier prin metode care sa permita corelarea sarcinilor a  obiectivului la anumite termene cu mijloacele materiale si umane de care se dispune.

In organizarea procesului tehnologic de executie se vor adopta reguli pe perioada de executie care sa preintampine poluarea mediului si afectarea spatiilor verzi.

7. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Masurile specifice protectiei si refacerii mediului in activitatea de organizarea de santier vor fi urmatoarele:

- evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de construire care se va face organizat in baza contractului cu firma specializata;

8.  MASURI  DE  PROTECTIA  MUNCII SI  P.S.I.

Cerintele legale in vigoare referitoare la protectia muncii si PSI:

  - L. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

  - HGR 1425 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

  - HG 300/2006 - Legea privind cerinte minime de securitate si sanantate pentru santierele temporare sau mobile

  - L. 307/2006 – Lege privind apararea impotriva incendiilor

  - OMAI 163/2007 – Ordin al Ministerului Administartiei si Internelor privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Cerintele legale in vigoare referitoare la mediu:

  - OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin L 265/2006

  - Legea 426/2002 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor

  - Legea 431/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

  - Legea 465/2001  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

Pentru anumite tipuri de deseuri regimul acestora este reglementat in :

  - HGR 448/2005  privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

  - HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

  - HGR 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

  - HGR 734/2006 pentru modificarea <LLNK 12003   124 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest

  - HGR 291/2005 privind modificarea H.G. nr. 173/2000  pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

  - HGR 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate - modificată prin HG nr.  441/30.04.2002 si prin HG nr. 1159/02.10.2003

9. ANEXE – PIESE DESENATE

- certificat de urbanism

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie.

PROIECTANT        		                        	                     SEF PROIECT                                                                                        Sanda Dragoi                                                                               Elena Puscasu