MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea solicitarii

ACORDULUI DE MEDIU

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titularul

Numele ompaniei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 	Numele persoanelor de contact

III. Descrierea proiectului

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Anexe

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Fatade caracterisitice silozuri

A-04 Plan copertina peste zona de descarcare

A-05 Plan anexe bascula

I. Denumirea proiectului:

`` CONSTRUIRE SILOZURI COLECTARE, DEPOZITARE SI CONDITIONARE ``

II. Titular
   – numele companiei;

S.C. CRISTIAN IMPEX  S.R.L.
   – adresa postala;

Jud. TULCEA, Mun. tulcea, str. VITICULTURII , nr. 12.

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

telefon :  0726 17 20 87

– numele persoanelor de contact:

ACMOLA EDIP

– director/manager/administrator;

CARAMAN GEORGE CRISTIAN
-  amplasamentul proiectului si adresa obiectivului: Imobilul care face obiectul 	proiectului  este situat  in  Jud. CONSTANTA, com. POARTA ALBĂ,  str. COLONIILOR  , nr. 1B , LOT 2,  jud. CONSTANTA

III. Descrierea proiectului:
   III.1 Rezumatul  proiectului;

Pe amplasamentul mai sus descris beneficiarul doreste construirea unei baterii de silozuri de depozitare temporara si conditionare a cerealelor. Fluxul tehnologic este de tip ``tranzit``, de la recoltare pana la livrarea catre cumparatori.

Amplasamentul este in proprietatea Beneficiarului , conform actelor anexate.

III.2. justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea

Proiectul  măreşte capacitatea economica  a SC CRISTIAN IMPEX SRL TULCEA, prin cresterea capacitatilor de operare a cerealelor , in traseul acestora de la producatori la cumpartorii externi.

În aceste condiţii, societatea, în cadrul misiunii pe care o îndeplineşte, doreşte să implementeze unele măsuri, care să vină în sprijinul clienţilor săi, astfel încât să asigure un flux optim prin implementarea unei linii de depozitare conditionare  şi manipulare a cerealelor din producţie proprie.

- proiectul se încadrează in prevederile H.G. 445/2009, Anexa 2, la pct. 10 a) - proiecte de dezvoltare a unitatilor

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in com.  Poarta Alba judeţul Constanţa.

III.3. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

BILANT TERITORIAL

suprafata totala de teren =  3964.00mp

- suprafata construita propusa =  1565.86 mp

- suprafata desfasurata propusa = 1565.86 mp

- Regim de inaltime: Parter

- H maxim =  20.79m ( la varful silozurilor)

| P.O.T. EXISTENT = |  |  | 0.00% |
| --- | --- | --- | --- |
| C.U.T. EXISTENT= |  |  | 0.00 |

| P.O.T. PROPUS = |  | 39.50% |
| --- | --- | --- |
| C.U.T. PROPUS= |  | 0.395 |

indicatorii urbanistici sunt raportati la suprafata terenului  din masuratori

III.4 formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

A-03 Fatade caracterisitice silozuri

A-04 Plan copertina peste zona de descarcare

A-05 Plan anexe bascula

Ob. 1 - BATERIE DE SILOZURI

Bateria de silozuri este compusa din

- 5 silozuri de cereale (inclusiv sistem de ventilare)

- Unitate de curatare

- Unitate de uscare

- Celula de stocare tranzit

- Sistem de incarcare

- sistem de transport — alcatuit din elevatoare, transportoare, snecuri de golire

Silozurile de cereale sunt constructii metalice circulare cu inaltime de 20.79 m si diametrul de 16.81 m, cu capacitate de 3901 mc (sau 2926 tone in conditiile in care se considera o densitate a cerealelor de 750kg/mc) fiecare

Silozul tampon de cereale este o constructie metalica circulara cu inaltime de 16.63 m si diametrul de 5.35 m si are o capacitate de 288 mc (sau 216 tone in conditiile in care se considera o densitate a cerealelor de 750kg/mc)

Fundatiile de silozuri sunt circulare, continue, din beton armat, intrerupte partial de canalele de aerare si de snecul de transport de la cuva de receptie catre elevatoare.

Fundatiile sunt pozate pe o perna din piatra sparta.

Suprastructura este compusa din stalpi metalici cu ancore peste care se aseaza inelele circulare din metal pentru anvelopare.

Acoperisul este metalic circular cu pasarela de service si cu scarf de acces.

Silozul contine scarf de acces pe acoperis, scara de acoperis si pasarela de circulatie, Aferent silozurilor exista cuva de receptie (constructie subterana), o instalatie de curatare cereale, un uscator si o baterie de elevatoare verticale cu cupe.

Alte echipamente tehnologice din dotarea bateriei de silozuri:

Silozurile sunt dotate cu:

- pasarele si suporti pasarele

-scara de acces la acoperis

-trapa si poarta de vizitare

- sistem monitorizare temperatura si sitem de aerare

- conducte cereale si structura sustinere platforma vizitare capete elevatoare

Aria construita baterie silozuri = 1455mp.

(inclusiv dotarile adiacente)

Aria desfasurata = 1455 mp.

Ob. 2 - COPERTINA PESTE SPATIUL DE DESCARCARE

Va fi o cladire izolata, cu regim de inaltime parter, pentru descarcarea in sistem acoperit a cerealelor din camioane.

S construita=86.86 mp ; S desfasurata=86.86,00 mp

- Fundatii izolate la stalpii metalici si fundatie talpi continue pentru zidul din b.a. de inchidere situat pe doua laturi ale cladirii.

- stalpi si grinzi metalice

- sarpanta pe grinzi si pane metalice

- invelitoare din panouri tabla cutata cu scurgere exterioara , prevazuta cu jgheaburi si burlane.

- Pereti exteriori de inchidere din parapeti din b.a. de 2.5m inaltime si spatiu liber pana la streasina

Ob.3 ANEXE BASCULA : LABORATOR

Va fi o cladire izolata, cu regim de inaltime parter, in care se vor monta echipamentele necesare pentru functionarea laboratorului.

Structura de rezistenta va fi alcatuita stalpi si grinzi metalice.

Fundatiile vor fi izolate sub stalpi , prevazuta cu o grinda perimetrala din beton armat.

Inchiderile exterioare vor fi din panouri sandwich iar tamplaria va fi din PVC cu geam termopan.

Invelitoarea va fi din panouri sandwich, prevazuta cu jgheaburi si burlane.

Ob.4 ANEXE BASCULA : CABINA

Va fi o cladire izolata, cu regim de inaltime parter, in care se va desfasura activitatea de monitorizare a basculei respectiv cantarire, tarare, inregistrare intrari / iesiri , etc.

Structura de rezistenta va fi alcatuita stalpi si grinzi metalice.

Fundatiile vor fi izolate sub stalpi , prevazuta cu o grinda perimetrala din beton armat.

Inchiderile exterioare vor fi din panouri sandwich iar tamplaria va fi din PVC cu geam termopan.

Invelitoarea va fi din panouri sandwich, prevazuta cu jgheaburi si burlane.

Descrierea retelelor

Instalatiile sanitare :

Proiectul trateaza urmatoarele obiecte ale investitiei:

Gospodarie de apa si incendiu

Retea exterioara alimentare cu apa hidranti exteriori de incendiu.

Situatia proiectata

Parametrii de debit si presiune necesari pentru instalatiile de alimentare cu apa pentru incendiu exterior vor fi asigurati de gospodaria de apa de incendiu. Incinta va fi prevazuta cu o retea ramificata de alimentare pentru hidranti exteriori.

Gospodaria de apa si incendiu

Gospodaria de apa pentru incendiu va fi un bazin subteran etans, bicameral, compus din : camera rezerva de apa pentru incendiu si camera uscata-gospodarie de apa. Va fi o constructie din beton armat, finisata la interior prin tencuire cu mortar bicomponent hidrofug. Peretii si pardoseala se vor hidroizola.

Ambele spatii vor fi prevazute cu chepenguri si scari metalice pentru accesul personalului de intretinere.

Ventilatia rezervorului si a gospodariei de apa se va face prin intermediul a doua conducte de ventilatie ( 200 mm prevazute la partea superioara cu caciuli de protectie.

La trecerea conductelor prin peretii rezervorului si a gospodariei de apa s-au prevazut piese de trecere etanse, care sa asigure etanseitatea la o presiune de apa de minim 1,5 mCA. Piesele de trecere etansa vor fi inglobate in cofrag inainte de turnarea betonului. Este interzisa montarea lor interioara prin spargerea peretilor. In interiorul pieselor de trecere etansa nu vor fi executate imbinari ale conductelor.

Gospodaria de apa va avea cuprinde urmatoarele elemente :

statia de pompare pentru incendiu,

conducte tehnologice, vane, etc.

Alimentarea cu apa potabila si cu apa pentru incendiu a incintei se realizeaza de la caminul cu apometru existent in incinta, complet echipat (apometru, vane de trecere, etc.).

Conducta de alimentare cu apa a rezervorului de apa va fi din teava PEHD (polietilena de inalta densitate) ( 63 x 3,6 mm, va avea lungimea L = 105,0 ml si se va monta subteran, sub adancimea de inghet, H = 1,00 m, ingropata in sant pe pat de nisip de 10 cm grosime.

Statia de pompare pentru incendiu

Debitul, presiunea si volumul rezervei intangibile de incendiu pentru instalatia de hidranti exteriori vor fi asigurate de gospodaria de apa pentru incendiu.

Rezerva intangibila este de 108 mc si este stocata intr-un rezervor de incendiu subteran cu un volum de cca 148 mc.

Rezervorul va fi echipat cu urmatoarele instalatii :

o conducta de alimentare cu apa din teava PEHD ( 63 x 3,6 mm, prevazuta cu vana de

inchidere in caminul de apa si robineti de colt cu plutitor;

conducta de aspiratie pentru gura PSI de tip “A” pentru pompe mobile de incendiu, din

teava de OLZn STAS 7656/90 Dn100 mm (4”), prevazuta cu sorb simplu cu flansa, gura PSI, vana de inchidere, clapet de sens si robinet de golire;

conducta de golire din teava de otel zincat STAS 7656/90 Dn100 mm (4”), prevazuta cu priza de golire a apei din rezervor si vana de inchidere;

conducta de preaplin, din teava de otel negru STAS 404/2-90 Dn100 mm (4”), protejata cu 2 straturi de grund anticoroziv. Conducta descarca in basa statiei de pompare.

2 conducte de aspiratie pentru agregat de pompare pentru incendiu, din teava de otel negru STAS 404/2-90 Dn100 mm, protejata prin 2 straturi de grund si vopsite anticoroziv, prevazute cu sorb simplu cu flansa si vane de inchidere.

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare pentru instalatia de stingere cu hidranti exteriori s-a prevazut un agregat de pompare cu hidrofor, echipat cu 1+1 pompe si pompa pilot, avand: Q = 54 mc/h = 15 l/s, H = 45 mCA, P = (1+1)x 10+2,2 kw pompa pilot, trifazat.

Agregatul este prevazut cu dispozitiv de protectie la mers in gol. Pornirea agregatului se face automat in functie de presiune. Oprirea se face din statia de pompare. Pentru aceasta, agregatul este prevazut cu recipient hidropneumatic cu membrana cu volumul specificat de furnizor. Agregatul de pompare se va fixa pe fundatie din beton.

Pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu apa a instalatiilor exterioare pe perioada reviziilor tehnice, reparatiilor, curatirii si spalarii rezervorului, agregatul de pompare pentru incendiu se va prevede cu conducta de ocolire (by-pass), cu clapeta si vana de izolare, din teava OlZn cu diametrul Dn65 mm.

Rezervorul pentru incendiu va fi prevazut cu instalatie de semnalizare optica si acustica pentru rezerva de incendiu si cu dispozitiv mecanic de masurare a nivelului apei.

Pentru evacuarea apelor s-a prevazut o pompa de epuisment avand Q = 5 l/s, H = 10 mCA, P = 1,5 kw, monofazata, ce va refula in exterior (directionat catre spatiile verzi).

Retea exterioara de alimentare cu apa menajera si retea hidranti exteriori de incendiu

Pentru alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori de incendiu, reteaua exterioara prevazuta de tip « ramificat » va fi din polietilena de inalta densitate (PEHD), avand Ø 140 x 8,3mm, Ø 125 x 7,4 mm si Ø 110 x 6,3mm, in lungime totala de L = 185,0 ml. Conducta se va monta subteran, sub adancimea de inghet, H = 1,30 m, ingropata in sant pe pat de nisip de 15 cm grosime.

Alimentarea retelei de hidranti se va realiza de la rezervorul si statia de pompare pentru incendiu, care va asigura parametrii de debit si presiune necesari pentru buna functionare a hidrantilor. Debitul necesar este de 15 l/s, iar presiunea de 45 mCA. Pe reteaua de alimentare s-a prevazut un numar de 3 (trei) hidranti exteriori de incendiu Dn80 mm, subterani.

Pentru buna interventie se va prevede un pichet PSI complet echipat, avand un hidrant portativ cu cot dublu.

Montarea hidrantilor exteriori subterani se va face astfel incat distanta de peretii cladirilor sa nu fie mai mica de 5 m. Pentru buna rigidizare a hidrantilor, acestia se vor amplasa pe un bloc din beton.

Instalatia de stingere incendiu

Un siloz metalic de cereale din bateria formata din cele 5 (cinci) silozuri este considerat ca fiind utilaj. In analiza am considerat acest utilaj ca o constructie metalica de gradul V rezistenta la foc si risc mic de incendiu, aceasta deoarece probabilitatea de aparitie si dezvoltare a incendiului este foarte mica. In cazul in care fenomenul se intampla numai in interiorul unei celule, am considerat ca volumul V = max. 3800 mc in situatia cea mai defavorabila ce poate aparea, pentru care a rezultat (conform anexa 8 din Normativul P118/2-2013) un debit de stingere a incendiului din exterior qie = 15 l/s. Conform cap.6, art.6.2.1., art.6.19.a) si cap.13, art. 13.31., la constructii civile, de productie sau depozitare, categoria de importanta “C” – normala, stingerea din exterior a incendiilor se asigura din gospodarii proprii de apa si retele de distributie prevazute cu hidranti, alcatuite si dimensionate corespunzator, functionarea hidrantilor exteriori fiind de 120 minute (2 ore).

Conform cap.6, art.6.2.1. din P118/2-2013, numarul de incendii simultane = 1 incendiu la o suprafata S<150 ha. Raza de actiune a hidrantilor = 120 m.

Pe suprafata incintei au fost prevazuti 3 (trei) hidranti exteriori de incendiu Dn 80 mm, considerand 3 jeturi de 5 l/s in functiune simultana, acesti hidranti fiind folositi si pentru racire.

Ipoteza a fost considerata pentru a asigura eficienta protectiei intregului obiectiv cu investitie minima.

III.5 . profilul si capacitatile de productie;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

III.6 descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- nu este cazul

III.7 descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

fluxul tehnologic

Din punct de vedere funcţional, fluxul tehnologic propus pentru depozitele de cereale aferente investitiei pe care o realizeaza SC CRISTIAN IMPEX SRL, cuprinde urmatoarele etape principale:

Cantarire marfa intrare, receptie cantitativa si calitativa

Receptia produselor agricole in siloz se face pe cale auto.

Mijlocul de transport se deplaseaza la punctul de prelevare a probelor in vederea efectuarii analizei de laborator si se pozitioneaza pe cantarul auto (cantarire la bruto/plin).

Receptia calitativa si cantitativa a cerealelor, se face pe baza unor acte normative, standarde, contracte, caiete de sarcini, acte obligatorii pentru furnizorii de cereale si pentru cei ce preiau cerealele pentru prelucrare.

Receptia cerealelor se face de catre un colectiv de specialisti, constituit dintr-o „Comisie de receptie”.

Receptia cerealelor cuprinde: receptia calitativa si receptia cantitativa.

Receptia cantitativa a cerealelor

Receptia cantitativa a cerealelor se face prin cantarirea mijlocului de transport plin si gol, utilizand bascule auto de capacitate corespunzatoare.

Receptia calitativa cerealelor

Receptia calitativa a cerealelor se face pentru a determina cat mai exact indicii de calitate ai lotului de cereale, indici care trebuie sa se incadreze in conditiile convenite si mentionate in scris intr-un contract incheiat intre furnizor si beneficiar, indici in functie de care se face plata cerealelor.

Receptia calitativa a cerealelor cuprinde doua faze: faza de recoltare a probelor si faza de determinare a indicilor de calitate.

La determinarea calitatii cerealelor se efectueaza o serie de analize prevazute in standard si care se impart in doua grupe:

-analize organoleptice

-analize fizico-chimice

Analizele organoleptice cuprind: examinarea aspectului, culorii gustului, mirosului, etc.

Descarcarea din autocamioane si transportul in silozuri.

Descarcarea marfii direct in fosa de receptie a silozurilor.O data ajunsa in fosa de receptie a silozurilor, cade gravitational pana in buncarul elevatorului. De aici marfa este ridicata pana la nivelul precuratitorului cu ciclon de aer, unde are loc eliminarea particulelor usoare: pleava, praf, etc.. De la precuratitor, marfa ajunge la buncarul celui de al doilea elevator care le ridica la  la transportorul de incarcare a celulelor.

Operatiunile de conditionare / uscare a produselor agricole se efectueaza daca situatia impune in stricta concordanta cu obligatiile contractuale angajate in momentul preluarii / descarcarii in cuva de preluare a silozului.

Depozitare in celule

Depozitarea cerealelor se face in 5 celule metalice cu o capacitate totala de 14 630 to, prevazute cu sisteme de aerare. Pe parcursul depozitarii produsele vor fi monitorizate corespunzator urmarindu-se periodic prin analiza de probe prelevate, a parametrilor de umiditate/corpuri straine/temperatura/infestie precum si a altor factori ce pot fi vizualizati / identificati si care pot genera efecte ce pericliteaza depozitarea in conditii de siguranta a marfii. Depozitarea cerealelor precum si procesarea acestora in timpul depozitarii conduce la cresterea calitatii cerealelor, pastrarea calitatii in timpul depozitarii, livrarea catre utilizatorii finali in conditii optime de calitate. Totodata se realizeaza alinierea la prevederile legislative in vigoare si amintim aici un act normativ relevant in acest sens, <<OUG 12/22.02.2006, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereal>>.

Incarcarea in autovehicule se realizeaza  astfel:

Marfa din silozuri este transportata la autovehicule astfel: transportatorul de la partea inferioara a silozului preia marfa din siloz, o duce la silozul de descarcare si gravitational prin tubulatura este pusa direct in camioane.

Cantarire, marfa iesire si efectuare probe si analize

Inainte de a fi livrata catre client, marfa este cantarita si se preleveaza probe in vederea efectuarii analizelor de laborator, pentru justificarea parametrilor de calitate

Livrare marfa

Etapa finala a fluxului tehnologic o reprezinta livrarea marfii catre client, cu mijloace de transport auto.

III.8 materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

MATERIILE PRIME ŞI AUXILIARE:

Capacitatea maxima de depozitare este conferita de capacitatea celor 5 celule .

Inaltimea

Spatiul halei va fi folosit la depozitarea urmatoarelor cantitati aproximative de cereale, seminte, substante:

- Orz : 3901 mc = > 2635.65 tone (0.65 t/mc)

- Grau :  3901 mc = > 2964.76 tone (0.76t/mc)

- Rapita : 3901 mc = > 2635.65 tone (0.65 t/mc)

- Floarea Soarelui :3901 mc = > 1560.40 tone (0.40 t/mc)

- Porumb :3901 mc = > 2847.73 tone ( 0.73 t/mc)

Pentru functionarea bateriei de silozuri avem nevoie de :

Energie electrica - asigurata prin bransament Enel

Instalatii electrice - pentru alimentare baterie de silozuri

Instalatii electrice - pentru alimentare anexe bascula

Instalatii electrice - pentru alimentare gospodarie de apa

Instalatie iluminat incinta -  este  existenta

Instalatia de legare la pamant de protectie

Instalatia de paratrasnet

Alimentarea cu energie electrica a se va face de la un post de transformare racordat la  reteaua existenta in zona. Nu face obiectul prezentei documentatii proiectarea postului de transformare, aceasta urmand a fi realizata de catre o firma autorizata ANRE la soliciatarea beneficiarului.   	De la TGDjt al postului  se vor alimenta tablourile electrice ale obiectelor prin retele  electrice trifazate cu cablu de energie de aluminiu/cupru cu izolatie si manta din PVC, in executie armata, tip ACYABY/CYABY montate ingropat in sant pe pat de nisip.

Tabloul de protectie si comnda al silozurilor (T1)  va fi livrat complet echipat de catre furnizorul acestora.

Din tabloul general (TGDjt)  se vor alimenta prin racorduri separate tabloul electric de forta si comanda ale bateriei de silozuri T1 , tabloul T2 (anexe bascula), tabloul T3 (tabloul gospodariei de apa si incendiu).

Datele electroenergetice ce caracterizeaza consumatorul sunt:

Total putere instalata	555.02 kW

Putere activa maxim absorbita	388.52 kW

Baterie silozuri = 338.52 kW

Anexe bascula = 30 kW

Rezervor apa incendiu  = 20 kW

TOTAL  = 388.52 KW - putere electrica absorbita

Tabloul electric T1,  asigura distributia energiei electrice la utilajele ce constituie bateria de silozuri. Tabloul electric T1 va fi procurat si echipat de catre firma furnizoare a echipamentelor tehnologice, dupa achizitionarea echipamentelor, functie de fluxul tehnologic. Alimentarea  se va face din TGDjt cu cablu de energie de aluminiu cu izolatie manta din PVC, in executie armata, tip ACYABY montat ingropat in pamant pe pat de nisip.

Tabloul electric T2, amplasat in cladirea  laborator, asigura distributia energiei electrice la consumatori. Tabloul electric T2 va fi echipat cu intrerupatoare automate pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit, prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect. Alimentarea tabloului electric T2 se va face din tabloul electric TG cu un cablu de energie de cupru cu izolatie si manta din PVC, in executie armata, tip CYABY montat ingropat in sant pe pat de nisip.

Tabloul electric T3, amplasat in gospodaria de apa si incendiu, asigura distributia energiei electrice la receptoarele din gospodarie. Tabloul electric T3 va fi echipat cu intrerupatoare automate pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit, prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect. Alimentarea tabloului electric TGA se va face din tabloul electric TG prin tabloul de declansare automata a rezervei a grupului electrogen cu pornire automata, cu un cablu de energie de cupru cu izolatie si manta din PVC, in executie armata, tip CYABY montat ingropat in sant pe pat de nisip.

Instalatia de legare la pamant de protectie

Pentru protectie Impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va asigura legarea la nulul de protectie. In acest scop toate partite metalice ale elementelor care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamant la tabloul de alimentare. Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru si va fi protejat pe tot parcursul lui pans la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active de faza si nul de lucru.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega la o priza de pamant artificiala, fomata din electrozi din teava 01-Zn cu D=21/2", I=3m, montati ingropat la o adancime de 0,8m, legati Intre ei prin intermediul unei platbande de OL-Zn40x4mm. Priza de pamant trebuie sa alba o rezistenta de dispersie de cel mult 1 ohm (priza find comuna pentru instalatia de legare la pamant de protectie si instalatia de paratrasnet).

Pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizei de parnint, instalatia de legare la parnint de protectie a fost prevazuta cu o piesa de separatie pentru masuratori. Dupa executarea prizei de parnint se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie, care nu trebuie sä depapasca 1 ohmi. Dace la masuratori se gaseste o valoare mai mare se vor adauga electrozi si platbanda pans ce valoarea masurata scade sub cea prescrisa.

Pentru asigurarea eficacitatii instalatiilor de protectie, periodic se vor inlatura deficientele survenite.

Instalatia de paratrasnet

Sistemul de protectie impotriva loviturilor de trasnet este prevazut cu paratrasnet cu dispozitiv de

amorsare (PDA).

Sistemul de paratrasnet este compus din:

- paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA)

- 2 conductoare de coborare

Pe pasarela silozului se va monta un catarg telescopic din 3 tronsoane, cu lungimea de 6,5m pe care se va monta un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare.

Coborarea de la paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare la priza de pamant se va executa aparent pe peretele exterior al silozului, cu platbanda de cupru stanat 30x2mm.

Coborarile vor urma calea cea mai scurta pans la priza de pamant, evitandu-se buclele si schimbarile de directii, oferind deci o cale de scurgere de impedanta redusa catre priza de pamant. Coborarile vor fi prevazute cu o piesa de separatie, pentru legarea la priza de pamant.

Energie termica ( caldura pentru uscarea cerealelor) - de la butelii pe gaz GPL

III.9 racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de distributie electrica existenta in zona. La capatul racordului se va amplasa un post de transformare . 	Dimensionarea postului de transformare se va face intr-o etapa de proiectare ulterioara.

Alimentarea cu apa . Amplasamentul este bransat la reteaua RAJA

Pe amplasament se va dispune un separator de grasimi iar in zona  de  sediul administrativ se va realiza si un separator de hidrocarburi.

Apele pluviale colectate acoperis si  de pe sediu  vor fi dirijate cu ajutorul unui sistem de santuri si rigole catre reteaua de canalizare

Combustibilii utilizati.

Doar combustibilii utilajelor de manipulare si transport.

III.10 descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Pamantul  rezultat in urma decaparii acestuia pe zonele construite se va transporta catre depozite de pamant  pamantul loessoid se va folosi la umpluturi si la sistematizar eaincintei.

III.11 cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul se va face de pe drumul de acces existenta la S (strada Coloniilor)  si de pe terenul invecinat de la Est , aflat tot in proprietatea beneficiarului Cristian Impex SRL

III.12 resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale ci materiale și subansamble procurate din comerț.

III.13 metode folosite in constructie;

Se vor folosi turnari de betoane monolite si montari de subansamble prefabricate din otel.

III.14 planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de turnare a betonului si monatajul elemntelor metalice.

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

- Pregătirea terenului

- Trasarea axelor bateriei de silozuri si a anexelor

- Relizarea sapaturilor pentru fundatii

- Execuţia fundaţiilor şi a pernei de piatra sparta

- Executia peretilor si a stalpilor din beton armat;

- Montaj confectii metalice si acoperire .

- Urmărirea comportării în exploatare şi întreţinerea în timp a constructiilor

III.15 relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul
   III.16 detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- nu este cazul

   III.17 alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- nu este cazul

III.18 alte autorizatii cerute pentru proiect.

- documentatie D.T.A.C. ,  alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica

III.19 Localizarea proiectului:

III.20  harti, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul proiectului - preluare Google. Maps

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren intravilan 
   • politici de zonare si de folosire a terenului;

- nu este cazul
   • arealele sensibile;

- nu este cazul

   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- nu este cazul

  III.21 Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populației va fi unul pozitiv prin creșterea oportunităților de locuri de muncă atat in perioada executiei cat si in perioada exploatarii

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar.

Impactul produs asupra apelor.  Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. 	Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice .

Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției.

Impactul produs asupra aerului. Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

III.21.1– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.
 III.21.2 – magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu este cazul

III.21.3 probabilitatea impactului;

- redusa
   III.21.4 durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu este cazul
   III.21.5 masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul
   III.21.6 natura transfrontiera a impactului.

- nu este cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Poluarea apei se produce atunci când, în urma introducerii unor substanţe determinate – solide, lichide, gazoase, radioactive – apele suferă modificări fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sănătatea publică, viaţa acvatică, pescuitul industrial, industrie, turism ş.a.

O posibila sursa de poluare  accidentala a apelor  este cea  cu carburanți si lubrifianți de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor.

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor , este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor - alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

Apele subterane pot fi de asemenea afectate de infiltratii de carburanti de la utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor dar si de la  vehiculele persoanelor care vor deservi exploatatia agricola.  In acest sens s-a prevazut un separator de hidracarburi amplasat in zona spatiilor de parcare , care va prelua eventualele scurgeri accidentale ale carburantilor.

Substantele nutritive ce sunt folosite pentru a accelera ritmul de crestere al plantelor sunt dozate controlat si nu au contact direct cu solul si deci nici cu apele subterane, plantele fiind crescute in sisteme hidroponice.

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- nu este cazul , deoarece in urma functionarii  nu rezulta ape tehnologice uzate. Vor exista ape menajere de la grupul sanitar, ce se vor colecta in fosa septica ( bazin vidanjabil).  Pentru eliminarea acestui tip de ape uzate se va folosi vidanjarea si transportul la o statie de epurare. Apa folosita pentru incalzire este recirculata.

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Pe timpul executiei. Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

Pe timpul exploatarii.

Sursa de poluare a aerului o constituie praful ridicat la manipularea cerealelor.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii.  Echipamentele din fluxul tehnologic : utilaje de manipulare si de transport.

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;

- nu este cazul 
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor pe perioada executiei lucrarilor.

In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata. Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea de 7m, adancime pana la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
	Nu vor fi afectate fauna, flora terestră și acvatică, monumente ale naturii și arii protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
 Terenul este situat în intravilanul comunei Agigea, jud. Constanta.

Vecinatatile sunt :

N - teren liber de constructii

E - proprietate privata

S - STR. COLONIILOR

V - Cristian Impex SRL

Obiectivul se învecinează cu terenuri arabile, iar cele mai apropiate locuinţe sunt amplasate la distanţe mari, de cca 1500 m faţă de amplasamentul proiectului. Prin urmare, nu vor fi afectate obiectivele de interes public, alte investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
Deșeurile menajere rezultate din activități se vor colecta în pubele pe sorturi: hârtie și cartoane, sticlă, plastic și pvc, metale și menajere:

-hârtie +  carton

-plastic:

-PVC:

-sticlă:

-metal:

-menajere:

-lemn:

Cenusa de la centrala

– modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi preluate din pubelele special amenajate de catre o firma de salubritate ( agenti autorizati)

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
 	  - nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va respecta legislația de protecție a mediului în vigoare.

In perioada de executie a lucrarilor se va monitoriza gestionarea deseurilor, precum si eventualele scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

- nu este cazul 
   VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
	   Lucrările se vor face în incinta proprietatii Beneficiarului

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face in incinta aflata in proprietatea beneficarului.  Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor. Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- nu este cazul
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
	- nu este cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- nu este cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

- nu este cazul

IX. Anexe - piese desenate
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
             A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Fatade caracterisitice silozuri

A-04 Plan copertina peste zona de descarcare

A-05 Plan anexe bascula

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. Nr. 57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naurale protejate, conservarea habitatelor naturale, a a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnatura si stampila

S.C. UNICONST S.R.L.

Ing. Acmola Edip