MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru emiterea acordului de mediu

- Denumirea investitiei:

ASFALTARE STRAZI SI TROTUARE IN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA

- Titular :

COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUD. CONSTANTA

- adresa postala :

judetul Constanta , com. Valu lui Traian, str. Primariei nr. 1, cod postal 907300

- telefon :0241/231.006, fax :0241/231.353, adresa e-mail :pvtcta@artelecom.net

- numele persoanelor de contact :

- reprezentant legal : Primar Florin Mitroi

- responsabil pentru protectia mediului : Primar Florin Mitroi

- Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

1. Strada Garoafei (PT 14)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 120.37 m si proiect de 117.88 m intre strada Calea Dobrogei (DN 3) si str. Nichifor Crainic.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniament. Se prevede cu un carosabil de 6.00 m.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 0.60%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut  frezarea asfaltului existent, scarificarea, reprofilarea si ranforsarea cu un macadam de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine de vizitare amplasate in carosabil.

Scurgerea apelor pluviale se va realiza la bordura pana la rigola carosabila prevazuta la intersectia cu Calea Dobrogei (DN3).

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Crinului (PT 15 si PT 16)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime de 260.07 m interax si lungime proiect de 257.00 m de la Calea Dobrogei ( DN 3 ) pana la strada Grigore Tocilescu.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 5 m.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si incadrat cu borduri pe primii 126 m si in continuarea cu un carosabil de 5.00 m incadrat cu bordura pe partea stanga si acostament de 0.50 m pe partea dreapta si rigola betonata.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.0%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si de 4% la acostamente in acoperis. Pe prima parte s-a prevazut panta unica de 2.50% cu scurgerea apelor la bordura.

S-au prevazut  lucrari de reparatii a asfaltului existent si realizarea unui covor din EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

Casetele de largire se realizeaza din 7 cm nisip pe geotextil, 20 cm piatra sparta, 10 cm de macadam, un strat de binder EB 20 LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Datorita declivitatii mici s-a prevazut pereerea rigolei pe lungimea de 116 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-au prevazut 4 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

3. Strada Complexului (PT 17, PT 18 si PT 19)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime de 275.00 m interax si lungime proiect de 275.00 m intre Calea Dobrogei (DN 3) si limita intravilanului la nord.

Este prevazuta ca o strada principala. Se intersecteaza cu strazile Sf. C-tin si Elena, Viitorului, Dumitru Olariu si Prel. Complexului.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 80 m.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.50%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

S-a prevazut  repararea asfaltului existent si un strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 30 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar 10 cm, 5 cm strat de binder EB 20 LEG 50/70 si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

In zona intersectiilor s-au prevazut 2 rigole carosabile de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-au prevazut 14 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-a prevazut aducerea la cota a 8 camine de vizitare amplasate in carosabil.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

4.Strada Dumitru Olariu

4.1. Strada Dimitru Olariu (1) (PT 20, 21)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 201.47 m si lungime proiect de 195.81 m intre str. Tineretului si strada Complexului.

Este prevazuta ca o strada principala.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.50 m din 10 cm piatra sparta si 5 cm nisip.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.00%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

Intre Tineretului si Complexului s-a prevazut repararea asfaltului existent si turnarea unui strat de  uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

In zona intersectiilor s-au prevazut 1 rigola carosabila de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-au prevazut 41 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasate in carosabil.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

4.2. Strada Dumitru Olariu (2) (PT 22)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 930.05 m si lungime proiect de 924.28 m de la strada Complexului pana la strada Linistei.

Este prevazuta ca o strada principala. Se intersecteaza cu strazile Nicolae Labis si Nicolae Iorga.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 6.00 m si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.30%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in acoperis si 4% la acostamente.

S-a prevazut repararea asfaltului existent si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

In zona intersectiilor s-au prevazut 5 rigole carosabile de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-au prevazut 155 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-a prevazut aducerea la cota a 1 camine de vizitare amplasate in carosabil.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Linistei ( PT 23, 24, 25, 26 )

Strada principala intre Calea Dobrogei (DN 3) si strada C-tin Pariano.

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 375.00 m si lungime proiect de 375.00 m.

Este prevazuta ca o strada principala. Se intersecteaza cu strada Viitorului, Dumitru Olariu, Petre Tomoroga si Linistei.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede pana la km 0+105 cu un carosabil de 4.00 m, bordura pe partea stanga si acostament de 0.50 m din 10 cm piatra sparta si 5 cm nisip pe partea dreapta.

Intre km 0+105 si 0+200 s-a prevazut carosabil de 5.50 marginit pe partea stanga de trotuar si pe partea dreapta de acostament de 0.50 m si rigola. Intre rigola si limita proprietatilor s-a prevazut trotuar cu latime variabila.

Intre km 0+200 si 0+362.65 se prevede  carosabil de 5.50 marginit pe partea stanga de trotuar si pe partea dreapta de acostament de 0.50 m si rigola.

Intre km 0+362.65 si 0+375 se prevede  carosabil de 4.00 marginit pe partea stanga de trotuar si pe partea dreapta de acostament de 0.50 m si rigola

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.90%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

S-a prevazut frezarea asfaltului existent si ranforsarea cu macadam de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 50 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

In zona intersectiilor s-au prevazut 6 rigole carosabile de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-au prevazut 15 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut aducerea la cota a 8 camine de vizitare amplasate in carosabil.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Caisilor

  - Strada Caisilor (1) (PT 27)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 62.61 m si lungime proiect de 60.11 m intre strada C-tin Pariano si strada Caisilor (2).

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 5.50 m si borduri pe ambele parti.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 1.04%.

In profil transversal s-au prevazut pante in acoperis de 2.5% la carosabil.

S-a prevazut repararea asfaltului existent si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

  - Strada Caisilor (2) (PT 28 si PT 29 )

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 575.18 m si lungime proiect de 575.18 m intre strada Caisilor (1) si strada C-tin Pariano.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m si borduri si trotuare de latime variabila de ambele parti, intre km 0+000 si 0+456.80 si cu un carosabil de 3.50 m marginit de borduri intre km 0+456.80 si 0+575.18.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.70%.

In profil transversal s-a prevazut panta in acoperis de 2.5% la carosabil pe portiunea cu latimea de 5 m si panta unica de 2.5% pe zona cu latimea de 3.50 m.

S-a prevazut repararea si reprofilarea stratului existent si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Adamclisi (PT 11)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 201.39 m si lungime proiect de 196.77 m intre strada Transilvaniei si strada Basarabiei.

Este prevazuta ca o strada de secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m si borduri pe ambele parti.

S-a prevazut repararea imbracamintii existente si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.90%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in acoperis.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

S-au prevazut 4 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal la proprietati.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin de vizitare amplasate in carosabil.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Stefan cel Mare  (PT 30)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 164.68 m si lungime proiect de 162.14 m  intre Calea Dobrogei (DN 3) si strada Mircea cel Batran.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m incadrat cu acostament de 0.50 m  si rigola pe partea dreapta si bordura si trotuar cu latime variabila pe partea stanga. Pe partea dreapta intre rigola si limitele proprietatilor s-a prevazut realizarea unui trotuar cu latime variabila.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.30%.

In profil transversal s-au prevazut panta unica de 2.5% la carosabil si 4% la acostament in profil cu panta unica spre rigola dalata din partea dreapta.

S-a prevazut repararea carosabilului existent si turnarea unui covor cu EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut 20 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Mihai Viteazu

  - Mihai Viteazu 1 (PT 31)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 155.46 m si lungime proiect de 152.96 m intre str. Calea Dobrogei (DN 3) si str. Mircea cel Batran.

Este prevazuta ca o strada principala.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m, acostamente de 0.50 m din 10 cm piatra sparta si 5 cm nisip si rigole cu adancimea de 0.40 m pe ambele parti. Intre rigole si limetele proprietatilor s-au prevazut trotuare cu latime variabila.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.60%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

S-a prevazut repararea carosabilului existent si turnarea unui covor cu EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut 14 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

  - Mihai Viteazu 2 (PT32)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 92.47 m si lungime proiect de 89.97 m intre str. Mircea cel Batran si limita intravilanului la nord.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniament.

Se prevede cu un carosabil de 3.50 m, acostament de 0.25 m.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.00%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in profil cu panta unica spre rigola prevazuta pe partea dreapta.

Pe intreaga lungime s-a prevazut scarificarea si reprofilarea stratului existent si ranforsare cu macadam 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

S-au prevazut 3 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Constantin Giurascu (PT 33)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 155.22 m si lungime proiect de 152.71 m intre Calea Dobrogei (DN 3) si str. Mircea cel Batran.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniament.

Se prevede cu un carosabil variabil intre 4.90 - 5.50 m si borduri si trotuare cu latime variabila pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.90%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in acoperis.

S-a prevazut repararea carosabilului existent si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasate in carosabil.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada 1 Decembrie (PT 10)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 154.94 m si lungime proiect de 152.44 m intre Calea Dobrogei (DN 3) si str. Mircea cel Batran.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 3.00 – 3.60 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.2%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in profil cu panta unica spre stanga.

S-a prevazut  reprofilare si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Olteniei (PT 34)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 110.07 m si lungime proiect de 110.07 m racordata din Calea Dobrogei (DN 3).

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.40%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in in profil cu panta unica spre stanga.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Cobadin (PT 13, PT 35)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 100.72 m si lungime proiect de 100.72 m racordata din Calea Dobrogei (DN 3).

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Intre km 0+000 – 0+077.50 se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri cu trotuare pe fiecare parte.

Intre km 0+077.50 – 0.100.72 se prevede cu un carosabil de 3.50 m si borduri pe fiecare parte si trotuar pe partea dreapta.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 8.60%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in in profil cu panta unica spre dreapta.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Sinaia (PT 34)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 57.03 m si lungime proiect de 57.03 m racordata din Calea Dobrogei (D 3 ).

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 5.10%.

In profil transversal s-au prevazut panta unica de 2.5% la carosabil.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsarea cu uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Brasov (PT 13)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 90.33 m si lungime proiect de 90.33 m racordata din Calea Dobrogei (DN 3).

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri si trotuare pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 10.40%.

In profil transversal s-au prevazut panta unica de 2.5% la carosabil si trotuare.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsarea cu uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Radu Vulpe (PT 36, 37)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 134.13 m si lungime proiect de 131.95 m intre Calea Dobrogei (DN 3) si str. Constantei.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 4.50 m si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 6.50%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente.

Acostamentele se vor realiza din 10 cm piatra spart ape un strat de 5 cm nisip.

S-a prevazut repararea imbracamintii existente si strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 30 m.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

S-au prevazut 3 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Haltei (PT 38, 39, 40)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 565.33 m si lungime proiect de 565.33 m intre Calea Dobrogei (DN 3) si str. Canalului.

Este prevazuta ca o strada principal si se intersecteaza cu str. Tudor Vladimirescu, Murfatlar, Constantei, Bucuresti, Mihai Eminescu si Canalului.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Intre km 0+000.00 – 0+255.82 se prevede cu un carosabil de 6.00 m cu borduri si trotuare cu latime variabila pe ambele parti.

Intre km 0+255.82 – 0+411.04 se prevede cu un carosabil de 7.00 m cu  borduri si trotuare cu latime variabila pe ambele parti.

Intre km 0+411.04 – 0+565.33 se prevede cu un carosabil cu latime variabila intre 4.50 - 5.70 m cu  acostamente de 0.50 m pana la rigolele betonate existente.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 8.20%.

Pe primele doua portiuni s-a prevazut repararea imbracamintii existente si turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm. S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Pe portiunea a treia intre 0+411.04 – 0+565.33 s-a prevazut dupa realizarea reparatiilor la imbracamintea existenta turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 100 m.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut aducerea la cota a 11 camine de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Mihail Sadoveanu (PT 41)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 374.13 m si lungime proiect de 368.75 m intre str. Valea Seaca si str. Canalului.

Este prevazuta ca o strada secundara. Se intersecteaza cu str. Bisericii.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 500 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte. Intre rigole si limitele de proprietate s-au prevazut trotuare cu latime variabila.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.50%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

S-a prevazut  reprofilarea pietruirii existente si ranforsarea si ranforsarea cu 10 cm macadam, strat de binder EB 20 LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm. Acostamentele s-au prevazut cu 10 cm piatra spart ape 5 cm nisip.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 60 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut aducerea la cota a 12 camine de vizitare amplasate in carosabil.

S-au prevazut 63 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Scolii (PT 42, 43)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 461.21 m si lungime proiect de 454.047 m intre str. Valea Seaca si str. Canalului.

Este prevazuta ca o strada secundara  si se intersecteaza cu str. Bisericii.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 50 m.

Intre km 0+000 si 0+410 se prevede cu un carosabil de 5.00 m si si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte. Intre rigole si limitele proprietatilor s-au prevazut santuri cu latime variabila.

Intre km 0+410 si 0+461.16 se prevede cu un carosabil de 5.00 m si si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte fara trotuare.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.80%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, strat de binder EB 20 LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 60 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-au prevazut 62 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

In zona intersectiilor s-au prevazut 1 rigole carosabile de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-a prevazut aducerea la cota a 12 camine de vizitare amplasate in carosabil.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Prelungirea Hasancea (PT 44, 45)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 673.82 m si lungime proiect de 673.82 m intre limita asfaltata a str. Hasancea si str. Floarea Soarelui.

Este prevazuta ca o strada principal si se intersecteaza cu str. FN, Scurta, Vaii, Plaiului si Poteca.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 50 m.

Intre km 0+000 si 0+177.00 se prevede cu un carosabil de 6.00 m si borduri pe partea stanga si acostament de 0.50 m pe partea dreapta. De la km 0+177.00 pana la capat carosabilul se ingusteaza la 5.00 m.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 5.90%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in acoperis.

Intre km 0+000 si 0+177 s-a prevazut  repararea imbracamintii existente si turnarea unui covor asfaltic din uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

Intre km 0+177 si 673.82 se prevede dupa repararea si reprofilarea pietruirii existente ranforsarea cu macadam de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 60 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, strat de binder EB 20 LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Poteca (PT 46)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 324.73 m si lungime proiect de 319.64 m intre str. Prelungirea Hasancea si Prelungirea Plaiului.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 150 m.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 5.30%.

In profil transversal s-au prevazut pante unice  de 2.5% la carosabil.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

La intersectii, in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Floarea Soarelui (PT 47)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 341.57 m si lungime proiect de 336.50 m intre str. Prelungirea Hasancea si str. Eliberarii.

Este prevazuta ca o strada principala. Se intersecteaza cu str. Valul de Piatra.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 500 m.

Se prevede cu un carosabil de 6.00 m si borduri si trotuare pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.10%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 10 m.

La intersectii, in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Prelungirea Plaiului (PT 9)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 173.66 m si lungime proiect de 167.59 m intre str. Plaiului si str. Eliberarii.

Este prevazuta ca o strada secundara si se intersecteaza cu strada  Floarea Soarelui.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 5.00 m si borduri si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.80%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Bravilor (PT 1)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 283.78 m si lungime proiect de 275.49 m intre str. Eliberarii si str. Valul de piatra.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m incadrat cu trotuare de 1.50 m.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.40%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 60 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine de vizitare amplasate in carosabil.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Zambaccian (PT 1)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 477.49 m si lungime proiect de 469.30 m intre str. Eliberarii si str. Valul de piatra.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.10%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil in acoperis.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 110 m.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Anasonului (PT 12)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 257.00 m si lungime proiect de 248.25 m intre str. Valul de piatra si str. Valea lui Pavel.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 500 m.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.70%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Trifoiului (PT 12)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 181.72 m si lungime proiect de 172.90 m intre intre str. Valul de piatra si str. Valea lui Pavel.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 1.80%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Macului (PT 12)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 103.35 m si lungime proiect de 94.78 m intre str. Valul de piatra si str. Valea lui Pavel.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.70%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Prelungirea Decebal (PT 8)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 263.72 m si lungime proiect de 260.72 m intre str. Imparat Traian si str. Hasancea.

Este prevazuta ca o strada secundara si se intersecteaza cu str. Tulcei.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 200 m.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 1.40%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil cu profil panta unica spre dreapta si 4% la acostamente.

Dupa reparatiile la carosabilul existent se prevede turnarea unui strat de uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm. Acostamentele s-au prevazut din 10 cm piatra sparta si 5 cm nisip.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea Decebal (PT 6)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 136.48 m si lungime proiect de 133.49 m racordata din str. Imparat Traian.

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 3.00 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 0.30%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil cu profil panta unica spre dreapta.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine de vizitare amplasat in carosabil.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Theodor Aman (PT 48)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 197.81 m si lungime proiect de 192.64 m intre str. Nicolae Balcescu si str. Padurii.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curbe cu raza minima de 100 m.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m cu borduri si trotuar pe o parte si acostament de 0.25 m si rigola pe partea cealalta.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.40%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil cu profil panta unica spre stanga.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

In zona intersectiilor s-au prevazut 2 rigole carosabile de continuizare acoperite cu capace carosabile armate. La capetele rigolelor carosabile de continuizare s-a prevazut pereerea rigolelor pe o lungime de 5.00 m cu beton C12/15 turnat pe loc de 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. Toate elementele prefabricate ce se utilizeaza vor fi agrementate pentru utilizare la drumurile publice.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-au prevazut 15 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-a prevazut aducerea la cota a 11 camine de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea Theodor Aman (PT 2)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 127.00 m si lungime proiect de 124.99 m din str. Theodor Aman.

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 4.00 m si borduri pe fiecare parte.

In profil transversal s-a prevazut panta unica de 2.5% la carosabil.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.30%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil cu profil in panta unica.

S-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 26 m.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Pinului (PT 12)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 203.81 m si lungime proiect de 200.30 m intre str. Valea lui Pavel si limita intravilanului.

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m incadrat borduri si trotuare de 1.50 m pe ambele parti.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 1.10%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si 4% la acostamente in profil cu panta unica si rigola de 0.40 m adancime pe partea stanga.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasate in carosabil.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Bujorului (PT 12)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 206.03 m si lungime proiect de 202.53 m intre str. Valea lui Pavel si limita intravilanului.

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m incadrat borduri si trotuare de 1.50 m pe ambele parti.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 1.10%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine de vizitare amplasate in carosabil.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea C-tin Pariano (PT 3)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 123.07 m si lungime proiect de 120.29 m din str. C-tin Pariano.

Este prevazuta ca o strada secundara infundata.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu carosabil de 3.00 m si si borduri.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.28%.

In profil transversal s-au prevazut panta unica de 2.5% la carosabil.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Eliberarii (PT 1)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 655.31 m si lungime proiect de 645.60 m de la str. Bravilor si str. Floarea Soarelui.

Este prevazuta ca o strada principala. Se intersecteaza cu str. Plaiului, Bravilor si Doamnei.

In plan urmareste traseul actual in aliniamente si curba cu raza minima de 300 m.

Se prevede cu un carosabil de 7.00 m si borduri si trotuare de 1.05 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.80%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

Pe intreaga lungime s-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 30 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 8 camine de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea Eliberarii (PT 1)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 406.93 m si lungime proiect de 400.02 m intre str. Bravilor si str. Soarelui.

Este prevazuta ca o strada principal.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu carosabil de 7.00 m si trotuare de 1.50 m de fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 4.30%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare.

Pe intreaga lungime s-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm, binder EB LEG 50/70 de 5 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 4 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

S-a prevazut aducerea la cota a 5 camine de vizitare amplasate in carosabil.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea Bisericii  (PT 5, 4)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 182.86 m si lungime proiect de 177.62 m intre str. Bisericii si str. Canalului.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Intre km 0+000 si 0+115 se prevede cu un carosabil de 4.00 m cu  borduri pe ambele parti iar intre km 0+115 si 0+182.86 cu un carosabil de 5.00 m cu borduri pe ambele parti.

Pe prima parte se prevede in profil transversal panta unica de 2.50%, iar pe partea a doua pante in acoperis de 2.50%.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 0.20%.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 8 camine de vizitare amplasat in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Credintei  (PT 49)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 50.27 m si lungime proiect de 47.22 m intre Calea Dobrogei ( DN 3 ) si str. Constantei.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 3.50 m si borduri si trotuar pe o parte si acostamente de 0.25 m pe cealalta parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 8.00%.

In profil transversal s-au prevazut pante unice de 2.5% la carosabil si trotuar.

S-a prevazut sistem rutier nou realizat din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona racordarii strazii cu DN 3 se va instala geocompozit antifisura cu latimea de 1.00 m pe toata lungimea intersectiei prin frezarea stratului de uzura pe DN pe o latime de 0.50 m.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 1 camin de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Strada Dimitrie Cantemir (PT 14)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 161.20 m si lungime proiect de 157.61 m intre str. Hasancea si str. Mihai Eminescu.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 6.00 m si borduri si trotuare de 1.50 m pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 3.40%.

In profil transversal s-au prevazut pante de 2.5% la carosabil si trotuare in acoperis.

Pe intreaga lungime s-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu macadam 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

Trotuarele se vor realiza cu un sistem rutier format din 5 cm nisip, 15 cm de piatra sparta si 4 cm de uzura EB 8 RUL 50/70 si vor avea latime variabila pana la limita proprietatilor.

In zona acceselor se prevede coborarea bordurilor la 5 cm peste nivelul covorului asfaltic. Coborarea bordurilor se va face pe lungimea de 1.00 m ( 2 borduri ) in asa fel incat sa nu se obtina pante mari ale trotuarului.

S-a prevazut racordarea strazilor laterale pe o lungime de 20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 5 camine de vizitare amplasate in carosabil.

La intersectii , in dreptul trecerilor de pietoni, pe o lungime de 1.00 m bordurile se vor cobori la nivelul carosabilului pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Aleea Caisilor (PT 29)

Se amenajeaza pe traseul actual pe o lungime interax de 56.20 m si lungime proiect de 53.70 m intre str. Caisilor si str. C-tin Pariano.

Este prevazuta ca o strada secundara.

In plan urmareste traseul actual.

Se prevede cu un carosabil de 3.50 m si borduri pe fiecare parte.

In profil longitudinal declivitatea maxima este de 2.80%.

In profil transversal s-au prevazut panta unica de 2.5% la carosabil.

Pe intreaga lungime s-a prevazut scarificare, reprofilare si ranforsare cu uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

S-au prevazut casete de largire realizate din din 7 cm nisip pozat pe geotextil, 20 cm fundatie piatra sparta, macadam ordinar de 10 cm si uzura EB 16 RUL 50/70 de 5 cm.

In zona acceselor carosabile in curti bordurile se vor cobori la 5 cm peste nivelul carosabilului pentru a asigura accesul in curti.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

- Lungimea totala a strazilor amenajate = 11.04053 km

- Lungime strazi laterale = 1.156 km

- Latimea proiectata strazi = 2 x 2.5 – 3.5 m ; 1 x 4.00 m, 1 x 3.50 m, 1 x 3.00 m

- Lungimea rigolelor = 6 125.25 m

- Lungime rigole pereate = 916 m

- Lungimea bordurilor mari = 15 209 m

- Lungime borduri mici = 20 027 m

- Podete tubulare Dn 300 mm auto si pietonale pentru acces proprietati = 413 buc ;

- Rigole carosabile = 18 buc.,  172.42 m.

- Camine la cota = 129 buc

- Suprafata construita totala : 104 051 mp, din care :

-     carosabil strazi : 68 721 mp

-      trotuare :            19 465 mp

-     acostamente :      7 902 mp

-     rigole :	         7 963 mp

Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este:

Pentru strazile principale :

- Covor asfaltic EB 16 RUL 50/70 (BA16) – 4 cm

- Beton asfaltic EB 20 LEG 50/70 (BAD 20) – 5 cm

- Macadam ordinar - 10 cm

- Fundatie piatra sparta - 20 cm

- Substrat nisip pe geotextil - 7 cm

Pentru strazile secundare :

- Covor asfaltic EB 16 RUL 50/70 (BA16) – 5 cm

- Macadam ordinar - 10 cm

- Fundatie piatra sparta - 20 cm

- Substrat nisip pe geotextil - 7 cm

Sistemul rutier pentru acostamente este:

- Impietruire piatra sparta - 10 cm

- Substrat nisip - 5 cm.

Sistemul rutier pentru trotuare :

- Covor asfaltic EB 8 RUL 50/70 ( BA 8 ) – 4 cm

- Fundatie piatra sparta – 15 cm

- Substrat de nisip – 5 cm

Colectarea apelor pluviale in cadrul tramei stradale se face la bordura si prin rigole de pamant si pereate, continuitatea scurgerii la intersectii asigurandu-se prin rigole din beton prefabricate carosabile.

Pentru realizarea accesului la proprietati s-au prevazut podete tubulare Dn 300 mm auto si pietonale.

S-a prevazut aducerea la cota a caminelor de vizitare amplasate in carosabil.

S-a prevazut racordarea cu strazile laterale neamenajate intersectate pe o lungime de min. 10 m.

S-au prevazut marcajele longitudinale, transversale si semnalizarea intersectiilor cu semne montate pe stalpi proprii.

Justificarea necesitatii proiectului

Localitatea Valu lui Traian este traversata in lungul ei de DN 3 care este principala ruta de acces spre Litoral de la autostrada A2 Bucuresti – Cernavoda si de calea ferata dubla Bucuresti – Constanta. In extremitatea estica a comunei se afla statia de cale ferata Valu lui Traian, iar in zona centrala a comunei se afla halta Murfatlar ce este folosita numai pentru calatori.

Comuna Valu lui Traian este situata in zona de influenta imediata a municipiului Constanta si zona suport a litoralului Marii Negre ( conform PATJ – Plansa F ) si este o zona rurala cu functiuni agro – industriale si de servicii.

Canalul pluvial ce strabate comuna pe toata lungimea ei creeaza disfunctionalitati ale circulatiei rutiere intre zonele de nord si de sud ale localitatii.

Dezvoltarea judetului Constanta cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in  urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor. Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferentele dintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens  transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati.

In extremitatea estica a comunei se afla statia de cale ferata Valu lui Traian, iar in zona centrala a comunei se afla halta Murfatlar ce este folosita numai pentru calatori.

Localizarea proiectului

Romania, Dobrogea, jud. Constanta, comuna Valu lui Traian, in intravilanul si extravilanul localitatii.

Comuna Valu lui Traian este situata in partea central - estica a judetului Constanta fiind traversata de la vest la est pe toata lungimea comunei de DN 3 si linia ferata dubla electrificata Bucuresti - Constanta si are un numar de 8 859 locuitori.

Din Comuna Valu lui Traian incepe DC 88 Valu lui Traian – Poiana si DC 1 Valu lui Traian – Cumpana, ambele fiind drumuri de pamant neamenajate.

Comuna Valu lui Traian este strabatuta de la est la vest de paraul Valea Seaca pentru apele pluviale.

Distanta pana la frontiera cu Bulgaria de la Negru Voda este de cca. 70 km.

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona se vor proiecta santuri, canale, podete si rigole pentru a proteja drumul si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

- PROTECTIA AERULUI

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin modernizarea drumului in cauza, se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Nu este cazul

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor afectate.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de modernizare aferente drumului, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existente nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Pentru asigurarea acestei cerinte si pentru eliminarea surselor de poluare ale solului si subsolului pe parcursul executiei se vor respecta urmatoarele :

- amplasamentul organizarilor de santier se va realiza in zone lipsite de sarcini si in spatii minime ca amploare ;

- toate organizarile de santier vor avea un caracter provizoriu si vor fi evacuate de constructor, asfel incat amplasamentele vor avea aspectul si calitatile initiale ;

- cantitatile de pamant vegetal rezultate din miscarea de terasamente in interiorul lucrarilor vor fi tratate distinct in proiect si vor fi dirijate la discretia factorilor locali de decizie pentru a ameliora zonele deficitare ;

- se vor lua masuri de combatere a eroziunii solului si de stabilizare a acestuia incat fenomenele de eroziune sa fie excluse ;

- nu se vor folosi materiale cu risc de contaminare imediat sau in timp.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Drumul este amplasat in extravilanul satelor, in zone lipsite de o flora si fauna protejabila.

Activitatile care concura la realizarea obiectivelor propuse nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea drumului nu numai ca nu va afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul strazii.

Modernizarea si asfaltarea drumului contribuie la eliminarea prafului si noroiului cresterea nivelului vietuirii in conditii civilizate si prin eliminarea sau diminuarea vibratiilor si zgomotelor la protectia asezarilor umane.

- GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri diverse (solide – balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul, surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri, precum si mixtura asfaltica frezata. Pietrisul, nisipul, mixtura asfaltica frezata si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Proiectul va contine prevederi speciale pentru inlaturarea deseurilor generate pe amplasament de activitatile de constuctii-montaj ce concura la realizarea obietivului : materiale rezultate din decapari si demolari.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a strazilor modernizate.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Administratorul strazilor, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile. Administratorul strazilor va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Masuri preventive si de protectie propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pamant autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra l-i se va impune circulatia cu viteza redusa beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari indepartarea din santier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisata dupa utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament lucrari de amenajare casiuri si camere de cadere (linistire) se vor face, pe cat posibil lucrari de inierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodarii solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti | vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa sau de fantana |
| 4. | Zgomot | pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara orelor de functionare a acestora se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata. |

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate, de exemplu utilizarea mixturilor asfaltice realiate “ la rece “. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

Proiectul nu contine obiective sau tehnologii care pot conduce la modificarea conditiilor de mediu.

Natura activitatilor ce se vor desfasura in zona nu necesita masuri speciale de monitorizare a emisiilor de poluanti, acestea fiind minore.

In exploatare se vor respecta normele de intretinere si curatare a amenajarilor hidrografice.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Nu este cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile de modernizare a strazilor nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, care sa implice surse de poluanti.

- LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin modernizarea drumului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii autovehiculelor;

- reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

- din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide;

- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Nu exista situatii cu risc potential de afectare a mediului inconjurator.

Nu exista posibilitatea aparitiei de fenomen adverse.

In cazul aparitiei accidentelor datorate antreprenorului si la terminarea lucrarilor, toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma initiala.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2.1, 2.2 – Plan de situatie general  si semnalizare orizontala si verticala ;

- Plansa nr. 6.1 … 6.8 – Profiluri transversale tip;

- Plansa nr. 7 – Rigola din beton carosabila acoperita prefabricate;.

- Plansa nr. 8 – Podete pentru acces pietonal si auto la proprietati

Intocmit,

ing. Vasile APOSTOL