MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea solicitarii

ACORDULUI DE MEDIU

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titularul

Numele ompaniei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 	Numele persoanelor de contact

III. Descrierea proiectului

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Anexe

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan parter - hala depozitare

A-05 Sectiune caracateristica

I. Denumirea proiectului:

``CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE - C1``

II. Titular
   – numele companiei;

S.C. CRISTIAN IMPEX  S.R.L.
   – adresa postala;

Jud. TULCEA, Mun. tulcea, str. VITICULTURII , nr. 12.

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

telefon :  0726 17 20 87

– numele persoanelor de contact:

ACMOLA EDIP

– director/manager/administrator;

CARAMAN GEORGE CRISTIAN
-  amplasamentul proiectului si adresa obiectivului: Imobilul care face obiectul 	proiectului  este situat  in  Jud. CONSTANTA, com. POARTA ALBĂ,  str. COLONIILOR  , nr. 1B , LOT 1,  jud. CONSTANTA

III. Descrierea proiectului:
   III.1 Rezumatul  proiectului;

Pe amplasamentul mai sus descris beneficiarul doreste construirea unei hale de depozitare temporara a cerealelor. Fluxul tehnologic este de tip ``tranzit``, de la recoltare pana la livrarea catre cumparatori.

Amplasamentul este in proprietatea Beneficiarului , conform actelor anexate.

Din punct de vedere funcţional, hala va avea un singur compartiment privind depozitara cerealelor,  si a utilajelor atunci cand hala nu este ocupata cu cereale. In vecinatatea halei exista corpul C2 , in care sunt amenajate spatiile administrative ale exploatatiei.

Din punct de vedere al finisajelor se va utiliza beton scivisit cu clipperul, tratat antipraf la pardoseli, şi vopsitoriile din uzină ale structurii metalice şi panourilor de închidere.

III.2. justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea

Proiectul  măreşte capacitatea economica  a SC CRISTIAN IMPEX SRL TULCEA, prin cresterea capacitatilor de operare a cerealelor , in traseul acestora de la producatori la cumpartorii externi.

În aceste condiţii, societatea, în cadrul misiunii pe care o îndeplineşte, doreşte să implementeze unele măsuri, care să vină în sprijinul clienţilor săi, astfel încât să asigure un flux optim prin implementarea unei linii de depozitare şi manipulare a cerealelor din producţie proprie.

- proiectul se încadrează in prevederile H.G. 445/2009, Anexa 2, la pct. 10 a) - proiecte de dezvoltare a unitatilor

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in com.  Poarta Alba judeţul Constanţa.

III.3. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

BILANT TERITORIAL

Suprafata terenului                                                                = 4125.00[mp]

Suprafata construita existenta                  510+250+414 = 1174.00mp

Suprafata construita desfasurata  existenta                    =  1174.00[mp]

Suprafata constr.  propusa a halei de depozitare cereale    = 954.56 MP

Suprafata construita propusa            :  954.56 + 250+414 = 1618.56[mp]

Suprafata construita desfasurata  propusa                   =  1618.56[mp]

| P.O.T. EXISTENT = |  |  | 28.46 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.U.T. EXISTENT= |  |  | 0.285 |

| P.O.T. PROPUS = |  | 39.24% |
| --- | --- | --- |
| C.U.T. PROPUS= |  | 0.392 |

indicatorii urbanistici sunt raportati la suprafata terenului  din masuratori

III.4 formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

A-03 Plan parter - hala depozitare

A-05 Sectiune caracateristica

HALA DEPOZITARE CEREALE

Constructia are o forma rectamgulara  in plan si este sistematizata pe 2 deschideri de cate 15.50m fiecare  si 5 travei a cate 6.00m fiecare.

aria construita : 954.06mp

aria desfasurata: 954.06mp

Suprafata utila : 905.12 mp

numar niveluri : 1 (parter)

Structura de rezistenta.

Infrastructura - fundatii continue sub peretii perimetrali din beton armat si fundatii izolate sub stalpii de beton armat.

Suprastructura are 2 componente si anume : componenta din beton armat , alcatuita din pereti de b.a. si stalpi de beton armat, respectib componenta metalica ce este  este alcatuita din cadre transversale, la care fiecare cadru plan constituie un sistem geometric indeformabil în planul lui, iar indeformabilitatea geometrică în direcţia longitudinală se realizează printr-un sistem de contravântuiri şi prin elemente de închidere;

Rezemarea structurii de rezistenta metalice pe cea din beton arat se realizeaza prin intermeiul unui aparat de reazem alcatuit din tabla groasa de 20 mm si rigidizari din tabla groasa de 10mm care asigura o repartitie uniforma a eforturilor pe mortarul de poza (de subturnare). Mortarul de poza (de subturnare) este un mortar de clasa superiora ce are in compozitia sa minim 600kg ciment/mc si cu dimensunea maxima a agregatului de 7mm.

La partea superioara ( la nivelul acoperisului) sunt dispuse pane de acoperis   Materiale utilizate pentru structura de rezistenta

* beton simplu/egalizare C8/10;

* beton armat C16/20 – talpi, cuzineti, grinzi de legatura, grinzi de fundare

* otel-beton  PC52 si OB37;

* otel laminat S235 (echivalent OL37)

Inchiderile  perimetrale : pereti beton armat pana la cota de 4.30m dupa care panouri din tabla cutata cu pane metalice.

Invelitoare:  Panouri tabla cutata pe pane metalice.

III.5 . profilul si capacitatile de productie;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

III.6 descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- nu este cazul

III.7 descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

fluxul tehnologic

Etapele fluxului tehnologic sunt:

- receptia cantitativa si calitativa. Receptia calitativa se face de catre laborator, cu ajutorul probelor reprezentative, iar cea cantitativa la bascula electronica;  - toate aceste echipamente sunt amplasate in incinta vecina , ce este tot in proprietatea Beneficiarului CRISTIAN IMPEX SRL

- descarcare cereale.

- precuratire;

- curatire;

- uscare. Uscarea cerealelor, atunci cand este cazul, se face in uscatoare amplasate in exteriorul halei, folosindu-se pentru functionarea uscătoare cu aer cald. In functie de umiditatea initiala a cerealelor, uscarea se poate face intr-o singura treapta sau in doua trepte.Uscarea se realizeaza dupa curatirea cerealelor. In acest scop cerealele sunt aduse cu mijloace auto in buncarul de deasupra uscatorului si de aici prin cadere libera, intra in uscator pentru prima uscare. Pentru a 2-a treapta de uscare, cand este cazul, cerealele sunt reluate cu ajutorul unui elevator de 50 to/h si readuse la uscare. Laboratorul urmareste prin analiza umiditatii intreaga operatie.

- racire;

- cantarire;

- expeditie;

- depozitare;

SCHEMA TEHNOLOGICA

- camioanele cu cereale se cantaresc, se descarca în zona stabilită prin organizare; urmeaza operatia de conditionare.

- operatia de conditionare cuprinde: precuratirea;curatirea; uscarea si racirea cerealelor.

III.8 materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

MATERIILE PRIME ŞI AUXILIARE:

Volumul maxim ce va permite depozitarea va fi urmatorul:

A_utila * h , unde h =  inaltimea de depozitare de 3.00m

A_utila =  905.12mp

905.12 mp * 3.00m= 2715.36 mc

Spatiul halei va fi folosit la depozitarea urmatoarelor cantitati aproximative de cereale, seminte, substante:

- Orz 700 tone

- Grau 1500-2300 tone

- Rapita 280 - 700tone

- Floarea Soarelui 450-700 tone

- Porumb 1500-2300 tone

Aceste cantitati sunt variabile de la an la an, si nu vor fi depozitate toate in acelasi timp, capacitatea maximă de depozitare a halei fiind de 2300t

- gararea utilajelor agricole, -

III.9 racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de distributie electrica existenta in zona. La capatul racordului se va amplasa un post de transformare . 	Dimensionarea postului de transformare se va face intr-o etapa de proiectare ulterioara.

Alimentarea cu apa . Amplasamentul este bransat la reteaua RAJA

Pe amplasament se va dispune un separator de grasimi iar in zona  de  sediul administrativ se va realiza si un separator de hidrocarburi.

Apele pluviale colectate acoperis si  de pe sediu  vor fi dirijate cu ajutorul unui sistem de santuri si rigole catre reteaua de canalizare

Combustibilii utilizati.

Doar combustibilii utilajelor de manipulare si transport.

III.10 descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Pamantul  rezultat in urma decaparii acestuia pe zonele construite se va transporta catre depozite de pamant  pamantul loessoid se va folosi la umpluturi si la sistematizarea incintei.

III.11 cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul se va face de pe drumul de acces existenta la S si de pe terenul invecinat de la Est , aflat tot in proprietatea beneficiarului Cristian Impex SRL

III.12 resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale ci materiale și subansamble procurate din comerț.

III.13 metode folosite in constructie;

Se vor folosi turnari de betoane monolite si montari de subansamble prefabricate din otel.

III.14 planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de turnare a betonului si monatajul elemntelor metalice.

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

- Pregătirea terenului

- Trasarea axelor halei

- Relizarea sapaturilor pentru fundatii

- Execuţia fundaţiilor şi a pardoselii

- Executia peretilor si a stalpilor din beton armat;

- Montaj confectii metalice si acoperire .

- Urmărirea comportării în exploatare şi întreţinerea în timp a constructiilor

III.15 relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul
   III.16 detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- nu este cazul

   III.17 alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- nu este cazul
   III.18 alte autorizatii cerute pentru proiect.

- documentatie D.T.A.C. ,  alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica

III.19 Localizarea proiectului:

III.20  harti, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul proiectului - preluare Google. Maps

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren intravilan 
   • politici de zonare si de folosire a terenului;

- nu este cazul
   • arealele sensibile;

- nu este cazul

   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- nu este cazul

  III.21 Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populației va fi unul pozitiv prin creșterea oportunităților de locuri de muncă atat in perioada executiei cat si in perioada exploatarii

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar.

Impactul produs asupra apelor.  Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. 	Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice .

Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției.

Impactul produs asupra aerului. Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

III.21.1– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.
 III.21.2 – magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu este cazul

  III.21.3 probabilitatea impactului;

- redusa
   III.21.4 durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu este cazul
   III.21.5 masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul
   III.21.6 natura transfrontiera a impactului.

- nu este cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Poluarea apei se produce atunci când, în urma introducerii unor substanţe determinate – solide, lichide, gazoase, radioactive – apele suferă modificări fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sănătatea publică, viaţa acvatică, pescuitul industrial, industrie, turism ş.a.

O posibila sursa de poluare  accidentala a apelor  este cea  cu carburanți si lubrifianți de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor.

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor , este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor - alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

Apele subterane pot fi de asemenea afectate de infiltratii de carburanti de la utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor dar si de la  vehiculele persoanelor care vor deservi exploatatia agricola.  In acest sens s-a prevazut un separator de hidracarburi amplasat in zona spatiilor de parcare , care va prelua eventualele scurgeri accidentale ale carburantilor.

Substantele nutritive ce sunt folosite pentru a accelera ritmul de crestere al plantelor sunt dozate controlat si nu au contact direct cu solul si deci nici cu apele subterane, plantele fiind crescute in sisteme hidroponice.

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- nu este cazul , deoarece in urma functionarii  nu rezulta ape tehnologice uzate. Vor exista ape menajere de la grupul sanitar, ce se vor colecta in fosa septica ( bazin vidanjabil).  Pentru eliminarea acestui tip de ape uzate se va folosi vidanjarea si transportul la o statie de epurare. Apa folosita pentru incalzire este recirculata.

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Pe timpul executiei. Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

Pe timpul exploatarii.

Sursa de poluare a aerului o constituie praful ridicat la manipularea cerealelor.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii.  Echipamentele din fluxul tehnologic : utilaje de manipulare si de transport.

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;

- nu este cazul 
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor pe perioada executiei lucrarilor.

In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata. Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea de 7m, adancime pana la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
	Nu vor fi afectate fauna, flora terestră și acvatică, monumente ale naturii și arii protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
 Terenul este situat în intravilanul comunei Agigea, jud. Constanta.

Vecinatatile sunt :

N - teren liber de constructii

V -IE 102039

S - STR. COLONIILOR

E - Cristian Impex SRL / propr privata

Obiectivul se învecinează cu terenuri arabile, iar cele mai apropiate locuinţe sunt amplasate la distanţe mari, de cca 1500 m faţă de amplasamentul proiectului. Prin urmare, nu vor fi afectate obiectivele de interes public, alte investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
- Deșeurile menajere   rezultate din activități se vor colecta în recipiente inchise, tip europubele (pe sorturi), si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre firma ( serviciul ) de salubritate ;

Sorturile de materiale pentru care se vor amenaja  europubele sunt :

-hârtie +  carton  (20 01 01 hartie si carton)

-plastic + PVC :  (20 01 39 materiale plastice

-sticlă:  (20 01 02 sticla  )

-metal:   (20 01 40 metale)

-lemn:  (20 01 38 lemn   )

-Cenusa de la centrala (20 01 41 deseuri de la curatatul cosurilor)

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

– modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi preluate din europubelele special amenajate de catre o firma de salubritate ( agenti autorizati).

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
 	  - nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va respecta legislația de protecție a mediului în vigoare.

In perioada de executie a lucrarilor se va monitoriza gestionarea deseurilor, precum si eventualele scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

- nu este cazul 
   VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
	   Lucrările se vor face în incinta proprietatii Beneficiarului

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face in zona ce va deveni ulterior parcarea sediului administrativ (  vezi planul de situatie) , suprafata este detinuta de beneficiar .

Lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp (pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Paza investitiei se asigura de catre o societate specializata în servicii de paza şi supraveghere, pe baza de contract.

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale .

- În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

Corpul de cladire   C2 , in care sunt amenajate spatiile administrative ale exploatatiei asigura si cazarea personalului de constructii , necesarul de toalete , locul de luat masa pe perioada exectutiei lucrarilor .

De asemena in corpul C2 sunt prevazute si trusele sanitare si de prim ajutor.

Iluminatul in incinta santierului este asigurat prin reteaua de iluminat deja existenta pe amplasament . 
 Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor. Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- nu este cazul
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
	- nu este cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- nu este cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

- nu este cazul

IX. Anexe - piese desenate
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
 	A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan parter - hala depozitare

A-05 Sectiune caracateristica

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. Nr. 57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naurale protejate, conservarea habitatelor naturale, a a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnatura si stampila

S.C. UNICONST S.R.L.

Ing. Acmola Edip