Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

- Denumirea  proiectului:„ CONSTRUIRE REMIZA AGRICOLA”

II. Titular

- SC  BOB STEEL CONSTRUCT SRL

- Com Limanu,extravilan, P 245/2, tarla 50, jud Constanta

- 0761835335

- Numele persoanelor de contact: Vrejoiu Adrian

- director/manager/administrator:  Bobe Ion

- responsabil pentru protecţia mediului:  Vrejoiu Adrian

III. Descrierea proiectului

| CONSTRUIRE REMIZA AGRICOLA |
| --- |
| HALA 1 -PARTER | HALA GARARE UTILAJE AGRICOLE | +0.00 | 320.00 mp |
| HALA 2 -PARTER | HALA REPARATII | +0.00 | 320.00 mp |
| HALA 3 -PARTER | MAGAZIN DEPOZITARE | +0.00 | 320.00 mp |

Suprafata construita existenta		       0.00 mp

Suprafata desfasurata existenta		       0.00 mp

Suprafata construita propusa		   960.00 mp

Suprafata desfasurata propusa		   960.00mp

Suprafata teren conf. Cadastru		 20000.00 mp

Suprafata teren dupa rezervare              14045.00 mp

colector stradal

P.O.T. existent = 0.00%			P.O.T. propus = 4.80%

C.U.T. existent = 0,00			C.U.T. propus =0.048

Descrierea functionala se prezinta dupa cum urmeaza : IMOBIL PARTER S-a intocmit documentatia pentru reglementarea lucrarilor de CONSTRUIRE a 3 hale pentru gararea utilajelor agricole cat si pentru repararea si intretinerea acestora: Hala garare utilaje Agricole; Confectii, sablare si vopsire utilaje; Depozitare consumabile utilaje . Remiza va cuprinde o incapere generala unde se gareaza masinile in functie de numarul lor, numarul si pozitia usilor, spatiile necesare pentru circulatie, etc. Inaltimea remizei este impusa de gabaritul masinilor agricole si va fi de minim 3,75 m si maxim 6,5 m. Pentru reparatii si revizii generale se prevad: hala de montare, demontare cu groapa de lucru; atelier de ferarie, tamplarie,sablare, vopsitorie si o magazie pentru depozite de unelete si piese de schimb. Incaperile administrative si sociale, birouri, vestiare, grupuri sanitare se vor realiza din containere metalice amplasate pe platforma betonata propusa. Profilul si capacitatile de productie; In spatiul propus investitiei vor functiona 3 hale pentru gararea utilajelor agricole cat si pentru repararea si intretinerea acestora:1 hala garare utilaje agricole, 2 Confectii, sablare si vopsire utilaje, 3 depozitare consumabile utilaje. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); Proiectul a urmarit utilizarea terenului in vederea realizarii unui flux tehnologic pentru cele 3 hale pentru gararea utilajelor agricole cat si pentru repararea si intretinerea acestora. Caracteristici tehnico-functionale specifice investitiei. a) Profil : spatiu pentru depozitarea si repararea utilajelor ; b) Unitati functionale : 3 hale pentru gararea utilajelor agricole cat si pentru repararea si intretinerea acestora: Hala garare utilaje Agricole; Confectii, sablare si vopsire utilaje; Depozitare consumabile utilaje . Accesul in hale se va realiza de pe terenul proprietate private, fara a fi afectate circulatiile publice. Pentru reparatii si revizii generale se prevad: hala de montare, demontare cu groapa de lucru; atelier de ferarie, tamplarie,sablare, vopsitorie si o magazie pentru depozite de unelete si piese de schimb. Incaperile administrative si sociale, birouri, vestiare, grupuri sanitare se vor realiza din containere metalice amplasate pe platforma betonata propusa Remizele vor fi alimentate cu apa potabila , iar daca nu este, va fi filtrata conform normelor sanitare. Apa uzuala va fi depozitata in rezervoare subterane prevazute cu decantor pentru namol, separator pentru ulei, etc. In incaperi se vor instala absorbtii locale pentru evacuarea gazelor de esapament iar ventilarea incaperilor se calculeaza in raport cu numarul utilajelor. Pentru remize cu peste 5 masini agricole incalzirea va fi centrala, pentru a asigura o temperatura minima chiar in conditii de iarna de minim 5 grade C. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtiunute, marimea, capacitatea; Nu este cazul Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; Nu este cazul. Racordarea la retelele utilitare existente in zona; Alimentare cu apa, evacuare cu ape uzate si meteorice : Alimentare cu apa Pe amplasament se va realiza alimentarea cu apa prin intermediul unui put forat. Halele parter propuse va fi echipata cu o instalatie de alimentare cu apa, racordata la reteaua edilitara ce va fi creata. Nu este necesara producerea apei calde. Canalizare: Apele meteorice, colectate de pe acoperisul imobilului vor fi colectate si conduse spre drumul de eploatare 246. Apele menajere sunt colectate si directionate in fosa septica . Apele rezultate in urma proceselor desfasurate in hale vor fi colectate cu ajutorului unei instalatii interioare de canalizare si directionate catre fosa septica. Sistemul de canalizare prevede o rigola de colectare a apelor si un separator de separator de namol, de suspensii si de produse petroliere. Modul de asigurare cu energie termica Pentru zona de asteptare si birouri, pentru incalzirea spatiilor se vor utiliza unitati tip multisplit. Modul de asigurare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua existenta adiacenta incintei si va cuprinde o instalatie de iluminat si forta , instalatii de paratraznet si impamintare. Obiectivul va fi prevăzut cu instalaţii electrice, alcătuite in concordanţă cu prevederile Normativelor de proiectare şi realizare a instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V.C.A., indicativ I 7/91, a reţelelor exterioare de cabluri, indicativ PE 107/95, si a protecţiei împotriva descărcărilor atmosferice (trăsnetului), indicativ I20/94. Instalatiile electrice ce se vor proiecta vor asigura urmatoarele sisteme : 1.Instalatii electrice de forta si comanda 2.Instalatii de iluminat -iluminat exterior; -iluminat interior; 3.Instalatii de prize 4.Instalatii de impamantare 5.Instalatii de protectie la scurtcircuit 6.Instalatii de protectie impotriva trasnetului Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei; La finalul perioadei de constructie, vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Platforma organizarii de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refacut. Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata catre un depozit de deseuri. Cai noi de access sau schimbari ale celor existente; Calea principal de acces catre amplasament este DCL 113 si drumul de explaotare 246 . Resurse natural folosite in constructie si functionare; In perioada de constructie al obiectivului se vor folosi agregate (nisip, pietris) precum si apa pentru realizarea elementelor proiectului descris anterior. Metode folosite in constructie; Tehnologia de realizare: Lucrari de amenajare a drumurilor de acces si a drumurilor interne Excavari pentru fundatii Constructia propriu-zisa a halei Lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar. Caratarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri Transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite Nivelarea terenului La incheierea tuturor lucrarilor pentru care este utilizata organizarea de santier de procedeaza la: Retragerea autovehiculelor de transport si a celorlalte utilaje Dezafectarea organizarii de santier Refacerea terenului ocupat temporar. Betonul este transportat in amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii. Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara; Lucrarile de realizare al obiectivului parcurg urmatoarele faze: Pregatirea organizarii de santier Amenajarea drumurilor pentru transportul utilajelor Construirea imobilului Dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonelor afectate. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate; Nu este cazul. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; In vederea realizarii proiectului, titularul a luat in considerare alternative de amplasare, alternative privind conditiile climatice, particularitatile de relief, accesul si interferenta cu mediul. Alte acitivitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex: extragerea de aggregate, asigurararea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); Nu este cazul. Alte autorizatii cerute pentru proiect. Titularul proiectului detine urmatoarele avize: CERTIFICAT DE URBANISM emis de Primaria Comunei Lumina, judetul Constanta. Amplasamentul studiat se afla in extravilanul Comunei Limanu In vecinatate nu exista alte constructii. Folosinta actuala a terenului este terenliber de constructii. Zona este destinata constructiilor industriale. Amplasarea constructiilor se va realiza in limita proprietatii conform planului de situatie fara ocuparea altor terenuri.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

Apele meteorice, colectate de pe acoperisul imobilului vor fi colectate si evacuate spre reteaua stradala existenta.

Apele rezultate in urma functionarii halelor vor fi colectate in fosa septica.

Apele menajere rezultate in urma fucntionarii spatiilor de asteptare si de birouri vor fi directionate catre reteaua edilitara de canalizare existenta pe amplsament.

2. Protecţia aerului:

Functiunea propusa nu implica lucrari/masuri speciale pentru protectia aerului.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Nu este cazul; eventualele vibratii realizandu-se doar la compactarea substraturilor si doar pe perioada de executie a noului imobil.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

La realizarea obiectivului si in exploatarea acestuia nu se vor produce radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Fundatia va fi izolata pe toata suprafata de contact cu solul, astfel betonul turnat nu va avea contact direct cu solul.

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor de construire al obiectivului vor fi depozitate selectiv pe platforme bine delimitate si transportate la groapa de gunoi a localitatii de societatea locala de salubritate.

Gunoiul menajer va fi colectat selectiv si transportat de catre societatea autorizata de salubrizare.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Realizarea imobilului propus nu va afecta in niciun fel atat oamenii cat si cladirile existente  din zona.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

In timpul executiei lucrarilor se va avea in vedere conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, sa se realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respective producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deseurile rezultate din activitatea de executie a investitiei sunt reprezentate prin:

Deseuri menajere

Cod 20 03 01 deseuri municipal amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare e peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri din constructii

Cod 17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

Cod 17 04 metale (inclusive aliajele lor)

Cod 17 07 amestecuri de deseuri de la constructii.

Cod 17 09 alte deseuri de la constructii.

Deseurile rezultate din activitatea proprie se vor gestiona iar la finalizarea lucrarii se va preda amplasamentul curat si adus la starea initiala.

- Modul de gospodarire a deseurilor

Deseuri menajere

Deseurile menajere vor fi colectate si evacuate in conditii sigure – colectarea se va face in pubele amplasate pe platform betonate si se vor preda la un operator de salubritate autorizat.

Deseurile valorificabile se vor colecta separate si selective; vor fi valorificate prin societati specializate.

Deseuri din constructii

Deseurile solide rezultate din constructii vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor elimina catre un deposit de deseuri inerte.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

La excutia si pe intreaga durata de viata a constuctiei nu vor fi folosite substante chimice periculoase.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Se vor delimita platformele pentru depozitarea deseurilor de constructie; se vor reecologiza terenurile adiacente constructiei prin plantarea de arbusti si gazon.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de santier se va realiza in limita terenului afectat de lucrarile de amenajare, fara afectarea terenurilor invecinate. Organizarea de santier se va realiza prin ingradirea cu panouri metalice a terenului si delimitarea zonelor de lucru. La amplasament pe langa containere va fi adus si un grup sanitar ecologic

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Pamantul ramas liber si afectat de lucrarile de constuire va fi reecologizat in intregime.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- Nu este cazul.

Semnătură şi ştampilă

Arh. Crudu Gheorghe