MEMORIU DE PREZENTARE

necesar  obţinerii

ACORDULUI DE MEDIU

pentru  obiectivul de investiţii

13  IMOBILE  MULTI-FAMILIALE  CU REGIM  DE

ÎNĂLŢIME  P+1E, BRANŞAMENTE, ILUMINAT STRADAL, PONTON, PLAN  ÎNCLINAT-RAMPĂ  LANSARE AMBARCAȚIUNI  ŞI  ORGANIZARE DE ŞANTIER

TITULAR:

LOGIS  PROJECT S.R.L.

PROIECTANT:

B.I.A. GROSU MIHAIL

ELABORATOR MEMORIU:

AUTORI:

biol. Călin Hodor, dr. Ana Maria Copade,

AUGUST 2017

# CUPRINS

I.	Denumirea  proiectului:	4

II.	Titular:	4

III.	Descrierea proiectului	4

	Rezumatul  proiectului	4

	Justificarea  necesităţii  proiectului	5

	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)	5

	Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)	5

	Elementele specifice caracteristice proiectului propus	9

	Descrierea  lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei	13

	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	14

	Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:	14

	Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:	14

	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:	14

	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:	14

	Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	15

	Alte acorduri/avize/autorizaţii cerute  pentru proiect	15

	Localizarea proiectului	15

	Folosinţele  actuale  şi  planificate  ale  terenului  atât  pe  amplasament,  cât  şi  pe  zone adiacente acestuia	17

	Politici de zonare şi de folosire a terenului	17

	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată  în considerare	17

	Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	17

IV.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	19

	Protecţia calităţii apelor:	19

	Protecţia aerului:	20

	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	22

	Protecţia împotriva radiaţiilor:	25

	Protecţia solului şi a subsolului:	25

	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	27

	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	28

	Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:	29

	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	31

	Prevederi pentru monitorizarea mediului	31

	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.):	32

	Lucrări necesare organizării de şantier:	32

	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:	33

V.	Impactul proiectului asupra ariilor naturale proteJate de interes comunitar	34

	Raportul spațial al proiectului cu ROSPA0057 Lacul Siutghiol	34

	Date despre aria naturală protejată de interes comunitar	35

	Justificarea dacă nu are legătură directă sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale	37

	Prezența speciilor de interes comunitar sau a habitatelor acestora pe amplasament	37

	Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi de interes comunitar	38

Evaluarea impactului	38

	Concluzii	56

Anexe - piese desenate	56

# Denumirea  proiectului:

13  IMOBILE  MULTI-FAMILIALE  CU REGIM  DE ÎNĂLŢIME  P+1E, BRANŞAMENTE, ILUMINAT  STRADAL, PONTON, PLAN  ÎNCLINAT-RAMPĂ  LANSARE AMBARCAȚIUNI  ŞI  ORGANIZARE DE ŞANTIER

# Titular:

Numele companiei: 	S.C. LOGIS  PROJECT S.R.L.

Adresa  poştală:

Jud. Constanţa, Oras Ovidiu, str. Dacia, nr. 35

Numele persoanelor de contact (director/administrator/imputernicit), responsabil pentru protecţia mediului:

- Administrator: Rusu Ionuţ-Cristian, Jud. Constanţa, Oras Ovidiu, str. Dacia, nr. 35

- Imputernicit: Stanciu Cristian: 0751111334, cristi.stanciu@tomisdev.ro

# Descrierea proiectului

## Rezumatul  proiectului

Proiectul presupune construirea unui complex rezidențial format din 13 case/4 apartamente, fiecare cu regim de înălțime P+1, amplasat în orașul Ovidiu, jud. Constanța, intravilan, strada A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 și A nr. 86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/2. Suprafața pe care se va dezvolta complexul rezidențial este de 9036 mp. Cadrul urbanistic pentru inițierea proiectului a fost stabilit prin intermediul PUZ ”Lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidențial” elaborat și aprobat pentru o suprafață totală de 83368 mp, situată în orașul Ovidiu, strada A, nr. 2086 și strada A, nr. 33A. Prin intermediul PUZ, terenul a fost introdus în intravilan, funcțiunea acestuia fiind stabilită pentru zone locuințe individuale/ colective/cuplate/înșiruite, cu un regim de înălțime maxim admis de P+1, POT maxim 45% și CUT maxim 1,2. PUZ-ul a fost aprobat prin HCL Ovidiu numărul 77/22.05.2014. Proiectul propus reprezintă o dezvoltare în zona de nord a PUZ.

Referitor la lucrarile solicitate prin certificatul de urbanism si lipsa detalierii lor in memoriul anterior, inaintat catre dumneavoastra, tinem sa precizam ca avizul solicitat are ca scop doar construirea celor 13 imobile, bransamente, iliminat stradal si organizare de santier. Pentru ponton si plan inclinat-rampa lansare ambarcatiuni  vom depune o alta documentatie insotita de documente doveditoare a dreptului de proprietate sau o alta forma a acestuia pentru interventia in domeniul public. Acesta este si motivul pentru care notificarea F-AA-8 emisa de ABADL are ca obiect doar construirea celor 13 imobile, bransamente, iluminat stradal si organizare de santier.

Terenul vizat de proiect este inclus parțial în ROSPA0054 Lacul Siutghiol (8161 mp sunt în sit).

## Justificarea  necesităţii  proiectului

Proiectul de fata a fost conceput în contextul efervescentei induse de transformările teritoriale din spatiul litoralului românesc, cu intensități diferite de manifestare de la un sector litoral la altul. In acest context, se apreciază ca fiind esentiala dezvoltarea unor proiecte turistice sau rezidențiale in imediata vecinatate a litoralului, care să poată contribui la o relansare a turismului românesc în această zonă și la creșterea nivelului de trai.

Fiind situată totuși într-un mediu fragil (mediul litoral), o condiție pentru reușita oricărui proiect de acest gen este aceea de a identifica modalitățile prin care resorturile funcționale amintite pot să-și îndeplinească și obiectivcele socio-economice, dar în același timp sa rezoneze și cu exigentele principiilor  de integrare peisagistica si de mediu (dat fiind faptul că un astfel de proiect este concomitent un liant spatial, prin atragerea fluxurilor umane și turistice, dar si o formă de restructurare teritorială).

Orașul Ovidiu este cunoscut ca o zonă turistică atractivă, mai ales zona din proximitatea lacului Siutghiol, dar în curs de dezvoltare, fiind astfel stringentă nevoia de investiții în infrastructura de locuire și în cea turistică.

## Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Planul de Amplasament şi Planul de Situatie sunt anexate prezentului memoriu.

INDICI  TEHNICO - ECONOMICI  PLAN  SITUATIE:

| Nr. Poz | Denumirea | Cantitatea, mp | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aria teren privat pentru construcţii | 9036.00 | Nr.cad.109002 |
| 2 | Aria construită la sol | 3300.00 | proiect |
| 3 | Aria accese, parcări auto, pereuri | 1516.00 | proiect |
| 4 | Aria spaţiilor verzi, mp/% | 4220.00/46.70% | proiect |
| 5 | P.OT. | 36.52% | proiect |
| 6 | C.U.T. | 0.75 | proiect |
| 7 | Locuri de parcare auto în incintă | 28 locuri | proiect |
| 8 | Locuri de parcare auto în lungul arterei rutiere | 33 locuri | proiect |

## Organizarea de santier

Suprafata de teren aferenta organizarii de santier este de 500 mp si este situata in afara limitei ROSPA 0057 la o distanta de 7,4 mp conform plansei anexate OS 01

## Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Prin intermediul proiectului, se  propune construirea  a 13 corpuri locative, fiecare corp  fiind  format  din  4  apartamente (2 apartamente/cuplate/Parter şi 2 apartamente/cuplate/Etaj) cu  regim  maxim  de  înălţime P+1E, profil – locuinţe  permanente.

Un  corp  locativ  este compus  din două  unităţi  de  locuit  la  Parter şi  două la  Etaj,  total

4 unităţi cuplate cu perete  separator comun.

Unităţele locative propuse sunt:

- Tip 1 - 1 Corp/locativ/4 apartamente (1x4 = 4 apart);

- Tip 2 - 2 Corpuri/locativ/4 apartamente (2x4 = 8 apart);

- Tip 3 - 6 Corpuri/locativ/4 apartamente (6x4 = 24 apart);

- Tip 4 - 4 Corpuri/locativ/4 apartamente (4x4 = 16 apart)

Total = 52 apartamente

Construcţiile  vor  respecta  retragerile  de  la  aliniament,  care  sunt  caracteristice  zonei, conform  PUZ  aprobat.  Amplasarea  şi  cotarea construcţiilor  este redată în  planşa Plan de Situaţie.

Ansamblul colectiv, format  din  corpuri  de  clădiri, amplasat  în  incinta   proprietăţii,  asigură  locatarilor – apartamente, dotate  cu  spaţii  de  acces – hol,  bucătărie pentru  prepararea  bucatelor şi  servirea  mesei,  spaţii  pentru relaxare-camera de zi  cu acces  spre terasă, grup  sanitar  pentru  oaspeţi  şi  2  dormitoare  cu  baie  şi  WC.

Corpurile  de  clădiri  vor  avea  volum  arhitectectural modern, cu  deschidere  spre  lac.

Se  propune  o  amplasare cât  mai  avantajoasă  a  clădirilor,  pentru  a  obţine  insolarea  maximă  cu  evitarea  influenţei  a  construcţiilor  învecinate.

Pe  teren  se vor  amenaja  spaţii  verzi  şi  spaţii  plantate.

Tabel 1. Indici  tehnici  propuşi  pentru  corpuri  de  clădiri

| Nr. Ob. | Denumire | Nr. nivele | Nr. imobile | Sc, unitate, mp | Sc, total, mp | Sd, unitate, mp | Sd, total, mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip1 | Corp cu 4 apartamente | P+1E | 1 | 225.00 | 225.00 | 460.95 | 460.95 |
| Tip2 | Corp cu 4 apartamente | P+1E | 2 | 242.50 | 485.00 | 505.90 | 1011.80 |
| Tip3 | Corp cu 4 apartamente | P+1E | 6 | 259.00 | 1554.00 | 525.90 | 3155.40 |
| Tip4 | Corp cu 4 apartamente | P+1E | 4 | 259.00 | 1036.00 | 525.75 | 2013.00 |
|  | Total : |  | 13 |  | 3300.00 |  | 6731.15 |

Spaţii  verzi  şi  circulaţii  în  incintă

Din amplasamentul proiectului spațiile verzi vor ocupa o suprafata de 4220 mp reprezentand un procent de 46,70%

Parcări

Numărul  necesar de  locuri  de  parcare  va  fi  asigurat  în  parcaje  amenajate în  lungul arterei  rutiere,  profilul  stradal  permite o  asemenea dezvoltare,  fără  afectarea circulaţiei

auto şi  pietonale, cât şi în  incinta terenul privat adiacent la fiecare corp de clădiri construite.

Numărul  parcărilor  auto  vor   fi   egale  cu 61  locuri, 28 în incintă  şi  33  în  lungul arterei  rutiere. Suprafata parcarilor din incinta este de 1516 mp

Descrierea  funcţională

Înălţimea  liberă  a  spaţiilor  la  parter, etaj:  Hparter liber =3.00m;

Circulatia  pe  verticală  se  va  realiza  pe  o  scară  în  doua  rampe din  beton,  placată  cu gresie antiderapantă, cu  lăţimea  de 1.05m, cu  trepte  30.0x17.0cm.

Tabel 2. Spaţii  funcţionale: corp Tip 1, gabarit 13.95x21.30m

| Nr. poz. | Denumire | Suprafaţă, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | cota ±0.00 | cota +3.30 |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P01 | Acces/Scară - comun | 12.70 | 15.60 |
| P02 | Hol | 10.80 | 10.00 | 10.80 | 10.00 |
| P03 | Living/Sufragerie | 21.50 | 21.70 | 21.50 | 21.70 |
| P04 | Bucătărie | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
| P05 | WC oaspeţi | 3.80 | 2.60 | 3.80 | 2.60 |
| P06 | Dormitor Matrimonial | - | 14.20 | - | 14.20 |
| P07 | Dormitor | 15.50 | 13.45 | 15.50 | 13.45 |
| P08 | Grup Sanitar | 4.95 | 4.60 | 4.95 | 4.60 |
| P09 | Terasă 1 | 4.30 | 4.75 | 4.30 | 9.45 |
| P10 | Terasă 2 | 3.55 | 3.55 | - | - |
| P11 | Terasă 3 | 12.00 | 9.15 | 17.10 | 17.50 |
|  | Suprafaţa Utilă, Sut | 65.95 | 75.95 | 65.95 | 75.95 |
|  | Suprafaţa Terase, Ster | 19.85 | 17.45 | 21.40 | 26.95 |
|  | Suprafaţa Utilă totală, Sut.tot | 85.80 | 93.40 | 87.35 | 102.90 |

abel 3. Spaţii  funcţionale: corp Tip 2, gabarit 13.95x19.20m

| Nr. poz. | Denumire | Suprafaţă, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | cota ±0.00 | cota +3.30 |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P01 | Acces/Scară - comun | 12.70 | 15.60 |
| P02 | Hol | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| P03 | Living/Sufragerie | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |

| P04 | Bucătărie | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P05 | WC oaspeţi | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| P06 | Dormitor Matrimonial | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |
| P07 | Dormitor | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
| P08 | Grup Sanitar | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |

Tabel 4. Spaţii  funcţionale: corp Tip 3, gabarit 12.95x22.10m

| Nr. poz. | Denumire | Suprafaţă, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | cota ±0.00 | cota +3.30 |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P01 | Acces/Scară - comun | 12.70 | 15.60 |
| P02 | Hol | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| P03 | Living/Sufragerie | 30.20 | 26.65 | 26.50 | 30.50 |
| P04 | Bucătărie | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| P05 | WC oaspeţi | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| P06 | Dormitor Matrimonial | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
| P07 | Dormitor | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| P08 | Grup Sanitar | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| P09 | Terasă 1 | 5.55 | 6.90 | 5.55 | 11.80 |
| P10 | Terasă 2 | 3.55 | - | - | - |
| P11 | Terasă 3 | 11.00 | 24.35 | 20.70 | 21.70 |
|  | Suprafaţa Utilă, Sut | 81.85 | 78.30 | 78.15 | 82.15 |
|  | Suprafaţa Terase, Ster | 20.10 | 30.80 | 26.25 | 33.50 |
|  | Suprafaţa Utilă totală, Sut.tot | 101.95 | 109.10 | 104.40 | 115.65 |

Tabel 5. Spaţii  funcţionale: corp Tip 4, gabarit 12.95x22.10m

| Nr. poz. | Denumire | Suprafaţă, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | cota ±0.00 | cota +3.30 |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P01 | Acces/Scară - comun | 12.70 | 15.60 |
| P02 | Hol | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| P03 | Living/Sufragerie | 26.50 | 30.50 | 30.20 | 26.65 |
| P04 | Bucătărie | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| P05 | WC oaspeţi | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |

Structura de  rezistenţă  a  clădirilor

Se  va  realiza o  structură  de  rezistenţă  mixtă,  cadre, stâlpi,  grinzi  şi  planşeuri  din  beton

monolit  armat:

- Fundaţii  continue  sub  pereţi  şi  izolate  sub  stâlpi – beton  monolit  armat,  amplasate  sub  limita  maximă  de  îngheţ  0.90cm, în  conformitate  cu  prevederile STAS 6054/84.

- Închideri  perimetrale  exterioare din  zidărie de  cărămidă  din argilă  arsă  tip Porotherm cu grosimea  de 25cm.  Compartimentări  interioare  din  zidărie, cărămidă  din argilă  arsă  tip Porotherm cu  grosimea  de  11.5cm.

- Acoperiş  în pante cu   învelitoare ţiglă  ceramică, parţial plat cu învelitoare din tablă metalică.

Evacuarea  apelor  pluviale  de  pe  acoperiş  se  prevede  cu  sistem  de  jgheaburi  şi  burlane, cu  evacuarea  acestora  în  canalizarea  pluvială.

Materiale  şi  finisaje  folosite

- Pardoseli - parchet  din  lemn  tare  în  dormitoare,  zonele  de  zi, gresie  porcelanată – bucătărie şi  băi,  gresie  antiderapantă – holuri,  în  funcţie  de  destinaţia  spaţiului;

- Finisaje  pereţi  exterior  şi  interior - tencuieli  decorative, bai - faianţă  pe  toată  înălţimea;

- Tavane – vopsea lavabilă;

- Tâmplăria  exterioară  şi  interioară – din PVC şi  lemn, uşi  blindate antifracţie la întrare apartament;

- Terase - scânduri  din  lemn sau placaje ceramice antiderapante;

- Balustrade  din  sticlă tip triplex.

## Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul şi capacităţile de producţie:

Proiectul propus are funcţiunea de infrastructură  rezidențială, cu  funcţiuni posibile de locuire / turistice. Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea unor activități de producție propriu-zise.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nu exista activitati de productie în cadrul investitiei propuse prin proiect.

Materiile prime,  energia  şi  combustibilii  utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea acestei investiţii se vor utiliza la faza de implementare a proiectului materii prime şi auxiliare.

În tabelul 6 se prezintă materiile prime şi auxiliare utilizate, provenienţa acestor materii şi modul lor de gestionare.

Tabel 6. Materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili utilizaţi

| Nr. crt. | Materii prime auxiliare | Destinaţie | Provenienţă | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | Pentru realizarea cofrajelor la structurile betonate/ placaje de lemn pentru decoratiunile exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 2 | Piatră decorativă | Pentru realizarea decoraţiunilor exterioare în zona soclului | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Fier beton, bare de fier | Pentru rezistenta structurilor betonate | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Cărămidă | Pentru realizarea zidăriei exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 4 | Polistiren | Pentru realizarea termoizolaţiei exterioare a clădirilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 5 | Beton | Pentru realizarea structurilor din beton (fundatii, structuri de rezistenţă, plăci de beton) | De la staţiile de betoane | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| 6 | Lavabil | Pentru realizarea zugrăvelilor de interior | De la societăţi comerciale specializate si autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 7 | Gresie/faianţă | Pentru protecţia pardoselilor şi a pareţilor laterali | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 8 | Parchet | Pentru protecţia pardoselilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 9 | Nisip/balast | Pentru realizarea lucrarilor de pe amplasament | De la staţia de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în organizare de şantier | nepericulos |
| 10 | Dale ecologice | Pentru realizarea parcărilor, căilor de acces | De la producători autorizaţi | Se depozitează provizoriu în organizarea de şantier | nepericulos |
| 11 | Sol vegetal | Pentru realizarea umpluturilor necesare, ecologizarea zonei | Pământ rezultat din excavaţii | Nu se depozitează pe amplasament, se transportă şi se aşterne direct pe sol | nepericulos |
| 12 | Motorina | Pentru funcţionarea utilajelor de pe amplasament | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează combustibili pe amplasament | Periculos |
| 13 | Ulei hidraulic | Pentru funcţionarea sistemului de ridicare, împingere a utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei hidraulic pe amplasament | Periculos |
| 14 | Ulei de transmisie | Pentru funcţionarea în condiţii optime a cutiilor de viteză ale utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de transmisie pe amplasament | Periculos |
| 15 | Ulei de motor | Pentru funcţionarea în condiţii optime a motoarelor utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de motor pe amplasament | nepericulos |

În perioada de funcționare, nu se utilizează materii prime.

Racordarea  la  reţelele  utilitare  existente  în  zonă

Alimentarea cu apă

Alimentarea  cu  apă  a  corpurilor locative  propuse, urmează  să  se  facă  printr-un  branşament  la reţeaua  de  apă  a  oraşului  Ovidiu, existentă  în  zonă.

Amenajarea  gospodăriei  de  apă  potabilă  şi  de  incendiu  se  va  face  conform NP 086-2005 - Normativ  pentru  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea  instalaţiilor  de stingere  a  incendiilor.

Apa  menajera este furnizata de  RAJAC.

Evacuarea apelor uzate

Întreaga  instalaţie de  canalizare  interioară  se  va  dimensiona  conform  STAS 1795/87,  în  ipoteza  folosirii  tuburilor  şi  pieselor de  legatură  din  polipropilenă.

Branşamentul  la  reţeauă tehnico-edilitare se  va  realiza  îngropat.

Canalizarea  apelor  uzate  se  realizează  în  sistem  divizor.

Apele  uzate  menajere  colectate de  la  grupuri  sanitare vor  fi  colectate  şi  evacuate

gravitaţional  la  căminele  exterioare  şi  evacuate  gravitaţional  la  reţeaua  de  canalizare  existentă  în  zonă.  Apele  uzate  menajere  vor  fi  preluate  de  reţeaua  de  canalizare, care  acoperă   întreaga  tramă  stradală.

Reţeaua  de  canalizare  a  apelor  menajere  va  fi  echipată  cu  cămine  de  intersecţie, cămine  pentru  schimbări  de  pantă,  precum  şi  cămine  de  vizitare.

Preluarea  apelor  uzate  se  face de  către RAJAC.

Soluţia  propusă  pentru  alimentarea  cu  apă  potabilă  şi  cea  pentru  canalizarea  apelor uzate  va  putea fi  completată  sau  modificată  în  baza  unor  documentaţii  tehnice,  elaborate de personoane fizice  sau juridice  specializate şi  atestate  în  acest  domeniu. Propunerile vor respecta  standardele  şi  normativele  în  vigoare  din  acest  domeniu.

Apele  pluviale  de  pe  acoperişul  clădirilor  vor  fi  preluate  prin  burlane,  racordate  la  terasele  clădirilor  şi  dirijate  către  spaţiile  verzi  din  incintă.

Canalizarea  a  fost  prevăzută  în  sistem  divizor, cu  colectarea  şi  evacuarea  apelor  din precipitaţii  prin  lucrările  de  sistematizare  verticală  către  exteriorul  incintei.

La clădirile dispuse  pe  aliniament, racordarea  burlanelor  la  canalizarea  pluvială  se  va face  pe  sub  trotuare, pentru  a  evita  producerea  gheţii.

Alimentarea cu energie electrică

Se  va  realiza  prin  racorordarea  la  reţeaua  existentă  în zonă. Branşamentul  la  reţeauă se  va  realiza  îngropat.

Alimentarea  cu  energie  electrică, se  va face  dintr-un post/trafo sau  dintr-un  tablou  de distribuţie  ENEL  aflat  în  zonă, conform  documentaţiilor şi  avizelor  necesare.

Reteaua  propusa  de  distributie  a  energiei  electrice  va  fi  subterană.  Alimentarea  cu  energie  electrică  se  va  face  la  parametrii  standardelor  naţionale.

Toate  arterele  de  circulaţie,  str.Romană, str.Dacia  şi str.Castrului  vor  fi  prevăzute  cu  instalaţii  de  iluminat  public, utilizându-se  corpuri  de  iluminat  cu  vapori  de  mercur  sau  sodiu.

Străzile  perimetrale  terenului  vor  fi  prevăzute  cu  iluminat  public, stâlpi  standard echipaţi  cu  lămpi  led de 50W.

La  proiectarea  şi  executarea  reţelelor  de  alimentare  cu  energie  electrică   se  vor respecta   prescripţiile  standarde  în  vigoare.

Amplasarea  obiectivelor  energetice (posturi  de  transformare,  linii  electrice) se  va  stabili  de către  proiectantul  de  specialitate  în  colaborare  cu  autorităţile  locale.

Asigurarea  agentului  termic

Imobilele, pentru  asigurarea  apei  calde  şi  a  agentului  termic, va  fi  racordat  ulterior  la reţeaua  de  distribuţie  gaze  naturale  a  oraşului  Ovidiu,  beneficiarul  urmând  să  obţină, prin firma  autorizată,  toate  avizele  necesare  impuse  de  normativele  în  vigoare.

Evacuarea  deşeurilor  menajere

Modul de gestionare a deșeurilor pe amplasament în perioada de construcție și de funcționare este tratat în detaliu în cadrul subcapitolului ”Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament”.

## Descrierea  lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei

După  terminarea  lucrărilor  de  execuţie a  clădirilor  şi  imprejmuirii,  se va amenaja peisagistic toată  suprafaţa, propunându-se zone verzi  cu  spaţii  plantate, accese  pietonale şi accese  ocazionale carosabile (pentru accesul autospecialei servicii de pompieri).

## Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul  pietonal  înspre complex se va  realiza  din  str. Romană, adiacentă  laturii  de sud a  terenului, din trotuarul  public,  precum  şi  din  promenada (faleza)  de  pe  malul  lacului.

Se  propune  amenajarea  de  alei  pietonale  şi  trotuare cu  dale  şi  borduri  decorative.  Circulaţiile pietonale în  incintă  se  vor  realiza  pe  alei  pavate  cu  dale  de  beton  montate  pe  pat  din  nisip  sau  pavaje  inierbate.

## Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pe perioada executării lucrărilor pentru realizarea investiţiei, resursele sunt cele uzuale necesare realizării unei structuri  în cadre de beton armat cu zidărie din cărămidă arsă.

Pe perioada funcționării, resursele naturale ce vor fi utilizate sunt apa și energia electrică.

## Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Proiectul va fi implementat pe baza următoarelor etape:

- lucrări de organizare de şantier;

- lucrări de excavaţie;

- lucrări de execuţie a structurilor de rezistenţă;

- lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi ventilaţie;

- lucrări de finisaje;

- lucrări de amenajare.

## Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul se dezvoltă într-o zonă de circa 8,33 ha, reglementată urbanistic prin intermediul unui PUZ. O parte din zona PUZ este deja antropizată, funcțiunile predominante fiind cele rezidențiale sau turistice/agrement.

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

In urma unei analize facute de proiectant si beneficiar, avand in vedere specificul activitatilor pe care le desfasoara societatea, caracteristicile amplasamentului, morfologia si vecinatatile, contextul economic regional si preocuparea fata de respectarea legislatiei in vigoare, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului in vederea selectarii celei optime. Investitia se va integra rapid in dinamica economica regionala avand in vedere contextul amintit, contribuind la sporirea condițiilor de infrastructură în zonă.

Motivatia alegerii amplasamentului a fost legata in primul rand de potentialul natural al orașului (acces la lacul Siutghiol, aproape de litoral) care ii permite dezvoltarea acesteia intr-o zona de agrement deosebita. Configuratia actuala a amplasamentului corespunde conditii esentiale de dezvoltare a unui complex rezidențial / turistic.

Alternativele de asigurare a utilitatilor si a conectivitatii cu infrastructura existenta in zona s-au adoptat in vederea asigurarii unor servicii rezidențiale de calitate, corelate cu masuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

## Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

În  urma  finalizării  execuţiei  şi  punerii  structurii rezidențiale în  funcţiune,  pe  plan  local  se  pot crea  noi  locuri  de muncă  în domeniul  turistic (servicii).

## Alte acorduri/avize/autorizaţii cerute  pentru proiect

- Alimentare cu apă

- Canalizare

- Alimentare cu gaze naturale

- ABA Dobrogea Litoral

- SPA Black Sea Constanța

- CS Cultură Constanța

## Localizarea proiectului

Terenul este situat din punct de vedere administrativ în partea de est a orașului Ovidiu, în apropierea lacului Siutghiol.

Vecinătățile terenului sunt:

- la Nord - Lacul Siutghiol;

- la Sud – proprietăți private Societatea „LOGIS PROJECT” SRL;

- la Est - proprietăți private Societatea „LOGIS PROJECT” SRL;

- la Vest - proprietăți private Societatea „LOGIS PROJECT” SRL.

Amplasamentul este situat într-o zonă care se dezvoltă imobiliar intens (vezi foto 1-2).

Foto 1-2. Imagine de ansamblu a zonei

De asemenea, malul lacului în zona proiectului a suferit lucrări de consolidare.

Foto 3-4. Consolidare de mal în zona proiectului

## Folosinţele  actuale  şi  planificate  ale  terenului  atât  pe  amplasament,  cât  şi  pe  zone adiacente acestuia

Folosinţa  actuală  a  terenului este intravilan, cu funcțiunea construcţii cu regim  de  înălţime P+1. La momentul actual terenul este liber de construcţii. Folosința planificată a terenului este de complex rezidențial. La momentul actual, zona vizată este liberă de construcții.

## Politici de zonare şi de folosire a terenului

Conform PUZ aprobat, regimul de înălțime admis în zonă este P+1, CUT maxim 1,2 și POT maxim 45%.

## Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată  în considerare

Nu este cazul.

## Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Prin  măsurile  constructive  adoptate,  prin  tehnologia  de  execuţie  şi  de  exploatare, care se vor aplica  în conformitate  cu  legislaţia  în vigoare, se  reduce la minim probabilitatea

de apariţie a impactului asupra mediului. Zona  în care se va executa  lucrarea  este  în curs de  dezvoltare.

Lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului şi vecinătăţilor, iar impactul asupra sanătăţii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorită lucrărilor de construcţie, sapăturilor şi circulaţiei autovehiculelor  necesare  lucrărilor de construire, dar acestea  au  un caracter  izolat şi frecvenţa  redusă.

Natura  impactului  este directă sau indirectă,  pe  termen  scurt. Lucrările  în  cauză  vor  avea  un  caracter  pozitiv  asupra  zonei studiate şi vecinătătilor imediate datorită faptului că lucrările de sistematizare pe verticală, de amenajare şi  spații verzi vor  îmbunătăti starea actuală a terenului (teren intravilan, liber de constructii).

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Impactul va avea caracter  local  izolat (în limitele amplasamentului), se va manifesta temporar și direct asupra factorilor de mediu aer, sol și indirect asupra apei și biodiversității. Asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, peisaj, biodiversitate se va manifesta un impact negativ nesemnificativ. Asupra populației locale, mai ales în perioada de funcționare, se va manifesta un impact pozitiv.

Lucrările nu vor modifica dinamica naturală a apei în jurul amplasamentului.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):

Impactul va avea carecter local izolat (în limitele amplasamentului), nu va afecta semnificativ receptori sensibili, cum ar fi habitate și specii sau populația locală.

Magnitudinea şi complexitatea impactului:

Impactul  va  fi  redus ca intensitate și se va manifesta local,  construcţia  în  cauză  fiind  de  mărime  medie  şi  complexitate redusă, nefiind necesară tehnică şi echipamente complexe de execuţie şi funcţionare.

Probabilitatea impactului:

Impactul este redus, formele de impact negativ preconizate putând apărea numai în cazul nerespectării disciplinei de șantier.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 luni de la data  începerii construcţiilor, şi va  avea  un caracter temporar, pe durata execuţiei  lucrării, cu excluderea perioadei de vară.  Terenul neacoperit de construcții se va reface, cu amenajare şi renaturare complexă după terminarea  lucrărilor de construcţie.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Se vor  lua  măsurile necesare de protecţie şi control a lucrărilor de construcţie, astfel  încat să se asigure  protecţia  mediului  înconjurător  conform  legislaţiei  în  vigoare.

Luând în considerare sursele de poluare cu potenţial impact asupra mediului, în perioada de execuţie, putem nominaliza:

- pulberile în  zona  executării  lucrărilor;

- zgomotul  produs  prin activitatea  utilajelor de construcţie şi transport.

Zonele în care se poate resimţi impactul sunt cele în care evoluează dispersia poluanţilor în perioada de execuţie a lucrărilor. Aceste zone sunt:

- zona de execuţie a lucrărilor;

- drumul de acces.

În afara zonei de lucru şi/sau drumului de acces la obiectiv, potenţialul impact negativ va fi minimizat de măsurile luate de constructor în ceea ce priveşte transportul în siguranţă şi pe trasee optime a materiilor prime/deşeurilor.

Natura transfrontieră a impactului:

Nu este cazul.

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## Protecţia calităţii apelor:

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In prognozarea impactului pe care obiectivul propus il poate avea asupra factorului de mediu apa trebuie sa se tina cont de cele doua etape in derularea proiectului si anume etapa de executie si etapa de functionare.

In perioada de executie, exista posibilitatea unor forme de poluare chimica accidentala, prin pierderi de carburanti pe sol, existand in aceste conditii si riscul infestarii freaticului. Aceasta posibilitate va fi minimizata insa prin respectarea normelor de protectie a muncii si prin intretinerea adecvata a utilajelor.

In perioada de functionare, principalele forme de agresiune asupra factorului de mediu apa sunt:

- Diminuarea rezervei de apa prin consum ridicat al acesteia. Desi aceste implicatii sunt extrem de importante in sistemele naturale, se considera ca in conditiile in care amplasamentul se va alimenta din sistem centralizat, impactul din acest punct de vedere se reduce simtitor. Se va practica și un mod de locuire durabilă în care populația va fi stimulată înspre un consum moderat de apă;

- Poluarea apei prin: functionarea necorespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor de colectare-epurare a apelor uzate de pe amplasament, depozitarea necontrolata de deseuri direct pe sol, cu implicatii si asupra panzei freatice. Referitor la primul aspect, trebuie mentionat ca  solutiile constructive propuse prin proiect sunt in masura sa asigure evacuarea controlata a tuturor apelor uzate de pe amplasament in reteaua de canalizare existentă în zonă, fara a afecta apele de suprafata si cele freatice.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

În perioada de funcţionare, complexul rezidențial va fi deservit cu servicii de canalizare în regim centralizat, operate de RAJAC.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă trebuie luate o serie de măsuri în perioada de realizare a investiţiei:

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;

- evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, deşeuri lemnoase, etc) cu solul sau direct cu elemente ale componentei hidrice;

- verificarea periodică a integrității conductelor în vederea evitării pierderilor de apă;

- atenție porită privind activitățile care ar putea afecta funcțiile ecosistemului lacustru aferent lacului Siutghiol (depozitare de deșeuri, deversare ape încărcate cu detergenți/solvenți etc).

Avand in vedere ca proiectul presupune mai degraba schimbari de ordin functional, fara a afecta calitatea apei, se consideră că prin respectarea normelor tehnice de întreținere a instalațiilor și a celor de gestionare a deșeurilor, respectiv prin adoptarea unor practici interne prin care se evită consumul exagerat de apă și pierderile, impactul asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ.

## Protecţia aerului:

Sursele de poluare a aerului:

Complexul rezidențial propus va fi amplasat intr-o zonă antropizată în prezent, calitatea aerului fiind influentata de conditiile naturale existente. In proximitate nu exista obiective industriale care s-ar putea constitui in surse de poluare a aerului.

Principalele surse potentiale de impact asupra factorului de mediu aer pe care implementarea si functionarea proiectului le-ar putea implica sunt:

- Activitatea de santier derulata cu ajutorul utilajelor, ce se constituie atat in surse mobile, cat si stationare, si care genereaza gaze de esapament si particule in suspensie si sedimentabile, dar temporar;

- Activitatea mijloacelor de transport, ca sursa mobila, genereaza gaze de esapament, pulberi in suspensie si sedimentabile; acesta forma de poluare va aparea atat in perioada de executie, cat si in cea de functionare.

- Evacuarea  prin  hote cu  ieşire pe  acoperiş a aerului viciat din zona de bucătăriilor (perioada de funcționare);

- Gazele de ardere de la centralele termice;

- Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea obiectivului, se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea higrotermică şi acustica corespunzătoare. Pentru menţinerea unui microclimat optim în interior, este posibil ca locuințele să își monteze instalaţii de aer condiționat. Toate sistemele de exhaustare a aerului sunt în general dotate cu filtre speciale de la producător.

Principalii poluanți estimați sunt:

- pulberile în suspensie – sunt asociate în principal operațiilor de decopertare și excavare, transportul și manevrarea materialelor;

- gaze de ardere - lucrarile de constructie presupun angrenarea unui parc diversificat de masini si utilaje, ceea ce conduce la emisia in atmosfera a poluantilor caracteristici arderii combustibilului in motoarele cu ardere interna si anume: CO, CO2, NOx, SO2, COV, CH4. Cantitatea emisiilor și efectele acestora depinde de: tipul utilajelor si masinilor, capacitatea cilindrica, vechimea utilajului; combustibilul utilizat; aria pe care isi desfasoara activitatea, distantele parcurse, viteza de deplasare; tipul carosabilului pe care se deplaseaza mijloacele de transport; conditiile meteorologice locale de dispersie a poluantilor;

- gaze de ardere de la centralele termice – acestea sunt de utilizare casnică, cu putere mică, nivelul emisiilor trebuind să respecte legislația de mediu încă din faza de producție a centralelor.

Instalaţiile pentru reţinerea  şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive :

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare centralizate și nu pe amplasament;

- reducerea activitatilor care genereaza mult praf in perioadele cu vant puternic, precum si umectarea suprafetelor de lucru la nevoie;

- utilizarea unor utilaje și echipamente în stare optimă de funcționare;

- respectarea vitezei maxime de rulare în perioada de funcționare a investiției – 25 km/h;

- pulverizarea apei pe carosabil pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă în perioadele secetoase.

În perioada de funcționare nu se impun măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra aerului.

Avand in vedere cele prezentate si in conditiile in care proiectul nu prevede dezvoltarea unor obiective industriale care ar putea contribui la poluarea aerului, se considera ca impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

## Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot şi de vibraţii:

Procesele tehnologice de executie a lucrărilor implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii specifice, care reprezinta tot atatea surse de zgomot. Acestea pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- zgomotul din fronturile de lucru, produs de catre functionarea utilajelor de constructii (excavari, realizarea structurii proiectate);

- circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii sau utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- zgomot de sursa;

- zgomot de camp apropiat;

- zgomot de camp indepartat.

Fiecaruia dintre cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoasterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.

Masurile de diminuare a zgomotului la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si pentru a avea o informatie certa privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este amplasat intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In acest caz, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa.

Pentru a avea sens, valoarea de presiune acustica inscrisa trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masurarea.

Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile de camp liber, acest nivel de presiune acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii) sau atenuat prin interpunerea unor ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura.

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in camp apropiat reprezinta, de fapt, zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca in cazul primelor doua niveluri de observare, caracteristicele acustice sunt strans legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare masura de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomene meteorologice si in particular viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatia.

La acest nivel de observare, constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat.

Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in zona unui front de lucru.

Totusi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje ce vor fi folosite, precum si numarul acestora, s-au putut face unele aprecieri privitoare la nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza. Astfel, avand in vedere aceste valori, se estimeaza ca in fronturile de lucru, pe anumite sectoare si pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi insa valoarea de 90 dB(A) pentru perioade mai mari de 10 ore.

A doua sursa importanta de zgomot pe perioada constructiei obiectivelor proiectului o va constitui circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor necesare santierului se vor folosi autobasculante cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40 tone. Parcurgerea unor localitati de catre autobasculantele ce vor deservi frontul de lucru ar putea genera niveluri echivalente de zgomot care ar putea provoca un anumit disconfort.

In ceea ce priveste prognozarea impactului acustic asupra receptorilor sensibili, avand in vedere ca lucrarile se vor efectua in afara zonei locuite, relativ departe de locuințe, nu se poate aduce in discutie un impact ridicat asupra populatiei datorat zgomotului de santier. Impact pronuntat ar putea avea insa traficul greu, care, in conditiile starii deficitare a sistemului rutier al comunei, ar putea constitui un motiv semnificativ, desi temporar, de disconfort pentru populatia locală.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În etapa de implementare a proiectului propus, având în vedere că lucrările se efectuează în spațiu deschis, nu s-au prevăzut amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Utilajele cu ajutorul cărora se vor realiza construcţiile sunt însă ecranate acustic din fabricație.

În perioada  de  funcţionare  spaţiile  folosite  se protejază prin  soluţiile tehnice  adoptate  şi anume:

- tâmplărie cu geam termopan cu factor de absorbţie pentru zgomot;

- sisteme de izolare a pereţilor  exteriori cu efect dublu de izolare - termic şi fonic;

- toate instalaţiile tehnice de  ventilare şi  microclimat se montează  pe amortizatoare speciale, tubulatura se înzestrează  cu utilaje speciale de reducerea  zgomotului  şi vibraţiilor.

Se  estimează un nivel de zgomot sub limita prevăzută de normativele în vigoare.

Principalele măsuri de prevenire/reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de realizare și funcționare a proiectului propus sunt:

- asigurarea unor echipamente de protectie auditiva eficiente pentru lucrători;

- monitorizarea perceptiei populatiei din zona si a muncitorilor de pe santier in ceea ce priveste zgomotul si vibratiile;

- limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele din zona frontului de lucru si, mai ales, de catre traficul greu ce va deservi santierul;

- corelarea programului vehiculelor inspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe drumurile tranzitate in vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de suplimentarea semnificativa a acestuia (in special in ore de varf);

- nederularea lucrarilor de constructie pe timpul noptii;

- utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci cand acest lucru este imperativ si nu poate fi inlocuit cu o alternativa mai putin nociva din acest punct de vedere;

- utilizarea unor echipamente si utilaje dotate cu motoare ecranate acustic sau cu alte caracteristici tehnice care sa reduca amprenta sonora;

- monitorizarea modului în care traficul rutier ce va fi generat înspre complexul rezidențial afectează populația locală.

## Protecţia împotriva radiaţiilor:

Sursele de radiaţii:

În cadrul procesului tehnologic nu se folosesc  materii  şi  materiale ce produc  radiaţii. De asemenea nu se vor depozita sau manipula produse care să genereze instantaneu radiaţii sau care să aibă  impact negativ asupra  omului  sau mediului  înconjurător.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Realizarea şi  funcţionarea  proiectului nu  va  implica utilizarea de surse de  radiaţii.

## Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

Urmatoarele forme de impact asupra solului si subsolului au fost estimate in perioada de

executie și funcționare a obiectivelor proiectului:

- poluarea solului prin pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie;

- poluarea solului prin depozitarea necorespunzatoare a unor materii prime sau deseuri;

- afectarea dinamicii si structurii naturale a componentei edafice prin eroziunea din zona taluzurilor si a platformei de lucru;

- declansarea unor procese morfodinamice nedorite in urma lucrarilor propuse, cu precadere in arealele vulnerabile din acest punct de vedere;

- aparitia unor forme de acumulare tehnogene (depozite de materiale sterile, depozite de materii prime etc.);

- sedimentarea poluantilor de trafic in perioada de functionare;

- functionarea defectuoasa a canalizarii pluviale.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

- depozitele temporare de materiale de construcţie vor fi amplasate în locuri special amenajate pentru  a  evita  chiar  şi poluările  accidentale  ale  solului;

- protejarea solului şi subsolului în perioada de execuţie este sarcina antreprenorului care trebuie să respecte cerinţele de mediu;

- respectarea limitelor amplasamentului;

- colectarea  selectivă  a  deşeurilor  rezultate (deşeuri de construcţii  şi  deşeuri  menajere) şi depozitarea  temporară  în  spaţii  special  amenajate  până  la  valorificarea  lor  prin  societăţi autorizate;

- se va verifica periodic integritatea construcţiei şi  starea reţelelor de  alimentare cu apă  şi canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de apă în sol şi scurgerilor necontrolate de ape uzate ce  pot determina apariţia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

- în urma  execuţiei,  se  vor  decoperta  resturile de  balast  rămase în  zonele  de spaţii verzi şi  se  va  completa  cu  pământ vegetal  în vederea  replantării.

- materialele ce vor fi utilizate în cadrul lucrărilor nu prezintă risc major de poluare pentru sol.

- în faza de funcţionare, protecţia solului  şi a  subsolului  se va  realiza  ân primul rând printr-o gestiune corespunzătoare a deșeurilor

## Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nici  în  faza  de  execuţie,  nici  în  cea  de  funcţionare  nu  rezultă  poluanţi  care să afecteze  ecosistemele  acvatice  şi  terestre.

Amplasamentul este situat parțial în ROSPA0057 Lacul Siutghiol. Impactul asupra obiectivelor de conservare a sitului este tratat detaliat în cadrul capitolului V al prezentului memoriu.

Forme de impact:

Ca forme de impact direct (negativ sau pozitiv) asupra componentei biotice datorate implementarii obiectivului, se pot mentiona:

- fragmentarea unor ecosisteme prin amplasarea constructiilor si infrastructurii rutiere;

- indepartarea covorului vegetal in vederea amplasarii constructiilor;

- introducerea unor noi specii de plante (ierboase – gazon, arbustive – arbusti ornamentali sau arborescente – perdele de arbori etc.).

In categoria formelor indirecte de impact asupra componentei biotice pot fi incluse:

- emisiile de gaze arse asociate traficului (atat in faza de constructie, cat si in cea de functionare). poluantii care apar in ghidurile de calitate a aerului recomandate de organizatia uniunii internationale de cercetare a padurilor (iufro) pentru vegetatie, responsabili de efecte negative sunt urmatorii: co, so2, no2, alti oxizi rezultati din procesele de ardere;

- modificarea parametrilor calitativi ai apei (de suprafata, prin deversarea apelor uzate sau depozitare de deșeuri, si de adancime, prin propagarea poluarii solului), care ar putea influenta negativ componenta biotica. aceasta forma de impact s-ar putea materializa doar in cazul unor situatii accidentale, de defectiune a instalatiilor sau de nerespectare a normelor de depozitare a deseurilor de catre personalul angajat;

- modificari ale structurii sau texturii solului, care s-ar repercuta si asupra componentei biotice.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia  biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

- limitarea poluării fonice;

- precauţia în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi cu potenţial poluant fizic sau chimic;

- precauţia în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi ce pot fi sursa unor incendii necontrolate.

- menţinerea / refacerea  calităţii apei;

- limitarea folosirii substanţelor chimice în interiorul complexului pentru întreținerea spațiilor verzi la substanțele omologate , cu drept de punere în piață și aplicarea celor mai bune practici în materie de utilizare a pesticidelor și fertilizatorilor chimici;

- interzicerea plantării cu specii alohtone și/sau cu potențial invaziv; Ideal vor fi folosite pentru plantare specii autohtone din surse locale.

- management eficient al deșeurilor.

## Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.:

Lucrările ce se vor executa  nu  prezintă  nici  un fel de elemente funcţionale sau de altă natură care ar  putea prejudicia obiective de  interes  public.

Amplasamentul se află într-o zonă deja urbanizată, inclusă în intravilanul orașului Ovidiu.

Vatra principală a intravilanului orașului este situat la vest, nord-vest de amplasament, la o distanță minimă de 50 de m.

Surse de impact:

Avand in vedere ca lucrarile se deruleaza in afara zonei locuite, se estimeaza ca disconfortul pe care activitatea de santier l-ar putea genera asupra populatiei va fi minim. Pe perioada de funcționare, populația locală ar putea fi afectată negativ de suplimentarea traficului înspre complexul rezidențial.

Trebuie mentionate insa si beneficiile pe care aceasta investitie le aduce in economia locala. Impactul generat de implementarea acestui complex rezidential care ar putea dobândi și funcții turistice va influenta in mod pozitiv dinamica socio-economica a orașului Ovidiu.

Beneficiile pentru locuitorii comunei sunt legate in primul rand de crearea unor locuri de munca, in conditiile in care numarul angajatorilor locali este destul de mic, de cresterea veniturilor la bugetul local, care s-ar repercuta pozitiv asupra infrastructurii edilitare a orașului, cresterea nivelului de trai, dezvoltarea de noi activitati economice in zona sau extinderea celor deja existente, stimularea activitatilor economice, aceasta localitate putand deveni mai atractiva pentru investitori etc.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului

În  perioada  de  execuţie  și funcționare a  proiectului  pentru  a  nu fi produse  perturbări  ale  aşezărilor  umane şi a  altor obiective  de  interes public  sunt necesare  măsuri, precum :

- realizarea lucrărilor eşalonat, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie redusă perioada de execuţie a lucrărilor pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative;

- funcţionarea  la  parametrii  optimi  proiectaţi  a  utilajelor tehnologice  şi  mijloacelor de transport  pentru  reducerea  noxelor  şi  zgomotului  care  ar  putea  afecta  factorul  uman;

- asigurarea  semnalizării  zonelor  de  lucru cu panouri  de  avertizare;

- refacerea  ecologică  a  zonelor  afectate  de  lucrările  de  execuţie;

- monitorizarea percepției populației privind sporirea intensității traficului înspre zona proiectului.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta in urma lucrarilor de construcţie a complexului rezidențial și ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în tabelul 7.

Tabel 7. Tipuri de deșeuri generate

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 01 02 | Cărămizi | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |
| Etapa de exploatare a investiţiei | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Modul de gospodărire a deşeurilor:

In perioada de construire a investiţiei şi ulterior in timpul exploatarii acesteia vor rezulta deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform prevederilor din OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea 426/2001, modificata cu OUG 61/2006 aprobata prin Legea 27/2007.

Gestionarea deşeurilor (colectare selectiva, transport, valorificare, eliminare) se va face cu respectarea reglementarilor menţionate mai sus.

În perioada de funcţionare a obiectivului, se vor genera cu  precădere  deşeuri menajere, care vor fi colectate  în  europubele  instalate în loc special îngrădit pe teritoriul  obiectivului  şi în containere individuale, diferenţiate  pentru depozitarea  fiecărui  material  reciclabil.

Se va  implementa  un  sistem  de colectare  selectivă  a  deşeurilor.  Înainte de  darea în folosință efectivă a locuințelor, se  vor  încheia  contracte cu firme  specializate  autorizate  în  valorificare/eliminare deşeuri.

## Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În perioada de realizare a investiţiei şi ulterior pe perioada de funcţionare a acesteia nu se vor utiliza substanţe toxice şi/sau periculoase.

## Prevederi pentru monitorizarea mediului

Activitatile de monitorizare sunt necesare in vederea cuantificarii impactului implementării proiectului asupra factorilor de mediu cu scopul adoptarii masurilor optime de protectie a acestora si se desfasoara atat in faza de executie, cat si in cea de operare.

In etapa de executie, nu se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin prelevarea de probe. Astfel, stabilirea calitatii initiale a factorilor de mediu, ca reper pentru modificarile ce vor surveni ca efect al lucrarilor de reabilitare, se va face analitic, prin estimari maximale ale nivelurilor de poluare pornind de la informatiile prevazute in cartile tehnice ale utilajelor implicate in constructie.

In ceea ce priveste nivelul de zgomot si vibratii, vor exista consultari permanente cu populatia posibil a fi afectata de acest aspect in vederea minimizarii starii de disconfort ce ar putea fi indusa acesteia.

Alegerea amplasamentelor lucrarilor temporare si definitive, a organizării de santier sau a depozitelor temporare se va face in concordanta cu normele in vigoare, cu restrictiile si normele impuse de criteriile tehnice, economice si de mediu.

Având în vedere faptul că proiectul se suprapune parțial cu o arie naturală protejată, lucrările trebuie derulate cu maximă precauție, astfel încât efectul asupra biodiversităţii, dar şi asupra locuitorilor din zonă să fie cât mai redus.

În cazul acestui proiect, monitorizarea mediului este mai importantă în faza de realizare a investiţiei şi mai puțin în faza de funcţionare, având în vedere potenţialul impact asupra diferitelor componente ale mediului (apă, aer, vegetaţie, faună etc).

Pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor).

În perioada de exploatare a investiţiei se va monitoriza consumul de apă, respectiv modul în care fluxul de trafic înspre complexul de locuințe sau zgomotul asociat activităților de locuire sau turisice afectează populația locală.

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.):

Nu este cazul.

## Lucrări necesare organizării de şantier:

Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea unei organizări de şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului fără a afecta zonele din proximitate, unde se vor depozita utilajele și echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare va cuprinde:

- birouri de santier pentru personalul implicat in activitatile de constructie;

- spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente si mijloace necesare;

- spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise, gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.

- spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare impotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.

De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se vor adopta următoarele măsuri:

- se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta, depozita temporar în locaţii şi recipienţi adecvaţi şi vor fi eliminate prin firme specializate şi autorizate.

Descrierea  impactului asupra  mediului asociat lucrărilor organizării de şantier a fost efectuată în cadrul subcapitolelor aferente fiecărui factor de mediu afectat de implementarea proiectului.

## Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament şi a materiilor prime în exces;

- nivelarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de construcţie;

- acoperirea cu sol vegetal rezultat din excavaţiile de pe amplasament, sau amplasamente de pe alte locaţii;

- ecologizarea amplasamentului prin revegetare cu specii autohtone.

- În cazul în care pe viitor este necesară demolarea clădirilor complexului rezidențial, pentru aducerea terenului la forma şi starea iniţială, se vor executa următoarele operaţiuni:

- demolarea construcţiilor, transportul deşeurilor rezultate la un depozit de deşeuri rezultate din demolări;

- nivelarea terenului, aşternerea de sol şi ecologizarea zonei prin revegetare cu specii autohtone.

# Impactul proiectului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

## Raportul spațial al proiectului cu ROSPA0057 Lacul Siutghiol

Amplasamentul este situat parțial în ROSPA0057, respectiv din 9036 mp, 8161 mp sunt situați în sit.

Figura 1. Raportul spațial al amplasamentului cu ROSPA0057

## Date despre aria naturală protejată de interes comunitar

ROSPA0057 Lacul Siutghiol a fost desemnat în anul 2006. Conform formularului stadard revizuit în anul 2016, situl are o suprafață de 1858 ha și se suprapune peste lacurile Siutghiol și Tăbăcăriei.

Din punct de vedere administrativ, situl este situat în cea mai mare parte în municipiul Constanța (partea nordică), cu suprafețe nesemnificative situate în localitățile Năvodari și Ovidiu.

Figura 2. Localizarea ROSPA0057 Lacul Siutghiol

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

- Falco vespertinus

- Anthus campestris

- Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

- Branta ruficollis

- Pelecanus onocrotalus

- Phalacrocorax pygmaeus

- Larus minutus

- Sterna sandvicensis

- Melanocorypha calandra

- Sterna hirundo

- Mergus albellus

- Oenanthe pleschanka

- Larus genei

- Ardea purpurea

- Circus aeruginosus

- Lanius minor

- Sterna albifrons

- Calandrella brachydactyla

- Ficedula parva

- Chlidonias hybridus

- Chlidonias niger

- Ciconia ciconia

- Egretta garzetta

- Alcedo atthis

- Anthus campestris

- Aythya nyroca

- Botaurus stellaris

- Galerida cristata

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

- Larus ridibundus

- Podiceps nigricollis

- Fulica atra

- Larus canus

- Aythya fuligula

- Aythya ferina

Situl nu are custode la momentul actual și nu are plan de management. Managementul sitului este asigurat de Agenția Națională pentru Arii naturale Protejate.

## Justificarea dacă nu are legătură directă sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale

Proiectul nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate și nici nu are legătură directă cu acesta. Justificare și oportunitatea proiectului au fost menționate în cadrul capitolului III, subcapitolul justificarea necesității proiectului.

## Prezența speciilor de interes comunitar sau a habitatelor acestora pe amplasament

Pe amplasament nu se găsesc habitate ale speciilor de păsări pentru care situl a fost desemnat.

Nici una dintre speciile pentru care situl a fost desemnat nu a fost observată pe amplasament în perioada în care au fost efectuate vizitele în teren.

## Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi de interes comunitar

Metodologie

Cercetarea s-a bazat pe bservații directe în teren și analiza necesității habitatelor speciilor pentru care situl a fost desemnat în comparație cu habitatele de pe amplasament.

Evaluarea impactului

| Nr. Crt. | Cod | Specia | Prezența speciei în zona de impact | Impact | Recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specii de păsări |
|  | A168 | Actitis hypoleucos (Fluierar de munte) | Posibil prezent în câteva exemplare în timpul migrației, în vecinătatea amplasamentului. Strict localizat în zona pietroasă de pe mal. Nu intră în amplasament neexistând habitate de hrănire propice | Nul | În faza de construcție se recomandă ca zona pietroasă litorală să nu fie afectată. |
|  | A229 | Alcedo atthis (Pescăraș albastru) | Absent din amplasament și vecinătate. Nu există maluri lutoase înalte și nici suporturi pentru pândirea prăzii de unde să lanseze plonjoane. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A054 | Anas acuta (Rață sulițar) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A056 | Anas clypeata (Rață lingurar) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A052 | Anas crecca (Rață mică) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A050 | Anas penelope (Rață fluierătoare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A053 | Anas platyrhynchos (Rață mare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A055 | Anas querquedula (Rață cârâitoare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A051 | Anas strepera (Rață pestriță) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A041 | Anser albifrons (Gârliță mare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A043 | Anser anser (Gâscă de vară) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A255 | Anthus campestris (Fâsa de câmp) | Poate să fie prezentă în număr redus în migrații. Nu există habitat propice de hrănire pe amplasament. Proiectul nu aduce efect de barieră asupra migrației speciei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A028 | Ardea cinerea (stârc cenușiu) | Nu excludem prezența unor exemplare în căutare de hrană pe malul pietros din vecinătatea amplasamentului în diferite perioade ale anului. | Nul | În faza de construcție se recomandă ca zona pietroasă litorală să nu fie afectată. |
|  | A029 | Ardea purpurea (Stârc roșu) | Specie absentă de pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A059 | Aythya ferina (Rață cu cap castaniu) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A061 | Aythya fuligula (Rață moțată) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A060 | Aythya nyroca (Rață roșie) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A021 | Botaurus stellaris (Buhai de baltă) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de reproducere sau hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A067 | Bucephalaclangula (Rață sunătoare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A144 | Calidris alba (Nisipar) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A147 | Calidris ferruginea (Fugaci roșcat) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A145 | Calidris minuta (Fugaci mic) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A136 | Charadrius dubius (Prundăraș gulerat mic) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A196 | Chlidonias hybridus (Chirighiță cu obraz alb) | Poate fi observată în special în migrație în zbor sau hrănindu-se pe lac. Nu vizitează amplasamentul. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A198 | Chlidonias leucopterus (Chirighiță cu aripi albe) | Poate fi observată în special în migrație în zbor sau hrănindu-se pe lac. Nu vizitează amplasamentul. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A197 | Chlidonias niger (Chirighiță neagră) | Poate fi observată în special în migrație în zbor sau hrănindu-se pe lac. Nu vizitează amplasamentul. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A031 | Ciconia ciconia (Barză albă) | Poate fi observată în zbor deasupra amplasamentului în timpul migrațiilor. Nu vizitează amplasamentul în lipsa habitatelor de hrănire. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A081 | Circus aeruginosus (Erete de stuf) | Poate fi observată în zbor deasupra amplasamentului în timpul migrațiilor. Nu vizitează amplasamentul în lipsa habitatelor de hrănire și cuibărire. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A036 | Cygnus olor (Lebăda de vară) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac mai ales în timpul migrațiilor. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A026 | Egretta garzetta (Egretă mică) | Nu excludem prezența unor exemplare în căutare de hrană pe malul pietros din vecinătatea amplasamentului, în special în timpul migrațiilor. | Nul | În faza de construcție se recomandă ca zona pietroasă litorală să nu fie afectată. |
|  | A320 | Ficedula parva (Muscar mic) | Specia nu poate să fie prezentă în amplasament sau imediata vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A125 | Fulica atra (Lișiță) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei, nu există zone de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A002 | Gavia arctica (cufundar polar) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A001 | Gavia stellata (Cufundar mic) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A075 | Haliaeetus albicilla | Specia nu poate să fie prezentă în amplasament sau imediata vecinătate cu excepția unor exemplare în zbor în timpul migrațiilor. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A022 | Ixobrychus minutus (Stârc pitic) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de reproducere sau hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A338 | Lanius collurio (Sfrâncioc roșietic) | Absentă din zona proiectului. Nu există habitate de reproducere sau hrănire pe amplasament sau în vecinătate. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A459 | Larus cachinnans (Pescăruș pontic) | Specie frecventă și care poate fi prezentă în toate sezoanele în vecinătatea amplasamentului, rar pe amplasament. | Nesemnificativ | În faza de construcție se recomandă ca zona pietroasă litorală să nu fie afectată. Se va acorda o atenție deosebită deșeurilor de origine alimentară. Se interzice hrănirea deliberată a pescărușilor de către lucrători. |
|  | A182 | Larus canus (Pescăruș sur) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A183 | Larus fuscus (Pescăruș negricios ) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A180 | Larus genei (Pescăruș rozalb) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A176 | Larus melanocephalus (Pescăruș cu cap negru) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A177 | Larus minutus (Pescăruș mic) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A179 | Larus ridibundus (Pescăruș râzător) | Specie frecventă și care poate fi prezentă în toate sezoanele în vecinătatea amplasamentului, rar pe amplasament. | Nesemnificativ | În faza de construcție se recomandă ca zona pietroasă litorală să nu fie afectată. Se va acorda o atenție deosebită deșeurilor de origine alimentară. Se interzice hrănirea deliberată a pescărușilor de către lucrători. |
|  | A068 | Megus albellus (Ferestraș mic) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A069 | Mergus serrator (Ferestraș moțat) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A058 | Netta rufina (Rață cu ciuf) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A071 | Oxyura leucocephala (Rață cu cap alb) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A019 | Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A017 | Phalacrocorax carbo (Cormoran mare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A393 | Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației și iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A005 | Podiceps cristatus (Corcodel mare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în diferite sezoane în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A008 | Podiceps nigricollis (corcodel cu gât negru) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A195 | Sterna albifrons (Chiră mică) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A193 | Sterna hirundo (Chiră de baltă) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în diferite sezoane în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A191 | Sterna sandvicensis (Chiră de mare) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației și/sau iarna în vecinătatea amplasamentului pe lac. Strict localizată pe luciul apei. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A048 | Tadorna tadorna (Călifar alb) | Absentă în zona de impact. Posibil prezentă în timpul migrației în vecinătatea amplasamentului pe lac. Localizată pe luciul apei, nu are habitate de hrănire pe amplasament. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |
|  | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii) | Absentă în zona de impact. | Nul | Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. |

Reprezentarea graficǎ a nivelurilor de relevanţǎ pentru ansamblul speciilor criteriu din zona sitului este prezentatǎ sintetic în diagrama de mai jos.

| Nr. Crt. | Specia | Nivel de impact (1 – negativ nesemnificativ, 5 – negativ semnificativ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Actitis hypoleucos (Fluierar de munte) |  |  |  |  |  |
|  | Alcedo atthis (Pescăraș albastru) |  |  |  |  |  |
|  | Anas acuta (Rață sulițar) |  |  |  |  |  |
|  | Anas clypeata (Rață lingurar) |  |  |  |  |  |
|  | Anas crecca (Rață mică) |  |  |  |  |  |
|  | Anas penelope (Rață fluierătoare) |  |  |  |  |  |
|  | Anas platyrhynchos (Rață mare) |  |  |  |  |  |
|  | Anas querquedula (Rață cârâitoare) |  |  |  |  |  |
|  | Anas strepera (Rață pestriță) |  |  |  |  |  |
|  | Anser albifrons (Gârliță mare) |  |  |  |  |  |
|  | Anser anser (Gâscă de vară) |  |  |  |  |  |
|  | Anthus campestris (Fâsa de câmp) |  |  |  |  |  |
|  | Ardea cinerea (stârc cenușiu) |  |  |  |  |  |
|  | Ardea purpurea (Stârc roșu) |  |  |  |  |  |
|  | Aythya ferina (Rață cu cap castaniu) |  |  |  |  |  |
|  | Aythya fuligula (Rață moțată) |  |  |  |  |  |
|  | Aythya nyroca (Rață roșie) |  |  |  |  |  |
|  | Botaurus stellaris (Buhai de baltă) |  |  |  |  |  |
|  | Bucephalaclangula (Rață sunătoare) |  |  |  |  |  |
|  | Calidris alba (Nisipar) |  |  |  |  |  |
|  | Calidris ferruginea (Fugaci roșcat) |  |  |  |  |  |
|  | Calidris minuta (Fugaci mic) |  |  |  |  |  |
|  | Charadrius dubius (Prundăraș gulerat mic) |  |  |  |  |  |
|  | Chlidonias hybridus (Chirighiță cu obraz alb) |  |  |  |  |  |
|  | Chlidonias leucopterus (Chirighiță cu aripi albe) |  |  |  |  |  |
|  | Chlidonias niger (Chirighiță neagră) |  |  |  |  |  |
|  | Ciconia ciconia (Barză albă) |  |  |  |  |  |
|  | Circus aeruginosus (Erete de stuf) |  |  |  |  |  |
|  | Cygnus olor (Lebăda de vară) |  |  |  |  |  |
|  | Egretta garzetta (Egretă mică) |  |  |  |  |  |
|  | Ficedula parva (Muscar mic) |  |  |  |  |  |
|  | Fulica atra (Lișiță) |  |  |  |  |  |
|  | Gavia arctica (cufundar polar) |  |  |  |  |  |
|  | Gavia stellata (Cufundar mic) |  |  |  |  |  |
|  | Haliaeetus albicilla |  |  |  |  |  |
|  | Ixobrychus minutus (Stârc pitic) |  |  |  |  |  |
|  | Lanius collurio (Sfrâncioc roșietic) |  |  |  |  |  |
|  | Larus cachinnans (Pescăruș pontic) |  |  |  |  |  |
|  | Larus canus (Pescăruș sur) |  |  |  |  |  |
|  | Larus fuscus (Pescăruș negricios ) |  |  |  |  |  |
|  | Larus genei (Pescăruș rozalb) |  |  |  |  |  |
|  | Larus melanocephalus (Pescăruș cu cap negru) |  |  |  |  |  |
|  | Larus minutus (Pescăruș mic) |  |  |  |  |  |
|  | Larus ridibundus (Pescăruș râzător) |  |  |  |  |  |
|  | Megus albellus (Ferestraș mic) |  |  |  |  |  |
|  | Mergus serrator (Ferestraș moțat) |  |  |  |  |  |
|  | Netta rufina (Rață cu ciuf) |  |  |  |  |  |
|  | Oxyura leucocephala (Rață cu cap alb) |  |  |  |  |  |
|  | Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) |  |  |  |  |  |
|  | Phalacrocorax carbo (Cormoran mare) |  |  |  |  |  |
|  | Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic) |  |  |  |  |  |
|  | Podiceps cristatus (Corcodel mare) |  |  |  |  |  |
|  | Podiceps nigricollis (corcodel cu gât negru) |  |  |  |  |  |
|  | Sterna albifrons (Chiră mică) |  |  |  |  |  |
|  | Sterna hirundo (Chiră de baltă) |  |  |  |  |  |
|  | Sterna sandvicensis (Chiră de mare) |  |  |  |  |  |
|  | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  |  |  |  |
|  | Tadorna tadorna (Călifar alb) |  |  |  |  |  |
|  | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii) |  |  |  |  |  |

Nivelul cumulat al impactului asupra speciilor criteriu este exprimat prin intermediul unei metode ilustrative adaptate dupǎ modelul propus de Rojanski, cu ajutorul notelor de relevanţǎ ce este interpretat prin intermediul unei diagrame.

Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică exprimatǎ procentual ca având 100% ce defineşte cele  59 X 5 =  295 cvadrate.

Corelarea procentualǎ sinteticǎ, exprimatǎ procentual poate fi exprimatǎ astfel:

- 0% - proiectul nu generează nici un fel de impact asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 0-20% - proiectul generează un impact scăzut asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 20-40% - proiectul generează un impact limitat asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 40-60% - proiectul generează un impact cu semnificaţie mare asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 60-80% - proiectul generează impact cu semnificaţie deosebit de mare asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu, impunându-se măsuri complexe de compensare/reconstrucţie ecologică;

- 80-100% - proiectul generează un impact extins asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu ce conduce la o afectare ireversibilǎ a patrimoniului natural al sitului.

Notele de relevanţǎ vor structura o diagramǎ în cadrul cǎreia fiecare cvadrat va cǎpǎta o valoare procentualǎ ce se va raporta la numǎrul total de cvadrate.

Exprimarea procentualǎ va releva nivelul de impact cumulat asupra biodiversitǎţii.

Numǎrul total de cvadrate ce relevǎ prezenţa impactului este de 2.

O repartiţie a nivelului de impactare asupra speciilor criteriu conform datelor de definire desprinse din Formularul Standard al sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol este prezentatǎ sintetic în tabelul de mai jos:

| Nivel de impactare | Numǎr de specii şi habitate | Exprimare procentualǎ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 293 | 99,32% |
| 1 | 2 | 0,68% |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |

Conform datelor prezentate în tabelele de mai sus, se observǎ o relevanţǎ extrem de scǎzutǎ de ansamblu a proiectului asupra biodiversitǎţii din zona, doar două elemente criteriu ar putea fi afectate de acţiunile propuse, în mod indirect și nesemnificativ ca intensitate.

Astfel, nu existǎ elemente care sǎ conducǎ la fundamentarea concluziilor conform cǎrora implementarea planului urbanistic zonal poate:

  - sǎ reducǎ numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

  - sǎ ducǎ la fragmentarea habitatelor acestora;

  - sǎ aibǎ impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - sǎ producǎ modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea ariilor naturale de interes conservativ nu este afectatǎ semnificativ ca urmare a implementǎrii proiectului.

## Concluzii

1. Din observaţiile noastre, nici speciile şi nici habitatele speciilor nominalizate în lista sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol nu sunt afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului propus.

2. Conform datelor analizate în cadrul analizei matriciale adaptate dupǎ modelul propus de Rojanski, se observǎ o relevanţǎ scǎzutǎ de ansamblu a proiectului asupra biodiversitǎţii din zona, doar două elemente criteriu ar putea fi afectate de acţiunile propuse, în mod indirect și nesemnificativ ca intensitate. In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea ariei naturale de interes comunitar nu este afectatǎ semnificativ ca urmare a implementǎrii proiectului.

3.  Activitatea umană în zona terenului pe care se implementează proiectul este deja integrată în peisajul locului, iar impactul negativ este unul scăzut şi nesemnificativ.

NU se reduce numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar.

NU se fragmentează habitatele acestora.

NU are loc un  impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.

NU se produc modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

# Anexe - piese desenate

- Plan de situatie A.02

- Planul organizare santier