MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  LUCRARI DE CANALIZARE MENAJERA STR. STUFARISULUI, COMUNA AGIGEA, JUDETUL CONSTNTA

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : 0241/738.172,

FAX : 0241/738.178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA

III. DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarile se executa pe str. Stufarisului, pe domeniul public administrat de primaria Comunei Agigea.Pentru executarea acestor lucrari se ocupa provizoriu suprafata de teren 120*0.8=120 mp, amplasata in intravilanul localitatii Agigea, fiind domeniu public.

Pentru acest proiect s-au folosit ridicari topografice executate in sistem STEREO 70, amplasamentul lucrarilor proiectate prezentand o configuratie topografica cu cote cuprinse intre +9 m si +4 m, sistem de referinta Marea Neagra. Strada Stufarisului este situata in apropierea stadionului, intre strazile N.Titulescu, Traian Vuia si Frunzei.Pe str. Nicolae Titulescu exista conducta de distributie apa De 110 mm PEHD si colectorul de canalizare menajera Dn 250 mm PVC- KG, cu camin de vizitare CV existent in dreptul str. Stufarisului. Pe str. Stufarisului s-au construit locuinte si s-au realizat stalpi electrici, reteaua de linii electrice si o conducta de alimentare cu apa, DE 110 mm PEHD care se afla in exploatarea operatorului regional SC RAJA SA Constanta.

Configuratia terenului permite ca evacuarea apelor menajere de la locuinte sa se realizeze gravitational, prin intermediul unui oclector de canalizare proiectat pe str. Stufarisului care se va descarca in canalizarea menajera Dn 250 mm PVC –KG existent pe str. N. Titulescu. Racordarea canalizarii proiectate se va realiza in caminul de vizitare existent in zona, CVex. Pe. str. Stufarisului se va executa un colector de canalizare Dn 250 mm PVC- KG, cu lungimea totala L=150 m si pante J= 40 %, 35% si 10%.

Colectorul proiectat se va amplasa in carosabil, la cca 2 m de conducta de alimentare cu apa De 110 mm PEHD proiectata si executata pe aceasta strada. Pe traseul canalizarii proiectate se vor executa 4 camine de vizitare si control, CV1, CV2, CV3,CV4, din beton, circulare cu diametrul interior Di= 1 m cu adancimea H=2 m si acoperite cu capace de tip “carosabile”, conform STAS 2448-82.Caminele de vizitare se vor amplasa astfel: in punctual incipient CV1, la distante de 50 m si 45 m caminele CV2, CV3, iar in punctu

l de schimbare a directiei CV4, pentru racordare la colectorul existent.

Cotele de teren de pe traseul canalizarii menajere proiectate sunt cote de teren existente.

Profilul si capacitatile de productie : Nu este cazul ;

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz) – Nu este cazul ;

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea : retea de canalizare in lungime de 150 m ;

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora : Nu este cazul ;

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei :  La finalul lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente : Nu este cazul ;

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare :  Nu este cazul ;

- Metode folosite in constructie : Conform normelor STAS 2448-82 ;

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare : Nu e cazul ;

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului ( ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :Nu e cazul ;

Localizarea proiectului: lucrarea se executa pe strada Stufarisului din localitatea Agigea, judetul Constanta.

Lucrarea are un impact negativ minimal asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare.

IV Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- Calitatea apelor : Nu este cazul ;

- Calitatea aerului : pentru a preveni emiterea de praf de la decopertari praful este stropit cu apa cu ajutorul unor sprinklere racordate la reteaua de alimentare cu apa. De asemenea, pe unele parti de constructii se curata cu jet de apa sub presiune.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normate pentru zgomot 50dB( A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei.

- Protectia impotriva radiatiilor : Nu este cazul ;

- Protectia solului si subsolului – utilajele / mijloacele de transport sunt revizuite periodic, iar in cazul unei avarii, se imprastie material absorbant biodegradabil. Acolo unde e cazul, se colecteaza separat resturile de beton si surplusul de pamant rezultat din executia santurilor si se vor transporta prin firme autorizate.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : Nu este cazul ;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament : deseurile rezultate vor fi colectate si eliminate conform planului de gestioanre a deseurilor.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare, iar cele nerefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a SC IRIDEX COSTINESTI SRL..

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : deseurile periculoase se vor colecta si elimina corespunzator conform planului de gestionare deseuri  .

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : pentru lucrari de acest gen se constituie organizare de santier in locatia pusa la dispozitie de catre administratia publica locala, respectiv o platforma betonata imprejmuita apartinand serviciului local de gospodarire.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei :la incheierea lucrarilor hidroedilitare terenul va fi adus la starea initiala.

BENEFICIAR,

COMUNA AGIGEA