(Ordinul MMP 135/2010 ANEXA 5)

Memoriu de prezentare pentru obţinere „Acord de mediu”

# Denumirea proiectului

„Construire centru depozitare produse agricole şi împrejmuire”

# Titular

- numele companiei: Dobrogea Sud Cooperativa Agricolă

- adresa poştală: Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etaj 1, loc. Techirghiol, jud. Constanța

- telefon: 0726-315.455

- numele persoanelor de contact: Ionuţ Lungoci

- director/manager/administrator: Ionuţ Lungoci

- responsabil pentru protecţia mediului: -

# Descrierea proiectului

Indici urbanistici:

| Steren [m2] = | 34000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc existentă [m2] = | 0,00 |  |  |  |
| Sd existentă [m2] = | 0,00 |  |  |  |
| Sc propusă [m2] = | 447,00 |  | Sc totală [m2] = | 447,00 |
| Sd propusă [m2] = | 595,00 |  | Sd totală [m2] = | 595,00 |
| POT existent [%] = | 0,00 |  | CUT existent = | 0,00 |
| POT propus [%] = | 1,315 |  | CUT propus = | 0,018 |
| POT aprobat [%] = | 1,315 |  | CUT aprobat = | 0,018 |

Prin prezentul proiect se propune realizarea următoarelor construcţii:

| Inventar construcţii ce vor fi construite |
| --- |
| Denumire (regim înălţime) | Suprafaţă construită [mp] | Suprafaţă construită desfăşurată [mp] |
| C1 – Centru depozitare produse agricole | 447,00 | 595,00 |

Construcţia va fi compusă dintr-un singur corp de clădire, compartimentat în:

- zonă birouri (către şoseaua Naţională) – regim de înălţime Parter + 1 Etaj

- zonă depozitare – regim de înălţime Parter

Construcţia va avea structura de rezistenţă integral metalică, asamblată cu şuruburi de înaltă rezistenţă şi închideri din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

În parteadin faţă (Sud-Est, spre şoseaua naţionala), vor fi amplasate birourile şi intrarea principală în clădire. Pe lateralul halei va fi amplasată o uşă secţională pentru accesul în depozit.

În depozit marfa va fi stocată pe europaleţi şi va fi manipulată cu lise sau stivuitoare. Se vor depozita produse diverse necesare în agricultură.

Tot în această zonă va fi prevăzută o incintă specială unde se vor depozita pesticide şi insecticide. Această incintă va fi asigurată împotriva intrării personalului neautorizat. Se va asigura o pardoseală care să permită curăţarea perfectă a ei în cazul în care se întâmplă ca pesticidele să fie deversate ACCIDENTAL în această incintă. La momentul ulterior acestei etape de evaluare, beneficiarul va obţine toate autorizaţiile necesare activităţii de depozitare şi utilizare a pesticidelor şi deasemenea va reglementa activitatea de colectare a deşeurilor rezultate şi predarea lor către firme specializate în neutralizarea lor. Se va prevede o ventilaţie corespunzătoare a spaţiului, astfel încât să nu existe riscul de eventuală intoxicare a persoanei care intră în acea incintă. Cantitatea aproximativă de substanţe depozitate este de 12 m3, din sortimente diferite.

Încadrarea construcţiei:

- regimul de înălţime: 						parter, parţial parte+etaj

- categoria de importanţă a lucrărilor, conform HG766/1997: 	C

- clasa de importanţă, conform P100/2013: 			III

- risc de incendiu, conform P118/1999: 				mic

- categoria de rezistenţă la foc, conform P118/1999: 		II

- încărcare seismică : 						ag/g = 0,20; Tc = 0,7

- zonă climatică, conform C107/2005: 				II

Caracteristici geometrice ale construcţiei:

- suprafaţă construită: 						Sc = 447,00 m2

- suprafaţă desfăşurată:						Sd = 595,00 m2

- suprafata construită – birouri					Sc = 160,00 m2

- suprafaţă desfăşurată – birouri					Sd = 320,00 m2

- suprafaţă constuită – hală depozitare				Sc = 287,00 m2

- volum interior:							V = 3130 m3

- lungime exterioară:						L = 22,50 m

- lăţime exterioară:							l = 20,00 m

- înălţime la streaşină, în exterior:					H = 6,25 m

- înălţime la coamă, în exterior:					H = 7,75 m

# Elementele specifice caracteristice proiectului propus

- Profilul şi capacităţile de producţie: nu este cazul

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: nu este cazul deoarece nu există nici un flux la acest moment (de fapt nu există nimic pe acest amplasament la această oră)

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie  electrică se va realiza, în conformitate cu soluţia din avizul ENEL, prin racordarea la postul TRAFO din imediata vecinătate.

- Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă pe strada Orizontului.

- Evacuarea apelor uzate

Apele menajere rezultate de la zona de birouri vor fi colectate într-o fosă septică ecologică. Colectarea nămolului va fi realizată de către o firmă specializată, pe bază de contract de prestări servicii.

- Asigurarea agentului termic: climatizarea va fi realizată cu echipamente electrice – aparate de aer condiţionat multi-split, încălzire electrică în pardoseală – de aceea nu va fi nevoie de agent termic.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

După finalizarea investiţiei, amplasamentul pe care nu s-au edificat construcţii va fi adus la starea iniţială – este vorba de spaţiile verzi, care vor fi refăcute.

Suprafaţa spaţiilor verzi va fi de minimum 10% din suprafaţa terenului, adica minimum 3.400 mp. Se vor amenaja zone verzi în dreptul limitelor de proprietate (perdele de arbuşti ornamentali) şi suprafeţe de gazon, în interiorul propretăţii, ca şi spaţii de delimitare a platformelor de circulaţie.

- Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente: se vor utiliza căile de acces existente la acest moment.

- Metode folosite in construcţie

Zona în care se face investiţia este nefolosită, fiind teren tip “arabil”. Săpăturile şi umpluturile care vor fi efectuate vor fi realizate cu materiale care nu vor avea un impact negativ asupra mediului: loess, deşeu de carieră, piatră spartă, etc., aceleaşi tipuri de materiale utilizate şi la umpluturile existente (piatră spartă, deşeu de carieră). Aceste materiale nu vor influenţa cu nimic aspectul sau chimia zonei.

Căile de acces necesare pentru realizarea investiţiei sunt existente la acest moment. Pentru accesul ulterior, se vor folosi aceleaşi accese.

La realizarea investiţiei se vor face excavări în umplutura actuală. Ulterior, în aceste gropi excavate se vor fixa armăturile metalice şi se vor turna fundaţiile din beton. Suprastructura va fi realizată din profile metalice, iar închiderile din panouri termoizolante din tablă cutată şi spumă poliuretanică.

Etape de construire:

- trasarea axelor

- realizarea săpăturilor

- realizarea fundaţiilor

- montarea suprastructurii

- montarea închiderilor

- realizarea platformei exterioare

- Localizarea proiectului

Adresa: localitate Topraisar, strada Orizontului nr. 1, jud. Constanţa

- Scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) : NU ESTE CAZUL, investiţia se va realiza într-o zonă depărtată de zona de locuit, zonă cu specific agricol (practic este în câmp).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) : NU ESTE CAZUL

- magnitudinea şi complexitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- probabilitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: NU ESTE CAZUL

- natura transfrontieră a impactului: NU ESTE CAZUL

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

  - apele menajere reziduale: apele menajere vor fi deversate într-o fosă septică ecologică, vidanjată periodic de către o firmă specializată

staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu sunt prevăzute astfel de instalaţii în proiect, deoarece nu sunt necesare.

- Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu sunt surse de poluanţi atmosferici

instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu sunt necesare deoarece nu avem surse de poluanţi atmosferici

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii: nu sunt surse de vibraţii şi poluare fonică

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu sunt necesare deoarece nu avem surse de vibraţii şi poluare fonică

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

sursele de radiaţii: NU ESTE CAZUL

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: NU ESTE CAZUL

- Protecţia solului şi a subsolului:

sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: nu există astfel de surse de poluanţi

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu sunt necesare, deoarece nu avem surse de pouluanţi

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: NU SUNT ASTFEL DE AREALE ÎN ZONĂ

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: NU ESTE CAZUL

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.: cele mai apropiate case de locuit sunt la aproximativ 80 - 100 m, deci nu sunt influenţate de activitatea desfăşurată în hală sau pe amplasamentul investiţiei;

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: NU ESTE CAZUL

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

  - pe perioada şantierului: resturi de lemne, elemente metalice, ambalaje din plastic sau hârtie

  - pe perioada de exploatare a investiţiei: plastic (de la ambalaje), lemn (de la paleţi, etc), hârtie, resturi menajere curente

modul de gospodărire a deşeurilor:

  - deşeurile rezultate pe perioada de desfăşurare a şantierului vor fi preluate periodic de o firmă specializată, pe bază de contract de prestări servicii

  - deşeurile rezultate din activitatea curentă vor fi, la rândul lor, preluate periodic de o firmă specializată

  - se va amenaja o platformă betonată, în apropierea construcţiei, cu suprafaţa de aproximativ 10 mp, pe care se depozitează pubelele şi tomberoanele pentru gunoaie;

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul pentru investiţia propusă

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul pentru investiţia propusă

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: NU ESTE CAZUL

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

# Lucrări necesare organizării de şantier

descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: pentru activităţile curente, constructorul va amplasa pe şantier un container cu rol de birou şi vestiar; se va amplasa o toaletă ecologică, pe şantier, care va fi vidanjată periodic de o firmă specializată

localizarea organizării de şantier: în incinta proprietăţii

descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: lucrările de organizare de şantier nu afectează mediul în nici un fel;

surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: pe perioada de realizare a construcţiilor nu se utilizează sau generează substanţe care să polueze mediul, altele decât cele normale (gaze de eşapament, motorină, benzină, ulei – aferente utilajelor utilizate în procesul de construire)

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu sunt necesare măsuri speciale de control şi prevenire; pentru scurgerile accidentale de benzină, motorină sau ulei, se vor folosi nisipuri speciale pentru absorbirea lor, iar apoi acestea vor fi preluate de o firmă specializată.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: spaţiile neafectate de construcţie se vor aduce la starea iniţială (spaţii verzi)

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: în cazul de scurgeri de motorină sau ulei, în zona respectivă se vor împrăştia materiale absorbante (nisipuri speciale), care apoi vor fi îndepărtate (prin scarificare) şi predate unei firme specializate în neutralizarea lor

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: NU AVEM

modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: conform proiectului, pentru integrarea în fluxul tehnologic al fermei

# Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul general (anexele la Certificatul de Urbanism)

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.).

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: NU ESTE CAZUL

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

# Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- Alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătura şi ştampila

ing. Octavian Burcu