MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea solicitarii

ACORDULUI DE MEDIU

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titularul

Numele ompaniei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 	Numele persoanelor de contact

III. Descrierea proiectului

IV Localizarea proiectului:

V. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

VI. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

VII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

VIII. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

IX. Lucrări necesare organizării de şantier

X. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Anexe

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan subsol

A-04 Plan parter

A-05 Plan etaj curent ( 1, 2, 3)

A-06 Plan etaj 4

A-07 Plan terasa necirculabila

A-08 Sectiune transversala

A-09 Sectiune longitudinala

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E ,

LOCUINTE COLECTIVE MEDII SI PARCARI LA SUBSOL

II. Titular
   – numele titularului;

Gafar Seren-Silber

– adresa postala;

Jud. C-TA, Mun. CONSTANTA, str. DOBRILA EUGENIU , nr. 26, bl. LB2, sc.C, AP. 46
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

telefon :  0723 363 289

– numele persoanelor de contact:

GAFAR SEREN-SILBER

III. Descrierea proiectului:
   III.1 Rezumatul  proiectului;

Pe imobilul  (teren) mai sus descris, Beneficiarul doreste constuire unui imobil cu regimul de inaltime S+P+4E ( + TH) ce va avea funtiunea de locuinte colective si paracari la subsol . Distributia functionala pe verticala este urmatoarea :

-subsol - 9 locuri de parcare

- parter – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 3 ap.  cu 2 camere

- etaj 1 – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 2 – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 3 –4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 4 – 2 unitati locative din care 2 apartamente cu 2 camere

- etaj th - spatii tehnice

III.2. Justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea investitiei ca oportuna pentru investitor , in contextul cererii crescande de locuinte noi, dat fiind faptul ca fondul construit existent nu mai satisface nevoile actuale de confort ale populatiei.

III.3. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

A-01 plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

BILANT TERITORIAL

| SUPRAFATA TERENULUI | 666.00 | MP |  | 100.000% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA | 0.00 | MP | POT = | 0.00% |
| SUPRAFATA CONSTRUITA DESF. EXISTENTA | 0.00 | MP | CUT = | 0.000 |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA PROIECTATA LA SOL | 290.97 | MP | POT = | 43.69% |
| SUPRAFATA CONSTR. DESF PROPUSA | 1326.80 | MP | CUT= | 1.992 |
| SUPRAFATA CONSTR. DESF PROPUSA ( INCLUSIV SUBSOL , BALCOANE SI TERASE) | 1743.11 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA SUBSOL | 286.19 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER | 280.89 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ CRT (1.2.3) CU BALCOANE SI TERASE | 329.79 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTR. ETAJ (1, 2, 3, ) - FARA BALCOANE SI TERASE | 290.97 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTRUITA BALCOANE - ETAJ CURENT ( 1, 2, 3, ) | 38.82 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTUITA ETAJ 4 | 173.00 | MP |  |
| SUPRAFATA CONSTUITA ETAJ TEHNIC | 13.66 | MP |  |
| INALTIMEA CLADIRII ( FATA DE TERENUL AMENAJAT) | 16.00 | M |  |
| INALTIMEA CLADIRII ( FATA DE COTA 0) | 14.90 | M |  |
| SUPRAFATA CIRCULATII | 232.63 | MP | 34.93% |
| SUPRAFATA CEDATA PENTRU AMPRIZA STRAZILOR | 68.30 |  | 10.26% |
| SUPRAFATA SPATII VERZI | 52.10 | MP | 7.82% |
| SUPRAFATA OCUPATA DE IMPREJMUIREA PROPUSA | 22.00 | MP | 3.30% |

III.4 formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

III.4.1 Formele fizice ale proiectului sunt prezentate in urmatoarele piese desenate:

A-03 Plan subsol

A-04 Plan parter

A-05 Plan etaj curent ( 1, 2, 3)

A-06 Plan etaj 4

A-07 Plan terasa necirculabila

A-08 Sectiune transversala

A-09 Sectiune longitudinala

III.4.2 Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Suprafata construita subsol = 286.19 mp

Suprafata construita parter = 280.89 mp

Suprafeta construita etaj 1 ( 2, 3, ) = 290.97 mp - fara balcoane

Suprafata balcoane - etaj curent  = 38.82 mp

Suprafata construita etaj 4= 173.00 mp ( (in situatia propusa)

Suprafata construita etaj tehnic  = 13.66 mp

Suprafata de spatii verzi de la nivelul solului este de 52.10 mp ( vezi plan de situatie)

Suprafata de spatii verzi de la nivelul de peste terasa necirculabila este 148.45 mp .

Conform H.C.J.C nr .152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarulu de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al municipiului Constanta , avem nevoie de o suprafata de spatii verzi de 30% din suprafata terenului  , adica 30%*666.00 = 199.8mp.

Suprafata dispusa in proiectul de fata este de 52.10mp + 148.45mp = 200.55 mp .

De mentionat ca imprejmuirea pe unele laturi ale terenului se va face cu arbusti de tip ``gard viu`` care nu sunt cuantificati in suprafatele de mai sus .

Inaltimea de nivel este de 2.85m.

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a III-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "C" conform HGR 766/97.

III.4.3 DESCRIEREA FUNCTIONALA

Pe imobilul  (teren) mai sus descris, Beneficiarul realizarea unui bloc de locuinte colective.

Imobilul propus va avea regimul de inaltime P+4E si urmatoarea structura functionala:

-subsol - 9 locuri de parcare

- parter – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 3 ap.  cu 2 camere

- etaj 1 – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 2 – 4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 3 –4 unitati locative din care  1 ap. cu 1 camera , 2 ap.  cu 2 camere si un ap. cu 3 camere

- etaj 4 – 2 unitati locative din care 2 apartamente cu 2 camere

- etaj th - spatii tehnice

Incaperile propuse spre a fi realizate sunt :

Subsol

| Nume | Functie | Suprafata in m2 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | SAS | 5.91 |
| S-03 | BICICLETE 1 | 6.89 |
| S-04 | BICICLETE 2 | 6.39 |
| S-02 | PARCARE | 226.73 |

245.92 mp

Parter

AP.1

P-18                      HOL                        8.22 mp

P-19                      BAIE                       4.89 mp

P-20                      BUCATARIE                  8.58 mp

P-21                      CAMERA DE ZI              18.20 mp

P-22                      DORMITOR                  12.09 mp

P-23                      DEPOZITARE 1               2.37 mp

AP.2

P-23                      DEP.                       0.98 mp

P-24                      HOL                       10.25 mp

P-25                      BAIE                       4.58 mp

P-26                      DORMITOR                  12.17 mp

P-27                      BUCATARIE                  8.13 mp

P-28                      CAMERA DE ZI              18.15 mp

P-29                      DEP.                       0.56 mp

AP.3

P-06                      CAMERA DE ZI              21.17 mp

P-07                      DEB.                       0.72 mp

P-08                      HOL 3                      5.34 mp

P-09                      DEPOZITARE                 1.13 mp

P-10                      BAIE                       4.60 mp

P-11                      DORMITOR                  13.41 mp

P-12                      BUCATARIE                  8.18 mp

AP.4

P-13                      HOL                        3.50 mp

P-14                      DEPOZITARE                 1.38 mp

P-15                      BUCATARIE                  6.53 mp

P-16                      CAMERA DE ZI              20.58 mp

P-17                      BAIE                       6.15 mp

SPATII COM. PARTER

P-01                      CORIDOR                    8.12 mp

P-02                      HOL PARTER                11.58 mp

P-03                      CASA SCARII                7.17 mp

P-04                      LIFT                       2.31 mp          30.53 mp

P-05                      USCATORIE                  1.35 mp

total            232.34 mp

Etaj 1 , 2, 3,

AP.17

E4-05                     HOL                             13.66 mp

E4-06                     BAIE                             5.63 mp

E4-07                     BUCATARIE                 10.23 mp

E4-08                     DORMITOR                  12.70 mp

E4-09                     CAMERA DE ZI              22.39 mp

AP.18

E4-10                     HOL                                6.00 mp

E4-11                     BUCATARIE                  8.63 mp

E4-12                     CAMERA DE ZI              19.46 mp

E4-13                     DORMITOR                  16.27 mp

E4-14                     BAIE 4                             6.15 mp

SPATII COM. E4

E4-01                     CASA SCARII                7.17 mp

E4-02                     USCATORIE                  1.35 mp

E4-03                     LIFT                               2.31 mp

E4-04                     HOL ETAJ 4                 7.95 mp

139.89 mp

ETAJ th

Spatii tehnice si casa scarii

Inaltimea utila a camerelor este de 2.62m

Circulatia pe vericala este asigurata de un lift de 6 persoane  si de o scara cu 2 rampe si podest intermediar alcatuita din beton armat.

III.4.4 SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

A) - Sistemul constructiv – cadre din beton armat cu fundatii continue sub stalpi  cu plansee din beton armat la toate nivelurile . Sistemul de fundare este constituit dintr-o retea de grinzi din beton armat sub sub cadrele constructiei   .  Grinzile de fundare au urmatorea alcatuire: - talpa din beton armat cu grosime de 50 cm si  elevatie din beton armat avand inaltimea de 100 cm.

Stalpii au sectiuni rectangulare  , 50x50cm, 50x60cm   iar grinzile au dimensiuni ale sectiunii tranversale 30x65, 25x50 . 	Planseele sunt alcatuite din placi cu grosimea de 15cm / 18 cm si  grinzile mai sus mentionate

Scarile sunt alcatuite din rampe si podeste din beton armat , avand grosimea de 15cm.

B) - Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare – inchiderile exterioare se realizeaza din pereti autoportanti din panouri  de zidarie de BCA, compartimentarile interioare se realizeaza din pereti de zidarie din b.c.a.

Imobilul respecte exigentele cerute prin legislatia in vigoare cu privire la izolarea termica si economia de energie ( cerinta esentiala E)

C) - Finisajele interioare – parchet, mozaic , gresie si plinta din gresie, placari cu faianta ,zugraveli lavabile,

D) - Finisajele exterioare

-  tencuieli decorative pe termosistem cu placi din polistiren expandat

- tamplarie: - PVC + geam termopan

E) - Acoperisul si invelitoarea : - Acoperis tip terasa

F) INSTALATII ELECTRICE

Fiecare locuința va avea propriul sau branșament respectiv contor individual de energie electrica. Pentru parțile comune interioare/exterioare înregistrarea consumului de energie electrica se va face separat. Toți contorii / BMP-urile se vor instala in FDCP-uri de palier care la rândul lor se vor instala in nișe special amenajate.

In fiecare locuința se va amplasa un tablou electric din care se vor alimenta receptoarele proprii, respectiv circuite de iluminat si circuite de prize. Pentru celelalte spatii se vor utiliza tablouri electrice individuale amplasate astfel încât distanta intre receptoare si acesta din urma sa fie cat mai mica.

Tablourile electrice vor fi echipate cu aparataj modular cu protecție la suprasarcina si scurtcircuit, iar acolo unde este cazul se vor utiliza ca protecție suplimentara si disjunctoare cu protecție diferențiala..

Distribuția energiei electrice in interiorul imobilului se va realiza cu o rețea radiala de cabluri tip CYYF sau N2XH, dimensionate corespunzător pentru fiecare receptor alimentat.

Parametrii dați pentru proiectarea tuturor instalațiilor electrice sunt dați de: U=400/230V; 50Hz.

G) INSTALATII  SANITARE

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua stradală existentă.

Alimentarea cu apa a apartamentelor va trece prin contoare separate pentru fiecare apartament.

Distributia se va realiza din teava de PEHD pentru retelele exterioare si teava din PP-R pentru instalatia interioara. Fiecare apartament va fi echipat cu robinet de inchidere.

INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA

Principalele caracteristici ale instalației de canalizare menajeră vor fi următoarele:

  - Coloane verticale care preiau apele uzate de la obiectele sanitare.

  - Sifoane de pardoseala in bai, masini de spalat rufe si vase in fiecare apartament.

  - Pe acoperis caciuli de ventilare montate pe coloane.

  - La ramificatii sau curbe piese de curatire.

  - Deversarea se realizeaza la reteaua de canalizare din incinta.

  - Distributia se va realiza din teava de PVC-KG pentru retelele exterioare si teava din PP de scurgere pentru instalatia interioara.

INSTALATIA DE CANALIZARE PLUVIALA

Principalele caracteristici ale instalației de canalizare pluvială vor fi următoarele:

  - Pe acoperis si in balcoane se vor prevedea receptoare pentru evacuarea apelor pluviale.

  - Coloane verticale exterioare ( burlane) care preiau apele menajere de la receptoarele de terasa si conduc gravitational apele pluviale la nivelul terenului amenajat.

  - La ramificatii sau curbe piese de curatire.

  - Apele pluviale de pe rampa garajului sunt colectate si deversate la nivelul terenului amenajat cu ajutorul unei pompe , dintr-o basa .

  - Distributia se va realiza din teava de PVC-KG pentru retelele exterioare.

H) INSTALATII TERMICE

Calculul necesarului de caldura s-a facut pentru o temperatura interiora de +20 C in camerele de locuit , +18 C la holuri si bucatarii, +22C la bai , iar temperatura exterioara de calcul pentru mun. Constanta s-a considerat -12C.

Încălzirea spațiilor se va face cu radiatoare compate din otel.Robineti de inchidere pe fiecare radiator. Robinetii tur vor fi echipati cu capete termostatate. Spatiile comune nu vor avea incalzire separata,iar spatiile de servicii (uscatorii la nivelul podestului intermediar) nu vor avea sistem de incalzire .

Centralele termice

Agentul termic pentru încălzirea fiecarui apartament va fi furnizat de cate o centrală termică murala proprie, complet automatizată. Local, in bucataria fiecarui apartament, se va monta cate o microcentrala termica., în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-02.

Centralele termice vor asigura agent termic apă caldă pentru sistemul de incalzire si apa calda pentru consum menajer. Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu prioritate fata de incalzire.

Capacitatea fiecarei centrale termice s-a stabilit de 23,6 kW ( nominal 24 kW) , luând în calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor selectate, randamentele instalaţiilor, pierderile de căldură pe conducte, precum şi categoria specifică de confort în care sunt incluşi consumatorii.

Distribuţia agentului termic către consumatori va pleca dintr-un distribuitor/colector amplasat sub centrala termica murala. Vehicularea agentului termic se va realiza cu ajutorul grupului de pompare aflat in componenta centralei termice murale.

Încăperea în care se va amplasa centrala ( bucataria)   respecta condiţia ca suprafaţa vitrată să fie de 0.02m²/m³ de încăpere (încăpere prevazută cu senzor de CH4) şi va fi prevăzută o priză de aer cu suprafata libera de cel putin 0,009 mp. În apropierea centralelor termice, în bucătării, se vor monta detectori de gaz ce vor acționa câte o electrovalvă care va întrerupe alimentarea cu gaze în cazul unor scăpări accidentale de gaz.

Evacuarea gazelor de ardere si admisia aerului de ardere se va face direct prin Kitul de evacuare fum/admisie aer, cu diametrul Ø60/100 mm, furnizat ca accesoriu pentru cazan, tirajul acestora realizându-se fortat. Gazele de ardere evacuate vor avea în componenta cantităţi de NOx sub limitele admisibile conform I13/2002.

Alimentarea cu apă (umplerea) instalaţiei se va face de la conducta de apa rece montata in zona unde va fi montata centrala termica.

Aer conditionat

Apartamentele vor fi prevazute cu posibilitatea montarii unor echipamente de aer conditionat tip split, in camera de zi a fiecarui apartament. Unitatea exterioara va fi amplasata in balconul apartamentelor, iar scurgerea apei provenite din aceasta unitate se va face prin racord la sistemul de evacuare al apei pluviale de pe balcoane.

Ventilatia aerului viciat

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor independente de perete, prin intermediul unor coloane comune.

I) LOCURI DE PARCARE PROPUSE

Se amenajeaza 9 locuri de parcare  la subsol si 13 locuri de parcare la exterior din care 12 locuir pe 6 locuri suprapuse .

J) SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale,

spatii de parcare si

spatii verzi.

Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica la imprejmuire (arbusti). Dispunerea spatiilor verzi se va face la nivelul curtii ( parter ) si la nivelul terasei necirculabile de peste etajul 4 astfel incat sa se asigure un minim de 30% din suprafata terenului ( respectiv 199.8mp ) confor HCJC 152/22.05.2013.

III.4.5. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform

Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale

armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul

specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de

distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul

organizarii de santier.

III.4.6. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati ( alimentare cu apa, canalizare, energie electrica

si termica, gaze naturale).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale

existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, gaze, apa si canalizare se va

realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat de canalizare al municipiului Constanta.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se vor utiliza centrale de apartament, pe gaze naturale, imobilul urmand a se racorda la reteaua ENGIE .

III.4.7. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe

suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi

evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor,

suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

III.4.8. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesurile  se vor realiza din str. BREST  si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996, si in conformitate cu hotararile in vigoare ale Consiliului Local al Mun. Constanta .

Astfel, accesul auto si pietonal la imobil se face de pe str. BREST  , aflata pe latura de Vest a terenului.

III.4.9. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode

folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform

Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale

armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul

construit specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii  de co-vizibilitate; Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

Excavatii si lucrari de executie fundatii;

Executarea de elemente structurale si constructii metalice

Finisaje interioare si exterioare

Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

III.4.10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in

functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic

elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

Termenul de dare in folosinta se prezuma a fi trimestrul IV 2018.

III.5. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus vine sa completeze infrastructura existenta pe str. BREST si str. NAPOLI  fiind amplasat intre alte constructii  de acest tip.

III.6. Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

III.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect

- Acord furnizori utilitati

- Securitate la incendiu

IV Localizarea proiectului:

IV.1  harti, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul proiectului - preluare Google. Maps

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren intravilan
   • politici de zonare si de folosire a terenului;

- nu este cazul
   • arealele sensibile;

- nu este cazul

   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- nu este cazul

   V. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populației va fi unul pozitiv prin creșterea oportunităților de locuri de muncă in perioada executiei lucrarilor si cresterea numarului de locuinte in zona.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar.

Impactul produs asupra apelor.  Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. 	Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice .

Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției.

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe

durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

Impactul produs asupra aerului. Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Surse de zgomot si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situatii surse de

zgomot şi disconfort, ele vor avea însa un caracter limitat pe perioada organizarii de

santier. Astfel, în perioada realizării investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt

reprezentate de:

* intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii

santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

* lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor

zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Impactul potential asupra solului si subsolului

Surse si poluanti generati

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt

reprezentate de :

*scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

*stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a

desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

*depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor

puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere activitatea ce se va desfasura , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare

posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si al functionarii

obiectivului.

Impactul potential asupra biodiversitatii - nu este cazul

Impactul potential asupra peisajului - nu este cazul , proiectul integrandu-se in peisaj;

Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural - Nu este cazul.

V.1– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

V.2 – magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu este cazul

V.3 probabilitatea impactului;

- redusa
V.4 durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu este cazul
V.5 masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul
V.6 natura transfrontiera a impactului.

- nu este cazul

VI. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

VI.1 Protectia calitatii apelor

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot

proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de

transport cu care se transportă diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de

constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de

avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile

special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea

masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a

deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

- mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la

sistemul de canalizare intern.

VI.2.Protectia aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din

functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz:

SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta

perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi

reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si furnizorilor si emisiile

de la centralele de apartament.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu

aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic,

prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in

atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite

pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa

functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa

se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de

pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de

distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de

generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare

agent termic;

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii - nu este cazul

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

VI.4. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;

- nu este cazul 
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- nu este cazul

VI 5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor pe perioada executiei lucrarilor.

In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata. Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea  la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

VI.  6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
	Nu vor fi afectate fauna, flora terestră și acvatică, monumente ale naturii și arii protejate.

VI. 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Investitia propusa respecta regulamentul de urbanism

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
	In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor

categorii de deseuri:

* deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente

inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la

preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

* deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe

categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si

transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin

depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

*deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise,

tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea

acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

* deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor

colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

– modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi preluate din pubelele special amenajate de catre o firma de salubritate ( agenti autorizati)

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
 	  - nu este cazul

VII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va respecta legislația de protecție a mediului în vigoare.

In perioada de executie a lucrarilor se va monitoriza gestionarea deseurilor, precum si eventualele scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite

VIII. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

- nu este cazul 
   IX. Lucrari necesare organizarii de santier:
	   Lucrările se vor face în incinta proprietatii Beneficiarului

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

X. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- nu este cazul
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
	- nu este cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- nu este cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

- nu este cazul

XI. Anexe - piese desenate

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-03 Plan subsol

A-04 Plan parter

A-05 Plan etaj curent ( 1, 2, 3)

A-06 Plan etaj 4

A-07 Plan terasa necirculabila

A-08 Sectiune transversala

A-09 Sectiune longitudinala

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. Nr. 57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naurale protejate, conservarea habitatelor naturale, a a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnatura si stampila

S.C. UNICONST S.R.L.

Ing. Acmola Edip