ANEXA  Nr. 5

la metodologie

Continutul-cadru al memoriului de prezentare

- DENUMIREA PROIECTULUI:

« CONSTRUIRE CLADIRE CU LOCUINTE DE VACANTA P+4E+E5R

AMENAJARE TEREN CU LOCURI DE PARCARE; IMPREJMUIRE »

numele beneficiarilor: S.C. COLONIAL SERVICII SRL.;

adresa postala: Strada Proiectata - PUZ  ""  Str. Proiectata, Nr. Cad. 100343 , EFORIE NORD - 901m² / 892m²  (act / mas.)

- EFORIE NORD, JUD. CONSTANTA;

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0752114014;

- numele persoanelor de contact:

    - administrator: Stupar Dan Romeo;

    - responsabil pentru protectia mediului: Stupar Dan Romeo;

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

- un rezumat al proiectului:

Se propune construirea unui imobil cu destinatia de „CONSTRUIRE CLADIRE CU LOCUINTE DE VACANTA P+4E+E5R AMENAJARE TEREN CU LOCURI DE PARCARE; IMPREJMUIRE

- justificarea necesitatii proiectului:

- Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic, zona  Grivitei-SIND fiind cunoscuta ca o puternica zona de dezvoltare imobiliara.

- Obiectul investitiei este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in infrastructura existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- Terenul de amplasament al obiectivului analizat este proprietatea Tulea Gelu si Tulea Anisoara-Elena. Conf  Act Notarial si este detinut de catre S.C COLONIAL SERVICII SRL in conformitate cu Contractul de Asociere in Participatiune nr. 126 din 31.05.2017. Terenul este situat in judetul Constanta, orasul Eforie Nord, zona Puz Grivita Sind, str.Proiectata, Parcelarea « PUZ Grivita SIND, lot 23+lot 25 si are urmatoarele vecinatati:

- spre nord – 3,55mp, locuinte colective p+5e(r)

- spre sud – 3,63mp, liber de constructii

- spre est -2,8mpm locuinte colective p+5e(r

- spre vest, strada proiectata

- Terenul are categoria de destinatie intravilan si categoria de folosinta curti-constructii;

- Accesul pietonal si cel auto se realizeaza pe latura de Vest (strada Proiectata)..

Beneficiarul solicita construirea unui imobil cu destinatia de „CONSTRUIRE CLADIRE CU LOCUINTE DE VACANTA P+4E+E5R AMENAJARE TEREN CU LOCURI DE PARCARE; IMPREJMUIRE

- Retragerile fata de vecinatati:

    - fata de limita de Nord – min. 3.55 ml;

    - fata de limita de Est  – min. 2,8 ml;

    - fata de limita de Sud – min. 3,63ml;

    - fata de limita de Vest  strada.

- Zona dispune de retele de utilitati – energie electrica, alimentare cu apa si canalizare ape menajere, gaze naturale.

- Bilant teritorial:

- Suprafata teren cf. acte = 901,00 mp;

- Suprafata teren cf. masuratori = 892,00 mp;

- Suprafata construita existenta = 0,00 mp;

- Suprafata construita propusa = 470,5 mp;

- Suprafata desfasurata existenta = 0,00 mp;

- Suprafata desfasurata propusa = 2977 mp;

- POT existent = 0,00 %;

- POT propus = 52,75, max 60 %;

- CUT existent = 0,00;

- CUT propus = 2,62, max 4.

-formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

- Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, dar tinand cont de particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele cardinale, al insoririi si iluminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcari, al posibilitatii de racord la utilitatile publice, al conditiilor geotehnice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 393/27.09.2017 emis de Primaria Orasului Eforie si nu in ultimul rand din punct de vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

- Tema prevede studierea amplasarii pe teren a unui imobil cu regim de inaltime P+4E+e5r Cladire cu Locuinte de vacanta.

- In total se vor amenaja 2 apartamente cu suprafata utila mai mica de 46  mp. Si 54 de garsoniere in suparfata utila mai mica de 27mp.

- Din punct de vedere functional, imobilul proiectat este organizat  astfel:

- Parter  deschis parcare– intrarea si casa scarii, spatiu pentru gospodarirea deseurilor menajere.;

- Etaj 1 – 12 garsoniere/nivel, fiecare cu Su<27 mp;

- Etaj 2 – 12  apartamente/nivel, fiecare cu Su<27 mp;

- Etaj 3 – 12  apartamente/nivel, fiecare cu Su<27mp;

- Etaj 4 – 12 apartamente/nivel, fiecare cu Su<27 mp;

- Etaj 5 – 6 garsoniere si 2 apartamente/nivel, fiecare cu Su<29 mp;/ Su <46mp

- Amplasarea imobilului  asigura insorirea acesteia pe o durata de minim o ora si 30 minute zilnic, la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit conform ORD. M.S. nr. 536/1997).

- Structura de rezistenta propusa a imobilului este din cadre de beton armat cu plansee din beton armat pe fundatii continue.. Inchiderile exterioare sunt propuse a se realiza din zidarie de BCA termoizolata la exterior cu polistiren expandat de 10 cm. Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila termoizolata si hidroizolata. Finisajele exterioare vor fi tip tencuiala simpla, tencuiala decorativa Alb RAL 9003. Tamplaria va fi din PVC cu geam termoizolant.

- In scopul asigurarii necesarului de locuri de parcare, prin prezenta documentatie, se propune amenajarea unui spatiu destinat parcarii de autovehicule la nivelul parterului si la cota terenului amenajat.

- In total, in limita amplasamentului studiat, se vor amenaja 26 locuri de parcare (la nivelul parterului).

- Se propune amenajarea de spatii verzi cu 9 arbori si pavaj eco paviment, pavele perforate cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 30% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiei fiind « LOCUINTE DE VACANTA ».

- Spatiile verzi se vor amenaja sub forma de gradina unde se vor regasi plante care sa acopere cele 4 anotimpuri. Udarea spatiilor verzi se va realiza cu stropitoare de mana. Aceasta tehnica are avantajul ca fiecare planta in parte va primi, in functie de necesitatile specifice, cantitatea exacta de umezeala, iar apa ajunge direct la radacini..

- Nu exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea sau distante de protectie.

- Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se realizeaza din reteaua existenta in zona.

- Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza in reteaua existenta in zona.

- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua electrica existenta in zona.

- Pentru incalzirea spatiilor se va echipa cu o centrala solara, panouti + instalatie (boiler + puffer+ pompa hidrofor), pentru prepararea apei menajere

- Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

- Profilul cladirii este de „locuinte de vacanta”. Imobilul va fi compus din  2 apartamente si 54 de garsoniere cu suprafata utila mai mica de 46mp si  27mp.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- Cladirea are functiune rezidentiala, nu se incadreaza in tipul de cladire de productie care presupune existenta instalatiilor si a fluxurilor tehnologice.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

- Nu este cazul avand in vedere functiunea de cladire locuinte de vacanta a cladirii propuse.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

- In perioada de constructie a imobilului se utilizeaza materii prime pentru:

- Realizarea fundatiilor

- Realizarea suprastructurii

- Lucrari de zidarii si tencuieli

- Inchideri cu ferestre si usi

- Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de santier a constructorului se va face printr-un racord la reteaua electrica existenta.

- Totodata se utilizeaza motorina pentru vehicule si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj.

- In perioada de exploatare a imobilului nu se utilizeaza materii prime.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Racordarea la reteaua de canalizare, alimentare cu apa, curent electric si gaze naturale se va face din retelele de utilitati existente in zona.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

- La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament

- Terenul va fi amenajat pentru folosirea cladirii: se vor amenaja intrari pietonale si auto in cladire (scari, rampe) si spatii verzi.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Pe perioada executiei si a exploatarii constructiei se vor folosi caile de acces existente si anume str. Proiectata.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- In perioada de constructie se vor folosi materiale precum betonul, zidariile, lemnul pentru cofraje, tamplariile, etc.

- metode folosite in constructie;

-    Tehnologia de realizare a imobilului rezidential va cuprinde:

- lucrari de excavare pentru realizarea infrastructurii;

- confectionarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii;

- lucrari de cofrare si turnare a betonului pentru suprastructura;

- lucrari de zidarii, placari cu polistiren;

- lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea;

- montaje tamplarii exterioare si interioare;

- tencuieli.

-  Excavarile sunt limitate la suprafata construita a imobilului.

- Betonul este transportat la amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii

- Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul limitei terenului cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului si amenajarea acestuia.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

- Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- Pregatirea organizarii de santier;

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor;

- Realizarea infrastructurii;

- Ridicarea suprastructurii etaj cu etaj;

- Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare;

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie;

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

- Intervalul de timp de la inceperea constructiei si pana la darea in exploatare includ durata necesara pentru intarirea betonului;

- Durata lucrarilor estimata este pana la 24 de luni;

  - Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

  - Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

  - relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- Cladirea urmeaza a se constui in orasul Eforie Nord,  „PUZ Grivita SIND”, care s-a dezvoltat in ultimii ani in partea nordica a orasului. In prezent in vecinatatea amplasamentului se efectueaza alte constructii rezidentiale si lucrari de amenajare a strazilor si aleilor pietonale.

  - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare alternative de amplasament comparand restrictiile urbanistice si caracteristicile solului. In acest sens s-au efectuat studii geotehnice si s-au analizat conformatiile structurii si ale arhitecturii viitorului imobil.

  - alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

-   Ca urmare a realizarii imobilului propus va creste numarul de locuinte in zona.

  - alte autorizatii cerute pentru proiect:

  - Certificat de urbanism 393/27.09.2017 emis de Primaria Orasului Eforie;

  - Sanatatea Populatiei.

- Localizarea proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

  - Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul orasului Eforie, zona PUZ Grivita Sind- Lot23+Lot25

  - harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

- Suprafata de teren pe care se va face constructia este situata in intravilanul orasului Eforie Nord, judetul Constanta. Destinatia acestuia stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform PUZ aprobat cu HCL nr.71/2002 si 78/2006,  locuinte, turism, alimentatie publica, agrement.

- Categoria de folosinta actuala este de teren liber conform inscrisurilor din extrasul de carte funciara.

- politici de zonare si de folosire a terenului;

- Se vor respecta reglementarile cuprinse in PUZ –ul aprobat prin HCL nr. 71/2002 si 78/2006.

- arealele sensibile;

- Nu sunt

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- Au fost considerate variante de amplasament acestea fiind analizate din punct de vedere al restrictiilor urbanistice, al investitiei economice din partea beneficiarului si al conformarii arhitecturale si structurale.

- Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp.

- Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

- In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

- In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Finalizarea lucrarilor de construire nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de constructie.

- Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen scurt.

- probabilitatea impactului;

- Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

- Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur puternic.

- Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- Nu este cazul

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructie

- In  perioada de exploatare, imobilul nu produce emisii de poluanti in aer.

- Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de constructie se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

- natura transfrontiera a impactului.

- Proiectul propus nu are impact transfontalier.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- In perioada de executie a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările de organizare de santier.

- Ape pluviale potenţial impurificate ce vor fi colectate din zonele potenţial contaminate ale amplasamentului. Acestea pot conţine eventuale urme de produse petroliere şi materii în suspensie.

- În timpul desfasurarii operatiilor de organizarare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

- Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-un WC ecologic.

- De asemenea, în acestă etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de eventuale pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

- Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- Nu este cazul

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

- In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

- În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

-     Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor anexe şi de la utilajele de transport care tranzitează incinta depozitului.

- Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

  - In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

  - Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

  - sursele de radiatii;

- Nu este cazul.

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

  - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

- Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi si substanţe chimice;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

- Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (deşeuri metalice, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

  - -identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea operatiilor de construire nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.

  - -lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

  - -identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

Nu este cazul

  - -lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

- In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.

- Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme aspectuase si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a se ingradi toata incinta santierului.

- Exista si un impact pozitiv reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul constructiei, dar si la unele activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

- Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale, exprimandu-se prin:

    - cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii;

    - virarea unui venit la taxele locale;

    - reducerea poluarii zonei;

    - diminuarea ratei somajului in zona prin crearea de noi locuri de munca;

- Noul obiectiv nu constituie o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii din zona, ba dimpotriva dezvolatrea urbana poate avea efecte benefice.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

  - -tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

- În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

    - deşeuri menajere;

    - PET-uri, carton, plastic etc..

- Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

- Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia operatiilor de construire apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

  - -modul de gospodarire a deseurilor.

- Deşeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa cu salubrizarea orasului Eforie.

- Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic, vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de construire si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

  - -substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

- În zona investiţiei nu se vor produce, folosi sau comercializa substanţe toxice şi periculoase, dar conform Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc semnificativ pentru om şi bunuri materiale.

- În conformitate cu legislaţia în vigoare, comercializarea substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe:

      - să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;

      - materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente la atacul conţinutului;

      - ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente pentru a evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale.

  - -modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului deoarece proiectul nu genereaza emisii.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

Pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL P+10E+SPATIU TEHNIC – LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER” nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- -descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

- Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard din profile metalice si plasa sudata. Accesul in incinta se va face prin 3 porti, una pentru personal si celelalte pentru masini.

- -localizarea organizarii de santier;

- Organizarea de santier cuprinde spatii de lucru pentru personalul santierului, precum si spatii de depozitare a materialelor care vor fi puse in opera.

- Organizarea de santier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcarii. Se vor asigura atat caile de acces cat si doua obiective provizorii – magazie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodata se va asigura apa potabila si grup sanitar. Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

- Tot prin organizare de santier se vor asigura:

    - tablou electric ;

    - punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa) ;

    - platou depozitare materiale.

- Organizarea de santier fiind de mici dimensiuni nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

- -descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

  - se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;

  - managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

  - se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

  - deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de Primaria Orasului Eforiei;

  - nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- -surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- -dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

S-au explicat detaliat in capitolele I-IV.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Accidentele ce apar la retelele de canalizare apa uzată pot provoca următoarele fenomene:

  - inundaţii in zona din cauza spargerilor reţelelor de apă uzată;

  - restricţii de circulaţie, disconfort, praf şi noroi în cazul remedierilor spărturilor;

  - afectarea fondului locativ prin inundarea solurilor şi slăbirea fundaţiilor, tasarea clădirilor, igrasie, etc.;

  - poluarea solului, subsolului si a apelor de suprafata.

- Diminuarea riscului de apariţie a acestor accidente presupune demararea unor lucrări de modernizare şi retehnologizare care să cuprindă următoarele:

  - identificarea pierderilor şi înlocuirea tronsoanelor de reţele cu defecte folosindu-se materiale cu grad ridicat de rezistenţă la coroziune şi etanşeitate cum ar fi polietilena de înaltă densitate, fonta ductilă, PVC, polipropilena, tuburi Hobas, etc.;

  - promovarea tehnologiilor moderne în evacuarea si epurarea apelor uzate, cu fiabilitate ridicată, consum redus de energie electrică, funcţionare automată şi eficienţă sporită.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului

- Planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

Semnatura,

Arh. Marius Socarici