PROIECT NR.  89 / 2017

Faza S.F.

Inlocuire conducta canalizare Dn 250 mm, Aleea Sanatorului, loc. Techirghiol, jud. Constanta.

BENEFICIAR –  S.C. RAJA S.A CONSTANTA

#### DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :

Inlocuire conducta canalizare Dn 250 mm, Aleea Sanatorului, loc. Techirghiol, jud. Constanta.

II. TITULAR

- DENUMIRE TITULAR : S.C. RAJA S.A.

- ADRESA TITULARULUI : STRADA CALARASI  NR. 22-24

TELEFON : 0241-664046

FAX : 0241-662577

ADRESA E – MAIL : raja1@rajac.ro

- PERSOANA DE CONTACT :Ing. JICHITU CRISTINA  – Sef Proiect

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

In localitatea Techirghiol, in zona Sanatoriului, reteaua de canalizare Dn 250 mm se va inlocui cu un colector menajer din tuburi de PVC-KG cu diametrul de 250 mm cu o lungime de 300 m.

SITUATIA EXISTENTA

In localitatea Techirghiol, in zona Sanatoriului, reteaua de canalizare Dn 250 mm functioneaza defectuos intre str. Traian si str. Victor Climescu.

Datorita colmatarii, conducta de canalizare ce preia apa uzata menajera nu este capabila sa o transporte pana la statia de pompare SPAU 2, aceasta refuland des in apropierea Centrului de Copii cu Dezabilitati.

SITUATIA PROIECTATA

Avand in vedere cele prezentate mai sus se propune  realizarea unui colector menajer din tuburi de PVC-KG cu diametrul de 250 mm cu o lungime totala de 300 m, conform planurilor de situatie anexate H1 si H2. Colector menajer Dn 250 mm PVC-KG  L = 275,00 m si racorduri  Dn 160 mm PVC-KG  L = 25,00 m.

Se vor realiza 9 camine de vizitare pe traseul colectorului menajer proiectat, conform planurilor de situatie anexate H1 si H2.

Colectorul menajer proiectat va urma traseul vechiului colector menajer.

Caracteristicile retelei de canalizare menajera proiectata sunt: tub de PVC-KG multistrat pentru colectorul de canalizare gravitationala  Dn 250 mm , SN4.

Dupa executarea colectorului menajer, imbracamintea rutiera va fi adusa la forma initiala.

IV SURSELE  DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor

Inlocuirea retelei de canalizare nu are influenta asupra regimului apelor de suprafata sau subterane.

2. Protecţia calităţii aerului

A. Faza de execuţie

În faza de echipare a colectorului menajer se poate aprecia că poluarea aerului este nesemnificativă generată în principal de motoarele mijloacelor de transport, de utilajele de sapat şi de praful degajat în urma săpăturilor.

Această poluare poate fi redusă la minimum printr-un control riguros al stării tehnice al utilajelor, folosirii carburanţilor cu concentraţii de sulf redus şi prin respectarea tehnologiilor de execuţie a obiectivelor.

Cantitatea de praf este funcţie de perioada anului când se fac săpăturile (în perioada umedă cantitatea de praf este minimă, iar în perioadele uscate, de secetă, sunt maxime).

B. Faza de exploatare

Nu se poate vorbi de un impact asupra aerului .

3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

A.  Faza de execuţie

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

- Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru realizarea  forajului .

Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

B.  Faza de exploatare

În general realizarea unor foraje nu constituie surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind pompele, care nu fac obiectul prezentului proiect.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect  nu constituie surse de radiatii .

5.Protectia solului şi subsolului

A.  Faza de execuţie

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele capete de conducte şi cabluri uzate, etc.). Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire.

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

B. Faza de exploatare

Factorii de mediu sol şi subsol nu sunt afectaţi de activitatea de executie a forajelor. Chiar dacă se produc pierderi în subteran, calitatea solului şi subsolului nu este afectată..

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Inlocuirea retelei de canalizare nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protectia  aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

În condiţii de funcţionare obişnuită se poate considera că functionarea retelei de canalizare nu are un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

A.  Faza de execuţie

Inlocuirea retelei de canalizare va genera deseuri constand din:

- pamant de escavatii ;

- materiale provenite de la constructii : 	conducta PVC-KG;

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate. Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor şi a săpăturilor în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

B. Faza de exploatare

În faza de exploatare nu rezultă deşeuri. Pot aparea numai in cazul unei interventii service – caz in care gestionarea deseurilor revine firmei executante.

9. Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

A.  Faza de execuţie

În această fază nu se utilizează substanţe toxice şi periculoase.

B.  Faza de exploatare

Exploatarea retelei de canlizare  nu implica utilizarea de substante toxice si periculoase .

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Se va realiza conform normelor si normativelor  existente.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI , DUPA CAZ , IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru executia retelei de canalizare se va realiza Organizarea de santier, care se va amenaja in zona.

Organizarea de santier pentru realizarea acestei lucrari, care va trebui sa respecte si toate legile si normativele privind protectia mediului .

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Obiectivul proiectat este amplasat in domeniul public al orasului Techirghiol, aleea Sanatoriului.

Executarea lucrarilor cuprinse in aceasta documentatie necesita ocuparea tempora urmatoarelor suprafete de teren apartinand domeniului public pe o suprafata totala de 300 mp. astfel :

- Teava Dn 250 mm PVC-KG   275,00 m x 1,00 m = 275,00 mp.

- Teava Dn 160 mm PVC-KG   25,00 m x 1,00 m  =    25,00 mp.

Din care definitiv:

- Camine de vizitare 9 buc.             9 x 1,00 m = 9,00 mp.

Dupa executarea lucrarilor, zona afectata, va fi adusa obligatioriu la functiunea initiala .

IX. ANEXE – PIESE DESENATE

      - Plan de incadrare in zona sc:  1/1.000        ________________________  	H1

      - Plan de situatie sc :  1/500         _________________________________      	H2

Verificat 					                              	Intocmit

Ing. Jichitu Cristina	         Th. Ungureanu Cristian