Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului : SISTEMATIZARE ZONE DE LOTIZARI IN COMUNA  CASTELU JUDETUL CONSTANTA - DRUMURI DE ACCES SI ILUMINAT PUBLIC

II. Titular

- Numele companiei: U.A.T. COMUNA CASTELU, JUDETUL CONSTANTA

- Adresa poştală: Str Republicii nr 58; CP 907040 Jud. Constanta

- Numărul de telefon:  0241-811831; 0785 210966

- adresa de e-mail: casteluprimariacomunei@yahoo.com

- Numele persoanelor de contact:

- Primar: Anghel Nicolae

- Viceprimar: Prodan Antoneta

- responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

Asigurarea utilitatilor si a drumurilor de acces in zonele de lotizari reprezinta conditii minime pentru dezvoltarea zonelor.

Zonele de lotizari dispun in prezent de utilitati: apa, energie electrica, dar nu dispun de drumuri de acces si iluminat public.

In aceste conditii, drumurile de pamant existente devin impracticabile in perioadele cu precipitatii abundente.

De asemenea, pentru siguranta locuitorilor din zona se impune asigurarea iluminatului public pe timp de noapte. Pentru aceasta se vor adopta solutii tehnice modern, de ultima generatie, care au ca efect un consum redus de energie electrica – respective sisteme de iluminat tip LED.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivul general propus prin proiect il reprezinta eliminarea diferentelor dintre sat si oras prin imbunatatirea infrastructurii rutiere in mediul rural.

Obiective specifice:

    - Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii din mediul rural – comuna Castelu, judetul Constanta

    - Crearea de conditii optime pentru dezvoltarea economico-sociala a zonelor marginase din comuna Castelu

Amplasamentul este investitiei este in intravilanul comunei Castelu, satele Castelu si Nisipari.

Zonele de lotizari sunt:

| Zona lotizata CASTELU | Latime (m) |
| --- | --- |
| Nr crt | Strada | Lungime |  |
|  |  |  | Latime carosabil (m) | Latime acostamente (m) | Latime rigole (m) | latime zona de amplasare LES si stalpi de iluminat | Total Latime (m) | Suprafata (mp) |
| 1 | Unirii | 549.78 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 4,948.02 |
| 2 | Sperantei | 107.08 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 963.72 |
| 3 | Nicolae Iorga | 255.28 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,297.52 |
| 4 | Independentei | 229.47 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,065.23 |
| 5 | Libertatii | 210.72 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,896.48 |
| 6 | Viitorului | 192.21 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,729.89 |
| 7 | Apusului | 177.68 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,599.12 |
| 8 | Tineretului | 353.82 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 3,184.38 |
| 9 | 1 Decembrie | 113.58 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,022.22 |
| 10 | Fermei | 171.80 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,546.20 |
| 11 | Socului | 156.75 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,410.75 |
|  |  | 2,518.17 |  |  |  |  |  | 18,684.36 |
| Zona B1 |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Strada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alexandru Lapusneanu | 422.02 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 3,798.18 |
| 2 | Rozelor | 378.90 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 3,410.10 |
| 3 | Nufarului | 324.00 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,916.00 |
| 4 | Hortensiei | 293.29 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,639.61 |
| 5 | Viorelelor | 305.18 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,746.62 |
| 6 | Lacramioarelor | 289.53 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,605.77 |
|  |  | 2,012.92 |  |  |  |  |  | 18,116.28 |
| Zona B2 |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Strada | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alexandru Lapusneanu | 626.63 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 5,639.67 |
| 2 | Trandafirului | 291.64 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 2,624.76 |
|  |  | 918.27 |  |  |  |  |  | 8,264.43 |
| Zona B3 |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Strada | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Deal | 406.09 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 3,654.81 |
| 2 | Lalelelor | 394.88 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 3,553.92 |
| 3 | Begoniei | 155.87 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,402.83 |
| 4 | Verde | 194.80 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 9.00 | 1,753.20 |
|  |  | 1,151.64 |  |  |  |  |  | 7,208.73 |
| Total | 6,601.00 |  |  |  |  |  | 52,273.80 |

Categoria si clasa de importanta

•	Clasa de importanta conform STAS 10100/0-75 este III;

•	Categoria de importanta a constructiei este C(normala) conform HG 766/97.

Indicatori fizici realizati

Lungime drum asfaltat: 6601 m

Lungime acostamente: 2 x 6601 m

Lungime rigole de pamant: 2 x 6601 m

Lungime LES: 6601 m

Nr stalpi de iluminat cu lampi tip LED: 330 buc

2.4. Descrierea investitiei

Lucrari de drumuri propuse:

    - terasamente:

      - sapatura mecanizata pentru patul drumului

      - nivelare

      - compactare

      - pregatirea platformei

    - fundatie:

      - strat de nisip : 7 cm

      - strat de piatra sparta 65 – 30: 20 cm

    - strat de baza: macadam : 10 cm

    - covor asfaltic:

      - amorsa+mixtura asfaltica: EB22,5 LEG 50/70: 6 CM

      - mixtura asfaltica: EB16 RUL50/70: 4 cm

    - acostamente:

      - nisip : 5 cm

      - piatra sparta : 0 - 25 cm: 10 cm

    - marcaje rutiere:

      - marcaje longitudinale: marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie discontinuă simplă. marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă

      - treceri de pietoni, etc

    - montare semen de circulatie: 40 buc

Iluminat public:

- LES:  sant pentru montaj LES: L=6601 m: l= 0.50 m; h=0, 8m

- strat de nisip pe fudul santului

- montaj cablu subteran

- strat de nisip peste cablu

- banda avertizoare

- umplutura din pamant compactat.

- Stalpi de iluminat:

    - Terasmente: sapatura pentru stalpi

    - Turnare beton – fundatie stalpi

    - Montaj stalpi

    - Legaturi electrice

- justificarea necesităţii proiectului

Zonele rurale și urbane din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social și cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătațire a condițiilor existe și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru legislativ favorabil acesteia.

În conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice derulează diverse programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea și monitorizarea acestora.

De asemenea, s-a constatat necesitatea luării unor măsuri care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, precum și necesitatea asigurării standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată  procedura de infringement.

Obiectivul comun al acestor programe vizează dezvoltarea echilibrată a infrastructurii rezultând în revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

- îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UE și de acces la instrumentele financiare de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);

- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.

Unul dintre subprogramele PNDL este Subprogramul „Modernizarea satului românesc”;

Obiectivul general PNDL vizează echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, astfel încât pe termen mediu fiecare localitate să atingă standardele prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

PNDL cuprinde 12 domenii specifice de investiții. Fiecare domeniu prevede categorii de lucrări pentru a realiza obiectivele de investiții finanțate prin program. Unul dintre acestea il reprezinta realizarea  de drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Se vor anexa planurile de situatie si planul de amplasament a investitiei, astfel:

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general si al beneficiarului.

Toate constructiile prevăzute în proiect a fi executate în atelier vor fi însoţite de certificate de calitate în care se vor înscrie toate informaţiile relevante privind calitatea materialelor de bază şi de adaos

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

Drumurile vor fi asfaltate, vor avea o lungime totala de 6.601 ml, avand latimea carosabilului de 6 m, acostamente stanga – dreapta de cate 0,50 m, rigole de pamant pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva, respective structura rutiera propusa :

1. strat nisip - 7 cm

2. strat fundatie - piatra sparta 25 - 63 mm: 20 cm

3. strat de baza - macadam 10 cm

4.amorsa+mixtura asfaltica: EB22,5 LEG 50/70: 6 CM

5. mixtura asfaltica: EB16 RUL50/70: 4 cm

Acostamente:

- nisip : 5 cm

- piatra sparta : 0 - 25 cm: 10 cm

Iluminat public

      - Iluminatul public se va realiza cu stalpi de iluminat H= 6 m, amplasati la distante de 20 m si LES pentru alimentrea cu energie electrica a acestora.

      - In vederea economiei de energie electrica dse vor utiliza lampi tip LED, avand consumuri specific mici.

      - Stalpii de iluminat se vor amplasa la distante de 20 m unul de celalat.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- Nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- Nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi: Alimentarea cu apa, energie

Iluminatul public se va realiza cu stalpi de iluminat H= 6 m, amplasati la distante de 20 m si LES pentru alimentrea cu energie electrica a acestora.

In vederea economiei de energie electrica dse vor utiliza lampi tip LED, avand consumuri specifice mici.

Stalpii de iluminat se vor amplasa la distante de 20 m unul de celalat.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Sistemul de iluminat public se va racorda la reatua de distributie a aenergiei electrice existent in zona

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Lucrările de amenajare a terenului sunt prevăzute şi au rolul de a realiza aducerea terenurilor degradate, în perioada de execuţie, la categoria avuta anterior începerii lucrărilor de execuţie, adica la starea naturala.

Scopul acestor lucrări este acela de a reface condiţiile cu privire la mediu, sanatatea oamenilor şi amenajarea terenurilor afectate.

De asemenea, lucrările de investitie vor avea impact pozitiv asupra mediului deoarece prin lucrările din amplasament se vor dirija apele pluviale in dispozitive speciale de colectare, se va imbunatati circulaţia vehiculelor prin modernizarea elementelor geometrice ale drumului

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

In vederea soluţionării tuturor problemelor legate de trafic şi ţinând cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor cu funcţiune de locuire permanentă de-a lungul acestui drum dar şi de dezvoltarea arealelor industrial/economice in zonele de lotizari, este strict necesar procesul de sistematizare.

Strazile propuse de pentru sistematizare sunt situate in zone marginase

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- piatra sparta diverse sorturi

- nisip

- apa

- metode folosite în constructive

Tehnologia de execuţie propusa si care sta la baza evaluarii cantitatilor de lucrări este urmatoarea, pe sectoare de drum, asa cum au fost definite initial:

- se traseaza axul drumului

- lucrări de săpătură pana la atingerea cotei de fundare a structurii rutiere corespunzătoare cu cota proiectata in profil longitudinal

- realizarea stratului de forma

- asternerea stratului de nisip cu rol anticapilar si antigeliv, urmat de compactarea corespunzătoare

- asternerea stratului de fundaţie din agregate minerale (balast/piatra sparta) urmat de compactare corespunzătoare

- asternerea stratului de baza din piatra Sparta asternerea stratului de legătură din BAD25

- asternerea stratului de legătură

- asternerea stratului de uzura

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

- nu exista

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- Varianta zero (fara proiect) nu inseamna in mod necesar inexistenta oricarei investitii pe durata de referinta. Varianta de referinta reprezinta acea varianta in care doar se mentine functionalitatea infrastructurii existente, la parametrii existenti.

In acest caz obiectivul analizat va ramane in starea actuala.

- Se respecta traseul stabilit initial pentru cai de acces in zonele de lotizari

- Cu proiect

In acest caz se poate propune amenajarea drumurilor de acces in zonele mentionate, astfel incat sa se poata asigura conditii optime de trafic pentru locuitorii din zonele respective.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

- Urmare a realizarii investitiei exista posibilitatea dezvoltarii zonelor de lotizari, prin facilitarea constructiilor de locuinte si aparitia unor mici agenti economici

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

    - Aviz – APM Constanta

    - Aviz – Engie SA – Distrigaz Sud Retele

- Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- In prezent drumurile propuse pentru sistematizare fac sunt drumuri neamenajate, care fac parte din domeniul public al comunei Castelu, fiind incluse in Inventarul domeniului public al comunei.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- NU ESTE CAZUL

- arealele sensibile;

- NU ESTE CAZUL

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- Nu a putut fi luata un considerare o alta varianta din urmatoarele considerente:

terenul pe care urmeaza a se face investitia face parte din omeniul public, fiind delimitat de proprietati private. Nu este permisa amplasarea drumului pe proprietati private.

- Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile. O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- Impactul pozitiv asupra mediului se datoreaza reducerii riscului de poluare cu praf a zonelor ca urmare a amenajarii drumurilor de acces, prevenind astfel si fenomenele de eroziune a solului ca urmare a crearii de fagase pentru scurgerea apelor pluviale .

- Impactul negativ asupra mediului poate fi generat de:

  - deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor

  - zgomot, vibratii generate de utilaje

  - Impactul negativ se apreciaza a fi direct, temporar

In faza de implementare a proiectului vor rezulta deseuri din constructii. Deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si predate centrelor autorizate de colectare indicate prin autorizatia de construire.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- impactul pozitiv se va manifesta pe o zona extinsa pentru locuitorii localitatilor invecinate

- impactul negativ va afecta punctual numai zona in care se amplaseaza investitia.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- impactul pozitiv se va manifesta pe o suprafata mare de teren, cuprinzand si zonele  invecintate

- impactul negativ se va manifesta in zonele marginase ale localitatii si nu va afecta populatia, habitatele sau speciile.

- probabilitatea impactului

- probabilitatea impactului pozitiv este foarte mare deoarece realizarea obiectivului reprezinta o facilitate pentru majoritatea locatarilor din localitatile vecine

- probabilitatea impactului negativ este mica, avand in vedere ca deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi depozitate si transportate astfel incat sa nu afecteze mediul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- impactul pozitiv este de durata nelimitata.

- impactul negativ este de durata limitata, pe perioada derularii lucrarilor. Impactul este reversibil, efectele se diminueaza si dispar in timp scurt, la finalizarea activitatii.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- colectarea si depozitarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor

- tranportul  deseurilor rezultate .

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- natura transfrontieră a impactului.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- In timpul realizarii lucrarilor de constructie, prin functionarea utilajelor de lucru, emisiile rezultate din consumul de motorina vor fi in cantitati ce nu constituie o poluare semnificativa.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- Nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- In timpul realizarii lucrarilor si pe timpul functionarii, sursele de producere a zgomotului si vibratiilor sunt utilajele pentru executie. Executantul va utiliza utilaje si mijloace tehnice agrementate tehnic si din punct de vedere al protectiei mediului, astfel incat sa nu se depaseasca nivelurile de zgomot si vibratii admise.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Nu este cazul

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

- Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- Deseurile de constructii

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- Executia terasamentelor se va executa cu respectarea stricta a normelor tehnice. Suprafetele de teren utilizate pentru realizarea obiectivului vor fi aduse la starea initiala  dupa executia lucrarilor.

- Materialele de constructie vor fi aduse/depozitate pe santier cu putin timp inaintea punerii lor in opera.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

- Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- In zona in care se realizeaza lucrarile pentru realizarea obiectivului, conform planului situatie anexat la documentatie, acestea vor avea un impact minim neglijabil asupra asezarilor umane

- Pe perioada de functionare, datorita amplasarii obiectivului in extravilanul localitatii, impactul asupra populatiei va fi minim

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

- Nu este cazul

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- Deseuri din sapatura – pamant, piatra

- deseuri rezultate din lucrari de constructii – resturi de materiale, otel, lemn, etc

- modul de gospodărire a deşeurilor.

- Deseurile rezultate in urma sapaturilor – pamant execentar, piatra, etc, se vor prelua de catre executant si se vor depozita in locuri special amenajate stabilite de catre autoritatile locale; deseurile rezultate din montaj – resturi de material plastc, metal, lemn, etc se vor prelua de catre executant si se vor valorifica in conformitate cu prevederile legale privind gestiunea deseurilor.

- Atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare, se va asigura colectarea selectiva a desurilor

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- In timpul lucrarilor de montaj nu se utilizeaza substane toxice sau periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

- Nu este cazul

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

- Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- Organizarea de santier  va consta in:

- 2 baraci; una cu destinatie de spatiu administrativ si una cu destinatie de vestiare

- platforma amenajata pentru utilaje

- platforma amenajat pentru depozitare provizorie materiale

- 2 cabine de wc ecologic (femei/barbati)

- generator electric

- cisterna cu apa

- imprejmuire cu panouri metalce refolosibile

  - localizarea organizării de şantier;

- Organizarea de santier se va realiza pe terenul destinat amplasarii obiectivului

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- Impactul organizarii de santier asupra mediului va fi minim, acesta fiind asociat lucrarilor de executie pentru organizarea de santier:

- terasamente: sapatura, umplutura, compactare

- executie lucrari: emisii de noxe in atmosfera (utilaje, autovehicule); deseuri din constructii

- Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

- Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

- Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

- Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, matweriale care nu afectează calitatea apei.

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii,

- Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

- Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Nu este cazul

- accidentale;

- Ca masura preventiva se va face instruirea personalului de executie privind aspectele de mediu cu impact semnificativ, respectiv deseurile din sapatura.

- Beneficiarul lucrarii va impune prin contract executantului sa respecte cerintele minime de protectia mediului si va supraveghea executia lucrarilor prin personal specializat si instruit corespunzator (diriginti de santier)

- In cazul nerespectarii conditiilor de mediu, beneficiarul va notifica executantul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Prin proiect sunt prevazute lucrari de readucere a terenului afectat de lucrari la starea initiala – respectiv plantare de arbusti

IX. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

# Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Semnătură şi ştampilă