MEMORIU DE PREZENTARE

| Beneficiar : | S.C. OIL TERMINAL S.A. | Cod document : | A517-MT-PM |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod proiect : | A 517 | Faza : | Avize |
|  |  | Revizie: | 0 |
| Denumire proiect: | MODERNIZARE REZERVOR T30 - SECTIA PLATFORMA SUD |

| Întocmit: | Ing. M. Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- DENUMIREA PROIECTULUI

MODERNIZARE REZERVOR T30 - SECTIA PLATFORMA SUD

- TITULAR

Numele companiei: S.C. OIL TERMINAL S.A.

Adresa: Mun. Constanta, str. Caraiman, nr. 2. jud. Constanta.

Persoane de contact:

S.C. Oil Terminal S.A., Tel. 0241-588.233

S.C. ELLIS92 PLOIESTI, Tel 0244 - 407.550

Nr. proiect :  A517

##### DESCRIEREA PROIECTULUI

- Necesitatea

Avand in vedere durata de exploatare precum si conditiile de amplasare pentru rezervorul T30 (mediu salin), s-a constatat aparitia fenomenului de coroziune la nivelul capacului plutitor. In urma intreruperii temporare din procesul de depozitare si verificarilor interioare s-a observat acelasi fenomen la nivelul tablelor de fund precum si la elementele sistemului de incalzire interior, facand improprie continuarea activitatii de stocare in conditii de siguranta.

Drept rezultat sunt necesare lucrari de reparatii la reperele mentionate pentru aducerea rezervorului in parametrii optimi in vederea continuarii activitatii.

- Profilul şi capacităţile de producţie

Activitatea principala a S.C. OIL TERMINAL S.A presupune depozitarea temporara a produselor petroliere in vederea livrarii in principal catre rafinarii.

- Descrierea lucrarilor şi a fluxului tehnologic

Rezervorul R34S este de tip atmosferic, suprateran, cilindric, cu axă verticală, cu manta executată din tablă de oţel, echipat cu capac plutitor din otel.

Destinatia rezervorului nou va fi cea initiala - de stocare de titei in vederea livrarii.

Caracteristici tehnice principale ale rezervorului R34S

| - tip rezervor: | cilindric, vertical, cu capac flotant |
| --- | --- |
| - diametrul: | 61140 mm |
| - inaltime manta: | 18.280 mm |
| - capacitate: | 50.000 mc |
| - presiune de lucru: | atmosferica |
| - temperatura de depozitare: | ambianta |
| - echipament interior: | incalzire cu registrii |

Conditii tehnice abur

| - mediu de lucru: | abur joasa presiune (max. 6 bar) |
| --- | --- |
| - functie tehnologica: | incalzire produse petroliere |
| - temperatura de lucru: | min. | 110oC |
|  | max. | 160oC |

# Lucrarile de modernizare ce se vor efectua sunt:

- refacere pat elastic;

- realizare fund – avand in vedere starea avansata de coroziune fundul va fi inlocuit in totalitate;

- reparatie serpentina – consta in refacerea totala a sistemului de incalzire pentru produsul depozitat ;

- suprainaltare rezervor, cu montaj virola la partea inferioara manta;

- construire capac – inlocuire cu un capac nou cu pontoane;

- montaj capac plutitor;

- realizare racorduri noi pe manta (intrare / iesire abur/condens, scurgere cu basa, racorduri pentru montajul generatoarelor spuma aeromecanica);

- montaj racorduri pe capac (gura de luat probe, racord pentru radar, racord pentru traductor temperatura) ;

- realizare instalatie PSI ;

- realizare podet pentru stalp radar si pentru gura de luat probe ;

- refacere stalp cu gura de luat probe ;

- realizarea protectiei anticorozive a rezervorului;

- instalatie electrica pentru alimentarea circuitului de iluminat aferent rezervorului ;

- instalatie de legare la pamant a rezervorului.

Montajul racordurilor se va face astfel incat sa nu fie necesare modificari ale legaturilor de conducte.

- Racordarea la retele utilitare existente in zona

Realizarea operaţiilor de modernizare nu afectează sistemul de alimentare cu energie electrică existent în zona.

Alimentarea instalatiei PSI (apa si spuma) a rezervorului se va realiza prin conectarea la reteaua de apa si spuma existente in zona.

Evacuarea apelor uzate: apele pluviale rezultate din acumularile de pe capacul plutitor al rezervorului, sunt colectate si dirijate prin intermediul conductei de dren, la reteaua de canalizare existenta in SP Sud.

Realizarea operatiilor de montaj nu afecteaza sistemul de telecomunicatii existent în zona.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Modernizarea rezervorului existent T30  nu vor avea efecte asupra factorilor de mediu.

Lucrarile de refacere ale amplasamentului, in urma lucrarilor de modernizare, constau in:

    - evacuare deseuri metalice la locuri speciale destinate primirii si stocarii acestui tip de deseuri;

    - evacuare pamant infestat cu produs petrolier de catre firme autorizate, cu care beneficiarul are contract, pentru transport la statii special amenajate ;

    - nivelare sol.

- Cai de acces

Accesul in S.P. Sud, se face din DN39 (Soseaua Mangaliei).

In interiorul Sectiei, accesul la rezervorul T30 se face din drumurile de incinta existente.

- Resurse naturale folosite in constructie - realizarea lucrarilor de modernizare rezervor nu presupune utilizarea de resurse naturale.

- Planul de execuţie

# Refacere pat elastic si inlocuire fund rezervor

Refacerea patului elastic consta in inalturarea materialului din structura patului elastic existent pe o adancime pana la cota la care nu se mai sesizeaza prezenta de substante depozitate. Gradul de compactare pentru fiecare strat va fi de 98%. Se va urmari in cadrul lucrarilor sa se realizeze panta fundului de 1 :120.

Pentru remedierea fundului se va demonta in totalitate panoul central si inelul periferic.  Pentru tablele panoului central se vor folosi cupoane din tabla S235JR cu grosimi de 8mm, iar pentru inelul periferic se vor folosi table S275J2 cu grosimi de 10mm.

# Serpentina

Sistemul de incalzire va fi cu registrii, elementele serpentinei fiind legate intre ele prin curbe .

Intrarea in serpentina se face prin intermediul unui colector existent montat in afara rezervorului, iar iesirea si recuperarea condensului se face tot prin intermediul unui colector existent.  Elementele componente ale serpentinei sunt din teava calitate de material P235GH conform SR EN 10216-2:2008. Serpentina se sprijina pe suporturi metalice reglabile in inaltime pentru a asigura panta de curgere a condensului. Conductele se fixeaza de suporturi cu ajutorul bratarilor.

Zona de iesire a serpentinei din mantaua rezervorului va fi realizata prin intermediul unor racorduri forjate cu perete gros, acestea avand rolul de a compensa orificiul din manta dar si de a proteja mantaua in cazul unei viitoare inlocuiri a serpentinei.

# Inaltare cu o virola la baza rezervorului

Mantaua rezervorului se inalta cu o virola pe o inaltime de 2500mm ; se confectioneaza din tabla din otel carbon calitate de material S235J2, cu o grosime de 26mm, grupa de material 1.1 conform SR EN 10025 :2-2004.

# Inlocuire capac plutitor – construire si montaj

# Dupa efectuarea interventiilor la manta si capac, se reduce considerabil pierderile de produse petroliere (prin evaporare - prin spatiul inchis de sistemul de etansare, sau prin scurgeri la canal - prin sistemul de scurgere ape meteorice), cu consecinte directe, asupra reducerii gradului de poluare si/sau de reducere a pericolului de producere a incendiului/exploziei, in zona de amplasare a rezervorului.

# Racorduri :

Rezervorul este prevazut cu urmatoarele racorduri pe manta :

- racord incarcare-descarcare (2 buc) – 1xDN1000 PN16 si 1xDN200 PN25 ;

- racord scurgere prin manta – DN150 PN25 (Ø168,3x10) ;

- racord rezerva (1 bucata) – DN250 PN25 (Ø273x10) ;

- gura de vizitare (4bucati) – DN900 PN16 din tabla roluita, prevazute cu flansa plata si flansa oarba cu pivot, din acelasi tip de material. Gura de vizitare este prevazuta cu guler de intarire. Pe trei din gurile de vizitare se va monta un agitator.

- guri de curatare (1bucata);

- racord preaplin (1bucata);

- racorduri spuma aeromecanica;

- racorduri serpentina (16bucati) - stut DN50x8buc. respectiv DN25x8buc.

Pe capac s-au prevazut urmatoarele :

- gura luat probe – DN200 PN6 realizata din tabla roluita cu dimensiunea dupa roluire de Ø219,1x8;

- racord radar Vega;

- racord radar SAAB – se va monta pe teava de linistire DN300;

- racord temperatura;

- stuturi ventilatie – DN150;

- dispozitiv automat de aerisire;

- guri de vizitare/inspectie– DN550;

- bazin colectare ape meteo.

-  montaj dispozitive antirotationale.

# Montaj agitatoare

# Se vor monta mixere de agitare pe doua din gurile de vizitare existente. Acestea vor avea rol de impiedicare a sedimentarii, impotriva formarii pernei de apa rezultata din condens si din produs, omogenizare a produsului depozitat, uniformizarea temperaturii interioare.

# Vopsitorie interioara si exterioara

Suprafaţa exterioară a rezervorului precum si structurile metalice aferente se protejează anticorosiv prin aplicarea următorului sistem de vopsire:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷  100 µm;

- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 ÷  40 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 -200 µm.

Suprafaţa interioară (fundul şi prima virolă) a rezervorului se protejează anticorosiv prin

grunduire şi vopsire cu:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- două straturi email epoxidic gri inchis RAL 7031 - grosime strat uscat = 40 ÷ 55 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 130-170 µm.

# Inlocuire instalatie PSI (apa si spuma)

Avand in vedere ca instalatia PSI a rezervorului T30 prezinta degradari, sunt necesare lucrari modernizare / inlocuire dupa cum urmeaza:

Instalatia de stingere cu spuma aeromecanica pentru rezervorul cu capacitate de 50.000mc :

Instalatia fixa de stingere cu spuma va fi formata din :

- conducte prinse cu suporti pe rezervor pentru alimentarea generatoarelor ;

- 16 generatoare de spuma aeromecanica GSA400CF.

Instalatia de racire pentru rezervorul cu capacitate de 50.000mc

Instalatia fixa de racire va formata din 3 inele de racire, conducte de alimentare aferente  si duze de pulverizare.

# Refacere instalatie electrica pentru alimentarea circuitului de iluminat  si instalatia de impamantare a rezervorului

Se vor inlocui cablurile de alimentare pentru iluminat; Legarea la pamant a rezervorului se va face cu platbanda OLZn 40x4mm la priza de pamant existenta a parcului de rezervoare.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 3471 din 07.11.2017 s-au solicitat urmatoarele avize:

AVIZ securitate la incendiu;

AVIZ ISC Constanta ;

Acord Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

- Localizarea proiectului

Lucrarile pentru modernizarea rezervorului T30 se vor executa pe terenul proprietate al S.C. OIL TERMINAL S.A. in cadrul Sectiei Platforma Sud, aflata pe teritoriul administrativ al Mun. Constanta, judetul Constanta.

Accesul in S.P. Sud, se face din DN39 (Soseaua Mangaliei).

In interiorul Sectiei, accesul la rezervorul T30 se face din drumurile de incinta existente.

Vecinatati: Nord – Zona comerciala - industriala; Sud – Teren viran; Est – Portul Constanta; Vest – DN39.

Suprafata amplasamentului este relativ plana si orizontala. Terenul este stabil (neafectat de fenomene fizico-geologice active).

##### Surse de poluanti

- Protecţia calităţii apei

Pentru protecţia apelor se vor respecta următoarele:

- Apele pluviale rezultate din acumularile de pe capacul plutitor al rezervorului, sunt colectate si dirijate prin intermediul conductei de dren, la reteaua de canalizare existenta in SP Sud.

- Toate lucrările pentru modernizarea rezervorului se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri pe suprafaţa terenului;

- Se interzice spălarea masinilor/utilajelor în zona lucrărilor.

- Protecţia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii aerului, singurele activităţi care se constituie surse de impurificare sunt praful provenit de la lucrarile de modernizare, precum şi gazele de eşapament ale utilajelor şi camioanelor necesare în activitatea de şantier.

Ca măsuri de protecţie se impun:

- în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/utilitare;

- pentru evitarea exploziilor şi implicit a poluării aerului, punerea în functiune a rezervorului şi a conductelor aferente acestuia se va face respectând măsurile de siguranţă date de proiectant şi de procedurile de lucru ale beneficiarului.

- Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Activitatea desfăşurată în timpul lucrarilor este generatoare de zgomot, inclusiv prin sursa reprezentata de motoarele autocamioanelor care sunt aferente organizării de şantier.

In vederea reducerii zgomotului si vibratiilor, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/utilitare;

- Protecţia împotriva radiaţiilor

În cadrul obiectivelor analizate nu se folosesc surse de radiaţii.

- Protecţia solului şi a subsolului

Pentru protectia solului si a subsolului s-au prevazut :

- Apele pluviale rezultate din acumularile de pe capacul plutitor al rezervorului, sunt colectate si dirijate prin intermediul conductei de dren, la reteaua de canalizare existenta in SP Sud.

- Dezmembrarea table capac, structura metalica capac, table manta (virola) si table fund se face prin taiere oxiacetilenica.

Materialul marunt ca si alte materiale rezultate din dezafectare, exceptie teava si robinetii, nu se vor depozita direct pe sol, ci in lazi din metal prevazute cu urechi de ridicare, ulterior urmand a fi transportate cu auto.

Elementele din teava si robinetii se vor depozita pe suporti ori incarca direct in camioane avandu-se grija la asigurarea stabilitatii acestora la manevrare sau in pozitii statice.

Toate materialele rezultate in urma operatiilor de dezafectare vor fi transportate si depozitate la centre autorizate cu care beneficiarul are contract.

- dupa desfacerea fundului rezervorului va fi stabilita cu exactitate cantitatea de pamant infestata cu produs petrolier.

- se va excava şi indepărta de către constructor eventualul pământ infestat.

Toata cantitatea de pamant infestat (daca exista) va fi incarcata in autovehicule speciale, dotate tehnic pentru interventie in caz de accidentare sau defectiuni. Transportul deseurilor se realizeaza numai de operatorii economici care detin autorizatia de mediu conform legislatiei in vigoare pentru colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare.

Constructorul ii  revine sarcina de a incheia un contract cu o firma specializata in transportul si gestionarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de dezafectare si construire rezervor.

- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol deşeuri şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri; deşeurile se vor depozita separat pe categorii în recipienţi sau containere destinate colectării acestora;

- se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialelor în afara zonei de lucru.

În cazul în care, în timpul execuţiei lucrărilor de cuplare/montare conducte existente la rezervorul modernizat, se produce poluarea solului, terenul va fi readus la starea iniţiala de către executantul lucrărilor. Pământul contaminat în urma scurgerilor accidentale de produse petroliere precum şi a celui posibil infestat va fi excavat şi încărcat direct în autobasculante şi transportat de către constructor, urmând a fi depozitat în habe speciale.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

În zona investitiei nu s-a observat prezenţa unor specii sau habitate de interes comunitar. Prin urmare în urma lucrarilor de realizare a investitiei, nu sunt afectate ecosistemele acvatice sau terestre.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

In apropierea amplasamentului actualei investitii nu sunt asezari sau aglomerari de oameni, nu sunt amplasate obiective de interes public sau monumente istorice.

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Materialul marunt ca si alte materiale rezultate din dezafectare (tabla manta, capac, fund rezervor existent), exceptie teava si robinetii, nu se vor depozita direct pe sol ci in lazi din metal prevazute cu urechi de ridicare, ulterior urmand a fi transportate cu auto.

Elementele din teava si robinetii se vor depozita pe suporti ori incarca direct in camioane avandu-se grija la asigurarea stabilitatii acestora la manevrare sau in pozitii statice.

Toate materialele rezultate in urma operatiilor de dezafectare vor fi transportate si depozitate la centre autorizate cu care beneficiarul are contract.

Stocarea / depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile de montaj  se va face controlat, pentru a nu genera impact asupra mediului înconjurator, respectându-se condiţiile specifice fiecărei categorii.

Deşeurile reciclabile (daca e cazul) vor fi colectate, ambalate şi predate unitatilor specializate.

In faza de modernizare rezervor titei, rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

    - Deseuri municipale amestecate : vor fi colectate si stocate temporar in pubele, amplasate in spatii special amenajate si eliminate prin firma autorizata, pe baza de contract;

    - Deseuri industriale reciclabile metalice : vor fi colectate si stocate temporar in containere / spatii special amenajate pentru evitarea contaminarii solului, si valorificate prin societati specializate autorizate, pe baza de contract ;

    - Solul contaminat cu produse petroliere, deseurile textile contaminate, materialele absorbante

contaminate cu substante periculoase, uleiuri uzate : vor fi colectate pe categorii si stocate temporar in containere / spatii special amenajate pentru evitarea contaminarii solului, in vederea preluarii si eliminarii lor de catre societati specializate autorizate, pe baza de contract – in statii autorizate;

Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

În timpul lucrarilor de modernizare rezervor existent, nu se manipulează sau transportă cantităţi de substanţe toxice şi periculoase.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Protecţia mediului reprezinta o componenta de maximă importanţă a activităţii, începând cu transportul, depozitarea, utilizarea, neutralizarea reziduurilor, îndepărtarea tuturor elementelor rezultate în urma intervenţiilor şi reparaţiilor ce pot produce deteriorări ale mediului ambiant.

Activităţile de modernizare rezervor nu au posibilitatea potenţială de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător, deoarece atât rezervorul existent cât şi toate conductele vor fi golite sau curăţate, se vor spala şi verifica suplimentar.

Pe parcursul lucrărilor, constructorul are următoarele obligaţii:

- să nu polueze solul cu scurgeri de carburanţi de la utilaje;

- să nu arunce deşeuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le foloseşte;

- să protejeze instalaţiile din zona de lucru;

- să depoziteze deşeurile generate doar în locuri special amenajate;

- după terminarea lucrărilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele rămase de la lucrare;

- va dezafecta terenul ocupat cu platforme de lucru, dacă este cazul;

- evacuarea eventualelor deşeuri rezultate;

- transportul deşeurilor rezultate va fi efectuat numai de societăţi acreditate pentru aceasta activitate;

Pentru monitorizarea factorilor de mediu trebuie sa se efectueze control conform unui plan. Planul de monitorizare se face de comun acord cu Agenţia de Protecţia Mediului Constanta, stabilindu-se tipurile indicatorilor urmăriţi pentru principalii factori de mediu, precum şi frecvenţa, condiţiile şi modul de prelevare al probelor.

In monitorizarea factorilor de mediu se vor urmări in special :

- controlul calităţii aerului;

- controlul calităţii apelor evacuate (daca este cazul);

- controlul modului de gospodărire a deşeurilor şi a cantităţii care se evacuează conform:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind regimul deşeurilor nr. 78 / 16.06.2000, aprobată prin Legea nr. 426/18.07.2001;

Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată prin legea nr. 465/18.07.2001;

Hotărârea Guvernului nr. 349/11.04.2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecţia mediului:

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 pivind protecţia mediului cu modificările şi completările ulteioare;

OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu legea 655/2001 şi modificată prin OUG 12/2001;

Legea 107/1996 - Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare;

HG 1756/2006 pivind limitarea emisiilor de zgomot în mediul produs de echipamente

destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

##### LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii - montaj, constructorul îşi va planifica organizarea de  şantier pe baza unui proiect propriu în funcţie de distanţa sediului de şantier şi de dotările de care dispune.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru .

În funcţie de natura lucrărilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrărilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vânt, îngheţ etc).

De asemenea, materialele ce concură la realizarea obiectivului vor fi protejate până la punerea acestora în opera.

Măsurile de protejare a lucrărilor şi materialelor revin în totalitate executantului lucrării.

Programul de execuţie a lucrărilor va fi prezentat de executantul lucrării.

Acest program va fi în funcţie de lucrările prezentate de proiectant şi de nivelul de dotare al constructorului.

Recepţia lucrărilor se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, au fost executate, iar probele pentru punerea în funcţiune au fost declarate corespunzătoare.

Verificarea calităţii lucrărilor pe faze de execuţie se va face conform programului anexat   proiectului. Atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi în timpul exploatării, personalul are obligaţia menţinerii curăţeniei şi ordinii pentru evitarea eventualelor accidente.

Beneficiarul are datoria de a urmări permanent, prin dirigintele de şantier delegat, modul de realizare a lucrărilor.

La sfârşitul lucrărilor, terenul se va reface, curăţa şi va fi repus în circuit.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE  ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

La constatarea existenţei unei scăpări importante de produs petrolier în orice parte a unei instalaţii, se va proceda la oprirea funcţionării acesteia, la izolarea părţii avariate şi la remediere.

Rezervorul modernizat va intra în exploatare, împreună cu  instalaţiile  anexe, numai  după efectuarea prelabilă a tuturor probelor de recepţie, în conformitate cu proiectul respectiv.

Rezervorul se va pune în funcţiune şi exploata în conformitate cu prevederile din proiect şi cu luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Nu se admite dirijarea scurgerilor de produse petroliere în locuri în care jetul poate întâlni obstacole, reţele electrice, surse de foc, construcţii, căi de acces, care ar putea provoca un incendiu.

Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea instalaţiilor de captare şi depozitare de produs petrolier, la distanţă mai mică de 50 m.  Pentru iluminat se vor folosi lanterne în construcţie antiex.

Este interzisă folosirea condensului la spălarea utilajelor, sculelor şi echipamentelor. Este interzisă folosirea condensului în lămpi de iluminat.

În cazul unui accident care poate consta în scurgeri de produs petrolier, însoţit sau nu de incendiu, în primul rând se iau primele măsuri de izolare şi stingere a potenţialului incendiu sau de prevenire a declanşării acestuia.

Lucrările de refacere a amplasamentului presupun:

- curăţire completă de deşeuri;

- decopertarea şi tratarea solului decopertat, pentru a putea fi depozitat fără a constitui o sursă de poluare.

Activitatile de realizare a obiectivului nu au posibilitatea potentiala de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurta durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ.

Din datele prezentate si analiza efectuata in cadrul prezentei documentatii se desprinde concluzia ca lucrarile de realizare a investitiei nu vor avea efecte asupra factorilor de mediu.

Aceste activitati nu vor afecta factorii de mediu atata timp cat vor fi respectate toate masurile privind protectia mediului, cat si prin actiuni de prevenire a aparitiei unor alte eventuale surse de poluare.

Semnatura si stampila,