Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: 4/02.08.2013 actualizata in xx.10.2018

Valabilă până la: 02.08.2023

Titularul autorizaţiei: S.C.AVICOLA LUMINA SA

Locaţia activităţii: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6  Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 (rev.2)    cresterea pasarilor –  0124(rev.1)

DIRECTOR EXECUTIV                                                            ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF						          Lavinia Monica ZECA

Întocmit,

Consilier Anca DINU

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii …………………………………... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal …………………………………………………………………. | 5 |
|  |  | Categoria de activitate ………………………………………………………. | 7 |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………... | 12 |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………. | 15 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........ | 18 |
|  |  | Apă, energie, combustibili …………………………………………………... | 20 |
|  | 8.1 | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament Descrierea amplasamentului | 23 |
|  | 8.2 8.3 8.4 8.5 | Instalatii si dotari existente pe amplasament Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. Alte conditii de functionare decat cele normale.............................................. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor..................................................... | 27 |
| 9 |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu …. | 27 |
|  | 9.1 | Emisii in AER …………………………………………………………….. | 27 |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………. Emisii in SOL,APE SUBTERANE …………………………………………… | 28 29 |
| 10 |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ……………………………………………………………………….. | 29 |
|  | 10.1 | AER ……………………………………………………………………………. | 29 |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer şi mirosuri ……………………………………………………….. | 29 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate……………………………………. | 30 |
|  | 10.1.3 10.1.4 | Valori limită de emisie …………………………………………………………. Calitatea aerului.................................................................................................. | 30 |
|  | 10.2 | Emisii în APĂ…………………………………………………………………. | 31 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ………………………………………. | 32 |
|  | 10.2.2 10.2.3 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare …………….. Concentratii maxim admise pentru apa subterana......................................... | 32 |
|  | 10.3 | SOL ŞI SUBSOL ……………………………………………………………. | 34 |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. | 37 |
| 11. |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… | 38 |
|  | 11.1 11.2 | Deşeuri produse, colectate, stocate temporar …………………………........ Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament............... | 39 |
| 12. | 12.1 12.2 12.3 | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei …………………………..………………………………... Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. | 43 |
| 13. | 13.1 13.2 13.3 | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. Generalitati ……………………………………………………………………. Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... Monitorizarea emisiilor în AER……………………………………………… | 45 |
|  | 13.4 | Monitorizarea emisiilor în APA ……………………………………………… | 46 |
|  | 13.5 | Monitorizarea emisiilor în SOL / SUBSOL………………………………....... | 46 |
|  | 13.6 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………........ | 47 |
|  | 13.7 | Monitorizarea zgomotului.................................................................................. | 48 |
|  | 13.8 | Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... | 49 |
| 14. |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………… | 49 |
| 15. |  | Obligaţiile titularului activităţii ……………………………………………… | 53 |
| 16. |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor ………… | 55 |
| 17. |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………. | 57 |
| 18. | Anexe | 58 |
| Anexa I Anxexa II | Plan de încadrare în zonă Plan de amplasament 59 | 58 |
| Anexa III | Modelul raportului anual de mediu (RAM) | 60 |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

- Ordonanta de urgenta   nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- Ordin nr. 144/04.02.2015 pentru completarea art.20 din anexa la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr.1881/28.10.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Ministerului Mediului , Apelor si Padurilor;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- HG  nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale

- Ord. MMP nr. 3970/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana

ca urmare a cererii de actualizare adresate de S.C. Avicola Lumina SA Constanţa,  înregistrată la APM Constanta cu nr. 13734/12.10.2016, autorizează S.C. AVICOLA LUMINA SA, comuna Lumina, judeţul Constanţa pentru activitatea de creştere intensivă a pasărilor

# Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 4/02.08.2013, urmare a modernizarii unor hale de crestere a pasarilor prin montarea de voliere si incadrarea activitatii in prevederile Legii nr. 278/2013.

Introducere

Prezenta autorizaţie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Autorizatia de Mediu reglementeaza desfasurarea activitatilor numai din punct de vedere al calitatii factorilor de mediu. De legalitatea si autenticitatea actelor prezentate se face raspunzatoare societatea solicitanta.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Raportul de Amplasament  revine titularei activității si a evaluatorului.

Autorizatia  contine xx de pagini impreuna cu anexele.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF ILF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

Actualizarea  autorizatiei integrate de mediu

Conform art. 21, alin. 1 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale autoritatea competenta responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza periodic toate conditiile din autorizatia integrata de mediu si acolo unde este necesar le actualizeaza.

Actualizarea prezentei autorizatii integrate de mediu se face in conformitate cu art.21, alin 7 din

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale care prevede:

„Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si in cazul in care este necesar actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare este necesara utilizarea altor tehnici

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit art.18;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun”.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. AVICOLA LUMINA SA

Sediul: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 251 150;

Fax: 0241 251 050

e-mail: vasile.bunduc@avicolalumina.ro

Cod Unic de Inregistrare: RO 2430063

Registrul Comerţului: J13/3498/17.09.2001

2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea  O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Legea nr. 278/24.10.2013 , privind emisiile industriale.

- HG 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003(M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata la anexa prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 .

- Legea nr. 104/15.06.2011 (M.O. nr. 452/28.06.2011), privind calitatea aerului inconjurator;

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Legea 211/11.11.2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2016, privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul comun MMGA si MAPDR nr.1270/ 30.11.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, a carei anexa a fost publicata in M.O 224/2005 bis.

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat in M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

- Legea nr. 249/2016, privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 296 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

- Respectarea SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul  ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119./2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*) - Republicare

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate.

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenta  gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul M.M.P. 794/2012 privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de  depozit de deseuri.

- O.U.G nr.47/11.08.2005 privind reglementarile de neutralizare a deseurilor de origine animala aprobata cu modificari prin Legea nr.73/01.04.2006, modificat in 02.02.2010.

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa (Anexa publicata in M.O. nr. 511 bis/13.06.2006).

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.O. nr. 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG nr. 477/ 2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/ 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998.

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluarii mediului;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.

1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale :

6.6. , pct. a) - Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari,  asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013;

- Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:

Cod CAEN: 0147 rev.2 (0124 rev.1)  cresterea pasarilor.

COD CAEN 5210-depozitǎri

COD CAEN: 4632-comerţ cu ridicata al cǎrnii şi produselor din carne

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

-creşterea intensivă a păsărilor, cu o capacitate proiectatǎ de 377840 locuri păsări/an, în regim de 1 ciclu/an

- produse finite:

  - Gǎini ouǎtoare

  - Ouǎ

-sortarea, inscripţionarea şi depozitarea ouǎlelor, cu capacitatea staŃiei de sortat tip OMNIA XF 125, de 45.000 ouă/oră şi a depozitului de 2.500.000 ouă

-depozitarea preparatelor din carne congelatǎ şi refrigeratǎ.

# 4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. AVICOLA LUMINA SA, comuna Lumina, jud.Constanţa, înregistrată la  A.P.M. Constanta cu nr. 108/10.01.2013;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, publicat  în.ziarul ” Cuget Liber” incepand din data de 19.12.2012 pana in data de 07.01.2013 si la Primaria Comunei Lumina in data de 19.12.2012;

- Raport de amplasament elaborat de Expert Evaluator Principal Costache Viorel

- Document solicitare întocmit de Expert Evaluator Principal Costache Viorel

- Autorizare sanitar-veterinarǎ nr. 4 / 12.05.2010, emisǎ de A.N.S.V.S.A Direcţia Sanitar Veterinarǎ şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa

- Notificari emise de D.S.P Constanţa nr. 17045R/13.12.2012 si nr. 6411 / 06.05.2010;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 6 din 24.01.2013, emisă de DADL Constanţa;

- Contract nr. 26/07.11.2011 încheiat cu R.A.J.A Constanţa, privind branşarea/racordarea şi utilizarea de servicii publice de alimentare cu apǎ şi canalizare

- Plan de încadrare în zonă-localizare geografică

- Plan de situaţie cuprinzând clǎdirile existente şi reţelele de utilitǎţi

- Titlu de proprietate nr. 59270/ 1602 din 24.03.1999, emis de Comisia Judeţeanǎ pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor

- Buletin de incercare nr. 17 / 11.05.2012 emis de ICPA Bucuresti

- RAM SC AVICOLA LUMINA SA pentru anul 2012

- Adresa SC ENEL ENERGIE SA nr. 413961/ 24.05.2013 de prelungire a contractului de furnizare a energiei electrice

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Program de combatere a efectelor poluării accidentale la sursa de apă a fermei elaborat de SC AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Plan de închidere şi aducere la starea iniţială a amplasamentului întocmit de SC AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Contract nr. 2244 /11.01.2011 încheiat cu SC ECO FIRE SISTEMS  SRL pentru preluarea deseurilor de origine animala si a deseurilor periculoase

- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 83/758 din 01.10.2009 încheiat cu Congaz Constanţa

- Contract de prestări servicii nr. 1674/ 27.05.2011 încheiat cu SC TRAIAN COMPANY SRL privind valorificarea anvelopelor uzate

- Contract de prestări servicii nr. 201212853/ 31.12.2012 încheiat cu  ECOROM AMBALAJE SA privind preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi a deşeurile de ambalaje

- Contract de vanzare - cumparare nr. 9/ 21.01.2013 încheiat  SC GREMLIN COMPUTER SRL pentru cumpararea vanzarea deseurilor reciclabile,

- Contract de prestări servicii nr. 10/ 11.01.2007 privind servicii de salubrizare, încheiat cu SC TRACON SRL

- Contract de prestari servicii fn/ 03.01.2013, încheiat cu SC REP NAV STAR SRL pentru colectarea apelor uzate menajere, golirea foselor septice;

- Contract de vanzare – cumparare nr.144/05.03.2013, încheiat cu SC AGRICOLA INTERNATIONAL privind valorificarea ouǎlor sparte; act additional nr. 1/12.03.2013 pentru prelungirea contractului;

- Convenţie pentru utilizarea dejecţiilor nr. C37249 / 03.05.2013 încheiatǎ cu PENITENCIARUL POARTA ALBA

- Convenţie pentru utilizarea dejecţiilor nr. 1475 / 02.04.2012 încheiatǎ cu SC MIRALEXA COMERCIAL SRL

- Convenţie pentru utilizarea dejecţiilor nr. 2742 / 01.09.2011 încheiatǎ cu SC AGRICOLA VERDE SRL

- Certificat constatator nr. 6027/23.01.2013 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Certificat de inregistrare seria B nr. 1457602 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Studiul OSPA nr. 645/ 06.09.2012 întocmit de OSPA Constanţa

- Studiul OSPA nr. 644/ 06.09.2012 întocmit de OSPA Constanţa

- Studiul OSPA nr. 724/ 06.12.2010 întocmit de OSPA Constanţa

- Fişǎ tehnicǎ de securitate pentru Virocid

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Titularul activitatii trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerintele inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a pasarilor, materiile prime si materialele auxiliare utilizate, sunt urmatoarele:

| Principalele materii prime/materiale | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Cantitati | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gǎini ouǎtoare | - | 248.572 capete/serie | - |
| Puicute | - | 420.000 capete/serie | - |
| Furaje | Orz, grâu, porumb, mazǎre, şrot de floarea soarelui, şrot de soia, aditivi | 11.192 t/an | Buncăre exterioare pentru furaje |
| Gaz metan | - | 18.140 Nmc/an | - |
| Motorina | Produs petrolier/ R 10, R45, R 53, R65,R66, R40 | 95.500 l/an | Statie PECO mobila cu capacitatea de 12 mc, închiriată si 2 rezervoare de 10 t fiecare |
| Apa potabilǎ pentru adapare | - | 30.009 mc/an | Preluata din reteaua de distributie a apei din localitatea Ovidiu şi stocată în rezervorul de înmagazinare cu V=200 mc si din sursa proprie |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | - | 1.950 litri/an | In magazia de produse sanitar- veterinare, amenajată în clădirea filtrului sanitar în ambalajele originale |
| Materiale dezinfectante (Aldezin, Virocid, Zagor, Nocurat) | C, N, R 20/21/22, R34, R42/43, R50, R20, R 27/28, R48/25 | 1475 l/an | In ambalajele originale, pe rafturi în incinta magaziei de medicamente |
| Energie electricǎ | - | 1.168.520 kWh | - |

Substante chimice utilizate pe amplasament:

| Nr. Crt. | Denumire substanta | Fraza de periculozitate | Proprietati fizico – chimice ale substantei | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VIROGUARD grupa III-a de toxicitate | C, R 20/21/22, R 34, R 42/43 | Lichid limpede, slab galbui, care contine glutaraldehida | 450 litri |
| 2. | VIROSHIELD grupa III-a de toxicitate | C, R 20/21/22, R 34, R 42/43 | Lichid maroniu, miros specific de aldehida,Tfierbere = 93oC, densitatea = 1,005 g/cm3, solubil in apa | 1025 litri |
| 3. | STRONG grupa III-a de toxicitate | - | Momeala antiraticida, cubulete cerate, pe baza de Brodifacum | 375 kg |
| 4. | RACAN grupa III-a de toxicitate | R 20, R 27/28, R 48/25 | Momeala antiraticida, cubulete cerate, pe baza de Difenacoum | 300 kg |

La sfârşitul ciclului de producţie (70 – 80 saptamani) se execută igienizarea şi dezinfecţia halelor.

Virocid este utilizat pentru dezinfecţia pereţilor, pardoselilor, uşilor, cuştilor precum şi pentru dezinfecţia mijloacelor de transport. Aldezin se utilizeazǎ la dezinfectarea halelor, suprafeţelor,utilajelor şi a mijloacelor de transport.

6.1 Titularul de activitate/operatorul, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului REACH. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ILF), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

# 7. 	APă, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apă

Apa din subteran este folosita in scop igienico – sanitar, pentru cresterea pasarilor si igienizarea halelor. Apa din forajele 1 si 3 este folosita in scop tehnologic, iar apa din forajul P2 asigura rezerva de incendiu.

Pentru baut se foloseste apa imbuteliata.

Apa din reteaua R.A.J.A. S.R.L. este folosita doar pentru cazurile de forta majora (in caz de avarie la sursa proprie sau in caz de temperaturi foarte ridicate, cand este necesara suplimentarea volumelor de apa la sistemele de racire).

- Sursa :

- Subterana : forajele P1, P2, P3 de alimentare cu apa tehnologica, cu urmatoarele caracteristici:

| Sursa | Caracteristici |
| --- | --- |
|  | Q (mc/h si l/s) | H (m) | NHs (m) | NHd (m) | Dn (mm) |
| P1 | 8 (2,22 l/s) | 30 | 6 | 8 | 250 |
| P2 | 3,6 (1 l/s) | 43 | 7 | 16 | 250 |
| P3 | 4,32 (1,2 l/s) | 65 | 20 | 42 | 250 |

2. Volume şi debite autorizate:

- mediu total:			204 mc/zi

- maxim total:			205,6 mc /zi

- anual din subteran = 71210 mc

- Instalatii de captare:

- forajele sunt echipate cu pompe tip ZDS cu urmatoarele caracteristici: Q = 2 – 2,4 mc/h, H = 35 – 51 mCA, N = 0,37 kW, n = 2850 rot/min.

- bransament la reteaua RAJA S.A. (pana la vana de racord cu reteaua de distributie din incinta societatii) – conducta OL cu Dn = 75 mm si L = 170 m.

- Instalatii de aductiune, inmagazinare, tratare si distributie a apei

- conductele de refular de la forajele P1 si P3 la rezervoarele de inmagazinare apa cu V tot = 160 mc sunt din polietilena avand L tot = 275 m. Conducta de la forajul P1 la rezervor are Dn = 32 mm, iar cea de la forajul P3 are Dn = 25 mm si L = 10 m;

Reteaua de distributie in interiorul societatii este executata din PEHD in lungime totala de 1705 m, cu Dn = 120 mm (L=308 m), Dn 90 mm (L=144 m), Dn 75 mm (L=115 m), Dn = 63 mm si Dn = 25 mm (L = 1138 m).

- 2 rezervoare de inmagazinare din polstif cu volumul de 80 mc fiecare, V tot = 160 mc;

- un rezervor de inmagazinare din polstif cu volumul de 23 mc, ce asigura rezerva de apa de incendiu;

- bazine de stocare apa pentru situatii accidentale, din polietilena cu V = 2 mc, la cele 9 hale aferente modulelor 3, 4, 5. Fiecare bazin tampon este dotat cu hidrofor cu H = 15 mCA si Q = 1 mc/h.

- din rezervorul de inmagazinare cu V tot = 160 mc, apa este distribuita catre consumatori prin intermediul unei statii de repompare echipata cu 2 pompe tip CB2 – 2CP32/2008, cu urmatoarele caracteristici: Q = 30 mc/h, H = 85 mCA, N = 4 kW, n = 2900 rot/min.

- instalatii de tratare: inainte de rezervorul de inmagazinare cu V = 160 mc, o parte din apa captata este tratata intr-o statie de demineralizare duplex. Liniile de demineralizare functioneaza alternativ si au un debit de 1,5 mc/h.

- Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervoarel de inmagazinare.

Reteaua de incendiu este executata din azbociment, din conducte cu Dn = 250 mm si L = 1625 m, Dn = 125 mm si L = 340 m.

Pe reteaua de distributie sunt montati 15 hidranti de incendiu exteriori si 18 hidranti interiori. Timpul de refacere a rezervei de apa de incendiu este de 23 ore pentru rezervorul cu V = 23 mc (deservit de forajul P2) si 18 ore pentru rezervorul cu V = 160 mc.

In cadrul statiei de pompare PSI sunt montate 2 pompe de incendiu (1+1R) tip CX/A 120/20 cu urmatoarele caracteristici: Q = 9 mc/h, H = 55 mcA, P = 2,2 kW, n = 2850 rot/min.

- Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă :

-Vzi max=   201 mc/zi

-Vzi med=  199,7  mc/zi

Cerinţa totală de apă :

-Vzi max=  205,6  mc/zi  (2,36 l/s)

-Vzi med=  204  mc/zi

Volum de apa asigurat in sursa: anual minim = 71210 mc

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

### Apele uzate colectate de reţeaua de canalizare existentă pe amplasament sunt: de tip menajer (de la filtrele sanitare şi pavilionul administrativ) şi tehnologice (de la igienizarea halelor in perioada de vid sanitar).

Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apelor uzate | Receptor | Volum evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual (mc/an) |
|  |  | mediu | maxim |  |
| Ape uzate menajere | Stocare in bazine betonate vidanjabile | 4,2 | 5,2 | 1092 |

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este compusa din mai multe tronsoane si anume:

- tronson 1: intre abatorul de necessitate , magazine, sala de sedinte, este realizat dintr-o conducta din PPe cu Dn 110 mm si L=75 m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=96 mc.

- tronson 2: intre centrul de ambalare si cladire birouri este realizat dintr-o conducta de azbociment cu Dn 250 mm si L=182 m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=30 mc.

- tronson 3: intre filtrele sanitare de la modulele 1, 2, 3, 5 si tronsonul nr. 2 este realizat dintr-o conducta din PPE cu Dn 110 mm si L=635 m.

Apele uzate menajere provenite de la magazinul de desfacere a produselor specifice sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=4,5 mc.

Reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice:

Apele rezultate de la spalarea si dezinfectia halelor din modulele 1, 2, 3 si 5 sunt stocate in 7 bazine betonate avand capacitatea Vutil = 30 mc fiecare.

Apele uzate tehnologice provenite de la halele modulului 4 sunt stocate in cele doua bazine betonate, cu capacitatea Vutil = 80 mc fiecare.

Fiecare bazin betonat vidanjabil este amplasat intre doua hale si colecteaza apele de spalare de la acestea.

Reteaua de canalizare din halele modulului 4 este realizata din azbociment avand Dn 250 mm si L total = 182 m, iar celelalte hale sunt reprezentate din canivouri de beton cu L total = 260 m.

Aceste ape sunt preluate cu vidanja proprie si sunt depozitate in bazinele betonate de stocare si deshidratare a dejectiilor (paturi de deshidratare).

Reteaua de colectare a dejectiilor

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulelor 2 si 5 se face in sistem uscat. Sub fiecare nivel de custi este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile.

Cu ajutorul acestor benzi transportoare dejectiile sunt transportate periodic, la 3-5 zile, spre capatul sin spate al bateriilor (pe o banda transportoare de cauciuc, cu L=18 m), apoi cad in canalul realizat in spatele bateriilor (sub acestea), de unde sunt preluate de o alta banda transportoare si evacuate in paturile de deshidratare (fostele bezine betonate ce colectau dejectiile lichide), destinate depozitarii temporare.

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulului 3 se face saptamanal, pe benzi transportoare, in remorci, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Evacuarea dejectiilor din modulele 1 si 4 se face cu incarcator frontal, in remorci, dupa depopulari, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Din paturile de deshidratare, dejectiile sunt folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform conventiilor incheiate cu terti.

Cele 5 bazine de stocare dejectii uscate sunt fostele paturi de deshidratare.

Acestea sunt betonate si au un volum total de 10850 mc, dupa cum urmeaza:

- 2 bazine cu capacitatea de 2050 mc fiecare;

- 3 bazine cu capacitatea de 2250 mc fiecare;

Pentru pomparea apelor din bazinele de stocare si deshidratare a dejectiilor, in bazinul destinat stocarii acestora in sezonul rece, societatea dispune de 2 electropompe tocator tip LC avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q= 110 mc/h, P=12 kV, H=21 mCA, n = 1450 rot/min.

Apele pluviale: In zona acestor bazine de stocare dejectii uscate exista 5 bazine pentru colectarea apelor pluviale , cu capacitatea de V=1,44 mc fiecare.

## Apa uzata rezultata de la spalarea si dezinfectia halelor si statiei de sortat oua ( ape uzate tehnologice) este stocata in bazinele betonate cu V=66 mc. Fiecare bazin este amplasat intre doua hale si colecteaza apele de spalare de la acestea . Reteaua de canalizare este realizata din PVC cu diametrul de 125 mm si L = 15 m.

## 7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. AVICOLA LUMINA S.A se alimentează cu energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari încheiat cu SC Electrica SA Constanţa. . Punctul de transformare este dotat cu un grup electrogen tip Torpedo (vol. 200 L ) si unul tip  Zenessis (vol. 450 L), transformator fără continut de compuşi bifenilpoliclorurati (PCB).

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control si asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea ;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie functie de varsta puilor.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de două grupuri electrogene, tip TORPEDO 125 KVA cu un consum de motorinǎ de 30 l/h şi un grup electrogen tip ZENESSIS -.330 KVA cu un consum de motorină de 50 litri/h. Grupurile electrogene sunt amplasate în încăperi special amenajate, închise şi cu acces restricţionat.

Tabelul 7.2.  Necesarul resurselor energetice:

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuală | Denumirea | Cantitatea anuală | Furnizor |
| Gǎini ouǎtoare Puicute Ouǎ consum | 248.572 420.000 2.500.00 | Energie electrică | 1.168.520 kWh | SC Electrica SA Constanţa |
|  |  | Gaz metan | 18140 Nmc | - |
|  |  | Abur | - | - |
|  |  | Apă | 30.009 mc | RAJA Constanţa |

## 7.3. CENTRALA TERMICA

Sistemul de incalzire se realizeaza prin folosirea combustibilului gazos, montandu-se 7 (sapte) centrale murale de mica capacitate, cate una in fiecare modul si 1 centrala murala la sediul administrativ, avand P=200 W fiecare, Ptotala=1,4 kW.

| Tip receptor gaze naturale | Nr. buc. | Debit instalat/receptor (Nmc/h) | Debit total/tip receptor (Nmc/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala – Modulul 1 | 1; este in conservare | 3,93 | 3,93 |
| Centrala – Modulul 2 | 1 | 3,93 | 3,93 |
| Centrala – Modulul 3 | 1; este in conservare | 3,93 | 3,93 |
| Centrala – Modulul 4 | 1; este in conservare | 5,62 | 5,62 |
| Centrala – Modulul 5 | 1 | 3,93 | 3,93 |
| Centrala – Statie sortare oua | 1 | 13,49 | 13,49 |
| Centrala – Sediu administrativ | 1 | 4,60 | 4,60 |
| DEBIT TOTAL |  | 39,43 | 39,43 |

Consumul total de gaze in anul 2016 a fost de 18.140 Nmc (5luni x 3500 Nmc / luna de iarna si 7 luni x 91 Nmc / luna de vara).

## 7.4. Combustibili

## Alimentarea cu combustibil a autoutilajelor din dotare se face din statia tip PECO, amplasată în incinta unităŃii,cu capacitatea de 12 mc, dotată cu o cuvă metalică pentru retenŃia motorinei.

Autoutilajele care deservesc procesul de producŃie sunt alimentate de la staŃia PECO de pe amplasamentul fermei. Cantitatea de motorină consumată de toate utilajele este de 67.372 litri/an.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Ferma de creştere a păsărilor, situată în comuna Lumina este delimitată astfel:

- la nord-Societatea agricolǎ Vegeta Lumina ,

- la sud-teren agricol aparţinând CL Lumina,

- la est-DN 22 Constanţa-Tulcea,

- la vest-teren arabil aparţinând CL Lumina

Terenul, pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzǎtoare acestora, este proprietatea SC AVICOLA LUMINA SA, conform titlului de proprietate  nr. 59270/1602 din 24.02.1999 emis de Comisia Judeţeanǎ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ferma ocupă suprafaţa totală de 195.575,10 mp din care 62.981 mp suprafaţă totală construită şi 17.183 mp drumuri, este situată în intravilanul localităţii Lumina.

Accesul în incintă se realizează pe DN 22 Constanţa-Tulcea. Distanţa dintre fermǎ şi prima locuinţǎ este de aproximativ 500 m, pe direcţia N.

Activitatea de creştere a  gǎinilor pentru ouǎ de consum se desfăşoară după principiul populare-depopulare totală (totul plin-totul gol) pe grupuri de hale. Se foloseşte tehnologia de creştere a păsărilor in voliere, baterii Big Dutchman, la sol si in sistem free range. Ciclul de exploatare pentru găinile ouǎtoare se desfăşoară de la săptămâna 19 până la săptămâna 77. La fermele 2 şi 5 se utilizează sistemul de creştere la baterii îmbunătăŃite tip Eurovent 1500.

La sfârşitul fiecărui ciclu se execută operatiuni de igienizare a halelor pe o durată de 3 săptămâni.

incluzând un vid sanitar de  minim 3 zile. Programul de lucru se desfăşoară non-stop în halele de creştere a găinilor pentru ouă de consum.

# Profilul de activitate al SC AVICOLA LUMINA SA îl constituie creşterea intensivǎ a pǎsǎrilor.

Produse finite:

  - Gǎini ouǎtoare

  - Puicute

  - Ouǎ consum

S.C. AVICOLA LUMINA S.A are ca obiect de activitate creşterea intensivă a  păsărilor .

Capacitatea fermei este :

Capacitatea maxima de crestere gaini ouatoare este de 342.182 pasari.

Cresterea gainilor ouatoare in baterii tip “Bigduchman” = 213.840 capete.

Cresterea gainilor ouatoare in sistem “Free Range” = 15.572 capete.

Cresterea gainilor ouatoare in Voliere = 97.170 capete.

Cresterea gainilor ouatoare in sistem “la sol” = 15.600 capete.

Cresterea puicutelor in baterii tip “Bigduchman” = 580.000 capete.

Statie de sortare şi inscripţionare (datare) a ouălelor tip “Omnia XF 125”, avand o capacitate de 45.000 de oua pe ora.

Depozit de stocare oua, avand o capacitate de depozitare de 2.500.000 oua.

Instalaţii şi dotări existente pe amplasament:

Sistemul de crestere al gainilor ouatoare “Big Dutchman tip Eurovent 1500” este folosit la urmatoarele module:

Modulul nr. 2, capacitatea maxima = 106.920 capete gaini ouatoare

Hala nr. 10, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7.920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000 capete gaini.

Hala nr. 11, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000  capete gaini.

Hala nr. 12, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000  capete gaini.

Modulul nr. 5, capacitatea maxima = 106.920 capete gaini ouatoare

Hala nr. 7, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7.920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000 capete gaini

Hala nr. 8, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000 capete gaini

Hala nr. 9, capacitatea maxima = 35.640 capete

- 2 randuri x 33 custi x 2 nivele x 60 gaini/cusca = 7920 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 3 nivele x 60 gaini/cusca = 11.880 capete;

- 2 randuri x 33 custi x 4 nivele x 60 gaini/cusca = 15.840 capete;

Capacitatea existenta este de 32.000 capete gaini

Modulele nr. 2 si 5 profilate pe cresterea gainilor din rase usoare pentru oua, cu baterii imbunatatite tip Eurovent 1500, au in componenta instalatii formate dintr-un numar de 204 blocuri imbunatatite pe o hala, cu 2, 3 si 4 etaje. Bateria Eurovent este confectionata in intregime din otel galvanizat. Podeaua, usor elastica, este confectionata din sarma otelita cu diametrul de 2 mm, pe lungime si de 2,5 mm pentru sarmele transversale si este protejata printr-o metoda speciala numita Galfan, care ii asigura o rezistenta anticoroziva, nelimitata. Elasticitatea podelei este asigurata si de cablu de intindere cu diametrul de 5 mm, zincat.

Peretii despartitori dintre custi sunt din tabla galvanizata, cu grosimea de 0,63 mm, iar picioarele bateriei, ajustabile pe inaltime, sunt confectionate din profile de otel cu grosimea de 1,5 – 2 mm.

Datele tehnice ale bateriei imbunatatite tip Eurovent 1500, sunt:

- 750 cm2/gaina, din care 600 cm2 reprezinta suprafata utilizabila;

- suprafata totala a custii este de min. 2.000 cm2;

- capacitatea este de 60 gaini/cusca;

- cusca este prevazuta cu un cuibar si zona de asternut care poate fi ciugulit;

- un dispozitiv de scurtare a ghiarelor pe cusca;

- front de furajare de min. 12 cm/gaina ;

- minim 1 niplu/10 gaini ;

- distanta dintre pardoseala halei si primul etaj al custii este de min. 35 cm ;

- rata de schimb a aerului viciat, controlata de computer, este de min. 4 mc de aer/ kg viu/ora, pe perioada de vara si de min. 1 mc de aer/kg viu/ora, pentru perioada de iarna;

- sistem de evacuare in stare semiuscata a dejectiilor.

Cresterea gainilor ouatoare in Voliere

Cresterea gainilor ouatoare in halele cu Voliere se realizeaza in modulul nr. 4, halele H4, H5 si H6, avand o capacitate maxima de 32.390 capete / hala (in prezent este populata doar hala H5), halele H4 si H6 fiind in prezent nepopulate.

Halele H4, H5 si H6 au o suprafata de 2000 mp/hala, cu structura de rezistenta alcatuita din stalpi de beton armat, cu inchidere de BCA.

Volierele sunt confectionate din otel galvanizat iar pardoseala este din plasa galvanizata, elasticitatea acesteia este asigurata de un cablu de intindere. Pe lungime, volierele sunt impartite in mai multe blocuri. Volierele sunt prevazute cu rampe si poduri pentru deplasarea libera a pasarilor pe inaltimea volierei.

Suprafata utila la sol a unei hale cu voliere (S.U.S.): 18,2 m x 101,3 m =1843,66 mp suprafata totala la sol – 3,46 mp suprafata stalpi rezistenta = 1840,2 mp suprafata utila la sol.

Suprafata utila a volierelor dintr-o hala (S.U.V.): 4,71 m x 2,41 m = 11,35 mp suprafata utila / voliera x 168 voliere /hala = 1907 mp suprafata utila voliere.

S.U.S. + S.U.V. = 1840,2 mp + 1907 mp = 3747,2 mp suprafata utila totala x 9 gaini / mp = 33.750 gaini / hala in functie de suprafata.

Cuibarire: 275,13 mp/an suprafata cuibare x 120 gaini/mp = 33.015 gaini/hala

Adapare:4.032 pipe ptr adapare x 10 gaini/pipa = 40.320 gaini/hala.

Furajare: 3.339 ml/hala : 10 cml/gaina = 32.390 gaini/hala.

Stinghii: 5.263 ml/hala : 15 cml/gaina = 35.087 gaini/hala.

Capacitatea maxima de cazare este de 32.390 capete gaini ouatoare ce pot fi furajate intr-o hala.

Gainile au acces direct la sistemele de adapare si furajare, totul fiind automatizat.

Colectarea oualelor

Staţia de sortat ouă este de tip OMNIA XF 125, avand o capacitate de 45.000 de ouă/ora; aceasta este amplasata  intr-o hală dotată cu camere frigorifice.

Activitatea de sortare oua presupune urmatoarele operatiuni: sortare, inscriptionare, ambalare, depozitare, livrare.

Oualele sunt preluate din centrele de recoltare oua (modulele 2 si 5), in cofraje din plastic si sunt transportate la statia de sortare cu mijloace auto. Sortarea se face cu ajutorul unei masini de sortare tip OMNIA XF 125, unde oualele sunt inscriptionate cu ajutorul unei masini de inscriptionat, dupa care sunt transportate in sala de depozitare, de unde sunt livrate.

Hala de depozitare este o incapere climatizata. Instalatia care asigura climatizarea consta intr-un agregat frigorific care functioneaza cu freon ecologic.

Dotari: 1 masina de sortare, 1 masina de inscriptionare, 1 masina de ambalare a cofrajelor cu oua, 1 transpaleta.

Producţia realizată in 2016 este de 80.000.000 de ouǎ pe an.

# Incinta este o construcţie realizata din zidarie de caramida, cu suprafaţa construitǎ de 1220,75 mp, dotatǎ cu instalaţii de climatizare cu freon ecologic, care asigurǎ temperatura optimǎ de pǎstrare a ouǎlor pânǎ la livrare. Capacitatea de depozitare este de 2.500.000 ouǎ.

Capacitatile de productie sunt urmatoarele:

| Modulul | Numar hale | Capacitate maxima (capete/hala/serie) | Capacitate ocupata (capete) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulul 1 Capacitate maxima = 145.586 | 3 | H 13/1 = 7.786 | 7.000 | Sistem “Free Range” Gaini ouatoare |
|  |  | H 13/2 = 7.800 | 7.000 | Crestere la sol Gaini ouatoare |
|  |  | H 17 = 130.000 | Nepopulate | In viitor crestere puicute |
|  |  | H 18 | In conservare | Depozit ambalaje |
| Modulul 2 Capacitate maxima = 106.920 | 3 | H 10 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
|  |  | H 11 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
|  |  | H 12 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
| Modulul 3 Capacitate maxima = 450.000 | 3 | H 1 = 150.000 | 140.000 | Tip “Big Dutchman” Crestere puicute |
|  |  | H 2 = 150.000 | 140.000 | Tip “Big Dutchman” Crestere puicute |
|  |  | H 3 = 150.000 | 140.000 | Tip “Big Dutchman” Crestere puicute |
| Modulul 4 Capacitate maxima = 112.756 | 6 | H 4 = 32.390 | Nepopulate | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 5 = 32.390 | 27.000 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 6 = 32.390 | Nepopulate | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/1 = 7786 | 7.000 | Sistem “Free Range” Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/2 = 7800 | 7.000 | Crestere la sol Gaini ouatoare |
|  |  | H 15 = - | In conservare | In conservare |
|  |  | H 16 = - | In conservare | In conservare |
| Modulul 5 106.920 | 3 | H 7 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
|  |  | H 8 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
|  |  | H 9 = 35.640 | 32.000 | Tip “Big Dutchman” Gaini ouatoare |
| TOTAL | 18 | 922.182 | 667.000 |  |

Modulul nr. 1:

Modulul nr. 1 este compus din 3 hale (H13, H17 si H18), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton, din care :

- hala H13/1 (o jumatate de hala) este functionala in sistem Free Range, gaini oatoare, avand o capacitate maxima de 7786 capete, capacitatea ocupata fiind de 7000 capete ;

- hala H13/2 (o jumatate de hala) este functionala in sistem crestere la sol, gaini oatoare, avand o capacitate maxima de 7800 capete, capacitatea ocupata fiind de 7000 capete ;

- hala H17 pentru cresterea puicutelor, are o capacitate maxima de 130000 capete ; in prezent hala este nepopulata ;

- hala H18, este in conservare, in prezent aceasta fiind folosita ca depozit de ambalaje.

In sistemul Free Range, la sol, dejectiile sunt colectate la sfarsitul ciclului, in sistem uscat.

Gainile crescute la sol, cu acces direct la sistemele de furajare, adapare si cuibarire, are acces la un spatiu de asternut din coji de orez si coji de floarea soarelui, cat si la un spatiu liber de plimbare situat in afara halei, de 4 m pentru fiecare pasare.

Cuibarele tehnologice asigura spatiile intime de ouat si confort in norma de 1 mp/cuibar la 120 gaini. Colectarea oualelor din cuibar se face automat, ouale alunecand din cuibar pe o podea inclinata catre banda de colectare longitudinala care le transporta la capatul halei, la masa de transfer unde sunt asezate in cofrag de ingrijitoarea de hala.

Furajarea este asigurata de un sistem integral compus din:

- buncar tampon de 10 mc pentru furaje ;

- transportor cu spira ce asigura tranmsportul furajului din buncar catre liniile de furajare ;

- adaparea este asigurata prin 2 linii cu pipete, cu 3 grade de libertate, respectandu-se frontul de adapare de o pipeta la 10 pasari. Exista un sistem automat prevazut cu filtre dozator de medicamente, apometru si regulator de presiune pentru apa ;

- stinghiile de odihna sunt realizate din teava galvanizata fixate pe liniile de adapare si furajare, pe suporti speciali construiti ;

- ventilatia este realizata in sistem mixt, cu admisie naturala controlata si evacuare fortata. Admisia aerului se real izeaza prin 26 de clapete de admisie montate pe lateralele halei, iar evacuarea se realizeaza cu ajutorul unui ventilator de 20 mc/h, cu turatie variabila si cu 4 ventilatoare de 32000 mc fiecare montate pe frontonul halei. Admisia si evacuarea aerului se face controlat, cu ajutorul unor senzori  de temperatura, in functie de varsta pasarilor si de temperatura exterioara ;

- iluminatul se realizeaza cu ajutorul a 34 corpuri de iluminat echipate cu becuri economice de 11 V, distribuite pe 2 linii, montate la cca, 2 m deasupra pasarilor, in directie longitudinala.

Tehnologia de crestere implica amenajarea spatiilor tehnologice pe zone acoperite cu gratare din plastic si fosa de colectare a dejectiilor, zona de asternut permanent si padoc exterior in suprafata de 4 mp/pasare. Portitele de acces ale pasarilopr spre padoc sunt distribuite uniform pe latura vestica a adapostului si au dimensiunile de 38 cm inaltime si 150 cm latime si sunt in numar de 7.

Padocul este amenajat in jurul halei si asigura posibilitatea permanenta de miscare in aer liber a pasarilor. Raza maxima este de 145 m fata de trapa de iesire din cladirea cea mai apropiata, spatiul padocului este imprejmuit, asigurandu-se securitatea terestra a pasarilor.

Dejectiile se acumuleaza in spatiul dintre podeaua de gratare si pardoseala si se evacueaza numai inainte de introducerea unui nou efectiv de pasari in adapost. Prin indepartarea gratarelor, sunt evacuate usor cu un « bobcat« existent in dotarea unitatii si incarcate direct intr-un mijloc de  transport spre platforma de depozitare a dejectiilor.

Modulul nr. 2:

Modulul nr. 2 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare in custi  «Bigdutchman » tip Eurovent 1500, cu 2, 3 si 4 etaje cu capacitatea totala maxima de 106920 capete/modul, cuprinde :

- 3 hale (H10, H11 si H12) cu suprafata de 2000 mp fiecare (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida, pe structura de fier, capacitatea maxima fiind de 35640 capete/hala; in prezent capacitatea ocupata este de 32000 capete/hala;

- 3 silozuri de 21,8 mc fiecare, cate un siloz pentru fiecare hala ;

- 3 transportoare tip Flex Vey 125, cate unul pentru fiecare hala ;

- 204 blocuri imbunatatite, cu 2, 3 si 4 etaje ;

- 6 randuri de baterii cu 2, 3 si 4 nivele pe fiecare hala (2 randuri cu 2 nivele, 2 randuri cu 3 nivele si 2 randuri cu 4 nivele) ;

- 6 linii de adapare/hala ;

- 4 ventilatoare de coama cu puterea P=1kW fiecare si capacitatea de 14130 mc/h pentru fiecare hala ;

- 10 ventilatoare, montate pe frontonul din spate al fiecarei hale, cu capacitatea de 42000 mc/h, pentru fiecare hala ;

- Sistem de racire si umidificare a aerului cu sistem PAD, in sistem de fagure, distribuiti in fata jaluzelelor ;

- 34 clape de admisie pe hala, tip flansa, cu dimensiunile 940x500x133 mm, dispuse cate 17 bucati pe fiecare perete lateral al halei, cu capacitatea de 5250 mc/h fiecare.

Modulul nr. 3:

Modulul nr. 3 este folosit pentru cresterea puicutelor de inlocuire in baterii tip « Bigdutchman« in sistem de 6 baterii, unde totul este automatizat, cu capacitatea maxima de 450000 capete, cuprinde :

- 3 hale cu suprafata S=2000 mp fiecare (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida, pe structura de fier, capacitate maxima fiind de 150000 capete/hala ; in prezent capacitatea ocupata este de 140000 capete/hala,;

- 3 silozuri exterioare cu capacitatea de 8 t fiecare, pentru depozitarea furajelor, cate unul pentru fiecare hala;

- Incalzirea puicutelor se face cu ajutorul a 6 turbosuflante.

Evacuarea mecanica a dejectiilor se face sub forma uscata. Exista 2 bazine betonate a cate 66 mc fiecare, unde sunt colectate apele uzate ca urmare a depopularii si igienizarii halelor. Apele uzate sunt vidanjate si transportate de o firma specializata si autorizata la o statie de epurare oraseneasca.

Dejectiile sunt colectate prin benzi transportoare in remorca apoi transportate si descarcate intr-unul din cele 5 bazine betonate.

Modulul nr. 4:

Modulul nr. 4 este compus din 6 hale (H4, H5, H6, H14, H15 si H16), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton, avand o capacitate maxima de 112756 capete.

Modulul nr. 4 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare, astfel :

- 3 hale (H4, H5 si H6)  in sistem de crestere in Voliere, cu o capacitate maxima de 32390 capete/hala ; in prezent halele H4 si H6 sunt nepopulate, iar hala H5 este populata cu 27000 capete. Metoda de crestere a pasarilor in Voliere consta in baterii modernizate, cu 3 nivele, unde gainile se pot deplasa pe toate cele 3 nivele inclusiv la sol. Gainatul este colectat atat pe banda transportoare din cauciuc cat si de pe sol la sfarsitul unei serii;

- Hala H14 este populata, pe jumatate de hala cu 7000 capete de gaini ouatoare in sistem “Free Range”, iar cealalta jumatate cu gaini ouataore crescute la sol. Gainile ouatoare din hala H14 au acces direct la sistemele de furajare, adapare si cuibarire, respectandu-se normele europene de spatiu si a frontului de furajare si adapare.

Echipamentele si utilajele tehnologice din plastic sunt:

Cuibarele tehnologice asigura spatiile intime de ouat si confort in norma de 1 mp/cuibar la 175 de gaini. Colectarea oualelor din cuibar se face automat, ouale alunecand din cuibar pe o podea inclinata catre banda de colectare longitudinala care le transporta la capatul halei, la masa de transfer unde sunt asezate in cofrag de ingrijitoarea de hala. Exista si o camera tampon cu masa de colectare si calculatorul de proces.

Furajarea este asigurata de un sistem integral compus din:

- buncar (siloz) cu capacitatea de 10 mc pentru furaje ;

- transportor cu spira ce asigura transportul furajului din buncar catre liniile de furajare in numar de 3 linii de furajare/hala;

- adaparea este asigurata prin 3 linii cu pipete, cu 3 grade de libertate, fiecare linie avand 250 picuratori, in total fiind 750 picuratori/hala. Exista un sistem automat prevazut cu filtre dozator de medicamente, apometru si regulator de presiune pentru apa;

- stinghiile de odihna sunt realizate din teava galvanizata fixate pe liniile de adapare si furajare, pe suporti speciali construiti;

- ventilatia este realizata in sistem mixt, cu admisie naturala controlata si evacuare fortata. Admisia aerului se realizeaza prin 16 de clapete de admisie montate pe lateralele halei (8+8), iar evacuarea se realizeaza cu ajutorul unui ventilator de 16 mc/h, cu turatie variabila si cu 4 ventilatoare de 32000 mc/h fiecare montate pe frontonul halei. Admisia si evacuarea aerului se face controlat, cu ajutorul unor senzori  de temperatura, in functie de varsta pasarilor si de temperatura exterioara ;

- iluminatul se realizeaza cu ajutorul a 34 corpuri de iluminat echipate cu becuri economice de 11 V, distribuite pe 2 linii, montate la cca. 2 m deasupra pasarilor, in directie longitudinala a halei.

Tehnologia de crestere implica amenajarea spatiilor tehnologice pe zone acoperite cu gratare din plastic si fosa de colectare a dejectiilor, zona de asternut permanent si padoc exterior in suprafata de 4 mp/pasare. Portitele de acces ale pasarilor spre padoc sunt distribuite uniform pe latura vestica a adapostului si au dimensiunile de 38 cm inaltime si 150 cm latime si sunt in numar de 7 pe o parte si 7 pe cealalta parte.

Padocul este amenajat in jurul halei si asigura posibilitatea permanenta de miscare in aer liber a pasarilor fiind in mare parte acoperit cu vegetatie. Raza maxima este de 145 m fata de trapa de iesire din cladirea cea mai apropiata, spatiul padocului este imprejmuit, asigurandu-se securitatea terestra a pasarilor.

Dejectiile se acumuleaza in spatiul dintre podeaua de gratare si pardoseala si se evacueaza numai inainte de introducerea unui nou efectiv de pasari in adapost, ciclul de productie este de 80 saptamani. Prin indepartarea gratarelor, dejectiile sunt evacuate usor cu un « bobcat« existent in dotarea unitatii si incarcate direct intr-un mijloc de  transport spre platforma de depozitare a dejectiilor.

Modulul nr. 5:

Modulul nr. 5 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare in custi  «Bigdutchman » tip Eurovent 1500, cu 2, 3 si 4 etaje cu capacitatea totala maxima de 106920 capete/modul, cuprinde :

- 3 hale (H7, H8 si H9) cu suprafata de 2000 mp fiecare (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida, pe structura de fier, capacitatea maxima fiind de 35640 capete/hala; in prezent capacitatea ocupata este de 32000 capete/hala;

- 3 silozuri de 21,8 mc fiecare, cate un siloz pentru fiecare hala ;

- 3 transportoare tip Flex Vey 125, cate unul pentru fiecare hala ;

- 204 blocuri imbunatatite, cu 2, 3 si 4 etaje ;

- 6 randuri de baterii cu 2, 3 si 4 nivele pe fiecare hala (2 randuri cu 2 nivele, 2 randuri cu 3 nivele si 2 randuri cu 4 nivele) ;

- 6 linii de adapare/hala ;

- 4 ventilatoare de coama cu puterea P=1kW fiecare si capacitatea de 14130 mc/h pentru fiecare hala ;

- 10 ventilatoare, montate pe frontonul din spate al fiecarei hale, cu capacitatea de 42000 mc/h, pentru fiecare hala ;

- Sistem de racire si umidificare a aerului cu sistem PAD, in sistem de fagure, distribuiti in fata jaluzelelor;

- 34 clape de admisie pe hala, tip flansa, cu dimensiunile 940x500x133 mm, dispuse cate 17 bucati pe fiecare perete lateral al halei, cu capacitatea de 5250 mc/h fiecare.

Instalatii si echipamente aferente halelor

Instalatie de furajare

Furajarea pasarilor se face in sistem mecanic cu ajutorul bateriilor modernizate  tip EUROVENT 1500 la modulele  2 si 5.

La modulele modernizate 2 si 5  cu baterii tip EUROVENT 1500, furajul este descărcat din autobuncar cu capacitatea de 10 tone, într-un buncăr metalic din tabla galvanizata, cu capacitatea maxima de 21,8 mc, si inaltimea de 6,32 m, montate in exteriorul halelor, pe o fundatie din beton armat, prevazute cu scara de vizitare si incarcare mecanica.

Sistemul de alimentare este de tip Flex Vey 125, cu 3 motoare avand puterea de 1 kW, asigura un transport rapid al furajului, din buncarul exterior in coloanele de furajare ale fiecaruia din cele 6 randuri de baterii.

Calitatea hranei administrata pasarilor determina calitatea produselor obtinute. Formula nutritionala este foarte importanta ata din punct de vedere al nivelului de productie, al calitatii impuse pentru carnea de pui, cat si pentru asigurarea nivelului energetic si a nutrientilor esentiali (amino-acizi, minerale, vitamine) vietii pasarilor. Atat formula nutritionala de baza, cat si substantele aditionale utilizate sunt reglementate la nivel european. Pentru fiecare aditiv este specificat dozajul maxim, speciile pentru care este aplicabil, varsta propice administrarii, perioada de administrare si de observatie.

Materiile prime ce intra in procesul tehnologic de fabricatie pentru formula nutritionala destinata hranirii gainilor ouatoare este urmatoarea: porumb 27,88%, orzoaica 6%, grau 20%, srot soia 16%, srot floarea soarelui 14%, creta 9,5%, ulei 3,9%, metionina 0,18%, fosfat monocalcic 1,5%, sare 0,34 %, PR 0,4% - 0,4%, enzina 0,1%, salcurb 0,2%.

Alimentarea cu furaje se realizeaza cu ajutorul celulelor da cantarire conectate la computerul tip VIPER.

Instalatia pentru adapare

Instalatia pentru adapare este compusa din:

- unitatea de racord la reteaua de alimentare cu apa, formata din filtru decantor, regulator de presiune si dozator de medicamente pentru fiecare linie de baterii;

- linii de adapare avand adapatori automate, de tip “niplu cu cupa”; fiecare linie este echipata cu un regulator de presiune si un sistem de ridicare si suspendare propriu.

Adăparea păsărilor se realizează printr-o instalaţie cu nipluri cu cupa pentru fiecare cusca. Pentru fiecare compartiment sunt 6 nipluri la dispoziţie. Pentru preântâmpinarea pierderilor de apa sub nipluri s-au prevăzut vase colectoare, cupiţe.

Fiecare etaj al bateriei este prevăzut cu un rezervor de reglare a presiunii cu ajutorul unui flotor. Aceste rezervoare de apă, pe fiecare rând al instalaţiei sunt conectate una cu alta printr-o conductă centrală astfel că este necesar un singur branşament la apă pe instalaţie. Conducta principală este prevazuta cu apometru, filtru si racord pentru dozator medicamente.

Adăparea păsărilor se realizează printr-o instalaţie cu nipluri pentru fiecare cusca. Pentru fiecare compartiment sunt 6 nipluri la dispoziţie. Pentru preântâmpinarea pierderilor de apa sub nipluri s-au prevăzut vase colectoare cupiţe.

Fiecare etaj al bateriei este prevăzut cu un rezervor de reglare a presiunii cu ajutorul unui flotor. Aceste rezervoare de apă, pe fiecare rând al instalaţiei sunt conectate una cu alta printr-o conductă centrală astfel că este necesar un singur branşament la apă pe instalaţie. Conducta principală este prevazuta cu apometru, filtru si racord pentru dozator medicamente.

Instalatia pentru climatizare:

Utilajele tehnologice pentru realizarea microclimatului

Sistemul de realizare a microclimatului este format din:

- sistem de introducere a aerului proaspat format din 34 de clape de admisii mici, tip flansa, CL 3400, Flex, 940 x 500 x 133 mm, din material termoizolant, dotate cu plasa antivrabii si filtru antilumina, cu capacitatea de 5.250 mc/ora fiecare, dispuse cate 17 bucati pe fiecare parte a halei;

- sistemul de exhaustare a aerului viciat format din 4 ventilatoare de coama CL 600, cu capacitatea de 14.130 mc/ora fiecare, cu tubulatura din plastic, clapa de inchidere a tubulaturii actionata pe calculator, prin intermediul unui servomotor, placa de recuperare pentru apa pluviala;

- 10 ventilatoare EM 50, cu capacitatea de 42.000 mc/ora, avand dimensiunile de 1,4 m x 1,4 m, cu filtru antilumina, montate pe frontonul din spate al fiecarei hale;

- sistem de racire si umidificare a aerului cu sistem PAD, (registre din carton ceruite), in sistem de faguri, cu dimensiunile de 2 x 25 PAD, 150 mm grosime x 600 mm lungime x 1500 mm inaltime, distribuite in fata jaluzelelor (se monteaza pe o constructie separata).

Ventilatia:

Ventilatia se face automat cu ajutorul a 10 ventilatoare/ hala, avand o putere de 1 KW fiecare, montate in spatele halei (unde se afla si banda de evacuat dejectii).

Pe laterale sunt amplasate 17 admisii pe o parte (17 x 2 = 34 admisii/hala).

In partea din fata, a halei, unde se face furajarea si sunt colectate oualele si pe prima parte a peretilor laterali, sunt amplasate cate 5 x 3 = 15 SMT - uri pe hala.

Calculatorul inchide sau deschide admisiile si SMT - urile, functie de temperatura din hala. Vara, in zona celor 15 semeteuri, functioneaza o instalatie de racire si umidificare a aerului, care este compusa din pompe de circulatie a apei, care preia apa din instalatie, iar pompele uda culpezile (registre din carton ceruite), care reduce temperatura aerului cu 10 – 15 0C.

Pe coama adapostului functioneaza cele 4 ventilatoare axiale pe hala, care au rolul de a extrage aerul cald si gazele din hala.

Iluminatul:

Sistemul de iluminat tehnologic este format din 7 linii cu cate 18 lampi albe/linie avand puterea de 11W/fiecare (7 linii x 18 lampi = 136 lampi).

Intensitatea iluminarii este reglata prin intermediul unui variator.

Halele sunt “oarbe” (nu au ferestre). Iluminatul se asigura artificial.

Instalatia pentru evacuarea dejectiilor:

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulelor 2 si 5 se face in sistem uscat. Sub fiecare nivel de custi este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile.

Cu ajutorul acestor benzi transp[ortoare dejectiile sunt transportate periodic, la 3-5 zile, spre capatul din spate al bateriilor (pe o banda transportoare de cauciuc, cu L=18 m), apoi cad in canalul realizat in spatele bateriilor (sub acestea), de unde sunt preluate de o alta banda tarnsportoare si evacuate in paturile de deshidratare (fostele bazine betonate ce colectau dejectiile lichide), destinate depozitarii temporare.

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulului 3 se face saptamanal, pe benzi transportoare, in remorci, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Evacuarea dejectiilor din modulele 1 si 4 se face cu incarcator frontal, in remorci, dupa depopulari, dupa care sunt depozitate in bazinele de deshidratare a dejectiilor.

Cele 5 bazine de stocare dejectii uscate sunt fostele paturi de deshidratare.

Acestea sunt betonate si au un volum total de 10.850 mc, dupa cum urmeaza:

- 2 bazine cu capacitatea de 2.050 mc fiecare (85,25 m x 16m x 1,5 m);

- 3 bazine cu capacitatea de 2.250 mc fiecare (75 m x 20 m x 1,5 m);

In zona acestor bazine de stocare exista 5 bazine pentru colectarea apelor pluviale, cu capacitatea de V=1,44 mc fiecare  (1,2m x 1,2 m x 1m).

Pentru pomparea apelor din bazinele de stocare si deshidratare a dejectiilor, in bazinul destinat stocariia acestora in sezonul rece, societatea dispune de 2 electropompe tocator tip LC avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q=110 mc/h, P=12 kV, H=21 mCA, n=1450 rot/min.

Evacuarea dejectiilor in halele cu voliere

Cresterea gainilor ouatoare in halele cu Voliere se realizeaza in modulul nr. 4, halele H4, H5 si H6.

In incinta volierei este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile. Cu ajutorul acestor benzi, dejectiile sunt transportate la 2 – 3 zile pana la capatul din spate al bateriilor, pe o banda transportoare de cauciuc, care evacueaza dejectiile din hala pe un transportor cu banda pe un plan inclinat, pentru a fi incarcate in mijlocul de transport si apoi sunt transportate si descarcate intr-unul din cele 5 bazine betonate, destinate depozitarii dejectiilor solide.

La sfarsitul seriei, se incarca manula si mecanic dejectiile de pe sol si se transporta la platforma betonata de depozitare a dejectiilor.

Volierele au sistem de supraveghere a microclimatului si sistem de exhaustare al aerului prin ventilatoare. Acestea duc la controlarea emisiilor de amoniac. Tot la pastrarea microclimatului adecvat contribuie si evacuarea edejectiilor rezultate la fiecare 2 sau 3 zile. Microclimatul controlat asigurat duce la uscarea partiala a dejectiilor rezultate.

Utilajele tehnologice pentru comanda si controlul procesului tehnologic

Sistemul de control si comanda a procesului tehnologic este format din:

-  calculator de proces;

- senzor de temperatura interioara si exterioara;

- senzor de umiditate;

- senzor pentru nivelul furajelor;

- elemente de comanda a diferitelor echipamente.

Pentru realizarea productiei, instalatia de pe amplasament mai are in dotare urmatoarele :

- Filltru sanitar organizat in cladire tip P, aferent fiecarei ferme.

- Sediu administrativ al complexului in care sunt amenajate birouri si gruprui sanitare.

- Camera frigorifica pentru necropsie si depozitarea mortalitatilor.

- Un depozit pentru substante chimice si medicamente. Amplasata in clǎdirea filtrului sanitar al Modulului nr.1, magazia de dezinfectante si raticide are suprafaţǎ de 7 mp. Este o construcţie din beton, cu paviment betonat, avand paza asiguratǎ. Depozitarea substanţelor se face pe grupe de toxicitate şi pe sortimente.

- Parc auto este format din:

- Tractoare U650 = 4 buc (consumul de motorină este de 4l/oră/tractor);

- Ifron = 2 buc;

- Wolă = 1 buc;

- Tractoare U445 = 2 buc;

- Autobasculanta RABA = 1 buc (consumul de motorină este de 32 l/100km vara şi 34 l/100km iarna);

- Bobcat = 1 buc.;

- Tir Renault = 1 buc.;

- Autoizoterme = 5 buc.;

- Autobuncăr de 10 tone de transportat furaje = 1 buc;

- Microbuz transport persoane = 1 buc.;

- Autoturisme = 2 buc (doua pe motorină – VW Golf si Renault-Megane).

- statie mobila tip Peco, pentru alimentarea parcului auto propriu, avand capacitatea de 12 mc, dotata cu o cuva metalica, pentru a se impiedica scurgerea motorinei pe sol, inchiriata de la Oscar Dowvstream, Bucuresti. Statia este amplasata pe platforma betonata, prevazuta cu cuva de retentie a eventualelor pierderi accidentale si doua rezervoare supraterane cu capacitatea de 10 t fiecare. Incinta, cu acces restrictionat, este imprejmuita cu gard din plasa de sarma.

- Sector mecanic, este profilat pe întreţinerea şi repararea instalaţiilor sanitare şi de încălzire, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a componentelor metalice din halele de creştere a păsărilor.

Sectorul mecanic are în dotare următoarele ateliere:

- Atelier de prelucrat prin aşchiere dotat cu două strunguri, freză, raboteză, fierăstrău metalic şi maşină de găurit;

- Atelier de confecţii metalice dotat cu aparate de sudură electrice şi două autogene.

In zona sectorului mecanic sunt urmǎtoarele spaţii de depozitare:

- O magazie din cǎrǎmidǎ cu suprafaţa de 200 mp unde sunt depozitate diverse materiale, echipament de lucru şi protecţie;

- Un şopron acoperit cu plǎci din azbociment cu suprafaţa de 300 mp care adǎposteşte mijloacele de transport;

- Atelier mecanic cu suprafaţa de 411 mp;

- O magazie special amenajatǎ, betonatǎ, unde se depoziteazǎ butoaiele din tablǎ cu deşeuri de ulei uzat, deşeuri de acumulatori şi anvelope uzate;

- Platformǎ betonatǎ pentru depozitarea deşeurilor metalice.

- Camera generatoarelor electrice (cladirea Trafo).

- 2 grupuri electrogene care functioneaza cu motorina.

- Depozit de preparate din carne congelata si refrigerata are suprafaţa de 460 mp şi este realizat din cǎrǎmidǎ cǎptuşitǎ cu pereţi din panouri termoizolante. Instalaţii frigorifice:

- Depozit congelate (un grup frigorific tip COPELAND, model MC-V6-ZF40KE-TWD, care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

-  Depozit refrigerate avand capacitatea de 11 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 12 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Depozit refrigerate de 14 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 15 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Climatizare recepţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, douǎ vaporizatoare, tablou electric);

- Climatizare lotizare (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric);

- Climatizare expediţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 8,5 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

Activitatea de crestere a gainilor pentru oua de consum se desfasoara dupa principiul populare-depopulare totala (totul plin-totul gol), pe grupuri de hale. Se foloseste tehnologia de crestere a pasarilor in baterii imbunatatite si in sistem la sol, free-range.

Ciclul de exploatare de exploatare pentru gainile ouatoare se desfasoara de la saptamana 19 pana la saptamana 77.

La sfarsitul fiecarui ciclu se executa operatiuni de igienizare a halelor pe o durata de 3 saptamani, incluzand un vid sanitar de min. 3 zile.

Programul de lucru se desfasoara permanent, in halele de crestere a gainilor pentru oua de consum.

Igienizare si dezinfectia

Dezinfectia halelor de păsări, realizată pentru sterilizarea acestora după un ciclu de funcţionare, se realizează cu o pompă de înaltă presiune, tip KARCEHR, care încălzeşte dezinfectantul şi se amestecă cu apa, pentru obţinerea concentraţiei stabilite pentru dezinfectarea halelor, utilajelor şi instalaţiilor adiacente.

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa operatiunile de igienizare a halelor care constau in: evacuarea resturilor de furaj, aspersarea cu aer sub presiune a instalatiilor (motoare electrice, aeroterme, maturarea si indepartarea prafului din retele si tablouri electrice), efectuarea dezinfectiei de fixatie a tuturor suprafetelor, spalarea cu jet de apa sub presiune a tuturor spatiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii, utilaje, etc.), frecarea cu perii, raclete a jgheabului si a peretilor frontali in special, limpezirea si zvantarea halei, dezinfectia coloanelor de apa si a bazinelor de apa, dezinfectia cu solutii si cu pompe speciale pe toate suprafetele, dezinfectia suplimentara pentru fiecare hala, vid sanitar de minim 3 zile, aerisirea halei, repararea si intretinerea utilajelor, varuirea si vopsirea peretilor, usilor si a altor utilaje.

Consumuri specifice:

| Materii prime, apa si energie | Consumuri specifice (UM / an) |
| --- | --- |
| Pasari adulte | 248.572 capete |
| Furaje | 11.192 t/an |
| Energie electrica | 1.168.520 kw/an |
| Gaz metan | 18.140 Nmc/an |
| Motorina | 95.500 litri/an |
| Apa potabila | 29.009 mc/an |
| Medicamente | 1.950 litri/an |
| Substante dezinfectante | 1.475 litri/an |

8.4 Alte conditii de functionare decat cele normale

Procesul de crestere a pasarilor la sol din cadrul fermei este un proces discontinuu ce se desfasoara pe serii, in sistemul „totul plin-totul gol”, in care, pentru asigurarea conditiilor de hranire, adapare si microclimat, halele de crestere sunt prevazute cu echipamente corespunzatoare.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii procesului de crestere a pasarilor, ce ar putea genera emisii cu concentratii depasite – noxe provenite din procesul de crestere si implicit depasirea procentului admis de mortalitate.

In ceea ce priveste echipamentele ce asigura microclimatul in hale, sunt prevazute cu sisteme automatizate de pornire/oprire si monitorizare a parametrilor de functionare.

8.5 Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor

Tehnologia de crestere intensiva aplicata pentru pasari de carne, respectiv crestere la sol pe asternut de paie, cat si dotarile cu echipamente performante, conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, cantitati de deseuri generate, ce se inscriu in limitele celor mai bune tehnici disponibile aplicate.

| Parametrul | Valori limita cu indicarea capitolului/subcapitolului BAT/BREF |
| --- | --- |
| Energie electrica | Limita BAT* : 1,36-1,93 kWh/pasare vanduta Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Energie termica | Limita BAT 13-20 Wh/pasare zi Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.3 Consum de energie 3.2.3.1 Ferme de pasari |
| Apa potabila | Limita BAT: Apa pentru adapare : 4,5-11 l/cap/ciclu de crestere Apa pentru igienizare : 0,012 - 0,120 mc/mp/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.2.2.1 Necesar consum apa in fermele de pasari 3.2.2.1.1 Consum animalier 3.2.2.1.2 Utilizarea apei pentru igienizare |
| Emisii atmosferice | Limita BAT – pasari de carne la sol Pulberi:0,014-0,018kg/pasare/an NH3:0,005-0,315kg/pasare/an NMVOC:0,004-0,006kg/pasare/an N2O:0,009,024kg/pasare/an Capitolul 3 Consumuri si niveluri de emisii la fermele de crestere intensiva a pasarilor si porcilor Subcapitolul 3.3.2 Emisiile de la sistemele de hale (adaposturi) 3.3.2.1 Emisiile din halele de pasari |
| Emisii in apa | Limite NTPA 002/2002, HG352/2005 |
| Deseuri generate | Limita BAT Dejectii produse:10-17 kg/loc pasare/an Pat epuizat: 0,5 kg/pasare/an Capitolul 3.2 Niveluri de consum Subcapitolul 3.2.4 Alte inputuri 3.2.4.1 Strat absorbant Capitolul 3.3 Nivelul emisiilor Subcapitolul 3.3.1 Dejectii 3.3.1.1 Niveluri de dejectii si caracteristicile dejectiilor de pasari |

*limita BAT pentru ferme din UK (include consumuri si pentru alte activitati auxiliare cum ar fi FNC,incalzire,etc)

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - 9.1 AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## 9.1.1 Emisii in aer din surse stationare dirijate (surse punctiforme)

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la centralele termice pe combustibil gazos. In tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie si caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in cele doua centrale termice pe peleti | Cosuri de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural | CO, SO2, NOX, pulberi,TOC | Nu exista | E |

9.1.2 Emisii din surse difuze

Emisii din surse stationare nedirijate si masuri de reducere

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate de sistemele de ventilatie si clapetii de admisie ai halelor de crestere.In tabelul 9.2 sunt prezentate punctele de emisie si masurile de reducere a poluantilor.

Tabel 9.2

| Faza de proces | Sistem de retinere poluanti/Punctul de emisie | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de crestere a gainilor ouatoare la sol | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -Clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |
| Sistemul de crestere a gainilor ouatoare si puicutelor in baterii | -Ventilatoare, fara sistem de retinere a poluantilor, care asigura exhaustarea fortata a aerului din interior/ Sistemul de ventilatie al halei -clapeti de admisie/evacuare aer in hale | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC CO2 | -aplicarea tehnicilor nutritionale,acceptate la nivel national prin care se reduc cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit mirosul de amoniac; - sistem de adapare prin picurare (se evita umezirea asternutului); -controlul automat al microclimatului in interiorul halelor |

Emisii fugitive

Emisiile fugitive de pe amplasamentul fermei avicole SC AVICOLA LUMINA SA si masurile de reducere a acestora sunt prezentate in tabelul 9.2.

Tabel 9.2

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la bazinele de stocare dejectii | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi NMVOC | -mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; -valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotata cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | pulberi | -intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazinele de stocare ape uzate tehnologice | NH3,NMVOC, H2S | -acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (tractor cu remorca si autoturisme) sunt prezentate in tabelul 9.3

Tabel 9.3

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

9.1.2 Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.3 Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.4 Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

9.1.5 Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

9.1.6 In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp: APM Constanta, GNM - comisariatul Judetean Constanta in legatura cu defectiunea, durata acesteia,modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

9.1.7 Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

9.2. APA

### 9.2.1. Sursele de emisie

Apele menajere provenite de la pavilionul administrativ şi filtrele sanitar sunt colectate printr-o reţea de canalizare cu urmǎtoarele caracteristici:

-- tronson 1: intre abatorul de necessitate , magazine, sala de sedinte, este realizat dintr-o conducta din PPe cu Dn 110 mm si L=75 m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=96 mc.

- tronson 2: intre centrul de ambalare si cladire birouri este realizat dintr-o conducta de azbociment cu Dn 250 mm si L=182 m. Apele uzate de pe acest traseu sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=30 mc.

- tronson 3: intre filtrele sanitare de la modulele 1, 2, 3, 5 si tronsonul nr. 2 este realizat dintr-o conducta din PPE cu Dn 110 mm si L=635 m.

Apele uzate menajere provenite de la magazinul de desfacere a produselor specifice sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de V=4,5 mc.

Reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice:

Apele rezultate de la spalarea si dezinfectia halelor din modulele 1, 2, 3 si 5 sunt stocate in 7 bazine betonate avand capacitatea Vutil = 30 mc fiecare.

Apele uzate tehnologice provenite de la halele modulului 4 sunt stocate in cele doua bazine betonate, cu capacitatea Vutil = 80 mc fiecare.

Fiecare bazin betonat vidanjabil este amplasat intre doua hale si colecteaza apele de spalare de la acestea.

Reteaua de canalizare din halele modulului 4 este realizata din azbociment avand Dn 250 mm si L total = 182 m, iar celelalte hale sunt reprezentate din canivouri de beton cu L total = 260 m.

Aceste ape sunt preluate cu vidanja proprie si sunt depozitate in bazinele betonate de stocare si deshidratare a dejectiilor (paturi de deshidratare).

Reteaua de colectare a dejectiilor

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulelor 2 si 5 se face in sistem uscat. Sub fiecare nivel de custi este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile.

Cu ajutorul acestor benzi transportoare dejectiile sunt transportate periodic, la 3-5 zile, spre capatul sin spate al bateriilor (pe o banda transportoare de cauciuc, cu L=18 m), apoi cad in canalul realizat in spatele bateriilor (sub acestea), de unde sunt preluate de o alta banda transportoare si evacuate in paturile de deshidratare (fostele bezine betonate ce colectau dejectiile lichide), destinate depozitarii temporare.

Evacuarea dejectiilor din bateriile modulului 3 se face saptamanal, pe benzi transportoare, in remorci, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Evacuarea dejectiilor din modulele 1 si 4 se face cu incarcator frontal, in remorci, dupa depopulari, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Din paturile de deshidratare, dejectiile sunt folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform conventiilor incheiate cu terti.

Cele 5 bazine de stocare dejectii uscate sunt fostele paturi de deshidratare.

Acestea sunt betonate si au un volum total de 10850 mc, dupa cum urmeaza:

- 2 bazine cu capacitatea de 2050 mc fiecare;

- 3 bazine cu capacitatea de 2250 mc fiecare;

Pentru pomparea apelor din bazinele de stocare si deshidratare a dejectiilor, in bazinul destinat stocarii acestora in sezonul rece, societatea dispune de 2 electropompe tocator tip LC avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q= 110 mc/h, P=12 kV, H=21 mCA, n = 1450 rot/min.

Apele pluviale: In zona acestor bazine de stocare dejectii uscate exista 5 bazine pentru colectarea apelor pluviale , cu capacitatea de V=1,44 mc fiecare.

## Apa uzata rezultata de la spalarea si dezinfectia halelor si statiei de sortat oua ( ape uzate tehnologice) este stocata in bazinele betonate cu V=66 mc. Fiecare bazin este amplasat intre doua hale si colecteaza apele de spalare de la acestea . Reteaua de canalizare este realizata din PVC cu diametrul de 125 mm si L = 15 m.

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea bazinelor pentru ape uzate tehnologice minim de doua ori pe an;

- Intretinerea corespunatoare a bazinelor colectoare cu gratare;

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

9.3 Emisii in SOL, APE SUBTERANE

9.3.1 Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne in ferma avicola apartinand SC AVICOLA LUMINA SRL, are impact minim asupra calitatii solului si apei subterane. In cadrul fermei, dejectiile sunt stocate temporar bazine special amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Pentru protectia solului si a apei subterane, titularul detine bazine pentru stocarea dejectiilor si asternutului,

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M.

#### 10.1.2	Valori limita de emisie

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii SC AVIMAR VETERINARY SRL se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.2

Tabelul 10.1.2.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Centrala termica ce utilizeaza combustibil gazos | Cos de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## 10.1.3 Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform STAS12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,3 | 0,1 |

1. Titularul activitatii are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al

microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

2. Titularul activitatii are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare

precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

## 3.  Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

## 4. Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise  (autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

## Emisii în apă

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei | PoluanŃi existenŃi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ActivităŃi administrative | Ape menajere | pH Materii totale în suspensie CCOCr CBO5 SubstanŃe extractibile DetergenŃi sintetici Azot amoniacal Fosfor total | Deversare în sistemul de canalizare al fermei. Stocare în 3 bazine vidanjabile până la preluarea de către un operator economic autorizat şi transportul la staŃia de epurare ConstanŃa Sud. |
| 2 | Activitatea de igienizare a halelor, platformelor şi căilor de acces | Ape uzate tehnologice | pH Materii totale în suspensie Detergenti sintetici | Stocare temporară în cele 2 bazine betonate vidanjabile/fermă, până la preluarea acestora de către o societate autorizată în vederea transportului la o staŃie de epurare autorizată |
| 3 | Ape meteorice | Ape uzate tehnologice din zona platformei de dejectii | pH Materii totale în suspensie; Substante extractibile. CCOCr CBO Azot amonical Fosfor total | Stocare temporară în cele 5 bazine betonate vidanjabile, până la preluarea acestora de către o societate autorizată în vederea transportului la o staŃie de epurare autorizată |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

| Nr.crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare,evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | VLA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere | Stocare in bazin betonat vdanjabil. Vidanjare si transport la o statie de epurare autorizata. | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| 2 | Ape uzate tehnologice | Stocare in bazinele vidanjabile. Vidanjare si transport la o statie de epurare autorizata. | pH | unitati de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

* NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificarea si completata prin HG 352/2005.

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare si epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica anual si de a intretine permanent starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate si a platformei de depozitare a dejectiilor solide.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor pastra la indemana si in cantitati suficiente substante de neutralizare/tratare, in apropierea instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apa.

- Este interzisa deversarea oricarei substante care polueaza apa de suprafata sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanta, in termen de 24 ore

10.2.3 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona de influenta a platformei de depozitare temporara a dejectiilor se vor urmari urmatorii indicatori de calitate ai apelor ce vor fi prelevate din forajul de observatie care este totodata si foraj pentru alimentarea cu apa: azotiti, azotati, pH, Fe, CCOMn.In acest caz,valorile limita de referinta sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Tabel 10.2.3

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinta |
| --- | --- | --- |
| 1 foraj amplasat in vecinatatea bazinelor de stocare dejectii (forajul de alimentare cu apa al fermei) | pH | 6,5-9,5 |
|  | Azotati | 50 mg/l |
|  | Azotiti | 0,50 mg/l |
|  | Fier | 200 µg/l |
|  | Substante organice oxidabile prin metoda cu permaganat de potasiu | 10 mg/l |
|  | amoniu | 0,50 mg/l |

## SOL şi APA SUBTERANĂ

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţǎ pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la 5 cm în adâncime la 30 cm (Anexa III) | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Limitrof depozitului de dejecţii | Cu | 250 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  |  | Pb | 250 |  |
|  |  | Cd | 300 |  |
|  |  | zinc | 700 |  |
|  |  | Carbon organic | * |  |

*   valorile din primul buletin de analiză (nr.530/14.12.2009) constituie referinţa pentru analizele ulterioare

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Tabel 10.3.2 |
| --- |
| Locul prelevǎrii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinta din buletinele de analiza (mg/l) * unitati pH | Frecvenţa de analizǎ | Metoda de încercare |
|  |  | F2 | F3 |  |  |
| 1 foraj de observaţie pe amplasamentul societăţii – F2 (în apropierea fermei nr.1) şi 1 foraj de observatie in aval de platform de depozitare a dejectiilor – F3 | pH* | 9,5 | 7 | trimestrial | SR ISO10523/1997 |
|  | Nitraţi | 22 | 26 |  | SR ISO 7890-2 |
|  | Nitriţi | 0,227 | 0,445 |  | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Fier | 2 | 0,08 |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCO-Mn | 25,2 | 8,55 |  | SR ISO8467-2001 |
|  | Sulfaţi | 87,8 | 99,6 |  | STAS 8601-1970 |

*Valorile de referinta sunt cele din primul buletin de analiza realizat dupa executarea forajelor de observatie

Indicatorii de calitate ai namolului provenit de la bazinele vidanjabile se vor incadra in prevederile Ord MMGA nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

## Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone stabilite, protejate impotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate si mentionate in Raportul de Amplasament trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## Sunt interzise deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In cazul aparitiei unei deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

## Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze anual, activitati de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de vizitare, iazul biologic, in baza procedurilor interne de inspectie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnica a depozitelor pentru dejectii cu societati specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse in RAM.

## 10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili - nu sunt.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificǎrile si completarile ulterioare.

## 11.1  DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC AVICOLA LUMINA SA, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabel 11.1

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Activitatea de creştere a păsărilor | Dejecţii semisolide (02 01 06) | - | Cu societǎţi agricole, pe bazǎ de contract | Se depozitează temporar pe platforme betonate şi se utilizează pe terenurile agricole ca îngrăşământ |
|  | Mortalităţi ( 02 01 02) | - | Se predau la operatori economici autorizati pentru eliminare | Stocare în camera frigorifică. |
|  | Deşeuri din activitatea sanitar – veterinară (18.02.01) (18 02 03) (18 02 06) | - | Prin operatori economici autorizati | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă specializată pentru preluarea acestora. |
|  | Deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor ( 18 02 02*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectate selectiv şi predate catre societatea care le livreazǎ, pe bazǎ de contract, in vederea eliminarii |
|  | Nǎmol bazine vidanjabile (19 08 12) | - | Fertilizarea terenurilor agricole | Depozitare temporara pe platformele betonate si utilizare ca ingrasamant pe terenurile agricole |
|  | Ouǎ melanje (02 02 99) | - | Pe bazǎ de contract | Colectate în bidoane de plastic şi predate la SC Agricola Internaţional SA |
|  | Deseuri de ambalaje ce contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (15 01 10*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectate selectiv şi eliminate cu societatea care le livreazǎ, pe bazǎ de contract |
| Activitatea salariaţilor | Deşeuri menajere ( 20 03 01 ) | - | Prin operatori economici autorizati | Se vor stoca în europubele pe platformă betonată şi se vor valorifica de către operatori economici autorizati, pe bază de contract, la un depozit de deşeuri conform. |
|  | Hârtie şi carton ( 15 01 01 ) | Prin operatori economici autorizati | - | Se vor stoca în cadrul fermei în pubele speciale pe platformă betonată până la livrarea către operatori economici autorizati pentru valorificare |
|  | Deşeuri de ambalaje mase plastice (15 01 02) | Prin operatori economici autorizati | - | Se vor stoca în cadrul fermei în pubele speciale pe platformă betonată până la livrarea către operatori economici autorizati pe bază de contract |
|  | Deşeuri textile îmbrǎcǎminte de protecţie (15 02 03) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare selectivă şi valorificare prin operatori economici autorizati pe bază de contract |
| Activitǎţi de întreţinere a utilajelor/ autovehiculelor | Ulei uzat (13 02 05*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare în vase metalice şi predare la operatori economici autorizati |
|  | Alte uleiuri hidraulice (13 01 13*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare în vase metalice şi predare la operatori economici autorizati |
|  | Filtre uzate (15 02 02*) | - | Prin operatori economici autorizati | Depozitare temporara in spatiu inchis, pana la eliminarea cu operatori economici autorizati pe baza de contract |
|  | Acumulatori (16 06 05) | - | Prin operatori economici autorizati | Predare în momentul achiziţionǎrii acumulatorilor noi |
|  | Anvelope uzate (16 01 03) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare şi predare la operatori economici autorizati |
| Activităţi de casare/reparaţii curente sau capitale | Deşeuri metalice (16 01 17 ) (17 04 07) | - | Prin operatori economici autorizati | Stocare pe platformă betonată şi valorificare prin operatori economici autorizati sau utilizare în procesele de reparaţie |
|  | Moloz (17 01 07) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare selectivǎ şi transport la locurile indicate de Primǎria localitǎţii |
|  | Deseuri de tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur (20 01 21*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare şi predare la operatori economici autorizati |
|  | Deseuri de materiale de constructii cu continut de azbest (17 06 05*) | - | Prin operatori economici autorizati | Colectare şi predare la operatori economici autorizati |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 11.2 Conditii privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Titularul autorizatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate; nu se va depasi capacitatea de stocare a containerelor;

- Deseurile generate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul de mai jos al prezentei autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia nationala de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil A.P.M. Constanta;

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de operatori economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea legislatiei specifice in domeniu;

- Deseurile trebuie transportate de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;

- Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata/expediere /transport /eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta;

- Titularul activitatii are obligatia de a incadra fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor si de a asigura evidenta gestiunii deseurilor, pentru fiecare tip de deseu generat din activitatea proprie si sa o raporteze anual la APM Constanta, conform modelului prevazut in HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile, inclusive deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare; evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Titularul activitatii are obligatia sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri:hartie, metal, plastic si sticla;

- Titularul activitatii are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au decedat in cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar in camera frigorifica si eliminate catre operatori economici autorizati;

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platformele de depozitare temporara a dejectiilor;

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe platforma de depozitare temporara a dejectiilor;

- Titularul autorizatiei trebuie sã intocmeasca un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia A.P.M. Constanta si GNM -Comisariatul Judetean Constanta. Acest registru trebuie pastrat de titularul autorizatiei si sa contina minimum de detalii cu privire la: tipul deseului; codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc, modul de stocare provizorie/tratare/transport, cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator, date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia, date de identificare ale agentului economic care realizeaza valorificarea/eliminare deseurilor si de autorizare a acestuia, documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM.

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

- Se va elabora o procedura de inspectie si interventie, in caz de fisuri, pentru platforma de depozitare dejectii; Rezultatele inspectiei vor fi incluse in R.A.M.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

12.1.Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurt circuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atât pentru functionarea normala cât si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cântar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Titularul activitatii asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Titularul activitatii trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Titularul activitatii trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Titularul activitatii trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Titularul activitatii trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Titularul activitatii trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Titularul activitatii are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Titularul activitatii are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. Generalitati

13.1.1. Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat. Se vor folosi metodele de analiza standardizate descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/ mentionate in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare. Monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.2. Titularul activitatii trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.3. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.4. Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.5. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii APM Constanta si G.N.M-C.J Constanta.

### 13.2 Monitorizatea factorului de mediu AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase de la centralele termice  se va face in conformitate cu cerintele CEN/TS 15675-2009 - “Calitatea aerului. Masurarea emisiilor de la surse stationare. Aplicarea SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru masuratori periodice”, SR EN- 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### 13.2.1 Emisii din surse dirijate

Evacuarea gazelor de ardere de la cele 2 centrale termice se realizeaza prin intermediul a 2 kituri de evacuare gaze de ardere.

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.2.

Tabelul 13.1.

| Nr.crt. | Punctul de prelevare al probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa prelevare probe si analiza poluant | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale termice ce utilizeaza GPL cu Pnominala=32 kW | CO | anual | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM 10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard 293K si 101,3 kPa.

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta in cazul unor depasiri ale valorilor limita la emisii.

| Locul recoltarii | Data si ora recoltarii Incepere/terminare | Capac. de function. a instalatiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in cond. de referinta | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2.2 Monitorizarea calitatii aerului

## Monitorizarea mirosului

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea ci limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87.

| Indicator de calitate analizat | Metode de analiza | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) -in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala) | STAS 10812-76 | In situatia existentei reclamatiilor |

## 13.3. Monitorizarea emisiilor  în apa EVACUATă

Monitorizarea emisiilor în apǎ se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.3

Tabelul  13.3

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analizǎ indicatori | Metoda de analizǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazinele vidanjabile pentru apa uzatǎ menajerǎ | pH | La fiecare vidanjare | Conform NTPA 002/2005 |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | Materii in suspensii |  |  |
|  | Substante extractibile |  |  |
|  | Reziduu filtrat |  |  |
|  | Detergenţi |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
| Apele uzate tehnologice | pH | La fiecare vidanjare | Conform STAS 9450/88 |
|  | cloruri |  |  |
|  | sulfaţi |  |  |
|  | Cu |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Mn |  |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelele de la punctul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2. de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

  - MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA EMISIILOR ÎN APA SUBTERANĂ

Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Valoarea limita admisa | Metoda de analizǎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F2 | F3 |  |
| 1 foraj de observaţie pe amplasamentul societăţii – F2 (în apropierea fermei nr.1) şi 1 foraj de observatie in aval de platform de depozitare a dejectiilor – F3 | pH | Trimestrial | 9,5 | 7 | SR ISO10523/1997 |
|  | nitraţi |  | 22 | 26 | SR ISO 7890-2 |
|  | nitriţi |  | 0,227 | 0,445 | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Fe |  | 2 | 0,08 | SR ISO13315/1996 |
|  | CCOMn |  | 25,2 | 8,55 | SR ISO8467-2001 |
|  | sulfaţi |  | 87,8 | 99,6 | STAS 8601-1970 |

Nota: La solicitarea APM Constanţa şi DADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză autorizat/specializat.

Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constatǎ depǎşiri semnificative la indicatorii susmenţionaţi.

## 13.5  Monitorizarea calitĂŢii solului

Se va realiza în punctele precizate în Raportul de Amplasament, o dată pe an. Prelevarea şi analizarea probelor se va face de către laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metode de analiză | Prag de alertă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg subst.uscată) | Prag de intervenţie pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lângă platformele de depozitare a dejecţiilor | Cu | Anual | SR ISO 11047-99 | 250 | 500 |
|  | Pb |  | SR ISO 11047-99 | 250 | 1.000 |
|  | Cd |  | SR ISO 11047-99 | 300 | 600 |
|  | zinc |  | SR ISO 11047-99 | 700 | 1.500 |
|  | Carbon organic |  | Metoda Drews | nenormat | nenormat |

### La indicatorul “carbon organic” primul buletin de analiză (nr.530/14.12.2009) va constitui referinţa pentru analizele ulterioare.

## Nota: La solicitarea APM Constanta se vor face analize si pentru alti indicatori decat cei mentionati in tabelul de mai sus.

## 13.6. Monitorizarea deseurilor

13.6.1. Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul are obligatia intocmirii unui dosar complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest dosar trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

## Aceste date trebuie raportate APM Constanta, ca parte a RAM

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. AVICOLA LUMINA S.A., judetul Constanta, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit Legii 211/2011 | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, conf. Ord. 794/2012 | anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | anual | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | anual | Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC AVICOLA LUMINA SA, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz metan  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanţa | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |

ANEXA  I – Plan de încadrare în zonă.

S.C. AVICOLA LUMINA SA  Constanţa

Fig. 2 - Plan amplasament - S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa

ANEXA  II –  Plan de amplasament -SC AVICOLA LUMINA SA

# ANEXA  III–  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |