Categoria de activitate industriala conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 litera a) – cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri.

Amplasament:

Sat M.Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1, comuna Mihail Kogalniceanu,judetul Constanta

Beneficiar:

S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Elaborator atestat al raportului de amplasament:

ARMEANU CRISTINA ADRIANA – elaborator atestat, inregistrat in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia 595

PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATA PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR SI A OBSERVATIILOR SI INFORMATIILOR DETINUTE DE ELABORATOR

CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZITIE APARTINE BENEFICIARULUI

CUPRINS

1. INTRODUCERE                                                                                                                      	5

1.1 Context                                                                                                                                     	5

1.2 Obiective                                                                                                                                  	5

1.3 Scop si abordare                                                                                                                       	6

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI                                                                               	7

2.1 Localizarea amplasamentului                                                                                                  	7

2.2 Proprietatea actuala                                                                                                               	10

2.3 Utilizarea actuala a amplasamentului                                                                                   	10

2.4 Utilizarea terenului in vecinatatea amplasamentului                                                            	46

2.5 Utilizarea substantelor chimice pe amplasament                                                                    	47

2.6 Topografie, drenarea terenului                                                                                             	49

2.7 Geologie, hidrogeologie si sol                                                                                               	51

2.8 Hidrologie                                                                                                                           	53

2.9 Date climatice si calitatea aerului in zona amplasamentului                                         	57

2.10 Autorizatii curente                                                                                                               	59

2.11 Programul de monitorizare  	59

2.12 Incidente provocate de poluare                                                                                            	60

2.13 Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile                                          	60

2.14 Starea constructiilor/amenajarilor aflate pe amplasament                                                   	62

2.15 Raspuns de urgenta                                                                                                             	63

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI                                                                                	63

4. RECUNOASTEREA TERENULUI                                                                                     	63

4.1 Probleme identificate                                                                                                             	63

4.2 Gestiunea deseurilor                                                                                                           	64

4.3 Depozite	68

4.4 Sistem de canalizare, tratare ape reziduale                                                                           	69

4.5 Alte depozitari chimice si zone de folosinta                                                                             70

4.6 Alte posibile impurificari din folosinta anterioara a terenului                                              	70

5. PREZENTAREA POTENTIALELOR SURSE DE POLUARE SI A EFECTELOR POLUARII ASUPRA FACTORILOR DE  MEDIU                                                                 71

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZELOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PE AMPLASAMENT        	76

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI							         81

ANEXE

- Certificat constatator

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona

- Studiu de dispersie amoniac

- Contracte

- Autorizatia de gospodarire a apelor

- Fisa tehnica de securitate Vorkon S

1. INTRODUCERE

1.1. CONTEXT

S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L. desfasoara o activitate cu profil agroindustrial, având la baza tehnologia de crestere a pasarilor la sol, pe amplasamentul situat in comuna Mihail Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1, judetul Constanta.

Avand in vedere capacitatea de populare a fermei, respectiv  142.500 locuri,  aceasta intra sub incidenta Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale , transpusa in legislatia romaneasca prin  Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  pct. 6.6.a ,, Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste  40.000 de locuri pentru pasari de curte’’.

Codul CAEN al activitatilor desfasurate pe amplasament este 0147(rev.2) , respectiv  0124(rev.1).

Din punct de vedere al protectiei mediului,  activitatea este reglementata prin Autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 de A.P.M.Constanta.

Motivul revizuirii autorizatiei integrate de mediu  il reprezinta extinderea obiectivului cu inca doua hale avand capacitatea maxima proiectata de 33.000 de capete/serie fiecare.

Raportul de amplasament este parte integranta din documentatia necesara societatii S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L. pentru revizuirea Autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in 09.04.2015.

1.2. OBIECTIVE

Obiectivul Raportului de amplasament este de a oferi o vedere de ansamblu asupra activitatii de crestere a pasarilor cu toate implicatiile pe care aceasta activitate le presupune , prin investigarea starii actuale a amplasamentului si furnizarea de informatii privind calitatea acestuia, vulnerabilitatile si modul in care activitatea desfasurata interactioneaza cu factorii de mediu.

De asemenea, obiectivele specifice ale raportului urmaresc:

- identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin compararea cu utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- prezentarea informatiilor privind cadrul natural si caracteristicile fizice ale terenului pentru a fundamenta intelegerea dispersiei poluantilor in situatia unei contaminari;

- investigarea calitatii actuale a factorilor de mediu in zona amplasamentului;

- identificarea parametrilor ce trebuie monitorizati pe parcursul functionarii obiectivului, raportat la vulnerabilitatile amplasamentului, pentru asigurarea calitatii factorilor de mediu;

- corelarea activitatii desfasurate cu evolutia calitatii factorilor de mediu din zona de influenta, in baza unui model conceptual.

1.3. SCOP SI ABORDARE

Raportul de amplasament pentru ferma de pasari, apartinând S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L. este elaborat in conformitate cu prevederile Ghidului Tehnic General aprobat prin Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, astfel incât sa ofere informatii relevante, de sprijin, pentru solicitarea de revizuire a Autorizatiei integrate de mediu.

La elaborarea acestei lucrari s-a tinut cont si de prevederile Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr 1158 din 15 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, actualizat cu Ordinul 3970/2012.

Raportul de amplasament este elaborat in baza urmatoarelor documente studiate:

- Acordul de mediu nr.14 din 07.09.2016 emis de APM Constanta pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE FERMA DE PUI DE CARNE”, parcela A 249/1/1/2, parcela A 249/1/1/1/2, comuna Mihail Kogalniceanu, trup izolat intravilan, judetul Constanta ;

- Note de constatare incheiate de Garda Nationala de Mediu in perioada 2016 – 2017;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.61 din 19.04.2016 valabila pana la 19.04.2018;

- Planuri de incadrare in zona si planuri de situatie;

- Raportul anual de mediu pentru anul 2017.

Raportul s-a intocmit in baza informatiilor privind utilizarea terenului in zona amplasamentului si in vecinatatea acestuia, istoricul zonei, posibilitatea contaminarii solului si apelor subterane, evacuarea apelor uzate si a deseurilor, emisiile atmosferice rezultate din activitatea desfasurata in prezent de societate si are urmatoarea structura:

| Capitolul 1 | Introducere |
| --- | --- |
| Capitolul 2 | Descrierea amplasamentului |
| Capitolul 3 | Istoricul amplasamentului |
| Capitolul 4 | Evaluarea amplasamentului – Descrierea surselor de contaminarea a amplasamentului si a zonelor cu potential de contaminare |
| Capitolul 5 | Analiza rezultatelor determinarilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament |
| Capitolul 6 | Interpretarea rezultatelor si recomandari |

Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand

seama de valorile de referinta mentionate in standardele de mediu si in documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

De asemenea s-au avut in vedere prevederile Ordinului nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea  Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, precum si reglementarile in domeniul sanitar-veterinar, care vizeaza bunastarea animalelor in ferme si in domeniul sigurantei alimentelor:

- Regulamentul CE 853/2004 transpus prin Hotararea de Guvern nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor.

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma.

- Ordinul MMGA nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici in ferma.

- Odinul presedintelui ANSVSA nr. 147/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile avicole comerciale, precum si a Procedurii privind miscarea pasarilor vii, a produselor, subproduselor si a gunoiului de la pasari.

- Ordinul MADR si MMGA nr 15/2008 si 56/2008 pentru adoptarea masurilor privind Bunele conditii agricole si de mediu in Romania.

- Manualul „Sisteme de adapost pentru pasari, Standarde de ferme” (2010), elaborate in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura (MAKIS)” implementat de MADR.

S-a urmarit ca solutiile de proiect implementate in ferma sa fie corelate cu tehnicile si valorile de referinta indicate in BAT, managementul dejectiilor in ferma, emisiile totale si masurile de reducere a acestora, in special masuri pentru reducerea emisiilor de amoniac din hale si de pe platforma pentru depozitarea dejectiilor.

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

2.1 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Ferma de crestere intensiva, la sol, a pasarilor de carne, apartinand S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L. este amplasata in judetul Constanta, in intravilanul comunei Mihail Kogalniceanu,trup izolat, intr-o zona cu destinatie agro-industriala conform planurilor de urbanism aprobate.

Terenul aferent fermei avicole a fost dobandit de catre SC AVIMAR VETERINARY SRL  prin Contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 3240 din 04.11.2008, are suprafata de 45.000 mp si este inregistrat la Oficiul Judetean de Cadastru, fiind constituit din mai multe parcele:

-	Parcela A 249/1/1/2 , numar cadastral 102535 si suprafata de 20.830 mp;

-	Parcela A 249/1/1/1/1, numar cadastral 103660 si suprafata de 16.035 mp;

-	Parcela A 249/1/1/1/2, numar cadastral 103661 si suprafata de 8.135 mp.

Inventarul de coordonate ale amplasamentului, in sistem STEREO 1970 este urmatorul:

| Pct. | Y | X | Pct. | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 327771,15 | 780153,31 | 11 | 327624,09 | 780265,85 |
| 2 | 327685,74 | 780120,63 | 12 | 327682,02 | 780113,51 |
| 3 | 327627,63 | 780273,60 | 13 | 327659,91 | 780111,09 |
| 4 | 327518,32 | 780232,25 | 14 | 327678,06 | 780066,22 |
| 5 | 327520,43 | 780206,58 | 15 | 327699,78 | 780071,62 |
| 6 | 327523,40 | 780181,96 | 16 | 327708,92 | 780073,41 |
| 7 | 327535,02 | 780150,05 | 17 | 327736,33 | 780096,30 |
| 8 | 327549,91 | 780106,06 | 18 | 327761,07 | 780124,10 |
| 9 | 327629,82 | 780114,83 | 19 | 327770,25 | 780144,90 |
| 10 | 327578,94 | 780248,77 |  |  |  |

Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:

- la nord: Nrv 252

- la sud: drum de exploatare

- la est: parcela A 249/1/2

- la vest: pasune si NRV 252

Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele:

- satul Piatra la aprox. 3 km

- comunele Mihail Kogalniceanu si Sibioara la aprox. 4 km

Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma este Grupul social Sibioara aflat la aproximativ 1,4 km est de amplasament.

Distanta fata de localitatile invecinate

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

Accesul la ferma se face din DN 22 Constanta-Tulcea, pe drumul de exploatare aflat la limita sudica a amplasamentului.

Acces ferma

2.2 PROPRIETATEA ACTUALA

Terenul pe care se afla instalatia ce face obiectul autorizatiei integrate de mediu a fost dobandit de catre SC AVIMAR VETERINARY SRL  prin Contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 3240 din 04.11.2008, are suprafata de 45.000 mp si este inregistrat la Oficiul Judetean de Cadastru, fiind constituit din mai multe parcele:

- Parcela A 249/1/1/2 , numar cadastral 102535 si suprafata de 20.830 mp;

- Parcela A 249/1/1/1/1, numar cadastral 103660 si suprafata de 16.035 mp;

- Parcela A 249/1/1/1/2, numar cadastral 103661 si suprafata de 8.135 mp.

Suprafata de 4,5 ha aflata in proprietatea beneficiarului, a fost introdusa in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu in baza Hotararii nr.27 din 20.04.2010 adoptata de Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.

2.3 UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI

Activitatea desfasurata pe amplasamentul SC Avimar Veterinary SRL este de crestere a pasarilor conform cod CAEN 0147. Societatea ocupa in prezent o suprafata totala de 4,5 ha  si cuprinde cai de acces, cladiri si instalatii pentru cresterea puilor de carne. In cadrul societatii isi desfasoara activitatea un numar de 6 persoane dupa un program de 8 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Ferma functioneaza in baza Autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015.

Capacitatea  fermei a fost de 76.500 de capete/serie.

Prin extinderea obiectivului cu inca doua hale, capacitatea maxima proiectata totala a fermei este de 142.500 de capete/serie.

Capacitatea de productie anuala, pe toate cele 5 hale , va fi de 142.500 pui/serie x 6 serii/an  =855. 000 pui/an.

Luandu-se in calcul o mortalitate de 3 %, rezulta ca la maturitate, cand puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, capacitatea investitiei va fi: 855.000 – 25.650 =829.350 pui/an.

Pentru desfasurarea activitatii, ferma a dispus de urmatoarele dotari:

1. Doua hale pentru crestere pasari H1 si H2,  fiecare cu urmatoarele date tehnice: S=1680 mp (14mx120m) si capacitatea de 33.000 locuri/ciclu de crestere la sol a puilor de carne (un ciclu de crestere dureaza cca 38-42 de zile). Halele sunt cladiri parter, dotate cu sisteme automate de control ale climatului, distributiei de apa si de hrana. Incaperile unei hale au urmatoarele destinatii si suprafete : sala de crestere cu S=1671,00 mp si camera de serviciu cu S=9,00 mp.

Fiecare hala are in dotare un siloz confectionat din tabla , avand  inaltimea de  7,14 m si V=25 to.Silozul este amplasat la capatul halei, in exterior.

Hala 1

Halele de crestere H1 si H2 au fiecare urmatoarele dotari specifice  pentru desfasurarea activitatii:

Instalatie de furajare, tip CHORE-TIME, alcatuita din:

- 4 buncare cu motoare de actionare, realizate din otel galvanizat, cu intrerupatoare de presiune pentru controlul snecului flexibil de incarcare;

- 4 linii de furajare cu lungimea de 116 m fiecare realizate din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecare 75 cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala cu scripeti, cabluri,un punct de suspendare la fiecare 2,44 m cu inaltimea de 4,00 m;motoreductor cu releu de protectie;

- Sistem de transport furaje cu spirala (intre silozul de furaj si liniile de hranire);

- Sistem de control al furajului si cantarire siloz furaj.

Prin BAT se obtine un consum de furaj de 3,3-4,5 kg/pasare/ciclu de crestere.

Linie de furajare – Hala 1 (Hala 2)

-     Sistem de transport furaje cu spirala (intre silozul de furaj si liniile de hranire);

-     Sistem de control al furajului si cantarire siloz furaj.

Instalatie de adapare

Sistem de adapare - Hala 1(Hala 2)

Instalatia de adapare este alcatuita din:

- 5 linii de distributie a apei cu lungimea de 116 m fiecare, cu un regulator  central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin, o conducta de PVC pentru apa, nipluri din inox amplasate la fiecare 20 cm, dispozitiv manual de ridicare,unitate de dezaerare cu dispozitiv de curatare a liniei si conducta din otel pentru sustinere;motoreductor cu releu de protectie;

- Filtru si dispozitiv de reglare a distributiei de apa;

- Retea de distributie a apei, din conducte de PE, in lungime totala de 148m;

- Medicator pentru dozarea medicamentelor (2,5 mc/h).

Instalatie de ventilatie

- In timpul iernii se realizeaza ventilatie transversala cu 3 ventilatoare de extractie (11.500 mc/h) cu viteza variabila, amplasate unul pe unul din peretii laterali la jumatatea halei si celelate doua pe peretele din spatele halei; ventilatorul este din otel inox si motor cu curea de actionare;

- In timpul verii se utilizeaza o instalatie de ventilatie tip tunel, din 10 ventilatoare de extractie (40.800 mc/h) cu viteza variabila, amplasate pe peretele de capat din spatele halei.

Sistem de racire

Sistemul de racire pentru asigurarea umidificarii necesare microclimatului este de tip CHORETIME cu panouri evaporative “closed top” fiind compus din: panou racire, pompa submersibila, intrerupator automat pentru protectie pompa la lipsa apei.

Sistem de incalzire

Sistemul de incalzire cu termoconvector tip CUBO (CHORETIME) cu temperatura agentului termic pe tur de 80°C, este format din: termoconvector CUBO( 5 bucati/hala), kit conectare, scripeti mari, troliu, cablu.

Sistem de incalzire cu termoconvector CUBO (Hala 1)

Instalatie de iluminare

Instalatia de iluminare consta din 36 lampi cu neon, o lampa cu neon amplasata in camera de serviciu, 2 lampi cu halogen de 300 W amplasate pe peretii de capat.

Tablouri de comanda si dispozitive de alarma

Fiecare hala (H1 si H2) are in dotare un panou de control electronic pentru instalatia de furajare, un manometru de presiune pentru controlul ventilatiei, tablou de control pentru instalatia de iluminat, sistem digital de cantarire a pasarii, panou electronic pentru operarea automata a ventilatoarelor, a admisiilor de aer, a instalatiei de incalzire si instalatiei de umidificare.

- O hala de crestere la sol a puilor de carne cu capacitatea de 10.500 locuri/ciclu - cladire  parter,  incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:

- sala de crestere - 660,00  mp

- camera de serviciu	 - 6,00  mp

total hala - 666,00  mp

Hala are in dotare doua silozuri care functioneaza in tandem, confectionate din tabla galvanizata, capacitate 7,00 tone fiecare, inaltime 5,50m. Silozurile sunt amplasate la capatul halei, in exterior.

Hala 3 (H3)

Hala 3 are urmatoarele dotari specifice:

Sistem de furajare

Sistemul de furajare consta in:

- 3 buncare si motoare de actionare confectionate din tabla de otel galvanizat cu intrerupatoare de presiune pentru controlul snec-ului flexibil de incarcare;

- 3 linii de furajare facute din conducte din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric. Sistemul permite o reglare perfecta a nivelului de furaj prin umplerea hranitorii in asa fel incat sa permita o buna furajare a puilor si sa elimine pierderile de furaj in timpul fazei a 2-a ciclului de crestere.

Lungimea fiecarei linii de distributie furaj este de 50 m.

Sistem de adapare

Acesta consta dintr-o retea de distribuire apa si este prevazut cu nipluri de adapare. Sistemul de nipluri asigura un debit mare de apa de la ziua 1 pana la maturitate, asigurand asternutul uscat si stare buna de sanatate a pasarilor. Toate supapele sunt confectionate din otel inox, nu necesita intretinere si se monteaza usor.

Sistemul de adapare include:

- filtru, control mecanic si dispozitiv de reglare a distributiei de apa;

- 50 m retea de distributie apa realizata din conducte de polietilena;

- un medicator (2.5m3/ora) pentru dozarea medicamentelor;

- 4 linii de distribuire a apei cu un regulator central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin si cu o conducta din PVC pentru apa, nipluri din otel inox amplasate la 20cm fiecare, dispozitiv manual de ridicare, o unitate de dezaerare cu un dispozitiv de curatire a liniei si conducta din otel pentru sustinere.

Sistem de incalzire

Incalzirea se face prin termoconvectoare conectate la o centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (peleti), amplasata in imediata vecinatate a halei.

Centrala termica cu combustibil solid asigura o sursa eficienta de incalzire cu costuri reduse. Temperatura se ajusteaza automat prin folosirea unui termostat.

Sistemul de incalzire cu termoconvector tip CUBO (CHORETIME) cu temperatura agent pe tur de 80°C, este format din: 3 termoconvectoare CUBO, kit conectare, scripeti mari, troliu, cablu.

Instalatie de umidificare (ceata)

Scopul instalatiei de umidificare  este de a raci aerul care va intra in cladire.

Instalatia de umidificare include:

- 1 panou evaporativ  CHORETIME ,cu capacitatea de 15 l/min, montat in exteriorul halei;

- 1 grup principal de filtrare cu filtru de 5 microni, structura de asamblare si conectare;

- 1 unitate de control electronic cu termostat, detector de temperatura, releu de timp, intrerupator manual - automat, regulator de presiune;

- 3 cadre formate din conducte din otel inox cu duze de pulverizare (nr total duze = 36), diametru 0,20 mm cu capaciatate de 5 l/ora fiecare, montate in apropierea admisiilor de aer, in interiorul halei.

Panou evaporativ

Instalatie de ventilatie

Ventilatia in timpul iernii

Ventilatie transversala realizata cu ventilatoare de extractie cu viteza variabila amplasata pe unul din peretii laterali, cu admisiile de aer amplasate pe peretele opus. In acest fel directia curentului de aer este transversala. Scopul principal al ventilatiei este de indepartare a vaporilor de apa produsi de pasari, preluarea caldurii pasarilor, preluarea gazelor produse prin fermentatia dejectiei, oxigenarea zonei de crestere a pasarilor. Instalatia de ventilatie este operata si controlata prin intermediul unui panou electronic.

Instalatia de ventilatie pe  timp de iarna include:

- 4 ventilatoare de extractie de 22250 mc/ora (la 0 Pa) fiecare amplasate pe unul din peretii laterali, cu motor electric de 2.5 A, 1.20 CP, 380 V/50Hz/3 faze;

Ventilatoarele sunt din otel inox si au in dotare un motor cu curea de actionare, obturator, plasa de protectie si  cadre din tabla de otel galvanizat pentru montajul ventilatoarelor pe perete.

Ventilatia in timpul verii

Instalatia de ventilatie tip tunel este facuta din ventilatoare de extractie cu viteza variabila amplasata pe peretele de capat din spatele halei. Aerul este absorbit din admisiile de aer amplasate pe peretii laterali la capatul opus al halei. In acest fel directia curentului de aer se realizeaza de-a lungul halei.

Scopul principal al ventilatiei este: indepartarea vaporilor de apa produsi de pasari, preluarea caldurii pasarilor, peluarea gazelor produse prin fermentatia dejectiei, oxigenarea zonei de crestere a pasarilor.

Instalatia de ventilatie este operata si controlata prein intermediul unui panou electronic.

Instalatia de ventilatie pe timpul verii include:

- 5 ventilatoare de extractie de 40800 mc/ora fiecare la 0 Pa, amplasate pe peretele de capat din spatele cladirii, cu motor electric de 1.12 KV(1.5 CP)-380V/50Hz/ 3 faze -3 A, diametru 1270mm, cu 6 palete din otel inox, curea de actionare motor;

- 1 ventilator de extractie de 22250mc/h

- plasa de sarma interior si exterior;

- cadre din tabla de otel galvanizat pentru montarea ventilatoarelor pe perete

Ventilatoare axiale

Instalatie de iluminare

- 54 buc becuri florescente verde/albastru de 11 W fiecare, amplasate pe 3 linii cu pasul de 3m, cu dispozitiv fixare de tavan, duze pentru bec, duze de ramificare si cabluri. Sistemul este impermeabil;

- o lampa florescenta de 36 W care se amplaseaza in camera de serviciu cu intrerupator si cablu;

- 2 lampi cu halogen de 300W care se amplaseaza pe peretii de capat cu intrerupatoare in cabluri.

Tablouri de comanda si dispozitive de alarma

Hala H3 are in dotare urmatoarele:

- intrerupatoare automate pentru instalatia de umidificare, snecul flexibil, buncarele automate si motoreductoarele pentru admisiile de aer;

- un panou de control electronic pentru instalatia de furajare;

- un panou electronic tip TX pentru operarea automata a ventilatoarelor, admisiilor de aer,a  instalatiei de incalzire si a celei de umidificare. Acesta controleaza 2 sisteme diferite de ventilatie: unul pentru vara si unul pentru iarna. Ventilatoarele opereaza la diferite viteze si pasi printr-un auto-transformator cu tempomat si detector de temperatura, in conformitate cu tempereatura interna, pentru a asigura in orice moment conditii optime pentru pasari.

- un manometru de presiune pentru controlul ventilatiei minime, un tablou de control pentru instalatia de iluminat, un sistem digital de cantarire a pasarii cu scara pentru acces pasare si tablou de control care contabilizeaza zilnic cresterea in greutate a pasarii iar intregistrarea datelor se face intr-un fisier accesibil. Datele inregistrate si afisate sunt: cresterea greutatii pasarilor, numarul de pasari cantarite, greutatea medie, greutatea minima si maxima inregistrata, decalajul dintre greutatea medie si greutatea standard. Hala este dotata cu dispozitiv de alarma ce se declanseaza la intreruperea curentului, ventilatiei sau in situatia in care temperatura este scazuta sau ridicata.

- Pavilion administrativ (cladire anexa - parter si mansarda) cu urmatoarele utilizari:

- parter:birou productie, oficiu, grup sanitar, filtru sanitar, spatiu tehnic, sala necropsie;

- mansarda: farmacie veterinara, laborator, doua grupuri sanitare, camera depozitare.

Pavilion administrativ

- Doua centrale termice care asigura agentul termic – apa calda pentru incalzirea halelor de crestere, a spatiilor anexa si asigura apa calda pentru filtrul sanitar.Centralele utilizeaza drept combustibil biomasa  (peleti), aceasta fiind stocata in magazie special amenajata (sura).

- Pentru halele H1 si H2 si cladirea anexa(pavilion administrativ) - centrala termica model BIOPLEX HL 400 cu Pnominala=465 kW. Cazanul este echipat cu un buncar pentru combustibil (peleti) si un sistem de alimentare automata cu snec melcat. Reglarea combustiei este realizata la arzator, prin reglarea volumului aerului de ardere. Inaltimea cosului de evacuarea  gazelor de ardere, masurat de la baza cladirii, este de cca. 6,5 m.Cazanul Bioplex HL 400 este proiectat pentru a furniza apa calda la maximum 95°C. Eficienta cazanului potrivit standardului SR-EN 303-5 este de 87%.

Centrala termica BIOPLEX HL 400

Caracteristicile tehnice ale centralei termice model BIOPLEX HL 400  sunt prezentate in tabelul urmator:

| Volum de apa (dm3) | Consum combustibil (kg/h) | Volum buncar (dm3) | Volum camera ardere (dm3) | Presiune de lucru (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mediu | nominal |  |  |  |
| 135 | 2-3 | 3-5 | 200 | 170 | 2 |

Cladire centrala termica BIOPLEX HL 400

Centrala termica utilizata pentru incalzirea Halelor 1 si 2 este amplasata in imediata vecinatate a Halei nr.2 (conform plan de situatie anexat).

- Pentru hala H3 - centrala termica model MCL BIO 90 cu Pnominala=104 kW. Aceasta este amplasata intr-o constructie special amenajata in imediata vecinatate a halei.

Cladire centrala termica MCL BIO 90

Centrala termica MCL BIO 90

Caracteristicile tehnice ale cazanului THERMOSTAHL model MCL-BIO 90 sunt prezentate in tabelul  urmator:

| Volum siloz (litri) | 600 |
| --- | --- |
| Volum camera de ardere (litri) | 488 |
| Continut de apa (litri) | 290 |
| Consum mediu de peleti (kg/h) | 8,50-10,0 |
| Presiune de lucru (bar) | 2,5 |
| Suprafata incalzita (m2) | 400 |
| Temperatura maxima (°C) | 95 |

- Incinerator pentru mortalitatile animaliere, tip INCINER 8- Model  A 400 cu  capacitate de ardere de 45 kg/h,  amplasat in container iar cosul de evacuare a gazelor  de ardere are inaltimea de 2 m  (IN CONSERVARE).

- Doua lazi frigorifice de 400 l fiecare, pentru depozitarea mortalitatilor pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru eliminare, amplasate in containerul in care este incineratorul.

- Post de transformare, proprietate a societatii, este racordat la reteaua electrica din zona printr-un bransament contorizat.

- Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului, in suprafata de 300 mp (10mx30m) cu paviment betonat cu panta de 1,5% si rigola pentru colectarea apelor pluviale si descarcare in bazin vidanjabil. Platforma este inconjurata de parapet de protectie cu inaltimea de 2 m pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

- Sura - magazie pentru depozitarea balotilor de paie si a combustibilului solid (peleti), constructie in suprafata de 150 mp (10mx15m).

Sura

- Statie hidrofor tip TOP63/13.

- Put forat P1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h (0,42 l/s), H=19 m NHs=6,5 m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=20 mCA.

- Rezervor subteran din fibra de sticla cu cap.de 14.000 l pentru inmagazinare apa potabila.

- Retele de alimentare cu apa si canalizare in incinta

- Doua bazine vidanjabile  cu V=32 mc (betonat)  si V=30 mc(fibra de sticla)  pentru colectarea apelor uzate  tehnologice si un bazin cu V=32 mc(betonat) pentru ape uzate menajere.

- Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare.

- Dezinfector rutier cu dimensiunile de 10,90mx3,70m, amenajat la poarta de acces in ferma.

- Incarcator frontal si tractor cu remorca.

Noile dotari ce fac obiectul revizuirii autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele:

- Doua  hale de crestere a puilor de carne (H4 si H5) cu capacitatea maxima proiectata de 33.000 capete/serie fiecare .

Hala de crestere este o cladire parter,  incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:

-	sala de crestere		                          -      	1671  mp

-	anexa supraveghere	                                      -               9  mp

total suprafata utila hala	                          -  	1680, mp/ hala

Halele de crestere H4 si H5

- Platforme carosabile betonate - 2400,00 mp

- Alei trotuare, suprafete necarosabile - 400,00 mp

- Cladire anexa pentru centrala termica, amplasata intre cele doua hale de crestere. Centrala termica ce deserveste cele doua noi hale de productie este de tip MCL BIO 250, are o putere nominala Pnominal= 291 kW si utilizeaza drept combustibil biomasa (peleti).

Cladire centrala termica

Centrala termica MCL BIO 250

- Bazin vidanjabil cu V=30 mc , bicompartimentat, prefabricat din fibra de sticla, pentru colectarea apelor uzate tehnologice rezultate din igienizarea celor doua hale noi H4 si H5;

- Put forat P2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru suplimentarea necesarului de apa al fermei.

- Rezervor subteran din fibra de sticla pentru inmagazinare apa cu V=30 mc.

- Extinderea cu 168 mp a platformei existente cu suprafata de 300 mp, pentru depozitarea dejectiilor si a asternutului din hale si acoperirea partiala a acesteia. Astfel ,noua platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de carne la sol are urmatoarele caracteristici:

-	Stotal=468 mp;

-	constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardoseala din beton cu panta de 1,5% ,delimitata perimetral de un zid de beton cu inaltimea de 2 m;

-	este acoperita partial pe suprafata de 368 mp cu o structura formata din stalpi din lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%;

-	cele doua sectiuni ale platformei (cea veche cu S=300 mp si extinderea cu S=168 mp sunt conectate la cate un bazin betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 mc fiecare, pentru colectarea levigatului.

Extindere platforma de dejectii

- Pentru asigurarea necesarului de energie electrica a fermei avicole proiectul propune , alaturi de bransamentul existent  la reteaua nationala , amenajarea unei suprafete de teren de 450 mp pe care vor fi montate, la sol un  numar de 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare.

Panourile fotovoltaice sunt ordonate in randuri paralele si racordate grupat (grupuri de cate 3x30 module), prin intermediul unor cabluri speciale de curent continuu (cablu solar), la o serie de invertoare modulare (21 buc. x 25,00 kW) montate pe stelajele metalice cu rol de sustinere a panourilor fotovoltaice.

Stelaje metalice parc fotovoltaic

Racordarea panourilor fotovoltaice se realizeaza prin intermediul unor cabluri speciale, monofilare cu izolatie si manta din cauciuc si conductoare din cupru, rezistente la solicitari mecanice ridicate si conditii climatice extreme.

Invertoarele sunt racordate grupat (grupuri de câte 4 invertoare), prin intermediul unor cabluri de tip NYM-J 3x25 mmp, la o serie de cutii de distributie 0,40 kV concentratoare, prevazute fiecare cu echipamente de protectie si de comutatie de joasa tensiune.

Cutiile de distributie 0,40 kV concentratoare sunt racordate la rândul lor, prin intermediul unor cabluri de tip ACYAbY 3x150+70 mmp, la tabloul electric de distributie de joasa tensiune aferent postului de transformare 0,40/20 kV din dotarea parcului fotovoltaic.

Parcul fotovoltaic este prevazut cu echipamente pentru monitorizare, comanda, control si automatizari.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in lipsa tensiunii operative, parcul fotovoltaic este prevazut cu sursa auxiliara de alimentare, constând dintr-un grup electrogen 25 kVA 0,40 kV.

Pentru circulatia de intretinere, intre randurile de panouri fotovoltaice este o distanta de cca. 4,00 m.

Inclinarea panourilor este de 30° fata de orizontala, pentru asigurarea functionarii la randament maxim.

Inaltimea maxima a ansamblului este de 3,10 m de la nivelul solului.

- Generator electric cu puterea nominala de 115kVA, ce utilizeaza drept combustibil motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta. Este utilizat in cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN. Inlocuieste generatorul existent de 50kWA.

- Cantar auto cu capacitatea de 60 to.

- Incarcator frontal dotat cu furca pt manipulare peleti si cupa pentru adunatul dejectiilor din hala la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere in perioada de vid sanitar.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE ALE HALELOR H4 si H5

Constructia este realizata dintr-o  structura metalica cu dimensiunea in plan de cca 120,00 x 14,00 m formata din stalpi si grinzi de metal. Peretii halei de crestere sunt din panouri prefabricate tip sandwich avand urmatoarea stratificatie: la exterior din tabla galvanizata vopsita cu vopsea poliesterica,  izolatie din spuma poliuretanica rigida in grosime de 80 mm iar la interior este din tabla de otel  vopsita cu vopsea poliesterica.Pardoseala  interioara este  din beton  iar invelitoarea este din panouri sandwich cu spuma poliuretanica.Panta transversala a acoperisurilor este de 10%, acesta fiind acoperit cu panouri tip sandwich cu acceasi stratificatie cu peretii.Structura este prevazuta cu contravanturi transversale si longitudinale.Asamblarea profilelor de cadru, inclusiv nodurile rigide de baza si coama sunt realizate cu suruburi de inalta rezistenta.Toata structura creata este protejata la coroziune prin galvanizare in baie de zinc iar suruburile, bolturile, piulitele sunt galvanizate electric.

Pentru executia cladirii s-au prevazut fundatii izolate cu dimensiunile in plan de 80x80 cm, acestea fiind amplasate sub fiecare stalp de structura. Rigidizarea fundatiilor se realizeaza printr-un sistem de grinzi de fundare armate cu sectiunea dreptunghiulara.

Peretii laterali sunt prevazuti  cu urmatoarele  goluri:

- Admisii de aer pentru ventilatii in timpul verii amplasate pe ambele laturi ale cladirii la capatul halei in partea opusa ventilatoarelor. Acestea sunt pe o lungime de 24,00 m si au o inaltime de 1,00 m. Sunt confectionate din cadre de otel galvanizat si vopsit,cu panouri sandwich, cu spuma poliuretanica la interior, grosime de 50 mm. Admisiile se deschid in sus si in jos cu ajutorul unor parghii de actionare.

- Admisii de aer pentru ventilatii in timpul iernii in numar de 40 cu dimensiunea de 84 x 35 cm amplasate pe o latura a cladirii la o distanta de 3,00 m intre ele.

- Admisii de aer pentru situatii de urgenta prevazute pe ambele laturi ale cladirii avand  o lungime de 87,00 m si o inaltime de 50cm. Sunt confectionate din rame de otel galvanizat si vopsit,cu panouri sandwich, cu spuma poliuretanica la interior, grosime de 60 mm. Admisiile se deschid in sus si in jos cu ajutorul unor parghii de actionare.

Fiecare hala are in dotare urmatoarele:

- Un siloz montat in exteriorul halei, confectionat din tabla galvanizata, capacitate 15,00 tone si inaltimea de 5,50 m, cu gura de vizitare, scara cu colivie de siguranta, sistem de umplere mecanica si pneumatica, un snec flexibil cu dispozitiv de actionare, limitator de presiune, conducta din plastic pentru transport cu o spirala din otel dur la interior, evacuari pentru furaj, manson dublu pentru conectarea silozurilor in tandem, pentru extractia furajului din acestea cu o supapa tip sertar.Cele doua hale mai au in dotare un siloz comun cu capacitatea de 8 to, pentru grau. Lungimea liniei de transport furaj este maxim 50,00m. Sistemul de furajare este compus dintr-un buncar, un motor de actionare pentru impingerea furajului si o linie de distributie.

- Camera tehnica, destinata amplasarii echipamentului electronic de monitorizare a productiei, apei, aerului, medicatiei.

Silozurile pentru furaje ale halelor H4 si H5

Instalatii aferente halelor:

Sistem de furajare

Sistemul de furajare aferent fiecarei hale este compus din:

- 4 buncare si motoare de actionare confectionate din tabla de otel galvanizat cu intrerupatoare de presiune pentru controlul snec-ului flexibil de incarcare

- 4 linii de furajare facute din conducte din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric. Sistemul permite o reglare perfecta a nivelului de furaj prin umplerea hranitorii in asa fel incat sa permita o buna furajare a puilor si sa elimine pierderile de furaj in timpul fazei a 2-a ciclului de crestere. Lungimea fiecarei linii de distributie furaj este de 116m.

Hala de crestere pui de carne la sol (Hala H4)

Sistem de adapare

Sistemul de adapare consta dintr-o retea de distribuire apa si este prevazut cu nipluri de adapare. Sistemul de nipluri asigura un debit mare de apa de la ziua 1 pana la maturitate, asigurand asternutul uscat si stare buna de sanatate a pasarilor. Toate supapele confectionate din otel inox nu necesita intretinere si se monteaza usor..

Sistemul de adapare include:

- filtru, control mecanic in litri si dispozitiv de reglare a distributiei de apa

- un medicator (2.5M3 /ora) pentru dozarea medicamentelor

- 5 linii de distribuire a apei cu un regulator central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin, cu o conducta din PVC pentru apa, nipluri din otel inox si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, dispozitiv manual de ridicare, o unitate de dezaerare cu un dispozitiv de curatire a liniei si conducta din otel pentru sustinere. Lungimea fiecarei linii de distributie a apei este de116m.

Adapatori cu nipluri si cupite

Sistem de incalzire

Sistemul de incalzire cu termoconvector cu temperatura agentului termic pe tur de 80°C ( 5 bucati/hala) este format din: termoconvector, kit conectare, scripeti mari, troliu, cablu.

Instalatie de umidificare(ceata)

Sistemul de racire cu panouri evaporative “closed top” pentru asigurarea umidificarii necesare este compus din: panou racire, pompa submersibila, intrerupator automat pentru protectie pompa la lipsa apei.

Instalatie de ventilatie

Ventilatia in timpul iernii

Ventilatia consta din ventilatie transversala realizata cu ventilatoare de extractie cu viteza variabila amplasate pe unul din peretii laterali, cu admisiile de aer amplasate pe peretele opus. In acest fel directia curentului de aer este transversala. Scopul principal al ventilatiei este de indepartare a vaporilor de apa produsi de pasari, preluarea caldurii pasarilor, preluarea gazelor produse prin fermentatia dejectiilor, oxigenarea zonei de crestere a pasarilor. Instalatia de ventilatie este operata si controlata prin intermediul unui panou electronic.

Instalatia pentru ventilatie pe timp de iarna include:

- 4 ventilatoare de extractie de 22250  mc/ora (la 0 Pa) fiecare, amplasate pe unul din peretii laterali (opus admisiilor) cu motor electric de 2.5 A, 1.20 CP, 380 V/50Hz/3 faze.

- plasa de protectie 4 cadre din tabla de otel galvanizat pentru montajul ventilatoarelor pe perete.

Ventilatia in timpul verii

Instalatia de ventilatie tip tunel este formata din ventilatoare de extractie cu viteza variabila amplasate pe peretele de capat din spatele halei. Aerul este absorbit din admisiile de aer amplasate pe peretii laterali la capatul opus al halei. In acest fel directia curentului de aer se realizeaza de-a lungul halei. Scopul principal al ventilatiei este: indepartarea vaporilor de apa produsi de pasari, preluarea caldurii pasarilor, peluarea gazelor produse prin fermentatia dejectiilor, oxigenarea zonei de crestere a pasarilor. Instalatia de ventilatie este operata si controlata prin intermediul unui panou electronic.

Instalatia pentru ventilatie pe timp de vara include:

- 10 ventilatoare de extractie de 40800 mc/ora fiecare la 0 Pa, amplasate pe peretele de capat din spatele cladirii, cu motor electric de 1.12 KV(1.5 CP)-38OV/5OHz/ 3 faze -3 A, diametru 1270mm, cu 6 palete din otel inox, curea de actionare motor

- plasa de sarma interior si exterior

- 10 cadre din tabla de otel galvanizat pentru motarea ventilatoarelor pe perete

Instalatie de iluminare

Instalatia de iluminare consta in:

- 150 buc tuburi florescente verde/albastru de 11 W fiecare, amplasate pe 3 linii cu pasul de 3m, cu dispozitiv de fixare de tavan. Sistemul este impermeabil.

- o lampa florescenta de 36 W care se amplaseaza in camera de serviciu

- 2 lampi cu halogen de 300 W care se amplaseaza pe peretii de capat ai halei, la exterior.

Tablouri de comanda si dispozitive de alarma

- intrerupatoare automate pentru instalatia de umidificare, snec flexibil, buncare automate si motoreductoarele pentru admisiile de aer;

- un panou de control electronic pentru instalatia de furajare;

- un panou electronic tip TX pentru operarea automata a ventilatoarelor, admisiilor de aer, instalatia de incalzire si instalatia de umidificare. Acesta controleaza doua sisteme diferite de ventilatie; unul pentru vara, unul pentru iarna; ventilatoarele opereaza la diferite viteze si pasi printr-un auto-transformator cu tempomat si detector de temperatura, in conformitate cu tempereatura interna, pentru a asigura in orice moment conditii optime pentru pasari;

- un manometru de presiune pentru controlul ventilatiei minime, un tablou de control pentru instalatia de iluminat, un sistem digital de cantarire a pasarii cu scara pentru acces pasare si tablou de control. Sistemul digital de cantarire contabilizeaza zilnic cresterea in greutate a pasarii, inregistrarea datelor facandu-se intr-un fisier accesibil. Datele inregistrate si afisate sunt: cresterea greutatii pasarilor, numarul de pasari cantarite, greutatea medie, greutatea minima si maxima inregistrata, decalajul dintre greutatea medie si greutatea standard. Sistemul are o iesire pt conectarea la PC. Dispozitivul de alarma se declanseaza la intreruperea curentului, a ventilatiei, temperatura scazuta sau ridicata. Pe capatul halei se monteaza o instalatie de sonorizare a alarmei.

UTILITATI

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransarea la reteaua de distributie existenta in zona prin intermediul postului TRAFO existent pe amplasament si prin bransarea la parcul fotovoltaic amenajat la sol in incinta fermei, pe suprafata de teren de 450 mp si care cuprinde un  numar de 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare.

In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogen de 50 KVA ce utilizeaza drept carburant motorina,dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta.

Alimentarea cu agent termic se realizeaza prin utilizarea a trei centrale termice pe baza de combustibil solid (peleti). Agentul termic se utilizeaza pentru incalzirea celor cinci hale de crestere a pasarilor la sol cu filtrele sanitare aferente si a sediului administrativ.

Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor, la igienizarea halelor si la irigarea spatiilor verzi.

Sursa de apa este reprezentata de doua puturi forate cu urmatoarele caracteristici:

- put forat P1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h (0,42 l/s), H=19 m NHs=6,5 m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=20 mCA;

- put forat P2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru suplimentarea necesarului de apa al fermei.

Statie hidrofor put P2

Inmagazinarea apei potabile se face in doua rezervoare subterane din fibra de sticla cu capacitatea de 14mc si 30 mc.

Din rezervoare, apa este preluata de statia hidrofor tip TOP63/13 prin intermediul unor conducte PEHD. In statia hidrofor, apa este tratata prin intermediul urmatoarelor instalatii:instalatie cu ultraviolete, instalatie de dedurizare, filtre mecanice. Apa tratata este trimisa in reteaua de distributie din hale prin intermediul unei conducte de otel.

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din rezervoarele de inmagazinare a apei potabile.

Evacuarea apelor uzate

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor existente H1 ,H2 si H3 la sfarsitul ciclului de crestere,dupa depopulare, sunt evacuate intr-un bazin betonat tricompartimentat cu capacitatea de 32 m3 si un bazin vidanjabil, confectionat din fibra de sticla, bicompartimentat, cu volumul de 30 m3.

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor noi H4 si H5 , la sfarsitul ciclului de crestere, dupa depopulare, vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil cu V=30 mc , bicompartimentat, prefabricat din fibra de sticla.

- Apele uzate de tip menajer provenite din zona filtrului sanitar, grupuri sanitare, sunt colectate prin conducte PEHD, intr-un bazin betonat, tricompartimentat, cu volumul de 32 m3, amplasat in vecinatatea sediului administrativ.

- Apele pluviale provenite de pe invelitori si de pe platformele betonate si aleile carosabile sunt preluate prin rigole si pante si dirijate prin sistematizarea pe verticala, pe terenurile invecinate.

- Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in doua bazine betonate, subterane cu V=1,2 mc fiecare, situate pe latura estica a platformei.

TEHNOLOGIA DE CRESTERE

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea la sol a puilor de carne in cadrul a cinci hale de crestere, in cicluri de cate 38-42 zile, cu cca.21 zile pauza pentru curatarea si igienizarea halelor, inclusiv un vid sanitar de minim 3 zile , pe principiul “totul gol – totul plin”.

Astfel, puii de carne proveniti de la statii de incubatie specializate, vor fi crescuti de la varsta de o zi pana la 38-42 de zile. Intr-un an vor fi crescute 6 serii.

Prin utilizarea acestei tehnologii, investitia propusa se conformeaza cerintelor BAT, asigurand pasarilor libertate sporita de miscare, activitatile de hranire si adapare fiind mult mai usor de realizat.

Capacitatea maxima proiectata a fermei in cele cinci hale de crestere este de 142.500  locuri/serie.

Capacitatea totala de productie anuala va fi de 142.500 pui/serie x 6 serii/an  =855. 000 pui/an.

Luandu-se in calcul o mortalitate de 3 %, capacitatea maxima reala a fermei este de: 855.000 – 25.650 =829.350 pui/an.

Etapele procesului tehnologic

Schema proceselor tehnologice in ferma avicola SC AVIMAR VETERINARY SRL

Activitati desfasurate in cursul unui ciclu de exploatare:

- Popularea halelor cu pui de o zi

Transportul puilor de o zi se face cu mijloacele de transport ale statiei de incubatie,

autorizate, in ladite speciale. Descarcarea puilor din autospeciale se face de catre angajatii fermei.

Introducerea puilor in hale se va face functie de starea acestora, cu respectarea densitatii maxime admise.

In conformitate Ordinul ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, ce transpune Directiva CE 2007/43/CE, exploatatiile cu sistem de crestere intensiv trebuie sa respecte o densitate maxima de 33 kg/m2, aceasta putand fi majorata pana la 39kg/m2, respectiv 42 kg/m2 daca sunt indeplinite  cerintele Normei/Directivei.

In cadrul fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL s-a optat pentru o densitate de 39 kg/m2. Avand in vedere faptul ca la maturitate puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, suprafetele halelor au fost astfel proiectate incat sa asigure o densitate de cca. 19 pui/m2.

- Cresterea puilor de carne

Furajarea

Aprovizionarea cu furaje se face din unitati autorizate (FNC). Transportul furajelor din FNC se face cu autospeciale autorizate, cu descarcare pneumatica direct in silozurile exterioare ale fiecarei hale. In cadrul programului de autocontrol se preleveaza probe de furaj care sunt trimise la laboratorul DSVSA Constanta in vederea identificarii microtoxinelor. Frecventa alimentarii buncarelor este in functie de structura de varsta a puilor, astfel aprovizionarea se poate face de cateva ori pe saptamana cand pui sunt mici si se ajunge la o aprovizonare zilnica cand structura de varsta este inaintata.

Sistemul de furajare a puilor asigura la discretie hrana necesara prin intermediul unor linii de furajare executate din conducte din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm si buncare de alimentare.Buncarele sunt alimentate din silozurile de furaje (amplasate in exteriorul halei) .

In sistemul de crestere industrial puii sunt hraniti cu nutreturi combinate complete, organizandu-se o alimentatie faziala functie de varsta.

Pe parcursul cresterii, in ferma se utilizeaza trei retete astfel: starter (20% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu), crestere (60% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu), finisare (20% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu).

Exista mai multe tipuri de retete de hranire, acestea fiind administrate in functie de categoria de varsta a puilor.In cadrul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL s-a optat pentru reteta urmatoare:

2.1-1 STARTER                   - pentru varsta   1-15zile         23% proteina bruta

2.1-2 furaje de crestere         - pentru varsta 16-28 zile        20% proteina bruta

2.1-2-F furaje de finisare      - pentru varsta 29-40(42)zile  18% proteina bruta

Initial, trebuie asigurat un furaj combinat brizurat -furaj STARTER (minigranule cu diametrul 0,6-1,5 mm sau 1-2mm) , administrat pe benzi de  hartie ( zona de demaraj) reprezentand 8-12% din suprafata halei.

La popularea halelor, puii trebuie plasati direct pe hartie astfel ca furajul sa fie gasit imediat

Sistemele de furajare si adapare automate trebuie sa fie plasate in vecinatatea hartiei.

Pui in sistemul de demaraj in intreaga hala

Trecerea pe sistemul principal de furajare se face treptat in primele doua, trei zile dupa ce puii incep sa arate interes in sistemul principal.

Sistemul principal de furajare este format din linii de furajare confectionate din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric. Halele H1 si H2 au in dotare cate 4 linii de furajare, hala H3 -3 linii de furajare iar halele H4 si H5 nou construite sunt prevazute cu cate 3 linii de furajare.

Inaltimea hranitorilor este astfel reglata pentru a reduce pierderile si pentru a asigura acces optim pentru pasari. Un reglaj incorect poate creste risipa de furaj astfel ca, estimarea consumului specific de furaj devine eronata iar furajul risipit, cand este consumat, este posibil sa poarte un risc ridicat de contaminare bacteriala.

Tab.12 - Parametrii de crestere

| perioada | consum/greutate |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 0.150kg furaj/pui →115 g |
| 8-14 zile | 0.450kg furaj/pui→ 300-400 g |
| 15-21 zile | 0.950kg furaj/pui →600-700g |
| 22-28 zile | 1.650kg furaj/pui →900-1100g |
| 29-40 zile | 2.500kg furaj/pui →1600-1900g |

Adaparea

Adaparea se face cu ajutorul instalatiei de adapare sub forma liniilor de distributie a apei compuse din: conducta de otel pentru sprijin, conducta din PVC pentru apa si nipluri din otel inox si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, care sunt racordate la reteaua de apa din hala.  Principiul de adapare se bazeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

Halele H1si H2 au in dotare cate 5 linii de adapare, hala H3 are 4 linii de adapare iar halele H4 si H5 nou construite sunt prevazute cate 6 linii de adapare.

Alimentarea cu apa a societatii se realizeaza din gospodaria de apa G1( put forat, bazin stocare apa)-halele 1,2 si 3  si G2- halele 4 si 5.

Sistemul de adapare prin nipluri picuratoare, asigura o adapare a tuturor pasarilor indiferent de varsta si diminueaza pierderile de apa prevenind astfel udarea asternutului. Sistemul de filtrare ii ridica fiabilitatea (nu apar fire de nisip in picurator), iar sistemul automat de dozare a medicamentelor in apa  reduce consumul acestora de circa 5 ori. De asemenea, exista posibilitatea de a regla presiunea din conducta de la picuratoare, presiune care creste odata cu varsta pasarilor asigurand astfel o adapare corecta. Acest sistem asigura utilizarea eficienta a apei si previne pierderile prin baltiri, astfel ca este mentinut in permanenta un asternut relativ uscat.

La sfarsitul ciclului de crestere, liniile de picuratori se pot ridica in tavan pentru a usura accesul in hala in perioada de vid sanitar.

Cantitatea de apa necesara puilor de carne este de 2 ori mai mare decat cantitatea de furaj consumata zilnic, la temperaturi tehnologice controlate ale aerului. In cazul in care scade temperatura in hale, nevoile de apa scad pana la un coeficient de 1,2-1,4% din cantitatea de nutreturi consumata de pui, iar daca temperatura aerului creste la 28-30°C, consumul de apa creste la doua ori volumul de furaj consumat.

Conform Ordinului Ministrului agriculturii nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului,art.22 alin (4), toate pasarile trebuie sa aiba acces la o cantitate suficienta de apa de o calitate adecvata, recomandandu-se ca,din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitratilor + nitritilor sa nu depaseasca 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitritilor sa nu depaseasca 1 mg/litru.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Instalatiile automate de reglare a microclimatului din halele de crestere a puilor monitorizeaza parametrii de microclimat: temperatura si umiditate, actionand asupra instalatiilor de incalzire sau de ventilatie:

- volumul mediu de aer ventilat →3,5 mc/ kg greutate vie;

- viteza aerului la nivelul pasarilor → 0,1-0,3 m/s , corelata cu temperatura din hala;

- umiditatea aerului → 55 – 75 %;

- umiditatea asternutului → 20 – 25 %.

Dotarile halelor cu echipamente de incalzire,ventilatie si umidificare/racire asigura respectarea prevederilor Ordinului MA nr. 30/2010 pentru aprobarea NORMEI SANITAR-VETERINARE privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, Anexa II – Cerinte de practicare a unei densitati de populare sporite, astfel:

“a) concentratia de amoniac (NH3) sa nu depaseasca 20 ppm si concentratia de dioxid de carbon (CO2) sa nu depaseasca 3.000 ppm, valori masurate la inaltimea capetelor puilor;

b) temperatura interioara sa nu depaseasca temperatura exterioara cu mai mult de 3°C, atunci cand temperatura exterioara masurata la umbra depaseste 30°C;

c) umiditatea relativa medie masurata in interiorul adapostului timp de 48 de ore sa nu depaseasca 70%, atunci cand temperatura exterioara este sub 10°C.”

A. Incalzirea

Sistemul de incalzire automatizat in halele H4 si H5 este asigurat prin termoconvectoare tip CUBO (CHORETIME) cu temperatura agentului pe tur de 80°C ,cate 5 bucati/hala.Acelasi sistem de incalzire este folosit si in halele H1 si H2 (5 buc/hala) si H3(3 buc/hala). Apa calda necesara incalzirii halelor H1,H2 si H3 este preparata cu ajutorul a doua centrale termice care utilizeaza drept combustibil biomasa (peleti). Halele noi H4 si H5 sunt  deservite de o centrala termica pe peleti cu puterea de cca.291 kW.

Cerintele de temperatura pentru pui pana la 21 de zile sunt date in tabelul de mai jos. Temperaturile recomandate la nivelul puiului scad de la recomandarea de aproximativ 30°C la o zi la 23-25°C in ziua 28. Dupa aceea, recomandarea este de 20-23°C pana la abatorizare.

| perioada | temperatura |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 30-32°C |
| 8-14 zile | 27-29°C |
| 15-21 zile | 25-27°C |
| 22-28 zile | 23-25°C |
| 29-40 zile | 20-23°C |

B. Ventilatia

Aerisirea este elementul critic al cresterii puilor in sistem intensiv.Scopul este ca puii sa se dezvolte cat mai repede, ca greutatea sa fie cat mai mare la sacrificare si ca densitatea sa fie cat mai mare. Cei mai importanti factori care influenteaza aerisirea sunt:

- garantarea nivelului optim de oxigen pentru respiratie

- eliminarea supraincalzirii

- eliminarea excesului de umiditate

- reducerea la minim a prafului

- limitarea cantitatii de gaze toxice (amoniac si CO2)

- prelungirea duratei de viata a instalatiilor

In cadrul halelor, ventilatia este de tipul ventilatie cu presiune negativa ce poate fi operata in trei moduri diferite corespunzator necesarului de ventilatie al pasarilor:

• Ventilatie minima.

• Ventilatie de tranzitie.

• Ventilatia tunel.

Ventilatia minima este utilizata in perioadele cu vreme mai rece si pasari tinere.

Scopul ventilatiei minime este sa introduca aer curat in hala si sa evacueze aerul viciat, suficient sa evacueze excesul de umezeala si gazele, mentinand temperatura necesara a aerului.

O ventilatie minima implica crearea unui vacuum partial (presiune negativa), astfel ca aerul sa patrunda prin trapele de aer cu o viteza suficienta. Aceasta va asigura amestecarea aerului patruns cu aerul cald din hala, deasupra pasarilor si nu va cadea direct pe pasari, racindu-le. Viteza aerului care patrunde trebuie sa fie aceeasi prin toate gurile de admise pentru a asigura o circulare uniforma a aerului.

Ventilatia se realizeaza atat natural prin intermediul admisiilor amplasate pe unul din peretii laterali ai halei cat si mecanic prin intermediul ventilatoarelor plasate astfel: 10 ventilatoare de capacitatea 40.800 mc/h in peretele de capat opus intrarii principale si 4 ventilatoare de capacitate 22.250 mc/h in peretele lateral opus admisiilor. Acestea asigura exhaustarea aerului din interiorul in exteriorul halelor.

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui, corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului, conform literaturii de specialitate, trebuie sa fie:

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30°C; v=0,05-0,1 m/sec;

- pui 10-20 zile la o temperatura de 23-27°C; v=0,1-0,2 m/sec;

- pui 20-42 zile la o temperatura de 21-23°C; v=0,2-0,5 m/sec.

Pentru perioada foarte calda (calduri extreme) racirea este asigurata printr-un sistem de racire prin evaporare→racire cu paduri cu ventilatie tip tunel.

C. Umidificare si racire

Umiditatea este mai importanta la puii tineri care sunt foarte sensibili in primele zile de viata.Umiditatea optima este de 70-75% in primele 10 zile, putand sa scada apoi la 50-60%. Aerul uscat duce la uscarea mucoasei traheale ceea ce conduce la imbolnaviri severe cu pierderi de aprox.10-20% din efectiv.Aceasta umiditate mai ridicata necesara cateva zile se obtine de regula doar in mod artificial prin evaporarea apei.

In cadrul fermei avicole apartinad SC AVIMAR VETERINARY SRL pentru umidificare se utilizeaza sistemul cu panouri evaporative.

Racirea prin evaporare este utilizata pentru a imbunatatii conditiile de microclimat in vreme calduroasa si imbunatateste eficienta ventilatiei tunel. Sistemele de racire prin evaporare utilizeaza principiul evaporarii apei pentru a reduce temperatura in hala.

Sistemele de racire cu panouri evaporative racesc aerul tras de ventilatoare prin trecerea lui printr-un sistem tip figure (din celuloza sau plastic) umezit de o perdea de apa. Efectul dublu al racirii cu panouri evaporative si viteza curentilor de aer permit controlul microclimatului cand temperaturile din hala sunt peste 29°C. Sistemul de racire cu panouri evaporative asigura o diferenta de temperatura de pana la 8°C fata de exterior.

Instalatia de umidificare/racire include cate 2 panouri de racire/hala amplasate la capatul fiecarei hale.

Programul pentru iluminat

In ceea ce priveste conditiile de iluminat in halele de crestere conform Anexa nr.1 la NORMA SANITARA VETERINARA din 30 martie 2010 privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne:

“- Cladirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel putin 20 lucsi in timpul perioadelor de iluminare,masurata la nivelul ochiului pasarii, iar suprafata utilizabila a acestora trebuie iluminata in proportie de cel putin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi permisa o reducere temporara a nivelului luminii.

- In termen de 7 zile de la data la care puii sunt instalati in cladire si pana la 3 zile inainte de data prevazuta pentru sacrificare, iluminatul trebuie sa respecte un ritm de 24 de ore si sa includa perioade de intuneric care sa dureze minimum 6 ore in total, cu cel putin o perioada neintrerupta de minimum 4 ore, excluzand perioadele de semiintuneric.”

In halele apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL se utilizeaza un program ciclic de iluminat cu intreruperi astfel: o perioada de 1-2 ore de iluminat este urmata de o perioada de 2-4 ore de intuneric.Intr-o anumita conjuctura prezinta urmatoarele avantaje:

- valorificarea superioara a furajelor

- cresterea intense a sporului

- scaderea grasimii abdominal

- scaderea cheltuielilor cu energia electrica si incalzirea.

Program de iluminat cu intreruperi

| Varsta (zile) | Numarul orelor de iluminare | Intensitatea luminii (lux) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 20-30 |
| 2-21 | 23 | Scaderea treptata de la (20-30) la (8-10) |
| 22 pana la taiere | 1-2 ore lumina 2-4 ore intuneric | 8 |

In cazul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL cu sistem de crestere la sol, mortalitatea este de cca.3%.

Cadavrele de pasari sunt depozitate in lada frigorifica si transportate periodic in vederea eliminarii prin incinerare la SC PROTAN SA.

- Depopularea halelor

La sfarsitul perioadei de finisare, respectiv dupa finalizarea unui ciclu de crestere (38-42 zile), cand puii au ajuns la varsta de sacrificare si la greutatea optima din punct de vedere economic, se realizeaza depopularea halelor si livrarea acestora catre un abator de pasari autorizat.

Livrarea se va face cu mijloace de transport specializate, inregistrate/autorizate sanitar - veterinar, dotate cu custi de transport. Se respecta procedurile sanitar veterinare cu privire la documentele eliberate (evidentierea fermei de origine, destinatia si traseul ce va fi parcurs).

Prinderea pasarilor se realizeaza manual dupa ce in prealabil intensitatea luminoasa in hala a fost redusa la minim astfel incat pasarile sa se linisteasca.

La prinderea pasarilor pe timpul zilei se folosesc cortine opace pe usile principale ale halei.Deschiderea usilor si scoaterea pasarilor va afecta ventilatia in hala datorita microclimatului controlat prin termostate de ambient astfel ca este necesara o ajustare corespunzatoare a sistemului de ventilatie in timpul procedurii de prindere pentru a preveni ridicarea temperaturii in hala si a reduce stresul asupra pasarilor.

Pasarile sunt puse cu grija in custi, avand in vedere o densitate de 8-9 pui/cusca.

Popularea/ livrarea puilor pe hale se face programat/esalonat pentru asigurarea unei desfaceri medii a puilor maturi - flux relativ stabil. Astfel se realizeaza si o descarcare medie, relativ constanta de ape uzate tehnologice si dejectii la rampa de depozitare, eliminandu-se suprasolicitarile.

- Lucrari pregatitoare pentru repopulare – vid sanitar

Organizarea perioadei de vid sanitar se va realiza dupa cum urmeaza:

• in prima saptamana

Dupa evacuarea puilor si transportarea lor pentru abatorizare se procedeaza la dezmembrarea instalatiilor de hranire/adapare si pregatirea lor pentru spalare-dezinfectare.

Dejectiile impreuna cu asternutul se aduna cu ajutorul lopetilor in gramezi , se transporta in exteriorul halei cu roaba si se incarca in tractor pentru a fi transportate la platforma de dejectii.

Avand in vedere faptul ca benefeciarul nu desfasoara alte activitati agricole,  dejectiile sunt livrate la scurt timp dupa depozitare catre societati comerciale pentru a fi utilizate drept fertilizant pe terenuri agricole ,dupa stabilizare, conform Codului de bune practici agricole.

Se matura gurile de aerisire,ventilatie,peretii interiori si exteriori,depozitul de furaje.

Hala, impreuna cu toate accesoriile din dotare si zonele ce marginesc hala se spala cu jet de apa calda la presiune mare( 200 bar). Operatiunea de spalare se realizeaza de la exterior spre interior. Dupa spalare suprafata halei este perfect curata, lipsita de praf si substante organice care ar putea impiedica actiunea substantelor dezinfectante.

Operatiunea de spalare este urmata de  dezinfectie cu solutie Virkon S si eventual deratizare. Tratamentele impotriva rozatoarelor se fac numai prin operatori economici specializati. Curatenia si dezinfectia se realizeaza pe intreaga suprafata a fermei, incluzand si drumurile de incinta, vestiare, poarta-filtru septic.

Dupa operatiunile de dezinfectie, hala se etansaza.

• in saptamana a doua

Se trimit probe la laborator pentru controlul sanitatiei, sub raportul germenilor si al incarcaturii de fungi. In functie de rezultatele de sanitatie obtinute de la laborator, se repeta sau nu dezinfectia.

• in saptamana a treia

Cu cca.2-3 zile inainte de populare se deschide si se aeriseste hala, executandu-se urmatoarele operatii:

-  Se introduce asternutul in hala si se imprastie in mod uniform intr-un strat de 8-10 cm.Asternutul neuniform ingreuneaza accesul puilor la apa si la hrana ceea ce duce la dezvoltarea lor neuniforma.Cel mai bun asternut este cel realizat din paie de grau si orz tocate si care mentin o umiditate in jur de 20-30%.Se pot folosi cu rezultate bune, in ordine, talaj de lemn, coji de floarea soarelui, ciocalaii de porumb tocati, pleava de orez, rumegus cu marimi 3-5 cm.

- Se introduce tot echipamentul in hala.

- Se executa a doua dezinfectie prin fumigare utilizand FUMAGRI OPP sub forma de pastile.Hala se tin inchisa 24 de ore, dupa care se aeriste bine.

- Se incalzeste hala astfel ca temperatura si umiditatea relativa trebuie sa fie stabilizate cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea puilor. Puii nu-si pot regla propria temperatura corporala pana cand implinesc varsta de 12-14 zile. Temperatura corporala optima trebuie sa fie atinsa prin asigurarea temperaturii optime a mediului. Temperatura pardoselei la popularea puilor este la fel de importanta ca si temperatura aerului, asadar preincalzirea aerului este esentiala. Valorile recomandate sunt urmatoarele:

• Temperatura aerului de 30°C (masurata la inaltimea puilor in zona unde sunt pozitionate furajul si apa).

• Temperatura asternutului de 28-30°C.

• Umiditatea relativa de 60-70%.

Adapatoarele se umplu cu cateva ore inaintea sosirii puilor pentru ca apa sa fie la temperatura camerei, dar nu mai putin de 25°C.

2.4 UTILIZAREA TERENULUI IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Pe terenul  din vecinatatea obiectivului se desfasoara in principal activitati agricole  ferma fiind inconjurata de terenuri agricole.

Utilizarea terenului in vecinatatea amplasamentului

2.5 UTILIZAREA SUBSTANTELOR CHIMICE PE AMPLASAMENT

In cadrul societatii substantele chimice utilizate sunt reprezentate de medicamente/ vaccinuri  si materiile prime auxiliare de tipul: solutii de dezinfectie, materiale de intretinere, motorina pentru masini si utilaje. Aceste substante se achizitioneaza numai in cantitatile necesare pentru a se evita pierderea valabilitatii si dezactivarea lor.Toate produsele chimice sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati, fiind tinuta o evidenta stricta a intrarilor si a stocurilor existente pe amplasament.

Substantele chimice sunt pastrate corespunzator, in recipientii originali care sunt etichetati si depozitati in spatiu special amenajat si securizat.Ambalajele produselor periculoase sunt predate furnizorilor de produse.

Toate materialele se manipuleaza in conditiile impuse de fisele tehnice de securitate pentru substante chimice, deseuri si ambalaje.

Solutiile utilizate pentru dezinsectie/dezinfectie sunt urmatoarele:

- VIRKON S -  dezinfectant veterinar virucid cu spectru larg. Virkon S combina flexibilitatea mare de aplicare si spectrul larg de actiune cu eficacitatea impotriva virusurilor, bacteriilor si fungilor la temperaturi scazute, in apa dura, pe suprafete poroase si in prezenta materiei organice. Substanta activa: 50% Pentapotassium.Virkon S este un dezinfectant chimic pe baza de oxigen ce contine saruri organice simple si acizi organici. Ingredientul activ se descompune in diverse moduri in mediul inconjurator, sol si apa, formand substante ce nu sunt nocive, saruri de potasiu si oxigen. Trei sferturi din ingredientele din Virkon S sunt substante anorganice, care se descompun natural in mediul inconjurator in saruri anorganice simple. Restul, compusii organici, sunt clasificati ca fiind biodegradabili in conformitate cu standardele testelor.Virkon S - nu prezinta efecte de toxiciate acuta daca intra in contact cu pielea sau daca este inghitit.

- FUMAGRI OPP - Bactericid si fungicid – fum, lumânare pentru dezinfectarea aerului si de suprafata a spatiilor. Eficacitate ridicata impotriva Salmonella. Spectrul larg de activitate impotriva microorganismelor, bacteriilor si mucegaiurilor.

Utilizari:

- Dezinfectie preventiva in incubatoare, camere pentru incubatie;

- Pentru a evita formarea de micotoxine in silozuri;

- Pentru a preveni aspergiloza si salmonella;

- Dezinfectarea de oua si pui;

- Dezinfectare hambare, cotete si hale de ferme de ingrasare;

Informatii despre substantele sau preparatele chimice

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Cantitatea anuala | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozi-tate | Fraze de pericol |  |
| Vaccinuri | 1.670.000 doze | N | - | - | Depozit medicamente in sediul administrativ |
| Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
| Substante dezinfectante (ex.Virkon S) | Cca.170 kg | P | Xi-Irritant N-Periculos pentru mediu | H272,H302, H314,H315, H318,,H319, H334,H335, H412 | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se comanda punctual, in perioada cand se realizeaza igienizarea halelor. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia de materiale. Se utilizeaza de personal calificat, conform specificatiilor din fisele tehnice de securitate. |
| Fumagri OPP |  | P | Xi-Irritant N-Periculos pentru mediu | H272,H315, H319, H335,H400 | Nu se depoziteaza pe amplasament. Se comanda punctual, in perioada cand se realizeaza igienizarea halelor. Stocarea temporara se realizeaza in ambalajul original, in magazia de materiale. Se utilizeaza de personal calificat, conform specificatiilor din fisele tehnice de securitate. |
| Motorina (tractor) | Funtie de necesitati | P | Xn-nociv N-periculos pentru mediu | H226H332, H351,H315, H304, H373, H411 | Se aprovizioneaza de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se stocheaza pe amplasament. |

Substantele dezinfectante utilizate pentru dezinfectia halelor in cadrul fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide conform tabelului de mai jos:

Produse biocide

| Nr.aviz | Denumire comerciala/caracteristici | Produ-cator | Numele subst.active | Con-cen-tratie | Nr.CE | Nr.CAS | Tip pro-dus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1289BIO/03/12.24 | FUMAGRI OPP (Bactericid si fungicid – fum, lumânare pentru dezinfectarea aerului si de suprafata a spatiilor. Eficacitate ridicata impotriva Salmonella. Spectrul larg de activitate impotriva microorganism-lor, bacteriilor si mucegaiurilor) | L.C.B. S.A. – Laboratoire de Chemie et Biologie, Franta | Biphenyl - 2 -ol | 20 | 201 -993 - 5 | 90 -43 – 7 | 3 |
| Nr. 1858BIO/03/12.24 | VIRKON S (dezinfectant universal virulicid, bactericid, fungicid si antimucegaiuri) | Antec International – A DuPont Company, Marea Britanie | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) | 50 | 274 -778 - 7 | 70693 -62 - 8 | 3 |

2.6 TOPOGRAFIE , DRENAREA TERENULUI

Inaltimile mai importante sunt: Dealul Dalufac (101,5 m) in partea de sud, format din sisturi verzi acoperite de loess si Dealul Mare (78,2 m) in partea de nord, reprezentat prin calcarele jurasice ale ”formatiunii de Casimcea”.

Topografia terenului in vecinatatea amplasamentului

Terenul amplasamentului este cvasi plan, cu o usoara panta generala catre valea  Dalufac. Cota dominanta  a terenului este  in jurul valorii de 26,5  mNM, cu un profil localizat in partea nordica  a amplasamentului   de cca 25,9 mNM, caracteristica ce favorizeaza scurgerea apelor de suprafata catre limita nordica a incintei si in afara acesteia, catre valea paraului Dalufac.

Pantele terenului in zona amplasamentului

Scurgerea de suprafata a apelor pluviale  trebuie  controlata  prin sistematizarea terenului din amplasament (rigole perimetrale, santuri de garda etc) astfel incat sa asigure scurgerea  rapida a acesteia, eliminiand excesul de umiditate.

2.7 GEOLOGIE , HIDROGEOLOGIE SI SOL

Teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu apartine din punct de vedere geomorphologic Platformei Dobrogei Centrale.

Podisul Dobrogei, unitate danubiano-pontica, este situat intre Dunare (la vest si nord), Marea Neagra (la est) si granita cu Bulgaria (la sud).

Dobrogea se prezinta ca un podis relativ rigid, format pe roci vechi (sisturi verzi, granite) si structuri sedimentare mezozoice si neozoice, puternic erodat de actiunea indelungata a modelatorilor esterni, cu un relief domol, usor ondulat si cu altitudini reduse.

Altitudinea medie a reliefului Podisului Dobrogei este de 125 m, cele mai mari altutudini gasindu-se in partea NV in culmea Pricopanului (Vf. Tutuiatu – 467 m). Zona NV a Podisului Dobrogei apar doar izolat dealuri si culmi care depasesc 300 m, in SV si zona centrala alititudinea maxima este de 200 m, iar in zona oraselor Cernavoda si Constanta nu se gasesc altitudini mai mari de 100 m.

Geologia Dobrogei cuprinde mai multe formatiuni: sisturi cristaline si granite paleozoice (zona Macin); sisturi verzi (Podisul Casimcei); structuri sedimentare triasice (Dealurile Tulcei); structuri sedimentare jurasice (cursul inferior al raului Casimcea); structuri sedimentare cretacice (Podisul Babadag si Dobrogea de Sud); structuri sedimentare neozoice (Dobrogea de Sud).

Comuna Mihail Kogalniceanu este asezata pe Platforma Dobrogei Centrale, pe versantul vestic al vaii Carasu, pe cursul inferior al vaii Casimcea. In partea de nord se evidentiaza o erodare mai puternica, restul teritoriului prezentandu-se sub forma unui platou usor ondulat, cu inaltimi maxime de 140 m in nord-vest si 100 m in sud-est, relieful incluzand partial si depresiunea complexului lacustru Corbu-Tasaul.Relieful teritoriului comunei prezinta in cea mai mare parte caracter de platou, cu diferente mici de inaltime. Punctele mai inalte ale reliefului sunt in partea de est a teritoriului localitatii.

Elementul morfologic dominant este dat de traseul cumpenei de ape dobrogene, care separa bazinul hidrografic tributar Dunarii (Valea Agi Cabul spre vest) de bazinul hidrografic Marea Neagra (Valea Casimcea cu afluent la nord de amplasament, Valea Sitormanului si Valea Dalufac in zona amplasamentului, care se varsa in Lacul Tasaul).

Geologic, amplasamentul fermei avicole apartinad SC AVIMAR VETERINARY SRLface parte din podisul Dobrogean, pentru zona fiind caractristice formatiunile cuaternare reprezentate prin loessuri,macroporice de origine eoliana, prafuri - prafuri argiloase loessoide si argile prafoase loessoide.Sub acestea urmeaza complexul argilos respectiv argila prafoasa+argila roscata.

Forajele F1,F2,F3,F4,si F5 executate au pus in evidenta urmatoarea succesiune litologica:

“a” – in suprafata terenului pamant cenusiu in grosime de aprox.0,80-1,10 m;

“b” – un strat de loess galben ce se va dezvolta pana la adancimea de – 5,00m in forajele F1,F2,F3, -0,4m in forajul F4 si -0,6m in forajul F5.

Nivelul panzei freatice s-a intalnit in jurul adancimii de 5,50 m de la cota terenului (Foraj F5).

Dobrogea este caracterizata printr-un regim sarac in ceea ce priveste sursele de apa subterana, determinat de precipitatiile scazute si de lipsa unor depozite care sa permita acumulari importante de ape subterane. Principalele structuri acvatice se dezvolta in formatiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice au fost structurate 3 sisteme acvifere : Cuaternar, Sarmatian-Eocen si Cretacic-Jurasic.

Forajele executate in Dobrogea Centrala, care au investigat formatiunile cuaternare, loessurile si depozitele proluviale ale vailor au pus in evidenta depozite cu capacitati reduse de debitare, 30% din foraje evidentiind ape nepotabile. Aceste depozite au o porozitate crescuta (peste 40%) reflectata in capacitatea crescuta de inmagazinare, dar datorita porozitatii reduse, capacitatea lor de cedare este scazuta.Principalele tipuri si subtipuri de soluri sunt repartizate in teritoriu in functie de factorii climatici, de relief si antropici.

Harta solurilor Romaniei (sursa: www.steliantoma.ro)

Conditiile climatice si de vegetatie specifice stepei a favorizat o mineralizare accentuata a materiei organice astfel ca, pe teritoriul judetului Constanta, se intalnesc urmatoarele tipuri de soluri:

-cernoziom – sol caracteristic stepei dobrogene. Constituie proportia cea mai mare din suprafata judetului;

-soluri banale – sunt raspandite in vestul judetului Constanta intr-o fasie ingusta situata intre Rasova si Cernavoda, Topalu si Garliciu. Sunt formate din loessuri, argile si aluviuni dispuse pe suprafete orizontale, sau cu pante foarte mici, la altitudini cuprinse intre 150 si 200 m;

-rendzine, rogosoluri, nisipuri, litosoluri – gasite pe suprafete insulare foarte mici.

Judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala, iar 20% sectorului cu clima de litoral maritim.

Loess (sursa www.glogster.com)

Pe amplasamentul studiat din punct de vedere geotehnic, forajele executate au scos in evidenta urmatoarea succesiune litologica:

-in suprafata terenului – pamant cenusiu – grosime 0,80 – 1,10 m;

-strat de loess galben – pana la adancimea de 5 m

2.8 HIDROLOGIE

Ape de suprafata

Spatiul hidrografic Dobrogea format din bazinul hidrografic Dunarea si bazinul hidrografic Litoral este foate sarac in resurse proprii de suprafata.

Practic, acestea sunt formate din : din Dunare, raurile interioare podisului (Taita si Telita care se varsa in lacul Golovita; Casimcea care se varsa in lacul Tasaul; rauri semipermanente din sudul Dobrogei care se varsa in Dunare prin limanele fluviale dintre Ostrov si Cernavoda), Canalul Dunare-Marea Neagra , lacuri (Techirghiol, Tasaul, Mangalia, Babadag, Siutghiol Razim-Sinoe, Bugeac, Oltina, Vederoasa, precum si lacurile de acumulare pe micile rauri cu debit semipermanent din sudul Dobrogei), ape subterane si Marea Neagra.

Stocul mediu multianual al raurilor din spatiul hidrografic Dobrogea, este de circa 145 mil.mc/an (4,59 mc/s), ceea ce arata ca Dobrogea este zona cea mai saraca din tara in resurse de apa de suprafata.

Ca urmare a conditiilor litologice si climatice specifice, organismele fluviatile prezinta debite reduse, sub 0,3 m³/s. Datorita ploilor torentiale, cele mai bogate scurgeri lichide medii se produc in lunile de vara (pana la aproximativ 15 % din volumul mediu anual de apa), iar cele mai reduse se produc in lunile de iarna (5 – 7 % din volumul mediu anual de apa) .

Bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral (Sursa: ABADL)

Comuna Mihail Kogalniceanu este situata in bazinul hidrografic Litoral.

In zona comunei Mihail Kogalniceanu reteaua hidrografica nu este semnificativa. Raul Casimcea, cel mai important al Dobrogei si care pleaca din Podisul Dobrogei de Nord, se afla in partea de nord a teritoriului administrativ al comunei, traverseaza satul Piatra si se varsa in lacul Tasaul. Al doilea curs de apa, paraul Agi Cabul, trece prin Mihail Kogalniceanu pe directia nord-sud si are curs de apa permanent.

Valea Dalufac aflata in vecinatatea amplasamentului fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL  ,are scurgere sezoniera. Pe parcursul inferior al Vaii Dalufacu Mic apare un izvor din panza freatica de la baza loessului.

Cursuri de apa de suprafata

Ape subterane

In zona amplasamentului fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL se afla corpul de apa subterana RODL05 – Dobrogea Centrala , corp de apa subterana apartinand tipului fisural -carstic (dezvoltate in depozite de varsta triasica si sarmatiana).

Corpuri de apa subterana in zona amplasamentului analizat

Caracteristicile corpului de apa RODL05

| Cod/nume | Supraf. | Caracterizare geol./hidrogeologica | Utiliz. apei | Polua- tori | Grad de prot. globala | Trans- frontali-er/tara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub. Pres. | Strate acop. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| RODL05/ Dobrogea Centrala | 3000 | P | NU | 0.0- 0,5 | P,I,Z | A,I | PM | Nu |

Sursa:  Planul de management al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii,spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere - ABADL

Legenda:

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural.

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.

Strate acoperitoare: grosimea in metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: P- populatie; I - industrie; Z – zootehnie; A-agricultura; .

Surse de poluare: I-industriale; A-agricole; M-aglomerari umane; Z- zootehnice

Transfrontalier: Da/Nu

Evaluarea starii chimice a corpului de apa subterana RODL05 in anul 2014 s-a facut prin monitorizarea si compararea valorilor obtinute cu valorile de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania, si respectiv HG 53/2009 privind aprobarea planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii , pentru nitrati si pesticide.

Evaluarea starii chimice a corpului de apa RODL05

| Denumire corp de apa | Stare chimica 2010 | Stare chimica 2011 | Stare chimica 2012 | Stare chimica 2013 | Stare chimica 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODL05 Dobrogea Centrala | Buna | Slaba | Buna | Buna | Slaba |
|  |  | Pentru parametrii NO3,PO4, cloruri | Depasire la parametrii NO3 si cloruri˃20%,la NH4 si PO4=20% si la NO2<20% | (Depasiri cu caracter local) | Depasiri la parametrii NH4,NO2, NO3,PO4,Cl, Pb |

Sursa:  Raport anual de mediu 2014 APM Constanta

Facem precizarea ca teritoriul  administrativ ale comunei Mihail Kogalniceanu se regaseste in lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati,conform Ordinului MM nr. 1552/2008 privind Lista localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole, identificat dealtfel si in cadrul Planului de Management al Fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, Spatiului Hidrografic Dobrogea si Apelor Costiere.

2.9 DATE CLIMATICE SI CALITATEA AERULUI IN ZONA AMPLASAMENTULUI

Clima Dobrogei

Toamnele lungi si calduroase, precum si primaverile tarzii si racoroase se datoreaza influentelor Marii Negre.

Vanturile predominante bat in directia N-NE (caracterizat prin umiditate redusa in timpul verii, in timp ce iarna aduce geruri si viscole) in zona litorala, si dinspre NV in zona continentala. Pe aceste directii se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale: 7,4m/s pentru N; 6,7m/s pentru NE si 4,7m/s pentru NV.

Harta vanturilor din Romania (sursa http://energielive.ro/)

Temperaturile minime si maxime ale Podisului Dobrogei sunt cuprinse intre -15° C si 35° C.

Dobrogea se caracterizeaza printr-un climat secetos: precipitatiile rare sunt adesea reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anuale este cuprins intre 3 – 400mm/an: cele mai reduse cantitati se inregistreaza in perioada februarie-aprilie si la sfarsitul verii/inceputul toamnei; iar cele mai mari in mai, iunie, iulie, noiembrie si decembrie.

Umiditatea aerului din Dobrogea este puternic influentata de Marea Neagra: mediile anuale ale umiditatii relative sunt de aproximativ 80% (in decembrie – 87-89,5%; iar in iulie – 70-72%).

Regimul climatic in zona comunei Mihail Kogalniceanu este temperat continental, cu influente marine.Verile sunt secetoase si calde,iar iernile reci.Aflata la altitudinea de +150m si la cca. 15 km de Marea Neagra, comuna imbina caracteristicile unui climat temperat continental cu cele de clima de litoral maritime, marea exercitand influent ape cuprinsul unei fasii litorale de 10-20 km latime spre interiorul regiunii. Temperaturile minime si maxime sunt cuprinse intre -15°C si +35°C, permitand diversificarea culturilor agricole, in special al celor care sunt favorizate de interventii mecanizate si irigatii.

2.10 AUTORIZATII CURENTE

Ferma de crestere a puilor de carne apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL functioneaza in baza urmatoarelor autorizatii:

- Autorizatia integrata de mediu nr.6 din 06.08.2012 emisa de ARPM Galati, revizuita in data de 09.04.2015 de A.P.M.Constanta, valabila pana la data 05.08.2022.

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta : J 13/1311/2008.

- Autorizatie sanitar-veterinara nr. 174/09.02.2012 pentru activitatea de crestere a puilor de carne, eliberata de A.N.S.V.S.A.-Directia Constanta.

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 61 din 19.04.2016 valabila pana la data de 19.04.2018.

- Acord de mediu nr. 14 din 07.09.2016 pentru proiectul “Modernizare si extindere ferma de pui de carne” parcela A 249/1/1, comuna Mihail Kogalniceanu, jud.Constanta .

- Comunicarea nr. 26 din 21.07.2016 emisa de A.B.A. Dobrogea-Litoral privind acceptarea NOTIFICARII pentru inceperea executiei investitiei “Modernizare si extindere ferma de pui de carne” parcela A 249/1/1, comuna Mihail Kogalniceanu, jud.Constanta

2.11 PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata desfasurarii activitatilor in cadrul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL se face conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 6 /06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015, astfel:

- Monitorizarea emisiilor din surse dirijate (cosurile centralelor termice si incinerator) – frecventa →anual.

- Monitorizarea nivelului de amoniac conform STAS 12574/87 in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala Grup social Sibioara) - frecventa→doar in situatia existentei reclamatiilor.

- Monitorizarea emisiilor in apa evacuata in bazine vidanjabile - frecventa→inaintea fiecarei vidanjari.

- Monitorizarea calitatii apei subterane(put forat pentru alimentarea cu apa a fermei) - frecventa →semestrial.

- Monitorizarea factorului de mediu sol/subsol-punct de prelevare:langa platforma de depozitare a dejectiilor - frecventa→o data la doi ani (prima prelevare - in luna aprilie 2017).

- Monitorizarea deseurilor – frecventa →lunar

Rezultatele sunt centralizate la sediul societatii si  prezentate/transmise autoritatii de mediu cu frecventa mentionata in autorizatia integrata de mediu mai sus mentionata, precum si organelor de control cu atributii in domeniul protectiei mediului, la solicitarea acestora.

2.12 INCIDENTE LEGATE DE POLUARE

De la inceperea activitatii nu s-au semnalat accidente majore cu efecte negative asupra sanatatii populatiei sau mediului.

Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului, apelor de

suprafata sau subterane si nici poluari ale aerului. Activitatea desfasurata pe amplasament nu constituie un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa afecteze populatia asezarilor umane din zona.

Ferma avicola apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL  nu evacueaza ape uzate direct in emisar si nu realizeaza imprastierea dejectiilor uscate pe terenuri agricole situate in apropierea unor cursuri de apa, deci nu genereaza impact asupra apelor de suprafata.

Dejectiile amestecate cu asternutul, evacuate din hale la sfarsitul unui ciclu de crestere si depozitate temporar pe platforma de dejectii sunt preluate de SC  SAGRICO SRL pe baza de contract.

In cursul trimestrului III al anului 2017 , Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Constanta, a realizat o actiune de inspectie a obiectivului in perioada 12.07.2017 - 25.07.2017, ocazie cu care a fost intocmit Raportul de inspectie din data de 25.07.2017.

Controlul a evidentiat o buna organizare, gradul de conformare fiind de peste 95%. Nu s-au constatat depasiri ale indicatorilor stabiliti prin autorizatia integrata de mediu. Nu au fost stabilite masuri suplimentare pentru conformarea cu cerintele autorizatiei integrate de mediu si nu au fost aplicate sanctiuni.

2.13 VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE

Biodiversitatea ce caracterizeaza judetul Constanta este valorizata prin instituirea regimului de protectiei pentru un numar de 20 situri de importanta comunitara – SCI, declarate prin Ord.MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si un numar de 22 arii de protectie avifaunistica – SPA, declarate prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protective speciala  avifaunistica, cu modificarile si completarile ulterioare, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Cele mai apropiate arii naturale protejate din vecinatatea obiectivului sunt:

- ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu. Distanta de la limita amplasamentului fermei avicole  la limita sitului este de aprox.1500 m in directia est, masurati in linie dreapta;

- ROSPA 0019 Cheile Dobrogei . Distanta fata de limita sitului este de aprox.1500 m masurati in linie dreapta spre nord;

- ROSCI 0215 Recifii Jurasici Cheia .Distanta intre amplasamentul fermei avicole si limita sitului este de aprox. 3000 masurati in linie dreapta in directia nord nord-vest.

In vecinatatea fermei avicole nu se gasesc arii naturale protejate la nivel national.

Zone sensibile in vecinatatea amplasamentului

In vecinatatea amplasamentului fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Speciile de pe amplasament sunt specii comune, ubquiste, frecvent intalnite, atat pe terenurile agricole, cat si in zonele locuite. Niciuna dintre aceaste specii, (cu exceptia popandaului), nu sunt cuprinse in anexele OUG 57/2007, conventiile internationale la care Romania este semnatara, sau in Listele Rosii nationale.

Desi Spermophilus citellus este o specie cuprinsa in Anexa nr.3 din OUG 57/2007, nu este specie periclitata pe plan national; se caracterizeaza printr-o mobilitate crescuta, ce poate recoloniza alte zone.

Subliniem ca aceasta specie nu se intalneste pe amplasamentul fermei avicole, ci in vecinatatea acesteia.

Amplasamentul, asa cum am mai amintit, nu se afla in interiorul/vecinatatea niciunei categorii de arii naturale protejate.

In consecinta, activitatea de crestere a pasarilor de carne are un impact nesemnificativ asupra biodiversitatii, nefiind necesare masuri pentru diminuarea impactului.

2.14 STAREA CLADIRILOR AFLATE PE AMPLASAMENT

Cladirile de pe amplasament sunt cladiri noi realizate in cursul anilor 2011-2012. Hala nr.3 este construita in cursul anului 2014. Halele nr.4 si 5 sunt construite in cursul anului 2017. La constructie s-au utilizat materiale moderne, uzuale, potrivite destinatiei fiecarei constructii in parte.

Halele pentru cresterea puilor sunt structuri metalice formate din stalpi si grinzi cu profil I 200 iar peretii sunt din panouri prefabricate tip sandwich avand urmatoarea stratificatie: la exterior tabla galvanizata vopsita cu vopsea poliesterica, izolatie din spuma poliuretanica rigida in grosime de 80 mm iar la interior este din tabla de otel vopsita cu vopsea poliesterica. Peretii laterali sunt prevazuti cu usi, cu goluri pentru admisii de aer pentru ventilatie in timpul verii, in timpul iernii si pentru situatii de urgenta. Pardoseala interioara este din beton.Acoperisul, prevazut cu o panta transversala de 10% are aceeasi structura ca si peretii halei.

Anexa are structura din beton armat, fundatii continue cu latimea de 50 cm. Peretii sunt din panouri tip sandwich la parter iar la mansarda din zidarie de caramida cu grosime 25 cm placate cu polistiren.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor si a asternutului

Datorita extinderii fermei avicole cu inca doua hale de crestere a puilor de carne si deci a cresterii cantitatii de dejectii si pat epuizat rezultate din procesul de productie, platforma initiala pentru depozitarea dejectiilor, cu suprafata de 300 mp a fost extinsa cu 168 mp.

Pentru reducerea impactului dejectiilor asupra factorului de mediu APA, s-a luat decizia acoperirii platformei de depozitare a dejectiilor cu o structura formata din stalpi din lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%.

Sura – magazie pentru depozitarea balotilor de paie si a combustibilului solid (peleti) este realizata din stalpi si grinzi din profile de otel, cu acoperis de tabla cutata, pardoseala betonata si inchideri laterale prevazute cu panouri din tabla.

2.15 RASPUNS DE URGENTA

Obiectivul nu intra sub incidenta prevederilor Directivei SEVESO, transpusa in legislatia nationala prin HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Pe amplasament nu sunt stocate substante care pot face obiectul acestei legislatii specifice.

Pentru desfasurarea in conditii de maxima siguranta a activitatii, a fost intocmit in cursul anului 2013 si revizuit in 2014, Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta si poluari accidentale. Acest plan este actualizat,  avand in vedere noile conditii de pe amplasament, respectiv constructia a doua noi hale in cursul anului 2017.

3. ISTORICUL TERENULUI

Terenul achizitionat de beneficiar, SC AVIMAR VETERINARY SRL,  in cursul anului 2008, pe care se afla in prezent ferma avicola , a avut folosinta de teren arabil cu destinatia teren agricol (TDA).

Pentru construirea obiectivului ce cuprindea initial doua hale de crestere a puilor la sol, cu capacitatea de 33000 locuri fiecare si cladirile anexe, din cadrul parcelei A 249/1/1 a fost scoasa definitiv din circuitul agricol o suprafa de 5662,6 mp de teren, clasa a III-a de calitate, conform Deciziei nr. 15541/29.12.2008 a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta.

Aceasta capacitate de productie a fost mentinuta pana la inceputul anului 2015 cand ferma a fost adusa la capacitatea de functionare de 76.500 capete datorita construirii unei noi hale pentru cresterea puilor , cu o capacitate maxima de 10.500 locuri.

Extinderea fermei in anul 2017-2018 cu inca doua hale, a condus la o crestere a capacitatii de productie proiectata la 142.500 capete/serie, respectiv 855.000 capete/an.

4. RECUNOASTEREA TERENULUI

  - PROBLEME IDENTIFICATE

In urma verificarilor in teren privind desfasurarea activitatii de crestere a puilor de carne in cadrul fermei apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL, au fost identificate caile prin care poluantii pot patrunde in sol/subsol si implicit in panza de apa freatica:

- Scurgeri accidentale de la bazinele vidanjabile sau pe traseele conductelor datorita neetanseitatii corespunzatoare a acestora sau deteriorarea lor;

- Practici operationale necorespunzatoare in timpul operatiunilor de vidanjare a bazinelor de ape uzate;

- Depasirea capacitatii de depozitare a dejectiilor si/sau migrarea si infiltrarea in sol a apelor pluviale contaminate cu dejectii datorita unei proiectari necorespunzatoare a platformei de depozitare;

- Practici operationale necorespunzatoare privind incinerarea cadavrelor de pasari.

Avand in vedere faptul ca ferma apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL este o investitie noua ce functioneaza de la jumatatea anului 2012 si care inca de la faza de proiectare a luat in considerare recomandarile BAT (BREF) , se poate spune ca exista toate dotarile necesare care sa minimizeze impactul activitatii asupra calitatii factorilor de mediu din zona de influenta.

In vecinatate nu exista ape de suprafata importante astfel incat nu se vor identifica scurgeri/pierderi de substante/deseuri in apele de suprafata. In vecinatatea  obiectivului , in partea de nord,nord-vest exista o vale nepermanenta cu scurgere sezoniera - Valea Dalufac.

Aplicarea dejectiilor ca ingrasamant natural nu se realizeaza pe terenuri din incinta obiectivului.

Capacitatile de stocare a apelor uzate tehnologice/menajere au fost astfel proiectate incat sa asigure preluarea volumelor de apa uzata generate in incinta.

Exista o singura cale de acces in incinta astfel incat accesul mijloacelor de transport se face controlat.

Singurele surse de emisii punctiforme de pe amplasament sunt reprezentate de cosurile de evacuare gaze de ardere de la cele trei centrale termice ce functioneaza pe peleti.

Avand in vedere amplasarea obiectivului departe de receptori sensibili (locuinte) respectiv satul Piatra la aprox. 3 km si comunele Mihail Kogalniceanu si Sibioara la aprox. 4 km pe de o parte iar pe de alta parte datorita tehnologiei de crestere utilizate si a echipamentelor si instalatiilor noi, performante, complet automatizate ce determina niveluri scazute de emisii in toti factorii de mediu, sanatatea populatiei nu este afectata.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu se desfasoara alte activitati productive care ar putea sa genereze cumularea impactului asupra factorilor de mediu.

  - GESTIUNEA DESEURILOR

In faza de functionare a fermei avicole vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri :

- Deseuri provenite de la angajatii fermei :

- deseuri municipale amestecate – cod 20 03 01

- Deseuri provenite din procesele tehnologice :

Principalele tipuri de deseuri care vor fi produse pe amplasament in aceasta faza sunt dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite, in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

- mortalitati din efectiv (maxim 3%)  - cod 02 01 02

- dejectii in amestec cu asternut epuizat – cod 02 01 06

- deseuri de ambalaje de la medicatia pasarilor si de la materialele pentru dezinfectie – cod 15 01 02

- namoluri de la curatarea bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice si menajere- cod  20 03 04

- Deseuri din activitati auxiliare

- cenusa rezultata din arderea peletilor in centralele termice – cod 10 01 01

- deseuri de ambalaje : plastic (PET) – cod 15 01 02 si hartie/carton (de la piesele de schimb/consumabile)- cod 15 01 01

- ulei uzat – cod 13 02 05* -uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.

- filtrele uzate – cod 16 01 07*, generate de la utilajele folosite, colectate in recipient metalic,vor fi eliminate prin societate autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

- ambalajele contaminate - cod 15 01 10*, provenite de la uleiurile proaspete consumate precum si de la lubrifiantii folositi

- anvelope uzate -  cod 16 01 03

- acumulatori uzati –  cod 16 06 01*-  baterii cu plumb

Managementul deseurilor

In vederea asigurarii unui management riguros al deseurilor au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- categoriile de deseuri generate;

- respectarea prevederilor BREF/BAT;

- respectarea recomandarilor si prevederilor Codului de bune practici in agricultura, care prevede modul in care trebuie realizata imprastierea dejectiilor pe terenuri agricole, pentru evitarea contaminarii solului si apelor subterane;

- eliminarea deseurilor tehnologice doar in instalatii autorizate;

- asigurarea unei evacuari ritmice a deseurilor generate prin predarea acestora catre operatorii autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

Gestionarea deseurilor rezultate in timpul  functionarii fermei avicole

- Dejectii de pasare amestecate cu asternut epuizat

Dejectiile de la pasari sunt de natura solida si sunt depozitate in adaposturi pana la sfarsitul

seriei de crestere cand vor fi evacuate cu ocazia realizarii vidului sanitar. In ferma S.C.

AVIMAR VETERINARY  S.R.L., dejectiile se evacueaza la cca. 42-45 de zile, la finalul ciclului de crestere a puilor de cca. 40-42 de zile.

Asternutul utilizat este de obicei din paie, acesta se combina in timp cu dejectiile de la

pasari rezultand un amestec solid cu un continut mare de materie uscata (ingrasamant natural sfaramicios). Asternutul, in amestec cu dejectiile este afectat de temperatura din adaposturi, sistemul si regimul de ventilatie, sistemele de adapare si furajare, managementul nutritional, densitatea pasarilor si starea lor fiziologica (de sanatate).

Evacuarea acestora sa face astfel:

- indepartarea din hale a asternutului uzat amestecat cu dejectii cu mijloace mecanizate;

- incarcarea in mijloace de transport si depozitarea pe platforma betonata, acoperita partial, cu Stotal=468 mp;

- preluare de catre terti (societati agricole) pentru utilizare ca fertilizant pe terenuri agricole, cu respectarea normelor sanitar-veterinare si a celor privind poluarea apelor subterane cu nitrati proveniti din surse agricole.

Avand in vedere faptul ca beneficiarul nu dispune de suprafete agricole pe care se realizeze fertilizarea cu dejectiile rezultate din procesul de productie, acestea sunt livrate periodic catre SC SAGRICO SRL, care dispune de facilitati adecvate pentru pastrarea gunoiului de grajd pe perioada minima recomandata de Codul de bune practici agricole si Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, respectiv pentru un interval de timp cu o luna mai mare decat perioada de interdictie pentru aplicarea ingrasamintelor organice pe terenul agricol.

- Cadavre de pasari

Conform prevederilor BREF/BAT  mortalitatea medie in incinta fermelor avicole depinde in mare masura de sistemul de crestere si variaza intre 2,85% si 4,97%.In cazul fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL unde se practica sistemul de crestere intensiva la sol pe asternut de paie, conform istoricului inregistrarii mortalitatilor incepand cu anul 2012-anul punerii in functiune a instalatiei, nivelul mediu este situat in jurul valorii de 3% din efectivul anual.

Gestiunea acestora vizeza:

- indepartare zilnica din hale;

- stocare temporara in lazi frigorifice si container frigorific cu capacitatea de 36 mc (aflat in conservare pe amplasament) pana la incarcarea in mijlocul auto de transport.

Cadavrele sunt transportate cu mijloace auto autorizate la incineratorul apartinand SC PROTAN SA in vederea eliminarii.

- Namoluri de la curatarea bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice

Bazinele betonate care colecteaza apele uzate tehnologice rezultate din spalarea/dezinfectia halelor in perioda de vid sanitar se vidanjaza periodic.Avand in vedere ca apele uzate sunt incarcate cu resturi de asternut,pene si dejectii ,pe fundul bazinelor se depune un strat de namol fin ce este curatat dupa fiecare vidanjare.Namolul este curatat mecanic cu lopeti si galeti si colectat intr-un container metalic, etans, cu ajutorul caruia este transportat la platforma de dejectii unde este depozitat impreuna cu dejectiile si asternutul epuizat.Namolul impreuna cu dejectiile se utilizeaza ca fertilizant organic fiind predat operatorilor economici specializati.

- Deseuri provenite de la personalul fermei

Deseurile menajere sunt colectate temporar in pubele, depozitate in spatiu special amenajat in magazie (SURA) pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii.

- Deseurile de ambalajele

- folie de plastic de la vaccinuri

Vaccinurile utilizate in cadrul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL sunt sub forma de pastile efervescente ambalate in folii de plastic.Vaccinurile sunt distribuite in apa de baut.

Foliile de plastic sunt colectate temporar in pubela de plastic, inscriptionata, pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru valorificare.

- ambalaje de plastic provenite de la materialele utilizate pentru dezinfectie

Substantele utilizate pentru dezinfectia halelor in perioada de vid sanitar de ex.Virkon S si derivate se livreaza in cutii si galeti din plastic cu cap. de 10kg si 20 kg .Continutul este sub forma de pulbere.Acesta se dizolva in apa si este distribuit fie cu ajutorul pompelor sub presiune fie este utilizat pentru dezinfectia instalatiilor de adapare si hranire. Ambalajele nu contin substante periculoase Dupa golire cutiile se clatesc cu apa care este utilizata in procesul de dezinfectie.Sunt colectate temporar in pubele de plastic si predate ulterior catre operatori economici autorizati pentru valorificare.

- hartie/carton

Ambalajele de hartie/carton provenite de la consumabile sunt colectate separat in container inscriptionat pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru valorificare.

- Deseuri metalice – piese uzate, subansamble.

Aceste tipuri de deseuri rezulta in vidul sanitar, din lucrari de intretinere si reparatii a instalatiilor din dotare. S-a apreciat cantitatea medie anuala la 1 to. Deseurile sunt preluate de societatile care asigura serice-ul instalatiilor.

- Cenusa rezultata din arderea peletilor in centralele termice

Cenusa rezultata in urma arderii combustibilului organic in cele trei centrale termice este colectata in recipienti metalici, etansi si transportata la platforma de dejectii.Este amestecata cu dejectiile si predata operatorilor economici specializati pentru a fi utilizata ca ingrasamant organic .

- Din activitatile de intretinere a mijloacelor de transport (tractor) si a utilajelor (incarcator frontal), sunt generate uleiuri uzate, precum si ambalaje de la uleiurile si lubrifiantii folositi , filtre uzate , acumulatori si anvelope uzate.

- uleiul uzat (cod-13 02 05*) generat face parte din categoria deseurilor periculoase - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.Acesta  se colecteaza in recipienti metalici cu inchidere etansa, amplasati intr-un loc special amenajat in magazie (SURA), in vederea predarii catre un operator autorizat, cu respectarea prevederilor HG 235/2007.

- filtrele uzate (cod-16 01 07*) generate de la utilajele folosite, colectate in recipient metalic,sunt eliminate prin societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

- ambalajele contaminate (cod 15.01.10*), provenite de la uleiurile proaspete consumate precum si de la lubrifiantii folositi, se colecteaza selectiv, in container/sac din material plastic si sunt predate catre un agent economic autorizat in vederea eliminarii acestora.

- anvelopele uzate si acumulatorii se vor preda la schimb, conform reglementarilor specifice, in momentul achizitiei de elemente noi. Temporar, se depoziteaza in spatiu inchis  in magazie (SURA).

Concluzie

In incinta societatii nu exista depozite definitive de deseuri periculoase sau nepericuloase. Deseurile generate sunt stocate temporar in facilitatile special amenajate de unde sunt predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

Minimizarea cantitatii de deseuri generate este strans legata de tehnologia de crestere utilizata si de echipamentele/instalatiile folosite, obiectiv atins inca din faza de proiectare prin aplicarea recomandarilor documentelor BAT (BREF).

Transportul deseurilor spre valorificare/eliminare se face numai de catre terti, cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare (HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei).

4.3  DEPOZITE

Materiile prime si materialele depozitate pe amplasament nu sunt substante/produse periculoase sau toxice si in consecinta nu necesita conditii speciale de depozitare din punct de vedere al potentialului poluator si al sigurantei mediului.

Pe amplasamentul analizat exista zone de depozitare pentru materiile prime/materialele utilizate in cadrul procesului tehnologic, astfel:

- Sura  – magazie pentru depozitarea balotilor de paie pentru asternut si combustibilul solid (peleti).

- Silozuri – constructii metalice in care sunt depozitate furajele.

Pe amplasament nu exista instalatii de depozitare subterane.

In ceea ce priveste deseurile, pe amplasament nu exista zone de depozitare definitiva, asa cum sunt definite depozitele conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Dejectiile rezultate din procesul de crestere al pasarilor, amestecate cu asternutul din hale, este depozitat temporar pe platforma betonata special amenajata si dotata astfel incat sa se evite imprastierea deseurilor si migrarea pe sol a apelor pluviale eventual contaminate cu dejectii.

4.4 SISTEM DE CANALIZARE, TRATARE APE REZIDUALE

Sistemul de evacuare a apelor uzate gestioneaza apele uzate menajere si apele uzate tehnologice.

Apele uzate tehnologice provin de la igienizarea/spalarea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere (in cantitate conform cu cerintele BAT) si de la platforma de depozitare a dejectiilor de pasari in amestec cu asternutul epuizat (levigat).

Apele uzate rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor H1 si H2 sunt preluate de rigole longitudinale cu L=120 m, trecute prin doua bazine colectoare cu gratar (amplasate in dreptul fiecarei hale) si evacuate intr-un bazin betonat tricompartimentat cu capacitatea de 32 m3 .

Apele uzate rezultate in urma spalarii si dezinfectiei  halei H3 , sunt preluate de o rigola longitudinala , trecute printr-un bazin colector cu gratar si evacuate intr-un bazin vidanjabil, confectionat din fibra de sticla, bicompartimentat, cu volumul de 30 m3.

Apele uzate rezultate in urma spalarii si dezinfectiei  halelor H4 si H5 , sunt preluate de o rigola longitudinala , trecute prin doua bazine colectoare cu gratar (amplasate in dreptul fiecarei hale) si evacuate intr-un bazin vidanjabil, confectionat din fibra de sticla, bicompartimentat, cu volumul de 30 m3.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor uscate este prevazuta cu panta de scurgere, rigola si doua bazine de colectare a levigatului cu V=1,2 mc fiecare.

Apele uzate menajere ce provin de la filtrul sanitar  de la sediul administrativ sunt colectate temporar intr-un bazin betonat tricompartimentat, cu volumul de 32 m3, amplasat in vecinatatea sediului administrativ.

Apele uzate tehnologice si menajere colectate in bazine,  sunt vidanjate si transportate la o statie de epurare,  de catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului sa presteze astfel de servicii. Aceasta tehnica este BAT conform DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

Apele pluviale colectate de pe cladiri si de pe suprafata fermei se scurg gravitational, prin rigole, pe teren.

  - ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSINTA

Singurele substante chimice care se depoziteaza temporar pe amplasament sunt:

- substantele biocide pentru dezinfectia/dezinsectia halelor de crestere si vaccinurile sub forma de tablete care se depoziteaza in cladirea- Anexa tehnica, in camera special destinata;

- combustibilul (motorina) utilizat pentru utilajele de incarcare/descarcare, depozitat in cubiteiner amplasat in zona special amenajata si dotata cu instalatii/materiale PSI si absorbanti, in cadrul halei de depozitare denumita Sura.

Pe amplasament nu exista alte zone de folosinta decat cele legate de activitatea de crestere intensiva a pasarilor si nici cladiri/instalatii dezafectate.

  - ALTE POSIBILE IMPURIFICARI DIN FOLOSINTA ANTERIOARA A TERENULUI

Folosinta anterioara a terenului a fost teren agricol. Amplasamentul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL, mai precis comuna Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, se regaseste in lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati,conform Ordinului MM nr. 1552/2008 privind Lista localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole.

Analizele probelor de sol realizate in perioada de functionare pe amplasamentul fermei avicole, conform cerintelor de monitorizare din autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 05.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 au evidentiat, conform buletinelor de analiza realizate in cursul anului 2017, valori ale indicatorilor de caliatate a solului (Cu, Zn,Ni,Pb) sub limitele impuse de reglementarile legale in vigoare.

Analizele probelor de apa provenita din putul de alimentare P1, realizate in cursul anilor 2015,2016,2017 evidentiaza o crestere peste nivelurile admisibile ale indicatorilor nitrati si nitriti, cresterile fiind temporare, asociate perioadelor in care se realizeaza lucrari agricole de fertilizare a solurilor in vecinatatea amplasamentului.

Pentru eliminarea acestor inconveniente, apa captata din cele doua puturi de alimentare (P1 – putul existent si P2 noul put forat) va fi stocata in doua rezervoare subterane din fibra de sticla cu V=14.000l si V=30 mc . Din rezervoare, apa va fi preluata de statia hidrofor tip TOP63/13 unde este tratata prin intermediul urmatoarelor instalatii: instalatie cu ultraviolete, instalatie de dedurizare, filtre mecanice, fiind trimisa ulterior in reteaua de distributie din hale.

5. PREZENTAREA POTENTIALELOR SURSE DE POLUARE SI A EFECTELOR POLUARII ASUPRA FACTORILOR DE  MEDIU

Fermele de crestere a pasarilor sunt in general caracterizate de cateva elemente caracteristice, dintre care cel mai important il reprezinta sistemul de crestere aplicat. Acest sistem include urmatoarele elemente:

- modul in care pasarile sunt tinute (baterii, custi, spatii deschise, in hale de crestere la sol,etc.)

- modul de indepartare si stocare a dejectiilor produse (canale deschise, spatii aerate, etc.)

- echipamentele utilizate pentru mentinerea climatului interior;

- echipamentele utilizate pentru hranirea si adaparea animalelor.

Alte elemente esentiale ale modului de crestere sunt:

- depozitarea furajelor si a aditivilor de hranire;

- stocarea dejectiilor;

- stocarea cadavrelor;

- depozitarea altor reziduri.

In continuare sunt prezentati poluantii caracteristici activitatii de crestere in sistem intensiv a pasarilor de curte si sursele de producere a lor:

| Poluantul | Sursa/activitatea |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adaposturile pentru pasari, stocarea si imprastierea gunoiului (dejectiilor) |
| Metan (CH4) | Adaposturile pentru pasari, stocarea si tratamentul dejectiilor |
| Oxid de azot (N2O) | Adaposturile pentru pasari, stocarea si imprastierea gunoiului (dejectiilor) |
| NOx | Incalzirea cladirilor si mici instalatii de ardere |
| CO2 | Adaposturile pentru pasari, utilizarea combustibililor pentru incalzire, incinerarea cadavrelor |
| Mirosuri | Adaposturile pentru pasari, depozitarea si imprastierea dejectiilor pe camp |
| Praf, pulberi | Stocarea si macinarea furajelor, depozitarea dejectiilor uscate |

In cazul activitatii desfasurate pe amplasamentul fermei avicole apartinand DC AVIMAR VETERINARY SRL , principalele cauze care pot conduce la transferul poluantilor in sol/subsol/panza freatica tin de un controlul operational defectuos al activitatilor sau de conditii meteo extreme, nepredictibile prin valorile medii utilizate in general pentru modelarea riscurilor.

Factor de mediu APA

Potentialele surse de poluare a apelor subterane in cazul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL sunt urmatoarele:

- accidente/avarii la reteaua de canalizare sau prin exploatarea si intretinerea necorespunzatoare a utilitatilor de stocare a apelor uzate menajere si a apelor uzate tehnologice. Emisiile din aceste ape pot contine azot, fosfor,substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice. Din cauza acestor emisii, amestecarea apelor uzate tehnologice cu dejectiile si imprastierea pe terenuri agricole, nu este o procedura acceptata, aceste emisii putand cauza efecte de lunga durata.

- fisurari sau deteriorari grave ale radierului depozitului de dejectii.

Factor de mediu AER

Principalele surse generatoare de emisii in atmosfera sunt:

- cresterea animalelor (procese metabolice), evacuarea si fermentatia dejectiilor (halele de crestere, platforma de dejectii) ;

- incalzire hale si producere apa calda (centralele termice), incineratorul pentru cadavre de pasari;

- sistemele si echipamentele care asigura descarcarea/depozitarea furajelor;

- bazinele de stocare a apelor uzate tehnologice/menajere;

- mijloacele de transport necesare pentru aprovizionarea cu materii prime (pui de o zi, hrana) si materiale auxiliare, livrarea produselor la sfarsitul ciclului de crestere (pasari).

Emisiile din ferma ce provin in principal din fermentatia enterica si managementul dejectiilor sunt cel mai adesea difuze si foarte greu de masurat la sursa. S-au creat modele pentru a permite o estimare corecta a emisiilor acolo unde nu este posibila masurarea.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si a recomandarilor BAT/BREF in domeniul cresterii intensive a pasarilor si porcilor referitoare la masurile prevazute pentru monitorizare , se iau in considerare “costurile si beneficiile” in sensul evitarii unei monitorizari excesive, astfel ca actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere, nu masurarea acestora, ci estimarea prin calcul.

Poluantul cu importanta privind concentratia in imisie este amoniacul (NH3), deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie în imisie pentru ceilalti poluanti din aer care se emit în fermele de cresterea pasarilor, respectiv metan ,hidrogen sulfurat si protoxid de azot.

Date fiind ratele de emisie din halele de crestere a pasarilor la sol s-a facut modelarea dispersiei în conditiile date, verificandu-se daca este probabila depasirea valorii limita pentru protectia sanatatii umane conform STAS 12574/87 pentru NH3.

S-a realizat astfel Studiul de Dispersie al Poluantilor Atmosferici, pentru determinarea modului de repartitie al acestora în atmosfera raportat la conditiile climatice locale, prezentat in Anexa nr.1. Pentru amoniac s-a folosit CMA cf. STAS 12574/87 – medie zilnica de lunga durata – 0,1 mg/mc si de scurta durata (30 min) – 0,3 mg/mc.

S-a calculat dispersia poluantilor prin fenomenul de difuziune, utilizand modelul matematic al dispersiei. Studiul de dispersie al poluantilor atmosferici s-a facut cu un program care utilizeaza teoria completa a modelului American ISC3 (Industrial Sources Complex Models), cu algoritmii de calcul prezentati in volumul II al ghidului utilizarii modelului ISC3, elaborat de U.S. Environmental Protection Agency.

Rezultatele calculelor de dispersie pentru amoniac arata ca nu se depaseste concentratia maxima admisa pe amplasament si in jurul acestui, conform STAS 12574/87.

Conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu nr.6 din 06.08.2012 revizuita in 09.04.2015 se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

Factor de mediu SOL

Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii s-au identificat urmatoarele situatii:

- unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

- depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- exfiltratii de ape uzate din canalizari si facilitati de stocare – bazine vidanjabile pentru colectare ape uzate tehnologice si menajere;

- deversari accidentale pe produse chimice utilizate in vidul sanitar;

- pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto ce deservesc ferma (la popularea si depopularea halelor, alimentarea silozurilor cu furaje,preluarea deseurilor,etc.)

Pe langa sursele directe, in subteran pot activa si surse indirecte care nu sunt legate de activitatea desfasurata pe amplasament dar pot influenta calitatea apei subterane prin transferul de poluanti din cadrul altor utilizari ale terenurilor, respectiv fertilizare irationala in cadrul lucrarilor agricole , atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere).

Avand in vedere faptul ca in jurul fermei se desfasoara activitati agricole iar zona comunei Mihail Kogalniceanu este inclusa ca zona sensibila la poluarea cu nitrati din surse agricole, este posibil ca pe parcursul monitorizarii calitatii apelor subterane variatiile indicatorului nitrati sa nu fie legat de activitatea de pe amplasament.

Emisiile din apele uzate, din asternutul de crestere epuizat si dejectii, contin: azot, fosfor, substante organice, nitriti, amoniu (NH4), potasiu, microorganisme si metale.

Antibioticele sau produsele farmaceutice utilizate la tratamentul pasarilor pot ajunge in dejectii si pot cauza efecte de lunga durata cand sunt utilizate ca fertilizant.

Imprastierea pe terenuri a dejectiilor (dejectii de pasare+asternut de crestere epuizat) este activitatea responsabila pentru numerosii poluanti in sol. Dejectiile pot constitui un bun fertilizator, dar daca sunt aplicate in exces fata de necesarul solului si a recoltelor, devin o sursa majora de emisii poluante.

Avand in vedere cele afirmate mai sus sunt necesare unele clarificari:

Dejectiile de pasare sunt preluate de o societate agricola SC SAGRICO SRL , pe baza de contract – societate care asigura transportul, depozitarea temporara si actiunile de fertilizare a terenurilor agricole. Obligatiile legate de aceste proceduri revin societatii care se angajeaza pentru gestiunea acestor dejectii:

- vor fi raportate/inregistrate la OSPA suprafetele de terenuri care vor fi fertilizate;

- vor fi facute analizele agrochimice la OSPA pentru solul prelevat de pe terenurile agricole aflate in exploatare si cumulat cu alte date (culturi, conditii climatice, impuneri stabilite prin Codul Bunelor Practici Agricole etc.), vor fi stabilite Programe de Fertilizare;

- se va tine cont de faptul ca zona este vulnerabila la nitrati.

Dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea pot fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole. Dejectiile de pasare au un continut ridicat de azot si fosfor, fertilizanti cu efecte benefice pentru plante, dar care pot afecta calitatea solului si a subsolului in cazul in care fertilizarea nu se realizeaza corect. De regula infiltrarea poluantilor in sol si apoi in subsol, respectiv apele subterane, se produce gravitational. Afectarea calitatii apei de suprafata, eutrofizarea datorita N si P, se datoreaza drenarii freaticului si a precipitatiilor impurificate de catre corpurile de apa.

Valorificarea dejectiilor trebuie sa aiba in vedere conditiile geografice, modul de folosinta a terenurilor limitrofe, relieful, potentialul de irigare, nivelul panzei de apa freatica si masurile de protectie si amelioare a solurilor.

Cantitatea maxima de azot care se aplica cu dejectiile depinde, in special, de cerintele culturilor, rezerva de azot din sol, pierderile de azot prin volatilizare, levigare, denitrificare si pierderea prin scurgerea de suprafata.

Stabilirea dozelor de dejectii pe anumite soluri se face in principal in functie de continutul acestora in azot si saruri, dar nu se vor depasi 170 kgN/ha.

In concluzie, este necesara intocmirea de studii agro-chimice si programe de fertilizare pe

terenurile care urmeaza a fi fertilizate cu dejectiile evacuate din ferma.

In cazul in care nu se realizeaza o analiza a dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant si nu se intocmeste un studiu agro-chimic pe terenul care urmeaza a fi fertilizat pot apare efecte daunatoare asupra solului, cum ar fi:

- Aplicarea unor cantitati mari de dejectii, care are ca rezultat cresterea excesiva a continutului de saruri solubile in sol ce pot impiedica cresterea plantelor sau pot leviga in apele freatice.

- Dezechilibrele elementelor nutritive in sol care duc la dezechilibre metabolice la animalele care consuma furaje cultivate pe asemenea soluri. Furajele cu un continut ridicat de nitrati pot fi daunatoare animalelor.

- Excesul de azot din sol care afecteaza si omul prin consumarea in stare proaspata a unor legume cu o capacitate mare de acumulare a nitritilor (morcov, ceapa, sfecla, salata, telina, etc.), precum si a unor legume preparate (cartofi, spanac, etc.). In aceasta situatie in organism are loc formarea nitrozaminelor (substanta cu mare potential mutagen si cancerigen) ca rezultat al unei reactii intre aminele secundare si acidul azotos.

- Excesul de sodiu si potasiu din sol, ca rezultat al aplicarii in exces a dejectiilor, contribuie la marirea continutului de saruri solubile, la degradarea structurii solului si reducerea productiei vegetale. Acumularea unor metale grele (zinc, cupru, etc.) in sol.

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasa este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diversele reziduuri, a germenilor patogeni. Supravieturirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo-climatice.

Indicatorii poluarii biologice a solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si mai ales numar arata gradul de poluare. Numarul total de germeni din sol sau mai ales numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

In starea lor proaspata, dejectiile animaliere prezinta risc atat pentru muncitorii agricultori, cat si pentru culturile care se vor dezvolta pe terenurile tratate cu aceste reziduuri. Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Fermentarea dejectiilor se realizeaza in cca. 4-6 luni, timp in care sunt distrusi si germenii patogeni, parazitii intestinali si larvele de insecte.

Beneficiarii de material fertilizant, vor fi atentionati sa actioneze in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Acestia vor fi obligati sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, pe baza Planului de fertilizare aprobat de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

6. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZELOR PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU PE AMPLASAMENT

Principalele elemente luate in considerare in procesul de apreciere a starii calitatii mediului din zona amplasamentului si imediata vecinatate a acestuia sunt urmatoarele:

- Tipul de activitate desfasurata, dotarile de care dispune obiectivul si faptul ca la faza de proiectare s-au luat in considerare recomandarile BAT.

- Activitatea desfasurata nu genereaza emisii in aer care s-ar putea depune pe sol si ar putea sa influenteze calitatea acestuia si indirect, prin infiltratia apelor pluviale, calitatea subsolului panzei freatice.

- Utilizarea apei din sursa subterana, corelat cu volumele necesare nu este de natura sa influenteze hidrogeologia zonei;

- Lipsa unor activitati productive, industriale sau zootehnice in vecinatatea amplasamentului si prin urmare minimizarea riscului dtorat cumularii impactului;

- Folosinta anterioara a terenului – agricola

- Comuna Mihail Kogalniceanu se regaseste intre localitatile in care exista surse de nitrati din activitati agricole (Ordin MMDD/MADR nr.1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole).

Luind in considerare tehnologia utilizata in activitatea de crestere a pasarilor pe amplasamentul studiat apartinad SC AVIMAR VETERINARY SRL respectiv in hale de crestere, pe asternut de paie, la sol  precum si dotarile fermei , prezentate in capitolele anterioare, au fost identificate urmatoarele aspecte care conduc implicit la minimizarea impactului activitatii asupra factorilor de mediu:

- Tehnologia de crestere la sol coroborata cu gestionarea corespunzatoare a tipului/cantitatii de hrana pentru pasari si asigurarea unui microclimat optim in halele de crestere  prin intermediul unui sistem complet automatizat conduc la nivele scazute de amoniac , CO2 , pulberi  in hale.

- Utilizarea sistemelor moderne de adapare, prin picurare, permite minimizarea pierderilor de apa si mentinerea consumului in limitele agreeate de BAT(BREF).

- Reducerea cantitatilor de apa utilizate in perioada de igienizare a halelor prin utilizarea aparatelor de spalat cu jet de aer.

- Utilizarea pentru depozitarea dejectiilor a unei platforme betonate cu panta si sistem de preluare a levigatului (rigole sib azine vidanjabile), inconjurata perimetral cu parapet de 2 m inaltime si acoperita partial( ¾ din suprafata), minimizeaza posibilitatea poluarii solului/subsolului/panzei freatice prin scurgeri necontrolate si infiltrari.

Din interpretarea datelor de monitorizare a factorilor de mediu in perioada ianuarie-decembrie 2017, putem trage urmatoarele concluzii:

Monitorizarea solului

Prin autorizatia integrata de mediu s-a impus monitorizarea calitatii solului, intr-un punct si anume langa platforma de dejectii ,prin analizarea urmatorilor indicatori : Cu,Zn,Ni,Pb si incadrarea in limitele prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

| NNr. crt. | Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Praguri de alerta Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Langa platforma de dejectii – adancime 5 cm | Ni | 200 | 17,2 |
|  |  | Zn | 700 | 51 |
|  |  | Pb | 250 | 37 |
|  |  | Cu | 250 | 19,5 |
| 2 2 | Langa platforma de dejectii – adancime 30 cm | Ni | 200 | 18,83 |
|  |  | Zn | 700 | 49,7 |
|  |  | Pb | 250 | 35,7 |
|  |  | Cu | 250 | 18,5 |

Rezultatele analizelor probelor de sol au evidentiat valori foarte mici ale indicatorilor analizati fata de pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile, cum sunt considerate cele din zona amplasamentului.

Monitorizarea calitatii apei subterane

Conform cerintelor autorizatiei integrate de mediu pct.13.4.2,  “monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajul pentru alimentarea cu apa a fermei avicole”, care constituie totodata si foraj de observatie a apei freatice ; frecventa de monitorizare – semestrial.

Facem precizarea ca legislatia in domeniu nu stabileste limite in ceea ce priveste calitatea apelor freatice. Avand in vedere faptul ca apa din putul forat este utilizata pentru adaparea puilor, valorile indicatorilor de calitate ai apei furnizata in halele de crestere trebuie sa se incadreze sub valorile limita de referinta stabilite prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.

Astfel, apa prelevata din put cu ajutorul hidroforului este inmagazinata in rezervorul de 14.000 l de unde este distribuita catre halele de crestere dupa ce trece printr-un sistem complex de filtrare format din dedurizator, denitrificator si sterilizator cu ultraviolete.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, au fost realizate analize in ceea ce priveste potabilitatea apei prin prelevarea probelor din sistemul de alimentare al halelor H1 , H2 si H3, dupa trecerea apei prin sistemul de filtrare.Deasemenea, au fost realizate concomitent si analize la apa preluata direct din putul forat.

In cursul anului 2017 , s-au realizat urmatoarele buletine de analize pentru apa freatica, intocmite de Laboratorul Sanitar-Veterinar si pentru siguranta alimentelor Constanta –ANSVSA si Rompetrol Quality Control SRL:

| NNr. crt. | Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valori inregistrate la momentul autorizarii initiale | Valoare de referinta conform Legii nr.458/2002 | Valoare masurata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul I |
| 1 1 | Foraj pentru alimentarea cu apa | pH | 6,02 | 6,5-9,5 | 6,9 |
|  |  | Fe | 0,026 mg/l | 200 µg/l | 0,059 mg/l |
|  |  | CCOMn | 2,28 mgO2/l | 10 mgO2/l | 0,74mgO2/l |
|  |  | Amoniu | - | 0,50 mg/l | <0,064 mg/l |
| 22 | Foraj pentru alimentare cu apa | Azotati | nedetectabil | 50 mg/l | < 2 mg/l |
|  |  | Azotiti | nedetectabil | 0,50 mg/l | 57,50 mg/l |
|  | Semestrul II |
| 11. | Foraj pentru alimentare cu apa | Fe | 0,026 mg/l | 200 µg/l | 0,051 mg/l |
|  |  | CCOMn | 2,28 mgO2/l | 10 mgO2/l | 0,86 mgO2/l |
| 22 | Foraj pentru alimentare cu apa | pH | 6,02 | 6,5-9,5 | 8,1 |
|  |  | Amoniu | - | 0,50 mg/l | 0,025 mg/l |
|  |  | Azotati | nedetectabil | 50 mg/l | 55,21 mg/l |
|  |  | Azotiti | nedetectabil | 0,50 mg/l | 0,023 mg/l |

Avand in vedere faptul ca in vecinatatea fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL sunt terenuri agricole, cresterea nivelurilor celor doi indicatori ,nitrati si nitriti, din apa freatica se datoreaza lucrarilor de fertilizare a solurilor ce folosesc ingrasaminte anorganice pe baza de azot, in exces, contrar recomandarilor Codului de bune agricole agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005 modifcat de Ordinul MMAP/MADR nr. 990/1809/2015.

Pentru ca apa furnizata in halele de crestere sa se incadreaze in parametrii de potabilitate conform Legii nr. 458/2002 Republicata,privind calitatea apei potabile, ferma avicola este dotata cu un sistem complex de filtrare (dedurizator, denitrificator si sterilizator cu ultraviolete).

Monitorizarea emisiilor in apa evacuata in bazinele vidanjabile

In  ceea ce priveste monitorizarea emisiilor in apa evacuata – autorizatia integrata de mediu prevede realizarea analizelor pentru indicatorii specifici inaintea fiecarei vidanjari.Precizam faptul ca pe amplasament existau, inainte de extindere, doua bazine vidanjabile cu capacitatea de 32 mc fiecare, unul pentru ape uzate menajere provenite de la filtrul sanitar iar celalalt pentru ape uzate tehnologice (igienizare hale H1 si H2) si un bazin cu volumul de 30 mc  pentru preluarea apelor uzate rezultate in urma spalarii si dezinfectiei  halei H3.

Vidanjarea bazinelor se realizeaza de catre SC Dumitru Pan SRL Navodari in baza contractului nr. 478/28.08.2014.

Cele doua bazine ce colecteaza apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halelor H1 si H2 respectiv H3 , au fost vidanjate in luna octombrie 2017 . Cu aceasta ocazie s-a efectuat: Raportul de incercari nr.6539 din 20.10.2017 emis de Rompetrol Quality Control SRL pentru apele uzate din bazinul aferent halelor H1 si H2 si Raportul de incercari nr.6540 din 20.10.2017 pentru bazinul aferent halei H3.

In cursul anului 2017 nu s-a vidanjat bazinul ce preia apele uzate menajere si nici basa la care este racordata platforma de dejectii.

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct evacuare/prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf. Autorizatiei *(mg/l) | V.L.E.masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Halele de crestere pasari (H1 si H2) | Apa uzata provenita de la igienizarea halelor | Bazin vidanjabil pentru ape uzate tehnologice | pH | 6,5-8,5 | 7,6 |
|  |  |  | MTS | 350,0 | 218,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | 500,0 | 58,0 |
|  |  |  | CBO5 | 300,0 | 18,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30,0 | 27,7 |
|  |  |  | Fosfor total | 5,0 | 1,45 |
|  |  |  | Subst.extractibi-le cu solventi organici | 30,0 | <20 |
|  |  |  | Detergenti sintetici | 25,0 | <0,1 |
| Hala H3 | Apa uzata provenita din igienizarea halei | Bazin vidanjabil pentru ape uzate tehnologice | pH | 6,5-8,5 | 6,9 |
|  |  |  | MTS | 350,0 | 306,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | 500,0 | 86,0 |
|  |  |  | CBO5 | 300,0 | 24,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30,0 | 31,2 |
|  |  |  | Fosfor total | 5,0 | 0,83 |
|  |  |  | Subst.extractibile cu solventi organici | 30,0 | <20 |
|  |  |  | Detergenti sintetici | 25,0 | <0,1 |

*Valorile limita de emisie sunt prevazute in HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare – NTPA 002.

Nivelul ridicat al indicatorului azot amoniacal in apele uzate tehnologice colectate in cele doua bazine vidanjabile indica un nivel ridicat de azot prezent in dejectiile pasarilor ceea ce impune adoptarea unei tehnici de reducere conform 4.10.1- Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat (DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor).

Monitorizarea emisiilor in aer

Sursele de emisii punctiforme din cadrul fermei apartinand SC Avimar Veterinary SRL sunt centralele termice (doua existente+una care deserveste noile hale H4 si H5) ce utilizeaza drept combustibil peleti.

Monitorizarea acestor emisii s-a realizat in cursul anului 2017 prin realizarea urmatoarelor buletine de analiza:

| Nr.crt. | Sursa | Cos | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitori-zare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica BIOPLEX HL 400: Pnominala=465kW (halele H1 si H2) | 1 | peleti | Pulberi | 100 | 43,8256 | discontinua |
|  |  |  |  | CO | 250 | 146 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 | 3 |  |
|  |  |  |  | NOx | 500 | 124 |  |
|  |  |  |  | TOC | 50 | 23,705 |  |
| 2 | Centrala termica MCL BIO 90: Pnominala=104 kW (hala H3) | 1 | peleti | Pulberi | 100 | 35,6135 | discontinua |
|  |  |  |  | CO | 250 | 218 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 | 1 |  |
|  |  |  |  | NOx | 500 | 119 |  |
|  |  |  |  | TOC | 50 | 31,718 |  |

Se observa ca emisiile in atmosfera provenite de la centralele termice s-au situat sub pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 la indicatorii stabiliti prin autorizatia integrata de mediu nr.6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 (pct. 10.1.3 Valori limita de emisie).

Referitor la activitatea de eliminare prin incinerare in incineratorul propriu a cadavrelor de pasari provenite din procesul de crestere a pasarilor, cod deseu 02 01 02 , aceasta a fost sistata incepand cu data de 01.03.2016, conform Notificarii depuse la APM Constanta cu nr. de inregistrare 3432/02.03.2016.

Emisii difuze si mirosuri

In ceea ce priveste mirosurile (amoniac – NH3) , in cazul unor reclamatii, se pot face aceste analize, avand drept punct de prelevare limita zonei locuibile, conform STAS 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate.

Nivelurile limita , in acest caz, pentru amoniac sunt 0,3 mg/Nm3 – media de scurta durata la 30 min. sau 0,1 mg/Nm3 media zilnica.

Mentionam faptul ca nu au existat reclamatii privind mirosul de la punerea in functiune a instalatiei.

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Ferma de pasari apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL, este o unitate noua a carei activitate din punct de vedere al protectiei mediului este reglementata prin autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in 09.04.2015 de A.P.M.Constanta.

Analiza comparativa pentru activitatea desfasurata in halele de crestere intensiva a puilor de carne apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL si cele mai bune tehnici disponibile conform DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, este prezentata in tabelul de mai jos:

Analiza comparatativa

| Domenii | Tehnici aplicabile in cadrul fermei AVIMAR VETERINARY SRL | DECIZIA (UE) 2017/302 |
| --- | --- | --- |
| 1.CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| Buna organizare interna | - Amplasarea corespunzatoare a fermei avicole cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului sanatatii nr.119/2014. -Pregatirea personalului privind planificarea activitatilor, gestionarea situatiilor de urgenta si repararea si intretinerea echipamentelor. - Actualizarea Planului de prevenire si interventie in cazul unor poluari accidentale. - Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a tuturor structurilor/echipamentelor existente pe amplasament. - Depozitarea cadavrelor de pasari in spatii frigorifice si predarea catre societati autorizate pentru eliminare prin incinerare. | Pct.1.2 – BAT 2 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a), b),c),d) si e) |
| Management nutritional | In cadrul fermei s-a optat pentru reteta urmatoare: 2.1-1 STARTER - pentru varsta 1-15zile→ 23% proteina bruta 2.1-2 furaje de crestere - pentru varsta 16-28 zile→ 20% proteina bruta 2.1-2-F furaje de finisare - pentru varsta 29-40(42)zile→18% proteina bruta | Pct.1.3 – BAT 3 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a) si b) |
| Utilizarea eficienta a apei | - Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. - Detectarea si repararea scurgerilor de apa. - Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea halelor de crestere si a echipamentelor. - Dotarea halelor de crestere cu instalatii de adapare cu picurator ce garanteaza, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Pct.1.4 – BAT 5 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a),b),c) si d) |
| Reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate | - Colectarea apelor uzate tehnologice si menajere in bazine betonate vidanjabile si transportul acestora la o statie de epurare. | Pct.1.5 – BAT 7 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a) |
| Utilizarea eficienta a energiei | - Peretii halelor sunt realizati din panouri sandwich ce asigura o izolatie suplimentara. - Sistemul de iluminat foloseste lampi fluorescente cu consum redus de energie iar perioadele de iluminat si intensitatea luminii sunt reglate automat in functie de varsta pasarilor. - Reglarea automata a incalzirii halelor functie de varsta pasarilor si utilizarea surselor alternative pentru producerea energiei termice-peleti. - Dotarea halelor de crestere cu sisteme eficiente de ventilatie, in functie de anotimp (vara/iarna),controlate automat in functie de nivelul emisiilor si temperature in hale si utilizarea surselor alternative pentru producerea energiei electrice – panouri fotovoltaice. | Pct.1.6 – BAT 8 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a),b),c) si d) |
| Reducerea emisiilor de zgomot | - Alegerea amplasamentului- cca. 1400 m fata de cea mai apropiata zona rezidentiala-Grupul social Sibioara. - Echipamente noi, performante cu nivel redus de zgomot in functionare. | Pct.1.7 – BAT 10 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a) si d) . |
| Reducerea emisiilor de pulberi | - Utilizarea unui asternut din paie lungi (netocate) si alimentarea ad libitum prin intermediul liniilor de hranire . - Utilizarea sistemului de ventilatie pe timp de vara cu panouri evaporative. | Pct.1.8 – BAT 11 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a)1 ,a)3 si b)1. |
| Reducerea emisiilor de mirosuri | - Alegerea amplasamentului- cca. 1400 m vest fata de cea mai apropiata zona rezidentiala-Grupul social Sibioara. - Devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil (ventilatoarele de extractie a aerului din hale sunt montate pe peretii dinspre vest ai halelor). -Perdea forestiera de jur imprejurul amplasamentului, in special pe laturile dinspre est si sud. - Depozitarea dejectiilor pe platforma betonata acoperita | Pct.1.9 – BAT 13 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a),c) si e) |
| Reducerea emisiilor de amoniac in AER provenite din depozitarea dejectiilor | -dejectiile amestecate cu asternutul epuizat,la sfarsitul ciclului de crestere este evacuat din hale si depozitat pe platforma betonata, inconjurata de parapet din beton cu inaltimea de 2 m si acoperita. | Pct.10 – BAT 14 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.c) |
| Prevenirea/reducerea emisiilor in SOL si APA provenite din depozitarea dejectiilor | -Platforma pentru depozitarea dejectiilor este betonata ,are o inclinatie de 1,5% catre o rigola conectata la un bazin vidanjabil cu V=1,2 mc ce colecteaza eventualul levigat. | Pct.1.10 – BAT 15 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a),c) si d). |
| Monitorizarea emisiilor si parametrilor de proces | -monitorizarea emisiilor de amoniac in aer-estimare prin utilizarea factorilor de emisie | Pct.1.15- BAT 25 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.c). |
|  | Monitorizare parametrii de proces (RAM): - consum de apa - consum energie electrica - consum combustibil - productia realizata - consum de furaje - cantitatea anuala de dejectii animaliere | Pct.1.15- BAT 29 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a),b),c),d),e),f).. |
| 3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA IN SISTEM INTENSIV A PASARILOR DE CURTE |
| Reducerea emisiilor de amoniac provenite din fiecare hala de crestere | -Fiecare hala de crestere are in dotare un sistem complex de ventilatie fortata, diferentiat in functie de anotimp. - Sistem de adapare prin picurare (antiscurgere). | Pct.3.1.2 – BAT 32 In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a). |
| Poluanti atmosferici (kg/pasare/an) NH3 | Pentru ferma avicola apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL , calculul emisiilor s-a facut prin Metodologia CORINAIR (2013) 0,0756 | Tab.3.2 BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pâna la 2,5 kg 0,01-0,08 |

Rezultatele calculelor de dispersie pentru amoniac arata ca nu se depaseste concentratia maxima admisa pe amplasament si in jurul acestuia, conform STAS 12574/87.

Analiza comparativa pune in evidenta faptul ca activitatea din ferma avicola apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL este in concordanta cu majoritatea tehnicilor recomandate pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT).

Aplicarea managementul nutritional in cadrul fermei avicole mai sus mentionata este cea mai importanta masura preventiva de reducere a poluarii, prin limitarea intrarii in exces a nutrientilor si/sau imbunatatirea  eficientei utilizarii nutrientului de catre pui cu conditia obtinerii unui echilibru optim intre rata de crestere si potentialele probleme legate de conditia puilor. Iesirea redusa de minerale si schimbarile in structura si caracteristicile dejectiilor (pH, continutul de materie uscata) reduc  poluarea pentru sol, apa, si aer.

Astfel, aplicarea hranirii in faze la pasarile pentru carne conduce la o reducere in  excretie a nutrientelor: azot si fosfor (de ex. o reducere de cca.15 - 35 % in N excretat). Nivelele reduse contribuie implicit la o reducere a emisiilor in aer din hale si a celor rezultate din depozitarea dejectiilor. In acelasi timp, se reduce consumul de apa si volumul dejectiilor.

Utilizarea surselor alternative pentru producerea energiei termice (peleti) si a celei electrice (panouri fotovoltaice) precum si a instalatiilor/utilajelor noi, performante, cu niveluri reduse in ceea ce priveste consumurile energetice constituie factori esentiali privind eficienta energetica in ansamblu a fermei avicole AVIMAR VETERINARY SRL cu consecinte pozitive, directe si indirecte asupra factorilor de mediu.

Avand in vedere ca toate instalatiile (halele de crestere) si dotarile acestora sunt noi, conforme cu recomandarile BAT (BREF) (halele H1 si H2 au fost construite in perioada 2011-2012, hala H3 in perioada 2014-2015 iar halele H4 si H5 in cursul anului 2017), recomandarile prezente vizeaza in special managementul activitatii, in sectoarele in care o buna gestionare poate conduce la minimizarea aparitiei riscurilor pentru calitatea factorilor de mediu in zona de influenta.

Astfel, se recomanda:

- Asigurarea unui program de intretinere si revizii periodice a echipamentelor si instalatiilor utilizate si a unui registru de evidenta a acestora.

- Curatarea bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice si a efluentului de la platforma de dejectii, la fiecare vidanjare.

- Urmarirea indicatorului azot amoniacal in buletinele de analize ale apelor uzate tehnologice si luarea de masuri privind managementul nutritional in sensul scaderii cantitatii de azot excretat, in situatia in care se constata depasiri frecvente la acest indicator.

- Mentinerea integritatii sistemului de canalizare (conducte si bazine vidanjabile) prin introducerea unor procedure de verificare periodica pentru eliminarea riscului de poluare a subsolului/panzei freatice datorita structurilor subterane.

- Intretinerea corespunzatoare a cailor de acces pentru autovehiculele ce aprovizioneaza sau preiau marfa din obiectiv, astfel incat eventualel scurgeri de produse sa poata fi usor recuperate, eliminand riscul infiltrarii acestora in subteran.

- Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate, depozitarea selectiva, pe fiecare tip de deseu si numai in spatiile special amenajate in acest scop.

- Identificarea si implementarea programelor de instruire pentru personalul angajat.

# Footnotes

Conform HG nr. 1408 / 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

3: Produse biocide pentru igiena veterinara -Produsele din acest grup sunt produse biocide utilizate pentru igiena veterinara, inclusiv produse utilizate in zonele in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele conform Anexa 2 la HG 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide-actualizata.

Incepand cu luna martie 2016 incineratorul este in conservare, cadavrele de pasari fiind livrate spre eliminare la SC PROTAN SA.

Incineratorul pentru cadavre de  pasari existent pe amplasament este in conservare de la data de 01.03.2016 conform Notificarii APM Constanta.

Raport de incercari nr.1917/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

Raport de incercari nr.1918/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

Raport de incercari nr.1919/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

Buletin de analiza nr.20595/07.03.2017 emis de DSVSA-Laborator Constanta

Raport de incercari nr.6538/20.10.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

Buletin de analiza nr.23535/04.10.2017 emis de DSVSA-Laborator Constanta

Rapoarte de incercari nr. 6657,6659,6661 din 24/10/2017 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL

Rapoarte de incercari nr. 6656,6658,6660 din 24/10/2017 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL

# Text boxes

Livrare pui/ Descarcare

Eliminare prin SC PROTAN SA

Depozitare temporara cadavre

(Lazi frigorifice)

Cresterea si finisarea puilor de carne

Furajare

(linii de furajare)

Adapare

Evacuare asternut in amestec cu dejectii (mecanic)

Curatare,spalare cu jet de apa sub presiune

Silozuri depozitare furaj

Sursa de apa (put forat)

Transportul furajelor

Dezinfectie,

dezinsectie, deratizare cu produse specifice

Depozitare temporara pe platforma de dejectii

Fertilizare terenuri agricole

Ape uzate de la spalarea halelor

Bazine betonate vidanjabile pt stocare ape uzate tehnologice

Vidanjare de catre operatori autorizati