ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.040  DIN  20.12.2002 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A  PARTER , TEL / FAX  0241 / 66 41 81

MOBIL : 0723 509375  E-mail : rrmarian@yahoo.com

MEMORIU  DE PREZENTARE

I.  Denumirea  proiectului  : ,,MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT

CU A.C. nr. 740/20.06.2017 pentru <<CONSTRUIRE IMOBIL  COMPLEX

TURISTIC  P+5-8E >>	SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN SUPRAFATA DE

MAXIM 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURATA "

II. Titular : SC CONSULTING &CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.  -

reprezentata de :

a) ALEXE GABRIELA

b) domiciliul  in Constanta ,Str.Dragoslavele , nr. 10 ,

Telefon : 0744 483 020

III.  Descrierea proiectului

Terenul apartine  beneficiarului  SC Consulting & Construction Investments SRL

conform  Contract de Vanzare -Cumparare avand Incheiere de Autentificare nr. 658 din 18.02.

2016  si are  numar cadastral 227652 .

Vecinatatile  terenului  sunt :

- la  vest  -  Alee acces   -Domeniu public

- la  nord  -Alee acces-  domeniu public

- la est - Alee Promenada Mamaia - domeniu public

- la  sud - Spatiu verde- teren C.L.M. Constanta

Conform Regulamentului  aferent Planului Urbanistic General , amplasamentul

se incadreaza in zona  de activitati : complex turistic .

Nu este zona protejata :

Conform Certificat de urbanism nr. 102/25.01.2018 imobilul este situat in zona

de protectie a sitului arheologic subacvatic delimitat conform Listei Monumentelor

istorice : Sit arheologic subacvatic - in lungul litoralului , platforma continentala a

litoralului romanesc a Marii Negre , cod CT-I-s-A-02561 LMI 2015 , dar conform

PUZ MAMAIA , aprobat cu HCLC -121/24,05.2013 amplasamentul este in afara zonei

protejate ( la limita) si conform masuratori , imobilul se afla la mai mult de 100 m de

limita apei ( de unde se masoara 100 m influenta zonei protejate ).

Conform Certificat de Urbanism nr. 102 din 25.01.2018 , amplasamentul se

afla in intravilanul Municipiului Constanta , nu are interdictii de construire si face

parte din zona de impozitare A .

BILANTUL TERITORIAL ;

- FORMA DE DETINERE A TERENULUI - PROPRIETATE

- SUPRAFATA TEREN -   S= 700,0 mp acte si 701,0 mp din masuratori

A.C. autorizat = 490mp			P.O.T. autorizat = 70 %

A.D.C.autorizat =3789 mp		C.U.T./UTR autorizat = 3,56

-1-

A.C. propus = 490,0 mp		P.O.T. propus = 70 %

A.D.C propus = 4 252 mp( 12%)	C.U.T./UTR propus = 3,71

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

Beneficiarul a obtinut Autorizatia de construire nr.740 din 20.06.2017 ,privind

realizarea  unei constructii , avand  regim de inaltime de P+5-8E , cu  functiunea  alimentatie

publica la parter si etaj 1 si cazare hotel   la etajele 2-8 ,in regim de 3 stele , avand 72 camere

cazare si 6  oficii cameriste , astfel :

- PARTER :  AC= 490 mp , avand   hol receptie  , receptie Hotel , bar , casa scarii si lift

clienti si casa scarii si lift personal , acces si scara  restaurant si terasa alimentatie publica ,

bucatarie si anexe , centrala termica si hidrofor  .

Etajul 1 are suprafata de 464 mp , casa scarii acces restaurant , casa scarii hotel clienti si

personal , doua lifturi si sala restaurant cu balcon spre mare , oficiu bucatarie , grup sanitar

clienti restaurant .

Etajul 2 ( idem 3-5  ) are AC= 463,04 mp ,casa scarii si lift clienti ,casa scarii si lift

personal, 12 camere cazare ,avand fiecare 15,75 mp,cu grup sanitar de 3,50 mp si hol de 3,0mp

si oficiu de nivel de 9,46 mp  .

Etaj 6 este retras , are AC= 403 mp , casa scarii si lift clienti ,casa scarii si lift personal ,

10 camere de cazare si terasa circulabila de 61 mp .

Etajul 7 are AC= 345,0 mp , casa scarii si lift clienti si casa scarii si lift personal si 8

camere cazare si terasa circulabila de 61 mp .

Etajul 8 are AC= 232,0 mp , casa scarii si lift clienti si casa scarii si lift personal si 6

camere cazare si terasa circulabila de  112 mp .

Toate camerele de cazare au balcoane de 6,05 mp si au  vedere spre mare .

Invelitoarea este terasa si are casa scarii , spatiu tehnic , casa troliu si pergola .

Constructia se va realiza din cadre BA, zidarie de BCA cu termosistem ,plansee din BA ,

invelitoare - terasa  , tamplarie PVC cu geam termoizolant , finisaje superioare , instalatie

electrica , sanitara , termica ,climatizare ,  telefonie , internet ,instalatie semnalizare si avertizare

incendiu .

Conform Hotararii CLM-Constanta nr. 113 din 27.04.2017 , nu sunt necesare locuri de

parcare pentru hotelurile amplasate la promenada Mamaia , se vor utiliza cele 90 locuri de

parcare existente in imediata vecinatate a hotelului .

Se vor amenaja suprafetele de spatii verzi necesare , in terenul proprietate , cat si pe

terasele  circulabile de la etajele 6, 7 si 8 , in suprafata de 435 mp ( 60 % din suprafata

terenului )  .

Constructia se va racorda la utilitati , apa , canalizare , electricitate , gaze , in  zona

existand retele de utilitati .

Deseurile rezultate din activitatea de cazare si alimentatie publica se vor colecta in pubele

amplasate la parter in loc special amenajat si se ridica de unitatea specializata pe baza de contract.

PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI AUTORIZAT CU

AC 740 din 20.06.2017 :

Beneficiarul propune supraetajarea cu un nivel al constructiei autorizate ,in limita

a 20 % , conform legislatiei , astfel ca imobilul va avea P+6-9 etaje :

Parterul , etajul 1,2,3,4 si 5 raman neschimbate .

Etajul 6 va avea 463,04 mp , in loc de 403 mp si 12 camere de2 paturi in loc de10

camere .

-2-

Etajul 7 va avea 403 mp fata de 345,0 mp autorizati si 10 camere de 2 paturi in loc

de 8 camere .

Etajul 8 va avea 345,0 mp fata de 232,0 mp autorizati si 8 camere de 2 paturi fata

de  6 camere .

Etajul 9 va avea 232 mp si 6 camere de cazare de 2 paturi .

In total se vor realiza  84 camere de cazare ( 168 locuri cazare)  si 7oficii cameriste

si depozite lenjerie.

Toate celelalte caracteristici - structura , instalatii , finisaje , se vor adapta noului

regim de inaltime . Se pastreaza suprafata de spatii verzi autorizata .

FINISAJE

Beneficiarul propune finisaje superioare atat interioare cat si exterioare .

Finisajele interioare vor fi urmatoarele : pardoselile din holuri , casa scarii , sala

restaurant , receptie vor fi din granit , marmura sau gresie portelanata - antiderapante

grupuri sanitare , bucatarie , vor fi din gresie portelanata antiderapanta iar in

camere cazare ( hol cazare ) mocheta .

Zugravelile vor fi lavabile culori deschise pastel sau alb si partial tapet decorativ

iar la grupurile sanitare si bucatarie , peretii se vor placa cu faianta pana la  inaltimea

usilor. Hol receptie si restaurant ,peretii vor fi finisati cu stuco venetiano , tapet sau

placaje marmura . Plafoanele vor fi decorative , din gipscaron .

Finisajele exterioare vor fi urmatoarele : tencuieli structurate tip Baumit ,

culoare alba si ocru deschis , placaje de aluminiu culoare alba ( ocru deschis), soclu

placat cu granit ,  parasolare din aluminiu , tamplarie din aluminiu sau P.V.C.  ( maro

inchis )  cu geam  termoizolant .

Parapetii balcoanelor vor fi geam securizat pe structura  de aluminiu eloxat .

Copertina de la intrare va fi din aluminiu maro inchis pe structura metalica si

stalpi  placati in granit .

STRUCTURA  DE  REZISTENTA

Se va realiza o  structura de rezistenta pe cadre , stalpi din BA  patrati de

50cm x 50 cm , grinzi   din BA de 35 x 40 cm si plansee din BA .

Fundarea se  face pe perna de piatra sparta si radier B.A. .

Zidaria  exterioara va fi din BCA de 25 cm ,cu izolatie termica de 10 cm

polistiren expandat ,  iar zidaria  interioara de 20 cm si 10cm.

INSTALATII

Imobilul va avea instalatie electrica , sanitara - apa si canalizare , termica ,

incalzire in pardoseala  , instalatie de climatizare , instalatie de cablu TV si

internet , telefonie . In  zona  se afla retele electrice ,de apa , canalizare ,

gaze , cablu si telefonie , racordul la aceste retele fiind posibila .

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

- Profilul si capacitatile de productie :

-3-

Constructia va avea functiunea cazare turistica si alimentatie publica , avand o

capacitate de 168 locuri cazare .

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , marime , capacitate

Functiunea propusa este de cazare turistica si alimentatie publica  .

- Materiile prime , energia si combustibilii utilizati

Nu este cladire de productie

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Constructia se va racorda la retelele existente in zona , astfel :

Pentru racord apa si canalizare exista in Promenada Mamaia.

Pentru racord gaze , exista o retea majora in zona .

Pentru racord electric exista retea in Promenada Mamaia .

Pentru telefonie , exista retea in  zona.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia

investitiei

Investitia propusa nu va afecta decat terenul proprietate , restul terenului

neconstruit se va amenaja ca spatiu verde - gazon , flori , arbusti si copaci .

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces , se vor utiliza cele existente .

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu este cazul

- Metode folosite in constructie

Tehnologia utilizata in constructie este specifica constructiei de imobil hotel

turistic , care  are structura  de rezistenta in cadre din BA , plansee din BA , zidarie

BCA de 25 cm  grosime cu termoizolatie exterioara de 10 cm polistiren , tamplarie

aluminiu sau PVC  cu geam  termoizolant , terase  circulabile si necirculabile cu hidro

si  termoizolatie .

- Planul de executie , cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune,

exploatarea , refacerea si folosirea ulterioara .

Executia este programata a se desfasura timp de 2 ani - 2018 -2019 ,punera in

functiune in 2019 si utilizarea acesteia pe toata durata constructiei .

-Relatia cu alte proiecte existente sau planificate .

Relatia constructiei propuse cu cele existente in teren - distante , grad de

ocupare , coeficient de utilizare si numar nivele , au fost analizate la nivel de Plan

Urbanistic Zonal PUZ MAMAIA , rezultand cele expuse in prezentul memoriu si stabilite

prin Certificat  de Urbanism nr. 102 din 25.01.2018.

-4-

-Detalii privind solutii alternative care au fost luate in considerare .

Variantele coeficientilor urbanistici au fost analizate la faza de PUZ ,aprobat cu

HCLM nr. 121 din 24.05.2013 .

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Se creaza un numar de min.  40 locuri de munca in timpul executiei .

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu este cazul

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- Distante fata de granite - Nu este cazul

- Folosintele actuale ale terenului :  Teren liber , caracter - curti constructii

- Politici de zonare si de folosire a terenului :  Conform PUZ aprobat

- Areale sensibile : nu este cazul

- Detalii privind orice varianta de amplasament - nu este cazul

CARACTERISTICELE IMPACTULUI POTENTIAL

Constructia propusa nu are impact negativ asupra populatiei , sanatatii umane ,

faunei si florei , solului , folosintelor, bunurilor materiale , calitatii si regimului

cantitativ al apei , aerului , climei , zgomotelor si vibratiilor , peisajului si mediului

vizual , patrimonului istoric si cultural .

Extinderea impactului - Nu este cazul

- Magnitudinea si complexitatea impactului - Nu este cazul

- Probabilitatea impactului - Nu este cazul

-Durata si frecventa impactului - Nu este cazul

- Masuri de evitare - Nu este cazul

-Natura transfrontariera a impactului - Nu este cazul

IV . SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA

SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor -

Nu este cazul

2. Protectia calitatii aerului

Nu exista surse de poluare a aerului

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu exista surse de zgomot si vibratii

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii

5. Protectia solului si a subsolului

Nu sunt surse pentru a polua solul si subsolul , iar pentru protectia apelor

-5-

freatice , apele menajere sunt deversate in reteaua menajera stradala  .

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

Terenul  se afla in afara zonei protejate : Sit arheologic subacvatic , conform

plansa Reglementari PUZ Mamaia .

- In zona nu sunt obiective de interes public , monumente istorice sau de

arhitectura  .

8. Gospodaria deseurilor generate pe amplasament :

Deseurile realizate de functiunea propusa -hotel ,vor fi depozitate in platforma

gunoi de la parter   in pubele tip Ecosal si se vor ridica de unitatea  specializata , pe

baza de contract .

9. Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase .

Nu este cazul

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI ,IN PREVEDERILE

ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE

Nu este cazul

VII . Lucrari necesare organizarii de santier

Pentru organizarea de santier vor fi necesare :

- Terenul se va ingradi si se vor realiza porti de acces controlate si asigurata

paza.

- Se vor realiza platforme pentru depozitarea materialelor , racorduri provizorii

la electricitate , racord la apa si canalizare - camin definitiv .

- Intreaga organizare de santier se va realiza in terenul proprietate  .

- Lucrarile de organizare a santierului nu va avea impact decat a terenului

proprietate. La iesirea din santier a utilajelor , sau camioane , acestea vor avea

anvelopele curate , conform legislatiei in vigoare .

- In timpul organizarii santierului nu vor fi poluanti .

Nivelul zgomotului va fi doar cel  admis de legislatie .

Constructia va fi protejata in timpul executiei cu plase care sa   impiedice raspandirea

prafului .

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei , in caz de

accidente si /sau incetarea activitatii .

Investitia reprezinta o constructie civila , nu de productie , si se va pastra pe

toata durata acesteia , urmand a fi supusa la reparatii curente si generale.

intocmit  	arh.  RADU  MARIAN

-6-