## MEMORIU

necesar obtinerii AVIZ  AGENTIA  DE  PROTECTIA  MEDIULUI  pentru

- „ASFALTARE ALEE DE ACCES SI AMENAJARE PARCARE ZONA SALA SPORTURILOR”

- DATE GENERALE:

  - Denumirea proiectului de investitii:

„ASFALTARE ALEE DE ACCES SI AMENAJARE PARCARE ZONA SALA SPORTURILOR”

  - Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului:

Zona studiata se afla in partea centrala a orasului Navodari, situata in zona strazii Stadionului, pozitionata la Sud de strada Garofitei si de Sala de Sport existenta a orasului, in zona in care in prezent este in curs de executie un teren de sport cu gazon sintetic de mari dimensiuni. Obiectivul prezentei investitii este de a sistematiza accesul in zona aflata in prezent in curs de executie si de a asigura locurile de parcare necesare pentru ansamblul format din sala de sport si teren de sport.

Terenul studiat are suprafata totala de 1831.80mp, aceasta fiind zona efectiv propsa spre amenajare, reprezentand latura de Est si Vest a terenului de sport in curs de executie, terenul fiind incadrat in intravilanul orasului Navodari. Terenul are forma aproximativ dreptunghiulara, fiind invecinat cu proprietati private si publice, pe toate laturile, in centru fiind pozitionat terenul de sport in curs de executie, perimetrul studiat fiind marginit dupa cum urmeaza:

- la Nord:	-Strada Garofitei si Sala de sport existenta;

- la Sud:	-alee de acces din strada Stadionului;

- la Est:	-strada Stadionului;

- la Vest:	-proprietati private, loturi de teren cu imobile P+1E existente;

  - Date de identificare a beneficiarului proiectului de investitii:

        - denumire  titular:

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

        - adresa titularului:

oras Navodari, str. Dobrogei, nr. 1, jud. C-ta;

        - reprezentanti legali / imputerniciti cu date de identificare:

orice reprezentant legal cu imputernicire din partea beneficiarului;

  - Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului si / sau alte scheme / programe:

Zona studiata se afla in partea de centrala a orasului Navodari, situata in apropierea salii de sport. Intre cele doua fasii propuse spre amenajare se afla in curs de executie un teren de sport de mari dimensiuni.

Incadrarea in alte activitati existente:

Imobilul – teren reprezinta teren neamenajat, aflat in proprietatea Primariei Navodari. Intre cele doua fasii propuse spre amenajare se afla in curs de executie un teren de sport de mari dimensiuni.

  - Bilant  teritorial:

| Nr. crt. | Obiect | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafata zona studiata | mp | 1831.80 |
| 2. | Suprafata zona propusa spre amenajare, din care: | mp | 1831.80 |
| 2.1. | Suprafata alei pietonale pavate | mp | 105.00 |
| 2.2. | Suprafata parcare auto 1 + alee auto | mp | 1165.50 |
| 2.3. | Suprafata parcare auto 2 | mp | 509.30 |
| 2.4. | Suprafata zid de sprijin proiectat | mp | 27.50 |
| 2.5. | Suprafata neafectata | mp | 24.50 |

In situatia existenta terenul este liber de constructii, pe acesta fiind propusa amenajarea de parc. Coeficientii urbanistici pentru situatia studiata sunt:

P.O.T. existent	= 0.00%			P.O.T. propus	= 0.00%

C.U.T. existent	= 0.000			C.U.T. propus	= 0.000

- DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI:

In zona studiata, se doreste executarea lucrarilor amenajare a unei parcari auto, parcari pentru autobuze / microbuze, alei auto de acces si trotuare pietonale.

Prin implementarea acestui proiect se doreste corectarea disfunctiilor generate de existenta unei investitii publice importante care nu are asigurata locuri de parcare in prezent.

Prin intocmirea documentatiei tehnico-economice de studiu de fezabilitate, respectiv proiect tehnic, pentru zona studiata se propun atingerea urmatoarelor obiective:

- Realizarea unui numar maxim de locuri de parcare auto pe latura de Est a amplasamentului cu acces direct din str. Stadionului – 30 de locuri de parcare;

- Amenajarea de locuri de parcare destinate autobuzelor / microbuzelor – 3 locuri de parcare;

- Amenajarea unui numar maxim de locuri de parcare in spatele salii de sport existente in prezent – 26 de locuri de parcare;

- Realizarea unei alei de circulatie auto / pietonala, paralela cu str. Stadionului, prin spatele salii de sport;

- Asigurarea sistematizarii verticale corespunzatoare si prevederea de ziduri de sprijin, acolo unde situatia o impune.

- Asigurarea preluarii apelor pluviale de pe zonele rutiere si parcarile propuse, prin rigole / canalizari pluviale.

- Amenajarea de trotuare pietonale pavate in lungul aleilor propuse;

- Semnalizarea rutiera si marcarea zonei;

Proiectarea zonei destinate pentru amenajarea aleilor de acces, zonelor de parcare si trotuarelor pietonale, necesita realizarea unor stratificatii specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte, astfel:

Stratificatia propusa pentru aleile rutiere si parcarile auto (de jos in sus):

- strat anticontaminator din nisip de 10cm grosime;

- strat de fundatie din piatra sparta compactata de 30cm grosime;

- strat de baza din macadam de 10cm grosime;

- strat de uzura din beton asfaltic EB16rul 50/70 (BA16) 7cm grosime;

Stratificatia propusa pentru trotuarele pietonale pavate (de jos in sus):

- strat anticontaminator din nisip de 7cm grosime;

- strat din piatra sparta compactata 15cm (sort 31.5-63mm);

- pavele prefabricate autoblocante sau rezidentiale pe strat de nisip (inclusiv stratul de nisip pentru rostuire);

- borduri mari 20x25cm intre strada si trotuar, respectiv borduri mici 10x15cm intre trotuare si spatiile verzi;

Zidul de sprijin proiectat pe partea dreapta a aleii proiectate de pe latura de Vest a amplasamentului:

- beton simplu de egalizare C8/10 – 10cm grosime;

- talpa zid de sprijin din beton armat C20/25 – 60cm…80cmx40cm;

- elevatie zid de sprijin din beton armat C20/25 – 25cm la baza 20cm la varf, 90cm inaltime;

Realizarea zidului de sprijin este necesara datorita diferentei de nivel dintre aleea proiectata si cota terenului de sport aflat in curs de executie.

Pentru preluarea apelor pluviale, in lungul parcarii de pe latura de Est va fi prevazuta o rigola carosabila prefabricata din beton armat 65x60cm, prevazuta cu capac prefabricat carosabil dublu armat 49x30cm.

Apele pluviale vor fi dirijate in lungul aleilor si parcarilor proiectata din Nordul amplasamentului catre latura de Sud, respectiv catre spatiile verzi existente in jurul spatiilor de parcare proiectate.

Prin prezentul proiect nu se propun spatii verzi suplimentare, dar in jurul parcarii din spatele salii de sport, exista in prezent spatii verzi care nu vor fi afectate de lucrarile de executie.

Categoria de importanta a lucrarii in conformitate cu H.G. 766/1997 (Anexa 3) este „D” – lucrari de importanta redusa. In prezentul proiect se au in vedere lucrarile de amenajare a unor alei rutiere ce vor prelua un nivel foarte redus de trafic, respectiv platforme de parcare aferente strazilor existente, fara a afecta ampriza strazilor deja executate.

Scurgerea apelor:

Prin proiect este afectat modul de scurgere al apelor pluviale, fata de situatia existenta.

Astfel pe latura de Est a amplasamentului apele pluviale de pe trotuarele in curs de executie sau de pe strada Stadionului vor fi preluate printr-o rigola prefabricata cu dale carosabile si dirijate catre capatul de Sud al strazii. Aceste lucrari sunt necesare in urma desfacerii trotuarului existent al strazii in vederea realizarii parcarilor proiectate. Rigola va fi pozitionata intre parcarea proiectata si bordura trotuarului aflat in curs de executie.

Iluminatul public:

In prezent, iluminatul public al zonei este asigurat prin stalpii de iluminat existenti in zona, exceptie facand aleea proiectata pe latura de Vest a amplasamentului care este doar partial iluminata. La cererea beneficiarului, prin prezentul proiect nu se propun stalpi de iluminat public suplimentari.

- MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR:

            - Alimentarea cu apa:

In prezent zona este alimenta cu apa din sistemul centralizat existent. Bransarea obiectivului la reteaua de alimentare cu apa nu este necesara.

      - Evacuarea apelor uzate:

Scurgerea apelor se va asigura catre marginile suprafetelor pavate / asfaltate sau catre gurile de canal destinate preluarii acestora. Se interzice amenajarea de pante care sa permita formarea de balti sau alte acumulari de apa pe spatiul carosabil / pietonal.

      - Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul.

      - Asigurarea agentului termic:

Incalzirea si producerea apei calde menajere nu sunt necesare pentru obiectivul propus.

      - Alimentarea cu energie electrica:

In prezent zona este racordata la reteaua de energie electrica a orasului Navodari. In prezent, iluminatul public al zonei este asigurat prin stalpii de iluminat existenti in zona, exceptie facand aleea proiectata pe latura de Vest a amplasamentului care este doar partial iluminata. La cererea beneficiarului, prin prezentul proiect nu se propun stalpi de iluminat public suplimentari.

IV. AREALE SENSIBILE:

Nu este cazul.

- DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL:

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, in zona existand deja o dezvoltare considerabila a cartierului. Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platformele amenajate in apropierea santierului. Acestea vor fi preluate in mod periodic de firme specializate. Obiectivul de investitie nu constitue factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii, etc., fiind minime.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- magnitudinea si complexitatea impactului – mica;

- probabilitatea impactului – mica;

- durata, frecventa si reversebilitatea impactului – continua pe durata de existenta a obiectivului / variabila in functie de perioada din zi sau noapte / reversibila;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnficitativ asupra mediului – canalizare evacuare a apei pluviale si menajere prin tuburi PPR;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

            - Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

-statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul; apele uzate sunt evacuate gravitational pana la reteaua pluviala existenta; apele uzate menajere si cele pluviale pot fi colectate separat.

            - Protectia calitatii aerului:

-surse de poluanti pentru aer – exista posibilitatea unei poluari foarte reduse a aerului din emisiile utilajelor de constructii doar pe perioada executiei lucrarilor.

-instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – nu este cazul pentru instalatii specializate; emisiile de noxe ale autovehiculelor ce tranziteaza zona sunt deja strict verificate si reglementate prin legislatia in vigoare in Romania.

            - Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

-surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea doar in faza de executie, dar acestea vor fi limitate prin solutii tehnice.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – in functie de solutia tehnica adoptata;

            - Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii – nu este cazul, obiectivul nu va fi niciodata subiectul emisiei de radiatii;

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul;

      - Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari accidentale din eventualele degradari ale instalatiilor sanitare, respectiv la scurgeri accidentale de combustibili, de la utilajele de executie;

-lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate.

Se interzice cu desavarsire realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului (schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi dotata cu materiale abosrbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili.

      - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul;

    - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor;

    - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile din constructii si demolari, rezultate in urma lucrarilor de executie se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 17 01 01 – beton – in cantitati foarte reduse ce pot aparea pe zonele de spalare a pompei de beton;

- 17 01 02 – caramizi – resturi rezultate in urma taierii blocurilor de zidarie pentru realizarea compartimentarilor proiectate – cantitati reduse;

- 17 02 01 – lemn – resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile – cantitati reduse;

- 17 02 03 – materiale plastice – resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii – cantitati reduse;

- 17 04 05 – fier si otel – resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei – cantitati reduse;

- 17 05 04 – pamant si pietre fara continut periculos – rezultat in urma lucrarilor de sapatura – aproximativ 50-60mc;

- 17 08 02 – materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare – in cantitati foarte reduse;

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, necontaminate si nepericuloase – amestecuri de moloz, in cantitati reduse;

-deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 20 01 01 – hartie si carton;

- 20 01 02 – sticla;

- 20 01 08 – deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine;

- 20 01 11 – textile;

- 20 01 25 – uleiuri si grasimi comestibile;

- 20 01 39 – materiale plastice;

- 20 03 01 – deseuri municipale amestecate;

- 20 03 04 – namoluri din fosele septice;

-modul de gospodarire a deseurilor:

- deseurile din constructii si demolari, reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- alte tipuri de deseuri nereciclabile si nepericuloase vor fi transportate catre groapa de gunoi indicata de catre Primarie.

- deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in pubele speciale (europubele), inscriptionate, separate in functie de tipul deseului (deseuri metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc), depozitarea temporara a acestora pe amplasament, realizandu-se pe o platforma betonata. Colectarea, transportul si depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va face prin societati autorizate specializate.

- deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

    - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri, eventuale uleiuri);

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – substantele cu caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi pastrate in recipienti inchisi, clar inscriptionati, respecatandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare substanta / material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse de producatorul acestora;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – nu este cazul, nu se prevad masuri speciale pentru monitorizarea mediului;

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALA CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA:

Nu este incadrata in alte acte normative.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- organizarea de santier se va realiza doar prin delimitarea zonelor de parcare a utilajelor specializate pentru executia pe timp de noapte, respectiv pentru amplasarea baracii pentru muncitori si a magaziei de materiale;

- se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii de pe santier in cadrul organizarii de santier;

- organizarea de santier va fi pozitionata pe latura de Est a terenului studiat, si va ocupa o suprafata maxima de 100.00mp.

- materialele de constructie ce vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier, va asigura cantitatea necesara pentru cate o singura zi de executie.

- impactul asupra mediului a organizarii de santier este mic;

- nu sunt surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice;

- nu se emit poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M, eventualele deseuri fiind colectate selectiv si preluate de o firma specializata in acest sens;

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii –se vor planta arbori si arbusti in zonele care ofera spatiu liber; se va reface iarba prin imprastirea in zonele afectate a semintelor de gazon;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – in cazul unor poluari accidentale din retelele de canalizare existente sau propuse se vor anunta concomitent autoritatea proprietara a retelelor si autoritatea de mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul;

- refacerea starii initiale/reabilitare pentru utilizarea ulterioara a terenului se va face prin: demolare controlata, deseuri selectionate pe categorii, transportarea la zonele de colectare a deseurilor, aducerea la strarea intiala prin nivelarea terenului;

- ANEXE – PIESE SCRISE / PIESE DESENATE:

- Certificat de urbanism – copie 1 exemplar;

- Plan de situatie si de incadrare in zona – copie – 1 exemplar;

- Chitanta achitare taxa aferenta;

Orice modificare sau completare se poate face numai cu acordul scris al proiectantului - S.C. CREO MIXT S.R.L.

Prezenta documentatie poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost elaborata.

PROIECTANT GENERAL:						          ÎNTOCMIT:

S.C. CREO-MIXT S.R.L.			        			     Arh.  Dan Pavel