## MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform ORD. NR. 135/76/841.284/2010

Anexa nr 5 la Metodologie

## pentru

“Construire imobil (doua tronsoane) 2S+P+5E+Terasa circulabila”

„Constanta, Strada Primaverii, nr. 59a, nr. cad. 14773”

- DENUMIREA  PROIECTULUI :

“Construire imobil (doua tronsoane) 2S+P+5E+Terasa circulabila”

„Constanta, Strada Primaverii, nr. 59a, nr. cad. 14773”

II. TITULAR

- Numele

S.C. BLACK SEA DESIGN CONCEPT S.R.L

- Adresa poştală

Strada Ionel Teodoreanu, nr. 36, lot 20, camera 1, Cartier Palazu Mare, et. 1, ap. 8, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J13/2073/08.09.2011, CUI: 22254654

- Numărul de telefon:

0724343969

- Numele persoanelor de contact:

ABDULA GHIUNAI,	 identificat cu C.I. seria KZ nr. 066112 / 01.12.2012, SPCLEP Constanta, CNP 1700410135053. tel: 0724303072

III. DESCRIEREA PROIECTULUI :

III.1.  DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

III.1.1. DENUMIREA PROIECTULUI

“Construire imobil (doua tronsoane) 2S+P+5E+Terasa circulabila”

„Constanta, Strada Primaverii, nr. 59a, nr. cad. 14773”

III.1.2. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

CONSTANTA, Strada Primaverii, nr. 59A, nr. Cad. 14773

III.1.3. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

S.C. BLACK SEA DESIGN CONCEPT S.R.L. , cu sediul in Constanta, strada Ionel Teodoreanu, nr. 36, lot 20, camera 1, Cartier Palazu Mare, et. 1, ap. 8, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J13/2073/08.09.2011, CUI: 22254654

III.1.4. INCADRAREA IN PLANURILE DE URBANISM

Terenul se afla in intravilanul orasului Constanta– judetul Constanta, pe strada Pimaverii, nr 59 A, Nr Cad 14773.

Conform certificatului de urbanism, Nr 399 din 16.02.2017, eliberat de primaria Municipiului Constanta, amplasamentul se afla in zona functionala destinata locuirii.

Terenul este proprietate privata aparţinând lui S.C. BLACK SEA DESIGN CONCEPT S.R.L., conform CVC autentificat cu numarul 451 din data 04.07.2008, la Biroul Notarilor Publici Asociati – Orban Steluta Daniela si Bogdan Mihaela.

Suprafata proprietatii (cf masuratori) este de 918.mp si conform actelor 917.89mp si are o forma alungita, cu latime de aproximativa de  9,60m si o lungime aproximativa de 99m , asezata de-a lungul strazii Primaverii.

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are următoarele limite de proprietate:

- la nord – propietatea privată a persoanelor fizice si juridice

- la sud – trotuar si spatiu verde

- la est – domeniul public - strada Primaverii.

- la vest – platforma de beton si trotuar.

Cele doua tronsoane de cladire vor fi lipite intre ele si vor fi pozitionate fata de limitele de proprietate astfel:

- spre latura de Nord – retragerea minima fata de limita de proprietate va fi de 10.05m.

- spre latura de Sud – retragerea minima va fi de 10.70m

- spre latura de Vest – cladirea se va lipi la limita de proprietate 0.00m.

- spre latura de Est – cladirea se va lipi la limita de proprietate 0.00m, iar etajele superioare 1-5 vor iesi in consola cu 1.05m spre strada Primaverii.

III.1.5. INCADRAREA IN ALTE ACTIVITATI EXISTENTE

Nu este cazul.

III.1.6. BILANTUL TERITORIAL

BILANT GENERAL :

- Functiunea: Locuinte colective

- Suprafata terenului: 917.89 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 9.6 x 99 m

- Regimul de inaltime: 2S+P+5E+Terasa circulabila

- H max: 20.75 fata de CTA

- Suprafata ocupta la sol: 				526.36 mp			57.34%

- Suprafata construita/proiectata:			Sc= 636.65 mp		POT= 69.36%

- Suprafata desfasurata: 				Sd= 3643.41 mp	CUT= 3.97

- Suprafata verde la sol:	       			Sv = 44.40 mp			4.84%

- Suprafat circulatii/ pavata:				S = 347.13			37.82%

- Pentru imbunatatirea microclimatului pe terasa circulabila de peste cladire va fi plantata pe o suprafata inverzita de 338.44 mp (36.88% raportat la suprafata terenului). Astfel suprafata verde totala prevazuta este de 382.84 mp (41.72%).

- Suprafata verde la sol				= 44.40mp	4.84%

- S verde terasa circulabila (cota +18.40)		= 225.58mp	24.59%

- S verte terasa necirculabila (cota +20.75)		= 112.86	12.29%

Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi metodologiei specifice aprobate prin ordin al MLPAT, construcţia se încadrează în categoria de importanţă C– importanţă normală.

Clasa a III a de importanta - normala. Conform tabel 2.1.9 din Normativ P118-99 constructia are gradul I de rezistenta la foc. Riscul de incendiu determinat conform destinatiei in baza P118-99 art. 2.1.3, pe incaperi este MIC.

III.2. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

III.2.1.	CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Terenul se afla in intravilanul orasului Constanta– judetul Constanta, pe strada Pimaverii, nr 59 A, Nr Cad 14773.

Conform certificatului de urbanism, Nr 399 din 16.02.2017, eliberat de primaria Municipiului Constanta, amplasamentul se afla in zona functionala destinata locuirii.

Terenul este proprietate privata aparţinând lui S.C. BLACK SEA DESIGN CONCEPT S.R.L., conform CVC autentificat cu numarul 451 din data 04.07.2008, la Biroul Notarilor Publici Asociati – Orban Steluta Daniela si Bogdan Mihaela.

Suprafata proprietatii (cf masuratori) este de 918.mp si conform actelor 917.89mp si are o forma alungita, cu latime de aproximativa de  9,60m si o lungime aproximativa de 99m , asezata de-a lungul strazii Primaverii.

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are următoarele limite de proprietate:

- la nord – propietatea privată a persoanelor fizice si juridice

- la sud – trotuar si spatiu verde

- la est – domeniul public - strada Primaverii.

- la vest – platforma de beton si trotuar.

Cele doua tronsoane de cladire vor fi lipite intre ele si vor fi pozitionate fata de limitele de proprietate astfel:

- spre latura de Nord – retragerea minima fata de limita de proprietate va fi de 10.05m.

- spre latura de Sud – retragerea minima va fi de 10.70m

- spre latura de Vest – cladirea se va lipi la limita de proprietate 0.00m.

- spre latura de Est – cladirea se va lipi la limita de proprietate 0.00m, iar etajele superioare 1-5 vor iesi in consola cu 1.05m spre strada Primaverii.

Accesul pietonal si carosabil pe parcelă si in cladire se va realiza dupa cum urmeaza:

- Accesul auto in cladire/ subsol se va realiza de pe latura de Nord, prin intermediul unui lift auto care face legatura dintre parter si nivelurile subterane care au functiunea de garaj auto. Pentru iesirea din subteran pe latura diametral opusa, latura de Sud, va fi montat un al doilea lift auto.

- Accesul pietonal pe teren se va putea realiza perimetral de pe toate cele 4 laturi, iar in cladire se va realiza dinspre latura de Est de pe strada Primaverii si dinspre latura de Vest, de pe platforma betonata cu care se invecineaza cladirea.

In prezent terenul este liber de constructii fara vegetatie, iar suprafata acestuia este betonata.

Zona seismica considerata conform Codului de Proiectare Seismica P100-1/2006 corespunde valorilor de Tc=0.7s, respectiv ag=0.16g avand IMR 100 ani.

Conform CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare .Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor ; amplasamentul se afla in zona valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol 2.0 kN/m² (250 daN/m²).

In conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”– P100/92/96 clasa de importanţă a construcţiei este III ; coeficientul “α” = 1.0;

In conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, categoria de importanta a constructiei este C (normala).

Adancimea de inghet conform STAS 6054-87, este de 80 cm.

III.2.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

BILANT GENERAL :

- Functiunea: Locuinte colective

- Suprafata terenului: 917.89 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 9.6 x 99 m

- Regimul de inaltime: 2S+P+5E+Terasa circulabila

- H max: 20.75 fata de CTA

- Suprafata ocupta la sol: 				526.36 mp			57.34%

- Suprafata construita/proiectata:			Sc= 636.65 mp		POT= 69.36%

- Suprafata desfasurata: 				Sd= 3643.41 mp	CUT= 3.97

- Suprafata verde la sol:	       			Sv = 44.40 mp			4.84%

- Suprafat circulatii/ pavata:				S = 347.13			37.82%

- Pentru imbunatatirea microclimatului pe terasa circulabila de peste cladire va fi plantata pe o suprafata inverzita de 338.44 mp (36.88% raportat la suprafata terenului). Astfel suprafata verde totala prevazuta este de 382.84 mp (41.72%).

- Suprafata verde la sol				= 44.40mp	4.84%

- S verde terasa circulabila (cota +18.40)		= 225.58mp	24.59%

- S verte terasa necirculabila (cota +20.75)		= 112.86	12.29%

Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi metodologiei specifice aprobate prin ordin al MLPAT, construcţia se încadrează în categoria de importanţă C– importanţă normală.

Clasa a III a de importanta - normala. Conform tabel 2.1.9 din Normativ P118-99 constructia are gradul I de rezistenta la foc. Riscul de incendiu determinat conform destinatiei in baza P118-99 art. 2.1.3, pe incaperi este MIC.

III.2.3. 	DESCRIEREA FUNCTIONALA

Accesul pietonal si auto pe teren se va face din Strada Primaverii si de pe Aleea Carosabila – Platforma betonata situata in vecinatatea de Vest a aterenului (cf fisa de amplasament si delimitare a imobilului).

- Accesul auto in cladire/ subsol se va realiza de pe latura de Nord, prin intermediul unui lift auto care face legatura dintre parter si nivelurile subterane care au functiunea de garaj auto. Pentru iesirea din subteran pe latura diametral opusa, latura de Sud, va fi montat un al doilea lift auto.

- Accesul pietonal pe teren se va putea realiza perimetral de pe toate cele 4 laturi, iar in cladire se va realiza dinspre latura de Est de pe strada Primaverii si dinspre latura de Vest, de pe platforma betonata cu care se invecineaza cladirea.

- Subsolurile vor adaposti 56 locuri de parcare, iar accesul se va realiza de pe latura de Nord a cladirii. Legatura dintre Parter si Subsoluri se va realiza prin intermediul a doua lifturi auto (diametral opuse – la nord pentru acces in subsol, iar la sud pentru iesirea din subsol). Dimensiunea in plan a spatiului de garare a unui autovehicul va fi de minim 5.50x 2.50m.

-La nivelul solului vor mai fi prevazute inca 11 locuri de parcare cu dimensiuni minime de 5.00x2.40m.

Caile de circulatie din interiorul cladirii si usile de acces in garaj/ lifturi auto vor avea inaltimea libera de minim 2.15m.

Numarul total de locuri de parcare asigurat va fi de 67, in conformitate cu Certificatul de Urbanism 399 din 16.02.2017. S-a asigurat 1 lp/ unitate locativa cu s< 100mp.

Pentru asigurarea condiţillor de securitate la incendiu, accesurile pentru autoturisme in parcajul cladirii sunt accese cu un fir de circulatie.

Pentru accesul autoturismelor nu este necesar sa se realizeze rampe, iar pentru racordarea cailor de circulatie carosabile pe o distanţa de minimum 4,00 m de la marginea căilor de circulaţie exterioare carosabile, panta rampelor de acces in parcajele subterane, descoperite sau acoperite, va fi de maximum 5%.

Nu este admisa parcarea autoturismelor alimentate şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) in parcaj - aspect ce va fi semnalizat optic.

II.03. – ASIGURARE LOCURI DE PARCARE :

La nivelul solului = 11 locuri de parcare;

La nivelul Subsolului -1 = 28 locuri de parcare;

La nivelul Subsolului -2 = 28 locuri de parcare;

Total nr locuri de parcare = 67 lp.

II.04. – FUNCTIUNI:

Cladirea propusa va avea urmatoarele functiuni:

Parter – S = 526.36 mp.

- aici se regasesc: holurile de acces in cladire, casa scarii, putul lifturilor pentru pietoni, putul lifturilor auto, si 6 apartamente si spatii tehnice.

Subsol -1 – S = 628.07 mp

- aici se regasesc: casa scarii, putul lifturilor pentru persoane, putul lifturilor auto, si garaj auto (28 locuri de parcare).

Subsol -2 – S = 712.36 mp

- aici se regasesc: casa scarii, putul lifturilor pentru persoane, putul lifturilor auto, garaj auto (28 locuri de parcare) si adapostul pentru aparare civila.

Etajele 1-4 S/nivel = 636.65 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, cate 8 apartamente/ nivel, in total 32 apartamente.

Etajele 5 S = 636.65 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, 6 apartamente.

Numarul total de apartamente propuse in cladire este de 44, pentru care au fost prevazute un numar de 67 de locuri de parcare.

Terasa Circulabila (cota +18.40) - aici se regasesc: casa scarii, putul liftului pentru personae si spatii verzi amenajate cu suprafata de 225.58 mp.

Terasa Necirculabila (cota +20.7) - aici se regasesc: spatii verzi amenajate cu suprafata de 112.86 mp.

La exterio cladirea va fi prevazuta cu pavaj de exterior rezistent la trafic. Suprafata destinata circulatiilor va avea S= 347.13mp reprezentand 37.82% din suprafata terenului.

Spatiile verzi propuse vor avea S= 382.84mp, reprezentand 41.72% din suprafata terenului. Spatiile verzi vizibile din circulatiile publice vor fi amenajate peisagistic cu vegetatie de talie joasa specifica zonei.

- Pentru imbunatatirea microclimatului pe terasa circulabila de peste cladire va fi plantata pe o suprafata inverzita de 338.44 mp (36.88% raportat la suprafata terenului). Astfel suprafata verde totala prevazuta este de 382.84 mp (41.72%).

- Suprafata verde la sol				= 44.40mp	4.84%

- S verde terasa circulabila (cota +18.40)		= 225.58mp	24.59%

- S verte terasa necirculabila (cota +20.75)		= 112.86	12.29%

III.2.5. 	SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

III.2.5.01. Sistemul constructiv

Cladirea are o inaltime la cornisa de 20.75m(fata de CTA). Forma in plan este dreptunghiulara. Structura de rezistenta va fi din stalpi si grinzi realizate din beton armat, iar fundatia se va realiza din beton armat in radier general.

III.2.5.02. Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Pereti exteriori vor fi realizati din zidarie neportanta cu o grosime de 25 cm, acestia vor fi placati spre exterior cu termosistem din polistiren de minim 10cm peste care se va aplica o tencuiala structurata si vopsea de exterior. Spre interior, zidaria exterioara va avea un strat de tencuiala, un strat de glet si vopsea lavabila de interior.

Compartimentarile interioare vor fi pereti usori realizati din gips carton sau zidarie de BCA.

Tamplaria exterioarava fi cu geam de tip termopan.

III.2.5.03. Finisajele interioare

Pentru finisare peretii interiori vor fi gletuiti iar apoi se va aplica vopsea lavabila de interior. Baile si bucatariile vor avea peretii si pardoselile placate cu placi ceramice de interior. Camerele de zi si dormitoarele vor avea pardoselile placate cu parchet. Holurile apartamentelor vor avea pardoseala placata cu placaj ceramic.Tavanele se vor gletui si se va aplica vopsea lavabila de interior. Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat.

Pardoselile holurilor caselor de scara vor fi placate cu placi ceramice antiderapante.

Pardoselilie garajelor vor avea finisaj de sapa autonivelanta.

III.2.5.04. Finisajele exterioare

Finisajele exterioare vor fi tencuiala structurata tip Baumit, acoperita cu vopsitoie lavabila de exterior intr-o nuanta de alb , nuanta crem inchis, crem deschis si nuanta gri inchis. Tamplaria exterioara va avea geam de tip termopan de culoare gri inchis. Soclul va fi finisat cu tencuiala decorativa de culoare gri inchis. Balustradele vor fi realizate din sticla securizata semitransparenta cu tenta albastru si cu tenta portocaliu inchis/ caramiziu.

III.2.5.05. Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi tip terasa. Acesta va fi format din bariera de vapori, polistiren de 10cm, sapa de panta armata aprox 5cm prevazuta cu rost de dilatare la fiecare 16mp, hidroizolatie 2 straturi, sapa de egalizare, adeziv si gresie de exterior.

Gresia de exterior va fi rezistenta la trafic si nu va fi lucioasa sau reflectorizanta.

III.3 MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR

III.3.1. ALIMENTAREA CU APA

Se va realiza din reteaua publica locala ce deserveste zona;

III.3.2. EVACUAREA APELOR UZATE

Se va realiza prin racordarea la reteaua de canalizare a orasului.

III.3.3 ASIGURAREA APEI TEHNOLOGICE

Nu este cazul.

III.3.4. ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC

Se va realiza cu centrale termice murale ce vor fi montate individual pe fiecare unitate locativa/ spatiu comercial, care vor fi alimentate cu gaze naturale sau electric.

III.3.5 DESEURI

Deseurile rezultate sunt sortate si depozitate in europubele. Evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul. Evacuarea apelor uzate se va face prin racordarea la reteaua de canalizare existenta in zona.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul. Functiunea propusa nu este generatoare de zgomot si vibratii.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul. Functiunea propusa nu este generatoare de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul. La realizarea proiectului si pe durata utilizarii constructiei nu se vor folosi substante care sa polueze solul, subsolul si apele freatice.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Intre functiunea propusa si cele invecinate nu exista relatii de incompatibilitate functionala.

Functiunea propusa  nu este de natura sa pericliteze in vreun fel asezari umane si obiective protejate si/sau de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Pe durata executarii proiectului deseurile rezultate vor fi sortate si depozitate in container iar evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

Pe durata functionarii cladirii deseurile menajere rezultate vor fi sortate si depozitate in europubele. Evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

La intrarea in santier se va realiza o constructie din lemn 3x3 m care nu are impact asupra mediului. In jurul santierului se va monta un gard de protectie din lemn. Se va amplasa o pubela ecologica pentru colectarea deseurilor care vor fi evacuate de catre o firma specializata de salubritate. Organizarea santierului se va realiza in incinta proprietatii. La fata locului se va amplasa o toaleta ecologica pentru care se va contracta o firma specializata.

Lucrarile de organizare de santier nu au impact asupra mediului.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafata verde/ libera, spati verzi propuse = 382.84 mp (41.72%).va avea strat de pamant vegetal si se va planta cu vegetatie specifica zonei.

IX. Anexe - piese desenate

# Plan de incadrare in zona

# Plan de situatie

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Intocmit

Arh. Aurora Elena Jelea