I. Denumirea proiectului: Reabilitare drumuri in intravilanul localitatilor Nistoresti si Calugareni, com. Pantelimon, judetul  Constanta

II. Titular

COMUNA PANTELIMON

adresa :strada Principala nr.214 , loc.Pantelimon , jud.Constanta, cod postal 907230

telefon :0241/ 874408, fax 0241 /874466

adresa de e-mail : pantelimon.primaria@yahoo.com

numele persoanei de contact :MARTINESCU Gheorghe

responsabil cu protectia mediului:

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Rolul drumurilor este de a asigura circulatia autovehiculelor  respectiv a pietonilor  in conditii de fluenta si siguranta. Modernizarea drumurilor va conduce la o crestere a valorilor de trafic care pot transforma o strada dintr-o categorie inferioara in alta superioara, ceea ce va duce la necesitatea modificarii unor elemente geometrice.

Se urmareste modernizarea si reabilitarea infrastructurii de transport in zona, cu asigurarea scurgerii apelor  pluviale. Lucrarile de modernizare includ carosabilul, acostamentele cat si santurile si rigolele ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitatii.La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axul proiectat sa se suprapuna cat mai fidel pe axul existent al drumurilor de reabilitat.Elementele în plan, razele curbelor şi lungimea aliniamentelor, precum şi vizibilitatea sunt destul de bune, singura problemă fiind lăţimea îngustă pe alocuri a platformei carosabilului.Strazile analizate din cele doua localitati sunt din pamant ,strazi cu zestre de piatra sparta ce au fost supuse expertizei tehnice , precum si strazi de pamnat si asfalt.

Mai jos sunt prezentate in tabele strazile ce fac parte din documentatia de avizare

# Tabel lungimi, latimi sistem  rutier  strazi loc. Nistoresti

| Nr. crt | Denumire strada | Lungime Pamant (m) | Lungime Zestre piatra (m) | Lungime asflat (m) | Latime carosabil (m) | Latime acostamente (cm) | TOTAL Lugime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Scolii | 268.00 | 343.00 (15-16) |  | 4.00 | 50 | 611.00 |
| 2. | Strada 1 | 83.50 237.00 |  | 523.00 | 3.50 | 50 | 843.50 |
| 3. | Strada 2 | 90.00 |  |  | 3.50 | 50 | 90.00 |
| 4. | Strada 3 | 217.00 |  |  | 3.50 | 50 | 217.00 |
| 5. | Dealului | 241.00 |  |  | 4.00 | 50 | 241.00 |
| 6. | Mare | 297.00 |  | 539.00 | 4.00 | 50 | 836.00 |
| 7. | Bisericii | 440.00 |  | 666.00 | 5.50 | 75 | 1106.00 |
| 8. | Primariei | 407.50 | 726.00 (10-12) |  | 5.50 | 75 | 1133.50 |
| 9. | Prelungirea Monumentului |  | 640.00 (15-17) |  | 4.50 | 50 | 640.00 |
|  | TOTAL | 2281.00 | 1709.00 | 1728.00 |  |  | 5718.00 |
|  | TOTAL Executie | 3990.00 |  |  |  |  |

# Tabel lungimi, latimi, sistem rutier strazi loc. Calugareni

| Nr. crt. | Denumire strada | Lungime Pamant (m) | Lungime Pamant stabilizat cu T-RpR25 – 40 cm executat 2009 protejat cu tratament | Latime carosabil (m) | Latime acostamente (cm) | TOTAL Lungimre (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viitorului | 409.00 153.00 |  | 4.00 | 50 | 562.00 |
| 2. | Bisericii | 597.50 |  | 4.50 | 50 | 597.50 |
| 3. | Podului | 267.00 |  | 3.50 | 50 | 267.00 |
| 4. | Trandafirilor |  | 811.00 | 5.50 | 75 | 811.00 |
| 5. | Strada 1 | 322.00 |  | 4.50 | 50 | 322.00 |
| 6. | Dealului | 512.00 380.00 |  | 3.50 | 50 | 892.00 |
| 7. | Casimcei | 298.00 |  | 3.50 | 50 | 298.00 |
|  | TOTAL | 2938.50 | 811.00 |  |  | 3479.50 |
|  | TOTAL D.A.L.I. | 3479.50 |  |  |  |  |

Profil longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan pentru asigurarea accesului la proprietati.

Profilul transversal tip, are urmatoarele elemente geometrice:

In profil transversal curent drumurile au 2 pante de 2,5%   pe o  lungime  de 2213.5  m loc. Nistoresti si 1408.5 m loc. Calugareni  si o panta de 2,5% pe o lungime  de 1776.5  m loc. Nistoresti si 2341 m loc. Calugareni, cu latimi carosabil de la  3,50 m  pana  la 5,50 m, avand acostamente consolidate cu piatra sparta pe 0,50 m si o rigola betonata sau din pamant  pe o latime de 1,20 m pentru  latimi  platforma de 4,50 m si 5,00 m.   La drumurile  cu latimi platforma  de  5,50 ... 7,00  se prevad  2 rigole de pamant sau betonate functie de panta longitudinala, astfel au rezultat mai multe profile ( profilele tip IA , IB, IC si IIA ,IIB, IIC si II D).In cadrul documenttiei s-au analizat 2 variante pentru structura rutiera alegandu- se variata cea mai buna di punct de vedere tenico –economic  care prezinta urmatoarea structura rutiera pentru :

a)  drumuri  din pamant

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare EB16 (BA16)

- 5  cm binder, strat de legatura EB25 (BAD 20)

- 10  cm macadam

- 25 cm piatra sparta,

- 7 cm  nisip

b) drumuri  cu zestre  din piatra sparta

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  ( BA16)

- 5 cm binder, strat de legatura ( BAD 20)

- se va adauga la zestre  piatra sparta pana la  grosimea totala de 35 cm

Scurgerea apelor

Evacuarea apelor  de pe suprafata strazilor se face prin intermediul sistemului de    santuri  si  rigole  proiectate. In total   in cele doua localitati au fost proiectate 25 de podete de 6 si 8 m latime repartizate astfel:

In loc. Nistoresti:

13  buc. podete cu  D = 0,40 m si  latimea de  6,00 m

5 buc. podete cu   D = 0,40 m si latimea de  8,00 m in  loc. Nistoresti

In loc. Calugareni:

5  buc. podete cu  D = 0,40 m si  latimea  de 6,00 m

2 buc. podete cu   D = 0,40 m si latimea de  8,00 m  iar rigolele de pamant si cele betonate proiectate au o lungime totala de 11291,50 dupa cum urmeaza :

-lungimea rigolelor  din pamant este  de 5005 m in  localitatea Nistoresti

-lungimea rigolelor  din beton este  de 6133,50m in localitatea Nistoresti

-lungimea rigolelor  din pamant este  de 4599 m in  localitatea Calugareni

-lungimea rigolelor  din beton este  de 599m in localitatea Calugareni

Semnalizarea rutiera va fi definitiva si in timpul executiei pe perioada de exploatare

Semnalizarea definitiva va fi compusa din  marcaje orizontale si panouri indicatoare pentru:curbe,curbe periculoase ,limitare de viteza,prioritate de circulatie pe zonele de drum fara vizibilitate, limitare de gabarit, limitare de tonaj

Semnalizare pe timpul executiei va fi in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta.

-justificarea necesitãţii proiectului;

Pentru a fi functionale strazile/ drumurile  ce urmeaza a fi amenajate trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice.

Sistemul rutier trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in acesta sa se produca fisuri sau deformatii permanente.

Lucrarile de modernizare includ carosabilul, acostamentele, cat si santurile  si rigolele  ce asigura  scurgerea  apelor provenite din precipitatii.

Rolul strazilor este de a asigura circulatia autovehiculelor  respectiv a pietonilor  in conditii de fluenta si siguranta. Modernizarea strazilor va conduce la o crestere a valorilor de trafic care pot transforma o strada dintr-o categorie inferioara in alta superioara, ceea ce va duce la necesitatea modificarii unor elemente geometrice.

Se urmareste modernizarea si reabilitarea infrastructurii de transport in zona, cu asigurarea scurgerii apelor  pluviale.

Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

Traseele strazilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscriu pe traseele existente intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.

In concluzie:

- Situatia existenta a obiectivului de investitii: starea tehnica, din punct  de vedere al cerintelor esentiale de calitatea in constructii, potrivit legii.

Pentru asigurarea  cadrului de dezvoltarea  economico – sociala, primaria comunei Pantelimon din judetul Constanta, a hotarat sa modernizeze reteaua de strazi a localitatilor Nistoresti si Calugareni.

Starea de degradare a fost evaluata prin examinarea vizuala a strazilor, astfel in urma vizitei in teren s-au identificat urmatoarele:

- strazile din  satul Nistoresti nu sunt modernizate, sistemul rutier existent  este de natura provizorie, sub forma de impietruire;

- strada Trandafirilor din satul Calugareni este impermeabilizata, prezentand un tratament bituminos, care se prezinta intr-o stare relativ buna, neexistand cedari ale fundatiei din piatra sparta, doar cateva desprinderi de material (pelade), acesta fiind executat in anul 2009

- impietruirea existenta pe strazile din satul Nistoresti, stratul din piatra sparta, este contaminat cu pamant si se prezinta intr-o stare mediocra, prezentand degradari locale cum ar fi gropi cu adancimea medie de 3,00 - 6.0 cm, denivelari locale in profilul transversal si deprofilari locale;

- in profil tranversal strazile prezinta iregularitati si deformari, pantele transversale nu sunt asigurate, ceea ce face ca scurgerea apelor sa nu se faca corespunzator conducand astfel la degradari ale suprafetelor de rulare;

- strazile analizate nu sunt modernizate, nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea si dirijarea  apelor pluviale;

- acostamentele  sunt din pamant, au o latime variabila sau, pe anumite sectoare, au disparut complet sub actiunea apei, iar zonele in care exista sunt in mare parte pline de vegetatie;

- caracteristicile gemetrice in plan si in profil transversal ale strazilor analizate nu respecta standardele si normativelor in vigoare .

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament

- formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor de modernizare ,amenajare drumurilor de exploatatie agricola, asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Se prezintã elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitãţile de producţie;

Capacitati de productie – nu este cazul

Profilul   longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan pentru asigurarea accesului la proprietati.

Profilul transversal

Profilul transversal tip, are urmatoarele elemente geometrice:

In profil transversal curent drumurile au 2 pante de 2,5%   pe o  lungime  de 2213.50  m ,

loc. Nistoresti si 1408.50 m loc. Calugareni  si o panta de 2,5% pe o lungime  de 1776.50  m loc. Nistoresti si 2341.00 m loc. Calugareni, cu latimi carosabil de la  3,50 m  pana  la 5,50 m, avand acostamente consolidate cu piatra sparta pe 0,50 m si o rigola betonata sau din pamant  pe o latime de 1,20 m pentru  latimi  platforma de 4,50 m si 5,00 m.   La drumurile  cu latimi platforma  de  5,50 ... 7,00  se prevad  2 rigole de pamant sau betonate, functie de panta longitudinala.

Sunt anexate  prezentei  plansele  cu profilele tip.

Sunt anexate  prezentei  plansele  cu profilele tip IA, IB, IC si IIA,IIB,IIC si IID.

Structura rutiera pentru  varianta  I conform expertizei tehnice  intocmita de SC IUVEX CONCEPT SRL prin ing.IUGA Mihai

a)  drumuri  din pamant

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare EB16 (BA16)

- 5  cm binder, strat de legatura EB25 (BAD 20)

- 10  cm macadam

- 25 cm piatra sparta,

-     7 cm  nisip

b) drumuri  cu zestre  din piatra sparta

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  ( BA16)

- 5 cm binder, strat de legatura ( BAD 20)

-   se va adauga la zestre  piatra sparta pana la  grosimea totala de 35 cm

Detalii privind profilele transversale se afla  in plansele cu profilele tip.

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz); - nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea; - nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Materialele  folosite la realizarea lucrarilor de amenajare drumurilor  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG.766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonã;

Terenul se situeaza pe teritoriul comunei Pantelimon , este liber de sarcini.

Lucrarile de reabilitare si modernizare nu implica lucrari de desfiintari sau devieri de instalatii utilitare. Proiectul nu implica retele noi de utilitati.

Lucrarile de modernizare (incluzand carosabilul, acostamentele, rigolele si santurile)  ocupa o suprafata de 30.502 mp in loc. Nistoresti si 26.128 mp in loc. Calugareni in total fiind 56.630 mp. Aceasta suprafata de teren face parte din domeniul public intravilan al comunei  Pantelimon.

Terenul este liber si nu implica  lucrari colaterale, provizorii, desfiintari sau devieri de instalatii. Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei;

- nu este cazul, zona afectata de executia investitiei este reprezentata strict  de platforma existenta a drumurilor. Latimea drumurilor va urmari platforma existenta , astfel incat sa se evite ocuparea de terenuri particulare suplimentare celor aferente drumului actual.

- cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente;

Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, intrucat investitia presupune lucrari de reabilitare  pentru drumurile din localitatea Nistoresti(L= 3990m), si Calugareni (L=3479,50 m)

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

metode folosite în construcţie;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor (POEL), document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994  actualizata 2017– privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Planul de executie va fi in concordanta cu  procesul tehnolgic de executie a lucrarilor de reabilitare drumuri in intravilanul localitatilor Nistoresti si Calugareini din comuna Pantelimon, jud.Constanta conform categoriilor de lucrari din proiectul tehnic.

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Avand in vedere ca traseul drumurilor se desfasoara pe traseele existente, ampriza drumurilor fiind cuprinsa intre limitele de proprietate nu exista posibilitatea studierii mai multor alternative de realizare a traseului drumurilor. In consecinta se s-au analizat 2 scenarii tehnico-economice dupa cum urmeaza:

- 1. scenariul fara proiect

Analiza acestui scenariu a relevat urmatoarele: Se va mentine situatia actuala cu problemele pe care le creeaza in trafic, atat pe drumurile nemodernizate (trafic greoi, riscant pentru siguranta  autovehicolelor sau a utilajelor agricole, uneori chiar imposibil de practicat in perioadele cu ploaie) cat si pe drumul judetean DJ225 si D226B..

Aceasta varianta corespunde situatiei anterioare si nu constituie o optiune datorita impactului negativ pe care starea actuala a drumurilor din satele comunei il au asupra dezvoltarii sociale si economice a zonei, impundu-se alegerea variantei cu investitie.

Se perpetueaza starea anterioara, ceea ce va determina :

-starea tehnica nesatisfacatoare pentru traficul auto si pietonal,

-desfasurarea in conditii improprii a circulatiei rutiere si pietonale, prin lipsa sigurantei si a confortului circulatiei (drumurile comunale  nu sunt  prevazute cu semnalizare rutiera, marcaje, semne de circulatie);

-aglomerarea excesiva  a traficului  din cauza  vitezelor  de rulare foarte mici, fapt care  conduce la o crestere  excesiva  a consumurilor de carburanti;

-crestere  considerabila  a factorilor  de poluare a mediului (Santurile  pentru scurgerea apelor pluviale  sunt din pamant si nu sunt curatate de vegetatie, deprofilate iar pe unele sectoare de drum santurile lipsesc);

-un ritm de aprovizionare/ distributie scazut;

-zona ramane neatractiva potentialilor investitori pericolul, ca in cazul unor evenimente de forta majora, (incendiu, calamitati naturale, etc), accesul autovehiculelor speciale sa nu se poata face in timp util, punand in pericol sigurabta si chiar viata locuitorilor.

- Conditiile climaterice specifice, vor fi generatoare de praf pe timp uscat si de noroi pe timp umed, iar pe timp nefavorabil,  deplasarea este anevoiasa din cauza noroiului  si baltilor care se formeaza.

- 2. scenariul cu proiect, conform descrierii realizate anterior

S-a optat pentru varianta nr.2 din urmatoarele considerente exprimate sub forma de avantaje:

-cresterea eficientei  activitatilor specifice zonei;

-confort sporit de  circulatie si siguranta  in exploatare, favorizand totodata dezvoltarea activitatilor din zona.

-cresterea sigurantei circulatiei pentru conducatorii auto cat si pentru pietoni;

-diminuarea impactului negativ asupra mediului, prin faptul ca se va reduce emisia diverselor noxe de esapament sau de uzura a masinilor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra faunei;

-se va asigura  desfasurarea  in conditii normale a tuturor   activitatilor  socio-economice  din zona;

-creşterea atractivităţii zonei prin conferirea unui aspect urbanistic zonei;

-stabilizarea populaţiei şi atragerea altor locuitori prin asigurarea condiţiilor necesare care constituie un factor determinant pentru oprirea migraţiei şi atragerea altor locuitori;

-asigură un nivel de dezvoltare edilitară prin care se reduce decalajul faţă de zonele urbane, si respectiv, zonele dezvoltate din U.E.

- - alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- nu este cazul

Localizarea proiectului:

Comuna Pantelimon se afla in partea de Nord a judetului Constanta, la cca. 53 km de municipiul Constanta, resedinta de judet.

In cadrul judetului se invecineaza la Nord cu comuna Aliman, la Nord-Vest cu comuna Oltina, la Sud - Vest cu orasul Baneasa, la Sud cu comuna Dobromir, iar la Est cu comuna Adamclisi.

Cu o populatie de cca 1600 de locuitori, comuna Pantelimon are in componenta 5 localitati, Pantelimon (resedinta comunei), Calugareni, Nistoresti, Runcu, si Pantelimonu de Jos.

Accesul in localitate se face prin drumurile judetene,  DJ 226B, DN 2A - Pantelimon - Pantelimonu de Jos - Gradina - Cogealac, si DJ 225, DN 22C - Mircea Voda - Gherghina - Tortoman - Dorobantu - Nicolae Balcescu - Targusor - Pantelimon - Saraiu, iar legatura cu localitatile componente se face prin drumurile comunale DC 74 (Runcu - Nistoresti - Ramnicu de Jos), DC 75 (Pantelimonu de Jos - Nistoresti - Calugareni - limita jud. Tulcea), si  DC 76 (Pantelimonu de Jos - Ramnicu de Jos).

Teritoriul administrativ al comunei Pantelimon se afla în partea nord a judetului Constanta, la distant de 60km de municipiul Constanta si la 45 km de orasul Harsova, in podisul Casimcei , pe malul sud estic al raului Casimcea. Comuna Pantelimon, aflata in judetul Constanta este localizata pe harta  Romaniei la 44° 33' Nord, 28° 20' Est.

Traseul proiectat al fiecarei strazi in plan, va urmari traseul existent, pentru evitarea exproprierii terenurilor, fapt ce complica inceperea executiei lucrarilor

Racordarile prevazute in plan vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltari), vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare" si O.M.T 50/1998.

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan, s-a urmarit ca axul proiectat sa se suprapuna cat mai fidel pe axul existent al drumurilor de reabilitat.

Elementele în plan, razele curbelor şi lungimea aliniamentelor, precum şi vizibilitatea sunt destul de bune, singura problemă fiind lăţimea îngustă pe alocuri a platformei carosabilului.

Strazile analizate din cele doua localitati sunt strazi de pamant si strazi cu zestre de piatra sparta, ce au fost  supuse expertizei tehnice, precum si  strazi din pamant si asflat.

- distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001

- nu este cazul

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se realizeaza proiectul de modernizare este situat in intravilanul localitatilor Nistoresti si Calugareni , judetul Constanta. Folosinta actuala a terenului pe amplasament conform Certificatului de urbanism – cai de comunicatii rutiere  -DR. Folosinta va fi aceeasi dupa terminarea lucrarilor de modernizare. Nu este cazul analizarii zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.

● politici de zonare şi de folosire a terenului; - cai de comunicatii rutiere-DR

● arealele sensibile; - nu este cazul

● detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare – nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile – nu este cazul

O scurtã descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a urmãtorilor factori:

impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. – nu este cazul

Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); - nu este cazul

- extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; - nu este cazul

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - nu este cazul

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitãţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute. –nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã.

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea implementarii corespunzatoare a acestuia.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

-Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

-Execuţia săpăturilor pentru modernizarea drumurilor de exploatare.Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora ( buldozer,autogreder, autobasculante).

Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; - nu este cazul

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor.- nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele resturi de produse de cariera si balastiera).

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament .

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Realizarea lucrarilor de  constructii  proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; - nu este cazul

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/

sau de interes public. – nu este cazul

8. Gospodãrirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantitãţile de deşeuri de orice naturã rezultate;

- modul de gospodãrire a deşeurilor.

Realizarea  acestei investitii  va genera deseuri constand din:

- pamant de excavatii ;

-materiale provenite de la la produsele de cariera si balastiera

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor şi a săpăturilor în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; - nu este cazul

- modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei. – nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. – nu este cazul

VI. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitarã (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apã, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

- localizarea organizãrii de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului respecta prevederile HG907/2016-fiind lucrari conexe, avand justificarea fondurilor si organizarea in limutele cotelor procentuale.

In privinta  cheltuielilor conexe organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind :

- inchiriri semne de circulatie

-intreruperea temporara a retelelor de transport  sau a altor utilitati

- taxe pentru depozit ecologic

-costul transportului mucitorilor

VIII. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei,

In caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile: - nu este cazul

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren

solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- se anexeaza

Plan de incadrare in zona loc. Nistoresti ;

Plan de incadrare in zona loc.Calugareni;

Plan de situatie  loc.Nistoresti, 	plansa nr.1;

Plan de situatie  loc.Calugareni, plansa nr. 2.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare. – nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului. – nu este cazul

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţialã autoritatea competentã pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarãrii procedurii de evaluare adecvatã, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970; - nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar; - nu este cazul

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã. –nu este cazul

Semnãtura şi ştampila