MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea proiectului

AMENAJARE PEISAGISTICA IN ORASUL NEGRU VODA

titular

Titularul investiției: U.A.T. Oraș Negru Vodă, cu sediul în Șoseaua Mangaliei, nr.13, jud. Constanța, telefon: 0241 780 195, fax: 0241 780 948, email: office@primaria-negruvoda.ro

Descrierea proiectului

III.1Situaţia existentă şi necesitatea realizării realizării lucrărilor de intervenţii

III.1.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare:

In statistici, Orasul Negu Voda, cel mai mic oras al judetului Constanta, poate fi descris astfel: suprafata totala locuita- 68132 metri patrati,locuinte -1650, suprafata administrativa a orasului-16490 de hectare, populatie-5742 locuitori. Din punct de vedere socio-economic, Orasul Negru Voda trece printr-un trend descendent. Inainte de anul 2010 zona administrativa a orasului Negru Voda a fost mai dezvoltata existand in afara de agricultura si alte mici industrii si companii. In ultimii ani din cauza desfiintarii acestora numarul de persoane angajate este in scadere.

Cu toate acestea la momentul de față, oraşul este în plină ascensiune economică, s-au făcut multe investiţii în ultimii ani, astfel, Negru Vodă are la activ o serie de  programe finanţate din fonduri europene sau guvernamentale. Un teritoriu important totuşi, în care nu s-a investit, din cauza resurselor bugetare limitate ale bugetului local, ar fi urbanismul şi peisagistica, deoarece aceste tipuri de de investiţie nu aduc beneficii economice măsurabile şi nu sunt profitabile în mod direct din punct de vedere financiar. Din aceste cauze interesul pentru aceste tipuri de investiii nu a fost intens in ultmii ani, deși, beneficiul social și moral adus de un sistem de spații verzi bine structurat, funcțional cu zone de promenadă, alei si piste de biciclisti ce conectează poli de interes din localitate este mult mai valoros pe termen lung, decât profitul material imediat.

Printre proiectele derulate sau finalizate de primarie care vizeaza imbunatatirea serviciilor de baza pentru locuitorii orașului amintim: Reabilitare/ Modernizare Strazi in Negru Voda si General Tochevo, Cresterea accesibilitatii la TEN-T in zona transfrontaliera Negru-Voda-General Toshevo, finantate prin CBC RO-BG. De asemenea solicitantul are deja selectat un proiect in cadru POR 2014-2020 care vizeaza amenajarea spatiilor verzi din oras (cod SMIS 119213). De asemenea, UAT Oras Negru Voda intentioneaza sa depuna spre finantare prin POCU 2014-2020, proiecte complementare avand ca scop imbunatatirea procesului educational prin cresterea gradului de competente a cadrelor didactice din orasul Negru Voda in cadrul OS 6.6., OS 6.2, OS 6.3, conform Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Negru Voda si a fiselor de proiect anexate acesteia.

III.1.2 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor:

U.A.T. Oraș Negru Voda – entitatea responsabilă cu implementarea proiectului reprezinta autoritatea administrației publice locale ce funcționează în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 – legea administrației publice locale. Orașul Negru Vodă reprezintă un  oraș important din județul Constanța, datorită poziţiei geografice precum şi din cauza activității economice, fiind localitate de frontieră. Ca poziție geografică, se află în partea de sud al județului Constanța, la 48 de km de municipiul Constanța- 10 km pe DN39 și 38 de km pe DN 38, fiind localitate de frontieră cu Bulgaria. Linia ferată care face legătura între Dobrogea și Bulgaria străbate localitatea, o altă linie de transport CF fiind Medgidia-Negru Vodă.

În cadrul obiectivului de investiţii nu se realizează construcţii noi, ci se propun intervenții ce vizează reamenajarea spațiilor verzi, reamenajarea circulațiilor pietonale, pe care se vor amplasa dotările aferente amenajărilor exterioare, astfel nu intră în categoria „construcţii”. În conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanță a lucrării: importanta redusa  "D".

Amplasamentul propus pentru lucrările de intervenții în baza legii 24/2007 are o suprafață totală, conf. Certificat de Urbanism Nr. 34/02.08.2018 de 30915,35 mp, compusă din 6 străzi, organizate pe patru Obiecte astfel:

- OB01   Str. Platformei, DJ391 (Str. Cerchezului), Str Stadionului

- OB02   Soseaua Constantei

- OB03   Str. Gladiolelor

- OB04   Str. Mangaliei

Suprafațele aferente amplasamentul propus pentru lucrările de intervenții, sunt actualmente partial degradate, neîntreținute și parțial neutilizabile si intr-un stadiu incipient de degradare  sunt în imediata vecinătate a zonelor rezidențiale de blocuri și case de pe străzile Str. Platformei, DJ391, Str. Cerchezului, Str. Stadionului, Șoseaua Constantei, Str. Gladiolelor și Str. Mangaliei, fiind tranzitate frecvent de utilizatori.

Suprafețele propuse spre reabilitare aferente Străzilor Str. Cerchezului, Str. Stadionului, Șoseaua Constantei, sunt relativ plane din punct de vedere topografic și se compun din alei pietonale realizate din paviment din pavele prefabricate, încadrate sau mărginite de spații verzi, cu excepția Str. Gladiolelor, unde datorită lățimii reduse al străzii nu există spațiu verde.

De asemenea pe Str.Mangaliei si Str. Platformei, terenul este actualemente neutilizat, fiind abandonat si intr-un stadiu incipient de degradare. Pana in prezent pe acest teren nu s-au realizat lucrari de amenajari peisagistice, sau lucrari de intretinere minime la vegetatia existenta. Terenul are un aspect inestetic, de maidan. Accesul cetatenilor pe acest teren este spontan, necontrolat, de simpla traversare.

Pavimentul existent învechit se află într-o stare avansată de degradare, cu numeroase surpări ale bordurilor de beton, cât și cu numeroase gropi de tasare al pavelelor. Deasemenea, se observă creșterea buruienilor invazive printre rosturi, fiind necesară momentan erbicidarea repetată a acestora. Vegetația invazivă pe alocuri a determinat deplasarea dalelor de la locul lor, realizându-se ridicături. Deasemenea nu sunt realizate racorduri corespunzătoare la intersecții, în dreptul trecerilor de pietoni, fiind impracticabile pentru persoanele cu dizabilități. Pe alocuri, aleile pavate sunt înlocuite de zone asfaltate și pietruite, iar pe străzile limitrofe nu există circulații aproape deloc (DJ391) sau sunt incomplete pe aliniamentul stradal, astfel sunt nevoiți pietonii fie să circule pe marginea drumului, fie pe spațiul verde. Astfel, deficiențele majore ale circulațiilor în centru Orașului Negru Vodă constau în faptul că trotuarele sunt un real pericol pentru peroanele vârstnice și chiar impracticabile pentru aceștia și pentru persoanele cu dizabilități.

Spațiile verzi sunt practic inexistente la momentul de față datorită lipsei unui sistem de irigare care să asigure viabilitatea acestuia, având în vedere climatul arid al zonei. Ca suprafețe, acesta este reprezentat de pământ neacoperit cu vegetație, sau dacă este vegetație, aceasta este reprezentată de specii ruderale invazive de tipul Cynodon dactylon, Poa annua. Datorită lipsei lucrărilor de întreținere periodice s-a constatat deteriorarea structurii solului, acesta fiind acum compactat. Vegetația arbustivă ornamentală este pe de o parte sărăcăcioasă, din punct de vedere peisagistic nu creează o ambianță plăcută și unitară și chiar și aceasta suferă din cauza structurii deteriorate a solului și a lipsei irigării, sistemele radiculare sunt superficiale, creșterile noi sunt inhibate de lipsa circulației aerului la nivelul sistemului radicular și a compactării solului. Aceeași situație este valabilă și pentru vegetația arboricolă, în special cea de talia III, arborii de talia II și I, având o creștere mai viguroasă au o stare de sănătate în general mai bună. Totuși, mulți arbori de talia I au suferit tăieri majore în lemn verde, cu semne vizibile de putregai pătruns prin rana nevindecată și la salcâmi se observă uscarea unor crengi datorită gerului de iarnă. Astfel, deficiențele majore ale spațiului verde constau în degradarea structurii solului, a lipsei de irigare, a vegetației îmbătrânite, bolnave, slab întreținute și neadaptate climatului secetos.

Din punct de vedere peisagistic, nu se observă o intenție de proiectare anterioară, astfel se poate descrie situația existentă ca un amestec haotic cu toate soiurile de arbori și arbuști, fără vreo corelare spațială între ele sau cu elementele învecinate. Vegetația regăsită pe sit este reprezentată de speciile: Prunus cerasifera (Corcoduș), Juglans regia (Nuc), Populus Nigra (Plop), Salix alba (Salcie), Sambucchus nigra (Soc), Acer negundo (Arțar american), Morus alba (Dud), Robinia pseudoacaccia (Salcâm), Pinus nigra (Pin), Juniperus horizontalis (Ienupăr), Buxus sempervirens, Thuja orientalis (Tuia), Spiraea vanhouttei, Rosa spp. și Hibiscus syriacus (Hibiscus).

Mobilierul urban existent, băncile și coșurile de gunoi sunt realizate din lemn pe picior de fier prins în pahar de beton. Acestea au lemnul în mare parte compromis și structura metalică ruginită, astfel este necesară înlocuirea acestora. Stațiile de autobuz necesită deasemenea înlocuire. Pe spațiul verde există unele separări realizate din borduri de beton și jardiniere prefabricate, care nu dau plus valoare spațiului prin aspectul lor sau poziționarea acestora.

OB01   Str. Platformei, DJ391 (Str. Cerchezului), Str Stadionului

Obiectul OB01 este compus din Str. Platformei, DJ391 (Str. Cerchezului) și Str. Stadionului.

Str. Platformei este situată în partea de NV al Orașului Negru Vodă. În Sud se intersectează cu DJ391 (Str. Cerchezului), la intrarea în oraș, la mijloc se intersectează cu Str. Abatorului, iar la N cu Str. Viilor. Str. Platformei are carosabilul pietruit, iar pe margini nu există trotuar, suprafața respectivă fiind neutilizabilă, aceasta fiind într-un stadiu incipient de degradare. Accesele către case este realizat prin porțiuni pietruite sau înierbate. Str. Platformei realizează accesul spre Polul ,,Construire Ansamblu de Locuințe Sociale în Oraș Negru Vodă”.

Str. Cerchezului (Drumul Județean 391) este situată în partea de V al Orașului Negru Vodă. Spre vest, Str. Cerchezului asigură ieșirea din localitate, spre Comuna Cerchezu, se intersectează cu Str. Platformei, apoi spre centru cu Str. Văii și Str. Stadionului. Str. Cerchezului are carosabilul asfaltat, iar pe margini nu există trotuar, suprafața respectivă fiind ocupată de iarbă. Accesele către case sunt realizate prin porțiuni pietruite sau înierbate.

Str. Stadionului face legătura între Str. Cerchezului și Str. Constanței. Spre Sud asigură accesul spre trecerea de frontieră cu Bulgaria prin Str. Constanței și E 675. Str. Stadionului are carosabilul asfaltat, marginea Vestică este pietruită, momentan este folosită pe post de parcare. Latura Estică dispune de un trotuar pietonal din dale prefabricate și spațiu verde (suprafețele aferente laturii estice sunt prinse pe OB02 Șoseaua Constanței deoarece înglobează un bloc de locuințe care aparține de Șoseaua Constanței).

OB02   Șoseaua Constantei

Obiectul OB 02 Șoseaua Constanței reprezintă artera principală și centrul Orașului Negru Vodă. Șoseaua Constanța (E 675) face legătura între Municipiul Constanța și Granița cu Bulgaria.

Spre Vest se intersectează cu Str. Stadionului, apoi cu Str. Pieții, Str. Recoltei, Str. Crinului, Str. Florilor și în Est cu Str. Gladiolelor, apoi se prelungește cu Șoseaua Mangaliei.

Șoseaua Constanței are carosabilul asfaltat, iar pe ambele laturi ale străzii există un trotuar cu lățimi variabile, realizat în cea mai mare parte din pavaj din dale prefabricate fixate de borduri prinse în fundație de beton. Pe întreaga lungime a șoselei există un spațiu verde între drum și trotuarul pietonal, dar și între trotuare și construcții. Pe anumite suprafețe, pavimentul permeabil este înlocuit de trotuare asfaltate. Suprafețele asfaltate cele mai insemnate se regăsesc începând din zona centrală, cu carosabilul supralărgit, (unde este situată și Crucea – Monument al Eroilor), pe direcția Mangalia până în zona Piațetei Cinematografului, unde este cea mai însemnată suprafață compactă cu asfalt, spre șosea. Pe lângă aleile pietonale din paviment și asfalt se identifică o serie de suprafețe pietruite și betonate care asigură accesul spre diferitele incinte. Acestea din urmă au fost în mod evident realizate fără acordul primăriei de către locatari pentru a-și asigura spații de depozitare, parcare sau accese. Primăria UAT Negru Vodă își asumă dezafectarea tuturor suprafețelor neautorizate realizate în timp pe domeniul public înainte de demararea lucrărilor de intervenție aferente obiectivului ,, Amenajare peisagistică în Oraș Negru Vodă”.

Pe OB02 există pe lângă suprafețele de spațiu verde neîntreținut și arbori și arbuști. Unii arbori au fost identificați ca fiind viabili și sănătoși, o parte din ei având un aspect inestetic, cu coroane dezechilibrate, cu diverse uscături în ramuri, trunchi și cu semn de putregai, superficial fixați de către sistemul radicular, prezentând risc de a fii doborâți de un vânt puternic. Mobilierul urban compus din bănci cu spătar și coșuri de gunoi este învechit și grav deteriorat.

OB03   Str. Gladiolelor

Obiectul OB03 Str. Gladiolelor este situată în prelungirea Șoselei Constanței, spre Nord, pe direcția Constanța.

Spre Sud se prelungește cu Șoseaua Constanței, iar spre Nord se intersectează cu Str. Triunghiului. Str. Gladiolelor este reprezentată de o suprafață mixtă de pietriș, beton, asfalt pe ambele laturi ale carosabilului.

OB04   Str. Mangaliei

Obiectul OB04 Str. Mangaliei (DJ391) este situată în prelungirea Șoselei Constanței, spre Est.

Spre Vest se prelungește cu Șoseaua Constanței și se intersectează în aceeași intersecție cu Str. Gladiolelor, apoi spre Est se intersectează cu Str. Scurtă, Str. Silozului, apoi magistrala de căi ferate 803 Medgidia - Dobric, apoi se intersectează cu Str. Gării, Str. Depozitelor și Str. Morii spre ieșirea din Negru Vodă pe direcția Medgidia. Str. Mangaliei si Str.Silozului realizează accesul spre Polul ,,Construire Centru Multifuncțional pentru Tineret în Orașul Negru Vodă”  prin Str. Gării.

Pe ambele laturi ale carosabilului sunt realizate alei pietonale din dale prefabricate, dar care prezintă aceleași semne de degradare ca pe toate celelalte obiecte. Spațiul neamenajat dintre alei si carosabil este compus din fâșii înguste de vegetație ruderală sau pământ între trotuare și carosabil având un aspect inestetic de maidan, de la intersecția cu Str. Gladiolelor și până la calea ferată. De la calea ferată spre limita Estică a localității nu mai există trotuar pietonal, suprafața neamenajată fiind acoperită de asemenea de vegetație ruderală sau pământ, cu accese pietruite sau betonate.

III.1.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice:

Obiectivul general al prezentei investiții o reprezintă reamenajarea spațiului public central si adiacent ce va face o legatură coerentă între cei doi poli de interes din orașul Negru Vodă și anume ”Centrul multifuncțional pentru tineret” respectiv ”Ansamblu de locuințe sociale”. și nu numai. Totodată realizarea lucrărilor de intervenție vor îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din oraș și din microregiune si vor contribui la cresterea atractivității localitații completând astfel oferta turistică și implicit nivelul de trai.

Obiectivele țintă sunt:

- Facilitarea accesului utilizatorilor spațiului urban cu facilitățile puse la dispoziție prin implementarea proiectului ,,Amenajare spații verzi în Orașul Negru Vodă, Județul Constanța” și anume cu Scuarul de pe Str. Cerchezului și cu scuarurile de pe Str. Silozului

- Crearea unui centru atractiv, între Crucea – Monumentul Eroilor și Piațeta Cinematografului

- Reabilitarea circulațiilor în așa fel încât să se realizeze toate accesele necesare și cu racordarea la trecerile de pietoni, pentru a permite parcurgerea spațiului și de către persoanele vârstnice sau cu dizabilități

- Realizarea unui spațiu verde ușor de menținut într-o stare de utilitate și aspect cât mai ridicat

- Dotarea corespunzătoare a spațiului urban cu mobilier urban, sistem de iluminat economic si sistem de supraveghere video performant (CCTV)

Investiția absolut necesară a fost amânată de mai mulți ani, dar acuma a devenit indispensabilă. În zonă, deşi există spaţii libere, acestea nu constituie spaţiu public atractiv, în sensul adevărat al cuvântului, deși necesitatea unui astfel de spațiu este evidentă.

III.2. Descrierea construcţiei existente.

III.2.1. Particulatități ale amplasamentului:

- Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul se situează în intravilanul localității, terenul aparținând domeniului public al Orașului Negru Vodă, conform HCL Nr. 29/21.03.2016, UTR1, aflat în categoria de folosință ,,curți construții si arabil” cu destinația de spațiu verde, zona fiind echipată parțial tehnico-edilitar.

Bilanțul suprafețelor se prezintă astfel:

- Relaţiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile;

Str. Platformei este situată în partea de NV al Orașului Negru Vodă. În Sud se intersectează cu DJ391 (Str. Cerchezului), la intrarea în oraș, la mijloc se intersectează cu Str. Abatorului, iar la N cu Str. Viilor. Str. Platformei realizează accesul spre Polul ,,Construire Ansamblu de Locuințe Sociale în Oraș Negru Vodă”.

Str. Cerchezului (Drumul Județean 391) este situată în partea de V al Orașului Negru Vodă. Spre vest, Str. Cerchezului asigură ieșirea din localitate, spre Comuna Cerchezu, se intersectează cu Str. Platformei, apoi spre centru cu Str. Văii și Str. Stadionului.

Str. Stadionului face legătura între Str. Cerchezului și Str. Constanței. Spre Sud asigură accesul spre trecerea de frontieră cu Bulgaria prin Str. Constanței și E 675.

Șoseaua Constanței se intersectează spre Vest cu Str. Stadionului, apoi cu Str. Pieții, Str. Recoltei, Str. Crinului, Str. Florilor și în Est cu Str. Gladiolelor, apoi se prelungește cu Șoseaua Mangaliei.

Str. Gladiolelor se prelungește spre Sud cu Șoseaua Constanței, iar spre Nord se intersectează cu Str. Triunghiului.

Șoseaua Mangaliei se prelungește spre Vest cu Șoseaua Constanței și se intersectează în aceeași intersecție cu Str. Gladiolelor, apoi spre Est se intersectează cu Str. Scurtă, Str. Silozului, apoi magistrala de căi ferate 803 Medgidia - Dobric, apoi se intersectează cu Str. Gării, Str. Depozitelor și Str. Morii spre ieșirea din Negru Vodă pe direcția Medgidia. Str. Mangaliei realizează accesul spre Polul ,,Construire Centru Multifuncțional pentru Tineret în Orașul Negru Vodă”  prin Str. Gării.

- datele seismice şi climatice;

Judetul  Constanta apartine  in proportie  de peste  80% sectorului cu clima continentala (tinutului cu clima  de campie  si pe o zona restransa tinutului  cu clima  de dealuri)  si in proportie  de circa 20% sectorului  cu clima de litoral maritim (tinutul  cu clima de campie).

Regimul  climatic  general  se caracterizeaza, in partea continentala a judetului, prin  veri  fierbinti  si sarace in precipitatii si prin  ierni nu prea  reci, punctate  uneori cu viscole puternice,  dar si  cu dese intervale   de  incalzire   care  fac  ca  stratul  de  zapada   sa  aiba  un  caracter   episodic,   iar  in  partea maritima,   prin  veri  a carer caldura  este  atenuata  de briza  racoroasa  a marii  si prin  ierni  blande marcate de vanturi puternice  si umede  dinspre mare.

Radiatia  solara  globala  prezinta valori cuprinse  intre  127.5kcal/cm2/an in V si  132.5kcal/cm2/an in zona  litorala.  Circulatia generala a atmosferei   este  caracterizata, in  semestrul  cald,  prin  advectii lente de aer oceanic  din V, care ajunge insa puternic  transformat (incalzit  si uscat), iar in semestrul rece  prin  advectia  maselor  de  aer  din  NE  (cu  caracteristici termice  de  aer  arctic  continental)   si advectia  dinspre  SV a aerului cald si umed de origine mediteraneana.

Temperatura aerului prezinta diferentieri  slabe.  Mediile  anuale  sunt de l l.0°C  la Basarabi,  1 l.2°C la Constanta si Mangalia si de  1 l.3°C  la Cernavoda.  Mediile  lunii  celei  mai calde,  iulie,  sunt de 22.9°C  la Basarabi,  22.4°C  la Constanta si  de 21.8°C  la Mangalia.  Influenta marii se manifesta in semestrul   cald,  prin  scaderea   usoara a  mediilor   lunare  pe  litoral.  Mediile  lunii  celei  mai  reci, ianuarie, sunt de -l.3°C la Cernavoda, -l.0°C la Basarabi,  -0.3°C la Constanta  si 0.2°C la Mangalia.

Influenta   moderatoare  a  marii  se  manifesta prin  mediile   termice   lunare  mai  putin  coborate  in semestrul   rece,   pe   litoral.  Din   aceasta   cauza   la  Constanta   se  inregistreaza  cea  mai   ridicata temperatura medie  lunara  de iama,  iar Mangalia este  singura  statie  meteorologica din tara  la care temperatura medie  lunara  a aerului  ramane  pozitiva  in  tot cursul  anului.  Maximele   absolute  au depasit 36.0°C  pe litoral  (38.5°C  la Constanta  in ziua  de  10  iulie  1927 si  36.0°C  la Mangalia  in zilele  de 25 iulie  si 23 august  1933) si 40.0°C  in interior  (41.0°C  la Basarabi  in ziua de 20 august 1945  si  42.2°C  la  Cernavoda in aceeasi  zi).  Minimele  absolute  au fost mai  ridicate  pe  litoral  (- 25.0°C  la Constanta in ziua de 10  februarie  1929, -25.2°C  la Mangalia  in ziua de 25 ianuarie  1942) si mai  coborate in interior  (-33.1°C la Basarabi  in ziua  de 25 ianuarie  1942)  din cauza  influentei Marii Negre.

Numarul mediu  anual al zilelor  de inghet este mai mic pe litoral (73 zile la Constanta)  si mai mare in interior (100 zile la Basarabi).  Precipitatiile atmosferice  sunt mai reduse decat in celelalte judete ale tarii. Cantitatile  medii  anuale totalizeaza 427mm  la Cernavoda,  378mm la Constanta si  377mm la Mangalia.

Cantitatile medii  lunare  cele mai mari cad in iunie cand la Cernavoda  se inregistreaza 64mm,  la  Constanta 44mm  iar  la Mangalia  40mm. Cantitatile  medii  lunare  cele mai  mici  cad in martie  si  sunt  de 26mm  la Cernavoda, 24mm  la Constanta  si 25mm  la Mangalia.  Cea mai  mare parte  a precipitatiilor cade  in  semestrul   cald  mai  ales  sub  forma de  averse.  Cantitatile  maxime cazute in 24 de ore au insumat  130mm la Constanta  (18 septembrie  1943),  141mm la Mangalia  (29 august 1947) si 194mm  la  Plopeni  (18  septembrie  1943).  Stratul  de zapada  prezinta  numeroase discontinuitati atat in spatiu cat si in timp.

Durata medie anuala este de 24 zile pe litoral si 28 zile in interior.  Grosimile   medii  decadale  ating  valori  maxime   de  cea  3.0cm  ln decada  a  treia  a  lunii februarie.Vanturile  prezinta frecvente  si viteze  care  se  diferentiaza in functie  de relief.  Frecventele medii anuale inregistrate la Cernavoda indica predominarea vanturilor  din NV (21.8%), NE (19.5%)  si SE (17.2%).  La  Constanta  frecventele  cele  mai  mari  se inregistreaza pentru  directiile  N  (21.5%),  V(12.7%)  si NE  (11.7%),  iar  la Mangalia pentru  directiile NE (17.3%),  NV  (15.6%)  si  N (13.7%). Frecventa  medie  anuala a calmului  este  redusa,  ea reprezentand  11.3%  din  cazuri  la Cemavoda, 15.2%  la Constanta   si  10.9%  ia  Mangalia.  Vitezele  medii  anuale  sunt mai  mari  pe litoral (peste 4m/s)  si mai mici  in interior (sub 3.6m/s).  Vara, pe litoral se dezvolta  circulatia  termica  locala sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat (noaptea).  Aceasta circulatie se resimte pana la 100km in interiorul  uscatului.

Reteaua hidrografica a teritoriului judetului Constanta  se imparte  in doua unitati distincte  si anume: grupa danubiana si grupa maritima.

Raurile  din grupa  danubiana dreneaza  partea  vestica  a judetului majoritatea lor terminandu-se prin limane  fluviatile  - Carasu  sau Apa  Neagra  (S=840km2,  L=62km)  care  se intinde  spre  E  pana  in apropierea portului  Constanta.  In  lungul  sau  se  desfasoara unul  dintre  cele  mai  mari  sisteme  de irigatii  din tara.  In general, judetul  Constanta are o retea de rauri saraca  a carei densitate  medie este   sub  0.1km/km2 . Toate  raurile  se caracterizeaza prin  pante  foarte  accentuate  pe distante  scurte  in   zona de izvoare,  dupa care pantele scad rapid, albiile majore devenind  foarte largi.

Debitele  medii multianuale specifice  sunt scazute,  sub  1l/ km2 valori  ceva mai mari fiind numai in zonele  de izvoare  ale raurilor Casimcea si Topolog. Debitele medii  multianuale sunt relativ  mici comparativ cu marimea suprafetei bazinelor  de receptie.

De la an la an debitele  medii  anuale variaza  mult in functie  de conditiile  meteorologice ale anului respectiv in timpul verii caracterul  puternic  torential al raurilor se face de asemenea  simtit, regimul hidrologic  caracterizandu-se  prin  viituri   puternice  si  dese,  de  foarte   scurta  durata,  urmate  de perioade  cu debite scazute sau de secare complete.

Pe  sezoane  volumul  maxim  de apa  se produce   obisnuit  la sfarsitul iernii  si inceputul  primaverii (februarie-aprilie), iar cel minim  la sfarsitul toamnei  si inceputul  iernii  (noiembrie-ianuarie) cand se scurg inn medie circa 33% si respectiv 17-18% din volumul  anual. Lunar, volumul  maxim  se scurge obisnuit in luna februarie  reprezentand in medie  circa  18% din volumul  anual, iar cel minim in luna noiembrie,  cand se realizeaza in medie circa 5% din cel anual.

Urmare  a ploilor torentiale,  viiturile  care se produc  sunt de scurta durata (uneori de cateva  ore) si au debite de varf foarte ridicate.

Pe teritoriu valorile  debitelor maxime  specifice  corespunzatoare cu probabilitate de producere  de 1%  au  valori  de  ordinul a  10000l/skm2   pentru  o  suprafata  de  bazin  de  10km2 si  de  ordinul  a 1000l/skm2   pentru  suprafete de  bazin  de  350 km2.   Debitele medii  zilnice  minime  pe  raurile  din cuprinsul judetului sunt foarte scazute  sau sub cele care prezinta  fenomenul  secarii. vânturile din sud - frecvenţa 14% şi o viteză medie anuală de 2,5 - 3 m/sec.

Studiile geotehnice executate recent în zonă arată că din punct de vedere seismic,  amplasamentul se incadreaza in macrozona  de intensitate seismica  "71"  (Conform  SR 11100/1/93  "Zonare  seisrnica - Macrozonarea Teritoriului  Romaniei").

Conform  P 100/1-2013  se reda actiunea  seismica  pentru proiectare prin hazardul  seismic si valoarea perioadei  de control dupa cum urmeaza:

- hazardul  seismic  descris  de valoarea  de varf a acceleratiei  orizontale  a terenului  ag  determinata pentru  intervalul  mediu  de recurenta  IMR,  corespunzator starii  limita  ultime  (SLU),  are valoarea ag=0.20g,

- valoarea perioadei  de control (colt) Tc=0.7sec. a spectrului  de raspuns.

- studii de teren:

(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Având in vedere faptul că lucrările de intervenție asupra amenajărilor peisagistice existente nu constau in consolidări ale infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu se impune necesitatea elaborarii unui studiu geotehnic pentru amplasamentul vizat.

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Studiu topografic – Acesta a fost efectuat de către PFA LIVIU-MADALIN CILT pentru întocmirea planului de situație și a planului de încadrare în zonă. Astfel s-au efectuat măsurători topografice cu GPS marca Geotehnology, E-fic R2, in timp real prin sistemul Rompos. Prelucrarea datelor s-a efectuat prin inregistrarea acestora pe reciever, apoi au fost descărcate în calculator. Sistemul de coordonate utilizat: Stereografic 1970

Din studiul topografic reiese, că terenul amplasamentului propus intervenției este orizontal, fără denivelări majore, cu limite bine definite.

- situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

Amplasamentul dispune de toate rețelele tehnico-edilitare necesare intervențiilor propuse – iluminat public și supraveghere video, parcări, pavaje, plantații, sistem de irigație, cismele și anume: rețea electrică, apă potabilă, apă necesara sistemului de irigație, canalizare .

- analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Nu există factori de risc antropici ce pot afecta investiţia. Conform Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National– Sectiunea Zone de risc natural, se incadrează in zona de intensitate seismică, perioada medie de revenire 50 de ani. Din punct de vedere al inundabilitaţii nu există risc ridicat pe cursuri de apă sau din torenţi. Din punct de vedere al alunecărilor de teren, riscul este scăzut. Nu există de asemenea risc de accident chimic, nu există in zona industrii poluatoare. Riscul de radiaţii este exclus. Există risc de inzăpezire a drumurilor publice (scăzut). Există risc de incendii de pădure (scăzut).

- informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

Nu există reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, nici interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată. Suprafața nu aparţine unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

III.2.2. Regimul juridic:

Spațiul public în cauză, în acest context amenajările peisagistice existente, din punct de vedere juridic aparține de drept, și se află în proprietatea orașului Negru Vodă

- natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Suprafața propusă pentru lucrări de intervenții aparține domeniului public al U.A.T. Oraș Negru Vodă, neexistând servituți sau drepturi de preemțiune asupra ei.

- destinaţia construcţiei existente;

Spațiu public aferent amenajărilor peisagistice orășenești existente este înscris în inventarul domeniului public al orașului Negru Vodă avand categoria de folosință: ”curți construcții si arabil” cu o suprafață din acte și măsurători de 30.915,35 mp, zona fiind echipată parțial tehnico-edilitar.

Destinația intervenției peisagistice este de a facilita petrecerea timpului liber și tranzitarea spațiului spre zonele de petrecere a timpului liber sau de alt interes de către toți utilizatorii zonei urbane din Orașul Negru Vodă.

- includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Suprafețele studiate nu sun incluse în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate.

- informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Certificatul de urbanism prevede o suprafață de 30915,35 mp, încadrată urbanistic UTR1, cu regimul de aliniere al construcțiilor de minim 2 m de la trotuar și POT maxim 70%. Certificatul de urbanism nu prevede obligații și/sau constrângeri speciale altele decât cele impuse de lege.

III.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

- categoria şi clasa de importanţă;

În conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanță a lucrării: importanta redusa  "D".

Imobilul se situează în intravilan, terenul aparținând domeniului public al Orașului Negru Vodă, conform HCL Nr. 29/21.03.2016, UTR1, aflat în categoria de folosință ,,curți construții si arabil” cu destinația de spațiu verde.

- cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul

- an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Anul de construcție al tuturor suprafețelor pavate si a spațiilor verzi este conform Inventarului Domeniului Public al UTR Negru Vodă din 2016.

- suprafaţa construită;

Suprafața construită din acte și măsurători conform Certificatului de Urbanism este de  30.915,35 mp. Defalcarea suprafețelor existente este in conformitate tabelul de mai jos după cum urmează:

- suprafaţa construită desfăşurată;

Nu ese cazul

- valoarea de inventar a construcţiei;

Valoarea de inventar al suprafețelor pavate este conform Inventarului Domeniului Public al UTR Negru Vodă din 2016.

- alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Nu este cazul.

III.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Pavimentul existent se află într-o stare avansată de degradare, cu numeroase surpări ale bordurilor de beton, cât și cu numeroase gropi de tasare al pavelelor. Deasemenea, se observă creșterea buruienilor invazive printre rosturi, fiind necesară momentan erbicidarea repetată a acestora. Vegetația invazivă pe alocuri a determinat deplasarea dalelor de la locul lor, realizându-se ridicături. Deasemenea nu sunt realizate racorduri corespunzătoare la intersecții, în dreptul trecerilor de pietoni, fiind impracticabile pentru persoanele cu dizabilități. Pe alocuri, aleile pavate sunt înlocuite de zone asfaltate și pietruite, iar pe străzile limitrofe nu există circulații aproape deloc (DJ391) sau sunt incomplete pe aliniamentul stradal, astfel sunt nevoiți pietonii fie să circule pe marginea drumului, fie pe fâșiile înguste degradate, neutilizate de vegetație ruderală sau pământ. Astfel, deficiențele majore ale circulațiilor în centru Orașului Negru Vodă constau în faptul că trotuarele sunt un real pericol pentru peroanele vârstnice și chiar impracticabile pentru aceștia și pentru persoanele cu dizabilități.

III.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Starea tehnică și sistemul structural al spațiului public propus spre reamenajare prezintă deficiențe majore în momentul de față, neexistând o structură bine definită, clară al spațiului. Spațiile verzi sunt practic inexistente la momentul de față datorită lipsei unui sistem de irigare care să asigure viabilitatea acestuia, având în vedere climatul arid al zonei. Ca suprafețe, acesta este reprezentat de pământ neacoperit cu vegetație, sau dacă este vegetație, aceasta este reprezentată de specii ruderale invazive de tipul Cynodon dactylon, Poa annua. Datorită lipsei lucrărilor de întreținere periodice s-a constatat deteriorarea structurii solului, acesta fiind acum compactat. Vegetația arbustivă ornamentală este pe de o parte sărăcăcioasă, din punct de vedere peisagistic nu creează o ambianță plăcută și unitară și chiar și aceasta suferă din cazua structurii deteriorate a solului și a lipsei irigării, sistemele radiculare sunt superficiale, creșterile noi sunt inhibate de lipsa circulației aerului la nivelul sistemului radicular și a compactării solului. Aceeași situație este valabilă și pentru vegetația arboricolă, în special cea de talia III, arborii de talia II și I, având o creștere mai viguroasă au o stare de sănătate în general mai bună. Totuși, mulți arbori de talia I au suferit tăieri majore în lemn verde, cu semne vizibile de putregai pătruns prin rana nevindecată și la salcâmi se observă uscarea unor crengi datorită gerului de iarnă. Astfel, deficiențele majore ale spațiului verde constau în degradarea structurii solului, a lipsei de irigare, a vegetației îmbătrânite, bolnave, slab întreținute și neadaptate climatului secetos.

Din punct de vedere peisagistic, nu se observă o intenție de proiectare anterioară, astfel se poate descrie situația existentă ca un amestec haotic de tot soiul de arbori și arbuști, fără vreo corelare spațială între ele sau cu elementele învecinate. Vegetația regăsită pe sit este reprezentată de speciile: Prunus cerasifera (Corcoduș), Juglans regia (Nuc), Populus Nigra (Plop), Salix alba (Salcie), Sambucchus nigra (Soc), Acer negundo (Arțar american), Morus alba (Dud), Robinia pseudoacaccia (Salcâm), Pinus nigra (Pin), Juniperus horizontalis (Ienupăr), Buxus sempervirens, Thuja orientalis (Tuia), Spiraea vanhouttei, Rosa spp. și Hibiscus syriacus (Hibiscus).

Mobilierul urban existent, băncile și coșurile de gunoi sunt realizate din lemn pe picior de fier prins în pahar de beton. Acestea au lemnul în mare parte compromis și structura metalică ruginită, astfel este necesară înlocuirea acestora. Stațiile de autobuz necesită deasemenea înlocuire. Pe spațiul verde există unele separări realizate din borduri de beton și jardiniere prefabricate, care nu dau plus valoare spațiului prin aspectul lor sau poziționarea acestora.

III.6.	Actul doveditor al forţei majore, după caz.

Nu este cazul

III.7. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare):

a)	clasa de risc seismic;

Studiile geotehnice executate recent în zonă arată că din punct de vedere seismic,  amplasamentul se incadreaza in macrozona  de intensitate seismica  "71"  (Conform  SR 11100/1/93  "Zonare  seisrnica - Macrozonarea Teritoriului  Romaniei").

Conform  P 100/1-2013  se reda actiunea  seismica  pentru proiectare prin hazardul  seismic si valoarea perioadei  de control dupa cum urmeaza:

- hazardul  seismic  descris  de valoarea  de varf a acceleratiei  orizontale  a terenului  ag  determinata pentru  intervalul  mediu  de recurenta  IMR,  corespunzator starii  limita  ultime  (SLU),  are valoarea ag=0.20g,

- valoarea perioadei  de control (colt) Tc=0.7sec. a spectrului  de raspuns.

b)	prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Cele două soluții de intervenție sintetizate in cadrul expertizei tehnice sunt următoarele:

- repararea locală a pavimentului existent prin refacerea structurii suport pentru fiecare zonă afectată

- desfacerea tuturor circulațiilor pietonale aferente celor 4 obiecte și înlocuirea acestora cu un pavement de calitate ( pavaj natural de piatră / dale prefabricare) în sistem permeabil pe o fundație nouă.

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Expertiza Tehnică recomandă desfacerea circulațiilor de beton, asfalt și din pavele prefabricate de beton existente, fixate cu borduri prinse în fundație de beton, îndepărtarea straturilor suport, apoi refacerea în întregime a structurii suport cu geotextil strat de separare pentru a se evita astfel creșterea buruienilor invazive printre rosturi, balast nisip și pavele din piatră natural/ pavele prefabricate. De asemenea se solicită realizarea de racorduri corespunzătoare la intersecții, în dreptul trecerilor de pietoni, în vederea accesibilizării tututor persoanelor, indiferent de mobilitatea acestora Creearea de noi circulații pietonale acolo unde ele nu există, completarea si lațirea aliniamentului stradal si amenajarea fâșiilor dintre alei si carosabil.

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate

Recomandările necesare pentru funcționarea spațiului public propus se vor prelua din legislația in vigoare care se referă la spații publice, spații verzi, parcuri, zone de agrement, parcări, și anume: Legea Spațiilor verzi 24/ 2007, actualizată și republicată - ce reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei, Legea 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

O altă sursă de recomandări o va reprezenta conducerea orașului Negru Vodă, în calitate de beneficiar al acestui proiect, si ținând cont de exigențele și nevoile locuitorilor orașului.

În cursul proiectării intervențiilor se va avea în vedere trendurile globale, europene și regionale de urbanism, de turism și de dezvoltare sustenabilă în general.

III.8 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcţiei existente;

Solutia tehnica se realizează prin înlocuirea pavajului degradat, reamenajarea spațiilor verzi cu sistem automatizat de irigare, iluminat public și CCTV, cu montarea băncilor, a coșurilor de gunoi, a stațiilor de autobuz, parcări de biciclete, drapele și cișmele. Acest scenariu, deși mai scump duce la îndeplinirea obiectivelor propuse în prezentul studiu de intervenție, realizându-se un centru urban coerent și reprezentativ pentru Orașul Negru Vodă, cu lățimi și racorduri corespunzătoare, cu pistă de biciclete, stații de autobuze și parcări și complet echipată cu dotări.

Obiectul OB01 Str. Platformei, Str. Cerchezului (DJ391), Str. Stadionului:

Lucrările vor începe prin demolarea betoanelor vechi, platforme betonate/asfaltate, jardiniere, borduri, etc.

Se va erbicida vegetația ruderală existentă. Se va scarifica terenul existent pentru a se reface structura solului. Se vor realiza săpături și compactări mecanizate în vederea realizării platformei de fundare al aleilor pietonale. Se va realiza stratul suport al pavajului, prin așternerea de geotextil anticontaminant, apoi un strat de balast și alte straturi suport care se vor compacta. Se vor fixa bordurile aferente trotuarelor în fundație de beton. Se vor pava suprafețele aferente circulațiilor pietonale cu pavaj natural de piatră / dale prefabricare în sistem permeabil. Se va respecta desenul proiectat la faza PT+DE al tuturor suprafețelor pavate.

Se va realiza fundația zonelor de parcări auto cu strat pe bază de mixturi asfaltice executate la cald BAD20 și se va așterne beton asfaltic BA8.

Se vor face plantările de arbori, arbuști și plante perene propuse la faza PT+DE și se va monta covor de gazon pe fâșiile dintre alei si carosabil. Materialul dendrologic va fii unul adaptat și aclimatizat zonei și vor fii exemplare de dimensiuni mari, minim 4 metrii în înălțime, cu inserția coroanei începând de la 3 m pentru arborii de aliniament.

Se va realiza sistemul de irigare cu aspersoare rotative pe suprafețele mai mari, spray-uri pentru zonele mai înguste și picurare în zonele cu masiv de arbuști și plante perene. Alimentarea se va asigura din rețeaua orașului. Se vor monta supape de sens pentru a nu permite refularea apei în rețea la încheierea ciclului de udare. Se va monta un singur controler care va gestiona toate zonele de udare. Electrovanele se vor monta în cutii de vane pe spațiul verde.

Se vor monta stâlpii cu cameră CCTV. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta stâlpii de iluminat alimentați prin bransare la reteaua existent a orașului Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta stațiile de autobuz ce vor avea dimensiuni de 6 m, acestea fiind confecționate din cadru metalic învelit cu policarbonat și placat cu elemente din lemn.

Se vor monta coșurile exterioare de gunoi, confecționate din cadru metalic, vopsite în câmp electrostatic, placate cu elemente din lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta băncile cu cadru din oțel, cu șezut și spătar realizat din rigle de lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Obiectul OB02 Șoseaua Constanței:

Lucrările vor începe prin demolarea betoanelor vechi, platforme betonate/asfaltate, jardiniere, borduri, etc.

Se va erbicida vegetația ruderală existentă, se vor îndepărta arborii și arbuștii marcați ca atare și toaleta arborii care se vor păstra. Se va scarifica terenul existent pentru a se reface structura solului.

Se vor realiza săpături și compactări mecanizate în vederea realizării platformei de fundare al aleilor pietonale și al pistelor de biciclete. Se va realiza stratul suport al pavajului, prin așternerea de geotextil anticontaminant, apoi un strat de balast și alte straturi suport care se vor compacta. Se vor fixa bordurile aferente trotuarelor, circulațiilor, piațetelor și pistelor de biciclete în fundație de beton. Se vor pava suprafețele aferente circulațiilor pietonale și al pistelor de biciclete pavaj natural de piatră / dale prefabricare în sistem permeabil. Se va respecta desenul proiectat la faza PT+DE al tuturor suprafețelor pavate.

Se vor realiza jardinierele din beton amprentat cu șezutul din lemn rezistent la intemperii și efort mecanic.

Se va realiza fundația stații de autobuze cu strat pe bază de mixturi asfaltice executate la cald BAD20 și se va așterne beton asfaltic BA8.

Se vor face plantările de arbori, arbuști și plante perene propuse la faza PT+DE și se va monta covor de gazon. Materialul dendrologic va fii unul adaptat și aclimatizat zonei și vor fii exemplare de dimensiuni mari, minim 4 metrii în înălțime, cu inserția coroanei începând de la 3 m pentru arborii de aliniament.

Se va realiza sistemul de irigare cu aspersoare rotative pe suprafețele mai mari, spray-uri pentru zonele mai înguste și picurare în zonele cu masiv de arbuști și plante perene. Alimentarea se va asigura din rețeaua orașului. Se vor monta supape de sens pentru a nu permite refularea apei în rețea la încheierea ciclului de udare. Se va monta un singur controler care va gestiona toate zonele de udare. Electrovanele se vor monta în cutii de vane pe spațiul verde.

Se vor monta stâlpii cu cameră CCTV. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta stâlpii de iluminat alimentați prin bransare la reteaua existent a orașului Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta stațiile de autobuz ce vor avea dimensiuni de 6 m și va fii confecționată din cadru metalic învelit cu policarbonat și placat cu elemente din lemn.

Se vor monta coșurile exterioare de gunoi, confecționate din cadru metalic, vopsite în câmp electrostatic, placate cu elemente din lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta băncile cu cadru din oțel, cu șezut și spătar realizat din rigle de lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta parcajele/ rastelurile pentru biciclete cu suport din oţel şi rastel din ţeavă de oţel sub formă de spirală, zincate termic şi vopsite în câmp electrostatic. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta cișmelele realizate din aluminiu turnat, vopsite în camp electrostatic. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta dreapelele de 6 metrii diagonala, pe catarg de 10 m, de aluminiu, fixat pe baza tip manșon prins în fundație de beton, cu cordelina montată în interiorul catargului.

Obiectul OB03 Str. Gladiolelor:

Lucrările vor începe prin demolarea betoanelor vechi, platforme betonate/asfaltate, jardiniere, borduri, etc.

Se va erbicida vegetația ruderală existentă.

Se vor realiza săpături și compactări mecanizate în vederea realizării platformei de fundare al aleilor pietonale. Se va realiza stratul suport al pavajului, prin așternerea de geotextil anticontaminant, apoi un strat de balast și alte straturi suport care se vor compacta. Se vor fixa bordurile aferente trotuarelor în fundație de beton. Se vor pava suprafețele aferente circulațiilor pietonale cu pavaj natural de piatră / dale prefabricare în sistem permeabil. Se va respecta desenul proiectat la faza PT+DE al tuturor suprafețelor pavate.

Se vor monta coșurile exterioare de gunoi, confecționate din cadru metalic, vopsite în câmp electrostatic, placate cu elemente din lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta băncile cu cadru din oțel, cu șezut și spătar realizat din rigle de lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Obiectul OB04 Șoseaua Mangaliei:

Lucrările vor începe prin demolarea betoanelor vechi, platforme betonate/asfaltate, jardiniere, borduri, etc.

Se va erbicida vegetația ruderală existentă. Se va scarifica terenul existent pentru a se reface structura solului.

Se vor realiza săpături și compactări mecanizate în vederea realizării platformei de fundare al aleilor pietonale. Se va realiza stratul suport al pavajului, prin așternerea de geotextil anticontaminant, apoi un strat de balast și alte straturi suport care se vor compacta. Se vor fixa bordurile aferente trotuarelor în fundație de beton. Se vor pava suprafețele aferente circulațiilor pietonale cu pavaj natural de piatră / dale prefabricare în sistem permeabil. Se va respecta desenul proiectat la faza PT+DE al tuturor suprafețelor pavate.

Se vor face plantările de arbori, arbuști și plante perene propuse la faza PT+DE și se va monta covor de gazon pe fâșiile dintre alei si carosabil. Materialul dendrologic va fii unul adaptat și aclimatizat zonei și vor fii exemplare de dimensiuni mari, minim 4 metrii în înălțime, cu inserția coroanei începând de la 3 m pentru arborii de aliniament.

Se va realiza sistemul de irigare cu aspersoare rotative pe suprafețele mai mari, spray-uri pentru zonele mai înguste și picurare în zonele cu masiv de arbuști și plante perene. Alimentarea se va asigura din rețeaua orașului. Se vor monta supape de sens pentru a nu permite refularea apei în rețea la încheierea ciclului de udare. Se va monta un singur controler care va gestiona toate zonele de udare. Electrovanele se vor monta în cutii de vane pe spațiul verde.

Se vor monta stâlpii cu cameră CCTV. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta stâlpii de iluminat alimentați prin bransare la reteaua existent a orașului Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta coșurile exterioare de gunoi, confecționate din cadru metalic, vopsite în câmp electrostatic, placate cu elemente din lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Se vor monta băncile cu cadru din oțel, cu șezut și spătar realizat din rigle de lemn. Se vor fixa în beton conform specificații producător.

Organizare de şantier

Terenul de execuţie se află pe zona de centrul oraşului si străzile adiacente de legatură a viitorilor poli de interes comunitar, acest fapt prezintă avantaje, utilităţile existând într-un mod accesibil, şi dezavantaje privind transportul, gabarite, spaţii de depozitare. Se vor organiza fronturi de lucru care nu îngreunează peste limită cursul vieţii orăşeneşti. Se vor delimita zonele de lucru prin împrejmuiri speciale, puncte de control al accesului. Pe durata de execuţie ale lucrărilor, executantul are obligaţia să respecte prescripţiile legale în vigoare privind prevenirea accidentelor de muncă şi cele privind prevenirea incendiilor. Locurile periculoase vor fi prevăzute cu pancarde avertizoare şi vor fi îngrădite.

Depozitările de materiale se pot rezolva pe platforme delimitate ca zone păzite. Din grija executantului se vor crea condiţii optime igienico-sanitare pentru muncitori, vor fi amenajate spaţii pentru vestiare, locuri de luat masa corespunzătoare. Grupurile sanitare mobile vor folosi posibilităţile de racord cu căminele de vizitare. Spaţiile anexe (birou maiştri, vestiare) vor fi rezolvate în barăci mobile. Pentru muncitorii din alte localităţi se va organiza transportul lor între domiciliu şi locul de muncă.

Constructorul are sarcina ca în cadrul organizării de şantier să urmărească menţinerea ordinii şi a curăţeniei pe şantier şi în spaţiile amenajate pentru muncitori, ca vestiare, grupuri sanitare, etc.

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

Nu se vor efectua lucări de hidroizolații, termoizolații, sau alte lucrări enumerate mai sus, specifice construcțiilor civile, deoarece lucrările de intervenție aferente prezentei investiții reprezintă lucrări de amenajări peisagistice.

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Nu există factori de risc antropici ce pot afecta investiţia. Conform Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National– Sectiunea Zone de risc natural, se incadrează in zona de intensitate seismică, perioada medie de revenire 50 de ani. Din punct de vedere al inundabilitaţii nu există risc ridicat pe cursuri de apă sau din torenţi. Din punct de vedere al alunecărilor de teren, riscul este scăzut. Nu există de asemenea risc de accident chimic, nu există in zona industrii poluatoare. Riscul de radiaţii este exclus. Există risc de inzăpezire a drumurilor publice (scăzut). Există risc de incendii de pădure (scăzut).

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Nu există reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, nici interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată. Suprafața nu aparţine unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

- caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

Pavimentul de piatră naturală / dale prefabricare va fii de cea mai înaltă calitate, fără trepte sau cu rampe unde sunt necesare trepte, cu rampe la racordurile cu trecerile de pietoni.

Spațiul verde va fi realizat cu covor de gazon, arbori și arbuști de talie mare > 4 m, arbori adaptați zonei și cu irigare pe toate zonele cu spații verzi pentru a se putea menține un nivel calitativ ridicat.

Iluminatul pietonal și sistemul CCTV va deservi toate toate zonele vizate prin proiectul de intervenție, cu excepția Str. Gladiolelor, care prin lățimea redusă nu permite acest lucru, iluminatul asigurându-se de la stâlpii de iluminat stradal existenți.

Dotările vor respecta cerințele de montaj recomandate de către producător.

Perioada de garanție în urma lucrărilor de intervenție pentru toate lucrările și dotările va fii de minim 5 ani și durata de viață a spațiului public de 20 de ani.

Sustenabilitatea realizării investiţiei:

Impactul social cultural se referă in primul rând la dezvoltarea zonală şi anume încercarea de a preintâmpina migrarea populaţiilor tinere din zonele urbane lipsite la momentul actual de un viitor exigibil. Prin dezvoltarea zonală, prin crearea unor oportunităţi de muncă, impactul social devine o componentă importantă a vieţii de zi cu zi zonale. Infuzia de populaţie tânară cu potenţial ridicat de muncă reflectă in mod cert o creştere a potenţialului local, lucru dorit de orice UAT. Impactul cultural este un accesoriu al dezvoltarii urbane, impact care deriva din reluarea tradiţiilor nepreluate de o populaţie tânăra dornica de migratie in zone urbane cu o mai bună dezvoltare. Odata stabilita o zona de stabilitate socială, traditiile si cultura locala pot prinde din nou avânt dând zonei o identitate proprie.

SURSE DE POLUANŢI ŞI instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Protecţia calităţii apelor

Pe perioada execuţiei

In timpul executiei posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge  accidental de la autovehiculele si utilajele implicate in executia constructiei.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante spalate de pe suprafata de lucru, nu vor fi in cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa, mentionam:

•	gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori economici specializati si acreditati In domeniu;

•	manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

•	manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

•	reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice la service-uri autorizate.

Pe perioada exploatării

In timpul exploatarii impactul asupra apelor este nesemnificativ deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Protecţia aerului

Pe perioada execuţiei

In perioada de executie a lucrarilor activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii atmosferei. Emisiile de praf care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate lucrarilor de vehiculare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si a altor lucrari specifice.

Sursele de poluare a aerului In timpul realizarii obiectivului sunt:

•	utilajele folosite;

•	incarcarea si descarcarea materialelor;

•	gazele de esapament din functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport, prin intensificarea traficului.

Pe perioada exploatării

In perioada de operare a investitiei singura sursa posibila de poluare o constituie centrala termica, insa nivelul noxelor si dispersia lor in atmosfera se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - aer, mentionam:

•	materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici (materialele se vor aproviziona treptat, pe masura utilizarii acestora);

•	utilizarea vehiculelor si utilajelor performante;

•	respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor de aer;

•	utilizarea unor carburanti cu continut scazut de sulf;

•	se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Protecţia împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor

Pe perioada execuţiei

In timpul executiei principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate de instalatiile si utilajele cu functii adecvate, precum si de circulatia mijloacelor de transport. Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in liniile maxime admisibile.

Pe perioada exploatării

In timpul explotarii nu s-au identificat surse de zgomot.

Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

Protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada execuţiei

Principalele surse de poluare ale solului In timpul executiei lucrarilor sunt:

•	poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol;

•	depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a a deseurilor sau a diverselor materiale;

•	scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie;

•	spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele din precipitatii;

•	pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, care pot fi spalate de apele pluviale, urmate de infiltrarea In subteran.

Pe perioada exploatării

In timpul exploatarii poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - sol, mentionam:

•	limitarea pe cat posibil a timpului de executie si managementul adecvat cu aprovizionarea cu material/ utilaje;

•	gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament: colectare selectiva, etc;

•manipularea materialelor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor catre apele de precipitatii;

•în cazul unor deversari accidentale de substante poluante se vor lua imediat masuri de interventie prin Imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pe perioada execuţiei

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitati se manifesta prin:

•	generarea deseurilor de tip menajer, care trebuie eliminate pe masura generarii;

•	generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru;

•	poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii;

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt. Vegetatia din aproprierea zonelor in care se executa lucrarile poate fi afectata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice din timpul lucrarii.

Pe perioada exploatării lucrărilor

După execuţia lucrărilor ecosistemele terestre nu vor fi afectate.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Pe perioada execuţiei

Prin specificul obiectivului propus nu se poate preciza un impact negativ asupra asezarilor umane sau a unor obiective de interes major. Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora, ele fiind generate de circulatia autovehiculelor din zona.

Pe perioada exploatării

Prin realizarea lucrărilor se vor îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor orașului.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Pe perioada execuţiei

In etapa de executie se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru:

•	pamant de excavatie;

•	deseuri menajere generate de personalul muncitor;

Deseurile specificate mai sus vor fi depozitate in spatii special amenajate, si vor fi ridicate de catre o unitate prestatoare de servicii de salubrizare. Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor.

Pentru desfasurarea activitatilor in conditii normale de eficienta economica si siguranta privind protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va cuprinde:

•	drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semen de circulatie;

•	asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor necesare derularii proiectului de investitie, cu respectarea normelor de protectia muncii, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

Pe perioada exploatării

Pe perioada exploatării lucrările executate nu generează deşeuri.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naţionale

După realizarea lucrărilor de modernizare, acestea nu emit nici un fel de substanţe poluante în aer sau apă.

lucrări necesare organizării de şantier

Pentru organizarea de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie se va ocupa un teren aparținând orașului.

În cadrul organizării de şantier se vor amenaja barăci pentru personal, zonă pentru parcarea utilajelor, pentru schimbul de ulei.

Lucrări de refacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor, organizarea de şantier va fi dezafectată şi amplasamentul va fi curăţat.

Suprafața ocupată temporar de organizarea de şantier va fi redată folosinţei inițiale.

Intocmit,

Necula Cristian